龙 港 市 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：龙港市公共交通有限公司

联 系 人：曾先生

代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

联 系 人：郑先生

联系电话：0577-68807257、17395770925

联系传真：0577-68807257

备案机构：龙港市公共交通有限公司

二○二四年六月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	6

一、总 则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开 标	17

六、评 标	18

七、合同签订及其他	23

第三部分  项目技术规范和服务要求	26

第四部分  合同主要条款	70

第五部分  应提交的有关格式范例	74

资格文件	75

报价文件	79

商务技术文件	87

第六部分   评标办法	98

# 第一部分  招标公告

项目概况： 龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年 月 日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：LGCG2024

项目名称：龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目

预算金额（元）：18970000元

最高限价（元）：18970000元

采购需求：

标项一

标项名称:6米新能源纯电动无站立公交车

数量:8

预算金额（元）：5280000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

标项二

标项名称：8.5米新能源纯电动公交车

数量:1

预算金额（元）:990000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

标项三

标项名称：10.5米新能源纯电动公交车

数量:10

预算金额（元）:12700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，2，3，详见招标文件

二、申请人的资格要求：

（一）满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三） 本项目（否）接受联合体投标；

三、获取招标文件

时间：/至2024年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2024年  月  日09点30分（北京时间）

投标地点(网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

开标时间：2024年  月  日09点30分

开评标地点（网址）：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为龙港市国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市公共交通有限公司

地    址：龙港市站港路670-780号

传    真：/

项目联系人（询问）：曾先生

项目联系方式（询问）：0577-68696101

2.采购代理机构信息

名    称：浙江天诚工程咨询有限公司

地    址：龙港市世纪大道华鸿中央公园2期12幢1601室

传    真：0577-68807257

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0577-68807257、17395770925

3.国企采购监督管理部门

名称：龙港市公共交通有限公司党群工作部

地址：龙港市站港大道670-780号

传真：0577-68582029

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-68582029

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目。 二、项目实施地点：龙港市公共交通有限公司指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期： ▲合同签订生效之日起45日历天内完成供货。 五、采购预算金额： 标项1：人民币：5280000元，最高限价：人民币：5280000元。 标项2：人民币： 990000元，最高限价：人民币：990000元。 标项3：人民币：12700000元，最高限价：人民币：12700000元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：(货物类 (工程类 (服务类 七、本项目采购标的所属行业：工业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）货物的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算标项1： 18000；标项2：18000元；标项3：18000元）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 招标代理服务费汇入以下帐号： 开户银行：中国农业银行股份有限公司龙港市支行 开户名称：浙江天诚工程咨询有限公司龙港市分公司 开户帐号：19255601040050954 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：龙港市世纪大道华鸿中央公园2期12幢1601室郑先生收（17397550925））。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2024年 月 日09点30分。 |
| 14 | 投标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2024年 月 日09点30分。 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）” |
| 16 | 样品提供： (A不要求提供。 (B要求提供（现场送达或邮寄） |
| 17 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 18 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 19 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第二部分 评分办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 |
| 20 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》的通知第十二条规定； 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力; 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 21 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 |

## 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位龙港市公共交通有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江天诚工程咨询有限公司为采购代理机构，龙港市公共交通有限公司 为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）分包、转包

本项目禁止分包、转包。

（六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

- 第六部分  评标办法

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业

[2011]300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定，在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

## 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

（一）基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

- 投标响应函；

- 开标一览表；

- 报价明细清单；

- 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

- 资质文件（如有）；

- 投标产品配置表；

- 商务技术偏离表；

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

- 投标供应商项目业绩一览表 ；

- 投标供应商针对本项目的方案

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- 服务承诺；

- 其他必要提供的资料。

- 投标供应商认为需要的其他文件资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标

（一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开 标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标活动的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段：通过“乐采云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐采云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 六、评 标

（一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

（二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

（五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函，保函见索即付）。交车至指定地点并验收合格上牌后的10个工作日内无息退还履约保证金。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

1、▲本项目采用分期付款方式。签订合同后的10个工作日内采购人支付合同总价的40%作为预付款（同时中标人向采购人提交预付款（合同款40%）见索即付保函）；交车至指定地点并验收合格上牌后的10个工作日内支付合同总价的20%，交车时交付全额专用发票；接收车辆运行满6个月后无未处理完毕的质量、服务纠纷时，10个工作日内支付合同总价的20%，车辆运行满12个月后无未处理完毕的质量、服务纠纷时，10个工作日内支付合同总价的20%。

2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。

（五）供货期

▲合同签订生效之日起45日历天内完成供货。如遇不可抗力或其他原因需延迟交货的，需及时或提前与采购人协商。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报龙港市公共交通有限公司。

（八）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于龙港市公共交通有限公司和浙江天诚工程咨询有限公司。

# 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

标项一：6米新能源纯电动无站立公交车

（一）采购清单

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6米新能源纯电动无站立公交车 | 8辆 | 具体包括所有车辆及配套货物的设计、制造（零配件采购、装配）、运输（至采购人指定地点）、配合车辆上牌、相关补贴免税申报和办理、车辆交付、验收配合、售后服务、技术培训等全部工作。 |

（二）技术及配置要求

| 序号 | 内容/部件 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公告 | ▲投标车辆为前二轮后四轮车型，保证车辆符合上牌条件，保证车辆上牌前满足国家新能源相关政策要求具有国家产品公告、免税购置目录。如投标人交付车辆与以上公告、目录不符，造成不能正常上牌，一切损失由投标人自行承担。 |
| 2 | 客车设计 | 车体造型设计新颖美观，体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；车身采用前、中开门结构。特别是在电驱动控制和技术匹配、安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色 |
|  |  | 车身造型要求美观大方，整车材料符合相关标准和节能环保要求 |
|  |  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平 |
| 3 | 噪音限值 | 噪音限值符合或优于国家标准，提供有关检测报告 |
| 4 | 电磁辐射 | 电磁辐射符合国家标准，提供有关检测报告 |
| 5 | 基本参数 | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致 |
|  |  | 最高车速：车辆最高时速≤70KM/H。 |
| 6 | 车身尺寸 | ▲5.95米≤长度＜6米。 |
| 7 | 最大核载数 | 核载人数≥15+1人（根据采购人需求进行布局） |
| 8 | 动力系统 |
| 8.1 | 驱动形式 | 永磁同步电机驱动，要求驱动电机额定功率≥50kW，峰值功率≥100 kW。提供投标车型的驱动电机峰值功率/转速/转矩，以投标车型整车公告页技术参数数据和中国汽车网查询为准。选用质量稳定性好、效率高、噪音低的高质量电机，防护等级IP68以上。质保8年； |
|  |  | 制动时具有制动能量回收和电磁缓速功能，当电磁缓速失效时具备提示功能 。 |
| 8.2 | ▲动力电池组 | 动力电池组优选主流高端品牌水冷磷酸铁锂动力电池。单车动力电池储能容量≥100kw/h,电池系统能量密度≥150Wh/kg,满足满载状态单次充满电续驶里程≥150KM。动力电池充电系统充电倍率达到1C及以上。电池组质保期内衰减达20%及以上的，免费更换。厂家投标前应对实际公交线路进行现场踏勘与评估，如不能满足要求，厂家负责召回及全部赔偿责任。投标人需提供国家权威检测机构的正规检测报告。 |
|  |  | 充电形式：慢充快补。 |
|  |  | 电池箱经多项破坏性试验达到国标要求，电池箱具有过流、过压、欠压、短路自动保护报警装置，电池管理系统报警给整车控制器，由整车控制器自动切断供电；整车控制器和电池箱防护等级IP68及以上，安装位置满足涉水深度要求。 |
|  |  | 智能电池管理系统，可监控每个单体的电压、模组的温度、电池系统电流、电量，电池管理系统能对电池的温度、电压、电量、电流、绝缘性能等项目异常报警，电池系统自带远程安全监测系统，满足GB/T31467.3-2015安全标准，并提供国家认可的第三方报告为准。 |
|  |  | 电芯体系选用锂离子动力电池，最大充电电流具备不小于1C的持续充电至80%SOC能力。整车最低SOC需能达到20%；每组配有熔断器，发生意外情况可及时切断电池连接，动力电池安装在车辆的底部或顶部，不准占用车厢空间。 |
|  | 油门防误踩和蠕行功能 | 能智能分辨正常踩油门和油门误踩，当油门瞬间异常开度时，车辆不会前进或倒退，防止紧急情况下误踩加速踏板，导致车辆急加速。具备蠕动功能（车辆挂入前进挡，松开制动踏板，车辆可以缓慢前进）、制动优先、车门未关闭车辆不能行驶、换挡必须踩制动踏板。 |
| 8.3 | 控制器 | 采用厂家自主研发成熟整车集成控制器，安装位置紧凑，线路走向清晰，布局合理，防护等级均达到IP67或以上（提供第三方检测报告）。 |
| 8.4 | 远程运营监控平台 | 具备远程运营监控管理功能，实现车辆实时位置、故障、能耗监控查询，故障信息可通过电脑远程显示；厂家提供授权并承担相应费用，保证招标人能正常使用远程运营监控管理功能。 |
| 8.5 | 电度表 | 电池BMS已集成有记录电耗功能 |
| 8.6 | 动力电池舱及电器设备舱 | 电池舱壁使用气凝胶防火材料（提供实车照片和国家相关部门的检测报告为准），布局合理，安装位置满足涉水深度要求，检修方便，配自动灭火装置，加装良好的隔热、隔振、降噪音材料，开启通风良好，有利于散热，如因装用不合格的锂电池舱专用灭火装置引起的各种损失及责任，由中标车厂承担。通风采用无刷电机，或动力电池自然散热;加装动力电池防撞保护装置，确保电池舱发生碰撞后安全。 |
|  |  | 车辆电器后舱布局合理，安装位置满足涉水深度要求，检修方便，需配自动灭火装置，后舱车厢底板应加装良好的隔热、隔振、降噪音、阻燃材料，通风良好，有利于散热。 |
| 8.7 | ▲充电接口 | 充电接应口符合国家标准要求，并与招标方已有充电桩相配套； 动力系统应设计为充电枪未拔出前不能起步功能，同时具备拔枪时灭弧功能； |
|  |  | 充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。充电接口应有防水流设置，充电口外车身小门应有锁止机构。充电接口应有明显标志标示，防止人员误操作。充电时，电源总开关应能关闭，确保安全。 |
| 9 | 冷却系统 | 安装ATS智能温控冷却系统，膨胀水箱位置安装合理，加液方便；冷却液散热器、循环水泵安装具备防尘防泥水的独立仓室，冷却液循环电机采用大流量、低转速、低噪音温控变速电机；冷却液散热器采用吸气散热，风机转速由温控系统控制。 |
| 10 | 底盘系统 |
| 10.1 | 底盘结构 | 封闭环式车身，整个车身参与载荷，上下部结构形成一体，在承受载荷时，整个车身壳体达到稳定平衡状态。车底骨架焊接处应有两次防腐处理，下表面应防石击涂漆处理。 |
| 10.2 | 电动打气泵和转向电动助力泵 | 电动空压机采用铝合金无油活塞式空压机，额定功率≥1.8KW，噪音低、防护等级【IP68】主流高端品牌；电动转向油泵，可根据车辆行驶技术要求自动调节油压，液压助力泵使用主流高端品牌，车内工作噪音≤50分贝。电机根据车辆运行工况具备高低压转速可变，车速≤3公里/小时电动助力泵无噪音、无振动功能，电机位置满足涉水深度要求，电机防护等级【IP68】及以上，安装具备防尘防泥水的独立仓室（用图说明），如防护等级高于IP68的，无需独立仓室。 |
| 10.3 | 储气筒 | 储气筒配备智能排水装置。 |
|  |  | 外接管道至车尾厢内，安装吹气接口。 |
| 10.4 | 转向器 | 采用整体式动力转向机系统，配电动转向助力泵系统。贮油罐进、出输油管采用增强胶管和不锈钢卡箍固定连接，确保不泄露。进、出输油管和贮油罐等各部位采用固定攀连接固定，固定间距不大于300mm，不得与客车电器和电线以及客车其他零部件发生碰擦，并避开消声器和空压机出气管等，确保连接固定安全可靠。如遇液压助力失效时转向正常，方向盘前后上下可调。 |
| 10.5 | 传动轴 | 最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际超载运行的特殊要求。 |
| 10.6 | 前后桥 | 前后桥优选主流高端车桥、差速器采用纯电公交车专用差速器。 前桥额定载荷≥3.5T，后桥额定载荷≥5.5T；免维护专用车桥，整体锻钢件；新能源汽车专用双向精磨齿主减速器，主锥加强、精磨齿、低噪音，符合公交客车使用要求；脂润滑加强型免维护轮毂质保八年。 |
| 11 | 悬架系统 | 气囊悬挂或少片弹簧减震，弹簧片之间装配橡胶降噪片，布置合理，减震器配装双向作用固定螺母纵向锁紧，设有稳定杆平衡机构。优选气囊悬挂。并保证车辆前轮定位准确，无摆头和吃胎现象。 |
| 12 | 制动系统 | ▲采用气制动双回路行车制动、制动时具备电动缓速、能量回收功能。 |
|  |  | 前后盘式制动，制动间隙自动调整，配备ABS防抱死功能，优选高质量产品。 |
|  |  | 制动管路系统按标准进行保压泄漏试验，管路排列整齐，固定支架牢固(固定间距不大于600mm)。 |
|  |  | 管路与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，穿越洞孔、电池仓等隐蔽部位，加装阻燃绝缘套管缝隙填充减震胶可靠固定（用图说明），电线束和油气水管分列敷设布置。 |
|  |  | 起步制动保护，设声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 |
|  |  | 四回路保护阀、空气干燥器等气阀部件优选高端产品。安装自动排水阀，位置合理、检修方便。 |
|  |  | 制动踏板与水平面的夹角不能过大，符合人机工程要求，便于驾驶员操作及维修方便 |
| 13 | 驻车制动 | 作用于后轮，电子手制动装置在驾驶员易操作的部位。 |
| 14 | 自锁螺母 | 振动部位采用施必牢自锁螺母紧固 |
| 15 | 集中供油润滑装置 | ECU微电脑程序控制，液晶动态显示，具备智能故障诊断显示功能，适用润滑点数量≤60，底盘中央集中润滑系统要求符合QC/T 696-2011《汽车底盘集中润滑供油系统》。符合国家或相关行业标准，产品质保8年；车辆制造厂家或配套厂家承诺，并附承诺书； |
| 16 | 轮胎及轮辋 | 优选主流高端品牌或按厂家标配的国内一线品牌子午线真空胎；锻造铝合金轮辋。按本标段车辆数的30%（四舍五入取整）配带同类规格型号含轮辋备胎。 |
| 17 | 电器线束 | 整车线束按厂家标配，线束标记、布置，与整车线路图符合。 |
|  |  | 整车采用优质CAN总线系统：采用CAN总线仪表，不小于7寸TFT显示屏，要求3D虚拟动态仪表显示及车规级芯片（耐温等级-40℃到125℃）组合仪表，工作温度范围-30℃到75℃。CAN模块采用防水插件，模块即插即用，前中后模块可以直接互换，且具在硬件和软件两种保护模式。对CAN总线要求：（1）带过流断电指示；（2）模块具备26路以上输出，其中不少于12路50W、12路240W、2路360W功率输出（3）模块具备27路以上开关量输入接口，模块防护等级不低于IP66；（4）质保8年 |
|  |  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位,所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封。 |
|  |  | 高压线固定间距标准300-500mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套 |
|  |  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量 |
|  |  | 线束固定牢固标记清晰，走向合理安装规范，整根线束不得拼接，线束每隔300 mm安装固定扣攀。 |
|  |  | 电器接头牢固并有绝缘护套，所有电线接插件采用AMP产品（底盘部分防水型）。 |
|  |  | 单独在安装一套部标标准行车记录仪，带可打印行车记录仪；大屏幕中文显示，进口或国产模块；具故障自检、预报、行驶速度超40KM 语音自动报警提示；具有通讯、过载过流短路保护。 |
|  |  | 总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求，电器线路采用镀锡铜线，预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，满足增加用电器的需求。 |
|  |  | 刷卡机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线，电源线为车辆总闸开启电源打开，长通电。 |
| 18 | 灯具与开关 | 大灯采用LED大灯。大灯亮度必须符合雨天夜间行车照明要求，前照灯角度可调。车厢内灯采用扁平弧形LED灯管，前后贯通，布置在空调风道内侧边缘。 |
|  |  | 采用转向柱安装组合式开关，包括前照（大）灯、示宽（小）灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关，各类操纵开关安装和排列位置应方便驾驶员识别与操作；安装备用开关1-2个。 |
|  |  | 下客门上方中间部位安装一个门灯（小灯打开，开门时亮）和不小于25W下车投射警示灯，投射显示注意安全用语，与后门开关联动（质保8年）。 |
| 19 | 蓄电池 | 采用2只12V\100Ah以上免维护蓄电池，蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠，蓄电池“+”或“-”级接柱连接线束加装过载断电保险装置。 |
|  |  | 蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠。 |
| 20 | 车身漆色图案 | 车身油漆采用环保汽车专用金属漆；漆色图案按买方要求配色喷涂，厂家提供多套漆色设计图案，供使用方选择。 |
| 21 | 车身结构与车身型材 | 全承载车身（须提供相关证明）、轻量化设计，一级踏步高度≤380mm。 |
|  |  | 车身骨架整体强度满足公交客车运行寿命及高峰超载的要求 |
|  |  | 车身蒙皮采用辊压涨拉蒙皮 |
|  |  | 整车（包括车身主要覆盖件、骨架、底盘车架、前后围）经阴极电泳工艺处理。 |
|  |  | 整车内饰材料技术性能须符合GB38262-2019标准，防火A0级。车身内顶和侧围整体采用无粉尘、无纤维、无甲醛、无对人体有害物质的闭泡式橡塑保温隔热材料进行全覆盖隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于30mm，所有填充材料符合安全、环保、阻燃、无毒无异味的要求。不得使用聚氨酯发泡。 |
|  |  | 车顶骨架加密，车身骨架必须保证终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂；防止出现车顶漏（渗）水问题。 |
|  |  | 轮毂部位车身提供足够的强度以防止乘客受到爆胎的损伤，表层喷涂防腐、防水材料，防止出现轮毂部位漏（渗）水问题，前、后轮毂挡泥板橡胶皮离地15CM以内。 |
|  |  | 乘客可触及的车身内外部件、构件不应有尖角和锐边，车身外导水槽等不应有尖角和锐边 |
| 22 | 拖车钩与支车点 | 车辆纵梁前部适当位置配伸缩式拖车钩，使用方便可靠 |
|  |  | 纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉 |
|  |  | 在前、后桥附近底部空间，应根据车架结构特点设置承重梁，在车身左右两侧设有多个支车点，并设支车点标志 |
| 23 | 前后围 | 前后围采用薄钢板冲压成型或玻璃钢结构检修方便； |
|  |  | 前后电子路牌窗透光区最小尺寸规格满足配装7字以上汉字电子路牌结构需要，车内前后路牌检视窗盖板与车箱内饰板胶条隔垫，防止车辆行驶产生振动噪音。 |
| 24 | 车厢 | 前风档为双层夹胶全景节能隔热玻璃，配卷缩式前风档遮阳帘；后风档为节能隔热钢化玻璃。 |
|  |  | 车边两侧单一扇独立玻璃设置一扇内藏粘贴式推拉窗，窗框底边、双定位槽固定（用图说明）；粘接处使用进口玻璃粘接胶、填缝胶、阻尼胶；右边侧窗部分满足配装汉字电子路牌结构需要。全车采用防紫外线隔热节能玻璃，玻璃颜色根据招标方要求确定。 |
| 25 | 车门 | 前中电控气动折叠门，门底部三角翻板密封,采用优质气动核心元件,具备速度调节装置运行平稳。下客门上方中间部位安装一个门灯（小灯打开，开门时亮）和下车投射警示灯（不小于25W），投射显示注意安全用语，与后门开关联动（质保8年）。 |
|  |  | 车门后有护栏板，乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样。上客门安装前门遥控方便驾驶员开门。 |
| 26 | 倒车、下客门监视图像 | 公交报站彩色显示屏可显示中门下客监视图像（公交报站彩色显示屏兼容，倒车摄像头安装位置合理易维修、易更换，建议安装在车尾部厢内）。下客门监视图像接入CAN总线，开启下客门开关时，显示下客门图像通过CAN总线接入公交彩色调度显示屏。 |
| 27 | 乘客座椅 | 符合国家相关要求标准的无站立区域公交座椅，要求轻量化，样式新颖，美观。公交座椅数量、颜色、式样及排列方式事先经买方确认，终身质保（设4只爱心专座）。 |
| 28 | 司机座椅 | 司机椅（外表皮革包围）前后、上下、靠背角度、气囊减震可调；三点式安全带自动伸缩功能，坐垫宽度大于等于440MM。 |
| 29 | 地板 | 地板革：优选主流品牌产品石英砂阻燃地板革产品，整车一体化铺装，平面无拼接工艺，车厢前、中、后地板革铺垫延伸到侧围板向上不小于15CM (从地板向上计)。地板骨架加密平整，设有检修口和盖板，方便维修，PVC阻燃地板厚度≥18mm ,强度符合国家相关标准和要求。地板与底架之间涂装防震胶。 |
|  |  | 地板骨架加密平整，设有检修口和盖板，方便维修，PVC地板厚度大于等于18mm ,地板与底架之间涂装防震胶,整体经有效阻燃、隔热、降噪处理。 |
| 30 | 全景风道、内饰 | 外翻式铝合金全景风道（广告灯箱内照明光源为LED灯），并经隔热和避震处理，安装牢固、接口平整无缝隙，冷风道不得与前、后路牌窗贯通，表面平整圆顺，排水管布置合理，防止冷凝水排入车内。 |
|  |  | 内顶采用优质吸音塑板，侧围采用阻燃PVC深色双贴面板，固定铆钉间距加密（每排2个以上）防止振动，颜色与整个车厢环境相协调，表面光滑易清理。 |
| 31 | 驾驶区、控制台 | 整体式仪表台，仪表台固定底板全密封防止漏风，不得开裂，仪表台上仪表、开关、按钮、手台柄位置合理，便于操纵，应充分考虑满足配装电子报站器、车载监控、GPS车载机、IC卡车载机等布置要求，驾驶室设置符合国家最新标准司机包围。 |
| 32 | 后视镜 | （1）车辆外侧安装手动后视镜，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。颜色与车辆整体协调。 （2）前顶右上角适当位置安装车内后视镜（大视角内视镜），便于驾驶员观察车厢内部。 |
| 33 | 司机窗 | 为内藏粘贴式，玻璃框底边、侧边双定位槽固定，由前向后拉车窗，卷缩式下拉自锁式侧窗遮阳帘，窗外加设档水槽。 |
| 34 | 顶风窗 | 符合国标要求。 |
| 35 | 下车照明 | 乘客门设台阶灯，开门后自动发亮。 |
| 36 | 扶栏、护板、吊环、USB充电 | 整车采用高强度铝合金扶栏，扶手各连接部位的螺栓加装保护螺套,扶手关键部位采用软包处理，防止乘客磕碰；上车门处加设一根铝合金杆用于安装IC刷卡机。 |
|  |  | 装广告型吊环（卡槽广告易更换），数量按标配。车内侧前、中、后和仪表台位置加装USB充电插口。 |
| 37 | 侧窗帘 | 蓝色垂直折叠式侧窗帘【涤纶材质】带搭扣 |
| 38 | 雨刮 | 对刮双向卧倒式，带喷淋、快慢档装置,括刷面积满足驾驶员视野要求。 |
| 39 | 公交信息化设备 注：公交信息化设备符合国标要求，免费开放采购的所有硬件设备及软件系统完备的二次开发接口，能够与招标单位现有调度系统平台、支付系统管理平台技术对接，并提供免费的技术支持。实现统一平台、统一支付，如有涉及系统对接，产生的一切对接费用(不限对接次数）由中标供应商承担，招标单位不另行支付相关对接费用。供应商在投标前需与调度系统平台供应商（陈先生：15906668354）、支付系统平台（王先生：15805717829）对接技术要求，中标后完成相关协议。(公司技术负责人：高先生联系电话：64261008)。 |
| 39.1 | LED全彩电子路牌（8年质保） | 1、线路显示牌:全彩全汉显电子路牌，前路牌16*24点阵7个字、尾牌16*24点阵7个字，自动感光调整亮度、字体可调、可多排显示汉显路牌； 2、与报站器联动，均可显示显示线路、故障回场、停止营运等信息，尾牌含刹车、转弯、倒车提示功能； 3、能实现平台下发数据内容，并可实时更新，满足现有公交智能调度系统平台实现联动控制功能。使用寿命≥10万小时。 |
| 39.2 | 公交一体机 （3年质保） | 1、智能公交一体机功能报站器：采用GPS/北斗卫星定位系统，数字解码先进技术，报站语音更新方便，采用USB接口，不需任何软件即可更新报站器语音，直接复制拷贝即可。彩色调度屏与录像机联动使用，显示调度信息，并可外接2路摄像头，兼并监视器功能，含车联网适配器。 2、具备行车定位、信息接收、超速报警、监控、导航、电子路牌、导乘屏控制、可扩展功能，实现自动报站无需到站按键播报，方便快捷，完美适配各种车载终端产品。 3、紧急情况时，可直接报警，上报平台；支持手动调节，支持根据外界光线自动调节屏幕亮度；同时支持自动报站和手工报站两种模式。当接收到中心的命令信息时，除了能够在屏幕显示和以提示音的方式提醒以外，能以语音播放内容的形式提示驾驶员，及时调度。 4、支持多边形区域限速，调度平台上通过地图上描点画出区域范围，批量下发设备中，设备判断是否在此区域超速，同时上报后台。 5、配置不低于：（7英寸屏幕；分辨率1024*600；四核处理器，主频1.2G；1G内存，8G存储；支持支持1路以太网输入，4路视频输入，2路CAN，2路485，2路232接口；6路I/O口输入（分别显示倒车视频处罚、中门视频处罚、转向提示触发等）； 6、支持无线网络，4G全网通； |
| 39.3 | 硬盘视频终端 （8年质保） | HK\6路视频终端、4G全网通/含GPS北斗模块。有延时录像功能1路带音频，标配1T监控专用硬盘，安装在驾驶座后工具箱内。使用HK视频终端6路彩色红外金属摄像机(1、安装仪表台上看路面。2、上客门及投币机。3、安装仪表台上看驾驶员区域。4、车内前部向后。5、车左外侧后视镜安装处由前向后。 6、车前右外侧后视镜，安装处由前向后。7、覆盖驾驶员脚部和操作踏板位置） 具备实时监控、录像回放、远程交互、GPS/北斗双模定位、盲区补传、CAN通讯、打印功能、行车信息采集、延时开关、断电保护等功能。 3、采用720P摄像机，图像清晰、细腻，低照度，支持ICR红外滤光片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控，支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置，防暴等级超过IK07，内置MIC,支持音频输入。 |
| 39.4 | 32寸LCD车内乘客导乘牌 （8年质保） | 1、驾驶室左后方或其他合适位置安装32寸智能公交综合信息屏1块，满足线路站点、车辆动态显示、视频广告播放、图片播放功能，满足与采购单位现有公交智能调度平台实现联动控制功能。实现平台下发数据内容，随时发布临时信息并可实时更新。 2、分辨率≥1920×1080；内部存储空间≥8G；外部存储空间≥32G 3、程序升级：支持U盘、SD卡、远程升级，终端程序可实现统一的远程升级。 4、线路显示及报站：包含线路总览，到站、下一站、开门提示、线路运营信息、可换乘等信息。 5、公告和通知及广告信息显示：路况拥堵信息、改线通知、公益、文明、政策等静态、动态实时信息展示；如：安全出行温馨提醒、文明宣传语、公交车乘坐法则、司机信息等。 6、广告播放：广告信息可定点播放、广告的精准推广，采用多媒体平台对视频/图片/文字广告统一管理。 |
| 39.5 | 360环视系统（质保3年） | 1、系统通过4路720AHD高清鱼眼视摄像头输入，摄像头防水等级不低于IP68。3D全景AVM无缝、无盲区拼接，图像自然无鬼影，具有3D动态效果，并且画面延时小于50毫秒； 2、视距无穷远,近处能显示到汽车轮廓边缘，远处能显示到地面灭点，可变换自由视角,自动四视角，手动八视角，根据车身信号（转向和倒车）自动切换视角。 3、实现车身周围行人和障碍物探测，并实时报警提醒。能够设置启动条件的8个或以上探头防撞雷达，最高可支持16路车载防撞预警探头接入，支持16个探头同时工作，支持4路视频接入，报警距离最远达1.5米（可调），多级报警方式，多方式报警，探测到障碍物距离信息可通过显示屏显示，数据应包含障碍物的距离程度，及对应的探头方位。 4、行车记录,前后左右全方位行车记录，自带不小于256G存储卡，视频文件支持本地查看、处理。 5、显示屏不小于7寸,分辨率≥1024*600,采用嵌入式安装至仪表台，或以支架方式安装，安装位置方便驾驶员查看，不能增加视线盲区、不影响驾驶，并支持通过连接线束与硬盘视频终端主机进行连接。 |
| 40 | 投币机 | 智能安全防盗投币箱，防钓币、防恶意破坏，箱体及底座采用不锈钢材质、一只箱体、两只塑料内胆储币袋，钥匙统一。 |
|  |  | 投币口采用“双S”型交叉落币通道，箱体为电子锁门，配有自动翻板、照明灯、发票夹。箱门使用CPU卡开锁，刷卡后电动开锁，无需机械钥匙。插板封闭内胆开口后箱门才能自动弹开。插板小门刷卡后自动开启，换胆关门后插板小门自动关闭。内胆使用PC工程塑料，采用机械锁，具有开锁保持功能，开锁后可拔出钥匙再拉出插板，方便收银。 |
| 41 | 公交标识 | 上客门、下客门、爱心座椅、安全窗等标识按《城市公共交通标志》标准制作。 |
| 42 | 灭火器 | 按标准配手提式4kg干粉压力表灭火器2个，按车厢前、后合适位置（无遮挡）各放置一个并安装不锈钢固定支架。 |
| 43 | 工具箱 | 位置视车厢内驾驶室后空间而定（上下两层或三层），并配一套专用随车工具。 |
| 44 | 垃圾篓及其它设施 | 不锈钢垃圾分类垃圾桶（带固定支架），并在桶盖及桶身注明“可回收垃圾”、“其他垃圾”字样，安装一套，随车携带一套，安装洁具箱，加装驾驶员不锈钢热水瓶支架，驾驶室正上方安装2个驾驶员服务证不锈钢插架（尺寸：95mm*135mm ），在车内驾驶室包围和后部恰当位置张贴“车厢内禁止吸烟，请勿饮食”。 |
| 45 | 司机风扇 | 在司机左立柱配备橡胶叶片小风扇，安装位置避免造成驾驶视线遮挡。 |
| 46 | 电子钟 | 按厂家标配内外双温显电子钟。 |
| 47 | 下车提示按钮 | 下客门两侧扶手杆合适高度处各安装下车提示按钮1只（共2只），下客门上方喷"下车请按铃"字样并且须有语音播报（短音提示一次）及仪表盘右侧灯光提示，每只下车提示按钮上方设"下车请按铃"永久性标识，按钮要凹陷设计，不易误碰。 |
| 48 | 乘客标尺 | 在上客扶手立杆设1.2米及1.5米儿童身高标志及"标志线以上儿童请购票"永久性标识。 |
| 49 | 安全锤 | 安全锤不少于5个（带离锤报警功能安全锤，符合中国公路学会客车分会审查通过发布的《标准的客车应急锤产品型号目录》），其中一个安装在驾驶员左上方其他均匀分布。 |
| 50 | 空调系统 |
| 50.1 | 电动单冷空调 | 顶置式电动智能变频单冷空调，制冷量≥14000Kcal／h（提供证明材料或者承诺书），耗电量优于纯电动车辆节能要求。空调采用铜质冷凝器和蒸发器、接插件为AMP，蒸发风机、冷凝风机选用EBM直流无刷低噪音（噪音低于国家标准）优质品牌；冷凝风机、蒸发风机数量采用多个设置；可设置最低温度为24摄氏。 |
| 51 | 电热除霜装置 | 电热除霜装置采用高压电热暖风除霜系统（风机功率确定必须符合纯电动车辆节能因素），电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视，进气通道采用内循环，加装一气道供给驾驶员脚部取暖。 |
| 其它：随车配备全车电路图、使用说明书等 |
| 52 | 三角警告牌和停车三角木 | 本配置表未列入部分按厂家标准配置。 |
| 53 | 新车贮电量 | 送车至卸车地点时，动力电源储电量不低于配电的80%，以保证新车能行驶到充电场站及满足检测上牌行驶里程 |
| 54 | 送车 | 厂家送车至指定地点，送车及装卸费用，计入投标单价 |
| 55 | 系统 | 本项目所涉及的所有系统，均需提供接口协议，并做好后期公交智能化的联动调试 |
| 备注 |

（三）▲质保要求

| 序号 | 部件名称 | 保修范围 | 质保 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统(含电池组、驱动电机、控制系统、) | 驱动电机、控制系统、动力电池组、的维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 驱动电机、动力电池提供车厂与配套供应商联合质保承诺书，控制系统提供车厂质保承诺书 |
| 2 | 电动打气泵 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 3 | 电动转向助力泵 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 4 | 电空调整机（含易损易耗材料和冷却水泵） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 5 | 整车线束（包括充电座） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 6 | 前后桥、悬挂、包括轮端 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 7 | 主减速器、半轴三包 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 5年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 8 | 冷却系统（包括智能水箱、水泵 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 9 | LED全景广告铝合金空调风道（标段三、标段四） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 10 | 集中供油润滑装置 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 11 | 车身骨架、蒙皮、车顶 | 车身骨架、蒙皮不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂，车顶不漏（渗）水，(非正常使用除外) | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 12 | 车身面漆 | 面漆不起泡、爆裂、褪色 | 3年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 13 | 石英砂防滑耐磨地板革 | 无非正常开裂、磨损、脱胶 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 注：参数要求或厂家质保或其他规定中如有更长的质保期限，则按最长的质保时间执行。 |

标项二：8.5米纯电动新能源公交车

（一）采购清单

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8.5米纯电动公交车 | 1辆 | 具体包括所有车辆及配套货物的设计、制造（零配件采购、装配）、运输（至采购人指定地点）、配合车辆上牌、相关补贴免税申报和办理、车辆交付、验收配合、售后服务、技术培训等全部工作。 |

（二）技术及配置要求

| 序号 | 内容/部件 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家补贴 | ▲投标车型符合国家新能源汽车推广应用补助政策，国家补助由投标人自行申报。如投标人延期交付车辆，或不能正常上牌，造成一切损失由投标人自行承担。 |
| 2 | 公告 | ▲保证车辆符合纯电动公交车辆上牌条件，保证车辆上牌前满足国家新能源相关政策要求具有国家产品公告，新能源推荐目录，免税购置目录。如投标人交付车辆与以上目录不符，造成不能正常上牌，一切损失由投标人自行承担。 |
| 3 | 客车设计 | 车体造型设计新颖美观，体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适方便、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；特别是在电驱动控制和技术匹配、防漏电安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色 |
|  |  | 车身造型要求美观大方，整车材料符合相关标准和节能环保要求 |
|  |  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平 |
| 4 | 噪音限值 | 噪音限值符合或优于国家标准，提供有关检测报告 |
| 5 | 电磁辐射 | 电磁辐射符合国家标准，提供有关检测报告 |
| 6 | 基本参数 | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致 |
| 7 | ▲车身尺寸 | 长度≥8.4米，宽度≥2.4米。 |
| 8 | 动力系统 |
| 8.1 | 驱动形式 | ▲永磁同步电机 |
| 8.2 | ▲动力电池组 | 动力电池组优选主流高端品牌水冷磷酸铁锂动力电池，单车动力电池储能容量≥210kwh,电池系统能量密度大于等于150Wh/kg,满足满载状态单次充满电续驶里程≥220公里，电池组质保期内衰减达20%及以上的，免费更换。厂家投标前应对实际公交线路进行现场踏勘与评估，如不能满足要求，厂家负责召回及全部赔偿责任。投标人需提供国家权威检测机构的正规检测报告。 |
|  |  | 充电形式：慢充快补。 |
|  |  | 电池箱经多项破坏性试验达到国标要求，电池箱具有过流、过压、欠压、短路自动保护报警装置，电池管理系统报警给整车控制器，由整车控制器自动切断供电；整车控制器和电池箱防护等级IP68及以上，安装位置满足涉水深度要求。 |
|  |  | 智能电池管理系统，可监控每个单体的电压、模组的温度、电池系统电流、电量，电池管理系统能对电池的温度、电压、电量、电流、绝缘性能等项目异常报警，电池系统自带远程安全监测系统，满足GB/T31467.3-2015安全标准，并提供国家认可的第三方报告为准。 |
|  |  | 电芯体系选用磷酸铁锂；动力电池最大充电电流具备不小于1C的持续充电至80%SOC能力。整车最低SOC需能达到20%；每组配有熔断器，发生意外情况可及时切断电池连接，动力电池安装在车辆的底部，不准占用车厢空间。 |
| 8.3 | ▲驱动电机 | 永磁同步水冷驱动电机防护等级IP67级，额定功率符合车辆运行技术要求，绝缘等级H级，动力强劲平稳。驱动电机额定功率≧90KW、峰值功率≧160KW、峰值扭矩≧1600N。 |
|  |  | 制动时具有制动能量回收和电磁缓速功能，当电磁缓速失效时具备提示功能 。 |
| 8.4 | 控制器 | 采用厂家自主研发成熟整车集成控制器，安装位置紧凑，线路走向清晰，布局合理。 |
| 8.5 | 远程运营监控平台 | 具备远程运营监控管理功能，实现车辆实时位置、故障、能耗监控查询，故障信息可通过电脑远程显示；厂家提供授权并承担相应费用，保证招标人能正常使用远程运营监控管理功能。 |
| 8.6 | 电度表 | 电池BMS已集成有记录电耗功能 |
| 8.7 | 动力电池舱及电器设备舱 | ▲电池舱与乘客舱完全隔离，并在电池舱体内壁全覆盖加装防火隔热的气凝胶防火材料，电池与乘客舱之间形成空间和热量隔离，（提供实车照片和国家相关部门的检测报告为准）。安装位置满足涉水深度要求，检修方便，均需配自动灭火装置，加装良好的隔热、隔振、降噪音材料，开启通风良好，有利于散热，如因装用不合格的锂电池舱专用灭火装置引起的各种损失及责任，由中标车厂承担。通风采用无刷电机，或动力电池自然散热;加装动力电池防撞保护装置，确保电池舱发生碰撞后安全。 |
|  |  | 车辆电器后舱布局合理，底舱封闭处理。安装位置满足涉水深度要求，检修方便，需配自动灭火装置，后舱车厢底板应加装良好的隔热、隔振、降噪音、阻燃材料，通风良好，有利于散热(用图说明)。 |
| 8.8 | 充电接口 | 采用国标直流枪充电插口，充电插口设置车身后部，无需钥匙开启，安装位置防尘、防水，高度在1200MM左右，系统设计为充电枪未拔出前车辆不能起步，同时具备拔枪时灭弧功能。 |
|  |  | 充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。 |
| 9 | 冷却系统 | 安装ATS智能温控冷却系统，膨胀水箱位置安装合理，加液方便；冷却液散热器、循环水泵安装位置有防尘防泥水措施或独立仓室（用图说明），冷却液循环电机采用大流量、低转速、低噪音温控变速电机；冷却液散热器采用吸气散热，风机转速由温控系统控制。 |
| 10 | 底盘系统 |
| 10.1 | 底盘结构 | ▲全承载封闭环式车身，整个车身参与载荷，上下部结构形成一体，在承受载荷时，整个车身壳体达到稳定平衡状态。车底骨架焊接处应有两次防腐处理，下表面应防石击涂漆处理（用图说明） |
| 10.2 | 电动打气泵、转向电动助力泵 | ▲电动空压机采用铝合金无油活塞式空压机，额定功率≥2.5KW，噪音低、防护等级【IP68】主流高端品牌；电动转向油泵，可根据车辆行驶技术要求自动调节油压，液压助力泵使用主流高端品牌，车内工作噪音≤50分贝。电机根据车辆运行工况具备高低压转速可变，车速≤3公里/小时电动助力泵无噪音、无振动功能，电机位置满足涉水深度要求，电机防护等级【IP65】及以上，安装具备防尘防泥水的独立仓室（用图说明），如防护等级高于IP68的，无需独立仓室。 |
| 10.3 | 转向器 | ▲采用厂家成熟电动或液压助力转向器，如遇助力失效时转向正常，方向盘前后上下可调。 |
| 10.4 | 传动轴 | 采用单节、开式传动轴，十字节密封良好，不漏油，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际超载运行的特殊要求。 |
| 10.5 | 前后桥 | ▲前桥额定载荷≥4.5T，后桥额定载荷≥8T；免维护专用车桥（注明品牌、型号）；整体锻钢件；新能源汽车专用双向精磨齿主减速器；脂润滑免维护轮毂；前后盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警。主减速器、半轴三包5年，免维护轮毂总成三包8年，车辆制造厂家或配套厂家承诺，并附承诺书 |
| 11 | 悬架系统 | ▲气囊弹簧减震，气囊高度调平阀采用灵敏度较高设备，布置合理，减震器配装双向作用固定螺母纵向锁紧，前、后桥均设有稳定杆平衡机构。 |
| 12 | 制动系统 | 气压双回路行车制动、制动时具备电动缓速、能量回收功能。 |
|  |  | ▲制动臂间隙自动调整，配备ABS防滑功能，优选高端主流品牌产品。 |
|  |  | 制动管路采用尼龙管；管路系统按标准进行保压泄漏试验，管路排列整齐，固定支架牢固(固定间距不大于600mm) |
|  |  | 管路与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，穿越洞孔、电池仓等隐蔽部位，加装阻燃绝缘套管缝隙填充减震胶可靠固定（用图说明），电线束和油气水管分列敷设布置 |
|  |  | 低气压起步制动保护，设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分 |
|  |  | 压缩空气需经过干燥、冷凝处理后进行存储 |
|  |  | 四回路保护阀优选高端产品（继动阀、直踏式脚制动总阀、快放阀、手制动阀等)。 |
|  |  | 制动踏板与水平面的夹角不能过大，符合人机工程要求，便于驾驶员操作及维修方便 |
|  |  | 贮气筒总容量满足实际使用要求，防锈耐腐蚀。 |
| 13 | 储气筒 | 储气筒配备智能排水装置。 |
|  |  | 外接管道至车尾厢内，安装吹气接口。 |
| 14 | 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮，手制动阀装在驾驶员易操作的部位，增设有解除驻车制动控制气路 |
| 15 | 自锁螺母 | 振动部位采用施必牢或同等级进口品牌自锁螺母紧固 |
| 16 | 集中供油润滑装置 | 优选主流高端品牌产品，底盘统一集中润滑（有监视口）定量卸压式分配器，集中润滑管路固定可靠，安装位置加油方便，储油罐加装润滑油防凝固装置，油管两接头标记清晰易修理校对，液晶控制器具备故障诊断和显示功能。故障自动报警并显示故障代码自动保护电机，缺油自动报警，可根据设定时间工作自动打油，质保8年。 |
| 17 | 轮胎及轮辋 | 优选主流高端品牌或按厂家标配的国内一线品牌子午线真空胎；锻造铝合金轮辋。按本标段车辆数的30%（四舍五入取整）配带同类规格型号含轮辋备胎。 |
| 18 | 电器线束 | 整车线束按厂家标配，线束标记、布置，与整车线路图符合 |
|  |  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位,所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封， |
|  |  | 高压线固定间距标准300-500mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套 |
|  |  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量 |
|  |  | 线束固定牢固标记清晰，走向合理安装规范，整根线束不得拼接，线束每隔300mm安装固定扣攀。 |
|  |  | 电器接头牢固并有绝缘护套，所有电线接插件采用AMP产品（底盘部分防水型）。 |
|  |  | 单独在安装一套带可打印行车记录仪，大屏幕中文显示，进口或国产模块；具故障自检、预报、行驶速度超45KM 语音自动报警提示；具有通讯、过载过流短路保护。 |
|  |  | 公交报站彩色显示屏可显示中门下客监视图像、倒车监视图像（倒车监视摄像头与公交报站彩色显示屏兼容）。 |
|  |  | 全车CAN仪表工作显示电池（电量 电压 电流）、驱动电机（电压 电流 温度）、故障报警等功能，总线（优选主流高端品牌、8年质保）三级CAN处理， |
|  |  | 总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求，电器线路采用镀锡铜线，预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，满足增加用电器的需求 |
|  |  | 1、IC卡POS机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线， 电源线为电源开关（电门钥匙）后控制电源 2、电喇叭为蜗牛式 |
| 19 | 灯具与开关 | 采用转向柱安装组合式开关或仪表盘安装翘板开关，包括前照（大）灯、示宽（小）灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关 |
|  |  | 大灯亮度必须符合雨天夜间行车照明要求，前照灯角度可调，室内采用LED照明灯，车厢内灯采用扁平弧形LED灯管，前后贯通，中间无接缝，布置在空调风道内侧边缘。 |
|  |  | 所有开关由驾驶员控制，各类操纵开关安装和排列位置应方便驾驶员识别与操作；安装备用开关2-4个 |
| 20 | 蓄电池 | 采用2只12V\120Ah免维护蓄电池，蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠，蓄电池“+”或“-”级接柱连接线束加装过载断电保险装置。 |
| 21 | 车身漆色图案 | 车身油漆采用绿色环保汽车专用漆；漆色图案按买方要求配色喷涂，厂家提供多套漆色设计图案，供使用方选择。 |
| 22 | 车身结构与车身型材 | ▲全承载车身（须提供相关证明）、轻量化设计，两级踏步，一级踏步高度≤380mm。 |
|  |  | 车身骨架整体强度满足公交客车运行寿命及高峰超载的要求 |
|  |  | 车身蒙皮采用辊压涨拉蒙皮 |
|  |  | ▲整车（包括车身主要覆盖件、骨架、底盘车架、前后围）经阴极电泳工艺处理。采用铝合金车身的，无需阴极电泳处理。 |
|  |  | 整车内饰材料技术性能须符合GB38262-2019标准，防火A0级。车身内顶和侧围整体采用无粉尘、无纤维、无甲醛、无对人体有害物质的闭泡式橡塑保温隔热材料进行全覆盖隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于30mm，所有填充材料符合安全、环保、阻燃、无毒无异味的要求。不得使用聚氨酯发泡。 |
|  |  | 车顶骨架加密，车身骨架必须保证终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂；防止出现车顶漏（渗）水问题。 |
|  |  | 轮毂部位车身提供足够的强度以防止乘客受到爆胎的损伤，表层喷涂防腐、防水材料，防止出现轮毂部位漏（渗）水问题，前、后轮毂挡泥板橡胶皮离地15CM以内。 |
|  |  | 乘客可触及的车身内外部件、构件不应有尖角和锐边，车身外导水槽等不应有尖角和锐边。 |
|  |  | 侧围检修门为铝板，设有通风防水挡板。翻开式，液压撑杆，配碰锁，确保行驶中不会自动弹出。 |
| 23 | 拖车钩与支车点 | 车辆纵梁前部适当位置配隐藏式拖车钩，使用方便可靠。车前加装应急气源接入装置。 |
|  |  | 纵梁前部区域的各类管路、线束布置应充分考虑拖车时的运动干涉。 |
|  |  | 在前、后桥附近底部空间，应根据车架结构特点设置承重梁，在车身左右两侧设有多个支车点，并设支车点标志 |
| 24 | 前后围 | 前后围采用薄钢板冲压成型或玻璃钢结构检修方便； |
|  |  | 前后电子路牌窗透光区最小尺寸规格满足配装9字汉化电子路牌结构需要，车内前后路牌检视窗盖板与车箱内饰板胶条隔垫，防止车辆行驶产生振动噪音。 |
| 25 | 车厢 | 前风档为双层夹胶全景节能隔热玻璃，配卷缩式前风档遮阳帘；后风档为节能隔热钢化玻璃。 |
|  |  | 车边两侧单一扇独立玻璃设置一扇内藏粘贴式推拉窗，窗框底边、双定位槽固定（用图说明）；粘接处使用进口玻璃粘接胶、填缝胶、阻尼胶；右边侧窗部分满足配装汉字电子路牌结构需要。全车采用防紫外线隔热节能玻璃，玻璃颜色根据招标方要求确定。整车侧窗安装折叠窗帘带大巴扣。 |
| 26 | 车门 | 前单中双电控气动内摆臂结构门或塞拉门(带防夹)，门底部三角翻板密封,采用优质气动核心元件,具备速度调节装置运行平稳。下客门上方中间部位安装一个门灯（小灯打开，开门时亮）和下车投射警示灯（不小于25W），投射显示注意安全用语，与后门开关联动（质保8年）。 |
|  |  | 门胶条采用优质三元乙丙材料，门胶条与门框边固定要牢固，长度合适无缝隙。 |
|  |  | 在驾驶室两侧附近设总放气阀(功能只是断门泵气，不能做门开关用)，放气阀旁边贴有中文指示标牌，紧急情况下可将乘客门气路全部切断；前门和中门外面及车内上方风道(门泵箱外)均装有一个应急放气阀(功能是断门泵气路，不能做门开关用)，并配有明显使用标识；前车门锁加装遥控。 |
|  |  | 车门后有护栏板，前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样。 |
| 27 | 下客门监视图像 | 下客门监视图像接入CAN总线；开启下客门开关时，显示下客门图像通过CAN总线接入公交彩色调度显示屏。 |
| 28 | 乘客座椅 | 无骨架、轻量化、高强度、符合人体工程设计座椅，坐垫宽度大于等于420MM,提供座椅正反面图片。 |
|  |  | 镁铝合金底梁及椅脚，尼龙玻纤或注塑座椅防滑带皮革软垫公交座椅，数量、颜色、式样及排列方式事先经买方确认，终身质保（设4张爱心专座）。 |
| 29 | 司机座椅 | 司机座椅和驾驶室隔离装置 司机椅（外表皮革包围）前后、上下、靠背角度、气囊减震可调；三点式安全带自动伸缩功能，坐垫宽度大于等于440MM。驾驶室隔离装置要求使用厚度≥5mm的钢化玻璃，透光率≥95%，室内室外反射率＜1.5%（提供相应检测报告为准）。 |
| 30 | 地板 | 地板革：优选主流品牌产品石英砂阻燃地板革产品，整车一体化铺装，平面无拼接工艺，车厢前、中、后地板革铺垫延伸到侧围板向上不小于15CM (从地板向上计)。地板骨架加密平整，设有检修口和盖板，方便维修，PVC阻燃地板厚度≥18mm ,强度符合国家相关标准和要求。地板与底架之间涂装防震胶。 |
|  |  | 地板骨架加密平整，设有检修口和盖板，方便维修，PVC阻燃地板厚度大于等于18mm ,地板与底架之间涂装防震胶,。 |
| 31 | 内饰 | 优选主流高端品牌LED全景广告铝合金空调风道,一体式铸造成型；广告灯箱开关相间控制,车辆行驶时灯箱亮度50%，停驶时亮度达到100%；风道不得与前后路牌窗贯通，风道固定旋钮牢靠、接口平整、接口处采用胶皮等材料做避震缓冲防异响设置，检修口设置合理、排水管布置合理，防止冷凝水排入车内 ，8年质保。 |
|  |  | 内顶采用优质冲孔吸音铝塑板，侧围采用阻燃PVC深色双贴面板，固定铆钉间距加密（每排2个以上）防止振动，颜色与整个车厢环境相协调，表面光滑易清理。 |
| 32 | 驾驶区、仪表台 | 1、整体式仪表台；仪表台固定底板全密封防止漏风,不得开裂；仪表台上仪表、开关、按钮、手台柄位置合理，便于操纵；应充分考虑满足配装电子报站器、车载监控、GPS车载机、IC卡车载机等布置要求； 2、驾驶室设置符合国家最新标准防护隔离装置。 |
| 33 | 后视镜 | （1）车辆外侧安装【左短右长杆式手动后视镜】，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。颜色与车辆整体协调。 （2）前顶右上角适当位置安装车内后视镜（大视角内视镜），便于驾驶员观察车厢内部。 |
| 35 | 司机窗 | 为内藏粘贴式，玻璃框底边、侧边双定位槽固定（用图说明），由前向后拉车窗，卷缩式下拉自锁式侧窗遮阳帘，窗外加设档水槽。 |
| 36 | 顶风窗 | 安全顶窗具有应急出口功能，满足应急出口尺寸要求。 |
| 37 | 下车照明 | 前后门设台阶灯，开门后自动发亮。 |
|  | 扶栏、护板、吊环、USB充电 | 整车采用高强度铝合金扶栏，扶栏各连接部位的螺栓如有突出的加装保护螺套；司机座右侧前上车门处，加设一根铝合金杆用于安装IC刷卡机，中门下客处扶栏预留加装IC刷卡机电源。 |
|  |  | 高地板区域靠窗座椅外侧加装扶栏，最后一排2+2布局，中间安装防护栏隔开，车内侧前、中、后位置加装USB充电插口。 |
|  |  | 装广告型吊环（卡槽广告易更换），数量按标配。 |
| 39 | 侧窗帘 | 蓝色垂直折叠式侧窗帘【涤纶材质】带搭扣 |
| 40 | 雨刮 | 对刮双向卧倒式，带喷淋、快慢档装置,括刷面积满足驾驶员视野要求。 |
| 41 | 公交信息化设备 注：公交信息化设备符合国标要求，免费开放采购的所有硬件设备及软件系统完备的二次开发接口，能够与招标单位现有调度系统平台、支付系统管理平台技术对接，并提供免费的技术支持。实现统一平台、统一支付，如有涉及系统对接，产生的一切对接费用(不限对接次数）由中标供应商承担，招标单位不另行支付相关对接费用。供应商在投标前需与调度系统平台供应商（陈先生：15906668354）、支付系统平台（王先生：15805717829）对接技术要求，中标后完成相关协议。(公司技术负责人：高先生联系电话：64261008)。 |
| 41.1 | LED汉显全彩电子路牌(8年质保） | 1、 线路显示牌：全彩全汉显电子路牌，前路牌16*24点阵10个字、尾牌16*24点阵10个字，自动感光调整亮度、字体可调、可多排显示， 2、与报站器联动，均可显示显示线路、故障回场、停止营运等信息，尾牌含刹车、转弯、倒车提示功能； 3、能实现平台下发数据内容，并可实时更新，满足现有公交智能调度系统平台实现联动控制功能。 4、使用寿命≥10万小时； 5、产品耐高温和低温，符合国家或相关行业标准。 |
| 41.2 | 12字车内显示屏（8年质保） | 1、车内显示屏：安装车内12字显示屏，与报站器联动，车内显示到站信息、广告服务用语。 2、循环显示广告内容：在报站器无操作时，显示屏将循环分段显示广告内容，广告内容条数不限，也可显示英文及特殊字符，显示方式多样，有报站操作时，显示屏马上停止当前广告显示，进行报站信息服务。 3、符合国家或相关行业标准。 |
| 41.3 | 公交一体机 （3年质保） | 1、智能公交一体机功能报站器：采用GPS/北斗卫星定位系统，数字解码先进技术，报站语音更新方便，采用USB接口，不需任何软件即可更新报站器语音，直接复制拷贝即可。彩色调度屏与录像机联动使用，显示调度信息，并可外接2路摄像头，兼并监视器功能，含车联网适配器。 2、具备行车定位、信息接收、超速报警、监控、导航、电子路牌、导乘屏控制、可扩展功能，实现自动报站无需到站按键播报，方便快捷，完美适配各种车载终端产品。 3、紧急情况时，可直接报警，上报平台；支持手动调节，支持根据外界光线自动调节屏幕亮度；同时支持自动报站和手工报站两种模式。当接收到中心的命令信息时，除了能够在屏幕显示和以提示音的方式提醒以外，能以语音播放内容的形式提示驾驶员，及时调度。 4、支持多边形区域限速，调度平台上通过地图上描点画出区域范围，批量下发设备中，设备判断是否在此区域超速，同时上报后台。 5、配置不低于：（7英寸屏幕；分辨率1024*600；四核处理器，主频1.2G；1G内存，8G存储；支持支持1路以太网输入，4路视频输入，2路CAN，2路485，2路232接口；6路I/O口输入（分别显示倒车视频处罚、中门视频处罚、转向提示触发等）； 6、支持无线网络，4G全网通； |
| 41.4 | 硬盘视频终端 （8年质保） | 1、HK\8路视频终端、4G全网通/含GPS北斗模块。有延时录像功能1路带音频，标配1T监控专用硬盘，安装在驾驶座后工具箱内。使用HK视频终端8路彩色红外金属摄像机（1、路面 2、前门及投币机 3、驾驶员 4、车内前部向后 5、车内后部向前 6、下客门 7、车左外侧后视镜安装处由前向后 8、车前右外侧后视镜安装处由前向后）。 2、具备实时监控、录像回放、远程交互、GPS/北斗双模定位、盲区补传、CAN通讯、打印功能、行车信息采集、延时开关、断电保护等功能。 3、采用720P摄像机，图像清晰、细腻，低照度，支持ICR红外滤光片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控，支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置，防暴等级超过IK07，内置MIC,支持音频输入。 |
| 41.5 | 32寸LCD车内乘客导乘牌（8年质保） | 1、驾驶室左后方安装32寸智能公交综合信息屏1块，满足线路站点、车辆动态显示、视频广告播放、图片播放功能，满足与采购单位现有公交智能调度平台实现联动控制功能。实现平台下发数据内容，随时发布临时信息并可实时更新。 2、分辨率≥1920×1080；内部存储空间≥8G；外部存储空间≥32G 3、程序升级：支持U盘、SD卡、远程升级，终端程序可实现统一的远程升级。 4、线路显示及报站：包含线路总览，到站、下一站、开门提示、线路运营信息、可换乘等信息。 5、公告和通知及广告信息显示：路况拥堵信息、改线通知、公益、文明、政策等静态、动态实时信息展示；如：安全出行温馨提醒、文明宣传语、公交车乘坐法则、司机信息等。 6、广告播放：广告信息可定点播放、广告的精准推广，采用多媒体平台对视频/图片/文字广告统一管理。 |
| 41.6 | 360环视系统（质保3年） | 1、系统通过4路720AHD高清鱼眼视摄像头输入，摄像头防水等级不低于IP68。3D全景AVM无缝、无盲区拼接，图像自然无鬼影，具有3D动态效果，并且画面延时小于50毫秒； 2、视距无穷远,近处能显示到汽车轮廓边缘，远处能显示到地面灭点，可变换自由视角,自动四视角，手动八视角，根据车身信号（转向和倒车）自动切换视角。 3、实现车身周围行人和障碍物探测，并实时报警提醒。能够设置启动条件的8个或以上探头防撞雷达，最高可支持16路车载防撞预警探头接入，支持16个探头同时工作，支持4路视频接入，报警距离最远达1.5米（可调），多级报警方式，多方式报警，探测到障碍物距离信息可通过显示屏显示，数据应包含障碍物的距离程度，及对应的探头方位。 4、行车记录,前后左右全方位行车记录，自带不小于256G存储卡，视频文件支持本地查看、处理。 5、显示屏不小于7寸,分辨率≥1024*600，采用嵌入式安装至仪表台，或以支架方式安装，安装位置方便驾驶员查看，不能增加视线盲区、不影响驾驶，并支持通过连接线束与硬盘视频终端主机进行连接。 |
| 41.7 | 人脸识别POS机 （3年质保） | 1、支持支付宝、微信、市民卡、银联云闪付等多种电子支付方式，支持人脸识别支付。 2、实现实时客流信息数据收集功能。 3、运算处理器：8核A53，主频1.8GHz 及以上；内存：2GB+8G及以上；采用Android 7.0及以上安卓系统；配置10/100M自适应有线网络接口、无线网络WIFI、4G全网通，预留5G接口、USB接口；支持蓝牙功能； 配置彩色摄像头模组和红外摄像头模组：分辨率≥1920*1080，视距：0.4—1.2M可调；LED补光灯可调；高音质喇叭输出；具备物理按键可以翻看设备及交易信息。 4、终端人脸特征值库存储容量大于100W 5、采用热成像测温模组，测温距离0.6~1.5米，精度±0.3℃ 6、定位：支持北斗及GPS定位 7、彩色显示屏≥7寸 8、内置实时时钟供电电池，保持在掉电期间时间不丢失 |
| 43 | 投币机 | 智能安全防盗投币箱，防钓币、防恶意破坏，箱体及底座采用不锈钢材质、一只箱体、两只塑料内胆储币袋，钥匙统一。 |
| . |  | 投币口采用“双S”型交叉落币通道，箱体为电子锁门，配有自动翻板、照明灯、发票夹。箱门使用CPU卡开锁，刷卡后电动开锁，无需机械钥匙。插板封闭内胆开口后箱门才能自动弹开。插板小门刷卡后自动开启，换胆关门后插板小门自动关闭。内胆使用PC工程塑料，采用机械锁，具有开锁保持功能，开锁后可拔出钥匙再拉出插板，方便收银。 |
| 44 | 公交标识 | 上客门、下客门、爱心座椅、安全窗、支车点等标识按《城市公共交通标志》标准制作 |
| 45 | 灭火器 | 4kg干粉压力表灭火器2只前后无遮挡布置。 |
| 46 | 工具箱 | 位置视车厢内空间而定（上下两层或三层，用图说明），并配一套专用随车工具 |
| 47 | 垃圾篓及清洁用具 | 不锈钢垃圾筒（带固定支架）、清洁用具箱，可容纳地拖等用具（尺寸\位置用图说明）。 |
| 48 | 司机风扇 | 在司机左立柱配备橡胶叶片小风扇。安装位置避免造成驾驶视线遮挡。 |
| 49 | 电子钟 | 按厂家标配内外双温显电子钟。 |
| 50 | 下车提示按钮 | 下客门两侧扶手杆距地板1.35米高度处各安装下车提示按钮1只（共2只）；下客门上方喷"下车请按铃"字样并且须有语音播报；每只下车提示按钮上方设"下车请按铃"永久性标识。 |
| 51 | 乘客标尺 | 在前门上客扶手立杆设1.2米及1.5米儿童身高标志及"标志线以上儿童请购票"永久性标识； |
| 52 | 安全锤和电磁自动破窗器 | 带报警装置车用安全锤6把，须符合标准客车应急锤产品型号目录。整车侧窗左右两侧安装手自一体气囊或电磁自动破窗器，带打开报警功能，每车安装四处，驾驶员前安装破窗总控制器，布置相关说明，每个窗户配置安全标识-逃生出口。 |
| 53 | 空调系统 |
| 53.1 | 顶置电动单向冷空调 | 额定制冷量制冷量24000Kcal／h，送风量≥3500m³/h,（提供证明材料或者承诺书）。耗电量优于纯电动车辆节能要求。空调采用铜质冷凝器和蒸发器、接插件为AMP，蒸发风机、冷凝风机选用EBM直流无刷低噪音（噪音低于国家标准）优质品牌；冷凝风机、蒸发风机数量采用多个设置；车厢最低温度设为24摄氏。 |
|  |  | 采用进口品牌膨胀阀和单压缩机(卧式全封闭涡旋、低噪、节能) |
|  |  | 管路为铜管，环保型R407c或R410A制冷剂 |
|  |  | 控制器；数显、智能温控、触摸式按键、故障指示 |
|  |  | 新风装置，进口电机驱动,风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 |
|  |  | 车厢顶盖上安装空调蒸发器的四周设防水止口，密封胶采用进口硅胶，防止漏水 |
| 54 | 电热除霜装置 | 电热除霜装置采用高压电热暖风除霜系统（风机功率确定必须符合纯电动车辆节能因素），电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视，进气通道采用内循环。 |
| 其它：随车配备全车电路图、使用说明书等 |
| 55 | 三角警告牌和停车三角木 | 本配置表未列入部分按厂家标准配置。 |
| 56 | 新车贮电量 | 送车至卸车地点时，动力电源储电量不低于配电的80%，以保证新车能行驶到充电场站及满足检测上牌行驶里程 |
| 57 | 送车 | 厂家送车至指定地点，送车及装卸费用，计入投标单价 |

（三）、▲质保要求

| 序号 | 部件名称 | 保修范围 | 质保 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统(含电池组、驱动电机、控制系统、) | 驱动电机、控制系统、动力电池组、的维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 驱动电机、动力电池提供车厂与配套供应商联合质保承诺书，控制系统提供车厂质保承诺书 |
| 2 | 电动打气泵 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 3 | 电动转向助力泵 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 4 | 电空调整机（含易损易耗材料和冷却水泵） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 5 | 整车线束（包括充电座） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 6 | 前后桥、悬挂、包括轮端 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 7 | 主减速器、半轴三包 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 5年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 8 | 冷却系统（包括智能水箱、水泵 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 9 | LED全景广告铝合金空调风道（标段三、标段四） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 10 | 集中供油润滑装置 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 11 | 车身骨架、蒙皮、车顶 | 车身骨架、蒙皮不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂，车顶不漏（渗）水，(非正常使用除外) | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 12 | 车身面漆 | 面漆不起泡、爆裂、褪色 | 3年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 13 | 石英砂防滑耐磨地板革 | 无非正常开裂、磨损、脱胶 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 注：参数要求或厂家质保或其他规定中如有更长的质保期限，则按最长的质保时间执行。 |

标项三：10.5米级低地板纯电动新能源公交车

（一）采购清单

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.5米级低地板纯电动公交车 | 10辆 | 具体包括所有车辆及配套货物的设计、制造（零配件采购、装配）、运输（至采购人指定地点）、配合车辆上牌、相关补贴免税申报和办理、车辆交付、验收配合、售后服务、技术培训等全部工作。 |

（二）技术及配置要求

| 序号 | 内容/部件 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家补贴 | ▲投标车型符合国家新能源汽车推广应用补助政策，国家补助由投标人自行申报。如投标人延期交付车辆，或不能正常上牌，造成一切损失由投标人自行承担。 |
| 2 | 公告 | ▲保证车辆符合低地板纯电动公交车辆上牌条件，保证车辆上牌前满足国家新能源相关政策要求具有国家产品公告，新能源推荐目录，免税购置目录。如投标人交付车辆与以上目录不符，造成不能正常上牌，一切损失由投标人自行承担。 |
| 3 | 客车设计 | 车体造型设计新颖美观，上客门位于前轮前。设计体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适方便、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；特别是在电驱动控制和技术匹配、防漏电安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色。 |
|  |  | 车身造型要求美观大方，整车材料符合相关标准和节能环保要求 |
|  |  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平 |
| 4 | 噪音限值 | 噪音限值符合或优于国家标准，提供有关检测报告 |
| 5 | 电磁辐射 | 电磁辐射符合国家标准，提供有关检测报告 |
| 6 | 基本参数 | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致 |
| 7 | ▲车身尺寸 | 长度≥10.40米，宽度≥2.4米。 |
| 8 | 动力系统 |
| 8.1 | 驱动形式 | ▲永磁同步电机 |
| 8.2 | ▲动力电池组 | 动力电池组优选主流高端品牌水冷磷酸铁锂动力电池，单车动力电池储能容量≥255kwh,电池系统能量密度大于等于150Wh/kg,满足单次充满电续驶里程≥450公里（以免税目录中等速法续航里程数值为准）。动力电池充电系统充电倍率达到1C及以上。电池组质保期内衰减达30%及以上的，免费更换。厂家投标前应对实际公交线路进行现场踏勘与评估，如不能满足要求，厂家负责召回及全部赔偿责任。投标人需提供国家权威检测机构的正规检测报告。 |
|  |  | 充电形式：慢充快补。 |
|  |  | 电池箱经多项破坏性试验达到国标要求，电池箱具有过流、过压、欠压、短路自动保护报警装置，电池管理系统报警给整车控制器，由整车控制器自动切断供电；整车控制器和电池箱防护等级IP68及以上，安装位置满足涉水深度要求。 |
|  |  | 智能电池管理系统，可监控每个单体的电压、模组的温度、电池系统电流、电量，电池管理系统能对电池的温度、电压、电量、电流、绝缘性能等项目异常报警，电池系统自带远程安全监测系统，满足GB/T31467.3-2015安全标准，并提供国家认可的第三方报告为准。 |
|  |  | 电芯体系选用磷酸铁锂；动力电池最大充电电流具备不小于1C的持续充电至80%SOC能力。整车最低SOC需能达到20%；每组配有熔断器，发生意外情况可及时切断电池连接，动力电池安装位置不准占用车厢空间。 |
| 8.3 | 驱动电机 | 防护等级IP68级， 额定功率符合车辆运行技术要求，绝缘等级H级，动力强劲平稳，驱动电机各项数据合计：额定功率≧100KW、峰值功率≧200KW。 |
|  |  | 制动时具有制动能量回收和电磁缓速功能，当电磁缓速失效时具备提示功能 。 |
|  | 油门防误踩和蠕行功能 |  |
| 8.4 | 控制器 | 采用厂家自主研发成熟整车集成控制器，安装位置紧凑，线路走向清晰，布局合理。 |
| 8.5 | 远程运营监控平台 | 具备远程运营监控管理功能，实现车辆实时位置、故障、能耗监控查询，故障信息可通过电脑远程显示；厂家提供授权并承担相应费用，保证招标人能正常使用远程运营监控管理功能。 |
| 8.6 | 电度表 | 电池BMS已集成有记录电耗功能 |
| 8.7 | 动力电池舱及电器设备舱 | ▲动力电池安装位置与乘客舱完全隔离，不准占用车内空间，并在动力电池安装位置加装防火隔热纳能的气凝胶防火材料，动力电池安装位置与乘客舱之间形成空间和热量隔离，（提供实车照片和国家相关部门的检测报告为准）。安装位置满足防水阻燃要求，检修方便。需配自动灭火装置，加装良好的隔热、隔振、降噪音材料，开启通风良好，有利于散热，如因装用不合格的锂电池舱专用灭火装置引起的各种损失及责任，由中标车厂承担。通风采用无刷电机，或动力电池液冷散热。 |
|  |  | 车辆电器后舱布局合理，底舱封闭处理。安装位置满足涉水深度要求，检修方便，需配自动灭火装置，后舱车厢底板应加装良好的隔热、隔振、降噪音、阻燃材料，通风良好，有利于散热(用图说明)。 |
| 8.8 | 充电接口 | 采用国标直流枪充电插口，充电插口设置车身后部，无需钥匙开启，安装高度在1200MM左右，具备良好的防水、防尘性。系统设计为充电枪未拔出前车辆不能起步，同时具备拔枪时灭弧功能。 |
|  |  | 充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。 |
| 9 | 冷却系统 | 安装ATS智能温控冷却系统，膨胀水箱位置安装合理，加液方便；冷却液散热器、循环水泵安装位置有防尘防泥水措施或独立仓室（用图说明），冷却液循环电机采用大流量、低转速、低噪音温控变速电机；冷却液散热器采用吸气散热，风机转速由温控系统控制。 |
| 10 | 底盘系统 |
| 10.1 | 底盘结构 | ▲全承载封闭环式车身，整个车身参与载荷，上下部结构形成一体，在承受载荷时，整个车身壳体达到稳定平衡状态。车底骨架焊接处应有两次防腐处理，下表面应防石击涂漆处理（用图说明） |
| 10.2 | 电动打气泵、转向电动助力泵 | ▲电动空压机采用铝合金无油活塞式空压机，额定功率≥2.5KW，噪音低、防护等级【IP68】主流高端品牌；电动转向油泵，可根据车辆行驶技术要求自动调节油压，液压助力泵使用主流高端品牌，车内工作噪音≤50分贝。电机根据车辆运行工况具备高低压转速可变，车速≤3公里/小时电动助力泵无噪音、无振动功能，电机位置满足涉水深度要求，电机防护等级【IP65】及以上，安装具备防尘防泥水的独立仓室（用图说明），如防护等级高于IP68的，无需独立仓室。 |
| 10.3 | 转向器 | ▲采用厂家成熟电动或液压助力转向器，如遇助力失效时转向正常，方向盘前后上下可调。 |
| 10.4 | 传动轴 | 若有该部件的，须采用单节、开式传动轴，十字节密封良好，不漏油，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际超载运行的特殊要求。 |
| 10.5 | 前后桥 | ①▲前桥额定载荷≥5T，后桥额定载荷≥7T；前后均为气囊减震，免维护专用车桥（注明品牌、型号）；②▲脂润滑免维护轮毂；前后盘式制动器，带摩擦片磨损极限报警。③有主减速器、半轴的，均三包5年，免维护轮毂总成三包8年，车辆制造厂家或配套厂家承诺，并附承诺书（按需求调整）④车桥采用整体锻钢件；新能源汽车专用双向精磨齿主减速器。 |
| 11 | 悬架系统 | ▲气囊弹簧减震，气囊高度调平阀采用灵敏度较高设备，布置合理，减震器配装双向作用固定螺母纵向锁紧，前、后桥均设有稳定杆平衡机构。 |
| 12 | 制动系统 | 气压双回路行车制动、制动时具备电动缓速、能量回收功能。 |
|  |  | ▲制动臂间隙自动调整，配备ABS防滑功能，优选高端主流品牌产品。 |
|  |  | 制动管路采用尼龙管；管路系统按标准进行保压泄漏试验，管路排列整齐，固定支架牢固(固定间距不大于600mm) |
|  |  | 管路与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，穿越洞孔、电池仓等隐蔽部位，加装阻燃绝缘套管缝隙填充减震胶可靠固定（用图说明），电线束和油气水管分列敷设布置 |
|  |  | 低气压起步制动保护，设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分 |
|  |  | 压缩空气需经过干燥、冷凝处理后进行存储 |
|  |  | 四回路保护阀优选高端产品（继动阀、直踏式脚制动总阀、快放阀、手制动阀等)。 |
|  |  | 制动踏板与水平面的夹角不能过大，符合人机工程要求，便于驾驶员操作及维修方便 |
|  |  | 贮气筒总容量满足实际使用要求，防锈耐腐蚀。 |
| 13 | 储气筒 | 储气筒配备智能排水装置。 |
|  |  | 外接管道至车尾厢内，安装吹气接口。 |
| 14 | 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮，手制动阀装在驾驶员易操作的部位，增设有解除驻车制动控制气路 |
| 15 | 自锁螺母 | 振动部位采用施必牢或同等级进口品牌自锁螺母紧固 |
| 16 | 集中供油润滑装置 | 优选主流高端品牌产品，底盘统一集中润滑（有监视口）定量卸压式分配器，集中润滑管路固定可靠，安装位置加油方便，储油罐加装润滑油防凝固装置，油管两接头标记清晰易修理校对，液晶控制器具备故障诊断和显示功能。故障自动报警并显示故障代码自动保护电机，缺油自动报警，可根据设定时间工作自动打油，质保8年。 |
| 17 | 轮胎及轮辋 | 优选主流高端品牌或按厂家标配的国内一线品牌子午线真空胎和锻造铝合金轮辋。按本标段车辆数的30%（四舍五入取整）配带同类规格型号含轮辋备胎。 |
| 18 | 电器线束 | 整车线束按厂家标配，线束标记、布置，与整车线路图符合 |
|  |  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位,所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封， |
|  |  | 高压线固定间距标准300-500mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套 |
|  |  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量 |
|  |  | 线束固定牢固标记清晰，走向合理安装规范，整根线束不得拼接，线束每隔300mm安装固定扣攀。 |
|  |  | 电器接头牢固并有绝缘护套，所有电线接插件采用AMP产品（底盘部分防水型）。 |
|  |  | 单独在安装一套带可打印行车记录仪，大屏幕中文显示，进口或国产模块；具故障自检、预报、行驶速度超45KM 语音自动报警提示；具有通讯、过载过流短路保护。 |
|  |  | 公交报站彩色显示屏可显示中门下客监视图像、倒车监视图像（倒车监视摄像头与公交报站彩色显示屏兼容）。 |
|  |  | 全车CAN仪表工作显示电池（电量 电压 电流）、驱动电机（电压 电流 温度）、故障报警等功能，总线（优选主流高端品牌、8年质保）三级CAN处理， |
|  |  | 总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求，电器线路采用镀锡铜线，预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，满足增加用电器的需求 |
|  |  | 1、IC卡POS机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线， 电源线为电源开关（电门钥匙）后控制电源 2、电喇叭为蜗牛式 |
| 19 | 灯具与开关 | 采用转向柱安装组合式开关或仪表盘安装翘板开关，包括前照（大）灯、示宽（小）灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关 |
|  |  | 大灯采用LED大灯。大灯亮度必须符合雨天夜间行车照明要求，前照灯角度可调。车厢内灯采用扁平弧形LED灯管，前后贯通，布置在空调风道内侧边缘。 |
|  |  | 所有开关由驾驶员控制，各类操纵开关安装和排列位置应方便驾驶员识别与操作；安装备用开关2-4个 |
| 20 | 蓄电池 | 采用2只12V\120Ah免维护蓄电池，蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠，蓄电池“+”或“-”级接柱连接线束加装过载断电保险装置。 |
| 21 | 车身漆色图案 | 车身油漆采用绿色环保汽车专用金属漆；漆色图案按买方要求配色喷涂，厂家提供多套漆色设计图案，供使用方选择。 |
| 22 | 车身结构与车身型材 | ▲全承载车身（须提供相关证明）、轻量化设计，踏步高度≤380mm。（是否调整为一级踏步，低地板） |
|  |  | 车身骨架整体强度满足公交客车运行寿命及高峰超载的要求 |
|  |  | 车身蒙皮采用辊压涨拉蒙皮 |
|  |  | ▲整车（包括车身主要覆盖件、骨架、底盘车架、前后围）经阴极电泳工艺处理。采用铝合金车身的，无需阴极电泳处理。 |
|  |  | 整车内饰材料技术性能须符合GB38262-2019标准，防火A0级。车身内顶和侧围整体采用无粉尘、无纤维、无甲醛、无对人体有害物质的闭泡式橡塑保温隔热材料进行全覆盖隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于30mm，所有填充材料符合安全、环保、阻燃、无毒无异味的要求。不得使用聚氨酯发泡。 |
|  |  | 车顶骨架加密，车身骨架必须保证终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂；防止出现车顶漏（渗）水问题。 |
|  |  | 轮毂部位车身提供足够的强度以防止乘客受到爆胎的损伤，表层喷涂防腐、防水材料，防止出现轮毂部位漏（渗）水问题，前、后轮毂挡泥板橡胶皮离地15CM以内。 |
|  |  | 乘客可触及的车身内外部件、构件不应有尖角和锐边，车身外导水槽等不应有尖角和锐边。 |
|  |  | 侧围检修门为铝板，设有通风防水挡板。翻开式，液压撑杆，配碰锁，确保行驶中不会自动弹出。 |
| 23 | 拖车钩与支车点 | 车辆纵梁前部适当位置配伸缩式拖车钩，使用方便可靠。车前加装应急气源接入装置。 |
|  |  | 纵梁前部区域的各类管路、线束布置应充分考虑拖车时的运动干涉。 |
|  |  | 在前、后桥附近底部空间，应根据车架结构特点设置承重梁，在车身左右两侧设有多个支车点，并设支车点标志 |
| 24 | 前后围 | 前后围采用薄钢板冲压成型或玻璃钢结构检修方便； |
|  |  | 前后电子路牌窗透光区最小尺寸规格满足配装9字汉化电子路牌结构需要，车内前后路牌检视窗盖板与车箱内饰板胶条隔垫，防止车辆行驶产生振动噪音。 |
| 25 | 车厢 | 前风档为双层夹胶全景节能隔热玻璃，配卷缩式前风档遮阳帘；后风档为节能隔热钢化玻璃。 |
|  |  | 车边两侧单一扇独立玻璃设置一扇内藏粘贴式推拉窗，窗框底边、双定位槽固定（用图说明）；粘接处使用进口玻璃粘接胶、填缝胶、阻尼胶；右边侧窗部分满足配装汉字电子路牌结构需要。全车采用防紫外线隔热节能玻璃，玻璃颜色根据招标方要求确定。整车侧窗安装折叠窗帘带大巴扣。 |
| 26 | 车门 | 前、中或后采用双气动的内摆臂结构门或塞拉门(带防夹)，门底部三角翻板密封,采用优质气动核心元件,具备速度调节装置运行平稳。下客门上方中间部位安装一个门灯（小灯打开，开门时亮）和下车投射警示灯（≥25W），投射显示注意安全用语，与后门开关联动（质保8年）。 |
|  |  | 门胶条采用优质三元乙丙材料，门胶条与门框边固定要牢固，长度合适无缝隙。 |
|  |  | 中或后门设置可折叠轮椅无障碍渡板，车厢内有设置轮椅固定位置和设施。车门后有护栏板，前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样。 |
|  |  | 在驾驶室两侧附近设总放气阀(功能只是断门泵气，不能做门开关用)，放气阀旁边贴有中文指示标牌，紧急情况下可将乘客门气路全部切断；前门和中门外面及车内上方风道(门泵箱外)均装有一个应急放气阀(功能是断门泵气路，不能做门开关用)，并配有明显使用标识；前车门锁加装遥控。 |
| 27 | 下客门监视图像 | 下客门监视图像接入CAN总线；开启下客门开关时，显示下客门图像通过CAN总线接入公交彩色调度显示屏。 |
| 28 | 乘客座椅 | 无骨架、轻量化、高强度、符合人体工程设计座椅，坐垫宽度大于等于420MM,提供座椅正反面图片。 |
|  |  | 镁铝合金底梁及椅脚，尼龙玻纤座椅防滑带皮革软垫公交座椅，座椅背后设置挂钩。数量、颜色、式样及排列方式事先经买方确认，终身质保（设4张爱心专座）。 |
| 29 | 司机座椅 | 司机座椅和驾驶室隔离装置 司机椅（外表皮革包围）前后、上下、靠背角度、气囊减震可调；三点式安全带自动伸缩功能，坐垫宽度大于等于440MM。驾驶室隔离装置要求使用厚度≥5mm的钢化玻璃，透光率≥95%，室内室外反射率＜1.5%（提供相应检测报告为准）。 |
| 30 | 地板革和地板 | 地板革：优选主流品牌产品石英砂阻燃地板革产品，整车一体化铺装，平面无拼接工艺，车厢前、中、后地板革铺垫延伸到侧围板向上不小于15CM (从地板向上计)。地板骨架加密平整，设有检修口和盖板，方便维修，PVC阻燃地板厚度≥18mm ,强度符合国家相关标准和要求。地板与底架之间涂装防震胶。 |
| 31 | 内饰 | 优选主流高端品牌LED全景广告铝合金空调风道,一体式铸造成型；广告灯箱开关相间控制,车辆行驶时灯箱亮度50%，停驶时亮度达到100%；风道不得与前后路牌窗贯通，风道固定旋钮牢靠、接口平整、接口处采用胶皮等材料做避震缓冲防异响设置，检修口设置合理、排水管布置合理，防止冷凝水排入车内 ，8年质保。 |
|  |  | 内顶采用优质冲孔吸音铝塑板，侧围采用阻燃PVC深色双贴面板，固定铆钉间距加密（每排2个以上）防止振动，颜色与整个车厢环境相协调，表面光滑易清理。 |
| 32 | 驾驶区、仪表台 | 1、整体式仪表台；仪表台固定底板全密封防止漏风,不得开裂；仪表台上仪表、开关、按钮、手台柄位置合理，便于操纵；应充分考虑满足配装电子报站器、车载监控、GPS车载机、IC卡车载机等布置要求； 2、驾驶室设置符合国家最新标准防护隔离装置。 |
| 33 | 后视镜 | （1）车辆后视镜在车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。颜色与车辆整体协调。 （2）前顶右上角适当位置安装车内后视镜（大视角内视镜），便于驾驶员观察车厢内部。（建议删除） |
| 35 | 司机窗 | 为内藏粘贴式，玻璃框底边、侧边双定位槽固定（用图说明），由前向后拉车窗，卷缩式下拉自锁式侧窗遮阳帘，窗外加设档水槽。 |
| 36 | 顶风窗 | 符合国标要求。 |
| 37 | 下车照明 | 前后门设台阶灯，开门后自动发亮。 |
|  | 扶栏、护板、吊环、USB充电 | 整车采用高强度铝合金扶栏，扶栏各连接部位的螺栓如有突出的加装保护螺套；司机座右侧前上车门处，加设一根铝合金杆用于安装IC刷卡机，中门下客处扶栏预留加装IC刷卡机电源。 |
|  |  | 高地板区域靠窗座椅外侧加装扶栏，最后一排2+2布局，中间安装防护栏隔开，车内侧前、中、后位置加装USB充电插口。 |
|  |  | 装广告型吊环（卡槽广告易更换），数量按标配。 |
| 39 | 侧窗帘 | 蓝色垂直折叠式侧窗帘【涤纶材质】带搭扣 |
| 40 | 雨刮 | 对刮双向卧倒式，带喷淋、快慢档装置,括刷面积满足驾驶员视野要求。 |
| 41 | 公交信息化设备 注：公交信息化设备符合国标要求，免费开放采购的所有硬件设备及软件系统完备的二次开发接口，能够与招标单位现有调度系统平台、支付系统管理平台技术对接，并提供免费的技术支持。实现统一平台、统一支付，如有涉及系统对接，产生的一切对接费用(不限对接次数）由中标供应商承担，招标单位不另行支付相关对接费用。供应商在投标前需与调度系统平台供应商（陈先生：15906668354）、支付系统平台（王先生：15805717829）对接技术要求，中标后完成相关协议。(公司技术负责人：高先生联系电话：64261008)。 |
| 41.1 | LED汉显全彩电子路牌(8年质保） | 1、 线路显示牌：全彩全汉显电子路牌，前路牌16*24点阵12个字、尾牌16*24点阵12个字，自动感光调整亮度、字体可调、可多排显示， 2、与报站器联动，均可显示显示线路、故障回场、停止营运等信息，尾牌含刹车、转弯、倒车提示功能； 3、能实现平台下发数据内容，并可实时更新，满足现有公交智能调度系统平台实现联动控制功能。 4、使用寿命≥10万小时； 5、产品耐高温和低温，符合国家或相关行业标准。 |
| 41.2 | 12字车内显示屏（8年质保） | 1、车内显示屏：安装车内12字显示屏，与报站器联动，车内显示到站信息、广告服务用语。 2、循环显示广告内容：在报站器无操作时，显示屏将循环分段显示广告内容，广告内容条数不限，也可显示英文及特殊字符，显示方式多样，有报站操作时，显示屏马上停止当前广告显示，进行报站信息服务。 3、符合国家或相关行业标准。 |
| 41.3 | 公交一体机 （3年质保） | 1、智能公交一体机功能报站器：采用GPS/北斗卫星定位系统，数字解码先进技术，报站语音更新方便，采用USB接口，不需任何软件即可更新报站器语音，直接复制拷贝即可。彩色调度屏与录像机联动使用，显示调度信息，并可外接2路摄像头，兼并监视器功能，含车联网适配器。 2、具备行车定位、信息接收、超速报警、监控、导航、电子路牌、导乘屏控制、可扩展功能，实现自动报站无需到站按键播报，方便快捷，完美适配各种车载终端产品。 3、紧急情况时，可直接报警，上报平台；支持手动调节，支持根据外界光线自动调节屏幕亮度；同时支持自动报站和手工报站两种模式。当接收到中心的命令信息时，除了能够在屏幕显示和以提示音的方式提醒以外，能以语音播放内容的形式提示驾驶员，及时调度。 4、支持多边形区域限速，调度平台上通过地图上描点画出区域范围，批量下发设备中，设备判断是否在此区域超速，同时上报后台。 5、配置不低于：（7英寸屏幕；分辨率1024*600；四核处理器，主频1.2G；1G内存，8G存储；支持支持1路以太网输入，4路视频输入，2路CAN，2路485，2路232接口；6路I/O口输入（分别显示倒车视频处罚、中门视频处罚、转向提示触发等）； 6、支持无线网络，4G全网通； |
| 41.4 | 硬盘视频终端 （8年质保） | 1、HK\8路视频终端、4G全网通/含GPS北斗模块。有延时录像功能1路带音频，标配1T监控专用硬盘，安装在驾驶座后工具箱内。使用HK视频终端8路彩色红外金属摄像机（1、路面 2、前门及投币机 3、驾驶员 4、车内前部向后 5、车内后部向前 6、下客门 7、车左外侧后视镜安装处由前向后 8、车前右外侧后视镜安装处由前向后）。（增加一路：驾驶员脚部） 2、具备实时监控、录像回放、远程交互、GPS/北斗双模定位、盲区补传、CAN通讯、打印功能、行车信息采集、延时开关、断电保护等功能。 3、采用720P摄像机，图像清晰、细腻，低照度，支持ICR红外滤光片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控，支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置，防暴等级超过IK07，内置MIC,支持音频输入。 |
| 41.5 | 38寸LCD车内乘客导乘牌（8年质保） | 1、驾驶室左后方安装38寸智能公交综合信息屏1块，满足线路站点、车辆动态显示、视频广告播放、图片播放功能，满足与采购单位现有公交智能调度平台实现联动控制功能。实现平台下发数据内容，随时发布临时信息并可实时更新。 2、分辨率≥1920*540；对比度≥4000:1；反应时间≤10ms；亮度≥700cd/m2；使用寿命10万小时以上；显示形式：支持汉字，数字，符号；产品符合GB/T2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）》，通过CE认证，具备自主研发设计能力（含外观设计、软件系统），具有IS09001质量体系认证及IATF16949认证证书，产品耐高温和低温，满足EMC相关标准，符合国家或相关行业标准。 3、程序升级：支持U盘、SD卡、远程升级，终端程序可实现统一的远程升级。 4、线路显示及报站：包含线路总览，到站、下一站、开门提示、线路运营信息、可换乘等信息。 5、公告和通知及广告信息显示：路况拥堵信息、改线通知、公益、文明、政策等静态、动态实时信息展示；如：安全出行温馨提醒、文明宣传语、公交车乘坐法则、司机信息等。 6、广告播放：广告信息可定点播放、广告的精准推广，采用多媒体平台对视频/图片/文字广告统一管理。 |
| 41.6 | 360环视系统（质保3年） | 1、系统通过4路720AHD高清鱼眼视摄像头输入，摄像头防水等级不低于IP68。3D全景AVM无缝、无盲区拼接，图像自然无鬼影，具有3D动态效果，并且画面延时小于50毫秒； 2、视距无穷远,近处能显示到汽车轮廓边缘，远处能显示到地面灭点，可变换自由视角,自动四视角，手动八视角，根据车身信号（转向和倒车）自动切换视角。 3、实现车身周围行人和障碍物探测，并实时报警提醒。能够设置启动条件的8个或以上探头防撞雷达，最高可支持16路车载防撞预警探头接入，支持16个探头同时工作，支持4路视频接入，报警距离最远达1.5米（可调），多级报警方式，多方式报警，探测到障碍物距离信息可通过显示屏显示，数据应包含障碍物的距离程度，及对应的探头方位。 4、行车记录,前后左右全方位行车记录，自带不小于256G存储卡，视频文件支持本地查看、处理。 5、显示屏不小于7寸,分辨率≥1024*600，采用嵌入式安装至仪表台，或以支架方式安装，安装位置方便驾驶员查看，不能增加视线盲区、不影响驾驶，并支持通过连接线束与硬盘视频终端主机进行连接。 |
| 41.7 | 人脸识别POS机 （数量按车辆数的1.5倍配置，3年质保） | 1、支持支付宝、微信、市民卡、银联云闪付等多种电子支付方式，支持人脸识别支付。 2、实现实时客流信息数据收集功能。 3、运算处理器：8核A53，主频1.8GHz 及以上；内存：2GB+8G及以上；采用Android 7.0及以上安卓系统；配置10/100M自适应有线网络接口、无线网络WIFI、4G全网通，预留5G接口、USB接口；支持蓝牙功能； 配置彩色摄像头模组和红外摄像头模组：分辨率≥1920*1080，视距：0.4—1.2M可调；LED补光灯可调；高音质喇叭输出；具备物理按键可以翻看设备及交易信息。 4、终端人脸特征值库存储容量大于100W 5、采用热成像测温模组，测温距离0.6~1.5米，精度±0.3℃ 6、定位：支持北斗及GPS定位 7、彩色显示屏≥7寸 8、内置实时时钟供电电池，保持在掉电期间时间不丢失 |
| 43 | 投币机 | 智能安全防盗投币箱，防钓币、防恶意破坏，箱体及底座采用不锈钢材质、一只箱体、两只塑料内胆储币袋，钥匙统一。 |
| . |  | 投币口采用“双S”型交叉落币通道，箱体为电子锁门，配有自动翻板、照明灯、发票夹。箱门使用CPU卡开锁，刷卡后电动开锁，无需机械钥匙。插板封闭内胆开口后箱门才能自动弹开。插板小门刷卡后自动开启，换胆关门后插板小门自动关闭。内胆使用PC工程塑料，采用机械锁，具有开锁保持功能，开锁后可拔出钥匙再拉出插板，方便收银。 |
| 44 | 公交标识 | 上客门、下客门、爱心座椅、安全窗、支车点等标识按《城市公共交通标志》标准制作 |
| 45 | 灭火器 | 4kg干粉压力表灭火器2只前后无遮挡布置。 |
| 46 | 工具箱 | 位置视车厢内空间而定（上下两层或三层，用图说明），并配一套专用随车工具 |
| 47 | 垃圾篓及清洁用具 | 不锈钢垃圾筒（带固定支架）、清洁用具箱，可容纳地拖等用具（尺寸\位置用图说明）。 |
| 48 | 司机风扇 | 在司机左立柱配备橡胶叶片小风扇。安装位置避免造成驾驶视线遮挡。 |
| 49 | 电子钟 | 按厂家标配内外双温显电子钟。 |
| 50 | 下车提示按钮 | 下客门两侧扶手杆和车身两侧车窗立柱合适高度处安装下车提示按钮，确保每个位置乘客均能操作。下客门上方喷"下车请按铃"字样并且须有语音播报（短音提示一次）及仪表盘右侧灯光提示，每只下车提示按钮上方设"下车请按铃"永久性标识，按钮要凹陷设计，不易误碰。 |
| 51 | 乘客标尺 | 在前门上客扶手立杆设1.2米及1.5米儿童身高标志及"标志线以上儿童请购票"永久性标识； |
| 52 | 安全锤和电磁自动破窗器 | 带报警装置车用安全锤6把，须符合标准客车应急锤产品型号目录。整车侧窗左右两侧安装手自一体气囊或电磁自动破窗器，带打开报警功能，每车安装四处，驾驶员前安装破窗总控制器，布置相关说明，每个窗户配置安全标识-逃生出口。 |
| 53 | 空调系统 |
| 53.1 | 顶置电动单向冷空调 | 额定制冷量制冷量32000Kcal／h，耗电量符合纯电动车辆节能要求。空调采用铜质冷凝器和蒸发器、接插件为AMP，蒸发风机、冷凝风机选用优质品牌直流无刷低噪音（噪音低于国家标准）优质品牌；冷凝风机、蒸发风机数量采用多个设置；可设置最低温度为24摄氏。 |
|  |  | 采用进口品牌膨胀阀和单压缩机(卧式全封闭涡旋、低噪、节能) |
|  |  | 管路为铜管，环保型R407c或R410A制冷剂 |
|  |  | 控制器；数显、智能温控、触摸式按键、故障指示 |
|  |  | 新风装置，进口电机驱动,风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 |
|  |  | 车厢顶盖上安装空调蒸发器的四周设防水止口，密封胶采用进口硅胶，防止漏水 |
| 54 | 电热除霜装置 | 电热除霜装置采用高压电热暖风除霜系统（风机功率确定必须符合纯电动车辆节能因素），电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视，进气通道采用内循环。 |
| 其它：随车配备全车电路图、使用说明书等 |
| 55 | 三角警告牌和停车三角木 | 本配置表未列入部分按厂家标准配置。 |
| 56 | 新车贮电量 | 送车至卸车地点时，动力电源储电量不低于配电的80%，以保证新车能行驶到充电场站及满足检测上牌行驶里程 |
| 57 | 送车 | 厂家送车至指定地点，送车及装卸费用，计入投标单价 |

（三）、▲质保要求

| 序号 | 部件名称 | 保修范围 | 质保 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统(含电池组、驱动电机、控制系统、) | 驱动电机、控制系统、动力电池组、的维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 驱动电机、动力电池提供车厂与配套供应商联合质保承诺书，控制系统提供车厂质保承诺书 |
| 2 | 电动打气泵 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 3 | 电动转向助力泵 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 4 | 电空调整机（含易损易耗材料和冷却水泵） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 5 | 整车线束（包括充电座） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 6 | 前后桥、悬挂、包括轮端 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 7 | 主减速器、半轴三包 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 5年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 8 | 冷却系统（包括智能水箱、水泵 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 9 | LED全景广告铝合金空调风道（标段三、标段四） | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 10 | 集中供油润滑装置 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 11 | 车身骨架、蒙皮、车顶 | 车身骨架、蒙皮不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂，车顶不漏（渗）水，(非正常使用除外) | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 12 | 车身面漆 | 面漆不起泡、爆裂、褪色 | 3年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 13 | 石英砂防滑耐磨地板革 | 无非正常开裂、磨损、脱胶 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 注：参数要求或厂家质保或其他规定中如有更长的质保期限，则按最长的质保时间执行。 |

四、商务条款

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标报价范围 | 本项目采用固定总价合同，中标（成交）供应商的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成合同所涉及的全部内容，包含但不仅限于所有车辆及配套设备的设计、制造（零配件采购、装配）、运输（至采购人指定地点）、相关补贴免税申报和办理、车辆交付、验收配合、售后服务、技术培训等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、采购代理费等一切成本及费用（以上所有费用包含在综合单价中，不另列）。 |
| 2 | ▲交货期 | 合同签订生效之日起45日历天内完成供货。 |
| 3 | 交货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 安装要求 | （1）安装标准：符合国家安全技术标准。 （2）安装过程中发生的费用由卖方负责。投标供应商应在《商务技术文件》中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 （3）本项目所有货物的安装涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，费用计入投标总价。 |
| 5 | 外观设计 | 中标厂家提供不少于20套车身外观设计图案供招标人选择，并负责根据招标人的意见进行修改、完善，按照招标人确认相关方案进行涂装。 |
| 6 | 验收 | （1）中标供应商应派专业的技术人员协助采购人进行验收。 （2）验收标准：符合国家有关技术规范和技术标准。 （3）验收过程中如发生的第三方检测验收费用（商检、质检等）、专家评审费由中标供应商负责。 （4）质量要求：一次性100%验收合格，否则每次罚款合同金额的1%（具体按合同约定执行）。 |
| 7 | 培训 | 验收合格后应提供操作及日常维护培训。具体培训方案请在投标文件中明确说明，包括培训的人次数量、培训时长、培训课程安排等，其中参训人员的住宿和餐费由中标供应商承担，计入投标总价。 |
| 8 | 售后服务 | （1）质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在《投标文件》中说明在保质期内提供的服务计划。要求投标供应商提供24小时技术咨询服务，在采购人提出故障报修后，服务人员30分钟内响应，紧急救援2小时内赶到现场，一般故障4小时内处理完毕，疑难故障7天内解决。 （2）投标供应商应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，质保期内涉及的维修事项不收取任何配件费及人工服务费。 （3）售后服务须有制造商工程师的支持。 |
| 9 | 履约保证金 | 1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函，保函见索即付）。交车至指定地点并验收合格上牌后的10个工作日内无息退还履约保证金。 2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。 |
| 10 | 付款方式 | 1、▲本项目采用分期付款方式。签订合同后的10个工作日内采购人支付合同总价的40%作为预付款（同时中标人向采购人提交预付款（合同款40%）见索即付保函）；交车至指定地点并验收合格上牌后的10个工作日内支付合同总价的20%，交车时交付全额专用发票；接收车辆运行满6个月后无未处理完毕的质量、服务纠纷时，10个工作日内支付合同总价的20%，车辆运行满12个月后无未处理完毕的质量、服务纠纷时，10个工作日内支付合同总价的20%。 2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的订金金额。 |

# 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：龙港市公共交通有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目的提供单位，双方经协商达成以下条款：

第一条.合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分， 与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、 图纸

第二条.产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

| 1 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 品牌 |  |
| 3 | 型号 |  |
| 4 | 生产厂家 |  |
| 5 | 数量 |  |
| 6 | 单价 |  |
| 7 | 总 金 额 |  |
| 8 | 供货 | 交货时间：合同签订生效之日起45日历天内完成供货。 |
| 9 | 付款 | 付款方式： |

第三条.质量标准:

按供货方已出示的企业标准执行。

第四条.供货方对质量负责的条件及期限:

自提车之日起，整车按“三包”手册实行“三包”服务，易磨易损件、人为故障除外。

第五条.交(提)货地点及方式:

供货方送车到采购方指定地点。如需托运的由供货方负责托运并承担相应费用。

第六条.运输方式：

运输费用费用负担及上牌手续:车辆自采购方接受之前的全部费用由供货方自理，包括但不限于：托运费、油费、交车前保险费、临牌费等。

第七条.产品交接和验收:

供货方方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、供货方投标文件响应及相应《公开招标采购文件》规定标准的，采购方有权拒收该货物。供货方愿意更换货物但逾期交货的，按供货方逾期交货处理。供货方拒绝更换货物的，采购方可单方面解除合同，并由供货方承担违约责任。

第八条.随机备品、配件工具数量及供应方式:

每车技术文件及随车工具一套。为保证产品的售后服务，卖方为买方提供必要的技术服务支持和车辆相关培训工作。

第九条.本合同解除的条件:

供货方及采购方双方协商一致,或不可抗力的发生。

第十条.违约责任:

1.供货方如无不可抗力、政府部门相关要求等原因不能按时交车的，采购方可要求供货方按已付款0.05%/天支付违约金。超过约定时间30日不能交车的，采购方可选择解除合同，供货方退回全部已收款项，并按总款项的30%承担违约责任。2.采购方因自身原因不能按时提车，承担已付款日0.05%违约金，若交货期届满且在供货方通知提车之日起30日内仍未提车，供货方有权解除合同，并按总款项的30%主张违约责任。3.如采购方未按时足额支付货款，供货方有权要求采购方提前支付所有款项，采购方就逾期部分的利息需按中国人民银行同期贷款利率支付给供货方.4.违约方应承担守约方为实现债权而发生的催收费用、诉讼费、保全费、律师费、差旅费及其他费用。

第十一条.争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

第十二条.合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

第十三条.不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

第十四条.适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十五条.诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为项目所在地。

第十六条.合同生效及其它

1、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经龙港市财政局国企采购监管处审批，并签书面补充协议报龙港市国企采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

## 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

龙港市公共交通有限公司、浙江天诚工程咨询有限公司：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

龙港市公共交通有限公司、浙江天诚工程咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

龙港市公共交通有限公司、浙江天诚工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

龙港市公共交通有限公司、浙江天诚工程咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙港市公共交通有限公司、浙江天诚工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

龙港市公共交通有限公司、浙江天诚工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

## 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他………………（页码）

一、投标响应函

龙港市公共交通有限公司

浙江天诚工程咨询有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目(招标编号：LGCG2024  )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的中标、成交无效。

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表（分标项）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目 |  |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

三、报价明细清单（分标项）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 总计 | 大写 |  |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

龙港市公共交通有限公司

浙江天诚工程咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目(编号：LGCG2024 )国企采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、资质文件（如有）

四、投标产品配置表（分标项）

采购单位：                                           项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

日期

八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、                 服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

正（副）本

龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：LGCG2024

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

浙江天诚工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加龙港市公共交通有限公司2024年度第二批公交车辆采购项目（编号： LGCG2024  ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日

# 第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为七人或七人以上单数。

三、评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

标项1：

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | (投标产品制造商3C认证、②ISO/TS16949或IATF16949汽车管理体系认证证书、③ISO9001质量管理体系认证证书、④ISO14001环境管理体系认证证书，获得证书并在有效期内的，每提供一项得0.25分，最高1分。（提供相关证书复印件加盖公章，未提供的不得分） | 0-1 |
|  |  | 投标产品制造商2021年1月1日以来类似采购项目业绩1个得0.5分；最高得2分,须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，否则将不得分。 | 0-2 |
| 2 | 所投产品技术指标、性能等与采购需求的符合性 | 根据各投标供应商所投车辆的技术指标、性能、配置等与采购需求的满足情况。完全满足采购文件要求的得18分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。 | 0-18 |
| 3 | 所投产品的整体比较 | 防腐设备和制造工艺：①投标供应商整车制造厂已投入整车阴极电泳设备得2分（以电泳设备采购合同和采购发票复印件加盖公章，未提供不得分）。②整车经阴极电泳、投标供应商承诺8年以上不腐蚀并提供证明材料、工艺证明的得2分，其余不得分。③评委对各制造厂家所用的整车电泳设备先进程度在0-1分范围内进行横向评比。 | 0-5 |
|  |  | 技术升级：针对公交车辆有实质性配件升级的，需进行详细的技术阐述，每项0.25分，最多2分（由评审组根据配件市场价格商定评分）。 | 0-2 |
|  |  | 针对车辆制造商在车辆生产配套产品采购中所采购整车控制器集成程度的有效、实用性、电机、车桥、空调系统、空压机等主要零部件的配置情况，由评委根据配套件的配置情况进行打分。（提供配套产品的品牌供参考） | 0-3 |
|  |  | 悬挂系统:评委根据投标车型采用的气囊减震系统的技术先进性、舒适性、实用性在0-2分范围内进行横向评比，采用非气囊减震系统的不得分。（以车辆公告和厂家提供承诺书为准。） | 0-2 |
|  |  | 车内最后一排座位前台阶数＜2级的得1分，≥2级的不得分。（以上均以实车图片和承诺函为准） | 0-1 |
|  |  | 动力电池（1）：根据投标人选用的动力电池品牌、市场占有情况、整体安全可靠性、质量稳定性、车辆单位满意度等，评委横向比较综合打分。0-3分 | 0-3 |
|  |  | 动力电池（2）：根据投标供应商选用的动力电池容量满足100KWh起，每增加1KWh加0.1分，本项最高得6分。 | 0-6 |
|  |  | 动力电池（3）：能量密度≥170wh/kg的得2分；＞165、＜170wh/kg得1分，其余的不得分。（以推荐目录为准）投标人采用的动力电池和电芯为同一品牌的得1分。其他的不得分（提供相关证明复印件加盖公章） | 0-3 |
|  |  | 防护等级（1）：电池防护等级IP68的得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告） | 0-2 |
|  |  | 防护等级（2）：整车电机防护等级达到IP68得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告方可得分。） | 0-2 |
|  |  | 防护等级（3）：集成高压电控系统防护等级达到IP68得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告方可得分）。 | 0-2 |
|  |  | 电池舱设计：电池舱与乘客舱完全隔离，并在电池舱体内壁加装防火隔热纳能的气凝胶防火材料，（提供实车照片并且出具书面说明函为准）由评委对材料先进性、设计合理性、安全性、覆盖面积进行横向比较综合打分 | 0-1 |
|  |  | 车辆外观与内饰：车辆造型符合小型城市客车公交运行要求，适用城市道路运营，外观要流线型，车灯、车头、前脸与车身等搭配美观协调，操作和维修简便、内饰材料耐脏易清洗，布置合理、色彩搭配柔和、前后过道小圆角人性化设计等，（提供实车前、后正面照片，左、右侧45度角车身照片，车内驾驶室、车内由前向后、由后向前照片，并且出具内饰特殊材料书面说明函为准）由评委进行横向比较综合打分。 | 0-5 |
|  |  | 评委根据投保供应商承诺提供八年质保、经镜面抛光铝合金锻造轮辋、随车轮胎的造型、品质和技术参数等进行分档评比，最优得1分。不满足的不得分。 | 0-1 |
|  |  | 纯电动力系统：根据各投标供应商所提交投标车辆的纯电动系统关键部件的三项数据：驱动电机额定功率、峰值功率和峰值扭矩的，每项得满分为1分的基础上，综合评判分档打分，（提供第三方检测报告，未提供不得分）。 | 0-3 |
|  |  | 乘客座椅：乘客座椅完全满足以下八点要求的，加2分，其他不加分。以实物照片和座椅厂家检测报告为准。1.座椅内置高强度骨架，衬板采用一体式发泡，坐垫可快速拆卸，便于清洗。 2.模块化设计，适用各种车型。 3.造型符合人体工程学。 4.底梁及侧扶采用高强度铝镁合金。 5.采用高档耐磨皮革。 6.配备三点式安全带。 7.头枕部位增设安全扶手 8.座椅宽度≥430MM，靠背长度≥830MM，标准采样点厚度≤20MM。 | 0-2 |
|  |  | 设备赠送：赠送维修检测用故障分析仪和绝缘检测工具各一套、全车电气线路图一套、同一批次全车玻璃一套、全车窗帘一套，得1分，（提供设备清单所在页复印件加盖投标供应商公章）。 | 0-1 |
| 4 | 售后服务承诺 | 评委根据投标供应商提供的的售后服务方案，包括机构设立地点、人员驻点、售后响应及时性、技术力量配置、在当地给驾驶员、维修工进行技术培训情况按每档0.25分的差距进行横向比较打分，最优的得2分，完全不符合的不得分。对于以上承诺内容，以承诺函为准。 | 0-2 |
|  |  | 根据各投标供应商所投车辆在运营期间发生故障和处理情况，包括车辆质量、实际排故能力、维修汽配供应及时性等售后服务保障情况，按每档0.25分的差距进行比较打分，最优的得1分，完全不符合的不得分。 | 0-1 |
|  |  | 采购单位指派5名以内维修人员到中标厂家进行技术培训，培训内容：车辆的组成结构，车辆的使用原理，操作注意事项，故障排除，维护与检修。 培训计划：所投车辆上线组装调试期间，厂家合理安排培训课时，对委陪人员进行理论知识及上生产线实际操作培训。由评委进行打分；其中：完全合理得1.3-2分；基本合理得0.7-1.3分；部分合理得0-0.7分。 | 0-2 |
| 合计 | 70 |

标项2

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | (投标产品制造商3C认证、②ISO/TS16949或IATF16949汽车管理体系认证证书、③ISO9001质量管理体系认证证书、④ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一项得0.25分，最高1分。（提供有效期内的相关证书复印件加盖公章，未提供的不得分）。 | 0-1 |
|  |  | 投标产品制造商2021年1月1日以来类似采购项目业绩1个得0.5分；最高得2分,须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，否则将不得分。 | 0-2 |
| 2 | 所投产品技术指标、性能等与采购需求的符合性 | 根据各投标供应商所投车辆的技术指标、性能、配置等与采购需求的满足情况。完全满足采购文件要求的得18分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。 | 0-18 |
| 3 | 所投产品的整体比较 | 所投产品采用全铝铆接车身的得8分，采用钢制车身按下列评分项评分：①投标供应商整车制造厂已投入整车阴极电泳设备得2分（以电泳设备采购合同和采购发票复印件加盖公章，未提供不得分）。②整车经阴极电泳、投标供应商承诺8年以上不腐蚀并提供证明材料、工艺证明的得2分，其余不得分。③评委对各制造厂家所用的整车电泳设备先进程度在0-1分范围内进行横向评比。 | 0-8 |
|  |  | 悬挂系统:评委根据投标车型采用的气囊减震系统和悬挂系统的技术先进性、舒适性、实用性，按每个系统满分1分在0-2分的范围内进行横向评比，采用非气囊减震系统的此项不得分。（以车辆公告和厂家提供承诺书为准。） | 0-2 |
|  |  | 采用轮边驱动方式的得2分，其他驱动方式不得分。轮边驱动电机功率密度≥2.9kw/kg的得1分，不满足的不得分。（电机的重量和功率以电机强检报告为准）。 | 0-3 |
|  |  | 车辆内部符合GB∕T 19260-2016《低地板及低入口城市客车结构要求 》中低地板城市客车要求的得2分，不满足的不得分。（有低地板公告的车型以公告为准，无低地板公告的车型，评委根据投标人提供的相关证明、报告和描述进行评判打分。） | 0-2 |
|  |  | 针对车辆制造商在车辆生产配套产品采购中所采购整车控制器集成程度、车桥、空调系统、空压机等主要零部件的配置情况，由评委根据配套件的配置情况进行打分。（提供配套产品的品牌供参考） | 0-3 |
|  |  | 技术升级：针对公交车辆有实质性配件升级的，需进行详细的技术阐述，每项0.25分，最多1分（由评审组根据配件市场价格商定评分）。 | 0-1 |
|  |  | 上下客门：前车门采用气动内摆门、中或后车门采用气动塞拉门的得1分，前车门、中或后车门均采用气动内摆门的得0.5分，其他不得分。 | 0-1 |
|  |  | 防护等级（1）：电池防护等级IP68的得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告） | 0-2 |
|  |  | 防护等级（2）：整车电机防护等级达到IP68得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告方可得分。） | 0-2 |
|  |  | 防护等级（3）：集成高压电控系统防护等级达到IP68得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告方可得分）。 | 0-2 |
|  |  | 动力电池（1）：根据投标人选用电池的生产厂家、品牌、型号、整体性能、车辆单位满意度等，评委横向比较综合打分。0-2分 | 0-2 |
|  |  | 动力电池（2）：根据投标供应商选用的动力电池容量以200KW/h为基数，每增加1KW/h加0.05分，最高不高于3分。 | 0-3 |
|  |  | 动力电池（3）：所投车辆动力电池能量密度≥155wh/kg的得2分。能量密度＜155、≥150的得1分。以推荐目录为准。 | 0-2 |
|  |  | 动力电池（4）：投标人采用的动力电池和电芯为同一品牌的得2分。其他的不得分（提供相关证明复印件加盖公章） | 0-2 |
|  |  | 动力电池位置设计：动力电池位置与乘客舱完全隔离，并在动力电池所处位置加装防火隔热纳能的气凝胶防火材料，（提供实车照片并且出具书面说明函为准）由评委对材料先进性、设计合理性、安全性、覆盖面积进行横向比较综合打分。 | 0-1 |
|  |  | 纯电动力系统：根据各投标供应商所提交投标车辆的纯电动力系统关键部件的技术先进性和综合性能，结合各项技术参数，综合评判分档打分0-3分。（提供第三方检测报告，未提供不得分）。 | 0-3 |
|  |  | 车辆外观与内饰：车辆造型符合城市公交运行要求，适用城市道路运营，外观要流线型，车灯、车头、前脸与车身等搭配美观协调，操作和维修简便、内饰材料耐脏易清洗，布置合理、色彩搭配柔和、前后过道小圆角人性化设计等，（提供实车前、后正面照片，左、右侧45度角车身照片，车内驾驶室、车内由前向后、由后向前照片，并且出具内饰特殊材料书面说明函为准）由评委进行横向比较综合打分。 | 0-4 |
|  |  | 设备配套：投标供应商承诺中标车型随车配套维修检测设备（故障分析仪）、同一批次全车玻璃一套、旅客窗帘两套的，得1分，（提供设备清单所在页复印件加盖投标供应商公章）。 | 0-1 |
|  |  | 适老化和轮辋配置：根据各投标供应商所投车型适老化设备、设施的配置情况、便利程度进行横向评比打分，最优的得1.5分。评委根据投保供应商承诺提供八年质保、经镜面抛光铝合金轮辋的造型、品质和技术参数等进行分档评比，最优得0.5分。无适老化相关设备设施的、轮辋不满足上述要求的不得分。 | 0-2 |
| 4 | 售后服务承诺 | 根据各投标供应商所投车辆在运营期间发生故障和处理情况，包括车辆质量、实际排故能力、维修汽配供应及时性等售后服务保障情况，按每档0.25分的差距进行综合打分，最优的得2分，完全不符合的不得分。 | 0-2 |
|  |  | 评委根据投标供应商提供的的售后服务方案，包括机构设立地点、人员驻点、售后响应及时性、技术力量配置、在当地给驾驶员、维修工进行技术培训情况按每档0.25分的差距进行综合打分，最优的得2分，完全不符合的不得分。对于以上承诺内容，以承诺函为准。 | 0-1 |
| 合计 | 70 |

标项3

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | (投标产品制造商3C认证、②ISO/TS16949或IATF16949汽车管理体系认证证书、③ISO9001质量管理体系认证证书、④ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一项得0.25分，最高1分。（提供有效期内的相关证书复印件加盖公章，未提供的不得分）。 | 0-1 |
|  |  | 投标产品制造商2021年1月1日以来类似采购项目业绩1个得0.5分；最高得2分,须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，否则将不得分。 | 0-2 |
| 2 | 所投产品技术指标、性能等与采购需求的符合性 | 根据各投标供应商所投车辆的技术指标、性能、配置等与采购需求的满足情况。完全满足采购文件要求的得18分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。 | 0-18 |
| 3 | 所投产品的整体比较 | 所投产品采用全铝铆接车身的得8分，采用钢制车身按下列评分项评分：①投标供应商整车制造厂已投入整车阴极电泳设备得2分（以电泳设备采购合同和采购发票复印件加盖公章，未提供不得分）。②整车经阴极电泳、投标供应商承诺8年以上不腐蚀并提供证明材料、工艺证明的得2分，其余不得分。③评委对各制造厂家所用的整车电泳设备先进程度在0-1分范围内进行横向评比。 | 0-8 |
|  |  | 悬挂系统:评委根据投标车型采用的气囊减震系统和悬挂系统的技术先进性、舒适性、实用性，按每个系统满分1分在0-2分的范围内进行横向评比，采用非气囊减震系统的此项不得分。（以车辆公告和厂家提供承诺书为准。） | 0-2 |
|  |  | 采用轮边驱动方式的得2分，其他驱动方式不得分。轮边驱动电机功率密度≥2.9kw/kg的得1分，不满足的不得分。（电机的重量和功率以电机强检报告为准）。 | 0-3 |
|  |  | 车辆内部符合GB∕T 19260-2016《低地板及低入口城市客车结构要求 》中低地板城市客车要求的得2分，不满足的不得分。（有低地板公告的车型以公告为准，无低地板公告的车型，评委根据投标人提供的相关证明、报告和描述进行评判打分。） | 0-2 |
|  |  | 针对车辆制造商在车辆生产配套产品采购中所采购整车控制器集成程度、车桥、空调系统、空压机等主要零部件的配置情况，由评委根据配套件的配置情况进行打分。（提供配套产品的品牌供参考） | 0-3 |
|  |  | 技术升级：针对公交车辆有实质性配件升级的，需进行详细的技术阐述，每项0.25分，最多1分（由评审组根据配件市场价格商定评分）。 | 0-1 |
|  |  | 上下客门：前车门采用气动内摆门、中车门采用气动塞拉门的得1分，前车门、中或后车门均采用气动内摆门的得0.5分，其他不得分。 | 0-1 |
|  |  | 防护等级（1）：电池防护等级IP68的得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告） | 0-2 |
|  |  | 防护等级（2）：整车电机防护等级达到IP68得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告方可得分。） | 0-2 |
|  |  | 防护等级（3）：集成高压电控系统防护等级达到IP68得1分，达到IP69或IP6K9K的，得2分，其他不得分（提供第三方检测报告方可得分）。 | 0-2 |
|  |  | 动力电池（1）：根据投标人选用电池的生产厂家、品牌、型号、整体性能、车辆单位满意度等，评委横向比较综合打分。0-2分 | 0-2 |
|  |  | 动力电池（2）：根据投标供应商选用的动力电池容量以255KW/h为基数，每增加1KW/h加0.03分，最高不高于3分。 | 0-3 |
|  |  | 动力电池（3）：所投车辆动力电池能量密度≥155wh/kg的得2分。能量密度＜155、≥150的得1分。以推荐目录为准。 | 0-2 |
|  |  | 动力电池（4）：投标人采用的动力电池和电芯为同一品牌的得2分。其他的不得分（提供相关证明复印件加盖公章） | 0-2 |
|  |  | 动力电池位置设计：动力电池位置与乘客舱完全隔离，并在动力电池所处位置加装防火隔热纳能的气凝胶防火材料，（提供实车照片并且出具书面说明函为准）由评委对材料先进性、设计合理性、安全性、覆盖面积进行横向比较综合打分。 | 0-1 |
|  |  | 纯电动力系统：根据各投标供应商所提交投标车辆的纯电动力系统关键部件的技术先进性和综合性能，结合各项技术参数，综合评判分档打分0-3分。（提供第三方检测报告，未提供不得分）。 | 0-3 |
|  |  | 车辆外观与内饰：车辆造型符合城市公交运行要求，适用城市道路运营，外观要流线型，车灯、车头、前脸与车身等搭配美观协调，操作和维修简便、内饰材料耐脏易清洗，布置合理、色彩搭配柔和、前后过道小圆角人性化设计等，（提供实车前、后正面照片，左、右侧45度角车身照片，车内驾驶室、车内由前向后、由后向前照片，并且出具内饰特殊材料书面说明函为准）由评委进行横向比较综合打分。 | 0-4 |
|  |  | 设备配套：投标供应商承诺中标车型随车配套维修检测设备（故障分析仪）、同一批次全车玻璃一套、旅客窗帘两套的，得1分，（提供设备清单所在页复印件加盖投标供应商公章）。 | 0-1 |
|  |  | 适老化和轮辋配置：根据各投标供应商所投车型适老化设备、设施的配置情况、便利程度进行横向评比打分，最优的得1.5分。评委根据投保供应商承诺提供八年质保、经镜面抛光铝合金轮辋的造型、品质和技术参数等进行分档评比，最优得0.5分。无适老化相关设备设施的、轮辋不满足上述要求的不得分。 | 0-2 |
| 4 | 售后服务承诺 | 根据各投标供应商所投车辆在运营期间发生故障和处理情况，包括车辆质量、实际排故能力、维修汽配供应及时性等售后服务保障情况，按每档0.25分的差距进行综合打分，最优的得2分，完全不符合的不得分。 | 0-2 |
|  |  | 评委根据投标供应商提供的的售后服务方案，包括机构设立地点、人员驻点、售后响应及时性、技术力量配置、在当地给驾驶员、维修工进行技术培训情况按每档0.25分的差距进行综合打分，最优的得2分，完全不符合的不得分。对于以上承诺内容，以承诺函为准。 | 0-1 |
| 合计 | 70 |

注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。