公开招标采购文件

项目名称：机电设备维修与管理专业实训基地建设项目采购

项目编号：GXZC2020-G1-004867-GXCJ

采购单位：广西机电职业技术学院

采购代理机构：广西城建咨询有限公司

2020年 11 月

目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	27

第四章  评标办法及评分标准	44

第五章  合同主要条款格式	48

第六章　投标文件格式	55

# 第一章  公开招标公告

项目概况

机电设备维修与管理专业实训基地建设项目采购招标项目的潜在投标人应在广西城建咨询有限公司（广西南宁市金湖路58号建设大厦三楼）获取招标文件，并于2020年12月15日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-004867-GXCJ

采购计划号：广西政采[2020]19193号-001

项目名称：机电设备维修与管理专业实训基地建设项目采购

预算金额：￥5657781.00

最高限价：￥5657781.00

采购需求：18人操作台1张，24口千兆交换机18台，55寸液晶拼接屏9台、操作台1共9张，六类网线35箱，椭圆形操作台1张，学生操作台30人*位，联排位120人*位，移动白板2套，综合布线1935平方米，组合式推拉黑板11套，18U机柜13个， HDMI矩阵1台，操作位2共20把，弓型操作位18张，黑板电控锁10套，接线板44个，实木讲台11张，旋转操作位9张，饮水机1台，不锈钢工作台10张，联排操作台60人*位，教师加高位12把，扩声音箱48只，落地式支架9个，全自动上水壶2台，实验托盘4个，移动隔断10张，展示台12张，壁挂式实物展台10套，操作台2共2张，储物柜2张，储物架9个，工具柜4个，简易操作位60把，胶垫10张，实物展台2台，音频处理主机12台，电动拉线幕布2套，画框幕1个，激光笔飞鼠11个，拼接套件9套，千兆单模光模块20个，无线话筒12套，隐形储物柜42平方米， LED主题屏3平方米，茶水储物柜2张，无线投屏器13个，远程听课摄像机24个，万兆单模光模块4个，文化框32个，电源时序器13台，会议扩声音箱2只，单模双芯光纤跳线（30米）17条，电动卷帘控制系统4套，前置功放1台，刷卡面板13个，单模双芯光纤跳线（80米）5条，会议系统主机1台，网络读卡电子锁2个，智能开关25个，会议代表单元19个，交换机柜10个，会议主席单元1个，教鞭10只，学生实训终端39台，智能电子门锁28台，电波自动校时挂钟16台，移频器1个，无线手持传声器2套，教室信息发布屏综合布线及安装调试1层，红外遥控器网关36个，移动实训终端2共1台，智能电控箱13个，气管及安装布置12项，吊顶天花机28台，空调室外机14台，吊顶天花机安装辅材28项，吊顶天花机安装调试28项，格栅吊顶2807平方米，石膏吊顶142平方米，LED筒灯30盏，顶部采用哑光乳胶漆2807平方米，长条平板LED灯250盏，灯带48米，地面地胶505平方米，地面自流平2020平方米，过道落地玻璃540平方米，墙面硬包65平方米，地面找平2020平方米，前厅文化墙54平方米，水龙头16个，踢脚线瓷砖730米，百叶窗48平方米，不锈钢拖把池4个，卷帘566平方米，不锈钢可移动拖把挂架4个，布艺窗帘30米，环氧地坪漆1515平方米，双开门11扇，子母门17扇，4平方单芯电源线380米，配电箱3个，五楼消防改造1项，排气扇1个，拆墙598平方米，如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

合同履行期限：合同签订之日起120天内系统测试、设备安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2020年11月24日至2020年12月1日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至11：30，下午15：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西城建咨询有限公司（南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼）

方式：现场购买文件，由法定代表人持本人身份证原件及复印件或委托代理人持法定代表人签署的授权委托书原件及本人身份证原件及复印件获取文件、复印件必须提供并加盖单位公章。

售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。不提供邮寄服务。

购买文件联系电话：0771-5587475

开户名称：广西城建咨询有限公司

开户银行：建设银行南宁锦春支行

银行账号：4505 0160 4783 0000 0080

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间： 2020年12月15日09时00分（北京时间）

地点：南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼广西城建咨询有限公司开标厅，逾期送达的将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、网上查询地址

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网

## 七、疫情期间投标文件递交方式

（1）投标文件可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，送达时间以代理机构签收时间为准。代理机构收到邮寄文件后，及时通知投标人（供应商），并于开标前运送到指定开标室。在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。

（2）投标人（供应商）应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照本项目招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。

（3）采用邮寄方式送达的请按下列邮寄信息办理：

1、收件地址：南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼直管招标部；

2、收件人：李宇宁，电话0771-5587475；

3、请寄件人在邮件外包装写清楚是项目名称及编号，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询交易评审处：0771-5587475。

（4）选择邮寄的供应商视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对供应商标注为“邮寄”字样。

（5）供应商应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，视为不响应招标文件的密封性要求，做废标处理。

（6）各供应商法定代表人或其授权代理人参与开标会时需正确佩戴口罩，体温不得超过37.3°，没有疫情接触史或医学观察已满14天，有北京市、青岛市、中高风险地区、境外旅居史的外来人员，须出示核酸等检测报告或包含核酸检测阴性信息的健康绿码，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。

## 八、其他补充事宜

本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件。

## 九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西机电职业技术学院

地址：广西南宁大学东路101号

联系方式：郑老师   联系电话：0771-3276119

2.采购代理机构信息

名 称：广西城建咨询有限公司

地　址：南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼

联系方式：汪崟、李宇宁     联系电话：0771-5587475

3.项目联系方式

项目联系人：汪崟、李宇宁

电　话：0771-5587475

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、招标文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。

2、非“★”号的条款为非实质性条款或指标，不满足（负偏离）将影响技术评审得分（详见第四章评标办法及评分标准）, 非“★”号的功能目标及技术指标中有负偏离（或未作响应）达 5 项（含）以上的投标无效。

3、采购需求内标注“≤”或““<”的参数，等于的为无偏离，小于的为正偏离；标注“≥”或““>”的参数，等于的为无偏离，大于的为正偏离。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本项目拟采购的货物属于强制采购的节能品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则其投标无效。经国家确定的认证机构名录以市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

7、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

8、本项目核心产品为：第49项【远程听课摄像机】， 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的获得中标人推荐资格；得分相同且投标报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9、本项目不接受进口产品投标。

| 项目需求及技术要求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号及技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 18人操作台 | 1.尺寸：约5000mm（长）×1400mm（宽）×760mm（高）； 2.材质：木制件采用环保型（E1）高密度纤维板基材，实木皮油漆面，面板约40mm厚，五金配件； 3.采用铝制毛刷线盒； 4.台面加厚约8CM，稳固耐用； 5.三合一连接，简易安装。 | 1 | 张 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 1. 二层千兆网管交换机，≥24个10/100/1000M 自适应以太网口 ，≥4个1000M SFP光口； 2. 背板带宽(Gbps)≥ 256G，包转发率 ≥66Mpps，存储转发模式； 3. 支持网络管理功能：IEEE 802.3 Ethernet，IEEE 802.3u Fast Ethernet， IEEE 802.1D，IEEE 802.1p ，IEEE 802.1Q VLAN，IEEE 802.1ac，IEEE 802.1ad， IEEE 802.1w，IEEE 802.1v，IEEE 802.1x； 4.支持MAC地址自动学习、MAC 地址：8K，支持手工配置静态MAC64项； 5.最多支持255个符合IEEE 802.1q标准的VLAN，VLAN ID在1-4094范围内可配；最多支持24个基于端口的VLAN； 6.支持802.1p优先级、IP优先级和DSCP优先级，队列数：每端口2个； 7.支持整机最多4个端口汇聚组，每组最多24个端口，端口镜像，支持基于端口的双向镜像；端口带宽控制最小粒度为25Mbps，所有端口上支持基于带宽百分比的广播风暴抑制； 8. 控制端口：Telnet，SLIP，基于WEB的HTTP， SNMP管理 RS-232 DB-9 console端口。 | 18 | 台 |
| 3 | 55寸液晶拼接屏 | 1、原厂液晶面板； 2 、超薄、超窄边、超轻设计，可以方便地拼接安装。 3、最窄拼缝≤1.8MM。 4、 采用专业A级拼接DID液晶屏，可视角度≥180度。 5 、拥有更好的色彩饱和度，DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度。 6、支持120HZ倍频刷新技术，解决图象快速运动过程中的拖尾和模糊，增强图像的清晰度和对比度。 7 、要求拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性。 8、液晶面板 （1）显示区域约1209.6(W)*680.4(H)(mm)（2）显示比例16：9（3）背光寿命60000小时以上（4）分辨率1920×1080（5）亮点暗点数 0 （6）像素无残影 （7）亮度大于500cd /㎡（8）对比度大于5000：1 （9）响应时间5ms（10）点矩0.53025X0.53025mm（11）色彩16. 7M（12）可视角度水平/垂直：≥180°/180° 9、信号接口 （1）YPBPR信号1路输入(可选)（2）VGA信号1路输入（3）HDMI信号1路输入（4）DVI信号1路输入（5）BNC信号3路输入 10、控制方式 （1）红外遥控支持（2）RS232支持 11、电源 （1）工作电压:AC100V～240V 50/60Hz（2）最大功率:160W（3）产品绝缘电阻大于50MΩ （4）产品泄露电流为0.02MA （5）产品接地电阻0.052Ω （6）静电放电抗扰度：接触放电：4KV ；空气放电8KV 12、使用环境 （1）工作状态环境高低温:0～40摄氏度 （2）恒定湿度:40℃ RH93% （3）使用稳定性试验 （4）产品正弦振动10--55HZ0.15MM,5MIN作为一次循环试验 | 9 | 台 |
| 4 | 操作台1 | 1、E1级环保板材，树脂环保膜不易褪色、刮花 2、专业热熔封边约2mm厚封条，不起边 3、约25MM加厚台面，台面长约1.2米，宽约0.6米，高约0.75米 4、多元储物高柜，约高1.1米、长1.4米，深0.3米 5、加厚铝合金阳光隔断，隔音玻璃屏风 6、可移动储物柜，带锁三抽屉，拉手。 7、隐蔽走线设计，走线盒 8、可多人位自由组合 | 9 | 张 |
| 5 | 六类网线 | 1、六类、非屏蔽、纯铜线芯、千兆网线，高速传输； 2、采用高纯度23AWG标准0.56mm单股无氧铜导体，线身 6.2mm，传输速率达1000BASE-T； 3、优质PVC线被：防水、防磨高密材质聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘低烟无卤聚乙烯外被，具有高抗张强度和伸长率特点； 4、十字横隔有效隔四对双绞线，能抵抗外界电磁场干扰。 | 35 | 箱 |
| 6 | 椭圆形操作台 | 1.尺寸：约6000mm×2200mm×760mm 2.实木结构，木纹桌面 3.便携线盒，可隐蔽走线，避免桌面走线零乱 4.安全桌角倒圆设计 5.打磨包边不起毛 6.加厚桌脚支持，牢固不变形 7.八次以上打磨，八道以上油漆，防腐防掉色 8.安装方便快捷 | 1 | 张 |
| 7 | 学生操作台 | 1、钢木结构，尺寸（长宽高）：约600mm×500mm×650mm 2、E1级大芯板桌面，约25mm加厚面板，触感细腻，不易刮花 3、圆角化设计，约2mm热熔边封条 4、钢架构，稳固抗锈不掉漆 5、隐藏走线盒，减少桌面凌乱 | 30 | 人位 |
| 8 | 联排位 | 1、规格：中心距：约530mm、座高：约450mm、写字板高度：约750mm；颜色：原木色； 2、椅背靠板：顶框：约380mm×60mm×25mm，两侧边框：约360mm×50mm×25mm，芯条（6条）：约380mm×35mm×25mm采用桦木，配以拱型造型，顶端倒圆角，符合人体工程学。 3、椅座坐板：约445mm×420mm，边框约50mm×25mm，内芯实木条约35mm×20mm（6条），材质为桦木，配以波浪形造型；所有木质材料都经干燥、脱水、防虫、防腐处理，使用符合国家环保要求的聚酯环保漆，采用4底2面的方式，半哑光、淡黄褐色、椅面要求光滑耐用，防腐蚀、耐高温、不变形，易清洁。甲醛释放量达到国家相关环保要求标准，座板与坐铰采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，螺套经特殊的加热磷化（防锈能力强）工艺处理，以保证不生锈。 4、椅座坐铰：采用厚约2.0mm板一次冲压成型，并配有高分子聚乙烯材料防刮封盖，转轴卡销采用铆接方式，防止脱焊、虚焊，表面经喷涂处理；该角码组件具有防夹手功能。 5、站脚：尺寸：约51×355×780（H）采用铝合金压铸成型，表面经喷涂处理。毛重大于2.5kg，凸起边缘线的厚度约为4.0mm，地脚钉孔心距约为310mm。 6、回复机构：椅座采用自重回复结构。 7、写字板：深度约300mm，采用不低于15mm厚E0级板材，符合国家强制性标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量，含水率低于12%。 8、书网架：连接在写字台下方，与写字台平行；采用冷拉钢碰焊成型，表面经喷涂或电镀处理。 | 120 | 人位 |
| 9 | 移动白板 | 1、尺寸（长×宽）：约1800mm×900mm 2、面板材质：≥0.02mm厚金属烤漆 3、双面可用，带磁性 4、纤维材质板芯，三层辊涂工艺，水笔书写字迹清晰，擦拭无痕 5、自动化涂胶工业，面板平整，不易起泡 6、铝合金支架，表面抛光、喷塑，防腐耐磨 7、1mm加厚碳钢支架，支架稳固不变形 8、面板可旋转调节，可升级调节高度 9、配止锁万向轮 | 2 | 套 |
| 10 | 综合布线 | 1、走线整齐，满足6类弱电综合布线国标及电气安全标准和设备使用需求且电线不低于高档综合标准； 2、含所有房间内所必须的强弱电线材，包括但不限于音频线、HDMI视频线线、VGA视频线、电源线、控制线等（根据实际情况定制，数量包干）； 3、含满足房间使用标准的各类地插、墙插线盒以及各类模块（根据实际情况定制，数量包干）； 4、辅材：绝缘胶带、五金配件、接头、管卡、线卡、线盒、接线端子、水晶头（根据实际情况定制，数量包干）。 | 1935 | 平方米 |
| 11 | 组合式推拉黑板 | 1.结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与与内嵌投影白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全； 2.基本尺寸：约6000mm×1600mm，保证与一体机外形尺寸配套，根据现场实际情况定制； 3.书写板面：专用推拉书写板，采用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.32mm，漆膜硬度≥6H，粗糙度Ra1.6-3.2um，光泽度≤6%，没有明显眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 4.内芯材料：专用黑板夹筋夹芯板，高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国标标准适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感； 5.背板：采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，确保均布承压，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB/T 2518-2004； 6.板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1：1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整； 7.边框：专用黑板用边框型材，采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜； 8.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：约100mm×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 9.黑板滑轮：采用专用推拉滑动板，配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装； 10.除尘装置：外下框两侧各开1个直径25mm的圆孔，配置100mm×80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30㎜×36㎜×21㎜，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁； 11.限位档：可拆卸限位档，黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手； 12.安装：配装自制钢制安装件，规格约95mm×50mm×60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 13.包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息 | 11 | 套 |
| 12 | 18U机柜 | 1.约600mm×600mm×1000mm高密度平板六角网孔后门，玻璃前门，解决机械保护、通风散热(通风率达71%)、外部观察机器运行状态三方面的使用要求； 2.前后为圆形通风孔的上下框，可方便地安装，机柜集中配电单元； 3.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整； 4.配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 5.承载：静载≥800kg(带支架)； 6.防护等级：≥IP20 ； 7.主要材料：SPCC冷扎钢板制作；厚度：方孔条约2.0mm，安装梁约1.3mm，其它约1.2mm。 8.原厂PDU电源，并满足设备功率需求。 | 13 | 个 |
| 13 | HDMI矩阵 | 1.接口带宽4.25Gbps，1920×1200@60的分辨率，支持4K分辨率 ； 2. HDMI输入可达4路，HDMI输出可达12路； 3.设备采用刀片式结构，配置灵活，结合HDMI、光纤、双绞线等全系列输入输出卡； 4.全数字信号系统，信号传输过程中无衰减； 5.光接口全部采用SFP封装的模块，接口模块（板）支持热插拔，方便设备的升级和维护。 | 1 | 台 |
| 14 | 操作位2 | 1、基材采用橡木，实木框架，曲木厚度约12mm，防腐防虫阻燃等化学处理； 2、椅座、椅背海绵采用PU成型55o海绵,阻燃； 3、面料采用环保西皮； 4、实木脚承重达300kg以上，采用环保油漆； ５、甲醛释放量小于5mg/100g； 6、颜色由采购人指定。 | 20 | 把 |
| 15 | 弓型操作位 | 1、长宽高：约630mm×630mm×930mm 2、材质：网布+钢+塑料+高弹海绵 3、加粗加厚钢管，色泽光亮韧性强 4、不锈钢靠背，更坚固 5、防滑脚垫，不伤地板 6、人体工学设计 7、坚固耐撕扯网布 8、加宽加大坐垫 | 18 | 张 |
| 16 | 黑板电控锁 | 1、材质：钢材质外壳，电镀电泳漆处理，碳钢精铸零件 2、通电瞬间开锁，断电关门上锁 3、供电DC12V,1.5A-2A,四线带状态反馈 4、设计载荷条件下，使用寿命大于30万次开关 5、产品尺寸：约73mm×58mm×13mm | 10 | 套 |
| 17 | 接线板 | 控位：8位，线长：不低于1.5米，内芯支持750度高温不燃烧，采用磷青铜镀镍铜片，大孔距，额定电流10A，额定电压250V，三重防雷装置。 | 44 | 个 |
| 18 | 实木讲台 | 1、材质：实木，加厚底座、隔板 2、尺寸（mm）：约长600mm宽490mm高1120mm。 3、定制，带储物格 | 11 | 张 |
| 19 | 旋转操作位 | 1.长宽高：约0.63m×0.63m×0.93m 2.材质：PU皮+钢+塑料+高弹海绵 3. ≥1.5mm厚钢管，色泽光亮韧性强 4.曲木工艺支撑板，舒适造型稳固不变形 5.防滑脚垫，不伤地板 6.细腻软PU皮真皮触感 7.加宽加大坐垫 8.可126°-150°倾仰 9. 3级安全气杆 10.防爆托盘 | 9 | 张 |
| 20 | 饮水机 | 1、额定功率：≥1100W 2、额定制热水能力：≥95°C , 8L/H 3、额定制冷水能力：≤15°C , 0.6L/H 4、储柜容积：约18L 5、外置沸腾胆 6、食品级304不锈钢内胆水壶，壶身隔热设计，不烫手 7、压杆启动技术，上下两处微动开关，沸腾胆触动压杆开关才能工作。 8、触控微压面板，双侧金属钢板，大面积散热孔。 | 1 | 台 |
| 21 | 不锈钢工作台 | 1、定制不锈钢实训桌，尺寸（长宽高，mm）：约1600mm×800mm×400mm； 2、材质采用无磁不锈钢，抗弯强度高，抗磨损、耐热、易擦洗。边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤学生； 3、特殊抛光不锈钢银色； 4、304不锈钢台面，承重约500斤。 5、台面约0.5cm厚脚垫 | 10 | 张 |
| 22 | 联排操作台 | 1、桌面每人位长约550mm，桌面宽度约350mm，高度约760mm。 2、桌面E1级环保刨花板,厚度不小于12mm，全封边，三聚氰胺表面，双面同色，色泽均匀，耐刮耐磨耐烫。 3、桌腿材质：E1级环保刨花板,厚度不小于12mm。 4、桌脚脚套：尼龙或橡胶材料，在外拉力1000N下不脱落。 | 60 | 人位 |
| 23 | 教师加高位 | 定制加高，高度约为75cm，高强度复合板坐面，高强度复合板靠背，不锈钢脚。有防刮座椅四脚胶套。 | 12 | 把 |
| 24 | 扩声音箱 | 1、两分频设计，动态性能良好； 2、箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确； 4、适用于多媒体课室和电教室。 主要技术参数： 1、额定功率：60W； 2、最大功率：≥180W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、频率响应：57Hz-19kHz； 5、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音； 6、灵敏度：≥96dB/1W/1M； 7、最大声压级：≥119dB；指向性覆盖角：≥120°（H）x120°（V）； 8、连接器：正负极接线夹； 9、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 10、安装：标配壁挂架； | 48 | 只 |
| 25 | 落地式支架 | 1、采用约40×40（mm）方形管，厚度约为2.0mm，在现场拼装成品可以承重约200KG的重量。 2、采用组合式全拼装结构设计，可拆卸成平板包装，易于运输及现场组装，可前后灵活调整。 3、可以根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局，用于紧固及装饰的螺钉、螺母、平垫进行了镀锌处理。 | 9 | 个 |
| 26 | 全自动上水壶 | 三层防烫、数码显示屏、自动旋转加水、1350W大功率速沸、能多段调温 | 2 | 台 |
| 27 | 实验托盘 | 1、不锈钢托盘，四周防割包边 2、尺寸：长宽高约190cm×80cm×5cm | 4 | 个 |
| 28 | 移动隔断 | 1、约1m宽，约1.8m高。 2、E1级优质环保三聚氰胺板材，铝合金包边 3、钛合金脚，质感光滑，承重力强 4、万向轮，灵活滚动，不伤地板 5、顶层半透明磨砂玻璃点缀装饰 | 10 | 张 |
| 29 | 展示台 | 1.根据需求定制 2.尺寸：约长1800mm×宽800mm×高750mm 3.桌面铺垫约5mm厚塑胶，防滑防剐蹭 4.边角圆润处理，防割手 5.桌角约5mm塑料垫片，防止划伤地面 | 12 | 张 |
| 30 | 壁挂式实物展台 | 1.图像传感器：CMOS； 2.对焦模式：定焦； 3.光源：≥2592×1944（500万像素）； 4.拍摄范围：≤A4； 5.拍摄速度3秒/张 6.壁挂式 | 10 | 套 |
| 31 | 操作台2 | 1、钢木结构，尺寸（长宽高）：约1200mm×600mm×750mm 2、E1级三聚氰胺板桌面，约25mm加厚面板，触感细腻，不易刮花 3、圆角化设计，约2mm热熔边封条 4、钢架构，稳固抗锈不掉漆 5、隐藏走线盒，减少桌面凌乱 6、可移动文件柜，三层抽屉，五金拉手 | 2 | 张 |
| 32 | 储物柜 | 1、材料：E1环保颗粒板×厚度约16mm；辅料：背板约3m纤维板 2、多层储物 3、可调节隔板 4、柔和边角，边角光滑没有毛刺感 5、加厚板材 6、净味油漆喷涂 | 2 | 张 |
| 33 | 储物架 | 1、网格片置物架，约1.5m长，约2m高，约0.5m宽，层板可拆卸，钢制，单层承重280KG以上 2、立柱：约30mm×50mm×1.0mm 3、网丝材料：约50mm×50mm×2.8mm 4、层板材料厚度：约0.5mm 5、横梁：约30mm×50mm×1.0mm | 9 | 个 |
| 34 | 工具柜 | 1、重型工具柜整理柜，规格（高宽深）：约1800mm×1000mm×500mm 2、结构：双开门 3、材质：冷轧钢，厚度1.2mm 4、锌合金拉手，安全钢制锁具 5、四块可调节层板，卡槽式设计，牢固结合，能承重 6、天然树脂涂层，18道，表面色泽均匀平整，无异味，耐高温，耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁 | 4 | 个 |
| 35 | 简易操作位 | 1、皮料，线条流畅立体感十足 2、环保油漆，无味健康 3、材质坚固且结构粗强度高、耐磨性好 4、高弹定型海绵，不易塌陷 5、全新材料加工，久坐不变形 | 60 | 把 |
| 36 | 胶垫 | 实验室环保绿色胶皮黑色PVC胶垫，尺寸约1600mm×800mm，厚度约5mm，无味，耐磨，抗酸碱、耐高温，防静电 | 10 | 张 |
| 37 | 实物展台 | 1.图像传感器：CMOS； 2.对焦模式：定焦； 3.光源：≥2592×1944（500万像素）； 4.拍摄范围：≤A4； 5.拍摄速度1秒/张； | 2 | 台 |
| 38 | 音频处理主机 | 一、主要功能特点: 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、RS232控制接口（定制功能)； 4、带数码显视屏； 5、三路音源输入，带输入选择切换开关； 6、四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）； 7、采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 8、机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 9、全中文界面,易于国内用户使用； 10、可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 二、主要技术参数： 1、额定功率：2×150W/8Ω； 2、最大功率：2×300W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度 ≤0.5%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：4A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； | 12 | 台 |
| 39 | 电动拉线幕布 | 1.类型：电动拉线幕布； 2.规格：16：10, 约120英寸； 3.材质：白波纤，铝合金外壳； 4.增益：1.6； 5.可视角度：≥178度 | 2 | 套 |
| 40 | 画框幕 | 1、根据教室尺寸定制大小，约120英寸； 2、显示比例：16：10； 3、铝合金边框； 4、白玻纤幕布； | 1 | 个 |
| 41 | 激光笔飞鼠 | 1、飞鼠技术，360度全方位定位； 2、滚轮翻页，支持各类文档； 3、一键标注，标显示电子墨水，随意标记； 4、当前页全屏，黑屏，播放等ppt常用功能按键； 5、有电源开关，具有智能省电功能； 6、人性化设计； 7、不低于20米传输距离。 | 11 | 个 |
| 42 | 拼接套件 | 控制线缆、配件、液晶专用壁挂构件，便于调整整体大屏幕的平整度和拼接缝隙。 | 9 | 套 |
| 43 | 千兆单模光模块 | 1.模块类型：1GE eSFP； 2.传输距离：≥10KM； 3.传输波长：1310nm； 4.接口：双LC接口； 5.传输速率：≥1Gb/s； | 20 | 个 |
| 44 | 无线话筒 | 一、话筒 ★1、铝合金笔式外观；使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2、直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；具有很好防风效果，音质清晰，自然； 3、话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 4、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，音质优美，可实现手持、并带有USB外接话筒接口（需配原厂外接咪）； 5、话筒可以与任意主机配对使用；无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗； 6、话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷； 7、话筒开机有提示音，且能调节话筒音量大小； ★8、调制方式：GFSK； ★9、发射频率：2400~2483.5MHz； 10、发射功率：10 dBm； 11、传输范围：约20M（视环境变化）； 12、工作温度：-20~75度； 13、功耗：约100mA ； 14、电池充电时间：30分钟~1小时； 15、频率响应：50Hz-15KHz； 16、信噪比：≥90dB； 17、输出电平：200mv; 18、电源供电：5V直流供电； 19、话筒净重：50g； 20、话筒配件；头戴绳；USB充电线；旅行充电器。 二、接收主机： 1、接收主机可与任意带话筒接口的有源音箱、功放搭配使用，实现无线话筒功能； 2、接收机采用铝合金材质，黑色磨砂质感外壳，外观大方、轻便； 3、使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； 4、为增强信号接收，可选配外置延长天线，适用于特殊或开阔的环境使用。 5、发射频率：2400~2483.5MHz； 6、调制方式：GFSK； 7、解调动态范围：-81dB； 8、接收灵敏度：-85dBm； 9、发射功率：10 dBm； 10、采样率：32KHz； 11、分辨率：16bits； 12、失真度：THD 0.1%； 13、传输范围：约20M（视环境变化）； 14、工作温度：-20~75度； 15、频率响应：50Hz-15KHz； 16、信噪比：≥90dB； 17、输出电平：200mv; 18、电源供电：5V直流供电。 | 12 | 套 |
| 45 | 隐形储物柜 | 1.嵌入式设计 2.材质：实木 3.板材厚度1CM 4.柜深：约400mm 5.按压弹出式开启 6.环保涂料 | 42 | 平方米 |
| 46 | LED主题屏 | 1.点间距：约4.75 mm； 2.发光点颜色：1R； 3.单元板点数：64点×32点； 4.单元板尺寸（长mm×宽mm）：约304×152； 5.分辨率（/㎡）：≥44320； 6.单元板重量（G）：约900； 7.白平衡亮度：150； 8.最佳视距（M）：约5； 9.最佳视角（度）：120； 10.平均功耗〔W/㎡〕：200； 11.最大功耗（W/㎡）：400； 12.通讯方式：RS-485/232/08； 13.平均无故障时间：≥10000小时； 14.可视距离：5～100m； 15.可视角度：150°； 16.单点亮度：≧120mcd； 17.驱动方式：恒压1/16扫描； 18.扫描频率：≧180帧/秒； 19.刷新频率：≧200帧/秒； 20.灰度：256级； 21.LED封装形式：点阵模块； 22.显示控制方式：异步方式； 23.亮度调节方式：软件调节8级可调； 24.使用寿命：≧100000小时； 25.视频信号：PAL/NTSC； 26.视频输入方式：二路Video及一路S-Video； 27.杂点率：小于万分之一； 28.平整度：任意相邻像素间≦0.5mm;模块拼接间隙﹤1mm； 29.均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 30.电源开关：自动开关； | 3 | 平方米 |
| 47 | 茶水储物柜 | 1、长宽高：约800mm×350mm×800mm 2、环保板材，纹理质感清晰，防水耐磨 3、加厚板材加固，承重能力强，稳定不晃 4、多层储物，让物件摆放明确 5、静音滑轨 6、底座踢脚线设计，防潮防腐蚀 | 2 | 张 |
| 48 | 无线投屏器 | 1.可支持手机和平板电脑桌面内容同步到投影机； 2.支持 HDMI接口同时输出； 3.支持1080P高清、高清镜像无延迟同步； 4.支持IOS、安卓/window； ★5.支持2.4G+5G双频； 6.HDMI信号线； 7.具有信号自收发功能（即WiFi热点功能）可直接桥接移动终端推送图片影音等信息到投影设备展示播放。 8.30米稳定投屏 9.支持多种发射器 10.一屏多用，双画面分割 | 13 | 个 |
| 49 | 远程听课摄像机 | 1.≥200万1/3" CMOS； 2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 3.最高分辨率可达1920×1080； 4.超低照性能，最大距离20～30米； 5.支持数字宽动态，既提升动态范围，又防止运动拖影； 6.智能3D降噪，自适应静止和运动场景； 7.支持H.264/MJPEG视频编码，双码流，高视频质量，高压缩比； 8.支持ICR滤光片切换，夜间低照度效果更好； 9.支持镜头边缘矫正，使图像中心和边缘完美一致，音频输入、输出接口； | 24 | 个 |
| 50 | 万兆单模光模块 | 1、模块类型：SFP； 2、传输距离：≥10KM； 3、传输波长：1310nm； 4、接口：双LC接口； 5、传输速率：10G b/s； | 4 | 个 |
| 51 | 文化框 | 1.材质：铝合金； 2.样式：亮银直角； 3.边宽约2.5cm，边厚约1cm； 4.白色中空背板，专业墙钉； 5.尺寸大小：约1200×900mm，或根据现场采购人要求定制； 6.PP背胶写真覆膜。 | 32 | 个 |
| 52 | 电源时序器 | 1.RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2.采用16A万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3.最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4.无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5.联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6.设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 7.前面板拥有电压显示功能 8.最大输入电流: 30A 9.单路最大输出电流: 16A 10.控制协议: RS-232串口协议 11.工作电压: 110V～240V 12.输出电源插座: 后面板8个受控16A万用插座 13.插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M 插头 | 13 | 台 |
| 53 | 会议扩声音箱 | ★1、规格：单10"二分频音箱，压缩型腔号筒、声道矫正式号筒；； 2、频率响应：70Hz-20KHz； 3、额定功率（AES）：200W/8Ω； 4、长期最大功率：400W； 5、灵敏度：95dB； 6、最大声压级：(平均/峰值)118dB/124dB； 7、辐射角度：左右80°×上下80°； 8、接线方式：100×130×2铝接线板，双进口四芯插，1+1-全频输入； 9、箱体配置：顶、两侧M8吊点（配K110墙架），9个M10吊点，底配底托； 10、外形尺寸W×D×H(mm)：约313×285×520。 | 2 | 只 |
| 54 | 单模双芯光纤跳线（30米） | 1、电信级千光纤跳线、LC-LC，约30米； 2、陶瓷插芯； 3、外被环保PVC材料，防拉抗拽； 4、插损≤0.3dB、回损≥50dB； | 17 | 条 |
| 55 | 电动卷帘控制系统 | 1、系统包含导轨、电机和控制器 2、电机要求：保护等级不低于IP20 3、供电要求：额定电压：DC230V50HZ额定功率40W 4、拉力要求：1.2N/m 5、电机控制方式：支持无线遥控、有线开关等多种控制方式 6、电机功能：手拉启动功能：通电状态下用手往一个方向轻轻拉动窗帘约10CM，窗帘自动打开或关闭 7、遇阻停止功能：当电机运动过程中，遇到阻碍时电机自动停止，保护系统 8、中间位置设置功能：电机可以在窗帘打开或者关闭位置的中间设置一个停止点，实现室内合适的采光效果 9、自动设置记忆行程：断电后，电机每次上电，都可以自动寻找打开或者关闭的行程点，无需手动设置 10、控制器工作协议：支持红外协议 11、额定电压：AC220V／50-60HZ 12、控制功能：正、反停止控制，可适用于电动幕布、电动窗、电动开窗器、遮阳帘、平移窗等 13、电机控制方式：支持无线遥控、有线开关等多种控制方式 | 4 | 套 |
| 56 | 前置功放 | 1.立体声8Ω：2×500W 2.立体声4Ω：2×750W 3.桥接单声道模式 8Ω：1500W 4.频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 5.总谐波失真（THD)：≤0.1% 6.阻尼系数：≥180:1 7.转换速率：25V/us 8.电压放大倍数（0.775V）：81 9.信噪比（A计权）：≥100dB 10.输入灵敏度（额定功率8ohms）：0.775V or 1.4V 11.输入阻抗（额定）：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 12.分离度：≥65dB 13.输入共模抑制比：60dB 14.输入连接器：每通道一路平衡XLR 15.输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE Speakon 16.压缩比：20:1 17.电源 ：AC 220V 50-60Hz 18.机箱尺寸：约483 mm（长）×88 mm（宽）×339mm（高） | 1 | 台 |
| 57 | 刷卡面板 | 1、采用ABS材料制作，可有效阻止流水渗入。 2、手机按键设计，反应灵敏。 3、支持密码、刷卡、远程三种控制方式。 4、提供一路12v电压输出可控制电子锁的开关。 5、提供一路RS-232协议串口接口； 6、支付持上行反馈刷卡状态； | 13 | 个 |
| 58 | 单模双芯光纤跳线（80米） | 1、电信级千光纤跳线、LC-LC，约80米； 2、陶瓷插芯； 3、外被环保PVC材料，防拉抗拽； 4、插损≤0.3dB 回损≥50dB； | 5 | 条 |
| 59 | 会议系统主机 | 1.采用数字集成电路技术。内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能。 2.七种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替、申请发言； 3.七种发言人数控制：1-6（人任选 ）、N（全开放）； 4.开机自检功能,所有按键指示灯环绕闪烁一遍，连接状态不正常时主机产生蜂鸣； 5.断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。若意外断电后，通电即恢复最后一次设置； 6.具有中/英文语言切换功能； 7.LCD屏液晶菜单显示工作内容； 8.采用轻触式开关按键控制菜单功能，设有音量调节.电话输入和总音量输出调节器； 9.主机最少可连接60个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接20个单元,可无限增加电源扩展或数据扩展； 10.内置电话偶合器输入和输出端口,可用来召开远程电话会议； 11.RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步连动操作，实现计算机管理系统功能；也可连接中控，令会议设备智能化 12.电源供应：AC 100-250V～50/60Hz 13.额定电压：100Hz-12.5Hz 14.输出阻抗：REC:200Ω LINE:200Ω BALANCE: 300Ω UNBALANCE: 400Ω 15.输入阻抗：LINE:50KΩ PBIN:50KΩ 16.信噪比：≥100dB (1KHz THD1%) 17.机箱尺寸：约480mm（长）×44mm（宽） | 1 | 台 |
| 60 | 网络读卡电子锁 | 1、国标紫铜线圈，具有良好的温度稳定性及绝缘性，导电性能强，不易发热。 2、黄铜锁舌，开关顺畅，不易磨损。 3、锁舌行程：约10mm。 4、持续通电时长≤10S。 5、吸力：10N。 6、电压：DC12V，功率：12W； | 2 | 个 |
| 61 | 智能开关 | 1、 通信协议：支持LORA协议频段(470~510MHZ) 2、 工作环境：-10℃~+55℃，10～99%RH 无凝结 3、 接线方式：零火，支持双路智能触摸开关 4、 材料：材质需达到V0级阻燃 5、 输入电压：支持85V~265V电压输入 6、 整机功耗：≤1.5W 7、 高可靠：支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度 8、 智能控制：支持触摸面板上的按键本地控制开关状态 9、 支持Web端、APP端远程控制开关状态 10、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 11、智能策略：支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启、关闭会议室设备,当人员进入会议室时一键开启会议室内的灯光、投影仪等设备 | 25 | 个 |
| 62 | 会议代表单元 | 1.会议咪管采用软管加硬管设计，灵活调节以配合不同人员使用； 2.麦克风灯环显示工作状态； 3.会议座弧形流线设计； 4.无噪音轻触开关设计，操作灵活； 5. 约128mm×64mm LCD液晶点阵屏，显示单元身份、发言模式.发言状态； 6.主席单元有优先发言权,可随时关闭其他列席单元； 7.优良抗手机干扰能力； 8.智能数字化设计，麦克风由系统主机供电超低功耗、高保真； 9.会议单元支持“热插拔”可及时恢复工作能力；约2.1米8P单出线,手拉手一线式“T”型连接。 10.类型：电容式 11.指向性：单一指向性 12.频率响应：30Hz-18KHz 13.灵敏度(：-45±2dB@1KHz 14.输入电压：DC 9V(主机供电) 15.最小输入阻抗 ：1KΩ 16.信噪比：≥68dB(A) 17.输出插座：8P端子座 | 19 | 个 |
| 63 | 交换机柜 | 6u网络机柜 标准壁挂交换机小机柜，配原装PDU电源，并显示功率，能满足设备功率需求。 | 10 | 个 |
| 64 | 会议主席单元 | 1.会议咪管采用软管加硬管设计，灵活调节以配合不同人员使用； 2.麦克风灯环显示工作状态； 3.会议座弧形流线设计； 4.无噪音轻触开关设计； 5. 128MM×64MMLCD液晶点阵屏，显示单元身份.发言模式.发言状态； 6.主席单元有优先发言权,可随时关闭其他列席单元； 7.优良抗手机干扰能力； 8.智能数字化设计，麦克风由系统主机供电超低功耗.高保真； 9.会议单元支持“热插拔”可及时恢复工作能力；约2.1米8P单出线,手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活。 10.类型：电容式 11.指向性：单一指向性 12.频率响应：30Hz-18KHz 13.灵敏度(：-43±2dB@1KHz 14.输入电压：DC 9V(主机供电) 15.最小输入阻抗 ：1KΩ 16.信噪比：≥68dB(A) 17.输出插座：约2.0m 8P端子座 18.输入导线：约2.0m 8P屏蔽线 | 1 | 个 |
| 65 | 教鞭 | 1、伸缩长度可达1米或以上； 2、采用高品质毛毡头，不损伤屏幕，触控流畅； 3、手柄采用磨砂软胶，使用舒服，防滑。 | 10 | 只 |
| 66 | 学生实训终端 | 1.处理器: ≥英特尔 New Core i7-10700 CPU； 2.主板：≥Intel 300以上芯片组； 3.内存：≥16G DDR4 2666MHz，2个UDIMM插槽，最高支持32G； 4.硬盘：≥512GB SSD硬盘+1TB SATA硬盘，支持双硬盘； 5.显卡：不低于GeForceGTX 1650 4GB显卡； 6.软件：正版Windows 10 64位操作系统; 7.机箱提供前置：≥1 个麦克风/耳机组合插孔；≥2 个 USB 3.1 Gen1 端口；后置：≥1 个音频线路输入端口；≥1 个音频线路输出端口；≥1 个 RJ-45 端口；≥4 个 USB 2.0 端口； 8. 机箱：标准MATX立式机箱，整机免工具拆卸，大于15.5升； 9. 电源：≥310W节能电源； 10.键盘鼠标：USB键盘、USB鼠标； 11.显示器：同品牌23.8"宽屏16:9 LED 液晶显示器; | 39 | 台 |
| 67 | 智能电子门锁 | 1、通讯方式：支持低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输 2、开启方式：指纹／密码/卡/身份证/机械钥匙/远程开锁 3、钥匙容量：密码+卡200组；开锁记录：100条； 4、外部供电检验：当电池耗尽时可在外部提供5V电源供电（类似充电宝、笔记本usb电源）； 5、记忆功能检验：断电后，设定的指纹和密码不会丢失； 6、自动报警功能检验：A.连续5次输入错误密码；B.连续刷5次错误卡片；门锁自动锁定1分30秒； 7、工作环境：工作温度0℃~55℃，工作湿度≤93% 8、工作时延：平均指纹匹配时间≤3s，启动时间≤1s 9、工作质量：拒真率≤1%，指纹认假率≤0.001%，分辨率500dpi，欠压指示低于4.1V有声、语音提示 10、通配锁体：6068锁体（适用于木门、室内门） | 28 | 台 |
| 68 | 电波自动校时挂钟 | 1、电波静音机芯； 2、北京时间-国家授时中心标准时间自动对时； 3、材质：磨砂黑，树脂钟壳，玻璃镜面，加厚金属烤漆指针； 4、5号电池供电； 5、直径约35厘米。 | 16 | 台 |
| 69 | 移频器 | 1、供电方式：AC220V-230V,50/60Hz 2、话筒和线路输入移频效果切换开关选择 3、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX) 4、移频量：5Hz±1Hz 5、传声增益提升量5-14dB 6、线路输入阻抗≥5KΩ 7、线路输出阻抗≤600Ω 8、频率响应：非移频状态20Hz-20KHz,移频状态150Hz-15KHz 9、工作电源电压2.7～13V 10、单声道麦克风放大器 11、配有AutoLevelControl(ALC)功能 12、用外部元件可以来调节增益(+20～63dB) 13、用外部元件来调整限幅电平(200mVrms～2Vrms) 14、增益切换可能0dB/20dB] 15、内置缓冲器放大器 16、低输入噪声电压1μVrms 17、内置高频噪声措施电路 | 1 | 个 |
| 70 | 无线手持传声器 | 1.可用频率：698-787MHz 2.音频输出接头：XLR平衡，1/4"非平衡 3.50Hz-15KHz 4.使用两节AA电池，可达10小时以上 5.动态范围：>90dB,A-加权 6.<1%(参考+/-48KHz偏频@1KHz） 7.LO功率模式：18M HI功率模式：75M 8.接受输出电平：-16dBV(XLR接口),-22dBV(1/4") 9.发射机射频输出功率：LO功率模式：1mW；HI功率模式：10mW | 2 | 套 |
| 71 | 教室信息发布屏综合布线及安装调试 | 1.布线约：网线约585米,电源线约380米； 2.安装调试教室信息发布屏：13个 3.布线规范，整齐，满足6类弱电综合布线标准及电气安全标准和设备使用需求且满足GB50311-2016标准； 4.辅材：绝缘胶带、五金配件、接头、管卡、线卡、线盒、接线端子、水晶头。 5.室内挂机2台，达到使用效果，符合国家标准。 | 1 | 层 |
| 72 | 红外遥控器网关 | 1、供电方式：同时支持MicroUSB适配器供电及内置电池供电 2、通信协议：无线LoRa通信协议 3、红外遥控：红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管 4、红外直线距离5米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持360°全向发射 5、功耗：超低功耗设计，睡眠电流8uA，工作时最大电流不超130mA，整机≤2.5W 6、工作环境：可在-10℃~55°C环境下正常工作 7、防水等级：≥IP64 8、物联控制：支持Lora和物联网平台控制 | 36 | 个 |
| 73 | 移动实训终端2 | 1、操作系统：参照或相当于Windows 10 2、处理器：参照或相当于Intel Core i5-10210U(1.6GHz/L3 6M) 3、处理器系列：参照或相当于第十代酷睿i5 4、处理器主频：≥1.6GHz 5、最高频率：≥4.2GHz 6、三级缓存：≥L3 6M 7、内存容量：≥16GB 8、内存类型：≥DDR4 2666 9、硬盘容量：≥512GB SSD 10、屏幕尺寸：≥14英寸 11、分辨率：1920×1080 12、显示比例：16:9 13、显示屏描述：宽屏,16:9比例,IPS屏 14、显卡类型：独立显卡 15、显存容量：≥2GB 16、电池类型：锂电池 17、电源适配器：65W电源适配器 18、续航时间：约5-8小时,具体时间视使用情况而定 19、摄像头：≥720P摄像头 20、扬声器：内置扬声器 21、内置蓝牙，内置10-100-1000M网卡 22、触摸板(多点触摸),指点杆,全尺寸键盘 23、1个USB2.0,2个USB3.0,USB Type-C 24、其它接口：HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 25、配电脑包、鼠标 26、重量≤1.46kg | 1 | 台 |
| 74 | 智能电控箱 | 一、防雷浪涌电源模块 1.具备防雷浪涌保护功能，防雷浪涌电源模块输入电压：AC100V-265V； 2.额定输出电压：DC12V； 3.额定输出电流MAX DC2.5A； 4.防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA； 5.工作环境：-5℃~45℃； 6.安装地点海拔：不高于2000m； 7.安装方式：导轨卡口； 二、智慧断路器 1、根据房间用电要求，提供智慧断路器，采用高等级灭弧装置：13片稳定可靠的灭弧栅，可有效灭弧，预防电气火灾。 2、瞬间电流分断能力：大于或等于6KA。 3、环境要求：安装在海拔2000M以下，温度：-5℃~45℃，相对湿度20%～90%。 4、外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级。 5、计量精度：智能断路器电量计量误差不超过3%。 6、五金用料：采用1.3mm高熔点动、静银合金触头，紫铜镀银导流铜件，紫铜断路线圈。 7、电源模组工作电压：AC100～265V（超宽电压工作范围），输出电压：DC12V； 8、智能开关额定短路电流：6-10倍额定电流值；保护动作时间：≤40Ms； 9、工作电压：DC12V（智能控制部分工作电压） 10、智能开关漏电动作电流：≤30mA；保护动作时间：≤40mS； 11、智能开关过流过载保护：超过额定电流5%的状态下，10秒断路；超过额定电流35%的状态下，5秒断路；超过额定电流100%的状态下，1秒断路； 12、过压欠压保护：加载电压超出250V预警，超过256V断路；电压低于190V报警，过压保护动作时间:10S。 13、漏电自检功能：可设置漏电保护功能每月自动检测。 14、定时控制功能：智能断路器内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确。 三、通信模块： 通信模块联网通信方式，可支持WIFI，2G,NB-IOT,4G,Zigbee及RJ45等多种通信方式。 1.工作电压：DC12V 2.支持双向互联网通讯； 3.支持有线以太网通讯，具有100M网口（RJ45） 4.无线WIFI功能，自带热点； 5.支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能。 6.工作环境：-5℃~45℃ 7.安装地点海拔：不高于2000m 8.安装方式：导轨卡口 | 13 | 个 |
| 75 | 气管及安装布置 | 1、材料：铝合金超能管道，管径约20mm，管壁厚度约1.5mm，不生锈，安装方便，使用寿命不低于10年 2、管道从格栅之上走，到房间时，需根据每个房间的设备安装位置，从顶部垂直引管下来，气管末端需配置阀门及快插气管接头。 3、管路尽量缩短且直线，减少弯头及各类阀门以减少压力损失。 4、支线管路从主管路的顶端接出，避免管路中的凝结水下流至压缩机组中。 | 12 | 项 |
| 76 | 吊顶天花机 | 1、电源：单相 220V~50Hz 2、额定制冷量（kW）：≥12.5 3、额定制热量（kW）：≥14 4、额定：消耗功率（W）：190，运转电流（A）：1.0 5、循环风量（m³/h）：≥1800 6、噪音值 dB(A)：41/39/37 7、外形尺寸（mm）(宽×高×深)：机体：约840×840×300，面板：约950×950×50 8、冷媒配管：气侧/液侧（mm）：φ15.9/φ9.5 9、质量（kg）（机体/面板）：约29．2/5.8 | 28 | 台 |
| 77 | 空调室外机 | 1、一个室外机可带两个吊顶天花机 2、额定制冷量（W） 25000 3、额定制热量（W） 28000 4、额定功率（W）：制冷 ≥8200，制热 ≥7850 5、额定电流（A）：制冷≥ 13.1，制热≥ 12.6 6、最大输入功率（kW）：11800 7、最大输入电流（A）： 21.0 8、电源：380V 3N～50Hz 9、噪音值 dB(A)：60 10、外形尺寸（mm）(宽×高×深) 约1120×1558×400 11、质量（kg）约 136 12内外机配管、最远配管（m）（液管+气管）：约70 高差：室外机以上（m）：约30，室外机以下（m）：约20 室内机-室内机（m）：约8 | 14 | 台 |
| 78 | 吊顶天花机安装辅材 | 1、脱脂铜管：φ22mm，9.58米 2、脱脂铜管：φ19.1mm，9.56米 3、B1级铜管橡塑保温：φ22mm，9.58米 4、B1级铜管橡塑保温：φ19.1mm，9.56米 5、PVC排水管（连保温）：DN25~DN50约10米 6、820B橡塑专用胶水：4升 7、追加雪种R410A： 1kg 8、氮气、氧气(烧焊,吹管,试压)：1项 9、铜管管件、焊条等辅材：1项 10、管道吊托支架制安：1项 11、五金另料/外机支架：1项 | 28 | 项 |
| 79 | 吊顶天花机安装调试 | 1、设备内机安装1台 2、设备主机安装1台 3、设备调试1项 | 28 | 项 |
| 80 | 格栅吊顶 | 1.环保生态木格栅条，颜色由采购人指定； 2.材质：高分子树脂+木纤维，环保等级E0级； 3.防潮阻燃防白蚁； 4.三角龙骨：外观：要求使用外翻三角龙骨材料：镀锌热轧钢板或其他经防腐防锈处理的热轧钢板，规格：厚度0.32mm±0.02、底宽≥2.5cm、高度≥2.5cm、长度：约3m 5.全丝吊杆、膨胀螺栓、螺母、国标直径约6mm吊筋及其配套配件、吊钩厚度：≥1.2mm，吊筋间距约1米； 6.38轻钢龙骨：镀锌热轧钢板3.8cm×1.0cm×0.5mm±0.02；底宽≥2.5cm、高度≥2.5cm、长度：约3m ； | 2807 | 平方米 |
| 81 | 石膏吊顶 | 1、采用矿棉吸声板为基材，复合喷涂矿棉装饰毡生产而成。 2、保温、阻燃性能高 3、强度、平整性优 4、吸声系数NRC在1.0左右 5、声波在其表面不会产生波反射，可有效控制和调整室内混响时间，降低噪音，改善音质。 | 142 | 平方米 |
| 82 | LED筒灯 | 1.控制方式：墙壁开关控制 2.光色：暖白色 3.功率：3W 4.开孔：7-8cm 5.尺寸：直径约8.8cm 高约4.1cm 6.面环颜色：黑色 7.材质：铝材环面+PC 8.电压频率：220V/50Hz | 30 | 盏 |
| 83 | 顶部采用哑光乳胶漆 | 1、二合一墙面漆，高效净味，气味消散时间8小时以下； 2、哑光灰，可调色，高遮盖，墙面效果均匀平整； 3、★游离甲醛含量≤5mg/kg，达到E0级环保标准； 4、无笨、甲苯、二甲苯，乙笨含量≤50mg/kg； 5、安装要求：基层平整腻子层，底漆两遍面漆两遍； | 2807 | 平方米 |
| 84 | 长条平板LED灯 | 1.输入电压：AC100～240V，50/60Hz； 2.功率：36W； 3.光源个数：≥10个LED冷光； 4.LED寿命：≥50000 小时； 5.色温：≥5000K； 13.工作温度：-25℃～ +35℃； 14.外壳材料：铝合金； 15.外形尺寸(mm)：约长1100mm×宽100mm×高55mm。 | 250 | 盏 |
| 85 | 灯带 | 1、功率(W)：3-8W（含）2、色温(k)：冷光（5000K以上） | 48 | 米 |
| 86 | 地面地胶 | 1.材质：原生PVC； 2.厚度：约5mm； 3.规格：约20m×1.8m； 4.防划痕性能：元划痕，转数（≥10000）； 5.环保无异味； 6.使用寿命：≥10年； 7. ★防火等级：B1级； 8.面层：面层，光面设计，无纹理，亚光处理； 9.稳固面：1000D玻璃纤维加网格纤维布双层稳固； 10.底层：发泡处理，提供更好的加弹性及吸震性能。 | 505 | 平方米 |
| 87 | 地面自流平 | 1、施工前需保持干净如有杂物粘附需清除； 2、使用前主剂先搅拌均匀； 3、依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌； 4、使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成； 5、施工交接处需做好交接处理； 6、施工完成后，24小时后可上人，72小时后方可重压（以250C为准，低温时开放时间需适度延长）。 | 2020 | 平方米 |
| 88 | 过道落地玻璃 | 1、约12mm钢化防爆玻璃。 2、铝合金边框，光泽有质感。 3、现场测量设计并施工安装 | 540 | 平方米 |
| 89 | 墙面硬包 | 1、防火防潮阻燃木饰面硬包 2、铝板粘贴木皮，耐候性极好，可切割、钉、刨、钻孔或者粘贴 3、隔热隔音，绿色环保，耐磨，易清洁 4、防火防腐，防水防霉变，抗裂缝 | 65 | 平方米 |
| 90 | 地面找平 | 1、水泥基自流平材料抗压强度≥35MPa（28天强度） 2、水泥基自流平材料抗折强度≥10MPa（28天强度） 3、地面系统与基层混凝土的粘结强度大于1.5MPa。 4、水泥基自流平地面的耐火等级：A级不燃材料。 5、水泥自流平材料24h抗压强度≥6.0Mpa，24h抗折强度≥2.0Mpa 7、水泥基自流平的尺寸变化率小于0.07%。 8、抗冲击强度检测应无开裂或脱离底板。 9、内照射指数≤1.0，外照射指数≤1.3。 10、耐磨：g/100r≤0.5011、水泥自流平平均厚度至少为6mm. | 2020 | 平方米 |
| 91 | 前厅文化墙 | 10.5m长和14m长，3.4m高的墙面，由投标人各设计文化墙一面，主材为亚克力板，内容根据采购人要求定制，风格要求与现状整体风格一致 | 54 | 平方米 |
| 92 | 水龙头 | 1、单把单冷，62精铜原材，五层电镀，陶瓷阀芯 2、中心间距：15cm，调节范围：14cm~16cm 3、配下水管、角阀等配件，含密封带等辅材 | 16 | 个 |
| 93 | 踢脚线瓷砖 | 1、全抛釉防滑瓷砖，尺寸：约120mm×800mm,厚度：10mm 2、技术性能指标： 尺寸偏差 地砖 mm ±2.0 ； 边直度（％）: ±0.7 ； 直角度（％）: ±0.80 ； 中心弯曲度:+1.00，-0.60 ； 翘曲度: ±0.80 ； 表面质量:距离砖面3米处目测缺陷不明显； 吸水率:平均值≤10% ； 耐急冷急热性:经耐急冷急热试验不出现炸裂或裂纹 ； 抗釉裂性:经抗釉裂性试验后釉面应无裂纹； 3、各类瓷砖均不得有结构分层缺陷存在。 4、瓷砖的放射性的指标满足GB 6566-2010技术指标中A级的标准。 5、瓷砖表面应平整、洁净、色泽均匀，无裂痕和缺损。 6、在装卸瓷砖时，不得碰撞摔打。该砖须用纸箱包装供应，进场的箱内砖不得有破损现象。 | 730 | 米 |
| 94 | 百叶窗 | 1、规格：按照现场窗户形状大小定制； 2、铝合金叶片； 3、遮光度：全遮光90%以上。 | 48 | 平方米 |
| 95 | 不锈钢拖把池 | 1、尺寸：约150长×60宽×80高(深度40厘米)，材质：201不锈钢 | 4 | 个 |
| 96 | 卷帘 | 1、采用涤纶面料，静音水晶拉珠，颜色根据设计效果及现场效果确定； 2、透光率：70%； 3、防霉防菌、高效遮光、防水防潮 | 566 | 平方米 |
| 97 | 不锈钢可移动拖把挂架 | 材质：加粗不锈钢管，PP+TPR挂钩，12个挂位，12个钩位，灰色接水盘 | 4 | 个 |
| 98 | 布艺窗帘 | 安薄绒植绒压花遮光窗帘，包含轨道、布带、挂钩以及相关的其他配件和辅料等，滑轨采用静音技术，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01。 | 30 | 米 |
| 99 | 环氧地坪漆 | 1、水性净味环保地坪漆，防水、防霉、防滑、耐磨、耐承重、耐酸碱、耐腐蚀、耐脏污、抗压等。 2、工艺要求： 1）依素地状况做好打磨、修补、除尘工作； 2）采用渗透性及附着力特强的环氧透明底漆滚涂一道，增强地面对环氧地坪的附着力； 3）用环氧批土施工一道，增强地面的耐压、耐冲击性和平整度； 4）用环氧面漆滚涂一道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓等。 3、根据现场情况进行地面划线。 （提供第三方检测机构出具的质量检测报告复印件加盖投标人单位公章） | 1515 | 平方米 |
| 100 | 双开门 | 1.防盗门，门框尺寸约为：长2000mm×宽1800mm×深300mm，包含：门扇 、门框、合页6个； 2.门扇：采用电镀锌钢板，室内外板厚均不低于（丁级0.8/0.8mm），使用范围包括面板、骨架；门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架，骨架所用钢板厚度不低于0.8mm；在锁具和铰链位置加焊约1.5mm厚加强板；门扇内部填充材料应为快状珍珠岩防火保温材料等对人体无毒无害材料（严禁含甲醛类粘合材料或其制品，玻璃纤维、硅酸铝纤维等材料），门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条（膨胀防烟条要求内嵌于门框四边）； 3.门框：采用镀锌钢板，钢板厚度不小于（丁级1.5mm）。门框规格应不小于50mm×95mm。应设有楔形槽（燕尾槽），用于镶嵌防火条，除底槛外，门框三边均要求设置 PVC密封胶条。铰侧门框应焊有三个防撬销（或铰链有防撬钩），防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象；门框下槛采用不锈钢地框，不锈钢板厚度不小于1.0mm； 4.门锁孔要求：定制，确保能安装下智能门锁； 5.铰链：选用中号暗藏式暗铰链，钢板约3mm厚；管外径≥14mm；每个门扇应安装不少于3个铰链，铰链采用不锈钢螺丝固定。门扇合页应转动灵活，在≥49N的拉力下，门扇应能灵活启闭，无阻滞现象。铰链为不锈钢；铰链安装处应设有约3mm厚合页加强板，起到固定合页以及防撬防冲击作用； 6.密封条：PVC密封条； 7.所有钢质零部件均应进行防锈处理，焊接处打磨平整，涂防锈漆。骨架用冷镀锌钢板焊接应采用CO2保护焊。 | 11 | 扇 |
| 101 | 子母门 | 1、防盗门，门框尺寸约为：宽1500mm×高1800mm×深300mm，包含：门扇 、门框、合页6个； 2、门扇：采用电镀锌钢板，室内外板厚均不低于（丁级0.8/0.8mm），使用范围包括面板、骨架；门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架，骨架所用钢板厚度不低于0.8mm；在锁具和铰链位置加焊约1.5mm厚加强板；门扇内部填充材料应为快状珍珠岩防火保温材料等对人体无毒无害材料（严禁含甲醛类粘合材料或其制品，玻璃纤维、硅酸铝纤维等材料），门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条（膨胀防烟条要求内嵌于门框四边）； 3、门框：采用镀锌钢板, 钢板厚度不小于（丁级1.5mm）。门框规格应不小于50mm×95mm。应设有楔形槽（燕尾槽），用于镶嵌防火条，除底槛外，门框三边均要求设置 PVC密封胶条。铰侧门框应焊有三个防撬销（或铰链有防撬钩），防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象；门框下槛采用不锈钢地框，不锈钢板厚度不小于1.0mm； 4、门锁孔要求：定制，确保能安装下智能门锁； 5、铰链：选用中号暗藏式暗铰链，钢板约3mm厚；管外径≥14mm；每个门扇应安装不少于三个铰链，铰链 采用不锈钢螺丝固定。 门扇合页应转动灵活，在≥49N的拉力下，门扇应能灵活启闭，无阻滞现象。铰链为不锈钢；铰链安装处应设有约3mm厚合页加强板，起到固定合页以及防撬防冲击作用； 6、密封条：PVC密封条； 7、所有钢质零部件均应进行防锈处理，焊接处打磨平整，涂防锈漆。骨架用冷镀锌钢板焊接应采用CO2保护焊； | 17 | 扇 |
| 102 | 4平方单芯电源线 | 1、BV4国标铜线，铜芯截面积4平方毫米 2、导体材质：99.99%无氧铜； 3、绝缘材质：环保聚氯乙烯； 4、绝缘厚度：约0.8mm； 5、额定电压：220VAC； 6、颜色：红（火）、蓝（零）、黄绿（地）。 | 380 | 米 |
| 103 | 配电箱 | 1、耐火PC塑料 2、镀锌钢板防潮、防锈、耐腐蚀 3、高纯度零线流排 4、噪音：≤44dB（A） | 3 | 个 |
| 104 | 五楼消防改造 | 根据设计现场情况和现场环境改造： 1.改造面积3056平方米； 2.改造喷淋头约350个； 3.改造烟感约300个； 4.装饰消防箱约20个，铝塑板包边； | 1 | 项 |
| 105 | 排气扇 | 1、材质：铝合金/树脂ABS 2、耐高温 3、风量：150m³/h 4、噪音：≤44dB（A） | 1 | 个 |
| 106 | 拆墙 | 拆除部分原有墙面，打扫现场并清运垃圾 | 598 | 平方米 |
| 其它技术要求： |
| 交货时中标人必须保证设备及系统满足上述要求并通过最终测试，否则采购人将不予验收，依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 |
| 商务条款： |
| （一）★保修期要求 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算，所有设备、配件提供一年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |
| （二）★售后服务要求 | 售后服务： （1）免费送货上门、免费安装； （2）接到故障通知后1小时内响应，最迟应于2小时内上门维修，8小时内解决问题； （3）定期回访以及维修； （4）质保期内免费上门维修、免费更换零部件、系统软件免费升级； （5）提供终身维护。 |
| （三）★交货时间及地点 | 1、签订合同时间：中标通知书发出后10个工作日。 2、交货期：合同签订之日起120天内系统测试、设备安装调试完毕并交付使用。 3、交货地点：广西区内采购方指定地点。 |
| （四）★付款条件 | 合同签订后，甲方按合同金额的30%向乙方支付预付款；供货达到合同金额80%，甲方凭到货签收单向乙方支付合同金额55%的进度款；验收合格后甲方向乙方支付合同全部余款。乙方须在甲方每次付款前，按付款金额提供正式发票给甲方。 |
| （五）★其他商务要求 | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、本次项目为总价包干交钥匙工程，投标人报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，合同履行过程中，采购人不再支付任何费用。 |

# 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：机电设备维修与管理专业实训基地建设项目采购 项目编号：GXZC2020-G1-004867-GXCJ |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按须知正文第40款“货物类”标准，采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向广西城建咨询有限公司支付。 |
|  | 踏勘：本项目统一组织踏勘，领取文件的投标人可持领取文件的回执于2020年12月2日上午10：00分在广西南宁大学东路101号广西机电职业技术学院行政办公楼108室，逾期将视为放弃踏勘。 联系人：李宇宁 联系方式：13807882869 |
|  | 接收质疑函方式：接受现场递交或以邮递方式送达的书面质疑，质疑联系部门：广西城建咨询有限公司直管招标部，联系人：李宇宁,联系电话：0771-5587475，通讯地址：南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1、投标函（格式见附件）；（必须提供） 2、开标一览表（格式见附件）；（必须提供） 3、投标报价明细表（格式自拟）；（必须提供） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资信文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负）： 1、有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）；（必须提供） 2、具备履行合同所必需的设备或技术服务能力（格式自拟，并附相关证明材料）；（必须提供） 3、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明（2020年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在地主管税务部门出具的有效证明；依法免税的应提供投标人所在地主管税务部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 4、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明（2020年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在社保机构出具的有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在社保机构出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 5、2019年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。以上未按要求提供材料的，评标委员会将取消其投标资格】；（必须提供） 6、招标文件要求的其他资格证明文件。 |
| 13.3 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】： 1、投标保证金提交凭证（原件或复印件；银行转账、电汇凭证等证明均可）；（必须提供） 2、投标声明书 (格式见附件)；（必须提供） 3、商务响应表（格式见附件）；（必须提供） 4、法定代表人身份证明书原件（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） 5、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供） 6、联合体投标协议书及联合投标授权委托书（正本用原件，副本可用复印件）（格式见附件）；[联合体投标时必须提供（若项目不接受联合体投标的本项不适用）] 7、售后服务承诺书原件（必须提供） 8、《残疾人福利性单位声明函》原件或《中小企业声明函》原件(格式见附件)； 9、类似案例成功的业绩； 10、其他特殊资质证书； 11、节能环保等方面的证书或证明材料； 12、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料； 14、投标人情况介绍（格式自拟）。 注：投标声明书必须由法定代表人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；未在规定签章处签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。 |
| 13.4 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】： 1、技术响应表(格式见附件)；（必须提供） 2、技术资料（证明投标货物合格或符合招标文件要求的相关材料，请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”，并根据自身能力自行编写）； 3、项目实施人员一览表(格式见附件)； 4、投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）； 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式见附件)； 6、投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。 注：未在规定签章处逐一签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：至少应包括开标一览表，技术响应表，商务响应表，售后服务。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式： word文档格式或PDF格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版（U盘载体）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 17.1 | 投标保证金：人民币伍万元整（¥50000.00）；投标保证金递交方式：转账、电汇、网银（银行打印盖章）或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人采用金融机构、担保机构出具保函方式的，必须是无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标人采用转账、电汇、网银（银行打印盖章）等方式，必须从投标人基本银行账户转出并于提交投标文件截止时间前到达指定银行账户【开户名称：广西城建咨询有限公司，开户银行：建行南宁市民族大道东分理处，银行账号：4500 1604 6530 5070 3663】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现钞形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 17.3 | 投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人的基本银行账户： 1、除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。 2、中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还中标人的投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数：投标文件正本壹份，副本肆份； |
| 22 | 截止时间、开标时间： 2020年12月15日09时00分（北京时间） 地点：南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼广西城建咨询有限公司开标厅，逾期送达的将予以拒收。 |
| 27.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 37 | 履约保证金金额：合同金额的5% 签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格后一年退付（无息）。履约保证金退付方式同投标保证金退付方式。 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》、《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金账户： 名 称：广西机电职业技术学院 开户行：中国建设银行南宁大学路支行 账 号：45001604851050503961 转账时注明：XXXX项目，采购编号 XXXX履约保证金 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构或担保公司出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构或担保公司出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）被评标委员会认为属于小微型企业且所投产品属于小微型企业的，免收履约保证金。 |
| 38 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 39 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起两个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 采购资金来源：预算资金 |
|  | 付款方式：采购人自行支付（具体见本招标文件第二章“招标项目采购需求”中“付款条件”要求执行） |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

## 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.“采购代理机构”系指广西城建咨询有限公司。

2.2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7.“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见本招标文件第六章）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标：是否接受联合体具体见第一章“公开招标公告”第六条。

6.1本项目明确不接受联合体形式投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

6.2项目接受联合投标的，投标人为联合体形式的，必须提交联合体各方资格文件、联合体协议（格式见附件），否则将视为非实质响应而被拒绝。同时还应遵守以下规定，否则投标无效：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（3）除本招标文件另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本招标文件规定的投标人特定资格条件；联合体中有同类资质的投标人应按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动；

（5）联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

6.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，投标人为小型或微型企业且投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报（计算方式见“评标办法”）；

6.3.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策（计算方式见“评标办法”）。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（是否接受联合体具体见第一章“公开招标公告”第六条）

6.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

6.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.4.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.转包与分包

7.1.本项目不允许转包。

7.2.本项目不允许分包。

8.特别说明：

8.1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的获得中标人推荐资格；得分相同且投标报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

8.9在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

9.质疑和投诉

9.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体起始时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2. 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3. 招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

12.4.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件报价文件、资信文件、商务文件、技术文件四部分组成（装订要求具体见本章第19、20款）。

13.1.报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2.资信文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3.商务文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4.技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5.投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。

15.3 投标人必须就全部的投标内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

15.4 对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15.5 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

16.投标有效期

16.1 投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2 投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2 投标保证金交纳形式：转账或电汇。投标保证金必须从投标人的基本银行账户转出并到达以下指定银行账户【开户名称：广西城建咨询有限公司，开户银行：建行南宁市民族大道东分理处，银行账号：4500 1604 6530 5070 3663】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现场缴纳现钞或从个人账户转出的投标保证金。

17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人的基本银行账户。

17.3.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2中标人的投标保证金在合同签订并送达广西城建咨询有限公司存档后五个工作日内退还。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 投标文件应按报价文件、资信文件、商务文件、技术文件顺序编制并分别装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1 投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部一并装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须由法定代表人或被授权人签字，或加盖投标单位公章以示密封。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称（全称）、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按要求密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

20.3 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署或盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1. 在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的。

（4）不符合法律法规规定的投标人其他资格条件的。

21.2 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）项目不齐全或者内容虚假的；

（2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（3）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

21.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

## 四、开标

22.开标记录

采购代理机构将按照招标文件规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。开标过程由采购人或采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购人或采购代理机构主持，主持人宣布开标正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（2）检查文件：由参与投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）唱标：经密封检查确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供和备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

（4）投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（5）开标会议结束。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3采购人或代理机构在采购人进行资格审查时通过信用中国网站和中国政府采购网对投标人进行信用查询，（其中，“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页，网页须显示投标人名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目招标公告发布之日起至截标时间中任意一天），在查询网站中直接打印查询记录。

24.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2澄清补正

27.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

（1）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（2）在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.评标原则和评标办法

29.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正。修正后的报价按照本招标文件27.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额（或最高限价），投标人的投标文件作废标处理。

30.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、中标及合同

32.采购代理机构在评标结束之日起二个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、技术指标优的优先）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，总得分排名第一的投标人。

37.履约保证金

37.1本项目履约保证金要求需见本招标采购文件第三章“投标人须知前附表”。

37.2要求提供履约保证金的，中标人须于签订合同前按本招标文件须知前附表规定的金额提交至指定账户，否则，不予签订合同。

37.3签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，并上缴财政国库。

37.4履约保证金在中标供应商按合同约定提供服务并验收合格的，由中标人向保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附表），保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

37.5在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：自中标通知书发出之日起10日内与采购人签订合同。

38.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

40.2广西城建咨询有限公司银行基本账户：

账户名称：广西城建咨询有限公司

开户银行：建设银行南宁锦春支行

银行账号：4505 0160 4783 0000 0080

附表1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标供应商（            公司名称              ）提供的货物及服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物及服务内容、标准 | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际完成日期 |  | 合同验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在供货、服务、培训等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全并达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、广西城建咨询有限公司1份）。

附表2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩、售后服务、政策功能等内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………………………50分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝中标人的投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）满足招标文件要求且最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分。

（8）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.技术分……………………………………………………………………………………………30分

2.1技术性能分（满分10分）

（1）产品参数完全满足招标文件要求的得6分，一般参数（非★号参数）经评委认定有负偏离的,每有一项扣1.5分，扣完本项分值为止；

（2）为确保达到安全等最终使用效果，投标产品如能提供以下检验认证证明材料的，每完整提供一项得1分,满分4分：

1.六类网线通过CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告，并通过福洛克测试报告；

2. 音频处理主机具备全国质量检验稳定合格产品证书和无线话筒通过检测机构出具的检测报告；

3.地面地胶通过CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告，并通权威机构出具的SGS测试报告；

4.智能电子门锁通过CMA资质认证标识的检测机构出具的测试报告；

注：以上1~4项材料，投标文件中均提供证书复印件并加盖投标人公章（供货时提供生产厂家或供应商盖章的证书复印件），否则不得分。

2.2技术方案分（满分20分）

一档：对项目有一定认识，表达基本清晰，规划设计方案简单，无明显错误，基本满足采购文件要求的，得7分。

二档：满足一档，且对项目有充分认识，针对本项目建设的场地现状自行进行了详细的需求调研、现场测量和功能设计，充分结合了业主对项目场地的实际需求，提出完整详细的规划设计方案。方案中详细描述了建设背景、建设目标、建设内容、总体设计；描述了与学校现有的远程听课视音频服务系统、无缝对接方案；详细规划出每个房间的功能用途、设备清单、强电功率负荷；并提供了每个房间的平面设计图和效果设计图，得14分。

三档：满足二档，且建设背景、建设目标、建设内容、总体设计、房间功能用途、强电功率负荷、无缝对接方案、房间平面设计图纸、效果设计图都符合业主实际使用需求；得20分。

3.售后服务分………………………………………………………………………………………18分

评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容，综合评定其档次并在相应档次内打分。

一档（6分）：售后服务承诺书内容的完整、方案可行，免费保修期限满足招标文件要求，提供故障出现的解决方案、到达故障现场时间满足招标文件要求，提供保修期外维修方案，综合评定为一般，进入一档。

二档（12分）：满足一档的情况下，设备免费质保期满足招标文件要求和售后服务承诺有1项优于招标文件要求的进入二档。

三档（18分）：满足二档的情况下，设备免费质保期优于招标文件要求和售后服务承诺有2项优于招标文件要求，并能提供≥2人免费一年驻采购单位现场（与采购单位同上下班）技术人员售后维护服务承诺函，提供技术培训方案，进入三档

注：投入项目的人员必须为投标人本单位成员，且应在投标文件中提供投标截止之日前半年内投标人连续三个月的为项目人员依法缴纳社保证明复印件加盖投标人公章，少提供或所提供相应的材料无法评定的均按未提供进行评分。评标时评标委员会认为有必要的，需供应商现场提供原件核查，否则该项不得分。

4.政策功能分………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于优先采购的节能产品目清单范围的（项号数占三分之一或以上，提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）得1分。

（2）投标产品属于优先采购的环境标志产品目清单范围的（项号数占三分之一或以上，提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）得1分。

（三）总得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列）推荐三名中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、在规定期限内拒不签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。采购人也可以重新组织采购。

# 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   广西机电职业技术学院

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：        南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

# 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制作合同时须补充完整 |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：合同签订后，甲方按合同金额的30%向乙方支付预付款；供货达到合同金额80%，甲方凭到货签收单向乙方支付合同金额55%的进度款；验收合格后甲方向乙方支付合同全部余款。乙方须在甲方每次付款前，按付款金额提供正式发票给甲方。

第九条　履约保证金

合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，项目验收合格后一年退付（无息）。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》、《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金账户：
    名  称：广西机电职业技术学院
    开户行：中国建设银行南宁大学路支行
    账  号：45001604851050503961

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 乙 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式六份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

    - 外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资信文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

    - 报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 投标函格式：

投 标 函

致：广西城建咨询有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______               _         _（投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资信文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：______ ______

投标人名称：___________________

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字：___________

（公章）

年    月     日

    - 开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：

分标：  （如有）                                                  单位：元

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量① | 单位 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |
| 交货期： |

注：

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修、投标费用等一切费用。

4、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

三、资信文件格式

    - 资信文件格式：

正本/或副本

资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资信文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“资信文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）

（2）具备履行合同所必需的设备或技术服务能力

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明

（5）投标人账务状况证明

（6）招标文件要求的其他资格证明文件

四、商务文件格式

商务文件格式：

正本/或副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 商务文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“商务文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）投标保证金提交凭证

（2）投标声明书

（3）商务响应表

（4）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件

（5）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件

（6）联合体投标协议书及联合投标授权委托书 [联合体投标时必须提供（若项目不接受联合体投标的本项不适用）]

（7）售后服务承诺书

（8）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》

（6）类似案例成功的业绩

（10）其他特殊资质证书

（11）节能环保等方面的资质证书

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（14）投标人情况介绍

    - 投标声明书格式：

投标声明书

致：广西城建咨询有限公司：

_______                               __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______           __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目（项目编号：            ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 商务响应表格式：

分标：  （如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）保修期要求 |  |  |  |
| （二）售后服务要求 |  |  |  |
| （三）交货时间及地点 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  |  |  |
| （五）其他商务要求 |  |  |  |

说明：1、应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条对应商务条款要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

2、要求的证明材料的，如提供的售后服务人员的社保证明材料应附本表后。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

    - 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

    - 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西城建咨询有限公司 ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号为            ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

    - 联合投标协议书格式：

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标，并就联合进行投标之事宜达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字)：____________

……

______年____月____日

备注：1.本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.项目不接受联合体投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。

    - 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                  与                  签订的《联合体投标协议书》的内容，主办人                     的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

    - 残疾人福利性单位声明：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 五、技术文件格式

    - 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

    - 技术文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“技术文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）技术响应表

（2）技术资料

（3）项目实施人员一览表

（4）投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式见附件)；

（6）投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

    - 技术响应表格式：

分标：    （如有）

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：除另有要求的，投标人应根据其提供的服务，逐条对应本项目第二章“招标项目采购需求”中的服务需求认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 项目实施人员一览表格式（参考）：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：   （如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、需提供劳动合同或资格证书复印件并加盖单位公章。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：   （如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：