长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJJWCG-2019-008

项目名称：长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目

采购单位：长兴县小浦镇人民政府

采购代理机构：浙江经纬工程项目管理有限公司

日    期：二○一九年四月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章  磋商需求	4

第三章  磋商须知	10

第四章  磋商办法及评分标准	19

第五章  合同主要条款	21

第六章　磋商响应文件格式	24

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经长兴县政府采购办公室批准，现就长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的各供应商前来磋商。

一、项目编号：ZJJWCG-2019-008

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目 | 1批 | 41万元 |

五、合格供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲供应商的特定条件：

1.具有独立企业法人资格；

2.本项目不接受联合体磋商。

六、竞争性磋商文件的发售

1.发售时间：2019年 月 日-  月 日，上午08：30-11：00；下午14：00-16：30，法定节假日除外。

2.发售地点：浙江经纬工程项目管理有限公司（地址：长兴县明珠商务大厦501室，新紫金大酒店旁）

3.售价：竞争性磋商文件工本费每套300元，售后不退。

七、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料

1.有效的营业执照、税务登记证，或“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照（复印件加盖单位公章）；

2.法定代表人授权委托书（原件）及授权代理人有效身份证明(复印件加盖单位公章)；

3.供应商名称、地址、联系人、联系电话、传真号码、邮箱；

以上相关资料需装订成册,复印件均需加盖单位公章。资格认定由采购人代表根据递交的磋商响应文件认定。

八、磋商保证金

磋商保证金人民币捌仟元整；

磋商保证金应从供应商的银行账户中汇出，供应商应于磋商响应截止时间前将磋商保证金以电汇/网上银行转帐的形式（其他方式无效）交至下列帐户：

帐户名称：浙江经纬工程项目管理有限公司长兴分公司

开户银行：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司-长兴联合村镇银行营业部

银行账号：201012010149024528

电汇或转账时请在用途栏中注明：ZJJWCG-2019-008保证金

九、磋商截止时间和地点

供应商应于2019年 月 日14：00时前将磋商响应文件密封送交到长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达的或者未密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

十、磋商时间及地点

本次磋商将于2019年 月 日14：00时在长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标，供应商可以派授权代表出席开标会议，并携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席。

十一、本项目相关信息刊登在

“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://www.cxztb.gov.cn:3581/cxztb）

十二、业务咨询：

1.采购单位：长兴县小浦镇人民政府

地址：长兴县小浦镇府前弄69号

联系人：佟主任            联系电话：13567235966

2.采购代理机构：浙江经纬工程项目管理有限公司

地址：长兴县明珠商务大厦五楼501室

联系人：黄工

联系电话：0572-6038878     传真：0572-6038878

3.政府采购行政监管部门、投诉受理部门：长兴县政府采购办公室

地址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系电话：0572-6036050

长兴县小浦镇人民政府

浙江经纬工程项目管理有限公司

2019年 月 日

第二章  磋商需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目 | 1批 | 41万元 |

- 需求清单和要求

| 采购清单及要求 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯摄像机 | 1. 具有200W像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率1920x1080。 3. 1/2.7英寸CMOS； 4. 镜头焦距：2.8mm/3.6mm 5. 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 6. 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 7. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 8. 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 9. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 10. 图像传输延时≤100ms。 11. 灰度等级不小于11级。 12. 信噪比不小于58dB。 13. 需具不小于106dB宽动态。 14. 红外补光距离不小于30米。 15. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 16. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马设置选项 17. 支持10行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 18. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 19. 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 20. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 21. 具有黑白名单功能，支持MAC地址过滤功能。 22. 具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 23. 具备移动侦测、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 24. 支持客流统计、客流信息查询功能。 25. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 26. 具有走廊模式、电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 27. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 28. 支持IP67防护等级 29. 具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口。 30. 支持128G SD卡。 31. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 32. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 半球摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高 采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、8mm 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检测报告复印件） 图像传输延时≤90ms。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。 支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 支持客流统计、客流信息查询功能。 支持热度图功能。 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（ 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 支持128G SD卡。 支持DC12V供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 台 | 33 |  |
| 3 | 安防宽温电源 | 采用栅栏式接线端子 输出线60mm 灰色 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC180~260V电压供电 支持DC12V2A输出 支持集线功能 支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作 通过3C检测 | 台 | 34 |  |
| 4 | 8盘位NVR | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 专业型、综合型数字录像设备，当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≥5s的视（音）频 设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频对于记录过程中的出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前信息不丢失，故障恢复时间不大于5min，应在产品标准中明确规定，并在产品的技术文件中明示。 企业提供的技术文件： 支持程序异常或死机时收集设备信息 设备对重要的数据能够进行备份 企业提交的技术文件： 备份格式支持MP4/DAV/AVI可选，可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行录像备份，并可进行图片备份，备份方式包括u盘、移动硬盘本地备份、外接USB接口的DVD备份、web端的网络下载备份、eSATA外接硬盘备可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码。 样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能 RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应 支持监控级和企业级硬盘创建RAID" 可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构。 当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中"可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。 可对画中画视频进行录像，支持在64画面预览模式下同时预览2路画中画视频" 支持180°及360°鱼眼后矫正功能,在预览及回放录像文件时,可对分辨率为4000×3000的预览画面进行拼接矫正显示。 支持6种拼接矫正模式：360°、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 " 可设置实时、默认、流畅三种预览策略，预览界面可设置图像参数、云台控制、语音对讲，可查看录像状态。预览画面电子放大 在最大画面分屏显示模式下，样机可拖动改变各通道视频画面的位置 在当前分割模式下点击，可直接切换到该分割模式下的上/下一组分割通道，上下屏只在当前分割模式下有效 可支持调节鼠标指针灵敏度，调节界面透明化 支持定时、动检、报警、智能、手动抓图。可进行64路抓拍及1200W图片存储。可按时间通道同时检索64路图片。可正放/倒放图片。录像回放可进行抓图操作。能在web及本地同时查询调用图片。 可手动开启/停止所有通道录像，支持录像打包1--300min可设。可对主码流、子码流分别或同时录像，支持双码流录像和三码流录像 支持三码流：编码配置三码流可选，预览支持3码流切换，录像控制支持3码流控制" 可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签 在回放时间进度条上拖动鼠标，可自动显示当前时间点前后多张图片 可在时间轴上查看录像，时间轴上鼠标滚轮可切换控制24小时/2小时/1小时/30分钟。 支持回放时鼠标滚轮的缩放及回放暂停时鼠标滚轮的缩放 可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N） 当发生告警可联动播放语音提示，支持USB中导入MP3/PCM格式的文件，可对文件进行试听、重命名、删除操作。支持多个时间段音频播放设置。支持不同间隔、次数播放设置 可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息。 可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置。 在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置，可查看IPC型号、固件版本、序列号等。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 4T硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 块 | 8 |  |
| 6 | 22寸监视器 | 16:9；分辨率：1920*1080；输入VGA、HDMI | 台 | 4 |  |
| 7 | 监视器支架 | 配套 | 个 | 4 |  |
| 8 | 4路解码器 | 采用1U机箱，保证机柜空间的利用率； ★提供2路BNC输出、2路VGA输出、4路HDMI输出，支持BNC/VGA/HDMI同源、同时输出；（提供公安部检测报告复印件） ★2路HDMI接口支持同时输出分辨率为3840*2160图像，连接2台分辨率3840*2160的显示终端； 支持1路HDMI视（音）频输入，最高支持1080P@60fps输入，并通过视（音）频输出接口输出，HDMI输入输出图像延时≤90ms； 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持AAC、PCM、G.711音频解码；（提供公安部检测报告复印件） H.264/H.265视频解码均支持4路4000X3000、4路3840X2160、16路1920X1080、36路1280X720、64路704X576网络视频解码；（提供公安部检测报告复印件） 支持1X1，1X2，2X1，2X2拼接，每个输出端口支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置；（提供公安部检测报告复印件） 支持对鱼眼图像的后矫正，支持顶装、壁装和地装模式设置，支持按设置的校正模式显示图像，支持多分割画面显示局部图像。（提供公安部检测报告复印件） 支持控制屏幕开关；亮度、对比度、饱和度、清晰度调节，背光模式切换；（提供公安部检测报告复印件） ★通讯接口支持1个标准232接口（1个DB9，1个RJ45），1个USB 2.0接口，1个485接口。（提供公安部型式检测报告复印件） 支持网络数据抓包、串口日志保持、解码通道录像，并存储在USB接口存储设备中。（提供公安部检测报告复印件） 支持解码器直接接鼠标，通过鼠标控制解码器上墙、设备配置、图像切换分割等功能。（提供公安部检测报告复印件） 投标产品须具备自主知识产权，具备视频图像清晰度和移动幅度检测相关专利证书为宜（提供相应的专利证书复印件） 具有3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） 投标产品获得近两年内优秀工业产品相关证书，证书须与投标产品相符 | 台 | 1 |  |
| 9 | 监控键盘 | ◎ 至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个 ◎ 支持网络控制、RS232和RS485控制方式 ◎ 支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备 ◎ 可实现硬盘录像机前面板的所有功能 ◎ 具备键盘锁定、级联、DHCP等功能 ◎ 支持USB控制SmartPss软件和DSS7100平台客户端，控制其他DSS平台客户端可定制 ◎ 232控制模拟视频矩阵（DHM-VIDEO 4816等型号） ◎ 支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能 ◎ 支持权限细分功能，如系统设置、高级选项、备份、云台控制等功能权限 ◎ 可视化菜单设计、便捷的操作流程，精准的操控性 ◎ 支持第三方平台开发接入 ◎ 一台设备同时支持多种语言，如（繁体、简体同时支持） ◎ 全新外观设计，时尚大方 ◎ 支持解码器全系列/Dscon、m70/m60等矩阵控制 | 台 | 1 |  |
| 10 | 48口交换机 | 48口安防交换机安装、调试 端口数量：24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口，扩展模块1个，背板带宽336Gbps，包转发率87Mpps，MAC地址表16K | 台 | 1 |  |
| 11 | 综合管理平台 | 支持可视对讲，门禁一卡通、停车场管理 通过对讲设备管理，实现户户通话，室内报警联动，信息发布等功能 通过门禁管理，实现门禁的开关门，并实现门禁和视频的联动 通过卡口、道闸、LED设备管理，实现出入口的综合性智能化管理 支持实时预览、轮巡、回放和语音对讲 实现多设备、多路通道、多窗口的实时监控和预览 支持双目监控 支持36路录像查询和回放 支持监控计划任务定制，多路多窗口视频轮巡、同时回放 支持本地抓图及本地录像 支持语音对讲 实现报警管理和报警预案 通过接入报警主机，实现报警管理 支持报警联动配置，弹出联动视频、查看多设备报警提示、录像信息功能 支持智能设备应用 支持智能分析、智能跟踪、人数统计、主从跟踪等智能设备应用 支持其他功能 通过配置电子地图，随时对设备进行定位，从而轻松进行部署管理 视频上墙，配置简单 支持巡更管理 | 台 | 1 |  |
| 12 | 管理电脑 | i3 4G 500G 集显 DVD 千兆网卡,内存2GB,硬盘500G,显示器21.5英寸，Intel平台,32位Windows 7旗舰版操作系统,大机箱 | 台 | 1 |  |
| 13 | 吸顶双鉴探测器 | 支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高 高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象 探测器探测距离8m，探测角度360° 微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号 支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求 支持2.5-3.6m的安装高度，满足不同项目需求 支持吸顶安装，自带固定支架，螺丝固定 | 个 | 3 |  |
| 14 | 紧急报警按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 性能稳定，经久耐用 | 个 | 3 |  |
| 15 | 配线 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 2836 |  |
| 16 | 配线 | RVV2*1.5 | m | 2836 |  |
| 17 | 配线 | RVV4x1.0 | m | 243 |  |
| 18 | 配线 | RVV2*1.0 | m | 286 |  |
| 19 | 机柜 | 600*600*2000 | 个 | 1 |  |
| 20 | 辅材 | 接插件等辅材 | 批 | 1 |  |
| 二 | 门禁控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 开门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 个 | 5 |  |
| 2 | 门禁读卡器 | 采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚 采用8位高速处理器，满足使用所需 支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式 非接触式读卡，支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 读卡频率13.56MHZ，读卡距离在5-10cm，读卡响应时间<0.1s ☆具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议（检测报告体现） 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 ☆支持在线升级，升级失败可重新升级，无死机担忧（检测报告体现） 带蜂鸣器和指示灯提示功能 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 具备防雷防静电防短接功能 所有连接端口均具备过流和过压保护 防护等级：IP54，防水溅 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% 支持86盒安装、明装 | 个 | 7 |  |
| 3 | 双门门禁控制器 | 工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持4台读卡器（可设双门双向识别） 支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4） 支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4） FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 ☆具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门（检测报告体现） ☆支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发（检测报告体现） 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ☆支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门（检测报告体现） ☆支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置（检测报告体现） ☆所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏（检测报告体现） 具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传 具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位 内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能 数据断电永久保存，支持在线升级 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 个 | 2 |  |
| 4 | 单门门禁控制器 | 工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持2台读卡器（可设单门双向识别） 支持5组信号输入（开门按钮*1，门磁报警*1，防拆报警*1，报警输入*2） 支持3组控制输出（电锁控制*1，警报输出*2） FLASH存储容量为16M（可扩展32M），最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 ☆具有防反潜、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门（检测报告体现 ☆支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发（检测报告体现） 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 ☆支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门（检测报告体现） ☆支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置（检测报告体现） ☆所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏（检测报告体现） 具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传 具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位 内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能 数据断电永久保存，支持在线升级 主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保证门禁系统正常运行 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 个 | 4 |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 磁力锁（或称电磁锁）的设计和电磁铁一样，是利用电磁的原理，当电流通过硅钢片时，磁力锁会产生强大的吸力紧紧吸住铁板；只要非常小的电流就会让磁力锁产生很大的磁力，从而能有效地控制门的开关。大华磁力锁采用国际领先的生产和封装工艺，不仅让磁力锁表面抗氧化能力达到国际领先水平，还使磁力锁的拉力远高于同类产品达20%以上。 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 个 | 2 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 磁力锁（或称电磁锁）的设计和电磁铁一样，是利用电磁的原理，当电流通过硅钢片时，磁力锁会产生强大的吸力紧紧吸住铁板；只要非常小的电流就会让磁力锁产生很大的磁力，从而能有效地控制门的开关。大华磁力锁采用国际领先的生产和封装工艺，不仅让磁力锁表面抗氧化能力达到国际领先水平，还使磁力锁的拉力远高于同类产品达20%以上. 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 个 | 4 |  |
| 7 | 发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流<150mA 发卡距离：3cm~8cm 免驱动安装，即插即用 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 个 | 1 |  |
| 8 | 管理电脑 | i3 4G 500G 集显 DVD 千兆网卡,内存2GB,硬盘500G,显示器21.5英寸，Intel平台,32位Windows 7旗舰版操作系统,大机箱 | 台 | 1 |  |
| 9 | 门禁控制箱 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 10 | 配线 | RVV2*1.0 | m | 782 |  |
| 11 | 配线 | RVV8*1.0 | m | 322 |  |
| 12 | 辅材 | 接插件等辅材 | 批 | 1 |  |
| 三 | 排队叫号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 17寸取号机 | 利旧，采用原有机器 | 台 | 0 |  |
| 2 | 无线模块 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 呼叫器 | 功能键：16键按键abs塑料 中文提示；供电接口：MicroUSB；通信方式：无线通信；屏类型：LCD显示模组；显示：128X 32点阵；特点：呼叫屏幕显示 /等待/当前/窗口 信息 一键呼叫号码即可响应;16个功能按键功能齐全都可使用。 | 台 | 23 |  |
| 4 | 评分器 | 插卡式工号牌/标准语音播放/独立于排队系统，拥有独立的评价系统防止员工自评功能，后台可查询相关业务记录，接在当前窗口的电脑上局域网相连各评价终端，不影响排队叫号；系统支持：windows7、windows10 | 台 | 23 |  |
| 5 | 电视盒 | 显示效果：右边播小视频或图片轮播；左边显示呼叫信息；右边显示呼叫信息，左边显示等待信息；（效果可根据自己想要的任意调整）；系統配置：RK3128 quad-core cortex-A7 frequency ：2.0G 内存1G 硬盘：8G；接 口：USB*2 网口 HDMI DC电源头；操作系统：Android4.4 | 台 | 4 |  |
| 6 | 喇叭功放 | 喇叭6寸6w，100w功放 | 套 | 1 |  |
| 7 | 系统分配器 |  | 个 | 2 |  |
| 8 | 综合显示屏 | 40寸，1920*1080 | 台 | 4 |  |
| 9 | 窗口屏 | φ3.75室内双基色显示屏，密度：44321点/平方米，发光芯片产地台湾光磊，散热方式局部密封式对流散热方式，驱动方式恒压驱动，扫描方式1/16扫描，屏体内电源及配套磁柱连接线等附件正面维护结构,设计净显示尺寸：40.4m×0.304m=12.28㎡ | 套 | 1 |  |
| 10 | 配线 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 389 |  |
| 11 | 配线 | RVSP2x1.5 | m | 86 |  |
| 12 | 辅材 | 接插件等辅材 | 批 | 1 |  |
| 四 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤面板 | 含模块 | 个 | 69 |  |
| 2 | 单口面板 | 数据，含模块 | 个 | 21 |  |
| 3 | 单口面板 | 语音，含模块 | 个 | 23 |  |
| 4 | 双口面板 | 数据+语音，含模块 | 个 | 116 |  |
| 5 | 无线AP | 数据+语音，含模块 | 个 | 10 |  |
| 6 | 48口光纤配线架 |  | 台 | 3 |  |
| 7 | 24口网络配线架 |  | 台 | 10 |  |
| 8 | 110配线架 |  | 台 | 2 |  |
| 9 | 理线器 | 24口 | 个 | 12 |  |
| 10 | RJ45-RJ45跳线 | 1.5米，非屏蔽 | 根 | 137 |  |
| 11 | RJ45-110跳线 | 1.5米 | 根 | 139 |  |
| 12 | 单模光纤尾纤 | 单模LC尾纤，1米 | 根 | 138 |  |
| 13 | 单模光纤跳线 | 单模LC-LC跳线（双芯），3米 | 根 | 69 |  |
| 14 | 机柜 | 600*600*2000 | 个 | 3 |  |
| 15 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 五 | 小会议多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4000流明投影机 | 美国德州仪器DLP投影机0.55英寸芯片 亮度：4000流明，标准分辨率：1024*768，对比度：18000:1，投射比：1.95-2.15：1，灯泡功率：260W，双通道散热技术,MHL移动高清连接接口，蓝光3D功能及专业HDMI全高清传输 | 台 | 1 |  |
| 2 | 投影幕 | 100寸投影幕，4:3 | 块 | 1 |  |
| 3 | 投影机固定支架 | 投影机固定支架 | 套 | 1 |  |
| 4 | 一拖二无线会议主机 | 拥有两通道接收信号,每通道有200个信道可选 UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz 实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用 采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式 设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体 设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出 同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器 每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键 接收机参数 振荡方式:锁相环频率合成 频率范围：UHF500MHz～900MHz 频率稳定性：±0.001% 最大频率偏：±50KHz 调制方式：FM 信噪比：>105dB 失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线鹅颈话筒 | 载波频率：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度：±25KHz 信噪比：>105dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz 电源供应：内置锂电池3.7V 话筒耗电量：100mA | 支 | 2 |  |
| 6 | 调音台 | 最多2个话筒 / 6个线路输入 (2个单声道 + 2个立体声)， 1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。高级效果器：SPX，含6组预置效果器，单声道输入通道上的PAD开关 ，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身 | 台 | 1 |  |
| 7 | 功率放大器 | 采用AB类的高效线路，具有智能压限技术 输出功率：2*200W/8Ω，2*350W/4Ω，2*380W/2Ω 信噪比：103dB 失真：<0.05%@8Ω1KHz 输入阻抗：20KΩ 频响范围：35Hz—20KHz 阻尼系数：>400@8ohm 信号输入：6.3mmTRS平衡插座 功放保护：输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护 产品重量：7Kg 产品尺寸：483*240*44mm | 台 | 1 |  |
| 8 | 2进8出数字处理器 | 2路信号输入8路信号输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制 单机可存储30种用户程序，每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 支持集中控制系统进行控制，可控制处理器的路由、音量、场景等 | 台 | 1 |  |
| 9 | 8寸同轴扬声器（定阻） | 高品质8寸同轴吸顶会议音箱 单元组成：LF：1*8"低音单元/HF：1*1.0"高音单元 额定功率：100W 额定阻抗：8Ω 频率范围：60Hz-20KHz 灵敏度(1m/1W)：91dB 开孔尺寸：300mm 产品尺寸：Φ335*235mm 适用范围：会议室、报告厅、宴会厅、学校、咖啡厅、酒店大厅 | 只 | 2 |  |
| 10 | HDMI线 | 20米 | 根 | 1 |  |
| 11 | 多媒体桌插 | 多媒体桌插（、HDMI、、强电模块） | 只 | 1 |  |
| 12 | 机柜 | 18U机柜 | 台 | 1 |  |
| 13 | 专业音响线 | RVJFC2*2.5 | 米 | 40 |  |
| 14 | 接插件 | 系统连接件 | 批 | 1 |  |
| 六 | 中会议多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4500流明投影机 | 美国德州仪器DLP投影机0.65英寸芯片 亮度：4500流明，标准分辨率：1920*1080，对比度：8000:1，投射比：1.5-1.8：1，灯泡功率：260W，双通道散热技术,MHL移动高清连接接口，蓝光3D功能及专业HDMI全高清传输。（家用商用一体机） | 台 | 1 |  |
| 2 | 投影幕 | 120寸投影幕，16:9 | 块 | 1 |  |
| 3 | 投影机固定支架 | 投影机固定支架 | 套 | 1 |  |
| 4 | 一拖四无线会议主机 | 拥有四通道接收信号,每通道有100个信道可选 UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz 实现同一发射可在四个通道400个信道中互通互用 采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式 设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体 设有4个独立SQ电位器、4个平衡输出和1个混合非平衡输出 同一场合可供20套机同时使用，即可同时使用20台接收机和80个发射器 每通道设有独立窗口，LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键 接收机参数 振荡方式:锁相环频率合成 频率范围：UHF500MHz～900MHz 频率稳定性：±0.001% 最大频率偏：±50KHz 调制方式：FM 信噪比：>105dB 失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV 话筒参数 载波频率：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度：±25KHz 信噪比：>105dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz 电源供应：内置锂电池3.7V 话筒耗电量：100mA | 台 | 1 |  |
| 5 | 无线鹅颈话筒 | 载波频率：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度：±25KHz 信噪比：>105dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz 电源供应：内置锂电池3.7V 话筒耗电量：100mA | 支 | 4 |  |
| 6 | 调音台 | 最多2个话筒 / 6个线路输入 (2个单声道 + 2个立体声)， 1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。高级效果器：SPX，含6组预置效果器，单声道输入通道上的PAD开关 ，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身 | 台 | 1 |  |
| 7 | 2进8出数字处理器 | 2路信号输入8路信号输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制 单机可存储30种用户程序，每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 支持集中控制系统进行控制，可控制处理器的路由、音量、场景等 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8寸同轴扬声器（定阻） | 高品质8寸同轴吸顶会议音箱 单元组成：LF：1*8"低音单元/HF：1*1.0"高音单元 额定功率：100W 额定阻抗：8Ω 频率范围：60Hz-20KHz 灵敏度(1m/1W)：91dB 开孔尺寸：300mm 产品尺寸：Φ335*235mm 适用范围：会议室、报告厅、宴会厅、学校、咖啡厅、酒店大厅 | 只 | 4 |  |
| 9 | 功率放大器 | 采用H类的高效线路，具有智能压限技术 输出功率：2*400W/8Ω，2*750W/4Ω，2*1100W/2Ω 桥接8Ω：800W，桥接4Ω：1100W 信噪比：103dB 失真：<0.03%@8Ω1KHz 输入阻抗：20KΩ 频响范围：35Hz—20KHz 阻尼系数：>400@8ohm 信号输入：6.3mmTRS平衡插座，XLR插脚 功放保护：输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护 净重：19Kg 产品尺寸：483*240*90mm | 台 | 1 |  |
| 10 | HDMI线 | 20米 | 根 | 1 |  |
| 11 | 多媒体桌插 | 多媒体桌插（、HDMI、音频、强电模块） | 只 | 1 |  |
| 12 | 机柜 | 18U机柜 | 台 | 1 |  |
| 13 | 专业音响线 | RVJFC2*2.5 | 米 | 80 |  |
| 14 | 接插件 | 系统连接件 | 批 | 1 |  |
| 七 | 综合管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JDG20 | m | 356 |  |
| 2 | 配管 | JDG25 | m | 745 |  |
| 3 | 桥架 | 200*100 | m | 92 |  |

三、技术要求：

1.供应商必须进行现场踏勘，着重了解小浦镇便民中心现场施工等相关情况，从而充分了解采购单位所需采购的货物与现有设施设备的匹配性，必须确保所提供的货物能与采购单位现有的设施设备相配套。

2.产品质量符合技术要求，与采购需求中的技术要求与参数描述一致或优于。成交供应商提供的成交物品，必须符合本磋商文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交供应商承担。

3.供应商必须配合小浦镇便民中心装修施工来进行设备等的供货及安装等。

四、为落实政府采购政策需满足的要求

1.文件依据

（1）扶持小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

① 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

② 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

③ 浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

④ 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

⑤ 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

⑥ 浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号）

（2）节能环保

① 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

② 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

③ 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

④ 市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2.相关落实政策的要求

（1）扶持小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

为响应扶持小微企业的政策，供应商为小微企业的，需提供相关证明材料，详见评分办法，符合要求的，相应评分予以得分。在政府采购活动中，监狱企业及残疾人福利性单位均视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（2）其他的国家政策支持

供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评分办法，符合要求的，相应评分予以得分。

## 五、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

## 六、验收标准；

由采购人组织进行验收。验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

## ▲七、商务响应表

| 质保期及 售后服务承诺 | 质保期2年。终身维修。 供应商以优良的服务态度，提供2小时以内响应，6小时内派员上门现场维护。保修期满后，供应商免费上门维修，但如发生第三方维修费用，由采购人承担；所有标的物供应商终身负责维修，只收取成本费，并保证设备零配件、易损件的供应。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 合同签订前乙方向甲方交纳5%合同价款的履约保证金。 |
| 质量保证金 | 验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金在无质量问题、质保期满后30日内无息退还。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：本项目供货期30个日历天内。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1.货物安装、调试、验收合格后30天内，采购人支付至合同总价的65%； 2.设备试运行12个月内无故障问题后，采购人支付至合同总价的100%。 |

▲八、供应商资格要求表

| 资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 ▲供应商的特定条件： 1.具有独立企业法人资格； 2.本项目不接受联合体磋商。 |
| --- | --- |

## 九、其他要求

1.供应商应保证所提供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。最终用户名为长兴县小浦镇人民政府。

2.供应商将负责将货物运至指定地点，所发生的运费、保险费及其他相关费用应计入磋商报价，若未列出或未说明，则视为磋商报价已包含。

3.所有材料必须经采购单位验收认可后才能用于本项目中。

4.本磋商文件中带▲号的条款内容，为本次磋商的主要条款和实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。

第三章  磋商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目 |
| 2 | 采购单位：长兴县小浦镇人民政府 |
| 3 | 磋商报价及费用：1.本项目磋商应以人民币报价；2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； |
| 4 | 磋商保证金：人民币捌仟元整。 应按《竞争性磋商公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2019年4月1日17：00前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。 3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。 5.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。 |
| 7 | 采购预算：41万元； |
| 8 | 竞争性磋商文件组成：资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各3份；其中资信及商务文件、技术文件可装订在一起，报价文件单独密封包装； |
| 9 | 磋商截止时间：2019年 月 日14：00时 磋商响应文件递交地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标室 |
| 10 | 磋商时间：2019年 月 日14：00时，逾期作自动放弃； 磋商地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标室 |
| 11 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 12 | 成交公示：成交供应商确定后2个工作日内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://www.cxztb.gov.cn:3581/cxztb） |
| 13 | 磋商保证金退还（不计息）：除竞争性磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出后5个工作日内退还。请供应商在成交公示结束后5个工作日内提供退还保证金的收据（加盖财务专用章）和本单位开户银行及帐号，采购代理机构在收到退还保证金收据后以电汇或转帐方式将其退还。 |
| 14 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 15 | 付款方式：按竞争性磋商文件规定 |
| 16 | 竞争性磋商文件有效期： 60 天 |
| 17 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资信及商务文件中。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6）如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 19 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1.本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

4.本竞争性磋商文件中加注 (“▲”)号的为实质性条款。

（二）合格供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲供应商的特定条件：

1.具有独立企业法人资格；

2.本项目不接受联合体磋商。

（三）定义

1.“采购单位”系指长兴县小浦镇人民政府。

2.“采购采购机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江经纬工程项目管理有限公司 。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购单位。

4.“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。

5.本文件中带“▲”的条款为主要条款，供应商必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1.在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件格式

1.供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2.本次磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制磋商响应文件，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

5.磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6.由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7.不按竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒绝。

（二）磋商响应文件的组成：

磋商响应文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。

请根据评标办法在磋商响应文件中提供相关证明资料（复印件加盖公章），注明原件核查的，开标现场需递交原件，以原件计分，未提供原件不得分；注明原件备查的，届时查询时未提供原件不得分。

1.资信及商务文件：

（1）磋商声明书；（格式见附件）

（2）法定代表人有效身份证明书；（格式见附件）

（3）法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（4）磋商保证金收据；（复印件加盖公章，可用银行回单代替）

（5）资格证明材料：

①有效的营业执照、税务登记证；（或“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照，复印件加盖公章）

②提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，复印件加盖公章）

（6）供应商单位情况表；

（7）认证证书（根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章，原件备查）

（8）企业业绩（根据评标办法提供，供应商同类项目实施情况一览表，如有，复印件加盖公章，原件备查）

（9）售后服务承诺（根据评标办法提供，相关证明材料，复印件加盖公章，售后服务网点相关原件核查，人员社保原件备查。若供应商提供承诺的，必须要按照评分办法要求提供相关承诺。）

（10）政策分相关证明资料（根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章）

（11）商务响应表；

（12）供应商认为需要提供的文件和资料。

2. 技术文件：

（1）产品设备的知名度、占有率等；（根据评分办法提供）

（2）项目实施方案；（根据评分办法提供）

（3）合理化建议；（根据评分办法提供）

（4）技术响应表；（格式见附件，技术参数中提及需提供检测报告等证明或证书的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离）

（5）产品质量性能保证；（根据评分办法提供，相关证明材料复印件加盖公章，原件核查）

（6）设备配置清单（均不含报价）；（需注明规格型号、品牌等）

（7）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

（8）供应商需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）磋商函；（格式见附件）

（2）招标代理服务费承诺函；（格式见附件）

（3）退还投标保证金说明；（格式见附件）

（4）磋商报价明细表；（格式见附件）

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（6）磋商报价一览表；（格式见附件）

注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商竞争性磋商文件内容填写说明

1.所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3.供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的供应商在规定的时间内书面提供（届时由采购代理机构另行提供）；

5.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

6.各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

7.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

8.报价大写与小写不符时以大写为准；

9.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

▲（四）磋商保证金

1.磋商保证金为磋商响应文件的组成部分之一；

2.供应商应按磋商文件要求提交人民币捌仟元整作为磋商保证金；

3.磋商保证金应以电汇或转账形式提交（本次磋商不接受银行保函形式）；

4.未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为无效磋商；

5.采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交人的磋商保证金（不计利息）；

6.磋商保证金退还方式：在供应商符合保证金退还条件后，供应商根据磋商时缴纳的磋商保证金数额开具收据（地方财政监制收据，并加盖单位财务章，在备注栏注明单位开户银行及帐号），本公司在收到此收据后将以电汇或转帐方式退还至供应商账户（不计利息）；

7.下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提交虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在磋商响应文件中未说明且未经招标采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）磋商有效期

1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的供应商，其磋商保证金不被没收。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

（六）磋商响应文件的签署及规定

1.供应商应编制磋商响应文件，磋商报价一览表 1 份；资信及商务、技术、报价文件正本各 1 份；副本各3份；（资信及商务文件、技术文件）可一起装订、密封；报价文件必须分开装订、密封。每份磋商响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； 一旦正本与副本不符，以正本为准。

2.磋商响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3.除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和

增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4.电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

四、磋商响应文件的密封与递交

（一）磋商响应文件的密封与标记

1.磋商响应文件须提供正本1份，副本3份；

2.磋商响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

3.供应商应将磋商响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A、供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

B、项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2019年 月 日下午14:00时之前启封”的

字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

4.供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

5.未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）递交磋商响应文件的地点与截止日期

1.磋商响应文件递交的地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）

2.磋商响应文件递交截止日期：2019年 月 日14：00时前。

3.因竞争性磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

4.磋商响应文件应在磋商截止时间前派人送达指定地点。

5.电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

6.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝接收在磋商截止日期和时间后送达的磋商响应文件。

（四）磋商响应文件的补充与修改

1.供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

2.供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商响应文件编制的规定和磋商响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3.磋商截止日期后不得修改磋商响应文件。

4.供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件，否则没收其磋商保证金。

五、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议；

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，作无效处理：

（1）磋商响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

（2）未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

（4）供应商提交两份或两份以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（5）磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

（6）磋商响应文件载明的采购项目磋商有效期、质保期少于磋商文件规定期限的；

（7）磋商响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

（8）磋商响应承诺的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（9）磋商响应承诺载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

（10）磋商响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（11）磋商时供应商的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

（12）超出经营范围响应承诺的；

（13）提供虚假资料的；

（14）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（15）未满足磋商文件中带“▲”号条款的；

（16）磋商响应承诺的技术指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

（17）未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（18）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（最低报价低于所有有效报价平均值20%（含）以上），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效投标的；

（19）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商程序与方法

1.资格审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.分别与供应商进行商务、技术及其他部分磋商

磋商小组所有成员遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。包括对服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。各供应商在当场答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。磋商分二轮进行。

4.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商响应文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.商务、技术及其他部分磋商结束后，所有供应商须按磋商小组要求，在规定时间内将最终报价以书面形式密封提交至磋商小组。

6.确定成交供应商

（1）在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低推荐2名成交候选供应商。

（2）采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

7.成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定成交供应商通知后二个工作日内将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

8.成交通知

（1）在成交公示期满后，由采购人向成交供应商发出成交通知书并同时通知落标人；

（2）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（3）如果成交供应商没有按时签订合同，采购单位将有充分理由取消该成交决定，并没收其磋商保证金。

9.废标

在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

六、成交通知、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等磋商文件和响应文件签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

4.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，保证金不予退还，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。

5.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

6.自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同分别县政府采购办公室和采购代理机构备案。

（三）履约保证金

成交供应商签订采购合同前必须向采购人提交成交金额的5%作为履约保证金。合同履行期内，成交供应商有违反合同约定行为的，采购人有权要求成交供应商以部分或全部履约保证金承担违约责任。验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金在无质量问题、质保期满后30日内无息退还。

（四）磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 七、特别说明：

1.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

八、招标代理费

经采购单位与代理机构协商，本项目招标代理服务费由成交供应商支付，为陆仟元整。请供应商综合考虑到磋商报价中，在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目的评标。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术分、资信及商务分70分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据评审综合得分从高到低推荐 2 名成交侯选供应商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选供应商,排名第二的供应商为候补成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（最终报价）评定：30分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终报价）×30%×100

（二）技术、资信及商务分评定

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 45分 |
| 1 | 技术参数 | 根据各供应商所投货物技术性能、功能以及对磋商文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足磋商文件要求的得18分；每负偏离一条扣1-1.5分，带★每负偏离一条扣2-3分，扣完为止；带“★”的技术参数指标有实质性正偏离，每一条加2-3分，加分项最高得8分。（注：供应商必须如实地对磋商文件《磋商需求》 “技术参数”中各条款作出明确的逐项响应承诺，并按要求提供相关证明，且对其真实性负责。) | 0-26 |
| 2 | 产品设备的知名度、占有率等 | 根据投标产品品牌形象、市场占有率、用户使用口碑、相关行业测评资料、获得的各种证书等情况，评委根据专业知识及投标资料的描述对投标产品的品牌实力打分：优：5-6分，良3-4分，一般：0-2分 | 0-6 |
| 3 | 项目实施方案 | （1）根据供应商提供的确保供货、货物调试的组织措施（包括工作安排、组织班子和人员等）的内容是否齐全，条理是否清晰，可操作性进行综合评定:好得4-5,较好得2-3,一般得0-1。 （2）根据供应商提供的确保供应货物质量的措施（包括质量控制流程有效程度，质量控制措施切实、可行的情况）比较：好得2-3,较好得1-1.5,一般得0-0.5。 | 0-8 |
| 4 | 合理化建议 | 根据供应商对本项目所提的合理化建议等进行比较后打分：建议合理、符合实际、具有针对性的得3分；建议较合理、较符合实际、针对性不强的得1-2分；建议不合理、不符合实际、不具有针对性的不得分。 | 0-3 |
| 5 | 产品质量 性能保证 | 供应商提供主要投标产品（4路解码器）的检测报告：省级或以上（包括直辖市）质量监督检验中心签发的、且符合要求的得2分。复印件加盖公章，原件核查。 | 0-2 |
| 二 | 资信及商务分 | 25分 |
| 6 | 认证证书 | 供应商或投标品牌厂商获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每一个得1分，最多得3分。复印件加盖公章。 | 0-3 |
| 7 | 业绩案例 | 根据供应商提供的2016年1月1日至今同类项目合同业绩进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每提供一个得1分，最多得6分。复印件加盖公章，原件备查。 | 0-6 |
| 8 | 售后服务承诺 | （1）①售后服务网点设在长兴县范围内的得3分，设在其他地区的得1分（需提供服务机构或分公司工商营业执照、详细的网点名称、地址、联系人、联系方式等。提供相关复印件并加盖供应商公章，原件核查，未提供不得分。）；②供应商承诺若成交在领取成交通知书后7个工作日内在长兴设立服务网点并于签订合同前提供所设服务网点相关资料的得1.5分（需在磋商响应文件中提供如上相关承诺（包括若成交后不响应则视为自动放弃成交资格。）并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。）；③本项不重复得分。 （2）供应商在长兴范围内售后服务网点的服务人员情况：有5人的得2分，每增加1人，加1分，最多加3分；5人以下得1分，（需提供6个月及以上的社保证明，原件备查）（0-5） （3）根据供应商提供的技术培训、售后服务体系（服务标准、响应及到达现场时间、维护体系）、回访制度、备品备件及优惠承诺、合理化建议等情况,由评委横向比较后酌情打给分，优：4-5分，良2-3分，一般：0-1分。 | 0-13 |
| 9 | 政策分 | （1）供应商属于小微企业得0.5分。 注：供应商需提供本单位“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖供应商公章） （2）供应商或所投产品按规定享受其他的国家政策支持、扶持的得0.5分。 注：供应商提供相关证明资料（例：若所投产品属于国家公布的品目清单范围的，需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料。）证明资料复印件加盖公章。 | 0-1 |
| 10 | 标书制作情况 | 磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件要求的，得0-2分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 0-2 |

第五章  合同主要条款

# （货物，供参考）

项目名称：长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目

项目编号：ZJJWCG-2019-008

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江经纬工程项目管理有限公司关于长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目竞争性磋商成交的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目

2. 型号规格：见具体技术要求

3. 技术参数：见具体技术要求

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价的 5  %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：          年 。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   合同总价的5 %   。（履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后自行转为质保金，在质量保修期满后30日内一次性无息退还。）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定地点

十、货款支付

1.付款方式：①货物安装、调试、验收合格后30天内，采购人支付至合同总价的65%；②设备试运行12个月内无故障问题后，采购人支付至合同总价的100%。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技

术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和检测

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步检测，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步检测不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内检测。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对检测文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货检测和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步检测及最终检测，并由其出具质量检测报告。

5.检测时乙方必须在现场，检测完毕后作出检测结果报告；检测费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保

证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期检测和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 招标文件采购清单中提及需要提供检测报告的，乙方需在签订合同后7个工作日内递交所有检测报告原件（附所有检测报告的清单一份，表格里需注明招标文件里所属的序号及名称，并按顺序排列。）供甲方核验。若在规定时间内未能提供全部检测报告原件的，则视为不能诚信履约，甲方将如实上报财政监管部门，甲方有权终止合同并没收乙方全部的履约保证金，乙方自行承担由此产生的一切后果。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

# 第六章 磋商响应文件格式

（本章仅提供了部分磋商文件中所需的表格格式，未提供的，格式自拟，所有复印件需加盖单位公章。供应商应根据第三章中“磋商响应文件的组成”及第四章“磋商办法及评分标准”制作完整的响应的磋商响应文件）

## 一、磋商响应文件外层包装封面格式

1.所有磋商响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 注：资信及商务文件、技术文件可合并装订成册密封，其中报价文件必须独立装订密封。

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

资信及商务文件、技术文件目录

资信及商务文件：

（1）技术、资信及商务分评分索引表————————页码

（2）磋商声明书————————

（3）法定代表人有效身份证明书————————

（4）法定代表人授权委托书————————

（5）磋商保证金收据————————

（6）资格证明材料—————

（7）供应商单位情况表————————

（8）认证证书————————

（9）企业业绩————————

（10）售后服务承诺————————

（11）政策分相关证明资料————————

（12）商务响应表————————

（13）供应商需要说明的其他文件和说明————————

技术文件：

（1）产品设备的知名度、占有率等————————页码

（2）项目实施方案————————

（3）合理化建议————————

（4）技术响应表————————

（5）产品质量性能保证————————

（6）设备配置清单（均不含报价）————————

（7）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表————————

（8）供应商需要说明的其他文件和说明————————

资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

- 技术、资信及商务分评分索引表格式：

| 序 号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自 评分 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 （45分） | 技术参数（0-26） | 根据各供应商所投货物技术性能、功能以及对磋商文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足磋商文件要求的得18分；每负偏离一条扣1-1.5分，带★每负偏离一条扣2-3分，扣完为止；带“★”的技术参数指标有实质性正偏离，每一条加2-3分，加分项最高得8分。（注：供应商必须如实地对磋商文件《磋商需求》 “技术参数”中各条款作出明确的逐项响应承诺，并按要求提供相关证明，且对其真实性负责。) |  |  |
|  |  | 产品设备的知名度、占有率等（0-6） | 根据投标产品品牌形象、市场占有率、用户使用口碑、相关行业测评资料、获得的各种证书等情况，评委根据专业知识及投标资料的描述对投标产品的品牌实力打分：优：5-6分，良3-4分，一般：0-2分 |  |  |
|  |  | 项目实施方案（0-8） | （1）根据供应商提供的确保供货、货物调试的组织措施（包括工作安排、组织班子和人员等）的内容是否齐全，条理是否清晰，可操作性进行综合评定:好得4-5,较好得2-3,一般得0-1。 （2）根据供应商提供的确保供应货物质量的措施（包括质量控制流程有效程度，质量控制措施切实、可行的情况）比较：好得2-3,较好得1-1.5,一般得0-0.5。 |  |  |
|  |  | 合理化建议（0-3） | 根据供应商对本项目所提的合理化建议等进行比较后打分：建议合理、符合实际、具有针对性的得3分；建议较合理、较符合实际、针对性不强的得1-2分；建议不合理、不符合实际、不具有针对性的不得分。 |  |  |
|  |  | 产品质量 性能保证（0-2） | 供应商提供主要投标产品（4路解码器）的检测报告：省级或以上（包括直辖市）质量监督检验中心签发的、且符合要求的得2分。复印件加盖公章，原件核查。 |  |  |
| 2 | 资信及商务分 （25分） | 认证证书（0-3） | 供应商或投标品牌厂商获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每一个得1分，最多得3分。复印件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 业绩案例（0-6） | 根据供应商提供的2016年1月1日至今同类项目合同业绩进行评定：供应商提供的同类业绩合同的，每提供一个得1分，最多得6分。复印件加盖公章，原件备查。 |  |  |
|  |  | 售后服务承诺（0-13） | （1）①售后服务网点设在长兴县范围内的得3分，设在其他地区的得1分（需提供服务机构或分公司工商营业执照、详细的网点名称、地址、联系人、联系方式等。提供相关复印件并加盖供应商公章，原件核查，未提供不得分。）；②供应商承诺若成交在领取成交通知书后7个工作日内在长兴设立服务网点并于签订合同前提供所设服务网点相关资料的得1.5分（需在磋商响应文件中提供如上相关承诺（包括若成交后不响应则视为自动放弃成交资格。）并加盖公章，未提供或未按要求提供不得分。）；③本项不重复得分。 （2）供应商在长兴范围内售后服务网点的服务人员情况：有5人的得2分，每增加1人，加1分，最多加3分；5人以下得1分，（需提供6个月及以上的社保证明，原件备查）（0-5） （3）根据供应商提供的技术培训、售后服务体系（服务标准、响应及到达现场时间、维护体系）、回访制度、备品备件及优惠承诺、合理化建议等情况,由评委横向比较后酌情打给分，优：4-5分，良2-3分，一般：0-1分。 |  |  |
|  |  | 政策分 （0-1） | （1）供应商属于小微企业得0.5分。 注：供应商需提供本单位“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖供应商公章） （2）供应商或所投产品按规定享受其他的国家政策支持、扶持的得0.5分。 注：供应商提供相关证明资料（例：若所投产品属于国家公布的品目清单范围的，需提供品目清单证明及国家确定的认定机构出具的、在有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书等证明材料。）证明资料复印件加盖公章。 |  |  |
|  |  | 标书制作情况（0-2） | 磋商响应文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件要求的，得0-2分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；磋商响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 |  |  |

2.磋商声明书格式：

磋商声明书

致：                     （采购单位名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。我       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：____

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.法定代表人有效身份证明书格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （供应商名称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商：                  （盖章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                     （采购单位名称）

我           （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

5.磋商保证金收据（复印件加盖公章，可用银行回单替代，格式自拟）

6.资格证明材料：（①有效的营业执照、税务登记证；（或“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照，复印件加盖公章）；②提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询，复印件加盖公章））

7.供应商单位情况表格式：

供应商单位情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理人员 |  | 技术人员 |  | 职工人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

8.认证证书（根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章，原件备查，格式自拟）

9.企业业绩格式（根据评标办法提供，供应商同类项目实施情况一览表，如有，复印件加盖公章，原件备查）：

供应商同类项目实施情况一览表

供应商全称（加盖公章）：            项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

注：1.企业业绩是指供应商类似项目已签署的合同(同类项目，提供合同复印件并加盖供应商公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

10.售后服务承诺（格式自拟,根据评标办法提供，相关证明材料，复印件加盖公章，售后服务网点相关原件核查，人员社保原件备查。若供应商提供承诺的，必须要按照评分办法要求提供相关承诺。）

11.政策分相关证明资料（根据评标办法提供，如有，复印件加盖公章，格式自拟）

12.商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期及售后服务承诺 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 质量保证金 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

13.供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）

14.产品设备的知名度、占有率等（格式自拟，根据评分办法提供）

15.项目实施方案（格式自拟，根据评分办法提供）

16.合理化建议（格式自拟，根据评分办法提供）

17.技术响应表格式：

技术响应表

| 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | 3、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | 次要指标 | 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| 二、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.按磋商文件第二章要求，供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

2.技术参数中提及需提供检测报告等证明或证书的需在本表后提供相关证明资料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的则视为负偏离。

授权代表签名：

供应商公章：

日     期：

18.产品质量性能保证（根据评分办法提供，相关证明材料复印件加盖公章，原件核查，格式自拟）

19.设备配置清单（格式自拟，需注明规格型号、品牌等）

20.项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式自拟）

21.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 报价文件格式

报价目录

（1）磋商函 ————————页码

（2）招标代理服务费承诺函————————

（3）退还投标保证金说明————————

（4）磋商报价明细表————————

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（6）磋商报价一览表————————

报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

1.磋商函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 三 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                                   银行帐号：

授权代表签字:

日        期:

2.招标代理服务费承诺函格式：

招标代理服务费承诺函

致：浙江经纬工程项目管理有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳成交项目的招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

授权代表签名：

供应商盖章：                          日  期：

3.退还投标保证金说明格式：

退还投标保证金说明

致：浙江经纬工程项目管理有限公司：

我公司参加     长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目    的投标，缴纳投标保证金      元（大写：      元整）。现谈判结束，请将谈判保证金退还至下列账户：

账户名称：

银行名称：

账号：

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

3.磋商报价明细表

磋商报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 磋商费用及利润 |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 标书费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
|  | 税费及附加 | 税费率: % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |
| 磋 商 总 价 |  |

授权代表签名：

供应商盖章：                          日  期：

4.供应商认为需要加以说明的其他内容

5.磋商一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县小浦镇便民中心弱电建设项目 | 大写：人民币 |
|  |  | 小写：￥ |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2.磋商费用包括包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、水电使用、技术措施、组织措施、现场可能发生的临时设施技术支持、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日