温州市洞头区政府采购 公开招标文件 项目名称：大门幼儿园变压器建设工程 招标编号：DTCG20190709085 采 购 人：温州市洞头区大门幼儿园 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○一九年七月

关于大门幼儿园变压器建设工程的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受温州市洞头区大门幼儿园的委托，就大门幼儿园变压器建设工程进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：DTCG20190709085

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门幼儿园变压器建设工程 | 1 | 批 | 40.85万 | 具体见招标文件 |  |

四．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2、供应商具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质；

3、本次招标谢绝联合体参加；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

五．招标文件提供期限、地址、售价:

1、招标文件提供期限为本公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外) ，即2019年7月10日至2019年7月16日；上午：08:30-11:30，下午：14:00-16:30；

2、地址、电话：温州市鹿城区牛山北路13号牛山国际商务大厦9楼，0577-88113839；

温州市洞头区北岙街道燕山花苑1号楼403室，13868768632。

3、标书售价(元)：每本500元整(招标文件售出概不退还)；

4、招标文件获取方式：网上下载。

六．供应商报名时应提交的资料：

1、供应商报名登记表（按本公告附件，原件加盖公章）；

2、法定代表人授权书（原件）；

3、供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）；

4、承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质证明文件（复印件加盖公章）；

5、企业简介、具体售后服务网点介绍。

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购代理机构将根据报名的供应商提交的文件资料进行核对。

七．投标截止时间：2019年7月31日　09:30

八．投标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼

九．开标时间：2019年7月31日　09:30

十．开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼

十一．其他事项：

1、本项目招标文件公告期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标文件公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十二、联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系人：郑女士

联系电话：13868768632

传真：0577-88113837

采购人名称：温州市洞头区大门幼儿园

联系人：林老师

联系电话：15868796797

同级政府采购监管管理部门：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

联系人：张琳

联系电话：0577-63387968

传真：0577-63387900

洞头区政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 投标申请单位名称 | （盖章） |
| 报名时间 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E—mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名资料清单 |
| 序号 | 提交资料名称 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 法定代表人授权书（原件） |  |  |
| 2 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章） |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质证明文件（复印件加盖公章） |  |  |
| 4 | 企业简介、具体售后服务网点介绍 |  |  |

后附报名资料，请装订成册。

招标文件目录

关于大门幼儿园变压器建设工程的公开招标公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式（参考格式）

第六部分、投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一、开标一览表

附件二、投标分项价格表

二、资信标部分格式

附件三、投标函

附件四、法定代表人授权书

附件五、供应商参与政府采购活动投标资格声明

附件六、法定代表人诚信投标承诺书

附件七、供应商同类产品业绩

三、技术标部分格式

附件八、偏离表

附件九、工程量清单（不得带价格）

附件十、供应商须提供的数据（变压器、高低压开关柜）

附件十一、节能环保产品声明函

附件十二、节能环保产品清单

附件十三、投标供应商人员基本情况表

第七部分、评标办法

附：设计图纸（电子版）

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大门幼儿园变压器建设工程 |
| 2 | 项目编号 | DTCG20190709085 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 40.85万 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市洞头区大门幼儿园 地址：浙江省温州市洞头区大门镇勤奋路8号 联系人：林老师 电话：15868796797 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：郑女士 手机：13868768632 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求； 2、供应商具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质； 3、本次招标谢绝联合体参加； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 无 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应在三个工作日内提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 23 | 招标文件发售时间、售价及获取方式 | 招标文件发售时间：本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 招标文件售价：每本500元整(招标文件售出概不退还)。 招标文件获取方式：□现场报名后获取；报名后从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或洞头区公共资源交易网-洞头区招标投标网（http://60.190.82.148/dtcms/）直接下载。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2019年7月31日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2019年7月31日上午08:30~09:30 ； 投标文件递交地点：温州市洞头区政务服务中心2楼收标区。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年7月31日上午09:30分 (北京时间) 开标地点：温州市洞头区政务服务中心2楼 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件。 |
| 27 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。 （5）投标供应商授权代表未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 30 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发至杭州华旗招标代理有限公司邮箱：172566034@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

经批准，温州市洞头区大门幼儿园对所需的大门幼儿园变压器建设工程进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

二、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

三、采购内容具体要求

1、工程概况

1）本工程为大门幼儿园变压器建设工程。

2）工程地点：洞头区大门镇。

3）根据设计施工图，本工程新建欧式箱式变1座，箱式变规模：1台250kVA变压器；2台高压开关柜，采用单母线接线方式；3台低压柜，采用单母线接线方式。10kV侧采用单电源供电,电源杆为大门J822线10#杆；产权分界点：大门J822线10-1#杆真空开关下桩头处。

2、其他要求见设计图纸，图纸未及之处，请参照有关规范及建筑电气安装工程图集执行。

3、具体要求

1）总体要求

1.1、参照标准

所有设备的设计、制造、测试和安装应采用适合于该项目相关的国际标准和中国国家标准、试验规范。

这些标准应包括：

国际标准化组织标准

国际电工委员会标准

中国国家标准及部颁标准

其它国家的权威性标准

1.2、资料要求

1.2.1、基本要求

1）所有提交的图纸及技术文件应使用SI制（国际单位制）。

2）所提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，采购人将有权拒绝。重新提交这些图纸及文件的费用应由对工作延误负责的供应商承担。

3）只有那些由采购人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。

4）采购人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。任何修改需取得采购人的认可。若发生工程延误，其责任全部在供应商。此时采购人会减少或延期交付项目的货款。

5）供应商设计的图纸及技术文件在取得采购人认可后，并不会以任何方式减轻供应商对合同执行的责任与义务。

1.2.2、供应商应提交的文件及资料

1.2.2.1、供应商在投标文件中需提交：

按变压器、高低压开关柜中的相关要求提供；

主要标准和通用产品的样本；

供应商认为可能需要的其他文件。

1.2.2.2、合同签订后

在合同签约后7天内供应商需提交下列图纸，供采购人认可：

设备排列总图，图中应标明设备安装尺寸、型式、工艺、材料等技术要求，还应有连接件、预埋件的零件图；

开关柜的一次、二次电气线路原理图；

每一开关柜包括开关、保护或控制继电器的设备一览表；

每一开关柜包括开关、保护继电器、控制继电器或辅助触点的端子图；

其他供应商认为可能需要的文件。

1.2.2.3、设备交货时

制作期间的试验、检验报告。

出厂检验报告

设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

设备装配剖视总图，电气接线图；

设备安装的方法及安装精度的要求；

设备调试大纲及注意事项；

设备运行的程序及记录表格；

设备操作与维修手册。

产品合格证

装箱单

培训手册及培训计划

易损件、备品备件和专用工具清单

2、工程实施要求

2.1、制造检验和试验

1）供应商在试验结束后应尽快提交试验报告书(不超过14个工作日提交)。

2）根据合同条款要求,所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

3）在生产制造期间,采购人有权在认为合适的时间到供应商制造地,进行质量检验和试验。供应商应为采购人提供方便。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为采购人的最终验收。

4）主要部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。供应商须提供必要的技术数据和图纸、检验、试验报告给采购人。

5）若采购人需要，供应商应解释所有的试验事项，直至采购人满意。

6）若设备在试验中未通过,二次试验费用将由供应商承担。

2.2、设备的防护、包装及运输

1）设备的防护及油漆

2）设备内、外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

3）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

4）设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

5）随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

6）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

7）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、电器元件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

8）供应商应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

9）供货商将所供设备送至采购人工地指定的场所。

10）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

2.3、到货验收

供应商应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供应商应负责更换设备零部件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由供应商自行承担。

2.4、技术培训

供应商应对采购人工作人员提供操作及维修培训，直至培训合格。培训的费用由供应商承担。

2.5、设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌,并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、机组主要技术规格和参数、制造编号、电气接地标记及电气原理图（接线图）、使用标记、警示标记等都应清楚表示。

2.6、安装指导及调试

1）在设备安装之前，供应商应对设备安装处的土建基础进行检查。由于供应商变动安装条件而引起的费用由供应商承担。在整个安装过程中，供应商应派有实践经验的工程技术人员对设备的正确位置、及连接在现场作指导。

2）供应商的安装指导工作应是经常性的，一旦发现进行安装的合同方不遵从指挥，供应商应立即报告采购人，以使采购人能及时处理。

3）在安装开始前，供应商的工程师应与采购人及安装方一起在现场开箱检查已交货的设备，安装方代表人确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，供应商应立即修理、补充和更换。

4）供应商应在安装前应提出安装注意要点，并负责指导安装全过程。

5）供应商应承担安装指导过程中的所有的费用。

2.7、试运行和交付使用

工程的竣工试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按招标文件及设计图纸的要求运行，供货商及各设备制造商有责任到现场对调试进行指导与配合。

采购人在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

最终验收必须经过洞头当地权威供电部门审验通过。

2.8、备件供应

供应商确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

2.9、检修设备及工具

1)须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。

2)所有测试需要的附件、零部件和操作维修手册应与检修设备一并提供。

3)设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

3、供配电设备的主要技术要求

3.1欧式箱变性能描述

总述

预装式变电站（以下简称欧变）是一种集高压开关柜、变压器、低压开关柜组合成一体并在制造厂内装配完成的可移动的预装式变配电站装置。适用于矿山、工厂企业、油田、特别适合新建开发区、土地紧张的城市公用配电设施。该系列产品符合相应的国家标准和IEC标准。

GB17467《高压/低压预装式变电站》

GB7521.12《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》

GB3906《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL(T) 537《高压低压预装箱式变电站选用导则》

使用条件：

1、海拔高度不超过1000m；

2、环境温度-45℃～+40℃；

3、风速不超过34m/s；

4、相对湿度日平均≤95％，月平均≤90％；

5、防震水平：水平加速度≤0.3g；垂直加速度≤0.15g；

6、安装地点：安装在通风良好，无腐蚀性气体腐蚀金属的场所。

（注：海拔超过1000m时，按JB/Z102-71处理。）

欧式箱变由箱体、高压室、变压器室及低压室组成，其布局形式有“目”字形、“品”字形以及带操作走廊或不带操作走廊；根据电费计量需要，可装设高压或低压计量。为了便于监视和检修，变压器室、高压室和低压室均设有照明装置，在低压室内还装有电源插头，以供检修之用。

欧式箱变设有专用的接地导体，并有明显的接地标志，接地端子所用螺栓采用直径不小于M12的铜质螺栓。箱式变中所有高、低压电器设备的非带电裸露部分均可靠接地，门和在正常运行条件下可抽出部分的接地保证在打开或抽出时仍可靠接地。

箱体

根据箱体材料（主要指墙板和顶盖）可以分为金属外壳和非金属水泥外壳，根据用户需求采用相对应的外壳。

变压器室

变压器室中变压器采用损耗低、体积小、适合箱体内安装的结构，根据不同用户要求，可以选用油浸式或干式变压器，并且变压器的安装便于日后的巡视、维护和更换。对于油浸式变压器还可以观察油面温度。变压器室采用自然通风和强迫通风两种方式，使通风冷却良好，排风扇有温控装置，按整定温度能自然启动和关闭，保证满负荷运行。当变压器门打开后，有可靠的安全防护遮拦防止运行人员进入。变压器可做到1000kVA容量。

高压室由环网柜组成一次供电系统，可布置成环网供电终端供电双电源供电等多种供电方式；根据用户不同的需要，可以采用压气式、真空式或SF6式环网柜，其技术性能满足相应的标准要求，并且有全面可靠的防误操作联锁功能，确保检修的方便和安全。

低压室

低压室中所有元器件（包括低压开关柜），其技术性能都满足相应的标准要求。根据用户的需要还可装设自动投切的低压无功补偿装置；低压室内所有信号灯和仪表装设位置都易于观察和安全地更换，其他电器元件位置的布置都便于试验、操作、检修或更换。本批工程元器件均按照招标文件要求选用。

组合式箱变的主要技术参数

|  | 项 目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 单 元 | 额定电压/最高电压 | kV | 10/12 |
|  | 额定频率 | HZ | 50 |
|  | 1min工频耐受电压(对地和相间/隔离断口) | kV | 42/48 |
|  | 雷电冲击耐压 | kV | 75/85 |
|  | 额定电流 | A | 630 |
|  | 额定热稳定电流(2S) | kA | 25 |
|  | 额定动稳定电流(峰值) | kA | 63 |
| 低 压 单 元 | 额定电压 | kV | 0.4 |
|  | 额定热稳定电流(1S) | kA | 30 |
|  | 额定动稳定电流(峰值) | kA | 63 |
|  | 馈出回路计算电流 | A | 按设计 |
|  | 馈出回路数 | 路 | 按设计 |
|  | 补偿容量 | kVar | 按设计 |
| 变 压 器 | 额定容量 | kVA | 按设计 |
|  | 阻抗电压 | ％ | 4.0 |
|  | 分接范围 |  | 10±2×2.5％/0.4kV |
|  | 联结组别 |  | D,yn11 |
| 箱 体 | 防护等级 |  | IP33 |
|  | 噪音等级 | dB | ≤50 |

### 3.2欧式箱变主要技术参数响应表

#### 表1 变压器参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |
| 1 | 变压器型号 |  | S13-M | S13-M |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 铁心结构 |  | 叠铁心 | 叠铁心 |
| 4 | 高压绕组 | kV | 见附表1 | 10 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | 见物料描述 | 400/800 |
| 9 | 相数 |  | 3 | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 见附表1 | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | 见附表1 | ±2×2.5 |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 接地 | 接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | ONAN | ONAN |
| 15 | 磁通密度 | T | （投标人提供） | <1.7 |
| 二 | 绝缘水平 |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 5 | 5 |
| 三 | 温升限值 |
| 1 | 顶层油 | K | 55 | 55 |
| 2 | 绕组（平均） |  | 65 | 65 |
| 3 | 绕组（热点） |  | 78 | 78 |
| 4 | 铁心、油箱及结构表面 |  | 75 | 75 |
| 四 | 空载损耗 |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 | 见附表1 |
| 五 | 空载电流 |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 见附表1 | 见附表1 |
| 六 | 负载损耗 |
| 1 | 主分接（75℃） | kW | 见附表1 | 见附表1 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 见附表2 | 见附表2 |
| 八 | 负载能力 |
| 1 | 起始负荷80%，环境温度40℃下过载能力（过负荷能力及持续运行时间） 温升按照长期急救周期性负载温度限值控制 | 过载倍数 |  | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 持续运行时间（h） |  | 2 | 2 |
| 九 | 质量 |
| 1 | 器身质量 | t | （投标人提供） | / |
| 2 | 油质量 | t | （投标人提供） | / |
| 3 | 总质量 | t | （投标人提供） | / |
| 4 | 变压器运输时允许的最大倾斜度 |  | 15° | 15° |
| 十 | 10kV套管有效爬距 | mm | ≥372 | ≥372 |
| 十一 | 压力释放装置 |
| 1 | 释放压力 | MPa | （投标人提供） | 0.035 |
| 2 | 回复压力 | MPa | （投标人提供） | 0.02 |
| 十二 | 工频过电压倍数 |
| 1 | 相—地 |  | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 |
| 2 | 1.05 |  | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 3 | 1.1 |  | 连续 | 20min | 连续 | 20min |
| 4 | 1.25 |  | 20s | 20s | 20s | 20s |
| 5 | 1.9 |  | — | 1s | — | 1s |
| 6 | 2.0 |  | — | 0.1s | — | 0.1s |
| 7 | 相—相 |  | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 | 空载持续 时间 | 满载持续 时间 |
| 8 | 1.05 |  | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 9 | 1.1 |  | 连续 | 20min | 连续 | 20min |
| 10 | 1.25 |  | — | 20s | — | 20s |
| 11 | 1.5 |  | — | 1s | — | 1s |
| 12 | 1.58 |  | — | 0.1s | — | 0.1s |

#### 表2 欧式箱变内高压柜技术参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | 12 |
| 2 | 灭弧室类型 |  | 真空/SF6 | 真空/SF6 |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 |
| 4 | 额定电流 | A | 630 | 630 |
| 5 | 温升试验 |  | 1.1Ir | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） | kV | 42 | 42 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms）（相对地） | kV | 75 | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 | kA | 20/（31.5熔断器） | 20/（31.5熔断器） |
| 9 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | 50 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 |
| 12 | 燃弧持续时间 | S | 0.3～0.5 | 0.3～0.5 |
| 13 | 额定有功负载条件下开断次数 | 次 | 100 | 100 |
| 14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 | kV | 2 | 2 |
| 15 | 供电电源 | 控制回路 | V | DC 48/110/220 | DC 48/110/220 具体按图纸要求配置 |
|  |  | 辅助回路 | V | AC 380/AC 220 | AC 380/AC 220 具体按图纸要求配置 |
| 16 | 使用寿命 | 年 | ≥20 | ≥20 |
| 17 | 设备尺寸 | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm×mm×mm | （设计提供参考） |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  | （设计提供参考） |  |
| 18 | 防护等级 | 柜体外壳 |  | IP3X | IP3X |
|  |  | 气箱 |  | IP67 | IP67 |
| 19 | SF6气体额定压力（20℃表压）（充气柜适用） | MPa | （投标人提供） | 0.03 |
| 20 | SF6气体年漏气率 |  | 0.5％ | ≤0.02% |
| 二 | 断路器参数 |
| 1 |  |  | （投标人提供） | T2 |
| 2 | 灭弧室类型 |  | 真空/SF6 | 真空 |
| 3 | 额定电流 |  | 630 | 630 |
| 4 | 主回路电阻 | mW | （投标人提供） | ≤300 |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 | kV | 48 | 48 |
|  |  | 对地 |  | 42 | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms） | 断口 | kV | 85 | 85 |
|  |  | 对地 |  | 75 | 75 |
| 6 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA | 20 | 20 |
|  |  | 时间常数 | ms | 45 | 45 |
|  |  | 开断次数 | 次 | ≥20（真空） ≥30（SF6） | 20 |
|  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | 50 |
| 8 | 额定短时耐受电流/持续时间 | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 9 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 |
| 10 | 断路器开断时间 | ms | ≤60 | ≤60 |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ≤2 |
| 12 | 断路器分闸时间 | ms | ≤45 | ≤45 |
| 13 | 断路器合闸时间 | ms | ≤70 | ≤70 |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 | 分闸速度 | m∕s | （投标人提供） | 5.5~7.5 |
|  |  | 合闸速度 |  | （投标人提供） | 3.0~4.1 |
| 15 | 机械稳定性 | 次 | ≥5000（SF6） ≥10000（真空） | 10000 |
| 16 | 额定操作顺序 |  | O–0.3s–CO–180s–CO 或O | O-180S-CO |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 | kV | 2 | 2 |
| 18 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 | kA | 17.32 | 17.4 |
|  |  | 试验电压 | kV | 12 | 12 |
| 三 | 负荷开关参数 |
| 1 | 额定电流 | A | 630 | 630 |
| 2 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 | kV | 48 | 48 |
|  |  | 对地 |  | 42 | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms） | 断口 | kV | 85 | 85 |
|  |  | 对地 |  | 75 | 75 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 |
| 5 | 机械稳定性 | 次 | ≥5000（SF6） ≥10000（真空） | ≥5000 |
| 6 | 额定电缆充电开断电流 | A | ≥10 | ≥10 |
| 7 | 切空载变压器电流 | A | 15 | 15 |
| 四 | 负荷开关—熔断器组合电器参数 |
|  |  | T1 |
| 1 | 额定电流 | A | 125A | 125A |
| 2 | 熔断器额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 31.5 |
| 3 | 转移电流 | A | （投标人提供） | 2000 |
| 4 | 交接电流 | A | （投标人提供） | 不适用 |
| 五 | 隔离开关参数（如果有） |
| 1 | 额定电流 | A | 630 | 630 |
| 2 | 主回路电阻 |  | （投标人提供） | ≤300 |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 | kV | 48 | 48 |
|  |  | 对地 |  | 42 | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms） | 断口 | kV | 85 | 85 |
|  |  | 对地 |  | 75 | 75 |
| 4 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 |
| 6 | 机械稳定性 | 次 | ≥3000 | 3000 |
| 六 | 接地开关参数 |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/2 | 20/4 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 |
| 3 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | 50 |
| 4 | 额定短路关合电流次数 | 次 | 2 | 5 |
| 5 | 机械稳定性 | 次 | ≥3000 | 5000 |
| 七 | 电流互感器参数 |
| 1 | 型式或型号 |  | 干式、电磁式 | 干式、电磁式 |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
|  |  | 额定负荷 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
|  |  | 准确级 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
| 3 | 绕组2 | 额定电流比 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
|  |  | 额定负荷 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
|  |  | 准确级 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
|  | 绕组3 | 额定电流比 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
|  |  | 额定负荷 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
|  |  | 准确级 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
| 八 | 电压互感器及熔断器参数 |
| 1 | 型式或型号 |  | 干式、电磁式 | 干式、电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
| 3 | 准确级 |  | 0.2/0.5/5P | 按设计图纸要求 |
| 4 | 接线级别 |  | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
| 5 | 额定容量 | VA | （设计提供参考） | 按设计图纸要求 |
| 6 | 三相不平衡度 | V | 1 | 1 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 | kV | 2 | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  | 1.2倍连续，1.9倍8h | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  | （设计提供参考） | XRNP-10 |
| 10 | 熔断器的额定电流 | A | （设计提供参考） | 1 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 | kA | （设计提供参考） | 31.5 |
| 九 | 避雷器参数 |
| 1 | 型式 |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |
| 2 | 额定电压 | kV | 17 | 17 |
| 3 | 持续运行电压 | kV | 13.6 | 13.6 |
| 4 | 标称放电电流 | kA | 5 | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） | kV | ≤51.8 | ≤51.8 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） | kV | 45/50 | 45/50 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） | kV | ≤38.3 | ≤38.3 |
| 8 | 直流1mA参考电压 | kV | ≥24 | ≥24 |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 | A | （投标人提供） | ﹤50 |
| 10 | 工频参考电压（有效值） | kV | ≥16 | ≥16 |
| 11 | 工频参考电流（峰值） | mA | 1 | 1 |
| 12 | 持续电流 | 全电流 | mA | （投标人提供） | ≤0.4 |
|  |  | 阻性电流 | A | （投标人提供） | ≤150 |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 | A | 400（峰值） | 400（峰值） |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 | kA | 65（峰值） | 65（峰值） |
| 15 | 动作负载 |  | （投标人提供） | 通过65kA冲击动作负载 |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  | （投标人提供） | 1.1Ur/0.1s;1.0Ur/20min;0.9Ur/24h |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 | kJ/kV | （投标人提供） | 3.4 |
| 18 | 压力释放能力 | kA/s | 25/0.2 | 25/0.2 |
| 十 | 母线参数 |
| 1 | 材质 |  | 铜 | 铜 |
| 2 | 额定电流 | A | 630 | 630 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/4 | 20/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 |
| 5 | 导体截面 | mm2 | 与环网柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 | 与环网柜型式试验 报告中产品的导体 截面、材质一致 |

#### 表3 欧式箱变内低压柜技术参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 0.4kV固定式开关柜共用参数 |
| 1 | 额定电压 | V | 400 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流(主母线) | A | 按图纸要求 |
| 4 | 额定电流(分支母线) | A | ≤500 |
| 5 | 额定工频1min耐受电压（相对地） | V | 2500 |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/3S | 50、80 |
| 7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 110、176 |
| 8 | 电气间隙 | mm | ≥20 |
| 9 | 爬电距离 | mm | ≥20 |
| 10 | 柜体尺寸 | 宽度 | mm | 800/1000 按图纸要求 |
| 11 |  | 深度 | mm | 600 |
| 12 |  | 高度 | mm | 2000 |
| 二 | 0.4kV框架断路器 |
| 1 | 型号 |  | ZW1系列 |
| 2 | 额定电流 | A | 2000A 按图纸要求 |
| 3 | 额定工作电压 | V | 400 |
| 4 | 额定绝缘电压 | V | 1000 |
| 5 | 额定冲击耐受电压 | kV | 12 |
| 6 | 极数 |  | 3P 按图纸要求 |
| 7 | 额定运行短路分断能力Ics | kA | 65 |
| 8 | 额定极限短路分断能力Icu | kA | 80 |
| 9 | 额定短时耐受电流Icw | kA/1S | 50 |
| 10 | 分闸时间 | ms | 12 |
| 11 | 合闸时间 | ms | 10 |
| 12 | 智能脱扣器选型 |  | 智能式 |
| 13 | 机械寿命 | 次 | 13500 |
| 14 | 电气寿命 | 次 | 6500 |
| 三 | 0.4kV塑壳断路器 |
| 1 | 型号 |  | SM40系列 |
| 2 | 额定电流 | A | 400A 按图纸要求配置 |
| 3 | 额定工作电压 | V | 400 |
| 4 | 额定绝缘电压 | V | 800 |
| 5 | 额定冲击耐受电压 | kV | 8 |
| 6 | 极数 |  | 3P |
| 7 | 额定运行短路分断能力Ics | kA | 35 |
| 8 | 额定极限短路分断能力Icu | kA | 50 |
| 9 | 脱扣器选型 |  | 热磁式 按图纸要求配置 |
| 10 | 机械寿命 | 次 | 250A:7000 |
| 11 | 电气寿命 | 次 | 250A:3000 |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 投标人保证值 |
| 四 | 0.4kV电流互感器 |
| 1 | 型号 |  | LMZ1-0.66系列 |
| 2 | 变比 |  | 按图纸要求 |
| 3 | 测量用CT精度 | 级 | 0.5 |
| 4 | 计量用CT精度 | 级 | 0.5S |
| 五 | 电容器（0.4kV） |
| 1 | 型号 |  | NAD系列 |
| 2 | 额定工作电压 | V | 400 按图纸要求 |
| 3 | 额定容量 | kvar | 按图纸要求 |
| 六 | 低压母线 |
| 1 | 母线材质 |  | 铜母线（T2） |
| 2 | 电流密度 | A/mm2 | 1.4~3.0(铜) |
| 3 | 主母线截面 | mm | 按图纸要求 |
| 七 | 低压防雷及浪涌保护器 |
| 1 | 型号 |  | 进线柜：LYD1电容柜：YH1.5W |
| 2 | 最大冲击电流峰值IIMP（8/20s） | kA | 45~100 |
| 八 | 隔离开关（防误型） |
| 1 | 型号 |  | QSA系列 |
| 2 | 额定电流 | A | 630A 按图纸要求 |
| 3 | 额定工作电压 | V | 400 |
| 4 | 额定绝缘电压 | V | 690 |
| 5 | 极数 | 极 | 4P |

4、工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 欧变安装 |  |  |  |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 欧式箱变250kVA 1.1台10kV电力变压器 S13-M-250KVA 10/0.4kV ； 2.气体绝缘全封闭环网开关柜 高压柜G1/G2；柜型：FBX 包括柜体连接铜母排安装和箱体接地等； 3.低压柜D1/D2/D3；柜型GGD；包括柜体连接铜母排安装和箱体接地等； 4.箱变外壳彩钢复合板，本箱体外形尺寸（L*W*H):4700*1900*2600 含钢板底座等； 5.箱体采用非金属圆角制作，装订好各室的照明设备及行程开关，订好标牌，变压器室安装2个大轴流风机（风机线引到天花板外面），配齐过排支架，起落架与电缆橡皮圈等常规配件。 6.本方案制作1台，颜色：绿三彩全贴砖。 7.详见施工图 | 台 | 1 |
| 2 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.10kV以下电力变压器系统调试 容量560kV·A以下 2.详见施工图 | 系统 | 1 |
| 3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关 2.详见施工图 | 系统 | 1 |
| 4 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.1kV以下交流供电系统调试 (综合) 2.详见施工图 | 系统 | 1 |
| 5 | 030414008001 | 母线 | 1.母线系统调试 10kV以下 2.详见施工图 | 段 | 1 |
| 6 | 030414008002 | 母线 | 1.母线系统调试 1kV以下 2.详见施工图 | 段 | 2 |
| 7 | 030402010001 | 避雷器 | 1.避雷器调试 10kV以下 2.详见施工图 | 组 | 1 |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户外热缩式电力电缆终端头制安 10kV以下截面120mm2以下 2.详见施工图 | 个 | 4 |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.10kVA电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70 2.详见施工图 | m | 15.00 |
| 10 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.防火堵洞 电缆隧道 2.防火堵洞 保护管 3.详见施工图，根据现场情况调整 | 处 | 6 |
| 11 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.防火隔板 2.详见施工图，根据现场情况调整 | m2 | 12.83 |
| 12 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.电缆防火涂料 2.详见施工图，根据现场情况调整 | kg | 8.00 |
| 13 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地扁钢 L50*5 2.详见施工图 | m | 300.00 |
| 14 | 030409001001 | 接地极 | 1.角钢接地极制安 2.详见施工图 | 根 | 4 |
| 15 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.接地网测试 20根接地极内 2.详见施工图 | 系统 | 1 |
| 16 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.电缆试验直流耐压试验（10kV以下） 2.电缆试验泄漏试验 3.详见施工图 | 根 | 1 |
|  |  | 杆上设备安装 |  |  |  |
| 17 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.土石方工程 普通土 共3m3 2.详见施工图 | 基 | 1 |
| 18 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.混凝土电杆230*12000 2.底盘DP6-2 3.人力运输 4.汽车装卸、运输 5.详见施工图 | 根 | 1 |
| 19 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.杆上断路器安装^柱上真空开关ZW6-12/630-20 2.详见施工图 | 组 | 1 |
| 20 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.杆上避雷器 HY5WS5-17/50 2.详见施工图 | 组 | 1 |
| 21 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.穿刺线夹 JJC10-240/150 2.详见施工图 | 只 | 1 |
| 22 | 030410003001 | 导线架设 | 1.绝缘导线 JKLYJ-10-70 2.详见施工图 | km | 0.01 |
| 23 | 030410001003 | 电杆组立 | 1.拉线制安 LX-80 2.详见施工图 | 根 | 2 |
| 24 | 030410003002 | 导线架设 | 1.绝缘导线 JKLYJ-10-35 2.详见施工图 | km | 0.01 |
| 25 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.压铜接线端子 截面120mm2以内 2.详见施工图 | 10个 | 0.3 |
| 26 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.压铜接线端子 截面70mm2以内 2.详见施工图 | 10个 | 1.0 |
| 27 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管敷设 钢管 管径150mm 2.详见施工图 | m | 3.00 |
| 28 | 030410002001 | 横担组装 | 1真空开关双支撑横担安装70*70*7*1700*2 2.详见施工图 | 组 | 1 |
| 29 | 030410002002 | 横担组装 | 1.高压横担安装63*6*1500 HD6-1500 2.详见施工图 | 组 | 6 |
| 30 | 030413001001 | 铁构件 | 1.抱箍LB5-70-220 2.热镀锌 3.详见施工图 | kg | 2.40 |
| 31 | 030413001002 | 铁构件 | 1.抱箍LB5-150-330 2.热镀锌 3.详见施工图 | kg | 2.52 |
| 32 | 030413001003 | 铁构件 | 1.抱箍BG4-280 2.热镀锌 3.详见施工图 | kg | 1.83 |
| 33 | 030410002003 | 横担组装 | 1.悬式绝缘子串 2.详见施工图 | 组 | 3 |
| 34 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.U型挂环U-7 2.详见施工图 | 组 | 1 |
| 35 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.双铁头瓷拉棒SL-15/40 2.详见施工图 | 组 | 3 |
| 36 | 030409001002 | 接地极 | 1.接地棒安装 角钢L50*5*5*2500 2.详见施工图 | 根 | 1 |
| 37 | 030409002002 | 接地母线 | 1.接地扁铁-40×4×5000 2.详见施工图 | 10m | 0.500 |
| 38 | 030410003003 | 导线架设 | 1.导线跨越 电力、公路、通讯线 2.详见施工图 | 处 | 1 |
| 39 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.10kVA电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70 2.详见施工图，按施工现场情况调整 | m | 20.00 |
| 40 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.低压电缆敷设 型号：YJV22-0.6/1kV-4*120+1*70 2.详见施工图 | m | 78.00 |
| 41 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户外热缩式电力电缆终端头制安 10kV以下截面120mm2以下 2.详见施工图 | 个 | 6 |
| 42 | 030404017001 | 配电箱 | 1.末端总箱安装 2.(末端箱里面配置塑壳断路器SM40-250S/3P In=225A一只、微型断路器DZ158LE-100A两只)； | 台 | 2 |
| 43 | 030411001002 | 配管 | 1.φ100波纹管敷设； 2.详见施工图 | m | 66.00 |
| 44 | 030411001001 | 配管 | 1.φ100PVC管敷设； 2.详见施工图 | m | 7.00 |
| 45 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.防火堵洞 电缆隧道 2.防火堵洞 保护管 3.详见施工图，根据现场情况调整 | 处 | 6 |
| 46 | 030408009002 | 防火隔板 | 1.防火隔板 2.详见施工图，根据现场情况调整 | m2 | 12.83 |
| 47 | 030408010002 | 防火涂料 | 1.电缆防火涂料 2.详见施工图，根据现场情况调整 | kg | 8.00 |
| 48 | 030414011001 | 接地装置 | 1.独立接地装置调试 6根接地极以内 2.详见施工图 | 系统 | 1 |
| 49 | 03B001 | 金具及安全用具 | 1.金具及安全用具 2.详见施工图 | 项 | 1 |
|  |  | 室外土建 |  |  |  |
| 50 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、挖土深度2米以内 2、土方类别：三类土 3、详见施工图 | m3 | 2.67 |
| 51 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、挖土深度2米以内 2、土方类别：三类土 3、详见施工图 | m3 | 54.19 |
| 52 | 010103001001 | 回填方 | 1、原土就地回填夯实，密实度按设计或规范要求 2、详见施工图 | m3 | 35.00 |
| 53 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余土清理及外运消纳 2、运距自行考虑 3、详见施工图 | m3 | 28.70 |
| 54 | 040803004001 | 管道包封 | 1.10kV 2孔电缆导管(井中-井中); 2.2*Φ150玻璃钢管,管径为内径,对接连接 3.150厚碎石垫层，100厚c15混凝土垫层 4.c20混凝土包封，HRB335级φ10钢筋均布，HPB300级φ6@200钢筋均布； 5.管道口临时封堵 6.详见施工图 | m | 2.00 |
| 55 | 040803004002 | 管道包封 | 1.10kV 4孔电缆导管(井中-井中); 2.4*Φ150玻璃钢管,管径为内径,对接连接 3.150厚碎石垫层，100厚c15混凝土垫层 4.c20混凝土包封，HRB335级φ10钢筋均布，HPB300级φ6@200钢筋均布； 5.管道口临时封堵 6.详见施工图 | m | 1.00 |
| 56 | 040504001001 | 砌筑井 | 箱变基础 1、150厚片石垫层 2、100厚C15素混凝土垫层 3、MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆实砌，内外抹10厚1：2水泥砂浆 4、600厚C20泵送商品钢筋混凝土梁，含钢筋、复合木模； 5、基础含10#槽钢高出基面10mm； 6、接地构件含50*5镀锌接地扁铁，63*6镀锌角钢接地极； 7、基础内外壁均用20厚1：2防水水泥砂浆抹面； 8、含集水井；复合水箅； 9、安全护栏； 10、进线保护管； 11、具体做法详见施工图 | 座 | 1 |
| 57 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 金属百叶窗 C0207 1、洞口尺寸：200*700mm 2、采用通风百叶，并加装不锈钢网罩 3、包括制件、安装、运输、油漆等五金配件 4、具体做法详见施工图 | 樘 | 4 |
| 58 | 040504001002 | 砌筑井 | 10kv电缆井 1、120mm厚成品无挂钩C25钢筋砼盖板，四周上下L60*6包角 2、150厚碎石灌浆垫层 3、100厚C15非泵送商品砼垫层及模板 4、C25非泵送商品砼圈梁及复合木模 5、MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆实砌，内外抹10厚1：2水泥砂浆 6、6φ16\φ8@250均匀布置，上下两侧L60*6角铁及电缆支架 7、盖板3块 8、具体做法详见施工图 | 座 | 1 |
| 59 | 040504001003 | 砌筑井 | 0.4kv电缆井 1、120mm厚成品无挂钩C25钢筋砼盖板，四周上下L60*6包角 2、150厚碎石灌浆垫层 3、100厚C15非泵送商品砼垫层及模板 4、C25非泵送商品砼圈梁及复合木模 5、MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆实砌，内外抹10厚1：2水泥砂浆 6、6φ16\φ8@250均匀布置，上下两侧L60*6角铁及电缆支架 7、盖板2块 8、具体做法详见施工图 | 座 | 1 |
| 60 |  | 措施项目费、其他项目费、安全施工费、规费、税金、保险等。 |  | 项 | 1 |

说明：1）本项目为交钥匙工程，总价包干（即完成本项目涉及的一切费用），供应商自行注意报价风险。

2）采购文件提供的工程量清单仅供参考，供应商应根据设计图纸及现场探勘情况自行编制工程量清单。

3）对于工程量清单中缺项漏项供应商须在报价文件中自行增加，否则采购人视为供应商已经包含在总价中，在合同实施过程中，不再调整发包价格，请投标供应商在投标报价时注意此因素。

4）供应商技术资信标工程量清单中须注明产地品牌型号，具体见附件二（三）格式。

四、商务条款

1、保质期

本工程及工程中的货物要求两年以上免费质保期（工程中的货物若国家强制性规定或厂家内部规定的质保期标准高于2年的，按高标准执行），质保期从工程验收合格交付使用之日起算；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2、付款方式

在合同签订后三个工作日内中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金；合同签订后10日内采购人支付合同总价的30%；工程验收合格后支付合同总价的55%，并无息退还履约保证金；待结算后付至结算价的95%；工程验收合格一年后无质量与售后服务问题付清余款。

3、送货及安装

3.1、送货地点：按采购单位要求。

3.2、本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。

3.3、安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，投标供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4．完工期

▲供应商接到采购人通知后提供最短的完工期（不得超出60日历天）。

四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的产品；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.质保期内的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权修改采购数量的权利）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目投标供应商如涉及事业单位、分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）。

6、知识产权

6.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有规定的除外），否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

12、供应商须仔细查阅设计图纸，所投产品必须达到设计要求。

13、投标设备及附件须经洞头供电部门验收合格，因质量问题造成的一切损失由中标供应商承担，投标供应商在投标文件中须做出明确承诺。若电力部门验收不合格，投标供应商无条件召回所提供的产品，并承担给采购人造成的损失。供电局设备具体安装事务均由中标供应商负责联系安排，直至完成。

14、中标供应商须在领取中标通知书7日内向采购人递交高、低压开关柜，变压器、电缆的制造商授权书或原厂保修承诺证明。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

15、现场勘察

为使投标人对本项目项目情况有所了解，投标人自行对工程现场及周围环境进行现场勘察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

16、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

17、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

18、供应商如果报名后不来参与本次投标要在投标截止前3天给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

19、中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://www.zjzfcg.gov.cn。

二、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

# 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标分项价格表（附件二）； |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |
| 1 | 投标函（附件三） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（附件四（一）） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件五） |
| 4 | 供应商特定资格条件证明：承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质证明文件（复印件加盖公章） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖有效公章） |
| 6 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 7 | 供应商情况声明（附件四（二）） |
| 8 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 9 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 10 | 供应商质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 12 | 供应商资信等级证明等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 13 | 供应商同类产品业绩（附件七） |
| 14 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）； 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号15-18项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| 15 | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
| 16 | 工程量清单（不得带价格）（附件九） |
| 17 | 投标产品详细技术规格书及投标产品的主要技术、品牌、配置、性能、特点和质量水平的详细描述；产品制造、验收标准；产品如涉及到国家规定的特殊许可制造及销售要求，必须满足相关要求；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 18 | 供应商须提供的数据（变压器、高低压开关柜）（附件十） |
| 19 | 施工组织设计 工程的主要施工方法，设备材料技术描述； 拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划； 劳动力安排计划； 确保工程质量的技术组织措施； 确保安全生产的技术组织措施； 确保文明施工的技术组织措施； 确保工期的技术组织措施； 有必要说明的其他内容。 |
| 20 | 相关投标产品完整的型式试验报告、3C认证证书（如涉及强制性认证的产品须符合规定）；所投产品国家权威部门颁发的相关认证资质证明文件（复印件加盖有效公章）； |
| 21 | 节能环保产品声明函（附件十一，如有则提供） |
| 22 | 节能环保产品清单（附件十二，如有则提供） |
| 23 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品若属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。） |
| 24 | 投标项目负责人一般状况；驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表（附件十三） |
| 25 | 送货计划方案与承诺，承担本项目验收的相关人员情况说明； |
| 26 | 售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期后服务收费标准及内容； |
| 27 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 28 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1本工程根据有关计价文件规定，投标报价实行工程量清单计价方式。各投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸、技术资料，自行编制工程量清单，结合本工程实际情况和自身的综合实力，拟定施工方案或施工组织设计，依据企业定额（或计价依据）和市场价格信息，分析各项费用，计算综合单价，并按规定格式进行编写。中标供应商的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一。

4.2工程量清单报价要求统一使用综合单价法。本工程工程量清单报价包括按照招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、安全施工费、规费、税金、保险等。

工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

4.3工程总报价是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，其应包括完成该工程项目规定的所有费用。

4.4措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用计入总价中。其中环境保护费、文明施工费、临时设施费、工程质量检验试验费必须充分保证。措施项目费用包含在总价内，无论是否在投标文件中单列或报价优惠，均认为总投标报价中包含了符合温州地区相关行政规定的措施项目费用，并按规定将措施项目费用从投标报价中扣除。

4.5工程规费、税金的报价

各供应商应按国家、省、市行政文件规定的费率，填写规费、税金金额。若供应商没有填报规费、税金，则认为综合单价已包括规费、税金在内，并按规定将规费、税金从投标报价中扣除。

4.6安全施工费与工伤保险费按规定计费，在投标时单独列项,作为不可竞争性费用。

4.7投标供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和相关要求。

4.8除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。本次采购只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.9投标供应商应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 本工程考虑到施工期间承包范围内可能变动的因素，各供应商可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑，开标后确定中标造价后，不论承包范围内费用如何变动，均不再调整。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人视投标总价中已包括所有费用。供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类明细报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 8、投标文件的签署

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

# 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明 “商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的投标地点。

4.4投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3 递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4 开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明原件、法定代表人授权书原件。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

2）对各供应商进行资格审查，通过资格审查的供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启各供应商“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件五） |
| --- | --- |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（附件六） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件七） |
| 4 | 供应商特定资格条件证明：承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质证明文件（复印件加盖公章） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖有效公章） |
| 说明：本表所列内容，供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。（投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、禁止供应商相互串通投标。
5.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；

5.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1 采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同后三个工作日内递交。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅 浙江省经信委关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
   中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体明细清单作为合同附件后附 |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲供应商接到采购人通知后提供最短的完工期（不得超出60日历天）。

第六条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：货款的支付

在合同签订后三个工作日内中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金；合同签订后10日内采购人支付合同总价的30%；工程验收合格后支付合同总价的55%，并无息退还履约保证金；待结算后付至结算价的95%；工程验收合格一年后无质量与售后服务问题付清余款。

第九条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于__个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十二条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货安装和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延完工，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期完工违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货完工，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十三条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

3、本合同一式陆份，供需双方各执贰份，温州市洞头区政务服务中心、杭州华旗招标代理有限公司各执壹份。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

（合同签订后供应商须将合同副本送达温州市洞头区政务服务中心

政府采购科备案）

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） | 交付使用时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大门幼儿园变压器建设工程 | 大写： 小写： |  |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标分项价格表

项目名称：                       招标编号：                 价格单位：元人民币

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备(含税)（按设备清单逐项列出） |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验费（含第三方检验费） |  |  |  |
| 5 | 人员培训费 |  |  |  |
| 6 | 技术服务费（如有） |  |  |  |
| 7 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |  |
| 8 | 现场仓储 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 总 计 价 |  |

▲投标分项价格表内总计价应与附件一“开标一览表”中投标价相一致。

▲本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

▲不提供此表的投标价将视为没有实质性响应招标文件。

▲如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

▲本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、资信标部分格式

附件三

投  标  函

采购人名称：

1、我方全面阅读和研究了               项目招标文件和招标补充文件（如有），并经过对施工现场的踏勘、澄清疑问,已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的工程的工程量清单全部内容进行投标。

2、我方保证在接到采购人通知后提供最短的完工期（不得超出60日历天）。本工程施工质量承诺达到合格工程验收标准及相关要求。

我方承诺：项目经理到位率达到90%；其他管理人员到位率达到100%；作业人员均持证上岗。

3、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方对投标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方保证在接到你方发出的中标通知书起7天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与采购人签订施工合同，并向采购人递交合同总价5%的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、本投标书自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

5、我方已详细审查全部招标文件及相关附件技术文件、工程量清单，包括招标补充文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

投标供应商：                                    （盖章）

单位地址：

法定代表人或其投标授权代表：              （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

日期                 年            月            日

附件四

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

（二）供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

附件五

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打✔。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打✔。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位、法定代表人及授权代表近3年行贿犯罪记录情况声明： 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定情形的除外）。

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：   年   月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件七

供应商同类产品业绩

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、后附加盖有效公章的合同复印件；

2、表格可以延续。

供应商盖章：

三、技术标部分格式

附件八

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件九

## 工程量清单（放置在技术标中，按此表格式制作，不带价格）

供应商名称：                       招标编号：                     投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格，指标 | 材料选用说明 | 计量单位 | 数量 | 产地品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：放置技术资信标中。相当于不带价格的工程量清单。

附件十

供应商自行编制

供应商须提供的数据（变压器、高低压开关柜）

附件十一

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十二

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品若属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十三

投标供应商人员基本情况表

（一）投标项目负责人一般状况

供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名 身份证号码 |
| --- | --- |
| 2 | 性别 年龄 职称 |
| 3 | 项目负责人专业 项目负责人资格等级 并附上有关证书复印件 |
| 4 | 原受聘单位 现工作单位 |
| 5 | 项目负责人业绩情况，并附相关证明材料复印件 |
| 6 | 工作简历 |
| 7 | 其他需要说明的情况 |

（二）投标项目负责人一般状况

驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

供应商（盖章）：

| 本工程 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 专业 学历 | 职称 | 类似工程经历、业绩情况（或另附简历） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、拟派该工程的工程技术、管理人员及主要专业负责人均应列入。

2、列入本表的人员要保证开工后保证到位，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定或承诺处理。

第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第六步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当签订合同而在规定的期限内未能签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务报价评分 35分；

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分35分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

本次采购预算为40.85万元，如果所有供应商的投标价均超出采购预算金额，本次采购做流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

二、技术、资信综合评分  65分

| 序号 | 项目 | 优 | 良 | 一般 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜产品质量评价 | 10-7 | 7-3 | 3-0 | 10分 |
| 2 | 高压开关柜产品质量等综合评价 | 12-8 | 8-4 | 4-0 | 12分 |
| 3 | 变压器技术、产品质量等综合评价 | 10-7 | 7-3 | 3-0 | 10分 |
| 4 | 电缆技术、产品质量等综合评价 | 10-7 | 7-3 | 3-0 | 10分 |
| 5 | 其它货物、材料技术、产品质量等综合评价 | 5-3 | 3-2 | 2-0 | 5分 |
| 6 | 施工组织设计与工期保证措施 | 5-3 | 3-2 | 2-0 | 5分 |
| 7 | 售后服务 | 设备故障响应、修复时间，售后服务响应时间等 | 5-3 | 3-2 | 2-0 | 5分 |
|  |  | 服务网点规模；人员配备；备件供应保障能力等 | 2-1.5 | 1.5-1 | 1-0 | 2分 |
|  |  | 服务质量保证措施、服务承诺、服务能力、应急反应措施等 | 4-3 | 3-2 | 2-0 | 4分 |
| 8 | 标书质量 | 1-0.7 | 0.7-0.3 | 0.3-0 | 1分 |
| 9 | 政策功能分 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 | 1分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

附：设计图纸（电子版）

投标文件封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

大门幼儿园变压器建设工程项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

大门幼儿园变压器建设工程项目资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章