浙江省杭州市急救中心

救护车采购项目

招标文件

编号:HZZFCG-2019-057

浙江省杭州市急救中心

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

二〇一九年 月 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）作为集中采购机构（以下简称采购机构）受采购人浙江省杭州市急救中心的委托，就“浙江省杭州市急救中心救护车采购项目”发布招标公告，邀请符合条件的供应商根据招标文件参加任意一个标项或全部标项的投标。具体如下：

1、招标编号：HZZFCG-2019-057

2、项目名称：浙江省杭州市急救中心救护车采购项目

3、预算金额：本项目分二个标项采购。标项一采购预算不超过人民币30万元，标项二采购预算不超过人民币560万元。

4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：

标项一：新生儿转运型（负压）救护车1辆

主要内容为：车辆外廓（mm） 车体尺寸（mm）：长约5700至5900、宽约：2000至2100、高约：2500至2800；医疗舱尺寸（mm）：长:不少于3000;宽:不少于1700;高:不低于1800；轴距不少于3700 mm，发动机排量不低于2100ml(带涡轮增压)。排放标准：国6。具体包括：专项的设备供货、系统设计、安装调试、系统集成、部署实施、运行维护、项目验收以及技术培训，所供车辆（含随车设备）维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务。具体内容和相关要求详见招标文件。

标项二：长途（负压）救护车3辆，急救型（负压）救护车13辆

主要内容为：车辆外廓（mm） 车体尺寸（mm）：长约5700至5900、宽约：2000至2100、高约：2500至2800；医疗舱尺寸（mm）：长:不少于3000;宽:不少于1700;高:不低于1800；轴距不少于3700 mm，发动机排量不低于2100ml(带涡轮增压)。排放标准：国6。具体包括：专项的设备供货、系统设计、安装调试、系统集成、部署实施、运行维护、项目验收以及技术培训，所供车辆不少于2年响应时间≤8小时，修复时间≤24小时的原厂免费保修和售后现场技术服务等。经批准，其中车载担架和吸引器等可以采购进口产品，同时也欢迎满足要求的国产产品响应。具体内容和相关要求详见招标文件。

6、需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分。

7、投标人的资格要求：

（1）基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；

（2）特定条件：无。

8、本项目接受联合体投标。

9、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：2019年 月 日至2019年 月 日；

（2）地点：浙江省政府采购网、杭州市政府采购网、中国杭州、杭州市公共资源交易网；

（3）方式：网上在线获取；

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：

1）不提供招标文件纸质版；投标人未按上述方式（网上在线获取）获取的招标文件与采购机构发布的招标文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

2）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

10、投标截止时间与地点：2019年 月 日上午9时 30分00秒，地点：杭州市公共资源交易中心第四开标室[杭州市之江路925号（临江金座2号楼）三楼]。

11、开标时间与地点：2019年 月 日上午9时 30分00秒，地点：杭州市公共资源交易中心第四开标室[杭州市之江路925号（临江金座2号楼）三楼]。

12、投标保证金：不需缴纳。

13、采购人、采购机构：

（1）采购人：浙江省杭州市急救中心，联系人：唐春福，联系电话：0571-56036109，传真：0571-87035535。

（2）采购机构：杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）；地址：杭州市之江路925号（临江金座2号楼）；联系方式：采购项目联系人：陈星宇，0571-85085569， 0571-85085459（窗口咨询电话）。

（3）同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局政府采购监管处；地址：杭州市中河中路152号617办公室；联系方式：联系人吕先生， 0571-87715261，0571- 87233325（传真）。

14、本项目采购文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

二○一九年 月 日

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的技术方案编写费、设备购置费、安装调试费、验收费、质保期运行维护费、技术支持费、测试费、培训费、售后服务费和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分10.1。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本无需提供；报价文件正本1份，副本 5 份；商务技术文件正本1份，副本 5 份。 ▲投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 采购机构代理费用 | 无。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：孙凝；联系电话：0571-85085463 ，传真：0571-87008117；地址：杭州市公共资源交易中心 [杭州市之江路925号（临江金座2号楼）]11楼1112办公室。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

10.1.3 2018年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

10.1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

10.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

10.1.6具有良好商业信誉的特别声明；

10.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

10.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

10.2.1投标响应函；

10.2.2投标(开标)一览表；

10.2.3中小企业声明函。

10.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

10.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

10.3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

10.3.3资信文件：见投标须知前附表所述；

10.3.4投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

10.3.5投标人认为需要的其他商务文件或说明；

10.3.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

10.3.7投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

10.3.8针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

10.3.9针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

10.3.10投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

10.3.11优惠条件及特殊承诺；

10.3.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

10.3.13培训计划；（如果有）

10.3.14投标人认为需要的其他技术文件或说明；

10.3.15关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 11. 投标文件的编制

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

11.2投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

11.3投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

11.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

11.5 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

12.投标文件的装订

将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。对不符合装订要求的投标文件，开标时，现场工作人员将予以退还。

13.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

14. 投标文件的密封与标志

14.1投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封，含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

14.2投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15. 投标文件的提交

15.1投标人应按“招标公告”规定的时间、地点将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16. 投标文件的补充、修改、撤回

16.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

16.2 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

16.4投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.5在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

17.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

18.投标有效期

18.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

18.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

18.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1 开标在招标文件确定的时间、地点进行。

19.2 开标由采购人或者采购机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

19.3  开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等内容。

投标人不足3家的，不得开标。

19.4 开标过程应当由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

19.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20、资格审查

20.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

20.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

20.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

20.5合格投标人不足3家的，不再评标。

21、信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

22. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

# 六、定 标

23. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24. 中标通知与中标结果公告

24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的5%。

# 八、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

一、概述及功能要求

各投标人必须符合以下基本条件：

1、车辆中如选用进口件须出具进口证明，及实物照片，作为投标文件附件;

2、所有车辆器材装备的技术性能参数均应满足行业相关规范、标准的要求；

3、投标人均应负责使用前的培训教学和产品整个使用寿命期间技术服务，并将所应提供的售后服务作为标书和文件的相关内容，对售后服务内容、时限、方式及违约责任等要件予以明确；

4、有义务提供不涉及企业秘密的所有有关的销售产品相关技术资料，所有产品均需提供详细的中文产品技术资料；

5、必须在产品生产全过程保持和采购人的紧密配合，按照合同约定的相关技术配置功能要求进行生产改装；

6、凡是投标文件与招标文件的要求之间存在偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“技术偏离表”中予以明确。若提供设备达不到必须满足的指标，采购人可终止采购，同时投标人需补偿由此给采购人带来的损失。

7、投标人提供整车产品基础制造商针对本项目授权。

二、主要技术要求：

# 标项一、1辆新生儿转运型（负压）救护车

| 序号 | 技术参数要求及配置要求 | 是否核心参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购车辆数量：1辆 预算价格30万 |  |
| 1 | 车辆尺寸及要求 |  |
| 1.1 | 车体尺寸mm：长：5700至5900 宽：2000至2100 高：2500至2800 |  |
| 1.2 | 医疗舱内部尺寸mm：长:不少于3000; 宽:不少于1700; 高:不低于1800; |  |
| 1.3 | 轴距mm：不少于3700 |  |
| ★1.4 | 提供工信部投标车型的“救护车”公告；底盘车要求为1年内出厂车辆，车辆安装原厂OBD装置，符合当地上牌要求。 | 是 |
| 1.5 | 驾驶室2座位、车厢5个座（含车载担架位置），全车核载7人。 |  |
| 2 | 发动机参数： |  |
| 2.1 | 燃油种类：柴油 |  |
| 2.2 | 供油方式：直喷 |  |
| 2.3 | 发动机排量：不低于2100ml(带涡轮增压) |  |
| ★2.4 | 排放标准：国Ⅵ | 是 |
| 2.5 | 最大马力ps: 不低于135 |  |
| 2.6 | 最大扭矩N·m: 不低于350 |  |
| 3 | 最高车速km/h : 不低于140 |  |
| 4 | 车辆安全装置 |  |
| 4.1 | 前后盘式制动模式、防抱死制动系统 (ABS)、 电子制动分配系统（EBD）、动态稳定控制系统（ESP） |  |
| 4.2 | 驾驶室安全气囊、倒车雷达及倒车影像功能、夜间倒车辅助照明灯（开关设置在驾驶室面板上） |  |
| 4.3 | 中控门锁，无自动落锁功能，随车钥匙配置 3 把（所有钥匙交车时能正常使用） |  |
| 4.4 | 后门及侧门有脚踏板(中门机械式踏板)、后门双开180度开启 |  |
| 4.5 | 除随车机械式千斤顶和随车工具外，另配1只5吨以上的液压式千斤顶； |  |
| 4.6 | 全车防扎轮胎（含备胎）、全尺寸备胎（配与原装车轮相同材质的轮辋）、带四轮内置胎压监测装置。轮胎做过防扎处理后需重新做轮胎动平衡。 |  |
| 5 | 电脑自检测维修保养服务提示系统 |  |
| 6 | 驱动方式：前置后驱 |  |
| 7 | 医疗舱参数 |  |
| 7.1 | 提供二个氧气端口（德标），一个接氧气吸入器（带氧气湿化瓶），一个接呼吸机使用，端口压力在4公斤力。接口位置方便使用，安全可靠，医疗舱隐蔽氧气管道使用金属铜管，裸露接口部分固定于医疗舱壁，接口与氧气瓶之间使用耐高压的软管连接，氧气管道可多路互通供氧，当其中一路管道故障时，不影响另一路使用。 |  |
| 7.2 | 驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，前后通话有对讲系统，前后对讲机都可以互相发起通话。 |  |
| 7.3 | 提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用（插座有4个三孔插座，2个两孔插座，能使用欧标、英标、国标、美标等设备，2个12V点烟器,点烟器接口上方带电压显示）。220V电源输出应有漏电保护及防短路功能，车上所有用电设备电源必须通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外） |  |
| 7.4 | 提供2个铝制小氧气瓶（10升），有氧气管道连接，能互通，带氧气瓶转换阀开关并，氧气瓶余量可在电子显示屏上显示，拆装方便，安全可靠。 |  |
| 7.5 | 医疗舱左前侧提供设备固定墙（带不锈钢设备固定架），能够固定监护除颤仪、呼吸机、电动吸引器等设备（具体固定设备尺寸由用户提供），设备固定后安全牢固，医疗设备放置台面有软性防滑垫，医疗舱内饰无尖锐棱角，四周凸起包边（人员容易刮碰处使用软包），无安全隐患。 |  |
| 7.6 | 输液架前后各一个，有固定盐水瓶安全保险装置，不影响医务人员抢救操作。（站立时头部没有安全隐患） |  |
| 7.7 | 操作平台有输液泵固定位置，可以同时固定前后两台输液泵。 |  |
| 7.8 | 提供脊柱固定板固定位置，充分利用医疗舱空间。 |  |
| 7.9 | 急救药箱、创伤箱有固定装置固定于救护车上，且在车上能方便取放 |  |
| 7.10 | 有工作台摆放打开的急救药箱，工作平台台面用不锈钢包边，台面有软性防滑垫 |  |
| 7.11 | 配备紫外线消毒灯，消毒灯开关具有定时装置， |  |
| 7.12 | 医疗舱窗户可以打开通风，中门玻璃窗必须可打开通风。 |  |
| 7.13 | 医疗舱配备换气系统。可在使用负压时完全密闭，不影响负压使用效果。 |  |
| 7.14 | 中门处设置一个固定的医生座椅(靠背可调节），方便医生监护。在医疗舱与驾驶室隔离墙处设置一张面向车尾的座椅，后陪客座位为长条座位，能满足2个成人乘坐，每个座位需配备扶手、安全带，车内有安全锤、安全带切割器。 |  |
| 7.15 | 储物柜不少于5个，储物柜上贴有亚克力制作的标签显示所储物品（具体内容根据用户提供而制作）；灭火器（手提式水基型灭火器）车厢、驾驶室各1只。 |  |
| 7.16 | 有密闭污物存放器和专门固定位置 |  |
| 7.17 | 正副驾驶室、后门玻璃贴浅色膜，医疗舱玻璃贴深色膜，确保患者隐私。（要求新车上完车牌后再贴膜） |  |
| ★7.18 | 医疗舱负压功能，启动负压装置时，舱内相对压强应在-30～-10Pa之间，能确保长距离转院使用，负压开启后持续正常工作不低于6小时。 |  |
| 7.19 | 内饰使用环保材料具有：防潮、阻燃、防菌、耐腐蚀、抗老化、无毒无异味等特点，医疗舱地板需防滑、防静电。医疗舱车载担架下方地板，表面必须使用不锈钢钢板加固。 |  |
| 7.20 | 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响。医疗舱制冷出风口分布合理、出风量大而通畅；制冷系统在环境温度40度的情况下，10分钟以内使医疗舱温度不高于26度。 |  |
| ★7.21 | 医疗舱必须预留多个设备维修窗，方便后期维修。（通过维修窗能更换车厢空调滤芯，更换车厢鼓风机，更换尾灯及车厢照明灯等） | 是 |
| 7.22 | 提供2条LED医疗舱照明光带，双路双控，亮度可调。医疗舱顶部中央位置安装1只使用原车12V电源的LED备用照明灯。 |  |
| 7.23 | 整车做光触媒环境处理，去除车厢甲醛等异味，有效期保持5年，贴标签注明施工日期 |  |
| 8 | 车辆外饰符合最新浙江急救救护车标志和色带使用规范（车身标识贴纸材质使用进口3M材质，带夜间反光），车辆改装部分操作开关、按钮、插座、接口等部件用金属铭牌中文标明用途、作用。 |  |
| 9 | 警灯使用新型LED非嵌入式长排警灯 （CJB100F1电子警报器）、车身四周LED方形频闪灯（星际品牌），警灯警报器的安装应符合《浙江省院前医疗急救救护车管理办法》，车辆前牌照两侧安装两盏LED爆闪灯。（警报限医疗警报，医疗警报音量可以调节，保留汽笛按键功能） |  |
| 10 | 有备用电瓶启动功能，带智能自动充电系统，提供20米长外接电源线1根。 |  |
| 11 | 预留计价器、移动传输设备、车载GPS、发票打印机等取电接口。 |  |
| 12 | 救护车改装应符合“中华人民共和国卫生部救护车专业标准” |  |
| 13 | 计价器：变速箱预留计价器信号接口。 |  |
| 14 | 车载设备取电接线柱 |  |
| 14.1 | 驾驶舱隔板安装供电面板（12V），提供四个以上的DC12V接线柱，四个以上的ACC接线柱，四个以上的负极接线柱。 |  |
| 15 | 车载4G路由器安装 |  |
| 15.1 | “4G”路由器尺寸：约190mm*35mm*176mm，功率为<20W；要求给该设备提供预先固定的线槽，用于覆盖和保护12V电源线、RJ45网线。 |  |
| 16 | 车载GPS安装 |  |
| 16.1 | 车载GPS尺寸：约180mm*125mm*20mm，三根线缆（线的最长直径60 mm）从车辆内部 侧面走线，覆盖于内饰北部背部，分别连接正负极、ACC接线柱。 |  |
| 17 | 车载DVR主机安装 |  |
| 17.1 | 尺寸为标准车载CD大小，主机功率为12W，硬盘功率为10W； |  |
| 17.2 | DVR主机三条线ACC, +12V, 负极从”取电接线柱”走线槽到固定位置安装。同时两条摄像头连接线缆直径在2cm以内(含结头直径)。 |  |
| 18 | 车载摄像头安装 |  |
| 18.1 | 车载摄像头共4个，车载摄像头尺寸：约直径94mm,高74.9mm,功率2.5W。提供并按要求预埋4条航空头接口视频线：驾驶室2条；医疗舱前后2条。 |  |
| 18.2 | 驾驶舱摄像头2个，一个拍摄路况信息，另1个摄像头拍摄驾驶员，线缆从车辆内部侧面走线，覆盖于内饰背部，连接“车载DVR主机”。 |  |
| 18.3 | 医疗舱摄像头2个，1个摄像头从中门上方往车尾方向拍摄医疗舱，另1个摄像头从车尾上方往车头方向拍摄医疗舱，线缆从车辆顶部走暗线，采用预埋线缆的方式，连接“车载DVR主机”。摄像头吸顶安装。 |  |
|  | 售后服务要求 |  |
| 1 | 中标企业在车辆交付时完成车牌手续。 |  |
| 2 | 整车医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款 |  |
| 3 | 维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务； |  |
| 4 | 每年夏季免费检测氧气管道1次。 |  |
| 5 | 提供救护车使用手册，详细说明改装部分的功能、检修及使用。提供氧气管路、电路改装布线图。 |  |
| 6 | 出具医疗舱设计效果图，并与使用方当面沟通，能够按照使用方要求修改，尽量满足使用方要求 |  |
| 7 | 车辆正式施工前通知使用方，确定要求；车辆施工进度至医疗舱改装部分时，通知使用方，已确定使用方是否现场实地查看。 |  |
| 8 | 中标企业要承诺：因出厂或改装导致的车辆熄火等故障造成的事故，中标企业要负责协调和善后处理，并承担所有的维修和赔偿费用。 |  |

# 标项二、3辆长途型（负压）救护车

| 序号 | 技术参数要求及配置要求 | 是否核心参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购车辆数量：3辆 预算价格105万 |  |
| 1 | 车辆尺寸及要求 |  |
| 1.1 | 车体尺寸mm：长：5700至5900 宽：2000至2100 高：2500至2800 |  |
| 1.2 | 医疗舱内部尺寸mm：长:不少于3000; 宽:不少于1700; 高:不低于1800; |  |
| 1.3 | 轴距mm：不少于3700 |  |
| ★1.4 | 提供工信部投标车型的“救护车”公告；底盘车要求为1年内出厂车辆，车辆安装原厂OBD装置，符合当地上牌要求。 | 是 |
| 1.5 | 驾驶室2座位、车厢5个座（含车载担架位置），全车核载7人。 |  |
| 1.6 | 副驾驶座椅要求前后和靠背角度可以调节，功能与驾驶员座椅一样。驾驶室与车厢隔板后移，增加驾驶室前后空间，确保副驾驶座椅上的人员能有一定的躺下休息空间。 |  |
| 2 | 发动机参数： |  |
| 2.1 | 燃油种类：柴油 |  |
| 2.2 | 供油方式：直喷 |  |
| 2.3 | 发动机排量：不低于2100ml(带涡轮增压) |  |
| ★2.4 | 排放标准：国Ⅵ | 是 |
| 2.5 | 最大马力ps: 不低于135 |  |
| 2.6 | 最大扭矩N·m: 不低于350 |  |
| 3 | 最高车速km/h : 不低于140 |  |
| 4 | 车辆安全装置 |  |
| 4.1 | 前后盘式制动模式、防抱死制动系统 (ABS)、 电子制动分配系统（EBD）、动态稳定控制系统（ESP） |  |
| 4.2 | 驾驶室安全气囊、倒车雷达及倒车影像功能、夜间倒车辅助照明灯（开关设置在驾驶室面板上） |  |
| 4.3 | 中控门锁，无自动落锁功能，随车钥匙配置 3 把（所有钥匙交车时能正常使用） |  |
| 4.4 | 后门及侧门有脚踏板(中门机械式踏板)、后门双开180度开启 |  |
| 4.5 | 除随车机械式千斤顶和随车工具外，另配1只5吨以上的液压式千斤顶； |  |
| 4.6 | 全车防扎轮胎（含备胎）、全尺寸备胎（配与原装车轮相同材质的轮辋）、带四轮内置胎压监测装置。轮胎做过防扎处理后需重新做轮胎动平衡。 |  |
| 5 | 电脑自检测维修保养服务提示系统 |  |
| 6 | 驱动方式：前置后驱 |  |
| 7 | 医疗舱参数 |  |
| 7.1 | 提供二个氧气端口（德标），一个接氧气吸入器（带氧气湿化瓶），一个接呼吸机使用，端口压力在4公斤力。接口位置方便使用，安全可靠，医疗舱隐蔽氧气管道使用金属铜管，裸露接口部分固定于医疗舱壁，接口与氧气瓶之间使用耐高压的软管连接，氧气管道可多路互通供氧，当其中一路管道故障时，不影响另一路使用。 |  |
| 7.2 | 驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，前后通话有对讲系统，前后对讲机都可以互相发起通话。 |  |
| 7.3 | 提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用（插座有4个三向插座，2个2向插座，能使用欧标、英标、国标、美标等设备，2个12V点烟器,点烟器接口上方带电压显示）。220V电源输出应有漏电保护及防短路功能，车上所有用电设备电源必须通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外） |  |
| 7.4 | 提供2个直立铝制小氧气瓶（10升），中门处2个平卧大氧气钢瓶（40升）左右并排贴车厢地板放置（大氧气瓶位置应不影响氧气表安装），氧气瓶位置要求方便更换，安全可靠；带氧气瓶转换阀开关并，氧气瓶氧气余量可在电子显示屏上显示，氧气瓶余量显示屏和氧气瓶转换阀开关放置在明显、易操作位置。 |  |
| 7.5 | 医疗舱左前侧提供设备固定墙（带不锈钢设备固定架），能够固定监护除颤仪、呼吸机、电动吸引器等设备（具体固定设备尺寸由用户提供），设备固定后安全牢固，医疗设备放置台面有软性防滑垫，医疗舱内饰无尖锐棱角，四周边凸起包边（人员容易刮碰处使用软包），无安全隐患。 |  |
| 7.6 | 提供进口电动车载担架一套 |  |
| 7.6.1 | 1．应采用国际知名品牌，醒目荧光黄警示色。电动控制担架车的升降，可单人做上车及下车操作。电池在担架车脚端并可手动拆卸更换，配备指示灯提供电池电量提醒功能。脚端具备高低两层控制把手及升降按键，方便控制电动担架车X型架的升降。在没有电源的情况下依然可以采取手动操作，不耽误病人的转移操作。 2．担架长度≥200cm，宽度≥58cm，床轮直径≥15cm，床轮宽度≥5cm 3．最大载重负荷：≥300kg，自重≤60kg。 4．担架头端床板可伸缩，在任何高度下都能灵活伸缩头部床板，头端缩进长度≤160cm，适用电梯、狭窄地段转弯等病人转运。 5．加大型车轮并配有应有单轮锁定功能。 6．升降范围：整床X形交叉架构设计，可选高度位置≥7个，升降幅度≥36cm～105cm； 7．床垫：高密度支撑床垫； 8．背板：气压助力可调节角度背板，背板后左右两侧各有一释放把手； 9．床边护栏：可向下放倒的床边护栏； 10．正/反德氏位：≥±15度； 11．提供腰部保险带及肩部约束带； 12．输液架：三段式输液架； 13．腿端及侧方设计要求：腿端及侧方释放杆设计，可释放X型架； 14．固定器及安全钩：配备救护车固定器及安全钩，无需安装平台或担架仓。 15. 提供担架电池2块（含随车电池） 16. 提供担架电池充电设备1套。 |  |
| 7.7 | 提供铲式担架一副，放置在车载担架下方，无需折叠，方便取放。提供软担架一副（180*70）厘米，能承载150公斤。提供进口脊柱固定板一副（含头部固定器），并能够有固定位。 |  |
| 7.8 | 提供进口电动吸引器 |  |
| 7.8.1 | 1.最大负压范围：≥600mmHg(80kPa)； 2.抽吸流量：≥22升/分钟； 3.重复使用收集罐容积：≥1000 ml； 4.连续工作时间：≥45分钟； 5.标配便携软包； 6.蓄电池容量:≥3.5Ah； 7.额定电压：12VDC； 8.电机功率：≥60W； 9.最大耗用电流：≤6A； 10.电动吸引器尺寸：高≤250mm,宽≤400mm，深≤200； 11.重量：≤4.5KG； 12.适用于救护车内壁挂（含原厂专用挂架）； 13.负压调节方式：旋钮连续调节； |  |
| 7.9 | 输液架前后各一个，有固定盐水瓶安全保险装置，不影响医务人员抢救操作。（站立时头部没有安全隐患） |  |
| 7.10 | 操作平台有输液泵固定位置，可以同时固定前后两台输液泵。 |  |
| 7.11 | 提供脊柱固定板固定位置，充分利用医疗舱空间。 |  |
| 7.12 | 急救药箱、创伤箱有固定装置固定于救护车上，且在车上能方便取放 |  |
| 7.13 | 有工作台摆放打开的急救药箱，工作平台台面用不锈钢包边，台面有软性防滑垫 |  |
| 7.14 | 配备紫外线消毒灯，消毒灯开关具有定时装置 |  |
| 7.15 | 医疗舱窗户可以打开通风，中门玻璃窗可打开通风。 |  |
| 7.16 | 医疗舱配备换气系统。可在使用负压时完全密闭，不影响负压使用效果。 |  |
| 7.17 | 中门处设置一个固定的医生座椅(靠背可调节），方便医生监护。在医疗舱与驾驶室隔离墙处设置一张面向车尾的座椅，后陪客座位为长条座位，能满足2个成人乘坐。每个座位需配备扶手、安全带，车内有安全锤、安全带切割器。 |  |
| 7.18 | 储物柜不少于4个，储物柜上贴有亚克力制作的标签显示所储物品（具体内容根据用户提供而制作）；灭火器（手提式水基型灭火器）车厢、驾驶室各1只。 |  |
| 7.19 | 有密闭污物存放器和专门固定位置 |  |
| 7.20 | 正副驾驶室、后门玻璃贴浅色膜，医疗舱玻璃贴深色膜，确保患者隐私；（要求新车上完车牌后再贴膜） |  |
| ★7.21 | 医疗舱负压功能，启动负压装置时，舱内相对压强应在-30～-10Pa之间，能确保长距离转院使用，负压开启后持续正常工作不低于6小时。 |  |
| 7.22 | 内饰使用环保材料具有：防潮、阻燃、防菌、耐腐蚀、抗老化、无毒无异味等特点，医疗舱地板需防滑、防静电。医疗舱车载担架下方地板，表面使用不锈钢钢板加固。 |  |
| 7.23 | 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响。医疗舱制冷出风口分布合理、出风量大而通畅；制冷系统在环境温度40度的情况下，10分钟以内使医疗舱温度不高于26度。 |  |
| ★7.24 | 医疗舱必须预留设备维修窗，方便后期维修。（特别是针对更换车厢空调滤芯，检修车厢鼓风机，更换尾灯及照明灯的维修窗） | 是 |
| 7.25 | 提供2条LED医疗舱照明光带，双路双控，亮度可调。医疗舱顶部中央位置安装1只使用原车12V电源的LED备用照明灯。 |  |
| 7.26 | 整车做光触媒环境处理，去除车厢甲醛等异味，有效期保持5年，贴标签注明施工日期 |  |
| 8 | 车辆外饰符合最新浙江急救救护车标志和色带使用规范（车身标识贴纸材质使用进口3M材质，带夜间反光），车辆改装部分操作开关、按钮、插座、接口等部件用金属铭牌中文标明用途、作用。 |  |
| 9 | 警灯使用新型LED非嵌入式长排警灯 （CJB100F1电子警报器）、车身四周LED方形频闪灯（星际品牌），警灯警报器的安装应符合《浙江省院前医疗急救救护车管理办法》，车辆前牌照两侧安装两盏LED爆闪灯。（警报限医疗警报，医疗警报音量可以调节，保留汽笛按键功能） |  |
| 10 | 有备用电瓶启动功能，带智能自动充电系统，提供20米长外接电源线1根。 |  |
| 11 | 预留计价器、移动传输设备、车载GPS、发票打印机等取电接口。 |  |
| 12 | 救护车改装应符合“中华人民共和国卫生部救护车专业标准” |  |
| 13 | 计价器：变速箱预留计价器信号接口。 |  |
| 14 | 车载设备取电接线柱 |  |
| 14.1 | 驾驶舱隔板安装供电面板（12V），提供四个以上的DC12V接线柱，四个以上的ACC接线柱，四个以上的负极接线柱。 |  |
| 15 | 车载4G路由器安装 |  |
| 15.1 | “4G”路由器尺寸：约190mm*35mm*176mm，功率为<20W；要求给该设备提供预先固定的线槽，用于覆盖和保护12V电源线、RJ45网线。 |  |
| 16 | 车载GPS安装 |  |
| 16.1 | 车载GPS尺寸：约180mm*125mm*20mm，三根线缆（线的最长直径60 mm）从车辆内部 侧面走线，覆盖于内饰北部背部，分别连接正负极、ACC接线柱。 |  |
| 17 | 车载DVR主机安装 |  |
| 17.1 | 尺寸为标准车载CD大小，主机功率为12W，硬盘功率为10W； |  |
| 17.2 | DVR主机三条线ACC, +12V, 负极从”取电接线柱”走线槽到固定位置安装。同时两条摄像头连接线缆直径在2cm以内(含结头直径)。 |  |
| 18 | 车载摄像头安装 |  |
| 18.1 | 车载摄像头共4个，车载摄像头尺寸：约直径94mm,高74.9mm,功率2.5W。提供并按要求预埋4条航空头接口视频线：驾驶室2条；医疗舱前后2条。 |  |
| 18.2 | 驾驶舱摄像头2个，一个拍摄路况信息，另1个摄像头拍摄驾驶员，线缆从车辆内部侧面走线，覆盖于内饰背部，连接“车载DVR主机”。 |  |
| 18.3 | 医疗舱摄像头2个，1个摄像头从中门上方往车尾方向拍摄医疗舱，另1个摄像头从车尾上方往车头方向拍摄医疗舱，线缆从车辆顶部走暗线，采用预埋线缆的方式，连接“车载DVR主机”。摄像头吸顶安装。 |  |
|  | 售后服务要求 |  |
| 1 | 中标企业在车辆交付时完成车牌手续。 |  |
| 2 | 整车医疗舱安装验收后免费保修（含随车设备）≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款 |  |
| 3 | 维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务； |  |
| 4 | 每年夏季免费检测氧气管道1次。 |  |
| 5 | 提供救护车使用手册，详细说明改装部分的功能、检修及使用。提供氧气管路、电路改装布线图。 |  |
| 6 | 出具医疗舱设计效果图，并与使用方当面沟通，能够按照使用方要求修改，尽量满足使用方要求 |  |
| 7 | 车辆正式施工前通知使用方，确定要求；车辆施工进度至医疗舱改装部分时，通知使用方，已确定使用方是否现场实地查看。 |  |
| 8 | 改装厂家按上述要求先完成一辆样车，通过使用方确定后再按样车批量生产。 |  |
| 9 | 中标企业要承诺：因出厂或改装导致的车辆熄火等故障造成的事故，中标企业要负责协调和善后处理，并承担所有的维修和赔偿费用。 |  |

# 13辆急救型（负压）救护车

| 序号 | 技术参数要求及配置要求 | 是否核心参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购车辆数量：13辆 预算价格455万 |  |
| 1 | 车辆尺寸及要求 |  |
| 1.1 | 车体尺寸mm：长：5700至5900 宽：2000至2100 高：2500至2800 |  |
| 1.2 | 医疗舱内部尺寸mm：长:不少于3000; 宽:不少于1700; 高:不低于1800; |  |
| 1.3 | 轴距mm：不少于3700 |  |
| ★1.4 | 提供工信部投标车型的“救护车”公告；底盘车要求为1年内出厂车辆，车辆安装原厂OBD装置，符合当地上牌要求。 | 是 |
| 1.5 | 驾驶室2座位、车厢5个座（含车载担架位置），全车核载7人。 |  |
| 2 | 发动机参数： |  |
| 2.1 | 燃油种类：柴油 |  |
| 2.2 | 供油方式：直喷 |  |
| 2.3 | 发动机排量：不低于2100ml(带涡轮增压) |  |
| ★2.4 | 排放标准：国Ⅵ | 是 |
| 2.5 | 最大马力ps: 不低于135 |  |
| 2.6 | 最大扭矩N·m: 不低于350 |  |
| 3 | 最高车速km/h : 不低于140 |  |
| 4 | 车辆安全装置 |  |
| 4.1 | 前后盘式制动模式、防抱死制动系统 (ABS)、 电子制动分配系统（EBD）、动态稳定控制系统（ESP） |  |
| 4.2 | 驾驶室安全气囊、倒车雷达及倒车影像功能、夜间倒车辅助照明灯（开关设置在驾驶室面板上） |  |
| 4.3 | 中控门锁，无自动落锁功能，随车钥匙配置 3 把（所有钥匙交车时能正常使用） |  |
| 4.4 | 后门及侧门有脚踏板(中门机械式踏板)、后门双开180度开启 |  |
| 4.5 | 除随车机械式千斤顶和随车工具外，另配1只5吨以上的液压式千斤顶； |  |
| 4.6 | 全车防扎轮胎（含备胎）、全尺寸备胎（配与原装车轮相同材质的轮辋）、带四轮内置胎压监测装置。轮胎做过防扎处理后需重新做轮胎动平衡。 |  |
| 5 | 电脑自检测维修保养服务提示系统 |  |
| 6 | 驱动方式：前置后驱 |  |
| 7 | 医疗舱参数 |  |
| 7.1 | 提供二个氧气端口（德标），一个接氧气吸入器（带氧气湿化瓶），一个接呼吸机使用，端口压力在4公斤力。接口位置方便使用，安全可靠，医疗舱隐蔽氧气管道使用金属铜管，裸露接口部分固定于医疗舱壁，接口与氧气瓶之间使用耐高压的软管连接，氧气管道可多路互通供氧，当其中一路管道故障时，不影响另一路使用。 |  |
| 7.2 | 驾驶舱和医疗舱全封闭隔离窗，前后通话有对讲系统，前后对讲机都可以互相发起通话。 |  |
| 7.3 | 提供220V逆变电源（逆变器功率必须1500W以上），能满足微泵、监护除颤仪、呼吸机、吸引器同时使用（插座有4个三孔插座，2个两孔插座，能使用欧标、英标、国标、美标等设备，2个12V点烟器,点烟器接口上方带电压显示）。220V电源输出应有漏电保护及防短路功能，车上所有用电设备电源必须通过汽车钥匙控制，车辆熄火后，所有用电设备全部断电（车辆遥控及防盗系统用电除外） |  |
| 7.4 | 提供2个铝制小氧气瓶（10升），有氧气管道连接，能互通，带氧气瓶转换阀开关并，氧气瓶余量可在电子显示屏上显示，拆装方便，安全可靠。 |  |
| 7.5 | 医疗舱左前侧提供设备固定墙（带不锈钢设备固定架），能够固定监护除颤仪、呼吸机、电动吸引器等设备（具体固定设备尺寸由用户提供），设备固定后安全牢固，医疗设备放置台面有软性防滑垫，医疗舱内饰无尖锐棱角，四周凸起包边（人员容易刮碰处使用软包），无安全隐患。 |  |
| 7.6 | 提供进口车载担架 |  |
| 7.6.1 | 1）具备（国家级）进口产品医疗器械注册证的救护车专用担架 2）担架长度≥200cm，宽度≥58cm，高度范围：33cm -97cm 3）最大载重负荷：≥200kg，自重≤40kg 4）担架主体框架上安装有一块背板，背板长度在头部及上半身位置，背板调节范围0°-70°。 5）担架的高度可以进行2档以上的升降调节，便于适应复杂的急救环境。 6) 释放杆采用二个不同高度释放杆或者不同颜色进行区别，能避免误操作。 7) 担架头端部分可折叠，折叠后担架长度为≤165cm，适用电梯、狭窄地段转弯等病人转运。 8) 床边护栏可放倒，护栏放倒按钮内置于护栏内。 9) 增大型床垫，加大患者接触面积，易于运送高大患者，无缝床面，床垫应易清洗、消毒、可拆卸。 10）担架采用X型构架，可以在快速的下降过程中起到缓冲作用。 11）加大型车轮并配有应有单轮锁定功能。 12) 担架上配有氧气瓶架，可固定氧气瓶。 13）担架可以悬挂呼吸机、除颤监护仪等医疗设备。 14) 配有可伸缩式输液架。 |  |
| 7.7 | 提供铲式担架一副，放置在车载担架下方，无需折叠，方便取放。提供软担架一副（180*70）厘米，能承载150公斤。提供进口脊柱固定板一副（含头部固定器），并能够有固定位。 |  |
| 7.8 | 提供进口电动吸引器 |  |
| 7.8.1 | 1.最大负压范围：≥600mmHg(80kPa)； 2.抽吸流量：≥22升/分钟； 3.重复使用收集罐容积：≥1000 ml； 4.连续工作时间：≥45分钟； 5.标配便携软包； 6.蓄电池容量:≥3.5Ah； 7.额定电压：12VDC； 8.电机功率：≥60W； 9.最大耗用电流：≤6A； 10.电动吸引器尺寸：高≤250mm,宽≤400mm，深≤200； 11.重量：≤4.5KG； 12.适用于救护车内壁挂（含原厂专用挂架）； 13.负压调节方式：旋钮连续调节； |  |
| 7.9 | 输液架前后各一个，有固定盐水瓶安全保险装置，不影响医务人员抢救操作。（站立时头部没有安全隐患） |  |
| 7.10 | 操作平台有输液泵固定位置，可以同时固定前后两台输液泵。 |  |
| 7.11 | 提供脊柱固定板固定位置，充分利用医疗舱空间。 |  |
| 7.12 | 急救药箱、创伤箱有固定装置固定于救护车上，且在车上能方便取放 |  |
| 7.13 | 有工作台摆放打开的急救药箱，工作平台台面用不锈钢包边，台面有软性防滑垫 |  |
| 7.14 | 配备紫外线消毒灯，消毒灯开关具有定时装置 |  |
| 7.15 | 医疗舱窗户可以打开通风，中门玻璃窗必须可打开通风。 |  |
| 7.16 | 医疗舱配备换气系统。可在使用负压时完全密闭，不影响负压使用效果。 |  |
| 7.17 | 中门处设置一个固定的医生座椅(靠背可调节），方便医生监护。在医疗舱与驾驶室隔离墙处设置一张面向车尾的座椅，后陪客座位为长条座位，能满足2个成人乘坐，每个座位需配备扶手、安全带，车内有安全锤、安全带切割器。 |  |
| 7.18 | 储物柜不少于5个，储物柜上贴有亚克力制作的标签显示所储物品（具体内容根据用户提供而制作）；灭火器（手提式水基型灭火器）车厢、驾驶室各1只。 |  |
| 7.19 | 有密闭污物存放器和专门固定位置 |  |
| 7.20 | 正副驾驶室、后门玻璃贴浅色膜，医疗舱玻璃贴深色膜，确保患者隐私。（要求新车上完车牌后再贴膜） |  |
| ★7.21 | 医疗舱负压功能，启动负压装置时，舱内相对压强应在-30～-10Pa之间，能确保长距离转院使用，负压开启后持续正常工作不低于6小时。 |  |
| 7.22 | 内饰使用环保材料具有：防潮、阻燃、防菌、耐腐蚀、抗老化、无毒无异味等特点，医疗舱地板需防滑、防静电。医疗舱车载担架下方地板，表面必须使用不锈钢钢板加固。 |  |
| 7.23 | 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响。医疗舱制冷出风口分布合理、出风量大而通畅；制冷系统在环境温度40度的情况下，10分钟以内使医疗舱温度不高于26度。 |  |
| ★7.24 | 医疗舱必须预留多个设备维修窗，方便后期维修。（通过维修窗能更换车厢空调滤芯，更换车厢鼓风机，更换尾灯及车厢照明灯等） | 是 |
| 7.25 | 提供2条LED医疗舱照明光带，双路双控，亮度可调。医疗舱顶部中央位置安装1只使用原车12V电源的LED备用照明灯。 |  |
| 7.26 | 整车做光触媒环境处理，去除车厢甲醛等异味，有效期保持5年，贴标签注明施工日期 |  |
| 8 | 车辆外饰符合最新浙江急救救护车标志和色带使用规范（车身标识贴纸材质使用进口3M材质，带夜间反光），车辆改装部分操作开关、按钮、插座、接口等部件用金属铭牌中文标明用途、作用。 |  |
| 9 | 警灯使用新型LED非嵌入式长排警灯 （CJB100F1电子警报器）、车身四周LED方形频闪灯（星际品牌），警灯警报器的安装应符合《浙江省院前医疗急救救护车管理办法》，车辆前牌照两侧安装两盏LED爆闪灯。（警报限医疗警报，医疗警报音量可以调节，保留汽笛按键功能） |  |
| 10 | 有备用电瓶启动功能，带智能自动充电系统，提供20米长外接电源线1根。 |  |
| 11 | 预留计价器、移动传输设备、车载GPS、发票打印机等取电接口。 |  |
| 12 | 救护车改装应符合“中华人民共和国卫生部救护车专业标准” |  |
| 13 | 计价器：变速箱预留计价器信号接口。 |  |
| 14 | 车载设备取电接线柱 |  |
| 14.1 | 驾驶舱隔板安装供电面板（12V），提供四个以上的DC12V接线柱，四个以上的ACC接线柱，四个以上的负极接线柱。 |  |
| 15 | 车载4G路由器安装 |  |
| 15.1 | “4G”路由器尺寸：约190mm*35mm*176mm，功率为<20W；要求给该设备提供预先固定的线槽，用于覆盖和保护12V电源线、RJ45网线。 |  |
| 16 | 车载GPS安装 |  |
| 16.1 | 车载GPS尺寸：约180mm*125mm*20mm，三根线缆（线的最长直径60 mm）从车辆内部 侧面走线，覆盖于内饰北部背部，分别连接正负极、ACC接线柱。 |  |
| 17 | 车载DVR主机安装 |  |
| 17.1 | 尺寸为标准车载CD大小，主机功率为12W，硬盘功率为10W； |  |
| 17.2 | DVR主机三条线ACC, +12V, 负极从”取电接线柱”走线槽到固定位置安装。同时两条摄像头连接线缆直径在2cm以内(含结头直径)。 |  |
| 18 | 车载摄像头安装 |  |
| 18.1 | 车载摄像头共4个，车载摄像头尺寸：约直径94mm,高74.9mm,功率2.5W。提供并按要求预埋4条航空头接口视频线：驾驶室2条；医疗舱前后2条。 |  |
| 18.2 | 驾驶舱摄像头2个，一个拍摄路况信息，另1个摄像头拍摄驾驶员，线缆从车辆内部侧面走线，覆盖于内饰背部，连接“车载DVR主机”。 |  |
| 18.3 | 医疗舱摄像头2个，1个摄像头从中门上方往车尾方向拍摄医疗舱，另1个摄像头从车尾上方往车头方向拍摄医疗舱，线缆从车辆顶部走暗线，采用预埋线缆的方式，连接“车载DVR主机”。摄像头吸顶安装。 |  |
|  | 售后服务要求 |  |
| 1 | 中标企业在车辆交付时完成车牌手续。 |  |
| 2 | 整车医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款 |  |
| 3 | 维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务； |  |
| 4 | 每年夏季免费检测氧气管道1次。 |  |
| 5 | 提供救护车使用手册，详细说明改装部分的功能、检修及使用。提供氧气管路、电路改装布线图。 |  |
| 6 | 出具医疗舱设计效果图，并与使用方当面沟通，能够按照使用方要求修改，尽量满足使用方要求 |  |
| 7 | 车辆正式施工前通知使用方，确定要求；车辆施工进度至医疗舱改装部分时，通知使用方，已确定使用方是否现场实地查看。 |  |
| 8 | 改装厂家按上述要求先完成一辆样车，通过使用方确定后再按样车批量生产。 |  |
| 9 | 中标企业要承诺：因出厂或改装导致的车辆熄火等故障造成的事故，中标企业要负责协调和善后处理，并承担所有的维修和赔偿费用。 |  |

三、服务要求

1、合同签订后60天内必须在浙江省杭州市急救中心（杭州市江干区明石路568号）交车。延期交车采购人有权拒绝接车，并按合同要求处理。整车医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年，过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款。

2、维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务。

# 3、每年夏季免费检测氧气管道1次。

# 第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13. 5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10投标文件正、副本份数不足，其投标文件作无效处理；

13.11招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品的；

13.12采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.14投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.15投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.16投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.17投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.18报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.19《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.20投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.21投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.21.1使用伪造、变造的许可证件；
    13.21.2提供虚假的财务状况或者业绩；
    13.21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    13.21.4提供虚假的信用状况；
     13.21.5其他弄虚作假的行为。
   13.22投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告。

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分30分，技术和服务方案得分 65分，投标人的业绩情况得分5分。

各投标人的技术和服务方案、投标人的业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

▲投标价格（A=30分）：

● 投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

▲技术和服务方案（B=65分）：

（1）项目实施方案（5分）：

投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性。包括设备供货、安装调试、技术支持、售后服务，以及组织机构、项目进度安排、工作程序和步骤、管理协调办法、关键步骤的思路和要点等。

（2）投标产品的性能与需求的吻合程度（31分）：

●投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。技术指标中，打★参数为实质性响应参数，若负偏离将被认定为无效标处理（参数满足情况以投标文件中提供的证明材料为准）；其他指标负偏离每一项扣减1分；扣完为止（20分）；

● 对招标要求中包含具体参数的，如投标人提供产品性能指标高于招标要求的，每一项可得1分（参数满足情况以投标文件中提供的证明材料为准），本项最高得分5分（5分）；

●投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，①投标产品主要部件所用的品牌、配置、匹配性能方面在同类产品中有优势②投标产品的知名度、销售量、市场占有率处于领先③目前使用现况和用户反馈情况在同类产品中有优势。每项1分，或不得分，总计3分（3分）。

●车辆检测报告：需提供投标车辆原厂整车定型的检测报告，并且样车的主要技术参数指标符合企业标准的要求，样车的基本性能指标符合企业标准的要求，样车操纵稳定性符合国家标准的要求，不满足要求的不得分。（检测报告需为2016年8月以后，需有CNAS、CMA认证，投标车型需要有原厂的销售授权函或与原厂签订的有效合同文件）（3分）。

（3）企业经营管理情况（4分）：①企业规模、经营状况、管理规程和质量控制标准情况；②针对本项目的管理措施情况。每项2分，或不得分，总计4分（4分）；

（4）按时交付等情况（2分）：投标人是否符合招标文件要求完成设备到货、确保按时交付等。符合得2分，不符合得0分。

（5）备品备件和验收方案情况（4分）：①提供投标产品配件、附件、辅助材料的完整性、合理性和可操作性、②承诺的配件价格情况合理、③在杭州市区有常年备有备品、备件，供货能力强，速度快，能够迅速响应采购单位的要求等、④验收方案是否科学、规范、完整、合理（每项满足1分，不满足0分，总计4分）。

（6）培训、售后服务方案（12分）：

●  投标人提供的培训和售后服务、维护保养方案等情况，是否科学、合理（1分），培训包括操作使用、维护保养培训以及其他相关培训等情况，科学、合理（1分）维修人员的数量及质量的横向对比情况（维修工需技师初级及以上，需提供签订的劳动合同），得3分，否则得0分（5分）；

● 制造厂商提供①整车医疗舱安装验收后免费保修(含随车设备)≥2年；②过保后维修按成本价收取，并承诺保修期外先维修后付款；③维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，简单维修上门服务；④每年夏季免费检测氧气管道1次。每满足一项得1分，不满足0分（4分）；

● 售后服务体系情况，投标人提供的售后服务，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或第三方协作单位作为常驻服务和技术支持机构及较强的专业技术队伍），能够提供快速的售后服务响应，满足得3分，不满足0分（3分）。

（7）项目小组人员情况（4分）：拟担任本项目负责人的专业资质、技术能力、经验等情况，是否具有类似项目的建设经验；项目小组实施人员专业人员素质、技术能力、经验等情况（项目小组人员需提供相应证明材料、近3个月的社保证明并加盖公章）（4分）。

（8）承诺和优惠（2分）：投标人承诺在满足采购需求基础上免费增加1年质保期或代办车辆年检的，每增加1项得1分，最高得2分。

（9）投标文件的制作情况（1分）：投标方案点对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，投标文件编制是否完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购文件要求。

▲投标人业绩情况（C=5分）：主要包含投标人类似项目建设成功案例等方面的因素。

投标人类似项目建设的案例（5分）：截止响应时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反应情况，依照投标人提供的合同或用户验收报告。只提供合同或用户验收报告的案例，每个案例得0.5分，同时提供合同和用户验收报告的案例，每个案例得1分；本项最高得3分。【原件备查，采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具响应文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与响应主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定响应无效。

▲ 综合得分=A+B+C

▲ 减分：投标人的信誉情况（D）：政府采购领域中投标人是否存在不良行为记录。

● 投标人参与本次招标活动前三年内在全国范围内政府采购领域中受到不良行为记录的，每次扣1分。

▲ 总分=综合得分-D

评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和采购机构提供的相关数据进行打分。

◆ 综合得分=A+B+C

据投标人提供的有效证明材料和采购机构提供的相关数据进行打分。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

合同书

年    月    日，  浙江省杭州市急救中心 以 公开招标方式对 浙江省杭州市急救中心救护车采购项目进行了采购。经项目开标评审小组评定，   （中标供应商名称）为该项目第   标项中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 浙江省杭州市急救中心(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

2.主要条款

2.1：标的物：车型、配置、颜色、数量、价格

金额单位：元     数量单位：台

| 设备名称 | 品牌 | 规格 | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 合同总价（人民币小写）： | ￥ |
| 合同总价（人民币大写）： |  |

注：以上合同总价系指技术方案编写费、设备购置费、安装调试费、验收费、质保期运行维护费、技术支持费、测试费、培训费、售后服务费和税金等费用。

2.2：质量保证

- 乙方保证本合同所供车辆是符合国家技术规范和质量标准，所供产品被国家认监委列入强制性产品目录的，必须通过国家“3C”认证。所供产品须通过国家有关部门检测安全、合格的原产地产品。

- 合同车辆在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；由甲方验收合格后提车。

- 如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.3：交货时间、地点

1、乙方在合同生效后25个自然日内，按照其与甲方的事先约定将所供车辆运至指定地点，由甲方负责验收，乙方须配合甲方做好验收、上牌等工作。

2、在交付车辆时，乙方必须向甲方提供车辆上牌（验证）所需的一切相关资料及随车的工具器材。

2.4：验收

乙方将车辆运达交货地点后，甲方当场验收合格后，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的车辆和所有配件、附件，必须保证其序列号、产品型号统一对应、描述一致。

2.5：售后服务

乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实杭州市区范围内的特约维修网点（站），具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。质保期不少于2年，一般故障6小时解决，大故障3个工作日内解决。

2.6：履约保证金

乙方在签订合同后5个工作日内须向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金（整数到百元)，履约保证金在项目验收合格质保期满后，若无质量和服务问题，由乙方开具统一收款收据（须有财政或税务机关监制章）向甲方办理履约保证金无息原额退还手续。

乙方在接到履约保证金扣除通知后的一周内，自行补足履约保证金差额，保证服务期间履约保证金的完整。

2.7：货款的支付

乙方在缴纳履约保证金后5个工作日内向甲方办理合同总价30%的预付款结算手续；货到甲方后，经甲方验收完毕后，乙方根据甲乙双方签字并盖章的验收报告向甲方办理余款结算手续。

3：不可抗力

签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

4：违约责任

4.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的20 %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；交付的标的物存在缺陷或技术漏洞，甲方有权更换或退货，一切损失由乙方承担，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

4．2乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付合同总价2%的违约金，违约金从履约保证金中扣除。

4.3 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

4.4除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

5.争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2 种方式解决：

5.1 将争议提交   杭州市    仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

5.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

# 6.合同生效

本合同自双方当事人签字盖章并在财政指定媒体公示无异议后生效。

7. 其他

7.1、未经过甲方的同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

7.2、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

7.3、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

7.4、 本合同一式  陆 份，甲方执  叁 份、乙方执 叁  份。

7.5、 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

签订日期：

第六部分 应提交的有关格式范例

# 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件………………………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ……………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………………（页码）

（4）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、法定代表人授权书

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理浙江省杭州市急救中心救护车采购项目【编号：HZZFCG-2019-057 】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理浙江省杭州市急救中心救护车采购项目【编号：HZZFCG-2019-057】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （公章）         单位：          （公章）

法定代表人：（签字或盖章）         法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

日期：  年  月

四、2018年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方郑重承诺，我方具有履行浙江省杭州市急救中心救护车采购项目（招标编号：HZZFCG-2019-057）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省杭州市急救中心救护车采购项目【招标编号：HZZFCG-2019-057】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括资格文件正本1份；报价文件正本1份，副本     份；商务技术文件正本1份，副本     份（见投标须知前附表所述）。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成浙江省杭州市急救中心救护车采购项目【招标文件编号：HZZFCG-2019-057】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造，该企业 （请填写属于或不属于）小型、微型企业。 |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注：以上合同总价系指技术方案编写、设备购置费、安装调试、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用。

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（如果有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# ▲商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（3）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（4）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（5）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

# （6）技术解决方案……………………………………………………（页码）

# （7）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

# （8）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（9）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（10）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（11）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（12）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（13）培训计划…………………………………………………………（页码）

（14）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（15）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就杭州市公共资源交易中心组织实施的浙江省杭州市急救中心救护车采购项目【HZZFCG-2019-057】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）          乙方单位：          （公章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

三、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

四、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

五、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

六、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（复印件加盖公章）

环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

七、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

## 八、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十三、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十四、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十五、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

浙江省杭州市急救中心、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的浙江省杭州市急救中心救护车采购项目【招标编号：HZZFCG-2019-057】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：  年  月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# Text boxes

工

作

日