2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目

公开招标文件

项目编号：QSYCDL2019008

项目名称：2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目

招标人：      浙江省烟草公司衢州市公司    （盖章）

招标代理机构：浙江求是工程咨询监理有限公司（盖章）

二0一九年十一月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	4

一、综合说明	6

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	7

四、开标	12

五、评标	12

六、定标	14

七、合同授予	14

八、解释权	15

第三部分 招标内容及要求	16

第四部分 合同主要条款	18

第五部分 评标办法及标准	22

第六部分 投标文件格式	26

第一部分   招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等规定，浙江求是工程咨询监理有限公司受浙江省烟草公司衢州市公司委托，对2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：QSYCDL2019008

二、招标项目名称：2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目

三、招标内容：2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购

| 项目采购内容 | 标准配置 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | 多核AMP+架构，网络层吞吐量8G，并发连接≥200万，每秒新建连接数10万， 标准2U机箱，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽，支持1个扩展槽，1个Console口，支持液晶屏，含三年硬件维保服务。（防火墙系统基础组件；含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能，3年全功能模块升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）。 | 2 | 21万 |
| 日志审计系统 | 性能：事件采集10000EPS，事件处理最高3000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆电、4千兆光），1个Console接口，单电源，4T硬盘。包含100授权节点，包含三年标准维保。 | 1 |  |

四、投标人的资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    6、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格, 能承担本项目的服务商；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、本次招标不接受联合体投标，参加本项目投标的投标人，不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不得参加本项目投标。

五、招标文件发售

1、发售时间：2019年 11 月23 日至2019年11 月29日（上午8:30-11:30；下午14:00-17:00；双休日除外）

2、发售地点：衢州市白云中大道39号中央商务广场1幢15楼1501、1502室

3、发售价格：招标文件工本费每套500元，售后不退。

(注：招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件，但该投标人如对招标文件有异议应按招标文件规定的时间提出，逾期提出的，不予受理、答复。)

六、购买招标文件时应提供以下资料：

1、有效的营业执照副本复印件（加盖投标人公章）；

2、授权委托书原件（加盖投标人公章）（授权委托书上须明确委托代理人姓名、招标项目名称、项目编号、联系电话、传真）；

3、委托代理人有效身份证件原件及复印件（加盖投标人公章）。

七、投标保证金：

1、投标保证金人民币2000元整。

2、投标人应于 2019 年 12月9日16：00前将投标保证金以汇票、电汇、支票等形式交至浙江求是工程咨询监理有限公司（必须在截止时间前到账），开户单位：浙江求是工程咨询监理有限公司；开户银行：浙江龙游农村商业银行股份有限公司；账号:201000013443098（注：投标保证金不接受个人名义汇款，应当从投标人的基本账户转出，投标保证金汇款需以到账为准。投标人未按招标文件交纳投标保证金的，将拒绝接收投标人的投标文件。

八、投标文件递交截止时间和地点：

投标人应于2019年12月 13 日 09：30时前将投标文件密封送交到衢州市区通荷路165号浙江省烟草公司衢州市公司二楼会议室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2019年12月 13日 09：30时在衢州市区通荷路165号浙江省烟草公司衢州市公司二楼会议室开标。

十、联系方式

招标人联系人：樊晓林 、王翥

联系电话：0570-3071180、3073708

招标代理机构联系人：袁红惠、张佳俊

地址：衢州市白云中大道39号中央商务广场1幢15楼1501、1502室

联系电话：0570-8758802、7883055  传真：0570-8758802、7883055

监督机构名称：衢州市烟草公司监督办

联系人：赖先生

联系电话：0570-3071165

传真：0570-3071165

地址：衢州市区通荷路165号浙江省烟草公司衢州市公司监督办

第二部分    投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目 |
| 2 | 招标人 | 名称：浙江省烟草公司衢州市公司 招标人联系人：王翥、樊晓林 联系电话：0570-3073708、3071180 |
| 3 | 招标代理机构 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 联系人：袁红惠、张佳俊 地址：衢州市白云中大道39号中央商务广场1幢15楼1501、1502室 联系电话：0570-8758802、7883055 传真：0570-8758802、7883055 |
| 4 | 招标范围及内容 | 2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目（具体内容见第三部分招标内容及要求） |
| 5 | 服务内容 | 防火墙和审计系统 |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金2000元整，投标人应于2019年12月 9 日下午16：00前将投标保证金交至招标代理机构指定账户 开户单位：浙江求是工程咨询监理有限公司 开户银行：浙江龙游农村商业银行股份有限公司 账号：201000013443098 注：投标保证金不接受个人名义汇款，应当从投标人的基本账户转出，用转账支票、银行本票或汇票、电汇形式等缴纳保证金的，必须在截止时间前到账。 退还时间:未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内退还；中标人的投标保证金在提交履约保证金并与招标人签订合同后5日内退还。 |
| 7 | 提交答疑截止时间 | 2019年11月28日16：30（北京时间） |
| 8 | 答疑回复截止时间 | 2019年11月29日16：30（北京时间） |
| 9 | 投标文件的组成 | 资格证明文件份数：正本一份，副本四份 技术资信文件份数：正本一份，副本四份 商务文件份数：正本一份，副本四份 |
| 10 | 签字和盖章要求 | 投标资格证明文件、技术资信文件和商务文件由投标人的法定代表人签字或盖章并盖投标人公章。投标文件不得涂改，若有修改和增删处，必须加盖投标人公章。 |
| 11 | 装订要求 | 按照投标人须知中规定的投标文件组成内容，要求装订： 资格证明文件、技术资信文件、商务文件内容分别装订成册：各部分每册采用左侧书本装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 12 | 包装封面上写明 | 投标项目名称：2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目 投标文件名称:‘资格证明文件’或‘技术资信文件’或‘商务文件’ 投标人名称：（投标人全称） 在2019年 月 日09时30分前不得启封 |
| 13 | 投标截止时间 及投标地点 | 时间：2019年12月 13 日09：30时（北京时间） 地点：衢州市区通荷路165号浙江省烟草公司衢州市公司二楼会议室 |
| 14 | 开标时间 及开标地点 | 时间：2019年 12月13日09;30时（北京时间） 地点:衢州市区通荷路165号浙江省烟草公司衢州市公司二楼会议室 |
| 15 | 评标办法及评分标准 | 采用综合评估法 |
| 16 | 中标结果公告期限 | 公告3日 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内签订合同 |
| 18 | 履约保证金 | 递交时间：在签定合同之前，供应商须向采购方支付中标金额5%的履约保证金，合同履行完毕转为质保金，待运维服务期结束后一次性退还。 |
| 19 | 投标有效期 | 90天 |
| 20 | 网址 | www.zjzfcg.gov.cn/new/ www.chinabidding.com.cn/ |

一、综合说明

本次招标是按照《中华人民共和国招标投标法》等法规组织和实施。

（一）适用范围

本招标文件仅适用2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标人”系指浙江省烟草公司衢州市公司。

2、“招标代理机构”系指浙江求是工程咨询监理有限公司。

3、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

4、“服务”系指根据本合同约定中标人必须承担有关的服务和合同中约定中标人应承担的义务,以及合同中未约定,但依法有利于合同履行原则,应当由中标人承担的其它义务。

5、“★”系指实质性的要求条款。

★（三）合格的投标人：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    6、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格, 能承担本项目的服务商；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、本次招标不接受联合体投标，参加本项目投标的投标人，不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不得参加本项目投标；

（四）投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（见投标文件格式附件）。

（五）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 特别说明

投标人获取招标文件后决定不参加该项目投标，应在投标保证金交纳截止时前以书面形式（信函、传真加盖投标人公章）通知招标代理机构，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，投标保证金将不予退还。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

本次招标文件由以下几个部分组成：

1、招标公告；

2、投标人须知；

3、招标内容及要求；

4、合同主要条款；

5、评标办法及标准；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜需要澄清的，可在2019年 11月28 日

16:30前将需答疑、澄清的内容以书面（可传真）形式送达招标代理机构，招标代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容于2019年11月 29 日16:30前在网上公布(网址www.zjzfcg.gov.cn/new/；www.chinabidding.com.cn/)，请各投标人务必关注相关网站，招标代理机构以书面(可传真)的形式通知已报名的投标人，投标人应立即以书面形式(或传真)回复确认已收到澄清文件。如提交答疑截止时间前未收到有关质疑，则视为投标人完全同意招标文件所有条款。对招标文件的相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标代理机构解释为准。

2、在递交投标文件截止时间15日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在网上公布，并以书面的形式(可传真)通知已报名的投标人，投标人应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3、招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

三、投标文件的编制

★（一）投标人应仔细阅读和理解招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求和格式编制完整的投标文件，因投标人提交投标文件资料不完整、格式不规范、编排顺序混乱、字迹潦草、对招标文件内容没有做出实质性响应等，造成投标文件误读、漏读或查找不到相关内容，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

★（二）投标人应确保所提供投标文件资料的有效性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人在投标活动中提供虚假文件资料，其投标无效，并报监管部门查处。

（三）投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术资信文件、商务文件三部分组成。投标人应对招标文件做出实质性响应，该项内容将作为投标的重要指标。一旦开标后，经审核通过投标资格审查的进入技术资信文件评审，不符合资格要求的不再进行技术资信文件及商务文件评审；如技术能力不能响应招标文件要求，则投标人即刻被废标或被拒绝进入商务文件评审。

- 资格证明文件内容：

★(1)有效的企业营业执照副本复印件；

★(2)有效的税务登记证副本复印件；

★(3)法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件（见投标文件格式附件）；（开标时另外单独随身携带一份原件，开标时交予工作人员）

★(4)法定代表人或委托代理人有效身份证复印件;（原件备查，开标时交予工作人员）

★(5)投标声明书；（见投标文件格式附件）

★(6)投标人综合情况一览表。（见投标文件格式附件）

(7)投标人认为需投递的其他资格证明文件。

2、技术资信文件内容：

（1）投标人简介；

（2）投标人及项目负责人综合实力所涉及相关资料；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（3）项目组成人员情况及所涉及相关资料；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（4）资信业绩所涉及的相关资料；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（5）服务方案；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（6）其他。

注：以上内容所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章，同投标文件一并递交（无需密封并注明投标人单位名称）。若提供的材料被核实为虚假的，则作废标处理。

3、商务文件：

（1）投标函；（见投标文件格式附件）

（2）报价一览表；（见投标文件格式附件）

★说明：

（1）授权委托书必须由法定代表人签名或盖章并加盖投标人公章。技术资信文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

（2）所有投标格式由法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章。

（四）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标采用中华人民共和国法定货币单位：人民币元，否则视同未响应。

（五）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、本项目最高限价为21万元。

★3、服务费（投标报价）是履行合同的最终价格，投标人报价应是包含综合日志审计系统采购项目中的服务费用、工具耗材费用、人工服务费、各种社会保险和福利、人员食宿与交通、工具、办公费、利润、税金等合同实施过程中的应预见和不可预见费用等为完成本项目可能发生的全部费用。

★4、投标文件只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

5、报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

6、最低报价不能作为中标的保证。

（六）投标文件的有效期

★1、投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90日。

2、特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求与答复均应以书面形式进行。

3、投标人可拒绝招标人延长投标文件有效期，其保证金不会因拒绝而不予退还。同意延长投标文件有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（七）投标保证金

★1、投标人须按规定时间提交投标保证金人民币2000元整，否则将不接受其投标。

2、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内凭投标保证金收据退还。

3、中标人的投标保证金在与招标人提交履约保证金并签订合同后5日内凭投标保证金收据退还。

4、投标人有下列情形之一，投标保证金将不予退还:

（1） 中标人未按中标通知书规定的时间与招标人签订合同或无正当理由不与招标人签订合同的；

（2） 中标人在规定期限内未按招标文件要求提交履约保证金的；

（3） 投标人在招标文件规定的投标有效期内无故撤回投标文件的；

（4） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5） 投标人相互串通投标的；

（6） 其他严重扰乱招投标程序及违反法律法规的行为。

（八）投标文件的签署及份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按投标资格证明文件、商务文件、技术资信文件正本各一份，资格证明文件、商务文件、技术资信文件副本各四份分别编制并单独装订成册，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，活页装订的投标文件或者电报、电话、传真形式的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。若正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置加盖投标人公章并由法定代表人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改和增删处，必须加盖投标人公章。投标文件字迹模糊、潦草或在关键的技术、商务条款上表述不清所引起的后果由投标人负责。

（九）投标文件的密封、标记、递交、修改和撤回

1、投标文件的密封、标记

投标人应将 “资格证明文件”、“ 技术资信文件”、“ 商务文件”分别单独密封封装，并在各自的密封袋上标明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件或商务文件或技术资信文件）、投标项目名称、项目编号、开标时启封等字样。所有封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章及法定代表人签字或印章。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，由此造成投标文件被误投或提前启封的风险由投标人承担。

2、投标文件的递交

投标人必须在规定的投标截止时间前将“投标文件”及“要求递交的原件”递交至衢州市区通荷路165号浙江省烟草公司衢州市公司二楼会议室，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件或授权委托书原件及委托代理人身份证原件，由工作人员确认投标资格。

3、投标文件的修改和撤回

（1）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标代理机构。投标截止时间后，投标人不得撤回和修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（2）“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

（3）从投标截止日期起至投标文件有效期满，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金（如有）不予退还。

（十）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

发现下列情况之一的，投标文件将被视为无效：

1、资格证明不全的，或者不符合招标文件中规定的资格要求的；

2、投标文件未按规定加盖投标人公章和无法定代表人签字或印章，或未提供授权委托书或填写项目不齐全的；

3、法定代表人（或委托代理人）未能出具身份证明（或授权委托书）或身份证明（或授权委托书）与本人不符的；

4、投标文件不齐全或者内容虚假的；

5、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

6、投标有效期、项目合同期限等不能满足招标文件要求的；

7、投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

8、投标人报价超过最高限价的；

9、技术资信文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

10、未采用人民币报价的；

11、投标报价具有选择性的；

12、被拒绝的投标文件；

13、投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

14、投标文件明显不符合招标文件要求的或者与招标文件标注“★”的条款发生实质性偏离的；

15、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、投标文件未密封或包装不符要求的；

3、未缴纳招标文件资料费的；

4、未按规定缴纳投标保证金的。

四、开标

（一）开标准备

招标人在规定的日期、时间和地点组织开标会议，所有参加开标会的投标人法定代表人或其委托代理人应准时出席开标会议并签到。投标人法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃投标。

（二）开标程序

1、开标会由招标代理机构主持。主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2、工作人员确认和宣布投标人法定代表人或委托代理人资格、到场、投标保证金交纳、投标文件密封、标记等情况。

3、由工作人员当众按投标文件递交时间的逆顺序启封各投标人的投标资格审查文件，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审。

4、由工作人员宣读资格审查结果，工作人员当众按投标文件递交时间的逆顺序启封各投标人的投标技术资信文件，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的技术文件送评标室评审。

5、技术资信文件评审结束后，由工作人员宣布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。

6、由工作人员当众按送达标书的逆顺序启封各投标人的商务文件，宣读投标报价，宣读结束后，法定代表人或委托代理人应对宣布内容及记录结果当场进行核实和签字确认[法定代表人或委托代理人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果]，如有异议应当场提出，否则视为同意。同时将投标报价文件送评标委员会进行评审，评审结束后由工作人员公布评审结果。

7、由工作人员计算出各投标人的商务报价得分，在现场监督人员的监督下，工作人员进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的总分，以总分最高的为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8、工作人员宣读中标结果。

9、开标会结束。

五、评  标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家4人和招标人代表1人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查每份投标文件实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会可以否决其投标。

（3）各投标人的技术资信文件得分为所有评委的有效评分的算术平均数，并由工作人员进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者不正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分，具体评标内容及评分标准等详见《第五部分：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由招标人监管办进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）投标文件的评审、比较和否决

1、评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

2、在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标；当有效标不足3家时，评标委员会可以否决全部投标，如所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

六、定标

（一）确定中标人

1、评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

2、评标委员会确定的中标候选人经招标人审查合格后，在浙江省政府采购网、中国采购与招标网上公告3日，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致签订合同的期限延期的，应按延期天数每日3000 元的标准向招标人支付赔偿金。

3、公告结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

4、中标人确定后，招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5、招标人、招标代理机构无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

七、合同授予

(一)合同授予标准

1、中标候选人在公告期间经查有违法违规现象的，取消其中标候选资格，招标人可视具体情况确定是否由排名后续的投标人按排名顺序依次递补为中标候选人。

2、中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、在中标通知书发出后三十日内，中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（二）签订合同

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订前，招标人应对合同内容进行审查，如发现中标内容和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同组成部分。

（三）履约保证金

1、中标人在收到中标通知书后，在签定合同之前，供应商须向采购方支付中标金额5%的履约保证金，合同履行完毕且验收通过后一次性退还，合同总额的2.5%作为质保金待运维期结束后一次性退还。否则，中标人的全部投标保证金招标人将不予退还。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约或中标人将中标项目转包或违法分包的，则全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（四）拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在规定时间内借故拖延、拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

八、解释权：本招标文件的解释权归招标人所有。

第三部分  招标内容及要求

# 项目概述

1、网络安全建设的必要性

当前全球网络安全形势严峻，网络安全面临着各种新的挑战，网络攻击层出不穷，且攻击来源、攻击目的、攻击方法以及攻击规模都在发生着巨大的变化。与此同时，伴随我国信息化发展进入新阶段，云计算、大数据、移动办公等新技术新应用已经十分成熟，并大规模应用，新技术是一把双刃剑，在促进信息化发展的同时也带来新的安全风险，原有安全防护体系的适应性和防护能力出现不足。

为应对网络安全面临的全新形势和挑战，2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，习近平总书记作为领导小组组长，指出“没有网络安全就没有国家安全”、“网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施”，确定了国家网络安全和信息化发展的方向。与此同时，我国网络安全制度体系建设和组织机制建设也进入了快车道，随着《中华人民共和国网络安全法》（以下简称《网络安全法》）的正式发布，将网络安全工作提升到法律的高度，各单位在信息化建设过程中，必须同步考虑网络安全建设。

2、等级保护政策背景

网络安全等级保护制度是国家在国民经济和社会信息化的发展过程中，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设健康发展的一项基本制度。自从2007年《信息安全等级保护管理办法》发布以来，在公安部的监管下，我国开始全面推行信息安全等级保护制度，各单位按照等级保护制度的要求开展定级备案、建设整改和等级测评工作，等级保护制度开展对促进我国信息安全的发展起到重要的推动作用。

随着信息化的快速发展，新技术新应用逐渐成为各单位信息化建设的重要基础或重要组成，同时，新的安全威胁层出不穷，原有的安全保障制度体系已经远不能解决信息安全工作面临的新风险新问题。2016年11月7日，《中华人民共和国网络安全法》发布，于2017年6月1日起正式施行，这是我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律，是我国网络空间法治建设的重要里程碑，网络安全法进一步明确了信息化发展与网络安全并重的原则，指出“国家实行网络安全等级保护制度”，“对关键信息基础设施在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护”，并“保证安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用”。随着《网络安全法》的发布施行，国家网络安全保障制度和标准体系也在逐步完善，2018年6月，由公安部牵头制定的《网络安全等级保护条例》发布征求意见稿，与此同时，等级保护核心系列标准也基本修订完成，此外，针对关键信息基础设施的相关制度和标准也在加紧制定中。

可以说，为适应信息化技术的快速发展和新的信息安全形势，我国网络安全等级保护制度体系已经发生了巨大的变化，同时，也对各单位的信息安全保障工作也提出了新的要求。

随着公司对信息化安全建设的重视及对内部网络安全的更高的要求，需要对公司内部的网络安全做系统的规划，来应对复杂多变的网络安全态势。

# 网络安全现状分析

## 网络边界安全需求

针对衢州烟草公司信息系统的网络安全防护措施，满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中关于结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检验、入侵防范、恶意代码防范的要求。具体防护措施分析如下：

结构安全：建议对网络拓扑结构进行重新规划，满足新形势下的企业信息化路线需要，同时按照业务系统等级划分安全区域，在网络边界和安全区域边界部署防火墙进行访问控制保护。

安全审计：配备网络安全审计系统，有效的对网络安全状态进行审计。系统管理员通过搜集到的日志，能够对主干网的活动状态进行分析，并发现深层次的安全问题。可对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；审计记录包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

边界完整性检查：在内网和外网的网络边界部署防火墙实现必要的隔离措施，能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查，准确定出位置，并对其进行有效阻断。

入侵防范（IPS模块）：开启防火墙入侵防御模块，可以解决边界访问行为的检测、审计甚至防范。区域边界的安全监测，可监视来自外部的攻击行为，有效保护关键的服务器、数据库资源； 在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。

恶意代码防范（防病毒模块）：通过部署在区域边界的网络病毒过滤网关，对网络传递的数据包进行病毒的监测和过滤，可以防止病毒在不同的安全区域之间传播，造成破坏；在网络边界处对恶意代码进行检测和清除；通过补丁服务器维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。

## 日志审计需求

信息系统审计是企业和组织IT内控过程中最关键的环节。信息系统审计通过对关键控制点的符合性测试来判断IT内控的目标及其控制措施是否有效。

为了建立健全内控体系，国家、行业都颁布了一系列的法律法规，从美国的SOX方案，到国内针对电子政务、央企、银行、证券、基金、保险、上市公司的信息系统风险保障和内控的指引、条例和文件，以及最新颁布的《企业内部控制规范基本规范》。所有这些法律法规都直接或者间接的指出了要将日志审计作为信息系统审计的基本技术手段。此外，《信息系统安全等级化保护基本要求》也对安全审计、尤其是日志审计做出了明确的要求：

《企业内部控制基本规范》的第四十一条要求“企业应当加强对信息系统的开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件存储与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。”

《信息系统等级化保护基本要求》的技术要求中，从第二级开始，针对网络安全、主机安全、应用安全都有明确的安全审计控制点。在管理要求中，“安全事件处置”控制点从第二级开始要求对日志和告警事件进行存储；从第三级开始提出了“监控管理与安全管理中心”的控制点要求。

大量的审计实践表明，日志审计是信息系统审计最基本而且必要的技术手段，也是投入产出比最高的方式。

# 网络安全解决方案

## 设计思路

在进行安全体系的方案设计中，将根据国家信息安全等级保护相关要求，通过分析待建系统的实际安全需求，结合其业务信息的实际特性，并依据及参照相关政策标准，建立了符合待建系统的信息安全保障体系框架，设计安全保障体系方案，综合提升信息系统的安全保障能力和防护水平，确保信息系统的安全稳定运行。具体设计将遵循以下思路开展：

- 合规性建设与业务风险结合分析的思路

通过对信息系统现状进行实际调研，利用差距分析的方法与《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）（以下简称“《基本要求》”）的控制项进行符合度比对分析，掌握系统防护现状与基线要求间的实际差距。并采用信息安全风险评估的方法，对信息系统进行全面的资产、脆弱性、威胁和业务风险等方面系统化的测评分析，发现基于业务的安全风险问题。将差距分析结果与风险评估结果进行充分结合与提炼，综合形成能够符合等级保护建设要求并充分保障业务安全的建设需求。

- 安全保障体系框架设计思路

设计方案将遵循《信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2010）（以下简称“《安全设计技术要求》”），结合《信息保障技术框架》（IATF），落实《基本要求》与建设需求，从宏观层面为信息系统构建符合纵深防御战略思想的多重防御体系框架，充分保证建立的安全保障体系的合规性、完整性、先进性与高可用性。

- 基于应用的安全策略设计思路

以安全保障体系框架为主体，深入开展基于系统应用的流程分析与策略梳理，通过对信息系统安全建模，将信息系统每一层面的安全控制有效落实至安全保障体系框架的各层防护之中，实现安全保障体系建设的高灵活性、高符合性与高适应性。

- 统一规划、分步实施的思路

方案设计过程中，将立足于信息化的长期发展规划，从宏观战略层面制定完整统一的安全保障体系规划。并且充分考虑信息化建设每一阶段的切实的安全需求，制定符合信息系统发展需求的阶段性安全规划。保证信息化安全建设的合理性与可持续性。

## 网络边界安全解决方案

在网络结构中，需要对各区域的边界进行访问控制，对于关键区域，应采用部防火墙的方式实现数据访问控制。本次针对内外网区出口部署防火墙并做双机热备处理。

（1）在外网出口处部署两台防火墙（双机热备）。设置相应的访问控制列表，根据数据包的源地址、目的地址、传输层协议、请求的服务等，决定该数据包是否可以进出本区域，并确定该数据包可以访问的客体资源，以保证服务器区的安全。

具体的防火墙应能实现以下安全策略：

- 会话监控策略：在防火墙配置会话监控策略，当会话处于非活跃一定时间或会话结束后，防火墙自动将会话丢弃，访问来源必须重新建立会话才能继续访问资源；

- 会话限制策略：对于业务服务区域边界，从维护系统可用性的角度必须限制会话数，来保障服务的有效性，防火墙可对保护的业务服务器采取会话限制策略，当业务服务器接受的连接数接近或达到阀值时，防火墙自动阻断其他的访问连接请求，避免服务器接到过多的访问而崩溃；

- 身份认证策略：配置防火墙用户认证功能，对保护的应用系统可采取身份认证的方式（包括用户名/口令方式、S/KEY方式等），实现基于用户的访问控制；防火墙还能够和第三方认证技术结合起来（包括RADIUS、TACAS、AD、数字证书），实现网络层面的身份认证，进一步提升系统的安全性，满足系统对网络访问控制的要求；

- 日志审计策略：防火墙详细记录了转发的访问数据包，可提供给网络管理人员进行分析。这里应当将防火墙记录日志统一导入到集中的安全管理服务器；

- 管理员身份认证策略：修改当前防火墙的配置，启用数字认证方式，以满足网络设备对双因素身份认证的需求。

实现网络边界出口全方位的威胁防护

防火墙深度集成漏洞防护、间谍软件防护等应用层安全功能，通过单引擎一次性数据处理对穿越数据中心出口的所有流量进行深度威胁检测。

启用防火墙的漏洞可对缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务等3000余种漏洞利用攻击进行防护。

内置的防间谍软件功能可以对500余万种间谍软件实现防护，利用双向拦截C&C（命令与控制）通信，避免失陷服务器进一步造成危害。作为漏洞防护有效的补充，除了预防木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络之以外，支持自定义签名的方式识别间谍软件的特征。

防火墙可以与云端协同，利用云端特征库作为本地特征库的扩展，极大提升整体漏洞、攻击特征库的数量级。并且云端将最新爆发的漏洞、间谍软件信息实时推送给防火墙，加快防火墙对威胁的识别速度，提高拦截的实时性、精确度。

通过将漏洞防护功能，将漏洞引发的安全风险阻拦在数据中心外部，有效解决服务器难以修复漏洞的困难。与防间谍软件功能的结合，进一步提升了其威胁检出能力，确保数据中心服务器安全。

精准发现失陷服务器并及时处置

防火墙上报的日志数据至云端大数据分析引擎，提取网络内服务器的行为数据，一方面通过大数据技术挖掘偏离正常基线的异常行为，另一方面，将本地行为数据与威胁情报进行匹配对撞，从多个维度检测网内的失陷服务器。

防火墙提供情境分析、日志搜索等服务，用于攻击事件的分析、取证和回溯。

在安全事件发生事后，在防火墙分析中心通过递进式的查询，可以快速的钻取到某类威胁的相关信息，并且将墙各个功能模块报告的信息关联集中，呈现攻击发生的全过程。为管理人员进行快速的攻击事件关联分析、取证、回溯提供有力的帮助。

同时防火墙可以根据失陷服务器检测结果，一键处置失陷服务器。通过失陷服务器报告，通过处置中心的“一键处置”功能，可以快速的基于失陷服务器（处置受害IP：隔离某个IP地址所有的网络访问；）或者IOC情报（处置IOC：即阻断所有IP访问已确认的攻击源；）动态生成安全防护策略。使管理员可以高效、快捷的响应安全事件，在数据中心内外部阻拦安全风险。

通过云端与防火墙的智能协同，利用云端海量的运算和存储资源，对防火墙上报的数据执行深度分析和情报检测，并利用图形化的界面呈现，帮助数据中心管理人员感知当前漏洞爆发趋势等安全态势，预测可能发生的安全风险，提前做出应对。

通过虚拟系统实现“强”隔离

防火墙的虚拟系统功能，将防火墙虚拟成多个相互隔离并独立运行的虚拟系统，每一个虚拟系统都可以提供定制化、独立的安全防护功能。并且并发会话数量、安全策略数量、NAT条目数量等系统资源在不同虚拟系统之间动态调配，实现防火墙性能的最大化利用。

通过在各个虚拟系统上启用漏洞防护、间谍软件防护等功能，在实现不同业务间“强”隔离的基础上，提供基于数据中心出口的高级威胁防护。

## 日志审计解决方案

衢州烟草公司信息系统等级保护的部署网络安全防护措施，要求对网络设备、安全设备、主机系统的日志进行审计。要求在内网安全管理区部署1套日志审计系统满足信息系统等级保护的安全要求。通过日志审计系统首先对这些分布在各个设备与系统中的日志信息进行统一的收集与存储，并进行日志格式归一化的处理，通过设置日志关联分析策略对庞大数量的日志进行关联分析，并对发生的重大安全隐患进行及时告警。

安全日志审计系统应支持的安全策略如下：

- 部署全面日志审计策略：审计范围网络环境中的全部网络设备、安全设备、服务器、数据库、中间件、应用系统；快速对用户业务系统日志审计；

- 审计日志协议包括如下：syslog、snmp trap、netflow、netscreem、jdbc、odbc、opensec lea、agent代理、wmi等；

- 安全日志具备多种查询方式：支持多条件精确查询、模糊查询和查询任务；

- 具备安全关联告警策略：系统预定义智能告警规则，支持用户自定义告警规则，支持递归关联，统计关联，时序关联；

- 内置等保专项报表，系统预定义统计分析报表，支持用户自定义统计报表，满足等保和分保要求。

- 具备事件归并功能：有效去掉了重复日志，降低了系统对存储的要求；

- 具备日志备份归档：支持日志备份天数设置，支持历史日志备份和恢复导入，支持各种配置项的一键备份和恢复；当磁盘空间日志存储量达到一定百分比时可设定为删除磁盘中的历史日志或接收的日志不再入库，并进行告警；

- 具备简单的部署方式：支持集中式和分级部署，部署方式简单，日志采集方式灵活多样。

- 采购产品技术参数

## 防火墙2台

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★规格性能 | 多核AMP+架构，网络层吞吐量8G，并发连接≥200万，每秒新建连接数10万，标准2U机箱，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个光口，1个Console口，支持Bypass功能，支持液晶屏；厂商具有信息安全等级保护建设服务机构，能力评估合格证书和国家信息安全服务资质三级证书（提供证明材料）； |
| 网络协议 | 支持3G或4G接入，可实现3G或4G连接与有线链路之间的互为备份（要求提供截图）； |
|  | 支持MPLS的透传和针对MPLS的控制； |
|  | 支持802.3ad协议，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份（要求提供截图）； |
|  | ★必须支持NAT64，包括：对源地址为IPv6地址、目的地址为IPv4地址的会话执行源地址转换，将IPv6地址转换为IPv4地址，实现IPv6客户端转换为IPv4地址后访问IPv4资源；源地址为IPv4地址、目的地址为IPv4地址的会话执行目的地址转换，将IPv4地址转换为IPv6地址。实现IPv4客户端通过IPv4地址访问IPv6资源（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图） |
| DNS代理 | 支持入站的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果； |
|  | 支持出站的DNS代理功能，支持在不更改内网终端设备DNS服务器地址设置的情况下，将DNS解析请求发送至指定的DNS服务器，并代理原DNS服务器返回解析结果（要求提供截图） |
| 负载均衡 | 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，可基于权重做路由负载均衡，支持12种均衡方式：源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载（要求提供截图）； |
|  | 支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，持基于优先级的ISP路由链路备份 |
| 虚拟防火墙功能 | 支持配置虚拟系统接口，在不占用物理网口的情况下实现虚拟系统之间的相互连接、访问；公司研发体系通过国际认证CMMI3，提供证明文件。 |
|  | 支持对虚系统进行系统配置，包括管理设定、管理主机、资产管理、证书管理、配置文件导入导出、日志配置； |
|  | 支持在虚系统内进行病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计（要求提供截图）； |
| 访问控制 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址/地区、目的地址/地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制。要求设备可基于地理区域配置安全策略，并支持地理区域对象的导入（要求提供截图）； |
| 应用识别控制 | 可实现应用控制，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2400种（要求提供截图）； |
| URL过滤 | 支持URL云服务，设备可与云服务器联动查找本地未识别的URL，需提供可体现URL云端协查的设备截图。 |
| ▲病毒防护 | 能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀（要求提供截图）； |
|  | 支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀（要求提供截图）； |
| ▲漏洞发现能力 | 公司具备强大的漏洞挖掘与发现能力，入选中国国家信息安全漏洞库CNNVD一级技术支撑单位，提供网页截图证明 |
| ▲入侵防御 | 支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMTP等应用协议的漏洞防护和间谍软件防护。可防护的漏洞类型应至少包括：缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等。可防护的间谍软件类型应至少包括：木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等（要求提供截图）； |
|  | 支持自定义漏洞签名。可标识自定义漏洞的CVE编号或CNNVD编号。支持自定义基于TCP、UDP、HTTP协议的漏洞，并根据各协议的报文结构，指定一个或多个字段的特征值，这些特征值可以被以文本的形式或正则表达式的形式进行匹配，同时支持是否按顺序对这些特征值进行匹配检测。支持自定义漏洞的源端口范围及目的端口范围（要求提供截图）； |
| ▲网络异常感知 | 支持统计网络中确认失陷的主机及有风险但不能完全确认为失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息，并支持一键跳转处置（要求提供截图）； |
|  | 支持根据IP地址、用户、服务、应用、时间等信息划分虚拟QoS通道进行带宽管理；支持QoS配置向导，支持多层级调度类嵌套，支持优先级设置实现差分服务； |
|  | 用户可自定义重点关注URL分类和应用，基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为（要求提供截图）； |
| ▲安全事件分析 | 所投设备需提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素为过滤条件进行数据钻取（要求提供截图）； |
|  | 可提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示（要求提供截图） |
|  | 支持自定义时间范围内对防火墙上的全部日志进行模糊检索或指定条件的精确检索，快速定位特定目标当前行为是否存在异常，网络中是否存在异常等问题（要求提供截图） |
| 协同防御 | ★支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、情报云检测等功能。支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、情报云检测等功能（要求提供截图）。 |
|  | ▲要求与现网中部署的天擎进行功能联动，防火墙通过天擎客户端读取终端PC安全等级信息，自动根据安全等级设置PC的访问权限（要求提供截图）。 |
|  | ★可威胁情报联动，将本地终端产生的异常行为、攻击活动等数据上报至网络威胁感知系统，网络威胁感知系统可实时监控网络内的攻击事件并预警可疑的受感染主机，同时支持接收来自网络威胁感知系统推送的情报信息（要求提供截图）。 |
| 原厂资质 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证，证书类型为第二代防火墙（增强级） |
|  | 具有国家信息安全测评中心认证证书EAL4+ |
|  | 网络安全应急服务支撑单位（国家级） |
|  | 具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》 |
|  | CNCERT反网络诈骗领域应急服务支撑单位 |
|  | ISO27001信息安全管理体系认证证书 |
|  | ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 |
|  | CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质一级资质 |
| ▲其他要求 | 投标时提供原厂授权书和质保函，配置原厂三年IPS、应用控制、URL、杀毒、威胁报特征库的升级，中标后续根据客户要求提供产品测试，进行功能有效性验证。 |

## 4.2日志审计

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★硬件配置 | 标准机架式，6个10/100/1000M Base-T电口(RJ45),支持2个扩展插槽（每个插槽可选2万兆光口、4千兆电、4千兆光），1个Console口，支持Console口管理，液晶显示屏, 显示接口IP，CPU，内存利用率。 |
| ★性能参数 | 100个日志审计节点许可性能指标：事件采集可达到10000EPS，事件关联分析可达到3000EPS，事件入库性能可达5000EPS，内置4TB磁盘存储空间。 |
| 用户使用模式 | 界面100%都是B/S模式，无需安装客户端，使用IE浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境； |
| 管理范围 | 能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； |
| 日志审计对象 | 支持审计各种网络设备（路由器、交换机、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种主机操作系统（包括Windows,Solaris, Linux, AIX, HP-UX,UNIX,AS400）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种数据库（Oracle、Sqlserver、Mysql、DB2、Sybase、Informix）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种中间件（tomcat、apache、webshpere、 weblogic等）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持各种应用各种应用系统（邮件，Web，FTP，Telnet、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 |
| 日志采集方式 | 通过syslog、snmp trap、netflow、netscreem、jdbc、odbc、opensec lea、agent代理、wmi等多种方式完成各种日志的收集功能。对windows服务器（系统、应用和安全）日志和文件类型日志，可免日志代理或插件；支持用户环境中EVT格式的业务系统日志采集。对于保存在日志文件和数据库中的日志使用agent采集方便，无需定制开发采集； |
| 资产管理 | 按照设备资产重要程度和管理域的方式组织设备资产，提供便捷的添加、修改、删除、查询与统计功能； 支持资产信息的批量导入和导出，便于安全管理和系统管理人员能方便地查找所需设备资产的信息，并对资产进行关键度赋值； 支持自定义资产属性； ▲支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。（截图证明） |
| 日志采集器 | 日志采集器支持注册为服务；日志采集器的状态支持同步到系统服务器，监控日志采集器的状态并能告警（提供功能界面截图）； |
| 日志归并 | ▲日志收集后进行字段和安全等级的归一化处理，系统归一化字段不少于50个字段,并至少有8个可自定义字段（截图证明）； ▲系统提供灵活简单的归一化方式,对系统新增的日志类型只需修改配置文件即可支持,不需修改系统程序（截图证明）。 |
| 日志在线挖掘 | 系统具备事件挖掘能力可通过事件调查工具可以对某条感兴趣的日志中的源IP地址、目的IP地址、或者目的端口进行相关性日志检索（提供功能界面截图）； |
| 事件可视化展现 | 支持通过世界地图定位IP地址，通过事件攻击图展示网络安全态势，通过行为分析图展示一段时间内的用户访问行为（提供功能界面截图） |
| ▲日志实时监视 | 支持自定义实时监视场景，提供可视化规则编辑视图，对关注的事件进行实时展示。（截图证明） 支持鼠标放在日志对应字段上界面可悬浮提示资产信息和常用端口信息（截图证明）。 |
| ▲实时分析 | 支持自定义实时分析场景，提供可视化规则编辑视图，根据实际业务编写分析规则；（截图证明） 用户在实时监视的过程中如果发现某条事件的相关属性需要持续予以关注，可以将该事件分配到黑白名单中； 支持对于关联事件进行追溯，查看导致该关联事件的所有原始事件。（截图证明） |
| 事件分配 | 用户在实时监视的过程中如果发现某条事件的相关属性需要持续予以关注，可以将该事件分配到黑白名单中； |
| ▲关联分析 | 可对不同类型设备的日志之间进行关联分析，支持递归关联，统计关联，时序关联，这几种关联方式能同时应用于一个关联分析规则；（截图证明） |
| 统一监控主页 | 系统应提供从总体上把握日志告警和日志统计分析的实时综合性监控界面。界面由多个监控组件组成，用户可以自定义监控主页（提供功能界面截图）； |
| 报表管理 | 提供丰富的报表管理功能，预定义了针对各类服务器、网络设备、防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、终端安全管理系统、数据库、策略变更、流量，设备事件趋势以及总体报表，满足等保等其他合规性要求；根据时间、数据类型等生成报表，提供打印、导出以及邮件送达等服务；直观地为管理员提供决策和分析的数据基础，帮助管理员掌握网络及业务系统的状况。报表可以保存为html，excel，文本，pdf等多种格式。提供自定义报表，用户可根据自身需要进行定制。报表可根据设置自动运行,调度生成日报、周报和月报； |
| 备份归档 | 支持各种配置项的一键备份和恢复；当磁盘空间日志存储量达到一定百分比时可设定为删除磁盘中的历史日志或接收的日志不再入库，并进行告警；（提供功能界面截图）； |
| 权限管理 | 采用基于角色的权限管理机制，通过角色定义支持多用户访问。角色能够从设备和功能两个维度进行定义，从而达到控制谁可以对什么设备进行什么操作的控制粒度；支持禁止与允许用户访问日志审计系统的IP地址限制。支持限定管理员只允许查看自己所负责设备的日志；支持三权分立； |
| ★系统认证 | 支持用户名密码认证方式，认证时需要提供验证码。支持动态口令认证（提供功能界面截图）； |
| ★系统自身安全 | 产品内部的各个组件之间通信都支持加密传输，浏览器访问管理中心支持HTTPS，多级管理中心之间采用加密协议进行传输。浏览器支持session过期保护，支持超时退出机制；公司研发体系通过国际认证CMMI3，提供证明文件。 |
| ▲资质要求（提供相关证明资料） | 公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》 |
|  | 国家保密局涉密信息系统产品检测证书 |
|  | 国测信息安全服务资质-云计算安全类（一级资质）需提供标准证明材料并加盖公章 |
|  | 具有CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质（一级资质）需提供标准证明材料并加盖公章 |
|  | 涉密信息系统集成甲级资质 |
|  | 具有ISO20000:2011信息技术服务管理体系认证证书，需提供标准证明材料并加盖公章 |
|  | 互联网数据中心云服务(IDC) |
|  | 要求原厂商为应用安全联盟会员 |
|  | 具有通信网络安全服务能力评定证书-应急响应（一级资质）需提供标准证明材料并加盖公章 |
| ★其他要求 | 投标时提供原厂授权书和质保函，中标后续根据客户要求提供产品测试，进行功能有效性验证。 提供不少于三年的原厂商上门7*24小时现场服务支持。 原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场服务（须提供企业登记注册证明），提供本地应急响应时间<=4小时。 |

第四部分   合同主要条款

（具体文本以实际签署的为准）

## 一、定义

1.1 “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录、招标文件、投标文件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。合同总金额是指乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、培训、技术服务、售后服务、材料、所有保险等全部费用。

1.3 “现场”系指浙江省烟草公司衢州市公司。

1.4 “软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指在本合同履行期内所提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同对所提供的软件进行的版本修改、文档修订、脚本编制、软件配置和其他相关的文件。

1.5 “交付件”指由乙方所交付的所有软件系统及硬件设备，包括软件安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告，硬件设备（设备、产品及相关的其备品备件、工具、设备使用手册及其它技术资料和材料等）。

1.6 “交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定建设的软硬件及系统的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

1.7 “规格”是指在技术或其他建设任务上所设定的技术标准、规范。

1.8 “商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

1.9 “工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

## 二、合同内容

本合同内容为“浙江省烟草公司衢州市公司

2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目” 具体包括：

| 项目名称 | 项目内容名称 | 数量 | 单价（元） | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目 |  |  |  |  |
| 含税合同总价（大写） | （￥元） |

## 三、合同金额及付款方式

3.1本合同甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币及网上银行结算支付，根据项目的进度分次付款，汇至乙方指定的银行账户。

3.2 合同支付

3.2.1合同签订后5个工作日内付合同金额的20%，系统全部部署安装完成并上线运行1个月后15个工作日内支付至合同总价款的97.5%（中标人须开具合法有效的增值税专用发票）；剩余的2.5%作为质保金，在一年运维期满后一次性退还。

3. 2.2履约保证金的退还：乙方签订合同前，递交合同价5%的履约保证金，即人民币    元（¥    ）。产品到货并完成安装验收合格正常使用后30天内按原账户无息退还。如有未履约的则相应扣除。

3.2.3支付方式变更说明

甲乙双方账户信息以本合同约定的信息为准，任何一方的账户信息发生改变时，应当及时通知对方。因通知不及时导致的一切损失由信息变更方承担。

## 四、项目采购及工程进度要求

4.1项目采购要求

时间：须在合同签订后30个工作日内安装调试完成。

交货地点：（甲方指定地点）；

4.2 工程进度要求

4.2.1乙方应在本合同生效后根据甲方要求提交详细项目实施方案，方案应包括以下主要内容：

详细实施计划、运维使用手册、培训计划等。

4.2.2乙方应按下列进度完成项目实施工作

根据甲乙双方约定，在接到招标方正式安装通知后30个工作日内乙方必须完成项目实施工作。

## 五、甲乙双方职责

5.1甲方职责

5.1.1甲方须按合同规定的付款时间、方式支付合同款；

5.1.2甲方有义务在乙方工作中提供相应配合；甲方应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

5.1.3甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

5.1.4甲方应指定一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

5.1.5实施及运行期间，配合乙方完成原始数据的整理与录入，并有责任向乙方提供相关的文档和工具。

5.1.6甲方有权在乙方服务过程中对乙方的工作进行监督和质量检查。

5.2乙方职责：

5.2.1合同正式生效后指定专门人员成立项目组，该项目组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与甲方项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。

5.2.2确定项目组下设的实施人员。项目组的人员变化及时通知甲方，对于不能胜任人员根据甲方要求及时调换。

5.2.3在甲方配合下根据本合同及附件各项要求和详细实施方案，完成设备供货、安装调试、系统集成、项目验收、技术培训等实施工作，及时发现并解决系统问题，不断完善达到甲方需求和验收标准的规定。

5.2.4向甲方提供完整的系统相关文档资料。

5.2.5系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题并影响到甲方实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

5.2.6乙方在工作现场严格遵守甲方的规定

## 六、知识产权、所有权、使用权的认定和归属

6.1 项目中规定提供的所有软件产品均必须为全功能、最新的正式稳定版本、无用户数或其他使用限制、具有合法知识产权的正版软件且原厂授权的最终用户为甲方；项目中采购的所有硬件设备，其原厂商授权的最终用户应为甲方。

6.2 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第 2 种方式处理：

6.2.1甲（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：由甲、乙双方共同持有。

6.2.2按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

6.2.2.1技术秘密的使用权：归甲方所有

6.2.2.2技术秘密的转让权：归甲方所有

6.2.2.3相关利益的分配办法：归甲方所有

6.2.2.4双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：归甲方所有。

6.3 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

6.4 与本项目相关的且由此项目建设而新产生的商业秘密信息、技术资料和技术诀窍等所有权归甲方所有。乙方不得擅自自用或向第三方转让本条所约定的相关所有权和使用权或泄露秘密信息、技术资料或技术诀窍。

6.5乙方必须将所有授权给甲方的第三方软件的所有权、版权和使用权等书面文件的原件交予甲方。

6.6 乙方须保障甲方在使用其产品、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权及其他知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

6.7 甲方对乙方所提供的软件有自行升级的权利，并有权在本系统上运行其它的软件。

6.8乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定人员提供技术指导和培训，包括系统设计、系统使用和系统维护，直至甲方确认知识转移到位。

## 七、违约责任

7.1乙方在合同约定的时间内不能完成合同计划的，除一般公认之不可抗力和因甲方的责任外，每逾期一日，应向甲方支付合同总额的2‰（千分之二）的违约金，违约金总额累计不超过合同总额的30%（百分之三十）。如延期时间超过30天，甲方有权终止合同，乙方除前款所约定的违约金外，将承担由此而给甲方带来的所有损失。

7.2 乙方未为甲方人员提供培训，或未按本项目要求提供有关技术服务的，甲方有权要求乙方向甲方支付违约金，违约金总额上限不过合同总额的30%（百分之三十）。

7.3 任何一方违反本合同所规定的其所在保密方面的义务，违约方应按本合同总价的10%，或按照受损失一方的实际损失包括受损失的利润支付违约金；受损失的一方有权选择以上两种方式之一要求对方赔偿损失。本违约金和赔偿金的支付义务是独立于其它违约义务的。

7.4 其它违反合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》及其他法律法规相关规定承担违约责任。

7.5 如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于5个工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷。

7.6未经甲方同意，乙方如将将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担的为根本违约，甲方有权单方解除合同，乙方除支付合同总额30%的违约金外，还将承担由此给甲方带来的所有损失。

注：乙方交货后如测试核实不满足招标要求或者与投标文件、合同所声明的不相符合的，则该产品全款退货，并由乙方向甲方支付合同金额3%的违约金。

## 八、不可抗力

8.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

8.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 九、争议解决

在本合同执行的过程中，双方若发生争议，应先协商解决，达成一致意见，并以书面形式加盖公章确认。若无法协商解决，选择以下2方式解决纠纷：

9.1交由合同签订所在地仲裁委员会仲裁，仲裁结果为最终结果。

9.2提交甲方所在地法院诉讼解决。

## 十、双方约定本合同其他相关事项

10.1合同变更

10.1.1未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

10.1.2本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

10.2合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同

10.2.1因不可抗力因素致使本合同不能履行或履行成为不可能或不必要时，本合同任何一方当事人均得以书面通知其他各方终止本合同。上述不可抗力因素包括但不限于：战争、暴动、罢工、严重火灾、水灾、台风、地震等。对合同因不可抗力提前终止给各方造成的经济损失，各方均不对对方承担责任；

10.2.2因技术风险或标的技术及与之相关的技术已经公开，使本合同的履行已没意义或没有必要；

10.2.3因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行。

10.3税费

根据现行税法，国家或地方政府强制向甲方征收税费由甲方支付，其他税费由乙方支付。

## 十一、合同生效与期限

11.1 除非另有说明，本合同经甲乙双方法定代表人或由法定代表人授权的全权代表签字、加盖公司印章后生效。

11.2本项目的招标文件、项目投标书及开标现场承诺为本合同的组成部分。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。上述文档若与本合同内容规定不一致的，以合同内容为准。本合同一式陆份，甲执肆份，乙方执贰份。

11.3本合同附件包括(正式签订合同时提供)：

附件1  设备清单（设备采购部分及技术服务部分费用组成）；

11.4合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同的任何修改和变更均以双方协商一致的书面文件为准。

11.5 本合同自甲乙双方权利义务履行完毕后，合同自动终止。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

单位地址：                         单位地址：

法定代表人                         法定代表人

（被授权委托人）：                 （被授权委托人）：

联系电话：                         联系电话：

开户银行：                         开户银行：

账号名称：                         账号名称：

帐号：                             帐号：

日期：     年   月   日            日期：     年   月   日

## 十二、附件 保密协议

项目名称：

甲方 ：   （盖章）

乙方 ：	 （盖章）

鉴于乙方与甲方合作，并将获得甲方支付的相应服务费用，且乙方在为甲方服务期间将会获悉甲方的专利技术、技术秘密、产品数据、客户数据和商业秘密，为有效保护甲方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保密法》及相关法律法规和有关规定，双方当事人就乙方在服务期间及之后应当履行的保密义务，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则签订本协议。

第一条本协议所指的“保密信息”是指甲方不为公众知悉，能为甲方带来经济利益或一旦泄露会给甲方带来损害,具有实用性,并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。

技术信息包括但不限于：关键信息基础设施信息、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、制作方法、操作方法、控制方法、测试方法、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。

经营信息包括但不限于：管理策略、决策和诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、生产成本、负债情况、重大诉讼、谈判底线、标底及标书内容、行销计划、发展战略、采购资料、定价政策、财务信息、薪酬信息、审计报告、政务非公开信息、采购合同等。

第二条本协议所指的“服务商”包括但不限于：信息化项目建设与运维，固定资产项目建设与维护，委托代理、调查咨询相关中介服务等的服务商。

第三条甲方依照法律规定（如在合作过程中知悉其他相对人的保密信息）和在有关协议的约定（如技术合同）中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的保密信息。乙方对上述专利技术、技术秘密、产品信息、客户数据和商业秘密承担保密义务。

第四条乙方在与甲方合作期间，必须遵守甲方规定的保密规章、制度，履行保密职责。

第五条甲方的保密制度没有规定或规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取一切必要、合理的措施，维护其于服务期间获悉的本协议第一条约定的保密信息。

第六条 乙方承诺，未经甲方同意，不得故意以任何方式使第三方知悉本协议第一条约定的保密信息，也不得在提供服务之外使用这些保密信息。

在任何时候，乙方保证不自己实施或帮助（有偿或无偿）任何第三人实施任何形式的侵犯甲方保密信息的行为。

若乙方发现甲方的保密信息被泄露，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并第一时间告知甲方，同时出具书面报告说明泄露范围和可能产生的影响。

第七条乙方应妥善保管所有与工作有关的文档资料、方案资料及用户数据分析报告等。

第八条乙方因服务工作需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，无论这些秘密信息有无商业价值。

第九条乙方所涉及甲方的各类数据要及时清理、复原，处理结果要有文字记录。所有数据不复制、不扩散、不传递，尤其不携带数据外出，因工作特殊需要携带外出的数据需向甲方以书面形式请示审批。

第十条乙方在服务期间产生的服务交付物，版权属甲方所有，乙方不得以任何方式致使甲方信息泄密。

第十一条经双方确认，乙方在为甲方服务期间产生的发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息的知识产权均属甲方所有，乙方应当依甲方的要求，提供必要的服务，包括申请、注册、登记等，协助甲方取得和行使有关的知识产权。

第十二条乙方有义务保管好保密资料，不得私自将保密资料携带外出，不得私自传借、披露，更不得利用所掌握的保密信息牟取私利。

第十三条乙方服务合同终止后承担有效保密期为自合同终止之日起5年。乙方应当于服务合同终止前，或者于甲方提出要求时，返还全部属于甲方的物料或按甲方规定予以销毁，包括记载着甲方保密信息的载体，并按甲方规定办理有关交接手续。

第十四条本协议未约定但依据诚实守信的原则和有关法律法规的规定，乙方应当遵守甲方的其他保密义务。

第十五条乙方在服务合同结束后无限期承担本协议约定的保密义务，直至甲方宣布解密或保密信息合法进入公共领域。

第十六条乙方违反协议中的保密义务，给甲方造成损失的，应承担违约责任，包括但不限于经济赔偿和承担相应的法律制裁。

经济赔偿金标准：乙方不论任何原因的泄密行为（包括损害第三方客户利益），均需向甲方支付合同总额的10%做为赔偿金，如该赔偿金不足以弥补泄密导致的损失或未签订合同的，乙方需按实际损失进行赔偿。如损失无法量化，则由第三方评估损失后进行赔偿。

第十七条甲方因调查乙方的违约或侵权行为而支付的合理费用，如律师费、公证费、取证费等，应当包含在损失赔偿额之内。

第十八条因乙方的违约或侵权行为侵犯了甲方的专利技术或商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。

第十九条若乙方违反本协议而导致甲方遭受第三方的侵权指控时，乙方应当承担甲方为应诉而支付的一切费用；甲方因此而承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。

第二十条甲方保留一切通过法律手段追究乙方违约或侵权责任权利，包括追究其刑事责任。

第二十一条因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决。协商不成或者一方不愿意协商的，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

第二十二条在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各项条款的法律含义。

第二十三条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：                                日期：

第五部分  评标办法及标准

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的资格证明文件、商务文件、技术资信文件要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

1、本项目评标委员会由评审专家4人和招标人代表1人组成。

2、开标期间，投标人法定代表人或委托代理人必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对招标过程及结果提出异议。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格证明文件进行审查；然后对合格投标人的技术资信文件进行评审；技术资信文件评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务文件；对商务文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次招标的评标办法采用百分制综合评估法。根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，资格证明采用合格制，技术资信文件为60分，商务文件为40分，对投标人的投标文件中的资格证明、技术资信、商务等内容进行评分，最终得出该投标人的综合得分，然后按综合得分排序，推荐中标候选人名单。

五、评分原则

（一）技术资信评分（60分）

本次招标技术资信文件评分的评定由各评委成员按评分细则进行评审打分，每人一张评分计算表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自独立评分，如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人技术资信文件得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术功能符合度 | 25 | 技术参数要求基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够招标文件要求，全部满足招标文件要求的得25分；“★”项属于关键指标不允许出现偏离，否则视为无效标；带“ ▲”为重要参数有负偏离每项扣2分，扣完为止；其他参数有负偏离每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1-2分，无实质性意义的正偏离不加分。 |
| 系统整体方案 | 4 | 评委对投标人针对本项目技术方案的科学性、先进性、可行性和扩展性进行评价：项目技术方案先进、科学性强，可靠性强，实施方便，得4分；项目技术方案一般，科学性较弱，可靠性一般，实施方案可行，得2-3分；项目技术方案存在漏洞，可靠性、可靠性不足，实施困难，得0-1分。 |
| 项目实施方案 | 3 | 评委对投标人的项目具体实施计划进行评价：项目实施计划严谨、可行性强，实施方便得3分；项目实施计划相对简单，可行性一般，实施方案可行，得1-2分；项目实施计划不足，实施困难，得0-0.9分。 |
|  | 2 | 评委对投标人的培训计划、验收方案进行评价：培训计划、验收方案严谨可行合理的，得2分；一般的得1-1.9分；差的得0-0.9分。 |
| 安全产品厂商综合实力及设备知名度、市场占有率 | 11 | 所投产品的厂商同时拥有安全服务资质-安全工程类三级（最高级）、CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质一级、CCRC信息安全服务资质-信息系统安全集成服务证书的得3分， 资质不全得1分，无资质不得分。 所投产品厂商可以提供常驻浙江省内CISP工程师，每提供一个证书的得1分，最多得3分，没有不得分。 根据所投设备的品牌、知名度、市场占有情况打分(4分)： 1、所投防火墙设备连续三年市场占有率排名前三的得2分； 2、所投审计设备近两年在中国审计类产品市场占有率排名前三的得2分； 3、是CNCERT反网络诈骗领域应急服务支撑单位，且为应用安全联盟会员单位的得1分 以上实力要求在投标时需提供证书复印件或证明材料，并加盖原厂公章,否则不得分。 |
| 售后服务承诺 | 3 | 对投标人项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务的响应情况进行评价：维护计划严谨全面合理，可行性强，响应及时的，得3分；维护计划一般，较为合理，响应及时的，得2分；维护计划较差，响应时间较长的，得0-1分。 |
|  | 3 | 投标人在浙江省内设有营业性机构并能提供工商登记证明的得1分， 投标人在衢州市内设有营业性机构并能提供工商登记证明的得3分。 （本项最多得3分） 开标时需提供营业执照副本原件，无原件不得分。 |
| 经验及业绩 | 5 | 投标人2016年1月1日以来同类项目业绩30万以上的每提供一个得1分，最高5分。需提供采购合同原件至开标现场核查，未提供原件的不得分。（注：业绩时间以合同签订时间为准） |
| 标书编制质量 | 2 | 1、投标文件所有内容按招标文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得1分； 2、投标文件中的投标资料格式规范、装订整齐、无涂改插字现象得1分； |

注：上述评分表中所涉及到的证书及相关证明材料，要求投标人提供的材料必须真实可信，所有证书及证明材料复印件加盖公章。若提供的材料被核实为虚假的，则作废标处理。

（二）商务评分（40分）

1、有效基准价的确定：投标人的投标报价应在招标人给定的最高限价21万（含）以下为有效报价；否则为无效报价，无效报价作废标处理；

2、评标基准价的确定：满足招标文件要求,各有效投标人投标报价中的最低报价为评标基准价；

3、投标人商务得分的计算公式：（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为40%，得分四舍五入保留两位小数）

六、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

2、评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同的，投标费率低的排序第一；得分且投标费率相同的，技术资信分得分高的排序第一）。

3、由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。排名第一的中标候选人中如有放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在浙江省政府采购网、中国采购与招标网上公告中标结果。公告期结束后，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

第六部分  投标文件格式

一、投标文件密封袋封面式样

2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目

（项目编号： QSYCDL2019008）

投 标 文 件

内容：商务文件(或技术资信文件或资格证明文件）

投标人名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

投标人地址：               邮编：

投标联系人：               电话：

启封时间：在2019年  月  日  时  分前不得启封

二、资格证明文件

正本（或副本）

2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目

（项目编号： QSYCDL2019008）

投 标 文 件

投标文件内容：           资格证明文件

投   标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目      录

资格证明文件内容

（1）有效的企业营业执照副本复印件加盖公章；

（2）有效的税务登记证副本复印件加盖公章；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；

（4）法定代表人或委托代理人有效身份证复印件;

（5）投标声明书；

（6）投标人综合情况一览表。

## 法定代表人身份证明书

投标人名称：

投标人性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖公章）

日   期：      年    月   日

法定代表人授权委托书

致：浙江省烟草公司衢州市公司：

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（委托代理人姓名）为我单位委托代理人，参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）项目招标，并代表我方全权处理本次采购活动中的一切事宜，并签署相关文件，我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销委托的书面通知以前，本委托书一直有效。委托代理人在委托书有效期内签署的所有文件不因委托的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                 性别：         年龄：

身份证号码：                   职务：

详细通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年    月    日

投标声明书

致：                  （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法经营企业，经营地址                               。

我          （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标供货，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4．以上事项我方均予以承认，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：       年   月   日

投标人综合情况一览表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 拥有技术人员的人数 |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 营业收入 | 2018年 万元 |
| 实现利润 | 2018年 万元 |  |  |
| 注册地办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 租赁面积 平方米 |
| 企业优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 最近三年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括公安、劳动、市场监管、税务情况和结果） |
| 最近三年内有无因服务或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近三年内投标人及法定代表人有无不良行为纪录或因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日       期：        年    月      日

三、技术资信文件

正本（或副本）

2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目

（项目编号： QSYCDL2019008）

投 标 文 件

投标文件内容：           技术资信文件

投   标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目     录

技术资信文件内容

（1）投标人简介；

（2）投标人及项目负责人综合实力所涉及相关资料；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（3）项目组成人员情况及所涉及相关资料；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（4）资信业绩所涉及的相关资料；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（5）服务方案；（具体内容投标人可参考评分内容编制）

（6）其他。

投标人情况一览表

| 投 标 单 位 情 况 | 投标人服务资质 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公司成立时间 |  |
|  | 公司注册资金 |  |
|  | 公司人数 |  |
|  | 参与本项目的人数 |  |

注：可参照本表自制。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：        年   月   日

项目主要人员情况表

项目编号：

项目名称：

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 性 别 |  |
| 学 历 |  | 毕业时间 |  | 毕业学校 |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 拟任何职 |  | 从业年限 |  | 其他资质情况 |  |
| 专业技术资格 |  | 资格证书编号 |  | 技术专长 |  |
| 2、专业素质及经验 |
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 项目类型和金额 | 在该项目中任何职 |
| 3、获奖情况（如有） |
| 4、目前承担的任务 |

备注：

1、后附投标人为项目配备人员相关业绩证明材料复印件。

2、以上内容必须是真实的，否则，一经查实，按相关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：       年   月   日

项目配备人员汇总表

| 序号 | 本项目中拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 技术职称或执业资格 | 专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可自制。

2、投标人应根据招标文件要求和项目实施的需要，列出本项目主要参加人员。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：       年   月   日

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系人/电话 | 起止 时间 | 项目地点 | 项目规模 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述业绩情况须附2016年1月1日以来完成单个类似项目合同文本、中标通知书复印件加盖公章，时间以报告落款时间为准。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：       年   月   日

服务承诺书

注：本表可复制

四、商务文件

正本（或副本）

2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目

（项目编号： QSYCDL2019008）

投 标 文 件

投标文件内容：            商务文件

投   标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目    录

商务文件内容

（1） 投标函；

（2） 报价一览表。

投 标 函

致：浙江省烟草公司衢州市公司

根据贵方关于         项目的招标公告，             (投标人名称)授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                项目（编号为          ）招标有关活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 提供投标须知规定的全部投标文件内容。

2、已交纳的投标保证金，金额为2000元。

3、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价所需的所有费用。

4、投标文件的有效期为 90 日历天。如中标，有效期将延长至合同终止日为止。

5、我方已详细研究了招标文件的全部内容，包括修改补充文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，同意招标文件及修改补充文件的各项要求。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务，并保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

7、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、有效性和合法性。

8、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

投标人：                           地  址：

电  话：                           传  真：

电子邮件：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：        年   月   日

报 价 一 览 表

项目名称：

项目编号：

| 名 称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2019年浙江省烟草公司衢州市公司综合日志审计系统采购项目 |  |  |
| 总计（大写） |  |

注：投标报价是包括在服务期内提供服务完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：       年    月     日