二、商务要求

| 质保期 | 质保期：货物自验收合格之日起至少60个月； 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少60个月。 质保期内如发生影响正常使用的重大问题，货物整体质保期应为问题解决之日起重新计算。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品出现故障时，要求中标人在接到采购人电话后1小时内响应，12小时内到达现场，质量保证期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，质保期内上门回访、免费维护维修； 2、质保期满后提供长期有偿维修，维修只收材料成本费（不得高于同类同质产品的市场价）。 |
| 交付时间及地点 | 交付时间：2020年4月底前完成家具的制作、运输、安装、调试等； 中标人应在家具制作完成后，及时通知采购人，经采购人同意后，送至采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 全部货到安装调试验收合格后支付合同总价的95%，余款作为质保金,验收合格满12个月后，无质量问题的情况下无息退回给中标人。 |
| 应提供的伴随 服务 | 安装、调试、第三方检测、售后服务等服务。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件及材料；投标人对采购人提供足够的备品备件，包括脚套，以满足采购人正常使用，并须保证质保期满后三年内所供应的备品备件及材料价格不变。 |
| 样品清单 | 1、投标人提供以下样品： ①办公椅1把 ②办公桌1张 ③办公椅 1把 ④床＋床架 1套 ⑤床头柜 1只 ⑥写字桌 1张（具体要求详见三、技术需求） 投标截止时间前将样品摆放在指定地点 2、招标结束后，采购人将中标人的样品封存。中标人履行合同时，提供的产品品质应优于或与投标时提供的样品一致，否则采购人有权单方面终止合同，并保留追究相关经济损失的权利； |
| 其他要求 | 投标人的投标家具要按照本招标文件规格尺寸要求一次性报价。投标报价应包括货物本体、配件、备品备件、材料、运输、包装、装卸、安装调试、保险、第三方检测、原有家具的拆卸、打包、重装、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。投标人应充分考虑到合同期内的材料价格波动等因素，并保证能够按时交货。 本招标文件中涉及的推荐品牌、型号及规格供投标人在编制投标文件时参考。投标人如选择其他品牌、型号及规格的产品报价时，其提供的产品应不低于参考产品技术性能或档次的产品。 采购人在定标后有权选择中标家具的颜色，价格不变。 采购人在定标后有权在不改基本规格尺寸的基础上，要求中标人提供家具在样式上稍做改动，价格不变。 家具生产期间，采购人有权随时到工厂生产加工现场查看原料、加工工艺、加工程序和货物实样，但这不免除投标人按合同履行其义务的责任。 投标人提供的技术指标符合招标文件要求，投标人在投标文件中要予以明确；投标人提供的主要材料、配件要注明产地、品牌及提供合格证。 所有投标家具要求使用绿色环保材料，成品要进行异味的去除，确保安装后的家具对人体无害；应注意尺寸的比例和电脑键盘的长、高、宽及主机的外部尺寸，有关电源线、电脑线及电话线应设穿引孔。 送货前：采购人在明确安装地点后，中标人应先行到安装现场察看，核对户型、数量、安装条件及各类户型左右向区分等义务。 安装：家具一般在10天内安装完毕。家具安装过程由采购人全程监控，中标人必须满足采购人安装要求。搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。 验收：家具送达采购人指定地点后，由采购人组织相关人员进行验收。 服务：中标人应对所供应的产品提供终身售后服务，超过质保期后，中标人应以成本价提供有偿服务。采购人在使用家具过程中，如发现产品存在质量或售后服务等问题，采购人有权要求中标人整改，整改不到位的。 |
| *采购预算金额 | 本项目采购预算金额为170万元，投标报价超过采购预算金额的作无效标处理。 |

- 技术需求

- 办公家具清单

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 规格（单位：mm） | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务综合楼一层外厅 |
| 1 |  | 等候椅 | 三人位 | 1、椅面：整张椅面采用分体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，PU皮椅面颜色可换。 2、横梁：采用优质1.5mm冷轧钢管，焊接成型，表面喷粉处理,金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准，安装简单且结实稳固，不易断裂； 3、扶手脚：采用1.5mm冷轧钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方,金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 把 | 2 |
| 2 |  | 高凳转椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：东洋嘉佳海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，不易变形 3、脚架：钢制脚架，性能符合国际标准；气泵升降。 | 把 | 7 |
| 3 |  | 填单台 | 1400*700*760 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 1 |
| 4 |  | 办公椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、同步倾仰底盘（原位锁定） 5、100行程气压棒，尼龙脚，60MM尼龙轮。 | 把 | 1 |
| 业务综合楼一层报关内厅 |
| 1 |  | 办公桌 | 1800*1600*750 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理 ▲3、五金件：“DTC”、“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨。优质锁具，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求。 4、隔断：1.5MM厚铝合金 | 组 | 7 |
| 2 |  | 办公椅 （提供样品） |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、同步倾仰底盘（原位锁定） 5、100行程气压棒，尼龙脚，60MM尼龙轮。 | 把 | 7 |
| 业务综合楼一层办公室、报关辅助室 |
| 1 |  | 办公桌 | 总长1800*1668*765 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量.）。 2、主台面采用加厚工艺，厚度50MM，结合黄金比例，将氧化原色铝合金内嵌处理，整体时尚、大气、人性、合理； 3.侧柜配置多功能一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 4.加厚侧脚支撑，美观稳重。 4.副柜配置抽屉、掩门及多空间分隔，柜内暗式走线系统，无拉手设计，配合三节道轨，缓冲门铰，高端、美观； 5.独立三抽活动柜配置，增加储物功能及使用便利； 6.侧骨内预留主机位置，主机箱标配有散热风扇，大大提高了电脑的工作效率； ▲7、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求。 8.颜色、闪银柚木+钛银灰 | 张 | 4 |
| 2 |  | 办公椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、同步倾仰底盘（原位锁定） 5、100行程气压棒，尼龙脚，60MM尼龙轮。 | 把 | 4 |
| 3 |  | 柜子 | 800*400*2000 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，提供铰链、锁具的检测报告，报告上必须注明品牌。 3.边框门：1.5MM厚铝合金门 | 只 | 2 |
| 业务综合楼一层科长室 |
| 1 |  | 办公桌 | 1800*900*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，提供导轨、铰链、锁具的检测报告，报告上必须注明品牌。（含活动柜） 3、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 办公椅+会客椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、同步倾仰底盘（原位锁定） 5、100行程气压棒，尼龙脚，60MM尼龙轮。 | 把 | 2 |
| 3 |  | 柜子 | 800*400*2000 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，提供铰链、锁具的检测报告，报告上必须注明品牌。 3.边框门：1.5MM厚铝合金门 | 只 | 2 |
| 4 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼一层小会议室 |
| 1 |  | 会议桌 | 2800*1200*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 会议椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、弓形脚架。 | 把 | 11 |
| 3 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼一层大包厢 |
| 1 |  | 电动餐桌 | 直径3000MM*760 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、五金配件：采用优质五金配件 | 张 | 1 |
| 3 |  | 餐椅 | 常规 | 1、采用恩特斯布料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准，海绵采用中日合资“东阳佳嘉”生产的高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 2、优质进口白腊木椅架，木材经防虫、防潮、防腐处理，木材干燥至低于9%的含水率，不易变开裂，线条及收口美观处理精细，转角过渡自然. 3、面漆采用台湾““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 16 |
| 2 |  | 嵌入式电磁炉 |  | / | 只 | 16 |
| 4 |  | 休息沙发 | 三人位 | 1、采用恩特斯布料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准，海绵采用“东阳佳嘉”生产的高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 2、优质进口白腊木椅架，木材经防虫、防潮、防腐处理，木材干燥至低于9%的含水率，不易变开裂，线条及收口美观处理精细，转角过渡自然. 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 2 |
| 5 |  | 茶几 | 1000*1000*450 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 只 | 1 |
| 6 |  | 茶桌 | 2000*800*760 | 1、天然胡桃木实木台面 2、下脚：实心钢脚，喷塑处理 3、面漆采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 张 | 1 |
| 7 |  | 茶椅 | 常规 | 1、采用韩国恩特斯布料，海绵采用“东阳佳嘉”生产的高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 2、优质白腊木椅架，木材经防虫、防潮、防腐处理，木材干燥至低于9%的含水率，不易变开裂，线条及收口美观处理精细，转角过渡自然. 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 4 |
| 业务综合楼一层小包厢 |
| 1 |  | 餐桌 | 直径1600MM*760 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 1 |
| 2 |  | 餐椅 | 常规 | 1、基材：采用水曲柳实木基材。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 3、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 4、五金配件：采用优质五金配件 | 把 | 8 |
| 业务综合楼一层餐厅 |
| 1 |  | 餐台柜 | 8600*700*750 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质0.6mm胡桃木木皮贴面， 纹理均匀清晰； 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 沙发 | 两人位 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲4、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 5、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 6、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 7、不锈钢拉丝扫脚 | 把 | 4 |
| 3 |  | 餐桌 | 1400*700*750 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质富美家防火板饰面， 纹理均匀清晰； 3、封边：T型封边处理 4、下脚：实心钢板，喷塑处理 | 张 | 2 |
| 4 |  | 餐桌 | 1400*700*760 | 1、材质：优质实木 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 3、五金配件：采用优质五金配件 | 张 | 18 |
| 5 |  | 餐椅 | 常规 | 1、椅架：实木脚架，性能符合国际标准； 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 72 |
| 业务综合楼二层中会议室 |
| 1 |  | 会议桌 | 6800*2200*760 （含10个多功能机械插座） | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 1 |
| 2 |  | 会议椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用中日合资“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 30 |
| 3 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼二层值班室 |
| 1 |  | 床 | 1200*2000*980 | ▲1、采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量.）。 2、杉木床板15MM | 张 | 1 |
| 2 |  | 床头柜 | 500*450*500 |  | 张 | 2 |
| 3 |  | 写字台 | 1200*600*760 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 1 |
| 4 |  | 写字椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、弓形脚架。 | 把 | 1 |
| 业务综合楼二层储藏室 |
| 1 |  | 桌子 | 1200*600*760 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量.）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 1 |
| 业务综合楼二层指挥中心 |
| 1 |  | 指挥台 | 3600*700*760 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 1 |
| 2 |  |  | 1400*700*760 |  | 张 | 2 |
| 3 |  | 指挥椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 9 |
| 4 |  | 写字板椅 | 常规 | 背座壳:环保PP一体成型塑胶，椅座下带补强 背连接:铝合金， 座垫:高回弹海棉内芯，优质弹性家具布 扶手:可滑动扶手，ABS扶手盖 铁架:钢制家具烤漆铁架，后带小脚轮，方便拖行 写字板：可折叠收纳写字板，内藏1个小杯架 收纳方式：椅座翻转 | 把 | 10 |
| 5 |  | 沙发 | 单人位 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 8 |
| 6 |  | 茶几 | 480*720*550 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 4 |
| 业务综合楼二层党员之家 |
| 1 |  | 会议桌 | 2800*1200*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 会议椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、弓形脚架。 | 把 | 10 |
| 3 |  | 沙发 | 三人位 | 1、面料： 阻燃布艺面料，厚度达1.0MM，并且符合环保标准，抗张强度高，耐磨性能好，耐光牢度高； 2、海绵：“东阳佳嘉”优质高密度海绵≥45密度，压缩永久变性率小于1.3%(国际标准小于10%)。表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形； 3、30*30，304不锈钢框架支架 | 把 | 4 |
| 4 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 1、10MM钢化玻璃台面 2、不锈钢拉丝框架，电镀处理 | 只 | 2 |
| 业务综合楼二层过道 |
| 1 |  | 沙发 | 常规 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木内框架 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、下脚：304不锈钢拉丝下脚 | 把 | 10 |
| 2 |  | 茶几 | 600*600*500 | 1、10MM钢化玻璃台面 2、不锈钢拉丝框架 | 只 | 5 |
| 业务综合楼二层报告厅 |
| 1 |  | 演讲台 | 700*550*1050 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 只 | 1 |
| 2 |  | 主席台 | 1600*700*810 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 4 |
|  |  |  | 1000*700*810 |  | 张 | 1 |
| 3 |  | 主席台椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 9 |
| 4 |  | 会议条桌 | 1800*500*760 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 2 |
|  |  |  | 1400*500*760 |  | 张 | 5 |
| 5 |  |  | 1200*450*760 |  | 张 | 31 |
| 6 |  | 会议椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 78 |
| 7 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼二层设备间 |
| 1 |  | 办公桌 | 1400*600*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 张 | 2 |
| 2 |  | 办公椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、弓形脚架。 | 把 | 2 |
| 3 |  | 茶水柜 | 3000*550*800 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼二层接待室 |
| 1 |  | 沙发 | 单人位： 1080*890*900 | 1、采用恩特斯布料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准，海绵采用“东阳佳嘉”生产的高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 2、优质进口实木框架，木材经防虫、防潮、防腐处理，木材干燥至低于9%的含水率，不易变开裂，线条及收口美观处理精细，转角过渡自然. ▲3、扶手：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 10 |
| 2 |  | 茶几 | 480*690*590 | ▲1、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、贴面：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 3、下脚：白腊木实木； 4、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 只 | 7 |
| 3 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 4 |  | 挂衣柜 | 1600*550*1800 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”牌或“露水河”牌、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链。铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 组 | 1 |
| 业务综合楼三层正关长室 |
| 1 |  | 班台 | 2400*2200*760 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用德国“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，提供导轨、铰链、锁具的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 班椅 | 常规 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 1 |
| 3 |  | 会客椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 1 |
| 4 |  | 沙发 | 三人位 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 1 |
| 5 |  | 茶几 | 1380*700*420 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 1 |
| 6 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲4、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件中提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼三层副关长室 |
| 1 |  | 办公桌 | 2000*950*760 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的福建“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件汇总提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，提供导轨、铰链、锁具的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 张 | 2 |
| 2 |  | 班椅 | 常规 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 2 |
| 3 |  | 会客椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 2 |
| 4 |  | 沙发 | 三人位 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 2 |
| 5 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 2 |
| 6 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链 ，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 2 |
| 业务综合楼三层办公室 |
| 1 |  | 办公桌 （提供样品） | 总长1800*1668*765 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量.）。 2、主台面采用加厚工艺，厚度50MM，结合黄金比例，将氧化原色铝合金内嵌处理，整体时尚、大气、人性、合理； 3.侧柜配置多功能一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 4.加厚侧脚支撑，美观稳重。 4.副柜配置抽屉、掩门及多空间分隔，柜内暗式走线系统，无拉手设计，配合三节道轨，缓冲门铰，高端、美观； 5.独立三抽活动柜配置，增加储物功能及使用便利； 6.侧骨内预留主机位置，主机箱标配有散热风扇，大大提高了电脑的工作效率； ▲7、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求。 8.颜色、闪银柚木+钛银灰 | 张 | 18 |
| 2 |  | 办公椅 （提供样品） | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、 “七叶”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 20 |
| 3 |  | 工作台 | 1800*900*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 1 |
| 4 |  | 办公桌 | 1400*600*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 2 |
| 5 |  | 沙发 | 单人位 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”匾、“七叶”牌胶水。 | 把 | 8 |
| 6 |  | 茶几 | 600*600*450 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 4 |
| 7 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 7 |
| 业务综合楼三层保密室 |
| 1 |  | 办公桌 | 1400*600*760 | 1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（▲投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 办公椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、弓形脚架。 | 把 | 1 |
| 业务综合楼三层储藏室 |
| 1 |  | 货架 | 2000*600*2000 | 60*60方管材料支架，防潮防水抑菌，经久耐用；每层可承重300KG重物，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 组 | 5 |
| 业务综合楼三层中会议室 |
| 1 |  | 会议桌 | 4000*2000*760 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 1 |
| 2 |  | 会议椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、 “七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 14 |
| 3 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、 “七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，投标文件中提供导轨、铰链的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼三层小会议室 |
| 1 |  | 会议桌 | 2800*1200*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 会议椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、弓形脚架。 | 把 | 10 |
| 3 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼三层电梯间 |
| 1 |  | 沙发 | 1100*950*720 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木内框架 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 6 |
| 2 |  | 茶几 | 600*600*500 | 1、10MM钢化玻璃台面 2、不锈钢拉丝框架，电镀处理 | 只 | 3 |
| 业务综合楼三层党委会议室 |
| 1 |  | 会议桌 | 3400*1500*760 | 面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的福建“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 1 |
| 2 |  | 会议椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 10 |
| 3 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的福建“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用德国“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼三层会客室 |
| 1 |  | 沙发 | 单人位： 1010*890*900 | 1、采用恩特斯布料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准，海绵采用中日合资“东阳佳嘉”生产的高密度回弹定型海绵，经高速机车缝制，线路流畅，软硬适中,回弹力好,不易变形。 2、优质实木框架，木材经防虫、防潮、防腐处理，木材干燥至低于9%的含水率，不易变开裂，线条及收口美观处理精细，转角过渡自然. 3、框架：采用进口东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 8 |
| 2 |  | 茶几 | 680*480*480 | ▲1、基材：采用标准的福建“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、贴面：采用0.6mm胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 3、下脚：白腊木实木； 4、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 只 | 5 |
| 业务综合楼四层副关长室、纪检组 |
| 1 |  | 办公桌 | 2000*950*760 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的福建“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，提供导轨、铰链、锁具的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 张 | 3 |
| 2 |  | 班椅 | 常规 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 3 |
| 3 |  | 会客椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 3 |
| 4 |  | 沙发 | 三人位 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 3 |
| 5 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的福建“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 3 |
| 6 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（提供密度板检测报告，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，投标文件中提供导轨、铰链的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 3 |
| 业务综合楼四层办公室 |
| 1 |  | 办公桌 | 总长1800*1668*765 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量.）。 2、主台面采用加厚工艺，厚度50MM，结合黄金比例，将氧化原色铝合金内嵌处理，整体时尚、大气、人性、合理； 3.侧柜配置多功能一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 4.加厚侧脚支撑，美观稳重。 4.副柜配置抽屉、掩门及多空间分隔，柜内暗式走线系统，无拉手设计，配合三节道轨，缓冲门铰，高端、美观； 5.独立三抽活动柜配置，增加储物功能及使用便利； 6.侧骨内预留主机位置，主机箱标配有散热风扇，大大提高了电脑的工作效率； ▲7、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、BMB锁具。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求。 8.颜色、闪银柚木+钛银灰 | 张 | 20 |
| 2 |  | 办公椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 22 |
| 3 |  | 办公桌 | 1400*600*760 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、导轨耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，提供导轨的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 张 | 2 |
| 4 |  | 沙发 | 单人位 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 10 |
| 5 |  | 茶几 | 600*600*450 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 5 |
| 6 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； ▲3、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 8 |
| 业务综合楼四层储藏室 |
| 1 |  | 货架 | 2000*600*2000 | 60*60方管材料支架，防潮防水抑菌，经久耐用；每层可承重300KG重物，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 组 | 2 |
| 业务综合楼四层密集档案室 |
| 1 |  | 工作台 | 1800*900*760 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 办公椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、弓形脚架。 | 把 | 1 |
| 3 |  | 密集架 | 4000*600*2400*14 | 钢制，厚度0.6MM，防潮防水抑菌，经久耐用；金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 立方 | 80.64 |
| 4 |  | 电子阅览桌 | 1600*1100*750 | 1、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲2、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、桌脚：采用壁厚1.5MM、尺寸30*40优质冷轧矩形管焊接、表面静电喷塑处理；耐腐、防锈，耐用。桌脚收入桌子边沿5mm。一个桌脚与地面出线点连接，桌脚内部走线穿线，并排桌之间保留开孔，对穿走线。桌面带线槽和翻盖配件，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 4、桌面LED阅读灯：采用低压LED灯，无发热，色温柔和，无闪频，使用寿命不小于四万小时。开关：采用隐藏式开关，安装于灯柱内侧。灯罩部分采用1.5MM优质冷轧钢板折弯成型焊接、表面静电喷塑处理，灯柱部分采用30*30*1.5MM优质冷轧钢管、表面静电喷塑处理，灯罩牢固稳定，无尖角，维护方便。 | 张 | 6 |
| 5 |  | 阅览椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、 下脚：1.5MM弓字形下脚，具有自动回旋功能 | 把 | 24 |
| 6 |  | 休闲椅 | 常规 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木内框架 4、框架：实心圆管材料支架，喷塑处理 | 把 | 6 |
| 7 |  | 休闲茶几 | 直径600*600 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 3、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 4、下脚：实心圆管材料支架，喷塑处理 | 只 | 3 |
| 业务综合楼四层会议室 |
| 1 |  | 会议桌 | 4000*2000*760 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、优质五金连接件 | 张 | 1 |
| 2 |  | 会议椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 20 |
| 3 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 ▲3、层板：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 4、胶水：采用德国“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链、导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，提供导轨、铰链的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼五层阅览室 |
| 1 |  | 茶桌 | 2000*800*760 | 1、天然胡桃木实木台面 2、下脚：实心钢脚，喷塑处理 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 茶椅 | 常规 | 1、采用恩特斯布料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准， 2、优质白腊木椅架，木材经防虫、防潮、防腐处理，木材干燥至低于9%的含水率，不易变开裂，线条及收口美观处理精细，转角过渡自然. 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求 | 把 | 6 |
| 3 |  | 阅览桌 | 1600*1100*750 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”牌或“露水河”牌、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 张 | 2 |
| 4 |  | 阅览椅 | 常规 | 曲木多层板实木框架，油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求 | 把 | 8 |
| 5 |  | 书架 | 900*500*1850 | ▲1、木质部分：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、饰面：采用优质木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。 3、油漆：“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保； 4、材料：优质一级冷轧钢板，立柱板≥1.5 mm，搁板（加筋）≥1.0mm，挂板≥1.0mm，顶板≥1.0mm，U字型隔档（书架）≥0.8mm，底座≥2.0mm，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度2H，耐酸雾性300小时无变化，经过精密模具冲压成型,稳固性好； 5、功能：每节书架上带一体式LED节能感应灯，控制系统应具备人体自动感应功能，即“人来灯亮，人走灯灭”功能； 6、喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑，塑粉品牌采用杜邦/阿克苏/关西品牌。 7、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 节 | 20 |
| 6 |  | 沙发 | 单人位 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”牌胶水。 | 把 | 2 |
| 7 |  | 茶几 | 700*700*420 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 1 |
| 业务综合楼二层储藏室 |
| 1 |  | 桌子 | 1200*600*760 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量.）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，提供导轨的检测报告，报告上必须注明品牌。 | 张 | 1 |
| 一层门卫 |
| 1 |  | 床 | 1200*2000*980 | ▲1、采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 2、杉木床板15MM | 张 | 1 |
| 2 |  | 床头柜 | 500*450*500 |  | 张 | 1 |
| 3 |  | 更衣柜 | 800*550*2000 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量.）。 3、▲五金件：“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，投标文件中提供铰链的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 1 |
| 4 |  | 转角柜 | 3000*3500*760 | ▲1、台面：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求。投标文件中提供铰链的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 1 |
| 5 |  | 办公椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、同步倾仰底盘（原位锁定） 5、100行程气压棒，尼龙脚，60MM尼龙轮。 | 把 | 2 |

- 宿舍家具清单

| 序号 | 参考图片 | 产品名称 | 规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍楼一层大厅 |
| 1 |  | 前台 | 3100*800*1050 | ▲1、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：引用油漆工艺“五底三面”。面漆采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。 3、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲4、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，锁具耐腐蚀性必须符合QB/T 1621-2015标准要求，投标文件中提供导轨、锁具的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 1 |
| 2 |  | 办公椅 |  | 1.采用网布、尼龙加玻璃纤维背框、腰靠支撑可调节， 2.固定扶手PU软面，WIN网背（可升降腰靠） 3.一体成型海绵，座面采用三防弹力布防污、防水不起皱、带座底壳， 4、同步倾仰底盘（原位锁定） 5、100行程气压棒，尼龙脚，60MM尼龙轮。 | 把 | 2 |
| 3 |  | 沙发 | 1100*950*720 | 1、面料：选用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木内框架 4、胶水：采用德国“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 6 |
| 4 |  | 茶几 | 600*600*500 | 1、10MM钢化玻璃台面 2、不锈钢拉丝框架 | 只 | 3 |
| 宿舍楼一层值班室 |
| 1 |  | 办公桌 | 1400*700*760 | ▲1、基材：采用E1级“大亚”或“露水河”、“丽人”品牌三聚氰胺饰面刨花板 ，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³。（投标文件中提供三聚氰胺饰面刨花板检测报告复印件复印件，报告中必须包含三聚氰胺饰面刨花板品牌、甲醛释放量）。 ▲2、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨、“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链。导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，投标文件中提供导轨、铰链的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 2 |
| 2 |  | 办公椅 | 常规 | 1、椅架：实木脚架，性能符合国际标准； 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 4 |
| 宿舍楼一层棋牌室 |
| 1 |  | 麻将桌 | 1000*1000*760 | / | 张 | 2 |
| 2 |  | 棋牌椅 | 常规 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、椅框架：采用优质东南亚橡胶木，固装结构,虫蛀材及含水率符合GB/T 3324-2008 国家标准。 | 把 | 8 |
| 3 |  | 桌子 | 800*800*760 | 1、材质：优质实木 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 3、五金配件：采用优质五金配件 | 张 | 1 |
| 4 |  | 办公椅 | 常规 | 1、椅架：实木脚架，性能符合国际标准； 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 4 |
| 宿舍楼一层更衣间 |
| 1 |  | 更衣柜 | 380*500*1700 | ABS塑料柜 | 门 | 14 |
| 宿舍楼一层储藏室 |
| 1 |  | 货架 | 2000*600*2000 | 60*60方管材料支架，防潮防水抑菌，经久耐用；每层可承重300KG重物，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 组 | 2 |
| 宿舍楼一层休息区 |
| 1 |  | 三人沙发 | 2150*950*722 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木框架 4、下脚：不锈钢拉丝 | 把 | 2 |
| 2 |  | 茶几 | 1200*600*450 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； 3、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 只 | 1 |
| 宿舍楼一层活动室 |
| 1 |  | 休息椅 | 三人位 | 1、椅面：整张椅面采用分体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，PU皮椅面颜色可换。 2、横梁：采用优质1.5mm冷轧钢管，焊接成型，表面喷粉处理,金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准，安装简单且结实稳固，不易断裂； 3、扶手脚：采用1.5mm冷轧钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方,金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 把 | 6 |
| 宿舍楼二层三人间 |
| 1 |  | 床+床架 | 1200*2000*980 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、五金配件：采用东泰DTC优质五金配件（床靠背软包） 6、床板：15MM厚杉木床板 7、床杠：150MM高，离地高：250MM | 张 | 30 |
| 2 |  | 床头柜 | 550*450*500 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”牌胶水。 ▲5、五金件:“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 30 |
| 3 |  | 衣柜 | 800*500*2000 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链。铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，投标文件中提供铰链的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 20 |
| 宿舍楼二层休息区 |
| 1 |  | 三人沙发 | 2150*950*722 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木框架 4、下脚：不锈钢拉丝 | 把 | 4 |
| 2 |  | 茶几 | 1200*600*450 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； 3、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 只 | 2 |
| 宿舍楼三层双人间 |
| 1 |  | 床+床箱 | 1200*2000*980 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、五金配件：采用优质五金配件（床靠背软包） 6、床板：15MM厚杉木床板 7、床箱高度:250MM高 | 张 | 10 |
| 2 |  | 床+床架 (提供样品） | 1200*2000*980 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、五金配件：采用优质五金配件（床靠背软包） 6、床板：15MM厚杉木床板 7、床杠：150MM高，离地高：250MM | 张 | 10 |
| 3 |  | 床头柜 （提供样品） | 550*450*500 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件:“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 20 |
| 4 |  | 写字桌 （提供样品） | 1400*600*750 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 5 |
| 5 |  | 写字椅 | 常规 | 布绒面料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准，高强度海绵，白腊木框架，油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 5 |
| 6 |  | 衣柜 | 800*500*2000 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC”或“BMB”、“海蒂诗”铰链。铰链耐久性、腐蚀性必须符合QB/T 2189-2013标准要求，投标文件中提供铰链的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 5 |
| 7 |  | 休闲椅 | 常规 | 1、面料： 阻燃布艺面料，厚度达1.0MM，并且符合环保标准，抗张强度高，耐磨性能好，耐光牢度高； 2、海绵：“东阳佳嘉”优质高密度海绵≥45密度，压缩永久变性率小于1.3%(国际标准小于10%)。表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形； 3、框架：实木框架 4、下脚：白腊木实木，油漆：“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌油漆，五底三面工艺，笨、可溶性重金属含量符合国家标准，符合国家GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准 | 把 | 20 |
| 8 |  | 茶几 | 直径600*520 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”牌胶水。 | 只 | 10 |
| 宿舍楼三层休息区 |
| 1 |  | 三人沙发 | 2150*950*722 | 1、面料：选优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木框架 4、下脚：不锈钢拉丝 | 把 | 4 |
| 2 |  | 茶几 | 1200*600*450 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； 3、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 只 | 2 |
| 宿舍楼三层储藏室 |
| 1 |  | 货架 | 2000*600*2000 | 60*60方管材料支架，防潮防水抑菌，经久耐用；每层可承重300KG重物，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 组 | 2 |
| 宿舍楼四层单人间 |
| 1 |  | 床+床箱 | 1800*2000*980 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用台湾“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 5、五金配件：采用优质五金配件（床靠背软包） 6、床板：15MM厚杉木床板 7、床箱高度:250MM高 | 张 | 9 |
| 2 |  | 床头柜 | 550*450*500 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件:“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 只 | 18 |
| 3 |  | 写字桌 | 1400*600*750 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚18-25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件提供多层板检测报告复印件，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 3、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 ▲5、五金件：“DTC” 或“海福乐”、“海蒂诗”三节导轨，导轨耐久性、耐腐蚀性必须符合QB/T 2454-2013标准要求，投标文件中提供导轨的检测报告复印件，报告上必须注明品牌。 | 张 | 9 |
| 4 |  | 写字椅 | 常规 | 布绒面料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准，高强度海绵，白腊木框架，油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 把 | 9 |
| 5 |  | 休闲椅 | 常规 | 1、面料： 阻燃布艺面料，厚度达1.0MM，并且符合环保标准，抗张强度高，耐磨性能好，耐光牢度高； 2、海绵：“东阳佳嘉”优质高密度海绵≥45密度，压缩永久变性率小于1.3%(国际标准小于10%)。表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形； 3、框架：实木框架 4、下脚：白腊木实木，油漆：“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌油漆，五底三面工艺，笨、可溶性重金属含量符合国家标准，符合国家GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准 | 把 | 18 |
| 6 |  | 茶几 | 直径600*520 | 1、面材：选用优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 ▲2、基材：采用标准的“福人”或“丽人”、“吉象”品牌优质环保型密度板,符合GB 18580-2017标准规定，甲醛释放量≤0.050mg/m³（投标文件中提供密度板检测报告复印件，报告中必须含密度板品牌，甲醛释放量）。 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 4、胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 只 | 9 |
| 宿舍楼四层套间 |
| 1 |  | 沙发+休闲椅 | 三人位 | 布绒面料，甲醛释放量符合GB/T 3325-2008国家标准，高强度海绵，实木框架，油漆：采用““大宝”或“华润”、“多乐士”品牌”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 胶水：采用“牛头”、“七叶”、“百得”牌胶水。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 桌子 | 800*800*760 | 1、材质：优质实木 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 3、五金配件：采用优质五金配件 | 张 | 1 |
| 3 |  | 办公椅 | 常规 | 1、椅架：实木脚架，性能符合国际标准； 2、油漆：采用“大宝”或“华润”、“多乐士”品牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，挥发性有机化合物符合GB 18581-2009标准要求。 | 把 | 4 |
| 宿舍楼四层休息区 |
| 1 |  | 三人沙发 | 2150*950*722 | 1、面料：选用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，摩擦色牢度符合GB/T 16799-2008国家标准； 2、海绵：采用“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 3、框架：实木框架 4、下脚：不锈钢拉丝 | 把 | 4 |
| 2 |  | 茶几 | 1200*600*450 | ▲1、基材：采用E1级“千年舟”或“兔宝宝”、“莫干山”品牌实木多层板基材，厚25mm，符合GB 18580-2017标准要求，甲醛释放量≤0.020mg/m³（投标文件中提供多层板检测报告，报告中必须含多层板品牌，甲醛释放量）总的挥发性有机物TVOC符合HJ 571-2010标准要求。 2、贴面：采用优质三聚板饰面，纹理均匀清晰； 3、下脚：30*60*1.5厚钢管，喷塑处理，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 只 | 2 |
| 宿舍楼四层储藏室 |
| 1 |  | 货架 | 2000*600*2000 | 60*60方管材料支架，防潮防水抑菌，经久耐用；每层可承重300KG重物，金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合GB/T3325-2017国家标准。 | 组 | 2 |
| 其他房间 |
| 1 | / | 席梦思 | 1200*2000*200 | A绗缝面料层：布料220g针织面料，无胶绵160g/m2，无纺布30g 无纺布，25kg/m3高强度海绵，优质高碳素弹簧钢丝，抗拉强度控制在1880MPA以上，锁扣紧实不松动，串丝处理，床网尺寸标准，不易变形，且静音，坚固度高，不易生锈。独创整体热处理定型工艺，床网永不变形，不塌陷。疲劳测试达10万次以上。（推荐品牌：花为媒、玛特瑞思） | 张 | 10 |
| 2 | / | 席梦思 | 1800*2000*200 |  | 张 | 9 |
| 3 | / | 床垫 | 1200*2000*50 | A绗缝面料层：布料220g针织面料，无胶绵160g/m2，无纺布30g 无纺布，25kg/m3高强度海绵，绗缝加工工艺，1300g环保棕。（推荐品牌：花为媒、玛特瑞思） | 张 | 42 |
| 4 | / | 会议室辅助定制隔断 | / | 根据招标人指定款式 | 批 | 一 |

注：1.材质说明中体现的产地品牌仅作性能描述，不排除选用同等档次及以上的品牌，并对选用品牌进行说明。

2.中标人必须按照以上产品的清单技术要求进行生产交货，采购人有权对中标人交付的货物随机抽取进行质量检测，如不按招标文件要求及检测不合格，采购人有权向中标人的所有产品作退货处理，并按照国家标准赔偿。