国内公开招标文件

| 招标编号： | ZJYJCG-2022-004 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波市生态环境局宁海分局空气自动监测站运维服务项目采购 |

采   购   人：宁波市生态环境局宁海分局

招标代理机构：浙江永建工程管理有限公司

二O二二年十二月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	13

第四章  评标办法及评分标准	22

第五章  政府采购合同主要条款	20

第六章　投标文件格式	25

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： (宁波市生态环境局宁海分局空气自动监测站运维服务项目采购)招标项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年 月 日 ： 时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： ZJYJCG-2022-004

项目名称：宁波市生态环境局宁海分局空气自动监测站运维服务项目采购

预算金额（元）：800000元/年，三年合计2400000元

最高限价（元）：800000元/年，三年合计2400000元

采购需求：

标项一:

标项名称:宁波市生态环境局宁海分局空气自动监测站运维服务项目采购

数量:1项

预算金额（元）：800000元/年，三年合计2400000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第二章  采购需求》。

备注：无。

合同履约期限：本服务项目合同期三年，合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求，经批准，并经采购人考核验收，双方同意后，方可续签订下一年度的合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

5.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2022年  月  日至2022年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3、方式：供应商登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件）。若供应商非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年  月  日  ：  时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间：2022年  月  日  ：  时（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：

2.1.1执行中小企业扶持政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

2.2投标与开标注意事项

2.2.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.2.2标前准备：因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.2.3投标文件制作：

2.2.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.2.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.2.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.4供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.5供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘存储的电子备份投标文件的，投标无效。

2.6采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

2.7供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件。

2.7.1采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：

各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。
    拟在2022年  月  日  :  （含）前到件的邮寄地址为：宁海县桃源街道应家山路189号（泉水职工之家综合楼四楼）；
    拟在2022年  月  日  :   ，2022年  月  日  :  之前邮寄地址为：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。

收件人：丁欢欢    联系方式：18067365408

请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

2.8开标过程全程视频监控记录。

2.9投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.10投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.11如投标截止时间前疫情解除，上述第2.7-2.10条内容废止。

2.12肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.13本招标公告中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市生态环境局宁海分局

地    址：宁海县桃源街道桃源商务楼B座20楼

传    真：/

项目联系人（询问）：陈耀明

项目联系方式（询问）：0574-89286458

质疑联系人：何站

质疑联系方式：0574-89286481

2.采购代理机构信息

名    称：浙江永建工程管理有限公司

地    址：宁海县桃源街道应家山路189号（泉水职工之家综合楼四楼）

传    真：0574-83531009

项目联系人（询问）：丁欢欢

项目联系方式（询问）：0574-83531009

质疑联系人：吕小宣

质疑联系方式：0574-83531009

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《公开采购公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《公开采购公告》 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 服务期限：详见第一章 《公开采购公告》 实施地点：详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 详见采购文件要求 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无 |

一、招标采购需求

1．运营维护服务范围

宁海县环境空气质量自动监测站维护范围为常规站（包括西店站、南溪温泉站、大佳何中学站和前童古镇共4套）、小微站（长街站、茶院站、一市站、越溪站、桑洲站、岔路站、桥头胡站、梅林站、黄坛站、强蛟站和胡陈站共11套）、清新站（天明湖站共1套）以及扬尘站（包括昱源环保南、北新建材北、浙能催化剂公司共3套）。

2．项目概况

宁海县环境空气质量自动监测站常规站包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 六项指标，小微站为PM2.5 指标，空气清新站包括O3、PM2.5 两项指标，扬尘站包括TSP、PM10、PM2.5 三项指标。其中前童古镇站和天明湖站还包括负氧离子，西店站、天明湖站和南溪温泉站还包括气象仪。详见表（一）：

表（一）仪器配置表

| 点位 | 仪器品牌 | 监测参数 | 型号 | 使用年数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西店站 | 美国Thermo | SO2 | 43i | 10 |
|  |  | NO2 | 42i | 10 |
|  |  | O3 | 49i | 10 |
|  |  | CO | 48i | 10 |
|  |  | PM10 | 5030 | 10 |
|  |  | PM2.5 | 5030 | 10 |
|  | 德国LUFFT | 气象仪 | WS500-UMB | 10 |
| 前童古镇站 | 美国Thermo | SO2 | 43i | 1 |
|  |  | NO2 | 42i | 1 |
|  |  | O3 | 49i | 6 |
|  |  | CO | 48i | 6 |
|  |  | PM10 | 5030 | 10 |
|  |  | PM2.5 | 5030i | 2 |
|  | 郎净 | 负氧离子 | LJYQ-6000 | 0 |
| 温泉站 | 美国Thermo | SO2 | 43i | 6 |
|  |  | NO2 | 42i | 6 |
|  |  | O3 | 49i | 10 |
|  |  | CO | 48i | 10 |
|  |  | PM10 | 5030 | 6 |
|  |  | PM2.5 | 5030 | 6 |
|  | 德国LUFFT | 气象仪 | WS500-UMB | 10 |
| 大佳何站 | 美国Thermo | SO2 | 43i | 8 |
|  |  | NO2 | 42i | 8 |
|  |  | O3 | 49i | 8 |
|  |  | CO | 48i | 10 |
|  |  | PM10 | 5030 | 10 |
|  |  | PM2.5 | 5030 | 10 |
| 天明湖站 | 美国Thermo | O3 | 49i | 4 |
|  |  | PM2.5 | 5030i | 4 |
|  | 中国依派 | 负氧离子 | EP100B | 4 |
|  | 德国LUFFT | 气象仪 | WS600 | 4 |
| 长街站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 茶院站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 一市站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 越溪站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 桑洲站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 岔路站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 桥头胡站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 梅林站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 黄坛站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 强蛟站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 胡陈站 | 美国Thermo | PM2.5 | 5030i | 2 |
| 昱源环保南 | 中国澄朗 | PM2.5、PM10、TSP | CLYC-A1 | 2 |
| 北新建材北 | 中国澄朗 | PM2.5、PM10、TSP | CLYC-A1 | 2 |
| 浙能催化剂公司 | 中国澄朗 | PM2.5、PM10、TSP | CLYC-A1 | 2 |

3. 总体要求

3.1总体要求

中标供应商提供专业运营维护服务，执行中华人民共和国环境保护行业标准环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO 连续自动监测系统技术要求及检测方法 (HJ654-2013)、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ653-2013)等标准的要求，同时也要执行浙江省生态环境厅、宁波市生态环境局、宁海县环境保护监测站制定的相关技术规范要求。在委托运行管理及维修期间本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各空气站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修空气站系统和仪表的故障，更要防范和减少故障，使各空气站真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

3.2 财产保护

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

*3.3 数据保密

在委托管理期间，中标供应商应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，中标供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

4. 工作目标及保证措施

*4.1 工作目标

4.1.1 各监测项目数据有效性按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表四要求，详见表（二）：

表（二）污染物浓度数据有效性的最低要求

| 污染物项目 | 平均时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3 | 年平均 | 每年至少有324个日平均浓度值 每月至少有27个日平均浓度值（2月至少有25个日平均浓度值） |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO | 24小时平均 | 每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间 |
| O3 | 8小时平均 | 每8小时至少有6小时平均浓度值 |
| SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 | 1小时平均 | 每小时至少有45分钟的采样时间 |

4.1.2有效数据捕集率达到90％以上。

数据有效率=（获取数据量_不含校准数据-无效数据）/(理论样本数据量_不含校准数据-不可抗拒数据量)*100%

注：不可抗拒数据定义为停电、搬迁站以及其他类似因素等导致的数据缺失；无效数据定义为仪器故障、测量偏差超过规范要求等。

*4.2 保证措施

4.2.1 中标供应商必须提供技术服务专线电话，1小时电话响应， 2小时内赶到现场。

4.2.2 中标供应商需具有空气自动监测运维能力，且承担过类似的空气自动监测运维工作。

4.2.3 取得分析仪器制造厂商培训合格证书的在职技术人员不得少于3人。

4.2.4 中标供应商要有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，并组织专职人员负责日常运营及质量管理。

4.2.5 中标供应商必须能为该运营服务项目提供一辆交通用车，保障该项目日常运营维护使用。

4.2.6 中标供应商需在宁海县设立服务点，且必须常备与此项目同品牌的备机一套，确保运维项目的应急使用。

4.2.7 中标供应商需在服务点常备有不少于10万的耗材备件，便于日常使用。

5. 合同执行

5.1 签定合同后中标供应商必须在两周内完成项目交接手续。

5.2 服务期限为2023年-2025年，合同一年一签。

*6. 具体要求

6.1 巡查项目周期安排

6.1.1空气监测子站巡检

6.1.1.1 空气监测子站巡检周期为正常情况下每7天一次。

6.1.1.2 巡检人员每次到空气监测子站应做好仪器运行状态记录，站房辅助设施运行记录。

6.1.1.3每次巡检对臭氧、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳监测仪器进行一次零点检查和仪器测量量程75%-90%范围取一跨度点的标点。如果零点误差小于0或大于+2%,标点误差大于正负5%,则先对仪器系统进行检修，必要时进行校准,并做好记录。每次巡检对零气发生器和动态校准仪进行检查是否正常、稳定,并做好记录。

6.1.1.4检查仪器过滤膜,若有明显污染,及时予以更换;一般污染严重季节不超过2周,污染较轻季节不超过4周,每次调换应做好记录。

6.1.1.5每次巡检应检查PM10，PM2.5颗粒物分析仪的使用情况，例如剩余纸带量、纸带上有无破孔和缺斑、流量及泵工作效率变化等，并做好记录工作。

6.1.1.6每次巡检应检查钢瓶气压力，将读数记录在点检表内。与上次压力比较，看压力是否有异常变化。若有异常变化应检查是否漏气。

6.1.1.7巡检人员在每次巡检过程中应检查各仪器示值与数据采集仪所显示的数值是否一致，若不一致应及时修正。

6.1.1.8注意观察空气监测子站周围可能影响监测结果的活动，并做好记录在反馈工作表中。

6.1.2 中心计算机的检查

6.1.2.1每天检查中心计算机与空气监测子站的数据传输情况是否正常，保证数据接收和传输正常。

6.1.2.2对空气监测子站数据采集仪的时钟和日历设置进行检查，若发现时钟和日历错误应及时调整。

6.1.3站房设施管理

6.1.3.1完善并遵守各空气监测子站房的管理制度。

6.1.3.2巡检人员每10天为站房打扫一次，保持站房内整洁,做到物品堆放有序,无明显积灰。

6.1.3.3一般情况下至少每半年对采样总管和采样支管进行一次清洁，检查采样气路是否有破裂，是否过于潮湿，并及时采取措施。

6.1.3.4每二个月对PM10、PM2.5采样头进行一次清洁。

6.1.3.5控制好室内温度，特别是夏季注意站房内外温差以防止冷凝水产生。

6.1.3.6巡检时检查空调运行情况，若遇空调机坏，及时给予修理，每年5月之前做好避雷检查，发现问题及时修理。

6.1.4 质量审核

6.1.4.1 质量审核支持性文件《环境空气质量自动监测技术规范》。

6.1.4.2配合用户方做好质量审核工作,质量审核为每年2次;质量审核内容视用户方要求而定。

6.1.4.3配合计量院做好强检工作。

6.1.4.4配合监测站完成每年不定期的质量保证检查。

6.1.5标准物质，器具的管理

6.1.5.1提供在有效期内的国家一级标准气体，保证使用的标准气体是在有效期内，每次更换气体后将标准物质证书归档。

6.1.5.2各流量测量装置应按规定进行量值传递并附记录。

6.1.5.3标准滤膜应存放在干燥缸内。

6.2设备检修周期安排：每六个月对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查,同时做好记录。

6.3故障处理措施：必须提供完善的故障处理预案。

6.4运营服务成果要求

中标供应商需依（6.1～6.3）要求内容定期向采购人提交每个环境空气监测子站的运营报告。每年维护结束后10日内提交年度维护报告。

7.管理与考核

7.1 管理方法与内容

7.1.1考核由采购人组织实施，采取日常考核和年度考核相结合的方式。

7.1.2按照有关要求，检查中标供应商各项工作是否按相关程序及监测技术规范执行。

7.1.3定期或不定期检查监测系统环境空气监测子站运行状况、仪器设备维护、维修和校准情况。

7.1.4定期或不定期检查中标供应商的环境空气监测子站巡检记录、仪器质控记录、仪器自检记录、仪器维修、验收记录等。投标时同时提交日常巡检记录表，质控记录表，维修记录表，维护保养记录表，质控记录表等。

7.1.5对中标供应商使用的校准仪器及标准物质进行检查。

7.1.6审核中标供应商的质控报表，及时反馈质控结果。

7.2 系统运行维护工作考评要求

系统运行维护考评主要按照系统运行的数据有效率、日常巡检完成率、故障设备维护、维修完成情况、设备年度维护完成情况与质控审核和服务承诺核查等5项进行考评，每项实行百分制，各项均以100分起始进行奖励或扣罚后计算得分。

7.2.1数据有效率：

| 数据有效率 | 基本得分 | 奖励得分 |
| --- | --- | --- |
| >98% | 100分 | 20分 |
| 95%-98% | 100分 | 10分 |
| 90%-95% | 100分 | 0分 |
| 80%-90% | 50分 | 0分 |
| <80% | 0分 | 0分 |

注：O3/NO2/SO2/CO/PM10/PM2.5

7.2.2日常巡检完成率：采购人定期对中标供应商的日常巡检情况进行抽查，中标供应商应严格按照规定要求的内容进行环境空气监测子站巡检，应按照巡检要求工作内容完成每一项工作，并如实填写巡检记录，当日操作，当日填写记录。检查人员如发现巡检记录填写错误，或是有工作疏漏，视情况每次扣1-10分，直至总分扣为0分为止。

7.2.3故障设备维护、维修完成情况：采购人定期对环境空气监测子站仪器设备的维护、维修情况进行检查，如发现环境空气监测子站运行不符合要求，或是仪器零/跨检查与记录填写情况相差较大，视情况每次扣5-10分，直至总分扣为0分为止。

7.2.4环境空气监测子站仪器质控审核（50分）与设备年度维护完成情况检查（50分）：采购人每年在中标供应商运营开始3个月后组织相关人员对环境空气监测子站运行仪器进行质控审核，每台被检查仪器的零跨漂移符合规定的质控要求为合格，每出现1台不合格扣5分, 直至总分扣为0分为止。同时得出质控审核合格率=（合格仪器数÷大气成分子站运行仪器总数）；在首年度起始月对所有仪器进行一次维护和保养及在运营11个月后对运营方设备年度维护情况进行检查，运营方应按相关要求完成系统仪器设备年度维护、维修，完成相关的质量保证工作。得分按照检查最终报告进行评分。

7.2.5服务承诺核查:采购人针对中标供应商在投标时提出的其在仪器设备维护、质量保证、配件供应，环境空气监测子站巡检、人员配备情况，以及其它服务承诺的实施情况进行核查，每出现一次不符合情况扣5分，直至总分扣为0分为止。

7.2.6省市县自动站考核：完成省市监测中心的考核任务，考核采取质控考核,飞行监测等方式，分值采取百分制。具体考核办法，参考浙环监（2013）23号文件。若考核不合格，每次扣50分，直至总分扣为0分为止。

7.2.7单站点运营最终得分按照（40%数据率得分+20%日常巡检得分+10%故障设备维护、维修完成情况+10%设备年度维护完成情况与质控审核+10%服务承诺核查+10%省市县自动站考核）得分核算。

8.付款方式

8.1在委托管理期间，采购人向中标供应商支付运维费用。运维费用采取分期支付的办法，合同签订后7个工作日内支付当年合同价的20%作为预付款，从正式委托管理之日开始计算，在每季度结束，采购人按照考核得分情况支付受托费用。

8.2在委托管理期间采取运维费用与考核相挂钩的办法，采购人将按采购文件和委托合同的考核指标规定对中标供应商进行考核。考核得分和费用计算方式及标准如下：

单站点支付款项 = 该站点每季度（第四季度）运维费用 × (考核得分/100)

季度支付款项为各个站点支付款项相加

注：当考核得分超过100分，计算支付款项时考核得分就按100分计算。

★二、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 2、合同签订 | 按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的内容和金额签订合同。 |
| 3、合同签订时间 | 合同签订时间：中标通知书发出30日内 |
| 4、合同履约期限（服务期限） | 自合同签订之日起三年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。 |
| 5、付款方式 | 本项目采取分期支付的办法，合同签订后7个工作日内支付当年合同价的20%作为预付款，从正式委托管理之日开始计算，在每季度结束，采购人按照考核得分情况支付受托费用。 在委托管理期间采取运维费用与考核相挂钩的办法，采购人将按采购文件和委托合同的考核指标规定对中标供应商进行考核。考核得分和费用计算方式及标准如下： 单站点支付款项 = 该站点每季度（第四季度）运维费用 × (考核得分/100) 季度支付款项为各个站点支付款项相加 注：当考核得分超过100分，计算支付款项时考核得分就按100分计算。 |
| 6、履约保证金 | 履约保证金金额：年度合同金额的1%。 履约保证金形式：银行汇票、转账、电汇、保函等形式缴纳至采购人专用账户 履约保证金的支付和条件：在签订合同之前支付。 履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 7、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 8、其他 | 1.不得转包，不得分包。 2.中标供应商聘用员工之间的劳动关系与采购人无关，发生劳资纠纷或员工伤残疾病等情况均由中标供应商负责。 |

# 供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价。 2）本项目最高限价：800000元/年，三年合计2400000元。投标总价超过最高限价的，作无效标处理。 3）投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维服务费、仪器设备费、措施费、安装费、材料费、设备调试费、维修费、人工费用、管理费、验收、检验、培训、售后服务和维保、税金、保险以及招标服务费等完成本项目所需的所有一切费用。 4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 5）招标代理服务费的收取标准： 招标代理机构按照中标总金额，根据以下表格差额累进制方式以服务招标标准向中标供应商收取招标服务费。 服费类型 金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 1亿～5亿 0.05% 0.05% 0.05% 备注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书（根据中标人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取）。招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 6）采购代理机构财务信息： 户 名：浙江永建工程管理有限公司； 开户银行：建行华庭支行； 帐号：33150199545300000693 |
| 2 | 投标文件组成与份数： 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 U盘存储的电子备份投标文件单独装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投供应商自行决定。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 6 | 开标时间及地点：详见第一章公开招标采购公告 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 8 | 采购资金来源：财政资金 |
| 9 | 付款方式：详见第二章《采购需求》 |
| ★10 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。除非另有规定和说明，本须知中的“供应商”一词亦指联合体各方。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本招标文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网下载专区下载。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、公开招标采购公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格审查文件内容包括

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：5.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3、报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表格式（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有）(格式见附件)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；投标人资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5、投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（签名或盖章），供应商应写全称。如为联合体投标，除本招标文件有说明外，仅需加盖联合体牵头人的法人章并经其法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为：“电子投标文件”和“电子备份投标文件”。

2、“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件后缀为：jmbs）。

3、“电子备份投标文件”是指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件文件后缀为：bfbs（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子投标文件”、“电子备份投标文件”。在“电子备份投标文件”启用时，“电子投标文件”自动失效。“电子投标文件”在规定解密时间内无法解密时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理，并对“电子备份投标文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为放弃投标。其余供应商通过“政府采购云平台”上传递交的已按时解密的“电子投标文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

四、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在政府采购云平台进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可在线参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、参与过采购项目进口产品论证的专家应当回避；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

若出现参与的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本项目作废标处理。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：5.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）招标文件文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、投标人资格声明函无法定代表人或授权代表签名；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现报价或单价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

（四）评分标准（兼评委打分表）

| 评标项目 | 评标要点说明 |
| --- | --- |
| 技 术 商 务 部 分 （80分） | 资质技术能力（5分） | 具有自动监控系统（气）运营服务能力评价证书或环境空气连续自动监测系统运营服务认证证书的得2分，没有不得分。（投标文件中须提供在有效期内的证书复印件加盖公章，未提供不得分）（0-2分） |
|  |  | 供应商具有（ISO20000）信息技术服务管理体系认证证书,（ISO22301）公共安全业务连续性管理体系认证证书,GB/T27922-2011商品售后服务服务认证证书的，每通过一个认证得1分，满分3分。（0-3分） |
|  | 投标人信誉（2分） | 2020年1月1日至投标文件递交截止时间内在生态环境部、中国环境监测总站或省级环保行政管理部门网站公开发布的在环境空气质量监测相关工作中，未被通报或处罚的得2分，其他不得分。（投标文件中须提供相关无通报处罚情况声明说明并加盖公章，未提供的不得分。） |
|  | 技术要求（25分） | 评委根据供应商所提供的技术要求进行评审，技术要求完全符合招标文件需求（第二章 采购需求 一、招标采购需求）的得满分25分。其中对于标“*”的条款每负偏离一条扣2分，对于未标“*”的条款每负偏离一条扣1分，扣完为止。（0-25分） |
|  | 项目运维方案（13分） | （1）对项目现状和需求了解程度进行综合评议：项目现状和需求分析内容完整、透彻，详实、细致，符合项目实际情况的得3分；项目现状和需求分析和了解的情况较为完整、详实，无重大缺陷的得2分；项目现状和需求分析和了解的情况欠完整或详实性和细致性有欠缺，考虑不全面，与项目实际情况有偏离的得1分；项目现状及需求的了解情况内容有缺失，不能反映本项目的实际现状和需求，不符合项目实际情况的本项不得分。（0-3分） |
|  |  | （2）对运维方案、运维服务质量保证措施等内容进行综合评议： 运维方案及关键技术措施编制清晰、完整，运维方案中编制依据、技术措施等完全符合本项目、关键技术措施内容详尽的得3分；运维方案及关键技术措施编制较为清晰，运维方案中编制依据、技术措施等基本能满足采购要求，无重大缺陷的得2分；运维方案及关键技术措施编制内容欠清晰和完整，考虑不全面，对工作内容的响应存在一定的不足，与采购需求有偏离的得1分；运维方案及关键技术措施不完整、有缺项，不符合采购需求的本项不得分。（0-3分） |
|  |  | （3）投标人提供的在服务过程的内部管理制度和档案管理制度以及制度的有效性进行综合评议。内部管理制度和档案管理制度等完全符合本项目、措施内容详尽的得3分；内部管理制度和档案管理制度编制依据、技术措施等基本能满足采购要求，无重大缺陷的得2分；内部管理制度和档案管理制度对工作内容的响应存在一定的不足，与采购需求有偏离的得1分；运维方案及关键技术措施不完整、有缺项，不符合采购需求的本项不得分。（0-3分） |
|  |  | （4）针对本项目运维中突发事件的应急预案及处置措施进行综合评议，最高4分。应急预案及处置措施内容完整、透彻，详实、细致，符合项目实际情况的得4分；应急预案及处置措施较为完整、详实，无重大缺陷的得3分；应急预案及处置措施欠完整或详实性和细致性有欠缺，考虑不全面，与项目实际情况有偏离的得1分；项目现状及需求的了解情况内容有缺失，不能反映本项目的实际现状和需求，不符合项目实际情况的本项不得分。（0-4分） |
|  | 备品备件方案（5分） | 对本项目制定的备品、备件情况方案的完整性、可行性进行综合评审。（0-5分） |
|  | 售后服务承诺（5分） | 根据供应商针对本项目提供的售后服务承诺、售后服务处理方式、服务响应方式、响应时间的内容是否合理全面进行综合评议（0-5分） |
|  | 人员配备（13分） | （1）项目负责人具有环保专业高级及以上工程师职称、生态环境主管部门认可的环境空气质量自动站或自动监测系统运维培训合格证书、信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师的，每类证书得1分，本项最高得4分。（提供证书复印件并加盖公章） |
|  |  | （2）项目组成员具有生态环境主管部门认可的环境空气质量自动站或自动监测系统运维培训合格证书，IT服务项目经理、IT服务工程师、注册信息安全管理人员、信息安全保障人员证书的，每提供一份证书得1分（同一人具有多个合格证书按1份计算），最高得5分。 |
|  |  | （3）针对本项目的人员工作分配安排、人员管理制度、技术人员培训制度、人员的匹配度、适用性、科学性等进行综合评审。（0-4分） |
|  | 车辆配备（2分） | 拟投入本项目的检查车辆数量为1辆的得1分，每增加1辆得1分，最高得2分。（自有车辆以车辆行驶证的所有人为响应方的为准，提供车辆行驶证复印件加盖公章；未自有的，必须租赁，租赁车辆以响应方所签的租赁合同为准，需提供合同复印件加盖公章，否则不得分） |
|  | 数据管理（2分） | 根据投标人所提供的监测数据分析方案、异常数据判断处理方案与项目的适用性评分。 配备专人负责，提供了多种具体可行的异常数据判断方法，有切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，得2分； 提供了异常数据判断的方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购需求，得1分； 未提供方案或所提供方案不满足要求得0分。 |
|  | 备机配置情况 （6分） | （1）所提供备用环境空气监测仪（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3），均具有有效期内的中国环保产品认证证书的得2分，不提供或者材料提供不全的不得分。 （2）所提供备用PM10、PM2.5分析仪切割器经相关产品质量监督检验中心检测合格，并获得中国环保产品认证证书的得2分。 （3）投标人具有走航车（或移动监测站）可用于应急比对的得2分。 （投标文件中提供采购合同、发票、检测报告和证书的复印件，不提供或者材料提供不全的不得分） |
|  | 业 绩 （2 分） | 投标人自2020年1月1日以来承担过环境空气自动站运维案例的，每具有一个业绩得1分，满分2分。（以合同签订时间为准，须同时提供合同复印件并加盖公章） |
| 报价 部分（20分） | 投标报价 （按三年总报价计算） | 参与评审的价格=投标报价-小微企业政策优惠20%（如有） 满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得20分。 其他投标报价得分计算如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20×100%。 |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

评委签名：                                        时间：    年  月  日

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第五章  政府采购合同主要条款

# （本合同为参照样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

# 采 购 合 同

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称     （项目编号：   ）于       年    月   日，在宁海县公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方成交。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

第一条  项目名称

项目名称：宁波市生态环境局宁海分局空气自动监测站运维服务项目采购。

- 项目服务范围及概况

1、服务范围：宁海县环境空气质量自动监测站维护范围为常规站（包括西店站、南溪温泉站、大佳何中学站和前童古镇共4套）、小微站（长街站、茶院站、一市站、越溪站、桑洲站、岔路站、桥头胡站、梅林站、黄坛站、强蛟站和胡陈站共11套）、清新站（天明湖站共1套）以及扬尘站（包括昱源环保南、北新建材北、浙能催化剂公司共3套）。

2、项目概况：宁海县环境空气质量自动监测站常规站包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 六项指标，小微站为PM2.5 指标，空气清新站包括O3、PM2.5 两项指标，扬尘站包括TSP、PM10、PM2.5 三项指标。其中前童古镇站和天明湖站还包括负氧离子，西店站、天明湖站和南溪温泉站还包括气象仪。

第三条  项目服务期限

服务期限为三年，合同一年一签。第一年自合同签订之日起（从     年     月     日至       年      月      日止），甲方根据乙方在上一年度合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。

第二年服务期限合同根据第一阶段合同履约情况另行签订；

第三年服务期限合同根据第二阶段合同履约情况另行签订。

第四条  合同金额

合同金额：三年合同总价为（大写）：          元（￥           元）人民币；每年合同价为（大写）：          元（￥           元）人民币。

第五条  履约保证金：

1、乙方缴纳年度合同金额的1%即人民币         元整，作为本合同的履约保证金。

履约保证金形式：银行汇票、转账、电汇、保函等形式缴纳至采购人专用账户

履约保证金的支付和条件：在签订合同之前支付。

履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。

第六条  付款方式

本项目采取分期支付的办法，合同签订后7个工作日内支付当年合同价的20%作为预付款，从正式委托管理之日开始计算，在每季度结束，采购人按照考核得分情况支付受托费用。

在委托管理期间采取运维费用与考核相挂钩的办法，采购人将按采购文件和委托合同的考核指标规定对中标供应商进行考核。考核得分和费用计算方式及标准如下：

单站点支付款项 = 该站点每季度（第四季度）运维费用 × (考核得分/100)

季度支付款项为各个站点支付款项相加

注：当考核得分超过100分，计算支付款项时考核得分就按100分计算。

第七条  管理与考核

1、管理方法与内容

1.1考核由甲方组织实施，采取日常考核和年度考核相结合的方式。

1.2按照有关要求，检查甲方各项工作是否按相关程序及监测技术规范执行。

1.3定期或不定期检查监测系统环境空气监测子站运行状况、仪器设备维护、维修和校准情况。

1.4定期或不定期检查中标供应商的环境空气监测子站巡检记录、仪器质控记录、仪器自检记录、仪器维修、验收记录等。投标时同时提交日常巡检记录表，质控记录表，维修记录表，维护保养记录表，质控记录表等。

1.5对甲方使用的校准仪器及标准物质进行检查。

1.6审核甲方的质控报表，及时反馈质控结果。

2、系统运行维护工作考评要求

系统运行维护考评主要按照系统运行的数据有效率、日常巡检完成率、故障设备维护、维修完成情况、设备年度维护完成情况与质控审核和服务承诺核查等5项进行考评，每项实行百分制，各项均以100分起始进行奖励或扣罚后计算得分。

2.1数据有效率：

| 数据有效率 | 基本得分 | 奖励得分 |
| --- | --- | --- |
| >98% | 100分 | 20分 |
| 95%-98% | 100分 | 10分 |
| 90%-95% | 100分 | 0分 |
| 80%-90% | 50分 | 0分 |
| <80% | 0分 | 0分 |

注：O3/NO2/SO2/CO/PM10/PM2.5

2.2日常巡检完成率：甲方定期对乙方的日常巡检情况进行抽查，乙方应严格按照规定要求的内容进行环境空气监测子站巡检，应按照巡检要求工作内容完成每一项工作，并如实填写巡检记录，当日操作，当日填写记录。检查人员如发现巡检记录填写错误，或是有工作疏漏，视情况每次扣1-10分，直至总分扣为0分为止。

2.3故障设备维护、维修完成情况：甲方定期对环境空气监测子站仪器设备的维护、维修情况进行检查，如发现环境空气监测子站运行不符合要求，或是仪器零/跨检查与记录填写情况相差较大，视情况每次扣5-10分，直至总分扣为0分为止。

2.4环境空气监测子站仪器质控审核（50分）与设备年度维护完成情况检查（50分）：甲方每年在乙方运营开始3个月后组织相关人员对环境空气监测子站运行仪器进行质控审核，每台被检查仪器的零跨漂移符合规定的质控要求为合格，每出现1台不合格扣5分, 直至总分扣为0分为止。同时得出质控审核合格率=（合格仪器数÷大气成分子站运行仪器总数）；在首年度起始月对所有仪器进行一次维护和保养及在运营11个月后对运营方设备年度维护情况进行检查，运营方应按相关要求完成系统仪器设备年度维护、维修，完成相关的质量保证工作。得分按照检查最终报告进行评分。

2.5服务承诺核查:甲方针对乙方在投标时提出的其在仪器设备维护、质量保证、配件供应，环境空气监测子站巡检、人员配备情况，以及其它服务承诺的实施情况进行核查，每出现一次不符合情况扣5分，直至总分扣为0分为止。

2.6省市县自动站考核：完成省市监测中心的考核任务，考核采取质控考核,飞行监测等方式，分值采取百分制。具体考核办法，参考浙环监（2013）23号文件。若考核不合格，每次扣50分，直至总分扣为0分为止。

2.7单站点运营最终得分按照（40%数据率得分+20%日常巡检得分+10%故障设备维护、维修完成情况+10%设备年度维护完成情况与质控审核+10%服务承诺核查+10%省市县自动站考核）得分核算。

第八条  转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除本合同。

第九条  财产保护

本项目的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

第十条  保密

在合同履行期间，乙方应对系统状况和数据严格保密。未经甲方同意，乙方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

第十一条  违约责任

1、由于乙方主观原因，导致合同终止被解除的，乙方因此而遭受的损失，有乙方独立承担，甲方不负任何责任。

2、乙方没有按时提供服务，或者提供的服务达不到要求的，甲方有权选择以下办法处理：

⑴要求乙方重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同：乙方应向甲方支付违约金，违约金按服务费总额的5%计算。

3、乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处，扣除500元。

第十二条  其他条款

1、乙方应执行中华人民共和国环境保护行业标准环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO 连续自动监测系统技术要求及检测方法 (HJ654-2013)、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ653-2013)等标准的要求，同时也要执行浙江省生态环境厅、宁波市生态环境局、宁海县环境保护监测站制定的相关技术规范要求。

2、乙方必须提供技术服务专线电话，1小时电话响应， 2小时内赶到现场。

3、乙方需在宁海县设立服务点，且必须常备与此项目同品牌的备机一套，确保运维项目的应急使用。

4、乙方需在服务点常备有不少于10万的耗材备件，便于日常使用。

5、乙方需按照甲方要求定期向甲方提交每个环境空气监测子站的运营报告，每年维护结束后10日内提交年度维护报告。

6、乙方须为全体作业员工购买社保（五金）、人身意外等其他保险；必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

7、乙方必须对上岗人员按规定进行岗位培训，并对上岗人员定期进行职业道德及安全教育，端正服务态度，提高服务质量。遵守委托方的各项规章制度及工作规范，维护委托方形象，服从领导。对不遵守劳动纪律，工作作风拖拉的员工，经查实后酌情处罚，情节严重的甲方有权辞退。

第十三条  本合同未尽事宜，以招标文件、乙方的投标文件及投标澄清和承诺或以双方签订的补充协议为准，均与本合同具有同等效力。

第十四条  本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向宁海县人民法院起诉。

第十五条  本合同自双方签字盖章起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式七份，甲乙双方各执二份；代理机构、采购办、交管办各执一份。

甲方：           （公章）                 乙方：            （公章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

开户银行：____________________            开户银行：______________________

帐    号：______________________          帐    号：________________________

联系电话：_______________________         联系电话：_______________________

签字日期：       年      月      日       签字日期：         年      月      日

合同见证方:浙江永建工程管理有限公司

法定代表人或主要负责人:

日期:       年      月      日

# 第六章　投标文件格式

一、资格文件格式

（一）、资格审查文件封面格式：

正本/副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）、资格审查文件内容包括

（1）供应商资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（3）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：5.本项目的特定资格要求”；

（4）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

浙江永建工程管理有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布 XXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

日期：      年　　 月　 　日

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，必须提供以下材料

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

2）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式；

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

（3）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标采购公告 二、申请人的资格要求：5.本项目的特定资格要求”；

（4）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

二、商务技术文件格式

（一）、商务技术文件封面格式：

正本/副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）、商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 本项目负责人简历表（格式见附件）

- 本项目组人员配备情况表（格式见附件）

- 同类业绩情况一览表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

### （1）符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）供应商响应表格式

供应商响应表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分（价格分除外）。

供应商名称（公章）：

日期：      年　　 月　 　日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（3）商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章  采购需求“二、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### （4）投标函格式

投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

根据贵方为        项目的公开招标采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

### （5）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人提供并签章。

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                   法定代表人（签名或印章）：

职务：                             职务：

授权代表身份证号码：

供应商名称（公章）：

年       月        日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件  （正反面）

3、授权代表开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

### 注：联合体投标的，可只由联合体牵头人提供并签章。

### （6）技术（服务）条款偏离表格式

技术（服务）条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（7）供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月— 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

注：联合体投标的，联合体各方均须提供。

（8）本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同履行期限 | 承接项目质量 |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（9）本项目组人员配备情况表格式

本项目组人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

注：联合体投标的，可只由联合体牵头人签章。

（10）同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 合同履行期限 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

11、技术部分：针对本项目第二章采购需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

12、第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件等并加盖公章；

13、供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

三、报价文件格式

（一）、报价文件封面格式：

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）、报价文件：

### （1）开标一览表（格式见附件）；

### （2）投标报价明细格式（格式见附件）；

### （3）中小企业声明函（如有）(格式见附件)；

### （4）残疾人福利性单位声明函（如有)（格式见附件）；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

### （1）开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市生态环境局宁海分局空气自动监测站运维服务项目采购 | 自合同签订之日起三年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。 |
| 每一年投标金额 | 小写: 元/年 大写：每年 元整 |
| 三年投标总价 | 小写: 元 大写： 元整 |
| 投标声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

### （2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 站点 | 服务种类、具体事项 | 每一年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
|  | 西店站 |  |  |  |  |  |
|  | 前童古镇站 |  |  |  |  |  |
|  | 温泉站 |  |  |  |  |  |
|  | 大佳何站 |  |  |  |  |  |
|  | 天明湖站 |  |  |  |  |  |
|  | 长街站 |  |  |  |  |  |
|  | 茶院站 |  |  |  |  |  |
|  | 一市站 |  |  |  |  |  |
|  | 越溪站 |  |  |  |  |  |
|  | 桑洲站 |  |  |  |  |  |
|  | 岔路站 |  |  |  |  |  |
|  | 桥头胡站 |  |  |  |  |  |
|  | 梅林站 |  |  |  |  |  |
|  | 黄坛站 |  |  |  |  |  |
|  | 强蛟站 |  |  |  |  |  |
|  | 胡陈站 |  |  |  |  |  |
|  | 昱源环保南 |  |  |  |  |  |
|  | 北新建材北 |  |  |  |  |  |
|  | 浙能催化剂公司 |  |  |  |  |  |
| 每一年投标总价 |  |
| 三年投标总价（每一年*3年）大写： 元；小写： 元 |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；本投标分项报价表的投标报价应和报价一览表的投标报价一致。

2、若供应商所报投标总价超出招标文件要求的最高限价的，其投标作无效标处理。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、投标单位可根据实际情况自行调整表格。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年　　 月　 　日

（3）中小企业声明函格式

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年　　 月　 　日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年　　 月　 　日

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 四、电子文件格式

1.电子文件的外包装封面格式（不可缺）：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

日期：      年　　 月　 　日