四、设备数量（修改后）

| 序号 | 设备名称 | 总量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED护眼教室灯 | 672 |
| 2 | LED护眼黑板灯 | 168 |
| 3 | 智能控制面板 | 56 |
| 4 | 视力筛查管理系统 | 1 |
| 注：共计56间教室的智慧护眼照明系统改造，每间教室的配置量为：12套LED护眼教室灯+3套LED护眼黑板灯+1套六键智能控制面板。另配视力筛查管理系统1套，用于检查学生视力状况。 |

五、设备详细技术参数（修改后）

| 货物名称 | 序号 | 技术参数 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED护眼教室灯 | 1.1 | 一体式LED多层面板防眩教室灯，壳体边框采用铝型材，表面氧化处理。尺寸约（长*宽*厚）：1200mm*300mm* 40mm（±10mm）。 |  |
|  | 1.2 | ▲出光口防眩光：采用多层结构（不少于3层）的防眩光面板。（提供检测报告复印件加盖供应商公章。） |  |
|  | 1.3 | ▲90≤LED颗粒数量≤100颗，整灯通过CCC认证。（提供CCC认证证书复印件加盖供应商公章。） |  |
|  | 1.4 | ▲灯控装置（电源）通过CCC认证（提供CCC认证证书复印件加盖供应商公章。） |  |
|  | 1.5 | 重点性能参数：（提供完整的性能检测报告以证明灯具的各项重点性能参数，即一份报告中须同时包含：总光通量、灯具效能、光束角、输入功率、功率因数、色温、显色指数（Ra及R9）、色容差、闪烁、蓝光危害10种性能参数。报告内容不完整的，各项重点性能参数均视作负偏离。） |  |
|  | 1.5.1 | ★总光通量≥3000lm |  |
|  | 1.5.2 | ★灯具效能：≥90lm/W |  |
|  | 1.5.3 | ★光束角满足：C0-C180光束角为78度±3度，C90-C270光束角为80度±3度 |  |
|  | 1.5.4 | 输入功率：36W（±4W） |  |
|  | 1.5.5 | 功率因数：≥0.97 |  |
|  | 1.5.6 | 色温：5000K（±200K） |  |
|  | 1.5.7 | ★显色指数：Ra≥95，R9≥90 |  |
|  | 1.5.8 | 色容差：≤4 SDCM |  |
|  | 1.5.9 | 按IEEE 1789:2015评估，光频闪（闪烁）的危害应为无显著影响 |  |
|  | 1.5.10 | ★按IEC/TR 62778:2014应用IEC 62471评估，视网膜蓝光危害等级应为RG0无危害 |  |
|  | 1.6 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），且感应电流密度≤0.05，灯具对人体的电磁辐射符合安全要求。 |  |
|  | 1.7 | 灯具应采用全封闭式结构，有效避免蚊虫等进入灯具内部结构，外部易清理。 |  |
|  | 1.8 | ★改造后的教室现场照明质量要求：教室课桌面维持平均照度值≥300lx，照度均匀度≥0.7，照明功率密度≤5.4W/m²（不含LED黑板灯），教室统一眩光值UGR≤16。（提供使用同型号教室灯的教室现场照明质量检测报告复印件加盖供应商公章，报告须同时包含以上各项内容。） |  |
|  | 1.9 | 灯具的IP防护等级≥IP42。（提供检测报告复印件加盖供应商公章。） |  |
| LED护眼黑板灯 | 2.1 | 一体式LED防眩灯具，壳体采用铝型材，表面氧化处理。尺寸约（长*宽*厚）：1150mm*165mm*75mm（±10mm）。 |  |
|  | 2.2 | 配2根刚性伸缩吊杆；材质均为铝。尺寸约：上管外径28mm，内径25mm；下管外径24mm，内径21mm。伸缩距离范围：不小于700mm至1100mm。 |  |
|  | 2.3 | ▲LED颗粒数量≥160颗，整灯通过CCC认证。（提供CCC认证证书复印件加盖供应商公章。） |  |
|  | 2.4 | ▲灯控装置（电源）通过CCC认证。（提供CCC认证证书复印件加盖供应商公章。） |  |
|  | 2.5 | 重点性能参数：（提供完整的性能检测报告以证明灯具的各项重点性能参数，即一份报告中须同时包含：总光通量、灯具效能、光束角、输入功率、功率因数、色温、显色指数（Ra及R9）、色容差、闪烁、蓝光危害10种性能参数。报告内容不完整的，各项重点性能参数均视作负偏离。） |  |
|  | 2.5.1 | ★总光通量：≥3000lm |  |
|  | 2.5.2 | ★灯具效能：≥90lm/W |  |
|  | 2.5.3 | ★光束角满足：C0-C180光束角为85度±3度，C90-C270光束角为40度±3度 |  |
|  | 2.5.4 | 输入功率：36W（±4W） |  |
|  | 2.5.5 | 功率因数：≥0.97； |  |
|  | 2.5.6 | 色温：5000K（±200K）； |  |
|  | 2.5.7 | ★显色指数：Ra≥95，R9≥90 |  |
|  | 2.5.8 | 色容差：≤4 SDCM |  |
|  | 2.5.9 | 按IEEE 1789:2015评估，光频闪（闪烁）的危害应为无显著影响 |  |
|  | 2.5.10 | ★按IEC/TR 62778:2014应用IEC 62471评估，视网膜蓝光危害等级应为RG0无危害 |  |
|  | 2.6 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），且感应电流密度≤0.05，灯具对人体的电磁辐射符合安全要求。 |  |
|  | 2.7 | 灯具应采用全封闭式结构，有效避免蚊虫等进入灯具内部结构，外部易清理。 |  |
|  | 2.8 | ★改造后的学校教室现场照明质量要求：黑板面维持平均照度值≥500lx，照度均匀度≥0.8，黑板灯距黑板面平行间距不大于80cm，距黑板面上缘垂直距离大于20cm。（提供使用同型号黑板灯的教室现场照明质量检测报告复印件加盖供应商公章，报告须同时包含以上各项内容。） |  |
|  | 2.9 | 灯具的IP防护等级≥IP42。（提供检测报告复印件加盖供应商公章。） |  |
| 智能控制面板 | 3.1 | 配套控制面板：具有至少6种场景模式可一键切换，包括：上课（全开）、投影（黑板灯开1盏，教室灯全开）、自习（黑板灯全关，教室灯全开）、课间（教室灯开3盏，黑板灯全关）、考试（黑板灯开2盏，教室灯全开）、放学（全关）。工作电源220V，具有指示灯，可镶嵌于86盒中。 |  |
|  | 3.2 | 通信方式为蓝牙mesh |  |
| 视力筛查管理系统 | 4.1 | 功能要求 | / |
|  | 4.1.1 | ★具备人脸采集功能，学生可通过人脸识别进行身份绑定；（提供功能截图） |  |
|  | 4.1.2 | ★液晶视力表支持单视标E字表进行视力筛查；（提供功能截图） |  |
|  | 4.1.3 | ★学生通过无线方向控制器自主进行视力筛查（无需老师帮助）；（提供功能截图） |  |
|  | 4.1.4 | ★实时上传视力筛查数据至视力筛查管理平台系统；（提供功能截图） |  |
|  | 4.1.5 | ★视力筛查管理平台实时自动生成学生个人视力报告；（提供功能截图） |  |
|  | 4.2 | 液晶视力表 | / |
|  | 4.2.1 | 屏幕尺寸：不小于21英寸；分辨率：不低于1920*1080；数据传输方式：wifi、蓝牙等；系统：安卓 |  |
|  | 4.2.2 | ▲具有医疗器械注册证；（提供有效期内的医疗器械注册证复印件加盖供应商公章） |  |
|  | 4.2.3 | ★具有满足GB4943.1-2011《信息技术设备安全》的检测报告；（提供检测报告复印件加盖供应商公章） |  |
|  | 4.3 | 身份识别终端 | / |
|  | 4.3.1 | 屏幕尺寸：不小于7英寸；分辨率：不低于1920*1080；数据传输方式：wifi、蓝牙等；系统：安卓；内置智能快速视力筛查系统； |  |
|  | 4.3.2 | ▲通过CCC认证；（提供CCC认证证书复印件加盖供应商公章） |  |
|  | 4.3.3 | ★智能快速视力筛查系统获得软件著作权证书（提供证书复印件加盖供应商公章。为保证软件稳定性，证书申请人应与近视防控综合管理系统的证书申请人一致，否则本项不得分。） |  |
|  | 4.4 | 近视防控综合管理系统 | / |
|  | 4.4.1 | 实时采集学生视力筛查数据，并生成各类统计报表。 |  |
|  | 4.4.2 | ★近视防控综合管理系统的获得软件著作权证书（提供证书复印件加盖供应商公章。为保证软件稳定性，证书申请人应与智能快速视力筛查系统的证书申请人一致，否则本项不得分。） |  |

注：针对LED护眼教室灯及LED护眼黑板灯，用于佐证技术参数的检测报告除上表中说明的要求外，还须同时满足以下条件：（1）报告同时具有CMA、CNAS、CAL标志；（2）报告在国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台可查，提供网站查询截图加盖供应商公章，评审现场将对报告查询情况进行核实，未能查询到的报告视为不满足要求；（3）报告原件于投标截止时间前提交。检测报告未能满足上述条件的，相应的技术参数视作负偏离。