宁海县水务集团有限公司水表采购项目招标文件

项目编号：ZGZB-NHCG2019034

项目名称：宁海县水务集团有限公司水表采购项目

招标人：宁海县水务集团有限公司

代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

2020年01月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	3

第三章  投标人须知	10

第四章  评标办法及评分标准	25

第五章  采购合同主要条款	28

第六章　投标文件格式	32

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定，经宁海县国资局批准，现就宁海县水务集团有限公司水表采购项目进行公开招标采购，欢迎有资质和能力的投标人前来投标：

一、项目编号：ZGZB-NHCG2019034

二、招标组织类型：委托代理

三、招标方式：公开招标

四、采购预算：7292810元

五、招标内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水平螺翼式水表（可拆式） | 1批 | 详见招标文件技术要求 |
|  | 水平螺翼式水表（进口机芯） |  |  |
|  | 垂直螺翼液封水表（WS） |  |  |
|  | 旋翼液封水表 |  |  |
|  | 远传系统 |  |  |
| 说明：1、本项目供货截止时间以供货金额达到中标价金额为止。 2、货物用途：用于宁海县水务集团及下属分公司、子公司的货物。 |

六、合格投标人的资格要求（本项目资格后审）

1) ①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2）投标人具有旋翼式水表、水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表省级及以上质量技术监督部门出具的计量器具型式批准证书；

3）投标人必须提供DN15或DN20规格水表的2016年1月1日以来省级及以上卫生疾控部门出具的符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》GB/T17219或卫生部【2001版】《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告；如部分省份因省级及以上卫生部门下放了“部分涉及饮用水卫生安全产品行政审批项目权限”的，须在投标文件中提供下放职能文件的复印件或提供卫生部门系统官网的文件截图，允许投标人提供符合下放职能文件要求的部门出具的符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价标准》GB/T17219或卫生部【2001版】卫生部【2001版】《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告。（投标文件中提供证明资料复印件加盖公章，开标时携带原件备查）。

4）投标人（包括法定代表人和项目负责人）未被列入“全国法院失信被执行人名单”（http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准）。（以投标截止日当天在“全国法院失信被执行人名单”http：//shixin.court.gov.cn/网站查询为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

5）本项目不接受联合体投标。

以上请投标人仔阅读资格要求并自查，确认符合条件后再购买招标文件，招标文件售后不退。本项目采用资格后审方式（即购买标书不对资格进行审核，评标时由评标委员会对资格进行评审）。

七、招标文件的发售：

1.发售时间：2020年01月16日至 2020年01月23日，每天上午8:30-11:00；下午1:30-4:30 。

2.发售地点：中冠工程管理咨询有限公司（宁海县兴工二路29号3楼）。

3.售价：500元，售后不退，请勿个人或支付宝汇款。如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，并请按下述开户银行及账号汇款（汇款单上应注明汇款用途及项目编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

4.报名时须提供下列资料：

（1）有效的营业执照复印件（加盖公章）；

（2）报名人有效身份证件复印件；

（3）投标人信息（名称、地址、联系人、联系方式、邮箱等）（加盖公章）；

八、投标保证金：人民币壹拾肆万元整（¥140000.00）

投标人应于2020年02月 13日11：00时（时间）前将投标保证金以汇票、电汇、支票等形式交至中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年02月14日09:00时（时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、所有投标文件都应在开标当天投标截止时间前直接递交至开标地点。不接受没有购买采购文件的供应商。不接受逾期递交或不符合规定的投标文件，不接受未按规定提交投标保证金的投标。

十一业务咨询：

招标人：宁海县水务集团有限公司

联 系 人：岑英钧  顾赛帅

联系地址：宁海县跃龙街道外环西路68号

电    话：0574-65556697

招标代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

联系人：鲍建锋

联系地址：宁海县兴工二路29号3楼

联系电话： 0574-83556096

招标有关款项汇入账号：

开户银行：中信银行宁波宁海支行；

银行账号：8114701013500025347；

户名：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司

# 第二章  招标需求

一、项目要求

| 序号 | 一 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 水表采购项目 |

二、商务要求表

| 交货时间、地点 | 交货时间：接业主书面通知后7个日历天内运送至招标人指定地点。（分批运送，具体每次运送规格及数量由招标人确定后以订单形式通知中标单位） 交货地点：按招标人指定地点； |
| --- | --- |
| 付款方式 | 中标人根据招标人的要求分期分批交货。 2. 每批水表交货前，招标人以书面形式通知中标人该批水表的规格、数量和送货地点。中标人须在3日内按招标人要求把该批水表送到招标人指定的地点。 3.交货时，中标人须提交该批产品合格证、安装维护等技术资料、图纸。 4. 分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5%。 履约保证金形式：汇票或电汇。 履约保证金支付时间：供方在收到中标通知书15天内，在签订合同之前。 履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。 质量保证期（或保修期）：以最后一批货到货并验收合格之日起不少于一年，但供方不能免除所供产品的永久质量责任。 因中标人提供的货物有质量问题，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担，招标人有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，中标人须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为中标人违约。 |
| 应提供的伴随服务 | 及时跟踪产品质量，做好产品性能调整工作。 |
| 其他 | 本次招标为单价招标，在合同期限内，招标人有权根据实际工程需要确定具体的规格、型号和数量，投标人已充分考虑其间的风险。合同金额增减不超过合同总价的10%的。 |
| *最高限价 | 最高限价：7292810元 。单价最高限价详见货物清单，超出最高限价（单价或总价）的投标将作无效标处理。 |

- 招标要求

1.货物清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量(只) | 单价（元/只） | 机芯单价（元/只） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平螺翼式水表（可拆式） | DN-50 | 50 | 446 | 280 | 22300 |
|  |  | DN -80 | 20 | 514 | 310 | 10280 |
|  |  | DN -100 | 50 | 553 | 330 | 27650 |
|  |  | DN -150 | 10 | 922 | 540 | 9220 |
|  |  | DN -200 | 10 | 1195 | 760 | 11950 |
|  |  | DN -300 | 10 | 5277 | / | 52770 |
|  |  | DN -400 | 10 | 6812 | / | 68120 |
| 2 | 水平螺翼式水表（进口机芯） | DN-50 | 50 | 1174 | 1025 | 58700 |
|  |  | DN -80 | 50 | 1341 | 1310 | 67050 |
|  |  | DN -100 | 50 | 1593 | 1425 | 79650 |
|  |  | DN -150 | 20 | 2252 | / | 45040 |
|  |  | DN -200 | 20 | 3405 | / | 68100 |
| 3 | 垂直螺翼液封水表（WS） | DN-40 | 10 | 698 | / | 6980 |
|  |  | DN-50 | 800 | 822 | 450 | 657600 |
|  |  | DN -80 | 200 | 931 | 480 | 186200 |
|  |  | DN-100 | 1000 | 1018 | 550 | 1018000 |
|  |  | DN-150 | 200 | 1970 | 1150 | 394000 |
|  |  | DN-200 | 200 | 3996 | 1500 | 799200 |
| 4 | 旋翼液封水表 | DN-15 | 50000 | 51 | / | 2550000 |
|  |  | DN -20 | 5000 | 58 | / | 290000 |
|  |  | DN -25 | 2000 | 79 | / | 158000 |
|  |  | DN -40 | 1000 | 162 | / | 162000 |
| 5 | 远传系统 |  | 500 | 1100 | / | 550000 |
| 6 | 合计 |  |  |  | 7292810 |

*注：1）超出最高限价（单价或总价）的投标将导致无效标；

2）若出现大口径的综合单价小于小口径的综合单价，本投标作无效标处理；

3）本招标文件的招标数量为预估数量，在实施过程按中标单价按实结算。在实施过程中出现多于或少于预估量的风险，该风险由投标人承担，请投标人给予谅解。

四、招标技术要求：

a.水平螺翼可拆式水表

- 计量等级：达到ISO4064  2级以上；

- 示值误差：在过载流量Q4和分界流量Q2之间，±2%；

- 在分界流量Q2和最小流量Q1之间（不包括Q2）：±5%；

- 具有封印防护装置；

- 水表应成套供应；

- 表盘文字根据使用单位的要求印制；

- 流量技术参数、参考尺寸及连接方式

| 型 号 | 公称 口径 mm | 长 | 宽 | 高 | 连接法兰 | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | 法兰外径 mm | 螺栓孔中心园直径 mm | 连接螺栓数量（只） |  |  |  | m3/h | m3/h | m3 |
| DN-50 | 50 | 200 | 232 | 380 | 165 | 125 | 4xM16 | 80 | 1.25 | 1.6 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.005 | 999,999 |
| DN-80 | 80 | 225 | 252 | 360 | 200 | 160 | 8xM16 | 80 | 1.25 | 1.6 | 78.75 | 63 | 1.26 | 0.8 | 0.005 | 999,999 |
| DN100 | 100 | 250 | 262 | 380 | 220 | 180 | 8xM16 | 80 | 1.25 | 1.6 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.005 | 999,999 |
| DN-150 | 150 | 300 | 325 | 420 | 285 | 240 | 8xM20 | 80 | 1.25 | 1.6 | 312.5 | 250 | 5 | 3.125 | 0.05 | 9,999,999 |
| DN-200 | 200 | 350 | 352 | 420 | 340 | 295 | 8xM20 | 80 | 1.25 | 1.6 | 500 | 400 | 8 | 5 | 0.05 | 9,999,999 |

注：以上水表的尺寸均为参考尺寸。

b.水平螺翼式水表（进口机芯）

- 使用条件：温度等级：T30,水压等级：MAP10

- 主要技术参数：

| 型号 | 公称 口径 | 常用 流量 Q3 | Q3/Q1 | 过载 流量 Q4 | 常用 流量 Q3 | Q2/Q1 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小 读数 Min | 最大 读数 Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | m3/h |  | m3/h |  | m3/h | m3 |
| DN-50 | 50 | 63 | 200 | 78.7 | 63 | 1.6 | 0.51 | 0.32 | 0.0005 | 999999 |
| DN-80 | 80 | 100 | 200 | 125 | 100 | 1.6 | 0.8 | 0.5 |  |  |
| DN-100 | 100 | 160 |  | 200 | 160 | 1.6 | 1.28 | 0.8 |  |  |
| DN-150 | 150 | 400 |  | 500 | 400 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.005 | 9999999 |
| DN-200 | 200 | 630 | 160 | 787 | 630 | 1.6 | 6.3 | 4 |  |  |

- 最大允许误差：

a)低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 (5%；

b)高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 (2%。

- 外形尺寸：

| 型号 | 口径 | 长L | 高H | 高G | 连接法兰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | 外径D mm | 螺栓孔中心直径D1 mm | 连接螺栓数量 只 |
| DN-50 | 50 | 200 | 195 | 200 | 165 | 125 | 4×M16 |
| DN-80 | 80 | 225 | 245 | 270 | 200 | 160 | 8×M16 |
| DN-100 | 100 | 250 | 255 | 270 | 220 | 180 | 8×M16 |
| DN-150 | 150 | 300 | 312 | 360 | 285 | 240 | 8×M20 |
| DN-200 | 200 | 350 | 368 | 450 | 340 | 295 | 8×M20 |

## c.垂直螺翼液封冷水水表

- 计量等级：达到ISO4064  2级以上；       示值误差：在过载流量Q4和分界流量Q2之间，±2%；

- 在分界流量Q2和最小流量Q1之间（不包括Q2）：±5%；   具有封印防护装置；    水表应成套供应；表盘文字根据使用单位的要求印制；

| 型 号 | 公称 口径 mm | 长 | 宽 | 高 | 连接法兰 | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 峰值流量Q5 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小 读数 | 最大 读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | 法兰外径 mm | 螺栓孔中心园直径 mm | 连接螺栓数量（只） |  |  |  | m3/h | m3/h | m3 |
| DN-50 | 50 | 280 | 245 | 300 | 165 | 125 | 4xM16 | 160 | 1.25 | 6.3 | 60 | 50 | 40 | 1.58 | 0.25 | 0.005 | 999,999 |
| DN-80 | 80 | 370 | 280 | 300 | 200 | 160 | 8xM16 | 200 | 1.25 | 6.3 | 125 | 78.75 | 63 | 2.0 | 0.32 | 0.005 | 999,999 |
| DN-100 | 100 | 370 | 300 | 345 | 220 | 180 | 8xM16 | 200 | 1.25 | 6.3 | 200 | 125 | 100 | 3.15 | 0.5 | 0.005 | 999,999 |
| DN-150 | 150 | 500 | 335 | 445 | 285 | 240 | 8xM20 | 200 | 1.25 | 6.3 | 360 | 312.5 | 250 | 7.88 | 1.25 | 0.05 | 9,999,999 |
| DN-200 | 200 | 500 | 445 | 605 | 340 | 295 | 8xM20 | 200 | 1.25 | 6.3 | 550 | 500 | 400 | 12.6 | 2 | 0.05 | 9999999 |

d.旋翼液封水表

- 型式：本次采购的旋翼式水表采用的封装形式为小液封。

- 工作条件：温度等级T30，水压等级MAP10，压力损失△P63。

- 主要技术参数：

| 型号 | 公称 口径 | 常用 流量 Q3 | Q3 /Q1 | 过载 流量 Q4 | 常用 流量 Q3 | 分界 流量 Q2 | 最小 流量 Q1 | 最小 读数 Min | 最大 读数 Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (m3/h) |  | (m3/h) | (L/h) |  |
| DN15 | 15 | 2.5 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
| DN20 | 20 | 4 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 |  |  |
| DN25 | 25 | 6.3 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 |  |  |
| DN40 | 40 | 16 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 0.00005 | 999999 |
| DN50 | 50 | 25 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 |  |  |

- 最大允许误差：

a)低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差为 ±5%

b)高区（Q3≤Q≤Q4）最大允许误差为 ±2%

尺寸

| 口径（mm） | 长度（mm） | 宽度（mm） | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 165 | 94 | 1.5 |
| 20 | 195 | 94 | 1.8 |
| 25 | 225 | 98 | 2.4 |
| 40 | 245 | 124 | 5 |
| 50 | 280 | 165 | 9.5 |

- 结构及材料要求：

1）表体外观：水表整体外观、线条流畅优美。

2）机芯外观：水表机芯光洁度高，无毛刺，机件间配合紧凑、表盘标志必须符合国家

相关要求，表盘标志清晰度高。

3）机芯结构：水表字轮读数部分应由特殊液体密封，保证与水隔绝，读数保证长期清

晰。标度盘内气泡直径不得大于3毫米。

4）水表机芯（叶轮盒、齿轮盒、叶轮等）：ABS塑料或更好材质。

5）字轮、度盘：ABS白塑料或更好材质。

6）齿轮：POM塑料或更好。

7）叶轮衬套：尼龙加二硫化钼自润滑剂合成塑料。

8）罩子、接管、螺母：铸造铅黄铜(ZcuZn40Pb2)或更好铜质。

9）铜件规格（厚度）应符合CJ 266-2008 《饮用水冷水水表安全规则》。

10）表壳：球墨铸铁，内外喷塑。

11）每只水表须配2只铜接管和2只螺母。

f.远程系统

用途：将水表的机械读数通过霍尔、无磁等传感器计数后将数据传输给数据分析仪,通过数据分析仪将数据上传到平台。

技术标准
货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本:
1、CJ/T224-2012   《电子远传水表》
2、GB 4208－2008  《外壳防护等级（IP代码）》（IEC 60529:2001,IDT）
3、GB/T 15464     《仪器仪表包装通用技术条件》
4、CJ266 －2008   《饮用水冷水水表安全规则》
5、CJ/T188-2004   《户用计量仪表数据传输技术条件》
6、JG/T162  《住宅远传抄表系统》
3、数据监控仪设备要求
3.1 日上报成功率：≥99% ，抄读准确率：≥99.99%。
3.2年故障率≤1%。
3.3 温度范围：适应工作环境温度范围，-3℃～55℃。
3.4 湿度范围：适应工作环境湿度范围， 40℃时为0%～100%
3.5 安装环境等级：户外C级、建筑物类B级。
3.6 安装尺寸：应保证安装在防护箱中时不影响正常的使用和维护。
3.7电磁环境等级：E1级。
3.8防护等级：IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求

3.9内置电池：锂电池且可独立更换，在上报频次为1次/日时，保证可连续使用≥6年。
3.10使用寿命：电子设备的使用寿命≥10年。
3.11数据存储：可存储数据≥30天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据
3.12通讯方式：采用本地通信运营商的NB-IoT网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务，通信模组采用COAP/UDP协议且入网时要具备空闲态重选功能，避免单一锁频。
3.13模块标识的印刷：在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码。
4、数据监控仪设备功能要求
电子设备功能应满足以下要求：
4.1 数据上报：
4.1.1 每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每30分钟记录一次的数据，共48个记录信息等。
4.2 补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。
4.3 数据上报消息：数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送。
4.4 设置功能：可通过水司平台或红外手持设备进行设置。
4.4.2 水表底数设置：通过近端手持终端设备，设置水表初始读数，保证电子读数与水表机械读数同步。
4.4.3 IP、端口设置：可通过近端手持设备和平台，设置IP、端口。
4.4.4周期上报离散设置：通过电子小背包模块号随机离散，把上报的时间点离散，10S最小估长，默认0点到8点内离散。
4.4.6 上报重发机制设置：上报不成功，水表数据进行重发，重发次数可设，默认2次，最大可设置为4次。
4.5 脉冲量采集：可采集无磁、霍尔信号；
4.5 告警功能：可对电池欠压、过流流量、反流流量进行告警。
4.5.1 电压告警：水表电池欠压时，默认随周期上报数据进行告警，支持上报当前电池电压。当开启立即告警时，每日仅在首次发生时立即唤醒水表主动上报一次，并且随周期上报数据一起上报。

注： （1）所有技术参数和相关要求必须符合国家标准GB/T778-2007《冷水水表和热水水表》、JJG162-2009《冷水水表》国家计量检定规程中的规定。

- 所有水表表号均需根据招标方要求定制。

（3）投标方应承诺所投产品可在以上技术参数的基础上按照招标方要求进行提升。

5. 样品要求及其他：

- 投标人另需提供一套完整的可现场打开的小口径DN15或DN20旋翼液封水表（带接管螺母），供评委对水表外观、机芯及内部结构进行评分。

- 评委的技术评议将根据样品及投标文件的应答情况进行评议。招标人进行相关检测和验证后对中标单位作为样品封存，与以后所供产品进行对比。如出现所供产品与样品不符，招标人有权中止合同，并追究相应赔偿。大口径表无需提供样品，但在标书中需体现招标人的要求，中标后供货不符的将取消中标资格。中标单位的样品将被封存。

6. 培训及售后服务（投标方对培训及售后服务可在标书中自行描述）

业务培训：投标方应定期或不定期对招标方的业务员、操作员工进行培训。

产品使用超过质保期后如果出现故障，供货方有义务提供有偿维修，维修费和部件必须低于市场价格。

供货方在合同期内必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时（工作期间），在1小时内回应技术援助。

供货方违反上述售后服务内容的，购货方将停止支付货款，并处以实际损失的200%的罚款。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县水务集团有限公司水表采购项目 |
| 2 | 招标项目概况（具体内容、数量、技术要求以第二章为准）：水表类 |
| *3 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）投标报价：本项目投标报价为招标方指定地交货价。报价包含所有仓储费、运输费、装卸费（送往招标方指定地点）、售后服务及培训费（每年提供一次以上技术培训）、税金以及与投标和履行合同有关的其他所有费用。 3）在投标单价中，口径小的产品的报价不得高于口径大的同类产品的报价，否则作无效标处理。 4）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 5）以上费用请各投标人报出详细的报价组成与成本分析，以便评标。 6）最高限价： 7292810元； 单价最高限价详见货物清单，超出最高限价（单价或总价）的投标将作无效标处理。 7）中标服务费的收取：本项目招标代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（依据计委【2002】1980号）文件货物标准计取，向中标人收取中标服务费）。 |
| 4 | 投标保证金：应按《招标公告》第七条规定交纳。 |
| 5 | 交货时间：详见《第二章 招标需求》二、商务要求表 交货地点：详见《第二章 招标需求》二、商务要求表 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标截止日期5日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| *7 | 投标文件组成：商务技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各4份； |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见《招标公告》 |
| 9 | 开标时间及地点：详见《招标公告》 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网、宁海县公共资源交易中心网站。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后），凭收据（税务部门印发的）原额退取。中标人的投标保证金在与招标人签订了合同并提交了履约保证金保函（如适用）和交付中标服务费后，凭合同复印件和收据（税务部门印发的）退取。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：详见《第二章 招标需求》二、商务要求表 |
| 16 | 履约保证金金额：详见《第二章 招标需求》二、商务要求表 履约保证金形式：详见《第二章 招标需求》二、商务要求表 |
| 17 | 应提供的伴随服务：详见《第二章 招标需求》二、商务要求表 |
| 18 | 质保期：详见《第二章 招标需求》二、商务要求表 |
| 19 | 本次招标为单价招标，在合同期限内，招标人有权根据实际工程需要确定具体的规格、型号和数量，投标人已充分考虑其间的风险。提供承诺函，否则为无效投标。 |
| *20 | 投标文件有效期：90天。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、 总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于宁海县水务集团有限公司水表采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和招标单位（“招标人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

4. “书面形式”包括信函、传真、电报等。

5. “*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

*1.多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内书面形式提出。投标人或潜在投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购人、采购机构的质疑答复不满意或者采购人、采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2.对于受理的质疑，采购人、采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人。若采购代理机构所作的答复不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

3.采购代理机构就采购文件提出的质疑所作出的答复文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止日期5日以前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。

1. 商务技术文件

- 投标产品的主要技术参数、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

- 主要加工设备、主要检测设施的拥有情况；

- 产品的制造、检测和验收标准；

- 产品的技术规格书；

- 产品的质量保证期、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺及距招标人最近的服务网点的详细介绍，以及对材料发生质量问题后的处理承诺；

- 供货计划、工期保证措施及工期奖罚承诺；

- 投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

- 根据招标文件中的技术规格书，需要提供的文件和资料；

- 投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

- 资格证明文件，包括：

--营业执照、税务登记证、组织机构代码证（若五证合一的仅需提供营业执照，复印件加盖公章，原件备查）；

--法定代表人的身份证复印件（加盖公章）或法定代表人授权书（格式详见第六章 投标文件格式）；

--省级及以上质量技术监督部门出具的计量器具型式批准证书；

--卫生监测报告；

--投标人认为需有提供的其它有关资格、资质证明资料。

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.报价文件：

（1）投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）投标货物与材料数量价格表（格式详见第六章 投标文件格式）。

（二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 投标人须知。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票等。

3.未中标人的投标保证金在结果公示期满后，凭收据（税务部门印发的）原额退取。

4.中标人应的投标保证金在与招标人签订了合同并提交了履约保证金（如适用）和交付中标服务费后，凭合同复印件和收据（税务部门印发的）退取。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人必须将将报价文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，将技术商务文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。

2、投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，招标人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 开标采取先开启技术商务文件，在技术商务文件评审结束后，公开宣布资格审查情况及技术商务分数，接着开启报价文件并当场唱标的顺序进行；

6.由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容。

7.招标代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.投标文件由评标委员会进行评审，评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会对初步审查合格的投标文件，依照本办法对其商务技术部分和报价部分作进一步评审、比较，并按评分比例，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。汇总各评委的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的总得分。

（4）评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由招标人（或招标人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.招标代理机构在评标结束后将评标报告交招标人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.招标代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人。

3.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.其他事项：投标人认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自结果公告期限届满之日（自公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

# 第四章  评标办法及评分标准

一. 总则

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照招标文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：有效投标中的最低评审价为基准价格，其投标价格分得满分。其余投标价格分得分计算按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

## ●评分标准

评分标准表

项目编号：ZGZB-NHCG2019034

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |
| 技术分 30分 | 1、评委对水表制造工艺进行综合评议：根据水表的主要技术参数、性能、标准和质量水平（按水表的性能数据指标及详细的专业的文字描述），由评标委员会酌情打分（0-5分） |  |  |  |
|  | 2、由评委针对投标人所提供主要生产、检测设备清单及证明材料（提供购置发票（复印件加盖公章，原件备查）、购买年限、用途、设备彩图），由评标委员会酌情打分（0-5分） |  |  |  |
|  | 3、流量性能要求：2016年1月1日至今(检验报告出具时间)，投标人所投全系列水表产品中DN15、DN20、DN25、DN40、DN100、DN200经水表质量监督检验中心进行检验合格检测报告，国家级的每个得1分，省级的得0.5分，最高得6分。同一规格不累计得分，投标文件中提供水表质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖公章，原件备查。 |  |  |  |
|  | 评委对提供的样品按以下标准要求进行综合评议（4分）： （1）铜罩子是否具有有效防盗缺口的防拆性能（0-1） （2）机芯齿轮是否采用大模数齿轮（根据齿轮厚的大的为优）（0-1） （3）机芯是否有托板（支撑齿轮部分有两层的为有托板为优）（0-1） （4）水表整体外观和机芯整体美观。（0-1） |  |  |  |
|  | 5、供货承诺（2分）：对水表的供货计划、供货承诺与惩罚措施（根据投标人的供货时间及与施工进度要求的满足性，投标人的供货承诺与惩罚措施打分）； |  |  |  |
|  | 6、根据投标人获奖情况、履约能力和业主评价进行横向比较（0-5分）。 |  |  |  |
|  | 7、对材料发生质量问题后的处理承诺（2分）：根据投标人的处理承诺酌情打分； |  |  |  |
| 商务分10分 | 8、企业实力（4分） | 8.1投标人取得省级（直辖市、计划单列市）高新技术企业证书得1分。（须在有效期内，复印件加盖公章做入投标文件中，原件备查） |  |  |  |
|  |  | 8.2投标人参与起草国家计量标准编写的得1分，无不得分。（提供证明资料复印件加盖公章，原件备查） |  |  |  |
|  |  | 8.3投标人获得测量管理体系认证证书的得1分，认证范围需同时包含产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的内容，否则不得分。（提供证书复印件加盖公章，原件备查） |  |  |  |
|  |  | 8.4投标人同时具有有效的ISO14001环境管理体系认证、GBT/28001(或OHSAS18001)职业健康安全管理体系、ISO9001质量体系认证证书的，得1分。（缺一项不得分，提供证书复印件加盖公章，原件备查） |  |  |  |
|  | 9、销售业绩：提供近三年（2016年1月1日）以来本次招标产品的销售合同和中标通知书，销售金额在400万元及以上的，有一项加1分，加满3分为止。（投标文件中附合同、中标通知书复印件，如合同或中标通知书无金额需提供用户方书面证明，开标时投标人带原件备查，时间及金额以合同为准） |  |  |  |
|  | 10、售后服务机构及人员：根据投标人的售后服务机构便捷性，售后服务人员的数量、经验的方面进行比较，在0-2分内打分。投标文件须附售后服务机构相关证明及售后服务人员在职社保证明复印件加盖公章。 |  |  |  |
|  | 11、标书制作：标书制作内容的完整清晰程度（2分）由评委对投标文件是否具有页码索引表以及响应程度进行分析，对投标文件内容是否完整、详尽，表述是否明确进行评议，0-2分。 |  |  |  |
| 价格 60分 | ⑴基准价=有效报价平均值； ⑵有效报价平均值的计算方法为：按所有有效报价计算报价的算术平均价，确定有效报价平均值； ⑶投标报价分计算：投标报价等于基准价的，得满分60分；投标报价超过基准价以上每增加1%扣0.5分（对不足1%部分以内插法计算），低于基准价以下每减少1%扣0.3分（对不足1%部分以内插法计算），以此类推。记分保留小数后两位（以下四舍五入）。 |  |  |  |

五、推荐中标候选人

1、评标委员会按照符合招标文件要求的投标投标人的综合得分按由高到低顺序进行排列，排序第一为第一中标候选人。

2、若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，将重新招标。

3、本评标办法由招标人负责解释，评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

# 第五章合同主要条款

1、买方/卖方及交货

1.1.甲方（买方）：宁海县水务集团有限公司

1.2.乙方（卖方）：中标人

1.3.交货地点：（宁海县辖区内）

1.4.交货期：

1.5. 货物清单、数量和金额，附件清单等

| 货物名称 | 产地/品牌 | 型号、技术规格 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |
| 备注： |

2、卖方责任

2.1 供货计划须依照买方单位的统筹安排，交货时应接受买方单位管理，本项目承包范围内的工作，必须自行完成。

2.2 须遵守宁海县人民政府颁布的各项法规。如在本下项目中有任何违法违规行为，一切后果由卖方承担。

2.3 不合格产品及材料，必须调换，直到合格为止。期间引起的经济损失及延误工期由卖方负责。

2.4 应严格按买方单位认可的材料要求供货，如擅自修改、变更，所发生的费用可不予认可，由此造成的损失，卖方应负责全部责任。

3、质量

3.1 材料质量：卖方所提供的材料必须符合招标要求，并提交材料的有关质量合格证书、产地证明等，以便买方核查、监督。

4、合同价款与支付

4.1材料单价按投标报价，数量按实结算，即当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

4.2付款方法和条件：

根据中标综合单价按实际数量结算。分批交货，分批付款。每批货到验收合格后三个月内支付至本批次到货金额的100%。

4.3 履约保证金金额：合同金额的5%。

履约保证金形式：履约保证金形式。

履约保证金支付时间：供方在收到中标通知书15天内，在签订合同之前

履约保证金退还时间：在合同期满，且提供的所有货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待保修期结束后三个月内无息退还。

质量保证期：以最后一批货到货并验收合格之日起不少于一年，但供方不能免除所供产品的永久质量责任。

因中标人提供的货物有质量问题，招标人有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担，招标人有权从履约保证金中扣除相关费用，如造成的损失超过履约保证金的，中标人须无条件提供不足部分的履约保证金，否则视为中标人违约。

5、抽检：招标人有权就中标人送至仓库或工地的任一批次货物根据国家相关标准进行不定期抽样送检。

5.1 取样送检的费用：如有质量问题由中标人承担；如抽检合格则由甲方承担。

B招标人有权进行抽样送检；检测部门应具备相应资质。

5.2 抽检要求合格率达到100%，如检测结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用损失均由中标人承担；累计检测不合格达2次，买方也可选择单方解除合同并追究中标人的违约责任。

6、本招标中所定各项条款作为中标后签订合同时的主要依据和合同同具法律效应，如签订合同时的条款与本标书有矛盾，以合同条款为准。

7、卖方违约责任：

7.1 通过验收后，若买方仍发现有部分材料质量不符合合同规定，卖方负责无偿换货，由此造成逾期交货的，另按交货期违约处理。

7.2 材料不能按合同规定的交货期交付的，每逾期一天卖方须偿付500元的违约金。此赔偿金的支付并不能解除卖方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

7.3 卖方如不能按时交货，将受到以下制裁：没收其履约保证金，加收误期赔偿或解除合同。

7.3.1 卖方每逾期交货一日，应承担合同总价5‰的违约金，并赔偿因供货不及时造成买方的经济损失。一旦买方延误交货累计达到15天，卖方应支付合同总价20%的违约金，买方可单方面解除合同也可要求卖方继续履行。

7.4 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生当日以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知买方。买方在接到通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间。若卖方在交货延缓期内仍不能交货，每逾期一日，应承担合同总价5‰的违约金，招标人有权要求中标人继续履行合同，也可单方解除合同并追究中标人的违约责任。

7.5 卖方提供的产品质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，所发生的一切费用均由卖方承担；对工程进度造成影响和造成施工返工的，卖方必须承担买方经济损失和施工单位返工费。

7.6 买方如在合同的履行过程中发现卖方有以下行为的，可单方面中止合同并要求卖方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以赔偿买方经济损失的部分，买方有权继续追偿。

1）在投标文件中弄虚作假、存在欺诈行为的；

2）卖方投标文件中表述的生产能力或售后服务或产品性能指标优于招标文件要求、但实际上没能兑现其投标文件表述内容的。

8、买方违约责任：

8.1 买方如无故拒绝接收材料，应当赔偿卖方因此造成的损失。

8.2 买方如变更交付材料的地点，应当承担因此而多支出的费用。

8.3 买方每逾期一日交付货款，应承担应付货款金额5‰的违约金。

9、争议的解决

9.1 因执行本合同所发生与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，

9.2 协商不成，依法向 宁海县 人民法院提起诉讼。

10、附则

10.1本合同一式肆份，签字、盖章后有效，甲乙各持一份，一份送招标代理公司，一份送宁海县国资局备案，具有同等法律效力。

10.2 本合同自卖方向买方单位交纳履约保证金（或银行保函），由双方代表签字，加盖双方公章后生效，至结清全部工程款后终止。

10.3 本合同签订后，一方如需提出修改，需经双方协商达成协议，并签订补充协议作为本合同的补充，该补充协议与合同具有同等效力。

10.4 本项目的招标文件、中标人的投标文件均作为本合同的附件，享有本合同的法律效力。

买方：                               卖方：

名称：（印章）                       名称：（印章）

全权代表：（签字）                   全权代表：（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                       年    月    日

# 第六章　投标文件格式

一、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：宁海县水务集团有限公司水表采购项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：宁海县水务集团有限公司水表采购项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

项目评分页码索引表

招标项目编号

| 评分项目 | 响应文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |

4.投标声明书

投标声明书

致：                    （招标采购单位名称）：

_____     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年在经营活动中的重大违法记录有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                     年    月    日

5.技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 条款号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人在投标文件中须详细说明其提供件货物的品牌、型号、规格、制造厂家、原产地及主要技术参数，如所提供货物的技术参数与招标要求的技术要求有差异，必须在技术偏离表中详细列明。

投标人（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

6. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

7.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附授权代表身份证复印件（正反面）：

8.投标单位情况一览表

投标单位情况一览表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

9.企业业绩表

企业业绩表

投标人全称（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如招标人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中提供加盖公章合同、中标通知书复印件，投标时随带合同原件备查）

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

2020年  月  日

四、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：宁海县水务集团有限公司水表采购项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：宁海县水务集团有限公司水表采购项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称）提交商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份；

2、投标总价为（大写）：                    元人民币；小写                        。

3、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5、本投标有效期自开标日起______个日历日。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8、我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的，我单位符合本项目要求的具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表或授权代表（签字或盖章）:___________                日期:_____年___月___日

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                  投标人名称：                      单位：元

| 货物名称 | 产地/品牌 | 规格、型号 | 数量 | 投标单价 | 机芯单价 | 合计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计（大写） |  |
| 投 标 声 明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、“投标价合计”应与“投标函”中第2项“投标总价”一致。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5. 投标货物与材料数量价格表

投标货物与材料数量价格表

招标编号：

招标项目名称：                                                                                        （价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物（项目）名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                       投标人单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                       法定代表或授权代表（签字或盖章）：

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：