国内公开招标

（全一册）

采购编号：ZGZB-NHCG2021007

项目名称：宁海县前童教育培训基地智能化项目

采购单位：宁海前童古镇旅游发展有限公司

代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

二〇二一年二月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	100

第四章  评标办法及评分标准	110

第五章  采购合同主要条款	115

第六章　投标文件格式	119

# 第一章  公开招标公告

项目概况

宁海县前童教育培训基地智能化项目招标项目的潜在投标人应在 中冠工程管理咨询有限公司（宁海县兴工二路29号3楼）获取招标文件，并于2021年  月   日 14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB-NHCG2021007

项目名称：宁海县前童教育培训基地智能化项目

预算金额：450万元

最高限价：450万元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购需求：智能化设备一批，具体详见第二章招标需求。

合同履约：与总包同步进行 总包完成后一个月内调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格条件（本项目资格后审）

（一）投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、施工等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

## （五）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

三、获取招标文件

1、时间：2021年  月  日至2021年  月  日（节假日除外），上午：8:30时-11:30时 ；下午14:00时-17:00时。

2、发售地点：中冠工程管理咨询有限公司（宁海县兴工二路29号3楼）

3、方式：现场购买。售价：招标文件500元人民币，售后不退。如需邮购，请与中冠工程管理咨询有限公司联系。联系人：鲍建锋  联系电话：0574-83556096  邮箱：675603960@qq.com。本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

购买招标文件时必须提供的资料：

1．报名表，格式见附件；

2．有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

3．法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

以上资料复印件必须加盖公章，如有缺漏，本项目采购代理有权拒绝其报名。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止及开标时间：2021年   月  日14：00（北京时间）。

开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路五号五楼，详见当天五楼大厅公告）。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1.人民币：玖万元整。

2、保证金到帐截止时间：2021年  月  日16:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向中冠工程管理咨询有限公司提交；

3、账户名称：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司  ；

开户银行：中信银行宁波宁海支行 ；

银行账号： 8114701013500025347 。

七、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。

八、本次招标有关信息公告在

宁波市公共资源交易网宁海县分网（网址 ：http://www .bidding.ningbo.gov.cn/ninghai/）

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

九、采购人：宁海前童古镇旅游发展有限公司

地址：宁海县前童镇

联系人：陈忠益

联系电话：15990561030

十、招标机构名称：中冠工程管理咨询有限公司

联系地址：宁海县兴工二路29号3楼

联系人：鲍建锋

电话、传真：0574-83556096

十一、监督管理部门名称：宁海县国有资产管理中心

联系人： 王老师

监督投诉电话： 0574-55868392

# 第二章  招标需求

一、采购清单

1.1、总表

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 1 | 套 |
| 2 | 综合布线系统 | 1 | 套 |
| 3 | 楼控系统 | 1 | 套 |
| 4 | 语音通讯系统 | 1 | 批 |
| 6 | 会议系统 | 1 | 套 |
| 7 | 公共广播系统 | 1 | 套 |
| 8 | 信息发布系统 | 3 | 套 |
| 9 | 视频监控系统 | 1 | 套 |
| 10 | 入侵报警系统 | 1 | 套 |
| 11 | 一卡通系统 | 3 | 套 |
| 12 | 停车管理系统 | 1 | 套 |
| 13 | 电子巡更系统 | 1 | 套 |
| 14 | 能耗计量系统 | 1 | 套 |
| 15 | 电梯五方通话系统 | 1 | 批 |
| 16 | 机房工程系统 | 3 | 套 |

1.2 计算机网络系统

| 1.计算机网络系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| （一）计算机网络 |
| 1 | 核心交换机 | ★整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，风扇≥2个，电源槽位≥2个； ★交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36000Mpps，若所投设备支持独立交换网板，需满配交换网板以保障其性能；支持能效以太网功能(EEE)， IEEE 802.3az；支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面； ▲所投产品支持防雷等级≥6KV，需要提供权威第三方测试报告； ▲为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，提供对外官网选配信息截图及链接证明； 支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议；采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； | 1 | 个 |
| 2 |  | 高性能主控引擎 | 2 | 个 |
| 3 |  | 通用电源模块（交流） | 2 | 个 |
| 4 |  | ≥24端口千兆以太网电口(RJ45)，≥24端口千兆以太网光口(SFP,LC)，≥4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，不包含引擎和交换板上的接口，不包含主控或交换网板所带接口 | 1 | 个 |
| 5 |  | ≥24端口千兆以太网光口(SFP,LC)，≥12端口千兆以太网电口复用(RJ45)，≥4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，不包含引擎和交换板上的接口，不包含主控或交换网板所带接口 | 1 | 个 |
| 6 | 24口千兆接入交换机 | ★交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，若存在双指标，以较低指标为准； ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； ▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供投标时提供第三方权威机构检验报告证明；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，投标时提供第三方权威机构检验报告证明；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发，投标时提供对外官网截图及链接证明；提供工信部设备进网许可证； | 6 | 个 |
| 7 | 48口千兆接入交换机 | 交换容量≥430Gbps，转发性能≥87Mpps，若存在双指标，以较低指标为准； 固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 | 11 | 个 |
| 8 | 8口POE接入交换机 | 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W； 交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； | 5 | 个 |
| 9 | 24口POE接入交换机 | ★交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，若存在双指标，以较低指标为准； ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个； ★支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；要求所投设备MAC地址≥16K；标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供实物照片；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，投标时提供第三方权威机构检验报告证明； ▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），投标时提供第三方权威机构检验报告证明； 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发，投标时提供对外官网截图及链接证明； | 5 | 个 |
| 10 | 千兆单模光模块 | 千兆单模10公里光模块 | 68 | 个 |
| 11 | 无线控制器 | ★固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； ★自带AP可管理数≥96个，集中转发AP可管理数≥128，本地转发AP可管理数≥800；设备可配置AP的本地数据转发技术模式；支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传；对Wall AP可支持的容量翻倍；响应国家节约能源的政策，设备制造商须具备ISO 50001能源管理体系国际认证证书，证书上必须体现符合ISO 50001:2011标准；为了保障服务质量，无线设备原厂售后服务体系须通过符合国家GB/T27922-2011标准的售后服务认证 | 1 | 个 |
| 12 | 授权 | 无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个普通AP或64个墙面式AP的控制权 | 1 | 个 |
| 13 | 无线AP | 支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 支持4条空间流,整机最大接入速率1.7Gbps；1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电；为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用；兼容教育局现有无线控制器，当校园网无线控制器故障时，能被教育局无线控制器接管，不 会终端无线业务 ★兼容教育局统一认证平台，无线终端可以实现统一认证和跨校区的漫游认证，需厂家提供证明； | 114 | 个 |
| （二）智能专网 |
| 1 | 核心交换机主机 | ★固化10/100/1000M以太网网光端口≥28，复用100/1000M电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； ★交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps（官网最小值为准）；支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； ▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供第三方权威机构测试报告；支持基础网络保护机制功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供对外官网截图及链接证明； 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； | 1 | 个 |
| 2 | 电源模块 | 交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 2 | 个 |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | ★交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，若存在双指标，以较低指标为准； ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； ▲要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供投标时提供第三方权威机构检验报告证明；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗，投标时提供第三方权威机构检验报告证明；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发，投标时提供对外官网截图及链接证明；提供工信部设备进网许可证； | 1 | 个 |
| 4 | 48口千兆接入交换机 | ★交换容量≥430Gbps，转发性能≥87Mpps，若存在双指标，以较低指标为准； ★固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 | 6 | 个 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 千兆单模10公里光模块 | 14 | 个 |

1.3综合布线系统

| 2.综合布线 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| （一）工作区子系统 |
| 1 | 双口面板 | 1.86型单口配置，白色，双层结构，螺丝孔不外露 2.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 3.两侧弧线设计，美观大方 4.滑盖式防尘盖，方便易用 | 180 | 个 |
| 2 | 单口面板 | 1.86型双口配置，白色，双层结构，螺丝孔不外露 2.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 3.两侧弧线设计，美观大方 4.滑盖式防尘盖，方便易用 | 178 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1.物理带宽≥250MHz，白色 2.外壳体及IDC座采用进口PC材料，防火等级UL94V-0 3.打线部分设有保护盖，印有T568A/B打线色标 4.金针及卡线端子材质磷青铜，镀软镍、雾锡 5.接触点镀金50μ，极大降低衰减程度 6.兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 7.插拔次数≥750次，打线次数≥200次 | 585 | 个 |
| （二）水平子系统 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线，带十字骨架，PVC | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号 2.支持1000Base-TX Gigabit Ethernet、100Base-TX Fast Ethernet、10Base-T Ethernet 3.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 4.带宽≥250MHz，外径导线尺寸4×2×23AWG，缆径6.2±0.4mm 5.带有十字骨架隔离，外护套为PVC材质，CMX等级 6.弯曲半径：操作时≥30mm，安装时≥60mm 7.环路电阻（20℃）155Ω/km，特性阻抗100±15Ω 8.传输阻抗≤9.5Ω/100m，延迟偏差≤45ns/100m 9.电容不平衡≤330pf/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% | 86 | 箱 |
| （三）设备间子系统 |
| 1 | 六类24位非屏蔽配线架 | 1.19"1U24口模块化结构，包含24个Cat.6非屏蔽模块 2.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 3.配线架背面带有可拆卸托架 4.ABS塑胶料防火等级达到UL94V-0 5.可搭配匠森RJ45非屏蔽模块使用（Cat.6A、Cat.6、Cat.5e） 6.宽度482mm，深度80.14mm，高度44.2mm | 52 | 个 |
| 2 | 110-RJ45鸭嘴跳线 | 1.用于110型语音配线架和RJ45配线架的跳接 2.一端为RJ45接头，另一端为110插头 3.即插即用，2米 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 101 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线(2M) | 1.带宽≥250MHz，兼容E级/Cat.6的所有标准连接器件 2.采用7股软线，跳线柔韧性良好 3.长度3米，有多种颜色可选，PVC外护套 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 585 | 个 |
| 4 | 100对110配线架 | 1.19"1U结构，适合安装在机柜内 2.端接100对语音大对数线缆 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 4.应用于电话线和骨干线缆的连接，也可以用于水平双绞线的端接 5.含连接块及背板 6.连接块采用彩色色标及独立线对分离器，便于线缆的端接安装 | 10 | 台 |
| 5 | 1U金属带盖理线架 | 1.19"1U24档结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 3.盖板可拆卸 4.宽度482mm，深度60mm，高度44mm 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 70 | 台 |
| 6 | LC口12位机架式光纤配线架 | 1.19"1U12口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U24芯 2.黑色，抽屉式结构，带有可伸展双滑轨，可从正面拉出，方便现场安装 3.前盖板为轴转结构，配有标识卡，方便管理 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 10 | 台 |
| 7 | LC双芯单模尾纤 | 1.商业成品尾纤 2.规格为单模尾纤 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 10 | 根 |
| 8 | LC/LC单芯单模光跳线 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模双工LC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 20 | 根 |
| 9 | 光纤适配器 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 10 | 个 |
| 10 | 弱电机柜 | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装 2.前玻璃，后钢板 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.42U落地式机柜 | 5 | 台 |
| 11 | 弱电机柜 | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装 2.前玻璃，后钢板 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.22U落地式机柜 | 5 | 台 |
| （四）干线子系统 |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.LSZH外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | 700 | 米 |
| 2 | 12芯室外单模光缆 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.单根钢丝加强芯，拉伸强度良好 6.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 7.松套管内及缆芯内充以特种油膏确保光缆的阻水性能 8.特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 9.PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能 10.最小弯曲半径：动态224cm，静态112cm 11.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 12.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm | 500 | 米 |
| 3 | 6芯室内单模光缆 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.机械性能和温度特性良好 6.紧套光缆管内无填充油膏，不容易污染施工场地 7.LSZH外护套材料耐腐蚀，具有防水、防紫外、阻燃环保等特点 8.最小弯曲半径：动态20*D，静态10*D（D为光缆直径） | 240 | 米 |
| 4 | 50对室内大对数电缆，PVC | 1.物理带宽16MHz，用于语音的主干传输 2.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 3.兼容C级/Cat.3的所有标准连接器件 4.全色谱导线，易于识别并安装 5.阻燃PVC外护套，CM等级，添加聚酯带，保护内部导线 6.特性阻抗100±15Ω，传输阻抗≤9.5Ω/100m 7.延迟偏差≤45ns/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 8.缆径11.7±1.0mm | 80 | 米 |
| 5 | 25对室内大对数电缆，PVC | 1.物理带宽16MHz，用于语音的主干传输 2.满足GB50311、ISO/IEC 11801、EN50173-1、TIA-568-C.2 3.兼容C级/Cat.3的所有标准连接器件 4.全色谱导线，易于识别并安装 5.阻燃PVC外护套，CM等级，添加聚酯带，保护内部导线 6.特性阻抗100±15Ω，传输阻抗≤9.5Ω/100m 7.延迟偏差≤45ns/100m，直流导体电阻不平衡≤5.0% 8.缆径11.7±1.0mm | 800 | 米 |
| （五）管理间子系统 |
| 1 | 服务器机柜 | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装600*1000*2000mm 2.前后网孔 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 10.立柱2.0mm,横支架1.5mm,其他1.1-1.2mm 11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装 | 2 | 台 |
| 2 | 电话配线机柜 | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装600*600*2000mm 2.前后网孔 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 10.立柱2.0mm,横支架1.5mm,其他1.1-1.2mm 11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装 | 1 | 台 |
| 3 | 电话交换机柜 | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装600*600*2000mm 2.前后网孔 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 10.立柱2.0mm,横支架1.5mm,其他1.1-1.2mm 11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装 | 1 | 台 |
| 4 | LC口12位机架式光纤配线架 | 1.19"1U12口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U24芯 2.黑色，抽屉式结构，带有可伸展双滑轨，可从正面拉出，方便现场安装 3.前盖板为轴转结构，配有标识卡，方便管理 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 3 | 台 |
| 5 | LC口48位机架式光纤配线架 | 1.19"1U48口结构，搭配SC或LC耦合器，最高2U48芯 2.黑色，抽屉式结构，带有可伸展双滑轨，可从正面拉出，方便现场安装 3.前盖板为轴转结构，配有标识卡，方便管理 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 3 | 台 |
| 6 | LC双芯单模尾纤 | 1.商业成品尾纤 2.规格为单模尾纤 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 180 | 根 |
| 7 | LC/LC单芯单模光跳线 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模双工LC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 360 | 根 |
| 8 | 光纤适配器 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 180 | 个 |
| 9 | 1U金属带盖理线架 | 1.19"1U24档结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 3.盖板可拆卸 4.宽度482mm，深度60mm，高度44mm 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 6 | 台 |
| （六）监控系统 |
| 1 | 安防箱 | （600*800*400） | 4 | 台 |
| 2 | 安防箱 | （500*600*150） | 1 | 台 |
| 3 | 机柜（600*600*2000mm） | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装600*600*2000mm 2.前玻璃后钢板 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 10.立柱2.0mm,横支架1.5mm,其他1.1-1.2mm 11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装 | 7 | 台 |
| 4 | 机柜（600*600*2000） | 1.采用优质冷轧钢板，精密组合组装600*600*2000mm 2.前玻璃后钢板 3.U型立柱可前后调整，适合不同深度的设计安装固定 4.结构紧密牢固，装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺 5.各部位和机柜主体可靠接地，接地线为可插拔式，方便拆卸安装设备 6.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺 7.图层附着牢固，喷涂表面附着力＞10+1N/25mm2，防氧化，耐酸碱，表面光洁 8.色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀 9.门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全 10.立柱2.0mm,横支架1.5mm,其他1.1-1.2mm 11.侧板采用弹扣式门锁，无需工具即可方便拆装 | 2 | 台 |
| 5 | LC口12位机架式光纤配线架 | 1.19"1U12口结构，搭配SC或LC耦合器，最高1U24芯 2.黑色，抽屉式结构，带有可伸展双滑轨，可从正面拉出，方便现场安装 3.前盖板为轴转结构，配有标识卡，方便管理 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 8 | 台 |
| 6 | LC口48位机架式光纤配线架 | 1.19"1U48口结构，搭配SC或LC耦合器，最高2U48芯 2.黑色，抽屉式结构，带有可伸展双滑轨，可从正面拉出，方便现场安装 3.前盖板为轴转结构，配有标识卡，方便管理 4.前面板可更换，适配不同的耦合器 5.带有熔纤盘、螺丝、扎带等所有必需配件 6.带有前盖板，保护跳线 7.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 2 | 台 |
| 7 | 单模光缆收发器 | 光缆收发器 | 4 | 台 |
| 8 | LC双芯单模尾纤 | 1.商业成品尾纤 2.规格为单模尾纤 3.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 4.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 180 | 根 |
| 9 | LC/LC单芯单模光跳线 | 1.商业成品跳线，LSZH外护套 2.规格为单模双工LC-LC跳线 3.默认极性为A-B平行跳线 4.插入损耗≤0.2dB，回波损耗UPC≥50dB；APC≥60dB 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 360 | 根 |
| 10 | 光纤适配器 | 1.有各种不同的接头类型：LC、ST、SC、MTP、FC等 2.低插入损耗，低回波损耗，即插即用 3.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、GB50311 | 180 | 个 |
| 11 | 1U金属带盖理线架 | 1.19"1U24档结构，适合安装在机柜内 2.可以将跳线放入管理器内，使跳线整齐美观 3.盖板可拆卸 4.宽度482mm，深度60mm，高度44mm 5.满足标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.2、GB50311 | 9 | 台 |
| 12 | 室外6芯单模光缆 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.单根钢丝加强芯，拉伸强度良好 6.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 7.松套管内及缆芯内充以特种油膏确保光缆的阻水性能 8.特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 9.PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能 10.最小弯曲半径：动态224cm，静态112cm 11.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 12.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm | 1000 | 米 |
| 13 | 室外12芯单模光缆 | 1.采用G.652.D单模零水峰OS2光缆，符合IEEE 802.3ba、ITU-T Rec.G.652.D、ISO/IEC 11801、IEC 60793-2-10 B1.3、TIA/EIA 492和EN50173标准，光缆尺寸为09/125μm 2.光缆的衰减≤0.35dB/km@1310nm；≤0.20dB/km@1550nm 3.零色散波长：1312±10nm 4.最大宏弯曲损耗：0.05dB@1625nm（以半径30mm环绕100圈） 5.单根钢丝加强芯，拉伸强度良好 6.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 7.松套管内及缆芯内充以特种油膏确保光缆的阻水性能 8.特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 9.PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能 10.最小弯曲半径：动态224cm，静态112cm 11.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 12.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm | 400 | 米 |

1.3、楼控系统

| 3.楼控系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 控制柜 | 单门室内柜（含1台RWG控制器、1台定制触摸屏，空开，变压器，继电器、端子等附件。) | 1 | 个 |
| 2 | 二氧化碳传感器 | 精度：50ppm+5%读数；输出：4-20MA&0-10VDC | 1 | 个 |
| 3 | 辅材 |  | 1 | 批 |

1.4、语音通讯系统

| 4.语音通讯系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 线材 | 配合专业厂家 | 1 | 批 |

1.5、会议系统

| 6.会议系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| （一）合班教室 |
| 1 | 画面同步屏 | 65寸智慧黑板同步屏 | 2 | 台 |
| 2 | 专业音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗ZP：Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5防尘 8．尺寸：185×275×105mm 9．重量：1.4Kg 10.材料：塑料 | 4 | 个 |
| 3 | 专业功放 | 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），精巧的SMT工艺设计。 2.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。 3.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 4.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 5.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。 6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 7.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。 8.高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计完美结合。 9.宽电压供电：180V-240V 能正常工作。 技术参数 1.输出端子：4-16Ω, 100V 2.输出功率：60W 3.输入灵敏度&阻抗：MIC1、2、3、4输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子 4.AUX1、2 输入:350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子 5.EMC输入:775mV/10KΩ 非平衡6.3连接端子 6.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子 7.音调：低音:±10dB at 100Hz 8.高音:±10dB at 10KHz 9.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB,-3dB) 10.信噪比：MIC1、2、3:66dB；AUX1、2:85dB 11.失真：小于 0.05%(在1KHz，1/3 额定功率) 12.默音功能：MIC 1 优先于 MIC2-4,AUX1-2音频输入,EMC优先于所有音频输入 13.通道串音衰减：≥50dB 14.散热：侧入后出强制风扇冷却，开机启动风扇，无极变速处理 15.保护：过热保护、过流保护、短路保护 16.电源：～220-240V /50Hz 17.电源功耗：120W 18.尺寸：484×295×44mm 19.重量：4.1Kg | 1 | 台 |
| 4 | 辅材 | 音频线、视频线等 | 1 | 批 |
| （二）舞蹈教室 |
| 1 | 台式计算机 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 1 | 台 |
| 2 | 专业音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗ZP：Com/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1 7．防护等级：IP×5防尘 8．尺寸：185×275×105mm 9．重量：1.4Kg 10.材料：塑料 | 4 | 个 |
| 3 | 专业功放 | 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），精巧的SMT工艺设计。 2.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。 3.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 4.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 5.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。 6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 7.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。 8.高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计完美结合。 9.宽电压供电：180V-240V 能正常工作。 技术参数 1.输出端子：4-16Ω, 100V 2.输出功率：60W 3.输入灵敏度&阻抗：MIC1、2、3、4输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子 4.AUX1、2 输入:350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子 5.EMC输入:775mV/10KΩ 非平衡6.3连接端子 6.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子 7.音调：低音:±10dB at 100Hz 8.高音:±10dB at 10KHz 9.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB,-3dB) 10.信噪比：MIC1、2、3:66dB；AUX1、2:85dB 11.失真：小于 0.05%(在1KHz，1/3 额定功率) 12.默音功能：MIC 1 优先于 MIC2-4,AUX1-2音频输入,EMC优先于所有音频输入 13.通道串音衰减：≥50dB 14.散热：侧入后出强制风扇冷却，开机启动风扇，无极变速处理 15.保护：过热保护、过流保护、短路保护 16.电源：～220-240V /50Hz 17.电源功耗：120W 18.尺寸：484×295×44mm 19.重量：4.1Kg | 1 | 台 |
| 4 | 辅材 | 音频线、视频线等 | 1 | 批 |
| （三）小会议室 |
| 1 | 投影仪 | 4500流明，1920*1080 投影方式：正投；背投；吊顶；平放 | 1 | 台 |
| 2 | 投影仪吊架 | 定制 | 1 | 个 |
| 3 | 投影幕布 | 120寸电动投影幕布 | 1 | 个 |
| 4 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。 2.弹起式桌面插座，支持45°仰角，符合工程学原理角度。 ▲3.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 4.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键 | 1 | 只 |
| 5 | 专业功放 | ▲1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ▲2、采用强制散热设计，风机噪音小；具有可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 |
| 6 | 专业音箱 | 1.阻抗ZP：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 只 |
| 7 | AP支架 | 固定面板ZPQX尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 2 | 只 |
| 8 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） ▲3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 ▲产品厂家获得国家版权局颁发的“数字音频控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂盖章。 | 1 | 台 |
| 9 | 鹅颈话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 5 | 只 |
| 10 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+一个头戴和一个手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
| 11 | 电源时序器 | 1.支持ZM8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 600*600*1200 | 1 | 台 |
| 13 | 辅材 | 音频线、视频线等 | 1 | 批 |
| （四）篮球馆 |
| 1 | P3LED全彩屏体 | ▲物理点间距：3mm封装：亿光、科瑞、米优，雾化黑灯铜支架，为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，要求灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。（提供封装厂家技术参数确认函复印件，加盖公章） ▲显示屏生产厂商具有音视频一级资质证书、安全生产标准化二级或以上资质证书（提供相关证明文件复印件并加盖厂商公章） 像素结构 ：表贴三合一 SMD2121 黑灯像素构成：表贴三合一 像素密度（点/m2）：111111 模组尺寸（mm）：320（W）×160（H） 模组分辨率（W×H）：64×64 驱动方式：恒流驱动 模组重量：0.2kg 亮度均匀性：≥97% 色温：3200—9300可调 最佳视距（m）：≥2 最大功耗（W/m2）：650 平均功耗（W/m2）：170 换帧频率（帧/秒）：60 刷新频率（Hz）：≥3840 维护方式：磁吸前维护 显示屏亮度（nits）：600 水平视角（°）：160 垂直视角（°）：160 对比度：1900/6/1416:01:00 色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 信号接口：HUB75E接口 电源接口：VH4PIN | 35.61 | ㎡ |
| 2 | 接收卡 | 控制系统： 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，8路网口输出。 2)带载分辨率3840*2160 3)产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP、1个VGA、1个RJ45输入接口，1个DVI、8个RJ45输出接口，支持4K分辨率信号接入。提供公安部检测报告复印件。 4)产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*200点。提供公安部检测报告复印件。 ▲5)产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。提供公安部检测报告复印件。 ▲6)产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。提供公安部检测报告复印件。 7)产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 接收卡： 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； ▲为保证系统的兼容及稳定性，控制卡厂家与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明 | 1 | 套 |
| 3 | 配电箱 | 配电箱：根据实际需求配备功率大小，含接触器、空气开关、远程控制系统，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，分时上电和分时断电，与显示屏同一品牌，投标时提供3C证书。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频处理器 | 集成了视频拼接处理器、视频切换台以及采集卡、输出卡等多种功能，一个平台就实现对大屏的控制及随意切换，用户通过所见即所得的交互控制面板，包括按键、旋钮、T-BAR、OLED 面板、指示灯等，实现视频特效无缝切换，在最短的时间以最佳的效果展示在观众的视野内。 1、投标产品支持遥控器客户端进行控制，遥控器更改设置时屏幕出现OSD提示菜单。 2、图像化预览，可视化操作：在切换之前，可以预监即将播放的内容； 3、具备DVI、HDMI、VGA多通道信号输入并可手动或无线切换控制。支持双DVI输出。 4、 支持多画面显示、支持节目编辑预览定时切换、支持信号热备份； 5、内置一体播放处理器，自带节目编辑软件，无需电脑即可以播放，安全可靠； 6、设备支持一键投屏功能，且不需要在电脑上安装任何软件，实现自动匹配后一键上屏。 支持5画面任意输出，支持视频源任意无缝切换，支持画中画，位置大小可自由调节，支持HDCP，支持前面板快捷设置和操作 输出：千兆网口×16 具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持5画面显示。 •最大带载900万像素； •支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； | 1 | 套 |
| 5 | 框架 | 根据用户需求定制造型框架 | 35.61 | ㎡ |
| 6 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 1 | 台 |
| 7 | 专业功放 | 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 | 2 | 台 |
| 8 | 专业音箱 | 1.阻抗ZP：8Ω 2.频响：45Hz~20KHz 3.额定功率：650W 4.灵敏度：100dB/W/M 5.覆盖角度：(H)90°(V)70° 6.高音：1.73"压缩高音单元×1 7.低音：15"低音×1 | 4 | 只 |
| 9 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 3 | 台 |
| 10 | 辅助音箱 | 1.采用1只15寸中低音喇叭单元和1只1.73"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35mm的柱杆插座，多种安装方式。 5.阻抗：8Ω 6.频响：45Hz~20KHz 7.额定功率：450W 8.峰值功率：1800W 9.灵敏度：100dB/W/M 10.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB 11.覆盖角度：(H)80°(V)60° | 6 | 只 |
| 11 | BP支架 | 1.固定ZPQX面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 6 | 只 |
| 12 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 |
| 13 | 超低频音箱 | 1.阻抗ZP：4Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：1200W 4.灵敏度：100dB/W/M 5.低音：18"低音×2 | 4 | 只 |
| 14 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 15 | 返听音箱 | 1.阻抗ZP：8Ω 2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率：500W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 2 | 只 |
| 16 | 均衡器 | 1.采用专业级31段立体声图形均衡器，输入/输出通道≥2路，接口类型支持XLR 和 TRS。 2.频率范围：20Hz-20KHz (±0.5dB)，10-40KHz(+0/-3dB)，总谐波失真和噪音≤0.008%，信噪比≥96dB | 1 | 台 |
| 17 | 鹅颈话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 6 | 只 |
| 18 | 处理器 | 1.输出电流：6.5mA 2.话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 3.话筒输入：六路幻象供电话筒输入 ▲4.开关选择：六路话筒幻象供电独立切换开关选择，六路话筒和线路输入移频效果独立切换(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 |
| 19 | 无线话筒 | ▲1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道间隔：250KHz。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 20 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |
| 21 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 22 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ▲2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ▲3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 |
| 23 | 电源时序器 | 1.支持ZM8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 |
| 24 | 电源时序器 | 1.支持ZM8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 | 3 | 台 |
| 25 | 网络GP中控主机 | 1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 ▲需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章 | 1 | 台 |
| 26 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
| 27 | 安卓平板电脑 | 10.1英寸智能语音平板4GB+64GB | 1 | 台 |
| 28 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 | 1 | 台 |
| 29 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 30 | 混合矩阵 | 插卡式高清视频混合矩阵 | 1 | 套 |
| 31 | 机柜 | 600*800*2000 | 1 | 台 |
| 32 | 辅材 | 音频线、视频线等 | 1 | 批 |
| （五）多功能报告厅 |
| 1 | 投影仪 | 6500流明，激光投影 投影方式：正投；背投；吊顶；平放 | 2 | 台 |
| 2 | 投影仪吊架 | 定制 | 1 | 个 |
| 3 | 投影幕布 | 200寸电动投影幕布 | 2 | 个 |
| 4 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 ▲2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），厂家提供功能确认书，提供复印件加盖原厂盖章。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。 4.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 5 | 专业音箱 | 1.采用1只15寸中低音喇叭单元和1只1.73"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35mm的柱杆插座，多种安装方式。 5.阻抗：8Ω 6.频响：45Hz~20KHz 7.额定功率：450W 8.峰值功率：1800W 9.灵敏度：100dB/W/M 10.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB 11.覆盖角度：(H)80°(V)60° ▲所投音箱产品为中国国家标准检测认证进入EASE数据库的扬声器，且厂家具有声频工程企业综合技术等级证书壹级认证，提供证书复印件和官网截图加盖原厂公章。 | 2 | 只 |
| 6 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 |
| 7 | 专业音箱 | 1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35mm的柱杆插座，多种安装方式。 5.阻抗ZP：8Ω 6.频响：50Hz~20KHz 7.额定功率：350W，峰值功率可达1400W 8.灵敏度：99dB/W/M 9.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB 10.覆盖角度：(H)80°(V)60° | 4 | 只 |
| 8 | BP支架 | 1.固定面板ZPQX尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm | 6 | 只 |
| 9 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |
| 10 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 11 | 鹅颈话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 4 | 只 |
| 12 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道间隔：250KHz。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 13 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 台 |
| 14 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 1 | 对 |
| 15 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 |
| 16 | 混合矩阵 | 插卡式高清视频混合矩阵 | 1 | 套 |
| 17 | 网络GP中控主机 | 1、采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3、支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6、内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 | 1 | 台 |
| 18 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
| 19 | 安卓平板电脑 | 10.1英寸智能语音平板4GB+64GB | 1 | 台 |
| 20 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 | 1 | 台 |
| 21 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 22 | 机柜 | 600*800*2000 | 1 | 台 |
| 23 | 辅材 | 音频线、视频线等 | 1 | 批 |

1.7公共广播系统

| 7.公共广播系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| （一）1号楼北侧 |
| 3、4层走廊 |
| 1 | IP网络功放240w | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．阻抗ZP：黑:Com红:1.7KΩ 5．频率响应：130-16KHz 6．喇叭单元：6.5" 7．防护等级：IP×5防尘 | 26 | 只 |
| 1、2层走廊 |
| 1 | IP网络功放350w | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有350W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：350W 16.整机功耗：540W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 359 x 132mm 27.重量：15.5Kg | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．阻抗ZP：黑:Com红:1.7KΩ 5．频率响应：130-16KHz 6．喇叭单元：6.5" 7．防护等级：IP×5防尘 | 26 | 只 |
| 3 | 吸顶音箱 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗ZP：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 | 5 | 只 |
| 1-4层教室 |
| 1 | IP网络广播 | 产品用途 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 产品特点 1.专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念。十分美观大方； 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制。 5.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 6.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 7.内置2*20W（MAX）功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲,具有网络音量设置功能。 8.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构； 9.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便； 10.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 11.内置2级优先级功能设计： (1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 (2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 5.音频格式：MP3 6.音频模式：16位CD音质 7.采样率：8KHz～48KHz 8.辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 9.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 10.输出功率：2×20W（MAX） 11.谐波失真：≤1% 12.信噪比：>65dB 13.整机功耗：≤50W 14.工作环境温度：5℃～40℃ 15.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 16.输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V | 37 | 对 |
| （二）1号楼南侧 |
| 1、2、3层走廊 |
| 1 | IP网络功放240w | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W 16.整机功耗：370W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．阻抗ZP：黑:Com红:1.7KΩ 5．频率响应：130-16KHz 6．喇叭单元：6.5" 7．防护等级：IP×5防尘 | 19 | 只 |
| 2-4层教室 |
| 1 | IP网络广播 | 产品用途 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 5.音频格式：MP3 6.音频模式：16位CD音质 7.采样率：8KHz～48KHz 8.辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子 9.频率响应：150Hz～16KHz(+1/-3dB) 10.输出功率：2×20W（MAX） 11.谐波失真：≤1% 12.信噪比：>65dB 13.整机功耗：≤50W 14.工作环境温度：5℃～40℃ 15.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 16.输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC12V | 11 | 对 |
| （三）2号楼 |
| 1 | IP网络功放240w | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：240W 16.整机功耗：370W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz | 1 | 台 |
| 2 | 吸顶音箱 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗ZP：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 | 19 | 只 |
| 校长室 |
| 1 | 广播远程分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 ▲11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证） | 1 | 套 |
| 2 | IP广播监听音箱 | 1. 壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2. 网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 对 |
| 3 | IP寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 1 | 台 |
| 4 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 1 | 台 |
| 室外操场 |
| 1 | IP寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 1 | 台 |
| 2 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 | 对 |
| 3 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线手持话筒 | ▲1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 5 | 有线手持话筒 | 1. 声音纯真而有力度 2. 高频瞬态反应良好，能够轻松应对歌唱爱好者高频区迟顿之状况 3. 高频具有磁性感 4. 换能原理： 动圈 5. 频率响应： 40-18KHz 6. 标准阻抗ZP： 600Ω 7. 灵敏度： -73±3dB | 2 | 只 |
| 6 | CD机 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |
| 7 | IP解码终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 ▲5.支持定压100V输入；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供符合此功能第三方检测结构出具的检验报告，并盖设备生产厂商公章） ▲6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖生产厂商公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 |
| 8 | 16路电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
| 9 | 14路4编组调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 1 | 台 |
| 10 | 纯后级功放1000w | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 1 | 台 |
| 11 | 室外防水音柱120w | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度ZP≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 5 | 只 |
| 12 | IP解码终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.支持定压100V输入；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比≥65dB，谐波失真≤1%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 |
| 13 | 纯后级功放1000w | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 1 | 台 |
| 14 | 遥控器 | 1.设备用于远程控制节目播放，配合数据转换IP终端或服务器串口使用。 2.遥控器支持12个任务按键，可在后台设置12个按键任务。 ▲3.遥控器支持7个功能按键，可在后台设置7个功能键，支持新建任务/切换任务、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。（提供7个按键界面截图佐证，并盖生产厂商公章） 4.支持遥控禁用时间段，可设置每组的开始时间和结束时间。 5.支持同时发起多个任务，并且每个任务可以切换控制。 6.使用RS232通信协议，遥控有效距离可达1000米。 | 1 | 个 |
| 15 | IP数据转换器 | 1.标准壁挂式设计，配合无线遥控器套件使用，用于RS-232协议与TCP/IP协议的转换，延长传输距离。 2.支持1路RJ45接口，1路RS-232协议DB9输入接口。 3.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | 1 | 个 |
| 16 | 草坪音箱 | 1. 功率(100V)：30W, 60W 2. 功率(70V)：15W, 30W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度ZP≥96dB 5．喇叭单元：8"+2.5″ 6. 防护等级：IP66 | 19 | 只 |
| 广播室 |
| 1 | 网络广播控制主机及软件 | 1.采用工业级GP工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 ▲9.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。（提供功能界面截图证明，并盖生产厂商公章） 10.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时。 11.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 12.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 ▲13.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容，包括：“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。（提供支持播放相关版权音频内容的功能界面截图证明，并盖生产厂商公章） ▲14.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版”、“场景对话”等内容。（提供功能界面截图证明，并盖生产厂商公章） ▲15.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容，包括：“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。（提供功能界面截图证明要求具备的内容栏不少于4种，并盖生产厂商公章） | 1 | 台 |
| 2 | IP音频采集器 | 产品介绍 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A | 1 | 台 |
| 3 | IP广播监听音箱 | 产品介绍 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 参数 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 6. 采样率：8KHz～48KHz 7. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 8. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 9. 谐波失真：≤1% 10. 信噪比：＞65dB 11. 整机功耗：≤50W 12. 保护电路：过载、短路保护电路 13. 工作环境温度：5℃～40℃ 14. 工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15. 工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz | 1 | 对 |
| 4 | IP寻呼话筒 | 产品介绍 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A | 1 | 台 |
| 5 | IP消防矩阵 | 产品介绍 设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 产品特点 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.短路接口：工业标准压线接线端子 5.功耗：≤20W 6.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz | 1 | 台 |
| 6 | 前置放大器 | 产品用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 产品特点 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 技术参数 : 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W | 1 | 台 |
| 7 | 话筒 | 产品介绍 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm 9.尺寸：125 x 150 x 455mm 10.重量：0.67kg 11.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V | 1 | 只 |
| 8 | CD机 | 产品特点 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6.自动播放控制，全数码伺服； 7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 8.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 技术参数 1.电源：~220V / 50Hz 2.电源功耗：30W | 1 | 台 |
| 9 | 调谐器 | 产品用途 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 1.电源：～220V / 50Hz 2.电源功耗：30W | 1 | 台 |
| 10 | 定时播放软件 | 产品用途 广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点 1.软件IP-ZP是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。系统包括有语文教材同步内容：“课文朗读”6个版本，含读课文+学习园地；“字词听写”4个版本；“语文专题”含：漫步唐诗2个系列、读中学写5个系列、必背篇章6个年级、名言佳句3个系列、成语故事3个系列的内容，并且提供在线内容及持续更新服务。系统包括有英语教材同步内容、科学故事、音乐类、音乐大师课、示范诵读、经典诗文等内容，并且提供在线内容及持续更新服务。支持学校上传本校资源内容，支持资源的分类、添加海报、图标等功能，并可在听学服务平台的发布。支持通过听学系统手机APP对学校资源进行推送播放功能。支持通过手机APP进行随时随地对网络音箱、IP广播音箱进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30分钟、60分钟、2小时，在规定的时间内网络音箱、IP广播音箱会自动智能推送内容开始播放。支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个网络音箱、IP广播音箱，支持即时推送、定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数，支持手机APP实时查看网络音箱、IP广播音箱的空闲状态、离线状态、音量大小.支持内容分享到QQ、微信好友、微信朋友圈等，支持内容收藏功能。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 15.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义 16.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 17.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 18.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 19.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 20.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 21.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 22..支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 23.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 24.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 25.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 26.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 27.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 28.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。 29.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播或分区广播、终端对讲的功能。 30.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 31.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 32.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 33.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 34.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 35.支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 36.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 37.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 38.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 39.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 40.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 41.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 42.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 43.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 44.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 45.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 46.网络广播系统支持IPv6、IPv4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 47.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 | 1 | 套 |
| 11 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 1 | 台 |
| 12 | 辅材 | 相关线材、设备调试安装等 | 1 | 批 |

1.8 信息发布系统

| 8.信息发布系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 校门口全彩屏（主入口、次入口） |
| 1 | LED显示屏 | ▲物理点间距：4mm封装：亿光、科瑞、米优，雾化黑灯铜支架，为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，要求灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。（提供封装厂家技术参数确认函复印件，加盖公章） 像素点构成：1红1绿1蓝 封装工艺：表贴 LED灯：SMD2727 屏体1尺寸：1.6m（高）×1.6m（宽）=2.56㎡， 屏体2尺寸：1.6m（高）×1.6m（宽）=2.56㎡ 分辨率：400*400＝160000像素 模块尺寸：320mm*160mm 屏体重量：≤55KG/m2 平均功耗：≤330W/m2 最大功耗：≤1000W/m2 显示单元平整度：＜1mm 最佳视距：6～200m 视角：水平：160°，垂直：140° 箱体平整度：箱体拼接间隙<1mm 灰度等级：≥4096级(12Bit) 灰度校正：16bit 显示颜色：4096（红）*4096（绿）*4096（蓝） 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：≥60帧/秒 刷新频率：≥1920HZ 屏幕亮度：≥6000cd/m2，支持亮度调节 对比度：≥5000：1 色温调节：3000K-10000K，可调 亮度调节方式：根据环境亮度，自动／手动16级亮度调节或连续可调。 LED寿命：10万小时，无故障时间：≥10000小时 离散失控点：≤0.0001 供电电压：380V±10%；AC50Hz，三相五线制 工作电压：AC220V±15％ 47～64HZLED | 5.12 | ㎡ |
| 2 | 防水箱体 | 镀锌冷轧钢，箱体的边框多道折弯及采用防水罩防水，有效保证整屏的防护等级达到或高于IP65 | 5.12 | ㎡ |
| 3 | 控制系统 | 控制系统： 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，8路网口输出。 2)带载分辨率3840*2160 3)产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP、1个VGA、1个RJ45输入接口，1个DVI、8个RJ45输出接口，支持4K分辨率信号接入。提供公安部检测报告复印件。 4)产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*200点。提供公安部检测报告复印件。 ▲5)产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。提供公安部检测报告复印件。 ▲6)产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。提供公安部检测报告复印件。 7)产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 接收卡： 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； ▲为保证系统的兼容及稳定性，控制卡厂家与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明 | 2 | 套 |
| 4 | 视频主控 | 集群管理，实时监控，定时管理，智能控制，支持手机、PAD、PC等多种终端控制 | 2 | 套 |
| 5 | 控制软件 | 控制软件 | 2 | 套 |
| 6 | 音频系统 | 100W户外防水音柱2只,300W前置功放1台 | 2 | 套 |
| 7 | 钢结构 | 根据用户需求定制造型框架 | 5.12 | ㎡ |
| 8 | 屏体边框 | 304不锈钢+四周铝板 | 5.12 | ㎡ |
| 9 | 散热系统 | 智能冷却 | 2 | 台 |
| 10 | 配电系统 | 元器件德力西，定制10KW，智能分配电流，延时上电，支持配电箱温度检测，支持配电箱湿度检测 | 2 | 台 |
| 11 | 防雷系统 | OBO避雷器 | 2 | 套 |
| 12 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 2 | 台 |
| 13 | 辅材 | 各类线材 | 1 | 批 |
| 综合楼一楼 |
| 1 | LED显示屏 | 物理点间距：4mm封装：亿光、科瑞、米优，雾化黑灯铜支架，为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，要求灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。 像素结构 ：表贴三合一 SMD2121 黑灯 像素间距（mm）： 4.0 模组分辨率（W×H）： 80×40 模组尺寸（mm）：320（W）×160（H） 像素密度（点/m2 ）： 62500 维护方式： 磁吸前维护 显示屏亮度（nits）： 600 色温（K）： 8000—19000 可调 水平视角（°）： 160 垂直视角（°） ：160 对比度： 4000:1 亮度均匀性 ：≥99% 色度均匀性 ：±0.001Cx,Cy 之内 最佳视距（m）： ≥4 峰值功耗（W/m2）： 271 平均功耗（W/m2）： 135 供电要求： AC220-240V 驱动方式： 恒流驱动 换帧频率（Hz）： 60 刷新率（Hz）： ≥1920 | 13.06 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 控制系统： 1)LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，8路网口输出。 2)带载分辨率3840*2160 3)产品支持1个DVI、1个HDMI、1个DP、1个VGA、1个RJ45输入接口，1个DVI、8个RJ45输出接口，支持4K分辨率信号接入。 4)产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*200点。 5)产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 6)产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 7)产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 接收卡： 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 1 | 套 |
| 3 | 视频主控 | 集群管理，实时监控，定时管理，智能控制，支持手机、PAD、PC等多种终端控制 | 1 | 套 |
| 4 | 控制软件 | 控制软件 | 1 | 套 |
| 5 | 钢结构 | 根据用户需求定制造型框架 | 13.06 | ㎡ |
| 6 | 屏体边框 | 304不锈钢+四周铝板 | 13.06 | ㎡ |
| 7 | 散热系统 | 智能冷却 | 1 | 台 |
| 8 | 配电系统 | 元器件德力西，定制10KW，智能分配电流，延时上电，支持配电箱温度检测，支持配电箱湿度检测 | 1 | 台 |
| 9 | 防雷系统 | OBO避雷器 | 1 | 套 |
| 10 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 1 | 台 |
| 12 | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |

1.9 视频监控系统

| 9.视频监控系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清宽动态半球摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态范围: 120 dB 视频压缩标准: 主码流：H.265/ H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12V±25%；PoE：802.3af 电源接口类型: Φ5.5 mm圆口 电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max；PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10 A，5.5 W Max 补光: 最远可达30米 ▲可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库。（公安部检验报告证明） ▲需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。（公安部检验报告证明） ▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。（公安部检验报告证明） ▲十年电子产品污染物不泄漏（公安部检测报告证明） | 135 | 台 |
| 2 | 高清宽动态枪机摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR星光阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：DC：12 V ± 25% ；PoE：802.3af 电源接口类型: Φ5.5 mm圆口 电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max； PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10A，5.5 W Max 防护等级: IP67 补光: 最远可达30 m ▲需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。（公安部检验报告证明） ▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于12种，报警音量及重复次数可设置。（公安部检验报告证明） ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） ▲十年电子产品污染物不泄漏（公安部检测报告证明） | 21 | 台 |
| 3 | 高清低照度枪机摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR星光阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：DC：12 V ± 25% ；PoE：802.3af 电源接口类型: Φ5.5 mm圆口 电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max； PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10A，5.5 W Max 防护等级: IP67 补光: 最远可达30 m | 60 | 台 |
| 4 | 高清智能球摄像机（带红外） | 【200万像素7寸红外网络高清智能球机】 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps(1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米 焦距:4.8-110mm，23倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90° 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:40W max（其中红外灯14W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 ▲对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（以公安部检验报告为准） ▲镜头采用F1.2大光圈（以公安部检验报告为准） ▲十年电子产品污染物不泄漏（公安部检测报告证明） | 13 | 台 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸 | 13 | 台 |
| 6 | 高清彩色红外一体机摄像机 | 200万星光级1/1.8”CMOS smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 最低照度: 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0003Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头: 4-6mm@ F1.6，水平视场角：79°-55.5°，垂直视场角：43.5-31°，对角线视场角：92°-64° 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 1920×1080 存储功能: 支持最大标准Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1个RJ45 ，1个10M / 100M自适应以太网口 报警接口: 1 输入，1 输出(报警输出最大支持DC12V 20mA) 音频接口: 1 输入(Line in)1输出（Line out）（2芯terminal block）(最大输入幅值：3.3Vpp,输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡) 1内置microphone 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 白光补光距离（抓拍人脸）: 5m 白光补光距离（治安监控）: 20m 防护等级: IP66 电源供应: DC：12V±25%; PoE：802.3af, Class 3 电源接口: Φ5.5mm 圆口 功耗 : DC： 12 V, 0.63 A, Max： 7.5W ▲设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明） ▲传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定。（公安部检验报告证明） | 32 | 台 |
| 7 | 防油污红外枪式摄像机 | 【防油污摄像机】 200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 可拆卸镜头护罩 方便清洗和更换 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头 4mm, 水平视场角81° 镜头接口类型 M12 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸 1920 × 1080 存储功能 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 报警接口 2对报警输入输出接口（三极管：超过30毫安建议加继电器） 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±20% / PoE(802.3af)；支持PoE 电源接口类型 Φ5.5mm圆头电源接口 功耗 DC12V: I3：5.5W Max 红外照射距离 I3：最远30米 防护等级 IP67 | 16 | 台 |
| 8 | 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 129 | 台 |
| 9 | 电梯摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 内置麦克风 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af 电源接口类型:Φ5.5mm 圆口 功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W 红外照射距离:3m 防护等级:IP66 防暴等级:IK08 ▲十年电子产品污染物不泄漏（公安部检测报告证明） | 2 | 台 |
| 10 | 电梯网桥 | 电梯专用无线网桥(单位为套 内含发送端和接收端) 黑白配设计 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片 最高速率可达300Mbps 多网口设计 传输距离500米 | 2 | 台 |
| 11 | 电梯楼层显示器 | 电梯楼显 | 2 | 台 |
| 12 | 视频抗干扰器 | 电梯视频抗干扰 | 2 | 个 |
| 13 | 交流电源（12V/10A） | 12V/10A | 40 | 个 |
| 14 | 交流电源（24V/5A） | 24V/5A | 8 | 个 |
| 15 | 磁盘阵列 | 48盘位磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）,48块6T企业级磁盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） ▲网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。（以公安部检测报告为准） ▲提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（以公安部检测报告为准） ▲设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（以公安部检测报告为准） ▲支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |
| 16 | 32路NVR | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ▲支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报（以公安部检测报告为准） ▲支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储（以公安部检测报告为准） ▲支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192（以公安部检测报告为准） | 2 | 台 |
| 17 | 4T硬盘（支持热插拔） | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 6 | 台 |
| 18 | 视频综合平台 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+16路DVI输出+单主控板+单电源；整机支持解码8路2400W@25Hz、或16路1200W@25Hz、或32路800W@25Hz、或64路400W@25Hz、或 128路200W@30Hz，256路720P@30Hz，或256路4CIF@30Hz以下分辨率 ▲投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ▲投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告） ▲投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告） ▲投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告） | 1 | 套 |
| 19 | 解码板16路HDMI | 16路DVI输出， 视频输入口：8路视频输入，DVI口； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：8路音频输入，1个DB15转BNC接口； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； |  |  |
| 20 | 管理服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 | 台 |
| 21 | 流媒体服务器 | HG3189(8核3.5GHz)×1/16GB DDR4/1T 7.2K SATA×1/1GbE×2/350W金牌/1U 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz) 内存1*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：1块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 | 1 | 台 |
| 23 | 键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入 支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器 具有回放控制键，支持回放控制功能 | 1 | 台 |
| 24 | 综合管理软件 | 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 包含基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置。 | 1 | 台 |
| 25 | 46寸气动壁挂单元 | 前维护支架 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 弧度：0° LOGO：无 表面处理：静电喷塑 材料：SPCC高强度钢板 厚度：160mm+屏厚 | 6 | 台 |
| 26 | 46寸拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； ▲液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ▲液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ▲液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 6 | 台 |
| 28 | 3路解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 输出分辨率： HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz BNC：支持PAL、NTSC制式 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) ▲支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） ▲输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） | 1 | 台 |
| 29 | 55寸液晶监视器（透明厨房专用） | 55寸4K液晶监视器，塑料外观， 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：450cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 音视频输入接口：HDMI × 1, | 3 | 台 |
| 30 | 壁挂支架 | 定制 | 3 | 台 |
| 31 | 网络传输器 | 网络数据传输 | 3 | 台 |
| 32 | 操作台 | 2联操作台，根据实际场地定制 | 1 | 张 |
| 33 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 4 | 台 |
| 34 | 辅材 |  | 1 | 批 |

1.10 入侵报警

| 10.入侵报警 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 总线主机 | 总线报警主机，支持128个扩展设备，最大支持1026个防区，内置总线驱动器，带串口可连软件 | 1 | 个 |
| 2 | 键盘 | 中文液晶显示，触摸按键，内置无线接收器 | 1 | 个 |
| 3 | 总线驱动器 | 总线扩展模块是主机的双总线隔离扩展设备，可通过RS485总线扩展防区报警设备 | 1 | 个 |
| 4 | 电池 | DC12V7AH电池 | 1 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 12 VDC 300mA 105(±3)dB 红色 兰色 | 1 | 个 |
| 6 | 单防区模块 | 单防区模块，9-24VDC | 20 | 个 |
| 7 | 双光束室外侦测距离30米 | 1.外罩采用全新PC塑胶.2.射管采用大功率的发射管，发射距离远。3.对射电压大于9V都可以正常报警，减少在工程中的因为电压值达不到而产生不报警或不能正常工作 提供CNAS认可的实验室出具的相关检验报告并加盖厂家公章 | 2 | 对 |
| 8 | 双光束室外侦测距离60米 | 1.外罩采用全新PC塑胶.2.射管采用大功率的发射管，发射距离远。3.对射电压大于9V都可以正常报警，减少在工程中的因为电压值达不到而产生不报警或不能正常工作 | 9 | 对 |
| 9 | 双光束室外侦测距离80米 | 1.外罩采用全新PC塑胶.2.射管采用大功率的发射管，发射距离远。3.对射电压大于9V都可以正常报警，减少在工程中的因为电压值达不到而产生不报警或不能正常工作 | 7 | 对 |
| 10 | 双光束室外侦测距离100米 | 1.外罩采用全新PC塑胶.2.射管采用大功率的发射管，发射距离远。3.对射电压大于9V都可以正常报警，减少在工程中的因为电压值达不到而产生不报警或不能正常工作4.接受机上有桥堆 | 2 | 对 |
| 11 | 50CM L型不锈钢支架 | L型支架 | 20 | 对 |
| 12 | 大按钮 | 24 VDC 3000mA 钥匙复位 常开常闭型 86盒安装 | 1 | 个 |
| 13 | 吸顶式三鉴探头 | 微处理器设计，动态温度补偿无光透镜超强抗干扰吸顶可移动式支架安装脉冲计数可选白光保护反荧光干扰9-16VDC高度/直径：2.5/7m,3.5/9.8m,6/13.5m | 11 | 个 |
| 14 | 壁挂式三鉴探头 | 微波+红外+人工智能有效减少误报下视窗，消除盲区红外防遮挡，被遮挡时切换到单技术探测动态温度补偿先进光学系统灵敏度更均匀10M*10M，9-16VDC | 11 | 个 |
| 15 | 8防区报警键盘 | 8防区报警键盘，含一个遥控器 | 5 | 个 |
| 16 | 管理软件 | 管理软件，支持电子地图，编程回控主机，双向通讯 | 1 | 个 |
| 17 | 报警电源 | 12V2A | 10 | 个 |
| 18 | 4路分支器 | 4路分支器，每分支1200米；尺寸 17厘米 x 15厘米 x 5厘米（长x宽x厚） 重量 500克 工作温度 -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 工作电压 直流8.5 ∽ 15伏 工作电流 200毫安；每个出线端通道最大负载电流：500毫安； | 1 | 个 |
| 19 | 辅材 |  | 1 | 批 |

1.11 一卡通系统

| 11.一卡通系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| （一）消费系统 |
| 1 | pos消费机 | 支持在线式消费，记账消费，可识别MIFARE 卡； 支持对接人脸消费组件（DS-K1T604XF）进行人脸消费； 通讯方式：TCP/IP； 安装方式：卧式安装； 工作电压：DC 12V； 功率：<5W； | 27 | 台 |
| 2 | 发卡器 | 时钟：专用芯片，自动纠偏 处理器：32位ARM处理器;卡片：射频IC卡、RF手机卡、CPU卡、13.56Mhz手机卡、NFC等 刷卡距离：0－60mm;电源：180-250VAC/50HZ 蓄电池：支持扩展，8小时;通信接口：TCP/IP、CDMA、GPRS 功耗：≤3W;读写时间：≤0.5s 交账时间：实时（联网时）;变更黑名单生效时间：≤30s 通信速率：10M/100M自适应;工作温度：-20℃－55℃ 储存温度：-20℃－70℃;黑白名单：30万；最高可扩至100万。 工作模式：联网为主脱机为辅;存储：FLASH：标准配置 512KB Nand Flash 数据存储容：3万笔（双备份）;脱机流水存储：2万笔（双备份） 停电数据保存：≥10年;显示：双面大规格数码管或LCD显示，正常/异常提示 键盘：独立键芯机械防水键盘;平均无故障时间：≥15000小时 PSAM卡插槽数量：2个;消费方式：支持普通、单键、定额三种消费方式和有卡输入和无卡输入两种键盘输入模式 刷卡次数：≥100万; | 1 | 台 |
| 3 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 1 | 台 |
| 4 | 24口交换机 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps，若存在双指标，以较低指标为准；固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个；要求所投设备MAC地址≥16K；要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； | 2 | 个 |
| 5 | 软件 | 一卡通消费系统软件 | 1 | 套 |
| （二）门卫系统 |
| 1 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 1 | 台 |
| 2 | 单门磁力锁 | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA 功耗：6W | 1 | 台 |
| 3 | 磁力锁支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 1 | 台 |
| 4 | 门禁一体机 | 读卡类型：Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号； 通信方式：有线网络、无线WiFi； 存储容量：10万张卡和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； | 1 | 台 |
| 5 | 访客机 | 1、高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏； 2、内置200万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持1：1人证比对功能； 3、双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； 4、内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码； 5、高速热敏打印机、纸宽58mm、纸卷直径≤45mm； | 1 | 台 |
| 6 | DC电源 | 12V/5A | 1 |  |
| （三）出入口系统 |
| 1 | 次门一进一出双通道 | 一进一出， 1200*1020*200mm /20-60人每分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1400mm，超过1100mm，仅支持金属门翼，另外门翼打开后，门翼超出箱体外/6对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~+70℃/标配超级电容，断电开门/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回/防夹功能/防冲撞 闸机通道应具备防水浸功能，通道在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准）（提供公安部检测报告） | 1 | 套 |
| 2 | 正门两进两出四通道 | 两进两出， 1200*1020*200mm /20-60人每分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1400mm，超过1100mm，仅支持金属门翼，另外门翼打开后，门翼超出箱体外/6对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外/工作电压220V/工作温度范围-20℃~+70℃/标配超级电容，断电开门/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回/防夹功能/防冲撞 | 1 | 套 |
| 3 | 智能人脸闸机柱 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸)访客二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9、使用环境：室内，无风环境； ▲设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） ▲设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。（公安部检验报告证明） ▲设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。（公安部检验报告证明） | 6 | 台 |
| 4 | 控制主板套件 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， | 3 | 台 |
| 5 | 读卡器套件 | 认证方式：支持人脸、刷卡+人脸、人脸和人证智能模式； 通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 设备接口：USB*2；LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1、RS232*1；HDMI*1； 工作电压： DC 12V/3A；使用环境：室内外，IP55 | 6 | 台 |
| 6 | Mifare卡 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz | 2500 | 张 |
| 7 | 辅材 |  | 1 | 批 |

1.12 停车管理系统

| 12.停车管理系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 道闸 | 【直杆】【中速】4系列道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸杆长：4米 运行速度：3秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：黑色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸；（以公安部委托检验报告为准） ▲应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（以公安部委托检验报告为准） | 4 | 个 |
| 2 | 出入口视频单元 | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 ▲最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；（以公安部委托检验报告为准） | 8 | 套 |
| 3 | 出入口终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 支持大容量图片、视频存储，可安装3.5寸机械硬盘，最大存储容量达4TB 预留SATA接口，可选配内置电子盘 自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 支持安装WIN7及以上版本系统或Linux系统 WIFI/4G可选配 | 4 | 套 |
| 4 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 12 | 个 |
| 5 | 地感线圈 | 绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 15 | 个 |
| 6 | 8口交换机 | 固化10/100/1000M以太网电口≥8个 | 4 | 个 |
| 7 | 设备箱 | 根据现场环境定制 | 4 | 个 |
| 8 | 光纤收发器 | 100/1000M单模光纤收发器 | 4 | 台 |
| 9 | 岗亭 | 不锈钢材质，1*2*2.5，根据现场情况定制 | 4 | 个 |
| 10 | 安全岛 | 混凝土+钢筋组成 | 4 | 套 |
| 11 | 空调 | 1.5匹挂式 | 4 | 台 |
| 12 | 辅材 | 包括线材、减速带等 | 4 | 批 |

1.13 电子巡更系统

| 13.电子巡更系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电子巡查点 | 射频卡不用充电，寿命长达20年，可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。圆片状 | 33 | 个 |
| 2 | 通讯器 | 通信方式 USB接口 ；传输速率 ≥20条记录/秒； 读卡类型 EMID 射频格式 ；工作温度 -10℃～ 45℃ ；工作湿度 0～95℅ ；指 示 4个LED指示灯，方便识别数据传输状态；外 观 159×79×33mm | 1 | 台 |
| 3 | 巡检器 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化 完全防水: 完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用 防强电击: 能抵御超高电压警棍电击破坏 自动感应: 无需按键，无需接触，自动探测读卡 无线传输: 无线上传数据，每秒上传30条巡更记录 超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 安全可靠: 可存储30719条数据，掉电数据不丢失 记录冲击: 自动记录摔打情况 | 1 | 台 |
| 4 | 辅材 |  | 1 | 批 |

1.14 能耗计量系统

| 14.能耗计量系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 建筑设施能效管理软件 | 设备状态 设备运行状态监测。 实时数据 实施监测各计量点数据 历史数据 提供日冻结数据以及历史明细 用户报表 提供以用户为基本统计单元的报表格式输出 统计报表 提供以区域为基本统计单元的报表格式输出 能耗分析 提供日，月，年，自定义时段等多种方式的能耗同环比分析模型 管理中心 多级用户权限自由设定，设备点位编辑。 | 1 | 套 |
| 2 | 打印机 | 激光打印机 | 1 | 台 |
| 3 | 管理电脑 | I5，8G内存，硬盘容量1T | 1 | 台 |
| 4 | 短信模块 | 支持同时转为BACnet 服务器、Modbus服务器，OPC UA服务 器，支持MQTT上传云服务器; 支持多种形式的定时、事件触发并通过sim卡发送至指定位置实现报警提示 | 1 | 台 |
| 5 | 电话语音卡 | 移动/电信/联通流量卡 | 1 | 套 |
| 6 | 能耗数据采集器 | 1、工作电源：AC 24，50Hz±1Hz 2、功 耗：≤6W,处理器≥300MHz 3、通信协议：Modbus、Bacnet协议和其它符合国标的协议； 4、通信方式：RS232有线，RS485有线，M-Bus有线，CAN 5、通信波特率：RS485：9600bps，M-Bus：2400bps 6、处理器≥300MHz 7、通讯接口：1路10/100Mb以太网端口；2个RS485/RS232。 8、温度：-20℃~+70℃，湿度 ：20%~90%RH（无凝露） 9、支持JS脚本 | 5 | 套 |
| 7 | 系统调试 |  | 1 | 套 |

1.15电梯五方通话系统

| 15.电梯五方通话系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 线材 | 相关专业配套 | 1 | 套 |

1.16 机房工程系统

| 16.机房工程系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| （一）入侵报警系统UPS |
| 1 | UPS电源3KVA （后备24小时） | 1.单进单出在线式产品，支持50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2.超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 3.LED+LCD蓝底大液晶显示屏 4.输入频率适应范围40～70Hz，输出功因0.9。 5.超宽输入电压范围110VAC~288VAC，适应恶劣电网环境 6.输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC 7.充电电流：标机充电电流为1A。长机充电电流可设为4A，可选配大充电器8A。 8.输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。 9.提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。 10.高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护。 11.整流器IGBT整流技术，提升整流器可靠性，降低整流器开关损耗。 12.逆变器采用两电平高频PWM控制，输出纯净的正弦波。 13.可配置SNMP卡、智能卡槽、RS232接口。 14.所有电路板均需要采用三防工艺 15.提高整机的抗干扰能力和防护能力，, 内部PCB板必须采用双面板FR-4设计 16.支持电池冷启动功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH,600W延时24小时.要求蓄电池与UPS统一品牌，并提供投标蓄电池产品的 “泰尔产品认证证书”复印件。（12V220AH及以下有泰尔认证）12V100AH.1、自放电率低。2、容量充足。 3、使用温度范围宽。4、密封性能好。 5、导电性好。6、充电接受能力强。 7、安全可靠的防爆排气系统。 8、具有高容量特性9、单节电池采用≥12V100AH | 16 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 放16节12 V100AH电池 | 1 | 套 |
| 4 | 铜排 | 30mm*4mm紫铜排 | 16 | 米 |
| 5 | 铜带 | 60mm*0.4mm紫铜带 | 136 | 米 |
| 6 | 多股铜芯软导线 | BVR6mm2 | 40 | 米 |
| 7 | 等电位箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 8 | 空调 | 3p挂式 | 1 | 台 |
| （二）弱电机房计算机网络系统UPS |
| 1 | UPS电源6KVA （后备2小时） | 1.单进单出在线式产品，支持110-288VAC, 50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护（需提供彩页证明）。 3.输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC 4.超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 5.LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。 6.采用三电平逆变器，可适应各种半波负载，整机效率不低于95%。 7.超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 8.提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。 9.所有电路板均需要采用三防工艺。 10.电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 11.可选配跟机器外观一致的电池箱16/20节内置7/9AH，可支持不少于4台电池箱并联使用。 12.能够更好匹配现场应用，避免后备时间长充电器充电能力不足，可选配外置充电箱最大24A，充电电流1-24A可设置，充电器输入电压范围110-270Vac，充电箱外观要求与机器一致 13.可支持并机数量不少于4台。 14.误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。 15.并机可支持共用电池组。 16.具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 12V65AH,延时2小时。要求蓄电池与UPS统一品牌（12V220AH及以下有泰尔认证）12V100AH. 1、自放电率低。 2、容量充足。 3、使用温度范围宽。4、密封性能好。 5、导电性好。6、充电接受能力强。 7、安全可靠的防爆排气系统。 8、具有高容量特性9、单节电池采用≥12V65AH | 16 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 放16节12 V65AH电池 | 1 | 套 |
| 4 | 铜排 | 30mm*4mm紫铜排 | 20 | 米 |
| 5 | 铜带 | 60mm*0.4mm紫铜带 | 145 | 米 |
| 6 | 多股铜芯软导线 | BVR6mm2 | 40 | 米 |
| 7 | 等电位箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 8 | 空调 | 3p挂式 | 1 | 台 |
| （三）视频监控系统UPS |
| 1 | UPS电源10KVA（后备4小时） | 10KVA 1.单进单出在线式产品，支持110-288VAC, 50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护（需提供彩页证明）。 2.输出功率因素1（需提供第三方检测报告证明）。 3.输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC 4.超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 5.LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。 6.采用三电平逆变器，可适应各种半波负载，整机效率不低于95%。 7.超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 8.提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。 9.所有电路板均需要采用三防工艺。 10.电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 11.可选配跟机器外观一致的电池箱16/20节内置7/9AH，可支持不少于4台电池箱并联使用。 12.能够更好匹配现场应用，避免后备时间长充电器充电能力不足，可选配外置充电箱最大24A，充电电流1-24A可设置，充电器输入电压范围110-270Vac，充电箱外观要求与机器一致 13.可支持并机数量不少于4台 14.误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。 15.并机可支持共用电池组。 16.具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100 AH，延时4小时。要求蓄电池与UPS统一品牌。（12V220AH及以下有泰尔认证）12V100AH. 1、自放电率低。 2、容量充足。 3、使用温度范围宽。 4、密封性能好。 5、导电性好。 6、充电接受能力强。 7、安全可靠的防爆排气系统。 8、具有高容量特性 9、单节电池采用≥12V100AH | 32 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 放32节12 V100AH电池 | 1 | 套 |
| 4 | 铜排 | 30mm*4mm紫铜排 | 25 | 米 |
| 5 | 铜带 | 60mm*0.4mm紫铜带 | 160 | 米 |
| 6 | 多股铜芯软导线 | BVR6mm2 | 50 | 米 |
| 7 | 配电箱 |  | 1 | 个 |
| 8 | 等电位箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 9 | 空调 | 3p挂式 | 1 | 台 |

★二、商务要求

商务要求

| 1 | 质保期：自系统整体验收合格之日起两年，免费上门服务两年，如招标文件技术要求中有相关规定的，则按相关规定执行。 质保期内被免费更换的零备件质量保证：自更换之日起至少12个月。 |
| --- | --- |
| 2 | 售后技术服务要求：接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复。（不能修复的，用备机替代）。 |
| 3 | 交货时间：根据总包施工进度，且不得耽误其他专业工程进度。 交货地点：业主指定。 |
| 4 | 付款方法和条件： 1.在合同签订后15日内支付合同总价的30%作为预付款； 2.全部货物到现场后15日内支付合同总价的40%（累计支付至合同总价的70%）； 3.所有设备及设施安装完毕，调试合格后15日内支付合同总价的15%（累计支付至合同总价的85%） 3.验收合格后15日内支付合同总价的15%（累计支付至合同总价的100%）。 |
| 5 | 总包配合费：按招标的工程合同价的2%支付；以上费用包干使用均含税。 水电使用费，按实计量。如难以计量时，按工程合同价的1.2%支付给总包单位。以上费用均含税。 |
| 6 | 履约保证金：中标供应商在收到中标通知书后10天内，并在签订合同协议书之前以现金、电汇、银行保函、保险保函形式支付给向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，在项目验收合格后一个月内无息退还。 |
| 7 | 项目安装调试完毕、试运行验收合格并办理交付手续后中标供应商需配备一名技术维护人员工作至质保期满，工作时间和地点由采购人安排，相关费用包含在总价中（如采购人对供应商所配备的人员不满意，采购人有权要求供应商更换技术人员，相关费用由中标供应商支付）。 |
| 8 | 质量保证金： （1）质量保证金额度：结算价款的3%； （2）质量保证担保形式：《质量保证金保函》。 （3）中标供应商最迟在缺陷责任期开始前7日将向采购人提供符合《质量保证金保函》格式的银行保函或保险保函一份。 （4）质量保证金保函担保时间与中标供应商承诺的质保期保持一致。 （5）中标供应商与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由中标供应商承担；因中标供应商原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由中标供应商承担。 |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县前童教育培训基地智能化项目 |
| 2 | 采购人：宁海前童古镇旅游发展有限公司 招标机构名称：中冠工程管理咨询有限公司 联系地址：宁海县兴工二路29号3楼 联系人：鲍建锋 电话：0574-83556096 |
| ★3 | 本项目预算价：450万元。 ★报价超出采购预算金额投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| ★6 | 投标保证金：人民币:玖万元整。 投标人应于2021年 月 日16:00时前（实际到帐）将投标保证金以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式交至中冠工程管理咨询有限公司。 账户名称：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司 ； 开户银行：中信银行宁波宁海支行 ； 银行账号： 8114701013500025347 。 |
| ★7 | 投标报价及费用： 1、报价构成：包括设备费、运输费、安装费、调试费、总包配合费（按本次招标合同价的2%支付）、水电使用费（按实计量。如难以计量时，按工程合同价的1.2%支付给总包单位。以上费用均含税）、软件开发费、质保期内的保修及其他售后服务、培训、税金等完成本项目所需要的所有费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、投标人在购买招标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。 5、中冠工程管理咨询有限公司（本项目采购代理机构）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费。该费用须中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理人。 |
| 8 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑，逾期不予处理；招标采购单位将不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 9 | 投标文件组成：商务技术文件正本 1 份，副本 4 份；报价文件正本 1 份，副本 4 份；技术商务文件、报价文件分别密封包装。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：2021年 月 日14:00时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告） |
| 11 | 开标时间及地点：2021年 月 日14:00时（北京时间）宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见大厅公告）。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 13 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海县前童教育培训基地智能化项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的方案成果及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须提供的方案。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和成果。。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

投标人在提交投标文件的同时，应向本项目采购代理机构提交500元的资料费；未按上述要求提交资料费的投标人，其投标文件招标人不予受理。

中标人与业主签订经济合同后，中冠工程管理咨询有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

2.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

（九）质疑和投诉

1．投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的、应在招标文件购买截止期后3天内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出，概不受理。

2．投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3．投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4．投标人在提出质疑并经招标人（招标代理机构）回复未提出异议并且缴纳了投标保证金的，视为认可招标文件及答疑回复。

5．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知采购人和代理机构，但不得使采购人和代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，代理机构应在投标截止时间15日前在宁波市公共资源交易网宁海县分网（网址 ：http://www .bidding.ningbo.gov.cn/ninghai/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

4.所有投标人均有义务登陆宁波市公共资源交易网宁海县分网（http://www .bidding.ningbo.gov.cn/ninghai/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）网站获取相关信息，代理机构发布在上述网站的修改通知，澄清说明等视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

（四）对招标文件的异议

潜在供应商对招标文件有异议，可以在招标文件规定的日期内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由技术商务文件和投标报价文件两部分组成。

1.技术商务文件

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（2）符合性自查表（格式详见第六章 投标文件格式；

（3）评分索引表（格式详见技术商务文件格式中的评分索引表）；

（4）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（5）投标人资格声明（格式详见第六章 投标文件格式）；

（6）投标人基本情况表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（7）项目经理委任书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（8）项目技术负责人委任书（格式详见第六章 投标文件格式）；

（9）技术条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（10）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（11）对照技术商务评分表的要求提供资料（详情见第四章评分细则）；

（12）投标人认为有必要提交的其他技术商务说明文件和资料。

2.投标报价文件：

投标报价文件应密封包装并在封口加盖单位公章。

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价一览表（格式见附件）；

（3）质保期满后三年内备品备件、附件及耗材清单及报价表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

★注：法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

★重要说明：技术资信部分中不得出现本项目的投标价格，否则做无效标处理。

# （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、材料费、保管费、检定费用、检测费、安装调试费、货物验收、培训费用、售后服务、交通管理、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1．投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2．保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3．投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

5．中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须各自装订成册。成册后的投标文件不得有活页现象，否则其投标作无效标处理。

投标人应将投标文件的技术商务文件、投标报价文件分别密封在两个不同的包封中，并正确标明“技术商务文件”、“投标报价文件”，否则作否决投标处理。技术商务文件、投标报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖公章，并注明“开标时启封”字样。技术商务文件中如有报价内容，其投标书将作为无效处理。投标报价文件中如有技术商务的内容，则此技术商务内容作为无效内容。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术商务文件、投标报价文件两部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件、投标报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人或授权代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标单位声明函或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供设备配置清单、技术偏离表的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随带身份证原件和保证金收据参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者监管部门检查投标文件密封的完整性并确认；

5.打开技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，然后进入技术、商务评审；

6.技术、商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.开启投标报价文件,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

依据国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由技术、经济专家 ≥4人，业主专家≤1人组成，并按规定在采购专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.招标机构工作人员按评标委员会名单核对评委身份，组织评委及相关人员签到。

2.招标机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3.评审委员会确定组长，负责组织评审活动；

4.采购人和采购代理机构审查投标人的资信文件；

5.评委进行独立评审，并按要求必须提交评审依据；

6.采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计，有差错或不合理的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

7.招标机构工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

8.评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照1-4规定的顺序修改；

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3．评审人员对有关招标文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。如果采购文件没有不合理条款，采购信息公告及相关程序符合规定，经财政监管部门批准，按原方式或其他方式继续进行。

## 七、定标

（一）确定中标人。

确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告交采购人确认，根据采购人确认的评标结果，在招标管理部门规定的媒体和在网上进行中标公告，中标公告期限为1个工作日。

2.供应商认为该中标结果使自己的权益受到损害的，可以自公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

3.若中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或其他原因将被依法撤销中标资格，则采购人可以重新组织招标。

## 八、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，被取消中标资格，投标保证金不予退还。

3.供应商有下列情形之一的，依照采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（3）将采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。

4.合同验收按照宁采购办〔2012〕660号文件执行。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由采购单位或采购代理机构对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （五）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
|  | 本项目不接受联合体。 |
|  | 采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离； |
|  | 投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求； |
|  | 不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形； |
|  | 不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。 |

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价高者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[宁波公共资源交易网宁海县分网（http://ninghai.bidding.gov.cn）]上进行中标候选人公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分表

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 满足招标要求的有效投标总价且为所有投标人中最低的投标总价为评标基准价，投标总价等于评标基准价的价格分得30分。 其他投标报价得分计算公式如下：价格分=（评标基准价/投标总价）×30%×100。 |
| 商务分 （11分） | 案例（3分） | 2019年1月1日以来承接过类似案例，每提供一个得1分，最高得3分（投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章，原件于开标时携带备查。若供应商在评标委员会需要审查原件时未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分）。 |
|  | 供应商实力（3分） | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级资质及以上的，得1分； 项目经理具有注册建造师（机电工程）二级证书及以上的，得1分； 企业主要负责人具有安全生产考核证书的，得1分； （投标文件中提供有效期内的相关证书复印件加盖供应商公章，原件于开标时携带备查。若供应商在评标委员会需要审查原件时未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分） 以上人员需提供2020年8月份至2021年1月份连续6个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明，社保缴纳证明以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，未注明中断缴纳的视为连续。未提供以上要求社保的人员不予认可。 （投标文件中提供相关证书及社保复印件加盖供应商公章，原件于开标时携带备查。若供应商在评标委员会需要审查原件时未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分） |
|  | 售后服务体系（3分） | 根据投标单位提供售后服务机构售后服务区域便捷程度综合评比，酌情打分0-3分。（提供有效的投标人营业执照或售后服务机构的营业执照复印件加盖公章编入投标文件，开标时提供原件，两者缺一不可，保持一致，否则不得分，售后服务机构须承诺自愿履行本招标文件的约定投标人售后服务的义务） |
|  | 合理化建议 （1分） | 根据投标人的技术建议的合理性和可行性进行评比并酌情打分,最高得1分。 |
|  | 标书制作 （1分） | 根据投标单位制作的标书，版面编排是否整齐，索引页目录与页码是否一致，提供资料是否完整等情况酌情打分，最高1分。 |
| 技术分 （59分） | 货物技术要求及性能响应 （42） | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求，若投标方对★任何一项标有的指标未响应或不满足，将按无效标处理；全部满足招标文件技术要求的得42分；对标有▲的指标每负偏离一项，扣1分，其他一般性指标每负偏离一项，扣0.5分，扣完为止。未按要求提供相关检测报告等有效证明文件的视作负偏离。 |
|  | 核心模块要求 （2分） | 视频监控：提供原厂针对本项目的产品不少于两年质保证明（质保证明必须由原厂家提供且加盖公章），提供质保证明得1分，最多得1分。 计算机网络：提供原厂针对本项目的产品不少于两年质保证明（质保证明必须由原厂家提供且加盖公章），提供质保证明得1分，最多得1分。 （投标文件中提供质保证明复印件加盖供应商公章，原件于开标时携带备查。若供应商在评标委员会需要审查原件时未按要求提供原件或原件与复印件不一致的不得分） |
|  | 技术方案 （5分） | 评标委员会根据供应提供的技术方案的总体构架设计合理、考虑完整性，结合系统应用实际情况，进行综合评议酌情打分： 方案完整、可行性强的得8-4分，方案较详尽、具有一定可行性的得4-2分，方案内容不齐全、不能很好符合项目实际开展的得2-0分。 |
|  | 项目实施方案 （5分） | 评标委员会根据供应商提供的项目组织、质量、安全等措施的完善性，施工计划（包括施工管理流程、进度计划、项目管理人员计划、车辆配置情况等）的详细程度以及项目施工设备投入、测试验收方案等进行综合评议（供应商可提供相关资料进行佐证）： 方案完整、可行性强的得5-3分，方案较详尽、具有一定可行性的得3-1分，方案内容不齐全、不能很好符合项目实际开展的得1-0分。 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 评标委员会根据供应商针对本项目指定的后续保障措施、技术培训、技术人员、售后服务承诺进行综合评议： 方案完整、可行性强的得5-3分，方案较详尽、具有一定可行性的得3-1分，方案内容不齐全、不能很好符合项目实际开展的得1-0分。 |

# 第五章  采购合同主要条款

（参考合同）

甲方：宁海前童古镇旅游发展有限公司

法定代表人（或委托人）：

联系电话：

住所地：

乙方：

法定代表人（或委托人）：

联系电话：

住所地：

(以下称“买方”)的宁海县前童教育培训基地智能化项目经中冠工程管理咨询有限公司 以            《招标文件》进行公开招标。经评标小组评定， <中标人名称>   (以下称“卖方”)为中标人，买、卖双方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

1.货物名称、数量及价格

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |

2.交货期、交货方式及安装时间

2.1交货时间：与总包同步进行 总包完成后一个月内调试完毕；

2.2交货地点：                                     ；

3.合同价、付款方式及质量保证金

3.1本合同价总金额为(大写)                   元人民币。

3.2付款方法和条件：

1.在合同签订后15日内支付合同总价的30%作为预付款；

2.全部货物到现场后15日内支付合同总价的40%（累计支付至合同总价的70%）；

3.所有设备及设施安装完毕，调试合格后15日内支付合同总价的15%（累计支付至合同总价的85%）

3.验收合格后15日内支付合同总价的15%（累计支付至合同总价的100%）。

3.3质量保证金：

（1）质量保证金额度：结算价款的3%；

（2）质量保证担保形式：《质量保证金保函》。

（3）中标供应商最迟在缺陷责任期开始前7日将向采购人提供符合《质量保证金保函》格式的银行保函或保险保函一份。

（4）质量保证金保函担保时间与中标供应商承诺的质保期保持一致。

（5）中标供应商与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由中标供应商承担；因中标供应商原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由中标供应商承担。

4.税费

4.1根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

4.3本合同所产生的税收差价由卖方负责。

4.44.4卖方每次申请付款时均需提供增值税专用发票给买方。

5.技术规格

5.1提交货物的技术规格应与招标文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表(如果被买方接受的话)相一致。

5.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术资料

6.1设备交货时，卖方应提供货物清单、产品质量合格证书、系统资料、检测报告、使用说明书等。

7.专利权

7.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.运输、保管、安装

9.1卖方将货物运至买方指点的地点 买方指定地点 ，并承担运输、装卸费用。

9.2卖方负责安装现场货物的保管及安全。并承担所涉及的一切费用。

10.质保及售后服务

10.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物在正常使用和保养情况下，其使用寿命期内应具有使用户满意的性能。

10.2卖方须对所供货物提供     个月的质保期，时间从系统全部安装调试验收合格之日算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行；质保期内免费维修、更换零部件，免费软件升级；质保期后维修只收取更换的零部件费用，更换的零部件价格按照合同规定（或乙方承诺的价格或优惠幅度）执行。

10.3系统故障报修的响应时间：乙方在接到甲方故障通知后1小时内响应，并在有需要时24小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若5个工作日内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由中标人承担。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，乙方无条件换货，立即更换新机，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

10.4为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年2次及以上的定期预防性维护保养,并提供详细检测内容和检测清单的维修报告。设备发生故障维修及保养事件，必须到设备部门备案登记。维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目需详细记录，相关文件交采购人存档。乙方视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

10.5保修期满后，乙方负责货物的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，报修响应时间0.5小时，到场时间24小时。

10.6乙方应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

10.7乙方应免费为甲方提供中标产品的操作、使用及维护的技术培训服务。

10.8根据投标产品特点及技术要求，乙方应派专业技术人员到用户方指定的地点对甲方的技术人员进行使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训。直至使受训人员能熟练独立操作，人数根据采购人实际需求，技术培训所需一切费用（包括乙方委派的专业技术人员费用）均由乙方承担。

10.9项目安装调试完毕、试运行验收合格并办理交付手续后中标供应商需配备两名技术维护人员工作至质保期满，工作时间和地点由采购人安排，相关费用包含在总价中（如采购人对供应商所配备的人员不满意，采购人有权要求供应商更换技术人员，相关费用由中标供应商支付或从质保金中扣除）。

11.检验

11.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

11.2货物运抵现场并经安装、调试后，买方将组织对货物进行检验，并出具检验证书。

11.3对于验收不合格的，买方有权拒收货物，并书面通知卖方在规定时间内对货物予以更换。卖方在更换新货物后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方有权退货并终止合同。

12.索赔

12.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的设备及材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

12.2如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13.延期交货

13.1在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

13.2除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处罚10000元违约金。

13.3逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同。

14.违约终止合同

14.1卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

14.2在买方根据上述第14.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

15.不可抗力

15.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16.诉讼

16.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生一切争端，或者请有关部门进行调解，协商及调解不成的，可依法向宁波市宁海县人民法院提起诉讼。

16.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17.转让和分包

17.1未经买方书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2卖方如果征得买方同意，可以采取分包方式履行合同，卖方就整个合同内容和分包部分内容向买方负责，分包人就分包部分内容承担责任。

18.合同修改

18.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

19.通知

19.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20.适用法律

20.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21.合同附件

21.1与本合同有关的招标文件、投标文件、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.合同生效

22.1合同订立时间：         年      月      日
22.2合同订立地点：

22.3本合同正本一式陆份，买方贰份，卖方贰份，代理公司及监管部门各壹份。在双方签字盖章后开始生效。

买方：(公章)                               卖方：(公章)

地址：                                     地址：
法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：
传真：                                     传真：
开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：
邮政编码：                                 邮政编码：

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件（技术商务文件、报价文件）

项目名称：宁海县前童教育培训基地智能化项目

项目编号：

标    项：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件（技术商务文件、报价文件）

项目名称：宁海县前童教育培训基地智能化项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

附件：评分索引表

宁海县前童教育培训基地智能化项目评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各供应商将本表放在投标文件目录前（如评分内容和标准中涉及样品分和演示分之类由投标人自行决定是否填写对应页码）

资格条件自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合合格投标人承诺书；（格式见附件一） |  | 第（）页 |
| 2.特定资格条件：见采购公告中合格投标人的资格要求的特定资格条件；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 3.联合体投标：见采购公告中合格投标人的资格要求；（如没有，则无须提供相关证明资料） |  | 第（）页 |
| 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |  | 第（）页 |
| 5投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |  | 第（）页 |

备注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件一：

符合合格的投标人承诺书

我公司/单位符合合格投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年      月       日

符合性自查表

| 采购文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标函已提交并符合采购文件要求的；（格式见附件二） |  | 第（）页 |
| 2.投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的相关证明资料； |  | 第（）页 |
| 3.营业执照复印件、组织机构代码证复印件（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照）； |  | 第（）页 |
| 4.法定代表人身份证明书、法定代表人授权书原件（若投标人代表系法定代表人，投标文件又未提供本授权书，投标文件中应该提供书面声明并提供本人身份证复印件）；（格式见附件三） |  | 第（）页 |
| 5.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  | 第（）页 |
| 6.投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的； |  | 第（）页 |
| 7.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | 第（）页 |

## 备注：符合性自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件二：投标函格式

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                        ），签字代表                       （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表签名： ___________  职务：

投标人 (盖章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表(签字或盖章):___________

日期：       年    月    日

附件三：

（三-1）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (供应商名称)                         的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年      月       日

法定代表人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

（三-2） 法定代表人授权书

致：                               （采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人签字：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：    年      月       日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

投标声明书

致    （采购单位）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的    （项目的名称）    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2．我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年      月       日

投标人资格申明

关于你贵司      年　　月　　日发布              项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

## 本公司（企业）未被列入（五）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年      月       日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  | 其中 |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

项目经理委任书

致：         （招标人）          ：

根据本委任书宣告，我    （法定代表人名字）  系     (投标人名称)     的法定代表人，现代表单位授权     (项目经理姓名)   为        (投标项目名称)   项目的项目经理,身份证为：          ，全面负责处理本项目招投标及后续工作中的一切事宜。

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：       年      月       日

注：附项目负责人的建造师证书、身份证正反面及相关社保证明复印件。

项目技术负责人委任书

致：         （招标人）          ：

根据本委任书宣告，我    （法定代表人名字）  系     (投标人名称)     的法定代表人，现代表单位授权     (项目技术负责人姓名)   为        (投标项目名称)   项目的项目技术负责人,身份证为：             。

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：       年      月       日

注：附项目技术负责人的职称证书、身份证正反面及相关社保证明复印件。

技术条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标人自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一 一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年      月       日

商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 若投标人与招标需求中的项目技术要求有不响应的情况，需在此罗列比较，作出说明，否则视为均响应招标需求。 |

说明：

1．根据招标文件项目需求和投标人自身情况如实填写，将实际情况不满足或优于招标文件项目需求之处一 一罗列比较，若不如实填写，自行承担投标风险；

2．偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3．如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年      月       日

对照技术商务评分表的要求提供资料（详情见第四章评分细则）；

投标人认为有必要提交的其他技术商务说明文件和资料。

开标一览表

招标编号：          招标项目：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 完成项目期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县前童教育培训基地智能化项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标价含义与附件 “投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同。

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年      月       日

投标分项报价表一览表

招标编号：

项目名称：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  | …… | …… | …… | …… | …… |
| 投标总价 |  |

注：

1、“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

2、报价明细中需单独列明所以产品的单价。

投标人（盖章）：

投标人的法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：    年      月       日

质保期满后三年内备品备件、附件及耗材清单及报价表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：此清单仅供招标人参考，清单价格不计入投标成本。

投标报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标单位（人）名称 |  |
| 通信地址 |  |
| 项目联系人 |  | 职 务 |  |
| 手机（必填） |  |
| 联系电话（必填） |  | 传 真 |  |
| E-mail地址 （务必清晰） |  |
| 纳税人识别号 （普通发票） |  |
| 开票资料 （增值税发票） |  |
| 退保证金账号信息 （与汇入账号一致，或在汇入保证金时备注） |  |
| 报名人（签章）： 日 期： |