招 标 文 件

采购编号：KX-ZB20190918（重）

采购项目：温州市交通工程试验检测有限公司桥隧专项设备采购（重）

采购方式： 竞争性磋商

采 购 人：温州市交通工程试验检测有限公司

采购代理：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

二〇一九年十二月

目    录

第一部分    磋商人须知	7

一、  说明	7

二、 磋商文件	7

三、 磋商文件的编制	8

四、 磋商文件的递交	11

五、 开标和评标	12

六、 授予合同	12

第二部分   合同主要条款	16

第三部分   合同协议书	20

第四部分   附件	21

第五部分 磋商内容及要求	42

第六部分   评标原则及方法	45

注：磋商文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市交通工程试验检测有限公司桥隧专项设备采购（重）竞争性磋商公告

编号： KX-ZB20190918（重）

根据《中华人民共和国招标投标法》，并参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司受温州市交通工程试验检测有限公司委托，就温州市交通工程试验检测有限公司桥隧专项设备采购（重）项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、采购内容（以磋商文件为准）：

温州市交通工程试验检测有限公司桥隧专项设备采购（重），包括供货、运输、装卸、安装调试、验收、售后服务等。本项目采购控制金额:124万元。

二、磋商人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人参加政府采购活动应当具备的条件的要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

2、至本项目磋商截止时间前，磋商供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准）；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名时须提交以下文件资料（须装订成册）：

1、报名单位介绍信或法定代表人授权委托书；

2、投标人有效的企业法人营业执照副本复印件；

3、信用中国、中国政府采购网络查询结果截图；

4、投标人认为需要提供的其他资料；

以上证件、证书、证明材料复印件（加盖公章）装订成册, 本次报名所提交书面资料仅作为报名之用，并不作为投标时的资格审查依据，最终资格审查是否合格以投标时提交资料为准。

四、报名方式及报名资料递交地点

1、报名方式：现场报名

2、报名地址：温州市鹿城区黎明西路62号9号楼2楼；

3、报名时间：2019年11月22日起至2019年11月29日止（未购买磋商文件的拒绝参加投标）

4、报名书面资料提交：将报名书面资料送（寄）至招标代理机构。

五、标书发售及开标

报名单位直接从公告上下载电子版磋商文件

磋商文件售价(元)：每本500元

递交磋商文件截止时间：2019 年12月3日09 时 30分

开标地点：温州市鹿城区黎明西路62号9号楼2楼会议室

六、联系人及联系电话

采购人：温州市交通工程试验检测有限公司

联系人：经营部陈先生

联系电话：0577-86687758

采购代理机构名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地点：温州市黎明西路62号9号楼2楼

联系人：陈先生

联系电话：0577-88997006

七、磋商保证金（银行汇款/电汇/转账/转账支票）

磋商保证金：人民币2万元整。（投标单位汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。）

开户名：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司温州分公司

账号：694865898

开户行：中国民生银行股份有限公司温州鹿城支行

温州市交通工程试验检测有限公司

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2019 年11月22日

# 磋商人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州市交通工程试验检测有限公司 联系人：经营部陈先生 电话：0577-86687758 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 代理机构地址：温州市黎明西路62号9号楼2楼 项目经办人：陈先生，电话：0577-88997006 |
| 3 | 项目名称 | 温州市交通工程试验检测有限公司桥隧专项设备采购（重） |
| 4 | 磋商内容 | 采购内容及需求详见磋商文件第五部分。 |
| 5 | 工期要求 | 在合同签订后 15个日历天内完成供货、安装并通过验收合格 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人参加政府采购活动应当具备的条件的要求： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件； 2、至本项目投标截止时间前，磋商供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准）； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | (不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 (不组织,投标人若需踏勘现场，请联系采购人 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 (不召开 |
| 10 | 磋商截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商响应文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | 磋商文件份数 | 磋商文件一式六份，正本一份，副本五份。磋商响应文件电子档（U盘，随磋商响应文件一同密封递交） |
| 14 | 包装要求 | 磋商文件的技术资信标及商务（报价）标应分别密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 15 | 递交磋商 文件地点 | 温州市鹿城区黎明西路62号9号楼2楼会议室 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同磋商响应文件递交截止时间。 开标地点：温州市鹿城区黎明西路62号9号楼2楼会议室 |
| 17 | 开评标程序 | 1）递交响应文件后，各供应商在指定开标室里集中； 2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否委派代表人到场； 3）密封情况检查：由监督人员或供应商推选的代表检查响应文件密封情况； 4）开标顺序：供应商送达响应文件的顺序；在会议室里先开启磋商响应文件，再送达磋商小组评审（首次报价不向供应商公开）。磋商小组对供应商进行资格审查及技术资信标评审。 5）磋商小组与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商结束，供应商进行最后报价； 6）确认最后报价结果：供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认的，不影响开评标过程及结果； 7）磋商小组对技术资信标和商务报价进行评审、打分、排序并推荐候选供应商； 8）编写评标报告； 9）宣布开评标结束。 |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为3人及以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取。 |
| 19 | 原 件 | (提交 □不提交 |
| 20 | 注意事项 | （1）投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式（请本人带有效身份证明原件，是委托代理人参加开标仪式时，还应有授权委托书原件）。 （2）如果磋商文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |
| 21 | 其他说明事项 | 1）因本项目特殊性，投标人在投标前必须自行到现场踏勘查看，结合磋商文件和现场实际情况进行综合考虑，因投标人未按以上要求执行而造成报价缺漏的风险，由投标人自行承担； |

# 第一部分    磋商人须知

# 一、  说明

- 本次招标是根据《中华人民共和国招标投标法》，并参照《中华人民共和国政府采购法》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人

2.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人参加政府采购活动应当具备的条件的要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

2.2、至本项目投标截止时间前，磋商供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准）；

2.3、本项目不接受联合体投标。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署磋商响应文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件八-(一))。

- 现场勘察及投标费用

4.1  采购人不集中组织投标人进行察勘现场和召开标前会。

4.2  为了便于编制磋商响应文件，投标人如需要对现场和周围环境进行现场勘察，勘察现场的费用由投标人自行承担。

4.3  除由于采购人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

4.4  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 磋商文件

- 磋商文件由磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

- 磋商文件的澄清

投标人对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间3日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准

- 磋商文件的修改

3.1在磋商响应文件递交截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网上发布更正公告。该澄清和修改的内容为磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在磋商文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长磋商响应文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

3.2 投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

# 三、 磋商响应文件的编制

- 投标人应认真阅读磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- ▲投标人法律责任

  - ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 磋商响应文件的构成（装订成一册）：

（1） 商务部分

- 投标函                                             (附件一)

- 投标报价一览表                                    （附件二）

- 投标分项报价表                                    （附件三）

- 商务偏离表                                         (附件七)

（2）技术资信部分

- 设备供货范围详细清单（不含价格）                   (附件四)

- 随机附件及备品备件、专用工具一览表                 (附件五)

- 供采购人选购的设备及备品备件一览表                 (附件六)

- 技术规格、商务条款偏离表                           (附件七)

- ▲资格证明文件：                                   (附件八)

- ▲法定代表人授权书

- 制造商资格声明（制造商参与投标出具）

- 代理商资格声明（代理商参与投标出具）

- 产品授权承诺函（代理商参与投标出具）

- ▲投标人有效营业执照副本

- 信用中国、中国政府采购网络查询结果截图

- 投标产品的技术规格书，包括但不限于投标产品的主要技术参数、材质、品牌、性能、工艺、特点和质量水平等综合性能详细描述，含产品图片；

- 针对本项目的详细实施方案：包括但不限于工作进度方案、供货、安装、调试方案、人员培训方案

- 售后服务网点介绍、服务内容、措施和承诺

- 项目服务人员情况表（拟派项目负责人情况和项目服务人员情况）              （附件九）

- 主要材料及配件品牌选用表                                              （附件十）

- 资信证明文件（本项为评分量化内容，非强制性要求，包括但不限于以下各项）（附件十一）

- 投标人企业详细描述（包括企业规模、人员组成、企业资信、主要加工设备、制造执行准等）；

- 投标人所投产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等（如有）；

- 投标人通过相关体系认证情况（如质量体系认证、职业健康安全管理体系认证等）；

- 投标人其它资信证明文件（如2018年度财务报表、信用等级、商标认证、相关荣誉等）

- 人员培训计划及各种优惠条件（如有）

- 2016年至今同类项目业绩（以中标成交通知书或合同复印件为准）

- 投标人售后服务承诺书（必须提供，否则技术资信标得分按零分处理）

- 质保期满后零配件价格表                            （附件十二）

- 投标人需要说明的其他文件和说明

- 磋商响应文件电子档；（U盘，随磋商响应文件一同密封递交）

说明：

- 投标人可根据磋商文件中的磋商内容及要求以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

- 投标人可在磋商响应文件中对磋商服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于磋商文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

  - 磋商响应文件格式

- 投标人应根据磋商文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订磋商响应文件；

- 磋商响应文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 技术资信标与商务标分别包装于各自标函袋中。

- 投标报价

  - ▲投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的货物价款，即货物的制造、供货、税金、包装、运输、装卸、安装（含设备安装所需连接线、电源线等所有辅件材料）、设备调试与运行、验收（含第三方验收、消防验收）、设备的检定/校准费、培训（如有）、技术服务、售后服务、质保期内服务、材料、第三方保险（如有）、等全部费用，实行总价合同，除因数量调整引起的总价变化外，其余均不做调整，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

  - 投标人必须按第四部分附件的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标保证金

  - 投标人须提供由投标人汇出的投标保证金（金额详见《磋商公告》）。

投标人的投标保证金在中标人提交履约担保并与采购人签订了供货合同，且合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

  - 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在磋商文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约担保；

- 投标人在磋商文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 磋商响应文件的签署和规定

  - 投标人应提供磋商响应文件一式六份的磋商响应文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 磋商响应文件如有修改和增删必须由磋商响应文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 磋商响应文件的密封及标记

  - 投标人必须将磋商响应文件的密封（如有要求提供证明材料原件（核查或备查），原件也须单独密封），且在各自的密封袋上标明“磋商响应文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的递交

  - 磋商响应文件必须在规定的磋商响应文件递交截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标人如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金汇款凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由采购人确认投标资格；

  - 投标人如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金汇款凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由采购人确认投标资格。

  - 为方便投标人投标，法定代表人授权书原件、企业/事业单位法人营业执照复印件（如法定代表人参加）如密封在磋商响应文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人查验符合要求亦为有效。

- 磋商响应文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的磋商响应文件；

  - 未报名或未购买磋商文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

  - 以电讯形式递交的磋商响应文件。

# 五、 开标和评标

- 磋商小组

18.1磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选供应商。

18.2磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

- 磋商和评审

19.1  磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

19.2  首先由监督或磋商供应商代表检查各磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。然后磋商小组对各磋商供应商的磋商资格进行审查。▲资格审查确认通过的响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的响应文件将被不进入后续评审。

19.3  磋商小组根据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

19.4  评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.5  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，响应文件则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，不进入下一步评审。

19.6  磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容可能包括价格、工程质量水平等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

19.7  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.8  在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

19.9  在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

19.10 磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

- 宣布最后报价

20.1  宣布最后报价时邀请提交最后报价的供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最后报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- ▲ 在评审过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

1）响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

2）响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

3）授权代表没有法定代表人合法、有效委托书的；

4）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

5）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 确定成交候选人

22.1  磋商小组对技术资信部分和商务部分各自进行评审打分，供应商综合得分为技术资信分与商务分之和。

22.2  磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

22.3  采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.4  成交供应商人接到成交通知书后，须在3天内在指定地点与采购人签订合同，3天内未签订或借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

22.5  排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，第二名也存在上诉情况的则本次招标失败，重新组织招标。。

- ▲在评审过程中符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过最高限价的供应商不足3家的，按照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定执行。

- 磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

- 磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

- 未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

# 六、 授予合同

- 最终审查

  - 评标委员会确定的中标候选人后在浙江政府采购网上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

  - 公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 成交通知书

  - 中标人确定后，采购人将向中标人发出成交通知书。

  - 成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

  - 磋商文件、中标人的磋商响应文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到成交通知书后，应在1个月内与采购人签订合同，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

  - 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。

- 履约担保

  - 中标人在收到成交通知书后，签订合同前须向采购人提交合同金额5%的履约担保。

  - 履约担保形式接受银行汇款或银行保函。

  - 履约担保用于补偿采购人因投标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约担保自出具之日起至所有货物安装并全部验收合格通过之日止一直有效，有效期满后，采购人应及时将履约担保无息退还给投标人。

- 招标代理服务费

  - 本次招标，代理服务费2万元。

  - 本次代理服务费向中标人收取。

# 第二部分   合同主要条款

说明：如买、卖双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

招标人：招标人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向招标人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。提供可移动设备的功能检定/校准证书。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向招标人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如招标人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标人负责2019年 月  日前完成中标货物供货，2019年 月  日前调试、验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与招标人签署合同后，均保证在    个日历天内派人送货至招标人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由招标人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，招标人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

招标人在中标供应商按合同规定交货和安装指导、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

招标人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。验收在到货后     日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照招标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

中标人（中标人）在收到中标通知书后5个工作日内向招标人提供合同总金额5%的履约保证金，如中标人（中标人）未在规定的时间内提交履约保证金，则招标人可以拒签合同或选择备选中标人为中标人；

第十条：货款的支付

中标供应商与招标人签订合同前向招标人递交合同总价5％的履约保证金。合同签订后，预付合同总金额30%，将设备仪器调试运行正常验收合格后30天内付合同总价的70%，同时履约保证金转成质量保证金，质量保证金待二年质保期满后无质量与服务问题，7个工作日内无息退还。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对招标人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，招标人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于24个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，招标人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、招标人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而招标人提出索赔，中标供应商应按照招标人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且招标人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给招标人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及招标人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到招标人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在招标人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在招标人发出索赔通知后十天内或招标人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，招标人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补招标人损失的，招标人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知招标人。招标人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,招标人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款5000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则招标人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，招标人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在招标人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，招标人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果招标人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，招标人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除招标人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于招标人的为准。

2、本合同在采购机构收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、招标人的招标文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采 购 人：（签章）　　　　　　            中标供应商：（签章）

全权代表：　　　　　                     全权代表：

签约地点：                               签约地点：

签约时间：                               签约时间：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

# 第三部分   合同协议书

买方：　　　　                      卖方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述设备采购与相关服务事项协商一致，订立本合同

  - 合同文件

下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

- 商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录（如有）

- 合同协议书；

- 合同主要条款；

- 投标分项报价表；

- 技术规格、商务条款偏离表；

- 投标技术和服务响应方案；

- 承诺书（含询标记录和优惠条件）；

- 磋商文件

- 与本合同有关的其他文件（含招投标过程中双方的来往文件）。

  - 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

  - 合同内容及要求

本合同要求提供的内容及要求见磋商文件第五部分磋商内容及要求。

  - 合同总价

本合同总价为           人民币，分项价格见投标分项报价表。

  - 付款方式

本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

  - 工期及地点

本合同的工期及地点详见合同主要条款。

  - 合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（盖章）                       卖方：（盖章）

全权代表：（签字）                   全权代表：（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

# 第四部分   附件

附件一

投 标 函

温州市交通工程试验检测有限公司：

根据贵方为             项目（采购编号：              的投标邀请，我方 （投标人名称） 作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。我方已仔细研究了本次项目磋商文件的全部内容，并按磋商文件及合同约定完成本次招标项目全部内容。在此提交的磋商响应文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（一）按“投标人须知”要求编制的磋商响应文件【正本一份，副本五份】；

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本磋商响应文件的有效期自磋商响应文件递交截止时间起90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在报价有效期内撤回磋商响应文件，其投标保证金将被贵方扣除；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

附件二

投标报价一览表

采购编号：                                                       （价格单位：人民币元）

| 招标项目 | 金额（小写） | 交货及完工周期 |
| --- | --- | --- |
| 温州市交通工程试验检测有限公司桥隧专项设备采购（重） |  |  |
| 投标报价（大写）： |

说明：

1.此表格中“投标报价”应与附件三《投标分项报价表》中“总计 ”相一致。

2.投标报价一览表中的投标报价为全部报价，即货物的制造、供货、税金、包装、运输、装卸、安装（含设备安装所需连接线、电源线等所有辅件材料）、设备调试与运行、验收（含第三方验收、消防验收）、设备的检定/校准费、培训（如有）、技术服务、售后服务、质保期内服务、材料、第三方保险（如有）、招标代理费等全部费用，实行总价合同，除因数量调整引起的总价变化外，其余均不做调整，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

3、此表不得自行增减内容。

投投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

附件三

投标分项报价表

招标项目：           编号：                                    价格单位：元

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总价 |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |
| 安装费(包括产品的调试及验收等费用） |  |
| 设备的检定/校准费 |  |
| 技术服务费、售后服务费等 |  |
| 其他相关费用 |  |
| 合计总价 (应与开标一览表中投标总价相一致) |  |

注：1. 总计应与“投标报价一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. ▲不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行扩展。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

设备供货范围详细清单（不含价格）

招标项目：                                       采购编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应按“磋商内容及要求”的明细分别填写，附在技术资信标内。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

附件五

随机附件及备品备件、专用工具一览表

招标项目：                                                   采购编号：

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注： 1. 本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：  年  月  日

附件六

供采购人选购的设备及备品备件一览表

采购编号：

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格 （万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：  年  月  日

附件七

技术规格、商务条款偏离表

招标项目：                                          采购编号：

|  | 序号 | 条款内容 | 磋商文件条款描述 | 磋商响应文件条款描述 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术要求。

2.如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“磋商响应文件条款描述”及“说明”栏不得复制粘贴，所投服务内容必须对照磋商文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

附件八

资格证明文件

    - 法定代表人授权书

温州市交通工程试验检测有限公司

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                        （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表身份证复印件黏贴处

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

注：本法定代表人授权书一式多份，其中磋商响应文件每本附一份，授权代表手持一份。

    - 制造商资格声明（制造商参与投标出具）

1.   名称及概况

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

固定资产：

流动资产：

长期负债：

流动负债：

净值：

（6）主要负责人姓名：

2.   制造投标货物情况

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址

年生产能力（台/年）

职工（在职）人数       人，其中持证上岗的安装队伍人数     人，

专业技术人员构成

（2）本制造商不生产，而需从其他制造商购买的主要零部件，列表详细说明：

外购零部件名称

制造商名称、地址

3.   本制造商生产投标货物的经验（包括年限、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.  近三年的年营业总额

5.  易损件供应商的名称和地址，列表详细说明：

部件名称

供应商

6.   在温州固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：

法定代表人姓名和职务：

传真：

电话：

电子邮件：

    - 投标人的资格声明（（代理商参与投标出具））

1.   名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

a）固定资产：                    b）流动资产：

c）长期负债：                    d）流动负债：

e）净    值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年同类项目主要客户：

列表详细说明

4.   同意为投标人制造货物的制造商名称

5.  在温州市固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其他。

6.  以下资料，如果代理商有的话请提供：

（1）持证安装人员         人，专职质量检验人员          人，

（2）机械、电气工程技术人员          人，

其中：高工          人，工程师       人，

（3）技术负责人姓名、职称

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真                       电话

电子邮件

    - 产品授权承诺函（代理商参与投标出具）

温州市交通工程试验检测有限公司

我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订后5个工作日内取得我公司所投产品的所有厂家授权，若违约，采购人有权对我公司收取违约金、没收投标保证金直至解除合同。

法定代表人 (签字)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

    - 投标人有效营业执照（复印件盖公章）

    - 信用中国、中国政府采购网络查询结果截图

附件九

项目服务人员情况表

- 拟派项目负责人简历表

招标项目：                                            采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

注：1、本表后应附人员身份证、学历证书、专业资格证书等并加盖公章。

2、业绩需提供旁证材料（中标/成交通知书或合同）。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字 ）：

日    期：    年   月   日

（2）拟投入的项目服务人员配备情况

项目名称：                                         采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2、本表后应附项目实施人员身份证、学历证书、专业资格证书等复印件。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字 ）：

日    期：    年   月   日

附件十一

资信证明文件

- 投标人企业详细描述（包括企业规模、人员组成、企业资信、主要加工设备、制造执行准等）；

- 投标人所投产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等（如有）；

- 投标人通过相关体系认证情况（如质量体系认证、职业健康安全管理体系认证等）；

- 投标人其它资信证明文件（如2018年度财务报表、信用等级、商标认证、相关荣誉等）

- 人员培训计划及各种优惠条件（如有）

g) 投标人售后服务承诺书

致：温州市交通工程试验检测有限公司

（投标人全称）参加贵单位组织的           （项目名称、编号）的招标活动。

本公司如若中标，在此郑重承诺：

我司将按照磋商响应文件中售后服务承诺提供售后服务，如有违反，每次缴纳伍仟元人民币违约金，并自愿接受温州市交通工程试验检测有限公司对我司因售后服务不及时造成损失的追加处罚。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：  年  月  日

附件十二

质保期满后零配件价格表

采购项目：                                       采购编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 单价 | 型号规格 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应按“磋商内容及要求”的明细分别填写，附在技术资信标内。

- 此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

- 投标人除提供此表外，还应针对此项的提供书面承诺（格式自拟）。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

- 磋商内容及要求

# 一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

4、设备清单如下：

| 试验类别 | 货物名称 | 数量 (台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢结构、桥梁及基桩类 | 高应变检测系统 | 1 |  |
|  | GPS/BD兼容测量系统 | 1 |  |
|  | 智能采集终端（自动化采集系统地基基坑使用） | 1 |  |
| 隧道类 | 爆破测振仪（振动监测仪） | 1 |  |
|  | 能见度检测仪 | 1 |  |
|  | 地震波探测仪 | 1 |  |
| 金属材料及桥梁伸缩装置类 | 金属线材反复弯曲试验机 | 1 |  |
|  | 桥梁伸缩缝装配公差压缩性能装置 | 1 |  |
|  | 高强螺栓抗滑移系数检测仪 | 1 |  |
|  | 高强度螺栓检测仪（微机控制） | 1 |  |
|  | 桥梁伸缩装置橡胶密封带加持试验装置 | 1 |  |
|  | 金属线材扭转试验机 | 1 |  |
| 防水材料与波纹管类 | 橡胶脆性温度试验机 | 1 |  |
|  | 微机控制电子万能试验机（加高型、含配件） | 1 |  |
|  | 波纹管柔韧性试验仪 | 1 |  |
|  | 高低温试验箱（配万能试验机用） | 1 |  |
|  | 刨片机 | 1 |  |
|  | 液压裁断机 | 1 |  |

二、采购内容及要求

| 试验类别 | 序号 | 仪器设备名称 | 数量 （台/套） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构、桥梁及基桩类 | 1 | 高应变检测系统 | 1套 | 一、1、 主机带有4个高应变检测通道。 2、 高亮度彩色液晶显示屏。 3、不小于8英寸的大尺寸触摸屏，用手或触摸笔，直接在屏幕上进行操作。 4、全封闭金属外壳，防尘防水。 5、24bit高精度AD转换。 二、高应变参数 1、 采样频率分为10kHz，20kHz，30kHz和40kHz四档可调 2、 采样长度1024点、2048点、3096点和4096点可选。最大采样时间不少于400ms 3、 试验时能够对两个加速度和两个应变传感器进行自检，判定系统是否处于正常状态。并能够实时检查应变传感器的静态应变偏差值，并在试验之前自动归零校正。 4、 数据通过外置的U盘直接导出 5、 能连续采样，连续自动保存实测数据 6、仪器具备间隔任意锤次自动数据保存功能。 7、打桩监控检测时，入土深度能在采集界面快速更改 8、加速度传感器，防水等级：IP68，水下连续浸泡时间不小于1小时，还能正常使用。 9、加速度传感器测量范围：±10000m/s2 ，频率范围：0.5-10000Hz，温度范围： -54-+121oC 10、应变传感器的应力环带外侧两面保护。零点输出：<0.5 % F.S，额定输出：>1.5 mV/V，非线性度：<0.5 % F.S，不重复性：<0.5 % F.S |  |
|  | 2 | GPS/BD兼容测量系统 | 1套含（1台基准站+1台移动站） | 信号跟踪 220通道 BDS：B1、B2、B3 GPS： L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 GLONASS： L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBAS： L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星） Galileo： GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN（星站差分） GNSS特性 定位输出频率 1Hz～50Hz 初始化时间 小于10秒 初始化可靠性 ＞99.99% 全星座接收技术，能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 高可靠的载波跟踪技术，大大提高了载波精度，为用户提供高质量的原始观测数据 智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境的变换，适应更加恶劣、更远距离的定位环境 高精度定位处理引擎 定位精度 码差分GNSS定位 水平：0.25 m + 1 ppm RMS 垂直：0.50 m + 1 ppm RMS SBAS差分定位精度：典型<5m 3DRMS 静态GNSS测量±（2.5 mm + 1mm/km×d）（d为被测点间距离，km）实时动态测量±（8 mm + 1mm/km×d）（d为被测点间距离，km） 电源 静态模式标准持续工作时间大于30小时 动态模式标准持续工作时间大于15小时 |  |
|  | 3 | 智能采集终端（自动化采集系统地基基坑使用） | 1台 | 信号：4通道32路RS485信号，4通道信号类型可设置；通道电压/电流/电阻信号，通道信号类型可设置；供电：太阳能，AC220V（3）含采集模块、上传模块（全网通）、供电模块 |  |
| 隧道类 | 1 | 爆破测振仪（振动监测仪） | 1套 | 最大量程：±10V（35cm/s）；测量精度：0.01 cm/s；采样分辨率：16位AD；信号带宽：0Hz～10KHz；频率范围：5Hz～500Hz |  |
|  | 2 | 能见度检测仪 | 1套 | 1、测试范围 光透过率（T） 0-100% 能见度 (VI) 1-5000 m 烟雾浓度 (K) 0-35*10－3 1/m CO 浓度 (CO) 0-300 ppm 环境温度 -40℃ － +80℃ 环境湿度 0－100% 状态显示 128*64 点阵 LCD 屏，数字与字符显示 4、测试原理 光透射法、数字探头、电化学探头 5、测试误差: ±2% 光透过率(满量程) 6、环境温度 -30～70 摄氏度 7、环境湿度 0～100%RH 8、通信接口 RS232 / RS485 / USB 供电电压 交流 220V 电源适配器(内部自带可充电锂电池，在无 外接电源情况下，可连续工作超过 10 小时) 9、数据存储 可存储连续 70 个小时的检测数据 10、检测周期 2 s （可根据客户要求定制） 11、存储周期 10 s （（包括仪器、仪器箱、经纬仪支架） |  |
|  | 3 | 地震波探测仪 | 1台套含配件（爆炸触发感应器2个；隧道专用超前探头8个；防弹信号传输电缆1条；加装凯夫拉防护网1个；探头专用安装套管组装式1套；炮泥专用安装套管组装式1套；隧道拖线车1套；TST超前预报系统、桥梁CT处理软件1套；防水防震工程箱2套；或含桥梁CT检波器，个数不少于24个（可重复使用）等）。 | 主机技术指标 1. 接收通道数不少于24个，并具有良好的通道一致性，每个通道对同一个标准信号的采集数值应该一样，需提供第三方检测报告佐证。 2．模/数转换（A/D）：16位以上（含16位）； 3．最小采样间隔：不大于1微秒且所有通道共同工作时可以同时达到，即均为高频通道； 4. 触发装置：支持炸药，电火花震源，冲击震源等多种震源的协同工作； 5．操作、回放显示：坚固型触摸屏，高亮度，屏幕尺寸大于10寸，需提供屏幕生产厂家参数证明。满足隧道恶劣环境下工作的要求和野外强光下操作可见的要求； 6. 为方便野外工作和数据传输，主机必须含USB接口，且标准不低于3.0； 7．数据记录长度：≥60s； 8.数据采集控制器为windows操作系统。为适应隧道中的恶劣环境，须满足防护（防尘、防水）等级不低于IP64要求：操作系统：window 7或以上（64 bit）；处理器：≥2.6GHz；内存：≥4G；硬盘：固态盘； 二、传感器探头性能要求 1.隧道检波器探头内置IC放大器，个数不少于8个（可重复使用），用于地震波的接收。 2. 隧道CT检波器，个数不少于24个（可重复使用）；或含桥梁检测用相关配件一套，CT检波器个数不少于24个（可重复使用） 三、软件要求 4.1处理软件需具备自动计算围岩波速的功能，不能人为输入波速；或含桥梁CT处理软件1套 4.2操作系统：基于Windows系统开发，window 7或以上（64 bit）各系统均适用 4.3后处理软件或具有CT射线追踪，射线密度评价的功能。 4.4为提高探测精度，更好的完成探测工作，软件处理应包含以下技术： （1）带通滤波参数计算 （2）方向滤波或Q滤波 （3）速度扫描或速度分析 （4）地震偏移成像或时深转换 |  |
| 金属材料及桥梁伸缩装置类 | 1 | 金属线材反复弯曲试验机 | 1 | 1、试样直径：Φ3-Φ10mm，2、试样长度：150-300mm，3、弯曲角度：±90°（平面弯曲），4、计数范围：9999999，5、显示方式：液晶显示，自动记录次数，6、弯曲速度：≤60rpm，7、钳口（R7.5，R10.0，R15.0，R20.0，R25.0）5副8、导套（Φ3.5，Φ4.5，Φ7，Φ9，Φ11） 5只； |  |
|  | 2 | 桥梁伸缩缝装配公差压缩性能装置 | 1 | 1、电动微机控制，彩色触摸屏控制和显示；2、可实现快速夹样，丝杆同步传动压缩或者拉伸，具有双向驱动动作；3、采用双丝杆同步受力，并可以实现点动受力调节，采用微机控制，速度均可控制调节，负荷水平位移精度可高达±0.02% F•S；4、伸缩缝压缩、拉伸力值动态显示，任意可调，避免因为夹持损坏试样；5、具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，且有经国家软件产品质量监督检验中心检测的合格软件检验报告；6、 组合式测试工作台：1000mm*2000mm 两套；7、铝合金滑轨：10条；8、工字钢辅助夹具:4000mm；9、加持方式：可调式夹具定位螺栓；10、伸缩缝拉伸装置L120型固定夹具：12套； 11、伸缩缝压缩装置L80型固定夹具： 12套；12、伸缩装置最大伸缩空间：1000mm；13、 试样承载装置高度差可调行程：0-20mm；14、 速度范围：0-200mm/s；15、传感器：50KN；16、负荷测量范围：2%--100%F.S；17、负荷水平位移精度：±0.02% F•S；18、控制方式：电动丝杆驱动控制；19、具有显示推拉力值大小的功能，对于夹持力大小可控；20、特制的双作用电动缸，具有平推以及平拉双向作用力；21、高承载水平工作机台，单机台承载力可达50KN，适合各种桥梁伸缩装置；22、配置：组合式测试台座2台，微机控制柜1台，φ80-1280光轴2根，50KN传感器2只，工字钢辅助夹具2条，伸缩缝压缩装置L80型固定夹具12套，伸缩缝拉伸装置L120型固定夹具12套，可调滑台4条，铝合金滑轨10条，不锈钢调节垫片若干个，产品说明书1份，产品合格证1张，产品保修卡1张，电源线1根，4米长的桥梁伸缩缝双缝带胶条试样1条，配防水密封胶若干，胶枪1把。 |  |
|  | 3 | 高强螺栓抗滑移系数检测仪 | 1 | 1、高强螺栓抗滑移系数检测仪主要用于大六角头高强螺栓连接副（M16、M20、M22、M24、M27、M30）与滑移板的抗滑移系数检测，有四个物理通道，6组共24个逻辑通道，具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持功能、多个螺栓平均值、标准偏差等功能。1.测量范围：30～400kN ；2.试验力分辨率：±0.1kN ；3.试验力示值误差：≤±2.0% ；4.显示方式：液晶显示；5、M16用传感器-120kN 、M20用传感器-180kN、 M22用传感器-220kN、 M24用传感器-260kN、 M27用传感器-330kN、 M30用传感器-400kN各4只； |  |
|  | 4 | 高强度螺栓检测仪（微机控制） | 1 | 微机控制高强螺栓拉扭试验机是在扭转的过程中产生的轴向拉力，可以检测高强螺栓的预紧力、扭断力、屈服轴力、扭矩、屈服扭矩、最大扭矩、扭转角度、扭矩系数，并有扭矩/轴力-扭转角、扭矩/轴力-时间等试验曲线等。1、最大扭矩：2000N.m；2、测量范围：40-2000N.m；3、最大轴向压力：500kN；4、轴力测量范围：10-500kN；5、试验扭矩示值相对误差：优于示值的±1%；6、扭矩测量示值误差：优于示值的±1%；7、扭矩分辨力：0.1N.m；8、轴力分辨力：0.1kN；9、螺栓规格：M16～M30；10、螺栓长度：60-200mm；11、两夹具间同轴度精度：≤Φ0.2mm；12、扭转角测量范围：0～无限制；13、扭转角精度：≤0.1°；14、扭转角测量相对误差：±1%以内；15、扭转速度：3.60～360°/min，任意设定，无级调速16、电源电压：AC380V±10% 50Hz； 17、扭转方向：正转 反转； |  |
|  | 5 | 桥梁伸缩装置橡胶密封带加持试验装置 | 1 | 1、测试速度：0.05KN/S-0.1 KN/S；2、加持力：0.2KN；3、载荷时间：15min；4、加持方式：可调式夹具； |  |
|  | 6 | 金属线材扭转试验机 | 1 | 该扭转试验机主要用于测定直径φ3－φ10mm 金属线材，在单向或双向扭转中承受塑性变形的能力，试验过程中可以显示线材的表面缺陷。该试验机由电机加载，旋转传感器检测扭转圈数，液晶显示检测结果。1、扭转直径范围：φ3-φ10mm；2、最大显示圈数：0-9999999圈；3、圈数显示分辨力：1圈（最小显示圈数）；4、夹头间距：0-500mm（其他尺寸定制）5、两夹头同轴度：＜φ0.4mm；6、移动导轨平行度：＜0.2mm；7、旋转速度：0.5-1 rps ，无级连续调速；8、钳口硬度：≥HRC55；8、试验机工作噪声：＜65db；9、轴向加力方式：杠杆机构，砝码加力；10、轴向加力放大比例:10倍；10、夹持方式：手动；11、工作电压：AC 380V±10% 50Hz；11、大液晶屏显示圈数，并有状态显示；12、主要配置：直线滑轨2副、夹具（Ф3-Ф10mm）2副、减速系统1台、主机机柜1台、测量系统1套、液晶控制器1套、杠杆加力机构（10:1）1台、砝码（20N*2个，50N*3个）共5个； |  |
| 防水材料与波纹管类 | 1 | 橡胶脆性温度试验机 | 1 | 1、设备由制冷压缩机主机体、加热装置、电子控制箱、冷却槽、冷却介质循环系统、自动报警装置等部分组成。启动制冷开关后，压缩机开始工作，制冷系统进入正式工作状态。制冷压缩机连续不断的工作，当接近设定温度时，冷却槽中的加热装置开始按比例提供热量，用以平衡制冷系统产生的多余冷量，以达到恒温的目的。搅拌可使冷却槽内的冷却介质不断循环，使温度均匀一致。2、试样夹持器：橡胶类：A试样每次最多可夹持5个，一般不超过4个； 塑料类：A试样每次可夹持15个，B试样每次可夹持5个；3、冲击装置：冲击装置由冲击锤和自锁机构组成4、橡胶类冲击器： 冲击头半径为1.6±0.1mm；冲击时，冲击头和试样夹持器之间间隙为6.4±0.3mm；冲击头的中心线与试样夹持器之间的距离为8±0.3mm。5、控温范围： -70℃（室温≤25℃）6、降温速度：（ 0℃ ~ -20℃） 1.2℃/min，（-20℃ ~ -30℃）1.0℃/min，（-30℃ ~ -60℃）0.7℃/min，（-40℃ ~ -60℃） 约0.7℃/min，（-60℃ ~ -70℃）约0.5℃/min；7、测试数据可通过终端传输到云数据中心，数据通过标准协议方便用户ERP系统，并且数据可以长期保存； |  |
|  | 2 | 微机控制电子万能试验机（加高型、含配件） | 1 | 1、双空间四立柱双丝杠结构，上空间为2KN小负荷传感器试验空间，用于小负荷拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验，下空间为10KN负荷传感器通过更换夹具同样可完成拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验；2、主要技术指标：最大试验力10kN、准确度等级0.5级、试验力测量范围0.2%～100%F•S、试验力示值准确度±0.5%、试验力分辨力±500000码、变形测量范围1%～100%F•S、变形示值准确度±0.5%、大变形测量范围10～800 mm、变形分辨率±500000码、位移示值准确度±0.3%、位移分辨力0.04μm、力控速率调节范围0.005～10% F•S/s，力控速率控制精度力控速率＜0.05% F•S/s时：±0.5%、力控速率≥0.05% F•S/s时：±0.3%，伸长速率调节范围：0.005～10% FS/s，伸长速率控制精度：伸长速率＜0.05% F•S/s时：±0.3%、伸长速率≥0.05% F•S/s时：±0.3%，位移速率调节范围0.001～500mm/min，位移速率控制精度±0.2%，恒力、恒变形、恒位移控制范围0.3%～100%F•S，恒力、恒变形、恒位移控制精度设定值＜10% F•S/s时：±1%、设定值≥10% F•S/s时：±0.3%，有效拉伸空间(不含夹具）>1150mm，有效试验宽度400mm；3、主机：有效试验空间满足纵向荷载试验1100mm要求（JT/T529-2016 6.3.4），负荷传感器：下空间PSD-1tSJTH 上空间 200Kg，控制器：CTS-600控制器，环刚度压板JT/T 529、GB/T 9647 一套，塑料波纹管局部横向荷载环刚度夹具（环刚度扁管压头短轴：20长轴：52、65、72。短轴：22长轴：60、76、90。横向荷载压头R6）一套，波纹管拉伸夹具D503 一套，波纹管内径变形测量装置（50-300mm）一套，试验软件一套，A4喷墨打印机一台，计算机配置：160G/SATA2/DVDRW/集成声卡/WIN_XPhoME/21″LCD，电脑桌一台；机柜1件，随机工具1套，常用工具1套； |  |
|  | 3 | 波纹管柔韧性试验仪 | 1 | 1、测量波纹管规格：Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm。2.弯曲半径：1500mm和1800mm。3弯曲支撑机构间距调节范围：R1500规格的为50-100mm，R1800规格的为100-150mm。4试件长度：1100mm。5塞尺规格：Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm。 |  |
|  | 4 | 高低温试验箱（配万能试验机用） | 1 | 温度范围：-30℃至100℃，2、控温精度：±1℃； 根据用户万能试验机尺寸要求定制； |  |
|  | 5 | 刨片机 | 1 | 1、能切制绍氏硬度大于40度，厚度4-12毫米的各种试片。切制片料表面光洁，平整；厚度尺寸公差能控制在±0.2，不需打磨，便可直接裁取试样；2、符合标准：GB/T529-2008标准；4、采用物联网终端控制技术，设备通过485总线、互联网（以太网、WiFi、4G等）接入终端；5、测试数据通过终端传输到云数据中心，数据通过标准协议方便用户ERP系统，并且数据可以长期保存；断网时数据通过终端设备进行缓存，通网时自动传输到云数据中心；6、用户通过手机APP，网页平台，微信小程序，短信，联机软件等多平台实时监控仪器运行状态，查询分析现场数据，获取现场数据分析问题，远程维护配置；7、可以通过摄像头查看实时画面并且仪器运行异常状态通过多平台主动推送，可以更方便地收集现场的运行数据，做出故障报警，维护预警；8、用户可以通过各个平台，查看各个接入终端的仪器的信息，方便用户管理；9、仪器选用优质电机，运行噪音低； 10、加重底座设计，整机实现过程中无大幅移动，并有效降低运行噪音；11、整机外采用优质静电喷涂加工，美观大方，易于清洁保养；12、仪器采用进口特铝拉丝面板，配有金属按键，操作灵敏，不易损坏；13、大屏幕彩色触摸屏显示控制，菜单式操作模式，方便程度堪比智能手机；14、核心控制部件采用意法公司32位单片机组成多功能主板。 技术参数： 1、工作台宽度：300毫米 2、切片厚度：4-12mm 3、切料刀片：300*125*10mm 4、外形尺寸：600×400×1000mm |  |
|  | 6 | 液压裁断机 | 1 | 适用于制作样品,如土工类材料\塑料板类\等裁断下料用；仪器特性： 仪器采用台式结构设计稳健、移动更加方便。 2、标准模块化设计，方便仪器维护与升级。3、核心传动机构选用进口精密导轨.4、仪器配有精密水平检测装置。5、仪器基准面采用特殊加工，保证基准面的准确性提高仪器精度。技术参数： 1、冲裁压力：8T；2、可调行程50～140mm；3、工作台尺寸：520*330mm；4、上压板尺寸：280*330mm；5、刀具三幅（规格可选）； 供货范围：1、垫脚四只；2、仪器一台；3、产品质量跟踪信息反馈单四张；4、产品合格证一张；5、产品使用说明书一份。 |  |

## 三、商务条款

## 1、保修期

1.1、除特殊注明外，所有设备质量保证期均为自设备得到有关部门验收合格之日起二年（产品技术参数中有特殊要求的除外）。在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由供应商免费技术服务和维修。

1.2、供应商在投标文件中说明质量保修期内提供的服务计划。

1.3、质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到招标人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修，直至设备修复。

1.4、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

- 付款方式：

中标供应商与招标人签订合同前向招标人递交合同总价5％的履约保证金。合同签订后，招标人预付合同总金额30%，将设备仪器调试运行正常验收合格后30天内付合同总价的70%，同时履约保证金转成质量保证金，质量保证金待二年质保期满后无质量与服务问题，7个工作日内无息退还。

- 培训

3.1、中标供应商应对招标人的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2、中标供应商应对招标人的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用。

3.3、旨在提供更好的其他方式培训。

- 安装调试

  - 安装地点：按采购单位要求。

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装过程中发生的费用由供应商负责。

  - 投标供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

  - 提供可移动设备的功能检定/校准证书。

5、交货期

见投标人须知前附表。

## 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、检定/校准、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在招标人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

一. 总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二. 磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后对合格供应商的响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三．磋商办法

1．磋商小组按照磋商文件规定进行磋商。

2．首先由监督人或磋商供应商代表检查各磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。然后磋商小组对各磋商供应商的磋商资格进行审查。

3. ▲磋商小组对下列要求进行响应性评审，如均有响应采购文件则视为资格审查通过，否则为不通过并取消进入后续评审程序的资格：

法定代表人授权书、投标（磋商）保证金、授权代表或企业法人有效身份证件、企业营业执照副本；

4．磋商小组根据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

5．评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6. ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

7．磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容可能包括价格、服务质量水平等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

8.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

10.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

11.磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外），报价是在原价格基础上报出下浮后的价格。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

12.宣布最后报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最后报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

14.▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过最高限价的供应商不足3家的，按照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定执行；

15.磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

16.未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

五、评分细则

1、技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力情况 | 5分 | 根据投标人的企业实力由评委自行比较打分。 3＜A≤5，1＜B≤3，0≤C≤1; |
| 2 | 投标产品技术指标、性能功能比较 | 35分 | 根据投标人提供的产品检测报告、技术指标响应、技术规格书等，针对投标产品整体性能的符合性、先进性的情况，由评委自行比较打分，其中： 1. 投标货物的技术参数性能对招标文件中的招标内容清单及技术要求的完全响应的得20 分，有一项负偏离的扣 5分，有一项正偏离的，视正偏离内容每项给与1-3分加分，本项最低0分，最高30分； （本项以投标文件中的技术规格偏离表做为打分对象，若未提供或未填写技术偏离表本评分项按0分计算；若发现技术偏离表参数与投标文件存在前后矛盾或缺漏则均按负偏离认定。） 2. 生产制造工艺、质量控制、保证措施等由评委自行比较打分； 3＜A≤5，1＜B≤3，0≤C≤1; |
| 3 | 实施方案 | 验收方案 | 5分 | 根据投标人在货物的安装、调试的进度安排、与招单位的协调配合措施、人员配备、验收方案等由评委自行比较打分。 3＜A≤5，1＜B≤3，0≤C≤1; |
|  |  | 培训方案 | 5分 | 根据投标人在货物的理论培训、操作培训、与招标人的配合措施等几方面，由评委自行比较打分。 3＜A≤5，1＜B≤3，0≤C≤1; |
| 4 | 质保期 | 2分 | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，最高的2分。 |
| 5 | 设备零件、易损件、备品备件 | 8分 | 1、投标人中随设备免费提供的设备零件、易损件、备品备件中种类、数量、性价比横向比较打分； 2＜A≤4，1＜B≤2，0≤C≤1; 2、投标人中额外购买的设备零件、易损件、备品备件中种类、数量、性价比横向比较打分； 2＜A≤4，1＜B≤2，0≤C≤1; |
| 6 | 技术服务、售后服务承诺 | 8分 | 1、根据投标人售后实力进行横向比较打分（A档1-2分 ,B档0-1分） 2、根据投标人售后服务承诺响应时间：投标人接到通知后到达现场的时间以及维修的时间进行横向比较打分（A档1-2分 ,B档0-1分） 3、其他售后服务承诺：投标人提供处理投诉或咨询电话并有专人处理或解决的，得2分。 4、优惠措施：投标供应商给与招标人的实质性优惠条件，进行横向比较打分（0-2分） |
| 7 | 投标文件的完整性 | 2分 | 根据投标人提供的投标文件的完整性（包括检验检测报告、资料的提供），比较评分：0-2分。 |

2、商务评分（30分）：

满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲如投标人报价超过采购控制金额，其磋商响应文件作无效标处理。

4）所有投标人商务报价均超采购预算，采购人无法支付的,重新组织招标。

5）▲本项目采购控制金额:124万元。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前2名投标人作为该项目第一和第二成交候选人向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一，报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐成交候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如成交人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，第二名也存在上诉情况的则本次招标失败，重新组织招标。

七、确定成交人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网上公示成交结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向成交人发出成交通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。