永嘉县（非政府）采购 招标文件 项目名称：永嘉县公共交通运输集团有限公司10米级新能源纯电动城市公交车采购项目 采购编号：WZZG20220804 采 购 人：永嘉县公共交通运输集团有限公司 联 系 人：孙先生 联系方式：13968986399 代理机构：温州市中管工程咨询有限公司 联 系 人：王先生 联系电话：13616621166 二○二二年八月

招标文件目录

关于永嘉县公共交通运输集团有限公司10米级新能源纯电动城市公交车采购项目公开采购公告	4

投 标 通 知 (邀 请) 书	7

第一部份 项目简介	10

第二部分 招标内容及要求	10

一、采购总说明	10

二、采购内容及技术要求	10

三、技术、服务、供货与集成要求说明	21

四、商务条款	22

五、工作范围	25

第三部分 供应商须知	27

一、说明	27

二、招标文件	28

三、投标文件	29

四、投标文件的密封与递交	33

五、开标和评标	34

六、授予合同	38

第五部分 合同格式（仅供参考）	39

第六部分 投标文件格式	37

一、商务报价标部分格式	40

附件一 开标一览表	41

附件二  投标产品数量、价格表	42

附件三  随机备品备件、专用工具清单	43

附件四 产品零件、易损件、备品备件报价表	44

二、资信标部分格式	45

附件五 投标函	45

附件六  法定代表人授权书	46

附件七 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	47

附件八 法定代表人诚信投标承诺书	48

附件九 供应商业绩	49

三、技术标部分格式	50

附件十（一）  商务偏离表	50

附件十（二） 技术偏离表	50

附件十一 产品配置及主要技术参数	51

附件十二 节能环保产品声明函	52

附件十三 节能（环保）产品清单	53

附件十四 供应商项目服务人员汇总表	54

第七部分 评标定标办法	55

注：招标文件中部分加“▲”或红色提醒并加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

永嘉县公共交通运输集团有限公司10米级新能源纯电动城市公交车采购项目公开招标公告

参考《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州市中管工程咨询有限公司受永嘉县公共交通运输集团有限公司的委托，就永嘉县公共交通运输集团有限公司10米级新能源纯电动城市公交车采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号:WZZG20220804

采购组织类型：国企采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

永嘉县公共交通运输集团有限公司37辆10米级纯电动公交车采购，招标内容及要求如下：

| 招标内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 (万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10米级二级踏步城市公交车 | 22 | 辆 | 2838 | 具体招标内容及要求见本招标文件相关部分。 |

三、投标供应商资格要求:

1、符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》投标人参加采购活动应当具备的条件；

2、投标供应商须为公交车辆的制造厂商或授权代理商；

3、本项目拒绝联合体投标。

4、投标人须与采购人签订供货、配件、运维、廉政服务承诺书。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

四、获取采购文件

时间：公告发布之日起至投标截止前两日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）

投标供应商报名时提交的资料：

a)企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

b)法定代表人授权委托书（原件）；

c）法人或授权代表身份证复印件；

d）报名表（格式自拟，必须体现项目名称、授权代表姓名、联系电话、邮箱，盖公章）；

e）投标人须与采购人签订供货、配件、运维、廉政等服务承诺书

f）其它资料（如有）

地点：浙江省永嘉县北城街道环城西路791号三楼

四、响应文件提交

截止时间：2022年10月10日09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江省温州市永嘉县北城街道环城西路791号三楼

五、响应文件开启

开启时间：2022年10月10日09:30（北京时间）

地点：浙江省温州市永嘉县北城街道环城西路791号三楼

六、公告期限

5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算；

七、其他补充事宜

1、采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名为依法获取采购文件的方式；

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3、招标文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买招标文件，但该投标人如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复；

4、潜在投标人可在浙江政府采购网http：//zfcg.czt.zj.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求；

5、根据疫情防控工作要求，严格控制开标现场人数，一家投标单位一人到场参加投标，投标人进入开标现场，必须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常、登记信息后方可进入。投标人不符合上述防控要求的人员，不得进入开标室。进开标室，投标人员须服从工作人员管理；未能进入开标室造成未及时办理业务的不利后果，由其自行负责。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：永嘉县公共交通运输集团有限公司

地址：永嘉县上塘永建路25号

项目联系人（询问）：孙先生

项目联系方式（询问）：13968986399

质疑联系人：孙先生

质疑联系方式：13968986399

2.采购代理机构信息

名称：温州市中管工程咨询有限公司

地址：浙江省温州市永嘉县北城街道环城西路791号三楼

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：13616621166

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0577-67262730

投 标 通 知 (邀 请) 书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司10米级新能源纯电动城市公交车采购项目 |
|  | 项目编号 | WZZG20220804 |
|  | 资金来源 | 国有企业自筹 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 | 2838万元 |
|  | 采购人 | 名称： 永嘉县公共交通运输集团有限公司 地址：永嘉县上塘永建路25号 联 系 人：孙李峰 联系方式：13968986399 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：温州市中管工程咨询有限公司 地 点：永嘉县北城街道环城西路791号三楼 联系人：王先生 电 话：13616621166 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 永嘉县公共交通运输集团有限公司10米级新能源纯电动城市公交车采购项目，最高限价为人民币2838万元，投标人报价不得超过最高限价，否则投标文件作无效标处理。 具体采购内容见本项目招标文件相关部分。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》投标人参加采购活动应当具备的条件； 2、投标供应商须为公交车辆的制造厂商或授权代理商； 3、本项目拒绝联合体投标。 4、投标人须与采购人签订供货、配件、运维、廉政服务承诺书； 5、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本陆份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 详见招标公告 |
|  | 投标截止时间 | 2022年10月10日上午09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2022年10月10日09:30 ； 投标文件递交地点：永嘉县北城街道环城西路791号三楼 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2022年10月10日09:30 开标地点：永嘉县北城街道环城西路791号三楼 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交温州市中管工程咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给温州市中管工程咨询有限公司：邮箱：387613425@qq.com； |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第一部份 项目简介

一、项目简介

经批准，温州市中管工程咨询有限公司受永嘉县公共交通运输集团有限公司委托，就永嘉县公共交通运输集团有限公司10米级新能源纯电动城市公交车采购项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

一、招标内容

技术参数：

22辆10米级纯电动城市公交车整车配置要求如下（投标车型必须已进入国家汽车产品公告和国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》及《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录）：

22辆10米级纯电动城市公交车技术配置要求（▲10000mm＜车长＞11000mm ）

| 车辆总长（mm）: ▲10000mm＜车长＞11000mm |
| --- |
| 车辆结构：全承载、有中门、二级踏步。 |
| 最大乘员数（个）：≥70 |
| 乘客座位数：≥30 |
| 整车安全涉水深度（mm）：≥300 |
| 序号 | 项目 | 安装要求 | 建议部件技术资料 |
| 1 | 整车控制器和电机冷却系统 | 1，永磁同步电机，冷却方式：水冷，电机峰值功率≥220kW。 2，电机防护等级应达到IP68，绝缘等级达到H级。 3，控制器具有过载保护、过流保护、过压保护、短路保护、过热保护等。 4.采用永磁同步交流电机或直流无刷风机。 5、具备CAN总线通讯、主动的故障诊断等功能。 5 ，电控系统在大气环境温度-20°C～+65°C时能按规定正常工作，防护等级必须不低于IP68，其抗盐雾能力满足《GB/T 2423.17-1993》中的有关规定，其绝缘等级不低于H级。 6.冷却方式：采用液冷系统，10年质保。 | ▲1、免维护永磁同步水冷驱动电机峰值功率≥220kW及控制器采用国产优秀品牌（质保10年）。 ▲2. ATS智能温控冷却系统：国内优秀品牌（保修8年）。 ▲3、电控系统：集成一体化设计（质保10年）。 ▲4. 整车控制器（8年质保）。 ▲5．电子冷却循环水泵采用国际优秀品牌（保修8年）。 |
| 2 | 动力电池组 | 1，使用磷酸铁锂电池，整车储蓄总电能≥300kWh（含箱体及BMS系统），整车电芯容量345Ah×2。电芯容量大，电芯节数少，故障率低。电池系统能量密度要≥150，充电倍率≥1C。必须经过国家客车质量监督检测中心检测合格并出具有通过挤压、跌落、过充、过放等安全试验检测合格报告，其安全性满足国家相关标准和规范。整个电池系统及每个电池箱体内部装有快断器，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置，保证安全，锂电池包保修10年，在质保期内无偿每年定期进行质量检测，并对有问题的电池进行临时检测，保用期内电池组衰减不得超过20%。动力电池安装所在位置必须装有专业散热装置，并避免废气进入车内。电池箱加装合理高效的专用自动灭火装置。 动力电池箱（包）为全密封防水结构，防护等级不低于IP68， 3、动力系统检测精度要求，单体电压测量精度不大于0.5%，温度测量精度不大于±2°C，电流检测精度不大于0.5%， | ▲1、锂电池：采用国内整车储蓄总电能≥300kWh电池系统能量密度要≥150，充电倍率≥1C；要求提供锂电池具体技术参数（电池包保修10年以上，必须提供书面承诺函）；满足续驶里程≥260 km /单次充电（整车满载、空调开启状态、城市道路公交工况下运行），且剩余电量SOC不低于20%（（如果实况运行达不到260公里单次充电情况下，厂家无条件招回车辆，需提供承诺书原件及相关证明）。 ▲2、10年保修内电池组衰减不得超过20%。否则须无条件免费更换新电池组，（须提供书面承诺原件）。 ▲3、具备国家新能源汽车要求的车辆运行数据记录采集系统，安装具备远程智能24小监控功能，能实时监控车辆运营状态并在后台发布安全预警信息。 ▲4、要求提供售后每半年的整车安全与技术检测承诺。 ▲5、电池箱灭火装置：国内优秀品牌（质保10年，必须提供书面承诺函）。 ▲6、中标厂家需在锂电池10年质保期内每12个月或委托锂也池厂家进行一次质量检测和电池钧衡，相关保养费用由中标厂家支付（需提供书面承诺）。 ▲6、中标厂家需在锂电池10年质保期内每12个月为周期定期进行电池、电机、整车控制器清洁、保养、检修（必须提供书面承诺函）。 |
| 3 | 底 盘 | 1、前桥额定载荷≥5.5T，盘式制动器，采用加强性免维护轮毂。 2、后桥采用新能源专用车桥，一体化轴承整体式桥壳，单级主减速器，主减速齿优化精磨加工，额定载荷≥11T，采用盘式制动器，加强性免维护轮毂。 3、悬架，空气悬架采用国际优秀品牌，须满足公交车高峰运行时的承载负荷要求。保证车辆前轮定位准确，无摆头和吃胎现象. 4、采用电动液压助力转向系统，保证车速大于5KM/H、整车高压异常断电情况时，保持转向系统维持助力状态；电动液压转向总成8年质保。 5、采用双回路ABS制动系统，系统中有四回路保护阀、继动阀、快放阀、差式继动阀、空气干燥器、缓冲罐、自动排水阀，并能自动排气净化油水。，带EBS。驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动。气管路安装空气干燥装置。整车制动管路采用铜管，局部采用亚太管；制动系统设置低压报警灯、峰鸣器。 6.车辆有解除储能制动的外接气源快速接口，在车辆无气抛锚时，能方便接进气源，解除储能制动，充气接口布置在车辆前端便于操作的位置。 7、储气筒采用自动排水装置。钢质储气筒耐腐蚀性能达到504h。 8、配装底盘集中润滑系统。管路固定可靠，防止固定在活动部件上。安装在整车合理位置。 9、轮胎，采用275/70R22.5子午线真空胎，备胎一只（带铝合金轮毂）。 10.钢圈使用锻造铝合金轮毂钢圈。 ▲11、电动空压机需符合IP67防护等级，防尘、防水、防爆，可在灰尘和涉水等极端环境下稳定、舒适工作. | ▲1、前桥型号：国内优秀品牌，额定载荷≥5500Kg；盘式制动器采用国际或国内优秀品牌。（保修8年） ▲2、后桥型号：国内优秀品牌，额定载荷≥11000Kg新能源专用车桥，盘式制动器采用国际或国内优秀品牌。（保修8年） ▲3.前后桥采用加强性免维护轮毂，采用国际或国内优秀品牌（保修8年） ▲4、转向器国际或国内优秀品牌：（质保8年）. ▲5.转向油泵：国内优秀品牌：（质保8年）。 ▲6、制动阀类零部件采用国内优秀品牌。 ▲7、空气干燥装置采用国内优秀品牌。 ▲8.空气悬架采用国内优秀品牌：质保8年。. ▲9、集中润滑系统：（保修8年）。 ▲10、轮胎：275/70R22.5子午线真空胎。 ▲11、EBS采用国际品牌（质保8年）。 ▲12、储气筒自动排水装置：国内优秀品牌（保修8年） ▲13. 锻造铝合金轮毂钢圈：国际或国内优秀企业；质保8年。（需提供锻造材料工艺等证明）。 。 ▲14、电动空压机：国际优秀品牌（保修10年（含易损、易耗件）。 |
| 4 | 电 器 系 统 | 1、整车电气控制系采有24V、单线制、负极搭铁，整车采用阻燃CAN总线（质保8年），具有车速、转速、电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息功能. 2、驾驶员座椅后方安装电器箱，用于安装GPS主机、监控主机、移动电视主机、整车集中配电板等，便于检修。 3、采用推拉或旋转式安装支架，底座留有排水孔。蓄电池架要求旋转或推拉方便，固定锁止可靠，易于清洁和维护。蓄电池舱设置电源总闸。 4、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用阻燃型材料，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，关健电线接插件采用AMP产品（底盘部分防水型）。 5、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，线束每隔300 mm安装固定扣攀。 6、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开进、排气岐管、空压机出气管和排气管等发热零部件。电线和电线束与车身接触可靠固定。 7、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加临时用电器的需求。 8、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠。 9、在仪表台适当位置设置电喇叭切换开关。 10、车厢内安装电子钟，带车内温度显示 11、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，上下踏步灯安装在踏步内。 12、在前后乘客门上部（内）各安装射灯一盏，以方便乘客上下车，开关方式同乘客门及小灯联动。 13、车厢内灯采用LED灯管，前后贯通，布置在空调风道内侧边缘。 14、对刮式雨刮器，带雨刮间隙档；刮臂和刮片长短与前风挡高度匹配良好，工作稳定可靠。雨刮电机、喷水嘴应设计合理方便检修，刮水器的喷水壶安装在便于检查添加的部位。 15、采用一体式仪表系统，前后制动气压应在同一仪表里显示。 16、CAN总线控制模块安装必须满足防尘、防水、防静电的要求，CAN仪表显示车辆剩余续速里程（估算）和瞬时电耗。 17、专用线路：IC卡POS机、投币机、车载监控、GPS、客门(倒车)监视器和移动电视显示器等电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线攀，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。IC卡POS机电源线、GPS系统电源线为总闸后控制电源线，车载监控系统电源线为长电和ACC控制电源线两组。 18、整车电气系统采用成熟的抗电磁干扰和高压安全保护技术。整车绝缘符合国家标准，动力源、电机达到国家F级绝缘或更高标准。（有防触电保护） 19.安装驾驶员区国内优质风扇。 ▲20、除霜系统，采用高压电加热（驾驶员左右脚有暖风出口） | ▲1、CAN总线国内优秀品牌；（保修8年，必须提供书面承诺函）。 ▲2、蓄电池规格：国际或国内优秀品牌，24V，容量≥90；2只，塑壳，免维护。 ▲3、雨刮器：国内优秀品牌(质保三年）。 ▲4. 整车电器、电器线路、接插件和熔断器：采用国际优秀品牌。 ▲5。车厢内通道LED灯：（保修8年，必须提供书面承诺函）。 |
| 5 | 底 架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城市公交车辆实际超载运行的特殊要求，以及温州地区路桥高低落差大的道路条件。 2、底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应防石击涂漆处理。 3、后轮罩区域铺设加强钢板，两层密封防腐处理。保证骨架不外露。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架和悬架的结构特点，充分考虑车辆维修时车辆举升的需求。 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 6.安装气管路快速接头（抛锚拖车用）。 |  |
| 6 | 安全设备及服务设施配置 | 1、安装新能源无火药手自一体破窗器。 2、安装胎温胎压监测系统，要求连接总线，相关信息直接显示在全液晶仪表上。 3、为降低车辆坡道起步溜坡风险，提升车辆坡道起步安全性，安装坡道辅助系统。 4、为避免等红灯、堵车等情况下司机频繁拉手刹及提升制动安全性，安装停车制动系统。 5、为解决EBS作用后的前冲感问题，通过电、气制动协调控制，提升湿滑路面制动的平顺性和安全性，安装复合制动系统。 6、为防止雨天湿滑路面、冰雪路面车辆起步、加速时出现驱动轮打滑现象，安装驱动防滑技术。 7、为避免车辆在长期停放过程中出现的电池故障无法监控，安装电池24小时监控系统。 8、为降低驾驶员在拥堵工况下的劳动强度，安装低速蠕行系统。 9、安装360全景环视系统（同时具备电子后视镜功能。 10.车顶棚骨架、侧围骨架采用防火隔热闭泡材料、底盘和轮毂采用吸声降噪材料，电池舱采用气凝胶防火材料，产品要求防潮、抗菌、防霉，无纤维，零甲醛，防火A0级，技术性能达到ZHN《GB38262-2019》标准，不得使用水剂发泡材料。 11.易挥化物检测仪。 | ▲1. 新能源无火药手自一体破窗器：国内优秀品牌。（保修8年）。 ▲2. 胎温胎压监测系统：国内优秀品牌。（保修8年）。 ▲3.360全景环视系统。国内优秀品牌。（保修8年）。 ▲4易挥化物检测仪：国内优秀品牌。（保修8年）。 |
| 8 | 车 身 | 1、车身骨架采用高强度优质矩形钢管拼焊工艺，经过除污、除锈、电泳等防腐处理，钢管内外表面应完全防锈。充分考虑温州沿海地区海洋性气候的特点。 2、整车防漏水、漏灰及密封性能良好。 3、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用优质耐腐镀锌钢板（厚度不小于1 mm）。表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、电泳处理或选用已做防腐处理的板材。 4、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理。 5、客车整车采用阻燃保温噪环保内饰材料，需满足JT/T1095-2016要求。有隔热填充材料必须符合GB9410汽车内饰防火要求，水平燃烧速度小于等于50mm/min；，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 。 6、车厢内顶板材料采用铝塑板，裙板为铝塑板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致或相近。侧顶板材料采用铝塑板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 7、为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处或仪表台设置有专用检修门。 8凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。油箱加油口门采用弹簧铰链无锁结构。 9、驾驶区、仪表台：安装驾驶区防护隔离设施，整体设计安装符合JT/1240-2019，JT/T1241-2019相关标准，材料采用铝合金，轻便牢固。驾驶椅须舒适、可调节、符合人机工程学，并带三点式安全带。为方便司机操作，不常用的开关、监视器、空调开关、底盘集中润滑开关等布置仪表台位置、门开关、手刹开关布置在驾驶员左侧副仪表位置。在档位杠前方的仪表台立面上设置档位标牌。 12、乘客可触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边；乘客门上面的导水槽不应有尖角和锐边，以免影响自动洗车机。 ▲13、提供书面防腐质保承诺书，注明如在质保期内出现腐烂穿孔将负责全部后续车身维修费用。 14、整车采用优质成型矩形钢管焊接的骨架结构，方基调小圆角车身造型，超大视野的夹胶全景风窗玻璃，结构紧凑、比例协调、线条流畅。 | ▲1，公共汽车驾驶区安全防护隔离装置：国内优秀品牌。（保修8年）。 ▲2. 整车阻燃保温噪环保内饰材料采用：国内优秀品牌。（需提供符合标准要求相关资料）（质保8年）。 |
| 9. | 高压电路 | ①800mm以下高压电路及部件防护等级不低于IP67。 ②高压电气总成应具备过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护等功能。 ③高压电气设备应防尘防水，高压电气设备安装的箱体应相对密封，安装底部离地高度大于380mm（主电机除外）。高压电气设备各分路应分别设置独立的快速熔断器。 ④高压电线应与低压电线分开敷设，保持安全间隔。高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，套绝缘乳胶套管，采用专用绝缘夹箍，不得扭曲和拉伸，夹箍或轧带固定的间距应小于500mm。 ⑤安装有绝缘电阻监控系统。建立基于漏电检测的高压系统安全管理及整车动力系统安全报警系统。至少设2级独立预警。 ⑥锂电安装舱应设置防碰撞保护装置。防碰撞保护装置的基本要求必须满足GB/T18384.1第8条的技术要求。除以上的要求外，锂电池安装舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧或爆炸，不会对人身造成伤害 |  |
| 10. | 低压电路 | ①采用阻燃线束，地板下、后机舱、车顶线束应采用防水接插件，防水等级达到IP67。 ②底盘线束、后机舱线束、空调线束采用辐照电线，耐温-40～150℃，电瓶上方不得有水管，电瓶线外套采用阻燃管。 ③电线线径的确定，要从实际使用情况出发，与相关的保险丝规格匹配。同时要根据过载、过流、短路等可能发生的情况，给予1.5至2倍的线径余量。导线应分色，线号清晰。 ④线束固定可靠、牢靠。固定线束的夹箍或轧带间距小于500mm，不能使用金属或含金属材质的夹箍，所有线路过孔处应加装橡胶绝缘套及填充剂固定，以免长期使用过程中磨破线束。 ⑤低压线应根据不同的工作状况（例：电机线、信号线、灯光线等）分开包扎成束或者用颜色区分。 ⑥整车电气控制系统采用24V、单线制、负极搭铁，采用CAN总线通讯技术及数字仪表，显示电量、电流、电压、电机转速、温度及安全驾驶的必备信息。 |  |
| 11 | 地 板 | 1、整车采用PVC阻燃地板（新料），厚度不小于18mm。铺设防滑地板革。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样。地板与底架之间涂装防震胶泥。 2、两侧立面采用地板革翻边，高度300MM。 3、地板应设有检修孔和盖板，方便维修。 4、车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金型材拼压或者其他型材处理，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整贴服。 | ▲1、PVC地板：国内优秀品牌（质保8年，必须提供书面承诺函）。 ▲2、防滑地板革：国内优秀品牌（质保8年，必须提供书面承诺函）。 |
| 12 | 门 窗 及 玻 璃 | 1、前车门优先选用塞拉门；如采用气动内摆门要求外观一致、和谐、美观。前门全开时的净宽度为≥630mm，中门采用塞拉门。乘客门配防夹缓冲装置。 2、前门应有门锁装置。 3、门泵驱动系统采用气动打气泵控制方式，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关。 4、侧窗采用粘贴内嵌式侧窗。上1/ 3固定，下2/3推拉。 5、前挡风玻璃采用全景整体夹胶安全玻璃。并配有暖风除霜装置。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃或设计为全封闭检修门。 6、司机窗采用前活动内藏式司机窗。 7、安装二个带风扇的具有空气净化功能活动通风天窗，该天窗同时又是紧急安全出口。 | ▲1.前车门（塞拉门或气动内摆门）：国内优秀上市品牌（保修8年）。 ▲2.中门采用塞拉门或内摆门，国内优秀上市品牌（保修8年）。 ▲3、前后挡风玻璃：采用国内优秀品牌。 ▲4、侧窗玻璃总成：采用国内优秀品牌。 ▲5、安全天窗：国内优秀品牌（保修8年）。 ▲6、门泵：国内优秀品牌（保修8年） |
| 13 | 座 椅 扶 手 杆 | 1、座椅布置为：座椅布置前为2+1，后为2+2具体由客车厂家提供最大座位数布置图，供招标方选择）。乘客座椅优先选择为一次成塑加装皮座垫和皮靠垫。 2、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，需保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 3、高地板区域（中门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。 4、最后排为4人，座椅应装有安全扶手以保证安全。 5、安装黄色座椅，喷“爱心座椅”字样，具体数量和位置由招标方确定。 6、整车采用304不锈钢扶手。扶手各连接部位采用不锈钢螺栓并加保护螺套。配备足够数量多的吊环（提供吊环款式供招标方选择）。 7、乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆及拉手杆，前挡风窗、前乘客门乘客站立处设置距地板90—110mm安全扶手杆，并符合GB/T13094中的有关要求。 8、下客门扶手杆上安装下客提示按钮，方便乘客下车时提醒驾驶员停车。 | ▲1.不锈钢扶手及吊环：国内优秀品牌（质保8年，必须提供书面承诺函）。 |
| 14 | 后 内 视 镜 | 1、车辆外侧安装一长一短不对称手动大视野豪华后视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。涂装颜色与车辆整体协调。 2、前挡风玻璃中部安装大广角可调节车内后视镜，便于驾驶员观察车厢内部。 | ▲1、后视镜、内视镜：采用国内优秀品牌。 |
| 15 | 空 调 及 风 道及新风 系 统 | 1、车厢冷风道采用全景式广告铝合金风道。铝合金采用国标6035硬质合金，一体式铸造成型，厚度2MM—5MM，安装广告灯箱，灯管采用LED发光管，中间无间隔。灯板为铝基板，要求散热快，强度高，耐腐蚀等特点。广告画面均为外开式。车辆行驶时灯箱亮度50%，停驶时亮度达到100%，广告灯需单独在驾驶员仪表盘处设置控制开关（分三档，全开、开一半、全熄）；司机灯单独控制。 2、风道外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠。 3、冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺，固定安装可靠。 4、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 5、空调采用冷暖变频电动空调，空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。前、后车厢及驾驶区各部温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 6、风道内空调管与线束要求分开包扎固定。 7、风道出风口可调节。 8.配备负氧离子空气净化通风换气系统（具有杀茵、杀灭冠状病毒等功能）。 | ▲1、冷暖变频电动空调：国内优秀上市企业。（保修8年）。 ①、标准制冷量：30000 Kcal/h。 ②、风机采用国际优秀品牌，寿命20000小时以上。 ③、压缩机采用国际优秀品牌 ▲2、全景式广告铝合金风道及LED灯：国内优秀品牌（质保8年，必须提供书面承诺函，）。 ▲3.通风换气系统：国内优秀品牌，保修8年。（必须提供微生物分析检测中心检测报告） |
| 16 | 服 务 系 统 | 1、安装前、后滚动式11字电子路牌，单独设立开关控制。侧路牌（44.1液晶屏LCD）分两部分显示：上面部分显示线路站点，下面部分可根据公交自定义（如显示禁止携带危险品上车，线路站点信息等）。路牌设有光感探头，可随外界亮度变化自动调节亮度，内容可以静止、滚动等多种方式显示，颜色可任意配置。后牌可显示转弯、刹车等信息。车内正对中门的风道位置安装一个44英寸LCD电子站节牌，国内优秀品牌。前部安装LED信息屏。后部安装广告LED屏。 2、采购安装视频监控智能一体机（含公交智能调度屏）具有前后倒车、中门监视功能、带定位功能语音自动报站器功能、乘客流量统计功能、车辆防碰撞功能等；预埋移动电视、POS机、无人投币机线束，具体位置由招标方提供 3、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.3米。 4、车内设置司机工具箱、电器收纳箱、便民箱、车内外标识等服务设施，由招标方，提供技术要求，客车厂家设计、安装。 5、车内布置分类垃圾箱及驾驶员茶杯支架。 6、安装卷缩式驾驶员侧窗、卷缩式前档遮阳帘。 7.安装智能监控人脸识别测温一体机.. | ▲1、电子路牌：采用国内优秀品牌，客车厂家负责采购、安装（保修8年）。 2.侧路牌（44.1英寸液晶屏LCD）、44英寸LCD电子站节牌、LED信息屏、广告LED屏。（保修8年） ▲2、移动电视：客车厂家负责线束、天线采购、预埋。 ▲4、视频监控智能一体机（含公交智能调度屏）：国内优秀品牌，（保修8年）。需纳入公司监控平台。客车厂家负责采购、安装。 ▲3、POS机：客车厂家负责线束预埋。 ▲4、无人智能投币机：国内优秀上市企业，客车厂家负责采购、安装（保修8年）。 ▲5.智能监控人脸识别测温一体机:国内优秀品牌(保修8年)。 ▲6.电器收纳箱：国内优秀品牌（保修8年)。 ▲7分类垃圾箱；国内优秀品牌(质保8年)。 |
| 17 | 车身涂装 | 车身颜色、图案、标识由客车厂家提供图样，供招标方选择。 |
| 18 | 其他 | 1、车内灭火器2只、干粉型4公斤，带压力表。 2、随车工具。 3、随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、锂电池电器设备布局及电气原理图和线束图） 4、车厢内安装带手保护型安全锤（符合QC/T1048-2016）。 5、提供四套整车VIN码、用专用拓印纸。 ▲6、投标人要负责公交车辆的报批上牌手续，并承诺公交车辆的一次性验收合格。如一次性验收不合格，由此发生的一切费用由中标单位负责，由此延误工期而造成的损失在合同款中扣除。 ▲7、客车整车性能必须符合国家GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB13094《客车结构安全要求》和客车噪声达到国家GB1495《加速行驶车外噪声》等相关客车标准要求，以及乙方在投标书所明示达到的各项技术指标要求。 ▲8、车辆安全装置应符合国家法规要求。车辆制动结构应符合GB12676汽车制动系统结构、性能和试验方法的有关规定，如发生安全事故时，经认定属供方责任的，按法律规定承担赔偿责任。 ▲9、整车保温隔热材料、各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件）阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 ▲10、车辆实际整备质量须符合车辆管理部门上牌公告目录。 ▲11、中标车辆必须符合温州地区上牌要求，因中标车型无法上牌的，责任由厂家全额承担；厂家负责上牌后，并经双方验收合格后，方为正式交货。 ▲12、中标车辆必须为免购置税，投标人提供投标车型免购置税承诺书，否则由投标人全额承担车辆购置税。 ▲13.电磁兼容要求；整车满足GB14032、GB/18387要求。 ▲14.仪表应满足GB/T17619和GB18655的要求。 |  |

备注：▲1.中标方需另行购买5台国内或国际优秀品牌无油空压机与招标方。

二、2、旧车回购：本次招标实行新车销售和旧车回购相结合的方式

1、凡参与投标的单位，视作已知并同意新车销售和旧车回购相结合的方式；

2、投标供应商在投标前需熟知所投项目相对应的旧车回购数量、型号、金额等；

3、中标供应商必须先签订所中项目相对应的旧车回购协议，再签订新车购车合同，招标人配合中标人做好旧车处置相关程序，直至车辆销户为止。

4、采购人分批次将旧车移交至中标供应商，中标供应商每批次在接到采购人通知后7 天内，完成车辆移交工作，车辆由供应商自行到采购人指定地点接收，所有旧车处理完毕后，中标供应商一次性将旧车回收款支付至采购人指定账户。旧车回购不包含监控设备、摄像头及车载移动机具。

附件：旧车清单

| 序号 | 座位 | 厂家型号 | 车牌号 | 注册时间 | 车辆年审有效期 | 评估值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB8006 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 2 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7788 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 3 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7796 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 4 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7776 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 5 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7786 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 6 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7799 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 7 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB8008 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 8 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7713 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 9 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7735 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 10 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7798 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 11 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7797 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 12 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB8003 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 13 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB8000 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 14 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB8009 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 15 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7782 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 16 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7792 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 17 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7773 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 18 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7790 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 19 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7779 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 20 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7723 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 21 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB8001 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |
| 22 | 76 | 宇通ZKG108HGC | 浙CB7789 | 2013.04.23 | 2022.10 | 28770.00 |

三、技术、服务与供货要求说明

1、设备说明：

投标车辆须列入工信部的道路机动车辆生产企业及产品公告。

2、★信用承诺：

供应商必须承诺投标的全部设备材料技术性能完全符合以上基本配置要求，承诺在标书中说明的其他技术指标、产品资料、按照招标文件要求提供的案例、服务承诺、实施方案等是真实的，无条件同意一旦由专家或者使用单位或者设备到货后或者实施使用中发现技术指标、产品资料、案例、服务承诺、实施方案等与标书中说明不符或安装调试中达不到我方集成要求影响我方按期正常应用的，招标机构或使用单位可以立即取消投标方的资格或解除合同，供应商无条件同意相关机构的处理。

以上设备要求提供质保承诺函的，如在开标时不能提供，必须在投标文件中承诺提供原厂商质保服务，并承诺在中标后7个工作日提供承诺函原件，如不能提供的，对中标方作废标处理。

3、服务保证：

供应商提供的主要设备，我方要求是至少八年原厂上门保修（招标参数另有要求的除外）。供应商提供的上述设备如果出厂服务达不到要求的，必须提供原厂商针对本次招标设备服务达到以上要求期限的原厂上门免费保修服务承诺书（在中标后公示期内提供），并在供货时同时提供可供核查的已购买达到上述要求的可核实的服务的证明或其他说明（第三方服务无效）；采信供应商承诺的现场服务响应时间是根据投标单位的真实地址到使用单位的距离来计算的，其他如办事处、服务部除非有投标单位在本地工商部门登记的证明或专家组一半以上成员认可的已经真实存在的或使用单位确认的可以采信，其他说明不予采信。

4、费用说明：

投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、车辆运费、上牌、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

5、以上说明内容及设备清单中的基本技术要求与数量不允许偏差。

四、商务条款

1、免费质保期

1.▲（（1）▲车辆质保期：整车保修免费质保期不得少于3年，（附整车主要零部件免费质保清单）。 纯电系统（电动液压助力转向系统、电动空调、充电口总成等，含继电器、高压电缆等易损件）质保期不得少于8年。（储能系统、驱动电机、控制系统、电动空压机、）质保期≥10年。

（2）质保期从车辆验收合格，正式交付使用之日起计算，若乙方在针对本项目的投标文件中承诺的质保期更优，则按乙方在针对本项目的投标文件中承诺的质保期执行。在质保期内，乙方对人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏，不承担任何责任，可收取一定的成本费用予以维修。

（3）乙方在针对本项目的投标文件中提供的在保质期内的其他服务承诺也须执行。

（4）乙方须对整车质量负责，无论零部件是标配或选配。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、付款方式：

2.1  投标价格：招标人只接受一种车辆报价。

2.2 结算方式：按合同约定，卖方凭买方验收合格单按合同价格以普通购货发票（或增值税发票）用银行汇款（商业汇款、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.3付款方式为：

2.4 第一次付款：提车前甲方支付合同价款的40%；。

2.5第二次付款：全部车辆供货及安装完成，并经过验收合格后，厂家协助上牌，上牌后6个月内付20%；

2.6第三次付款：上牌后12个月内付20%。

2.7第四次付款：上牌后18个月后，经双方验收合格后，付20%。

（注：货款发票卖方必须开具国家统一正式发票，否则货款不予支付。）

3、交货要求：

3.1 交货要求

3.1 合同交货：合同签订后60天内完成车辆的安装、调试及通过验收，并移交甲方。

3.2 交货地点：永嘉县公共交通运输集团有限公司指定停车场 (装卸、保险及运费由乙方承担)。

3.3 交货方式：在交货地点，经甲方验收合格及新车注册后为正式交货。

▲3.4 延期交货罚款：延期交货每7天，按合同总价的1%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计。超出30天，甲方有权解除合同并要求赔偿。

4、培训

4.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

4.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

5、验收

5.1验收标准：

1）客车应符合以下要求：

① GB7258-2017《机动车安全运行技术条件》

② GB13094-2017《客车结构安全要求》

③ GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》

④ GB21861《机动车安全检验项目和方法》

▲⑤ 其它相关国家标准及行业的标准和要求，以及乙方在针对本项目的投标文件中所明示达到的各项技术指标要求。

2）甲方组织进行验收，如果车辆的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实车辆具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，有权向乙方提出索赔。

3）甲方组织进行验收时，乙方应派人员同甲方一起在甲方指定停车场时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

▲4）技术协议也作为验收标准的文本之一。（备注▲中标后，投标人未按主要部件品牌规格响应表或技术协议生产车辆，中标方无偿赔偿相应损失与招标方，最高可按合同总额百分之二十予以赔偿。）

5.2验收方法

1）乙方自检：安装完毕后，要求乙方自行对所有车辆进行检验，检验结果必须符合验收标准的要求。

2）最终验收：乙方须提供通过有关部门的验证检查所需的全部资料，甲方按招标文件、投标文件以及合同款进行验收。车辆应完全符合乙方针对本项目的投标文件承诺内容及本项目招标文件要求，在此期间，如果发现车辆质量有问题，或者与乙方在针对本项目的投标文件中的投标车辆车辆存在差异，甲方有权拒收车辆并由乙方承担全部责任及费用，乙方应无条件免费更换车辆直至验收合格。

6、争议解决

凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商或调解解决。若协商或调解不成，双方约定：向甲方所在地的人民法院申请审理；实现债权的所有费用应由败诉方承担。

7、合同生效及其他

7.1 合同应在双方签字盖章，并且乙方向甲方提交履约担保后开始生效。

7.2 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

7.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

7.4签约后需提供的资料:

1)、乙方在签约后10天内应向甲方提供一份提交资料的进度表，此表应得到甲方认可，并满足设计、制造、组装、调试、试运行和验收等工作的要求。

2）、乙方应分别在工厂检验、工厂培训和现场培训开始前30天向甲方免费提供相关的中英文资料。

3）、乙方必须在设备检测完成后的15天内将所有分项检测、整车检验证书和报告提交甲方。

4）、在试运行25天前，乙方需提交中文操作与维修手册，内容包括：

a.所有设备的规格及详细的控制、操作、维修程序及质量保证书。

b.车辆各个系统和主要部件常见的故障说明及处理方法。

c.建议的定期保养时间、项目及应急操作程序。

d.紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

5）、车辆和主要配套部件及系统使用、维修与保养说明书。

6）、详尽的全车零配件目录手册，要有规范的零配件名称、原产型号及编号。

7.5交货时须提供的资料

1）、交货设备清单（含附属工具和设备、备件清单）。

2）、制造厂的质量证明书和出厂检测报告（合格证），设备使用和维护说明书。

3）、主要配套部件的结构图、原理图和操作维修手册。

4）、大比例的主要系统的彩色原理图及连接图。如：传动系统、制动系统、液压系统、润滑系统、电气系统等。

1、乙方在设备调试期间的所有报告也应同时提交甲方。

2、招标书要求及合同中规定的或投标方认为有必要提供的其它资料。

3、提供外购大项总成件（如：电动机、变速箱、车桥、轮胎、液压系统及电气系统主要元件）详实的原生产厂维修手册、配件目录及配件编号。

4、全车零配件目录所列项目中，凡非车辆制造商自身制造的配件，须提供原制造厂家的名称及原厂配件编号。

合同附件一：

随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用。

永嘉县公共交通运输集团有限公司：

五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、参考《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《温州市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律规章组织和实施。

2、供应商对所投标段必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江省政府采购网。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10、本次采购预算2838万元。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

11、供应商领取招标文件后如不前来投标，需在开标前三日书面通知采购机构，以便于本项目后续工作开展，如无故不来投标，则将记录在案，并将不允许再次参与本项目投标。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江省政府采购网予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件二）； |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三）； |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件四）。 |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-9项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| 1 | 投标函（附件五） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件六） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七） |
| 4 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 5 | 2020年供应商财务报表、最近三个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社保的证明材料 |
| 6 | 供应商必须提供的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面申明，该申明由投标人自行承诺并承担后果。（格式自拟） |
| 7 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前48小时）； |
| 8 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 9 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 10 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 11 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 12 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 13 | 供应商资信等级证明等（如有则提供） |
| 14 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 15 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 16 | 供应商业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件九） |
| 技术部分（▲序号17-19项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| 17 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 18 | 供货商提供的产品数量、配置清单；与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件十一）； |
| 19 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 20 | 投标人须与采购人签订供货、售后服务承诺、廉政服务承诺书； |
| 21 | 节能环保产品声明函（附件十二）； |
| 22 | 节能环保产品清单（附件十三）； |
| 23 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 24 | 投标人须与采购人签订供货、配件、运维、廉政服务承诺书（附件十四） |
| 25 | 供应商项目服务人员汇总表（附件十五） |
| 26 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 27 | 测试验收方案 |
| 28 | 详细的培训计划 |
| 29 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 30 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 31 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署

7.1 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2 投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1 投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2 采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1 在投标截止时间之前递交。

4.2 包装与密封符合招标文件要求。

4.3 投标文件递交到指定的投标地点。

4.4 投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购中心按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2、投标人的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4 开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原件。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

通过资格性审查的供应商，进入其技术资信标评审。不通过的，退还未拆封的相关投标文件。

2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行符合性审查。技术资信标符合性审查通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审为符合性检查。

（1)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

9）投标文件内容没有实质提供与采购人签订供货、配件、运维、廉政服务承诺书等的；

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。

4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在温州市公共资源交易网永嘉县分网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日第三日内与采购人签订合同，立即计算工期，中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同，承担预算总额20％的违约责任处罚。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（5日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担，并依法承担法律责任。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

6、违反政府采购责任

若“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿。”采购组织机构可在采购文件中明确，对放弃中标（成交）资格的供应商，要求其承担代理费和专家评审费等费用。

7、招标代理服务费

本次招标代理服务费按照国家计委计价格【2002】1980号文件规定按货物类计取，由中标单位领取中标通知书时直接提交给招标代理单位。该费用投标单位在报价中考虑。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：建设银行永嘉上塘支行

开户名称：温州市中管工程咨询有限公司

开户帐号：3305 0162 7627 0000 0519

第四部分 合同格式（仅供参考）

永嘉县公共交通运输集团有限公司            （招标项目名称、编号）进行国内公开招标，经评标委员会决标             为中标人。甲、乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

合同的组成部分及其解释顺序：

（1）本合同的补充条款（如有）；         （2）本合同；

（3）中标通知书；                      （4）投标文件；

（5）承诺书（含询标记录和优惠条件，如有）；

（6）招标文件的补充文件、答疑文件（如有）；

（7）招标文件；

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同货物

本合同提供的车辆及其他材料设备。

4、合同总价

本合同总价为           人民币。

▲注：（1）本项目实行固定费用总包干，未竟甲级方同意，合同总额不得调整。

- 甲方有权根据实际需求对供货数量及技术要求进行变更，此时合同价款根据车辆的单价及变更数量进行相应调整。

（3）甲方有权根据乙方主要部件品牌规格响应或车辆技术协议要求响应情况进行评估，此时合同价款根据车辆的单价进行相应调整。

5、付款方式

本合同的付款方式在采购文件合同主要条款中已规定。

6、交货时间及交货地点

本合同的交货时间及交货地点在合同主要条款中已规定。

7、合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章。

买方：（印章）                         卖方：（印章）

全权代表:（签字）                      全权代表:（签字）

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

第六部分 投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 送车费 | 国家补贴 | 综合单价 （含送车费，不含国家补贴） | 数量 | 投标总报价 （含送车费，不含国家补贴） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22辆10米级二级踏步纯电动城市公交车采购项目 | 元/公里 | 元/辆 |  | 辆 |  | 28380000（元） |

说明：1、投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费、上牌等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

2、投标总报价须和“附件二”中的总价一致。

▲3、综合单价及投标总报价包含送车费和不含国家补贴，国家补贴由投标企业自行申报、领取。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年      月      日

附件二  投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件三  随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

二、资信标部分格式

附件五 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本陆份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县公共交通运输集团有限公司限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件六  法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件七 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件八 法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九： 供应商业绩清单

业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

三、技术标部分格式

附件十（一）  商务偏离表

商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十（二） 技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十一 产品配置及主要技术参数

产品配置及主要技术参数

招标项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 名 称 | 型号、规格（如有） | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯电系统 | 锂电池 |  |  |  |  |
|  |  | 驱动电机 |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统 |  |  |  |  |
| 2 | 底盘 | 前桥 |  |  |  |  |
|  |  | 后桥 |  |  |  |  |
|  |  | 盘式制动器 |  |  |  |  |
|  |  | 差速器 |  |  |  |  |
|  |  | 免维护轮毂 |  |  |  |  |
|  |  | 悬挂系统 |  |  |  |  |
|  |  | 传动轴 |  |  |  |  |
|  |  | 转向器 |  |  |  |  |
|  |  | 集中润滑系统 |  |  |  |  |
|  |  | 轮胎 |  |  |  |  |
| 3 | 电气系统 | CAN总线 |  |  |  |  |
|  |  | 胎压监测系统 |  |  |  |  |
|  |  | 厢灯 |  |  |  |  |
|  |  | 雨刮器 |  |  |  |  |
| 4 | 地板革 |  |  |  |  |
| 5 | 门窗及玻璃 | 内摆门泵机构及门板总成 |  |  |  |  |
|  |  | 挡风玻璃 |  |  |  |  |
|  |  | 侧窗玻璃总成 |  |  |  |  |
|  |  | 安全天窗 |  |  |  |  |
| 6 | 乘客座椅 |  |  |  |  |
| 7 | 后视镜、内视镜 |  |  |  |  |
| 8 | 空调系统 | 空调压缩机 |  |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |  |
| 9 | 服务系统 | 行驶记录仪、视频监控一体机（高清摄像头） |  |  |  |  |
|  |  | 电子路牌 |  |  |  |  |
|  |  | 投币机 |  |  |  |  |
|  |  | 监视器 |  |  |  |  |
| 10 | 自动干粉灭火器 |  |  |  |  |
| 11 | 动力电池箱灭火系统 |  |  |  |  |
| 12 | 维修专用诊断仪 |  |  |  |  |
| 13 | 放电设备 |  |  |  |  |

注：此表可扩展使用。

供应商盖章：

- 注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十二 节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）标段采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十三 节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十四：投标人须与采购人签订供货、配件、运维、廉政服务承诺书。

附件十五 供应商项目服务人员汇总表

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

5、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分 30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

2、本项目最高限价为2838万元。如果所有供应商的报价均超出该的采购预算且采购人确认不能支付的情况，则段采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

- 技术、服务、资信业绩综合评分 70分

22辆10米级纯电动城市公交车（▲10000mm＜车长＞11000mm）评分细则。

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。

评标索引表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人或投标产品制造商在新能源汽车、电驱动技术、电控系统项目中受到国家级或国际级科学技术创新示范企业、科学技术进步奖、中国工业大奖、国家级专利、承担国家863项目研发和具有国家级新能源汽车研发机构。每项得1分，最多得3分（提供相关证明材料扫描件，） | 3分 |
| 2 | 品牌业绩 | 投标企业获得国内行业客户认可，产品出口海外市场，也得到国际认可，得5分，产品仅在国内销售，未有出口销售业绩的，得3分，（提供相关证明材料，不提供者不得分） | 5分 |
| 3 | 所投产品整车及整车技术指标、性能等与采购需求的符合性 | 根据投标产品制造商所投车辆的技术指标、性能、配置、配套厂品牌等，由评委确定分为A、B、C三档，A档：10-8分；B档：7-5分；C档：5-4分。优于采购文件要求的每项加0.5分，最多加2分，一般技术负偏离每项扣1分，扣完为止。注：未按招标文件要求提供相关检测报告、证明材料等资料的，未提供的部分按技术负偏离处理。 | 12分 |
|  | 核心零部件品牌一致性 | 为保证整车动力系统匹配成熟、安全、稳定，有利于运营周期内售后服务保障，投标车型核心三电部件(动力电池、驱动电机、电控系统)均为同一品牌，得5-4分；三电部件为两个品牌的得3-2分，三电部件为三个不同品牌2-1。(提供相关证明材料，未提供者不得分) | 5分 |
|  | 核心零部件防护等级 | 投标车型核心三电部件(动力电池、驱动电机、电控系统)防护等级都达到IP68得5分，核心三电部件有两个部件达到IP68，另一个部件达到IP67得3分，核心三电部件有一个部件达到IP68，另两个部件达到IP67得1分，其他不得分。（提供相关证明材料） | 5分 |
|  | 电机功率 | 驱动电机的最大功率大于等于260kW，得5-4分，最大功率大于等于240kW得3-2分，最大功率大于等于220kW得2-1分，其他不得分。 | 5分 |
|  | 电池热管理系统 | 动力电池热管理系统：采用低温水冷（液冷）方式的得5-4分，采用强制风冷方式的得3-2分，其它得2-1分。（提供投标车型使用的电池包热管理系统证明材料加盖公章）。 | 5分 |
|  | 防腐性能 | 采用国产整车阴极电泳防腐工艺得3分（提供相关资料证明，不提供者不得分。）；采用散件电泳或其它防腐工艺的得1分。 | 3分 |
|  | 工艺设备先进性 | 由评委根据投标产品制造商生产制造工艺先进性进行对比评分，由评委确定分为A、B、C三档，A档3-2分，B档2-1分，C档1-0分，未提供相关材料不得分。（投标文件中须提供相关工艺设备采购合同复印件并加盖单位公章） | 3分 |
|  | 车辆安全保障 | 根据投标产品制造商所投产品的车身结构、骨架材质、内饰材料的安全保障情况进行评价，由评委确定分为A、B、C三档，A档3-2分，B档2-1分，C档1-0分，未提供相关材料不得分。 | 3分 |
|  | 整车轻量化设计 | 评委根据投标产品制造商对投标车型轻量化设计方案进行评议，由评委确定分为A、B、C三档，A档3-2分，B档2-1分，C档1-0分，未提供相关材料不得分。 | 3分 |
|  | 供货能力 | 根据车辆生产周期实施计划方案，由评委确定分为A、B、C三档，A档3-2分，B档2-1分，C档1-0分，未提供相关材料不得分。 | 3分 |
|  | 所投产品的整体比较 | 根据车辆外观与内饰：外观要美观协调，前围维护简便，采用多扇大角度可翻转式，维修简便、材料轻量化、操作简便、内饰材料耐脏易清洗布置合理、色彩搭配柔和、前后过道小圆角人性化设计等，（提供前、后正面照片，左、右侧45度角车身照片，车内驾驶室、车内由前向后、由后向前照片，并且出具特殊材料书面说明函为准，未按以上要求提供齐全材料的将酌情扣分。），由评标委员会横向比较综合打分，A档3分，B档2分，C档1分。 | 3分 |
|  | 售后服务 | 评委根据投标产品制造商的售后服务方案，包括技术力量配置方案、在当地给驾驶员、维修工进行技术培训方案进行综合打分，A档3-2分，B档2-1分，C档1-0分。（提供承诺函并加盖公章，否则不得分） | 3分 |
|  |  | 投标企业通过“全国商品售后服务评价达标认证评审委员会”的认证并获得七星级的得5分，获得五星级得3分，没有通过认证的不得分（提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分） | 5分 |
| 4 | 企业诚信 | 根据投标人或投标产品制造商诚信情况酌情打分A档4-3分，B档3-2分，C档2-0分；最近三年来，凡在永嘉县公共交通运输集团有限公司中标后没有按技术协议制作的，或擅自改变技术配置的，或没有遵守投标及售后承诺的，得0分。（投标产品品牌未进入永嘉县公共交通运输集团有限公司，如果中标后按技术协议制作的，遵守投标及售后承诺该项得分最高可得4分，需提供承诺书，不提供者不得分，如果提供虚造材料，投标人或投标产品制造商负一切经济及法律责任，招标方有权中止合同。） | 4分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。