瑞安桃源幸福颐养院建设工程厨房设备采购

补 充 文 件

发布日期：2024年2月27日

- 采购人名称：瑞安市自然资源和规划局

- 采购项目名称：瑞安桃源幸福颐养院建设工程厨房设备采购

- 原采购公告发布日期：2024年2月8日

- 补充理由：采购需要

- 补充事项：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原招标文件“提交投标文件截止时间及开标时间” | 2024年3月5日9时00分（北京时间） | 2024年3月14日9时00分（北京时间） |
| 2 | 原招标文件“第二部分投标人须知”中16项“节能产品、环境标志产品” | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单：感应水龙头、开放式高压花洒龙头、粘捕式灭蝇灯、紫外线杀菌灯、台式混水厨房龙头。 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单：感应水龙头、开放式高压花洒龙头、台式混水厨房龙头。 |
| 3 | 原招标文件第三部采购需求中采购清单24项、30项、50项、69项、70项、78项内容 |
| 序号 | 项目名称 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 24 | 电磁双头800 大炒炉灶 | 说明：1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 7、电量：20kw+20kw/380v 8、规格：1900×1100×(800+450)（±5mm） ★电磁双头800大炒炉灶,产品满足GB40876-2021标准，热效率≥97.5%，判定为一级能。 ★电磁双头800大炒炉灶，产品满足GB4343.1-2018标准，辐射骚扰检测合格且整机具有离人感应安全保护功能，可以设定监测距离和报警时间。人员在离开设定距离时并且达到报警时间，设备就会发出警报声音，并在内立即停止加热。当人员回到设定距离以内，会在内立即自动恢复加热。 | 说明：1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 7、电量：20kw+20kw/380v 8、规格：1900×1100×(800+450)（±5mm） ★电磁双头800大炒炉灶,产品满足GB40876-2021标准，热效率≥90%，判定为一级能。 ★电磁双头800大炒炉灶，产品满足GB4343.1-2018标准，辐射骚扰检测合格且整机具有离人感应安全保护功能，可以设定监测距离和报警时间。人员在离开设定距离时并且达到报警时间，设备就会发出警报声音，并在内立即停止加热。当人员回到设定距离以内，会在内立即自动恢复加热。 |
| 30 | 油烟一体机 | 1、设备为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元以及自带抽风动力，带LED防爆照明灯，可前/后/上三向出风，灵活安装； 2、电场主体为全201不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养； 3、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子； 设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全；为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效；高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固；设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源）依据GB/T 2423.4-2008标准，产品满足：在2h30min内将温度从（25±2)℃升到（40±2)℃，期间相对湿度为（97±2）%RH，接着在30min内将相对湿度降到（93±3)%RH，温度不变；然后在温度为（40±2)℃，相对湿度为（93±3）%RH，保持9h15min；接着在15min内将相对湿度升至(97±2)%RH，温度不变；然后在3h内将温度从（40±2)℃降到（25±2)℃，期间相对湿度保持为（97±2）%RH；最后在温度为（25±2)℃,相对湿度为（97±2）%RH保持 8h30min，以上为一个周期，共试验2个周期；样品外观无生锈老化等现象以及通电后设备正常工作。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源控制电路板）依据GB/T 5169.11-2017标准，在试验温度850℃，灼热丝接触材料的时间30S，试样未起燃、规定的铺底层未起燃，结果合格。 规格/台：720×792×1392（±5mm） | 1、设备为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元以及自带抽风动力，带LED防爆照明灯，可前/后/上三向出风，灵活安装； 2、电场主体为全201不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养； 3、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子； 设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全；为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效；高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固；设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源）依据GB/T 2423.4-2008标准，产品满足：在2h30min内将温度从（25±2)℃升到（40±2)℃，期间相对湿度为（97±2）%RH，接着在30min内将相对湿度降到（93±3)%RH，温度不变；然后在温度为（40±2)℃，相对湿度为（93±3）%RH，保持9h15min；接着在15min内将相对湿度升至(97±2)%RH，温度不变；然后在3h内将温度从（40±2)℃降到（25±2)℃，期间相对湿度保持为（97±2）%RH；最后在温度为（25±2)℃,相对湿度为（97±2）%RH保持 8h30min，以上为一个周期，共试验2个周期；样品外观无生锈老化等现象以及通电后设备正常工作。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源控制电路板）依据GB/T 5169.11-2017标准，在试验温度850℃，灼热丝接触材料的时间30S，试样未起燃、规定的铺底层未起燃，结果合格。 |
| 50 | 全自动长龙洗碗机带烘干 | 1.洗碗机由入口端.主洗区.高温漂洗区.烘干区.出口端等5个基础部分组成； 2.入口端尺寸900mm, 主洗区尺寸800mm，双漂洗区尺寸600mm,烘干区尺寸800mm,出口端尺寸1100mm； 3.设备入口高度420mm，设备入口宽度605mm； 4.端带有滤渣篮，可将掉入内部食物残渣倒掉，避免二次污染； 5.设备由多个单独模块组成，每个模块都可以单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.1米； 6.整机采用机械控制.自动进水.自动加热，操作简单，简单易学； 7.水箱进水系统采用上下浮子控制，简单耐用； 8.整机材料采用优质不锈钢，水箱厚度≧1.5mm.机架厚度≧2.0mm.外罩板≧1.0mm.加热包封板4mm； 9.洗碗机加热方式：电加热型； 10.洗碗机方向：左进右出或右进左出； 11.设备功率及机电要求(标准配置）：61kw 380v 50Hz 参 数 1.机器入口宽度 ：605 mm 2.最大洗涤高度 ：420 mm 3.最大洗涤量 ：3000-5000碟/小时 4.耗水量 ：300-350L 5.洗涤温度 ：55-60℃ 6.漂洗温度 ：80-85℃ 7.进水压力 ：0.15-0.4Mpa 8.电源要求 ：380V/50Hz/3N 9.电加热型功率 ：61kw 规格：2600×1000×2040 | 1.洗碗机由入口端.主洗区.高温漂洗区.烘干区.出口端等5个基础部分组成； 2.入口区长度250mm,主洗区800mm长度，漂洗区长度500mm，烘干区长度800mm， 3.机器传送速度3挡可调； 4.机器入口高度420mm，入口宽度506mm； 5.端带有滤渣篮，可将掉入内部食物残渣倒掉，避免二次污染； 6.设备由多个单独模块组成，每个模块都可以单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.1米； 7.整机采用机械控制.自动进水.自动加热，操作简单，简单易学； 8.水箱进水系统采用上下浮子控制，简单耐用； 9.整机材料采用优质不锈钢，水箱厚度≧1.5mm.机架厚度≧2.0mm.外罩板≧1.0mm.加热包封板4mm； 10.洗碗机加热方式：电加热型； 11.洗碗机方向：左进右出或右进左出； 12.设备功率及机电要求(标准配置）：61kw 380v 50Hz 参 数 1.外形尺寸 ：2600×860×1950 mm 2.洗涤筐尺寸：500×500×100 mm 3.最大洗涤高度：420 mm 4.最大洗涤量：220筐 5.耗水量：300-350L/h 6.蒸汽耗量：50Kg/h 7.洗涤温度：55-60℃ 8.漂洗温度：80-85℃ 9.进水压力：0.15-0.4Mpa 10.进汽压力：0.3-0.4Mpa 11.电源要求：380V/50Hz/3N 12.加热方式：电加热型 13.电加热型功率 ：56/65kw |
| 69 | 粘捕式灭蝇灯 | 采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1PH/220V ▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在投标文件“列入政府采购节能环保清单的证明资料”中体现）。 | 采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1PH/220V |
| 70 | 紫外线杀菌灯 | 采用优质紫外线灯管，优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝制灯头，美观大方。 功率：30W/220V ▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在投标文件“列入政府采购节能环保清单的证明资料”中体现）。 | 采用优质紫外线灯管，优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝制灯头，美观大方。 功率：30W/220V |
| 78 | 双隔音风柜 | 采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽蒸汽风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由业主另行采购；具体详见配电施工图纸。 风量：26500-37000m³/h 功率：11KW/380V ★所投离心式排烟风机依据GB/T2888、GB∕T1236、JB/T10563、JB/T10281、JB/T8689、JB/T8690标准，在满足风机流量要求的情况下，风机振动速度有效值≤2.5mm/s，噪声≤20dB，同时满足。 | 采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽蒸汽风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由业主另行采购；具体详见配电施工图纸。 风量：26500-37000m³/h 功率：11KW/380V ★所投离心式排烟风机依据GB/T2888、GB∕T1236、JB/T10563、JB/T10281、JB/T8689、JB/T8690标准，在满足风机流量要求的情况下，风机振动速度有效值≤2.5mm/s，室内噪声≤20dB，同时满足。 |

更正日期：2024年2月27日

三、其他补充事宜：招标文件中有关内容都做以上修改，其余不变。

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：瑞安市民政局、瑞安市政府投资工程建设中心

地    址：瑞安市莘阳大道508号、瑞安市档案大楼16楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-65805732

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：0577-66688319

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉德工程项目管理有限公司

地    址：浙江省瑞安市银座广场A幢2单元2905室

传    真：0577-65835377

项目联系人（询问）：林露茜

项目联系方式（询问）：13958832635

质疑联系人：彭秋云

质疑联系方式：15906470760

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真： 0577-65822153

联 系 人 ：蔡先生

监督投诉电话： 0577-65827567