瑞安桃源幸福颐养院建设工程厨房设备采购

补 充 文 件（二）

发布日期：2024年3月13日

- 采购人名称：瑞安市民政局、瑞安市政府投资工程建设中心

- 采购项目名称：瑞安桃源幸福颐养院建设工程厨房设备采购

- 原采购公告发布日期：2024年2月27日

- 补充理由：采购需要

- 补充事项：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原“提交投标文件截止时间及开标时间” | 2024年3月14日9时00分（北京时间） | 2024年3月29日9时00分（北京时间） |
| 2 | 原招标文件第三部采购需求中采购清单11、24、25、26、30、37、38、48、64、69、70、82、88项内容 |
| 项号 | 项目名称 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 11 | 电子磅秤 | 配置JWI-700W高性能仪表，精度高达1/3000。秤体采用圆倒角烧焊结构，外形美观、结构坚固。300K 功率：0.3KW/1PH/220V 规格：420×560×900 | 配置高性能仪表，精度高达1/3000。秤体采用圆倒角烧焊结构，外形美观、结构坚固。300K 功率：0.3KW/1PH/220V 规格：420×560×900 |
| 24 | 电磁双头800 大炒炉灶 | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 7、电量：20kw+20kw/380v 8、规格：1900×1100×(800+450)（±5mm） ★电磁双头800大炒炉灶,产品满足GB40876-2021标准，热效率≥90%，判定为一级能。 ★电磁双头800大炒炉灶，产品满足GB4343.1-2018标准，辐射骚扰检测合格且整机具有离人感应安全保护功能，可以设定监测距离和报警时间。人员在离开设定距离时并且达到报警时间，设备就会发出警报声音，并在内立即停止加热。当人员回到设定距离以内，会在内立即自动恢复加热。 | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25mm，侧板厚1.0mm。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 7、电量：20kw+20kw/380v 8、规格：1900×1100×(800+450)（±5mm） ★电磁双头800大炒炉灶,产品满足GB40876-2021标准，热效率≥90%，判定为一级能。 ★电磁双头800大炒炉灶，产品满足GB4343.1-2018标准。 |
| 25 | 电磁单头单尾小炒炉灶 | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、抛锅零等待技术自动跟踪抛锅高度调节功率，功率变化无延时，真正实现明火抛锅、翻炒的效果。 6、采用6mm厚Φ400耐900℃高温防撞击5000G微晶玻璃。 7、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 8、电量：15kw/380v 9、规格：1100×1100×(800+450)（±5mm） ★电磁单头单尾小炒炉灶，产品满足GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008标准，工作温度下泄漏电流≤0.096mA，接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接低压电阻≤0.03Ω。 | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25mm，侧板厚1.0mm。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、抛锅零等待技术自动跟踪抛锅高度调节功率，功率变化无延时，真正实现明火抛锅、翻炒的效果。 6、采用6mm厚Φ400耐900℃高温防撞击5000G微晶玻璃。 7、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 8、电量：15kw/380v 9、规格：1100×1100×(800+450)（±5mm） ★电磁单头单尾小炒炉灶，产品满足GB 4706.1-2005、GB 4706.52-2008标准，工作温度下泄漏电流≤0.096mA，接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接低压电阻≤0.03Ω。 |
| 26 | 单头电磁低汤炉 | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、采用三层复合底Φ500汤桶+6mmΦ430耐900℃高温防撞击5000G微晶玻璃。 7、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 电量：15kw/380v 规格：600×750×(600+650) | 1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，实厚1.25mm，侧板厚1.0mm。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、采用三层复合底Φ500汤桶+6mmΦ430耐900℃高温防撞击5000G微晶玻璃。 7、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 电量：15kw/380v 规格：600×750×(600+650) |
| 30 | 油烟一体机 | 1、设备为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元以及自带抽风动力，带LED防爆照明灯，可前/后/上三向出风，灵活安装； 2、电场主体为全201不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养； 3、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子； 设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全；为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效；高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固；设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源）依据GB/T 2423.4-2008标准，产品满足：在2h30min内将温度从（25±2)℃升到（40±2)℃，期间相对湿度为（97±2）%RH，接着在30min内将相对湿度降到（93±3)%RH，温度不变；然后在温度为（40±2)℃，相对湿度为（93±3）%RH，保持9h15min；接着在15min内将相对湿度升至(97±2)%RH，温度不变；然后在3h内将温度从（40±2)℃降到（25±2)℃，期间相对湿度保持为（97±2）%RH；最后在温度为（25±2)℃,相对湿度为（97±2）%RH保持 8h30min，以上为一个周期，共试验2个周期；样品外观无生锈老化等现象以及通电后设备正常工作。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源控制电路板）依据GB/T 5169.11-2017标准，在试验温度850℃，灼热丝接触材料的时间30S，试样未起燃、规定的铺底层未起燃，结果合格。 | 1、设备为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元以及自带抽风动力，带LED防爆照明灯，可前/后/上三向出风，灵活安装； 2、电场主体为全201不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养； 3、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子； 设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全；为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效；高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固；设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源）满足GB/T 2423.4-2008标准。产品满足：在2h30min内将温度从（25±2)℃升到（40±2)℃，期间相对湿度为（97±2）%RH，接着在30min内将相对湿度降到（93±3)%RH，温度不变；然后在温度为（40±2)℃，相对湿度为（93±3）%RH，保持9h15min；接着在15min内将相对湿度升至(97±2)%RH，温度不变；然后在3h内将温度从（40±2)℃降到（25±2)℃，期间相对湿度保持为（97±2）%RH；最后在温度为（25±2)℃,相对湿度为（97±2）%RH保持 8h30min，以上为一个周期，共试验2个周期；样品外观无生锈老化等现象以及通电后设备正常工作。 ★核心部件（集烟罩餐饮业油烟净化一体设备电源控制电路板）满足GB/T 5169.11-2017标准。 |
| 37 | 电磁双门双控24盆蒸饭柜 | 1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，面板厚1.5，侧板厚1.0。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7、采用一键补水装置防止干烧及水箱底部残渣回收让水质更清晰无异味。 8、采用一体成型饭盆卡槽避免操作失误时导致损伤。 10、采用食品级灌封保温无异味材料增长保温时效。 10、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 11、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 12、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源。 电量：15KW*2/380V/ 规格：1200×900×1700（±5mm） | 1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，面板厚1.5mm，侧板厚1.0mm。 2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 7、采用一键补水装置防止干烧及水箱底部残渣回收让水质更清晰无异味。 8、采用一体成型饭盆卡槽避免操作失误时导致损伤。 10、采用食品级灌封保温无异味材料增长保温时效。 11、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 12、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源。 电量：15KW*2/380V/ 规格：1200×900×1700（±5mm） |
| 38 | 电磁自动倾斜 800汤炉 | 1、汤桶：汤桶内胆采用厚1.5食品级304#不锈钢制作，复合底汤桶底有效防止食物沉底粘锅及食品存放多天不变色不变味。 2、采用电动倾斜及恒温控制系统，优化断电后48小时内汤桶温度保持在40℃以上。 3、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 8、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 9、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 10、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源。 电量：20kw/380v 规格：1450×1000×1000 ★所投可倾式电磁汤锅依据GB4706.1-2005和GB4706.35-2008标准，对工作温度下的泄露电流满足以下结果：1:电源中性级-接地部分（基本绝缘）≤0.231mA；2:电源中性级-开关（加强绝缘）≤0.009m。 | 1、汤桶：汤桶内胆采用厚1.5食品级304#不锈钢制作，复合底汤桶底有效防止食物沉底粘锅。 2、采用电动倾斜及恒温控制系统，优化断电。 3、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。 4、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。 5、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。 6、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。 7、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。 8、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。 9、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。 10、采用一码知全貌管理平台有效提高产品质量增强品质溯源。 电量：20kw/380v 规格：1450×1000×1000 ★所投可倾式电磁汤锅依据GB4706.1-2005和GB4706.35-2008标准，对工作温度下的泄露电流满足以下结果：1:电源中性级-接地部分（基本绝缘）≤0.231mA；2:电源中性级-开关（加强绝缘）≤0.009m。 |
| 48 | 玻璃门留样冰箱 | 单机单温，箱体的材料是彩钢钣、烤漆钣制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂，全铜管冷凝器、蒸发器。 冷藏温度：0℃～+10℃； 电量：170W/1PH/220V； 规格：600×705×1950 | 单机单温，箱体的材料是彩钢钣、烤漆钣制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，全铜管冷凝器、蒸发器。 冷藏温度：0℃～+10℃； 电量：170W/1PH/220V； 规格：600×705×1950 |
| 64 | 保温箱 | 说明：进口EPP材质，阻燃性好，离火自灭。 规格：81L | 说明：EPP材质，阻燃性好，离火自灭。 规格：81L |
| 69 | 粘捕式灭蝇灯 | 采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1PH/220V | 采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方。 功率：40W/1PH/220V |
| 70 | 紫外线杀菌灯 | 采用优质紫外线灯管，优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝制灯头，美观大方。 功率：30W/220V | 采用优质紫外线灯管，优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强，安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝制灯头，美观大方。 功率：30W/220V |
| 82 | 防火阀 | 熔断器动作温度150℃；（2）环境温度下的漏风量（压差3000Pa）＜700m³/h.㎡；（3）耐火（压左300Pa.1.5h）下的漏风量＜1000m³/h.㎡；控制电压DC24V；微动接点容量AC380V-3A；全开时阴力系数＜0.5。 规格：根据现场定制 | 熔断器动作温度150℃；（2）环境温度下的漏风量（压差3000Pa）＜700m³/h.㎡；（3）耐火（压左300Pa.1.5h）下的漏风量＜1000m³/h.㎡；控制电压DC24V；全开时阴力系数＜0.5。 规格：根据现场定制 |
| 88 | 水冷新风机 | 型号：PZL130-LD31 风压（Pa）：295 功率（kw）：380V外转子（亿利达）单速2.5KW 风量：离心机13000 | 风压（Pa）：295 功率（kw）：380V外转子（亿利达）单速2.5KW 风量：离心机13000 |

更正日期：2024年3月13日

三、其他补充事宜：招标文件中有关内容都做以上修改，其余不变。

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：瑞安市民政局、瑞安市政府投资工程建设中心

地    址：瑞安市莘阳大道508号、瑞安市档案大楼16楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-65805732

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：0577-66688319

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉德工程项目管理有限公司

地    址：浙江省瑞安市银座广场A幢2单元2905室

传    真：0577-65835377

项目联系人（询问）：林露茜

项目联系方式（询问）：13958832635

质疑联系人：彭秋云

质疑联系方式：15906470760

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真： 0577-65822153

联 系 人 ：蔡先生

监督投诉电话： 0577-65827567