乐清市公共资源交易中心 单一来源采购文件 项目名称：乐清市社会治理综合指挥中心建设项目 招标编号：CG201909D01 采 购 人：中共乐清市委政法委员会 联 系 人：金先生 联系电话：0577-61882908 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：张女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○一九年

单一来源采购文件目录

单一来源采购公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司  ：

乐清市公共资源交易中心对乐清市社会治理综合指挥中心建设项目组织单一来源采购，现诚挚邀请你单位参加谈判，并提请注意以下事项，并请按采购文件的要求认真准备好响应文件，按时前来报价。

| 采购编号 | CG201909D01 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 乐清市社会治理综合指挥中心建设项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 单一来源采购 |
| 报价有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 报价文件形式、制作及组成 | 供应商应准备电子报价文件、纸质备份报价文件： （1）电子报价文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本单一来源采购文件要求递交。 （2）纸质备份报价文件系电子报价文件纸质版，两者内容应一致，以纸质文件的形式递交。数量为：报价文件正本 1 份,副本1份。 |
| 报价文件递交至 | 乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼） |
| 报价截止与开始时间 | 2019年9月25日 9:30 |
| 报价谈判地点 | 乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼） |
| 电子投标文件的传输递交 | 供应商应当在报价文件提交截止时间前完成电子报价文件的传输递交，报价文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子报价文件。补充或者修改电子报价文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。报价文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回报价文件。报价文件提交截止时间后送达的文件文件，将被拒收。 |
| 纸质备份报价文件的递交 | 供应商应当在报价文件提交截止时间前将纸质备份报价文件按要求密封送交到乐清市公共资源交易中心，逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在报价文件提交截止时间前完成电子报价文件的传输递交，其纸质备份报价文件也将被拒收。 |
| 注意事项 | 供应商请携带笔记本电脑及CA数字证书（投标文件制止时的CA锁）至开标现场完成传输、解密等事宜。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本单一来源采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

《智能建筑设计标准》GB/T 50314－2015

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《建筑设计防火规范》GB50016-2012

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311－2007

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312－2007

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116－2013

《安全防范工程技术规范》GB50384-2004

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

其他国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

4、规范的获得由投标供应商自行解决。

5、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，中标供应商应遵照执行。

二、采购内容清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 品牌 | 单位 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥大厅液晶拼接显示系统 |  |  |  |
| 1.1 | LED全彩显示屏 | 1、点间距：P1.9512 像素结构：LED表贴三合一； 箱体分辨率：164×82，箱体尺寸（mm）：320（W）×160（H)； 2、LED显示屏有效显示尺寸为7.04m*2.08m，分辨率：3608*1066点 | 海康威视 | ㎡ | 14.64 |
| 1.2 | LED全彩屏发送卡 | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。 4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； 带载分辨率：2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； 支持屏幕亮度自动调整,自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）； 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； | 海康威视 | 套 | 6 |
| 1.3 | 大屏处理器主机系统 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+双主控板+触控面板+双电源 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 1.4 | 输入板 | DVI 编码输入板，支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码， 支持Smart264 编码 | 海康威视 | 台 | 4 |
| 1.5 | 输出板 | DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps(不支持MPEG-2)，支持1080p以下标准分辨率输出 | 海康威视 | 台 | 2 |
| 1.6 | 主电缆 | 乙方根据项目使用要求，出布线拓补图，甲方完成 | 国产 | 项 | 1 |
| 1.7 | LED屏支架 | 根据现场定制 | 国产 | ㎡ | 14.64 |
| 2 | 指挥大厅数字会议系统 |  |  |  |
| 2.1 | 数字会议主机 | 基本型主机 特性和优点： • 基本话筒管理功能 • 四种话筒工作模式： – 开放：话筒按钮控制发言请求（自动） – 覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒 (FIFO) – 语音：语音激活话筒 – 按住按钮发言 • 打开话筒的数量为 1 至 4 个 • 基本对讲功能，可以与操作人员和主席进行通话（都可以通过译员台呼叫） • 独立自动摄像机定位控制软件模块 • 使用 PC 控制软件或遥控器增强会议控制能力 • 可调节音频输入的灵敏度 • 可调节音频输出的级别 • 音频插入功能，用于连接外部音频处理设备或电话耦合器 • 安装人员可为 CCU 分配唯一的名称以便识别 • 通过 VU 计量表读数来监控音频输入和音频输出。 可以使用耳机来监控音频 • 适用于桌面或机架安装的 19 英寸 (2U) 机箱 • 方便携带的提手 | BOSCH | 台 | 1 |
| 2.2 | 双代表接口机 | 双代表机接口器 • 双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡 • 两路话筒/线路输入 • 输出至耳机或扬声器 • 多种安装选项 • 用于出席/退席登记 • 带双话筒控制的共用话筒 • 每路输入三个开关，用于执行下列功能： –话筒或线路选择 –不对称话筒输入，对称话筒/线路输入，或者带幻象电源选项的对称话筒输入 –多种输入衰减：0、6、12 或 18 dB 每个输入互连都有 +/- 3 dB 输入电平微调电位计 • 两路均衡音频输入，用于连接具有或没有幻象电源的线路 (0 dB) 或话筒 (-60 dB) 信号源。（2 个八针262° DIN 插孔） • 遥控输入（开关）和输出 (LED)，与 DCN 话筒和控制面板相匹配 • 两个 3.5 毫米（0.14 英寸）扬声器或耳机输出连接器，立体声插孔 • 2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器 • 六针圆形连接器，用于环路系统 • 用于选择不同 DCN-DDI 模式的开关：双代表、主席、双代表、一个话筒、双代表、静音扬声器、单代表、出席/退席装置、会场话筒 | BOSCH | 台 | 3 |
| 2.3 | 话筒连接面板 | 具有以防产生声学反馈功能；与数字会议主机同一品牌 | BOSCH | 个 | 5 |
| 2.4 | 话筒控制面板 | 指示灯功能；与数字会议主机同一品牌 | BOSCH | 个 | 5 |
| 2.5 | 优先控制面板 | 优先控制面板 | BOSCH | 个 | 1 |
| 2.6 | 长话筒 | 长度：≥480毫米；与数字会议主机同一品牌 | BOSCH | 个 | 5 |
| 2.7 | DCN 安装电缆 | 100公尺DCN 安装电缆，与数字会议主机同一品牌 | BOSCH | 卷 | 1 |
| 2.8 | 公母接头 | 公母接头 | BOSCH | 对 | 2 |
| 2.9 | KVM切换器 | 一组USB控制端可管理2台USB电脑 | ATEN | 台 | 1 |
| 2.1 | 激光笔 | 红光可充电便携式PPT遥控翻页笔 激光翻页笔演示笔 | 得力 | 台 | 1 |
| 2.11 | 呈现电脑 | I7 8G 1T+128G 独显2G 21.5寸显示器 | 联想 | 台 | 1 |
| 2.12 | 操作电脑 | I3 4G500G(W10)无光驱 19.5寸显示器 | 联想 | 台 | 3 |
| 2.13 | 操作电脑 | I3 4G500G(W10)无光驱 | 联想 | 台 | 1 |
| 3 | 指挥大厅扩声系统 |  |  |  |
| 3.1 | 手持无线话筒 | 可用频率：698-787MHz 音频输出接头：XLR平衡，¼非平衡 频率响应：50-Hz-15kHz 电池寿命：使用两节AA电池，可达10小时以上 动态范围：＞90dB,A-加权 工作范围：LO功率模式：18米 HI功率模式：75米 | 舒尔 | 台 | 1 |
| 3.2 | 调音台 | ★12路单声道，两立体声； ★配置GB30前置放大器； ★2路辅助输出; ★全部可用开关切换到推子前或推子后； ★48V幻象电源供电。 频率响应:20Hz-20kHz ±0.5dB 总谐波失真和噪声:－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 通道之间串音:>96dB 每个通道都有输入信号峰值LED指示灯 | SOUNDCRAFT | 台 | 1 |
| 3.3 | 数字音频处理器 | ★具有USB口，RS485口，RJ48网口连接操作控制； 单机可存储30种程序，可通过PC/中控调用； 各通道噪声门可独立调节； 具有EXCEL数据设置报告导出功能，方便查询及考察； 内置多种扬声器配置模式； 可通过无线WIFI连接操作控制；（可选） 48bit/96khz DSP处理 A/D、D/A转换，高达192k采样率； ★4路平衡音频输入；8路平衡音频输出； 每通道具有压限，延时，反馈，降噪，反相，哑音等处理； ★输入，输出具有6段参量均衡； | SUIM | 台 | 1 |
| 3.4 | 主扬声器 | 4英寸中低频单元8只+1英寸高频单元1只 ★扬声器覆盖角度：水平120º×垂直90º 频率响应：80 Hz-18 kHz ± 3dB ★扬声器持续功率：300 W 灵敏度：97 dB 分频点：1.7 kHz ★最大声压级：121 dB 额定阻抗：8Ω 箱体尺寸：阔12.8厘米×高114.8厘米×深12.5厘米 | SUIM | 只 | 2 |
| 3.5 | 功率放大器 | 采用超动态浮极技术; 数字化随动H类高速高效技术； 数字化高压缩比压限技术； ★输出功率：2×500W 8Ω，2×750W 4Ω.桥接8Ω：1500W 信号输入： 平衡接口和非平衡接口 频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB) 失真：<0.09%@8Ω1KHz 信噪比： ＞100dB 转换数率：30V/us 阻尼系数： >400@8ohm 输入阻抗：平衡20K，非平衡10K 输入灵敏度：0 dB /1V 保护：短路保护,过热保护,软启动 | SUIM | 台 | 1 |
| 3.6 | 补声扬声器 | ★采用阵列技术，120 º宽广水平扩散角； 线性阵列声音特性（垂直角度控制严密，声音衰减缓慢）； 适合具有声学设计挑战的场所，满足较高语言清晰度和音乐播放的需求； 4英寸中低频单元4只+1英寸高频单元1只 ★扬声器覆盖角度：水平120º×垂直90º 频率响应：80 Hz - 18 kHz ± 3dB 扬声器功率(持续/节目/峰值)：150/300/600 W 灵敏度：92 dB 分频点：2.8 kHz 最大声压级：114 dB 额定阻抗：8Ω | SUIM | 只 | 4 |
| 3.7 | 功率放大器 | 采用超动态浮极技术; 数字化随动H类高速高效技术； 数字化高压缩比压限技术； ★输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接8Ω：1040W 信号输入： 平衡接口和非平衡接口 频响范围： 20 Hz — 20 KHz (-1dB) 失真：<0.09%@8Ω1KHz 信噪比： ＞100dB 转换数率：30V/us 阻尼系数： >300@8ohm 输入阻抗：平衡20K，非平衡10K 输入灵敏度：0 dB /1V 保护：短路保护,过热保护,软启动 | SUIM | 台 | 2 |
| 4 | 指挥大厅中央控制系统 |  |  |  |
| 4.1 | 集中控制主机 | ★2系统引擎。工业标准设计，工业级400M主频处理器，嵌入式操作系统；强大的Visual Panel Studio™可视化逻辑编程软件； ★内置128M储存空间，可扩展至4G闪存。 A-NET内部总线接口，内置10/100M TCP/IP网络接口。 ▲支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙，NAT和路由器。 6路COM端口，支持RS232/RS485/RS422协议；带扩展功能，可扩展2路COM端口。 A-NET，10/100M网口，8路IR（TOCOM）端口，8路数字I/O端口，8路RELAY端口。 通过EConfig智能编辑平台支持A-EIB现场总线控制，支持ETS配置设定，兼容KNX EIB成员的产品，如 ABB、SIMENS；支持USB2.0和以太网编程通讯。 | AVTRONSYS | 台 | 1 |
| 4.2 | 智能显示终端 | 10寸显示屏；1280 x 800全视角五点触控IPS屏幕，色彩艳丽、触控响应灵敏、在强光和大角度下，依旧能够精细还原图像细节；通过3G网络高速交互数据，并能支持视频通话等多样功能,给用户带来全新的体验。 核数 四核 机身内存 16GB 运行内存 1GB WiFi功能 支持802.11b/g/n无线协议 网络模式 支持3G网络 蓝牙功能 支持 音频接口 3.5mm耳机接口 其他接口 电源接口，存储卡接口 声音系统 内置音效芯片 视频格式 支持播放1080P视频 | AVTRONSYS | 台 | 1 |
| 4.3 | 企业级无线路由器 | 1~4 个千兆WAN口，1~4 个千兆LAN 口 传输标准 IEEE 802.11n ;IEEE 802.11g ;IEEE 802.11b; IEEE 802.11.ac; IEEE 802.11.a; IEEE 802.3ab。 可统一管理多台企业AP，实现AP统一配置 | TPLINK | 个 | 1 |
| 4.4 | 综合智能多任务会议管理系统 | 通过无线触控屏可管理指挥中心的数字网络化管理系统，其简洁清晰的图形界面、完善而直观的操作流程将协助管理员在各类会议的管理、控制上更加简洁。 | AVTRONSYS | 套 | 1 |
| 4.5 | 播放控制电脑 | I5 8G 1T 2G DVDRW WIN10 21.5 | 联想 | 套 | 1 |
| 4.6 | HDBaseT传输器 | 通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号； 支持全高清视频信号1080P@60Hz, 以及4K*2K； 采用标准HDBaseT技术，完美的传输高清无压缩视频信号； ★支持双向串口数据透传；可定制POC单边供电功能。 兼容HDMI 1.4标准，支持CEC( 透传）； 符合HDCP 1.2标准（透传） – 高带宽数字内容保护技术； 网线采用标准的以太网IEEE-568B接法，安装方便； 能够自动识别和配置各种显示模式； 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定； 内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全； 安装简单方便，即插即用，无需设置； | 小鸟 | 套 | 4 |
| 5 | 小会议室扩声系统及显示系统 |  |  |  |
| 5.1 | 无线鹅颈话筒 | 专业外观设计，表面喷漆工艺，显示电量 发言电平； 防射频（RFI）屏蔽干扰功能； 具有4路独立输出和混音后一路输出； 采用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰。 采用话筒杆螺旋锁死底座，无噪音及晃动； 采用音频压扩技术，减少噪音的同时 提升动态范围。 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效的减少回馈啸叫。 采用超心形电容拾音头，系统具有极高的灵敏度。 接收机 接收频率：UHF740-790MHz 频率稳定度：±0.002% 灵敏度：10uv 信噪比：＞90dB 动态范围：＞100dB 综合失真：T.H.D：＜1% 音频输出：可调0-300mV 接收通道：4通道 输出接口：6.3不平衡输出混合口 平衡接口 电源电压：220V（50HZ） 功耗：6W 天线：外置天线 工作温度：-10-50° 发射器 发射频率：UHF740-790MHz 频率稳定度：±0.002% 频率响应：50Hz-15KHz 发射功率：30mW 电流耗损：＜25mA 副谐波：＜主波40dB 制式：调频FM 调偏度：±20KHz 拾音器：超心型电容式 电池：1.5V AA碱性电池，可连续使用5小时 天线：内置式 有效距离：120米 | SUIM | 台 | 1 |
| 5.2 | 音箱 | 6.5英寸中低频单元+1英寸高频单元 扬声器覆盖角度：水平90º×垂直90º 频率响应：90 Hz - 17 KHz ± 3dB 扬声器功率（持续/节目/峰值）：100/200/400W 灵敏度：95 dB 分频点：3.5 KHz 最大声压级：114 dB 额定阻抗：8Ω | SUIM | 只 | 4 |
| 5.3 | 超薄液晶升降一体机 | ★屏幕尺寸： 15.6英寸，内侧为多点电容触摸屏，10点触控 屏幕比例： 16:9（宽屏） 屏幕分辨率： 1920*1080 视频接口： HDMI/VGA ★液晶显示屏可实现0到90度随意调节 升降面板上有USB 接口， 电脑主机开机键 ，显示屏输入信号切换键 控制方式：手控、中控、支持RS485 信号接口：HDMI/VGA 显示屏分辨率：1920*1080P | WENDELL | 台 | 3 |
| 5.4 | 电脑主机 | I3-7100T 4G 128G固态 Win10 | 联想 | 台 | 3 |
| 5.5 | 功放 | 采用高效率的D类电路,转换率高达95%；消耗小电源利用率高。 所有均采用1U高度设计；电源部分采用了高效率的开关电源; 输出功率：2×150W 8Ω，2×250W 4Ω. 信号输入： 平衡接口和非平衡接口 频响范围： 20 Hz—20 KHz (-1dB) 失真：<0.01%@8Ω1KHz 信噪比： ＞60dB 转换数率：30V/us 阻尼系数： >600@8ohm 输入阻抗：平衡20K，非平衡10K 输入灵敏度：0 dB /0.775V | SUIM | 台 | 2 |
| 5.6 | 调音台 | ★8路单声道，两立体声； ★配置GB30前置放大器； ★2路辅助输出; ★全部可用开关切换到推子前或推子后； ★48V幻象电源供电。 频率响应:20Hz-20kHz ±0.5dB 总谐波失真和噪声:－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007% 通道之间串音:>96dB 每个通道都有输入信号峰值LED指示灯 | SOUNDCRAFT | 台 | 1 |
| 5.7 | 机柜 | 600*600*1200 | 图腾 | 台 | 1 |
| 5.8 | 电视机 | 屏幕尺寸：60英寸 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160） 屏幕比例：16:9 背光源：LED | 夏普 | 台 | 1 |
| 5.9 | 壁挂架 | 电视机壁挂架 | 国产 | 副 | 1 |
| 5.1 | 辅材 | 包含HDMI线、DVI线、SDI线、音频线、音响线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 6 | 设备间 |  |  |  |
| 6.1 | UPS主机 | 功率容量：≥20KVA/16KW单机系统 工作模式:纯在线“0”转换工频式三进单出UPS 输入要求及过载能力:输入电压范围304～456VAC,降低电池使用频度，延长电池使用寿命,UPS输入频率范围45HZ～75HZ,能与任意发电机兼容,过载125% 延时10分钟，过载150%延时1分钟。 保护功能外接电池数量:集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。20节电池灵活配置。本次招标要求电池每组不少于12V100AH电池16节， | 科士达 | 台 | 1 |
| 6.2 | 电池 | 12V 100AH电池 电池尺寸为：(407*174*236)，重量29KG, 电池要求阻燃ABS材料，拒绝OEM贴牌产品 | 科士达 | 节 | 16 |
| 6.3 | 电池箱 | 尺寸为960*470*1228 | 科士达 | 套 | 1 |
| 6.4 | UPS配电箱 | 定制 | 国产 | 个 | 1 |
| 6.5 | 柜式空调 | 3P，7*24小时运行 | 海信 | 台 | 2 |
| 6.6 | 弱电桥架 | 400*100 | 国产 | m | 100 |
| 6.7 | 强电桥架 | 100*100 | 圣宇 | m | 100 |
| 6.8 | 机柜 | 600*1200*2000 | 图腾 | 台 | 6 |
| 6.9 | 电缆 | BVV 3*4 | 国产 | m | 220 |
| 6.1 | 电缆 | 4*25+1*16 | 中策 | m | 20 |
| 6.11 | 接地铜排 | 40*4 | 中策 | 套 | 1 |
| 6.12 | 电线 | BVR 2.5 | 中策 | 套 | 1 |
| 6.13 | 辅材 | 包含HDMI线、DVI线、网线、音频线、音响线等 | 定制 | 项 | 1 |
| 6.14 | 配电柜 | 类型：20KW配电柜 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 输入电压：380V 输出电压：220V 输出回路：双三相回路，6个单相回路 尺寸：450*600*200 | 海康威视 | 套 | 1 |
| 7 | 门禁监控系统 |  |  |  |
| 7.1 | 网络四门门禁控制器 | 主机具有4个防区输入端口，具有防短、防拆功能，能够联动报警输出，支持视频抓拍和录像功能； CPU：32Bit，内存容量：16M，主机传输接口：TCP/IP； 进出模式：单门单向/单门双向； 支持反潜回、多种卡、超级权限、远程开门、看门狗、在线升级等； 可接读卡器数：RS-485*8/wiegand*4； 输入点：报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1 输出点：开门继电器*4 报警继电器*4；铁箱尺寸：370mm(L)x345mm(w)x90(H)； | 海康威视 | 台 | 4 |
| 7.2 | 网络双门门禁控制器 | 主机具有4个防区输入端口，具有防短、防拆功能，能够联动报警输出，支持视频抓拍和录像功能； CPU：32Bit，内存容量：16M，主机传输接口：TCP/IP； 进出模式：单门单向/单门双向； 支持反潜回、多种卡、超级权限、远程开门、看门狗、在线升级等； 可接读卡器数：RS-485*4/wiegand*4； 输入点：报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1 输出点：开门继电器*2 报警继电器*4； 铁箱尺寸：370mm(L)x345mm(w)x90(H)； | 海康威视 | 台 | 2 |
| 7.3 | 门禁读卡器 | 32位高速处理器，性能强劲； 同时支持RS485和韦根通讯，韦根支持w26和w34格式； 支持Mirfare卡识别，可读取Mirfare卡号或卡内容； 13.56MHz读卡频率，3-8厘米读卡距离； 支持在线升级和防拆报警，内置看门狗检测程序； 工作电压：DC12V，2W功耗；工作温度：-20℃--+65℃； IP64防水设计，86盒120底盒安装； | 海康威视 | 只 | 19 |
| 7.4 | 出门按钮 | 塑料面板，最大耐电流6a 电压250v； 常开或常闭，适合埋入式电器盒使用； | 海康威视 | 只 | 19 |
| 7.5 | 双门磁力锁 | 最大拉力280kg×2/锁体500x48.5x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2,24V/250mAx2/门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调 | 海康威视 | 把 | 19 |
| 7.6 | 磁力锁LZ支架 | 高强铝合金/90度内开式门L型支架250x47x28.5mm/Z型支架180x50x50mm | 海康威视 | 套 | 19 |
| 7.7 | 发卡器 | 符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 外形尺寸：117mm×67.5mm×14.3mm。 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 7.8 | 半球摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头2.8mm； 支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°； 宽动态范围 120dB； 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af) ； 功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）； 红外照射距离 10-30米； 防护等级 IP67； 防暴等级 IK10 | 海康威视 | 只 | 10 |
| 7.9 | 24盘位磁盘阵列 | 机架式/4U24盘位/2048Mbps接入带宽/24块4T企业级SATA磁盘/可接SAS扩展柜/双64位多核处理器，8GB高速缓存（可扩展到128GB）,4个千兆网口（可扩8个千兆 或 4个万兆以太网口）/冗余电源/ 支持流媒体1:1：1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/ 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 海康威视 | 台 | 1 |
| 7.1 | 4T存储专用硬盘 |  | 希捷 | 块 | 24 |
| 8 | 信访液晶拼接显示系统 |  |  |  |
| 8.1 | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 功耗：≤150W； 电源要求：AC 90-264V； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D) 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下） | 海康 | 台 | 8 |
| 8.2 | 拼接屏安装支架 |  | 海康 | 套 | 1 |
| 8.3 | 多屏控制软件 |  | 海康 | 套 | 1 |
| 8.4 | 视频综合平台 | 5U机箱+8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路DVI输出+单主控板+单电源;整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率 | 海康 | 台 | 1 |
| 8.5 | 光纤传输器 | 纯数字零压缩技术； 光模块支持热插拔； 通过光纤传输视频信号、音频信号； LC光纤接口，可使用多模和单模光模块； 全数字、纯透明、无延迟、无压缩、无丢帧视频传输； 分辨率最高可支持到：1920X1200/60HZ（WUXGA）或1080P/60Hz（HDTV）； 支持输入信号的环出，实现信号发送的同时进行本地监看。 | 小鸟 | 套 | 8 |
| 8.6 | HDBaseT传输器 | 通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号； 支持全高清视频信号1080P@60Hz, 以及4K*2K； 采用标准HDBaseT技术，完美的传输高清无压缩视频信号； ★支持双向串口数据透传；可定制POC单边供电功能。 兼容HDMI 1.4标准，支持CEC( 透传）； 符合HDCP 1.2标准（透传） – 高带宽数字内容保护技术； 网线采用标准的以太网IEEE-568B接法，安装方便； 能够自动识别和配置各种显示模式； 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定； 内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全； 安装简单方便，即插即用，无需设置； | 小鸟 | 套 | 2 |
| 8.7 | 控制电脑 | I5 8G 1T 2G DVDRW WIN10 21.5 | 联想 | 台 | 1 |
| 8.8 | 电视机 | 屏幕尺寸：60英寸 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160） 屏幕比例：16:9 背光源：LED | 夏普 | 台 | 1 |
| 8.9 | 壁挂架 | 电视机壁挂架 | 国产 | 副 | 1 |
| 9 | 综治交办室办公电脑 |  |  |  |
| 9.1 | 电脑 | I3 4G 1TB 2G 无光驱 | 联想 | 台 | 6 |
| 9.2 | 液晶显示器 | 19.5寸液晶显示器 | 联想 | 台 | 5 |
| 9.3 | 云终端 | aDesk瘦终端是一种理想的替换传统桌面PC的设备，外形小巧，无噪音运行。设备参数：ARM四核1.6Ghz、内存1G、存储4G、USB接口6个、1个VGA、1个以太网口、1对音频口。 | 深信服 | 台 | 5 |
| 10 | 信访交办室办公电脑 |  |  |  |
| 10.1 | 操作电脑 | I3 4G 1TB 2G 无光驱 | 联想 | 台 | 13 |
| 10.2 | 液晶显示器 | 23.6寸液晶显示器 | 三星 | 台 | 27 |
| 10.3 | 会议电话话务耳机 | 耳麦+USB | jabra | 副 | 16 |
| 11 | 网络设备 |  |  |  |
| 11.1 | 办公网核心交换机 | H3C S7503E-M交换路由引擎模块,24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC)交流电源模块,650W | H3C | 台 | 2 |
| 11.2 | 安防网核心交换机 | H3C S5560X-30C-EI L3以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot) | H3C | 台 | 1 |
| 11.3 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块 |  | 块 | 3 |
| 11.4 | 24口接入交换机 | H3C S5130S-28P-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | H3C | 台 | 7 |
| 11.5 | 16口POE交换机 | H3C S5130S-20P-PWR-EI L2以太网交换机主机,支持16个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 185W),支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | H3C | 台 | 1 |
| 11.6 | 无线AP | H3C WA5320 内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT | H3C | 台 | 11 |
| 11.7 | AC控制器 | H3C WX5540H 无线控制器 | H3C | 台 | 1 |
| 11.8 | 650W 交流电源模块 | LSVM1AC650 | H3C | 个 | 2 |
| 11.9 | 增强型无线控制器license授权函 | LIS-WX-16-BE | H3C | 套 | 1 |
| 11.10 | 云桌面服务器 | CPU：2*E5-2630 V4(10核 2.2GHZ)、内存160G、总内存插槽16个，千兆网口6个，冗余双电源，配备1块64G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统）、2块240G SSD硬盘（用于缓存热点数据）和6块4T的SATA硬盘（用于存储个人数据）。配分布式存储模块，提供30个云桌面授权。 |  | 台 | 1 |

说明：1、本项目采用包干方式，不论单一来源采购文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

2、当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且中标价不予调整。

3、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

四、商务要求

1、质保期

1.1、除特殊注明外，质保期均为一年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和质保服务。

1.2、在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，6小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后5个工作日成交供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金；合同设备全部完工通过交工验收后30日内，采购人付至总价的95％（含工程预付款）；余合同价款的5％作为质保金（保修期内不计利息），由采购人在质保期后无质量和服务问题后30日内支付给中标供应商。

3、培训

3.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用提供必要的培训。

3.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本使用知识。

4、安装调试

4.1、送货安装地点：按采购人要求。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、合同验收

5.1、中标供应商须提供符合单一来源采购文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

5.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，单一来源采购文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

五、工作范围：

根据单一来源采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、项目配合土建装修工程进度，装修项目完工后60日内完工。；

2、提供完整成套的设备；

3、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

4、系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试。

5、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

6、质保期内的设备维修；

7、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购预算为216.2万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、单一来源采购文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、成交供应商负责整个项目的安装及调试需要的全部人工和附件；中标供应商须负责本次采购的相关软硬件设备与采购人原有设备的集成工作，该项费用包含在投标总价中，以及完成本项目所需的规费、税费、检测费、保险等一切费用已包含在投标总价中。

9、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

二、单一来源采购文件

投标供应商一旦领取了本单一来源采购文件并参加投标，即被认为接受了本单一来源采购文件中所有条款和规定。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读单一来源采购文件中的所有内容，按照单一来源采购文件及招标服务技术要求，详细编制报价文件。并对单一来源采购文件的要求做出实质性响应。实质性响应的投标应该是与单一来源采购文件要求没有重大偏离的投标。未实质性响应的报价文件将被拒绝。

1.2、供应商必须按单一来源采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证报价文件的正确性和真实性。报价文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读单一来源采购文件中的所有内容，按照单一来源采购文件要求，详细编制报价文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按单一来源采购文件的要求提供的报价文件可能导致被拒绝。

2、报价文件的组成

2.1、报价文件分为电子投标文件以及纸质备份投标文件两部分。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密并递交，电子报价文件中所须加盖公章部分均采用CA签章；纸质备份投标文件系电子投标文件纸质版，按照“2.2”要求制作。

报价文件的效力

报价文件的启用，按先后顺位分别为电子报价文件、纸质备份报价文件。因网络或者其他问题造成电子报价文件无法正常解密，才能启用纸质备份报价文件。纸质备份报价文件一旦启用，则电子报价文件失效，不予启用。

2.2、投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，一起装订。

2.2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标设备数量、价格表（附件二） |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三） |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件四） |

2.2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分 |
| 1 | 投标函（附件五） |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（见附件六） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件七） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 6 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 7 | 投标供应商具有的其它相关资质证书、认证证书等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 9 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分 |
| 1 | 偏离表（附件九） |
| 2 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 3 | 针对本项目拟派人员（附件十三） |
| 4 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述 |
| 5 | 相关所投产品技术参数要求的相关检测报告；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖公章）； |
| 6 | 节能环保产品声明函（附件十一，如有则提供） |
| 7 | 节能环保产品清单（附件十二，如有则提供） |
| 8 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 9 | 根据单一来源采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 10 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、报价内容填写说明

3.1、报价文件格式

供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式制作电子报价文件和纸质备份报价文件；电子报价文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密。纸质备份报价文件所列出的内容及格式逐一按顺序组成报价文件并装订成册(商务投标部分报价文件与技术资信部分报价文件一起装订一起密封)。

3.2、《报价一览表》为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、报价

4.1、供应商应按单一来源采购文件中《报价一览表》填写投标总价。

4.2、报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、规费、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务及培训费

4.3、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价，实行总价包干。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商在合同执行中，除上述费用及单一来源采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、报价文件的有效期

6.1、自提交报价文件截止时间起90天内，报价文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长报价文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7、报价文件的签署和份数

▲报价文件（包含电子报价文件和纸质备份报价文件）应分为【商务投标部分报价文件与技术资信部分报价文件】。纸质备份报价文件提供正本壹份、副本壹份。其中电子报价文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

7.1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

7.2、纸质备份报价文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。报价文件副本可以复印。报价文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

7.3、纸质备份报价文件须由投标供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，投标供应商应写全称。

四、报价文件的密封与递交

1、递交报价文件截止期

（1）投标供应商应当在投标截止时间前完成电子报价文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子报价文件。补充或者修改电子报价文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回报价文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

（2）递交纸质备份报价文件截止时间前将报价文件递交至采购公告指定投标地点，逾期不予接收。递交报价文件时还需递交法人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证原件。

2、纸质备份报价文件的密封及标记

2.1、纸质备份报价文件应按以下方法装袋密封

▲纸质备份报价文件商务报价部分和技术资信部分须一起装订成册且密封。密封包装上应盖有投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称字样。

五、投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的报价将被视为无效报价。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。如发生下列情况之一的，其报价视为无效：

1、不具备招标文件规定资格要求；

2、报价文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

3、采购文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

4、报价文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5、报价文件含有采购人不能接受的附件条件的；

6、报价超出采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7、提供虚假材料谋取中标的；

8、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

9、电子报价文件解密失败的，且未在规定时间内提交纸质备份报价文件的；

10、电子报价文件未按规定要求提供电子签章的。

六、报价和评审

1、报价

1.1、按报价通知（邀请）书规定的时间、地点报价。

1.2、▲有下列情形之一的报价文件将可能被拒绝接受：

1）在报价文件递交截止时间以后送达的报价文件；

2）纸质备份报价文件未按单一来源采购文件规定密封与包装的纸质备份报价文件；

3）供应商法定代表人或其授权代表未参加采购会议的；

4）供应商法定代表人或其授权代表不能出示合法的身份证明。

1.3、报价时供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件、合法有效的身份证明原件。采购时如果供应商不能提供以上证件、证明将导致报价文件被拒绝。

1.4、电子报价文件开启

（1）投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子报价文件进行在线解密。在线解密电子报价文件时间为开标时间起30分钟内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合采购文件要求，即终止其参与投标资格。

1.5、纸质备份报价文件开启

（1）若供应商的电子报价文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该供应商递交的纸质备份报价文件，以完成开标。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，工作人员将开启供应商递交的纸质备份报价文件，以完成开标。

1.6、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子报价文件进行在线解密。在线解密电子报价文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.7、报价时，报价文件中报价一览表内容与报价文件中投标报价组成表内容不一致的，以报价一览表为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.8、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对报价记录予以签字确认。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的评审委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查报价文件是否符合单一来源采购文件要求，并作出评价；

2）要求报价供应商对报价文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照单一来源采购文件确定的评审办法确定成交候选供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和单一来源采购文件的规定，对报价文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据单一来源采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

3）比较与评价。按单一来源采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、授予合同

1、成交条件

1) 报价文件基本符合单一来源采购文件要求，能够最大限度满足单一来源采购文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

2、签订合同

2.1、成交供应商应在评标结束后3个工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书，并在30个工作日内到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.2、单一来源采购文件、成交供应商的报价文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

2.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

第四部分    合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：中共乐清市委政法委员会           甲方

中标供应商：本次采购的中标供应商       乙方

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格（或详见附件）

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

项目配合土建装修工程进度，装修项目完工后60日内完工。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后5个工作日内向甲方提供合同总金额5%的履约保证金，如乙方未在规定的时间内提交履约保证金，则甲方可以拒签合同或选择备选供应商为中标供应商；履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第九条：货款的支付

在合同签订后5个工作日成交供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金；合同设备全部完工通过交工验收后30日内，采购人付至总价的95％（含工程预付款）；余合同价款的5％作为质保金（保修期内不计利息），由采购人在质保期后无质量和服务问题后30日内支付给中标供应商。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于12个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

1、单一来源采购文件与采购补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第五部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

投标供应商名称：                      采购编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 |
| --- | --- |
| 乐清市社会治理综合指挥中心建设项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合单一来源采购文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、规费、安装费、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、保险费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应单一来源采购文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 货物名称 | 品牌、型号规格 | 产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |
| 运杂及保险费（含卸货） | 含 |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） | 含 |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 | 含 |
| 税金 | 含 |
| 其他相关费用 | 含 |
| 合计总价 |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应单一来源采购文件，货物名称按采购设备清单内容。

2、此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

二、资信技术标部分格式

附件五

投  标  函

中共乐清市委政法委员会

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本二份；

2、保证遵守单一来源采购文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审查全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果单一来源采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

8、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

9、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

法定代表人授权书

中共乐清市委政法委员会

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件七

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（单一来源采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按单一来源采购文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

偏离表

| 商务偏离 |
| --- |
| 序 号 | 内容 | 单一来源采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |
| 序 号 | 内容 | 单一来源采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商盖章：

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

附件十一

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十二

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 依据的 标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的 标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十三

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专业 |  | 职称/资格 |  |
| 曾获荣誉 |  | 联系方式 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |

注：本表附身份证、学历、技术职称（资格）证书或上岗证、所获荣誉证明、社保证明、业绩证明材料（加盖供应商公章）。

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |
| --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书复印件）： |
| 3 | 工作简历： |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |

（三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附上述人员证书复印件（如单一来源采购文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书复印件）。

第六部分    确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购机构依法组建的采购小组负责，采购小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，采购小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、报价文件递交截止、谈判程序、谈判原则和方式

1、报价文件递交截止

1.1、采购人按采购文件规定的时间、地点收取报价文件。

1.2、供应商法人或法人授权代表必须出席谈判会议。

2、本次采购是根据单一来源采购方式进行。

3、开展谈判，采购小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法人代表或法人代表授权的人必须在场，否则，取消其谈判资格）进行谈判。谈判的内容可能涉及技术方案、价格，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为报价文件的一部分，对供应商有约束力。

4、采购小组在谈判结束后，要求参加谈判的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

5、根据谈判情况，结果可能是一次就确定成交的供应商，但不排除采用其它采购方式采购本项目，再次引入多家供应商竞争的可能性。

6、未尽事宜按采购文件与有关法律法规规定执行。