2021年度开发区零星交通安全设施项目采购

更正公告（非政府采购）

一．采购人名称：平湖新平现代服务业开发有限公司

二．采购项目名称：2021年度开发区零星交通安全设施项目采购

三．采购项目编号：新联（平）国采2021-12

四．原采购公告发布日期：2021年6月23日

五．更正理由：采购需要

六．更正事项：

清单重新上传

## 项目清单

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单项限高综合单价（元） | 投标综合单价（元） | 投标单项合价（元） |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |  |
| 602-3 | 护栏 |  |  |  |  |  |
| -a | 新款防眩板道路护栏 | m | 1 | 268.77 |  |  |
| -b | 特殊规格镀锌钢静电喷涂护栏 | m | 1 | 232.50 |  |  |
| -c | 镀锌钢静电喷涂护栏（中央、机非） | m | 1 | 219.25 |  |  |
| -d | 人非钢质镀锌钢静电喷涂护栏 | m | 1 | 208.14 |  |  |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |  |
| -a | 标志牌：Φ1000×2mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф89×4.5×4000mm 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：700×900×800mm | 套 | 1 | 1342.93 |  |  |
| -b | 标志牌：△1100×2mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф89×4.5×4000mm 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：700×900×800mm | 套 | 1 | 1311.23 |  |  |
| -c | 标志牌：Φ800×2mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф76×3.5×3500mm 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：700×900×800mm | 套 | 1 | 1143.07 |  |  |
| -d | 标志牌：△900×2mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф76×3.5×3500mm 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：700×900×800mm | 套 | 1 | 1128.93 |  |  |
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 |  |  |  |  |  |
| -a | 标志牌：4000×4200×3mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф377×12×9500mm 横臂：Ф203×8×5500mm×3支 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础1600×1800×2400mm | 套 | 1 | 33105.8 |  |  |
| -b | 标志牌：4000×3800×3mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф325×12×8500mm 横臂：Ф180×8×5000mm×2支 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：1600×1800×2200mm | 套 | 1 | 26388.6 |  |  |
| -c | 标志牌：4000×2400×3mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф273×10×8300mm 横臂：Ф152×6×5000mm×2支 材料：钢管热镀锌处理，C25砼基础：1600×1800×2000mm | 套 | 1 | 18727.00 |  |  |
| -d | 标志牌：4000×2000×3mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф219×8×7500mm 横臂：Ф140×6×4500mm×2支 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：1400×1600×1800mm | 套 | 1 | 12663.00 |  |  |
| -e | 标志牌：3000×1500×3mm（反光膜Ⅳ类） 立柱：Ф165×6×6500mm 横臂：Ф114×5×4000mm×2支 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：1000×1200×1400mm | 套 | 1 | 8854.00 |  |  |
| 604-6 | 限高门架 |  |  |  |  |  |
| -a | 跨度7米以上15米以下 立柱：Ф325×6000×12mm×2支 横臂：Ф180×（7000-15000）×6mm×2支 C25砼基础：1600×1800×2200mm×2个 | 套 | 1 | 30132.00 |  |  |
| -b | 跨度7米 立柱：Ф273×6000×10mm×2支 横臂：Ф165×7000×6mm×2支 C25砼基础：1400×1600×1800mm×2个 | 套 | 1 | 19109.00 |  |  |
| 604-7 | 附着式交通标志 |  |  |  |  |  |
| -a | 长方形标志,规格：1000×500mm；铝板厚度2mm，反光膜Ⅳ类，采用滑动槽钢加固，与立柱采用抱箍与抱箍底衬连接； | 块 | 1 | 413.12 |  |  |
| -b | 圆形标志,规格：Φ800mm；铝板厚度2mm，反光膜Ⅳ类，采用滑动槽钢加固，与立柱采用抱箍与抱箍底衬连接； | 块 | 1 | 465.56 |  |  |
| -c | 正方形标志,规格：800×800mm；铝板厚度2mm，反光膜Ⅳ类，采用滑动槽钢加固，与立柱采用抱箍与抱箍底衬连接； | 块 | 1 | 477.12 |  |  |
| -d | 圆形标志,规格：Φ1000mm；铝板厚度2mm，反光膜Ⅳ类，采用滑动槽钢加固，与立柱采用抱箍与抱箍底衬连接； | 块 | 1 | 525.28 |  |  |
| -e | 三角形标志,规格：△900mm；铝板厚度2mm，反光膜Ⅳ类，采用滑动槽钢加固，与立柱采用抱箍与抱箍底衬连接； | 块 | 1 | 432.60 |  |  |
| -f | 长方形标志,规格：1400×1000mm；铝板厚度2mm，反光膜Ⅳ类，采用滑动槽钢加固，与立柱采用抱箍与抱箍底衬连接； | 块 | 1 | 916.67 |  |  |
| -h | 公告标志,规格：1200×2400m；铝板厚度2mm，反光膜Ⅳ类，采用滑动槽钢加固，与立柱采用抱箍与抱箍底衬连接； | 块 | 1 | 1807.20 |  |  |
| 604-8 | 防撞桶 |  |  |  |  |  |
| -a | Ф680mm | 个 | 1 | 599.80 |  |  |
| -b | Ф400mm | 个 | 1 | 436.40 |  |  |
| 604-9 | 交通路锥 |  |  |  |  |  |
| -a | 700mm | 个 | 1 | 76.73 |  |  |
| -b | 500mm | 个 | 1 | 49.48 |  |  |
| 604-10 | 公路广角镜 广角镜：Ф800mm 立柱：Ф89×4.5×3000mm 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：700×900×800mm | 套 | 1 | 1235.70 |  |  |
| 604-11 | 警示柱 |  |  |  |  |  |
| -a | 直埋立柱Ф219×6×1200mm 材料：钢管热镀锌处理，C25砼基础：500×500×600mm,反光膜：Ⅳ类 | 个 | 1 | 626.32 |  |  |
| -b | 直埋立柱Ф189×6×1200, 材料：钢管热镀锌处理， C25砼基础：400×400×500mm, 反 光 膜：Ⅳ类 | 个 | 1 | 519.13 |  |  |
| -c | 直埋立柱Ф114×6×1200mm 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：300×300×500mm, 反 光 膜：Ⅳ类 | 个 | 1 | 324.33 |  |  |
| -d | 直埋立柱Ф89×3.5×1200 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：300×300×500mm 反 光 膜：Ⅳ类 | 个 | 1 | 198.11 |  |  |
| 工程量清单 |
| 合同段: 平湖经济开发区2021年维护项目 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| -e | 橡胶柔性警示桩 Ф89×800mm | 根 | 1 | 89.00 |  |  |  |
| 604-12 | 水马800*1400mm | 只 | 1 | 516.20 |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单项限高综合单价（元） | 投标综合单价（元） | 投标单项合价（元） |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |  |
| 605-1 | 路面标线 |  |  |  |  |  |
| -a | 热熔型反光标线 | m2 | 1 | 43.40 |  |  |
| -b | 常温型标线 | m2 | 1 | 17.42 |  |  |
| -c | 震荡标线 | m2 | 1 | 126.35 |  |  |
| -d | 彩色防滑标线 | m2 | 1 | 192.41 |  |  |
| -e | 双组份雨线 | m2 | 1 | 205.46 |  |  |
| -f | AWT反光雨线 | m2 | 1 | 209.34 |  |  |
| 605-2 | 轮廓标 |  |  |  |  |  |
| -a | 长方形轮廓标 180×40mm | 个 | 1 | 30.02 |  |  |
| 605-3 | 减速带 |  |  |  |  |  |
| -a | 橡胶减速带 380×50mm | m | 1 | 161.97 |  |  |
| -b | 铸铁减速带350×45mm | m | 1 | 440.00 |  |  |
| 605-4 | 铲除原有路面标线 |  |  |  |  |  |
| -a | 道路除线（机械清除） | m2 | 1 | 20.59 |  |  |
| -b | 道路除线（超高压水清除） | m2 | 1 | 78.00 |  |  |
| 609 | 其他安全设施 |  |  |  |  |  |
| 609-1 | 太阳能爆闪灯 爆闪灯：二红二蓝 立柱：Ф89×4.5×3000mm 材料：钢管热镀锌处理 C25砼基础：700×900×800mm | 套 | 1 | 1797.03 |  |  |
| 609-2 | 隔离石墩 D500mm | 个 | 1 | 500.00 |  |  |
| 609-3 | 橡胶挡车器 | 只 | 1 | 78.00 |  |  |
| 609-4 | 钢管挡车器 Ф76×2000mm | 套 | 1 | 330.00 |  |  |
| 609-5 | 水泥隔离橔 H700 | 米 | 1 | 525.66 |  |  |
| 609-6 | 橡胶安全岛 | 米 | 1 | 950.00 |  |  |
| 609-7 | 语音提示系统 | 套 | 1 | 350.00 |  |  |
| 609-8 | 语音小喇叭 安装于公司门卫 | 个 | 1 | 500.00 |  |  |
| 609-9 | 太阳能自发光同步闪烁道钉 Φ140×52mm | 个 | 1 | 249.51 |  |  |
| 609-10 | 3M道钉 100×90mm | 个 | 1 | 36.05 |  |  |
| 609-11 | 高杆灯 Ф280-140，H13米 灯具5-120W | 套 | 1 | 25254.30 |  |  |
| 609-10 | 信号灯 |  |  |  |  |  |
| -a | 协调试信号机 | 套 | 1 | 37000.00 |  |  |
| -b | 线缆 | 套 | 1 | 2000.00 |  |  |
| -c | 土建基础施工（改造） | 套 | 1 | 5000.00 |  |  |
| -d | 窨井 | 只 | 1 | 450.00 |  |  |
| -e | 设备安装、接线、调试（信号机） | 套 | 1 | 4000.00 |  |  |
|  | 清单 第 600 章合计 人民币（元） |  |

七．联系方式

1.采购人名称：平湖新平现代服务业开发有限公司

联系人：叶先生

联系电话：13516730535

地址：平湖经济技术开发区永兴路1000

2.采购代理机构名称：浙江新联工程管理咨询有限公司

联系人：吴女士

联系电话：0573-85669600

地址：平湖市当湖街道新华南路321-327号新华书店705室

- 监督管理部门联系电话：0573- 85620165

平湖新平现代服务业开发有限公司

浙江新联工程管理咨询有限公司

2021年7月5日