目    录

第一章   竞争性磋商公告 ………………………………………2

第二章   磋商需求 ………………………………………………4

第三章   磋商须知……………………………………………… 33

第四章   磋商办法及评分标准………………………………… 43

第五章   合同基本条款………………………………………… 47

第六章   竞标文件格式………………………………………… 50

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 等规定，经 长兴县政府采购办公室批准（长财采确临【2019】1927号）批准，现就长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合要求的各竞标人前来竞标：

一、项目编号：浙恒采字[2019]-014

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算 | 技术参数 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复辅具 | 批 | 1 | 50万/年 | 详见第二章磋商需求 | 三年 （合同签订时起算） |

五、合格竞标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的竞标人资格条件。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且近三年未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、竞标人应具备相关部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

▲竞标人的特定条件：

1、本项目不接受联合体竞标。

六、竞争性磋商文件的发售

1、发售时间：2019年  月  日-  月 日，上午08：30-11：00；下午14：00-16：30，节假日除外。

2、发售地点：浙江恒盛工程咨询有限公司（浙江省湖州市榆树街26号新天地写字楼21层）政府采购招标代理部。

3、售价：竞争性磋商文件工本费每套 300 元，售后不退。

七、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料

1、有效的营业执照、税务登记证；或“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照；

2、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

3、“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)信用查询记录页面打印件（投标截止之日至前三年内）；

4、竞标人提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

5、法定代表人或其授权代理人的授权证书（原件1份）及本人身份证；（原件、复印件1份并加盖公章）

6、竞标人的名称、地址、联系人、联系电话，QQ邮箱。

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查进行初审，未提供原件核查的，不予认可。

潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，成为浙江政府采购正式注册供应商，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

八、竞标截止时间和地点：

竞标人应于2019年  月  日上午9：00时前将竞标文件密封送交到长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

九、磋商时间及地点：

本次磋商将于2019年  月  日上午9：00时在长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室开标，竞标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应携带法人代表授权委托书及身份证等有效证明出席）。

十、竞争性磋商文件下载地址：

浙江政府采购网  （http://www.zjzfcg.gov.cn）

长兴县招标投标网 （http://www.cxztb.gov.cn:8081/cxweb/default.aspx）

十一、业务咨询：

1、采购代理机构名称：浙江恒盛工程咨询有限公司

地址：湖州市榆树街26号新天地写字楼21层

联系人：匡  伟        联系电话：0572-2199129

2、采购单位：长兴县残疾人劳动就业服务所

联系人：吴悦静        联系电话：0572-6023910

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：长兴县财政局

联系电话：0572-6027789

长兴县残疾人劳动就业服务所

浙江恒盛工程咨询有限公司

2019年  月 日

第二章  磋商需求

# 编号：浙恒采字【2019】—014

# 采购单位名称：长兴县残疾人劳动就业服务所

# 一、采购项目：长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目

二、采购设备清单及技术指标要求：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 招标上限价 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盲人专用电话 | 1.FSK/DTMF双制式来电显示功能。2.智能语音导航，具有报来电、去电号码、报时、报通话时长等。3.1组备忘号码储存功能。4.100组来电，20组去电号码存储功能（掉电号码不丢失）。5.支持去电/未接/已接来电号码查询。6.2组单键记忆,10组双键记忆号码存储，具有语音报号功能。（掉电号码不丢失）。7.可语音查询每个月拨打电话的总时长。8.挂机预拨号码及摘机预拨号码报号功能。9.屏幕智能背光，LCD具有时间、日期显示等。10.来电、去电号码可删除、重拨、回拨等功能。11.铃声/免提音量可调节。12.长途锁功能。(具有语音提示)13.防雷击功能。 | 1 | 部 | 150 |  |
| 2 | 电子声光盲杖 | 1、由优质铝合金及工程塑料制成，表面经特殊氧化和镀色及保护处理，色泽庄重，数年不褪色。2、整体自重轻，结构坚固，长度可快速自由调节。 3、杖杆上1/3处有≥150 mm红色反光膜结构特点。 4、 长度可参照标准盲杖，并集蜂鸣声、警示灯为一体。 5、旋转开关，使用方便，外观精致美观，可折叠，携带、收藏方便。 6、提供国家级检测报告，提供样品1根。 | 1 | 根 | 100 |  |
| 3 | 滚轮盲杖 | 1.参数:（1）颜色：红白颜色；（2）杆身贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度；（3）杆身长度尺寸（mm）：1200≤L＜1500； （4）手柄最小长度（mm）：≥150；（5）手柄材质：环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有弹性腕带，并易于更换；（6）杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈，易于更换，杖头采用耐磨性能优良的材料做成旋转头，杖头采用多向旋转设计；（7）铝合金管材外径为13mm，壁厚1mm；2.杆身材质：杆身选用优质铝合金材质，并经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点；3.转动部件转动灵活；连接部件链接牢固；折叠部件方便折叠和打开，不应有卡滞现象；4.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺；5.正常使用时，各部件材料不应掉色，不应使皮肤、衣服着色；6.每只盲杖配有独立包装袋。7.提供样品一根，提供国家级检测报告。 | 1 | 根 | 88 |  |
| 4 | 多功能震动闹钟 | 组件：闹钟，振动器 闹钟：1.输入电源：DV1.5V振动器：1.输入电源：DV 9V；2.环境温度：-5℃-45℃；3.尺寸：10cm*10cm*3cm。 | 1 | 套 | 200 |  |
| 5 | 闪光音乐门铃 | 1.材质：优质PC，环保，抗冲击，耐久性好；2.可佩挂于腰间，或直立于桌面；3.具有震动和闪光二种提示方式；4.无线传输距离：室外可视空间距离≥100m2，产品待机功耗≤0.08W；5.供电方式：普通1.5V电池供电；6.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 | 1 | 套 | 45 |  |
| 6 | 智能电饭锅 | 1.插上插头可听到语音提示，然后可按功能键进行功能操作；2.键盘面板设置四个功能键，从左向右依次为：快煮键，精煮键，粥汤键，保温键，也叫取消键，按下个按钮均会有语音提示，每个按键上方都有盲文点位标注；3.每一项功能结束后，会自动发出多次语音提示，（功能结束，进入保温状态）；4.本产品顶部有一圆形突起，为开盖按键，按压该按钮可打开盖子。 | 1 | 个 | 450 |  |
| 7 | 无障碍报警水壶 | 具有远距离无线感应，声光报警提示供能，操作简单，水烧开是有音乐和闪光提示，适合聋人和盲人使用。 | 1 | 个 | 350 |  |
| 8 | 放大镜指甲刀 | 长约11cm，直径约4cm，放大镜可脱卸使。 | 1 | 个 | 25 |  |
| 9 | 多功能放大镜 | 镜面40*50MM，放大2.5倍，局部5倍，带电源，手柄为PP材料，便于抓握，手感舒适。 | 1 | 个 | 45 |  |
| 10 | 单筒望远镜 | 1.单筒望远镜4、6、8倍；2.物镜口径：12mm；3.棱镜材料：K 9/ZF2 玻璃；4.出瞳直径：3mm；5.出瞳距离：11mm；6.视场角：≤12.5°； 7.分辨率不低于13'；8.镜片采用全表面镀膜。9.放大倍率：2.5～10倍。10.观察距离：0.23～∝。 | 1 | 个 | 100 |  |
| 11 | 眼镜式助视器 | 近用眼镜式助视器，树脂镜片。像眼镜一样使用，常见的放大倍数为1.5-8倍。标记为＋6D-＋32D。 优点是视野较宽，佩戴方便，能与其他助视器共同使用，以提高放大倍数。 放大倍数越高阅读距离就越近，会使影像产生重叠。 适用于手臂震颤者，低视力人士使用。 | 1 | 副 | 350 |  |
| 12 | 近用眼镜式助视器 | 1.放大倍率：3倍；2.重量：不小于40克；3.最远可清晰观察1米处目标物；4.瞳距范围06-68mm；5.镜片尺寸：35mm；6.镜架材质：PP；7.镜片材质：PC；8.包装材质：防护袋。9.镜架安全折叠次数不低于10000次；10.能够两个眼睛分别聚焦，补偿高达3屈光度。 | 1 | 副 | 130 |  |
| 13 | 听书机 | 1.内存2G；支持MicroSD(TF)存储卡，最大存储扩展8G；2.屏幕：双色OLED屏；3.具有电子书、音乐播放、视频播放、复读、收音机、录音机五大功能，五种朗读角色切换，语速语调可调节； 4.全程语音导航，支持文本逐段、逐句、逐字朗读；支持复读、重点朗读、书签设置；支持朗读中的快进、快退等操作；支持屏幕文字显示和朗读内容同步。 | 1 | 台 | 290 |  |
| 14 | 盲用电脑软件 | 通过将电脑屏幕上文字转化为语音，从而引导用户进行电脑操作，适合低视力患者使用。 | 1 | 副 | 300 |  |
| 15 | 肓用手机软件 | 能将手机信息以语音方式输出 | 1 | 副 | 180 |  |
| 16 | 中远距离眼镜式助视器 | 1.放大倍率：2倍；2.重量：不小于40克；3.最远可清晰观察3米处目标物；4.瞳距范围06-68mm；5.镜片尺寸：35mm；6.镜架材质：PP；7.镜片材质：PC；8.包装材质：防护袋。9.镜架安全折叠次数不低于10000次；10.能够两个眼睛分别聚焦，补偿高达3屈光度； | 1 | 副 | 80 |  |
| 17 | 手持式电子助视器 | 1、高倍放大，放大倍数2-32x。逐级变倍，可调整到任意一个满意的放大倍数。2、按键具有声音提示,按键音有声/无声可调节。3、拍照储存与回放功能。4、不低于12种色彩显示。5、显示屏幕：4.3英寸TFT彩色宽液晶屏。6、具有节电模式；待机时间不小于3.5个小时，外置可拆卸锂电池便于更换，电量不足时有文字提示。7、分色按键，自带手写支架，能支持用户阅读和书写。8、画面AV输出：可外接电视机等显示输出设备。9、垂直成像，画面清晰锐利，无毛刺，无拖影，能180度旋转。10、具备图片冻结功能。冻结模式下能进行放大缩小，模式转换。11、亮度可调节，具有mp3功能。 | 1 | 台 | 500 |  |
| 18 | 放大软件 | 通过将电脑屏幕上文字放大，从而引导用户进行电脑操作，适合低视力患者使用。 | 1 | 套 | 300 |  |
| 19 | 低视力专用滤光镜 | 专为眼疾患者设计,可过滤光线中的紫外线和有害蓝光，控制眩光，增加对比敏感度。 | 1 | 副 | 160 |  |
| 20 | 智能收音机 | 1.时间、波段、频率语音报读功能；2.特设连续报警功能，方便紧急情况下使用；3.大屏幕LED，时间、频率大字体数码显示4.电量不足系统将语音提示更换电池并自动关机；5.调频/中波/短波（1-8）国际广播十波段接收6.体积小巧：长120×宽73×厚23mm7.两节5号电池供电，可使用外接电源。 | 1 | 台 | 128 |  |
| 21 | 防溢报警器 | 采用优质无毒塑料，体积小，自重轻，使用方便及便于外出携带。将产品挂在杯口，向杯中注水，当水满至报警器探测点时报警器会发出连续的鸣叫声，及时提醒适用者，起到防止溢出的效果。 | 1 | 个 | 40 |  |
| 22 | 语音电子计算器 | 尺寸：8×8×5.8cm；材质：ABS塑料；重量：0.14kg；功能：1.时间温度显示；可显示时、分及周围环境温度；2.按动发光，同时播报当前时间及温度；3.整点报时：可设置每一整点报时或早上7点至晚上9点整点报时；4.定闹报时：可开启/关闭定闹报时功能；5.蓝色LED背光。 | 1 | 个 | 35 |  |
| 23 | 语音盲表 | 1.清晰大声音报时功能，三针显示。2.大字点显示，不反光玻璃。3.简易不锈钢表带，可根据手腕的大小调配。4.产品材质：锌合金表壳、IPS无镍电镀、不锈钢表带、国产电池、电子语音报时 。5.提供国家级检测报告，提供样品1块。 | 1 | 块 | 85 |  |
| 24 | 读屏软件 | 1.全面支持32位与64位windows 7系统，全面支持IE9.0浏览器；2.支持腾讯、飞信2011等即时通讯软件，支持网络盲道功能； 3.全面支持Microsoft Office软件及写字板、记事本的文本工具。在这些软件中均支持全文朗读、逐行逐字朗读、朗读光标位置及光标所在处字体名称字号、朗读选中内容、朗读光标所在页数以及文章的总页数、总段数、总句数、总词数和总字数等功能；4.支持主流输入法：谷歌输入法、搜狗输入法、QQ输入法、全拼输入法、微软拼音、郑码、五笔；5.有一触即读功能，并且光标跟随。在浏览网页时可选择逐行、逐句、逐词、逐字朗读；6.自带语音安装指南，最高支持64倍屏幕放大；7.独立包装；8.提供国家级检测报告。 | 1 | 套 | 680 |  |
| 25 | 语音血糖仪 | 外形尺寸:97*66*22mm,配套50片测试纸。 | 1 | 个 | 160 |  |
| 26 | 盲人礼包 | 有智能收音机，四折滚轮盲杖，电子语音运动型盲表三件盲人专用产品组成。 | 1 | 套 | 280 |  |
| 27 | 智能沟通认知训练板 | 语音模式：1、采用标准普通话录音，语音清晰，录音能做到随洗随录；2、用户可自选卡片进行录音，每格录音最长为8秒，可录音总时长约为8分钟，所录的语音不随电池用尽或关机而消失；卡片说明：1、附有100张彩色沟通版面卡片，分为一格、二格、四格和八格四种类型。按内容所属可分为食物类、动物类、学习用品类、情绪类等等。2、共有20张空白的卡片，卡片可配合图文精灵软件使用； 图文精灵软件：通过图文精灵软件用户可自由编辑个性化训练方案；七阶段的全套训练方案，提供各阶段训练参考；体型轻巧携带方便，符合儿童身体力学；沟通板可外接耳机或功放，以适用于不同障碍人士要求使用；电源使用内装3节5号电池供电，方便更换。提供厂家授权及国家级检测报告，提供样机1台。 | 1 | 台 | 980 |  |
| 28 | 便携式斜坡板(1.58M) | 规格：宽81，长度不超过1.58M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 1 | 块 | 1500 |  |
| 29 | 水泥坡道改造 | 水泥现场浇筑。 | 1 | 平方 | 200 |  |
| 30 | L型扶手 | 主体颜色为黄色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能，内部金属龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM.外观呈L型，需三个固定点，规格700mm*500mm。 | 1 | 套 | 400 |  |
| 31 | 上翻扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。外观呈U型，不用时可起。规格600*100mm。 | 1 | 套 | 600 |  |
| 32 | L型立地扶手 | 主体颜色为黄色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能，内部金属龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。外观呈L型，上端一个固定点，下端2个固定点，共三个固定点，规格700mm*500mm*10mm。 | 1 | 套 | 460 |  |
| 33 | 一字扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。两个固定点，规格50cm。 | 1 | 根 | 165 |  |
| 34 | 135°扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。三个固定点，外观呈135度角。 | 1 | 套 | 250 |  |
| 35 | 定制台盆扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。尺寸按台盆大小定制。 | 1 | 套 | 400 |  |
| 36 | HU扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。两个固定点，规格50cm，外观呈U型。 | 1 | 套 | 400 |  |
| 37 | HU落地扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。三个固定点，规格50cm*80cm，外观呈U型。 | 1 | 套 | 500 |  |
| 38 | 无障碍标示牌 | 不锈钢材料，150mm*200mm面积，文字明显，具有提示作用，可附与墙面，中英文双语标示。 | 1 | 块 | 60 |  |
| 39 | 悬挂式小便池扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。四个固定点，规格35cm*50cm。 | 1 | 套 | 480 |  |
| 40 | 座便两用架 | 表面为尼龙材料，有防滑处理，表面有浮点，不锈钢龙骨，框架牢固，承重180公斤以上，可用于座厕和洗浴使用。 | 1 | 个 | 560 |  |
| 41 | 盲道片 | 聚氨酯材料，表面突起，符合国家关于盲道的标准。 | 1 | 片 | 30 |  |
| 42 | 铝合金软座轮椅 | 采用SPCC高频焊管，铝合金材质，壁厚为Ф22.2×1.2，牛津布软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm,从地面到坐垫的高度48cm，坐垫长度40cm，靠背高46cm，扶手到坐垫高28cm，轮椅总宽63cm，轮椅总长104cm，轮椅最高89cm，折叠后宽度26cm，载重100kg,8寸PVC充气前轮，24寸充气后轮。 | 1 | 辆 | 540 |  |
| 43 | 铝合金硬座轮椅 | 采用SPCC高频焊管，铝合金材质，壁厚为Ф22.2×1.2，硬座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm,从地面到坐垫的高度48cm，坐垫长度40cm，靠背高46cm，扶手到坐垫高28cm，轮椅总宽63cm，轮椅总长104cm，轮椅最高89cm，折叠后宽度26cm，载重100kg,8寸PVC充气前轮，24寸充气后轮。 | 1 | 辆 | 570 |  |
| 44 | 低靠背带坐便轮椅 | 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，人革发泡座背垫，人革扶手，高强度尼龙脚踏板。表面喷塑处理，座背垫的宽度：45cm，从地面到坐垫的高度：48cm，坐垫的长度：40cm，靠背的高度：46cm，坐垫到扶手的高度：28cm，轮椅的总长：104cm，轮椅总宽：63cm，轮椅最高：89cm，折叠后的宽度：26cm，载重：100kg，8寸PVC发泡前轮，24寸充气后轮。 | 1 | 辆 | 450 |  |
| 45 | 高靠背带坐便轮椅 | 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，人革发泡座背垫，人革扶手，高强度塑料脚踏板。表面电镀处理，椅背宽45cm,前轮到坐垫高50cm，坐宽40cm，靠背高76cm，扶手到坐垫高23cm，轮椅总宽118cm，轮椅总长65cm，轮椅总高125cm，折叠后宽度30cm，载重100kg,固定手，骨科脚，高靠背可调，附防倾装置，充气轮胎，8寸豪华前轮，24寸后轮，带坐厕桶，配餐桌板。 | 1 | 辆 | 1080 |  |
| 46 | 普通硬座轮椅 | 采用SPCC高频焊管，钢管材质，壁厚为Ф22.2×1.2，牛津布硬座垫，优质防滑软扶手，高强度尼龙脚踏板。表面喷塑， 座背垫的宽度：45cm，从地面到座垫的高度：50cm，硬座垫的长度：40cm，靠背的高度：45cm，坐垫到扶手的高度：28cm，轮椅的总长：104cm，轮椅总宽：63cm，轮椅最高：89cm，折叠后的宽度：29cm，载重：100kg；8寸PVC前轮，24寸充气后轮。 | 1 | 辆 | 400 |  |
| 47 | 普通轮椅 | 采用SPCC高频焊管，钢管材质，壁厚为Ф22.2×1.2，牛津布软座垫，优质防滑软扶手，高强度尼龙脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm，从地面到坐垫的高度：48cm，坐垫的长度：40cm，靠背的高度：46cm，坐垫到扶手的高度：28cm，轮椅的总长：104cm，轮椅总宽：63cm，轮椅最高：89cm，折叠后的宽度：26cm，载重：100kg； 8寸PVC前轮，24寸充气后轮。 | 1 | 辆 | 380 |  |
| 48 | 活扶手轮椅 | 采用SPCC高频焊管，钢管材质，壁厚为Ф22.2×1.2，牛津布软座垫，优质防滑软扶手，高强度尼龙脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm，从地面到坐垫的高度：48cm，坐垫的长度：40cm，靠背的高度：46cm，坐垫到扶手的高度：28cm，轮椅的总长：104cm，轮椅总宽：63cm，轮椅最高：89cm，折叠后的宽度：26cm，载重：100kg； 8寸PVC前轮，24寸充气后轮。 | 1 | 辆 | 760 |  |
| 49 | 运动式生活轮椅 | 采用阳极氧化铝合金材质，专为运动设计，靠背前后4档可调节，配备双减震器，承重100KG。座垫采用透气网仿蜂巢设计原生棉，抗菌抗霉处理，双层可拆洗，厚度≥6cm。后轮采用24寸充气缓震式快拆轮胎，前轮采用新型免充气实心轮胎，PU材质防扎耐磨减震，360°转向。配备进口高质量安全带，可拆卸防倾倒后轮，整组可拆卸方便携带。轮椅含把手高88cm，总宽62cm，总长80cm，座宽38cm，座高53cm，背高28cm，前轮高10cm，后轮高60cm，净重13kg。 | 1 | 辆 | 2700 |  |
| 50 | 儿童脑瘫轮椅 | 车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成，具有高强度，重量轻的特性，表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化，不生锈的功能 座靠垫采用阻燃加厚海棉网格布料，并且内装13cm的三合板加固，前置耐磨6寸ＰＵ万向前轮，后置16寸ＰＵ后轮，具有耐磨免充气且减震性能卓越的特性 包装尺寸:86cm*35cm*100cm 座宽:36cm 背高:40cm 座深:36cm 全长:100cm 全宽:55cm 全高:92cm 净重:23KG 载重:75KG。 | 1 | 辆 | 1580 |  |
| 51 | 儿童铝合金轮椅 | 前座高：50cm；后座高：40cm；座宽：32cm；座深：23、26、29cm可调节；靠背高：56cm；全长：95cm；全高：90cm；全宽：42cm；折叠后宽：36.5cm；腿长：19-30cm可调；重量：6.2kg。轻便折叠儿童推车轮椅，铝合金车架，有头靠背包，头靠高度可调，搁脚高度可调，靠背松紧可调，自带三点式安全带。 | 1 | 辆 | 600 |  |
| 52 | 手摇三轮车 | 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，前轮驱动手摇曲柄形式，汽车座椅式皮革坐背垫，采用逆向曲柄制动，额定载重量：100KG。 | 1 | 辆 | 950 |  |
| 53 | 凝胶防褥疮坐垫 | 具有透气，抗菌，除螨，防霉等功能，符合矫正坐姿的要求，莱卡复合面料，具有透气、分压、易清洗、不易下沉、也不易被刺穿等特点，坐垫底部采用防滑材料。 | 1 | 个 | 500 |  |
| 54 | 防褥疮坐垫 | 具有透气，抗菌，除螨，防霉等功能，符合矫正坐姿的要求，乳胶材质，坐垫底部采用防滑材料。 | 1 | 个 | 380 |  |
| 55 | 防褥疮床垫 | 整床可辅助翻身直管式充气气囊，波动式充气设计，可拆卸式床垫 表面材料为PVC或TPU 气泵输出压力可调，最大压力： 13Kpa。 | 1 | 个 | 660 |  |
| 56 | 防褥疮床垫（不充气） | 具有透气，抗菌，除螨，防霉等功能，符合矫正坐姿的要求，医用凝胶和高密度聚氨脂复合型材料。 | 1 | 个 | 1080 |  |
| 57 | 残疾人翻身器 | 规格：400mm*390mm*130mm；表面材料：人造革；内部材料：高密度高强度海绵+高密度低弹性海绵特殊加工而成，重量：1500g。 | 1 | 个 | 500 |  |
| 58 | 残疾人翻身靠垫 | 规格：梯形外观，具体尺寸60cm*25cm*20cm；表面材料：高档棉布；内部材料：高密度高强度海绵。 | 1 | 个 | 50 |  |
| 59 | 折叠升降式助行器 | 长54.5cm，宽45.5cm，高度调节范围：78-96cm，高强度Ф25*1.2铝合金管，表面光亮阳极氧化，可折叠，EVA塑料防滑手握，高度可调，防滑橡胶脚垫。 | 1 | 个 | 200 |  |
| 60 | 轮式助行器 | 铝助行器，下压式刹车，软坐垫，6*1TPR轮，配篮子。 | 1 | 个 | 380 |  |
| 61 | 生活自助具 | 十件套，塑料材质，扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径2.5-4cm。重量100g。餐具头方向可调夹持餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径6cm。洒盘架由一个塑料防洒围边组成。提供国家级检测报告，样品一套。 | 1 | 套 | 280 |  |
| 62 | 儿童生活自助具 | 主要包括防洒碗、缺口杯、扣带可调直头勺、扣带可调弯头勺、粗柄直头勺、粗柄弯头勺。1、 特种勺、防洒碗、缺口杯主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、儿童等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。2、 塑料材质。3、 扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长15+—1CM,把手直径2.5—3CM，重量60g。4.提供样品一套。 | 1 | 套 | 260 |  |
| 63 | 防洒碗 | 规格（ cm ）： ф12×8 用途：使食物不会洒出，适用于偏瘫或上肢截瘫等单手操作。 | 1 | 个 | 35 |  |
| 64 | 拾物器 | 特点：手握持的部分为弹性不锈钢夹，当用其拾取物件时，手部用力握捏钢夹，使木柄远端的铁夹合拢，可夹住物品。适用于弯腰困难者拾取物品。 适用于老年人，行动不便者，尺寸：80cm。 | 1 | 根 | 50 |  |
| 65 | 沐浴椅 | 高度为87cm，高强度铝合金支架，脚垫防滑，坐板靠背坚固，透气，不积水。规格69cm*20cm*18cm。 | 1 | 把 | 200 |  |
| 66 | 轮式沐浴椅 | 座宽：44CM,椅高：84CM,座高：48CM，净重：12KG。 | 1 | 把 | 480 |  |
| 67 | 防滑垫 | 规格：72*39.塑胶材质，表面防滑，底部带吸附功能。 | 1 | 块 | 35 |  |
| 68 | 特殊摇杆鼠标 | 1、完全兼容Arduino UNO R3接口；2、摇杆X\Y轴输出为两个电位器，可以通过AD转换读出扭动角度；3、向下按摇杆，可以触发一路轻触开关，为数字输出；4、四路独立按键，数字输出，方便使用；5、板上标注有各个模块的端口配置，方便调试；6、摇杆控制方向，4个按钮控制左右健及双击功能。7.提供样品一套。 | 1 | 套 | 350 |  |
| 69 | 移乘板 | 规格：620±5*235±5*3±0.2mm；材质：PVC工程塑料，承重在100KG以上,净重量0.9kg。 | 1 | 块 | 160 |  |
| 70 | 移乘带 | 主要为尼龙布、棉布缝制而成，承重在80KG以上，适用于行动不便者起身。 | 1 | 个 | 280 |  |
| 71 | 多功能单手切菜器 | 有三种不同形状的切菜器，可进行单手操作。适用于上肢力量欠佳者 规格：330*185*120mm。 | 1 | 个 | 180 |  |
| 72 | 双摇康复床 | 双摇三折，带便孔、床垫、可收缩铝合金扶手、可移动餐桌板、ABS床头和床尾、输液架、带刹车静音轮，床下有杂物架。 | 1 | 张 | 1800 |  |
| 73 | 多功能护理床 | 金属材料，双摇三折，带便孔，床垫，可移动餐桌板，ABS床头。床下有鞋架，输液架。头部可摇下，放置洗脸盆，脚部可要下放置洗脚盆，可侧向摇起，帮助人体移位翻身。 | 1 | 张 | 1810 |  |
| 74 | 无障碍升降灶台 | 仿大理石台面，双灶眼不锈钢洗菜盆，电动调节台阶台面高度。 | 1 | 套 | 5000 |  |
| 75 | 无障碍浴缸 | 材质：亚克力；电机功率：1200W；重量：142KG；尺寸：1320*740*1120mm。 | 1 | 套 | 8000 |  |
| 76 | 简易折叠晾衣架 | 类型: 落地伸缩式；款式: 翼型；尺寸: 精致轻巧圆弧角 20*30方钢直角 20*30直角螺纹管，加厚方钢；主材质: 不锈钢。 | 1 | 套 | 200 |  |
| 77 | 电动可升降衣架 | 可定制高度，30米无障碍遥控，13mm厚度航空铝材机身，超薄主机8cm，四杆伸缩，收放自如，带景观灯，三重安全保护系统。 | 1 | 套 | 1850 |  |
| 78 | 电动轮椅（室内型） | 活动扶手，活动挂脚，高强度铝合金烤漆车架，智能万向控制系统，齿轮转动后轮双驱动。 | 1 | 辆 | 4500 |  |
| 79 | 电动轮椅 | 固定扶手， 活动挂脚可上翻,，靠背可折叠，高强度铝合金烤漆车架。国产智能万向控制系统，国产电机，多级齿轮传动190W*2，后轮双驱动，电子智能刹车，12英寸后轮，续航21Km，净重17KG，单锂电池，加装后辅助控制装置。 | 1 | 辆 | 3500 |  |
| 80 | 钢管电镀坐便椅 | 高强度Ф22.2*1.2钢管，表面电镀，侧宽43cm，正面宽度46cm，脚垫到便桶的高度61cm，总高度79cm，座宽43cm，坐高43cm，软垫扶手，软垫坐板，ABS舒适防滑塑料扶手，防滑橡胶脚垫。 | 1 | 把 | 250 |  |
| 81 | 座厕椅（皮制） | 技术参数：1、坐宽45cm；2、坐垫到地面：48cm；3、扶手到地面：65.5cm；4、高：86cm；5、座深：43cm；6、靠背高：35cm；7、便孔尺寸：26cm*22cm；8、便桶直径：26cm；9、便桶高：17cm；10、净重：9.4KG；11、毛重：12KG；12、承重：90KG；13、座椅和靠背皮制。 | 1 | 把 | 300 |  |
| 82 | 万能旋转器 | 旋转器手柄和针盒为POM和不锈钢材质，重量小于130g，尺寸：94*55*97mm。提供样品一个。 | 1 | 个 | 45 |  |
| 83 | 穿衣辅具 | 杆上端的S形钩可协助使用者穿脱衣服,下端为鞋拔,一杆两用。适用于后背受伤或只能单手穿衣的残疾人。 | 1 | 根 | 100 |  |
| 84 | 弯柄洗澡刷 | 采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头具有复合布套和软体按摩刷头互换功能。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，扣带采用真皮材料，柔软舒适，依靠锯齿形设计调整扣带长度，有效避免因长时间配戴产生的不适感。弯柄洗澡刷长度35cm×24cm。 | 1 | 个 | 65 |  |
| 85 | 轮椅洗头器 | 材质：采用优质电镀钢管、环保工程塑料；技术参数: 面盆高度可调，调节范围/cm：96～125。 | 1 | 套 | 580 |  |
| 86 | 安全型引流袋 | 该产品选用优质医用乳胶，医用高分子等材料精制而成。设计科学，使用简便舒适，安全有效。由一个独立包装尿套和独立包装1500ML的安全型引流尿袋及导尿管组成。 | 1 | 套 | 65 |  |
| 87 | 尿壶 | 规格：7cm*5cm*1cm，医用塑料材质。 | 1 | 个 | 15 |  |
| 88 | 便盆 | 规格：30cm*12cm*5cm，医用塑料材质。 | 1 | 个 | 20 |  |
| 89 | 腰围 | 材质：莱卡+锦纶；功能：防护，保暖，康复，按摩，透气。 | 1 | 个 | 300 |  |
| 90 | 成人纸尿裤 | 规格：665*225mm纽扣式，每箱内有60片。 | 1 | 箱 | 300 |  |
| 91 | 成人纸尿片 | 规格：605*330cm,每箱内有60片。 | 1 | 箱 | 300 |  |
| 92 | 成人护理垫 | 规格：1000*600mm，每箱内有60片。 | 1 | 箱 | 300 |  |
| 93 | 儿童纸尿裤 | 规格: 每箱100片；适用性别: 通用；适合体重: 6KG-11KG。 | 1 | 箱 | 280 |  |
| 94 | 儿童纸尿片 | 规格: 每箱108片；适用性别: 通用；适合体重: 8KG-13KG。 | 1 | 箱 | 280 |  |
| 95 | 残疾人专用剪刀 | 产品尺寸：W 110×D 45×H 60毫米；产品重量：约54g；产品材质： ABS树脂（手柄/盖子），不锈钢刀片。 | 1 | 把 | 100 |  |
| 96 | 走廊扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 1 | 米 | 168 |  |
| 97 | 楼梯扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 1 | 米 | 168 |  |
| 98 | 不锈钢扶手 | 全部采用304管，含立柱，需上门实地安装。 | 1 | 米 | 240 |  |
| 99 | 儿童矫正椅 | 规格：68×56×80cm；用途：用于脑瘫、偏瘫患儿进行坐位保持、坐姿矫正，防止畸形。 | 1 | 套 | 1050 |  |
| 100 | 轮凳 | 1、高度可以调节,卡簧设计,只需用手按下弹珠即可进行多档位高度调节，适合不同身高人使用；2、手握部分防滑不易脱手；脚部配有橡胶底托，增加与地面的摩擦力，使用更加安全；3、带座位，不但可以当助行器使用，累了还可以坐下来休息；4、可以折叠,储藏及携带方便。5、座面长宽42cm*25cm；6、5档高度调节范围手把到地80cm-87.5cm，座面到地48cm-55.5cm。 | 1 | 个 | 300 |  |
| 101 | 儿童站立架（坐立两用） | 规格(cm):98×70×90~122；质量：39.0kg；用途：10 岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练。 | 1 | 套 | 1180 |  |
| 102 | 儿童站立架（分腿式） | 规格：80×65×107cm 用途：用于脑残、偏瘫患者站立训练。 | 1 | 套 | 3800 |  |
| 103 | 成人站立架 | 规格：85×74×102～130cm。参数：臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。 | 1 | 套 | 980 |  |
| 104 | 梯背架 | 从上到下有可攀档位，不少于六档，稳定放于地面。 | 1 | 套 | 500 |  |
| 105 | 儿童梯背架 | 从上到下有可攀档位，不少于六档，稳定放于地面，最高高度不超过120cm。 | 1 | 套 | 600 |  |
| 106 | 病床餐桌 | 规格：40*60cm桌面环保，耐磨，升降灵活，制动好，无噪音，可拆卸。 | 1 | 台 | 240 |  |
| 107 | 四脚拐 | 高强度Ф22*1.2铝合金管，表面阳极氧化，高度调节范围73.5-96.5cm，分十档，高档ABS塑料手柄，防滑橡胶脚垫。 | 1 | 根 | 65 |  |
| 108 | 单拐（手拐） | 1、铝合金仅重330克，方便老人携带。2、十档可调高度，可以在69-93.5cm之间自由调节，调节高度为10档， 22.5cm。3、高强度铝合金材质。 | 1 | 根 | 50 |  |
| 109 | 肘拐 | 高质铝合金表面阳极氧化处理,加强型中心管，伸缩管设计合理，配防滑橡胶脚垫，内含金属垫片，九档按钮可调整。适用身高140cm-190cm。 | 1 | 副 | 120 |  |
| 110 | 三脚拐杖凳 | 净重：800克；手柄长：85厘米(身高150厘米-185厘米均可使用) ；打开后手柄高度：75厘米；打开后凳面高度：49厘米 ；凳面尺寸：21厘米*21厘米 ；标准承重：120公斤。 | 1 | 根 | 85 |  |
| 111 | 铝合金腋拐 | 高质铝合金表面阳极氧化处理,加强型中心管，伸缩管设计合理，配防滑橡胶脚垫，内含金属垫片，九档按钮可调整。规格：119cm*33.5cm*28.5cm。 | 1 | 副 | 100 |  |
| 112 | 不锈钢腋拐 | 高强度Ф19*1.2不锈钢管，表面阳极氧化，加强型中心管，提供良好的支撑力，特殊设计的伸缩管，提供更加的安全负荷，高度调节范围114-134cm，分九档，腋托最小长度19cm，握把最小长度10cm，高档ABS塑料防滑握把，防滑橡胶脚垫，提供良好的地面摩擦力，内藏金属垫片，更加强其耐用性。 | 1 | 副 | 130 |  |
| 113 | 智能认知沟通仪 | 1、9.7英寸电容式触摸屏，操作系统：IOS,多点式 WiFi功能：WIFI无线上网，支持802.11b/g/n...存储容量：16GB ,主界面由42个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放.2、可自由设置行*列的方式，行和列可从1扩展到12。3、系统包含5000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通。4、沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定。5、版面排列可自由设置，可自主调整。6、可进行模板的超链接的功能。7、可进行文字、语音速度、播放栏的设定。8、提供国家级检测报告，提供样品一台。 | 1 | 台 | 6800 |  |
| 114 | 防走失定位器 | 该系统监护人可对设定智障者电子围栏，对智障者进行定位、跟踪；智障者可对监护人进行紧急求助 | 1 | 套 | 300 |  |
| 115 | 儿童认知学习系统 | 1.硬件配置：屏幕：7英寸电容式触摸屏，多点式触摸屏；操作系统：Android4.1；处理器核心：双核心；系统内存：1GB；存储容量：8GB Flash 闪盘；屏幕分辨率：1024x600；摄像头：双摄像头（前置：130万像素，后置：300万像素）；2.功能特点：分类能力训练：包括颜色分类、形状分类、事物分类、功能分类、材料分类；观察能力分类：包括找不同、找相同、找影子、环境感知；记忆力培养：包括短期注意力、记数字、记颜色；想象力培养：包括看图联想、图画类推；空间知觉训练：包括大小感知、方位感知；空间推理训练：包括几何图形、几何体截面、视觉推理；手眼协调能力培养：包括折纸、七巧板；3.提供国家级检测报告，提供样机一台。 | 1 | 台 | 2800 |  |
| 116 | 电动下肢关节康复器 | 1、独家首创输出功率可调整，80W-180W可调节；2、多级阻力调整，主动运行模式下，具有8种不同阻力大小供选择；3、采用无极调速、防痉挛模式；4、使用于脑梗中风偏瘫/脑瘫，关节多样化僵硬，截瘫、下肢发冷麻痹，四肢瘫痪、四肢发冷麻痹神经絮乱等患者使用。 | 1 | 台 | 6500 |  |
| 117 | 电动上下肢康复运动器 | 用于偏瘫、上下肢功能障碍的患者，能提高上下肢的运动协调能力；能设置运动方向，转速时间，可帮助上下肢行动能力，促进血液循环，防止痉挛和关节僵硬的发生。 | 1 | 台 | 2500 |  |
| 118 | 电动上肢关节康复器 | 1、独家首创输出功率可调整，80W-180W可调节；2、多级阻力调整，主动运行模式下，具有8种不同阻力大小供选择；3、采用无极调速、防痉挛模式；4、使用于脑梗中风偏瘫/脑瘫，关节多样化僵硬，截瘫、下肢发冷麻痹，四肢瘫痪、四肢发冷麻痹神经絮乱等患者使用。 | 1 | 台 | 6500 |  |
| 119 | 成人平行杠 | 规格：283cm*90cm*54-80cm；用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内、外翻，髋外展增强行走的稳定性，适合于骨关节，神经系统疾病患者及老年人的步态练习，训练时杠的高度、宽度可调节，矫正板可互换使用 | 1 | 套 | 1900 |  |
| 120 | 儿童平行杠 | 规格：儿童 283×90×54～80cm；用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内、外翻，髋外展增强行走的稳定性，适合用于骨关节，神经系统疾病患者及老年人的步态练习，训练时杠的高度、宽度可调节，矫正板可互换适用。 | 1 | 套 | 1800 |  |
| 121 | 训练用扶梯（二面） | 用于患者恢复日常上下楼功能及进行耐力训练，规格330*82*130cm，扶梯由一面四阶梯、一面五阶梯和中间的平台组成，木制扶手，扶手高度可调节，底面采用防滑胶片，扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg，高度范围：129-154cm，重量（kg）：130。 | 1 | 套 | 2500 |  |
| 122 | 训练用扶梯（三面） | 规格：337（L）×140（W）×122～150（H）cm；用途：用于患者上下楼功能恢复练习，扶手高低可调。 | 1 | 套 | 2800 |  |
| 123 | 四轮辅助器 | 规格： 102 （ L ） ×77（ W ） ×114～136 （ H ） cm；用途：增加上肢支撑面积，提高辅助效果，较适用神经、骨关节系统疾病患者，扶手、坐板高低前后可调，带刹带座。 | 1 | 套 | 2200 |  |
| 124 | 多功能跑台 | 1、三个LED信息显示屏 2、内置六种跑步程序 3、测脂功能 4、四段速度直选功能 5、具有手把速度调节和开始/停止键 6、液压折叠，并带安全锁紧功能 7、多层减震装置 8、跑步，仰卧起坐，扭腰，按摩功能。 | 1 | 套 | 3800 |  |
| 125 | 滑轮吊环训练器 | 适用于肩关节活动障碍者的关节活动度训练，有助于改善关节活动范围。也可用于肌力训练。用途广泛，既可作用关节被动活动，也可用于肌力的主动训练。滑轮有弹簧锁定装置，用手向下压定锁钮即可取下滑轮。 | 1 | 套 | 220 |  |
| 126 | 手动功率车 | 规格（ cm ）： 52×44×44；用途：改善上下肢关节活动范围和协调功能活动。 | 1 | 套 | 220 |  |
| 127 | 肩梯 | 规格：70×10×124cm；用途：1.通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛并可以改善因各类原因而引起的肩关节活动有障碍者适用。2.适用于各种肩关节前屈及外展活动度障碍，有助于改善关节活动范围。主要优点是不单独占用场地，一般可固定在肋木上或墙角，训练使用方便。 | 1 | 套 | 450 |  |
| 128 | 系列哑铃 | 规格：120（L）*80（W）*60（H）cm；用途：进行肌力耐力训练。 | 1 | 套 | 900 |  |
| 129 | 重锤式手指训练桌 | 规格：80×60×113cm；用途：用于手指屈伸抗阻肌力及改善指关节活动范围。 | 1 | 套 | 1150 |  |
| 130 | 重锤式髋关节训练椅 | 138×120×98cm，坐位高50cm，宽55cm，下肢支架长度60cm，下肢支架展角0°～50°，配重块质量×块数，2kg×4。座位额定载荷135kg，靠背垫额定载荷70kg。 | 1 | 套 | 2100 |  |
| 131 | 肘关节牵引训练器（可调式） | 规格：100×120×115cm，坐垫高度调节范围55～66cm，前臂垫调节范围0～10cm，角度调节支架调节角度范围0°～－25°，靠背垫角度调节范围90°～100°，前臂支架调节角度范围0°～150°。 | 1 | 套 | 2100 |  |
| 132 | 肩关节旋转训练器（轮式） | 规格：33×24×100cm；材质：型钢、不锈钢；用途：适用于肩、肘关节活动受阻及肌力低下者进行康复训练，高度和阻力可调。 | 1 | 套 | 1980 |  |
| 133 | 股四头肌训练椅 | 规格：100*92*116cm，用途：用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练，可坐可躺。 | 1 | 套 | 2080 |  |
| 134 | 颈牵扭腰按摩器 | 规格：125×98×192~204cm 用途： 颈椎牵引，腰部肌肉训练，背部、脚部按摩增进血液循环。 | 1 | 套 | 2080 |  |
| 135 | 液压式踏步器 | 规格：80×69×116cm，扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm；额定负载135kg，油缸阻力12档可调速度5cm/s，力值调节范围位：200～1500N；质量：20.0Kg；材质：型钢，钢件表面喷塑；用途：改善下肢关节活动度范围及肌力耐力训练，阻力可调。 | 1 | 套 | 980 |  |
| 136 | 坐式踏步器 | 长宽：46×35cm；高度：31cm；净重：4Kg。 | 1 | 套 | 200 |  |
| 137 | 下肢功率车 | 规格：65×41×100cm 用途：用于改善下肢活动、 肌力及协调功能训练。 | 1 | 套 | 850 |  |
| 138 | 下肢功率车（磁控） | 60×82×125cm，坐垫调节范围0～23cm，阻尼调节档数8，额定载荷，坐垫135kg。 | 1 | 套 | 1800 |  |
| 139 | 下肢康复训练器 | 150×60×130cm,扶手高度103cm,扶手高度55cm，坐垫高度67cm，坐垫前后调节范围8cm，额定承载质量135kg。 | 1 | 套 | 2880 |  |
| 140 | 四件组合训练器 | 规 格：1670*1120*1660mm；用 途：产品包含：肩关节训传训练器，前臂旋转训练器，腕关节屈伸训练器，复式墙拉力器四件组合全身康复训练。 | 1 | 套 | 6500 |  |
| 141 | 八件组合训练器 | 规格：225×225×220cm；备注：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、训练床、功能牵引网架、肩梯、滑轮吊环训练器八件组合。 | 1 | 套 | 10800 |  |
| 142 | 复式墙拉力器 | 规格：55×20×166cm；用途：进行四肢拉阻力运动、训练肌力也可进行上下肢关节活动功能训练。 | 1 | 套 | 1480 |  |
| 143 | 偏瘫康复器 | 规格：87×48×170cm。参数：拉环最大行程：不小于35cm，绳索、拉环额定负载：50kg，滑轮额定负载100kg。 | 1 | 套 | 950 |  |
| 144 | 肋木 | 借助木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练，坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。 | 1 | 套 | 1480 |  |
| 145 | 腰部放松器 | 规格：76×50×90cm 用途：通过震动按摩放松腰部肌肉缓解肌肉疲劳紧张。 | 1 | 套 | 980 |  |
| 146 | 划船运动器 | 规格：128×62×63cm 用途：适用于腰背肌、上肢屈肌群，下肢屈肌群的肌力及耐力训练。 | 1 | 套 | 600 |  |
| 147 | 可调式沙磨板及附件 | 101×80×87-138cm,沙磨板面积93.5×72.5cm,沙磨板角度调节范围0°～50°mm，沙磨板厚度≥0.5cm，4只附件，每种1只。 | 1 | 套 | 1000 |  |
| 148 | OT综合训练台 | 规格：180×105×95cm；用途：改善手指功能，提高手眼协调功能，提高患者感知及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢活动能力；组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 | 1 | 套 | 6500 |  |
| 149 | 木棍插板 | 规格 (cm) ： 36×29×10；用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练手眼协调功能。 | 1 | 套 | 50 |  |
| 150 | 分指板 | 绑式，ABS材质，用途：防止和矫正手指痉挛畸形及屈肌痉挛。 | 1 | 块 | 65 |  |
| 151 | 弧形分指板 | 弧形分指板是一种训练手指分开和伸展、保持手指于正确功能位的器械；适用范围：防止和矫正手指痉挛畸形及屈肌痉挛的作业训练。 | 1 | 块 | 220 |  |
| 152 | PT训练床 | 规格 (cm) ： 190×122×48；质量： 63.0kg；额定载荷： 150.0kg；用途：用于 PT 训练患者床上活动(适用于偏瘫、脊髓损伤、脑瘫等病人康复用床)。 | 1 | 张 | 980 |  |
| 153 | 直立床（手动） | 规格： 184×95×102cm,床面高度52cm，床面旋转角度范围0°～90°，摆台调节范围：水平方向不小于40cm，垂直方向0～70cm，摇手柄力矩900N.cm,额定负载135kg；偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时的站立训练。 | 1 | 张 | 3280 |  |
| 154 | 直立床（电动） | 规格：184（L)*83(W)*93-200(H)cm；用 途:适用于偏瘫、脑瘫、体位性血压及其他需站立训 练的患者进行站立训练。 | 1 | 张 | 7900 |  |
| 155 | 儿童助行器 | 规格：48×54×62cm；材质：铝合金材质。 | 1 | 个 | 250 |  |
| 156 | 床靠背架 | 参数：1、人性化设计，不易下滑；2、弹力式的靠背，让人体的背部自然弯曲，能缓解背部不适，舒服实用；3、海面填充靠枕，更科学地支撑颈部，躺、靠舒适；4、增加了靠背钢管的长度，可以更加舒适的躺靠；5、 钢管喷漆，支撑力大，最大承重力度为110公斤；6、可以折叠，使用、收藏方便；7、支撑架可6档调节。 | 1 | 个 | 160 |  |
| 157 | 社会交往训练系统 | 1、硬件操作系统：IOS系统，平板，便于携带。系统功能包括社会故事训练、创作故事、在线社区和用户中心等四大功能。2、社会故事训练内容包括家庭故事、学校故事、社区故事三大类。在训练过程中可以收藏故事、说一说、评一评、故事论坛，可以查看我的进度。3、说一说功能可以自行录音，可以播放录制的音频和系统自带的音频。4、评一评功能可以对故事训练中的每个图片序列时间进行记录和评估，可以单独对每个图片的不同次序进行进来和分析，同时可以进行评价和查看评价结果。5、故事论坛功能可以发布内容到我们的在线故事论坛。6、创作故事功能可以创建个性化的图片故事和视频故事。7、在线社区功能给使用系统的各种用户提供了开放的、互动的的交流平台，在社区中可以互相交流心得，互相帮助，共同成长。8、用户中心模块提供系统设置和学习分析。用户通过登录进入用户中心，开展学习分析、查看学习进度、查看故事收藏夹、自定义故事、进入我的社区。提供演示视频 | 1 | 套 | 9800 |  |
| 158 | 情绪识别训练系统 | 1．系统包括快乐、伤心、害怕、生气、惊讶和讨厌六种基本情绪，采用真人图片、卡通、人物形式呈现；人物图片角色包括：男孩、女孩、男人和女人。2.系统功能包括用户账户管理功能、情绪识别训练功能、情绪识别评估功能、用户中心功能三大功能模块。3.情绪识别认知训练功能包括多个阶段：记忆训练、理解训练、应用训练等。4.情绪识别评估功能能够追踪儿童的训练过程，对训练过程做出图形化的评估。同时，支持康复教师开展情绪识别能力的评估。5.用户中心模块提供情绪测评和学习分析。用户通过登录进入用户中心，开展阶段性情绪测评，查看整个测评和训练的行为分析。硬件采用128G内存苹果平板硬件。注：提供产品演示视频。 | 1 | 套 | 9800 |  |
| 总金额 | 191227 |  |
| 备注：1、报价需含上门筛查费、运输费、上门安装调试、售后服务等所有费用。 2、如残疾人特殊需要，但此目录内没有的产品，由采购方与中标方根据目录内相似产品协商定价。 |

注：1、竞标人需按上述目录内容逐一报价，每件货物所报单价均不得超过招标目录单价，否则将作无效标处理。

2、投标报价价格分的计算：投标报价单价之和最低的为评标基准价。（具体细则详见第四章 评标办法及评分标准）

3、提供样品清单：（1）电子声光盲杖（2）滚轮盲杖（3）语音盲表（4）智能沟通认知训练板（5）生活自助具（6）儿童生活自助具（7）特殊摇杆鼠标（8）万能旋转器（9）智能认知沟通仪（10）儿童认知学习系统

3.1竞标人必须于磋商截止时间前，将上述样品送至长兴县公共资源交易中心开标室（成交人的样品封样存档）。

3.2样品上不得注明竞标人名称（体现相关能证明竞标人名称的，拒绝接收），由代理机构统一分类编号（不按规定时间提供或提供的竞标产品样品不齐全的，磋商小组将在评标过程中对该竞标人的竞标产品进行扣分，具体细则详见评分标准）。

三、工作范围及要求

项目总体要求：

以下所列仅为主要设备、器材的基本要求，竞标人须按有关标准及规范完成本次招标器材的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、指导安装、调试与技术培训、检验、通过有关部门验收、质保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证器材使用的安全性与可靠性。具体配置与技术参数由投标人在投标文件中提供。

根据磋商文件，各竞标人须按国家有关标准及相关规范完成下列工作：

（一）设备（材料）要求

1、竞标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，竞标人都应提供并在竞标文件中明确列出。

5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件及其他相关证明材料。

（二）数量调整

1、采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按竞标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

（三）筛查、安装及调试、验收

1、竞标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责对残疾人康复辅具与康复器械进行上门筛查，制定服务方案，并负责对系统设备安装工作并服务到点，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、竞标人负责筛查及服务方案、设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由竞标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、设备的拆箱、通电、调试等各项工作原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。由竞标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的

（四）技术培训

1、竞标人必须为采购人的技术人员提供培训。竞标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

2、设备的培训地点为采购人指定的场地，竞标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

3、竞标人提供的负责培训的人员应具备同类设备服务的经验。

4、技术培训费用应包含在竞标总价中。

5、技术培训至少应包括下列内容：原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

（五）售后

1．自器械设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。由供应商或生产商负责免费到现场安装调试，定期维护，终身保修；

2．卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证相关设备的正常工作；

3．卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务；

4 .产品质保期应为一年以上，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

（六）服务要求

1、 竞标人提供的设备，必须符合磋商文件及其竞标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

2 、竞标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

3、服务期限：三年（合同签订时起算）

（七）交货期

中标供应商在收到采购单位的需求订单后15天内完成货物的供货及安装调试。

（八）付款方式

合同签订后每三个月按实际供货量结算一次，直至供货期结束。

以上工作内容的费用均包含在竞标总价中。

# 第三章  磋商须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目 |
| 2 | 采购数量及单位：1批 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目竞标应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，竞标人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；▲3、本项目代理服务费向中标人收取,按服务期中标预算价的1.5%计取，成交人收到成交通知书的当天一次性缴清。 |
| 4 | 现场踏勘：/ |
| 5 | 答疑与澄清：竞标人如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于规定时间前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的竞标人；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于竞标截止日期5天前书面通知所有已报名的竞标人。 |
| 6 | 预算：50万元/年；服务期限： 年 |
| 7 | 竞争性磋商文件组成：竞标文件须提供正本 1 份；副本 2 份。（商务部分、资信及其他部分、技术部分、报价部分可合并装订） |
| 8 | 磋商截止时间：2019年 月 日上午9：00时 竞标文件递交地点：长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室 |
| 9 | 磋商时间：2019年 月 日上午9：00时 磋商地点：长兴县市民服务中心大楼四楼（长兴县行政中心东侧锦绣路8号）公共资源交易中心开标室 |
| 10 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 11 | 成交公示：评标结束后成交公示发布于浙江政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn） 长兴县招标投标网 （http://www.cxztb.gov.cn:8081/cxweb/default.aspx） |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 资金来源：预算内资金 |
| 14 | 竞争性磋商文件有效期： 60 天 |
| 15 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总  则

1．概况

1.1磋商采购项目名称：长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目  ；

1.2采购人：长兴县残疾人劳动就业服务所；

1.3监管部门:长兴县政府采购办公室；

1.4项目资金来源：已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实；

1.5采购方式:竞争性磋商；

1.6采购项目服务地点：由采购人指定；

1.7采购代理机构：浙江恒盛工程咨询有限公司；

1.8采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

1.9本磋商文件适用于本项目的磋商、成交、验收、合同履约、付款等（如法律、法规或省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

1.10“▲”为实质性条款。

2．竞标人的资格条件

2.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的竞标人资格条件。

2.2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且近三年未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3、竞标人应具备相关部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

2.4最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明。

3．磋商费用

3.1无论磋商采购结果如何，竞标人均应自行承担所有与参加本次磋商采购有关的全部费用。不论竞标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

## 二、磋商文件的说明

4．磋商文件的组成

4.1磋商文件为本次招标采购单位发出的竞争性磋商文件；竞标文件为参加磋商的竞标人提交的磋商响应文件。

4.2磋商文件包括以下内容：

4.2.1第一章  竞争性磋商公告

4.2.2第二章  磋商要求

4.2.3第三章  磋商须知

4.2.4第四章  磋商办法及评分标准

4.2.5第五章  合同基本条款

4.2.6第六章  竞标文件格式

4.3 采购代理机构在磋商截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对招标采购单位和竞标人起约束作用。

4.4竞标人获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得磋商文件后在1个工作日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由竞标人自己承担。竞标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若竞标人的竞标文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或竞标文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由竞标人自行承担，并根据有关条款规定，该竞标文件有可能被拒绝。

5.磋商文件的答疑

供应商对磋商文件有异议的，应当在/年/月/日下午16：00前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1在磋商截止时间前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对竞标人提问的澄清，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

6.2对磋商文件的修改，将以书面、或传真的形式通知已购买同一磋商文件的每一竞标人。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有竞标人有约束力。竞标人在收到该补充文件后，应以书面方式予以确认。

7.竞标人应当按照磋商文件的要求编制竞标文件。竞标文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应（如对供货期限、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于磋商文件要求和条件的承诺）。

8.竞标文件由商务部分、资信及其他部分、技术部分、报价部分组成。

8.1、报价文件：

（1）竞标函

（2）磋商报价一览表(首次报价)

（3）竞标报价明细表（根据本文件提供的采购设备清单进行单价报价）

（4）竞标人认为需要提交的其它资料

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

8.2、商务部分

（1）售后服务承诺；质量保证期内售后服务承诺、质量保证期外售后服务承诺说明。其中必须包含故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间。竞标人在竞标文件中说明在保质期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准；

（2) 商务条款响应表；

（3）优惠条件：竞标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材、随机配件、易损件等方面的优惠

（4）竞标认为需要提供的文件和资料。

8.3、资信及其他部分：

（1）有效的营业执照、税务登记证；或“三证合一”营业执照或“五证合一”的营业执照复印件加盖公章；

（2）磋商声明书；

（3）竞标单位情况表

（4）法定代表人授权委托书；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明；

（6） “信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)信用查询记录页面打印件（投标截止之日至前三年内）

（7）企业业绩（同类项目实施情况一览表）；

（8）企业认证证书；

（9）企业信誉（信用等级）；

（10）售后服务网点；

（11）节能环保产品（如有）；

（12）中小企业声明函（如有）；监狱企业声明函（如有）；残疾人福利性单位声明函（如有）；

（13）企业资质证书：《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；

（14）招标代理服务费承诺函。

8.4、技术部分：

（1）对本项目系统总体要求的理解（产品详细技术规格书）。包括：主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括主要部件、零部件配置清单、来源、产地、规格及其参数、承诺和保证说明等）。

（2）产品出厂标准、检测报告；

（3）技术响应表；

（4）确保供应货物质量的设施及措施；

（5）确保供货的措施与方案；

（6）安装、调试、验收的方案和措施

（7）产品配置清单；

（8）竞标人需要说明的其他文件和说明。

以上竞标文件组成内容中的复印件均须加盖竞标人公章。

9.竞标报价说明

9.1招标采购单位不接受任何选择性的方案；

9.2竞标人应根据采购清单所列的项目名称、计量单位、数量等进行竞标（单价）报价。实际采购数量按实结算。

9.3竞标报价指完成上门筛查费、运输费、上门安装调试、售后服务、保险税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由竞标人承担；

9.4竞标人要按磋商项目内容、数量及服务要求，就采购事项按格式要求规范填写，并由法定代表人或授权代理人签署，未经招标采购单位书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位、工程数量等，否则有可能被视为无效竞标；

9.5竞标人如需用外汇购入的采购货物，须折合人民币计入总报价中（含税价），但应申明免税价格并注明成交后采购人应办理的有关手续。

9.6磋商分二轮或多轮（最多不超过三轮）进行，首次报价在竞标文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的竞标人在规定的时间内书面提供；竞标人最终报价不能高于前一轮报价。

▲9.7最终报价文件在磋商结束后要求参加磋商的竞标人在规定的时间内书面提供，各竞标人事先应做好充足准备，如未能在规定的时间内提供最终报价文件，作自动放弃处理。成交供应商在合同签订前须提供与最终报价金额一致的采购设备清单明细作为合同附件。

9.8竞标文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

9.9招标采购单位不接受备选方案。

10.磋商有效期

10.1自磋商开始之日起60天内。有效期短于这个规定期限的竞标文件，将被拒绝。

10.2在特殊情况下，采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向竞标人提出延长磋商有效期的要求，竞标人须以书面形式予以答复。竞标人可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长磋商有效期的竞标人既不能要求也不允许修改其竞标文件。

▲11.供应商有下列情形之一的，自愿接受取消磋商资格、计入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（1）供应商在磋商有效期内撤回竞标文件的；

（2）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

12.竞标文件份数和签署

12.1竞标人须按价格部分、商务资信部分、技术部分按顺序编制竞标文件，一式三份，其中正本一份，副本二份。每份竞标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。如未按此要求编制，将有可能被视为无效竞标；

12.2竞标文件的正本和副本均应采用A4纸纵向打印或铅字印刷、字迹应清晰、易于辨认并按顺序编号纵向装订成册（竞标文件请不要活页装订，否则后果由竞标人自负），且伴有目录及封面；

12.3竞标文件袋封面应加盖竞标人公章；

12.4竞标文件需按磋商文件要求的格式填写，未按规定格式填写将有可能视为无效竞标；

12.5除竞标人对错处做必要修改外，竞标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，应由竞标人加盖校对章。

## 四、竞标文件的提交

13.竞标文件的密封及标记

13.1竞标人在竞标文件包封上应注明项目名称、磋商文件编号、竞标人名称并加盖竞标人盖章。

13.2如果竞标文件未按上述要求密封和加写标记，招标采购单位有权予以拒绝此竞标文件，并退回竞标人；

13.3如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标采购单位概不负责。

14.竞标文件的提交及竞标截止时间：

14.1招标采购单位收到竞标文件的时间应不迟于竞标须知前附表中规定的竞标截止时间；

14.2招标采购单位可通过修改磋商文件酌情延长递交竞标文件的截止时间，在此情况下，竞标人的所有权利和义务以及竞标人的竞标截止时间均应以延长后新的截止时间为准；

14.3竞标人的竞标文件按规定密封后，按照竞标人须知前附表中规定的竞标截止时间、方式、地点送达招标采购单位；

14.4竞标人的修改书和撤回通知应在规定的竞标截止日期前按规定的时间、方式、地点送达；

14.5招标采购单位收到竞标人的竞标文件或修改撤回通知书后，应当场出具签收单（或收回签收单）。

15.迟交的竞标文件

招标采购单位将不接受在规定的竞标截止时间后收到的任何竞标文件。

16.竞标文件的修改和撤回

16.1竞标人在提交竞标文件后，可以修改或撤回其竞标文件，但这种修改和撤回通知，必须在规定的竞标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构；

16.2在竞标截止时间至规定的磋商有效期满之间的这段时间，竞标人不得撤回其竞标文件。

## 五、磋商规则、程序

17.磋商规则

17.1采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有竞标人均应准时参加磋商会。参加磋商会的竞标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，竞标人的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议；

17.2磋商会由采购代理机构主持。

17.3对竞标人的磋商文件出现下列情况之一的，按照无效竞标处理：

17.3.1竞标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

17.3.2未按照磋商文件规定的要求密封、签署、盖章、装订的；

17.3.3不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

17.3.4竞标人提交两份或两份以上内容不同的竞标文件，或在一份竞标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

17.3.5竞标文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

17.3.6竞标文件载明的采购项目磋商有效期、服务质保期少于磋商文件规定期限的；

17.3.7竞标文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

17.3.8竞标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

17.3.9竞标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

17.3.10竞标文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

17.3.11竞标人的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

17.3.12磋商时竞标人的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明的；

17.3.13超出经营范围竞标的；

17.3.14提供不真实资料的；

17.3.15不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

17.3.16竞标服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

17.3.17二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

17.3.18法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

18.磋商小组与磋商原则

磋商小组由招标采购单位依法组建，负责磋商活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

19.磋商过程的保密

19.1磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对竞标文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

19.2在竞标文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，竞标人向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

19.3磋商小组分别与各竞标人进行商务资信、技术及价格磋商、在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他竞标人的磋商信息，严守商业秘密。

20.竞标文件的澄清

为有助于竞标文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求竞标人对竞标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，竞标人应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。

21.磋商程序与方法

21.1资格性审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对竞标文件中的资格证明等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。

21.2初步审查

磋商小组对通过资格性检查的竞标人进行符合性检查。依据磋商文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.3磋商评审小组根据磋商文件的内容与各竞标人分别进行磋商，各竞标人在当场答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由竞标人的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为竞标文件的补充。如该竞标人成为成交供应商，则该竞标人的竞标文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

21.4竞标文件计算错误的修正

21.4.1竞标文件中磋商报价一览表内容与竞标文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

21.4.2竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

21.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.4.5对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5商务资信、技术及其他部分磋商结束后，所有竞标人须按磋商小组要求，在规定时间内将最终报价以书面形式密封提交至磋商小组。

21.6确定成交供应商

21.6.1在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

21.6.2采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

21.6.3采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

21.6.4替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

22.成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

23.成交通知

23.1在磋商有效期内，招标采购单位可以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可以传真、信函的形式，但需要以书面确认，领取成交通知书前须完成以下事项：

23.1.1根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取成交通知书。

23.2成交通知书为双方签订合同的依据；

23.3成交供应商应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

24.废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3因重大变故，采购任务取消的;

24.4竞标人的报价均超采购预算（或单价上限）的，采购人不能支付的;

24.5法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有竞标人。

本磋商规则及程序只适用于“长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目”磋商文件”。

## 六、授予合同

25.授予合同的依据

25.1招标采购单位签发的成交通知书；

25.2磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

25.3竞标文件和磋商时竞标人作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

26.合同签订

26.1成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

26.2磋商文件、成交供应商的竞标文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

26.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据磋商文件和成交供应商的竞标文件签订书面合同。

26.4采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

26.5成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给招标采购单位造成的损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.6成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

26.7如果成交供应商未能遵守本须知第26.5条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

26.8自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同副本分别送长兴县政府采购办公室和采购代理机构备案。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目的评标。

一、总则

本次竞标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分50分、技术资信商务分50分。合格竞标人的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按竞标报价由低到高顺序排列；得分且竞标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的竞标人为成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、计算方法：

1、价格部分：50分

以有效竞标价格最低（单价合计）的竞标报价为基准价，其价格分为满分。其他竞标人的报价分按照下列公式计算：

竞标报价得分=（基准价/竞标报价）×100×50%

磋商小组在评审时发现竞标人的报价明显高于或低于其市场报价的，应当要求竞标人书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该竞标人的竞标文件作无效处理，并在磋商报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于或低于市场平均价的将作为无效投标处理；

竞标报价超出单价合计上限的，作无效标处理。

扶持政策说明：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），在评审时对小型或微型企业的投标报价（投标单价合计）给予6%的扣除，并用扣除后的价格作为最终报价（此最终报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，响应文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为开标前一周内，并加盖供应商公章），并在报价明细表中说明制造商情况。
    同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

（2）联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

（3）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》，同时提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】 ，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
    （4）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》，同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

以上政策不重复享受。
    此项由磋商小组集体核实后统一打分。

- 技术、商务、资信及其他分部分：50分

技术、商务、资信及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

附件：技术、商务、资信及其他部分50分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术分 | 31分 |
| 1 | 技术参数响应情况 | 基本响应磋商文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得6分； 低于磋商文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣1分，扣完为止; | 6分 |
| 2 | 确保供应货物质量的设施及措施 | 有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4.5-5分，基本满足可行的得3-4分，有欠缺的得1.5-2.5分，差的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 3 | 确保供货的措施与方案 | 供货措施方案合理有效的得4.5-5分，基本满足可行的得3-4分，有欠缺的得1.5-2.5分，差的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 4 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 方案和措施科学有效的，得4.5-5分，基本满足可行的得3-4分，有欠缺的得1.5-2.5分，差的得1分，未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 样品分 | 评标委员会从投标人提供的样品展示情况进行评分，从材质、结构、外观等方面综合评议。样品材质可靠性高、结构合理、外观标准得5-6分，基本满足要求得3-4分，稍有欠缺得2分，差得1分（不能按要求完整提供样品及国家级检测报告的均不得分）。 社会交往训练系统和情绪识别训练系统提供产品演示视频，满足全部要求的得4分，不满足一项的扣1分，扣完为止。 | 10分 |
| 二 |  | 商务分 | 4分 |
| 1 | 质保期 | 质保期（2分），超过招标文件规定一年（满足不得分）的，每增加一年得 1 分,最多得2分； | 2分 |
| 2 | 售后服务优惠承诺 | 售后服务优惠承诺（2分），售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得1.5-2分；售后服务方案基本可行且优惠一般的，得1分；售后服务不全面或优惠不明显的,得0.5分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； | 2分 |
| 三 |  | 资信及其他分 | 15分 |
| 1 | 竞标文件质量 | 竞标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合磋商文件要求的，得2分；竞标文件有关内容前后矛盾、与磋商文件要求不一致等，磋商小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；竞标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2分 |
| 2 | 投标人信誉 | 竞标人信用等级证书：磋商小组根据竞标人提供的信用等级证书进行评定，AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分。未提供不得分。 | 3分 |
| 3 | 权威认证 | 投标人具有有效的质量管理、职业健康、环境管理体系认证证书的，每个得1分，共3分； | 3分 |
| 4 | 成功案例及业绩 | 投标人提供（签订合同日期2016年1月1日至今）的同类项目业绩合同，每个合同得0.5分，最多得5分；不提供的不得分。 （合同签定时间为2016年1月1日至今的合同复印件加盖公章计分，原件备查） | 5分 |
| 5 | 售后服务网点 | 供应商在长兴县设有售后服务网点的，得2分；设在县外市内的，得1分；设在市外省内的，得0.5分；其他不得分。（须提供售后服务网点详细的单位全称、营业执照、协议或合同等证明材料）。 | 2分 |

注：

1.以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于竞标文件中。

2.以上评分表格中所涉及到的相关资料复印件均须加盖单位公章制作在竞标文件中。

3、各竞标人须保证所有资料的真实性，在评审过程中，如发现虚假行为，一经查实，作无效标处理。如中标后，则取消中标资格。

4、当竞标人先前存在机构合并、分立、重组等情况造成以上提供的资料单位名称与营业执照副本上的单位名称不一致时，必须提供当地工商行政主管部门或其他主管部门的变更证明材料。

第五章  合同基本条款

# 浙江省政府采购合同 （仅供签约参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                          关于              招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币________________________元（￥_______________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总价的    %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：            。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   合同总价的       %   元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定地点

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期        年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；采购代理机构二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

# 竞标人竞争性磋商文件格式

（本章仅提供了部分竞标文件中所需的表格格式，竞标人应根据第三章中“竞标文件的组成”及第四章“评标办法及评分标准”制作完整的响应的竞标文件）

竞标文件外包装封面格式

正本/或副本

竞标文件

项目名称：长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目

项目编号：浙恒采字[2019]-

竞标人名称：

竞标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

自评表

项目名称：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | 商务 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |
| 5 | 资信及其他 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

投标人应根据磋商文件“第四章  评标办法及评分标准”逐项自评。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

- 竞 标 函

致：                             （磋商采购人名称）：

根据贵方为                       项目的磋商公告（项目编号：             ），签字代表          （全名）经正式授权并代表供应商                        （供应商名称）提交报价文件、技术文件、商务文件、资信及其他文件正本各一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应有效期自开标日起   个日历天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：            电话：

传真：              供应商代表姓名：            职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:                      日期:        年    月    日

- 磋商报价一览表 （首次报价）

供应商名称：

招标编号：                   报价单位：人民币元

| 项目名称 | 长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 磋商总报价 （单价合计） 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、竞标费用包括上门筛查费、运输费、上门安装调试、售后服务、保险税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由竞标人承担。

▲3、以上报价应与“竞标报价明细表”中的“竞标总价”相一致

▲4、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人签字：

竞标人公章：

年    月    日

- 竞标报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价 | 大写： 小写： |

备注：竞标人应按磋商文件第二章第二部分“采购清单及技术参数”所列清单明细逐一报价，凡是对采购人提供的采购清单中所列的项目名称、计量单位、工程数量进行更改或缺项漏项的均作无效标处理

法定代表人或授权代表签字：

竞标人公章：                                           年    月    日

- 商务条款响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 磋商声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有竞标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

竞标人公章：                                     年    月    日

- 竞标单位情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

竞标人公章：

年    月    日

- 法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购单位名称） ：

我               （姓名）系               竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加长兴县残疾人劳动就业服务所无障碍进家庭-康复辅具采购及安装项目  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

竞标人公章：

年    月    日

- 竞标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

竞标人公章：

年    月  日

- 中小企业声明函（如有）；监狱企业声明函（如有）；残疾人福利性单位声明函（如有）；

（一）中小企业声明函【非中小企业的不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的__________________

________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

（二）监狱企业声明函【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称  ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（三）残疾人福利性单位声明函【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人名称)单位的(项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

- 招标代理服务费承诺函

浙江恒盛工程咨询有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费按服务期中标预算价（中标预算价=3年×50万）的1.5%计取，在收到中标通知书的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

- 技术响应表

| 磋商文件要求 | 竞标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | 3、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  | 次要指标 | 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| 二、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：竞标人应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

竞标人公章：

年    月    日

- 产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

竞标人公章：

年    月    日

- 项目组人员组成及工作经验一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 技术等级 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

竞标人公章：

年    月    日