# 绍兴市公交客车采购项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号: CGSHZJ-2018-N0000312

| 采购单位： | 绍兴市公共交通集团有限公司 绍兴市公共交通集团第二有限公司 绍兴市公共交通集团第三有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 |
| 监督单位： | 绍兴市交通投资集团有限公司 |
| 二○一八年十月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标人须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

绍兴天源会计师事务所有限责任公司受绍兴市公共交通集团有限公司、绍兴市公共交通集团第二有限公司及绍兴市公共交通集团第三有限公司委托，就绍兴市公交客车采购项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

- 招标编号：CGSHZJ-2018-N0000312     采购组织类型：国企委托采购

二、招标设备名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 所属公司 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 数量 （单位：台） | 预算金额或上限价（人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二有限公司 | 7米级柴油公交车 | 12 | ￥4920000 | ￥49200 |
| 2 | 第二有限公司 | 8米级油电混合公交车 | 30 | ￥18300000 | ￥183000 |
| 3 | 第二有限公司 | 8米级气电混合公交车 | 34 | ￥21420000 | ￥214200 |
| 4 | 第三有限公司 | 8米级纯电动公交车 | 10 | ￥6300000 | ￥63000 |
| 5 | 第三有限公司 | 10米级纯电动公交车 | 20 | ￥15200000 | ￥152000 |
| 预算金额或上限价不包含国家新能源汽车推广应用补助 |

投标供应商可以同时报名五个标段，也可以同时中标。

三、采购人的采购需求：详见招标文件

四、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2.具有独立法人资格的投标货物的制造商，注册资本2亿元（含）人民币以上；

3.完成绍兴市公共资源交易中心政府采购供应商注册登记；

4.本次招标不接受联合体投标。

五、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

六、报名：

1．报名及招标文件获取时间：2018年   月    日 至 2018年    月    日 (双休日及法定节假日除外）网上自助报名或交易中心现场自助报名。网上报名网站为绍兴公共资源交易网政府采购专网，网址http：//www.sxztb.gov.cn：33556/sxhy，或直接点击新交易系统会员登陆。(不接受电话报名)。招标文件售价：每份现金500元，售后不退。

咨询：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心431室。联系电话：0575-88207207。

2.采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取，截止时间为2018年   月     日16 :30时之前，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向招标代理机构提出。

3.招标文件及更正补充公告请自行登录绍兴公共资源交易网，并在招标公告及更正公告页面中下载。

七、投标截止时间及地点：投标人应于2018年    月    日9:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室，逾期送达作无效投标处理。

八、开标时间及地点：2018年   月    日9:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心 418室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

九、投标保证金：投标人应在投标报名前(以保证金到账时间为准)交至绍兴市公共资源交易中心（开户名称:绍兴市公共资源交易中心保证金专户，账号:0900000103411100843，开户银行:绍兴银行营业部）。投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式交纳，投标人在汇款确认到账后次日自行登录绍兴公共资源交易网政府采购专网进行查看资金情况并网上报名操作（绍兴市公共资源交易中心自2017年6月1日起不再开具投标保证金收款收据，供应商如需开具保证金收款收据请自行到绍兴市公共资源交易中心四楼资金结算窗口办理)。

十、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn 和http://ggb.sx.gov.cn/

十一、公告有效期：本公告发布之日起五个工作日

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市国茂大厦7楼712室（绍兴市胜利东路405号）；联系人：龚征亚；联系电话：0575-85111480。投诉受理地点：绍兴市交通投资集团有限公司（绍兴市凤林西路135号）；联系人：丁兆南；联系电话：0575-85156650。

十三、联系方式：

绍兴市公共交通集团有限公司          郑林飞      0575-88208246

绍兴天源会计师事务所有限责任公司   龚征亚       0575-85127153

十四、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入政府采购供应商库，接受采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过绍兴公共资源网（http://www.sxztb.gov.cn）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“绍兴市政府采购供应商库”。

绍兴市公共交通集团有限公司

绍兴市公共交通集团第二有限公司

绍兴市公共交通集团第三有限公司

二○一八年十月

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市公交客车采购项目 项目的实施规模、范围：进行公交客车的供货、安装、调试、验收等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天 |
| 3 | 投标保证金：投标人应在投标报名时交纳(以保证金到户时间为准，可采用转账(外埠投标人建议电汇)等形式缴纳。 收款单位：绍兴市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：绍兴银行营业部，帐号：0900000103411100843 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本六份 |
| 5 | 投标文件接收单位：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心418室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间：2018年 月 日09:00时整 |
| 7 | 开标时间：2018年 月 日09:00时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心418室 |
| 8 | 联系方式： 绍兴市公共交通集团有限公司 郑林飞 0575-88208246 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 龚征亚 0575-85111480 |
| 9 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人 |
|  | 其他：中标服务费 每标段中标人需向招标代理机构缴纳中标服务费：4500元。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 账 号：376658338665 开 户 行：中国银行绍兴市越城支行 （3）中标服务费在领取中标通知书前缴纳。 |

注：

- 为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2、 报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品设备性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件4-1）；

2.1.4主要配件价格表（如有/格式见第六部分附件4-2）

2.1.5投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，格式见第六部分附件2)；

2.2.2 企业法人营业执照副本复印件及投标产品公告等（加盖单位公章）；

2.2.3相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）；

2.2.4投标详细配置清单和技术偏离表（包含但不仅限：品牌，型号，规格，数量，到货期等所有详细信息，由投标人根据招标文件第三部分的整车配置要求表格式及表中各项要求进行响应）（格式见第六部分附件5-1）；

2.2.5技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.6投标产品的图文资料（投标时必须提供投标货物的图片资料）；

2.2.7详细的交货清单（格式见第六部分附件5-2）

2.2.8售后服务、理赔、质量技术保证承诺书（格式见第六部分附件5-3）

2.2.9车辆应急配件清单（格式见第六部分附件5-4）

2.2.10投标客车定型试验报告（复印件）

2.2.11投标客车上国家汽车产品产品公告目录说明（注明那一期）

2.2.12提供相关投标产品成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（开标时携带原件或者复印件加盖单位公章）；

2.2.13投标承诺书(格式见第六部分附件6)；

2.2.14优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括产品价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.15未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；

2.2.16投标人情况介绍；

2.2.17投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为采购人可以合法、合格使用设备的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品相关知识产权的等一切费用。

3.3本次招标采用限价招标。投标人超过上限价的投标报价，做无效标处理。

3.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.5 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

3.6投标人不得以低于成本的报价竞标。

3.7招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.8投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效标处理。

4.2 保证金形式：请用以支票、汇票、本票等非现金形式交纳 。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的正规企业统一收据在绍兴市公共资源交易中心无息退还。

4.4中标人应在中标通知书发出30日内与采购人签订合同，并交纳履约保证金给采购人，中标人的投标保证金凭单位出具的正规企业统一收据在合同签订后5天内绍兴市公共资源交易中心无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的；

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式七份，其中正本一份，副本六份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或 商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称” 和“开标前不得启封”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

9．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

9.1 超过投标截止时间送交的；

9.2 未按规定交纳投标保证金的；

9.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的；

9.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9.8开标一览表内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清的；

9.9投标设备详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.10对招标设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.11投标文件有招标方不能接受的条件；

9.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

9.13评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.14；其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为投标无效）必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由绍兴天源会计师事务所有限责任公司主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2采购人代表讲话，介绍采购情况。

4.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分。

4.5主持人宣布技术分，评标委员会对入围商务评审的投标人商务标进行最终核验，授权代表必须到场。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标人依法组建并负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由有关方面的专家组成，成员人数为七人及以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向绍兴天源会计师事务所有限责任公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

11、投标时有下列情形时，招标人拒绝接收投标文件：

11.1超过投标截止时间送交的

11.2无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的

11.3投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的

11.4所递交的投标文件包装、签署不符合招标文件要求的，或包装有重大破损的

12.资格审查不符合的情形

投标文件有下列情形之一的作资格审查不合格处理：

12.1投标人（及人员）资格不符合招标文件要求

12.2未按招规定缴纳投标保证金的

13．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

13.1投标文件中的投标函未加盖投标人的单位公章或填写不全、错误的

13.2投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的

13.3报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的

13.4未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清

13.5对招标服务技术内容未详细应答或未能说明投标服务的有关技术内容的，致使其技术文件无法评审的

13.6投标文件有招标方不能接受的条件

13.7评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的

13.8投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的

13.9评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的

13.10未按招标文件要求装订致使无法正常评标的

13.11其他违反法律、法规的情形。

四、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标方式

2.1采用综合评分法。

2.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人重新组织招标。

3．中标通知

3.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期3个工作日。公告期内如无异议，采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

3.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．合同备案

4.1中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同复印件报采购代理机构备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

# 五、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（7） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（8）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物（如管芯）到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

3.6中标人

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须根据每标段的质保期要求进行承诺(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标 招标车辆清单

车辆名称:          7米级柴油豪华空调公交客车

数    量：                 12台

交 货 期：在双方约定时间内（即2018年12月12日前）将车辆送达绍兴市公共交通集团第二有限公司停车场。

一、 招标车辆技术要求

1、整车性能要求

| 1 | 客车整车性能必须符合国家GB7258《机动车运行安全条例》，GB13094《客车结构安全要求》等相关客车标准要求，以及卖方在投标书所明示达到的各项技术指标要求。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 客车排放性能达到国家GB14761.6《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟废排放限值及测量方法》等标准要求，在任何状态，任何季节条件下正常操作使用运行，发动机尾气均达到国Ⅴ排放标准。 |  |
| 3 | 客车噪声达到国家GB1495《加速行驶车外噪声》 |  |
| 4 | 客车操作稳定性达到QC/T480《汽车操作稳定性指标限值与评价方法》标准要求。 |  |
| 5 | 客车密封性能达到QC/T476《客车防雨密封性限值》标准要求。 |  |
| 6 | 车辆安全装置应符合国家法规要求，车辆制动结构应符合GB12676汽车制动系统结构、性能和试验方法的有关规定。如发生安全事故时，经认定属供方责任的，按法律规定承担索赔责任。 |  |
| 7 | 客车整车保温隔热材料，各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件），阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 |  |
| 8 | 客车采用优质成型矩形钢管焊接的骨架结构，方基调小圆角车身选型，超大视野的夹胶全景玻璃，结构紧凑，比例协调，线条流畅。 |  |
| 9 | 客车必须符合《节能与新能源公共服务用车辆补贴技术认定试验大纲》 |  |

2、整车技术参数要求

| 内 容 | 技术参数及说明 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 整 车 | 长（mm） | ≥7500、≤7999 |
|  | 宽（mm） | ≥2200 |
|  | 高（mm） | ≤3300（含空调） |
|  | 最大额定人数 | ≥45 |
|  | 标配座位数 | ≥23 |
|  | 前悬（mm） | 1745±20 |
|  | 后悬（mm） | 2360±20 |
|  | 轴距（mm） | 3640±20 |
|  | 前轮距（mm） | 1920±20 |
|  | 后轮距（mm） | 1700±20 |
|  | 最小转弯直径（m） | ≤19 |
|  | 最小离地间隙（mm） | ≥150 |
|  | 最大爬坡能力（﹪） | ≥20 |
|  | 最大制动距离 | ≤9 |
|  | 质量参数 | 考虑高峰实际载荷因素按设计负荷进行设计 |
|  | 整车装备质量（kg） | 7370±300 |
|  | 整车最大总质量（kg） | 11000±100 |
|  | 一级踏步高 （mm） | 前门 | ≤380 |
|  |  | 后门 | ≤380 |
|  | 前乘客门宽（mm） | ≥650 |
|  | 后乘客门宽（mm） | ≥1000 |
|  | 前过道处宽（mm） | ≥530 |
|  | 后过道处宽（mm） | ≥530 |
|  | 车内高度（mm） | ≥2100 |
|  | 最高车速（km/h） | ≤69 |

3、技术配置需求：

| 序号 | 项目 | 安装要求 | 部件推荐品牌及规格 | 投标响应方案（包括优化与不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发 动 机 系 统 | 1、采用柴油发动机，要求排放标准达到国V或以上，电控燃油喷射系统采用进口高压共轨燃油喷射系统产品；SCR后处理系统由发动机厂家自带。（提供发动机技术资料，包括但不限于发动机大修工艺和数据、使用说明书、动力性和经济性试验数据） 2、要求空气进气口设在车尾顶部上方，采用不锈钢成形管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用优质耐热、耐压、耐油、抗老化胶管，并设有防漏气结构。筒式双级干式空滤器。中冷器与散热器之间连接采用便于清理垃圾的结构。进气阻力、升温和排气背压等性能指标必须符合发动机技术性能要求。卖方提供与发动机厂签订的安装技术协议与安装许可技术确认文件。 3、要求排气管路和消声器采用不锈钢或优质镀铝钢板制造，适当采用波纹管减震。并使用催化消声二合一，增强排放清洁性。排气管尾端稍微凸出后保险杠，尾端经美观处理。发动机进排气管应采用不锈钢管、进气管截面积≥空气滤清器进气的面积。排气阻力符合发动机技术性能要求。 4、采用可视液面优质不锈钢膨胀水箱、铝翘板式散热器，设低水位报警器。发动机在（任何状态、任何季节）正常工作情况下，冷却水温度不得超过95℃（包括使用车用空调）。进出水管采用不锈钢成形管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用优质耐热、耐压、耐油、抗老化胶管，并设有防漏水结构。散热容量与结构强度符合公交车使用要求。冷却水加注方便。 5、采用电控式电子油门系统。 6、油箱加油口采用嵌套式（加油口必须满足大流量油枪加油要求），并附有滤网，保留油位感应器，出油管采用聚氨酯增强钢丝帘软管，性能须符合国V发动机工作要求。 7、油箱管路设有柴油预滤和油水分离器，安装位置应充分考虑维护更换的方便性。 8、燃油系统应符合GB/T13094的有关要求，燃油箱加油口及进气口应保证车辆晃动时不漏油，在燃油箱完全翻到时只允许燃油从加油孔盖点滴流出。9、用软油尺，设在发动机前端，方便检查使用。 10、发动机电路接插件均采用AMP。 | 参考品牌： 发动机推荐品牌:玉柴或潍柴或康明斯。 质保要求： 1.发动机要求质保3年及以上，投标人投标时须出具中标后签订3年及以上质保协议承诺书。 |  |
| 2 | 底 盘 | 1、前轴采用工字梁形式，额定载荷≥3.5T，采用前盘后鼓式制动，制动灵敏。具有良好的操作稳定性和可靠性。。 2、采用冲压焊接整体式桥壳，单级主减速器，主减速齿精磨加工，额定载荷≥7T。 3、变速箱采用加强型机械式五档变速箱，与发动机匹配良好,有良好的操作机构；要求安装车辆缓速器，确保缓速器安全性能完好。 4、悬挂：采用多片簧悬挂系统，配装进口减震器，后悬挂C型臂支撑结构件，采用固定式优质推拉力杆件，配置横向稳定杆，悬挂系统承载能力必须满足城市公交运营线路高峰实际载荷要求，C型臂推力杆和平衡杆及连接支架在使用周期内出现断裂等现象，其责任全部由客车厂家承担。 5、采用单节、开式传动轴，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路高峰实际载荷运行的特殊要求。 6、轮毂采用进口一体化轴承单元免维护（免维护轮毂总成）。 7、驻车制动采用双回路气制动系统，驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动，作用于后轮，增设有解除驻车制动控制气路与接口。转向系统：采用电动液压转向助力系统，转向助力泵与转向器要匹配。 8、气管路：气管路安装空气干燥装置。整车制动管路采用铜管，局部采用亚太管。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定，固定间距不得大于600mm。 9、储气筒放水开关采用智能自动放水，装于车辆侧围裙边，应能伸手触及，排水口向下。 10、配装底盘集中润滑系统，，需实现远程监控功能，加入CAN总线，智能ECU液晶监控，具有计数、油压、运行、故障报警、故障诊断等功能。 11、采用真空轮胎。（每一辆带一个加钢圈备胎）。 12、采用前盘后鼓式制动，并配装自动调整臂，配四回路保护阀、继动阀、快放阀、双向阀、气路干燥器、自动排污阀、进口品牌ABS等。 13、各类管路（包据各类滤清器）不得布置在发动机、发电机、起动机、进、排气岐管、排气管，消声器和空压机出气管等上部，不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、油管和气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 | 参考品牌： 一、前、后桥推荐品牌：方盛或东风德纳桥或ZF。 二、轮胎推荐品牌：佳通或米其林或正新。 质保要求： 前后桥总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 缓速器要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 4.转向系统(方向机、助力泵、等)要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 5.底盘集中润滑系统要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 6.免维护轮毂总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 7.制动系统刹车总成要求主体结构件质保8年、易损件质保3年以上，投标人投标时须出具中标后签订质保协议承诺书。同时还需出具如因刹车咬死、发热造成的相应部件损坏，由投标人全额承担损失的承诺书。 |  |
| 3 | 电 器 系 统 | 1、全车线路控制采用阻燃CAN总线，连接发动机控制系统及传感器、底盘部分接自动变速箱、制动气路、集中润滑控制，车身部分接客门、除霜机、灯光、仪表、喇叭、倒车监视等控制，CAN总线必须提供485输出接口。 2、整车集中配电板安装在驾驶室后面，便于检修。 3、蓄电池仓必须单独设立，与车身间具有密封结构，采用不锈钢推拉或旋转式安装支架，底座留有排水孔。蓄电池架要求旋转或推拉方便，固定锁止可靠，易于清洁和维护。 4、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用耐高温（125℃）、耐辐照阻燃型电线，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，所有电线接插件采用AMP公司原装进口（底盘部分防水型）。 5、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，电线和线束每隔250-300 mm安装固定扣攀。 6、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开进、排气岐管、空压机出气管和排气管等发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线不得采用拼接。 7、发电机和起动机线路分别单独敷设。连接蓄电池和起动机的电源线要求发动机起动后断电（并增设绝缘护套）。 8、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加临时用电器的需求。雨刷器括刷面积满足驾驶视野要求。 9、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。大灯灯光要求符合国家最新检测标准要求，以保证车辆顺利上牌。 10、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，开灯时前挡玻璃不能产生炫目光影响驾驶安全，上下踏步灯安装在踏步内。 11、车厢内灯采用铝合金全景风道内置LED灯源，前后贯通，厢灯采用三档分段交叉控制。 12、发动机后舱需安装防误启动装置。 13、采用一体式仪表系统，在仪表显示面板上要有发动机故障“闪码”显示功能。停车制动气压指示应与后轮制动气压指示的仪表应在同一仪表里显示。 14、发动机电控单元、CAN总线控制模块的安装必须满足防尘、防水、防静电的要求。 15、安装可打印式行车记录仪。 16、专用线路：IC卡POS机、多媒体报站器、车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、车载wifi、客门(倒车)监视器电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线排，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。IC卡POS机电源线、调度终端（原GPS系统）、机务终端、车载监控电源为总闸控制电源，其余电器均以仪表总开关控制电源。 | 质保要求： 8.CAN总线（含仪表）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 4 | 底 架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城市公交车辆高峰实际载荷运行的特殊要求，以及绍兴路桥高低落差大的道路条件。 2、前、后轮，底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应防石击漆涂处理。 3、前后桥轮毂罩区域应有两层密封防腐处理。保证骨架不外露。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架结构特点，设置承重梁。在车身左右侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 |  |  |
| 5 | 车 身 | 1、车身骨架采用上海宝钢高强度优质矩形钢管拼焊工艺，整车采用阴极电泳防腐（车身及底盘）工艺，并保证8年以上不锈蚀，充分考虑绍兴地区的潮湿性气候的特点。 2、整车防漏水、漏灰及密封性能良好。 3、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用上海宝钢集团生产的优质耐腐镀锌钢板（厚度不小于1 mm）。表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、磷化处理或选用已做防腐处理的板材。 4、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理， 5、车身顶棚骨架间距不大于900mm。 6、前后门骨架及上方应加强，必要时加焊内外铁板（冷轧板）、厚度不小于2.5mm。 7、客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 8、车厢内侧板采用优质硬性低发泡型PVC板材。内顶板采用打孔型铝塑板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致或相近。内顶板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 9、车身左右侧边门采用铝合金材料、翻开式，碰锁和液压支撑杆检修门结构，并装有胶垫防震、检修门铰链。碰锁和拉（板）手要求美观和牢固，开启方便，锁止可靠，门与车身蒙皮缝隙均匀，液压撑杆支撑力要满足支撑检修门要求，确保安全稳定，在侧围检修门和客车骨架之间增装保险绳（挂钩或钢丝绳或链）。为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处或仪表台设置有专用检修门。 10、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 11、驾驶区、仪表台：采用半封闭式驾驶台结构，仪表台和仪表与开关、监视器、报站器布置要方便司机操作使用，不常用的操纵开关可布置在司机左侧，在档位杠前方的仪表台立面上设置档位标牌。 12、驾驶室安装带锁证件箱，配置茶杯架；驾驶室不安装收音机；驾驶座位左上侧安装电扇（小风扇）。 13、乘客可触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边；乘客门上面的导水槽不应有尖角和锐边，以免影响自动洗车机。 14、安装拖把及垃圾综合性储物箱（由绍兴公交提供样式）。 15、车厢内安装危险气体报警装置。 16、车厢内安装除霜装置、暖气片。 17、车身油漆采用进口油漆。 | 质保要求： 9.车身车架防腐要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 10.司机半包围要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 11.危险气体报警装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 12.除霜装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 13.暖气装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 14.拖把及垃圾综合性储物箱要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 6 | 地 板 | 1、整车采用大平面环保阻燃PVC地板，厚度不小于18MM，地板与客车底架采用胶水及专用螺栓连接，铺设区客车底架横梁加密、地板及座椅固定螺栓要求连接在横梁或替板上、紧固可靠（8年内不发生地板拱起，螺栓松脱开现象），地板各连接缝、地板与车身的接缝处应涂密封胶。整车采用耐磨防滑石英沙城市客车专用地板革，地板与地板革采用进口高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。地板革与地板是采用焊接拼接，接缝处剔割平整。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，并标明“禁止站立”字样。 2、地板应设有检修孔和盖板，方便维修。 3、前客门至后客门的乘客区地板为没有台阶的单一平面区，通道宽度≥530mm。 4、车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金型材拼压，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整贴服。 | 质保要求： 15.PVC地板要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 16.PVC地板革要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 7 | 门 窗 及 玻 璃 | 1、车门为前单后双形式，加强型铝合金门板，内摆门结构，外摆铰链结构形式，门玻璃为钢化玻璃，门下防尘结构为翻板式。前门全开时的净宽度为≥650mm，后门全开时的净宽度为≥1000mm。 2、乘客门关闭时应装有防夹缓冲装置。乘客门在开启状况时，门外缘距车身外缘不大于100 mm，后内摆门立柱装防夹装置。后门防夹提示需采用铝片，并用铆钉固定，要求字迹清晰。 3、前门应有门锁装置。 4、门泵驱动系统采用电控气动方式，采用进口电磁阀和继电器，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关，并在每个乘客门外处必须装紧急开关，以备紧急使用。 5、车辆停稳前不允许开门，车辆门没关闭不允许起步，车速达到5码以上不能打开车门。 6、边窗玻璃为内嵌式推拉窗，边窗玻璃颜色为F绿。玻璃和侧窗与车身骨架采用原装进口粘合胶粘接。 7、前挡风玻璃采用全景整体夹胶防紫外线安全玻璃，安装水暖除霜器。并配有水暖除雾装置。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃。风窗玻璃涂黑部分尺寸必须满足后视镜视角和电子路牌显示要求。 8、窗帘为蓝色硬质防燃折叠窗帘，采用固定攀扣；驾驶座左、前方安装下拉式活动遮阳帘。 9、整车侧窗左右两侧安装电动击窗器（爆破器），每车安装四处，左右各二处，布置相关说明，以便在发生紧急情况时，可及时顺利逃生。 | 质保要求： 17.电动击窗器要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 18.乘客门总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 8 | 座 椅 扶 手 杆 | 1、座椅布置为：下客门前朝前座椅布置为左单右单，下课么后左双右双（具体由客车厂家提供布置图，绍兴公交选择）。 2、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 3、高地板区域（后门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。 4、后排四人座椅应装有安全扶手。 5、座椅防滑、易清洁、乘坐舒适；安装橙色照顾座椅，并安装爱心标识，具体数量和位置由客户确定。 6、车内不设售票台，所有开关由驾驶员控制。 7、整车采用铝合金扶手管，表面安装橡胶扶套（包括乘客门安全扶手）。扶手各连接部位的螺栓加保护螺套。整车直扶手采用弧形设计形式。直扶手与直扶手采用错距安装，最大限度地确保车厢内部通道宽度。 8、乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆、拉手杆和广告式拉手，前挡风窗、前乘客门乘客站立处设置距地板90—110mm安全扶手杆，并符合GB/T13094中的有关要求。 9、车内前后尽量多的安装有线下车门铃，门铃声音大小符合日常需求，并具有语音提示功能，同时在车内内视镜上方需按照汉化型提示灯。 10、整车座椅边上合理安装4个USB充电接口。 | 质保要求： 19.座椅要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 20.铝合金扶手要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 9 | 后 视 镜 | 1、安装手动左短右长杆式倒车镜，装可调节下视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰；左右倒车镜带摄像头，且要求能够接入公交监控平台。 2、安装双蜗牛电喇叭。 3、安装可调节车内后视镜，不带时间、温度显示。 | 21.带摄像头倒车镜要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 10 | 发动机 舱 | 1、发动机后舱及后舱门需发泡处理，热填充材料厚度不得小于30mm，应采用良好的隔热、隔振、降噪音材料和阻燃灭火措施，开启通风良好，有利于散热。 2、发动机后部设有防止发动机误起动开关装置。 3、发动机后仓区域布置应便于发动机及附件检修。 4、发动机后仓区域各类油、气管路和线束布置合理，固定安全可靠，方便检修。 5、水箱与中冷器采用单边铰链结构，方便拆装，便于定期进行冲洗。水箱与中冷器四周间用胶垫进行密封处理防止杂物吸入，并固定可靠。 6、滤清器和加油罐，以及各类输油管不得布置在发动机、发电机、起动机、进排气歧管、排气管及消声器上空压机出气管等上部。 7、转向助力泵贮油罐进出油管采用带螺纹接口的定型管与贮油罐和助力泵用螺纹连接，防止泄漏。 8、各类管路（包据各类滤清器）不得布置在发动机、发电机、起动机、进、排气岐管、排气管，消声器和空压机出气管等上部，不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、油管和气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 9、发动机仓安装高温报警装置，多点高亮度灯泡照明，并合理安装自动喷射式灭火器。 |  |  |
| 11 | 空调 系统 | 1、最大制冷量18000大卡或以上，进口比泽尔压缩机、SPAL冷凝风机和蒸发风机、冷凝器和蒸发器采用优质铜芯、联接管道采用优质铜管、进口干燥器和阀类、AMP接插件；空调面板为数显、智能温控、带故障提示。 2、车厢冷风道采用全景式铝合金风道结构形式，方便拆洗和检修。同时需考虑驾驶区域出风量。 3、风道外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠。采用内嵌式LED照明，驾驭室顶上风道不布置灯源。 4、冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺，固定安装可靠。 5、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 6、空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。前、后车厢及驾驶区各部温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 7、车顶空调系统必须严格按照技术工艺要求安装及安全性布局，防止雨水渗入车厢内。 | 参考品牌： 空调推荐品牌：凯希、松芝或科林。 质保要求： 22.车载空调要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 23.全景式铝合金风道要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 24.车顶逃生窗要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 25.车顶防漏要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 12 | 服 务 系 统 | 1、多媒体报站器和下客门监视器釆用嵌入式，监视器安装在驾驶室仪表台右侧，多媒体报站器安装在监视器下方立面处（斜置）。 2、釆用 “汉化型”遥控式电子汉化电子路牌（16×16点阵），前为十三个汉字，腰八个汉字，后为十一个汉字，车内十个汉字。电子路牌要求前两字固定。电子路牌可以设置显示车辆回场等字样。 3、电子路牌与报站器需布置通讯线，电子路牌单独设置开关。 4、移动多媒体安装在车厢内顶左前部（驾驶员后面，与驾驶员座椅分立）1只。车厢内布置8只6″喇叭，左右间隔布置，4只用于多媒体站器，4只用于多媒体，并配置报站器专用外喇叭一只，同时由客车厂配置喊话器及插座与报站器外嗽叭连接。 5、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.2米。 6、车内设置司机工具箱、车内外标识等服务设施，由绍兴公交提供技术要求，客车厂家设计、安装。车头车尾安装“绍兴公交”标识。 7、车载监控系统、调度终端（GPS系统）、机务终端统一安装在电子设备箱中，电子设备箱中必须有长电、ACC控制电源、总闸控制电源等三组电源线，以满足车载监控系统和调度终端（GPS系统）需要。电子设备箱原则上安装在驾驶员座位后面。 8、全景式风道司机正上方不带灯源。安装车内电子导乘牌，电子导乘牌需安装牢固，风道内需安装加强筋固定；电子导乘牌区域扶手杆合理设置，不能遮挡电子导乘牌查看视线。 9、驾驶室底部区安装不锈钢凹凸形板材，并在离合器踏板后设有橡胶脚踏。自动挡车辆设置司机左脚放置垫。 10、系统集成：车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、电子路牌、电子导乘牌、车载wifi、车门及倒车监视器均需和多媒体报站系统所连接，客车厂负责线束及线路的制作设计、并调试。 投币机安装在乘客们前部，在投币机旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，直接从蓄电池引出）。 设置语音提示功能，车辆启动、转向、倒车时有语音播报功能，开关设置在仪表台上，车辆启动对内播报，车辆转向、倒车对外播报。 车内摄像头布局由绍兴公交确认。 | 参考品牌： 车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、POS机、多媒体报站、车载wifi由绍兴公交集团第二有限公司提供型号及位置布置，车辆制造厂家负责安装调试。 质保要求： 26.电子路牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 27.电子导乘牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 28.车载多媒体电视系统（含播放器）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 13 | 车身 涂装 | 车身颜色、图案、标识由投标人提供方案再经绍兴市公交集团第二有限公司确认。 |  |  |
| 14 | 其他 | 1、车内带压力表干粉型4公斤灭火器4只（配筒式固定座）。 2、随车工具。 3、随车资料。 4、车内布置驾驶员茶杯支架。 5、发动机仓合理安装自动喷射式灭火器，车厢内每扇车窗安装带钢丝防盗安全锤（其中1把安装在驾驶室），并在车窗玻璃上根据国标要求注明安全锤敲击点及逃生窗口图示。 6、每车提供两套底盘号、发动机号拓印，拓印件必须用铅笔和专用拓印纸进行拓印，字体清楚； 7、后档无客车销售等广告； 8、随车配三角警告牌。 ★9、为给招标人存量新能源车辆提供运营保障，投标人须响应中标后为招标人的4辆2015年购置新能源公交车三电系统（电池组、电控、驱动电机）质保由六年提升至八年。 |  |  |

注：以上各标项打“*”号为实质性指标，如有负偏离按无效标处理。

二、客车报价

本次招标客车车型具体报价，应分别注明是否含有送车费和其他费用，及付款方法。

三、付款方式

本次招标付款方式为在合同签订后7个工作日内支付10%，提车、检验上牌完成后7个工作日内支付40%，上牌完成后第12个月支付25%，上牌完成后第24个月支付25%，车款均以现金转账方式支付。

四、客车供货

1、中标人应在中标通知书发出10日内与采购人签订合同。

2、投标书中必须明确注明本次招标客车自双方签订合同之日起，到2018年12月12日交车，如何交车，以及交车能力的说明。

3、若中标人不能在2018年12月12日前交货，逾期每推迟一天，扣中标价1%的滞纳金给采购人。

4、本次招标客车的总成部件，均由客车生产厂家按双方签订的技术协议要求配套和自办采购。

五、质量承诺

在投标书中应详细说明质量保证期限，售前、售中、售后服务承诺，零部件配备与供应，售后服务站建立与人员配备情况，提供技术培训服务等项说明。并对以往供应客车所存在质量缺陷如何处理的承诺说明。

02标 招标车辆清单

车辆名称:       8米级插电式油电混合动力公交客车

数    量：         30台

交 货 期：   在双方约定时间内（即2018年12月12日前）将车辆送达绍兴市公共交通集团第二有限公司停车场。

一、 招标车辆技术要求

1、整车性能要求

| 1 | 客车整车性能必须符合国家GB7258《机动车运行安全条例》，GB13094《客车结构安全要求》等相关客车标准要求，以及卖方在投标书所明示达到的各项技术指标要求。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 客车排放性能达到国家GB14761.6《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟废排放限值及测量方法》等标准要求，在任何状态，任何季节条件下正常操作使用运行，发动机尾气均达到国Ⅴ排放标准。 |  |
| 3 | 客车噪声达到国家GB1495《加速行驶车外噪声》 |  |
| 4 | 客车操作稳定性达到QC/T480《汽车操作稳定性指标限值与评价方法》标准要求。 |  |
| 5 | 客车密封性能达到QC/T476《客车防雨密封性限值》标准要求。 |  |
| 6 | 车辆安全装置应符合国家法规要求，车辆制动结构应符合GB12676汽车制动系统结构、性能和试验方法的有关规定。如发生安全事故时，经认定属供方责任的，按法律规定承担索赔责任。 |  |
| 7 | 客车整车保温隔热材料，各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件），阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 |  |
| 8 | 客车采用优质成型矩形钢管焊接的骨架结构，方基调小圆角车身选型，超大视野的夹胶全景玻璃，结构紧凑，比例协调，线条流畅。 |  |
| 9 | 客车必须符合《节能与新能源公共服务用车辆补贴技术认定试验大纲》 |  |

2、整车技术参数要求

| 内 容 | 技术参数及说明 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 整 车 | 长（mm） | ≥8500 |
|  | 宽（mm） | ≥2400 |
|  | 高（mm） | ≥3250（含空调） |
|  | 最大额定人数 | ≥49 |
|  | 标配座位数 | ≥20 |
|  | 前悬（mm） | 1840±20 |
|  | 后悬（mm） | 2450±20 |
|  | 轴距（mm） | 4250±20 |
|  | 前轮距（mm） | 2055±20 |
|  | 后轮距（mm） | 1850±20 |
|  | 最小转弯直径（m） | ≤18 |
|  | 最小离地间隙（mm） | ≥145 |
|  | 最大爬坡能力（﹪） | ≥20 |
|  | 整车装备质量（kg） | 9500±500 |
|  | 整车最大总质量（kg） | 13000±200 |
|  | 车内高度（mm） | ≥2100 |
|  | 最高车速（km/h） | ≤69 |

3、技术配置需求：

| 序号 | 项目 | 技术配置要求 | 参考品牌及要求 | 投标响应方案（包括优化与不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发 动 机 系 统 | 1、采用柴油发动机，配合插电式混合动力系统优化，要求排放标准达到国V或以上，功率116KW及以上，电控燃油喷射系统采用进口高压共轨燃油喷射系统产品；SCR后处理系统由发动机厂家自带。（提供发动机技术资料，包括但不限于发动机大修工艺和数据、使用说明书、动力性和经济性试验数据） 2、要求空气进气口设在车尾顶部上方，采用不锈钢成形管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用优质耐热、耐压、耐油、抗老化胶管，并设有防漏气结构。筒式双级干式空滤器。中冷器采用电子风扇散热，水箱中冷并联结构。进气阻力、升温和排气背压等性能指标必须符合发动机技术性能要求。卖方提供与发动机厂签订的安装技术协议与安装许可技术确认文件。 3、要求排气管路和消声器采用不锈钢或优质镀铝钢板制造，适当采用波纹管减震。并使用催化消声二合一，增强排放清洁性。排气管尾端稍微凸出后保险杠，尾端经美观处理。发动机进排气管应采用不锈钢管。排气阻力符合发动机技术性能要求。 4、采用ATS智能温控系统，采用可视液面优质不锈钢膨胀水箱、铝翘板式散热器，智能电子风扇（风机为进口无刷电机）；设低水位报警器。发动机在（任何状态、任何季节）正常工作情况下，冷却水温度不得超过95℃（包括使用车用空调）。进出水管采用不锈钢成形管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用优质耐热、耐压、耐油、抗老化胶管，并设有防漏水结构。散热容量与结构强度符合公交车使用要求；冷却水加注方便。 5、采用电控式电子油门系统。 6、用软油尺，设在发动机前端，方便检查使用。 7、发动机电路接插件均采用进口AMP。 8、油箱加油口采用嵌套式（加油口必须满足大流量油枪加油要求），并附有滤网，保留油位感应器，出油管采用聚氨酯增强钢丝帘软管，性能须符合国V发动机工作要求。 9、油箱管路设有柴油预滤和油水分离器，安装位置应充分考虑维护更换的方便性。 10、燃油系统应符合GB/T13094的有关要求，燃油箱加油口及进气口应保证车辆晃动时不漏油，在燃油箱完全翻到时只允许燃油从加油孔盖点滴流出。 | 参考品牌： 发动机推荐品牌:玉柴或潍柴或康明斯。 质保要求： 1.发动机要求质保3年及以上，投标人投标时须出具中标后签订3年及以上质保协议承诺书。 2.ATS系统总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 2 | 底 盘 | 1、前桥最大负荷4200Kg及以上，后桥最大负荷8000Kg及以上；采用前后盘式制动，制动灵敏，具有良好的操作稳定性和可靠性； 2、采用符合新能源动力车辆驱动的后桥总成，冲压焊接整体式桥壳，差速器总成单级主减速器，主减速齿精磨加工。 3、采用电控无级变速技术。 4、悬挂：采用前二后四空气悬挂系统，配装进口气囊和减震器，后悬挂C型臂支撑结构件，采用固定式优质推拉力杆件，配置横向稳定杆，空气悬挂系统承载能力必须满足城市公交运营线路高峰实际载荷要求，C型臂推力杆和平衡杆及连接支架在使用周期内出现断裂等现象，其责任全部由客车厂家承担。 5、采用单节、开式传动轴，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际运行的特殊要求。 6、轮毂采用进口一体化轴承单元免维护（免维护轮毂总成）。 7、制动系统：采用前后盘式制动，配自动调整臂，双回路气制动系统，配带直踏式制动阀、回路保护阀、继动阀、双向阀、空气干燥器。制动系统阀类、ABS、均使用WABCO。 8、驻车制动：采用双回路气制动系统，驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动，作用于后轮，增设有解除驻车制动控制气路与接口。 9、转向系统：采用电动液压转向助力系统，转向助力泵与转向器要匹配。 10、管路系统：管路采用优质铜管、部分亚大管。管路系统按标准进行保压泄露测试，符合要求，与电线束和油水管分别布置。 11、气管路：气管路安装空气干燥装置。整车制动管路采用铜管，局部采用亚大管。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定，固定间距不得大于600mm。 12、贮气筒容量：贮气筒总容量满足公交线路实际使用要求，耐腐蚀，前制动贮气筒30L，后制动贮气筒40L，驻车用贮气筒30L，门泵以及空气悬挂贮气筒共68L，设有湿贮气筒和自动排污阀。储气筒放水开关采用智能自动放水，装于车辆侧围裙边，应能伸手触及，排水口向下。 13、配装底盘集中润滑系统，需实现远程监控功能，加入CAN总线，智能ECU液晶监控，具有计数、油压、运行、故障报警、故障诊断等功能。 14、采用真空胎轮胎。（每一辆带一个加钢圈备胎） 15、制动低压报警：设有灯光指示报警和声响报警。 16、各类管路（包括各类滤清器）不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 | 参考品牌： 一、前、后桥推荐品牌：方盛或东风德纳桥或ZF。 二、轮胎推荐品牌：佳通或米其林或正新。 质保要求： 3.前后桥总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 4.空气悬架系统要求主体结构件质保8年、易损件质保4年或以上，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 5.免维护轮毂总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 6.电动液压转向系统(方向机、助力泵、电机、直流转换器)要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 7.底盘集中润滑系统要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 8.制动系统刹车总成要求主体结构件质保8年、易损件质保3年或以上，投标人投标时须出具中标后签订质保协议承诺书。同时还需出具如因刹车咬死、发热造成的相应部件（包括免维护轮毂）损坏，由投标人全额承担损失的承诺书。 |  |
| 3 | 电 器 系 统 | 1、全车线路控制采用三级CAN总线，连接发动机控制系统及传感器、底盘部分接制动气路、集中润滑控制，车身部分接客门、除霜机、灯光、仪表、喇叭、倒车监视等控制，CAN总线必须提供485输出接口。 2、发电机150A及以上。 3、整车集中配电板安装在驾驶员后面，便于检修。 4、蓄电池仓必须单独设立，与控制盒等电器元件完全隔绝，并与车身具有密封结构，采用不锈钢推拉或旋转式安装支架，底座留有排水孔；蓄电池架要求旋转或推拉方便，固定锁止可靠，易于清洁和维护；总电源开关单独设计小门。 5、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用耐高温（125℃）、辐照交联阻燃型电线，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，所有电线接插件采用AMP公司原装进口（底盘部分防水型）。 6、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，电线和线束每隔250-300 mm安装固定扣攀。 7、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开进、排气岐管、空压机出气管和排气管等发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线主线部分不得采用拼接。 8、发电机和起动机线路分别单独敷设，连接蓄电池和起动机的电源线要求发动机启动后断电（增设绝缘护套）。 9、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加临时用电器的需求。雨刷器括刷面积满足驾驶视野要求。 10、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前后大灯采用组合式灯具、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 11、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，开灯时前挡玻璃不能产生炫目光影响驾驶安全，车内上下踏步灯安装在踏步内。 12、车厢内灯采用铝合金全景风道内置LED灯源，前后贯通，厢灯采用三档分段交叉控制。 13、发动机后舱需安装防误启动装置。 14、采用一体式仪表系统，在仪表显示面板上要有发动机故障“闪码”显示功能。驻车制动气压指示应与后轮制动气压指示的仪表应在同一仪表里显示。 15、发动机电控单元、CAN总线控制模块的安装必须满足防尘、防水、防静电的要求。 16、安装可打印式行车记录仪。 17、专用线路：IC卡POS机、多媒体报站器、车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、车载wifi、客门(倒车)监视器电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线排，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。IC卡POS机电源线、调度终端（原GPS系统）、机务终端、车载监控电源为总闸控制电源，其余电器均以仪表总开关控制电源。 | 质保要求： 9.CAN总线（含仪表）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 4 | 混合动力系统 | 优先采用投标人自主研发的混合动力系统； 采用电机直驱，驱动电机采用高功率永磁同步驱动电机，且发电机额定功率≥50KW。 3、动力电源采用锰酸锂动力电池,纯电动续驶里程满足国家插电式混合动力客车相关要求。车辆使用过程中，5年内电池容量递减超过20%的或者5-8年内电池容量递减超过30%的（由专业第三方检测机构进行检测，检测费用由投标人承担），投标人无条件免费更换同品牌全新电池。 4、充电插口为国家标准插口。 5、动力电池充分考虑绍兴地区的气温变化（适应冬夏温度范围），安装必须通风、散热、防水，并具有热管理系统、高温报警装置、管网灭火器，具备极端天气时，自我保护功能和安全提示。 6、具有怠速停机功能，必须安装电动液压助力转向泵。 7、车辆在部分动力系统出现故障后，可使车空载模式下回到维修点。 8、动力电缆：耐热125℃，阻燃等级达到B级。 9、为充分利用车内空间，混合动力系统的高压元件、控制系统布置在车辆顶部，电池组安装在车辆顶部，车辆左右两侧及后侧开专用检修舱门，方便各类设备检修。车顶电池组及空调系统必须严格按照技术工艺要求安装及安全性布局，防止雨水渗入车厢内。具备电子无级变速功能。 | 质保要求： 10.混合动力系统“三电系统”及附属件（注：“三电系统”指混合动力系统的电池组、电机、电控）要求质保8年，质保期内混合动力系统“三电系统”及附属件日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日混合动力系统“三电系统”及附属件的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 11.车顶防漏要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 5 | 底 架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城市公交车辆高峰实际载荷运行的特殊要求，以及绍兴路桥高低落差大的道路条件。 2、底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应防石击漆涂处理。 3、前后桥轮毂区域应有两层密封防腐处理。保证骨架不外露。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架结构特点，设置承重梁。在车身左右侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 |  |  |
| 6 | 车 身 | 1、车身钢材采用宝钢优质钢材，骨架采用高强度优质矩形钢管拼焊工艺，整车采用阴极电泳防腐（车身及底盘）工艺，并保证8年以上不锈蚀，充分考虑绍兴地区的潮湿性气候的特点。 2、整车防漏水、漏灰及密封性能良好。 3、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用上海宝钢集团生产的优质耐腐镀锌钢板（厚度不小于1 mm）。表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、磷化处理或选用已做防腐处理的板材。 4、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理。 5、车身顶棚骨架间距不大于900mm。 6、前后门骨架及上方应加强，必要时加焊加强铁板、厚度不小于3mm。 7、客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 8、车厢内侧板采用优质硬性低发泡型PVC板材。内顶板采用打孔型铝塑板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致或相近。内顶板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 9、车身左右侧边门采用铝合金材料、翻开式，机械锁和液压支撑杆检修门结构，并装有胶垫防震、检修门铰链。要求舱门美观牢固，开启方便，锁止可靠，门与车身蒙皮缝隙均匀，液压撑杆支撑力要满足支撑检修门要求，确保安全稳定，在侧围检修门和客车骨架之间增装保险绳（挂钩或钢丝绳或链）。为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处设置有专用检修门。 10、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 11、驾驶区、仪表台：采用半封闭式驾驶区结构，仪表台和仪表与开关、监视器、报站器布置要方便司机操作使用，顶灯、车厢灯、电子路牌单独安装开关，不常用的操纵开关可布置在司机左侧；仪表台上安装驾驶员喊话器及插口；前后门未关时仪表台有报警灯显示。（具体布局按绍兴公交习惯布置） 12、驾驶室安装带锁证件箱，配置茶杯架；驾驶室不安装收音机；驾驶座位左上侧安装电扇（小风扇）。 13、乘客可触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边；乘客门上面的导水槽不应有尖角和锐边，以免影响自动洗车机。 14、安装拖把及垃圾综合性储物箱（由绍兴公交提供样式）。 15、车厢内安装危险气体报警装置。 16、车厢内安装除霜装置、暖风装置。 17、车身油漆采用进口油漆。 | 质保要求： 12.车身车架防腐要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 13.司机半包围要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 14.危险气体报警装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 15.除霜装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 16.暖风装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 17.拖把及垃圾综合性储物箱要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 7 | 地 板 | 1、整车采用大平面环保阻燃PVC地板，厚度不小于18MM，地板与客车底架采用胶水及专用螺栓连接，铺设区客车底架横梁加密、地板及座椅固定螺栓要求连接在横梁或替板上、紧固可靠（8年内不发生地板拱起，螺栓松脱开现象），地板各连接缝、地板与车身的接缝处应涂密封胶。整车采用耐磨防滑石英沙城市客车专用地板革，地板与地板革采用进口高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。地板革与地板是采用焊接拼接，接缝处剔割平整。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，并标明“禁止站立”字样。 2、地板应设有检修孔和盖板，方便维修。 3、前客门至后客门的乘客区地板为没有台阶的单一平面区，通道宽度≥680mm。 4、车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金型材拼压或地板革焊接工艺，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整贴服，地板革折边高于地板水平面10CM以上；车身围板下沿采用15cm不锈钢板围裙踢脚。 | 质保要求： 18.PVC地板要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 19.PVC地板革要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 8 | 门 窗 及 玻 璃 | 1、车门为内摆式前单后双形乘客门，加强型铝合金门板，门玻璃为钢化玻璃，安装乘客门防夹脚装置。后门防夹提示需采用铝片，并用铆钉固定，要求字迹清晰。 2、乘客门关闭时应装有防夹缓冲装置。乘客门在开启状况时，门外缘距车身外缘不大于100 mm，前门后、后门前后内摆门立柱装防护装置，同时为确保车辆安全性，设置开门信号灯，只有在门都关好的情况下，信号灯才关闭，该信号灯为左右危险信号灯。 3、全车应有门锁装置。 4、门泵驱动系统采用电控气动方式，采用进口电磁阀和继电器，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关，并在每个乘客门内外处和车外必须装紧急开关，以备紧急使用，做好标识说明；门泵带自动气水分离装置。 5、车辆停稳前不允许开门，车辆门没关闭不允许起步，车速达到5码以上不能打开车门。 6、边窗玻璃为内嵌式推拉窗，边窗玻璃颜色为F绿。玻璃和侧窗与车身骨架采用原装进口粘合胶粘接。 7、前挡风玻璃采用全景整体夹胶安全玻璃，安装水暖除霜器。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃。挡风玻璃涂黑部分尺寸必须满足后视镜视角和电子路牌显示要求。 8、窗帘为蓝色硬质防燃折叠窗帘，采用固定攀扣；驾驶座左、前方安装下拉式活动遮阳帘。 9、整车侧窗左右两侧安装电动击窗器（爆破器），每车安装四处，左右各二处，布置相关说明，以便在发生紧急情况时，可及时顺利逃生。 10、车内不设售票台，所有开关由驾驶员控制。 | 质保要求： 20.电动击窗器要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 21.乘客门总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 9 | 座 椅 扶 手 杆 | 1、座椅布置为：下客门前座椅布置为左单右单，下客门后左双右双（具体由客车厂家提供布置图，绍兴公交选择）。 2、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 3、高地板区域（后门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。在符合国家标准的基础上，尽量扩大逃生出口面积。 4、后排四人座椅应装有安全扶手。 5、座椅防滑、易清洁、乘坐舒适；安装橙色照顾座椅，并安装爱心标识，具体数量和位置由绍兴公交确定。 6、整车采用铝合金扶手管，表面安装橡胶扶套，扶手套要求用螺钉固定确保不能滑动；扶手各连接部位的螺栓加保护套。整车直扶手采用弧形设计形式，直扶手与直扶手之间采用错距安装，最大限度地确保车厢内部通道宽度。 7、乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆、拉手杆和广告式拉手；前挡风窗、前乘客门乘客站立处设置距地板90—110mm安全扶手杆，并符合GB/T13094中的有关要求。 8、车内前后尽量多的安装下车门铃，门铃声音大小符合日常需求，并具有语音提示功能，同时在车内内视镜上方需按照汉化型提示灯。 9、整车座椅边上合理安装4个USB充电接口。 | 质保要求： 22.座椅要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 23.铝合金扶手要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 10 | 后 视 镜和喇叭 | 1、安装手动左短右长杆式倒车镜，装可调节下视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰；左右倒车镜带摄像头，且要求能够接入公交监控平台。 2、安装双蜗牛电喇叭。 3、安装可调节车内后视镜，不带时间、温度显示。 | 24.带摄像头倒车镜要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 11 | 发动机 仓 | 1、发动机后舱及后舱门需发泡处理，热填充材料厚度不得小于25mm，应采用良好的隔热、隔振、降噪音材料和阻燃灭火措施，开启通风良好，有利于散热。 2、发动机后部设有防止发动机误起动开关装置。 3、发动机后仓区域布置应便于发动机及附件检修。 4、发动机后仓区域各类油、气管路和线束布置合理，固定安全可靠，方便检修。 5、机仓散热：适当增大发动机仓高度和减少后窗玻璃高度尺寸，以扩大发动机仓空间，方便检修，以及增设发动机仓出风口，以利于发动机仓热空气有效导出，并尽可能扩大发动机进排气管的尺寸，减少发动机进排气阻力。 6、水箱中冷器采用侧置并联式结构，固定可靠，方便维修拆装，便于定期进行冲洗。水箱与中冷器四周进行密封处理防止杂物吸入，并固定可靠。 7、燃油滤清器和加油罐，以及各类输油管不得布置在发动机、发电机、起动机、进排气歧管、排气管及消声器上空压机出气管等上部。 8、转向助力泵贮油罐进出油管采用带螺纹接口的定型管与贮油罐和助力泵用螺纹连接，防止泄漏。 9、各类管路（包据各类滤清器）不得布置在发动机、发电机、起动机、进、排气岐管、排气管，消声器和空压机出气管等上部，不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、油管和气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 10、发动机仓安装高温报警装置，多点高亮度灯泡照明，并合理安装自动喷射式灭火器。。 |  |  |
| 12 | 空调 系统 | 1、最大制冷量24000大卡或以上，进口比泽尔压缩机、SPAL冷凝风机和蒸发风机、冷凝器和蒸发器采用优质铜芯、进口干燥器和阀类、AMP接插件，连接管路采用优质铜管；空调面板为数显、智能温控、带故障提示。 2、车厢冷风道采用全景式铝合金风道结构形式，方便拆洗和检修。同时需考虑驾驶区域出风量。 3、风道外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠。 4、冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺，固定安装可靠。 5、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 6、空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。前、后车厢及驾驶区各部温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 7、前后各安装一只车顶逃生窗。确保密闭性良好，不漏水。 | 参考品牌： 空调推荐品牌：凯希、松芝或科林。 质保要求： 25.车载空调要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 26.全景式铝合金风道要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 27.车顶逃生窗要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 13 | 服 务 系 统 | 1、多媒体报站器和下客门监视器釆用嵌入式，监视器安装在驾驶室仪表台右侧，多媒体报站器安装在监视器下方立面处（斜置）。 2、釆用 “汉化型”遥控式电子汉化电子路牌（16×16点阵），前为十三个汉字，腰八个汉字，后为十一个汉字，车内十个汉字。电子路牌要求前两字固定。电子路牌可以设置显示车辆回场等字样。 3、电子路牌与报站器需布置通讯线，电子路牌单独设置开关。 4、移动多媒体安装在车厢内顶左前部（驾驶员后面，与驾驶员座椅分立）1只。车厢内布置8只6″喇叭，左右间隔布置，4只用于多媒体站器，4只用于多媒体，并配置报站器专用外喇叭一只，同时由客车厂配置喊话器及插座与报站器外嗽叭连接。 5、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.2米。 6、车内设置司机工具箱、车内外标识等服务设施，由绍兴公交提供技术要求，客车厂家设计、安装。车头车尾安装“绍兴公交”标识。 7、车载监控系统、调度终端（GPS系统）、机务终端统一安装在电子设备箱中，电子设备箱中必须有长电、ACC控制电源、总闸控制电源等三组电源线，以满足车载监控系统和调度终端（GPS系统）需要。电子设备箱原则上安装在驾驶员座位后面。 8、全景式风道司机正上方不带灯源。安装车内电子导乘牌，电子导乘牌需安装牢固，风道内需安装加强筋固定；电子导乘牌区域扶手杆合理设置，不能遮挡电子导乘牌查看视线。 9、驾驶室底部区安装不锈钢凹凸形板材，并在离合器踏板后设有橡胶脚踏。自动挡车辆设置司机左脚放置垫。 10、系统集成：车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、电子路牌、电子导乘牌、车载wifi、车门及倒车监视器均需和多媒体报站系统所连接，客车厂负责线束及线路的制作设计、并调试。 投币机安装在乘客们前部，在投币机旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，直接从蓄电池引出）。 设置语音提示功能，车辆启动、转向、倒车时有语音播报功能，开关设置在仪表台上，车辆启动对内播报，车辆转向、倒车对外播报。 车内摄像头由绍兴公交确认。 | 参考品牌： 车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、、POS机、多媒体报站、车载wifi由绍兴公交集团第二有限公司提供型号及位置布置，车辆制造厂家负责安装调试。 质保要求： 28.电子路牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 29.电子导乘牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 30.车载多媒体电视系统（含播放器）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 14 | 车身 涂装 | 车身颜色、图案、标识由投标人提供方案再经绍兴市公共交通集团第二有限公司确认。 |  |  |
| 15 | 其他 | 1、车内带压力表干粉型4公斤灭火器4只（配筒式固定座）。 2、随车工具。 3、随车资料。 4、车内布置驾驶员茶杯支架。 5、发动机仓合理安装自动喷射式灭火器，车厢内每扇车窗安装带钢丝防盗安全锤（其中1把安装在驾驶室），并在车窗玻璃上根据国标要求注明安全锤敲击点及逃生窗口图示。 6、每车提供两套底盘号、发动机号及电机号拓印，拓印件必须用铅笔和专用拓印纸进行拓印，字体清楚； 7、后档无客车销售等广告； 8、随车配三角警告牌。 ★9、为给招标人存量新能源车辆提供运营保障，投标人须响应中标后为招标人的22辆2015年购置新能源公交车三电系统（电池组、电控、驱动电机）质保由六年提升至八年。 |  |  |

注：以上各标项打“★”号为实质性指标，如有负偏离按无效标处理。

二、客车报价

本次招标客车车型具体报价，应分别注明是否含有送车费和其他费用，及付款方法。

三、付款方式

本次招标付款方式为在合同签订后7个工作日内支付10%，提车、检验上牌完成后7个工作日内支付40%，上牌完成后第12个月支付25%，上牌完成后第24个月支付25%，车款均以现金转账方式支付。

四、客车供货

1、中标人应在中标通知书发出10日内与采购人签订合同。

2、投标书中必须明确注明本次招标客车自双方签订合同之日起，到2018年12月12日交车，如何交车，以及交车能力的说明。

3、若中标人不能在2018年12月12日前交货，逾期每推迟一天，扣中标价1%的滞纳金给采购人。

4、本次招标客车的总成部件，均由客车生产厂家按双方签订的技术协议要求配套和自办采购。

五、质量承诺

在投标书中应详细说明质量保证期限，售前、售中、售后服务承诺，零部件配备与供应，售后服务站建立与人员配备情况，提供技术培训服务等项说明。并对以往供应客车所存在质量缺陷如何处理的承诺说明。

03标 招标车辆清单

车辆名称:        8米级插电式气电混合动力公交客车

数    量：         34台

交 货 期：   在双方约定时间内（即2018年12月12日前）将车辆送达绍兴市公共交通集团第二有限公司停车场。

一、 招标车辆技术要求

1、整车性能要求

| 1 | 客车整车性能必须符合国家GB7258《机动车运行安全条例》，GB13094《客车结构安全要求》等相关客车标准要求，以及卖方在投标书所明示达到的各项技术指标要求。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 客车排放性能达到国家GB14761.6《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟废排放限值及测量方法》等标准要求，在任何状态，任何季节条件下正常操作使用运行，发动机尾气均达到国Ⅴ排放标准。 |  |
| 3 | 客车噪声达到国家GB1495《加速行驶车外噪声》 |  |
| 4 | 客车操作稳定性达到QC/T480《汽车操作稳定性指标限值与评价方法》标准要求。 |  |
| 5 | 客车密封性能达到QC/T476《客车防雨密封性限值》标准要求。 |  |
| 6 | 车辆安全装置应符合国家法规要求，车辆制动结构应符合GB12676汽车制动系统结构、性能和试验方法的有关规定。如发生安全事故时，经认定属供方责任的，按法律规定承担索赔责任。 |  |
| 7 | 客车整车保温隔热材料，各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件），阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 |  |
| 8 | 客车采用优质成型矩形钢管焊接的骨架结构，方基调小圆角车身选型，超大视野的夹胶全景玻璃，结构紧凑，比例协调，线条流畅。 |  |
| 9 | 客车必须符合《节能与新能源公共服务用车辆补贴技术认定试验大纲》 |  |

2、整车技术参数要求

| 内 容 | 技术参数及说明 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 整 车 | 长（mm） | ≥8500 |
|  | 宽（mm） | ≥2400 |
|  | 高（mm） | ≥3250（含空调） |
|  | 最大额定人数 | ≥49 |
|  | 标配座位数 | ≥20 |
|  | 前悬（mm） | 1840±20 |
|  | 后悬（mm） | 2450±20 |
|  | 轴距（mm） | 4250±20 |
|  | 前轮距（mm） | 2055±20 |
|  | 后轮距（mm） | 1850±20 |
|  | 最小转弯直径（m） | ≤18 |
|  | 最小离地间隙（mm） | ≥145 |
|  | 最大爬坡能力（﹪） | ≥20 |
|  | 整车装备质量（kg） | 9600±500 |
|  | 整车最大总质量（kg） | 13000±200 |
|  | 车内高度（mm） | ≥2100 |
|  | 最高车速（km/h） | ≤69 |

3、技术配置需求：

| 序号 | 项目 | 技术配置要求 | 参考品牌及要求 | 投标响应方案（包括优化与不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发 动 机 系 统 | 1、采用LNG发动机，配合插电式混合动力系统优化，要求排放标准达到国V或以上，功率116KW及以上，电控燃油喷射系统采用进口高压共轨燃油喷射系统产品；SCR后处理系统由发动机厂家自带。（提供发动机技术资料，包括但不限于发动机大修工艺和数据、使用说明书、动力性和经济性试验数据） 2、要求空气进气口设在车尾顶部上方，采用不锈钢成形管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用优质耐热、耐压、耐油、抗老化胶管，并设有防漏气结构。筒式双级干式空滤器。中冷器采用电子风扇散热，水箱中冷并联结构。进气阻力、升温和排气背压等性能指标必须符合发动机技术性能要求。卖方提供与发动机厂签订的安装技术协议与安装许可技术确认文件。 3、要求排气管路和消声器采用不锈钢或优质镀铝钢板制造，适当采用波纹管减震。并使用催化消声二合一，增强排放清洁性。排气管尾端稍微凸出后保险杠，尾端经美观处理。发动机进排气管应采用不锈钢管。排气阻力符合发动机技术性能要求。 4、采用ATS智能温控系统，采用可视液面优质不锈钢膨胀水箱、铝翘板式散热器，智能电子风扇（风机为进口无刷电机）；设低水位报警器。发动机在（任何状态、任何季节）正常工作情况下，冷却水温度不得超过95℃（包括使用车用空调）。进出水管采用不锈钢成形管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用优质耐热、耐压、耐油、抗老化胶管，并设有防漏水结构。散热容量与结构强度符合公交车使用要求；冷却水加注方便。 5、采用电控式电子油门系统。 6、用软油尺，设在发动机前端，方便检查使用。 7、发动机电路接插件均采用进口AMP。 8、气瓶320升及以上，带自增压系统,其气瓶、管路及各阀类、接头都需采用同一厂家提供，并安装整车泄漏预警系统。各阀类、配件、接头均采用进口件。免费提供两次符合绍兴当地质监部门的气瓶年审并出具检测合格单。 | 参考品牌： 发动机推荐品牌:玉柴或潍柴或康明斯。 质保要求： 1.发动机要求质保3年及以上，投标人投标时须出具中标后签订3年及以上质保协议承诺书。 2.ATS系统总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 3.气瓶系统及其附属件要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 4.LNG泄漏预警系统要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 2 | 底 盘 | 1、前桥最大负荷4200Kg及以上，后桥最大负荷8000Kg及以上；采用前后盘式制动，制动灵敏，具有良好的操作稳定性和可靠性； 2、采用符合新能源动力车辆驱动力的后桥总成，冲压焊接整体式桥壳，差速器总成单级主减速器，主减速齿精磨加工。 3、采用电控无级变速技术。 3、悬挂：采用前二后四空气悬挂系统，配装进口气囊和减震器，后悬挂C型臂支撑结构件，采用固定式优质推拉力杆件，配置横向稳定杆，空气悬挂系统承载能力必须满足城市公交运营线路高峰实际载荷要求，C型臂推力杆和平衡杆及连接支架在使用周期内出现断裂等现象，其责任全部由客车厂家承担。 5、采用单节、开式传动轴，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际运行的特殊要求。 6、轮毂采用进口一体化轴承单元免维护（免维护轮毂总成）。 7、制动系统：采用前后盘式制动，配自动调整臂，双回路气制动系统，配带直踏式制动阀、回路保护阀、继动阀、双向阀、空气干燥器。制动系统阀类、ABS、均使用WABCO。 8、驻车制动：采用双回路气制动系统，驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动，作用于后轮，增设有解除驻车制动控制气路与接口。 9、转向系统：采用电动液压转向助力系统，转向助力泵与转向器要匹配。 10、管路系统：管路采用优质铜管、部分亚太管。管路系统按标准进行保压泄露测试，符合要求，与电线束和油水管分别布置。 11、气管路：气管路安装空气干燥装置。整车制动管路采用铜管，局部采用亚太管。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定，固定间距不得大于600mm。 12、贮气筒容量：贮气筒总容量满足公交线路实际使用要求，耐腐蚀，前制动贮气筒30L，后制动贮气筒40L，驻车用贮气筒30L，门泵以及空气悬挂贮气筒共68L，设有湿贮气筒和自动排污阀。储气筒放水开关采用智能自动放水，装于车辆侧围裙边，应能伸手触及，排水口向下。 13、配装底盘集中润滑系统，需实现远程监控功能，加入CAN总线，智能ECU液晶监控，具有计数、油压、运行、故障报警、故障诊断等功能。 14、采用真空胎轮胎。（每一辆带一个加钢圈备胎） 15、制动低压报警：设有灯光指示报警和声响报警。 16、各类管路（包括各类滤清器）不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 | 参考品牌： 一、前、后桥推荐品牌：方盛或东风德纳桥或ZF。 二、轮胎推荐品牌：佳通或米其林或正新。 质保要求： 5.前后桥总成要求质保3年，投标人投标时须出具中标后签订3年质保协议承诺书。 6.空气悬架系统要求主体结构件质保8年、易损件质保4年或以上，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 7.免维护轮毂总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 8.电动液压转向系统(方向机、助力泵、电机、直流转换器)要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 9.底盘集中润滑系统要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 10.制动系统刹车总成要求主体结构件质保8年、易损件质保3年或以上，投标人投标时须出具中标后签订质保协议承诺书。同时还需出具如因刹车咬死、发热造成的相应部件（包括免维护轮毂）损坏，由投标人全额承担损失的承诺书。 |  |
| 3 | 电 器 系 统 | 1、全车线路控制采用三级CAN总线，连接发动机控制系统及传感器、底盘部分接制动气路、集中润滑控制，车身部分接客门、除霜机、灯光、仪表、喇叭、倒车监视等控制，CAN总线必须提供485输出接口。 2、发电机150A及以上。 3、整车集中配电板安装在驾驶室后面，便于检修。 4、蓄电池仓必须单独设立，与控制盒等电器元件完全隔绝，并与车身具有密封结构，采用不锈钢推拉或旋转式安装支架，底座留有排水孔；蓄电池架要求旋转或推拉方便，固定锁止可靠，易于清洁和维护；总电源开关单独设计小门。 5、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用耐高温（125℃）、辐照交联阻燃型电线，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，所有电线接插件采用AMP公司原装进口（底盘部分防水型）。 6、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，电线和线束每隔250-300 mm安装固定扣攀。 7、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开进、排气岐管、空压机出气管和排气管等发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线主线部分不得采用拼接。 8、发电机和起动机线路分别单独敷设，连接蓄电池和起动机的电源线要求发动机启动后断电（增设绝缘护套）。 9、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加临时用电器的需求。雨刷器括刷面积满足驾驶视野要求。 10、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前后大灯采用组合式灯具、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 11、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，开灯时前挡玻璃不能产生炫目光影响驾驶安全，车内上下踏步灯安装在踏步内。 12、车厢内灯采用铝合金全景风道内置LED灯源，前后贯通，厢灯采用三档分段交叉控制。 13、发动机后舱需安装防误启动装置。 14、采用一体式仪表系统，在仪表显示面板上要有发动机故障“闪码”显示功能。驻车制动气压指示应与后轮制动气压指示的仪表应在同一仪表里显示。 15、发动机电控单元、CAN总线控制模块的安装必须满足防尘、防水、防静电的要求。 16、安装可打印式行车记录仪。 17、专用线路：IC卡POS机、多媒体报站器、车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、车载wifi、客门(倒车)监视器电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线排，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。IC卡POS机电源线、调度终端（原GPS系统）、机务终端、车载监控电源为总闸控制电源，其余电器均以仪表总开关控制电源。 | 质保要求： 11.CAN总线（含仪表）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 4 | 混合动力系统 | 优先采用投标人自主研发的混合动力系统； 采用电机直驱，驱动电机采用高功率永磁同步驱动电机，且发电机额定功率≥50KW。 3、动力电源采用锰酸锂动力电池,纯电动续驶里程满足国家插电式混合动力客车相关要求。车辆使用过程中，5年内电池容量递减超过20%的或者5-8年内电池容量递减超过30%的（由专业第三方检测机构进行检测，检测费用由投标人承担），投标人无条件免费更换同品牌全新电池。 4、充电插口为国家标准插口。 5、5、动力电池充分考虑绍兴地区的气温变化（适应冬夏温度范围），安装必须通风、散热、防水，并具有热管理系统、高温报警装置、管网灭火器，具备极端天气时，自我保护功能和安全提示。 6、具有怠速停机功能，必须安装电动液压助力转向泵。 7、车辆在部分动力系统出现故障后，可使车空载模式下回到维修点。 8、动力电缆：耐热125℃，阻燃等级达到B级。 9、为充分利用车内空间，混合动力系统的高压元件、控制系统布置在车辆顶部，电池组安装在车辆顶部，车辆左右两侧及后侧开专用检修舱门，方便各类设备检修。车顶电池组及空调系统必须严格按照技术工艺要求安装及安全性布局，防止雨水渗入车厢内。具备电子无级变速功能。 | 质保要求： 12.混合动力系统“三电系统”及附属件（注：“三电系统”指混合动力系统的电池组、电机、电控）要求质保8年，质保期内混合动力系统“三电系统”及附属件日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日混合动力系统“三电系统”及附属件的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 13.车顶防漏要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 5 | 底 架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城市公交车辆高峰实际载荷运行的特殊要求，以及绍兴路桥高低落差大的道路条件。 2、底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应防石击漆涂处理。 3、前后桥轮毂区域应有两层密封防腐处理。保证骨架不外露。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架结构特点，设置承重梁。在车身左右侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 |  |  |
| 6 | 车 身 | 1、车身钢材采用宝钢优质钢材，骨架采用高强度优质矩形钢管拼焊工艺，整车采用阴极电泳防腐（车身及底盘）工艺，并保证8年以上不锈蚀，充分考虑绍兴地区的潮湿性气候的特点。 2、整车防漏水、漏灰及密封性能良好。 3、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用上海宝钢集团生产的优质耐腐镀锌钢板（厚度不小于1 mm）。表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、磷化处理或选用已做防腐处理的板材。 4、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理。 5、车身顶棚骨架间距不大于900mm。 6、前后门骨架及上方应加强，必要时加焊加强铁板、厚度不小于3mm。 7、客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 8、车厢内侧板采用优质硬性低发泡型PVC板材。内顶板采用打孔型铝塑板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致或相近。内顶板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 9、车身左右侧边门采用铝合金材料、翻开式，机械锁和液压支撑杆检修门结构，并装有胶垫防震、检修门铰链。要求舱门美观牢固，开启方便，锁止可靠，门与车身蒙皮缝隙均匀，液压撑杆支撑力要满足支撑检修门要求，确保安全稳定，在侧围检修门和客车骨架之间增装保险绳（挂钩或钢丝绳或链）。为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处设置有专用检修门。 10、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 11、驾驶区、仪表台：采用半封闭式驾驶区结构，仪表台和仪表与开关、监视器、报站器布置要方便司机操作使用，顶灯、车厢灯、电子路牌单独安装开关，不常用的操纵开关可布置在司机左侧；仪表台上安装驾驶员喊话器及插口；前后门未关时仪表台有报警灯显示。（具体布局按绍兴公交习惯布置） 12、驾驶室安装带锁证件箱，配置茶杯架；驾驶室不安装收音机；驾驶座位左上侧安装电扇（小风扇）。 13、乘客可触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边；乘客门上面的导水槽不应有尖角和锐边，以免影响自动洗车机。 14、安装拖把及垃圾综合性储物箱（由绍兴公交提供样式）。 15、车厢内安装危险气体报警装置。 16、车厢内安装除霜装置、暖风装置。 17、车身油漆采用进口油漆。 | 质保要求： 14.车身车架防腐要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 15.司机半包围要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 16.危险气体报警装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 17.除霜装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 18.暖风装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 19.拖把及垃圾综合性储物箱要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 7 | 地 板 | 1、整车采用大平面环保阻燃PVC地板，厚度不小于18MM，地板与客车底架采用胶水及专用螺栓连接，铺设区客车底架横梁加密、地板及座椅固定螺栓要求连接在横梁或替板上、紧固可靠（8年内不发生地板拱起，螺栓松脱开现象），地板各连接缝、地板与车身的接缝处应涂密封胶。整车采用耐磨防滑石英沙城市客车专用地板革，地板与地板革采用进口高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。地板革与地板是采用焊接拼接，接缝处剔割平整。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，并标明“禁止站立”字样。 2、地板应设有检修孔和盖板，方便维修。 3、前客门至后客门的乘客区地板为没有台阶的单一平面区，通道宽度≥680mm。 4、车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金型材拼压或地板革焊接工艺，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整贴服，地板革折边高于地板水平面10CM以上；车身围板下沿采用15cm不锈钢板围裙踢脚。 | 质保要求： 20.PVC地板要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 21.PVC地板革要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 8 | 门 窗 及 玻 璃 | 1、车门为内摆式前单后双形乘客门，加强型铝合金门板，门玻璃为钢化玻璃，安装乘客门防夹脚装置。 2、乘客门关闭时应装有防夹缓冲装置。后门防夹提示需采用铝片，并用铆钉固定，要求字迹清晰。乘客门在开启状况时，门外缘距车身外缘不大于100 mm，前门后、后门前后内摆门立柱装防护装置，同时为确保车辆安全性，设置开门信号灯，只有在门都关好的情况下，信号灯才关闭，该信号灯为左右危险信号灯。 3、全车应有门锁装置。 4、门泵驱动系统采用电控气动方式，采用进口电磁阀和继电器，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关，并在每个乘客门内外处和车外必须装紧急开关，以备紧急使用，做好标识说明；门泵带自动气水分离装置。 5、车辆停稳前不允许开门，车辆门没关闭不允许起步，车速达到5码以上不能打开车门。 6、边窗玻璃为内嵌式推拉窗，边窗玻璃颜色为F绿。玻璃和侧窗与车身骨架采用原装进口粘合胶粘接。 7、前挡风玻璃采用全景整体夹胶安全玻璃，安装水暖除霜器。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃。挡风玻璃涂黑部分尺寸必须满足后视镜视角和电子路牌显示要求。 8、窗帘为蓝色硬质防燃折叠窗帘，采用固定攀扣；驾驶座左、前方安装下拉式活动遮阳帘。 9、整车侧窗左右两侧安装电动击窗器（爆破器），每车安装四处，左右各二处，布置相关说明，以便在发生紧急情况时，可及时顺利逃生。 10、车内不设售票台，所有开关由驾驶员控制。 | 质保要求： 22.电动击窗器要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 23.乘客门总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 9 | 座 椅 扶 手 杆 | 1、座椅布置为：下客门前座椅布置为左单右单，下客门后左双右双（具体由客车厂家提供布置图，绍兴公交选择）。 2、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 3、高地板区域（后门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。在符合国家标准的基础上，尽量扩大逃生出口面积。 4、后排四人座椅应装有安全扶手。 5、座椅防滑、易清洁、乘坐舒适；安装橙色照顾座椅，并安装爱心标识，具体数量和位置由绍兴公交确定。 6、整车采用铝合金扶手管，表面安装橡胶扶套，扶手套要求用螺钉固定确保不能滑动；扶手各连接部位的螺栓加保护套。整车直扶手采用弧形设计形式，直扶手与直扶手之间采用错距安装，最大限度地确保车厢内部通道宽度。 7、乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆、拉手杆和广告式拉手；前挡风窗、前乘客门乘客站立处设置距地板90—110mm安全扶手杆，并符合GB/T13094中的有关要求。 8、车内前后尽量多的安装下车门铃，门铃声音大小符合日常需求，并具有语音提示功能，同时在车内内视镜上方需按照汉化型提示灯。 9、整车座椅边上合理安装4个USB充电接口。 | 质保要求： 24.座椅要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 25.铝合金扶手要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 10 | 后 视 镜和喇叭 | 1、安装手动左短右长杆式倒车镜，装可调节下视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰；左右倒车镜带摄像头，且要求能够接入公交监控平台。 2、安装双蜗牛电喇叭。 3、安装可调节车内后视镜，不带时间、温度显示。 | 26.带摄像头倒车镜要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 11 | 发动机 仓 | 1、发动机后舱及后舱门需发泡处理，热填充材料厚度不得小于25mm，应采用良好的隔热、隔振、降噪音材料和阻燃灭火措施，开启通风良好，有利于散热。 2、发动机后部设有防止发动机误起动开关装置。 3、发动机后仓区域布置应便于发动机及附件检修。 4、发动机后仓区域各类油、气管路和线束布置合理，固定安全可靠，方便检修。 5、机仓散热：适当增大发动机仓高度和减少后窗玻璃高度尺寸，以扩大发动机仓空间，方便检修，以及增设发动机仓出风口，以利于发动机仓热空气有效导出，并尽可能扩大发动机进排气管的尺寸，减少发动机进排气阻力。 6、水箱中冷器采用侧置并联式结构，固定可靠，方便维修拆装，便于定期进行冲洗。水箱与中冷器四周进行密封处理防止杂物吸入，并固定可靠。 7、燃气滤清器以及各类输气管不得布置在发动机、发电机、起动机、进排气歧管、排气管及消声器上空压机出气管等上部。 8、转向助力泵贮油罐进出油管采用带螺纹接口的定型管与贮油罐和助力泵用螺纹连接，防止泄漏。 9、各类管路（包据各类滤清器）不得布置在发动机、发电机、起动机、进、排气岐管、排气管，消声器和空压机出气管等上部，不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、油管和气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 10、发动机仓安装高温报警装置，多点高亮度灯泡照明，并合理安装自动喷射式灭火器。 |  |  |
| 12 | 空调 系统 | 1、最大制冷量24000大卡或以上，进口比泽尔压缩机、SPAL冷凝风机和蒸发风机、冷凝器和蒸发器采用优质铜芯、进口干燥器和阀类、AMP接插件，连接管路采用优质铜管；空调面板为数显、智能温控、带故障提示。 2、车厢冷风道采用全景式铝合金风道结构形式，方便拆洗和检修。同时需考虑驾驶区域出风量。 3、风道外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠。 4、冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺，固定安装可靠。 5、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 6、空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。前、后车厢及驾驶区各部温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 7、前后各安装一只车顶逃生窗。确保密闭性良好，不漏水。 | 参考品牌： 空调推荐品牌：凯希、松芝或科林。 质保要求： 27.车载空调要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 28.全景式铝合金风道要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 29.车顶逃生窗要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 13 | 服 务 系 统 | 1、多媒体报站器和下客门监视器釆用嵌入式，监视器安装在驾驶室仪表台右侧，多媒体报站器安装在监视器下方立面处（斜置）。 2、釆用 “汉化型”遥控式电子汉化电子路牌（16×16点阵），前为十三个汉字，腰八个汉字，后为十一个汉字，车内十个汉字。电子路牌要求前两字固定。电子路牌可以设置显示车辆回场等字样。 3、电子路牌与报站器需布置通讯线，电子路牌单独设置开关。 4、移动多媒体安装在车厢内顶左前部（驾驶员后面，与驾驶员座椅分立）1只。车厢内布置8只6″喇叭，左右间隔布置，4只用于多媒体站器，4只用于多媒体，并配置报站器专用外喇叭一只，同时由客车厂配置喊话器及插座与报站器外嗽叭连接。 5、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.2米。 6、车内设置司机工具箱、车内外标识等服务设施，由绍兴公交提供技术要求，客车厂家设计、安装。车头车尾安装“绍兴公交”标识。 7、车载监控系统、调度终端（GPS系统）、机务终端统一安装在电子设备箱中，电子设备箱中必须有长电、ACC控制电源、总闸控制电源等三组电源线，以满足车载监控系统和调度终端（GPS系统）需要。电子设备箱原则上安装在驾驶员座位后面。 8、全景式风道司机正上方不带灯源。安装车内电子导乘牌，电子导乘牌需安装牢固，风道内需安装加强筋固定；电子导乘牌区域扶手杆合理设置，不能遮挡电子导乘牌查看视线。 9、驾驶室底部区安装不锈钢凹凸形板材，并在离合器踏板后设有橡胶脚踏。自动挡车辆设置司机左脚放置垫。 10、系统集成：车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、电子路牌、电子导乘牌、车载wifi、车门及倒车监视器均需和多媒体报站系统所连接，客车厂负责线束及线路的制作设计、并调试。 投币机安装在乘客们前部，在投币机旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，直接从蓄电池引出）。 设置语音提示功能，车辆启动、转向、倒车时有语音播报功能，开关设置在仪表台上，车辆启动对内播报，车辆转向、倒车对外播报。 13、车内摄像头布局由绍兴公交确认。 | 参考品牌： 车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、机务终端、、POS机、多媒体报站、车载wifi由绍兴公交集团第二有限公司提供型号及位置布置，车辆制造厂家负责安装调试。 质保要求： 30.电子路牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 31.电子导乘牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 32.车载多媒体电视系统（含播放器）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 14 | 车身 涂装 | 车身颜色、图案、标识由投标人提供方案再经绍兴市公共交通集团第二有限公司确认。 |  |  |
| 15 | 其他 | 1、车内带压力表干粉型4公斤灭火器4只（配筒式固定座）。 2、随车工具。 3、随车资料。 4、车内布置驾驶员茶杯支架。 5、发动机仓合理安装自动喷射式灭火器，车厢内每扇车窗安装带钢丝防盗安全锤（其中1把安装在驾驶室），并在车窗玻璃上根据国标要求注明安全锤敲击点及逃生窗口图示。 6、每车提供两套底盘号、发动机号及电机号拓印，拓印件必须用铅笔和专用拓印纸进行拓印，字体清楚； 7、后档无客车销售等广告； 8、随车配三角警告牌。 ★9、为给招标人存量新能源车辆提供运营保障，投标人须响应中标后为招标人的24辆2015年购置新能源公交车三电系统（电池组、电控、驱动电机）质保由六年提升至八年。 |  |  |

注：以上各标项打“★”号为实质性指标，如有负偏离按无效标处理。

二、客车报价

本次招标客车车型具体报价，应分别注明是否含有送车费和其他费用，及付款方法。

三、付款方式

本次招标付款方式为在合同签订后7个工作日内支付10%，提车、检验上牌完成后7个工作日内支付40%，上牌完成后第12个月支付25%，上牌完成后第24个月支付25%，车款均以现金转账方式支付。

四、客车供货

1、中标人应在中标通知书发出10日内与采购人签订合同。

2、投标书中必须明确注明本次招标客车自双方签订合同之日起，到2018年12月12日交车，如何交车，以及交车能力的说明。

3、若中标人不能在2018年12月12日前交货，逾期每推迟一天，扣中标价1%的滞纳金给采购人。

4、本次招标客车的总成部件，均由客车生产厂家按双方签订的技术协议要求配套和自办采购。

五、质量承诺

在投标书中应详细说明质量保证期限，售前、售中、售后服务承诺，零部件配备与供应，售后服务站建立与人员配备情况，提供技术培训服务等项说明。并对以往供应客车所存在质量缺陷如何处理的承诺说明。

04标 招标车辆清单

车辆名称:     8米级纯电豪华空调公交客车

数    量：             10台

交 货 期：在双方约定时间内（即2018年12月12日前）将车辆送达绍兴市公共交通集团第三有限公司停车场。

一、 招标车辆技术要求

1、整车性能要求

| 序号 | 安装要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 必须是列入国家上牌目录的车型，客车整车性能必须符合国家GB7258《机动车运行安全条例》，GB13094《客车结构安全要求》等相关客车标准要求，以及卖方在投标书所明示达到的各项技术指标要求。 |  |
| 2 | 客车操作稳定性达到QC/T480《汽车操作稳定性指标限值与评价方法》标准要求。 |  |
| 3 | 客车密封性能达到QC/T476《客车防雨密封性限值》标准要求。 |  |
| 4 | 车辆安全装置应符合国家法规要求，车辆制动结构应符合GB12676汽车制动系统结构、性能和试验方法的有关规定。如发生安全事故时，经认定属供方责任的，按法律规定承担索赔责任。 |  |
| 5 | 客车整车保温隔热材料，各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件），阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 |  |
| 6 | 客车采用优质成型矩形钢管焊接的骨架结构，方基调小圆角车身选型，超大视野的夹胶全景玻璃，结构紧凑，比例协调，线条流畅。 |  |
| 7 | 投标车型必须为《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》与免车辆购置税目录内车型。 |  |

2、整车技术参数要求

| 内 容 | 技术参数及说明 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 整 车 | 长（mm） | ≥8500 |
|  | 宽（mm） | ≥2500 |
|  | 高（mm） | ≥3200（含空调） |
|  | 最大额定人数 | ≥60 |
|  | 标配座位数 | ≥20 |
|  | 前悬（mm） | 1900±20 |
|  | 后悬（mm） | 2300±20 |
|  | 轴距（mm） | 4300±20 |
|  | 前轮距（mm） | 2130±20 |
|  | 后轮距（mm） | 1850±20 |
|  | 最小转弯直径（m） | ≤17 |
|  | 最小离地间隙（mm） | ≥120 |
|  | 最大爬坡能力（﹪） | ≥17 |
|  | 整车装备质量（kg） | 8200±500 |
|  | 整车最大总质量（kg） | 14000±200 |
|  | 车内高度（mm） | ≥2200 |
|  | 最高车速（km/h） | ≤69 |

3、技术配置需求：

| 序号 | 项目 | 技术配置要求 | 参考品牌及质保要求 | 投标响应方案（包括优化与不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 池 系 统 | 1、采用CATL磷酸铁锂电池； 2、电池容量大于等于185kWh； 3、在使用空调，综合路况下一次性充满续航里程达到200公里或以上；车辆使用5年内电池容量衰减超过20%或开空调情况下车辆正常营运里程低于160公里的，车辆生产厂家无条件免费更换同品牌全新电池；车辆使用5-8年内电池容量衰减超过30%或开空调情况下车辆正常营运里程低于140公里的，车辆生产厂家无条件免费更换同品牌全新电池； 4、单位载质量能量消耗量：Ekg≤0.15（由国家汽车质量监督检验中心验证，投标厂家提供原件）； 5、电池成组能量密度≥135WH/KG（能量密度指成组后能量密度，非单体电池能量密度，电池厂家及客车厂家必须提供真实数据，并提供相关依据）； 6、电池应从电池单体→电池模组→电池系统，实现三层梯级管理，每个单体电芯和电池组内部均串联有保险，在电池失效时可及时断开，配置绝缘监测模块，实时监测每箱电池的绝缘状况，保证电池系统的高压安全。有高压熔断装置（手动及自动两种控制方式）； 7、电池主动安全：BMS(电池管理系统)主动均衡电池单体电压、温度等状态进行实时监控，保证电池在使用过程中的一致性； 8、电池被动安全：电池仓有防撞钢梁，与整车隔离，绝缘、防火隔热设计，多重熔断保护，整车高压分级预警系统，高压快断装置； 9、电池布置形式：电池底置，即电池布于车辆底部，并要求做好车辆重量重心的均衡分布； 10、电池仓体防护等级：IP68或以上的防护等级，保证车辆的涉水安全。电池仓需单独设置散热风扇、灭火装置。 | 质保要求： 1.纯电动系统电池组及附属件要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日对纯电动系统电池组及附属件的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 2 | 驱动 电 机 | 1、采用水冷永磁同步电机，额定功率≥120KW； 2、电机直驱，无级变速，驱动电机具备缓速器功能，同时具有能量回收功能； 3、电机防护等级：IP68或以上防护等级； 4、电机冷却系统采用电子智能冷却控制系统； | 质保要求： 2.纯电动系统驱动电机及附属件要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日对纯电动系统驱动电机及附属件的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 3 | 整车 高压 部件 控制器 | 1、高压电控系统（高压配电柜、DC/DC、直流转换器、电动助力转向控制器、驱动电机控制器、空压机控制器）均采用优质控制器，要求控制器高度集成，尽量减少高压连接点，连接点数目少于20个； 2、高压配电箱采用集中配电方式，具有多路保护电路，内置高压接触器、高压熔断器、绝缘检测板等；须匹配MSD开关，保证维护安全；须具有高压互锁功能，保证端子松动时，能够断开高压；须内置预充电路；须内置绝缘检测电路，具有漏电保护功能；须具有充电保护电路。 3、配置进口无油电动打气泵。 | 质保要求： 3.纯电动系统高压控制器及附属件（包括但不限于高压配电柜、直流转换器、电动助力转向控制器、驱动电机控制器、空压机控制器）要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日纯电动系统高压控制器及附属件（包括但不限于高压配电柜、直流转换器、电动助力转向控制器、驱动电机控制器、空压机控制器）的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 4.电动打气泵要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日对电动打气泵的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 4 | 底 盘 | 1、前桥最大负荷4200Kg及以上，后桥最大负荷8000Kg及以上；采用前后盘式制动，制动灵敏，具有良好的操作稳定性和可靠性； 2、采用适合纯电模式驱动的后桥总成，冲压焊接整体式桥壳，差速器总成单级主减速器，主减速齿精磨加工。 3、悬挂：采用前二后二空气悬挂系统，配装进口气囊和减震器，后悬挂C型臂支撑结构件，采用固定式优质推拉力杆件，配置横向稳定杆，空气悬挂系统承载能力必须满足城市公交运营线路高峰实际载荷要求，C型臂推力杆和平衡杆及连接支架在使用周期内出现断裂等现象，其责任全部由客车厂家承担。 4、采用单节、开式传动轴，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际运行的特殊要求。 5、轮毂采用进口一体化轴承单元免维护（免维护轮毂总成）。 6、制动系统：采用前后盘式制动，配双回路气制动系统，配带直踏式制动阀、回路保护阀、继动阀、双向阀、空气干燥器。制动系统阀类、ABS均使用WABCO。 7、驻车制动：采用双回路气制动系统，驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动，作用于后轮，增设有解除驻车制动控制气路与接口。 8、转向系统：采用电动液压转向助力系统，转向助力泵与转向器要匹配。 9、管路系统：管路采用优质铜管、部分亚太管。管路系统按标准进行保压泄露测试，符合要求，与电线束和油水管分别布置。 10、气管路：气管路安装空气干燥装置。整车制动管路采用铜管，局部采用亚太管。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定，固定间距不得大于600mm。 11、贮气筒容量：贮气筒总容量满足公交线路实际使用要求，耐腐蚀，前制动贮气筒30L，后制动贮气筒40L，驻车用贮气筒30L，门泵以及空气悬挂贮气筒共68L，设有湿贮气筒和自动排污阀。 12、配装底盘集中润滑系统。 13、采用真空胎轮胎，配铝合金轮毂。（每一辆带一个钢圈备胎） 14、制动低压报警：设有灯光指示报警和声响报警。 15、各类管路（包括各类滤清器）不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 16、配置铝合金轮胎钢圈。 | 参考品牌： 一、前、后桥推荐品牌：东风德纳桥或方盛或ZF。 二、轮胎推荐品牌：双钱或佳通或正新。 质保要求： 5.前后桥总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 6.空气悬架系统要求主体结构件质保8年、易损件质保4年或以上，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 7.免维护轮毂总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 8.电动液压转向系统(方向机、助力泵、电机、直流转换器)要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 9.底盘集中润滑系统要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 10.制动系统刹车总成要求主体结构件质保8年、易损件质保3年或以上，投标人投标时须出具中标后签订质保协议承诺书。同时还需出具如因刹车咬死、发热造成的相应部件（包括免维护轮毂）损坏，由投标人全额承担损失的承诺书。 |  |
| 5 | 电 器 系 统 | 1、全车线路控制采用三级CAN总线，连接各类控制系统及传感器，底盘部分接制动气路、集中润滑控制，车身部分接上下客门、除霜机、空调、灯光、仪表、喇叭、倒车监视等控制，CAN总线必须提供485输出接口。 2、整车集中配电板安装在驾驶员后面，便于检修。 3、蓄电池仓必须单独设立，与控制盒等电器元件完全隔绝，并与车身具有密封结构，采用推拉或旋转式安装支架，底座留有排水孔；蓄电池架要求旋转或推拉方便，固定锁止可靠，易于清洁和维护；总电源开关单独设计小门。 4、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用耐高温（125℃）、辐照交联阻燃型电线，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，所有电线接插件采用AMP公司原装进口（底盘部分防水型）。 5、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，电线和线束每隔250-300 mm安装固定扣攀。 6、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开空压机出气管和其他发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线主线部分不得采用拼接。 7、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加临时用电器的需求。 8、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前后大灯采用组合式灯具、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 9、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，开灯时前挡玻璃不能产生炫目光影响驾驶安全，车内上下踏步灯安装在踏步内。 10、车厢内灯采用铝合金全景风道内置LED灯源，前后贯通，厢灯采用三档分段交叉控制。 11、采用一体式仪表系统，在仪表显示面板上要有故障“闪码”显示功能。驻车制动气压指示应与后轮制动气压指示的仪表应在同一仪表里显示。 12、CAN总线控制模块的安装必须满足防尘、防水、防静电的要求。 13、安装可打印式行车记录仪。 14、专用线路：IC卡POS机、多媒体报站器、车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、车载wifi、客门(倒车)监视器电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线排，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。IC卡POS机电源线、调度终端（原GPS系统）、车载监控电源为总闸控制电源，其余电器均以仪表总开关控制电源。 | 质保要求： 11.CAN总线（含仪表）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 6 | 底 架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城市公交车辆高峰实际载荷运行的特殊要求，以及绍兴路桥高低落差大的道路条件。 2、底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应防石击漆涂处理。 3、前后桥轮毂区域应有两层密封防腐处理。保证骨架不外露。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架结构特点，设置承重梁。在车身左右侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 |  |  |
| 7 | 车 身 | 1、车身骨架采用上海宝钢集团高强度优质矩形钢管拼焊工艺，整车采用阴极电泳防腐（车身及底盘）工艺，并保证8年以上不锈蚀，充分考虑绍兴地区的潮湿性气候的特点。 2、整车防漏水、漏灰及密封性能良好。 3、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用上海宝钢集团生产的优质耐腐镀锌钢板（厚度不小于1 mm）。表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、磷化处理或选用已做防腐处理的板材。 4、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理。 5、车身顶棚骨架间距不大于900mm。 6、前后门骨架及上方应加强，必要时加焊加强铁板、厚度不小于3mm。 7、客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 8、车厢内侧板采用优质硬性低发泡型PVC板材。内顶板采用打孔型铝塑板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致或相近。内顶板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 9、车身左右侧边门采用铝合金材料、翻开式，机械锁和液压支撑杆检修门结构，并装有胶垫防震、检修门铰链。要求舱门美观牢固，开启方便，锁止可靠，门与车身蒙皮缝隙均匀，液压撑杆支撑力要满足支撑检修门要求，确保安全稳定，在侧围检修门和客车骨架之间增装保险绳（挂钩或钢丝绳或链）。为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处设置有专用检修门。 10、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 11、驾驶区、仪表台：采用半封闭式驾驶区结构，仪表台和仪表与开关、监视器、报站器布置要方便司机操作使用，顶灯、车厢灯、电子路牌单独安装开关，不常用的操纵开关可布置在司机左侧；仪表台上安装驾驶员喊话器及插口；前后门未关时仪表台有报警灯显示； 12、驾驶室安装带锁证件箱，配置茶杯架；驾驶室不安装收音机；驾驶作为左上侧安装电扇（小风扇）。 13、乘客可触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边；乘客门上面的导水槽不应有尖角和锐边，以免影响自动洗车机。 14、拖把及垃圾安装综合性储物箱。（由绍兴公交提供样式） 15、前后各安装一只车顶逃生窗。确保密闭性良好，不漏水。 16、车内不设售票台，所有开关由驾驶员控制。 17、车身油漆采用进口油漆。 | 质保要求： 12.车身车架防腐要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 13.司机半包围要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 14.除霜装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 15.暖风装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 16.拖把及垃圾综合性储物箱要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 17.车顶逃生窗要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 8 | 地 板 | 1、整车采用大平面环保阻燃PVC地板，厚度不小于18MM，地板与客车底架采用胶水及专用螺栓连接，铺设区客车底架横梁加密、地板及座椅固定螺栓要求连接在横梁或替板上、紧固可靠（8年内不发生地板拱起，螺栓松脱开现象），地板各连接缝、地板与车身的接缝处应涂密封胶。整车采用耐磨防滑石英沙城市客车专用地板革，地板与地板革采用进口高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。地板革与地板是采用焊接拼接，接缝处剔割平整。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，并标明“禁止站立”字样。 2、地板应设有检修孔和盖板，方便维修。 3、前客门至后客门的乘客区地板为没有台阶的单一平面区，通道宽度≥680mm。 4、车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金型材拼压或地板革焊接工艺，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整贴服，地板革折边高于地板水平面10CM以上；车身围板下沿采用15cm不锈钢板围裙踢脚。 | 质保要求： 18.PVC地板要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 19.PVC地板革要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 9 | 门 窗 及 玻 璃 | 1、车门为内摆式前双后双型乘客门，加强型铝合金门板，门玻璃为钢化玻璃，乘客门下带防夹脚设置。 2、乘客门关闭时应装有防夹缓冲装置。后门防夹提示需采用铝片，并用铆钉固定，要求字迹清晰。乘客门在开启状况时，门外缘距车身外缘不大于100 mm，前门后、后前后内摆门立柱装防护装置，同时为确保车辆安全性，设置开门信号灯，只有在门都关好的情况下，信号灯才关闭，该信号灯为左右危险信号灯。 3、全车应有门锁装置。 4、门泵驱动系统采用电控气动方式，采用进口电磁阀和继电器，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关，并在每个乘客门内外处和车外必须装紧急开关，以备紧急使用；门泵带自动气水分离装置。 5、车辆停稳前不允许开门，车辆门没关闭不允许起步，车速达到5码以上不能打开车门。 6、边窗玻璃为内嵌式推拉窗，边窗玻璃颜色为F绿。玻璃和侧窗与车身骨架采用原装进口粘合胶粘接。驾驶室边窗为前后活动推拉窗。 7、前挡风玻璃采用全景整体夹胶安全玻璃，安装水暖除霜器。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃。挡风玻璃涂黑部分尺寸必须满足后视镜视角和电子路牌显示要求。雨刮器刮刷面积满足驾驶员视野需求。 8、窗帘为蓝色硬质防燃折叠窗帘，采用固定攀扣；驾驶座左、前方安装下拉式活动遮阳帘。 | 质保要求： 20.乘客门总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 10 | 座 椅 及 扶 手 杆 | 座椅布置为：下客门前朝前座椅布置为左单右单，下客门门后左双右双（具体由客车厂家提供布置图，绍兴公交选择）。 座椅防滑、易清洁、乘坐舒适；安装橙色照顾座椅，并安装爱心标识，具体数量和位置由绍兴公交确定。 3、后排四人座椅应装有安全扶手。 4、整车采用铝合金扶手管，表面安装橡胶扶套，扶手套要求用螺钉固定确保不能滑动；扶手各连接部位的螺栓加保护套。整车直扶手采用弧形设计形式。直扶手与直扶手之间采用错距安装，最大限度地确保车厢内部通道宽度。 5、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 6、高地板区域（后门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。在符合国家标准的基础上，尽量扩大逃生出口面积。 7、乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆、拉手杆和广告式拉手；前挡风窗、前乘客门乘客站立处设置距地板90—110mm安全扶手杆，并符合GB/T13094中的有关要求。 8、车内前后尽量多的安装有线下车门铃，门铃声音大小符合日常需求，并具有语音提示功能，同时在车内内视镜上方需安装汉化型提示灯。 9、整车座椅边上合理安装4个USB充电接口。 | 质保要求： 21.座椅要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 22.铝合金扶手要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 11 | 后 视 镜和喇叭 | 1、安装手动左短右长杆式倒车镜，装可调节下视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。左右倒车镜带摄像头，且要求能够接入公交监控平台。 2、安装双蜗牛电喇叭。 3、安装可调节后视镜，不带时间、温度显示。 | 质保要求： 23.带摄像头倒车镜要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 12 | 后 仓 | 1、后仓应采用良好的隔热、隔振、降噪音材料和阻燃灭火措施，开启通风良好，有利于散热。 2、后仓区域内各类元器件、控制器布局合理，便于检修。 3、后仓内、后仓门合理安装加强防撞梁，做好防撞措施。 4、后仓内合理安装灭火装置。 |  |  |
| 13 | 空调 系统 | 1、配纯电动专用冷暖一体式车载空调，最大制冷量32000大卡或以上，最大制热量30000大卡或以上，进口压缩机、SPAL冷凝风机和蒸发风机、冷凝器和蒸发器采用优质铜芯、进口干燥器和阀类、AMP接插件，连接管路采用优质铜管；空调面板为数显、智能温控、带故障提示。 2、车厢冷风道采用全景式铝合金风道结构形式，方便拆洗和检修，同时需考虑驾驶区域出风量。 3、风道外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠。 4、冷风道不得与前、后路牌窗贯通，表面平整圆顺，固定安装可靠。 5、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 6、空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。前、后车厢及驾驶区各部温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 7、车厢内安装除霜装置、4个暖风装置（要求有电热丝）。 | 参考品牌： 空调推荐品牌：松芝或凯希或科林。 质保要求： 24.车载空调及除霜装置、暖风装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 25.全景式铝合金风道要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 26.车顶防漏要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 14 | 服 务 系 统 | 1、多媒体报站器和下客门监视器釆用嵌入式。监视器安装在驾驶室仪表台右侧，多媒体报站器安装在监视器下方立面处（斜置）。 2、釆用 “汉化型”电子路牌（16×16点阵），前后均为十一个汉字，腰八个汉字。电子路牌要求中间两字颜色为黄色并固定，其余字体为红色（具体由绍兴公交确定）。电子路牌可以设置显示车辆回场等字样。 3、电子路牌与报站器需布置通讯线，电子路牌单独设置开关。 4、移动多媒体安装在车厢内顶左前部（驾驶员后面，与驾驶员座椅分立）和中部各1只。车厢内布置8只6″喇叭，左右间隔布置，4只用于多媒体站器，4只用于多媒体，并配置报站器专用外喇叭一只，同时由客车厂配置喊话器及插座与报站器外嗽叭连接。 5、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.2米。 6、车内设置司机工具箱、车内外标识等服务设施，由绍兴公交提供技术要求，客车厂家设计、安装。车头车尾安装“绍兴公交”标识。 7、车载监控系统和调度终端（原GPS系统）统一安装在电子设备箱中，电子设备箱中必须有长电、ACC控制电源、总闸控制电源等三组电源线，以满足车载监控系统和调度终端（原GPS系统）需要。电子设备箱原则上安装在驾驶员座位后面。 8、全景式铝合金风道司机正上方不带灯源。安装车内电子导乘牌，电子导乘牌需安装牢固，风道内需安装加强筋固定；电子导乘牌区域扶手杆合理设置，不能遮挡电子导乘牌查看视线。 9、驾驶室底部区安装不锈钢凹凸形板材，并在离合器踏板后设有橡胶脚踏。自动挡车辆设置司机左脚放置垫。 10、系统集成：车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、电子路牌、车载wifi、车门及倒车监视器均需和多媒体报站系统所连接，客车厂负责线束及线路的制作设计、并调试。 投币机安装在乘客们前部，在投币机旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，直接从蓄电池引出）。 设置语音提示功能，车辆启动、转向、倒车时有语音播报功能，开关设置在仪表台上，车辆启动对内播报，车辆转向、倒车对外播报。 | 参考品牌： 车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、POS机、多媒体报站、车载wifi由绍兴公交集团第三有限公司提供型号及位置布置，车辆制造厂家负责安装调试。 质保要求： 27.电子路牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 28.电子导乘牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 29.车载多媒体电视系统（含播放器）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 15 | 车身 涂装 | 车身颜色、图案、标识由客车厂提供方案再经绍兴市公共交通集团第三有限公司确认。 |  |  |
| 16 | 智能安全配置及安全设施 | 1、要求配有电子驻车、上坡辅助（HSA）、驱动防滑（Y-ASR）、复合制动（CBS）、停车制动（AutoHold）、24小时电池监控系统等智能安全配置。 2、车厢内安装危险气体报警装置。 3、整车侧窗左右两侧安装电动击窗器（爆破器），每车安装五处，左三右二，布置相关说明，以便在发生紧急情况时，可及时顺利逃生。 4、车内带压力表干粉型4公斤灭火器4只（配筒式固定座）。 5、车厢内每扇车窗安装带钢丝防盗安全锤（其中1把安装在驾驶室），并在车窗玻璃上根据国标要求注明安全锤敲击点及逃生窗口图示。 7、后仓内合理安装灭火装置。 | 质保要求： 30.危险气体报警装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 31.电动击窗器要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 17 | 其他 | 1、随车工具。 2、随车资料。 3、车内布置驾驶员茶杯支架。 4、每车提供两套底盘号及电机号拓印，拓印件必须用铅笔和专用拓印纸进行拓印，字体清楚； 5、后档无客车销售等广告； 6、随车配三角警告牌。 ★7、为给招标人新能源车辆提供运营保障，投标人须相应中标后为招标人提供3台充电桩（180KW一拖四充电桩）。 | 充电桩整机质保8年，由第三有限公司与厂家签订协议 |  |

注：以上各标项打“★”号为实质性指标，如有负偏离按无效标处理。

二、客车报价

本次招标客车车型具体报价，应分别注明是否含有送车费和其他费用，及付款方法。

三、付款方式

本次招标付款方式为在合同签订后7个工作日内支付10%，提车、检验上牌完成后7个工作日内支付40%，上牌完成后第12个月支付25%，上牌完成后第24个月支付25%，车款均以现金转账方式支付。

四、客车供货

1、中标人应在中标通知书发出10日内与采购人签订合同。

2、投标书中必须明确注明本次招标客车自双方签订合同之日起，到2018年12月12日交车，如何交车，以及交车能力的说明。

3、若中标人不能在2018年12月12日前交货，逾期每推迟一天，扣中标价1%的滞纳金给采购人。

4、本次招标客车的总成部件，均由客车生产厂家按双方签订的技术协议要求配套和自办采购。

五、质量承诺

在投标书中应详细说明质量保证期限，售前、售中、售后服务承诺，零部件配备与供应，售后服务站建立与人员配备情况，提供技术培训服务等项说明。并对以往供应客车所存在质量缺陷如何处理的承诺说明。

05标 招标车辆清单

车辆名称:      10米级纯电豪华空调公交客车

数    量：              20台

交 货 期：  在双方约定时间内（即2018年12月12日前）将车辆送达绍兴市公共交通集团第三有限公司停车场。

一、 招标车辆技术要求

1、整车性能要求

| 序号 | 安装要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 必须是列入国家上牌目录的车型，客车整车性能必须符合国家GB7258《机动车运行安全条例》，GB13094《客车结构安全要求》等相关客车标准要求，以及卖方在投标书所明示达到的各项技术指标要求。 |  |
| 2 | 客车操作稳定性达到QC/T480《汽车操作稳定性指标限值与评价方法》标准要求。 |  |
| 3 | 客车密封性能达到QC/T476《客车防雨密封性限值》标准要求。 |  |
| 4 | 车辆安全装置应符合国家法规要求，车辆制动结构应符合GB12676汽车制动系统结构、性能和试验方法的有关规定。如发生安全事故时，经认定属供方责任的，按法律规定承担索赔责任。 |  |
| 5 | 客车整车保温隔热材料，各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件），阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 |  |
| 6 | 客车采用优质成型矩形钢管焊接的骨架结构，方基调小圆角车身选型，超大视野的夹胶全景玻璃，结构紧凑，比例协调，线条流畅。 |  |
| 7 | 投标车型必须为《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》与免车辆购置税目录内车型。 |  |

2、整车技术参数要求

| 内 容 | 技术参数及说明 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 整 车 | 长（mm） | ≥10500 |
|  | 宽（mm） | ≥2500 |
|  | 高（mm） | ≥3200（含空调） |
|  | 最大额定人数 | ≥75 |
|  | 标配座位数 | ≥30 |
|  | 前悬（mm） | 2220±20 |
|  | 后悬（mm） | 2480±20 |
|  | 轴距（mm） | 5800±20 |
|  | 前轮距（mm） | 2080±20 |
|  | 后轮距（mm） | 1880±20 |
|  | 最小转弯直径（m） | ≤20 |
|  | 最小离地间隙（mm） | ≥120 |
|  | 最大爬坡能力（﹪） | ≥16 |
|  | 整车装备质量（kg） | 10200±500 |
|  | 整车最大总质量（kg） | 18000±200 |
|  | 车内高度（mm） | ≥2200 |
|  | 最高车速（km/h） | ≤69 |

3、技术配置需求：

| 序号 | 项目 | 技术配置要求 | 参考品牌及质保要求 | 投标响应方案（包括优化与不符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 池 系 统 | 1、采用CATL磷酸铁锂电池； 2、电池容量大于等于250kWh； 3、在使用空调，综合路况下一次性充满续航里程达到230公里或以上；车辆使用5年内电池容量衰减超过20%或开空调情况下车辆正常营运里程低于184公里的，车辆生产厂家无条件免费更换同品牌全新电池；车辆使用5-8年内电池容量衰减超过30%或开空调情况下车辆正常营运里程低于161公里的，车辆生产厂家无条件免费更换同品牌全新电池； 4、单位载质量能量消耗量：Ekg≤0.15（由国家汽车质量监督检验中心验证，投标厂家提供原件）； 5、电池成组能量密度≥135WH/KG（能量密度指成组后能量密度，非单体电池能量密度，电池厂家及客车厂家必须提供真实数据，并提供相关依据）； 6、电池应从电池单体→电池模组→电池系统，实现三层梯级管理，每个单体电芯和电池组内部均串联有保险，在电池失效时可及时断开，配置绝缘监测模块，实时监测每箱电池的绝缘状况，保证电池系统的高压安全。有高压熔断装置（手动及自动两种控制方式）； 7、电池主动安全：BMS(电池管理系统)主动均衡电池单体电压、温度等状态进行实时监控，保证电池在使用过程中的一致性； 8、电池被动安全：电池仓有防撞钢梁，与整车隔离，绝缘、防火隔热设计，多重熔断保护，整车高压分级预警系统，高压快断装置； 9、电池布置形式：电池底置，即电池布于车辆底部，并要求做好车辆重量重心的均衡分布； 10、电池仓体防护等级：IP68或以上的防护等级，保证车辆的涉水安全。电池仓需单独设置散热风扇、灭火装置。 | 质保要求： 1.纯电动系统电池组及附属件要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日对纯电动系统电池组及附属件的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 2 | 驱动 电 机 | 1、采用水冷永磁同步电机，额定功率≥120KW； 2、电机直驱，无级变速，驱动电机具备缓速器功能，同时具有能量回收功能； 3、电机防护等级：IP68或以上防护等级； 4、电机冷却系统采用电子智能冷却控制系统； | 质保要求： 2.纯电动系统驱动电机及附属件要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日对纯电动系统驱动电机及附属件的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 3 | 整车 高压 部件 控制器 | 1、高压电控系统（高压配电柜、DC/DC、直流转换器、电动助力转向控制器、驱动电机控制器、空压机控制器）均采用优质控制器，要求控制器高度集成，尽量减少高压连接点，连接点数目少于20个； 2、高压配电箱采用集中配电方式，具有多路保护电路，内置高压接触器、高压熔断器、绝缘检测板等；须匹配MSD开关，保证维护安全；须具有高压互锁功能，保证端子松动时，能够断开高压；须内置预充电路；须内置绝缘检测电路，具有漏电保护功能；须具有充电保护电路。 3、配置进口无油电动打气泵。 | 质保要求： 3.纯电动系统高压控制器及附属件（包括但不限于高压配电柜、直流转换器、电动助力转向控制器、驱动电机控制器、空压机控制器）要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日纯电动系统高压控制器及附属件（包括但不限于高压配电柜、直流转换器、电动助力转向控制器、驱动电机控制器、空压机控制器）的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 4.电动打气泵要求质保8年，质保期内日常的维护保养材料、人工等由投标人负责，同时投标人承诺提供每月一次及重大节假日对电动打气泵的安全检查，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 4 | 底 盘 | 1、前桥最大负荷5500Kg及以上，后桥最大负荷11000Kg及以上；采用前后盘式制动，制动灵敏，具有良好的操作稳定性和可靠性； 2、采用适合纯电模式驱动的后桥总成，冲压焊接整体式桥壳，差速器总成单级主减速器，主减速齿精磨加工。 3、悬挂：采用前二后四空气悬挂系统，配装进口气囊和减震器，后悬挂C型臂支撑结构件，采用固定式优质推拉力杆件，配置横向稳定杆，空气悬挂系统承载能力必须满足城市公交运营线路高峰实际载荷要求，C型臂推力杆和平衡杆及连接支架在使用周期内出现断裂等现象，其责任全部由客车厂家承担。 4、采用单节、开式传动轴，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际运行的特殊要求。 5、轮毂采用进口一体化轴承单元免维护（免维护轮毂总成）。 6、制动系统：采用前后盘式制动，配双回路气制动系统，配带直踏式制动阀、回路保护阀、继动阀、双向阀、空气干燥器。制动系统阀类、ABS均使用WABCO。 7、驻车制动：采用双回路气制动系统，驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动，作用于后轮，增设有解除驻车制动控制气路与接口。 8、转向系统：采用电动液压转向助力系统，转向助力泵与转向器要匹配。 9、管路系统：管路采用优质铜管、部分亚太管。管路系统按标准进行保压泄露测试，符合要求，与电线束和油水管分别布置。 10、气管路：气管路安装空气干燥装置。整车制动管路采用铜管，局部采用亚太管。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定，固定间距不得大于600mm。 11、贮气筒容量：贮气筒总容量满足公交线路实际使用要求，耐腐蚀，前制动贮气筒30L，后制动贮气筒40L，驻车用贮气筒30L，门泵以及空气悬挂贮气筒共68L，设有湿贮气筒和自动排污阀。 12、配装底盘集中润滑系统。 13、采用真空胎轮胎，配铝合金轮毂。（每一辆带一个带钢圈备胎） 14、制动低压报警：设有灯光指示报警和声响报警。 15、各类管路（包括各类滤清器）不得与电器和电线、以及客车其它运动部件发生干涉和碰擦，所有管路线束等不得布置在底架下方（不得低于底架平面）。电线束、暖水管、气管必须分列敷设，不得混扎一起，便于维修检查。 16、配置铝合金轮胎钢圈。 | 参考品牌： 一、前、后桥推荐品牌：东风德纳桥或方盛或ZF。 二、轮胎推荐品牌：双钱或佳通或正新。 质保要求： 5.前后桥总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 6.空气悬架系统要求主体结构件质保8年、易损件质保4年或以上，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 7.免维护轮毂总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 8.电动液压转向系统(方向机、助力泵、电机、直流转换器)要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 9.底盘集中润滑系统要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 10.制动系统刹车总成要求主体结构件质保8年、易损件质保3年或以上，投标人投标时须出具中标后签订质保协议承诺书。同时还需出具如因刹车咬死、发热造成的相应部件（包括免维护轮毂）损坏，由投标人全额承担损失的承诺书。 |  |
| 5 | 电 器 系 统 | 1、全车线路控制采用三级CAN总线，连接各类控制系统及传感器，底盘部分接制动气路、集中润滑控制，车身部分接上下客门、除霜机、空调、灯光、仪表、喇叭、倒车监视等控制，CAN总线必须提供485输出接口。 2、整车集中配电板安装在驾驶室后面，便于检修。 3、蓄电池仓必须单独设立，与控制盒等电器元件完全隔绝，并与车身具有密封结构，采用推拉或旋转式安装支架，底座留有排水孔；蓄电池架要求旋转或推拉方便，固定锁止可靠，易于清洁和维护；总电源开关单独设计小门。 4、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用耐高温（125℃）、辐照交联阻燃型电线，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，所有电线接插件采用AMP公司原装进口（底盘部分防水型）。 5、电线和电线束走向及安装应规范，布置整齐，接头牢固并有绝缘护套，电线和线束每隔250-300 mm安装固定扣攀。 6、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开空压机出气管和其他发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线主线部分不得采用拼接。 7、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加临时用电器的需求。 8、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前后大灯采用组合式灯具、维护方便，安全可靠，具有角度可调装置。 9、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，开灯时前挡玻璃不能产生炫目光影响驾驶安全，车内上下踏步灯安装在踏步内。 10、车厢内灯采用铝合金全景风道内置LED灯源，前后贯通，厢灯采用三档分段交叉控制。 11、采用一体式仪表系统，在仪表显示面板上要有故障“闪码”显示功能。驻车制动气压指示应与后轮制动气压指示的仪表应在同一仪表里显示。 12、CAN总线控制模块的安装必须满足防尘、防水、防静电的要求。 13、安装可打印式行车记录仪。 14、专用线路：IC卡POS机、多媒体报站器、车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、车载wifi、客门(倒车)监视器电源线路采用双线制，要求焊接专用接地线，并配接线排，确保安全可靠，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。IC卡POS机电源线、调度终端（原GPS系统）、车载监控电源为总闸控制电源，其余电器均以仪表总开关控制电源。 | 质保要求： 11.CAN总线（含仪表）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 6 | 底 架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城市公交车辆高峰实际载荷运行的特殊要求，以及绍兴路桥高低落差大的道路条件。 2、底骨架焊接处应有两次防腐处理。下表面应防石击漆涂处理。 3、前后桥轮毂区域应有两层密封防腐处理。保证骨架不外露。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架结构特点，设置承重梁。在车身左右侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 |  |  |
| 7 | 车 身 | 1、车身骨架采用上海宝钢集团高强度优质矩形钢管拼焊工艺，整车采用阴极电泳防腐（车身及底盘）工艺，并保证8年以上不锈蚀，充分考虑绍兴地区的潮湿性气候的特点。 2、整车防漏水、漏灰及密封性能良好。 3、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用上海宝钢集团生产的优质耐腐镀锌钢板（厚度不小于1 mm）。表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、磷化处理或选用已做防腐处理的板材。 4、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理。 5、车身顶棚骨架间距不大于900mm。 6、前后门骨架及上方应加强，必要时加焊加强铁板、厚度不小于3mm。 7、客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 8、车厢内侧板采用优质硬性低发泡型PVC板材。内顶板采用打孔型铝塑板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致或相近。内顶板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 9、车身左右侧边门采用铝合金材料、翻开式，机械锁和液压支撑杆检修门结构，并装有胶垫防震、检修门铰链。要求舱门美观牢固，开启方便，锁止可靠，门与车身蒙皮缝隙均匀，液压撑杆支撑力要满足支撑检修门要求，确保安全稳定，在侧围检修门和客车骨架之间增装保险绳（挂钩或钢丝绳或链）。为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处设置有专用检修门。 10、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 11、驾驶区、仪表台：采用半封闭式驾驶区结构，仪表台和仪表与开关、监视器、报站器布置要方便司机操作使用，顶灯、车厢灯、电子路牌单独安装开关，不常用的操纵开关可布置在司机左侧；仪表台上安装驾驶员喊话器及插口；前后门未关时仪表台有报警灯显示； 12、驾驶室安装带锁证件箱，配置茶杯架；驾驶室不安装收音机；驾驶员左上侧安装电扇（小风扇）。 13、乘客可触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边；乘客门上面的导水槽不应有尖角和锐边，以免影响自动洗车机。 14、拖把及垃圾安装综合性储物箱。（由绍兴公交提供样式） 15、前后各安装一只车顶逃生窗。确保密闭性良好，不漏水。 16、车内不设售票台，所有开关由驾驶员控制。 17、车身油漆采用进口油漆。 | 质保要求： 12.车身车架防腐要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 13.司机半包围要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 14.除霜装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 15.暖风装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 16.拖把及垃圾综合性储物箱要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 17.车顶逃生窗要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 8 | 地 板 | 1、整车采用大平面环保阻燃PVC地板，厚度不小于18MM，地板与客车底架采用胶水及专用螺栓连接，铺设区客车底架横梁加密、地板及座椅固定螺栓要求连接在横梁或替板上、紧固可靠（8年内不发生地板拱起，螺栓松脱开现象），地板各连接缝、地板与车身的接缝处应涂密封胶。整车采用耐磨防滑石英沙城市客车专用地板革，地板与地板革采用进口高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。地板革与地板是采用焊接拼接，接缝处剔割平整。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，并标明“禁止站立”字样。 2、地板应设有检修孔和盖板，方便维修。 3、前客门至后客门的乘客区地板为没有台阶的单一平面区，通道宽度≥680mm。 4、车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金型材拼压或地板革焊接工艺，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整贴服，地板革折边高于地板水平面10CM以上；车身围板下沿采用15cm不锈钢板围裙踢脚。 | 质保要求： 18.PVC地板要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 19.PVC地板革要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 9 | 门 窗 及 玻 璃 | 1、车门为内摆式前双后双型乘客门，加强型铝合金门板，门玻璃为钢化玻璃，乘客门下带防夹脚设置。 2、乘客门关闭时应装有防夹缓冲装置。后门防夹提示需采用铝片，并用铆钉固定，要求字迹清晰。乘客门在开启状况时，门外缘距车身外缘不大于100 mm，前门后、后门前后内摆门立柱装防护装置，同时为确保车辆安全性，设置开门信号灯，只有在门都关好的情况下，信号灯才关闭，该信号灯为左右危险信号灯。 3、全车应有门锁装置。 4、门泵驱动系统采用电控气动方式，采用进口电磁阀和继电器，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关，并在每个乘客门内外处和车外必须装紧急开关，以备紧急使用；门泵带自动气水分离装置。 5、车辆停稳前不允许开门，车辆门没关闭不允许起步，车速达到5码以上不能打开车门。 6、边窗玻璃为内嵌式推拉窗，边窗玻璃颜色为F绿。玻璃和侧窗与车身骨架采用原装进口粘合胶粘接。驾驶室边窗为前后活动推拉窗。 7、前挡风玻璃采用全景整体夹胶安全玻璃，安装水暖除霜器。后挡风玻璃采用整体式钢化安全玻璃。挡风玻璃涂黑部分尺寸必须满足后视镜视角和电子路牌显示要求。雨刮器刮刷面积满足驾驶员视野需求。 8、窗帘为蓝色硬质防燃折叠窗帘，采用固定攀扣；驾驶座左、前方安装下拉式活动遮阳帘。 | 质保要求： 20.乘客门总成要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 10 | 座 椅 及 扶 手 杆 | 座椅布置为：下客门前朝前座椅布置为左单右单，下客门后左双右双（具体由客车厂家提供布置图，绍兴公交选择）。 座椅防滑、易清洁、乘坐舒适；安装橙色照顾座椅，并安装爱心标识，具体数量和位置由绍兴公交确定。 3、后排四人座椅应装有安全扶手。 4、整车采用铝合金扶手管，表面安装橡胶扶套，扶手套要求用螺钉固定确保不能滑动；扶手各连接部位的螺栓加保护套。整车直扶手采用弧形设计形式。直扶手与直扶手之间采用错距安装，最大限度地确保车厢内部通道宽度。 5、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 6、高地板区域（后门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。在符合国家标准的基础上，尽量扩大逃生出口面积。 7、乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆、拉手杆和广告式拉手；前挡风窗、前乘客门乘客站立处设置距地板90—110mm安全扶手杆，并符合GB/T13094中的有关要求。 8、车内前后尽量多的安装有线下车门铃，门铃声音大小符合日常需求，并具有语音提示功能，同时在车内内视镜上方需安装汉化型提示灯。 9、整车座椅边上合理安装6个USB充电接口。 | 质保要求： 21.座椅要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 22.铝合金扶手要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 11 | 后 视 镜和喇叭 | 1、安装手动左短右长杆式倒车镜，装可调节下视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。左右倒车镜带摄像头，且要求能够接入公交监控平台。 2、安装双蜗牛电喇叭。 3、安装可调节后视镜，不带时间、温度显示。 | 质保要求： 23.带摄像头倒车镜要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 12 | 后 仓 | 1、后仓应采用良好的隔热、隔振、降噪音材料和阻燃灭火措施，开启通风良好，有利于散热。 2、后仓区域内各类元器件、控制器布局合理，便于检修。 3、后仓内、后仓门合理安装加强防撞梁，做好防撞措施。 4、后仓内合理安装灭火装置。 |  |  |
| 13 | 空调 系统 | 1、配纯电动专用冷暖一体式车载空调，最大制冷量32000大卡或以上，最大制热量30000大卡或以上，进口压缩机、SPAL冷凝风机和蒸发风机、冷凝器和蒸发器采用优质铜芯、进口干燥器和阀类、AMP接插件，连接管路采用优质铜管；空调面板为数显、智能温控、带故障提示。 2、车厢冷风道采用全景式铝合金风道结构形式，方便拆洗和检修，同时需考虑驾驶区域出风量。 3、风道外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠。 4、冷风道不得与前、后路牌窗贯通，表面平整圆顺，固定安装可靠。 5、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 6、空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。前、后车厢及驾驶区各部温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 7、车厢内安装除霜装置、6个暖风装置（要求有电热丝）。 | 参考品牌： 空调推荐品牌：松芝或凯希或科林。 质保要求： 24.车载空调及除霜装置、暖风装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 25.全景式铝合金风道要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 26.车顶防漏要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 14 | 服 务 系 统 | 1、多媒体报站器和下客门监视器釆用嵌入式。监视器安装在驾驶室仪表台右侧，多媒体报站器安装在监视器下方立面处（斜置）。 2、釆用 “汉化型”电子路牌（16×16点阵），前后均为十一个汉字，腰八个汉字。电子路牌要求中间两字颜色为黄色并固定，其余字体为红色（具体由绍兴公交确定）。电子路牌可以设置显示车辆回场等字样。 3、电子路牌与报站器需布置通讯线，电子路牌单独设置开关。 4、移动多媒体安装在车厢内顶左前部（驾驶员后面，与驾驶员座椅分立）和中部各1只。车厢内布置8只6″喇叭，左右间隔布置，4只用于多媒体站器，4只用于多媒体，并配置报站器专用外喇叭一只，同时由客车厂配置喊话器及插座与报站器外嗽叭连接。 5、在前门附近扶手立杠上设儿童身高限位标尺，标高1.2米。 6、车内设置司机工具箱、车内外标识等服务设施，由绍兴公交提供技术要求，客车厂家设计、安装。车头车尾安装“绍兴公交”标识。 7、车载监控系统和调度终端（原GPS系统）统一安装在电子设备箱中，电子设备箱中必须有长电、ACC控制电源、总闸控制电源等三组电源线，以满足车载监控系统和调度终端（原GPS系统）需要。电子设备箱原则上安装在驾驶员座位后面。 8、全景式铝合金风道司机正上方不带灯源。安装车内电子导乘牌，电子导乘牌需安装牢固，风道内需安装加强筋固定；电子导乘牌区域扶手杆合理设置，不能遮挡电子导乘牌查看视线。 9、驾驶室底部区安装不锈钢凹凸形板材，并在离合器踏板后设有橡胶脚踏。自动挡车辆设置司机左脚放置垫。 10、系统集成：车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、电子路牌、车载wifi、车门及倒车监视器均需和多媒体报站系统所连接，客车厂负责线束及线路的制作设计、并调试。 投币机安装在乘客们前部，在投币机旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，直接从蓄电池引出）。 设置语音提示功能，车辆启动、转向、倒车时有语音播报功能，开关设置在仪表台上，车辆启动对内播报，车辆转向、倒车对外播报。 | 参考品牌： 车载监控系统、调度终端（原GPS系统）、POS机、多媒体报站、车载wifi由绍兴公交集团第三有限公司提供型号及位置布置，车辆制造厂家负责安装调试。 质保要求： 27.电子路牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 28.电子导乘牌要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 29.车载多媒体电视系统（含播放器）要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 15 | 车身 涂装 | 车身颜色、图案、标识由客车厂提供方案再经绍兴市公共交通集团第三有限公司确认。 |  |  |
| 16 | 智能安全配置及安全设施 | 1、要求配有电子驻车、上坡辅助（HSA）、驱动防滑（Y-ASR）、复合制动（CBS）、停车制动（AutoHold）、24小时电池监控系统等智能安全配置。 2、车厢内安装危险气体报警装置。 3、整车侧窗左右两侧安装电动击窗器（爆破器），每车安装五处，左三右二，布置相关说明，以便在发生紧急情况时，可及时顺利逃生。 4、车内带压力表干粉型4公斤灭火器4只（配筒式固定座）。 5、车厢内每扇车窗安装带钢丝防盗安全锤（其中1把安装在驾驶室），并在车窗玻璃上根据国标要求注明安全锤敲击点及逃生窗口图示。 6、后仓内合理安装灭火装置。 | 质保要求： 30.危险气体报警装置要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 31.电动击窗器要求质保8年，投标人投标时须出具中标后签订8年质保协议承诺书。 |  |
| 17 | 其他 | 1、随车工具。 2、随车资料。 3、车内布置驾驶员茶杯支架。 4、每车提供两套底盘号及电机号拓印，拓印件必须用铅笔和专用拓印纸进行拓印，字体清楚； 5、后档无客车销售等广告； 6、随车配三角警告牌。 ★7、为给招标人新能源车辆提供运营保障，投标人须相应中标后为招标人提供6台充电桩（180KW一拖四充电桩）。 | 充电桩整机质保8年，由第三有限公司与厂家签订协议 |  |

注：以上各标项打“★”号为实质性指标，如有负偏离按无效标处理。

二、客车报价

本次招标客车车型具体报价，应分别注明是否含有送车费和其他费用，及付款方法。

三、付款方式

本次招标付款方式为在合同签订后7个工作日内支付10%，提车、检验上牌完成后7个工作日内支付40%，上牌完成后第12个月支付25%，上牌完成后第24个月支付25%，车款均以现金转账方式支付。

四、客车供货

1、中标人应在中标通知书发出10日内与采购人签订合同。

2、投标书中必须明确注明本次招标客车自双方签订合同之日起，到2018年12月12日交车，如何交车，以及交车能力的说明。

3、若中标人不能在2018年12月12日前交货，逾期每推迟一天，扣中标价1%的滞纳金给采购人。

4、本次招标客车的总成部件，均由客车生产厂家按双方签订的技术协议要求配套和自办采购。

五、质量承诺

在投标书中应详细说明质量保证期限，售前、售中、售后服务承诺，零部件配备与供应，售后服务站建立与人员配备情况，提供技术培训服务等项说明。并对以往供应客车所存在质量缺陷如何处理的承诺说明。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市公共交通集团有限公司。

2.1.2到货期： 按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

1.评分方法

本次评标采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2．评分标准：共100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由7人及以上单数组成，评分计算技术分时，所有评委的评分的算术平均分即为该投标人的技术分得分，平均值保留小数2位）：

2.1技术分（70分）

01标

| 内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术 部分 （70分） | 企业 资信业绩 （10分） | 1.投标人具备国家认可实验室（CNAS）的得2分；没有不得分。（开标时随身携带原件或盖公章复印件备查） 2.投标人获得过住建部科学技术委员会城市车辆专家委员会颁发的相关奖项的得2分，获得过其它机构或政府部门颁发奖项的得1分，最高得2分。（开标时随身携带原件或盖公章复印件备查） 3、获得国家知识产权示范企业得1分，（开标时随身携带原件或盖公章复印件备查） 4、企业连续六年获得国家工商总局颁发的国家级“重合同守信用”单位，得2分。（开标时随身携带原件或盖公章复印件备查） 5.提供2015、2016、2017年同规格车辆20台以上合同，每有一个得1分，以次类推，最多加分不超过3分。（开标时携带合同原件或盖公章复印件备查） 注：以上资信文件投标时需提供原件备查或盖公章复印件，否则不得分。 | 0-10分 |
|  | 技术响应 （40分） | 全部符合技术配置要求得30分，如优于技术配置要求的（如节能环保、噪音处理、车内人性化设计、有新科技产品配置等）根据正偏离程度，在基本分基础上每一项加1分（最高5分）；有负偏离但不对整体质量产生重大影响的，根据偏离程度和影响程度，在基本分基础上每一项扣1分（扣完为止）。本项最高得35分，最低为0分。 | 0-35分 |
|  |  | 1.车辆防腐工艺。承诺车身车架防腐质保期为8年，每增加一年得1分，最高得2分。不承诺不得分。 2.投标人有明确的质量目标、质量保证措施、按期供货保证措施等方案由专家比较打分。0-2分。 3.车辆防燃措施，内饰及电线线束有阻燃材料的得1分，没有不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 及质保 （20分） | 1.投标方在绍兴地区建有厂家直属配件中心库的得3分，在浙江地区建有厂家直属中心库的1分，其余不得分。 2.针对前后桥总成、缓速器、免维护轮毂总成、转向系统、底盘集中润滑系统、制动系统刹车总成主体结构件、CAN总线、车顶防漏、司机半包围、危险气体报警装置、除霜装置、暖风装置、拖把及垃圾综合性储物箱、PVC地板、PVC地板革、电动击窗器、乘客门、座椅、铝合金扶手、带摄像头倒车镜、空调系统、全景式铝合金风道、车顶逃生窗、电子路牌、电子导乘牌，投标人能出具全部28项的中标后签订八年质保协议承诺书的，得满分16分，每缺一项扣4分，扣完为止。 3.投标方投标车辆在绍兴地区已经设立特约维修服务站的或者承诺在中标后设立的，得1分，无特约维修服务站的或者不承诺中标后设立的，不得分。（开标时提供相关承诺证明资料，加盖公章） | 0-20分 |

02标

| 内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术 部分 （70分） | 企业 资信业绩 （5分） | 1.投标人具备国家认可实验室（CNAS）的得0.5分；没有不得分。（开标时随身携带原件或带公章复印件备查） 2.投标人获得过住建部科学技术委员会城市车辆专家委员会颁发的 “CIBC最佳新能源客车创新奖”的得1分，获得过其它新能源奖项得0.5分。（开标时随身携带原件或带公章复印件备查） 3. 企业连续六年获得国家工商总局颁发的国家级“重合同守信用”单位，得1分；其他情况不得分。 4. 2016年、2017年插电式混合动力客车销量总量高于3000辆的，得1.5分；3000-2000辆的，得1分；2000-1000辆的，得0.5分；1000辆以下不得分。（提供国家汽车工业协会证明） 5.获得国家知识产权示范企业得1分（开标时随身携带原件或盖公章复印件备查） 注：以上资信文件投标时需提供原件备查或带公章复印件，否则不得分。 | 0-5分 |
|  | 技术响应 （33分） | 全部符合技术配置要求得25分，如优于技术配置要求的（如节能环保、噪音处理、车内人性化设计、有新科技产品配置等）根据正偏离程度，在基本分基础上每一项加1分（最高5分）；有负偏离但不对整体质量产生重大影响的，根据偏离程度和影响程度，在基本分基础上每一项扣1分（扣完为止）。本项最高得30分，最低为0分。 | 0-30分 |
|  |  | 1.车辆防腐工艺。承诺车身车架防腐质保期为8年，每增加一年得0.5分，最高得1分。 2.投标人有明确的质量目标、质量保证措施、按期供货保证措施等方案由专家比较打分。0-1分。 3.车辆防燃措施，内饰及电线线束有阻燃材料的得1分，没有不得分。 | 0-3分 |
|  | 混合系统关键性能评定 （4分） | 所投产品混合动力系统为投标人自主研发的得4分（提供相关证明文件），非投标人自主研发的得1分。 | 1-4分 |
|  | 车辆关键配置布局 （6分） | 为提高混合动力系统涉水安全性能及车内空间利用率，混合动力系统的高压元件、高压控制系统及电池组能采用顶置模式模式的，得6分；仅电池组采用顶置模式的，得2分；采用其他布置形式的，得1分。（以投标车型公告、相关图纸文件、实车图片等证明材料为准，需盖投标人公章） | 1-6分 |
|  | 售后服务 及质保 （22分） | 投标方投标车辆所采用的混合动力系统在绍兴地区已经设立特约维修服务站的或者承诺在中标后设立的,得1分，无特约维修服务站的或者不承诺中标后设立维修服务站的,不得分。（开标时提供相关承诺证明资料，加盖公章） | 0-1分 |
|  |  | 针对ATS系统总成、前后桥总成、空气悬架系统主体结构件、免维护轮毂总成、电动液压转向系统、底盘集中润滑系统、制动系统刹车总成主体结构件、CAN总线、车顶防漏、司机半包围、危险气体报警装置、除霜装置、暖风装置、拖把及垃圾综合性储物箱、PVC地板、PVC地板革、电动击窗器、乘客门、座椅、铝合金扶手、带摄像头倒车镜、空调系统、全景式铝合金风道、车顶逃生窗、电子路牌、电子导乘牌，投标人能出具全部30项的中标后签订八年质保协议承诺书的，得满分16分，每缺一项扣4分，扣完为止。 | 0-16分 |
|  |  | 混合动力系统“三电系统”质保期限在十年（含）以上的得5分，在十年至八年（含）的，得3分；八年以下不得分。（需出具相关质保承诺） | 0-5分 |

03标

| 内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术 部分 （70分） | 企业 资信业绩 （5分） | 1.投标人具备国家认可实验室（CNAS）的得0.5分；没有不得分。（开标时随身携带原件或带公章复印件备查） 2.投标人获得过住建部科学技术委员会城市车辆专家委员会颁发的 “CIBC最佳新能源客车创新奖”的得1分，获得过其它新能源奖项得0.5分。（开标时随身携带原件或带公章复印件备查） 3. 企业连续六年获得国家工商总局颁发的国家级“重合同守信用”单位，得1分；其他情况不得分。 4. 2016年、2017年插电式混合动力客车销量总量高于3000辆的，得1.5分；3000-2000辆的，得1分；2000-1000辆的，得0.5分；1000辆以下不得分。（提供国家汽车工业协会证明） 5.获得国家知识产权示范企业得1分（开标时随身携带原件或盖公章复印件备查） 注：以上资信文件投标时需提供原件备查或带公章复印件，否则不得分。 | 0-5分 |
|  | 技术响应 （33分） | 全部符合技术配置要求得25分，如优于技术配置要求的（如节能环保、噪音处理、车内人性化设计、有新科技产品配置等）根据正偏离程度，在基本分基础上每一项加1分（最高5分）；有负偏离但不对整体质量产生重大影响的，根据偏离程度和影响程度，在基本分基础上每一项扣1分（扣完为止）。本项最高得30分，最低为0分。 | 0-30分 |
|  |  | 1.车辆防腐工艺。承诺车身车架防腐质保期为8年，每增加一年得0.5分，最高得1分。 2.投标人有明确的质量目标、质量保证措施、按期供货保证措施等方案由专家比较打分。0-1分。 3.车辆防燃措施，内饰及电线线束有阻燃材料的得1分，没有不得分。 | 0-3分 |
|  | 混合系统关键性能评定 （4分） | 所投产品混合动力系统为投标人自主研发的得4分（提供相关证明文件），非投标人自主研发的得1分。 | 1-4分 |
|  | 车辆关键配置布局 （6分） | 为提高混合动力系统涉水安全性能及车内空间利用率，混合动力系统的高压元件、高压控制系统及电池组能采用顶置模式模式的，得6分；仅电池组采用顶置模式的，得2分；采用其他布置形式的，得1分。（以投标车型公告、相关图纸文件、实车图片等证明材料为准，需盖投标人公章） | 1-6分 |
|  | 售后服务 及质保 （22分） | 投标方投标车辆所采用的混合动力系统在绍兴地区已经设立特约维修服务站的或者承诺在中标后设立的,得1分，无特约维修服务站的或者不承诺中标后设立维修服务站的，不得分。（开标时提供相关承诺证明资料，加盖公章） | 0-1分 |
|  |  | 针对ATS系统总成、气瓶系统及附属件、LNG泄漏预警报警、前后桥总成、空气悬架系统主体结构件、免维护轮毂总成、电动液压转向系统、底盘集中润滑系统、制动系统刹车总成主体结构件、CAN总线、车顶防漏、司机半包围、危险气体报警装置、除霜装置、暖风装置、拖把及垃圾综合性储物箱、PVC地板、PVC地板革、电动击窗器、乘客门、座椅、铝合金扶手、带摄像头倒车镜、空调系统、全景式铝合金风道、车顶逃生窗、电子路牌、电子导乘牌，投标人能出具全部32项的中标后签订八年质保协议承诺书的，得满分16分，每缺一项扣4分，扣完为止。 | 0-16分 |
|  |  | 混合动力系统“三电系统”质保期限在十年（含）以上的得5分，在十年至八年（含）的，得3分；八年以下不得分。（需出具相关质保承诺） | 0-5分 |

04、05标

| 内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术 部分 （70分） | 企业 资信业绩 （5分） | 1.投标人具备国家认可实验室（CNAS）的得1分；没有不得分。（开标时随身携带原件或带公章复印件备查） 2.投标人获得过国家工业和信息化部颁发的“工业企业质量标杆”的得1分，没有不得分。（开标时随身携带原件或盖公章复印件备查） 3. 2017年纯电动客车销量高于20000辆的，得3分；20000（含）-10000（不含）辆的，得2分；10000（含）-5000（不含）辆的，得1分；5000（含）辆以下不得分。（提供国家汽车工业协会证明） 注：以上资信文件投标时需提供原件备查或带公章复印件，否则不得分。 | 0-5分 |
|  | 技术响应 （35分） | 全部符合技术配置要求得25分，如优于技术配置要求的（如节能环保、噪音处理、车内人性化设计、有新科技产品配置等）根据正偏离程度，在基本分基础上每一项加1分（最高5分）；有负偏离但不对整体质量产生重大影响的，根据偏离程度和影响程度，在基本分基础上每一项扣1分（扣完为止）。本项最高得30分，最低为0分。 | 0-30分 |
|  |  | 1.车辆防腐工艺。采用进口阴极电泳的，得2分；采用国产阴极电泳的，得1分；不采用阴极电泳的，不得分。 2.承诺车身车架防腐质保期为8年，每增加一年得0.5分，最高得1分。 3.投标人有明确的质量目标、质量保证措施、按期供货保证措施等方案由专家比较打分。0-1分。 4.车辆防燃措施，内饰及电线线束有阻燃材料的得1分，没有不得分。 | 0-5分 |
|  | 纯电动系统关键性能评定 （8分） | 整车控制器、电池箱体、电机防护等级达到IP68或以上并提供第三方机构检测报告的，得3分，防护等级达到IP68以下并能提供第三方机构检测报告的，得1分；其余不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 1.所投产品纯电动系统为投标人自主研发的得5分，非投标人自主研发的得2分。（提供相关证明文件，需盖投标人公章） | 2-5分 |
|  | 售后服务 及质保 （22分） | 1.投标方投标车辆所采用的纯电动系统在绍兴地区已经设立特约维修服务站的或者承诺在中标后设立的，得1分，无特约维修服务站的或者不承诺中标后设立维修服务站的，不得分。（开标时提供相关承诺证明资料，加盖公章） | 0-1分 |
|  |  | 2.针对电动打气泵、前后桥总成、空气悬架系统主体结构件、免维护轮毂总成、电动液压转向系统、底盘集中润滑系统、制动系统刹车总成主体结构件、CAN总线（含仪表）、司机半包围、除霜装置、暖风装置、综合性储物箱、车顶逃生窗、PVC地板、PVC地板革、座椅、铝合金扶手、乘客门、带摄像头后视镜、车顶防漏、空调系统、全景式铝合金风道、电子路牌、电子导乘牌、危险气体报警装置、电动击窗器，投标人能出具全部31项的中标后签订八年质保协议承诺书的，得满分16分，每缺一项扣4分，扣完为止。 | 0-16分 |
|  |  | 3.纯电动系统“三电系统”及附属件质保期限在十年（含）以上的得5分，在十年至八年（含）的，得3分；八年以下不得分。（需出具相关质保承诺） | 0-5分 |

注：

所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

3、商务分30分即投标报价30分：

3.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

3.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方绍兴天源会计师事务所有限责任公司招标文件编号：）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本六份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴天源会计师事务所有限责任公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起45天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．     标：                投标总价为（大写）：           元人民币；

……。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

说明：授权代表必须是本单位正式职工，并提供社保缴纳证明原件，否则作无效标处理。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 标段 | 设备名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注:1.以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法人代表人或授权委托人签字盖章，否则其投标作无效处理。

- 招标人不接受某一标项中有2个（含）以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

- 以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件4-1：投标报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件4-2：大件总成、零配件目录及价格表

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 共 性 部 份 | 品名 | 生产单位 | 价格 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共性部分 |  |  |  |  |  |
| 个 性 部 分 |  |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5-1：投标详细配置清单和技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 内 容 | 投标响应的技术参数及说明 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 整 车 | 长×宽×高 |  |
|  | 标配座位数 |  |
|  | 前悬/后悬（mm） |  |
|  | 轴距（mm） |  |
|  | 前轮距/后轮距（mm） |  |
|  | 前轮距/后轮距（mm） |  |
|  | 最小转弯直径（m） |  |
|  | 最小离地间隙（mm） |  |
|  | 最大爬坡能力（﹪） |  |
|  | 最大制动距离 |  |
|  | 整车装备质量（kg） |  |
|  | 整车最大总质量（kg） |  |
|  | 一级踏步高 （mm） |  |  |
|  | 乘客门宽（mm）（前/后） |  |
|  | 过道处宽（mm） |  |
|  | 车内高度（mm） |  |
|  | 最高车速（km/h） |  |
| 底 盘 | 形式 |  |
|  | 型号 |  |
|  | 生产厂家 |  |
| 发 动 机 | 分类 |  |
|  | 型式 |  |
|  | 高压供油方式 |  |
|  | 型号 |  |
|  | 生产厂家 |  |
|  | 排放标准 |  |
|  | 额定功率 |  |
|  | 额定工况油耗 |  |
|  | 发电机功率 |  |
| 离 合 器 | 型式 |  |
|  | 直径 |  |
|  | 材质 |  |
|  | 厂家 |  |
|  | 分泵直径 |  |
| 变 速 器 | 型式 |  |
|  | 型号 |  |
|  | 速比 |  |
| 前 桥 | 型式 |  |
|  | 厂家 |  |
|  | 载重（t） |  |
| 后 桥 | 型式 |  |
|  | 厂家 |  |
|  | 载重（t） |  |
|  | 主减速比 |  |
| 车架 |  |
| 转向器 |  |
| 传动轴 |  |
| 制 动 系 | 行车制动 |  |
|  | 制动器规格 |  |
|  | 驻车、应急制动 |  |
|  | 制动管路 |  |
|  | 储气筒容积（L） |  |
| 燃油箱或气瓶容积（L） |  |
| 动力电池组安装具体位置需注明 |  |
| 混合动力系统 | 混合动力 | 电动机控制器控制方式 |  |
|  |  | 最大功率 |  |
|  |  | 冷却方式 |  |
|  | 电动机控制器 | 生产企业 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  |  | 控制方式 |  |
|  |  | 额定输入电压/输出电压（v） |  |
|  |  | 额定容量/最大容量（kva） |  |
|  |  | 冷却方式 |  |
|  | 电动机 | 生产企业 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 电压 |  |
|  |  | 功率 |  |
|  |  | 最大扭矩 |  |
|  | 助力蓄电池 | 生产企业 |  |
|  |  | 型号 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  |  | 电压/容量 |  |
|  |  | 单体蓄电池个数及连接方式 |  |
|  |  | 总电压（v） |  |
| 车 身 部 分 | 车身结构 |  |
|  | 工艺 |  |
|  | 车身蒙皮 |  |
|  | 车身油漆 |  |
|  | 乘客门 |  |
|  | 乘客窗 | 材料 |  |
|  |  | 型式 |  |
|  | 司机窗 | 材注 |  |
|  |  | 型式 |  |
| 其 他 部 分 | 遮阳帘 |  |
|  | 乘客座椅 |  |
|  | 司机座椅 |  |
|  | 内饰 |  |
|  | 顶灯 |  |
|  | 倒车镜 |  |
|  | 空调 |  |
|  | 暖风系统 |  |
|  | 竹胶板厚度 |  |
|  | 石英沙厂家 |  |
|  | 刮水器型式 |  |
|  | 轮胎 |  |
|  | 前风挡 |  |
|  | 仪表 |  |
|  | 仪表台 |  |
|  | 扶手 |  |
|  | 安全锤、灭火器、专用工具 |  |
|  | 报站器（带配喊话器） |  |
|  | 前、后、腰电子路牌 |  |
|  | 双探头监视器及车载硬盘录像系统 |  |
|  | 3G视频系统 |  |
|  | 备注 |  |
|  | 请填写售后服务要求 |  |
|  | 请填写保修期要求 |  |
|  | 请填写安装要求(如有) |  |
|  | 请填写验收方式要求(如有) |  |
|  | 请填写付款方式要求 |  |
|  | 请填写到货期要求 |  |

注：1. 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等）。

2、此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5-2：详细的交货清单

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 （内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据实际情况填写成套设备清单一览表。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                日期：    年   月   日

附件5-3：售后服务、理赔、质量技术保证承诺书

格式由投标方自制，以不低于采购人的要求制定，原则上由两部分组成：

一、标准服务、行业常规服务；

二、特色（或特殊）服务，按每个供应商的实际情况，针对本次采购项目进行售后服务特别承诺。

三、提交售后方案及相关单位承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5-4：车辆应急配件清单

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序 号 | 配件名称 | 单价 | 数 量 | 总价 | 备 注 （内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1. 本表所列配件材料为投标方自愿免费为我方提供。

2. 投标人在投标时，应提供配件的价格，及交付的时间。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据实际情况填写成套设备清单一览表。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：              日期：    年   月   日

附件6：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加绍兴市公共交通集团有限公司公交客车供货项目（编号：               ）政府采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日