绍兴市公用事业集团有限公司

网络安全提升建设项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号: SXTY2019-A-177

| 采购单位： | 绍兴市公用事业集团有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 |
| 二○一九年八月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，绍兴天源会计师事务所有限责任公司受绍兴市公用事业集团有限公司委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：SXTY2019-A-177            采购组织类型：国企委托采购

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 项目名称（详见招标文件） | 数量（项） | 预算金额或上限价 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市公用事业集团有限公司网络安全提升建设项目 | 1 | ￥700000.00 |

三、投标供应商的资格要求

1．符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2．法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，不得同时参加此次招标活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将导致投标被拒绝（或作无效投标）。

3．具有投标货物或计算机设备经营资格、经营能力、安装部署及售后服务能力的供应商或代理商。

4. 不接受联合体投标。

四、资格审查方式：

1．资格后审。

2．法定代表人授权委托人必须是投标人单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权委托人2019年4月至6月社保证明（1.如该授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2. 如由第三方代理社保事项的，投标响应文件技术部分内需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

五、报名：

1．报名时间：2019年8月19日至 2019年8月23日上午 8:30 — 11:30 ； 下午 14:30 — 17:00 (双休日及法定节假日除外）在绍兴天源会计师事务所有限责任公司(绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼)712受理，逾期不予接受报名。招标文件售价：每份现金300元售后不退。(不接受电话报名)。

2. 具有投标资格的投标人报名时需提供以下材料原件及复印件1份（复印件需装订成册加盖投标人单位公章）。

1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证或五证合一营业执照（含复印件）；

2）法定代表人资格证明书（含法定代表人身份证复印件）；

3）法定代表人授权书（含被授权人身份证复印件、社保证明复印件）。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2019年9月10日14:30时以前将投标文件密封送交到绍兴市公用事业集团有限公司（绍兴市越城区环城南路422号）北三楼会议室，逾期送达作无效标处理。

七、开标时间及地点：2019年9月10日14:30时在绍兴市公用事业集团有限公司（绍兴市越城区环城南路422号）北三楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

八、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

九、联系方式：

绍兴天源会计师事务所有限责任公司    龚小姐   85111480

绍兴市公用事业集团有限公司          阮  工  89182523

十、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

十一、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴天源会计师事务所有限责任公司[绍兴市越城区胜利东路405号国茂大厦7楼712室]；联系人：龚小姐；联系电话：0575-85111480。

2019年8月16日

绍兴市公用事业集团有限公司

绍兴天源会计师事务所有限责任公司

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市公用事业集团有限公司网络安全提升建设项目 项目的实施规模、范围：绍兴市公用事业集团有限公司网络安全提升建设项目的设备供货、运输、安装、调试、培训、验收、运行维护及售后服务等，详见招标文件。 |
| 2 | 投标供应商资格：详见招标公告。 资格审查方式：资格后审 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 5 | 投标上限价：70万元整 （柒拾万元整） |
| 6 | 投标文件接收单位：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 投标文件送达地址：绍兴市公用事业集团有限公司（绍兴市环城南路422号）北三楼会议室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 7 | 投标截止时间：2019年9月10日14:30时整。 |
| 8 | 开标时间：2019年9月10日14:30时整 开标地点：绍兴市公用事业集团有限公司（绍兴市环城南路422号）北三楼会议室 |
| 9 | 现场踏勘：本项目不组织统一现场踏勘，各投标人自行联系招标人进行现场踏勘。现场踏勘所发生的费用由投标人自行承担，踏勘过程中的安全责任由投标人自负。 |
| 10 | 履约担保金额：合同签订前，中标人以汇票、转账等非现金形式缴纳中标金额的5%作为履约担保，项目验收通过后7日内退还（不计息）。（收款单位：绍兴市公用事业集团有限公司；开户银行：农行绍兴市分行；账号：19500101040022510） |
| 11 | 联系方式：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 龚小姐 85111480 绍兴市公用事业集团有限公司 阮 工 89182523 |
| 12 | 本次项目招标不允许联合投标。 |
| 13 | 中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： （一）中标人须向招标代理机构参照如下规定交纳中标服务费： ① 中标服务费：4500元(大写：肆仟伍佰元整）。 ② 中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 开户行：中国工商银行绍兴市城北支行 账 号：1211014019200079758 ③ 中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |
| 14 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |

注：

1、供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

2、为维护招投标正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

3、凡参加本次招标项目的投标人均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)，投标人不得对各类约定事宜提出质疑。

4、报名后不参加投标的投标人，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指中标人按招标文件规定，经合法途径取得的，须向招标人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后服务以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如本标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价为人民币700000.00元（大写：柒拾万元整）。

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带居民身份证(原件)。如法定代表人授权委托人参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权委托人的居民身份证(原件)。（授权委托书正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。法定代表人授权委托人必须是投标人单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权委托人2019年4月至6月份社保证明（1.如该授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2. 如由第三方代理社保事项的，投标响应文件技术部分内需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件），下同)通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或授权代表人的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

6.4本项目标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件5）；

2.1.3投标报价明细表（格式见第六部分附件6）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人身份证明（格式见第六部分附件2）；

2.2.2法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件3)；

2.2.3法定代表人授权委托人社保证明（格式见第六部分附件4，原件备查）；

2.2.4 投标承诺书（格式见第六部分附件7）；

2.2.5企业法人营业执照副本复印件（需加盖投标人单位公章；投标时提交原件备查，未提交原件或复印件与原件不符的，则资格审查不通过）；

2.2.6相关资质证明或文件复印件（需加盖投标人单位公章，投标时提交原件备查）；

2.2.7投标详细配置及技术偏离表（包含但不仅限：品牌、型号、规格、数量、到货期等所有详细信息）（格式见第六部分附件8）；

2.2.8 项目实施技术方案及计划安排，包括实施方案内容、计划安排、人员力量及质量保障措施；

2.2.9项目运行维护和售后服务方案，包括维护内容、响应时间、售后服务内容及费用承诺；

2.2.10优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括产品价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.11投标产品的图文资料；

2.2.12提供2017年（含）至今同类型项目的成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（需加盖投标人单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）（格式自拟）；

2.2.13招标文件评审办法中涉及的需提供的资料、材料。(请各投标人按评分细则技术部份制作。重要！)；

2.2.14投标人情况介绍；

2.2.15有关产品代理资格证明文件（如有，复印件）；

2.2.16投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料（开标时需提供的资质证明原件和合同原件）将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3.投标报价

3.1标的物

绍兴市公用事业集团有限公司网络安全提升建设项目的设备供货、运输、安装、调试、培训、验收、运行维护及售后服务等。

3.2投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表格式填写。

3.3报价为招标人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、产品知识产权、税金、中标服务费等一切费用。

注:投标人所报价格为含税价,包含进口货物报关费用等其他一切费用。

3.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，实施时如有漏项，所有费用由投标人承担。

3.5投标人的投标报价低于上限价的为有效报价。

3.6投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1投标文件包装未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

8.2不具备招标文件中规定资格要求的；

8.3无法定代表人授权委托书或未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.4法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.5法定代表人授权委托人非本单位职工（投标文件技术部分内必须提供盖有社保机构公章的社保证明，如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内则需提供退休证明及单位聘用证明，且上述证明材料必须携带原件参加开标会，如评标委员会要求提供时未能提供的，作无效投标处理），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

8.6参加开标会的个体工商户姓名与营业执照上所述经营者姓名不一致的；

8.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

8.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标人单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

8.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

8.13对招标产品技术规格未详细应答或未能说明投标产品的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

8.14投标文件有招标人不能接受的条件；

9.15评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

8.16投标报价超过预算金额或上限价的；

8.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.18投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

8.19其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法定代表人或其委托授权人（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为投标无效）必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 投标人法定代表人或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由绍兴天源会计师事务所有限责任公司主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对各法定代表人或其授权代表人的身份进行核验。

4.4评标委员会对各投标人资质和技术标进行评审，进行技术分打分。(评标委员会视情况对入围评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验。)

4.5主持人宣布技术标评审结果，或无效投标情形。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标人公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标人的营业执照、资质证书、法定代表人授权委托书、法定代表人及其授权委托人的身份证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（注：已提供统一社会信用代码营业执照的单位无需提供组织机构代码证和税务登记证。）

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向绍兴市公用事业集团有限公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选人。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，评标委员会可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时评标委员会可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标方式

2.1采用综合评分法。综合得分最高者作为第一中标候选人。

2.2因综合得分相同有2家以上的情况下，由报价低者作为第一中标候选人；若综合得分相同、报价相同有2家以上的情况下，由综合得分相同的投标人进行二次报价，且第二次报价不得高于上一次报价，并以第二次报价最低者作为第一中标候选人。第二次报价仍相同时以抽签确定中标候选人。最终中标价以最后一次报价为准。

2.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，如综合得分也有2家以上相同的情况下，按2.2条方法处理。

五、授予合同

1．中标通知

1.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期1个工作日。公告期内如无异议，招标代理机构向中标人签发中标通知书。

1.2在招标代理机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格。

1.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

2．履约保证金

2.1中标公示期满且无异议后，中标人需提交中标金额的5%作为履约保证金，并在合同签订生效前汇入招标人开户银行账户。货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

2.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3．合同备案

3.1中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报绍兴天源会计师事务所有限责任公司备案。

3.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提出申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按本招标文件规定的要求）进行调试、验收，并制作书面验收材料。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少防火墙、威胁感知系统、安全感知平台叁年及其它设备壹年的设备制造商原厂质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，8小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话8小时内到达招标人指定地点。

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，招标人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

- 项目建设内容及要求：

  - 项目建设内容

    - 项目背景

随着信息化工作深入推进，网络安全工作的日益得到重视。《网络安全法》和等保2.0等相关法律法规的出台，更是对网络安全管理工作提出更高、更严的要求。绍兴市公用事业集团有限公司一贯重视网络安全工作，集团公司已部署应用了防火墙、入侵防御设备及防病毒软件等网络安全防护设施，并逐步将部分下属单位纳入集团公司的统一外网出口。随着集团公司下属网络用户和对外业务系统的增多，网络安全隐患也逐步呈现,主要有以下四个方面：一是集团公司对外部恶意攻击防护手段较弱。随着各类恶意攻击日益频发、木马病毒层出不穷、风险漏洞时有发生，这都给集团网站及各类业务应用带来严重的安全风险。迫切需要在现有的网络架构上实现多种安全防护手段，全面实现对网络边界、恶意攻击防范、风险漏洞排除的管理。二是虚拟环境下的安全防护策略复杂，日常网络安全管理工作和应用管理工作造成极大不便。同时随着虚拟化技术的应用深化，网络边界的定义逐步淡化，信息系统安全管理精细化程度需日益细化。三是存在内部网络安全管理短板。因集团下属单位人员管理、技术水平、网络安全设备等方面参差不齐，导致各单位网络安全管理方面存在较多问题，使内部网络成为集团公司网络安全管理的短板及薄弱点。四是集团网络管理缺少一个具备检测、预警、响应处置的大数据安全分析平台，导致对网络攻击行为往往是“看不见”、“摸不着”，多数时候只能被动地发现恶意行为的存在，无法做到及时查明安全情况、排查安全风险、掌握安全危害。

    - 项目内容

绍兴市公用事业集团有限公司计划于2019年实施网络安全提升项目建设，以进一步提高集团本级内外网络安全防护能力，实现全面实时掌握全网安全形势。

项目建设内容主要是在集团公司内外网络边界处部署下一代防火墙设备、态势感知系统，与现有的网络安全防护设备(AC、IPS、防火墙）构成一套立体、全面、纵深的网络安全防护体系。

8.1.3项目方案

一是基于绍兴市公用事业集团有限公司现有网络结构（如需网络结构图请与招标人自行联系），在集团公司互联网络出口端和内部网络接入端分别部署下一代防火墙设备。在互联网出口端为双机冗余热备，内部VPN接入端为单机透明模式（投标人可根据实际情况提出更科学合理的部署方式）。在防火墙功能要求针对用户终端提供敏感信息防泄漏、安全威胁过滤、木马恶意流量检测、DMZ服务器保护、NAT、路由等安全防护功能，并开启访问控制ACL、DDoS、会话控制、URL过滤、邮件安全、入侵防护、僵尸网络检测、风险分析、威胁情报等防护功能，能实现对互联网、内部网络边界的安全防护。同时项目实施过程中需将内部网络网关地址、上网行为设备的相关策略迁移至外网边界防火墙。

二是在集团公司内部网核心交换机以旁路模式部署一套态势感知系统（含威胁感知系统和安全感知平台），以加密方式收集互联网和内网边界防火墙设备（本项目招标设备）、私有云防火墙设备（华三）、上网行为设备（深信服）、VPN设备（深信服）、IPS设备（绿盟）的安全数据或日志信息，实现对互联网、私有云和业务访问关系多维度（含业务外联风险监控、内部访问关系、服务器与漏洞态势等）的统一实时检测、综合分析、大屏展示、辅助分析决策，实现安全数据“采集-分析-展示-预警-处置”闭环处理，构建“边界、中心、端点”安全可视与感知立体防护体系。

三是更换集团办公楼接入交换机设备，并完成本项目涉及的网络线路进行整理，并标注固定标签。

8.1.4项目目的

通过本项目建设，要求达到以下目的：

一是通过部署内外网防火墙，与现有的网络安全设施一起构建起多道、全面、纵深的安全防护堡垒体系，进一步提升集团公司网络安全防护水平。

二是通过态势感知系统部署应用，全面保障绍兴市公用事业集团有限公司的全网安全可视、可控、可管，协助网络管理人员看清业务、感知威胁、及时预警、快速响应。

8.1.4招标项目设备及服务清单

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | 深信服、华三、启明星辰 | 2台 |  |
| 2 | 内网防火墙 | 深信服、华三、启明星辰 | 1台 |  |
| 3 | 威胁感知系统 | 深信服、华三、启明星辰 | 1台 | 态势感知系统 |
| 4 | 安全感知平台 | 深信服、华三、启明星辰 | 1台 |  |
| 5 | 接入交换机 | 华三、华为、锐捷 | 4只 |  |
| 6 | 光电转换器 | 瑞斯康达千兆单模（RC001-1AC） | 2只 |  |
| 7 | 配件 | 相关跳线、尾纤等 | 1批 |  |

8.1.5主要设备技术参数

8.1.5.1外网防火墙

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参考品牌 | 深信服、启明星辰、华三 |
| 2 | 数量 | 2 |
| 3 | 规格 | 2U机架式 |
| 4 | ★性能配置 | 三层吞吐量≧14Gbps，应用层吞吐量≧4Gbps； 并发连接数≧230W，新建连接数≧22W； 提供传统防火墙功能（NAT、路由、访问控制ACL、IPSec VPN、DDoS、会话控制、用户认证、流控、双机等、URL过滤、邮件安全（不含附件杀毒）、僵尸网络检测（含云端沙盒检测）、风险分析、被动漏洞扫描、威胁情报功能、入侵防护IPS； 接口要求：提供不少于6个千兆电口、4个千兆光口、1个串口（RJ45）、2个USB 2.0； 存储要求：提供SATA格式硬盘，存储空间不少于1T； 电源供应：配置双电源。 |
| 5 | 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 6 | 网络特性 | 1）支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； 2）支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用； 3）支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； |
| 7 | 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由； 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明） |
| 8 | 基础功能 | 1）访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） 2）支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 3）支持NAT64、NAT46 地址转换； |
| 9 | 内容安全 | ▲1）支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供相关功能截图证明） 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； 支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀；（需提供相关功能截图证明） |
| 10 | 入侵防护功能 | 1）具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； （需提供相关功能截图证明） 2）支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护； 3）支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 4）可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供相关功能截图证明） |
| 11 | 应用安全防护 | 1）提供抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（需提供相关功能截图证明） 2）具备web业务自学习能力，可自行判断与标记业务特征，确认业务模型学习趋势；（需提供相关功能截图证明） ▲3）支持Web漏洞扫描功能，可扫描服务器检测是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；（需提供相关功能截图证明） |
| 12 | 僵尸主机检测 | 1）具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上； 2）支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） |
| 13 | 安全可视化 | 1）支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；（需提供相关功能截图证明） 2）支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供相关功能截图证明） ▲3）可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） |
| 14 | 高可用性 | 1）双机支持A/S，A/A方式部署； 2）支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 3）支持双机心跳线冗余； |
| 15 | 系统配置管理 | 1）支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 2）支持与本项目内安全感知平台联动,实现攻击IP自动封堵，攻击日志接入；（提供证明文件并加盖厂商公章） ▲3）针对黑链检测 Webshell、检测高级黑客攻击、密集型攻击、持续型攻击、僵尸网络、外发DOS攻击6类安全事件，提供微信告警；（需提供相关功能截图证明） |
| 16 | 厂商资质 | ▲1）防火墙设备通过国际知名实验室NSS Labs应用防护能力测试的，以NSS Labs测试报告为依据（需提供证书复印件截图并加盖厂商公章）； 2）投标设备入围Gartner企业级防火墙魔力象限； |
| 17 | ▲售后服务 | 提供不少于叁年原厂设备硬件质保、安全特征库升级、软件升级服务，以标书中提供的原厂授权函及售后服务质保函为准。 |

8.1.5.2 内网防火墙

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参考品牌 | 深信服、启明星辰、华三（需与外网防火墙为同一品牌） |
| 2 | 数量 | 1 |
| 3 | 规格 | 2U机架式 |
| 4 | ★性能配置 | 三层吞吐量≧14Gbps，应用层吞吐量≧4Gbps； 并发连接数≧230W，新建连接数≧22W； 提供传统防火墙功能（NAT、路由、访问控制ACL、IPSec VPN、DDoS、会话控制、用户认证、流控、双机等、URL过滤、邮件安全（不含附件杀毒）、僵尸网络检测（含云端沙盒检测）、风险分析、被动漏洞扫描、威胁情报功能、入侵防护IPS； 接口要求：提供不少于6个千兆电口、4个千兆光口、1个串口（RJ45）、2个USB 2.0，配置4个千兆电口扩展卡； 存储要求：提供SATA格式硬盘，存储空间不少于1T； 电源供应：配置双电源。 |
| 5 | 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 |
| 6 | 网络特性 | 1）支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口； 2）支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用； 3）支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； |
| 7 | 路由支持 | 支持静态路由，ECMP等价路由； 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明） |
| 8 | 基础功能 | 1）访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明） 2）支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制； 3）支持NAT64、NAT46 地址转换。 |
| 9 | 内容安全 | ▲1）支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供相关功能截图证明） 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； 支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀；（需提供相关功能截图证明） |
| 10 | 入侵防护功能 | 1）具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； （需提供相关功能截图证明） 2）支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护； 3）支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 4）可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供相关功能截图证明） |
| 11 | 应用安全防护 | 1）支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（需提供相关功能截图证明） 2）设备需要具备web业务自学习能力，可自行判断与标记业务特征，确认业务模型学习趋势；（需提供相关功能截图证明） ▲3）支持Web漏洞扫描功能，可扫描服务器检测是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞；（需提供相关功能截图证明） |
| 12 | 僵尸主机检测 | 1）设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上； 2）支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） |
| 13 | 安全可视化 | 1）支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；（需提供相关功能截图证明） 2）支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供相关功能截图证明） ▲3）可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） |
| 14 | 高可用性 | 1）双机支持A/S，A/A方式部署； 2）支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 3）支持双机心跳线冗余； |
| 15 | 系统配置管理 | 1）支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； ▲2）支持与安全感知平台联动,实现攻击IP自动封堵，攻击日志接入；（提供证明文件并加盖厂商公章） ▲3）针对黑链检测 Webshell、检测高级黑客攻击、密集型攻击、持续型攻击、僵尸网络、外发DOS攻击6类安全事件，提供微信告警；（需提供相关功能截图证明） |
| 16 | 厂商资质 | ▲1）防火墙设备通过国际知名实验室NSS Labs应用防护能力测试的，以NSS Labs测试报告为依据（需提供证书复印件截图并加盖厂商公章）； 2）投标设备入围Gartner企业级防火墙魔力象限； |
| 17 | ▲售后服务 | 提供不少于三年原厂设备硬件质保、安全特征库升级、软件升级服务，以标书中提供的原厂授权函及售后服务质保函为准。 |

8.1.5.3 安全感知系统

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参考平台 | 深信服、启明星辰、华三 |
| 2 | 数量 | 1 |
| 3 | 设备规格 | 2U机架式； |
| 4 | 硬件配置 | 设备配置：内存不少于96G，配置不少于128G SSD格式的系统盘、SATA格式 不少于32T存储空间，支持RAID50； 电源要求：配置双电源， 接口配置：要求提供不少于4个千兆电口。 |
| 5 | 大屏 可视 | 综合态势大屏 | 支持以图形化大屏的综合监控展示，包括但不限于安全事件态势、安全事件TOP5、高危漏洞TOP5，最新攻击事件等；（需提供截图证明）。 |
|  |  | 服务器与漏洞态势大屏 | ▲支持以图形化大屏的服务器与漏洞实时态势，包括但不限于漏洞等级分布、TOP5漏洞、服务器操作系统分布、影响服务器的数量、被访问服务器TOP5、实时漏洞发现更新、业务对外开放TOP5端口。（需提供截图证明） |
|  |  | 风险安全域视角 | 支持安全域维度展示安全风险，包含安全域列表、安全域评分、事件类型TOP5、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险、状态等信息（需提供截图证明）。 |
|  |  | 攻击态势大屏 | 支持以图形化大屏展示实时外部攻击态势，包括但不限于攻击事件、攻击源、危害级别等进行统计与展示。（需提供截图证明） |
|  |  | 业务访问大屏 | ▲支持大屏展示正常横向访问和正常外连监控，正常横向访问监控包括被访问最多的业务TOP5、最活跃终端TOP5、应用TOP5、实时访问监控等，正常外连监控包括外连最多的业务TOP5、外连最多终端TOP5、外连态势、外连国家TOP5,并支持国际、国内地图切换（需提供截图证明）。 |
| 6 | 资产感知系统 | 资产自动识别 | 1）支持自动识别网络内部主机网段和外网网段； 2）支持通过流量中的应用内容自动区分网络内部网段IP是属于PC还是服务器。 |
|  |  | 自动识别服务器信息 | 1）支持自动识别资产，在不影响内部网络的前提下，通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等；（需提供截图证明）； 2）支持自动识别已知服务器，通过被动检测机制，对经过探针的流量进行分析，识别已知服务器对外提供的所有服务、已开放端口及端口传输的协议/应用等。 |
|  |  | 设备运行监控 | 支持通过SNMP协议，获取待监测设备机器名、CPU负载、内存使用和流量情况，同时也支持OID定制。（需提供截图证明） |
|  |  | 弱密码扫描 | 支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分析和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容。（需提供截图证明） |
|  |  | Web明文检测 | 支持通过镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，分析web业务系统是否存在明文传输情况，避免因明文传输导致信息泄露的风险。（需提供截图证明） |
|  |  | 漏洞报告 | 支持流量分析实时发现操作系统、数据库、web应用等存在的漏洞风险，看清网络脆弱性，并支持生成漏洞检测报告。 |
| 7 | 高级威胁检测 | 僵尸网络检测 | 支持通过云端沙盒对全球威胁情报源进行验证，提取有效信息形成规则定期更新到僵尸网络识别库，增量提升检测能力。 |
|  |  | 异常行为检测 | 支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机的威胁影响面，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，支持攻击溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息；帮助管理人员及时了解威胁的影响，并找到攻击入口点。（需提供截图证明） |
| 8 | 威胁感知监控 | 外部风险行为监测 | 支持展示外网对网络内部尝试（或已成功）进行的远程登陆、数据库访问等行为，可查看明细列表，内容包括但不限于外网IP、受影响网络内部主机IP、外部风险访问者数等。 |
|  |  | 正常业务外连监控 | 支持对业务的外连行为进行监测，以可视化的方式展示业务外连的地域分布、是否存在风险、外连趋势等，并提供详细的外连日志查询； |
|  |  | 潜伏威胁黄金眼 | 支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机攻击了谁，被谁攻击了，帮助管理人员及时了解威胁的影响，并制定有效的处置动作。 |
|  |  | 失陷主机举证 | 支持对风险业务、风险用户进行详细举证，详细举证为什么评判该主机为失陷级，并针对每个举证的安全事件进行详细的描述，如具体事件、该事件带来的危害、如何进行处置。（需提供截图证明） |
|  |  | 威胁攻击链展示 | 支持基于威胁活动链的形式展现主机的安全状况，能够直观地展示主机正处于被黑客入侵的哪个阶段，是否已经被利用、以及威胁的程度。（需提供截图证明） |
|  |  | 访问关系梳理 | 支持基于用户/业务维度的访问关系梳理，可呈现该用户/业务已经通过哪些应用、协议和端口访问了哪些业务，这些访问是否是攻击、违规、远程登陆等行为，IT人员可清晰的看出已对哪些业务存在影响，也能推导当前用户是否已失陷（或可疑）。（需提供截图证明） |
| 9 | 报表与日志管理 | 主机安全风险报告 | 支持从业务和主机的角度详细分析各主机的安全风险状况，提供危害解释和参考解决方案；适用于日常处理安全问题的运维人员。 |
|  |  | 等级保护管理服务 | ▲支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力。（提供证明文件） |
|  |  | 多级用户数据隔离 | ▲支持分权管理，可自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，分支管理员只能管理和查看所分支所属的业务和终端的安全信息；超级管理员支持查看全局的安全信息，并支持通过页面跳转各个分支的独立管理页面。（需提供截图证明） |
|  |  | 设备联动 | ▲提供与现有上网行为管理设备进行联动响应，同步上网行为管理设备认证用户，实现与安全事件关联；支持对其它厂家安全设备以SNMP形式导入日志；ri支持通过浏览器推送用户提醒或冻结用户上网。（需提供截图证明） |
|  |  | 安全告警 | 支持以邮件的形式及时将发现的失陷业务、失陷用户、攻击成功事件等安全事件进行告警，支持根据安全事件类型配置发送间隔和触发条件。 |
| 10 | ▲售后服务 | 提供不少于叁年原厂设备硬件质保、安全特征库升级、软件升级服务，以标书中提供的原厂授权函及售后服务质保函为准。 |

8.1.5.5 威胁感知系统

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推荐品牌 | ★深信服、启明星辰、华三（需与安全感知系统为同一品牌） |
| 2 | 设备规格 | 2U机架式 |
| 3 | 硬件配置 | 性能指标：整机吞吐量不少于2Gbps，配置SATA格式硬盘存储空间不少于 1T； 电源要求：配置双电源； 接口配置：要求提供不少于6个千兆电口、4个千兆光口； |
| 4 | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
| 5 | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等, 具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和 域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制。 |
| 6 | 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
| 7 | 违规访问检测 | 能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式（需提供截图证明）。 |
| 8 | 流量记录 | 能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为。 |
| 9 | 抓包分析 | ▲支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式（需提供截图证明）。 |
| 10 | 集中管控 | 支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级。 |
| 11 | 部署 | 1）支持旁路部署，对镜像流量进行监听； 2）支持可以多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台。 |
| 12 | ▲售后服务 | 提供不少于叁年原厂设备硬件质保、安全特征库升级、软件升级服务，以标书中提供的原厂授权函及售后服务质保函为准。 |

8.1.5.6接入交换机

| 序号 | 类别 | 主要要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推荐品牌 | 华三、华为、锐捷 |
| 2 | 数量 | 4 |
| 3 | 规格 | 1U机架式 |
| 4 | 性能配置 | 类型：二层千兆无管理交换机； 接口配置：配置24个10/100/1000M自适应以太网端口； 性能指标：背板交换容量不少于48Gbps，端口交换容量不少于48Gbps，转发能力不少于35.7Mpps，包缓存不少于4Mb |
| 5 | MAC地址表 | 支持地址自动学习、自动老化（老化时间为300秒） 最多支持MAC（Medium Access Control）地址：8K |
| 6 | 售后服务 | 提供不少于壹年原厂硬件质保服务。 |

注：中标人在中标后按要求在3天内提供样机对关键指标进行一一测试，如一项不满足则视为虚假应标，直接作废标处理。

9.其他要求：

9.1 到货期：中标人必须在签订采购合同之日起60天内完成全部招标设备的供货、安装和调试工作，试运行期为三个月（自调试工作完成之日起计），试运行无问题后一周内完成项目验收工作。

9.2 本项目各标段内，如出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出10日内按招标文件和中标人投标文件的约定，凭中标通知书和招标人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订书面合同。

2.1交货地点：招标人指定地点。

2.2到货期：合同签订生效之日期60天内完成全部招标设备的供货、安装和调试工作，试运行期为三个月（自调试工作完成之日起计），试运行无问题后一周内完成项目验收工作。

2.3交货方式：中标人负责将全部设备分别运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。设备整体通过验收合格视为交付，交付前，风险由中标人承担。

3.履约保证金及付款方式

3.1履约保证金

合同签订生效前，中标人需向招标人提交本项目中标金额的5%作为履约保证金。项目货物经招标人验收合格后7个工作日内后由招标人退还，履约保证金不计息。中标人不履行与使用单位订立的合同的，履约保证金不予退还，给使用单位造成损失的，应当对使用单位的损失承担赔偿责任。

3.2付款方式

合同价：        (即中标价），合同价为招标人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务、产品知识产权、税金等一切费用。

采用分期付款方式，设备单价固定（设备单价按照中标价确定），设备数量按实结算。

3.2.1合同签订生效后7日支付至合同价的30%；

3.2.2完成全部合同项目设备安装、调试工作，正常试运行（试运行期自全部设备部署完成并投入运行并具备试运行条件之日起计）满三个月且经招标人组织验收合格后支付至合同价90%。

3.2.3剩余10%的余款作为项目质保金，待项目质保期满后7日内支付（不计息）。中标人提供自验收合格之日起一年项目质保。一年项目质保期未发现质量问题的，在期满后的一个月内付清(不计息)。

4.合同修改和解除

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

4.3中标人有以下行为的，招标人有权单方解除合同、并要求中标人赔偿损失：私自将合同项下义务交由他人完成的；设备不符合合同约定的；未按期完成安装调试工作并延期10天以上的；其他违反合同法规定的。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的，并保证所有产品具有完整的知识产权。中标人对一切可能产生的知识产权纠纷负责。如发生知识产权纠纷的，招标人处理纠纷可能产生的一切费用（包括但不限于赔偿款、诉讼费、律师费、人工费、差旅费、食宿费等）均由中标人承担。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供货物或服务，因中标人提供的货物或服务达不到约定的质量标准，招标人有权拒收，中标人必须无偿换货直至符合合同规定，承担由此所发生的一切费用和赔偿招标人、使用单位的直接经济损失。

5.3验收由招标人按规定组织设备使用单位相关人员或专家进行，并制作书面验收材料。

5.4双方对货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

5.5中标人所供设备必须为正常渠道货源，设备出厂日期必须在2019年1月1日以后，所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。中标人在签订合同前应向招标人提供设备制造商出具的项目授权证书原件和项目保修服务承诺原件(复印件无效，且项目保修服务承诺函上单位名称必须为“绍兴市公用事业集团有限公司”)。

6.售后服务及保修

中标人须提供经调试、试运行、验收合格后与投标文件一致的设备原厂质保期(根据中标人提出的质保承诺确定)，质保期自设备整体验收合格次日起计。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。设备原厂质保期内，中标人在接到招标人通知后，8小时内派人赴现场处理设备质量问题；48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。设备原厂质保期过后提供免费技术支持（硬件设备损坏或者更换收取适当费用）。

设备原厂质保期内，设备维修的所有费用（包括运输费、维修费、配件费用等）均由中标人承担；紧急故障要求厂家和中标人派工程师8小时内到达故障现场。设备送修时，中标人需提供备品备件，且备品备件必须在48小时内送达现场，并负责安装调试。中标人未及时进行维修的，招标人有权另行委托第三方对设备进行维修，所产生所有费用均由中标人承担。中标人未按本标书要求履行保修义务，每次应承担2000元的违约金，该款在质保金中扣除，不足的由中标人另行支付，对招标人造成损失的，所有费用均由中标人承担，款项在质保金中扣除，不足的由中标人另行支付。

7.采购人的权利义务

7.1按合同规定的付款办法及时向供货人支付合同款。

7.2指派专人负责对本项目实施质量的监督和办理本合同中商定的事宜。

7.3为供货人创造必要的施工环境和施工条件。

8.供货人的权利义务

8.1按合同确定的品牌、规格和数量，在合同规定的时间和地点交货。

8.2根据售后服务工作的要求，响应采购人的服务要求，认真做好现场技术服务工作。

8.3配合采购人做好项目验收工作，提交验收所需资料。

8.4 根据招标文件及合同约定要求，做好设备原厂质保期内的售后服务保障工作。

9.违约责任

9.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失，由此造成的工期延误，按约定支付违约金。

9.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复，费用由招标人承担。

9.3交货期每推迟一天（招标人同意可延迟的时间除外）需支付给招标人合同金额的0.1%作为违约金，依天累计。超过10天仍无法完成，招标方有权单方解除合同，并要求赔偿给招标人造成的损失，同时扣罚50%履约保证金。

10．违约赔偿

10.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

11.不可抗力

11.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

11.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12.解决合同纠纷的方式

12.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向招标人所在地人民法院起诉。

12.2诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

12.3在诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

12.4合同应在双方签字盖章，招标人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，所有评委评分的算术平均分即为该投标人的技术标得分，平均值保留小数2位）。

2.1技术分（60分）

| 序号 | 项目 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品 技术指标符合性 （20分） | 符合招标文件最低技术参数要求的，得20分；打“★”号性能指标最低要求必须满足，如任意一条指标出现负偏离的，则作为无效标处理；打“▲”号性能指标中，每有一条指标负偏离扣5分,扣完为止；没有标志的普通指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 投标人资质 （9分） | 投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得3分，贰级资质的得2分，其它不得分； 投标人具有信息安全服务资质认证（ISCCC）贰级及以上资质得3分，其它不得分； 投标人具有保密部门颁发的涉密信息系统集成资质证书得3分，未提供的不得分。 投标文件中提供上述证明材料复印件加盖投标人公章，原件备查。未提供的证明材料或证书原件的不得分。 |
| 3 | 技术力量 （6分） | 本项目经理同时具备机电专业（一级）建造师和系统集成项目经理资质的，得2分，其它不得分； 项目组成员具备工信部高级网络安全工程师资质的，得2分； 项目组成员具备注册信息安全专业人员（CISP）证书的，4人及以上的得2分，2人（含）至3人的得1分，其它不得分； 投标文件中提供相关人员2019年1月至7月社保证明，证书原件备查。社保证明不符的不得分。 |
| 4 | 投标产品及设备厂商情况 （9分） | 防火墙设备制造商2016-2018年入选Gartner企业级防火墙魔力象限证明材料，连续3年入选的，得3分，其中2年入选的，得1分，其中1年入选的不得分。以Gartner报告为依据（需加盖投标设备厂家公章），未提供证明材料或证明材料上未加盖投标设备厂家公章的不得分。 防火墙、威胁感知系统、安全感知平台设备制造商研发实力通过CMMI L5认证（提供加盖厂商公章的证书复印件）的，得3分，其它不得分，不提供证明材料或证明材料上未加盖投标设备厂家公章的不得分。 投标的防火墙和态势感知系统设备制造商为国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位（提供加盖厂商公章的证书复印件）的得3分，其它不得分，未提供证明材料或证明材料上未加盖投标设备厂商公章的不得分。 |
| 5 | 项目方案 （3分） | 根据招标文件要求，结合用户实际业务环节，提出符合或优于本项目招标要求的实施方案，由评标专家根据投标文件中实施方案项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、实施流程、实施进度等内容描述，进行比较打分。好的得2.1-3.0分，较好的得1.1-2.0分，一般的得0-1.0分。 |
| 6 | 技术培训及 售后服务 （4分） | 安排合理科学的培训方案，有详细的培训计划和培训大纲；根据培训方案的科学性、完整性，以及课程内容安排的完整性、恰当性和培训方案的可操作性，由评标专家酌情评分：好的得2分，较好的得1分，其它的得0分。 投标单位注册地址在越城区范围内或在绍兴市越城区有分公司或独立售后服务机构（提供绍兴市工商局颁发的相关机构成立的证明文件或其他有效充分的证明材料为准,仅租房协议无效），且服务机构总员工数不少于10人的，得2分，其它的得0分。要求提供该服务机构人员2019年1月-7月在绍兴地区的社保证明，服务机构人员在其它地区的社保证明不得分。 |
| 7 | 成功案例 （8分） | 2017年以来承接过同类型项目（含防火墙设备采购或其它网络安全设备采购及改造），合同总金额在100万元及以上的（其中防火墙设备采购或其它网络安全设备采购及改造部分金额占合同总金额比例不低于70%,），每符合一个得2分，最多得8分。投标时需提供合同及合同设备清单原件（清单原件中需含设备数量、单价等内容，投标人可在设备清单标注符合得分条件的安全设备），未提供合同原件或合同设备清单原件，均不予得分。 |
| 8 | 标书质量 （1分） | 投标文件的编写质量：结构完整、内容齐全、目录准确、行文规范、图表清晰、描述一致、排版统一的得1分；内容齐全，但无目录检索功能或页码章节编号有错的得0.5分；有3处以上较明显错误的不得分。 |

注：

1.以上评标标准所要求的证书、证明、各类合同须提供原件的，投标人均需携原件参加投标，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2．所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

3．投标文件中所有资质、证明、合同文件复印件均加盖投标人公章有效。

4.技术指标中要求提供设备制造厂商盖章的彩页、证书、截图，如未加盖设备制造厂商公章的彩页、证书、截图均作为未实质性响应招标文件，一律按负偏离扣分项计算。

2.2 商务分40分（保留2位小数）

商务报价评分应在投标报价范围口径一致的基础上进行。若有缺报的项目，该项的价格以所有投标人中最高的报价作为其报价。投标人最终评标价为投标报价加上缺报项目报价，属投标人失误造成，如中标，缺报的项目免费提供。

2.2.1 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。

2.2.2 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100。

投标报价得分四舍五入保留2位小数。

2.3 综合分（满分100分）=技术分+商务分

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

投标函

致：

根据贵方招标文件编号：（  ）招标文件的要求，正式授权下述签字人（姓名、单位、职务）代表投标人（单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、同意向绍兴天源会计师事务所有限责任公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

5、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

6、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9、……

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓    名：                        性        别：

年    龄：                        职        务：

身份证号码：

系                                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附法定代表人身份证正反面照片：

附件3：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                     （招标人）组织的                 项目投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

说明：法定代表人授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明），未提供上述证明的投标做无效投标处理。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附授权委托人身份证正反面照片：

附件4：法定代表人授权委托人社保证明

法定代表人授权委托人社保证明

社保机构出具的盖有社保部门公章的法定代表人授权委托人社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）

日期：    年   月   日

附件5：开标一览表（格式）

开标一览表

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 项目内容 | 投标报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“总价”相一致,否则作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件6：投标报价明细表（格式）

投标报价明细表

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 和规格 | 制造商名称 和国籍 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 质保期 | 价格小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

2.质保期内容应与技术文件资料的服务承诺相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件7：投标承诺书（格式）

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                      项目的投标。

1、本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6、同意此次采购文件中的各项内容。

7、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件8：投标详细配置及技术偏离表（格式）

投标详细配置及技术偏离表

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含：品牌、型号、技术参数、功能、配置等） |  | （正偏离、负偏离、无偏离） |
|  | … | 可自行添加行 |  |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |

注：1.此表须与招标文件“第三部分 招标项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日