诸暨市人民法院2019年等级保护及弱电维保采购项目

（编号：诸广和2019－09-07）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市人民法院

采购代理机构：诸暨广和工程管理服务有限公司

监  督 单 位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一九年九月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2019年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：诸广和2019－09-07）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，诸暨广和工程管理服务有限公司受诸暨市人民法院委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市人民法院2019年等级保护及弱电维保采购项目

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨市人民法院2019年等级保护及弱电维保采购项目，采购预算为280万元，详见采购需求。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有本项目实施能力，且具有良好信誉的独立法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年9月30日-2019年10月 15日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）公告代发板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件。

2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

八、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

九、投标文件提交：

投标人须于2019年11月4日9:30时前将投标文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（2）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2019年11月4日9:30时。

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼）。

- 业务咨询：

采购单位联系人：杨  晖                   采购单位联系电话：15167581868
    采购单位地址：诸暨市人民法院  
    代理机构联系人：徐招红                   代理机构联系电话：17858166756
    传真:0575-87911619
    代理机构单位办公地址：东旺路208号奇爱联合大厦11楼

诸暨市人民法院

诸暨广和工程管理服务有限公司

二○一九年九月三十日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市人民法院2019年等级保护及弱电维保采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币贰佰捌拾万元（￥2800000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（本项目投标报价包括人工、材料、设备、安装、维保、税金等本项目实施的一切费用） |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有本项目实施能力，且具有良好信誉的独立法人； 3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 □本次招标采购共分＊＊＊个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年9月 30日-2019年10月15日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）公告代发板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件。 2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证项目质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）。 |
| 14 | 现场演示 | 不需要。 |
| 15 | 投标样品 | 不需要。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人需向采购单位缴纳合同金额10%的履约保证金。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2019年11月4日9:30时整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼） |
| 23 | 开标时间 | 2019年11月4日9:30时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼） |
| 25 | 供应商注册 | 参与诸暨市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购代理机构、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》相关规定，采购代理机构组织政府采购活动，必须使用注册入库的供应商；未注册入库的供应商参与采购活动的，可以先获取采购文件，再补办注册登记手续。中标单位签订政府采购合同前必须注册成为正式供应商，否则其相应的合同不予受理。 |
| 26 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2019年10月15日下午17时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2019年10月 16日下午17时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| +27 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，按差额定率累进法计算，具体为中标金额100万及以下按（中标金额x1.5％）收取，最高不超过15000元，以上费用请投标人在报价时一并考虑； 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和诸暨广和工程管理服务有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

## 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.投标保证金

15.1本项目免收投标保证金。

15.2投标人开标当日直接参加开标会议。

15.3如投标人、采购人或采购代理机构有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。
    15.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的； 
    15.3.2不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；
    15.3.3不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； 
    15.3.4不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；
    15.3.5不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的； 
    15.3.6不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的； 
    15.3.7采购响应截止时间后，采购人或采购代理机构协助投标人撤换或更改投标文件的； 
    15.3.8采购人或采购代理机构泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；
    15.3.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；
    15.3.10法律、法规或规章规定的其他串通行为。

# 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由诸暨广和工程管理服务有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为各评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨广和工程管理服务有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨广和工程管理服务有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，不足三家，不得开标，重新组织采购活动：

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 七、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式两份，用户单位和中标人各执一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，通过政采云系统上传合同进行备案。

## 八、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 九、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨广和工程管理服务有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=40%；

（4）技术分评分细则（60分）

| 评分项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.综合实力 | 1.投标人具有ISO27001信息安全，OHSMS18001职业健康，ISO14001环境管理、ISO9001质量管理体系证书，每提供一项得0.5分，最高得2分；（需提供证书原件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料，缺一不得分） 2.投标人具有电子与智能化资质贰级及以上的得2分； 3.投标人具有音视频集成工程企业资质壹级得2分，贰级得1分； 4.投标人具有国家高新技术企业证书的得2分； 5.投标人具有银行或第三方资信机构质量服务AAA证书的得2分；AA级的得1分。 以上开标时提供相关证书原件，无原件不得分。 | 10分 |
| 2.项目业绩 | 2016年至今具有系统集成类项目案例 每个得2分，最高4分。 以上业绩开标时提供合同原件及政府采购官网、公共资料交易官网中标结果截图证明材料，缺一不得分。 | 4分 |
| 3.技术指标 | 根据投标产品技术指标是否符合招标文件的要求进行评价，技术指标满足或高于要求得满分。技术指标中打“★”号的指标必须满足，否则做废标处理。技术指标中打“▲”号的指标每有一项负偏离的扣2分，其他一般指标负偏离的每有一项扣1分，扣完为止；正偏离不加分。 | 11分 |
| 4.集成方案 | 根据投标方对招标方现有环境的了解程度，业务特性、网络拓扑、应用系统在投标文件中详细描述，提供详细的处理平台整体规划方案、实施方案和系统的应急预案等，对集成方案的可行性、合理性、完整性,由评委打分，0-5分。 | 5分 |
| 5.施工方案 | 根据投标人实际情况，项目管理计划、实施计划进度表、led大屏的施工方案、项目维护方案等打分，0-5分。 | 5分 |
| 6.生产厂商资质 | 数据库审计和堡垒机产品的原厂商需是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位并有相关证明材料，得1分。 | 3分 |
|  | 室外LED显示屏模块是由一种新型炫彩LED显示屏单元板组成，需提供原厂盖章的国家权威机构出具的有效证明材料得2分。 |  |
| 7.实施力量情况 | 根据投标人拟定的项目组成专业人员的技术能力情况评分： 项目负责人具有系统集成项目经理、ITSS服务项目经理、国家注册安全专业人员证书的每项得1分，最高得3分； 项目实施人员具有智能化系统高级工程师证书的得1分，最多得2分； 项目服务人员具有ITSS认证证书的得2分； 实施人员具有所投品牌安全产品原厂认证工程师的得2分，实施人员具有所投品牌备份产品原厂认证工程师得2分； 项目实施人同时具备电工、焊工等专业工种的得2分； 以上人员投标时需提供证书原件及投标人为其缴纳的6个月社保证明材料原件，否则不得分； | 13分 |
| 8.售后服务 | 1.根据投标人售后服务能力、售后服务水平、售后响应时间等情况打分，0-3分。 2.售后服务方案，0-3分（须包含巡检时间、巡检项目及其他服务内容等，需提供不少于3人的售后服务团队，投标时需提供售后服务人员绍兴地区近六个月社保缴纳证明原件，缴纳单位必须为投标单位或投标单位分公司，否则不得分）。 3.提供一套成熟稳定、满足客户需求的完整移动端维护平台，业主可以在手机端进行报修、流转、结果查询等功能，投标时需提供演示，根据演示效果得0-3分，未提供演示不得分。 | 9分 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

（一）项目概况

2019年1月14日，省高院发出关于开展全省法院网络信息安全工作检查和智能化建设工作调研的通知。要求本省各级人民法院深入推进2019年全省法院网络信息安全和智能化建设工作决定在今年1月份开展全省法院网络信息安全工作检查和智能化建设工作调研。

1．落实最高法院、省高院相关通知要求，开展办公专网信息安全专项整治工作的总体情况；

2．《全省法院专网信息安全自查表》中25项自查内容的整改、达标情况。

3，随着2019年10月本院弱电系统即将过保，为了保证法院系统的正常运行及平稳过度急需够买维保服务。

4，根据绍兴市中级人民法院要求全面推进法律知识宣传及公开发布开庭信息开庭视频直播等。

根据以上几点，本院决定采购以下设备及服务。

（二）采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维审计与风险控制系统（堡垒机） | 1 | 套 |
| 2 | 数据库审计与风险控制系统 | 1 | 台 |
| 3 | 日志审计 | 1 | 台 |
| 4 | 网站云防护 | 1 | 年 |
| 5 | 网站维护及迁移 | 1 | 次 |
| 6 | 法院专网三级等保评测（1.0标准） | 1 | 次 |
| 7 | 网站漏扫服务 | 1 | 次 |
| 8 | 本地备份系统（80T） | 1 | 套 |
| 9 | 异地备份系统（80T） | 1 | 套 |
| 10 | 全院大楼弱电维保（需提供一名弱电驻点人员） | 2 | 年 |
| 11 | 诉讼大厅显示屏 | 1 | 套 |
| 12 | 外派法庭室外显示屏 | 5 | 套 |

（三）技术要求

- 运维审计与风险控制系统（堡垒机）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品规格 | ★软硬件一体化产品，1U、磁盘空间不少于1T、至少配备6个100/1000M自适应电口、可扩展4个1000M光口。可管理设备数量100个，运维用户无限制 并发性能：单台堡垒机字符类并发会话≥100个、图形类并发会话≥20个 |
| ▲系统安装与存储 | 系统须安装在专用的CF卡中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失（须提供真实硬件结构图证明） |
| 设备部署 | 设备采用旁路部署，不得影响业务环境；须支持HA主备模式，管理口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障。 |
| 用户管理要求 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理 |
|  | 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等 |
|  | 支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。 |
| 身份认证要求 | 支持与AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户 |
|  | 支持与get、post、soap发送方式的http短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动 |
|  | 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。 |
|  | 堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可同时使用动态令牌和USBkey |
|  | ▲基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证（须提供相关截图证明） |
|  | 支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机 |
|  | 支持认证窗口的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口 |
| 设备管理要求 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具 |
|  | 支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机 |
|  | ▲IE代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码（需提供国家权威机构证明） |
|  | 可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机 |
|  | 支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出 |
|  | ▲支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权（需提供国家权威机构证明） |
|  | 导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容 |
| 自动改密要求 | 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能 |
|  | 支持完善的自动改密安全保护机制，包括：改密前备份、备份失败不改密、改密后备份、密码文件加密； 支持发送方式，包括邮件、FTP、SFTP等 |
|  | 支持自动密码恢复、手工验证密码、密码强度控制等 |
| 运维方式要求 | Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具 |
|  | ▲H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc协议的H5运维，无需本地运维客户端工具（需提供相关截图证明） |
|  | 支持通过堡垒机页面直接调用本地Windows系统里的plsql、sqlplus、toad、sqlwb、ssms、mysql.exe等数据库客户端工具。 |
|  | 客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，视图界面一致性、搜索能力 |
|  | 支持使用本地的winscp/flashFXP/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP设备 |
|  | 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备 |
|  | 支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量自动登录多台设备 |
|  | AD/LDAP环境，支持直接使用登录堡垒机的AD/LDAP用户及密码可以直接自动登录到服务器里 |
| 审计日志要求 | 支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）传输的原始文件并提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图 |
|  | 支持保存SFTP/FTP传输的原始文件并提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图 |
|  | 支持保存RDP粘贴板（桌面之间复制-粘贴）传输的原始文件并提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图 |
|  | 支持保存RDP磁盘映射传输的原始文件并提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图 |
|  | 支持审计主流数据库（如DB2、oracle、mysql、sql server）运维中的SQL语句，可进行关键信息定位查询 |
|  | 审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询哪些数据是否归档，可以设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看 |
| 报表统计要求 | 内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出 |
|  | 支持运维报表自动定期发送，提供一键导出符合等级保护、SOX法案要求的综合分析报告 |
| 系统管理要求 | 支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等 |
|  | 支持系统日志报表统计功能，包括但不限于登录日志统计、配置日志统计、运维访问日志统计等，可以导出报表 |
|  | 需提供用户、资产、授权的增删改查等API接口，允许第三方平台调用堡垒机的API接口，实现用户、资产、权限自动同步到堡垒机，简化堡垒机配置工作量 |
|  | 支持和同品牌数据库审计系统进行联动，将通过SSH/RDP等加密方式操作数据库的行为整合到数据库审计中，实现数据库行为的统一集中查询、展示、审计分析等 |
|  | 支持和同品牌的SOC系统进行联动，对绕过堡垒机而登录主机的行为，SOC进行实时告警，并且与SOC进行日志关联性分析 |
| 产品资质要求 | 产品需获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证,认证类型和级别为访问控制增强级，并提供公安部出具的检测报告 |
|  | 产品需获得国家涉密产品资质证书 产品需符合国家《运维审计产品安全技术要求》测试标准，并获得中国信息安全认证中心IT产品信息安全认证证书资质 |
| 厂家资质要求 | 厂商具有中国信息安全测评中心颁发的安全工程类三级信息安全服务资质 原厂家通过CMMI5级（软件能力成熟度集成模型）评估，并获得证书，提供证书复印件并加盖单位公章。 原厂商是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位并有相关证明材料 原厂商包括但不限于在浙江省内有注册的分公司，可以提供本地原厂紧急响应服务，响应时间小于2小时。 |
| 质保期 | 3年原厂质保，提供原厂质保服务函 |

- 数据库审计与风险控制系统

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ★硬件指标 | 1U标准设备 1、系统：产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器， MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时； 2、系统启动采用CF卡加硬盘方式，保证稳定可靠不可篡改。（提供产品图片）； 3、硬盘可用容量：≥1TB； 4、网络端口：支持监听接口扩展；配备至少2个千兆电口管理口、支持千兆网络环境下的监听能力，配备至少4个千兆业务电口。 |
| ▲处理能力 | 1、审计性能：能够稳定、流畅地同时支持4个数据库数审计能力，不会产生漏审；峰值处理能力：≥10000条/秒；提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告，审计日志检索能力：≥1500万条/秒； |
| 部署方式 | 为适应各种复杂的部署环境，产品部署模式上应满足以下的要求： 1、旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计； 2、支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计；提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告 3、支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询； 4、管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展； 5、管理中心和探测器直接的数据传输速率、时间、端口都可自定义； 6、支持大数据平台部署，具有成熟的大数据hadoop平台处理，支持后期无缝扩展大数据版本，支持审计数据外送至大数据平台，检索性能高达100亿数据仅需6-8秒，存储数据量高达3000亿以上；（需提供大数据合同关键页面复印件） |
| 协议支持 | 为审计和防护不同类型、不同版本的数据库，产品在协议支持应具备以下的要求： 1、支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL六种主流数据库审计和PostgreSQL、HANA、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用数据库审计； 2、支持MongoDB、Hbase非关系型数据库审计； 3、具备对云数据库RDS和TDS等的操作行为的审核能力； 4、支持主流业务协议 HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3、DCOM； 5、支持对SQL server（2005及以上版本）数据库采用加密协议通讯，可以通过导入证书的方式实现审计和防护； 6、支持对各种协议自动识别编码及在web界面手工配置特定编码 |
| ▲审计功能 | 为满足对数据库操作行为审计，满足业务、安全等方面的需求，产品需要满足以下的要求： 1、支持数据库操作类、表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计 2、支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小； 3、支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值的审计 4、支持与堡垒主机自动关联审计通过ssh、rdp等加密协议操作数据库行为（需提供功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告）； |
| ▲应用关联 | 为了更好的完成追踪溯源，数据库审计产品需要具体三层关联功能，要求如下： 1、支持B/S业务系统三层关联审计； （需提供功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部三所或国家保密科技测评中心）检测报告） 2、支持通过部署agent实现java web环境100%准确关联 3、支持旁路自动学习三层审计关联功能 |
| 安全审计 | 为发现数据库中不安全访问行为及审计数据二次泄露等问题，数据库审计需满足以下功能： 1、支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义 2、内置安全特征库不少于300条，如SQL注入、缓冲区溢出、弱口令等； 3、可自定义审计规则，审计规则至少支持18个条件；； 4、规则各条件之间支持与或非逻辑关系；； 5、告警数量需支持最大告警数量限制，超过告警阈值之后便不告警； 6、告警查询应支持根据登陆用户、客户端工具名、客户端IP、规则进行归并分析，能详细展示每类告警占总告警数量百分比，便于告警分析处理； |
| 审计查询 | 为满足审计追踪溯源、分析安全问题等需求，数据库审计应满足以下的查询需求： 1、具有高效的查询性能，后台采用SPHINX全文检索引擎检索； 2、查询条件易于使用，审计查询条件均为非正则表达式形式进行 3、支持采用部分匹配模糊查询方式检索审计日志 4、支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询； 5、支持数据库操作命令（包括select、create等命令）；语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、数据库账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、会话ID、关键字、时间（含开始结束日期）等； |
| 统计报表 | 为满足事后分析需求，数据库审计应满足以下的需求： 1、系统提供内置多种报表模板库，内置的报表不少于40种； 2、报表支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； 3、支持按照数据库访问行为生成报表，智能识别帐号的增删、权限变更、密码修改、特权操作等行为； 4、支持按照时间曲线统计流量、在线用户数、并发会话、DDL操作数、DML操作数、执行量最多的SQL语句等报表； 5、支持性能分析，准确提炼出SQL语句执行频率和执行时间异常的报表； 6、支持Word、PDF、ppt等格式的报表导出； 7、支持报表自定义，自定义的条件不少于20个； |
| 模型分析 | 为了更加智能发现数据库安全问题，产品需要具备以下功能： 1、支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能；（提供产品功能截图）； 2、可通过行为轨迹图方式展示数据库访问行为； 3、可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警；（提供产品功能截图）； 4、可以自动对比不同时期的行为模型，以区分其审计日志数趋势、用户、IP地址、工具、访问权限的差异情况； 5、支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能；可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警； |
| 故障排错 | 系统内置独立的故障排错系统，支持一键导出系统调试日志，一键检测服务、许可证、流量等常见故障；支持流量分析功能，包括抓包、包内容查看、自动探测sql语句等； |
| 厂家资质要求 | 原厂商应具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级） 原厂商是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位并有相关证明材料 原厂家通过CMMI5级（软件能力成熟度集成模型）评估，并获得证书，提供证书复印件并加盖单位公章。 |
| ▲售后支持 | 原厂商须在浙江省内有注册的分公司，可以提供本地原厂紧急响应服务，响应时间小于2小时； |
|  | 为保证服务质量，原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场服务（须提供企业登记注册证明）并且能够提供原厂商常驻浙江省内不少于10个CISP人员（投标时须提供人员证书复印件和近三个月社保证明） |
| 质保期 | 3年原厂质保，提供原厂质保服务函 |

- 日志审计

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| ★性能配置 | 含50个主机审计许可证书，2U设备，单电源，可用存储量1TB（RAID1 模式），6个千兆电口，接口可扩展；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、OPSEC Lea、SNMP trap和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过Http、Https、FTP、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持基于SQL/XML标准内容获取；三年软硬件维保。 |
| 功能要求 | 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、FTP服务[VSftpd、NCftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]； 支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] 支持Opsec Lea日志采集；（提供产品页面截图证明） 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览、论坛微博]、入侵检测、业务检测、流量监控； 支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；（提供产品页面截图证明） 支持文本型日志原始文件管理，可将系统作为日志服务器使用；（提供产品页面截图证明） |
| 基本功能 | 监控功能 | 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况； 支持自定义配置实时监控的日志类型； 支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态及管理员操作； |
|  | 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板； 支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式； 支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收； 支持自定义审计报告； 支持导出html、Excel、PDF； 支持管理员自定义审计报表模板； |
|  | 查询分析功能 | ▲支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索；（提供产品页面截图证明） 支持以日志类型、时间范围及条件字段快速检索过滤； 支持高级检索以多条件组合查询方式，可以将每一个日志字段作为查询条件进行查询； 支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件； 支持查询模版创建、修改、删除功能； 支持查询结果导出； |
|  | 策略管理功能 | 支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； 支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； ▲支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（提供产品页面截图证明） 支持自定义创建实时审计规则：根据日志字段为条件预设置分析策略； 规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式； 支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息； 支持以告警页面、短信、邮件、SYSLOG、SNMP等各种方式呈现告警信息； |
|  | 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； 支持自动与手动两种备份归档方式； 系统支持以FTP上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； |
|  | 系统配置功能 | 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）； 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； 支持证书页面生成下载； 支持系统配置备份恢复； 支持时间同步页面配置； 支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启； 支持从WEB界面查看网卡IP设置，修改静态路由设置等内容； 支持安全页面（SSL）证书下载； |
| 系统安全 | 系统自身安全 | 系统内置安全防火墙；支持控制访问审计主机范围； 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密； 管理接口支持串口或电口的方式管理； 管理界面与其他功能模块分离； |
|  | 日志数据安全 | 审计日志文件方式存储； 审计日志加密导出审计系统； 支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计； |
|  | 日志权限 | 审计员只限于操作权限设置范围内的日志数据，无权限日志数据透明； （提供产品页面截图证明） 支持日志类型、IP地址权限设置； 支持页面功能模块权限设置； |
| 厂商资质 （提供证明材料） | 为保证系统软件成熟度要求厂商软件研发实力需通过CMMI L5认证 厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位 |
| 质保期 | 3年原厂质保，提供原厂质保服务函 |

- 网站云防护

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 云防御服务 | 通过云防御平台对法院门户网站进行安全防护，可确保网站不受攻击和页面篡改。 |
| 云防御部署方式 | 法院用户无需对原有网络拓扑进行任何更改，只需将原网站DNS解析为云安全防御平台DNS服务器，或者将CNAME别名指向云防御平台即可。 |
| 云防御服务成效 | 攻击防护：实时对云防御规则库优化和分发虚拟补丁程序。发现攻击行为就给云防御平台安装针对性补丁，不用定期人工升级规则库，保证攻击防御的实时性。 协同防御：是云模式的特有防护手段。当攻击者对云防御防护内的任意一个网站发起攻击时，云防御平台会记录攻击者行为并联动所有被云防御平台防护的网站屏蔽来自于攻击者的攻击。将单一的规则防御体系转化为整个互联网的协同防御体系，突破了传统单点设备的屏障。 网站替身：即使网站存在各类漏洞未进行修复，也可保证网站免受攻击；在重大会议、政治活动、重大节日等要求封网的特殊时期，云防御平台可使网站不受任何修改，即使在机房断电等极端情况下，仍然保持网站基本的正常对外服务功能，确保网站正常在线； 敏感信息检查：对出站内容进行合规性检查，自动屏蔽政治敏感信息和敏感关键词（所有页面）。专门针对危害极大的特殊攻击手段“撞库攻击”进行防御。防止页面内容被抓取。 追踪溯源：结合地理信息的动态攻击图直观展现攻击流量、攻击方式、攻击来源地等网络攻击情况，一目了然，供领导查看及决策；多维度，多视角的报表帮助浙江法院及时了解Web系统安全态势。 |

- 网站维护及迁移

| 技术指标 | 网站维护及迁移 |
| --- | --- |
| 网站维护 | 对法院现有内网网站、外网网站2个网站进行正常维护，时长：1年，维护内容包括：漏洞修复、模板修改增减、错误修改、简单功能增减、现场巡检和其他正常运维工作等 |
| 网站迁移 | 现有内网网站进行一次整体迁移，原服务器操作系统MS server 2003，新服务器系统MS server 2008，保留原网站所有信息和功能。 |

- 网站漏扫服务

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 采用专业Web应用扫描器，通过定制的扫描规则，形成安全扫描策略文档，对指定网站进行自动化安全扫描，人工验证扫描结果并输出安全扫描报告及修复建议。 |
| 交付物 | 《web扫描报告》 |
| 工具要求 | 1、须提供自主研发的专业WEB应用弱点扫描工具。 2、产品厂家应为公安部《信息安全技术 Web应用安全扫描产品安全技术要求》标准起草单位，提供相关证明并加盖公章； 3、产品应通过国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书EAL3+级别，提供证书复印件并加盖公章； ▲4、产品通过中国信息安全认证中心获得IT产品信息安全认证证书，提供证书复印件并加盖公章； ▲5、支持对各种挂马方式的网页木马进行全自动、高性能、智能化分析，并对网页木马传播的病毒类型做出准确剖析和网页木马宿主做出精确定位，提供截图证明； 6、支持常见的WEB应用弱点检测，支持OWASP TOP 10等主流安全漏洞；支持指纹识别、暴力猜解、Webshell、暗链扫描； 7、支持指纹识别、暴力猜解、Webshell、暗链扫描； 8、支持自动化漏洞验证和沙盒技术，对目标应用进行深入安全分析，取得系统安全威胁的直接证据。 |

- 本地备份系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ▲配置要求 | 19英寸， 2U标准机架式，配置≥2颗六核处理器; |
|  | 配置≥64GB Cache缓存,最大可扩展至768GB; |
|  | 配置≥4个千兆的iSCSI接口，最大可扩展到16个FC SCSI端口和16个1/10Gb iSCSI端口； |
|  | 配置12块3.5英寸14TB NL-SAS（7.2K），支持2.5英寸SSD、SAS（10K/15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K），3.5英寸SAS（15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K）"，12（3.5英寸）/24（2.5英寸），最大可扩展至96块硬盘； |
|  | 3.5英寸盘位，单台机器需支持内置16块3.5英寸磁盘及2块系统盘并支持硬盘混插；2.5英寸盘位，单台机器需支持26个2.5寸硬盘并支持硬盘混插； |
|  | 支持硬件级RAID 0，1，5，6，10等多种RAID方式，并且不同RAID方式可以并存，热插拔冗余电源和风扇； |
| ▲平台安全性 | 一体化数据存储备份系统完全基于Linux平台开发的，嵌入式备份平台，安全可靠； |
| 存储架构 | 同时支持IP-SAN、FC-SAN存储组网 |
|  | 支持1Gb/10Gb IP-SAN，支持4Gb/8Gb FC-SAN |
|  | 支持以旁路方式快速部署，保护主机本地磁盘或外接LUN |
|  | 支持存储池分层，CDP保存卷或关键服务器镜像卷可放于SSD组成的高性能层，保障CDP持续保护性能 |
| 实时保护 | 支持实时保护x86物理机、虚拟机、云主机，包括操作系统、数据库、应用及文件一体实时保护 |
|  | 支持基于磁盘和卷的实时镜像保护和异步镜像保护，支持全盘复制与增量复制； |
|  | 支持>2TB的GPT卷、盘复制 |
|  | 支持初始化限速功能，减少初始化过程对主机的性能影响（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 支持VMWARE虚拟机一键备份（包括无代理和有代理的方式），将数据通过存储网络备份到磁盘备份存储中,对VMWare备份可同时实现异步增量备份和同步镜像备份；（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 可同时备份Linux, Windows, AIX平台服务器中的多个数据库，如Oracle和DB2同时部署在一台AIX服务器中的情况； |
|  | 支持Windows MSCS （A/S）系统级备份 和 Oracle rac （A/A）数据级备份。（提供截图证明并加盖投标人公章） |
| CDP功能 | 块级CDP保护，基于数据块为x86物理机、虚拟机及云主机的操作系统、数据库、应用及文件提供持续保护。可定制CDP策略，设定持续保护粒度，生产中心、容灾中心可独立设置CDP策略。 |
|  | 支持CDP一致性组，提供磁盘或卷的一致性组保护功能：可以将涉及某个特定应用程序的所有LUN绑定到同一个一致性卷组中，基于同一策略进行保护，以确保所有LUN的快照点回滚保持一致，保证应用程序的有效恢复。 |
|  | 支持分钟级、秒级增量快照，最大支持上亿个连续保护点，确保业务的连续运行。可以根据时间段来恢复数据或直接读取数据。支持任意CDP快照点删除，可按策略对CDP快照点进行合并；（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 支持CDP备份硬盘的分层功能，支持SSD，SAS，NL_SAS等不同性能磁盘分层备份，提升CDP备份系统的整体性能。（提供截图证明并加盖投标人公章） |
| 快速恢复 | 支持Win、Linux系统、VMware虚机5分钟应急恢复，当服务器故障或宕机时，可一键P2V恢复至容灾一体机或VMware虚拟机，或通过SANboot在备用实体机上快速恢复（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | ▲支持将系统应用数据一体化恢复至备份一体机本地容灾平台中，无需准备外置应急实体机或虚机即一个，设备实现备份及恢复操作。（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 支持数据2分钟快速找回，当生产数据出现丢失或损坏时，可以直接使用历史快照点数据快速恢复，无须还原恢复即刻使用，大大降低了业务停顿时间； |
|  | 支持卷、磁盘的快速应急恢复，支持P2P、P2V、V2V、V2P恢复，支持SAN BOOT和Live CD两种裸设备恢复方式； |
| 远程容灾 | 支持基于IP的远程复制容灾，支持系统级、数据级别的远程复制容灾； |
|  | 支持数据复制链路的负载均衡，支持备份带宽限速；支持远程数据压缩加密；（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 支持本地数据中心和容灾中心的scale-out，即支持容灾级别一对一、一对多与多对一的同步与异步复制，支持断点续传。 |
|  | 支持提供容灾云管理平台，可统一管理多对一容灾中的灾备节点，提供云监控拓扑视图，一目概览所有容灾节点健康情况、传输速率等信息，并可进行容灾配置、恢复等操作。同时提供统计报表、权限控制等功能。（提供截图证明并加盖投标人公章） |
| 存储虚拟化功能 | 基于存储网络层的存储虚拟化技术，用户使用虚拟存储与实际物理存储分离，屏蔽存储的物理隔阂，可对存储在线扩容； |
|  | 支持设定虚拟卷读写权限，虚拟动态卷组，单个存储系统支持最大容量无限制；单卷最大容量≥1PB（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 支持自动精简配置，实现按需存储，可超物理容量预分配逻辑空间，提高存储利用率，同时简化存储管理; （提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 支持精简配置下存储容量的动态扩容以及阀值报警功能，容量接近阀值时系统会给出报警提示，将新磁盘设备加入存储池，即可自动平滑扩展存储容量; |
|  | 支持网格存储技术，可以通过虚拟管理平台管理普通服务器上的存储空间，提高存储空间利用率及高性能运算; |
| 云灾备 | ▲支持对阿里云、华为云、腾讯云、天翼云等主流云主机做块级CDP持续数据保护，同时支持将云主机容灾至本地数据中心，在云主机故障或无法访问时，支持在5分钟内进行快速应急接管，恢复至本地VMware或KVM虚机。（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | ▲支持将本地x86物理机、虚拟机灾备至主流云平台（提供截图证明并加盖投标人公章） |
|  | 支持多云灾备，支持容灾云主机至不同云平台 |
|  | 不论物理机、虚拟机还是云主机容灾至阿里云、华为云等云平台，支持在5分钟内恢复拉起系统，2分钟内挂载恢复数据 |
|  | 支持多对1云灾备，无需在云上预先1:1部署好云主机、数据库及相关应用 |
|  | 传输过程支持压缩、加密及断点续传，保障数据安全性及完整性 |
| 自主知识产权 | 软件必须是国内厂商的产品，厂家拥有完全自主知识产权证明，能提供可持续更新升级服务，不采用国外厂商或OEM厂商的产品。 |
| 产品成熟度 | 为确保产品的稳定性和技术保障，厂家在国内必须有研发机构和技术支持团队。 |
|  | 提供5个关于数据保护的发明专利证书：由中华人民共和国国家知识产权局颁发的（发明专利证书复印件），并加盖投标人公章； |
|  | 提供（自主产品证明）计算机软件著作权登记证书（可注明具体名称）并加盖投标人公章； |
|  | 厂家通过CMMI 三级认证，国家信息安全产品认证证书，计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供复印件并加盖投标人公章； |
|  | 厂家具备涉密信息系统产品检测证书，提供复印件并加盖投标人公章； |
|  | 厂家拥有省级高新技术企业研究开发中心资格认定； |
| 服务保障 | 原厂硬件三年7×24小时免费上门保修，签订合同时提供原厂商针对本项目的授权函，供货时提供原厂商针对本项目的硬件三年质保函； |
|  | 原厂软件三年7×24小时维保服务，签订合同时提供原厂商针对本项目的授权函，供货时提供原厂商针对本项目的软件三年质保函； |
|  | 提供原厂商硬件集成、系统等的所有现场安装和调试； |
| 售后要求 | 要求在国内有专门的研发团队，有较强售后服务团队； |
|  | 原厂商包括但不限于在浙江有常驻机构。 |

- 异地备份系统

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 设备基础要求 | ★3U 机架式设备，处理器：存储专用64位8核处理器*2；高速缓存:64GB；磁盘槽位：配置15块企业级6TB SATA热插拔硬盘，支持SAS、SSD等类型驱动器，并支持在同一设备中混插； 对外接口配置：≥2个千兆口以太网卡；电源： 800W ，1+1 冗余电源； |
|  | 设备系统基于存储专用的64位UNIX嵌入式系统，存储系统及软件功能预装在独立的存储介质中，不占用RAID硬盘组的存储空间。 |
|  | 支持存储系统电子盘快速重建功能，实现因升级或损坏系统盘的情况下系统能快速读回原有的配置内容。 |
|  | ▲支持通用RAID 0、1、5、6、50、60等多种RAID方式，同时要求具备三重数据校验技术，即三块硬盘同时损坏数据不丢。(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 具备优化RAID重建技术，RAID重建时，其重建仅与写入数据量有关，与磁盘大小容量无关；支持传统和永久热备盘两种选择，即当热备盘接替故障磁盘完成重建之后，用户可以选择数据是否拷贝回新更换上的硬盘。 |
|  | 支持硬盘漫游，磁盘位置改变后不影响Raid结构，避免由于误插拔后造成的磁盘顺序混乱而造成的数据丢失，且支持磁盘从主机到扩展柜的漫游； |
|  | 提供Raid数据快速回复功能，磁盘故障后仅恢复故障数据块，而无需恢复整个硬盘数据，提高数据恢复效率； |
|  | 支持IEEE 802.3ad标准的链路聚合（LACP），以及IP多路径功能，同时可实现网卡线路冗余，提高网络吞吐量；（要求提供此项功能在管理界面中的截图，并加盖公章） |
|  | ▲支持重删（即：重复数据删除）功能，且重删方式必须基于存储端实时重复数据删除，可在4KB-128KB之间调节重删数据块大小；支持存储端数据压缩功能，并可选择9种压缩级别；可配合磁带机压缩功能。达到最佳资源使用情况，减小对业务服务器资源占用，节省存储空间；(提供存储端实时重删及压缩界面截图并加盖公章)。 |
| 持续数据 保护要求 | 基于底层存储级别的持续数据保护技术，产品架构设计必须完全避免设备本身故障造成整个系统瘫痪的风险可能性，而不能仅采用设备冗余方式去部分规避。同时，设备部署时不可改变现有系统环境架构，不会导致生产停顿或生产数据丢失，对业务系统性能无影响。 |
|  | ▲支持针对单个虚拟机实现I/O级的持续数据保护，提供任意时刻的数据副本快速挂载，要求能够提供无限数量的历史快照副本，链路必须支持FC方式，不接受P2V文件的方式进行持续数据保护工作。(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 支持保护大于2TB的GPT磁盘，最大可保护900TB以上的单个LUN。(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 对于有相关联的两个或以上LUN提供一致性保护功能。 |
|  | 支持将任意历史记录点挂载，当被保护存储设备发生故障时直接接替使用。 |
|  | 配置远程数据复制功能，可将本地备份数据以同步/异步方式复制到灾备中心；数据传输支持断点续传、加密、压缩等传输策略。 |
|  | ▲支持在不停止保护的情况下，将多个历史数据状态的“影子副本”挂载到不同主机或者虚拟机，可读可写，能够在不影响主存储的情况下，用于灾备演练、数据分析和测试等用途。(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 所投产品应是多功能一体化设备，必须同时具备FC-SAN盘阵、IP-SAN盘阵、NAS等功能，且能够同时工作于一台设备中。(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 提供自动精简配置功能，即只在数据写入时才会真正占用存储空间，而不是在RAID卷组、LUN创建时立即分配全部容量。 |
|  | 提供DRAM、SSD多级缓存加速技术，最大优化CDP设备的写入性能。 |
|  | 支持内置虚拟机功能，并可将CDP存储数据直接挂载到虚拟机中。(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 支持Windows、Linux系统从容灾设备历史点数据启动，支持光纤、iSCSI方式。(提供管理界面截图并加盖公章) |
| 备份功能要求 | 在系统性能不是瓶颈的前提下，对被保护系统（Windows、Linux平台）的接入端数量无限制要求。 |
|  | 支持Windows、Linux及Unix操作系统下的文件或数据库在线备份；(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 支持不同平台下Oracle、Oracle RAC、Sybase ASE、Sybase IQ、SQL Server、DB2、Exchange、Lotus、MySQL等国外数据库备份及恢复； |
|  | 要求支持永久增量备份，即仅需单次执行数据全备份，以后均执行数据增量备份，无需设定全备份+增量的循环任务。 |
|  | 要求仅需通过单次恢复操作即可虚拟机恢复至任意增量备份时刻的数据状态，无需通过先恢复全备份再逐次恢复增量备份的复杂操作 |
|  | 要求具有快照合并功能，即将多次备份的结果合并成1个完整的数据文件 |
|  | 支持人大金仓、武汉达梦、神州通用、TRS等国产数据库备份及恢复功能(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 配置远程数据复制功能，可将本地数据以数据块级别的增量方式复制到灾备中心，数据传输支持断点续传、加密、压缩、限时传输、重删后数据复制等策略。远程复制过程中，可实现自动同步或按策略同步方式 |
|  | 支持D2D2T（先将数据备份至磁盘或虚拟磁带库，再备份至物理磁带库）功能，具备磁带库进行驱动器配置，磁带池自定义划分等功能，同时具备数据磁带出库保存功能(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 支持SAN网中异构平台下的多台服务器LAN-Free备份功能，LAN-Free的实现必须以虚拟磁带库（VTL）作为备份存储介质，而非采用基于磁盘预先划分固定分区方式实现。(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 能够对备份至磁带库中的数据存储介质进行有效地管理，提供对磁带通过条形码和电子标签的识别功能，在外部标签脱落时仍能有效识别磁带； |
|  | 采用标准开放磁带格式，在备份服务器发生故障时可利用第三方工具或自带工具快速从存储介质（磁盘或磁带）中恢复已备份数据； |
|  | 能够灵活定制备份策略，如具有定时备份功能，能够自主地设定数据库、文件备份的策略，具有完全备份、增量备份、差分备份功能；提供时间和多种计划触发机制，实现任务计划的灵活性； |
|  | 支持打包备份功能、备份任务自动拆分处理功能，可针对细碎文件进行有效的备份处理，并支持对各种数据库进行脚本备份功能； (提供管理界面截图并加盖公章) |
| 管理功能 | 简洁的图形化管理能力，提供中文管理界面； 允许用户可自行规划、划分、分配磁盘LUN组及修改配置(提供管理界面截图并加盖公章) |
|  | 提供设备监控和主动告警，可自动检测设备固件状态、服务状态，在发生意外情况下主动告警，让数据丢失的风险降至最低。例如：邮件报警、蜂鸣指示、多种颜色报警指示灯。 |
| 部署 环境支持 | 要求支持主流的Windows、Linux、Unix系统，包括Windows 2003/2008， Redhat Linux，SUSE Linux，麒麟，红旗，AIX，Solaris，等系统； |
|  | 支持FC SAN、IP SAN、DAS、系统磁盘等环境的数据保护； |
| 技术支持与 服务 | 提供三年的原厂商服务； |
|  | ★中标后最终用户有权对中标产品进行技术参数中的内容逐条测试，测试过程中若无法满足参数中的要求则视为废标处理，并且追究相关法律责任。 |

- 法院弱电维保包含5个外派法庭（2年）

## 维保设备清单（为法院本部清单，本清单为举例清单，维保设备含且不限于清单中设备）

| （一）综合布线系统交付清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 工作区 |  |  |
| 1 | 单口面板 | SX44001 | 个 | 罗格朗 | 973 |  |
| 2 | 双口面板 | SX44002 | 个 | 罗格朗 | 655 |  |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | ES2302 | 个 | 罗格朗 | 2440 |  |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 3米CMR | 51774 | 根 | 罗格朗 | 300 |  |
| 5 | 双口地插（不含模块） | 650620 | 个 | 罗格朗 | 35 |  |
| 管理间 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽24口配线架,含模块 | 33590+33564*4 | 个 | 罗格朗 | 107 |  |
| 2 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 107 |  |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 2米CMR | 51773 | 根 | 罗格朗 | 200 |  |
| 4 | 1U预装推拉式48口LC光纤配线箱 | 32569C | 个 | 罗格朗 | 25 |  |
| 5 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 25 |  |
| 6 | 单模LC耦合器 | 325406C/6 | 个 | 罗格朗 | 714 |  |
| 7 | 机架式100对110配线架,带背板,含连接器 | 633928C+633905C*20 | 个 | 罗格朗 | 24 |  |
| 8 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 24 |  |
| 9 | 超五类110-RJ45 1对跳线 2M，CM护套 | C3J00120RG | 根 | 罗格朗 | 500 |  |
| 10 | 19" 42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 25 |  |
| 设备间 |  |  |
| 1 | 1U预装推拉式48口LC光纤配线箱 | 32569C | 个 | 罗格朗 | 32 |  |
| 2 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 32 |  |
| 3 | 单模LC耦合器 | 325406C/6 | 个 | 罗格朗 | 1368 |  |
| 4 | 机架式100对110配线架,带背板,含连接器 | 633928C+633905C*20 | 个 | 罗格朗 | 10 |  |
| 5 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 10 |  |
| 6 | 19" 42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 2 |  |
| 新增 |  |  |
| 1 | 双口地插（不含模块） | 650620 | 个 | 罗格朗 | 75 |  |
| 2 | 单口面板 | SX44001 | 个 | 罗格朗 | 110 |  |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | ES2302 | 个 | 罗格朗 | 193 |  |
| 4 | 双口面板 | SX44002 | 个 | 罗格朗 | 18 |  |
| 5 | 六类非屏蔽24口配线架,含模块 | 33590+33564*4 | 个 | 罗格朗 | 92 |  |
| 6 | 理线器 | LA3211 | 个 | 罗格朗 | 114 |  |
| 7 | 3米单模LC双工光纤跳线 | 32602440-3C | 根 | 罗格朗 | 148 |  |
| 8 | 1U预装推拉式48口LC光纤配线箱 | 32569C | 个 | 罗格朗 | 22 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 定制 配套/单模 | 对 | 国产优质 | 13 |  |
| 10 | 19" 42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 2 |  |
| 11 | PDU | 10位16A | 个 | 国产优质 | 48 |  |
| （二）数字安保系统交付清单 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 |  |
| 视频监控系统 |  |  |
| 1 | 彩色半球网络摄像机 | DS-2CD2325-Is | 个 | 海康威视 | 318 |  |
| 2 | 彩色固定网络摄像机 | DS-2CD2T25F-I8 | 个 | 海康威视 | 86 |  |
| 3 | 室内/外网络快球 | DS-2DE5220IW-A | 个 | 海康威视 | 27 |  |
| 4 | 电梯摄像机 | DS-2CS54A1P-IRS | 个 | 海康威视 | 10 |  |
| 5 | 拾音器 | L602P | 个 | 睿声 | 133 |  |
| 6 | 楼层字符叠加器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 10 |  |
| 7 | 单路编码器 | DS-6701HW | 台 | 海康威视 | 10 |  |
| 8 | 46寸液晶拼接单元 | DS-D2046NL-B | 块 | 海康威视 | 18 |  |
| 9 | 视频管理服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 10 | 路数授权 | IVMS-8700 600路授权 | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 11 | 存储服务器 | DS-A72072R | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 12 | 4TB硬盘 | WD4000FYYZ-31 | 个 | 海康威视 | 72 |  |
| 13 | 高清解码器 | DS-6408HD-T | 台 | 海康威视 | 3 |  |
| 14 | 网络键盘 | DS-1100K | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 15 | 消控中心拼接屏支架及底座 | 定制 46寸3*5液晶拼接屏 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 16 | 消控中心监控操作台 | 5工位 5工位 | 台 | 国产优质 | 2 |  |
| 17 | 羁押监控室拼接屏支架及底座 | 定制 46寸3台液晶拼接屏 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 18 | 羁押监控室监控操作台 | 3工位 3工位 | 台 | 国产优质 | 2 |  |
| 19 | 机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 3 |  |
| 20 | 室外立杆 | 定制 3.5米，定制 | 根 | 国产优质 | 15 |  |
| 21 | 立杆独立接地 | 配套 Φ20电铸铜接地棒、接地线等 | 处 | 国产优质 | 15 |  |
| 22 | 12V电源 | 12VDC 60W | 个 | 国产优质 | 5 |  |
| 23 | 24V电源 | 24VAC 100W | 个 | 国产优质 | 26 |  |
| 24 | 室外安防箱 | 400*300*150mm | 个 | 国产优质 | 4 |  |
| 25 | 安防12U墙柜 | 12U | 台 | 国产优质 | 18 |  |
| 防盗报警系统 |  |  |
| 1 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 个 | 海康威视 | 100 |  |
| 2 | 紧急求助按钮 | HO-01B | 个 | 豪恩 | 93 |  |
| 3 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 4 | 报警管理软件 | SG/1 | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 6 | 主机用蓄电池 | OT7-12 | 个 | 奥特多 | 1 |  |
| 7 | 主控键盘 | DS-19K00-BL | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 8 | 警号 | ES-626 警号110dB | 个 | 豪恩 | 1 |  |
| 电子巡更系统 |  |  |
| 1 | 巡更软件（中文） | 配套 | 套 | 蓝卡 | 1 |  |
| 2 | 管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 3 | 信息采集器 | BP-2002B | 个 | 蓝卡 | 3 |  |
| 4 | 信息变送器 | BCL-30 | 个 | 蓝卡 | 1 |  |
|  | 通讯线 | 专用线缆 专用线缆 | 根 | 国产优质 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 12V | 个 | 国产优质 | 1 |  |
| 6 | 信息芯片 | BLC-6-28 | 张 | 蓝卡 | 59 |  |
| 7 | 信息芯片固定基座 | 定制 | 个 | 蓝卡 | 59 |  |
| 新增 |  |  |
| 1 | 八防区模块 | DS-19M08-ZS | 个 | 海康威视 | 25 |  |
| 2 | 单防区模块 | DS-19M01-ZS | 个 | 海康威视 | 5 |  |
| 3 | 12V电源 | 12VDC 60W | 个 | 国产优质 | 195 |  |
| 4 | 室内/外网络快球 | DS-2DE5220IW-A | 个 | 海康威视 | 15 |  |
| 5 | 24V电源 | 24VAC 100W | 个 | 国产优质 | 15 |  |
| 6 | 室外安防箱 | 1000*700*400mm | 中国 | 国产优质 | 2 |  |
| （三）计算机网络系统交付清单 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 一、内网 |  |
| 核心交换机 |  |
| 1 | 以太网交换机主机 | LS-7506E-NONPOE | 台 | H3C | 2 |  |
| 2 | 主控制引擎模块 | LSQM3MPUB0 | 个 | H3C | 2 |  |
| 3 | 交流电源 | LSQM1AC650C、LSQM1PWRSPA | 个 | H3C | 4 |  |
| 4 | 业务接口板 | LSQM2GT24PTSSC0 | 块 | H3C | 2 |  |
| 5 | 万兆互联电缆 | LSTM1STK SFP+电缆5m | 根 | H3C | 2 |  |
| 6 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 接入交换机 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S5110-28P | 台 | H3C | 11 |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | LS-S5110-52P | 台 | H3C | 20 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 4 | 堆叠线缆 | SFP-STACK-Kit SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | H3C | 12 |  |
| 网管平台 |  |
| 1 | 网管软件平台 | SWP-IMC7-IMP | 套 | H3C | 1 |  |
| 2 | 节点授权 | LIS-IMC7-IMPB-50 | 套 | H3C | 1 |  |
| 外网 |  |
| 核心交换机 |  |
| 1 | 以太网交换机主机 | LS-7506E-NONPOE | 台 | H3C | 1 |  |
| 2 | 主控制引擎模块 | LSQM3MPUB0 | 个 | H3C | 2 |  |
| 3 | 交流电源 | LSQM1AC650C、LSQM1PWRSPA | 个 | H3C | 2 |  |
| 4 | 业务接口板 | LSQM2GP44TSSC0 | 块 | H3C | 1 |  |
| 5 | 业务接口板 | LSQM2GT48SC0 | 块 | H3C | 1 |  |
| 6 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 接入交换机 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3C | 14 |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | LS-S3110-52TP | 台 | H3C | 15 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 24 |  |
| 4 | 堆叠线缆 | SFP-STACK-Kit SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | H3C | 8 |  |
| 无线部分 |  |
| 1 | 无线控制器主机 | EWP-WX3540E | 台 | H3C | 1 |  |
| 2 | 交流电源 | LSPM2150A 150W | 个 | H3C | 2 |  |
| 3 | 无线控制器licence | LIS-WX-32-B | 台 | H3C | 5 |  |
| 4 | 无线AP | EWP-WA4320-ACN-FIT | 个 | H3C | 143 |  |
| 5 | POE供电模块 | EWPAM2NPOE | 个 | H3C | 143 |  |
| 路由器 |  |
| 1 | 路由器主机 | RT-SR6602-X1 | 台 | H3C | 3 |  |
| 2 | 交流电源 | AC-PSR300-12A2 300W | 个 | H3C | 6 |  |
| 网管平台 |  |
| 1 | 网管软件平台 | SWP-IMC7-IMP | 套 | H3C | 1 |  |
| 2 | 节点授权 | LIS-IMC7-IMPB-50 | 套 | H3C | 1 |  |
| 3 | 无线功能组件 | SWP-IMC7-WSM | 套 | H3C | 1 |  |
| 4 | 无线节点授权 | LIS-IMC7-WSMA-50 | 套 | H3C | 1 |  |
| 5 | 无线节点授权 | LIS-IMC7-WSMB-100 | 套 | H3C | 1 |  |
| 接入交换机 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3C | 16 |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | LS-S3110-52TP | 台 | H3C | 6 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 44 |  |
| 设备网 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3 | 40 |  |
| 2 | 防火墙主机 | NS-SecPath F1030 | 台 | H3C | 1 |  |
| 新增 |  |
| 1 | 工业交换机 | UT-6408 | 中国 | 国产优质 | 4 |  |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | LS-S5110-28P | 台 | H3C | 7 |  |
| 3 | 单模光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | H3C | 110 |  |
| 4 | 堆叠线缆 | SFP-STACK-Kit SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 根 | H3C | 30 |  |
| 5 | 48口千兆接入交换机 | LS-S5110-52P | 台 | H3C | 6 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 配套/单模 | 个 | 国产优质 | 13 |  |
| 7 | 业务接口板 | LSQM2GT24PTSSC0 | 块 | H3C | 2 |  |
| 8 | 无线AP | EWP-WA4320-ACN-FIT | 个 | H3C | 3 |  |
| 9 | POE供电模块 | EWPAM2NPOE | 个 | H3C | 3 |  |
| 10 | 24口千兆接入交换机 | LS-S3110-26TP | 台 | H3C | 8 |  |
| (四）会议系统交付清单 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 五层视频会议室 |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |
| 1 | 主音箱 | TS-8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 2 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 1 |  |
| 3 | 吸顶音箱 | T-208CW | 台 | ITC | 4 |  |
| 4 | 吸顶功率放大器 | TA-H4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 5 | 数字音频处理器 | TS-P880 | 台 | ITC | 1 |  |
| 6 | 无线鹅颈话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 4 |  |
| 7 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 8 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 9 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 10 | 机柜 | A26622H 24U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 2、视频显示系统 |  |  |
| 1 | 84″LCD液晶触摸一体机 | DS-D5184TL-P | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 定制 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 3 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | HDbaseT高清多媒体地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 1 |  |
| 5 | 高清双绞线接收器 | TS-9506HR | 个 | ITC | 2 |  |
| 6 | 话筒地插 | 定制 | 个 | ITC | 2 |  |
| 4、集中控制系统 |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 4 |  |
| 5 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 6 | 反馈抑制器 | TS-224 | 个 | ITC | 1 |  |
| 五层新闻发布室 |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |
| 1 | 主音箱 | TS-10 | 台 | ITC | 4 |  |
| 2 | 功放 | TA-H8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 5 | 鹅颈话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 3 |  |
| 6 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 7 | 多媒体地插盒 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 8 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 9 | 机柜 | A26622H 24U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 五层审判委员会议室 |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |
| 1 | 主音箱 | TS-10A | 台 | ITC | 4 |  |
| 2 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 2 |  |
| 3 | 数字处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 3 |  |
| 5 | 电源时序器 | TS-820 | 个 | ITC | 1 |  |
| 6 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | 机柜 | A26642H 40U | 台 | 图腾 | 1 |  |
| 2、视频显示系统 |  |  |
| 1 | 84″LCD液晶触摸一体机 | DS-D5184TL-P | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 定制 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 3 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | HDbaseT高清多媒体桌插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 5 | 高清双绞线接收器 | TS-9506DR | 个 | ITC | 1 |  |
| 3、集中控制系统 |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 8路开关模块 | TS-9101 | 个 | ITC | 1 |  |
| 5 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 2 |  |
| 6 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 五层报告厅 |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |
| 1 | 有源线阵列主音箱 | LA-1200P | 台 | ITC | 2 |  |
| 2 | 主音箱功率放大器 | TA-H10 | 台 | ITC | 2 |  |
| 3 | 辅助音箱 | TS-112 | 台 | ITC | 6 |  |
| 4 | 辅助音箱功率放大器 | TA-H8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 5 | 返听音箱 | TS-10 | 台 | ITC | 4 |  |
| 6 | 返听音箱功率放大器 | TA-H8 | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | 无线鹅颈话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 4 |  |
| 8 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 9 | DVD (蓝光） | BDP-3120 | 台 | PIONEER | 1 |  |
| 10 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 11 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 12 | 有源监听音箱 | T-776A | 台 | ITC | 1 |  |
| 13 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 2 |  |
| 14 | 机柜 | A26642H 42U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 2、数字会议系统 |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | TS-0604M | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 主席发言单元 | TS-0602 | 个 | ITC | 1 |  |
| 3 | 代表发言单元 | TS-0602A | 个 | ITC | 10 |  |
| 4 | 专业延长电缆 | TS-20L | 根 | ITC | 1 |  |
| 3、视频显示系统 |  |  |
| 1 | 8000流明高清投影机 | D8800 | 台 | 丽讯 | 1 |  |
| 2 | 二次升级200寸电动幕 | 200寸，16:10 | 张 | 红叶 | 1 |  |
| 3 | 投影机固定吊架 | 加长定制 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 4 | 主席台领导观看显示器 | 46寸 屏幕 | 台 | 创维 | 2 |  |
| 6 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | HDbaseT高清多媒体地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 8 | 高清双绞线接收器 | TS-9506HR | 个 | ITC | 3 |  |
| 9 | 液晶监视器 | DS-D5019SL | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 10 | 多功能地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 4 |  |
| 4、集中控制系统 |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 8路开关模块 | TS-9101 | 个 | ITC | 1 |  |
| 5 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 3 |  |
| 6 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 六层中会议室（兼视频会议室） |  |  |
| 1、音频扩声系统 |  |  |
| 1 | 全频音箱 | TS-8 | 台 | ITC | 6 |  |
| 2 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 3 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 4 | 无线鹅颈会议话筒 | TS-338 | 个 | ITC | 2 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | T-521UH | 个 | ITC | 2 |  |
| 6 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 7 | 机柜 | A26622H 24U | 个 | 图腾 | 1 |  |
| 2、视频显示系统 |  |  |
| 1 | 84″LCD液晶触摸一体机 | DS-D5184TL-P | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 定制 液晶触摸壁挂支架 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 3 | 46寸液晶显示器 | 46寸 屏幕 | 台 | 创维 | 1 |  |
| 4 | 8x8数字高清混合矩阵（含高清信号输入/输出板卡） | TS-9204H（TS-9204HR+TS-9204TC+TS-9204CC+TS-9204CR) | 台 | ITC | 1 |  |
| 5 | HDbaseT高清多媒体地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 5 |  |
| 6 | 高清双绞线接收器 | TS-9506HR | 个 | ITC | 2 |  |
| 7 | 多功能地插 | 定制 | 个 | 国产优质 | 3 |  |
| 4、集中控制系统 |  |  |
| 1 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 2 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 3 | 无线接收器 | 定制 | 个 | ITC | 1 |  |
| 4 | 强电继电器模块 | TS-9101 | 个 | ITC | 1 |  |
| 5 | 红外发射棒 | 配套 | 个 | ITC | 2 |  |
| 6 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 套 | ITC | 1 |  |
| 集控中心 |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | DS-D2046NL-B | 台 | 海康威视 | 15 |  |
| 2 | 视频管理服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 3 | 高清解码器 | DS-6408HD-T | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 4 | 网络键盘 | DS-1100K | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 拼接屏支架及底座 | 定制 | 套 | 国产优质 | 1 |  |
| 6 | 操作台 | 5工位 | 台 | 国产优质 | 1 |  |
| 7 | 管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 5 |  |
| 8 | 配电箱 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 新增 |  |  |
| 1 | 单兵设备 | DS-6102HL/GLE | 个 | 海康威视 | 16 | 执行指挥中心 |
| 2 | 多功能底座（含座充功能） | DS-1653HM | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 3 | 专用锂电池 | DS-6102HL | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 4 | 单兵用纽扣摄像机 | DS-MH1031-NK-SD | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 5 | 蓝牙耳机 | Jabra | 个 | 海康威视 | 16 |  |
| 6 | 拼接屏支架及底座 | 定制 46寸3*5液晶拼接屏 | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 7 | 视频综合平台 | DS-B20-0404VD-16HU | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 8 | 综合管理平台 | iVMS-9600E | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 9 | 视频会议主机 | H800 | 台 | 科达 | 3 |  |
| 10 | 视频会议摄像机（含壁挂支架） | EVI-H100V | 个 | SONY | 3 |  |
| 13 | 控制键盘 | DS-1100K | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 14 | 46寸液晶拼接单元 | DS-D2046NL-B | 块 | 海康威视 | 15 |  |
| 15 | 19"42U网络机柜 | A26642H | 台 | 图腾 | 1 |  |
| 16 | 全频音箱 | TS-8 | 台 | ITC | 2 |  |
| 17 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 |  |
| 18 | 数字音频处理器 | TS-211 | 台 | ITC | 1 |  |
| 19 | 有线鹅颈会议话筒 | TS-338 | 台 | ITC | 2 |  |
| 20 | 无线手持话筒 | T-521UH | 台 | ITC | 2 |  |
| 21 | 电源时序器 | TS-820 | 台 | ITC | 1 |  |
| 22 | 多媒体控制主机 | TS-9100D | 台 | ITC | 1 |  |
| 23 | 无线触摸屏 | IPAD MINI2 | 台 | APPLE | 1 |  |
| 24 | 无线接收器 | 定制 | 台 | ITC | 1 |  |
| 25 | 8路开关模块 | TS-9101 | 台 | ITC | 2 |  |
| 26 | 集中控制系统软件 | TS-9100DJ | 台 | ITC | 1 |  |
| 27 | 多媒体地插 |  | 个 | 国产优质 | 8 |  |
| 28 | 调音台 | TS-24P-4 | 台 | ITC | 1 | 中会议室 |
| 29 | 功放 | TA-H6 | 台 | ITC | 1 | 立案大厅 |
| 30 | 吸顶音响 | T-208CW | 个 | ITC | 4 |  |
| （五）排队叫号系统交付清单 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内双基色LED大屏 | Ø3.75 | ㎡ | 海晔 | 15.594 |  |
| 2 | 触摸取号机 | LS-A190 | 台 | 慧能 | 2 |  |
| 3 | 叫号软件 | SMSV360 | 套 | 慧能 | 1 |  |
| 4 | 系统分配器 | SCGL8 | 台 | 慧能 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| （六）信息发布系统交付清单 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 22寸LCD液晶显示器 | 22寸 | 台 | 飞利浦 | 30 |  |
| 2 | 42寸LCD液晶显示器 | 42寸 | 台 | 创维 | 7 |  |
| 3 | 户外全彩LED大屏 | P10 | ㎡ | 海晔 | 25.8 | 室外大屏 |
| 4 | 控制系统 | 配套 | 套 | 海晔 | 1 |  |
| 5 | 控制电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 配套 30KW | 个 | 国产优质 | 1 |  |
| 7 | 钢结构及边框 | 定制 钢结构、不锈钢包边 | ㎡ | 定制 | 25.8 |  |
| 8 | 控制软件 | 配套 | 套 | 海晔 | 1 |  |
| 9 | 控制电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 10 | 22寸触摸查询一体机 | SYLSCX-22LD 2 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 播控工作站 | 定制 | 台 | 数游 | 1 |  |
| 12 | 多媒体控制器 | SYDSPA20 | 个 | 数游 | 37 |  |
| 13 | LED多媒体控制器 | 定制 | 个 | 海晔 | 4 |  |
| 14 | 2口音视频分配器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 3 |  |
| 15 | 音视频信号收发器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 37 |  |
| 16 | 信息发布主控端软件 | SYDSISSEV3.6 | 套 | 数游 | 1 |  |
| 17 | 信息发布分控端软件 | SYDSISCLV3.2 | 套 | 数游 | 36 |  |
| 18 | 触摸查询软件 | SYDSCXDZ | 套 | 数游 | 1 |  |
| 19 | 光纤收发器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 新增 |
| 1 | 80″LCD液晶电视机 | LCD-80X7000A | 台 | 夏普 | 4 | 南大厅与立案大厅 |
| 2 | 室内双基色LED大屏 | Ø3.75 | ㎡ | 海晔 | 4.84 | 地下室餐厅 |
| 3 | 22寸LCD液晶显示器 | 22寸 | 台 | 飞利浦 | 34 | 法庭门口 |
| 4 | 信息发布分控端软件 | SYDSISCLV3.2 | 套 | 数游 | 37 |  |
| 5 | 多媒体控制器 | SYDSPA20 | 个 | 数游 | 37 |  |
| 6 | 室内双基色LED大屏 | Ø3.75 | ㎡ | 海晔 | 4.62 | 指挥中心与集控中心 |
| （七）机房系统交付清单 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 一、消防、安保监控室 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机30KVA（后备2小时） | HY30KVA | 台 | 维基 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 维基 | 64 |  |
| 3 | 电池柜 | A32 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 4 | 二级防雷器 | TB60-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 5 | 三级防雷器 | TC40-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 6 | 三级电源防雷器 | TC20-275/2 | 个 | TOP | 7 |  |
| 7 | 广播信号防雷器 | TU-110 | 个 | TOP | 2 |  |
| 8 | 摄像机电源防雷器 | TD24 | 个 | TOP | 7 |  |
| 9 | 摄像机电源防雷器 | TD24 | 个 | TOP | 23 |  |
| 10 | 网络信号防雷器 | TN-RJ45 | 个 | TOP | 30 |  |
| 二、信息中心机房 |  |
| （二）、UPS |  |
| 1 | UPS主机60KVA（后备2小时） | HY60KVA | 台 | 维基 | 2 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 维基 | 256 |  |
| 3 | 电池架 | A32 定制 | 个 | 国产优质 | 8 |  |
| 4 | 通讯卡 | SNMP | 张 | 国产优质 | 3 |  |
| 5 | 二级防雷器 | TB60-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 6 | 三级防雷器 | TC40-385/4 | 个 | TOP | 2 |  |
| 7 | 三级电源防雷器 | TC20-275/2 | 个 | TOP | 48 |  |
| （三）、空调新风系统 |  |
| 1 | 精密空调，制冷量大于36KW，双系统 | P2040F | 台 | 艾默生 | 2 |  |
| 2 | 监控卡 | SNMP | 张 | 艾默生 | 2 |  |
| 3 | 柜式空调3P | 3P 柜式空调 | 台 | 美的 | 1 |  |
| （四）、 KVM系统 |  |
| 1 | 服务器切换主机 | AS4032 | 台 | RECENT | 1 |  |
| 2 | 机架式服务器接口线缆 | ASIQ-VMA-U | 根 | RECENT | 32 |  |
| 3 | 集中管理平台 | Review-stand | 套 | RECENT | 1 |  |
| 4 | 审计管理平台 | Review-record-5 | 套 | RECENT | 1 |  |
| （五）、机房设备机柜 |  |
| 1 | 机柜 | 42U | 个 | 图腾 | 12 |  |
| （六）、机房环境监控系统 |  |
| 1 | 智能电量检测仪（LCD） | FB-PD03 | 个 | 福控 | 4 |  |
| 2 | 智能电表软件模块 | FB-DEFINE/PD | 个 | 福控 | 1 |  |
| 3 | 配电开关监测模块 | FBC-AD08 常开常闭可选，无源 | 个 | 福控 | 3 |  |
| 4 | UPS协议转换模块 | FBC-ZX31 | 个 | 福控 | 3 |  |
| 5 | UPS通信软件 | FBC-DEFINE/UPS | 套 | 福控 | 1 |  |
| 6 | 空调协议转换模块 | FBC-ZX31 | 个 | 福控 | 2 |  |
| 7 | 空调通信软件 | FBC-DEFINE/AC | 套 | 福控 | 1 |  |
| 8 | 定位式测漏控制器 | FBC-LEAK | 个 | 福控 | 2 |  |
| 9 | 引出线 | FBC-LK02 | 根 | 福控 | 2 |  |
| 10 | 测漏感应线 | FBC-LKD75 | 根 | 福控 | 2 |  |
| 11 | 固定胶贴 | FBC-LK/N2 配套 | 个 | 福控 | 1 |  |
| 12 | 温湿度传感器 | FBC-THVR 4 | 个 | 福控 | 6 |  |
| 13 | 烟雾传感器 | FBC-JL03 | 个 | 福控 | 5 |  |
| 14 | 本地管理服务器 | FBC-GMR3000 | 台 | 福控 | 1 |  |
| 15 | 数据采集主机 | FBC-EMR2000 | 台 | 福控 | 1 |  |
| 16 | 监控平台软件 | FBC-V2.0 | 套 | 福控 | 1 |  |
| 17 | 多设备驱动箱 | FBC-DAT | 个 | 福控 | 1 |  |
| 18 | 短信报警模块 | FBC-GSM | 个 | 福控 | 1 |  |
| 19 | 工业电源 | 12V DC | 个 | 福控 | 1 |  |
| （八）一卡通系统交付清单 |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 一、一卡通管理中心 |  |
| 1 | 系统主控服务器 | IS-VE2208 | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 数据库 | SQL-Server 2008 | 套 | 微软 | 1 |  |
| 3 | 综合管理软件 | iVMS-8700-CMM | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 4 | 门禁管理软件 | iVMS-8700-ACS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 巡更管理软件 | iVMS-8700-OPS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 6 | 电梯层控管理软件 | iVMS-8700-ECS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 7 | 考勤管理软件 | iVMS-8700-ATT | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 8 | 访客管理 | iVMS-8700-RVS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 9 | 消费管理软件 | iVMS-8700-CCS | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 10 | 读写器 | DS-K1F100-D8 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 11 | IC卡 | IC S50 | 张 | 海康威视 | 500 |  |
| 12 | 远距离有源卡2.4G | DS-TRC900-1 | 张 | 海康威视 | 200 |  |
| 二、门禁管理子系统 |  |
| 1 | 门禁工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 四门控制器 | DS-K2604 | 个 | 海康威视 | 47 |  |
| 3 | 两门控制器 | DS-K2602 | 个 | 海康威视 | 20 |  |
| 4 | C1读卡器 | DS-K1102M | 个 | 海康威视 | 240 |  |
| 5 | 指纹读卡器 | DS-K182AMF-5B | 个 | 海康威视 | 13 |  |
| 6 | 开门按钮 | K-86 | 个 | 海康威视 | 106 |  |
| 7 | 单门磁力锁（含支架） | DS-K4H250S | 把 | 海康威视 | 186 |  |
| 三、考勤管理子系统 |  |
| 1 | 考勤工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 考勤机 | DS-K1200MF | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 3 | 指纹录入仪 | DS-K1F800-F | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 四、消费管理子系统 |  |
| 1 | 消费工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 消费机 | DS-K601M | 台 | 海康威视 | 6 |  |
| 3 | 充值机 | DS-K1F100-D8 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 五、访客管理系统 |  |
| 1 | 访客管理工作站 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 发卡器 | DS-K1F100-D8 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 3 | 证件识别仪 | DS-K5012 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 六、梯控管理系统 |  |
| 1 | 电梯主控器 | DS-K2201-8H | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 感应式读卡机 | DS-K1102M | 台 | 海康威视 | 5 |  |
| 七、停车场管理系统设备 |  |
| 入口设备 |  |
| 1 | 挡车器 | DS-TMG400-HR | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 远距离读卡器 | DS-TRI900-1 | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 3 | 立杆支架 | L1600-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 4 | 车辆检测器 | LD-2202-R | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 5 | 标准入口控制机 | DS-TME301-TRL | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 6 | 图像对比摄像机套件 | DS-TCG225 | 套 | 海康威视 | 2 |  |
| 7 | 立柱 | L1300-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 出口设备 |  |
| 1 | 挡车器 | DS-TMG400-HR | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 2 | 远距离读卡器 | DS-TRI900-1 | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 3 | 立杆支架 | L1600-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 4 | 车辆检测器 | LD-2202-R | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 5 | 标准出口控制机 | DS-TME302-TRL | 台 | 海康威视 | 2 |  |
| 6 | 图像对比摄像机套件 | DS-TCG225 | 套 | 海康威视 | 2 |  |
| 7 | 立柱 | L1300-R117 | 根 | 海康威视 | 2 |  |
| 系统控制设备 |  |
| 1 | 管理电脑 | 扬天T6900C | 台 | 联想 | 1 |  |
| 2 | 停车场管理软件 | iVMS-8600-E | 套 | 海康威视 | 1 |  |
| 3 | 读写器 | DS-TRD900-1 | 台 | 海康威视 | 1 |  |
| 4 | 图像对比视频卡 | DS-TPE104 | 张 | 海康威视 | 2 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 定制 | 个 | 国产优质 | 2 |  |
| 新增 |  |
| 1 | 单门磁力锁（含支架） | DS-K4H250S | 把 | 海康威视 | 76 |  |
| 2 | C1读卡器 | DS-K1102M | 个 | 海康威视 | 4 |  |
| 3 | 四门控制器 | DS-K2604 | 个 | 海康威视 | 4 |  |
| 4 | 开门按钮 | K-86 | 个 | 海康威视 | 1 |  |
| 5 | 电梯主控器 | DS-K2201-8H | 台 | 海康威视 | 3 |  |
| 八，外派法庭弱电维保 |  |
| 1 | 外派法庭 | 大楼布线系统，交换机系统，UPs系统，监控系统等 | 个 |  | 5 |  |

1、诸暨市人民法院审判大楼及5个外派法庭。负责维护诸暨市人民法院大楼筑智能化系统，包括综合布线系统、数字安保系统、计算机网络系统、会议系统、排队叫号系统、信息发布系统、机房系统、一卡通系统系统及5个外派法庭以上系统（同法院大楼）包含的所有弱电设备。

2.本次维保需提供一名弱电项目维护工程师（大专以上学历，具有智能化维护2年以上工作经验，驻点人需进过法院认可方可驻点。），驻点法院，提供5*8小时的维护服务。

3具体质保要求。

3.1  提供全包服务标准，其中精密空调必须为原厂质保，必须在投标时提供证明文件，在签订合同时提供原厂2年质保服务函。

3.2  提供全面巡检服务，每季度进行一次全面巡检（含一次网络测试优化），巡检结束后一周内，向用户方提交详细的巡检报告。遇重大活动期间由中标人提供法院网络的重点保障工作。

3.3  提供7*24小时400电话服务热线，及移动端报修服务。

3.4  以上列出的所有设备作为一个整体的维保项目，且不可分割，所有设备保修期限为维保二年。维保内容包括硬件的损坏修复，设备零配件的更换修复，相关配套管线的更换修复，所有墙、地插更换修复，以及在无法修复时提供原型号设备或不低于原型号的硬件设备，并且负责还原设备上相关软件环境的部署及配置。

3.5  设备出现故障时，投标方应在接到电话故障报告后30分钟内做出实质性响应，2小时内到达现场，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换、维护和故障恢复工作。投标方在规定时间（24小时内）解决设备故障，规定时间内故障不能解决而影响设备正常使用时，投标方负责提供不低于原型号的硬件设备，保障系统正常运行。

3.6  在服务期间内有以下情况发生的，甲方有权力单方面终止当年合同，且影响下一年的续签，由此带来的一切损失由乙方负责。

3.6.1  投标方在接到电话故障报告后30分钟内无法做出实质性响应，2小时内无法到达现场的，24小时内不能解决故障且无法提供备件的。发生以上其一之情况的，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的1%。如整年发生超过10次的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.6.2  48小时内无法解决设备故障且无能力提供备品备件的，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的5%。如整年发生超过5次的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.6.3  投标方需做好日常巡查工作，如遇重大责任事故，投标方需按事故责任比例承担赔偿。甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.6.4  常驻人员每月出勤需达到工作日的90%以上，技术人员请假、调休等需征得甲方同意。如常驻人员出勤率不达标，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的1%；如累计不达标满3个月的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.6.5  其他情况由投标方和甲方相互协商处理，情节严重的甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.7  每次维护、修理和抢修任务完成后，向用户方提交详细的工作报告并取得认可。

3.8  对维护区域内的每台设备建立完整的电子化的用户跟踪档案，用户方有权共享该档案并作随时检查。

3.9  在自然灾害易发期间（台风、雨季），维护单位将派遣专业人员自动纳入用户方抢险组织统一调度，配合用户方进行抢险救灾和应急保障工作。

3.10 维护单位严格按相关安全生产操作规程进行工作，在提供现场维护保障服务时，在着装、行为方面时刻维护我方形象。

3.11（1）巡检及保养等服务要求。需对上述系统服务内容提供巡检、保养、维护、检测等服务。

（2）突发事件应急响应要求。对各类突发事件提供应急处理、故障排除等服务（其中紧急事件需提供1小时应急响应，4小时解决问题服务）。

（3）配件维修及更换服务要求。服务期内对日常巡检及突发事件中发现的问题提供配件维修及更换服务，对于重大突发事件4小时内无法解决问题的，需在8小时内提供备品备件。

3.12 中标方承担4000元以下的单项设备维修的所有费用，单项设备维修费用超过4000元的，则中标方承担4000元，院方承担超出4000元金额部分。

10、诉讼大厅显示屏

| 技术指标 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内LED模块（模块实际尺寸6720*2560mm） | ▲显示区域面积：6.72 m× 2.56 m（长×高）；像素结构：共阴节能LED灯；采用精准电压控制技术（共阴驱动），通过分析R、G、B三基色光电特性，将LED芯片供电器件集中在一个转换电路内，并对驱动芯片进行精准电压控制，使该系列产品功率相比市场常规产品功耗降低50%左右。主波长典型值R：620nm；G：530nm；B：470nm； 像素间距（mm）：2； 像素密度（点/㎡）：250000； 模组分辨率（W×H）：160*80=12800； 模组尺寸(W×H×D)（mm)：320×160×17； 模组最大功耗（W）：≤15； 维护方式：模组磁吸，前维护； 单点亮度/色度校正：有 校正后白平衡亮度（nits）：600-800； 色温（K）：3000-9300可调； 视角（水平/垂直°）：160/140； 发光点中心距偏差：＜3%； 亮度/色度均匀性：≥97%； 平整度：≤0.2mm； 对比度：5000：1； 峰值功率（W/㎡）：≤300； 平均功率（W/㎡）：≤100； 供电要求：AC90-264V，频率47-63Hz； 换帧频率：50&60Hz； 灰度级别：16384； ▲采用共阴恒流驱动（提升画面暗部表现能力，解决鬼影、低灰白平衡色偏、低灰不均、第一行扫偏暗、渐变暗线、去除LED坏点十字架、高对比干忧等特点），刷新频率≥3840Hz（提供国家实验室CNAS权威机构测试报告复印件）； 共阴动态节能技术，配合3.8V低压节能电源； 颜色处理位数：16bit； 寿命典型值（hrs）：5万小时； 工作温/湿度范围（℃/RH）：-10-40/10%-80%RH（无结露）； 储存温/湿度范围（℃/RH）：-20-60/10%-85%RH（无结露）； 产品通过抗电强度、对地漏电流； 产品通过盐雾10级测试； 屏幕品牌为著名商标品牌并通过CCC国家强制性认证、安全生产许可证、FCC认证、CB认证、CE认证、ROHS认证、自主创新产品证书、国家高新技术示范企业； 为确保售后服务的及时性与可靠性，原厂商须在浙江省内设立分公司等服务点，提供营业执照副本复印件并加盖投标人公章； 为确保产品的兼容稳定性，LED显示屏与开关电源、控制系统、视频处理器、播控软件、智能配电箱等需属于同一品牌厂家的产品（签定合同时提供原厂出具的证明材料，系统无兼容性问题）；9-18项要求在国家实验室CNAS检测报告中能体现相关参数，投标时提供检测报告复印件加盖投标人公章； 投标时提供原厂项目授权、原厂三年质保函 | 17.2 | ㎡ |
| 发送盒（含控制软件） | 1、控制器 MCTRI6(00,4个网口输出或4路光纤输出, 2.RS232接口1控制, 3.可级联多台进行统一控制 A.最大带载1920×1200或2018×1152,2560*960 5.内置于箱体单元内 ▲6.所投控制系统和软件须与屏体同一品牌 | 2 | 台 |
| 接收卡 | 1、支持箱体温度监测 2.单卡带载像素满足单元需求 3.支持逐点亮度校正 1.支持连接监控卡 5.支持模块校正 | 52 | 张 |
| 电源 | 输入电压:200-240Vac, 47-63Hz 输出功率:200W Max 功率因数:0.50@230Vac 绝缘电压:I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG: 1.5KVac;O/P-FG:0.5Kvac 泄露电流:0.30mA@230Vac 保护功能:输入欠压,过载,短路 工作温度:-30～+60℃ 存储温度:-40～+100℃ | 83 | 台 |
| 视频拼接处理器 | 2路HDMI2路DVI1路DP进4路DVI输出 1.LCD显示，更人性化界面，网络设置，视频输入/输出接入信号一目了然。 2.按键操作：可以不通过软件对大部分功能做出设置 3.整个系统采用模块化设计，当出问题时更容易找出问题点并及时更换。 4.串口，网口双路可任意选一路来控制，以前只有网口。 5.产品使用更加灵活，每一路的输出位置可以任意调节。 6.业界领先的高清晰视频输入、输出接口，无论输入输出都可以接DVI，HDMI，DP显示。 ▲与显示屏同一品牌提供3C证书复印件加盖投标供应商公章 | 1 | 台 |
| 配电系统 | 配电柜(低压成套设备)与LED屏体同一厂家,提供3C证书。(复印件加盖投标人公章) ▲2、PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家,并提供软件著作权证书。(复印件加盖投标人公章) 3、显示屏整个系统控制能实现远程控制(在总控制室控制)具有智能上电系统,适合舞台配电柜,20KW，配置物联网远程控制开关，带定时功能。 | 1 | 套 |
| 框架结构 | 1.与屏体相关的LED钢支架设计（中标后需提供详细施工图）、制作及安装。 2.显示屏企业具有钢结构施工三级或以上并提供安全生产许可证。 为确保整屏平整度整屏框架采用电动液压后维修技术方式。 | 1 | 套 |
| 控制电脑 | CPU：英特尔酷睿 i5-8500 处理器 (四核, 6MB, 4T, 3.2GHz, 65W)；主板芯片组：Intel® Q270；硬盘容量：500GB 7.2kRPM SATA；内存：4GB；光驱：DVD刻录机；显卡：英特尔核芯显卡530；显示器：21英寸液晶4K宽屏显示器1台；配套：集成声卡，千兆网卡，鼠标、键盘、USB音棒；质保：原厂三年质保； | 1 | 台 |
| 网线 | 国产6类网线 | 100 | 米 |
| 安装服务费 | 安装人工，及原有干挂背景墙面拆除，脚手架租赁，布线成本 | 1 | 批 |
| 大屏边框 | 在原有背景墙拆除尺寸上，采用细木工板包边打底，嵌入式安装LED屏，采用与柱面同色火烧石包边，包边宽度215mM， | 1 | 批 |
| 扬声器 | 白色扬声器，额定功率 40W 输入 70V/100V 阻抗 500Ω/250Ω 灵敏度 92dB 频率响应 150Hz－15KHz 喇叭单元 4"×4 2"×1 防护等级 IP×6防水 尺寸 155×134×610mm 重量 4.7Kg | 2 | 台 |
| 定压功放 | 定压功放160W额定功率，70V，100V，4-16Ω输入灵敏度/阻抗 MIC1，2，3，4：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入 ; AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗 1000mV/470Ω，不平衡TS 输出端子 过载源电动势 MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入； AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 音调(低音) ±10dB at 100Hz 音调(高音) ±10dB at 10KHz 频率响应 50-16KHz(+1dB, -3dB) 信噪比 MIC1，2，3，4：66dB；AUX1，2，3：80dB 默音功能 MIC3优先其他通道 通道串音衰减 ≤50dB 总谐波失真 1KHz时0.5%，1/3输出功率 散热 由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 保护 过热,过载&短路 电源 AC 220V/50Hz 最大耗散功率 1050W | 1 | 台 |
| 音视频线路 | 音响线缆铺设，大屏到控制电脑处， | 1 | 批 |

- 派法庭室外显示屏（5套 ，以下参数为1套的配置清单)

| 技术指标 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外全彩LED显示屏 | 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：全防水一体箱 Q5户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩。 模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率64点×32点；显示尺寸面积：3520m×2560m= 9.01㎡ 驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 工作电压：在4.5VDC能正常工作 工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 像素点间距：5mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 物理密度： 40000点/㎡ 刷新频率：≥3840Hz； 灰度：大于或等于16bit 校正后白平衡亮度：≥5000cd/m2 色度均匀性 ：≤0.006，亮度均匀性 ：≥96% ； 最大比度： 5700：1 色温：3000K-18000K具有可调整性 灰度级数：大于或等于16bit 平均无故障时间：≥10000小时 工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。平整度≤0.3mm最大功耗：≤810W /㎡，平均功耗≤270W/㎡ 以上参数本项标有的技术参数需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖投标人公章复印件备查。 生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，（提供有效的证书复印件，加盖投标人公章） 为保证产品质量、供货渠道的合法性提供制造相应证明文件。(是质保函和授权书) ▲ 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（（提供检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供省级及以上质量监督检验中心的检测报告复印件加盖投标人公章） ▲为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供省级及以上质量监督检验中心检测报告复印件并加盖投标人公章） 为确保屏体长时间于户外阳光暴晒下，屏体表面无明显的墨色颜色变化和开裂现象，要求投标人所投LED显示屏必须是通过抗UV紫外线老化环境运行测试检测.(提供省级及以上质量监督检验中心测报告复印件并加盖投标人公章） 为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供省级及以上质量监督检验中心的检测报告报告复印件加盖投标人公章) ▲为了保证显示屏在日常工作中的可靠性及耐腐蚀性能，需通过盐雾试验。（提供省级及以上质量监督检验中心检测报告复印件加盖投标人公章） ▲为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。（提供具有省级及以上质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）。（提供省级及以上质量监督检验中心的检测报告复印件加盖投标人公章） 产厂商具有安全生产标准化证书，具有GJB9001B-2009国家军工管理体系证书。（提供相关证书复印件并加盖投标人公章） | 9.01 | ㎡ |
| 接收卡 | 1) 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2) 支持 32 扫； 3) 单卡输出 RGB 数据 24 组； 4) 单卡带载像素为 256×226； 5) 支持配置文件回读； 6) 支持温度监控; 7) 支持网线通讯状态检测； 8) 支持供电电压检测； 9) 支持高灰度高刷新； 10) 支持逐点亮色度校正； 11) 支持接收卡预存画面设置； | 6 | 张 |
| 显示屏播放控制软件 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的NovaStudio; | 1 | 套 |
| 视频处理器 | 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 1视频输出带载能力：130 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4 | 1 | 台 |
| 主电缆线 | 4*6+1平方 配置一个配电箱 含物联网远程控制开关，带定时功能。 | 1 | 组 |
| 主网线 | 六类线，长度不超过100米 | 2 | 条 |
| 显示框架结构 | 屏体主框架为235材质的镀锌钢架结构；四周包边选用不锈钢包边 | 10 | ㎡ |
| 地基 | 含开挖、地笼、预埋板、混泥土、等费用 | 1 | 项 |
| 安装调试费 | 含脚手架等费用 | 9.01 | ㎡ |
| 吊车，挖机、运费 |  | 1 | 项 |
| 控制电脑 | CPU：英特尔酷睿 i5-7500 处理器 (四核, 6MB, 4T, 3.4GHz, 65W)；主板芯片组：Intel® Q270；硬盘容量：500GB 7.2kRPM SATA；内存：4GB；光驱：DVD刻录机；显卡：英特尔核芯显卡530；显示器：21英寸液晶4K宽屏显示器1台；配套：集成声卡，千兆网卡，鼠标、键盘、USB音棒；质保：原厂三年质保； | 1 | 台 |

备注：

1、所投设备必须为最新生产日期（生产日期距投标截止日期45天之内），不接受库存或停产型号投标，产品由原厂商工程师或原厂认证的工程师上门安装，且产品最终名为诸暨法院，由厂家直接发货至用户，400或800可查。

2、以上设备均为原厂售后服务，服务级别7x24*4小时，在售后服务期内，电话响应、现场支持、故障备件更换都不予另行收费。投标人中标后签订合同前必须提供该项目所投设备的原厂商盖章上门服务保修函及原厂商盖章软件免费升级函。

3、由原厂认证工程师按照招标方要求完成中标产品与招标人现有设备的集成工作，做好新采购的设备与原有业务架构与应用系统的测试工作。

4、 投标人必须保证所有设备为原装正规渠道行货，序列号可查，有原厂服务，如有需要则提供正规渠道等证明，所有产品均原包装到用户，当场开箱验货，同时提供该设备相关技术参数的说明。如不符招标书技术要求或业主有疑问的，业主有权要求由招标人指定的第三方提供检测报告，相关检测费用及由退货产生的一切后果由中标人承担。

5、投标人必须承诺派驻1名工程师 驻点法院2年，（负责大楼弱电项目设备的维护）

（四）其他要求

1、项目进度要求：

（1）中标人应在合同签订后30个工作日内，将产品免费送达业主单位指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。

（2）维保服务计算时限为产品交付使用后开始一年期。

（3）中标人需对业主单位用户作使用培训。

（4）中标人提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，中标人须向业主单位提供产品说明书、保修卡、质量保证书、软件授权码等相关资料和原配附件。原装进口产品交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

（5）中标人不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，业主单位有权解除采购合同，所造成的损失由中标人承担。

2、质保期：项目整体质保期三年（特别注明的除外）。

（五）履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标单位须向采购人缴纳合同设备部分金额10%的履约保证金，设备部分所有设施安装调试完成并验收合格后七天内退回（不计息）。

2、付款方式：弱电维保项目部分为每年独立支付（开具服务发票），当年维保开始后支付当年维保款项的30%，待当年维保结束后支付当年维保款的70%。其他项目设备安装调试完成并验收合格后支付90%，正常运行满一年后支付5%，剩下5%质保期满且无任何质量问题后十个工作日全部返还（不计息）。

（六）最高限价

本次采购最高限价为人民币贰佰捌拾万元（￥2800000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（本项目投标报价包括人工、材料、设备、安装、维保、税金等本项目实施的一切费用）

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨广和工程管理服务有限公司（编号：诸广和20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同金额10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构一份、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸广和 2019-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：诸广和 2019-**-**

单位：元

| 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注：该表格仅作参考，投标单位可自行拟定格式，必须包括单价、数量、总价。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸广和         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日