新昌县公安局厨房设备采购项目

项目编号：SXPZ-H20201109ZXX

（征询意见稿）

公

开

招

标

文

件

招标单位: 新昌县公安局

代理机构: 绍兴平准招标代理有限公司

日    期: 2020年11月

目录

第一部分 公开招标采购公告	1

一、项目基本情况	1

二、 申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	2

第二部分  投标须知	4

投标须知前附表	4

一、总  则	8

二、 招标文件	11

三、投标文件	13

四、开标	18

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	23

八、款项的结算	24

九、落实的政府采购政策	24

第三部分  采购项目内容及要求	26

一、项目说明	26

二、采购需求清单	26

三、商务要求	66

第四部分  合同主要条款	68

第五部分 评标办法及评分标准	72

一、总则	72

二、分值的计算	72

三、 资信技术分评标内容及标准	72

第六部分  附件——响应文件格式	76

第一部分 公开招标采购公告

项目概况

新昌县公安局厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年 月 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SXPZ-H20201109ZXX

项目名称：新昌县公安局厨房设备采购项目

预算金额（元）：1576900

最高限价（元）：1576900

采购需求：

标项一:

标项名称: 新昌县公安局厨房设备采购项目

数量: 1 批

预算金额（元）: 1576900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：无

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

## 本项目的特定资格要求：具国家建设行政主管部门（或省级燃气具或厨具厨电行业协会）颁发的燃气燃烧器具安装维修资质证书。

## 三、获取招标文件

时间：/至2020年  月 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文截止时间及地点：投标人应于2020年  月 日 09点30分时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2.开标时间和地点：2020年  月 日 09点30分时整在绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室）。

开标时间后半小时内（2020年  月 日 上午10:00：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：新昌县公安局

地    址：绍兴市新昌县人民中路212号

传       真：/

项目联系人：杨教导员

项目联系方式：0575-86624093

质疑联系人：综合查询

质疑联系方式：17305756205 　　　　　　　　　　
    2.采购代理机构信息

名    称：绍兴平准招标代理有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室

传       真：/

项目联系人（询问）：竺女士

项目联系方式（询问）：0575-83176688

质疑联系人：孙女士

质疑联系方式：18857560746
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：新昌县财政局

地    址：新昌县鼓山中路118号

传       真：/

联系人 ：任先生

监督投诉电话：0575-86621309

# 第二部分  投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新昌县公安局厨房设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | SXPZ-H20201109ZXX |
| 3 | 采购内容 | 详见第三部分 采购需求 |
| 4 | 投标报价 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其响应将作无效标处理。 |
| 6 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定。 |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件的组成 | 投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 10 | 投标文件的签章形式 | ☑电子签章。按《第二部分 投标须知》和《第六部分 投标文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 11 | 投标文件 份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前（送达时间以采购组织机构实际签收时间为准）送达（一份）（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室收）。 |
| 12 | 备份投标文件的约定 | 投标人在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过EMS、顺丰邮寄等形式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”由投标人自愿提交，采购文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 |
| 13 | 备份投标文件的编制 | 投标人提交的备份投标文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后，与电子加密“投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份投标文件，文件格式“.bfbs”。以其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 |
| 14 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 c.投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后以EMS、顺丰邮寄等形式在投标截止时间前送达以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或标识或盖章或逾期送达至投标地点的“备份投标文件”视为未递交； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2020年11月 日 14时30分（北京时间） 投标地点：绍兴平准招标代理有限公司 开标室(嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室)。 |
| 16 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2020年11月 日 14 时30分（北京时间） 开标地点：绍兴平准招标代理有限公司 开标室(嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室)。 |
| 17 | 开标 | 本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。 |
| 18 | 投标文件的解密 | 开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标人远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标人代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。 |
| 19 | 投标文件解密异常情况处理办法 | 投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时： （1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效； （2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 （3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 21 | 结果公告及《中标通知书》签发 | 采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告采购结果，同时向中标单位发出《中标通知书》。中标公告期限为1个工作日。 |
| 22 | 有效期 | 投标文件有效期：90 天。 |
| 23 | 付款方式 | 合同签订之日起七个工作日内，支付合同总价的30%，货到安装调试完毕验收合格后七个工作日内，成交供应商向采购人缴纳5万元的质量保证金后，采购人付至合同总价的100%。采购人支付给成交供应商的相关费用，须开具正规税务发票，质量保证金在质保期满后七个工作日退还。 |
| 24 | 履约保证金 | 成交供应商在签订合同时向采购人缴纳5万元作为本项目的履约保证金，项目完成验收合格后7个工作日内退还（不计息）。 |
| 25 | 代理服务费 | ①招标代理机构按照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准，代理费不足五千元按五千元收取，其他费用按实支付，在招标成功后领取中标通知书前向中标人收取。 ②用银行支票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 收款单位（户名）：绍兴平准招标代理有限公司 开 户：建设银行嵊州新城支行 账 号：33050165655009888888 ③中标服务费的交纳时间: 领取中标通知书前交纳。 |
| 26 | 投标人注册 | 未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的投标人，应当按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）。中标单位应在领取中标通知书前在浙江省政府采购网上进行登记注册，否则视为放弃中标。 |
| 27 | 说明 | 不接收未报名招标文件的投标人参加投标。 |
| 28 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总  则

### （一） 实施依据及适用范围

1.实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

2.本招标文件适用于新昌县公安局厨房设备采购项目（项目编号：SXPZ-H20201109ZXX）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”。

2.“采购代理机构”是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“绍兴平准招标代理有限公司”）；

3.“采购组织机构”：是指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

4.“投标人”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

5.“中标单位”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

### 6.“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

### 7.“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

### 8.“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

### 9.“项目”：是指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

### （三）采购方式和采购组织类型

1.采购方式：本次招标采用公开招标方式进行。

2.采购组织类型：分散采购-分散委托中介。

### （四）投标委托

投标人的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次投标有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第六部分 投标文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

### （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购组织机构概不负责；

2.合同实施过程中，中标单位须与采购人积极配合。中标单位自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

转包、分包：不允许；

### （九）特殊投标人投标规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

### （十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

上述所指“投标人应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料）。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

### （十一）其他说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、投标人业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、 招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2. 投标须知

3. 采购需求

4. 评标办法

5. 合同主要条款

6. 投标文件格式

7.招标文件的澄清、修改文件（如有，另附）

### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.投标人收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。

7.投标人对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

### （八）关联投标人投标限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

2.不同投标人之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标人的投标均作无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

3.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关投标人的投标作无效处理。

4.（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标单位推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照上条款处理。

## 三、投标文件

### （一）投标文件的形式

投标文件的形式：电子加密投标文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”）。

### （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格证明文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与提供身份证)扫描件；

（2）最近3个月财务报表(扫描件，新成立的公司提供情况说明)

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（4）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（7）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》（PDF版），发送至邮箱554318517@qq.com）；

（9）提供采购公告中符合特定条件要求的有效的其他资质扫描件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2.技术资信文件目录

（1）评分索引表(格式见附件)；

（2）投标函(格式见附件)；

（3）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与提供身份证)扫描件；

（4）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（5）投标人企业基本情况（格式见附件）；

（6）资信及商务响应表(格式见附件)；

（7）技术响应表（格式见附件）；

（6）投标产品资质(格式自拟)；

（7）产品配置清单(格式自拟)；

（8）投标人同类项目实施情况一览表(格式见附件)；

（9）相关检测报告(格式自拟)；

（10）实施方案(格式自拟)；

（11）针对本项目售后服务承诺及质保期(格式自拟)；

（12）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格能力）一览表(格式见附件)；

（13）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。（如备品备件、附件和选配件清单）。

注：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

### （三）投标文件的编制

1.依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。投标人参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标人没有按照本章节文件目录要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

### （四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（作无效标处理）。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

### （六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，协商过程以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；

4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人在投标文件有效期内强行撤回（撤销）其投标文件的，采购人将按采购预算金额的2%对其进行追偿，以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

### （七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格文件、商务技术文件、报价文件分别提交。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### （九）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（3）未按照招标文件规定的要求签署、盖章的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，投标人不能在规定的时间证明其报价合理性的。

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

### （九）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

2.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

### （三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式予以确认。

### （四）情况说明

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启解密失败的投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 .投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

4 投标文件的错误修正

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若在报价文件上传的报价和报价一览表里填写的报价不一致时，以投标人上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对投标人报价进行修正。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 六、定标

### （一）采购结果确认（确定中标单位）

本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标单位。具体流程如下：

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

3.采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

（二）采购结果公告和中标通知书签发

1.采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

2.中标公告期限为1个工作日；

3.中标通知书发出后，中标单位无正当理由不得放弃中标。

## 七、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内持《中标通知书》与采购人签订《政府采购合同》。

2.所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

3.中标单位拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%向采购人进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用、补偿采购人损失，若预算金额的5%不足以支付，按实际损失赔偿），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

4.原中标单位拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同备案

1.中标单位应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报绍兴平准招标代理有限公司备案。

2.未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

## 八、款项的结算

按照前面前附表的有关规定结算。

## 九、落实的政府采购政策

### （一）小、微企业价格扣除扶持政策

本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

1.投标人必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标人必须符合工信部联企业[2011]300号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标人所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策）；

（3）投标人必须提交《中小企业声明函》（见第六部分  投标文件格式），如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料（见第六部分  投标文件格式）。

2.本项目对小微企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。

3.小微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

### （二）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策

1.符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（见第六部分 投标文件格式）；（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

### 节能、环保产品政府采购实施相关规定

根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。）

投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、生态环境部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件）。

第三部分  采购项目内容及要求

## 一、项目说明

1.本招标项目为新昌县公安局厨房设备采购项目，预算金额 157.69万元整。

2.除采购文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

3.投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品。投标产品符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。具体采购数量和参数以采购人实际需求为准。

## 4.本项目为交钥匙项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、项目代理招标费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

## 二、采购需求清单

| 新昌公安局七星物业厨房设备 |
| --- |
| 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 实物图片 |
| AA | 收货区 |  |  |  |
| AA01 | 磅秤 品牌:华德、友声、衡之杰、香海 说明：全电子式称重装置，它由传感器和带有单片微机的显示器两部分构成，称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。 功能：置零、去皮、累计、开机自动回零等。 规格：≥150KG | 1 | 台 |  |
| AA02 | 平板车 品牌：定制 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm；优质4寸加重万向脚轮，其中两个带刹车掣。 规格:900W*600D*900H | 2 | 台 |  |
| AB | 主、副食库 |  |  |  |
| AB01 | 四层板架 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；平板δ=1.2mm；配可调节子弹脚。 规格:1200W*500D*1800H | 6 | 个 |  |
| AB02 | 地通米架 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，边横档50*50*δ=0.8不锈钢方管，中档38*38*δ=0.8不锈钢方管，全不锈钢方管制作。 规格:1200W*500D*300H | 6 | 个 |  |
| AB03 | 定制圆弧形三层货架 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造；厚度1.0mm，不锈钢加强筋。Φ38壁厚1.0mm不锈钢圆管，配加强型不锈钢子弹脚： 规格:四分之一圆弧，半径850mm | 1 | 个 |  |
| AB04 | 挡鼠板 说明：采用304不锈钢板制造，面板δ=1.2mm。 注：最终尺寸按实订制。 规格：L=1500mm | 3 | 套 |  |
| AC | 冷库 |  |  |  |
| AC01 | 高温冷库 说明:拼装式，库板采用采用304优质不锈钢板制造，δ=0.8mm保温层阻燃EPS，LED冷库专用库灯；门体采用美式回归冷库门库内温度冷藏：0-8℃。 规格:3400*2200*2600 | 1 | 个 |  |
| AC02 | 压缩机 说明:高温+2℃~-10℃ | 1 | 台 |  |
| AC03 | 四层货架 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；平板δ=1.2mm；配可调节子弹脚。 规格:1000W*500D*1800H | 4 | 个 |  |
| AC04 | 四层货架 说明：采用优质304不锈钢管制作, 骨架厚δ＝1.0mm格栅型, 面板厚δ＝1.0mm,配可调子弹脚。 规格:1200W*500D*1800H | 2 | 个 |  |
| AD | 肉类粗加工 |  |  |  |
| AD01 | 活动垃圾桶 品牌:白云、南方、乐柏美 说明:容量：≥120L 规格：550W*550D*900H | 2 | 个 |  |
| AD02 | 双星盆台连平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1500W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AD03 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 2 | 个 |  |
| AD04 | 单星盆台连平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:600W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AD05 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
| AD06 | 解冻水池 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1000W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AD07 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
|  | 蔬果类粗加工 |  |  |  |
| AD08 | 大单星浸泡池连平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1000W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AD09 | 高压花洒 品牌:Equip、T&S、CHG 说明：• 单孔双温台出花洒龙头 • 12"(305mm)附加龙头 • 采用无铅黄铜材质 • 陶瓷阀芯 • 一字手柄带有冷热水标色螺丝 • 4-6GPM(15-22.7LPM)大流量喷阀 • 总高980mm • 6"(152mm)墙装支架 • 进水软管带有止回阀 • 符合ASME A112.18.1 / CSA B125.1，NSF，EPAct 2005的标准 • 开孔：孔径38mm | 1 | 个 |  |
| AD10 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
| AD11 | 双星盆连中平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1500W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AD12 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 2 | 个 |  |
| AD13 | 挂架双层架 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。 规格：1500W*350D*300H | 1 | 个 |  |
| AD14 | 四层沥菜架 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；平板δ=1.2mm；配可调节子弹脚。 注：斜面且可沥水 规格:1200W*500D*1800H | 1 | 个 |  |
|  | 水产加工区 |  |  |  |
| AD15 | 双星剖鱼台连平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1800W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AD16 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯 九牧；TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 2 | 个 |  |
| AD17 | 定制鱼缸 说明:单系统三层 上缸：1260*420*280 中缸：1260*420*280 下缸：1050*470*400 过滤池：180*470*350 可调温度：10℃-35℃ 珊瑚石3袋 活性炭3袋 电压、功率：220V、1.5KW 规格:1300W*1000D*1750H | 1 | 组 |  |
| AD18 | 工作台连下一层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。 规格:1500W*750D*800H | 2 | 台 |  |
| AD19 | 电热开水器连座 品牌:腾飞、吉之美、恒浩、明睿 说明:采用食品安全级不锈钢(316不锈钢)制造。30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能。采用微电脑控制的步进式进水加热技术，进一层水、加热一层、沸腾一层，沸腾仅一次，无“阴阳水”采用底部进水技术，实现水向高处流的目的，绝无“死水”。采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水”。采用12V直流控制，具有自动干烧保护功能、缺水保护功能、高温保护功能、漏电保护功能，安全可靠。具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 连续出水量：≥120L/H 功率：12KW、380V | 1 | 台 |  |
| AD20 | 双头净水过滤器 品牌:Everpure、3M、Paragon 说明:处理量：6000加仑(22680升)，流量：3.8升、分 | 1 | 台 |  |
| AD21 | 环保型灭蝇器 品牌:亨得利、博源、海克 说明:额定电压：220V~ 额定功率：45W 灯管规格：450mm 15W 有效面积：80-100㎡ 包装：4台、件 规格:500W*200D*380H | 3 | 台 |  |
| AD22 | 洗地龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG、J&C、TTS 说明:喷射阀:前触发水枪封闭式；开放式:开放式；表面处理:涂层钢；软管长度: ≥10米；软管尺寸: 3 8英寸( 10毫米) | 1 | 台 |  |
| AD23 | 挂墙员工水杯柜 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，侧板δ=0.8mm；门面δ=1.2mm；底板、层板δ=0.8mm；后板δ0.8mm。 规格：1200*300*500 | 1 | 个 |  |
| AD24 | 挂墙员工手机柜（带锁） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，侧板δ=0.8mm；门面δ=1.2mm；底板、层板δ=0.8mm；后板δ0.8mm。 规格：600*200*500 | 1 | 个 |  |
| AD25 | 风幕机 品牌：绿岛风、杭亚富太、飞利浦 功率：500W/220V 风量：17m/s 适合门高：2.5-3.5m 规格：L=1500W | 1 | 台 |  |
| AD26 | 食品净化水池 品牌：保食安、天烨、曼度 说明：采用304不锈钢板制造（※食品级不锈钢板材，提供合格食品级检测报告），面板、斗厚δ＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm），背板厚δ＝1.2mm（实测厚度≥1.05mm）；具有杀菌解毒功能：采用“水触媒”技术进行杀菌解毒。无需添加任何化学物质，仅以自来水作为原材料，通过高能粒子簇射轰击水分子，使水分子瞬间裂解，生成大量水触媒TM功能团（•OH）：能对瓜果蔬菜表面附着的农药残留、肉类的激素抗生素残留等有害物质进行有效降解；快速杀灭细菌、病毒等致病微生物；过程中无有害气体逸散和有毒的化学物残留；对人体及环境安全无危害；改善口感，保障健康。清洗水处理系统：1、对清洗用水进行处理使水无菌化；2、水过滤系统有效分离去除水中杂质；3、清洗水重复循环利用。上水装置：设置自动上水功能；配有伸缩型冷热水冲洗喷头，保证水温自由调节，有效提高设备清理维护效率。 规格：1700*800*(800+200) | 1 | 台 |  |
| AD27 | 厨房中央净水设备（含三年服务费和滤芯更换） 品牌：立升、陶氏、GE 1、出水流量 :≥50L/min; 2、电源: AC220V，50Hz; 3、净水工艺：前置过滤器+超滤膜+压力罐 4、超滤膜采用内压式过滤方式，材料为 PVC 合 金超滤膜，单支膜面积≥10 ㎡，过滤精度为 0.01 微米，截留分子量为 50000 道尔顿 5、安全智能功能: ① 设备定时自动清洗 ② 设备自动化运行，无须人工进行管理 6、产品资质：超滤膜或设备具备省级及以上政 府主管部门出具的涉水产品卫生安全许可批件； 7、设备接口（水源、产水、排水）：DN50 规格：680W*620D*1670H | 1 | 台 |  |
| AE | 烹饪、切配区 |  |  |  |
| AE01 | 洗手星盆 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，配一次性压制斗，台面δ=0.8mm。 规格:500W*400D*(300+100)H | 1 | 台 |  |
| AE02 | 感应龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG 说明:单孔感应龙头 台式安装，铸造水嘴 AC-DC控制模块 能调节温度的混水阀 | 1 | 个 |  |
| AE03 | 电热蒸饭柜 说明：选用304不锈钢板制作，支架采用4#角钢，内胆板厚δ＝1.2mm，外胆板厚δ＝1.0mm，保温棉夹层，手轮式铰链全不锈钢铸件，配优质硅胶密封条，承重脚轮带刹车。配304材质电热管，自动进补水，配模压304饭盘24只。 功率：2*12KW/380V 规格：1200W*800D*1500H | 1 | 台 |  |
| AE04 | 节能燃气蒸箱 说明:优质304不锈钢板制造上托门面立档横档板厚均δ＝1.2mm。内胆δ＝1.0mm门δ＝1.0mm,外胆δ＝1.0mm,三门独立蒸汽控制，下托蒸汽水箱为板厚δ＝2.0mm不锈钢板制作，静音节能火排燃烧器，带熄火保护/风机故障保护全自动控制系统，等压自动补水装置。 规格:900W*910D*1850H | 1 | 台 |  |
| AE05 | 四眼煲仔炉 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mm不锈钢板，柱Φ38*δ=0.8不锈钢管，炉排250*250*25栅板δ=0.8mm；配置Φ38mm不锈钢可调节子弹脚, 燃气旺火型，6寸文华炉头。带长明火装置，方钢炉栅。 规格:800W*800D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AE06 | 单星盆台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:600W*500D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AE07 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
| AE08 | 调料台柜 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；柱Φ38 *δ=0.8不锈钢管， (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。 规格:600W*1000D*(800+440)H | 2 | 台 |  |
| AE09 | 智能燃气中餐炒菜灶（双眼） 品牌：定制 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚δ＝1.5mm；其它厚δ＝1.0mm,底板δ＝ 0.8mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚δ＝1.2mm，衬板热轧钢板厚δ＝2.0mm，台面20厚 陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛50厚耐高温材料，配全预混式节能炉头，36V/42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率达到国家I级标准，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02% 以下，配高频电子点火及熄火保护装置，燃气泄漏报警，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示器。 规格：1800*1000*（800+450） | 3 | 台 |  |
| AE10 | 卧式冷藏柜（地台式） 品牌:松下、星星、凯普顿 说明：内胆不锈钢，自动回归门，聚甲醛保温层，制冷管采用紫铜管。 冷藏温度：-5℃~5℃ 容积：≥406L 功率：240W/220V 说明：直冷 规格：1800W*700D*800H | 2 | 台 |  |
| AE11 | 工作台连下一层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。 规格:1800W*700D*800H | 1 | 台 |  |
| AE12 | 打荷台热柜（开门式） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；侧板δ=0.8mm；门面δ=0.8mm；底板、层板δ=0.8mm，重力脚Φ60*150不锈钢重力脚。 功率：3kw/220v 规格:1800W*600D*800H | 2 | 台 |  |
| AE13 | 工作台柜（开门式） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；侧板δ=0.8mm；门面δ=0.8mm；底板、层板δ=0.8mm，重力脚Φ60*150不锈钢重力脚。 规格:1800W*600D*800H | 1 | 台 |  |
| AE14 | 淘米水池连平台柜 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1300W*700D*800H | 1 | 台 |  |
| AE15 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
| AE16 | 四门风冷冷藏柜（玻璃门） 品牌:松下、伊莱克斯、威廉姆斯 说明：内胆不锈钢，自动回归门，聚甲醛保温层，制冷管采用紫铜管。 冷藏温度：-5℃~5℃ 规格:1215*750*1930 | 1 | 台 |  |
| AE17 | 立式直冷冷冻柜 品牌:松下、伊莱克斯、星星 说明：内胆不锈钢，自动回归门，聚甲醛保温层，制冷管采用紫铜管。 冷冻温度：-6℃ ～-18℃ 直冷 规格:1215*750*1930 | 1 | 台 |  |
| AE18 | 砧板刀具消毒柜 说明：用304不锈钢制作，无缝式智能面板控制，清洁方便。多层次紫外线杀菌，无死角，可达到食品级卫生标准，更环保、节能、安全。 功率/电压：2.0-3.6KW/220V 规格：1200*600*1750 | 1 | 台 |  |
| AE19 | 设备工作台连下一层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。 规格:1500W*700D*800H | 1 | 台 |  |
| AE20 | 设备工作台连下一层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。 规格:800W*700D*800H | 1 | 台 |  |
| AE21 | 电饭煲 智能控制可预约保温 功率/电压：4.6KW/220V 说明:≥40L | 4 | 个 |  |
| AE22 | 全自动商用豆浆机 品牌:禾元、上豪、九阳 生产能力：≥40L 功率：5.0KW/220V | 1 | 台 |  |
| AE23 | 全自动商用豆浆机 品牌:禾元、上豪、九阳 生产能力：≥18L 功率：5.0KW/220V | 1 | 台 |  |
| AE24 | 环保型灭蝇器 品牌:亨得利、博源、海克 说明:额定电压：220V~ 额定功率：45W 灯管规格：450mm 15W 有效面积：80-100㎡ 包装：4台、件 规格:500W*200D*380H | 1 | 台 |  |
| AE25 | 洗地龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG、J&C、TTS 说明:喷射阀:前触发水枪封闭式；开放式:开放式；表面处理:涂层钢；软管长度: ≥10米；软管尺寸: 3 8英寸( 10毫米) | 1 | 台 |  |
| AE26 | 拼台 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板、层板厚δ＝1.2mm，下置一层板，配可调子弹脚。 规格：600*500*800 | 1 | 台 |  |
| AE27 | 双眼电磁煲仔炉 品牌：鼎龙、沁鑫、名厨 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度δ=1.2mm；侧板厚δ=1.0mm； 功率/电压：3.5KW*2/380V 规格：1300*500*650 | 1 | 台 |  |
| AE28 | 脱排油烟罩 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯(风机及排烟管另计) 规格:12000W*1200D*500H | 14.4 | 平米 |  |
| AE29 | 单星盆台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:600W*800D*800H | 1 | 台 |  |
| AE30 | 封墙板连工具挂架 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。配工具挂架L=1000三套 规格：6500W*1000H | 1 | 套 |  |
| AF | 面点间 |  |  |  |
| AF01 | 洗手星盆 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，配一次性压制斗，台面δ=0.8mm。 规格:500W*400D*(300+100)H | 1 | 台 |  |
| AF02 | 感应龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG 说明:单孔感应龙头 台式安装，铸造水嘴 AC-DC控制模块 能调节温度的混水阀 | 1 | 个 |  |
| AF03 | 揉压面机 品牌:好麦、新麦、高比、雷鸟、三麦 说明:变频电机，可调速 ，配合制作做面包、包子、馒头等产品，体积小，速度快，可使面团组织更细，弹性更佳。 电压：380V、3KW、3PH 功率：1.5KW 规格:690W*685D*1125H | 1 | 台 |  |
| AF04 | 搅拌机 品牌:好麦、新麦、高比、雷鸟、三麦 说明:功率：3.5KW 电压：380V 勾通转速：280/138/22 面团25kg，干粉12.5kg 规格:600W*960D*1250H | 1 | 台 |  |
| AF05 | 打蛋机 品牌:好麦、新麦、高比、雷鸟、三麦 说明:20升打蛋机（标配一缸一球一扇） 电压：220V、380V 功率：0.35KW | 1 | 台 |  |
| AF06 | 燃气节能双眼蒸灶 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；面板、侧板、后板δ1.0mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ2mm A3铁板；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾撑=δ1.2mm，尾围δ=0.8mm不锈钢板；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；节能炉芯；配助燃鼓风机、摇摆龙头。 电量：0.75KW、1PH、220V 规格:1500W*1050D*(800+450)H | 1 | 台 |  |
| AF07 | 醒发箱 品牌:好麦、新麦、高比、雷鸟、三麦 1.全部为喷雾式结构，在开始工作后极短时间内产生蒸汽。2.全部为双层304不锈钢制作，PU保温层，完全符合食品卫生要求。3.全自动触摸式控制，使温度，湿度更准确并有时间控制，报警模式。使用时只需调好温度，湿度和醒发时间即可。当温度或湿度长时间达不到设定值时醒发箱将报警提醒用户。4.内部热风循环结构，两个风机将热风延风道吹向內膛底部，热风上升至风机位置再循环，使产品能均匀醒发，达到最好效果。5.大玻璃门，更容易观察产品，醒箱盘架为铝合金材质，并可随意拆卸。6.外部箱体全采用304不锈钢，保温层达到5cm，节能效果好。 电压：220V/2.9KW 规格：830*1210*2050 | 1 | 台 |  |
| AF08 | 电烤箱 品牌:好麦、新麦、高比、雷鸟、三麦 说明:采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，进口电子元件，控制精准耐用；加厚保温层，更加密封节能环保，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用；双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况；磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手；电炉，二层四盘（竖放） 功率：11KW 电压：380V 规格:1255W*985D*1700H | 1 | 台 |  |
| AF09 | 烘盘架车 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，骨架δ=0.8mm 30*30方管；其余δ1.0mm制作；优质4寸脚轮，其中两个带刹车掣。 规格:470W*620D*1400H | 1 | 台 |  |
| AF10 | 云石面工作台 说明:采用优质云石台面；脚Φ50*50*1.0mm；横通40*40*1.0mm。 规格:1500W*700D*800H | 1 | 台 |  |
| AF11 | 不锈钢平冷 品牌:洛德、松下、伊莱克斯、星星 冷藏温度：5℃～-5℃ 说明：直冷 规格：1500*700*800 | 1 | 台 |  |
| AF12 | 面粉车 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。优质4寸万向脚轮，其中两个带刹车掣。 规格:600W*600D*500H | 2 | 台 |  |
| AF13 | 立式直冷双温柜 品牌:松下、伊莱克斯、星星 说明:冷藏温度：-5℃~5℃ 冷冻温度：-6℃~-18℃ 说明：直冷，全铜盘管 容积：991L 功率：380W/220V 规格：1215W*750D*1900H | 1 | 台 |  |
| AF14 | 双星连中平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1500W*750D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AF15 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 2 | 个 |  |
| AF16 | 挂墙吊柜（带锁） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，侧板δ=0.8mm；门面δ=1.2mm；底板、层板δ=0.8mm；后板δ0.8mm。 规格:1500W*350D*600H | 1 | 台 |  |
| AF17 | 环保型灭蝇器 品牌:亨得利、博源、海克 说明:额定电压：220V~ 额定功率：45W 灯管规格：450mm 15W 有效面积：80-100㎡ 包装：4台、件 规格:500W*200D*380H | 1 | 台 |  |
| AF18 | 集汽罩 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.2mm。(风机及排烟管另计) 规格:5180W*1300D*550H | 6.7 | 平米 |  |
| AF19 | 五层蒸笼架 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，五层，三角形简易式。柱Φ38*δ=0.8不锈钢管，横档Φ25*δ=0.8不锈钢管 规格:620W*450D*1800H | 1 | 个 |  |
| AF20 | 丝网门储藏柜 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，侧板δ=0.8mm；门面δ=1.2mm；底板、层板δ=0.8mm；后板δ=0.8mm；配Φ50*150不锈钢重力脚，配丝网门。 规格:1200W*500D*1800H | 1 | 台 |  |
| AF21 | 烤盘 品牌:三能、五谷、赛尔拓 说明：镀铝烤盘，不沾与烤箱、发酵箱配套使用 规格：600*400*50 | 24 | 个 |  |
| AF22 | 全自动面包机机身材质: 不锈钢 控制方式: 电脑式 功能: 断电记忆功能、保温、和面 加热方式: 电热管加热+热风对流 最大容量: 501g-800g 功率：0.45kw/220v | 1 | 台 |  |
| AG | 售菜间、冷菜间 |  |  |  |
| AG01 | 挂衣架 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mm； 规格:1000W*120D | 1 | 个 |  |
| AG02 | 洗手星盆 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，配一次性压制斗，台面δ=0.8mm。 规格:500W*400D*(300+100)H | 1 | 台 |  |
| AG03 | 感应龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG 说明:单孔感应龙头 台式安装，铸造水嘴 AC-DC控制模块 能调节温度的混水阀 | 1 | 个 |  |
| AG04 | 壁挂式干手机 品牌:创点、艾克、奥莎、莫顿 功率：900W | 1 | 个 |  |
| AG05 | 工作台柜（开门式） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；侧板δ=0.8mm；门面δ=0.8mm；底板、层板δ=0.8mm，重力脚Φ60*150不锈钢重力脚。 规格:1200W*500D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AG06 | 工作台柜(开门式） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；侧板δ=0.8mm；门面δ=0.8mm；底板、层板δ=0.8mm，重力脚Φ60*150不锈钢重力脚。 规格:1300W*600D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AG07 | 卧式冷藏柜 品牌:松下、伊莱克斯、星星 冷藏温度：-5℃~5℃ 容积：406L 功率：240W/220V 说明：直冷 规格：1800W*700D*800H | 1 | 台 |  |
| AG08 | 单星盆下开门柜 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:600W*750D*800H | 1 | 台 |  |
| AG09 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
| AG10 | 玻璃门两门立式冷藏柜(留样冰箱) 品牌:松下、伊莱克斯、星星 说明:冷藏温度：-5℃~5℃ 容积：419L 功率：240W/220V 说明：直冷 规格：600W*750D*1930H | 1 | 台 |  |
| AG11 | 大双门陈列柜 品牌:松下、伊莱克斯、星星 说明:冷藏温度：0℃~10℃ 容积：991L 功率：290W/220V 规格：1215W*750D*1900H | 1 | 台 |  |
| AG12 | 工作台柜（开门式） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；侧板δ=0.8mm；门面δ=0.8mm；底板、层板δ=0.8mm，重力脚Φ60*150不锈钢重力脚。 规格:1100W*500D*800H | 1 | 台 |  |
| AG13 | 单星盆下开门柜 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:600W*500D*800H | 1 | 台 |  |
| AG14 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
| AG15 | 定制十格保温售菜台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；柱50*50*δ=0.8不锈钢管，横档δ=0.8不锈钢板；配1.5KW、220V电热管2根，配温控器；配1/1份数盘5只。 需按采购人需求定制 规格:1800W*600D*800H | 4 | 台 |  |
| AG16 | 紫外线杀菌灯架带灯管 品牌:飞利浦、Ausbond、泰诺 说明:36寸 | 4 | 盏 |  |
| AG17 | 收银工作台（带抽屉） 说明:，台面为大理石；采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，脚Φ38*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。 规格:700W*700D*800H | 1 | 台 |  |
| AG18 | 定制保温加热台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；配冲孔板，配1.5KW、220V电热管4根，配温控器； 规格:12000W*500D*160H | 12 | 米 |  |
| AG19 | 脱排油烟罩 说明：采用304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，四侧采用防爆玻璃制作，含射灯。 规格:12000W*1200D*500H | 14.4 | 平方米 |  |
| AG20 | 双层送餐车 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。优质4寸脚轮，其中两个带刹车掣。 规格:820W*450D*900H | 2 | 台 |  |
| AG21 | 环保型灭蝇器 品牌:亨得利、博源、海克 说明:额定电压：220V~ 额定功率：45W 灯管规格：450mm 15W 有效面积：80-100㎡ 包装：4台、件 规格:500W*200D*380H | 2 | 台 |  |
| AG22 | P2.5双色表贴LED显示屏 品牌：强力巨彩、联建、三思 屏体外框尺寸：长15000m*高546mm（长49块*高3块）（4590） 像素构成：1R1G，像素点间距：4.750mm 像素密度：44321Dots/㎡， 单元板分辨率：64*32=2048Dots 单元板尺寸：304*152 单元板功率：≤32.0W 最大电流：2.8A ±0.1A， 驱动方式：1/16恒压扫描 亮度≥200cd/㎡，亮度均匀性＞0.95 屏幕水平视角：105±8度，屏幕垂直视角：50±10度 盲点率：小于万分之三 | 1 | 组 |  |
| AG23 | 挂墙吊柜（带锁） 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，侧板δ=0.8mm；门面δ=1.2mm；底板、层板δ=0.8mm；后板δ0.8mm。 规格:1500W*350D*600H | 1 | 台 |  |
| AH | 洗碗间、消毒房 |  |  |  |
| AH01 | 浸泡池 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1500W*760D*800H | 1 | 台 |  |
| AH02 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 2 | 个 |  |
| AH03 | 高压花洒 品牌:Equip、T&S、CHG 说明：• 单孔双温台出花洒龙头 • 12"(305mm)附加龙头 • 采用无铅黄铜材质 • 陶瓷阀芯 • 一字手柄带有冷热水标色螺丝 • 4-6GPM(15-22.7LPM)大流量喷阀 • 总高980mm • 6"(152mm)墙装支架 • 进水软管带有止回阀 • 符合ASME A112.18.1 / CSA B125.1，NSF，EPAct 2005的标准 • 开孔：孔径38mm | 1 | 个 |  |
| AH04 | 活动垃圾桶柜 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；脚杯Φ50*100*0.8mm，可调子弹脚；台面开孔Φ380mm，配垃圾桶 规格:700W*700D*(800+100)H | 2 | 台 |  |
| AH05 | 活动工作台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板δ=0.8贴塑板，横档38*38方管，配优质脚轮，其中两个带刹车。 规格:1800W*800D*800H | 1 | 台 |  |
| AH06 | 洗地龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG、J&C、TTS 说明:喷射阀:前触发水枪封闭式；开放式:开放式；表面处理:涂层钢；软管长度: ≥10米；软管尺寸: 3 8英寸( 10毫米) | 1 | 台 |  |
| AH07 | 环保型灭蝇器 品牌:亨得利、博源、海克 说明:额定电压：220V~ 额定功率：45W 灯管规格：450mm 15W 有效面积：80-100㎡ 包装：4台、件 规格:500W*200D*380H | 1 | 台 |  |
| AH08 | 带传式洗碗机 品牌:超胜、迈科、霍巴特、新蕾 加热方式：电加热 入口宽度505（mm） 最大清洗高度（mm）420 最大洗涤量200（b/h）耗水量350-400（B/L） 清洗水箱容积90（L） 加热包容积15（L） 洗涤温度55-60（℃） 漂洗温度82（℃） 进水压力0.15-0.4（Mpa） 进水管径（in）G3/4″(6分） 进水硬度（g/L）0.034-0.103 进水温度10-60（℃） 水箱加热功率（kw）9 漂洗加热功率（kw）36 清洗水泵功率（kw）0.11 烘干风机功率：0.75*2=1.5 烘干加热功率：（1.5*3）*2=9 装机总功率（kw）57 规格:3400W*860D*1573H | 1 | 台 |  |
| AH09 | 洁碟台连下层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。 规格:1500W*760D*800H | 1 | 台 |  |
| AH10 | 集汽罩 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.2mm后板δ=0.8mm。(风机及排烟管另计) 规格:3600W*1000D*550H | 3.6 | 平米 |  |
| AH11 | 洗碗机伴侣(直洗活水机) 品牌:本泉、原水、优洁 说明：1、洗碗机洗洁精 100%节省；节省干燥剂 50-100%；浸泡、酸洗等成本 100%节省；2、主要功效：直供水活化处理，代替洗碗机洗洁精去除油污；辅助功能：减少干燥剂用量；减轻洗碗机水垢；清洗地面油污；3、进水压：最高耐压 6 公斤（保压 12 小时）；进/出水管尺寸：1/2 或 3/4；或 4 分/6 分；4、主体材质：304 及以上不锈钢材料；5、内置矿石材料无二次污染风险；6、所有芯管须内置； | 1 | 台 |  |
| AH12 | 四层货架 说明：采用优质304不锈钢管制作, 骨架厚δ＝1.0mm格栅型, 面板厚δ＝1.0mm,配可调子弹脚。 规格:1200W*500D*1800H | 3 | 台 |  |
| AH13 | 定制餐具车 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造；厚度1.0mm，不锈钢加强筋。Φ38壁厚1.0mm不锈钢圆管，配加强型不锈钢子弹脚。带科顺静音轮4个，其中2个带刹车。 规格:910W*500D*900H | 1 | 台 |  |
| AH14 | 定制餐盘架车 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；平板δ=1.2mm；带科顺静音轮4个，其中2个带刹车。 规格:1200W*500D*1800H | 6 | 台 |  |
| AH15 | 推入式高温热风循环消毒房 说明: 1.板体为100mm厚,两面为不锈钢SUS304-2B材质, δ=1.5mm，中间夹有玄武岩绵,具有极高的隔音,防火,防湿,保温隔热等优点,同进还具有超过耐火1000度的高温, 2.密封严密,企口式的板,双面双层咬合,密封更严密,门为双层耐高温钢化玻璃,加热系统的密封更是严密,加厚的不锈钢板中夹有岩绵,对接处有特制专用的法兰,使整个库体更紧凑. 3.加热系统优,翅片式电加热棒,更有效增加加热器的散热面积,降低表面温度,减少加热器的体积,提高了热效率.主要为,体积小,加热快,散热快,使用安全,使用周期长.翅片式管状电热管与普通光管相比散热面积增加了2.5～4倍,则表面负荷比光管增加了2～3倍. 4.大功率的风机,使整体的热风循环更彻底,确保每个点,每个角落的温度更均恒. 5.热风消毒库的底板在原有防锈的基础上又加了一层3mm厚的防滑铝板,在人工推入消毒餐具时更安全,极具人性化. 6.带有2个温度显示,确保设备在使用过程中安全系数提高,同时保护消毒设备的安全. 规格:3600W*3100D*2600H | 29 | M³ |  |
| AH16 | 挂墙开水器 品牌:腾飞、泳邦、海克品、吉之美 说明:功率：12KW/380V 容量：≥100L | 1 | 台 |  |
| AH17 | 大单星盆台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1000W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AH18 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 1 | 个 |  |
| AH19 | 定制餐具回收车 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，骨架δ=0.8mm 30*30方管；其余δ1.0mm制作；优质4寸脚轮，其中两个带刹车掣。分三排并列，每排可放置14个托盘 规格:900W*520*1600 | 8 | 台 |  |
| AI | 岛台（自助餐台、滑道、自助汤饭台、茶吧2个、洗手台） |  |  |  |
| AI01 | 大理石岛台 说明：台面、立面采用优质中国灰大理石制作，厚度16--18mm （自助汤饭台内嵌不锈钢保温碗柜4个、嵌入式暖饭桶4个） | 167 | m2 |  |
| AI02 | 岛台钢架制作 说明：台面、立面采用优质中国灰大理石制作，内部采用优质30*50mm镀锌管框架。 | 167 | m2 |  |
| AI03 | 大理石衬里木工板基层 说明：台面、立面采用优质中国灰大理石制作，内部大理石衬里木工板基层，板厚16.5mm。 | 86 | m2 |  |
| AI04 | 大理石镜面 说明：台面、立面采用优质中国灰大理石制作，镜面处理。 | 167 | m2 |  |
| AI05 | 地台（烹饪间） 混泥土浇筑，大理石贴边 | 15 | m2 |  |
|  | 结算用餐具 |  |  |  |
| AI06 | 智能餐具 品牌:雄伟、台顺、易科士 说明:1.成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素，芯片植入。 2.能被射频装置识别，并能被写入或读取相关信息； | 1100 | 套 |  |
| AI07 | 托盘 品牌:雄伟、台顺、易科士 说明:密胺托盘 规格：425*295 | 500 | 个 |  |
| AI08 | 筷子 品牌:雄伟、台顺、易科士 说明:密胺 规格:9寸 | 1000 | 双 |  |
| AI09 | 红外线自动取筷机（含消毒） 说明：选用304优质不锈钢板制作，外壳喷涂乳白色环保塑漆； 容量范围：一次可容纳筷子≥300双 卫生安全：内胆选用食品级不锈钢制作，机器内采用臭氧对存放的汤匙进行杀菌，取筷子采用红外线感应无需接触，彻底杜绝交叉感染； 功率/电压：≤10W/220V 规格：450*310*420mm | 4 | 台 |  |
| AI10 | 勺子 品牌:雄伟、台顺、易科士 说明:密胺 型号:300型 | 600 | 只 |  |
| AI11 | 红外线自动取勺机（含消毒） 说明：选用304优质不锈钢板制作，外壳喷涂乳白色环保塑漆； 容量范围：一次可容纳汤匙≥300把 语音提示：汤匙缺料铃声提示，保证及时添置 卫生安全：内胆选用食品级不锈钢制作，机器内采用臭氧对存放的汤匙进行杀菌，取汤匙采用红外线感应无需接触，彻底杜绝交叉感染； 功率/电压：≤10W/220V 规格：450*250*980 | 4 | 台 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢风管（含技术用房） 说明:采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。配镀锌钢法兰。 单位：平方米 | 100 | 平米 |  |
| 3 | 厨房排烟风机 品牌:德粵、专风、上风 功率：18.5kw/380V | 1 | 台 |  |
| 4 | 电子油烟净化器 品牌：德粤、科蓝、明旺 风量：42000m³/h 说明：净化效率高于国家GWP85-2000《饮食业油烟排放标准》的要求,并通过环保部门的技术监督部门的相关检测；将油烟气体进行高效电离和捕集,使油烟气混合污染物高效分离净化。 净化率：≥90% | 1 | 台 |  |
| 5 | 消声器 品牌:徳粤、东盛、东海 说明:外壳采用采用优不锈钢板制作；厚度δ≥1.05mm 规格：配套风柜；减到68分贝。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 防火软接 | 1 | 套 |  |
| 7 | 风柜、净化箱支架 说明:与风柜配套 | 2 | 台 |  |
| 8 | 风柜减震器 说明:与风柜配套 | 4 | 台 |  |
| 9 | 缺项保护装置及启动控制箱 起动方式：Y/△起动 | 1 | 台 |  |
| 10 | 风管包消音棉 说明：选用优质消音棉，厚度δ≥30mm；含胶水等辅料。 | 100 | ㎡ |  |
| 11 | 防火阀 品牌:东盛、天丰、东海 说明:熔断器动作温度150℃； | 1 | 个 |  |
| 12 | 电动止回阀 | 2 | 台 |  |
| 13 | 灶后封板（烹饪区） 说明：采用304不锈钢板制造。面板厚度1.2mm，加强筋厚度1.0mm；自灶具背后支脱排油烟罩底部齐平、一体化处理，增加实用性。 规格：12000*1200 | 14.4 | ㎡ |  |
| 14 | 烟罩上封板（烹饪区、面点间、洗消间） 说明：采用304不锈钢板制造。面板厚度1.2mm，加强筋厚度1.0mm；自脱排油烟罩至吊顶齐平、一体化处理，增加实用性。 规格：20000*1200 | 24 | ㎡ |  |
| 新昌县公安局业务技术用房厨房设备 |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 实物图片 |
| AK | 厨房 |  |  |  |
| AK01 | 电热开水器连座 品牌:腾飞、吉之美、恒浩、明睿 说明:采用食品安全级不锈钢(316不锈钢)制造。30mm高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能。采用微电脑控制的步进式进水加热技术，进一层水、加热一层、沸腾一层，沸腾仅一次，无“阴阳水”采用底部进水技术，实现水向高处流的目的，绝无“死水”。采用由微电脑控制的双电子温控控制，不出现二次沸腾，保证出水温度在无菌温度范围95℃到97℃，最高不超过99℃，无“千沸水”。采用12V直流控制，具有自动干烧保护功能、缺水保护功能、高温保护功能、漏电保护功能，安全可靠。具有异常报警功能，人性化的设计，更有利于维护和保养。 连续出水量：≥120L/H 功率：12KW、380V | 1 | 台 |  |
| AK02 | 双星盆台连平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:1500W*750D*(800+100)H | 2 | 台 |  |
| AK03 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 4 | 台 |  |
| AK04 | 双门消毒柜 品牌:美厨、康宝、乐鹰 说明:选用优质不锈钢制作，超大功率消毒，150度立体循环风高温杀菌，杀毒效果彻底、无死角。安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要损失。新颖的西欧款式设计，美观大方、安全可靠、性能卓越。 容积：716L 功率：4.4KW、220V 规格：1350W*705D*1760H | 1 | 台 |  |
| AK05 | 工作台连下一层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。 规格:1200W*600D*800H | 1 | 台 |  |
| AK06 | 四层货架 说明：采用优质304不锈钢管制作, 骨架厚δ＝1.0mm格栅型, 面板厚δ＝1.0mm,配可调子弹脚。 规格:1200W*500D*1800H | 1 | 个 |  |
| AK07 | 立式直冷双温柜 品牌:星星、凯普顿、松下 说明:冷藏温度：-5℃~5℃ 冷冻温度：-6℃~-18℃ 说明：直冷，全铜盘管 容积：991L 功率：380W/220V 规格：1215W*750D*1900H | 1 | 台 |  |
| AK08 | 卧式冷藏柜 品牌:星星、凯普顿、松下 冷藏温度：-5℃~5℃ 容积：406L 功率：240W/220V 说明：直冷 规格：1800W*800D*800H | 1 | 台 |  |
| AK09 | 打荷台热柜 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS 304-2B优质不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，层板、底板δ≥1.0mm，侧板、背板δ≥0.8mm，加强筋采用δ≥1.0mm不锈钢板,重力脚φ50*150*1.0mm，电热型。220V/3KW 规格：1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| AK10 | 工作台连下一层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。 规格:1800W*800D*800H | 1 | 台 |  |
| AK11 | 单星盆台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:800W*600D*800H | 2 | 台 |  |
| AK12 | 冷热水龙头 品牌：埃美柯、九牧、TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 2 | 台 |  |
| AK13 | 商用燃气炒灶（余热回收型）+余热物联网控制箱 品牌:顺昌、皖乔、忠杰、华港、哈能 说明：前面板采用高强度钢化玻璃；炉膛为整体铸造炉膛，炉头采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；具备熄火保护功能；配套80W小功率中压静音风机；配套风气联动装置；炉体外表面及台面均采用食品级SUS304不锈钢板，台面下嵌10mm防火耐热保温棉（无毒无污染）；台面厚度1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；炉架采用38*38国标不锈钢方管；炉腿采用51*51不锈钢方管，配4只重力调节脚，主气管采用国标镀锌钢管制造，外涂刷黄色漆标识，炉灶外部设有常明火阀和主气阀，分别印有相应标识；炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头；开关采用圆形平头金属按钮，外部均采用φ30硅胶套保护。配置余热回收装置，采用食品级不锈钢SUS304制造，外形尺寸400*140*500mm， 控制箱说明：商用炉具余热系统云平台是一套基于云计算的物联网云服务平台；系统对接余热回收炉灶，可以提供如下数据：能实现余热回收系统原理演示；实现在线监测泵、阀、水箱液位、温度，炉灶运行时间、出水温度等运行数据；系统具备物联网云平台功能；系统可实现在线节能分析，可实时查看系统节电数据及节能金额；系统能体现环保数据，能实时查看减排CO2、SO2、粉尘减排数据，系统同时能实现PC电脑端、手机端APP线上监控； 燃气炒灶规格:1800W*1100D*1250H 余热物联网控制箱规格：500W*200D*600H | 1 | 套 |  |
| AK14 | 不锈钢水箱 说明：材质内胆304不锈钢，中间50mm聚氨酯发泡保护层，外包0.5mm不锈钢保护层，含有机玻璃管和液位考克。 含水箱开孔、循环加热泵、供水泵、膨胀罐及压力表等辅材 | 1 | 套 |  |
| AK15 | 单眼矮汤炉 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm, 带长明火装置,厚扁钢炉栅。 规格:650W*800D*(550+100)H | 1 | 台 |  |
| AK16 | 调料平台 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；柱Φ38 *δ=0.8不锈钢管， (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。 规格:500W*1100D*（800+300）H | 1 | 台 |  |
| AK17 | 调料水池 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，柱Φ38 *δ=0.8不锈钢管，可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格:500W*1100D*（800+300）H | 1 | 台 |  |
| AK18 | 四眼煲仔炉 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.2mm不锈钢板，柱Φ38*δ=0.8不锈钢管，炉排250*250*25，栅板δ=0.8mm；配置Φ38mm不锈钢可调节子弹脚, 燃气旺火型，6寸文华炉头。带长明火装置，。 规格:800W*800D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| AK19 | 燃气蒸箱 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm；面板、侧板、后板δ=1.0mm；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；配节能炉芯，配助燃鼓风机，共三格四盘，每层独立控制，水箱自动进水、配进口密封条。 电量：0.75KW、1PH、220V 规格:1200W*1000D*1850H | 1 | 台 |  |
| AK20 | 工作台连下一层板 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；层板0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm。规格:1800W*800D*800H | 2 | 台 |  |
| AK21 | 破壁机 品牌:九阳、SANTOS、Hamilton Beach 说明:电压：220V 功率：1.1KW 容量：0.8L | 3 | 台 |  |
| AK22 | 电饭煲 品牌:三角，苏泊尔，美的 说明：内胆厚度4mm；控制方式：机械式；形状：圆形；加热方式：底盘加热；内胆材质：铝合金植物健康涂层,不沾胆；智能控制可预约保温 容量：≥30L 功率/电压：1.2-1.5KW/220V | 2 | 个 |  |
| AK23 | 烟罩式油烟净化一体机 品牌:世纪百利、浩盾、柯蓝 1.静电式烟罩净化一体机外売为1.0mm以上厚度的SUS304不锈钢，动态拦截，静电电场净化，主体同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。2.设备电源为高频高压电源，内置微电脑芯片，一键启动开关;根据客户的状况设定最佳的运行模式:高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并帯有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和変压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全3.具有自动清洗功能4.内置活性炭过滤网，光洁除味UV灯管，380V/220V1.8千瓦/1.5千瓦确保设备更可靠、吸力足，稳定的运行。5.油烟净化效率95%。 规格:6000*1300*550 | 1 | 组 |  |
| AK24 | 全智能空气净化消毒器 品牌:兴昌、安利、欧赛普 规格：865*625*197 | 1 | 台 |  |
| AK25 | 制冰机 品牌:久景、万利多、斯科茨蔓 风冷 方冰 规格：530*570*(790+30) 产冰量:55KG 储冰量:20KG 电压:220V/520W | 1 | 台 |  |
| AK26 | 双头净水过滤器 品牌:Everpure、3M、Paragon 说明:处理量：6000加仑(22680升)，流量：3.8升、分 | 1 | 台 |  |
| AK27 | 烟罩上封板 说明：采用304不锈钢板制造。面板厚度1.2mm，加强筋厚度1.0mm；自脱排油烟罩至吊顶齐平、一体化处理，增加实用性。 规格：6000*1200 | 7.2 | ㎡ |  |
| AL | 餐厅 |  |  |  |
| AL01 | 感应式圆形餐炉 品牌:HATCO、南洋精工、Tiger 说规格：470W*420D*192H | 4 | 台 |  |
| AL02 | 暖汤煲 品牌:HATCO、南洋精工、Tiger 电量：900W/1PH/220V； 规格：355W*350D*375H | 3 | 台 |  |
| AL04 | 布菲炉（保温餐炉） 品牌：HATCO、南洋精工、Tiger 说明：全翻盖长方形自主餐炉，材质采用不锈钢 加热：插电加热 配：餐盘+餐夹1套 功率/电压：1-1.5KW/220V 容量：13.5升 规格：580*440*230 | 8 | 台 |  |
| AL05 | 豆浆/果汁鼎 品牌：HATCO、南洋精工、Tiger | 2 | 只 |  |
| AL06 | 单头暖碟机 品牌:佳斯特、法格、伊莱克斯 电量：0.4KW 规格：Φ405*H775 | 1 | 台 |  |
| AL07 | 不锈钢盒（加盖） 大：500*300*150mm 中：355*255*110mm 小：285*200*60mm 说明：食品级不锈钢制作 | 各100 | 个 |  |
|  | 餐吧区 |  |  |  |
| 1 | 台下洗杯机 品牌:超胜、迈科、霍巴特 说明:洗涤筐尺寸（毫米）400x400x100最大清洗高度（毫米）280 生产能力（筐、小时）40耗水量约（升、筐)3 水箱容积(升)15加热包容积(升)3 洗涤温度(℃)55-60漂洗温度(℃)82 清洗周期（秒）90、180 进水管径(英寸)G3、4"（6分） 进水温度(℃)45-60 规格：460W*550D*720H | 1 | 台 |  |
| 2 | 杯筐柜 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；侧板δ=0.8mm；底板δ=0.8mm；配Φ60*150不锈钢重力脚，下置杯筐架。 规格：800W*800D*800H | 2 | 台 |  |
| 3 | 卧式冷藏柜（地台式） 品牌:洛德、松下、星星、凯普顿 冷藏温度：-5℃~5℃ 容积：406L 功率：240W/220V 说明：直冷 规格：1800W*800D*800H | 2 | 台 |  |
| 4 | 即开70L开水机 品牌:海克、沁园、吉之美、腾飞 说明:380V、6KW 规格：260W*640D*710H | 2 | 台 |  |
| 5 | 双头净水过滤器 品牌:Everpure、3M、Paragon 说明:处理量：6000加仑(22680升)，流量：3.8升、分 | 2 | 台 |  |
| 6 | 全自动咖啡机 品牌:优瑞、飞马、WMF 说明:额定电压 220V；额定功率 1330W； 水泵压力 最大 15 bar ；水箱容量 ≥1.9L；豆槽容量≥ 280g；粉渣盒容量 16 块 体积（宽*高*深） 280*351*439 cm 型号：全自动 | 2 | 台 |  |
| 7 | 双头净水过滤器 品牌:Everpure、3M、Paragon 说明:处理量：6000加仑(22680升)，流量：3.8升、分 | 2 | 台 |  |
| 8 | 嵌入式星盆 说明:说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造；星盆斗δ=1.0，配落水器、拦渣斗。 规格：460W*550D*720H | 4 | 台 |  |
| 9 | 感应龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG 说明:单孔感应龙头 台式安装，铸造水嘴 AC-DC控制模块 能调节温度的混水阀 | 4 | 台 |  |
| 10 | 高效能蔬果榨汁机 品牌:九阳、SANTOS、Hamilton Beach、惠人 说明:50 规格:200*355*395 | 2 | 台 |  |
| 11 | 双孔垃圾回收柜 说明:采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm。星盆斗δ=1.0mm，柱φ38 *δ=0.8不锈钢管（配可调节子弹脚），配优质不锈钢落水器、拦渣斗，双开门柜。 规格:1800W*700D*(800+100)H | 1 | 台 |  |
| 12 | 回收餐车 说明:说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。优质4寸脚轮，其中两个带刹车掣。 规格:820W*450D*900H | 2 | 台 |  |
| 13 | 灶后封板 说明:采用304不锈钢板制造δ=1.0mm 规格:2800W*1050D | 1 | 组 |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 台下式洗碗机 品牌:超胜、迈科、霍巴特 型号：CSG50P 洗涤筐尺寸（毫米）500x500x100 最大清洗高度（毫米）320 生产能力（筐/小时）50 耗水量约（升/筐)3 水箱容积(升)25 加热包容积(升)8 洗涤温度(℃)55-60 漂洗温度(℃)82 清洗周期（秒）72/180 进水管径(英寸)G3/4"（6分） 进水温度(℃)45-60 电源要求220V/380v 50Hz 电加热总功率（千瓦）6.55 功率：6.55KW/220V 洗涤量:50筐/小时 规格：600W*600D*820H | 3 | 台 |  |
| 2 | 台下洗杯机 品牌:超胜、迈科、霍巴特 说明:洗涤筐尺寸（毫米）400x400x100最大清洗高度（毫米）280 生产能力（筐、小时）40耗水量约（升、筐)3 水箱容积(升)15加热包容积(升)3 洗涤温度(℃)55-60漂洗温度(℃)82 清洗周期（秒）90、180 进水管径(英寸)G3、4"（6分） 进水温度(℃)45-60 规格：460W*550D*720H | 1 | 台 |  |
| 3 | 杯筐柜 品牌:厂制品 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬8.0mm密度板减噪)；侧板δ=0.8mm；底板δ=0.8mm；配Φ60*150不锈钢重力脚，下置杯筐架。 规格：800W*800D*800H | 1 | 台 |  |
| 4 | 卧式冷藏柜（地台式） 品牌:洛德、星星、凯普顿 型号：QB0.4L2LD 冷藏温度：-5℃~5℃ 容积：406L 功率：240W/220V 说明：直冷 规格：1800W*800D*800H | 1 | 台 |  |
| 5 | 即开70L开水机 品牌:海克、沁园、吉之美、腾飞 说明:380V、6KW 规格：260W*640D*710H | 1 | 台 |  |
| 6 | 双头净水过滤器 品牌:Everpure、3M、Paragon 说明:处理量：6000加仑(22680升)，流量：3.8升、分 | 1 | 台 |  |
| 7 | 咖啡机 品牌:德颐、优瑞、飞马 说明:额定电压 220V 额定功率 1250W 水泵压力 19 bar 水箱容量 3L 豆槽容量 250g 体积（宽*高*深） 270*410*460 cm 型号：全自动 | 1 | 台 |  |
| 8 | 双头净水过滤器 品牌:Everpure、3M、Paragon 说明:处理量：6000加仑(22680升)，流量：3.8升、分 | 1 | 台 |  |
| 9 | 嵌入式双星盆 说明:说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造；星盆斗δ=1.0，配落水器、拦渣斗。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 感应龙头 品牌:EQUIP、T&S、CHG 说明:单孔感应龙头 台式安装，铸造水嘴 AC-DC控制模块 能调节温度的混水阀 | 2 | 台 |  |
| 11 | 高效能蔬果榨汁机 品牌:祈和、SANTOS、Hamilton Beach 规格:342*290*588mm | 1 | 台 |  |

注：清单所有燃气灶具使用气源为天然气。

三、样品

开标时需提供以下样品：AK13商用燃气炒灶（余热回收型）+余热物联网控制箱、AK09打荷台热柜、AE09智能燃气中餐炒菜灶（双眼）各1台（详见下表）。样品需要在开标会议开始前在绍兴平准招标代理有限公司指定地点摆放完毕。不中标单位的样品开标会议结束后退还，中标单位样品不予退回由采购单位封存，作为以后验收的标准和依据。

样品分按零分处理情况如下：

- 提供的样品出现公司名称或与公司有关的商标和标记；

（2） 未提供样品或提供样品不全的。

| 序号 | 品名 | 图片 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK13 | 商用燃气炒灶（余热回收型）+余热物联网控制箱 |  | 说明：前面板采用高强度钢化玻璃；炉膛为整体铸造炉膛，炉头采用节能炉头，配双针电子点火探针和熄火探针，自动电子点火；具备熄火保护功能；配套80W小功率中压静音风机；配套风气联动装置；炉体外表面及台面均采用食品级SUS304不锈钢板，台面下嵌10mm防火耐热保温棉（无毒无污染）；台面厚度1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；炉架采用38*38国标不锈钢方管；炉腿采用51*51不锈钢方管，配4只重力调节脚，主气管采用国标镀锌钢管制造，外涂刷黄色漆标识，炉灶外部设有常明火阀和主气阀，分别印有相应标识；炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头；开关采用圆形平头金属按钮，外部均采用φ30硅胶套保护。配置余热回收装置，采用食品级不锈钢SUS304制造，外形尺寸400*140*500mm， 控制箱说明：商用炉具余热系统云平台是一套基于云计算的物联网云服务平台；系统对接余热回收炉灶，可以提供如下数据：能实现余热回收系统原理演示；实现在线监测泵、阀、水箱液位、温度，炉灶运行时间、出水温度等运行数据；系统具备物联网云平台功能；系统可实现在线节能分析，可实时查看系统节电数据及节能金额；系统能体现环保数据，能实时查看减排CO2、SO2、粉尘减排数据，系统同时能实现PC电脑端、手机端APP线上监控； 燃气炒灶规格:1800W*1100D*1250H 余热物联网控制箱规格：500W*200D*600H | 台 | 1 |
| AK09 | 打荷台热柜 |  | 说明：选用SUS 304-2B优质不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，层板、底板δ≥1.0mm，侧板、背板δ≥0.8mm，加强筋采用δ≥1.0mm不锈钢板,重力脚φ50*150*1.0mm，电热型。220V/3KW 规格：1800W*800D*800H | 1 | 台 |
| AE09 | 智能燃气中餐炒菜灶（双眼） |  | 说明：采用304不锈钢板制造，面板厚δ＝1.5mm；其它厚δ＝1.0mm,底板δ＝ 0.8mm，后背宽度100mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38厚δ＝1.2mm，衬板热轧钢板厚δ＝2.0mm，台面20厚 陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40,炉膛50厚耐高温材料，配全预混式节能炉头，36V/42W直流风机。炉灶噪音在65分贝以下，热效率达到国家I级标准，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02% 以下，配高频电子点火及熄火保护装置，燃气泄漏报警，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示器。 规格：1800*1000*（800+450） | 1 | 台 |
|  | 样品只作为评分依据，不作为投标是否有效。图片为参考图示。 |

## 四、质量要求

1.本项目涉及的燃气（天然气）燃烧器具：安全性必须符合《商用燃气燃烧器具》（GB 35848-2018）要求。 （提供有效的第三方检测报告）

2.本项目涉及的油烟净化产品：油烟排放指标必须符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型饮食业单位：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3；油烟净化设施最低去除效率≥85%”要求，参数中有要求的按参数中的规定。（提供有效的第三方检测报告）

3.本项目涉及的通风产品：噪声指标必须符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）“1类声环境功能区环境噪声限值：昼间≤55dB（A）；夜间≤45dB（A）”要求。（提供有效的第三方检测报告）

4.本项目涉及的食品接触材料及制品：安全性必须符合《食品接触材料及制品通用安全要求》（GB4806.1-2016）。（提供有效的第三方检测报告）

5.本项目涉及的国家强制性认证目录（2019版）内的产品：必须取得3C认证证书。（提供有效的3C认证证书复印件）

6.本项目涉及的燃气灶具：能效限定值指标必须符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531-2014）“3级能效”的要求。（提供有效的第三方检测报告）

## 五、项目技术要求

1.本次采购由供应商采购外配设备及制作采购清单中设备，并运至采购人指定的地点并负责卸货、安装、调试等。

2.投标人必须对应采购清单进行一一响应，若出现漏项、错项，则以其他投标人所投对应单项物品的最高价对总价进行计价修正。

3.采购清单中的示意图仅供投标人制作参考，具体制作可由采购人依据所述“规格要求”进行适当调整。

4.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购单位、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

5.厨房设备采用的不锈钢（含板材、管材、线材、方通及所用不锈钢零配件等）非 SUS304不锈钢板，采购人有权立即终止合同，没收履约保证金，并将情况报上级部门处理。

6.厨具手工效果：精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁。

7.中标单位除按采购文件的明细施工外，还须满足采购人的整体要求或局部调整。

## 8.安装完成后，必须将现场清扫干净。

## 四、商务要求

| 售后服务保障要求 | 质保期：质保期为验收合格日期起三年。（若原厂服务期高于3年，以原厂质保期承诺为准）。提供7*24技术支持热线，立即电话响应，如有质量问2小时送货上门免费更换。以保证采购单位的正常使用。 |
| --- | --- |
| 交货安装时间及地点 | 交货期：合同签订后45日内完成交货并摆放调试完毕。 交货和安装地点：交货需送达招标单位指定地点，并根据招标单位要求安装所需软件系统，并完成调试。 安装界面：厨房及备餐水电配套到角阀、插座（引出线），卖方负责连接，所需的材料已包含在投标总价内，不另行计价。 安装辅料及制作：安装所需的材料、辅料及配件均符合国标要求，费用含在投标总价内，一次性包干。 安装完成，必须将现场清扫干净。 |
| 验收 | 1.由采购人负责进行验收。 2.检验：采购人有权在货物的生产加工期间到卖方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按采购人要求的，采购人有权终止合同，一切责任由卖方承担。 3.验收方式：安装完毕，根据采购人需要，可以委托国家认可的专业检测机构进行检测，费用由中标单位承担。 4.采购人在中标单位履行合同结束后进行检查验收，如果发现成果有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。 验收条件及标准：设备技术参数与技术标书一致，性能指标达到或超过规定的标准。技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。 6.如第一次验收未合格，中标单位应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后7个工作日内进行再次验收，中标单位应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，中标单位负责赔偿一切损失。 |
| 备品备件 | 1.中标单位须对所供的货物提供足够的备件、附件和易损件，以满足货物正常使用的需要。中标供应商随货物所带的备品备件，其价格应包含在货物投标价内。 2.中标单位须保证在货物质保期后维修所需的备品备件价格不高于本次投标报价。 |
| 付款方式 | 合同签订之日起七个工作日内，支付合同总价的30%，货到安装调试完毕验收合格后七个工作日内，成交供应商向采购人缴纳 5万元的质量保证金后，采购人付至合同总价的100%。采购人支付给成交供应商的相关费用，须开具正规税务发票，质量保证金在质保期满后七个工作日退还。 |
| 履约保证金 | 成交供应商在签订合同时向采购人缴纳5万元作为本项目的履约保证金，项目完成验收合格后7个工作日内退还（不计息）。 |
| 其他 | 含因施工进度要求部分已完成的隐蔽工程，金额为120600元，价格不做调整，由中标单位支付。 |

# 第四部分  合同主要条款

（本合同为合同主要商务条款，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：

项目编号：                                合同号：

甲方：

法定代表人（或负责人）：

乙方：

法定代表人（或负责人）：

根据《中华人民共和国合同法》、 绍兴平准招标代理有限公司编号为       的招标文件和乙方的投标文件，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 项目名称、规格、型号、数量、金额和质量

1.1采购项目的名称、规格、型号、数量、金额：

| 采购项目名称 | 设备名称、配置、要求规格 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） | 小写： 大写： |

1.2采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行（国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单）。

第二条 合同内容

2.1 招标文件；

2.2 投标文件；

2.3 中标通知书；

2.4 履约保证金；

2.5 本合同约定的其它内容。

第三条、采购项目货物的包装标准

3.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。包装应适合长途运输，且具有防潮、防腐、防震等措施，以确保货物安全无损运抵指定现场。

3.2货物包装上应注有相应标记，以便验货。

3.3每个包装箱内应附一份详细的装箱单。

第四条、质量保证

4.1乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4.2厨具手工效果：精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁。

4.3本项目涉及的燃气（天然气）燃烧器具：安全性必须符合《商用燃气燃烧器具》（GB 35848-2018）要求。

4.4本项目涉及的油烟净化产品：油烟排放指标必须符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型饮食业单位：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3；油烟净化设施最低去除效率≥85%”要求，参数中有要求的按参数中的规定。

4.5本项目涉及的通风产品：噪声指标必须符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）“1类声环境功能区环境噪声限值：昼间≤55dB（A）；夜间≤45dB（A）”要求。

4.6本项目涉及的食品接触材料及制品：安全性必须符合《食品接触材料及制品通用安全要求》（GB4806.1-2016）。

4.7本项目涉及的国家强制性认证目录（2019版）内的产品：必须取得3C认证证书。

4.8本项目涉及的燃气灶具：能效限定值指标必须符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531-2014）“3级能效”的要求。

第五条、交货时间及地点

5.1交货时间：合同签订后45日内完成交货并摆放调试完毕。

5.2地点：交货需送达甲方指定地点，并根据甲方要求摆放完毕，安装所需软件系统，并完成调试。

5.3安装界面：厨房及备餐水电配套到角阀、插座（引出线），乙方负责连接，所需的材料已包含在投标总价内，不另行计价。

5.4安装辅料及制作：安装所需的材料、辅料及配件均符合国标要求，费用含在投标总价内，一次性包干。

5.5安装完成，必须将现场清扫干净。

第六条、验收

6.1由甲方负责进行验收。

6.2检验：甲方有权在货物的生产加工期间到卖方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按甲方要求的，甲方有权终止合同，一切责任由卖方承担。

6.4验收方式：安装完毕，根据甲方需要，可以委托国家认可的专业检测机构进行检测，费用由乙方承担。

6.5甲方在中标单位履行合同结束后进行检查验收，如果发现成果有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

6.6验收条件及标准：设备技术参数与技术标书一致，性能指标达到或超过规定的标准。技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

6.7如第一次验收未合格，乙方应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后7个工作日内进行再次验收，乙方应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，甲方可拒绝接受全部货物，乙方负责赔偿一切损失。

第七条、质保期

7.1自验收合格之日起，提供至少   年的免费技术服务和售后质保服务，确保系统的正常运行。在项目质保期内不收取任何额外费用。质保期从项目验收合格交付使用之日起开始计算。

第八条、售后技术服务要求

8.1提供7*24技术支持热线，立即电话响应，如有质量问2小时送货上门免费更换。以保证甲方的正常使用。

8.2乙方须对所供的货物提供足够的备件、附件和易损件，以满足货物正常使用的需要。乙方随货物所带的备品备件，其价格应包含在货物投标价内。

8.3乙方须保证在货物质保期后维修所需的备品备件价格不高于本次投标报价。

第九条、履约保证金

乙方在签订合同时向甲方缴纳5万元作为本项目的履约保证金，项目完成验收合格后7个工作日内退还（不计息）。

第十条、付款方式

合同签订之日起七个工作日内，支付合同总价的30%，货到安装调试完毕验收合格后七个工作日内，乙方向甲方缴纳5万元的质量保证金后，甲方付至合同总价的100%。甲方支付给乙方的相关费用，须开具正规税务发票，质量保证金在质保期满后七个工作日退还。

第十一条、采购项目的验收

11.1乙方按本合同第四条约定将采购项目完成后，甲方应在7日内根据本合同约定的项目技术规格要求和质量标准等，对项目进行检查验收。

11.2甲方在使用过程中发现产品存在技术质量问题，甲方有权向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十二条、乙方的违约责任

12.1乙方不能按本合同约定完成采购项目的，乙方应向甲方偿付项目总价款的5 ％的违约金。乙方完成部分采购项目的，除甲方同意外，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价款的 5 ％的违约金。

12.2乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。

12.3因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

12.4逾期完成采购项目的，如影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付采购项目总价款的  0.1 ％的违约金，直至采购项目完成为止；如不影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付逾期完成部分项目价款的 0.1  ％的违约金。乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

如逾期完成采购项目时间超过十五日（日历日）的，按不能完成采购项目处理，且甲方有权单方解除合同，乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

12.5未按本合同第五条约定进行售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的 1 ％的违约金。

12.6厨房设备采用的不锈钢（含板材、管材、线材、方通及所用不锈钢零配件等）非 SUS304不锈钢板，甲方有权立即终止合同，没收履约保证金，并将情况报上级部门处理。

第十三条、甲方的违约责任

13.1甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款 1  ％的违约金。

13.2甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

13.3甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十四条、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经绍兴平准招标代理有限公司确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。

第十五条、其他

招标文件和投标文件均作为本合同的组成部分。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十五条、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，绍兴平准招标代理有限公司执一份备案。

第十六条、本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

甲方（盖章）				　　   乙方（盖章）

代表：					　　　　　代表：

电话：					　　　　　电话：

地址：					　　　　　地址:

年   月   日                    年   月   日

# 第五部分 评标办法及评分标准

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、分值的计算

1.满分为100分。其中资信技术分为70分，价格分为30分。总得分=资信技术得分+价格得分。

2.资信技术得分=各评委资信技术评分打分平均值

3.价格得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效报价中满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，价格权值=30%；

## 资信技术分评标内容及标准

1.资信技术分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 3 | ①投标人具有全国工业生产许可证（工业和商用电热食品加工设备）得0.5分； ②投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理认证体系证书每个得0.5分，最多得1.5分（证书认证范围应包含厨房设备类）； ③投标人具有市场监督管理局颁发的重合同守信用AA级及以上得1分。 （证书均需在有效期内，提供证书扫描件加盖CA签章）。 |
| 2 | 投标产品资质 | 4 | 主要投标产品（不锈钢操作台、燃气蒸箱、不锈钢保温台、不锈钢洗刷台等）具有食品接触产品安全认证证书的每提供一个得1分，最高得4分（证书均需在有效期内，提供证书扫描件加盖CA签章）。 |
|  |  | 2 | 主要投标产品（燃气炒菜灶类、燃气蒸箱等）具有CQC节能、环保产品认证证书的每提供一份，得0.5分，最多得2分（证书均需在有效期内，提供证书扫描件加盖CA签章）。 |
|  |  | 2 | 投标人产品（含燃气灶具类、电热保温台、货架、调理台柜类、脱排油烟机、消毒设备房等）具有责任保险单保额500万以上得2分，200万-500万得1分，200万以下不得分。（提供险单扫描件加盖CA签章。） |
| 3 | 同类业绩 | 3 | 自2018年以来的同类项目业绩每提供1个得0.5分，最高得4分（需提供合同及中标通知书、竣工验收报告扫描件加盖CA签章）。 |
| 4 | 投标产品的响应程度 | 10 | 主要技术参数完全满足招标文件要求的得10分，负偏离的每个扣1分，直至扣完为止。 |
| 5 | 原材料检测报告 | 5 | 提供投标人2019年1月1日以来（时间以报告为准）市级及以上技术监督部门颁发的有效期内的304不锈钢板1.5mm、1.2mm、1.0mm、不锈钢圆管、不锈钢方管检测合格报告，报告符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品接触用金属材料及制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验168小时以上盐雾试验标准）的检测报告每个得1分，最高得5分（提供检测报告扫描件加盖CA签章）。 |
| 6 | 投标产品检测报告 | 8 | 燃气设备安全性检测报告： 投标人提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的燃气设备安全性检测报告（需包括关键零件，如燃烧器、燃烧阀、截止阀、自动点火器、热电式熄火保护装置、比例阀、风机、变压器等），每提供完整的一类得1分，本项最高得4分。 ②燃气设备能效检测报告： 投标人提供近三年内省级及以上质量检验中心核发的燃气设备能效检测报告，每提供一份I级能效检测报告的得1分，II级能效检测报告的得0.5分, 本项最高得2分（提供检测报告扫描件加盖CA签章）。 ③投标产品具有余热回收水箱系统热能再利用燃烧器水箱具有省级质量监督检测中心出具的检测报告（食品接触材料）得2分（提供检测报告扫描件加盖CA签章）。 |
|  |  | 4 | 提供2020年以来的其他厨房设备的省级及以上检测报告全部满足得4分，每少一项扣0.5分。 所投产品：多层货架、平板车、工作台连下一层，工作台柜（操作台柜）、不锈钢风管、保温售菜台、双星水池盆台、烟罩（提供检测报告扫描件加盖CA签章）。 |
| 7 | 实施方案 | 4 | 投标人根据设备清单及自行实地勘察，在技术标中提供本次厨房整体设计方案，要求提供平面布局设计方案及水/电布局、隐蔽工程布局等情况打分（包括施工界面、水电及隐蔽工程布局要求、具体实施要点、操作细则等）。设计方案内容对点应答是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，是否充分考虑用户实际使用需求。 |
|  |  | 2 | 根据安排的工程进度表及调试、验收方案（要求方案具体、可行、实施性强）等情况打分。 |
| 8 | 样品 | 5 | AK13商用燃气炒灶（余热回收型）+余热物联网控制箱 | 根据投标实物样品的加工工艺、外观、规格、材质、实用性等进行打分。 |
|  |  | 2 | AK09打荷台热柜 | 根据投标实物样品的加工工艺、外观、规格、材质、实用性等进行打分。 |
|  |  | 5 | AE09智能燃气中餐炒菜灶（双眼） | 根据投标实物样品的加工工艺、外观、规格、材质、实用性等进行打分。 |
| 9 | 售后服务 | 4 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修范围，保修、服务标准，服务、故障响应时间及方式等保障措施）打分。 |
|  |  | 2 | 质保期在满足采购文件要求的基础上的，每增加1年得0.5分,最高得2分。 |
|  |  | 5 | 售后服务人员配置情况：售后服务人员具有供中华人民共和国特种作业操作证（焊接与热切割作业）证书得1分；具有中华人民共和国特种作业操作证（电工作业）证书得1分；具有专业人员燃气具安装维修类证书，每个得1分，最多得3分。（需提供在职人员近六个月社保证明及证书扫描件加盖CA签章） |

2.价格分（30分）

评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*价格权值*100

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令 ）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（预算价的60%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第六部分  附件——响应文件格式

资格文件文件封面格式

资格文件

项目名称：新昌县公安局厨房设备采购项目

项目编号：SXPZ-H20201109ZXX

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

投标人地址：

二  〇 二 〇年    月    日     时    分

投标人按照以下格式编制投标文件。

资格文件部分

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与提供身份证)扫描件…………………………………………………………（页码）

（2）最近3个月财务报表(扫描件，新成立的公司提供情况说明)……（页码）

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)…………………………………………………（页码）

（4）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）………………………………………………………………………（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）………………………………………………………………………………（页码）

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）………………………………………………………………………………（页码）

（7）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）……………………………………………………………………………（页码）

（8）提供采购公告中符合特定条件要求的有效的其他资质扫描件并加盖公司公章及需要说明的资料………………………………………………………（页码）

附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字或盖章） 性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月   日

附件：

法定代表人授权委托书

新昌县公安局、绍兴平准招标代理有限公司：

我    （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：SXPZ-H20201109ZXX  项目名称：新昌县公安局厨房设备采购项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名或盖章：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名或盖章：            职务：

单位全称（公章）：                           日  期：

附件：

提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）截图示例

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图示例

附件：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

新昌县公安局、绍兴平准招标代理有限公司：

我方郑重声明，我方具有履行 新昌县公安局厨房设备采购项目（项目编号：SXPZ-H20201109ZXX）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日    期：

商务技术文件文件封面格式

商务技术文件

项目名称：新昌县公安局厨房设备采购项目

项目编号：SXPZ-H20201109ZXX

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

投标人地址：

二  〇 二 〇年    月    日     时    分

投标人按照以下格式编制投标文件。

商务技术部分

目录

- 评分索引表(格式见附件)………………………………………（页码）

- 投标函(格式见附件)……………………………………………（页码）

（3）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与提供身份证)扫描件………………………………………………………（页码）

（4）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)………………………………………………（页码）

（5）投标人企业基本情况（格式见附件）……………………………（页码）

（6）资信及商务响应表(格式见附件)…………………………………（页码）

（7）技术响应表（格式见附件）…………………………………………（页码）

（6）投标产品资质…………………………………………………………（页码）

（7）产品配置清单………………………………………………………（页码）

（8）投标人同类项目实施情况一览表……………………………………（页码）

（9）相关检测报告………………………………………………………（页码）

（10）实施方案……………………………………………………………（页码）

（11）针对本项目售后服务承诺及质保期(格式自拟)…………………（页码）

（12）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格能力）一览表……（页码）

（13）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料…………………（页码）

附件：

评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 | 分值 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件：

投标函

致    （招标人）  ：

我方已仔细研究了新昌县公安局厨房设备采购项目（招标编号：）SXPZ-H20201109ZXX招标文件和招标补充文件（若有），并已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。

我方同意接受招标文件的全部内容和条件，并在招标要求规定的时间内完成，且不影响贵方的工作和秩序，将以最优的服务响应本次投标，愿意以本投标文件全部内容进行投标：

我方将严格按照有关招标投标法律法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起30日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定和承诺与贵方签订本服务项目的承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起90日历天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标人：（单位章）：          法定代表人（签字）：

联系人：                     联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

日期：           年     月    日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

附件：

投标人同类项目实施情况一览表

招标名称：                       项目编号：

| 采购单位 名 称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中标通知书及合同 | 用户使用情况证明 |  |  |
| 备注 |  | 需提供合同及中标通知书、竣工验收报告扫描件加盖CA签章。 |

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

附件：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格能力）一览表

项目名称：                           项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

附件：

资信及商务响应表

招标名称：                       项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 交货安装时间 及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

附件：

技术响应表

招标名称：                       项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人:（盖章）

法定代表人或委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

报价文件文件封面格式

报价文件

项目名称：新昌县公安局厨房设备采购项目

项目编号：SXPZ-H20201109ZXX

投 标 人：     （全称）（加盖公章）

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

投标人地址：

二  〇 二 〇年    月    日     时    分

投标人按照以下格式编制投标文件。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表…………………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表……………………………………………………（页码）

（3）小微企业声明函……………………………………………………（页码）

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函…（页码）

（5）残疾人福利性单位声明函…………………………………………（页码）

附件：

开标一览表

招标名称：                          项目编号：

价格单位：（人民币）元

| 采购内容 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 新昌县公安局厨房设备采购项目 |  |
| 总价：大写（人民币） |  |

注：1.此表的报价系本次投标所有需买方支付的金额总数即投标报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。

投标人（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：

日    期：

附件：

投 标 报 价 明 细 表

招标名称：                          项目编号：

价格单位：（人民币）元

| 货物类 |
| --- |
| 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |

投标人（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日    期：

附件：                    小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加          单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”

页面查询结果参考格式

附件：

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加（项目名称）

项目编号（     ）采购活动提供本企业提供服务

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件：

政府采购扶持政策相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2.享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）

（2）《小微企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件）

4.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖CA签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件15：

政府采购活动现场确认声明书

绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加 新昌县公安局厨房设备采购项目（编号:SXPZ-H20201109ZXX）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 (不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 (与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

2020年  月  日