基本格式：

关于对★★★★★★★★★★★★项目的意见建议

致： 浙江华元工程咨询有限公司

对于贵公司于2020年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：★★★★★★★★

联 系 人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

二O二O年★月★日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与公司项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

诸暨市环境卫生管理集团有限公司垃圾清运车辆采购项目采购要素

（编号：浙华元2020-01-10）

一、项目名称：诸暨市环境卫生管理集团有限公司垃圾清运车辆采购项目

二、项目内容及规模：总采购预算950万元，采购内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨对接车 | 22辆 | 详见采购需求 | 770 万元 |
| 2 | 5吨对接车 | 3辆 | 详见采购需求 | 90万元 |
| 3 | 8吨压缩车 | 2辆 | 详见采购需求 | 90万元 |
| 最高总限价人民币：950万元 |

三、投标人（供应商）资格要求

1.投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的企业法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法与标准

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 13分 | （1）投标人获得县级行政部门颁发的“守合同重信用”证书的得1分，地市级行政部门颁发的“守合同重信用”证书的得2分，省级及以上行政部门颁发的“守合同重信用”证书得3分； （2）投标人或投标产品的制造商获得中国质量检验协会颁发的全国质量检验稳定合格产品证书得2分； （3）投标人或投标产品的制造商获得国家级创新型企业证书得2分； （4）投标产品获国家3C认证的得1分； （5）投标人获得制造业信息化科技工程应用示范企业的得1分； （6）投标人获得国家级高新技术企业证书的得2分； （以上证书均需提供有效期内证书原件，不提供不得分） （7）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证 ，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证证书的每个得0.5分，最高得2分。（投标时须提供中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料或认证证书原件，不提供不得分） |
| 2 | 产品符合性 | 25分 | 根据投标人所投产品的技术性能的优越性、功能配套的完整性以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺，并具体说明技术依据及详细的方案、措施、数据等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得25分。 技术参数每负偏离一项扣1分；标▲为重要参数每负偏离一项扣3分；扣完为止。标★项实质性响应要求，如不满足将做无效投标处理。 |
| 3 | 产品技术性能（10分） | 2分 | 整车品牌：根据投标人所投品牌知名度综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 底盘品牌；根据投标人投标车辆所选底盘及发动机情况综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 整车性能：根据投标人投标车辆整车功能指标情况综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 装配配置：根据投标人投标车辆改装部分的先进性综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 改装技术：根据投标人投标车辆改装部分的改装技术综合评定。0-2分 |
| 4 | 质量保证和售后服务承诺 （22分） | 6分 | 投标人有在诸暨市内设服务站的得3分，在绍兴市设服务站的得2分，浙江省内设服务站的得1分，其它不得分（开标时提供服务机构协议原件，不提供的不得分）。 |
|  |  |  | 投标人或制造商同时具有国家标准《商品售后服务评价体系》(GB/T27922-2011) 五星级认证证书和CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》七星级证书的得3分。（开标时提供证书原件，不提供或提供不全者不得分） |
|  |  | 12分 | 投标人承诺在招标文件要求的基础上，延长质保期半年的得3分，最高得12分。（投标人须在投标文件中做出响应承诺，无承诺不得分） |
|  |  | 2分 | 售后服务机构专业技术维保人员的情况进行综合评定。需提供维保人员资格证书。0-2分 |
|  |  | 2分 | 投标人有明确的售后服务方案（包括产品质量保证、回访、技术培训、备品备件、维修收费、售后服务店、服务措施等）由专家综合打分。0-2分 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标单位不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

五、招标项目内容及要求

一、采购内容及技术要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求 | 分项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨对接车 | 22辆 | 详见采购需求 | 770 万元 |
| 2 | 5吨对接车 | 3辆 | 详见采购需求 | 90万元 |
| 3 | 8吨压缩车 | 2辆 | 详见采购需求 | 90万元 |
| 最高总限价人民币：950万元 |

二、技术参数及要求

5吨对接车技术参数及要求

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| ▲底盘 | 参考品牌：沈阳解放、北汽福田、十堰东风、柳汽、江铃、江西庆铃 |
| ▲发动机品牌 | 参考品牌：康明斯、云内、全柴、五十铃、潍柴、朝柴 |
| ★排放标准 | 国六 |
| ★发动机功率（kW） | ≥132 |
| ▲整车外形尺寸（长）（mm） | 6540（±100） |
| ▲整车外形尺寸（宽）（mm） | 2530（±100） |
| ▲整车外形尺寸（高）（mm） | 2900≤高≤3150 |
| ★轴距 （mm） | ≥3700 |
| ▲整备质量(kg) （kg） | ≥7110 |
| ▲额定载质量(kg) （kg） | ≥4500 |
| ▲接近角 （o） （o） | ≥17 |
| ▲离去角 （o） （o） | ≥18 |
| ★装填口离地高度 | 车厢底板离地高度能与现有压缩站对接，后门打开后的高度低于现有中转站大门的高度，车厢需与现有垃圾转运站压块式垃圾压缩机顺利对接装载垃圾块。 后面 后面打开 |
| ▲垃圾箱容积 (m3) | ≥10 |
| ▲卸料循环时间 (s) (s) | ≤60 |
| ★驾驶室 | 出厂配冷暖空调 |
| ▲最高车速（km/h） | ≥85 |
| ▲最大倾卸角 （o） | ≥45 |
| ▲卸料方式 | 倾翻卸料 |

其他主要性能要求：

1、可与垂直压缩式压缩机配套，组合成中型或大型压缩式垃圾中转站成套设备。

2、操纵装置可靠、方便、灵活，在操作部位设有指示标牌，换向阀操纵手柄能自动复位。

★3、后门开启方式：采用液压自动、可单独开启。

▲4、箱体前部需采用框架式结构，确保抗冲击能力更强。（需提供实物图片说明）

★5、箱体表面油漆采用高温烤漆工艺，内部防腐涂层采用国际知名材料处理，要求耐腐蚀性好。

★6、产品的垃圾箱等与垃圾直接接触的钢板均选用高品质、耐腐蚀能力强、强度高、使用寿命长的耐候钢，应适用于腐蚀性作业环境。车厢底板采用防滑处理，防滑、防渗漏。车辆箱体、周边及底板的厚度≥3mm。

7、通过手动卷扬系统（可选装电动系统）轻松实现顶盖滑动，实现顶盖纵向开启与关闭，顶盖板采用二级方式，运动更平稳。

8、具有后门启闭密封自锁装置和集污装置，防止外泄，提高箱体的密封性，从而较好地解决了垃圾污水滴漏所造成的二次污染问题。

★9、高质量的关键元器件。电气、液压系统的关键元器件均采用国外知名品牌，如：接近开关、按钮、油缸密封件等，提高垃圾车的使用可靠性。

8吨对接车技术参数及要求

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| ▲底盘 | 参考品牌：沈阳解放、北汽福田、十堰东风、柳汽、江铃、江西庆铃 |
| ▲发动机品牌 | 参考品牌：康明斯、云内、全柴、五十铃、潍柴、朝柴 |
| ★排放标准 | 国六 |
| ★发动机功率（kW） | ≥155 |
| ▲整车外形尺寸（长）（mm） | 7800（±100） |
| ▲整车外形尺寸（宽）（mm） | 2530（±50） |
| ▲整车外形尺寸（高）（mm） | 3160≤高≤3270 |
| ★轴距 （mm） | ≥3800 |
| ▲整备质量(kg) （kg） | ≥8130 |
| ▲额定载质量(kg) （kg） | ≥9200 |
| ▲接近角 （o） （o） | ≥17 |
| ▲离去角 （o） （o） | ≥21 |
| ★装填口离地高度 | 车厢底板离地高度能与现有压缩站对接，后门打开后的高度低于现有中转站大门的高度，车厢需与现有垃圾转运站压块式垃圾压缩机顺利对接装载垃圾块。 |
| ▲垃圾箱容积 (m3) | ≥16 |
| ▲卸料循环时间 （s） (s) | ≤60 |
| ★驾驶室 | 出厂配冷暖空调 |
| ▲最高车速（km/h） | ≥85 |
| ▲最大倾卸角 （o） | ≥45 |
| ▲卸料方式 | 倾翻卸料 |

其他主要性能要求：

1、操纵装置可靠、方便、灵活，在操作部位设有指示标牌，换向阀操纵手柄能自动复位。

★2、后门开启方式：采用液压单独控制、可在不举升箱体的情况下单独开启。

▲3、箱体前部采用框架式结构，确保抗冲击能力更强。（需提供实物图片说明）

★4、箱体表面油漆采用高温烤漆工艺，内部防腐涂层采用国际知名材料处理，耐腐蚀性更好。

★5、产品的垃圾箱等与垃圾直接接触的钢板均选用高品质、耐腐蚀能力强、强度高、使用寿命长的耐候钢，应适用于腐蚀性作业环境。车厢底板采用防滑处理，防滑、防渗漏。车辆箱体、周边及底板的厚度≥3mm。

6、具有后门启闭密封自锁装置和集污装置，防止外泄，提高箱体的密封性，从而较好地解决了垃圾污水滴漏所造成的二次污染问题。

★7、高质量的关键元器件。电气、液压系统的关键元器件均采用国外知名品牌，如：接近开关、按钮、油缸密封件等，提高了垃圾车的使用可靠性。

8吨压缩车技术参数及要求

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| ▲底盘 | 参考品牌：沈阳解放、北汽福田、十堰东风、柳汽、江铃、江西庆铃 |
| ▲发动机品牌 | 参考品牌：康明斯、云内、全柴、五十铃、潍柴、朝柴 |
| ★排放标准 | 国六 |
| ★发动机功率（kW） | ≥155 |
| ▲整车外形尺寸（长）（mm） | 8800≤长≤9120 |
| ▲整车外形尺寸（宽）（mm） | 2500（±50） |
| ▲整车外形尺寸（高）（mm） | 3000≤高≤3350 |
| ★轴距 （mm） | ≥4500 |
| ▲整备质量 （kg） | ≥9200 |
| ▲额定载质量 （kg） | ≥6400 |
| ▲接近角 （o） | ≥17 |
| ▲离去角 （o） | ≥10 |
| ▲垃圾箱容积 (m3) | ≥11 |
| ▲卸料循环时间 (s) (s) | ≤55 |
| ★驾驶室 | 出厂配冷暖空调 |
| ▲最高车速（km/h） | ≥85 |
| ▲压缩方式 | 双向压缩 |
| ▲垃圾压缩密度（T/m³） | ≥0.6 |

其他主要性能要求

- ▲采用先进的控制技术（CAN总线+专用控制器控制），解决传统压缩垃圾车PLC易烧触点的故障，提高产品的可靠性；同时保证各操作指令之间互锁，外部只有线路连接，降低故障发生率，避免了误操作造成的事故，并可有效的减少布线数量，降低走线的故障率，方便用户维护及专业人员维修，保障作业人员、设备的安全。

- 作业控制盒分别安装在驾驶室内和车尾，驾驶室内的作业控制盒可控制推挤卸料全部操作，车尾的作业控制盒则控制压填机构、翻桶机构的作业，使用操作十分方便，并可根据用户要求选装无线遥控装置。

- ▲垃圾箱尾部向上翘起350mm以上，形成独特的封闭结构，污水储纳能力达到2500L以上。从而彻底杜绝压缩式垃圾车污水滴漏。

- ▲采用电控液压式尾板升降装置，尾板升降由电、液联合控制，并设置了安全保护装置，保证了各机构动作准确、可靠；一次能装多个垃圾桶，降低作业强度，提高工作效率。

- ▲通过底盘发动机取力，采用液压尾板实现垃圾桶的装卸，减轻劳动强度和保护车辆电瓶寿命无伤害。

- ▲双作用缸控制液压尾板开、关门。避免单作用缸冬季液压油粘度低，尾板开门动作慢缺点。

- 无需额外防护，作业时可随时停车进行装卸作业。

8、★箱体表面油漆采用高温烤漆工艺，内部防腐涂层采用国际知名材料处理，耐腐蚀性更好。

9、★产品的垃圾箱等与垃圾直接接触的钢板均选用高品质、耐腐蚀能力强、强度高、使用寿命长的耐候钢，应适用于腐蚀性作业环境。车厢底板采用防滑处理，防滑、防渗漏。车辆箱体、周边及底板的厚度≥4mm。

10、★尾板作业时在额定载质量内任意位置停留4分钟内，静沉量不超过30mm。

11、尾板应设置锁紧机构和反光警示设施，确保车辆行驶中升降板不自行开启。货箱两侧有护栏装置确保作业运输安全。垃圾箱侧面设有防下降开关防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人身安全；产品上装有报警装置，进行涉及到安全的操作时可报警提示操作人员谨慎操作；填装器上设有安全撑杆，避免填装器下降伤人；填装器两侧设置的紧急停止按钮可使垃圾压填机构在任何状态或任何位置停止，保障作业人员、设备的安全；产品上贴有安全标贴，引导操作人员安全操作。

二、付款方式及其它要求

1、项目实施时间：合同签订后30天内供货完成。所有设备的安装、调试、验收需服从采购人的安排。

2、交 货 地：业主指定地点。

3、质保期：贰年，质保期从验收合格交付使用之日起算。

4、质保考核细则：

本细则为车辆经验收合格上牌后质保服务期内的质量、服务考核，考核采用百分制，直接与后期付款挂钩，如按照招标要求车辆使用满一年支付车辆总价款的20%，则结合考核结果付款为：车辆总价款×20%×考核结果百分比（如考核结果为96分，则乘以96%）。

4.1质保期内出现问题， 2小时内到达现场，4小时内解决问题，现场解决不了的采取提供备用设备措施。每超过1小时扣1分；

4.2中标单位设立服务站的，出现服务站不予配合、配合服务态度差的，每出现一次扣1分；

4.3车辆关键零部件如液压系统、箱体等在质保期内出现故障、破损或其他质量问题的，厂家通过响应在承诺期限内修复、更换，超出承诺期限的，每超出1天，扣1分。

4.4质保期内，因质量问题需更换车辆零配件的，必须为工厂原装配件，发生以次充好等问题的，扣考核分5分，逾期未予整改的，加倍扣罚。

4.5车辆质保期内，经第三方鉴定，车辆因本身质量问题造成事故的，除按照车辆质保服务条款进行处理外，每发生一起对厂家直接扣除考核分10分。

5、维修保养：

5.1提供维修点及另配件供应点。

5.2提供质保期内巡视保养措施、时间。

6、验收：中标供应商将所供商品送达采购人指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方聘请专业技术人员进行验收。验收所产生的费用由中标单位支付。

★7、所有车辆必须符合采购人实际需求，包含但不限于以上参数要求，投标人在投标文件中必须做出承诺。

8、履约保证金：中标人须向采购单位缴纳中标价5%的履约保证金，履约保证金在验收合格后5个工作日内无息退还。

9、付款方式：供货完成后由采购人验收合格并上牌，供货方须进行操作培训，驾驶员能熟练操作掌握必要的维保常识后30日内支付总价款的50%；使用满壹年后，结合考核结果，30日内支付总价款的20%；剩余30%在质保期满后无质量问题30日内付清。

三、最高限价

本次采购最高总限价为人民币玖佰伍拾万元整（¥9500000.00），分项最高限价详见采购清单，总报价超过最高总限价或分项报价超过对应分项最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含上牌费用）

备注：标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。