基本格式：

关于对★★★★★★★★★★★★项目的意见建议

致： 浙江华元工程咨询有限公司

对于贵公司于2020年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：★★★★★★★★

联 系 人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

二O二O年★月★日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与公司项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

诸暨市环境卫生管理集团有限公司后吊压缩车采购项目采购要素

（编号：浙华元2020-01-11）

一、项目名称：诸暨市环境卫生管理集团有限公司后吊压缩车采购项目

二、项目内容及规模：总采购预算442万元，采购内容见下表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求 | 单价（万元） | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3吨后吊压缩车 | 11辆 | 详见采购需求 | 32 | 352 |
| 2 | 8吨后吊压缩车 | 2辆 | 详见采购需求 | 45 | 90 |
| 最高总限价人民币：442万元 |

三、投标人（供应商）资格要求

1.投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的企业法人；

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法与标准

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 13分 | （1）投标人获得县级行政部门颁发的“守合同重信用”证书的得1分，地市级行政部门颁发的“守合同重信用”证书的得2分，省级及以上行政部门颁发的“守合同重信用”证书得3分； （2）投标人或投标产品的制造商获得中国质量检验协会颁发的全国质量检验稳定合格产品证书得2分； （3）投标人或投标产品的制造商获得国家级创新型企业证书得2分； （4）投标产品获国家3C认证的得1分； （5）投标人获得制造业信息化科技工程应用示范企业的得1分； （6）投标人获得国家级高新技术企业证书的得2分； （以上证书均需提供有效期内证书原件，不提供不得分） （7）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证 ，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，ISO5001能源管理体系认证证书的每个得0.5分，最高得2分。（投标时须提供中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料或认证证书原件，不提供不得分） |
| 2 | 产品符合性 | 25分 | 根据投标人所投产品的技术性能的优越性、功能配套的完整性以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺，并具体说明技术依据及详细的方案、措施、数据等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得25分。 技术参数每负偏离一项扣1分；标▲为重要参数每负偏离一项扣3分；扣完为止。标★项实质性响应要求，如不满足将做无效投标处理。 |
| 3 | 产品技术性能（10分） | 2分 | 整车品牌：根据投标人所投品牌知名度综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 底盘品牌；根据投标人投标车辆所选底盘及发动机情况综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 整车性能：根据投标人投标车辆整车功能指标情况综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 装配配置：根据投标人投标车辆改装部分的先进性综合评定。0-2分 |
|  |  | 2分 | 改装技术：根据投标人投标车辆改装部分的改装技术综合评定。0-2分 |
| 4 | 质量保证和售后服务承诺 （22分） | 6分 | 投标人有在诸暨市内设服务站的得3分，在绍兴市设服务站的得2分，浙江省内设服务站的得1分，其它不得分（开标时提供服务机构协议原件，不提供的不得分）。 |
|  |  |  | 投标人或制造商同时具有国家标准《商品售后服务评价体系》(GB/T27922-2011) 五星级认证证书和CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》七星级证书的得3分。（开标时提供证书原件，不提供或提供不全者不得分） |
|  |  | 12分 | 投标人承诺在招标文件要求的基础上，延长质保期半年的得3分，最高得12分。（投标人须在投标文件中做出响应承诺，无承诺不得分） |
|  |  | 2分 | 售后服务机构专业技术维保人员的情况进行综合评定。需提供维保人员资格证书。0-2分 |
|  |  | 2分 | 投标人有明确的售后服务方案（包括产品质量保证、回访、技术培训、备品备件、维修收费、售后服务店、服务措施等）由专家综合打分。0-2分 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标单位不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

五、招标项目内容及要求

一、采购内容及技术要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求 | 单价（万元） | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3吨后吊压缩车 | 11辆 | 详见采购需求 | 32 | 352 |
| 2 | 8吨后吊压缩车 | 2辆 | 详见采购需求 | 45 | 90 |
| 最高总限价人民币：442万元 |

二、技术参数及要求

3吨后吊压缩车技术参数及要求

| 一、底盘及整车主要技术参数 |
| --- |
| 1 | ▲底盘 | 参考品牌：沈阳解放、北汽福田、十堰东风、柳汽、江铃、江西庆铃 |
| 2 | ▲发动机品牌 | 参考品牌：康明斯、云内、全柴、五十铃、潍柴、朝柴 |
| 3 | ★发动机功率（kw） | ≥88kw |
| 4 | 总质量（kg） | ≥7300（提供上牌公告） |
| 5 | 整备质量（kg） | ≥5030（提供上牌公告） |
| 6 | ★额定载质量（kg） | ≥1950（提供上牌公告） |
| 7 | ▲整车外形尺寸 (长) （mm） | ≥6745 |
| 8 | ▲整车外形尺寸 (宽) （mm） | ≥2030 |
| 9 | ▲整车外形尺寸 (高) （mm） | ≥2350 |
| 10 | ★垃圾箱有效容积（m³） | ≥6.2 |
| 11 | 投料口容积（m3) | 0.6 |
| 12 | ▲污水箱容积（m3) | ≥150 |
| 13 | 前悬/后悬（mm） | ≥1015/≥880 |
| 14 | ▲接近角/离去角（°） | ≥19/≥15 |
| 15 | 轴距（mm） | ≥3360 |
| 16 | 控制方式 | 自动+手动（双操作系统）（提供操作界面说明） |
| 17 | 压缩机构工作循环时间(s) | ≤15 |
| 18 | ▲垃圾压缩密度：（t/m3） | ≤0.8 |
| 19 | 液压系统工作压力（Mpa） | ≥16 |
| 20 | ★上料机构采用方式 | 采用翻桶机构，可翻120L/240L塑料垃圾桶。 |
| 21 | 卸料工作循环时间（s） | ≤40 |
| 22 | 提升装置工作循环时间（s） | 10 |
| 23 | ★排放依据标准 | ★国五及以上 |
| 24 | 空调 | 出厂配冷暖空调 |
| 25 | ★轮胎规格 | 钢丝轮胎（备胎1只） |
| 26 | 最大车速（km/h） | ≥95 |
| 二、技术要求及其它 |
| 1 | ★垃圾箱，填装器等部件与垃圾直接接触的钢板均选用高品质耐腐蚀性强的耐候钢，极限强度高，耐腐蚀能力强，使用寿命长，尤其适用于腐蚀性作业环境。（提供材质证明材料） |
| 2 | 填装器料斗部位需采用进口高硬度耐磨钢，提高了产品耐用度。（提供材质证明材料） |
| 3 | ★箱体要求密封处理，消除二次污染： 垃圾在压缩装填和运输过程中处于封闭状态。要求采用“密封”和“疏导”相结合的技术，保证污水在收集和运输过程中不会出现滴漏和喷射现象。要求填装器下部污水箱污水储存能力强。填装器盖完全遮盖住填装器投料口，消除转运过程车尾气流扰动造成垃圾尘屑飞扬的现象，外观更加美观；应配备相应的污水管放水接口及管道10米。 |
| 4 | 垃圾箱侧面设有防下降开关防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人身安全；产品上装有报警装置，进行涉及到安全的操作时可报警提示操作人员谨慎操作；填装器上设有安全撑杆，避免填装器下降伤人；产品上贴有安全标贴，引导操作人员安全操作。 |
| 5 | 要求电、液联合控制：利用电控和液压控制的优点，通过控制转换，保证各机构动作准确可靠和作业效率。 |
| 6 | 要求发动机功率输出实现自动控制：发动机功率输出控制即油门控制须通过电气系统实现全自动控制，保证垃圾车在其各作业状态下，发动机能自动选择加速和怠速状态，避免了功率损耗和系统发热，耗油降低，经济性好。（提供技术说明） |
| 7 | 要求设置紧急制动按钮，该按钮可使垃圾压填作业装置在任何状态或任何位置停止，保障作业人员、设备的安全。 |
| 8 | 操作控制的便利性要求：作业控制盒分别安装在驾驶室内和车尾，驾驶室内的作业控制盒可控制推挤卸料和选择操作模式，车尾的作业控制盒则控制压填机构和提桶机构的作业；特别是在垃圾填埋场，作业人员无须下车即可完成卸料。（要求提供图片资料） |
| 9 | 上料机构要求：上料机构为240L和120L标准塑料桶上料机构。上料机构挡桶杆须采用“柔性自缓冲”结构形式，即：安装在填装器内部的挡桶杆在被倾翻到位的垃圾桶冲击时，为保护垃圾桶不受损坏，挡桶杆两端设计有弹簧缓冲装置。大大延长了垃圾桶的使用寿命。（提供说明） |
| 10 | 液压系统采用双泵技术，可以一边翻桶的同时循环压缩垃圾，提高系统工作效率，延长使用寿命。 |
| 备注：1、提供投标车辆的产品公告。 2、投标人需在投标文件内提供直接从公告库打印的“底盘产品技术参数”、“改装车产品技术参数”页作为证明材料。 其他要求： 3、本次招标所列加星号的每一项技术指标和配置均为基本要求，投标单位、供应商应当保证选用的材料在技术指标、性能、功能、配置等于或高于招标文件要求，并完全满足招标需要。 4、所有车辆均包含该车辆所具有的所有备品备件。以上车辆必须是《车辆生产企业及产品》目录内的产品，手续齐全，可在业主本地上车牌。 5、中标供应商须确保所投车辆能通过浙江省车辆控购审批手续，否则中标无效。 |

8吨后吊压缩车技术参数及要求

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| ▲底盘 | 参考品牌：沈阳解放、北汽福田、十堰东风、柳汽、江铃、江西庆铃 |
| ▲发动机品牌 | 参考品牌：康明斯、云内、全柴、五十铃、潍柴、朝柴 |
| ▲发动机功率(kW) | ≥155 |
| 总质量(kg) | ≥18000 |
| 整备质量(kg) | ≥9880 |
| 额定载质量(kg) | ≥7105 |
| ▲外形尺寸(长)(mm) | ≥8750 |
| ▲外形尺寸(宽)(mm) | ≥2490 |
| ▲外形尺寸(高)(mm) | ≥3000 |
| 轴距（mm） | 4500 |
| 投料口（填料斗）容积(m³) | ≥1.1 |
| 压缩方式 | 双向压缩 |
| 前悬/后悬（mm） | ≥1340/≥2360 |
| ▲接近角/离去角（°） | ≥17/≥10 |
| 压缩机构工作循环时间(s) | ≤17 |
| 卸料工作时间(s) | ≤55 |
| 提升工作循环时间(s) | ≤15 |
| ▲垃圾箱有效容积(m³) | ≥11 |
| 污水箱容积（m3） | ≥0.9 |
| ▲压缩密度（t/m3） | ≥0.65 |
| 液压系统工作压力(MPa) | ≥16 |
| 驾驶室内温度调节 | 出厂配冷暖空调 |

主要性能要求：

1、操作方式：全自动双控操作系统,整车液压系统采用双联泵驱动,能保证压缩与提桶动作同时工作。垃圾压缩动作具备单动、连续动作两种动作。

2、采用高强度的U形整体成型桁架槽，作为垃圾推板的活动导轨，受压能力强，抗变形能力好。

3、垃圾箱等主要部件采用高强度耐候钢板制作，并采用弧形设计，不设加强筋，简洁美观，有效容积大，整体结构性能突出，抗冲击性能强。

4、★填料器敞口处设置密封盖板，盖板开、关采用气动控制，自动、手动均可操作，可有效防止垃圾、臭味的二次污染。

5、配置大容量污水箱，结合导流式污水收集装置，可将填料器与垃圾箱体之间因密封胶条失效而渗漏的污水引流至专用污水收集箱中，有效防止因污水泄漏而造成的二次污染。

6、填料器与箱体结合部采用可调式液压锁紧全密封技术，密封性好。

7、推板滑块采用高耐磨性合金材料，使用寿命长。

8、设有滑板上行、刮板旋起按钮，紧急停止按钮、填料器防止下降的互锁开关、安全撑杆、填料器举升油缸自锁功能等多项安全保护措施，确保人员安全。

9、采用进口PLC编程、智能化控制系统，在驾驶室内即可集中控制。具备自动、手动双套操纵方式，能在驾驶室、车厢中部、车厢后部等一体多位控制垃圾车作业，液压元件选用可靠性高的产品，其中液压多路阀采用进口产品。

10、配备夜间工作灯，方便环卫工人夜间作业，配有倒车影像,行车记录仪。

11、配有双向压缩功能，压缩效率高、垃圾装载量大。卸载时，填料器举升到位后，刮板、滑板自动实现一次循环，将残留在填料器内的垃圾清除干净。

12、★配套120L/240L双桶翻转机构。

二、付款方式及其它要求

1、项目实施时间：合同签订后30天内供货完成。所有设备的安装、调试、验收需服从采购人的安排。

2、交 货 地：业主指定地点。

3、质保期：贰年，质保期从验收合格交付使用之日起算。

4、质保考核细则：

本细则为车辆经验收合格上牌后质保服务期内的质量、服务考核，考核采用百分制，直接与后期付款挂钩，如按照招标要求车辆使用满一年支付车辆总价款的20%，则结合考核结果付款为：车辆总价款×20%×考核结果百分比（如考核结果为96分，则乘以96%）。

4.1质保期内出现问题， 2小时内到达现场，4小时内解决问题，现场解决不了的采取提供备用设备措施。每超过1小时扣1分；

4.2中标单位设立服务站的，出现服务站不予配合、配合服务态度差的，每出现一次扣1分；

4.3车辆关键零部件如液压系统、箱体等在质保期内出现故障、破损或其他质量问题的，厂家通过响应在承诺期限内修复、更换，超出承诺期限的，每超出1天，扣1分。

4.4质保期内，因质量问题需更换车辆零配件的，必须为工厂原装配件，发生以次充好等问题的，扣考核分5分，逾期未予整改的，加倍扣罚。

4.5车辆质保期内，经第三方鉴定，车辆因本身质量问题造成事故的，除按照车辆质保服务条款进行处理外，每发生一起对厂家直接扣除考核分10分。

5、维修保养：

5.1提供维修点及另配件供应点。

5.2提供质保期内巡视保养措施、时间。

6、验收：中标供应商将所供商品送达采购人指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方聘请专业技术人员进行验收。验收所产生的费用由中标单位支付。

★7、所有车辆必须符合采购人实际需求，包含但不限于以上参数要求，投标人在投标文件中必须做出承诺。

8、履约保证金：中标人须向采购单位缴纳中标价5%的履约保证金，履约保证金在验收合格后5个工作日内无息退还。

9、付款方式：供货完成后由采购人验收合格并上牌，供货方需进行操作培训，驾驶员能熟练操作掌握必要的维保常识后30日内支付总价款的50%；使用满壹年后，结合考核结果，30日内支付总价款的20%；剩余30%在质保期满后无质量问题30日内付清。

三、最高限价

本次采购最高总限价为人民币肆佰肆拾贰万元整（¥4420000.00），分项最高限价详见采购清单，总报价超过最高总限价或分项报价超过对应分项最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含上牌费用）

备注：标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。