浙江浣江传媒集团有限公司印刷、制版等设备采购项目

（编号：浙华元20-07-18）

招

标

文

件

采  购 单 位：浙江浣江传媒集团有限公司

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

监  督 单 位：浙江浣江传媒集团招投标监管领导小组办公室

二〇二〇年七月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2020年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告(非政府采购)

（编号：浙华元20-07-18）

根据相关法律法规，浙江华元工程咨询有限公司受浙江浣江传媒集团有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：浙江浣江传媒集团有限公司印刷、制版等设备采购项目

二、项目内容及规模：

| 标的 | 采购内容 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的1 | 卷筒纸轮转胶印机 | 720 | 一个投标人允许同时中多个标的。 |
| 标的2 | 数码印刷及配套设备 | 150 |  |
| 标的3 | 制版设备及配套设备 | 80 |  |

三、评标办法：综合评分法

四、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的独立法人。

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年7月22日-2020年7月31日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn/TPFront/）公告代发板块下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

六、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件。

2、参加开标现场的投标人代表须提供授权委托书及投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退），投标人代表为法定代表人的只须提供法人身份证；

3、信用查询记录。

七、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

八、投标文件提交：

投标人须于2020年8月13日上午9：30时前将投标文件密封送达诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

九、开标时间和地点：

开标时间：2020年8月13日上午9：30时

开标地点：诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼开标室。

十、业务咨询：

业主单位联系人：王晓中     联系电话：13567527059

代理机构联系人：杨菊娣     联系电话：18358540918

浙江浣江传媒集团有限公司

浙江华元工程咨询有限公司

2020年7月22日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江浣江传媒集团有限公司印刷、制版等设备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次招标标的1最高限价为人民币：柒佰贰拾万元（¥7200000.00）整，本次招标标的2最高限价为人民币：壹佰伍拾万元（¥1500000.00）整，本次招标标的3最高限价为人民币：捌拾万元（¥800000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。 2、经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的独立法人。 3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受。（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供联合体协议。）。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标采购共分3个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人允许同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年7月22日-2020年7月31日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn/TPFront/）公告代发板块下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件。 2、参加开标现场的投标人代表须提供授权委托书及投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退），投标人代表为法定代表人的只须提供法人身份证； 3、信用查询记录 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 要求提供原件备查的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章），并加盖投标人公章。 |
| 14 | 现场演示 | 不需要。 □需要。演示时投标人须携带样品 |
| 15 | 投标样品 | 需要。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人须向采购单位交入中标价5%的履约保证金。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还给。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2020年8月13日9:30时整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼开标室 |
| 23 | 开标时间 | 2020年8月13日9:30时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼开标室 |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2020年7月31日上午12时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2020年8月3日下午17时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 26 | 其他 | 特别提醒： 1.招标代理服务费由中标人支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行。 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 6.特别说明：

6.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

当同一品牌同一型号的多家代理商均在技术评分中入围时，取报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

## 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向浙江浣江传媒集团招投标监管领导小组办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.投标保证金

本项目免收投标保证金。

# 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在相关单位现场监督下由浙江华元工程咨询有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人，开标顺序从标的1-标的2-标的3。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江华元工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江华元工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式三份，用户单位和中标人各执一份、浙江华元工程咨询有限公司备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的5％，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送浙江浣江传媒集团招投标监管领导小组办公室、浙江华元工程咨询有限公司备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入浙江浣江传媒集团物资采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其浙江浣江传媒集团物资采购交易资格。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本次招标活动接受浙江浣江传媒集团招投标监管领导小组办公室监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%；

标的1技术分评分细则（70分）

| 分项及分值 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人实力 | 1、根据投标人投标文件中提供的企业综合实力、履约能力、企业信誉等情况，由评委进行综合打分。0-3分 2、投标人具有实用（创造发明）专利证书的得3分，投标时提供证书原件，不提供不得分。 3、投标人具有ISO质量体系认证证书的得1分，投标时提供证书原件，不提供不得分。0-1分 4、投标人具有工商行政部门颁发的重合同守信用等级证书的，A级得1分，AA级得2分，AAA级得3分。投标时提供证书原件，不提供不得分。 | 10 |
| 系统及方案 | 1、根据投标人提供设计方案的先进性、合理性、完整性、安全性，项目系统建设计划及措施，投标设备品牌等对满足招标文件要求进行综合打分。0-5分 2、系统设备先进性（以投标人独立研发产品的专利或省级以上行业推荐书为准）综合打分。0-4分 3、根据投标人提供项目现场施工图纸方案，根据采购人项目实施是否符合相关要求，实施计划是否科学合理，项目实施过程中对现有系统维护方案安全保障能力进行综合打分。0-3分 | 12 |
| 投标人业绩 | 根据投标人自2017年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成的类似投标产品销售业绩情况，每提供一个合同原件得1分，最高得5分。（投标时提供合同原件，不提供不得分） 提供的业绩证明中，如有省级和县市报社的，省级得1分；地市级得2分，县级得3分。（投标时提供合同原件，不提供不得分） | 8分 |
| 投标技术参数、配置响应情况 | 全部满足标书所要求的各项参数及技术要求得30分，每项负偏离或不满足的扣3分，扣完为止。 | 30分 |
| 售后保障 | 根据投标人提供的售后服务体系（如拟派专业技术人员到场、本地化服务等）保修期及保修范围、质量保证措施、维保费用、响应时间等情况进行打分。0-5分 | 5分 |
| 培训能力 | 根据投标方提供的培训计划中师资力量、培训准备、时间准备几个方面，由专家进行综合打分。0-5分 | 5分 |

标的2技术分评分细则（70分）

| 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标响应情况 | 1.符合招标文件技术参数要求得17分； 2.核心产品（数码印刷机）重要指标优于招标文件要求的，一项加3分，最高得18分。 3.一般技术参数一项不满足扣1 分，扣完为止。 | 35分 |
| 产品先进性 | 可以打印除4色以外颜色，特定金光红专色，荧光黄防伪专色等，打印分辨率、自动化程度，功能每多一项加3分，没有不得分。（投标时提供证明材料加盖生产厂家公章，不提供不得分） | 12分 |
| 黑白、彩色数 码印刷设备认 证 | 1.生产厂家出具的唯一授权函得1分； 2.产品具有国家3C 认证资料得1分； 3.产品生产厂家通过ISO90001 质量管理体系认证材料得1分； 4.提供经第三方行业权威部门认证或由国家权威机构认可的字迹耐久性检测报告得1分； 5.具有G7认证的得1分。 投标时提供以上证明原件，不提供相关小项不得分。 | 5分 |
| 业绩 | 投标人提供 2017年以来签订的包含黑白、彩色数码印刷设备的合同及验收报告的每个得1分，最高得5分，投标时提供合同原件及验收报告原件，不提供或提供不全相关小项不得分。 | 5分 |
| 质保服务 | 黑白、彩色数码印刷设备及系统质保在招标文件原有基础上每增加 1 年加1分，最多加3分。（投标人须在投标文件中做出承诺，无承诺不得分） | 3分 |
| 响应措施 | 根据投标人在质保期内对维修、服务时间等响应程度综合打分。0-3分 | 3分 |
| 培训支持 | 根据投标人对本项目培训计划、培训方式、内容、目标等响应程度进行综合打分。0-3分 | 3分 |
| 节能、环境 标志产品 | 每一项设备认定为节能产品的得 0.5 分，最高得 2 分；每一项设备取得环境标志产品的得 0.5，最高得 2 分。非节能、环境标志产品的不得分。 投标时提供产品认证证书原件，不提供不得分。 | 4分 |

标的3技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力（7分） | 1、根据投标人企业综合实力、资信情况、获奖情况及具备的相关证书等进行综合打分（0-3分）。 2、投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系认证证书、每项 2分、最多得4分。投标时提供认证证书原件，不提供不得分。 |
| 2 | 类似业绩（8分） | 投标人提供自2016年以来同类项目国内报纸印刷业绩证明材料，每提供一份得1分，最高得4分。（投标时提供合同原件，不提供不得分） |
|  |  | 投标人提供2018年以来同类设备报纸印刷厂使用免冲洗版材业绩证明材料，每提供一份得1分，最高得4分。（投标时提供合同原件，不提供不得分） |
| 3 | 技术方案（38分） | 1、提供的制版设备基本配置及技术参数和功能符合本项目要求的得10分；配置及技术参数和功能优于本项目要求再加4分。功能或技术参数不符合本项目要求的本项不得分。 2、提供的制版设备版材幅面技术参数符合本项目要求的得5分；技术参数和功能优于本项目要求再加2分。否则本项不得分。 3、提供的制版设备分辨率、出版速度及印版厚度和重复精度符合本项目要求的得5分；优于本项目要求再加1分。否则本项不得分。 4、CTP配置硬件和软件完全满足报纸印刷要求，并可达到商业印刷需求的得2分。 5、正版数字化工作流程软件授权使用费按照承诺报价高低评委现场对比打分（0-2分）。 6、提供的制版设备有关软件技术参数及功能符合本项目要求的得2分。 7、提供的制版设备CTP工作站在技术参数及功能上符合本项目要求的得2分。 8、输出分辨率2400dpi /1200dpi，最大加网线数350lpi得2分，优于本项目要求再加1分。 |
| 4 | 项目实施（3分） | 供货及安装方案完整，组织分工严密，安装工序和安装计划科学合理，综合打分。0-3分 |
| 5 | 投标文件完整性（2分） | 投标文件内容的完整性、编制内容的详尽程度、提交的各类证明材料的清晰明确性、分类报价清晰合理等。（0-2分） |
| 6 | 培训能力（4分） | 根据投标人的技术培训方案的合理性、可操作性、承诺培训人数等方面进行综合打分。0-4分 |
| 7 | 质保期（3分） | 投标人承诺在本项目原有质保基础上免费售后服务（含配件、人工、差旅）每增加1年加1分，最高加3分。（投标人须在投标文件中做出承诺，无承诺不得分。） |
| 8 | 售后服务（5分） | 根据投标人的服务网点、服务团队、技术装备、服务响应时间等售后服务承诺方案进行综合打分。0-5分 |

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

标的1  采购需求

1、项目建设目标：

建设浣江传媒集团印务公司，是今年浣江传媒集团拓展自身业务的一项重大举措，以做大做强浣江传媒资产规模，做优资产、拓宽业务领域，不断增强国有企业市场竞争力和影响力为目标，把印务公司建成具有一定经营规模、良好经济（社会）效益的全市印刷行业龙头。

2、总体指导思想：

将以诸暨市融媒体中心建设工作会议精神为指导，贯彻落实市主要领导指示精神和市领导在“浙江浣江传媒集团筹建印务公司的情况汇报”上的批示精神，充分发挥国有资产的保值、增值和集约利用，有效配置政务资源，合理利用政府有限财政资金，避免不必要的浪费，提高出版的时效性、安全性，结束本地无报纸专印设备的历史。

3、技术指标及配置性能要求

(一) 卷筒纸胶印机技术参数及要求

（1）设备总体配备要求

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1、单幅小滚筒印刷塔 | 2 |
| 2、发动面冷却系统（每塔必配） | 2 |
| 3、黄油自动加注装置（每塔必配） | 2 |
| 4、滚裁式折页机及气垫 | 1 |
| 5、印刷塔无轴驱动系统 | 2 |
| 6、折页机无轴驱动系统 | 1 |
| 7、径轴向遥控套准系统（1屏控2塔） | 1 |
| 8、墨色遥控系统（1套控2塔） | 1 |
| 9、同速自动接纸机 | 2 |
| 10、自动配比冷冻水箱 | 1 |
| 11、空气压缩机 | 1 |
| 12、自动堆积机 | 1 |
| 13、全自动弯版打孔机 | 1 |
| 14、打包机 | 1 |

（2）总体要求

1、供应商对所提供的整套系统的技术资料、设备质量、产品质量、生产能力、消

耗指标及使用性能负责；对所提供的所有设备及部件的安装指导、调试及售后服务完全负责。

2、供应商提供的设备与系统必须实质性相当于或优于文件规定的技术参数要求，供应商应根据文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，提供的系统技术配置方案应是合理、科学且是成熟的应用方案。

3、本文件技术要求部分不可能全面描述设备具体细节配置、结构及要实现的所有功能。为此，特别要求供应商确保整个机器配置的合理并能切实满足实际生产需要，要保证所投设备功能的实现，个别只有功能而不包括配置的应特别说明。

4、试用期内如发现有非人为损坏的所有设备存在的问题，采购单位有权要求更换零部件。

（3）设备总体基本性能要求

1、印刷速度：≥4.5万份/小时；

2、传动方式：全机各印刷单元采用独立电机驱动的无轴驱动技术；

3、最大纸卷宽度≥860mm；

4、裁切长度：546mm，挑针在下；

5、滚筒：单版小滚筒；

6、印刷每个对开版最大可印刷区域：不小于530×860mm；

7、适应纸张类型：45-80克新闻纸；

8、套印精度：正常印刷时，套印误差±0.05mm；印刷速度变化时无明显变化；自

动接纸过程套印误差≤0.2mm，数量不超过10份；

9、能耐受每天不少于18个小时的连续生产。在正常使用情况下，墙板、滚筒和齿轮等主要部件使用寿命超过20年；

10、要求印刷产品质量各项数据符合国家标准；

11、整机噪音、震动、安全防护及标志、环保指标等需符合中国相关法律、法规

要求；

12、整机具备完善的安全、保护装置及报警信号装置；

13、配备润滑不良警示信号装置；

14、电气柜（箱）具备防尘、通风散热装置，防护等级符合印刷车间防渗、防潮、

防尘等环境要求；

15、踏脚板、扶手完全环绕设备；

16、各部位防溅、防尘挡板、接脏盘齐全；

17、操作、维护、维修方便；

18、各无轴驱动马达散热风扇具备随印刷机开停功能。

19、配置毛刷式润版系统。

20、每个印刷单元之间装有防扩张装置；

21、具有全自动润滑装置，雨淋式润滑方式，每个塔配置一台外置式的冷冻循环

油箱；齿轮泵与冷却油箱集成一体：齿轮汞清洁维护方便，并有油路保护装置；

22、具有自动供气系统，包括空气过滤器，储气罐等；

23、配备自动黄油加注系统；

24、配置全自动弯版打孔机；

25、整机质保期为12个月以上。

（4）设备配置明细性能要求

1、单幅小滚筒印刷塔

（1）每个印刷塔由4个B-B印刷单元，每个印刷单元由1个电机驱动；

（2）印刷速度：≥4.5万份/小时；

（3）印版滚筒采用窄槽快速上版结构，挂版定位；

（4）发动面墙板采用整体浇注框架式结构,印刷座齿轮箱不渗漏；

（5）配备电动拉版系统，所有印版滚筒均可进行周向、轴向套准电动遥控调整，

可调范围±1.5mm，控制精度为0.01mm，调节量应在屏幕显示；

（6）适应多纸路的印刷要求；

（7）适用印版及橡皮布要求：铝基PS版或CTP版，版材厚度为0.3±0.03mm；

（8）印版滚筒和橡皮布滚筒防腐蚀，如滚筒采用滚枕接触方式，运行时能自动对

滚枕加油，滚枕棉要求方便拆装；

（9）印刷机组传动面的齿轮箱盖板采用透明、易于观察的材料；

（10）阐述说明印版和橡皮布滚筒是否配有精密的轴承，必须注明品牌,产地；

（11）黄油管采用进口耐高压软管；

（12）橡皮布滚筒采用窄缝卷轴式结构；

（13）印刷座油泵及滤网要求方便清洁、拆装和检修；

（14）配置全套人身安全、设备安全的警示、保护装置，并符合国际标准；

（15）每个印刷塔配置必要的断纸检测器、断纸器；

（16）印刷塔的主要传动齿轮、滚筒、墙板必须列明品牌、生产厂址。

2、发动面冷却系统

（1）每个塔配置一台外置式的冷冻循环油箱；齿轮泵与冷却油箱集成一体；

（2）确保避免油温过高而造成的雾化现象；

（3）每塔一套。

3、黄油自动加注装置

（1）每塔一套；

（2）配备润滑不良警示信号装置；

（3）黄油管采用进口耐高压软管。

4、滚裁式折页机及气垫

（1）必须列明折页机品牌型号、生产厂址；

（2）折页机生产速度≥4.5万份/小时；

（3）三角板带气垫（带鼓风机装置），三角板RTF辊(收纸辊)带气动离合中切圆刀；

（4）能提供自动排放接纸头(接纸废报)信号；

（5）折页机裁切长度允许误差±1mm；横折报线位置允许误差±0.5mm；纵折报线允许误差±1mm；

（6）出报间隔均匀，排列整齐，横折报线相交角度不大于6度，不打皱，不折角。（报叠）间距为40～80mm；

（7）收纸辊采取无轴传驱动方式；收报辊的相位在机器运行中可调整；

（8）在印刷机组传动面的齿轮箱盖板采用透明易于观察的材料；

（9）主要轴承采用进口轴承的，必须列明品牌、产地；

（10）折页裁切滚筒、墙板、齿轮必须列明品牌、产地；

（11）折页规格满足8开。

(12) 三角板的鼻尖须保证在多纸路时第一横折不打皱。

5、印刷塔无轴驱动系统

（1）传动方式：全机各印刷单元采用独立电机驱动的无轴驱动技术；

（2）每个印刷塔由4个B-B印刷单元，每个印刷单元由1个电机驱动。

6、折页机无轴驱动系统

（1）采用独立电机驱动的无轴驱动技术。

7、径轴向遥控套准系统

（1）配备电动拉版系统，所有印版滚筒均可进行径向、轴向套准电动遥控调整，可调范围±1.5mm，控制精度为0.01mm，调节量应在屏幕显示；

（2）1只屏控制2只塔。

8、墨色遥控系统

（1）采用远程电动调墨系统，墨斗各墨区给墨量可通过中央控制台进行遥控，也

可单独调整；

（2）墨键与墨斗辊的间隙可自动准确回零，不会漏墨，墨斗配备防尘盖；

（3）配备水墨自动跟踪系统，采用中央操纵台控制，可预设水、墨平衡曲线，满

足不同印刷工艺要求；

（4）墨辊需标明处理办法、用材；

（5）墨斗辊电机采用免维护电机独立驱动,可无级调速,也可自动跟踪印刷机速度；

（6）墨斗辊采用单独免维护电机驱动,既能主机联动，又能单独调节；

（7）采用琴键式调墨板机构、配备油墨预置CIP3接口。

9、同速自动接纸机

（1）供纸架适应印刷机的需要，能满足设备最高印速接纸要求；

（2）配置相应的轨道及上纸小车。

10、自动配比冷冻水箱

（1）润版水箱有润版液自动混合功能，能够自动检测和控制润版液的电导值和浓度比，并配备自动恒温装置。能显示PH值、电导度值和温度，能适应多种类型润版液，具有杀菌功能；

（2）必须配置集中水处理、供应系统；

（3）必须列明水箱品牌型号、生产厂址。

11、空气压缩机

（1）具有自动供气系统，包括空压机、空气过滤器，储气罐等；

（2）必须列明压缩机的品牌型号、生产厂址；

(3) 满足两个塔、一台CTP使用。

12、自动堆积机

（1）采用激光计数器；

（2）能满足从每份1张对开张至3张对开张报纸的计数和堆积要求；

（3）区分份数可调；在印刷速度4.5万份/小时，原则要求最小区分份数为50份；最小区分如能达到25份，请阐述说明；

（4）可适应680mm—860mm纸幅4开折页的生产要求；

（5）具备安全保护装置。

13、全自动弯版打孔机

(1）必须列明生产厂家的品牌、型号及生产厂址；

（2）十字线定位、放大功能，打孔精度高。

（5）设备安装场地概况：要求报价产品须满足现有厂房的安装条件。

要求：以上技术参数及要求，主要目的是为了满足采购单位的基本工作需要，报价人所提供的产品和技术参数与要求须实质性相当于或优于本文件的要求，否则其响应文件将做无效处理。

(二)售后服务及培训要求：

（1）售后服务要求：

1、有24小时服务热线电话、任何的故障或问题都可以在24小时内随时与厂家相关工程师联系。

2、建立客户巡访体系（包括人员巡访、电话巡访）。

3、向采购单位发放服务部各职能人员的姓名、联系电话的名单。

4、供应商加强对服务的支持力度。

5、设备零备件及耗损件有充足，价格合理。

6、整条印刷生产线（主机及辅机）从验收合格日起免费保质、保修期1年以上。

7、提供终身服务。

（2）培训要求：

设备厂家必须对采购单位做出培训计划及培训内容

（1）整条生产线的情况说明

（2）设备的机械、电子、电气工作原理的培训。

（3）设备正常使用操作的培训。

（4）设备的日常维护及保养的培训。

（5）设备的常见故障、问题排除及处理的培训。

（6）提高印刷质量的培训。

（7）设备使用的安全事项的培训。

（8）不定期举办的提高印刷维护及质量的培训班。

（3）提供本地区售后服务单位证明。

三、系统服务及验收要求

中标人负责将设备架设完毕后，负责设备调试及系统调试，以中标设备可正常使用为准。所有设备均需由中标人提供免费上门安装、调试，并且对设备功能配置进行说明。

软件系统均应为正式版本，并且具有合法版权和服务。系统界面应具备功能清晰，操作灵活，简明易懂的特点，有利于使用单位的日常业务安全稳定进行。

投标人应在投标技术文件中向招标单位及设计单位提供完整的安装基础和连接管路敷设等技术图纸，项目实施准备前向招标单位移交设备完整的技术资料、设备操作使用手册、设备电路图、产品合格证等。

1、交货时间：

中标人在合同签订后100天内完成供货，供货后在25天内安装调试完毕，同时提交完整的技术资料向招标单位申请验收。

2、验收要求：

2.1、验收前，乙方向甲方申请验收报告，并按照招标文件中的要求提供详细的验收内容报告，提供系统所有图纸（设计图、施工图、系统图）及个设备器件使用说明书、质保售后服务等证明、产品的相关资料、维护所用的一些工具。

2.2、所有设备安装调试完毕后，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。验收所产生的费用由中标人承担。

2.3、如发生所供设备与招标文件规定（或投标文件承诺）的设备不符或系统完成后达不到采购人技术要求，采购人有权退货并中止合同，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

2.4、验收失败

在现场验收失败的情况下，乙方应以书面的形式向甲方说明验收失败原因，排除故障后重新开始验收测试。如果验收测试失败次数超过三次或验收测试时间超过合同规定的有关期限，甲方有权拒绝验收，并按乙方违约处理。甲方除有权没收乙方履约保证金外，还有权追索因乙方造成工期延误而给甲方产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，甲方有权按退货索赔程序处理。

当甲方认为验收失败而拒绝验收后，须与乙方共同签署验收失败的备忘录，详细地写明验收失败的原因、存在的问题、甲方的要求以及解决问题的办法、确定重新测试验收的时间，并由双方签字后开始生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方友好协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

2.5、验收成功

甲方确认测试验收通过后，双方签订《验收报告》，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

本项目为设备工程，投标方须依据采购方要求负责完成厂房设计、供货、施工、调试。投标方须做出详细的设计、集成施工、技术培训、售后服务等方案，并据此进行投标报价。特别是提供厂房改造的详细安全保障措施。

四、付款方式

乙方完成供货、安装、调试等所有工作，验收合格后支付合同总额的65%，正常运行3个月后合格支付合同总款30%，余款5%作为质量保证金在中标人承诺的质保期满后且无质量遗留问题时支付（不计息）。

五、最高限价

本项目招标最高限价为人民币柒佰贰拾万元（¥7200000.00元）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含设备材料、所需辅材、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、培训、售后服务等一切费用）

标的2  采购需求

1、项目建设目标：

建设浣江传媒集团印务公司，是今年浣江传媒集团拓展自身业务的一项重大举措，以做大做强浣江传媒资产规模，做优资产、拓宽业务领域，不断增强国有企业市场竞争力和影响力为目标，把印务公司建成具有一定经营规模、良好经济（社会）效益的全市印刷行业龙头。

2、总体指导思想：

将以诸暨市融媒体中心建设工作会议精神为指导，贯彻落实市主要领导指示精神和市领导在“浙江浣江传媒集团筹建印务公司的情况汇报”上的批示精神，充分发挥国有资产的保值、增值和集约利用，有效配置政务资源，合理利用政府有限财政资金，避免不必要的浪费，提高出版的时效性、安全性，结束本地无报纸专印设备的历史。

3、技术指标及配置性能要求

1、主要技术参数如下：

》》彩色数码印刷机1套  (可以打印除4色以外专色，如金光红等)

》》进口知名品牌

》》打印速度：A4单面≥85印/分钟，A3单面≥ 49印/分钟* (打星号)

》》纸张尺寸：≥大于等于 330*700 mm

》》进纸类型：真空送纸大容量纸盒

》》打印分辨率：≥2400×2400dpi* (打星号)

》》可选配纸盒，并在标配基础上增加一个纸盒

》》有金光红专色打印功能* (打星号)

》》适应纸张克重： ≥52-350g

》》支持自动双面打印

》》正背套准小于等于±0.5mm

》》印张费彩色≤A3:0.45元/印；黑白≤A3: 0.25元/印

》》含小册子装订

2、黑白数码印刷机1套

》》进口知名品牌

》》打印速度：A4单面≥ 111张/分钟，

》》纸张尺寸：大于等于 330 x 700 mm

》》打印分辨率：≥2400×2400dpi* (打星号)

》》可选配纸盒，并在标配基础上增加一个A3大纸库

》》适应纸张克重：≥52g-350g

》》支持自动双面打印

》》正背套准小于等于±0.5mm

》》印张费黑白A4 ≤:0.025元/印黑白A3≤ 0.045元/印

》》含插页功能

》》含平订及小册子制作功能

》》彩色扫描，及复印功能

3、软件及电脑配置(根据预算价格上限提供)

增加二台高配置电脑，要求预装以下软件系统：

二台双屏幕台式电脑，一台单屏幕台式电脑。i7-8700六核处理器，8G内存， 128G固态硬盘+1TB机械硬盘，2G独立显卡，DVD光驱，19.5寸双显示屏。

三台电脑全部预装：Office、360安全浏览器、360安全卫士360杀毒、Photoshop、Illustrator、Coreldraw、PDF软件及增效工具、autoCAD、Indesign。

文件内容对比、解释方案软件。

打印客户机上安装与打印服务器相同配置的打印业务软件和相关管理工具软件，提供三年内软件免费升级服务。

黑白、彩色标配的主机软件需支持PostScrit3、PDF、PPML、XPS、PCL、TIFF、PS、EPS、JPG文件格式，支持MS Office、金山WPS等常用办公软件的文件格式。

4、印后装订设备(参数仅供参考，以适合数码印刷尺寸为准)

4.1液压程控切纸机

国内知名品牌或进口品牌。

最大裁切尺寸：670（mm）

最小裁切尺寸：30（mm）

裁切厚度：80（mm）

裁切进度：正负0.2（mm）

推纸：程控

显示：触摸屏

机器重量：590KG

使用电源：220V/50HZ

4.2  无线胶装机

国内知名品牌

最大制本长度：460mm（A4）

最大制本厚度：62mm

机械运转速度：450-500本/小时

铣刀方式：24把小铣刀

机器用电：220V/50HZ/60HZ

机器重量：250Kg

机器耗电量：1.7kg

尺寸：1620*640*1120(mm)

4.3 数码压痕机

国内知名品牌

最大进纸尺寸：330*900mm

压痕速度：2400张/小时（A4/1道压痕）

纸张厚度：100-400g

压痕宽度：1mm

压痕次数：32次

压痕精度：±0.2mm

4.4覆膜机

国内知名品牌

覆膜宽度：370mm

覆膜速度：0-13m/min

覆膜温度：50-120℃

双面覆膜、上下辊独立加热、防卷曲装置

4.5打孔机

国内知名品牌

选配钻针: 3.0 mm ~ 9.0 mm

孔边距: 5 ~ 50 mm

打孔能力: 600 页 / 秒 (75克纸)

配有电流过载保护装置

4.6冷裱机

最大覆膜厚度：25mm

最大覆膜宽度：1.3米

脚辊提升方式：气动

电压：220V

覆膜速度：0-20M/Min

4.7铁圈、胶圈、夹条 2500W三合一打孔机

规格： A3

最大打孔能力：20张

最大装订能力：500页

边距调整：2.5/4/5/6/5mm

抽刀：可抽刀

4.8多功能大幅面打印机

进口品牌

用于：建筑效果图  POP海报艺术写真地图，工程蓝图彩色线条图

幅宽：36’’

最大打印分辨率：2400*1200dpi

墨水类型：5色颜料墨水

最小线宽度：0.02mm

打印速度(CAD线条图)  绘图纸（快速）21秒/A1（横向）

打印速度（彩色图像）覆膜纸（快速） 20.2平方米/小时

4.9塑封机

国内知名品牌，幅面A3

功率：600W

预热时间：3min

最大过塑：1mm

过膜速度：660mm/min

4、系统服务及验收要求

中标人负责将设备架设完毕后，负责设备调试及系统调试，以中标设备可正常使用为准。所有设备均需由中标人提供免费上门安装、调试，并且对设备功能配置进行说明。

★软件系统均应为正式版本，并且具有合法版权和服务。系统界面应具备功能清晰，操作灵活，简明易懂的特点，有利于使用单位的日常业务安全稳定进行。

投标人应在投标技术文件中向招标单位及设计单位提供完整的安装基础和连接管路敷设等技术图纸，项目实施准备前向招标单位移交设备完整的技术资料、设备操作使用手册、设备电路图、产品合格证等。

1交货时间：

中标人在合同签订后30天内完成供货，供货后在7天内安装调试完毕，同时提交完整的技术资料向招标单位申请验收。

2验收要求：

2.1、验收前，乙方向甲方申请验收报告，并按照招标文件中的要求提供详细的验收内容报告，提供系统所有图纸（设计图、施工图、系统图）及个设备器件使用说明书、质保售后服务等证明、产品的相关资料、维护所用的一些工具。

2.2、所有设备安装调试完毕后，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。验收所产生的费用由中标人承担。

2.3、如发生所供设备与招标文件规定（或投标文件承诺）的设备不符或系统完成后达不到采购人技术要求，采购人有权退货并中止合同，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

2.4、验收失败

在现场验收失败的情况下，乙方应以书面的形式向甲方说明验收失败原因，排除故障后重新开始验收测试。如果验收测试失败次数超过三次或验收测试时间超过合同规定的有关期限，甲方有权拒绝验收，并按乙方违约处理。甲方除有权没收乙方履约保证金外，还有权追索因乙方造成工期延误而给甲方产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，甲方有权按退货索赔程序处理。

当甲方认为验收失败而拒绝验收后，须与乙方共同签署验收失败的备忘录，详细地写明验收失败的原因、存在的问题、甲方的要求以及解决问题的办法、确定重新测试验收的时间，并由双方签字后开始生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方友好协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

2.5、验收成功

甲方确认测试验收通过后，双方签订《验收报告》，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

本项目为设备工程，投标方须依据采购方要求负责完成厂房设计、供货、施工、调试。投标方须做出详细的设计、集成施工、技术培训、售后服务等方案，并据此进行投标报价。特别是提供厂房改造的详细安全保障措施。

5、付款方式

乙方完成供货、安装、调试等所有工作，验收合格后支付合同总额的65%，正常运行3个月后合格支付合同总款30%，余款5%作为质量保证金在中标人承诺的质保期满后且无质量遗留问题时支付（不计息）。

6、最高限价

本项目招标最高限价为人民币：壹佰伍拾万元（¥1500000.00元）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含设备材料、所需辅材、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、培训、售后服务等一切费用）

标的3  采购需求

一、项目总体要求

1、项目建设目标：

建设浣江传媒集团印务公司，是今年浣江传媒集团拓展自身业务的一项重大举措，以做大做强浣江传媒资产规模，做优资产、拓宽业务领域，不断增强国有企业市场竞争力和影响力为目标，把印务公司建成具有一定经营规模、良好经济（社会）效益的全市印刷行业龙头。

2、总体指导思想：

将以诸暨市融媒体中心建设工作会议精神为指导，贯彻落实市主要领导指示精神和市领导在“浙江浣江传媒集团筹建印务公司的情况汇报”上的批示精神，充分发挥国有资产的保值、增值和集约利用，有效配置政务资源，合理利用政府有限财政资金，避免不必要的浪费，提高出版的时效性、安全性，结束本地无报纸专印设备的历史。

二、技术指标及配置性能要求

热敏CTP直接制版系统：

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 一、 | 主体设备采购数量： |
| 1 | CTP直接制版机 1台 |
| 2 | 自动收版器 1台 |
| 3 | UPS 不间断电源1台 |
| 4 | 数字化工作流程软件 1套 |
| 5 | 品牌电脑 1套 |
| 6 | 品牌服务器 1台 |
| 7 | 自动供（卸）版盒（器）1套 |
| 二、 | 基本要求： |
| 1 | 投标设备能充分满足报纸印刷的时效性、稳定性，在党报印刷厂占用率较高。 投标设备脱离冲版机直接使用免冲洗版材出版印刷，完全达到绿色印刷。 CTP配置硬件和软件完全满足报纸印刷要求，并可达到商业印刷需求，报商通用。 |
| 2 | 投标提供的设备应为原厂家全新产品，供方应保证需方在使用成交设备或软件时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任，所有产品并得到合法许可，且该许可永久有效，保证所有产品的合法正版。 |
| 3 | 投标单位报价包含为完成项目要求而发生的全部费用，所有项目报价均含主件、保证设备正常使用运行的配件、标准附件、安装、检验、技术服务、运杂费、验收及服务期内提供的服务所发生的所有费用。 |
| 三、 | 主要技术参数： |
| 1 | CTP直接制版机1台 |
| （1） | 设备结构：采用外鼓式成像方式 |
| （2） | 成像原理：热敏成像。 |
| （3） | 定位系统：转鼓激光自动定位系统 |
| （4） | 出版速度：≥40张/小时（2400dpi时，印版尺寸为1030*800mm）1200dpi或2400dpi. |
| （5） | 最小印版尺寸：305*215mm |
| （6） | 印版厚度：0.15-0.3mm |
| （7） | 最大印版尺寸：830*1110mm |
| （8） | 最高加网精度350LPI,含20微米调频网点 |
| （9） | 设备具有连线功能，能实现自动上版、自动卸版，并可连接收版器 |
| （10） | 重复精度：正负0.005mm或≤0.01mm |
| （11） | 图像缩放：曝光图像可按原图缩放范围由85%至110% |
| （12） | 可用免冲洗热敏版材，无需冲版机，实现节能、环保要求（适用版材不少于国内外3家）。 |
| （13） | 自动供版盒一次性不少于装50张厚度为0.3mm的报纸对开尺寸版材。 |
| （14） | 版材自动精确定位：印版水平边缘依靠安装在滚筒上的销钉进行定位，印版垂直边缘依靠精确的激光探测进行定位。可以支持在最小版材尺寸和最大版材尺寸范围内的任何规格的版材无级自动精确定位和输出。 |
| （15） | 具有温度补偿功能，保证了重复套准精度：同一台CTP在任何时间输出的版材相互之间的重复套准精度达到10微米，保证CTP上任何时间所输出的版材相互之间能精确套准，便于客户灵活进行印刷的补版。 |
| （16） | 分辨率：兼备1200dpi、2400dpi两种以上，可实现报、商制版 |
| 2 | 自动收版器 1台 |
| （1） | - 自动收集从冲版机出来的印版，并进行有序堆积存放 |
| （2） | - 最大宽度 860mm |
| 3 | UPS 不间断电源1台 |
| （1） | 根据CTP的电力要求，配备一台品牌在线式UPS不间断电源,功率≥6KW |
| （2） | 实现双路电源的不间断相互切换 |
| （3） | 隔离作用：将瞬间间断、谐波、电压波动、频率波动及电压噪声等电网干扰阻挡在负载之前 |
| （4） | 电压变换/稳压作用- 频率变换/稳频作用 |
| （5） | 提供一定的后备时间 |
| 4 | 正版数字化工作流程软件1套，可免费升级。(采购形式为：软件授权，投标人按照软件每年的授权使用费进行承诺报价) |
| （1） | 基础配置模块 包括：JDF 解释器、数据库管理、页面预览、文件管理、传票管理、作业管理、帐号管理、权限管理、目录安全管理、作业安全性管理、模板管理、工艺曲线管理、自定义标记管理、客户端点阵检查、字库管理、ICC 管理、客户端管理等功能。 |
| （2） | 规范化器 用于将Indesign\I11ustrator\Corldraw\Fit\Pagemaker及方正飞腾\书版\飞翔等各种排版软件发排生成的TIFF、PDF、EPS、PS、PRN、S2、PS2、S72、JPG、PRN、DOC、XLS、WPS 等格式文件统一转化成印刷标准(内嵌文字、图形、图像等)的 PDF 和预览图，并即时检查文件是否符合后端工艺要求，支持较新的PDF1.7 标准。在转换的过程中还可以指定字体替换、补字、PDF 精度设定等。规范化器用于将不同类型的文件转化为适合印刷的文件。使用畅流可处理所有的前端排版软件生成的文件。 |
| （3） | 折手模块 用于实现书刊的高速折手拼大版处理，含模板管理、设计、编辑、修改功能和拼大版处理。折手模块主要通过制定编辑拼版模板，调用模板对规范化生成的PDF 文件进行高速拼版处理，平均生成一个大版仅需仅２~３秒钟，可对大版结果进行实时预览检查、正背套准检查。折手模块用于连续多页文件的快速建模拼版。使用折手功能可以有效地提高批量文件的快速拼大版能力。 |
| （4） | 拼版增强模块 拼版模块用于对尺寸不规则文件进行手工拼大版处理，或是对折手后的大版结果进行微调整。基于PDF进行交互拼版处理，并可方便的添加标记。大大提高了自由拼版的灵活性。支持双面拼版、模板拼版、布局、自定义页面，叠铺、裁切等功能。大大提高了自由拼版的灵活性。提 |
| （5） | PDF挂网模块 PDF挂网模块用于将拼好版的文件进行分色挂网生成点阵文件。挂网能力强大，各种挂网形式满足所有的印刷工艺需求。 |
|  | 对开CTF、CTP设备输出模块 可连接并控制对开幅面的激光照排机、CTP实现点阵文件输出。能连接目前市场上大部分的激光照排机和主流的CTP制版机，含连接控制设备用的Eagleblaster及接口卡，用于直接连接并控制照排机、CTP。 |
|  | PDF色彩管理器 用于对源文件里包含的各种来源的图形、图像进行精确的色彩转换。用于将源文件中的不同色彩转换成统一的符合印刷的色彩标准。有效的提高了印刷时色彩还原的准确性 |
|  | 作业归档、备份模块 将畅流作业打包归档备份到指定路径，打包数据包括作业传票、模块参数设置、小页PDF文件、折手模板等，在需要再次印刷或修订时，通过作业导入，还原作业及相关参数、小页PDF文件、折手模板等数据。此功能有效的提高印前文档的管理水平，文档管理更加有序。 |
|  | 客户端 客户端是操作人员使用畅流进行各个功能应用、各种数据处理、参数设置、权限管理、作业管理、作业生产提交、屏幕预览检查等作业的人机交互窗口。多个客户端可以满足多人同时使用畅流流程中的任意功能模块，极大的提高了软件利用率。 |
| （6） | 供方负责软件系统的培训。 |
| 5 | 品牌电脑 1套 |
|  | DELL 3070MT - CPU:酷睿i3 9100处理器或以上 - 内存： 4GB/DDR4或以上 - 硬盘：500GB或以上 - 集显：DELL集成显卡 - 键鼠：DELL键盘鼠标 - 显示器：17”LCD或以上 -含正版Windows操作系统 |
| 6 | 品牌服务器 1台 |
|  | DELL T440 - CPU:志强4210R 10核2.4G - 内存：2*16G - 硬盘：2*2T NLSAS 3.5 7.2K - 集显：DELL集成显卡 - 键鼠：DELL键盘鼠标 - 显示器：21.5WLED -DVDRW/450W单电源 -含正版Windows Server操作系统 |
| 四、 | 其他要求 |
| （1） | 以CTP为主，各部功能规格和可靠性相互匹配，充分发挥主要设备生产能力。 |
| （2） | 电源需求适应中国供电标准 |
| （3） | 整机具备完善的安全、保护装置及报警信号装置 |
| 五、 | 服务要求： |
| （1） | 供货方的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。 |
| （2） | 安装、调试、培训、保修、维护、维修等售后服务由设备厂商和供货方负责（需提供加盖设备厂商公章的售后服务承诺书）。 |
| （3） | 设备免费保修期：整机免费保修期≥12个月，保修期内所更换零部件由供货方免费及时提供，供货方技术服务人员的一切费用自理。供货方在保修期内应定期提供预防性保养服务2次/年以上(每半年巡检一次)，所需费用由供货方承担。 |
| （4） | 服务响应时间：供货方应保持7*24小时热线服务可随时响应。 |
| （5） | 维修响应速度 ：（1）4个小时内作出维修方案决定；（2）如8小时内电话无法解决问题，维修人员必须在24小时之内到达现场（含节假日）。根据技术故障的难度，一般性故障维修人员到达现场后8小时内排除，较大故障（例如需更换非常规配件）48小时内排除，确保报纸的印刷时效。 |
| （6） | 零配件到场时间：易损件24小时，主件48小时。 |
| （7） | 培训要求：供方应免费为需方工作技术人员提供应用培训及日常维护培训，直到工作人员的技能水平能够达到普通维护要求。 |

三、系统服务及验收要求

中标人负责将设备架设完毕后，负责设备调试及系统调试，以中标设备可正常使用为准。所有设备均需由中标人提供免费上门安装、调试，并且对设备功能配置进行说明。

★软件系统均应为正式版本，并且具有合法版权和服务。系统界面应具备功能清晰，操作灵活，简明易懂的特点，有利于使用单位的日常业务安全稳定进行。

投标人应在投标技术文件中向招标单位及设计单位提供完整的安装基础和连接管路敷设等技术图纸，项目实施准备前向招标单位移交设备完整的技术资料、设备操作使用手册、设备电路图、产品合格证等。

1、交货时间：

中标人在合同签订后45天内完成供货，供货后在7天内安装调试完毕，同时提交完整的技术资料向招标单位申请验收。

2、验收要求：

2.1、验收前，乙方向甲方申请验收报告，并按照招标文件中的要求提供详细的验收内容报告，提供系统所有图纸（设计图、施工图、系统图）及个设备器件使用说明书、质保售后服务等证明、产品的相关资料、维护所用的一些工具。

2.2、所有设备安装调试完毕后，采购人将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持。验收所产生的费用由中标人承担。

2.3、如发生所供设备与招标文件规定（或投标文件承诺）的设备不符或系统完成后达不到采购人技术要求，采购人有权退货并中止合同，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

2.4、验收失败

在现场验收失败的情况下，乙方应以书面的形式向甲方说明验收失败原因，排除故障后重新开始验收测试。如果验收测试失败次数超过三次或验收测试时间超过合同规定的有关期限，甲方有权拒绝验收，并按乙方违约处理。甲方除有权没收乙方履约保证金外，还有权追索因乙方造成工期延误而给甲方产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，甲方有权按退货索赔程序处理。

当甲方认为验收失败而拒绝验收后，须与乙方共同签署验收失败的备忘录，详细地写明验收失败的原因、存在的问题、甲方的要求以及解决问题的办法、确定重新测试验收的时间，并由双方签字后开始生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方友好协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

2.5、验收成功

甲方确认测试验收通过后，双方签订《验收报告》，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

本项目为设备工程，投标方须依据采购方要求负责完成厂房设计、供货、施工、调试。投标方须做出详细的设计、集成施工、技术培训、售后服务等方案，并据此进行投标报价。特别是提供厂房改造的详细安全保障措施。

四、付款方式

乙方完成供货、安装、调试等所有工作，验收合格后支付合同总额的65%，正常运行3个月后合格支付合同总款30%，余款5%作为质量保证金在中标人承诺的质保期满后且无质量遗留问题时支付（不计息）。

五、最高限价

本项目招标最高限价为人民币：捌拾万元（¥800000.00元）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含设备材料、所需辅材、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、培训、售后服务等一切费用）

备注：本采购文件中标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。

第五章  采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，以及浙江华元工程咨询有限公司（编号： ）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江华元工程咨询有限公司核实或认可，并报浙江浣江传媒集团招投标监管领导小组办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的发票、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款5%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向浙江浣江传媒集团招投标监管领导小组办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，浙江华元工程咨询有限公司备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：  ）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在浙江浣江传媒集团招标办投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日