诸暨市香山矿区场地平整、道路开拓石料综合利用代加工采购项目

（编号：浙华元20-04-02）

招

标

文

件

| 招标人 | ： | 诸暨市越兴矿业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 代理单位 | ： | 浙江华元工程咨询有限公司 |

二〇二〇年五月

目录

- 招标公告

- 投标须知

- 评标办法及评分标准

- 招标需求

应提交的有关格式范例

# 招标公告

（编号：浙华元20-04-02）

根据相关法律法规，浙江华元工程咨询有限公司受诸暨市越兴矿业有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

- 项目名称：诸暨市香山矿区场地平整、道路开拓石料综合利用代加工采购项目

- 采购组织类型：非政府采购-委托分散代理采购

- 项目内容及规模

本项目位于诸暨市次坞镇新回头村的香山矿区，中标人负责本项目的生产区部分场地平整、首采区表土剥离、矿区道路开拓及产生的石料综合利用代加工等；土石方量约317946m³，其中土方量约111682m³，石方量约206265m³；山体表土剥离面积约24000㎡，道路开拓为泥结石路面，横断面宽度13m（具体详见图纸）。

| 项目 | 最高限价单价 | 数量 | 计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山体表土剥离 | 2.5元/㎡ | 24000㎡ | 60000元 | 数量为暂定数量，其中石料按1m³=2.7t计，投标报价时不得变更数量，项目结算以实际数量、投标单价为依据按实结算，投标人须自行承担报价风险。 |
| 土方开挖 | 17元/m³ | 111682m³ | 1898594元 |  |
| 石料代加工 | 27.75元/t | 206265m³（556915.5t） | 15454405.13元 |  |
| 最高限价合计总价 | 17412999.13元 |

- 评标办法：综合评分法

- 投标人（供应商）资格要求

- 投标人满足《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任能力的法人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目接受联合体投标，联合体成员数不超过3家。以联合体形式参加本次投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的采购活动。

- 招标文件的获取

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年5月9日-2020年5月19日，符合投标人资格条件的投标人请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许获取。

- 投标须知

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

- 投标人为单独法人的：

- 营业执照原件或复印件加盖公章；

- 投标人授权委托书原件和居民身份证原件；若为法定代表人参与投标的，则提供居民身份证原件。

- 投标人为联合体的：

- 联合体各方的营业执照副本原件或复印件加盖公章；

- 投标人授权委托书原件和居民身份证原件；若为牵头人法定代表人参与投标的，则提供居民身份证原件。

- 联合体协议书原件。

- 投标保证金

投标保证金人民币25万元。投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。缴纳账户名称：诸暨市越兴矿业有限公司；开户银行：建设银行诸暨支行营业部；帐号：33050165633500001849；款项用途：保证金。

- 文件递交、开标时间和地点

投标人须于2020年5月29日上午10:00时前将投标文件密封送达诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼（浙江华元工程咨询有限公司开标室），逾期送达或未密封将拒绝接收。

开标时间：2020年5月29日10:00分

开标地点：诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼（浙江华元工程咨询有限公司开标室）。

- 业务咨询

采购单位联系人：陈主任    联系电话：13867596200

代理单位联系人：蔡  工    联系电话：19957507410

诸暨市越兴矿业有限公司

浙江华元工程咨询有限公司

2020年5月9日

# 投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市香山矿区场地平整、道路开拓石料综合利用代加工采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次招标标的最高限价为，： 山体表土剥离2.5元/㎡； 土方开挖17元/m³； 石方代加工27.75元/t（按1m³=2.7t换算）。 最高限价合计总价17412999.13元。 以上价格均含3km运输费用至业主指定地点，投标人须在报价中统筹考虑。 |
| 5 | 投标人资格 要求 | 投标人满足《政府采购法》第二十二条规定的条件： 具有独立承担民事责任能力的法人； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 法律、行政法规规定的其他条件。 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 本项目接受联合体投标，联合体成员数不超过3家。以联合体形式参加本次投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的采购活动。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 接受联合体投标，联合体成员不超过3家。 |
| 7 | 标的划分 | 本项目共1个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年5月9日-2020年5月19日，符合投标人资格条件的投标人请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时递交原件资料 | 一、投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 投标人为单独法人的： 营业执照原件或复印件加盖公章； 投标人授权委托书原件和居民身份证原件；若为法定代表人参与投标的，则提供居民身份证原件。 投标人为联合体的： 联合体各方的营业执照副本原件或复印件加盖公章； 投标人授权委托书原件和居民身份证原件；若为牵头人法定代表人参与投标的，则提供居民身份证原件。 联合体协议书原件。 |
|  |  | 二、评审原件 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。 人民币25万元整。 缴纳账户名称：诸暨市越兴矿业有限公司 开户银行：建设银行诸暨支行营业部 款项用途：保证金 帐 号：33050165633500001849 |
| 12 | 技术文件 | 法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； 企业法人营业执照（加盖单位公章）； 投标人情况介绍； 相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； 成功案例和业绩证明（如有）； 技术偏离表； 招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件； 联合体协议书（若需要）； 投标人认为需要说明的其他资料（格式自拟）。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | 投标函（格式见附件）； 开标一览表（格式见附件）； 投标承诺书（格式见附件）； 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | / |
| 15 | 投标样品 | / |
| 16 | 投标文件份数 | 分册装订，分别为： 技术文件正本一份，副本五份。 商务文件正本一份，副本五份。 电子文档（单独封装）：所有投标文件的电子文档按要求汇总后存储于同一可移动的USB存储介质中，封装于独立的信封内（内层包封），并在封口处加盖单位章的骑缝章。USB存储介质内必须建立一个文件夹，文件夹名称为“[xx公司][XX项目]投标文件”，文件夹内必须放置且只能放置以下两个文件夹：①xx公司[XX项目]商务投标文件部分②xx公司[XX项目]技术服务投标文件部分。xx公司为投标公司全称（同营业执照一致）。 另外提供证书及相关资料原件等（单独装袋，无需密封和装订）。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人须向采购单位缴纳70万元作为履约保证金。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）合同履行完毕后5日内无息退还。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2020年5月29日10时00分整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼（浙江华元工程咨询有限公司开标室） |
| 23 | 开标时间 | 2020年5月29日10时00分整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼（浙江华元工程咨询有限公司开标室） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2020年5月19日上午10时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将在2020年5月21日下午17时前(具体以公告时间为准)将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 26 | 其他 | 1.本项目招标代理费由中标方支付，金额为15000元，在领取中标通知书前付清。 2.以上费用由投标人在报价中一并考虑。 |

## 总   则

- 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 定义

    - “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

    - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

    - “项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

    - “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 投标委托

投标人（若联合体投标的，为联合体牵头人）代表须携带居民身份证。如投标人（若联合体投标的，为联合体牵头人）代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收政府采购代理服务费。

- 特别说明

    - 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一货物或服务的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

    - 除评标办法采用综合评分法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

    - 投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 质疑和投诉

    - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、招标代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

    - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

    - 采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

    - 投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

- 招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

    - 招标公告；

    - 投标须知；

    - 评标办法；

    - 采购需求；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

    - 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网进行网上下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

    - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

    - 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

    - 为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，采购人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

    - 补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 投标文件的组成

投标文件的组成详见前附表。

- 投标文件的语言及计量

    - 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

    - 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

    - 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

    - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标文件的有效期

    - 自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

    - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

    - 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

    - 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 投标保证金

    - 投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

    - 投标保证金可以以电汇、转帐、汇票等非现金形式提交，且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

    - 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日凭投标保证金收据原件退还。

    - 中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

    - 投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

    - 下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

    - 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

    - 未按规定提交履约保证金的；

    - 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

    - 中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

    - 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

    - 拒绝履行合同义务的；

    - 其他严重扰乱招投标程序的；

    - 向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

    - 中标人无正当理由放弃中标的；

    - 存在法律、法规规定的其它损害采购人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

    - 如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

    - 不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

    - 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

    - 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

    - 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

    - 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

    - 采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

    - 采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

    - 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

    - 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标单位（或联合体牵头单位）公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将将作无效标处理。

- 投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件进行密封。同时在封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称），并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等技术条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人（若联合体投标的，为联合体牵头人）法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在采购人现场监督下由代理机构进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4主持人当众宣读最高限价和各投标人的投标报价。

20.5工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.6评标委员会审核投标文件，根据评审结果确定中标候选人。参加开标会的法定代表人（或联合体牵头人）或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.7主持人向投标单位公布评标结果。

20.8开标会议结束。

## 六、评  标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为所有评委评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定  标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。采购人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此项目将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，代理机构核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布。

29.3采购人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害采购人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的重新组织采购活动。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式伍份，用户单位和中标人各执贰份、代理公司备案壹份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为70万元，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同和服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送代理公司备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本招标文件的解释权属于采购单位。

# 评标办法及评分标准

  - 采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

  - 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

  - 评分办法

    - 满分为100分，总得分=技术得分+商务得分。

    - 技术得分=技术评分，技术评分=所有评委评分的算术平均数。

    - 商务得分=（评标基准价/投标报价合计总价）×价格权值×100，评标基准价=通过技术评审的有效投标单位的最低投标报价合计总价，价格权值=30%。

    - 技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 企业实力 | 投标人（或联合体任一方）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的得2分。 投标人（或联合体任一方）具有矿山工程施工总承包叁级及以上资质的得5分。 投标人（或联合体任一方）营业范围具有建筑用石料开采、加工的得5分。 （以上须提供相应资质证明文件原件或复印件加盖公章）。 | 12分 |
|  | 企业业绩 | 近五年（2015年1月至今），投标人（或联合体任一方）具有开采30万立方米/年的建筑用石料业绩及生产能力的得8分。 （以投标人提供的采矿许可证为准，提供证书原件或复印件加盖公章）。 | 8分 |
|  | 人员配备 | 项目运营管理人员设置是否完整、人员配置是否合理，核心岗位人员的输送和培训安排是否合理、技术规范、管理制度完善；提供项目管理人员清单并注明项目负责人、技术负责人和安全员负责人。综合评定0-5分，无描述不得分。（须提供项目负责人、技术负责人和安全员证书及近3个月社保缴纳证明原件或复印件加盖公章，不提供不得分）。 | 5分 |
|  | 设备设施 配备 | 投标人提供的设备、设施方案等内容是否完备、完整，综合评定0-5分，无描述不得分。（须提供购置设施、设备的清单及购置发票复印件，不提供不得分）。 | 5分 |
|  | 山体表土剥离、土方开挖、石料加工方案 | 山体表土剥离、土方开挖、道路开拓以及石料加工等步骤安排合理、选择方法科学、工作方案完整；组织机构完整，管理制度健全，单位内控体系完整综合评定0-15分，无描述不得分。 | 15分 |
|  | 安全生产方案 | 编制的安全生产方案，安全标准化的科学性、全面性、有效性；安全生产标准化的范围；生产安全小组负责制度的方案，综合评定0-10分，无描述不得分。 | 10分 |
|  | 产量质量保证方案 | 生产过程的产量控制方案，符合采购人要求以及内控体系，编制的质量控制措施、质控重点与方法、质控体系、技术复核与管理综合评定0-5分，无描述不得分。 | 5分 |
|  | 应急方案 | 针对本项目特点所采取的应急预案编制是否妥当、应急所需配备器材是否完备，是否符合行业标准。综合评定0-5分，无描述不得分。 | 5分 |
|  | 环保要求 | 针对环境污染(扬尘、噪音等)，有完善的污染治理保障措施，确保项目能够达到预期的要求。综合评定0-5分，无描述不得分。 | 5分 |

# 采购需求

## 项目概况

- 项目内容：诸暨市香山矿区场地平整、道路开拓石料综合利用代加工采购项目

- 项目地点：诸暨市次坞镇新回头村香山矿区

- 项目规模：本项目位于诸暨市次坞镇新回头村的香山矿区，中标人负责本项目的生产区部分场地平整、首采区表土剥离、矿区道路开拓及产生的石料综合利用代加工等；土石方量约317946m³，其中土方量约111682m³，石方量约206265m³；山体表土剥离面积约24000㎡，道路开拓为泥结石路面，横断面宽度13m（具体详见图纸）。

- 服务期限：自合同签订之日起至2020年12月31日止。

- 项目生产区的部分场地平整

项目生产区的场地平整分为装成系统区、成品对厂区、筛分车间区、厂区道路区；总开挖量约为52950m³，其中土方量为24821m³，石方量约为28129m³，平整标高、面积等应符合图纸要求，场地平整标准，以采购人要求为准。

- 道路开拓

本项目道路总长约为2.2km，道路开拓横断面宽度13m，道路、安全车挡等应符合图纸需求以及重载车辆通行，具体实际施工为准，按实结算。

工程结算依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；信息价按《绍兴造价管理信息》（诸暨）、《浙江造价信息》 施工前1月期计取，其中碎石和回填土等由中标人就地取材	；工程下浮率按【（项目投标最高限价总价-投标报价合计总价）/项目投标最高限价总价】作为本工程下浮率，工程下浮率作为结算依据。

- 山体剥离要求

本项目剥离位于首采区中部+180基建削顶剥、南侧+165基建削坡剥离、中部形成+165装运平台以及道路开拓沿路清表工作，中标人根据矿区的实际情况进行剥离，具体实际施工为准，按实结算。

  - 表土剥离

在表层土质部位，采场剥离采用挖掘机进行开挖，随着工程的进展应分段、分层进行剥离。平台区域采用推土机配合挖掘机剥离，用装载机、挖掘机配合汽车外运至弃土场。开挖深度及位置要严格按照图纸施工。

  - 表层土及植被

- 对于平坦地区上的表土清除，采用推土机配合挖掘机清理，但其上的灌木层及杂木采用人工伐除、挖根，集中堆运，人工无法施工区域用机械铲除。机械清除后的土方用自卸车运至弃土场堆放，为了并保持其稳定，作为复耕土及种植土储备。

- 对于软石及强风化石，采用大功率推土机带松土器进行剥离。对于软质岩石边坡采用人工和机械清刷的方法，并按设计要求进行防护。

- 石料代加工要求

符合沥青路面用石灰岩碎石以及水泥混凝土碎石的相关要求，实际供货规格、数量等以采购人书面通知为准，结算时以采购人实际销售数量乘以中标单价为准，投标单位在须报价时考虑。

  - 沥青路面用碎石应采用石质坚硬、洁净、干燥、无杂质。面层碎石必须采用反击式破碎机，以及规定的除尘、整形加工工艺进行轧制，须严格控制集料的针片状颗粒含量和含泥量。

  - 水泥混凝土碎石粒径应符合《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)的要求。

  - 石料由中标人开挖并运输到采购人指定的场地代加工，石料加工后堆放在业主指定的场地。若中标人未按照采购人要求进行加工的，采购人有权单方解除合同，一切费用由中标人承担，履约保证金不予退还。

- 场地堆放

项目的石方、土方以及剥离物堆放由中标人负责运至采购人指定地点，距离在3Km范围以内。

## 服务机构设置

【管理机构设置】

| 序号 | 机构设置 | 基本设置标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理机构设置 | （1）管理区域内设置管理机构，管理机构组织架构和人员配置符合采购人的管理要求。 （2）管理机构配置应必备办公设施及办公用品。 |
| 2 | 人员配备要求 | （1）拟派项目负责人须熟悉石料开采的前期剥离、加工业务，并有不少于5年的相关矿区管理经验。 （2）要求拟派人员身体健康，新招人员年龄须满足男≤55周岁，女≤50周岁，对涉及粉尘等有害身体健康岗位人员应建立健康卡制度，并配有专业的机械维修人员。中标人聘用人员到岗后，须向采购人方提供聘用人员名册、身份证(复印件)、体检材料等。 （3）技术人员应按照有关规定取得相应的资格证书，持证上岗。 （4）所有人员必须统一着装，佩戴标志。 |

【管理机构日常管理与服务】

| 序号 | 服务内容 | 基本服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作计划 | 中标人应根据本项目整体进度计划排月计划，经采购人确定后实施，若中标人不能按月计划的要求交货或提供服务，则每延迟一天支付违约金1万元/日；累计延迟30日及以上的，采购人有权单方解除合同。 |
| 2 | 服务范围 | 服务规范应符合相关要求。 |
| 3 | 管理制度 | 有明确的值班制度和交班制度，工作有记录。 管理处内部有健全的管理制度、考核制度和培训制度及标准作业操作流程。 协助采购人制定相关管理制度。 |
| 4 | 石料检验制度 | 应符合相关技术指标要求 |
| 5 | 维修、故障处理 | 维修、抢修服务：维修人员随时待岗，要有明显紧急处理措施，并提供应急处理方案，须做出书面承诺。 |
| 6 | 应急处理 | 有相应应急处理预案。 |

## 其他要求

  - 总体要求

    - 根据现场情况，本项目所需的临时道路建设（必须保证道路的畅通和连续）、临时场地平整、用水用电、加工及堆放场地等相关配套设施，须由中标人负责，费用由投标人在报价中统筹考虑；本项目加工及堆放场地等由采购人指定。

    - 山体表土剥离、道路开拓及石料加工等所需的生产设备、车辆及设施必须符合生产规模要求并由中标人负责。

    - 日常石料开采具有不可预见性的风险，投标人参与投标前应通过实地考察等方式充分了解本项目的相关情况，审慎评估项目风险。一旦参与中标，即视为对本项目无异议并全部接受。

  - 供货要求：

    - 中标人应根据本项目整体进度计划排月计划，经采购人确定后实施，若中标人不能按月计划的要求交货或提供服务，则每延迟一天支付违约金1万元/日；若累计延迟30日及以上的，采购人有权单方解除合同。

    - 服务的时间：本项目供货期为：合同签订之日起至2020年12月31日止，在采购人要求的供货时间内中标人应及时按要求在采购人工作时间内分批供应，实际需要数量由采购人按需要提前三天通知中标人，中标人未能按时供货，由此给采购人造成的损失由中标人承担，在工程履约保证金中扣除。

    - 中标人应将石料送达采购人指定地点。

  - 石料验收

石料到达交货地点堆放，由采购人进行出售。石料的加工质量由中标人负责，相应石料的抽验频率按有关国家标准、行业标准确定。

  - 结算方式

本合同采用单价包干的方式。投标单价应包括土方开挖运输、石料开挖运输、生产场地平整、首采区削顶、石料加工、道路开拓施工等，并包含水电费、检测费、生产用品设备维护及保养费、人员工资、交通费、办公设备用品费、食宿费、实施开采加工的措施费、聘用服务人员费、工具费、清洁用品费、人员人身意外伤害等保险，税金、利润等费用均由投标人在投标报价中统筹考虑。非经采购人书面同意，中标价不论任何情况均不予调整。

  - ★安全承诺

本项目服务期间所有安全事故均由中标人负责，投标人须在投标文件中作出承诺，否则按无效投标处理，承诺函格式自拟。

  - 环境保护

按《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求，做好矿山粉尘防治。矿山凿岩、机械采掘、石料铲装等环节必须采取必要的抑尘措施，加工破碎系统要求全封闭作业。

  - 政策处理

本项目所涉及到的政策处理由中标人协助处理。

## 履约保证金及付款方式

1、履约保证金：中标人须在合同签订前向采购单位缴纳70万元作为履约保证金，履约保证金在合同履约完成后5个工作日内无息退还。

2、付款方式：首采平台剥离完工后30日内支付项目山体剥离结算价款，道路开拓及附属设施完工经验收合格后30日内支付土方开挖结算价款的90%，道路及附属设施的缺陷责任期自验收合格后满1年，支付余下10%土方开挖结算价款。石料代加工费用以采购人实际销售石子数量乘以中标单价结算，按月支付。

## 最高限价

本次招标设有各项最高限价单价、最高限价报价及最高限价合计总价（详见前附表），任何超过以上限价的报价将被认定为无效报价。

备注：标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。

# 应提交的有关格式范例

（以下响应文件中需要签字或盖章，除已注明外，投标人为联合体投标的，均仅指牵头单位和授权代表）

## 一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：              （盖公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：（采购单位）

根据贵方                    （项目名称）       招标文件（项目编号：）有关要求，    　　（投标人）       授权     （姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

（注：若为联合体投标的，加盖联合体牵头人公章）

## 四、授权委托书（格式）

致：               （采购单位）

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的    　(项目名称)        的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖公章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标单价（小写） | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山体表土剥离 | _____元/ m2 | 24000㎡ |  |
| 2 | 土方开挖 | _____元/m³ | 111682m³ |  |
| 3 | 石料代加工 | _____元/t | 206265m³（556915.5t） |  |
| 投标报价合计总价（1+2+3） | 大写：_________ 小写：￥ |

注：以上数量为暂定数量，其中石料代加工按1m³=2.7t计，投标报价时不得变更数量，项目结算以实际数量、投标单价为依据按实结算，投标人须自行承担报价风险。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙华元         ）采购文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）在采购过程中，与采购人进行协商询价的；

（2）询价有效期内撤回其采购响应文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（8）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（9）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（10）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（11）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（12）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（13）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（14）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（15）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（16）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（17）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（18）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的；

（21）投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为

出现（1）~（5）行为之一，记录时限为6个月；出现（6）~（10）行为之一，记录时限为1年；出现（11）~（15）行为之一，记录时限为2年；出现（16）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

采购响应人名称：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日期：        年       月       日

注：联合体投标，加盖联合体牵头人公章即可。

## 七、技术偏离表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

  - 此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

  - 若对于招标文件均无偏离，则在内容第一行第一列中填写“无偏离”

  - 此表在不改变格式的情况下可自行制作。

  - 此表置于技术标书中。

投标人名称：            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：      签字或盖章

日期：        年       月       日

## 八、联合体协议书（若需要）

甲方：

乙方：

丙方（若有）：

因工程项目采购投标工作需要，（联合体全体单位）_方经友好协商、自愿组成联合体，参加（采购单位）的    （项目名称）     投标。有关事宜协议如下：

      - （联合体牵头人）             为联合体牵头方，（联合体各成员）为联合体成员。

      - 联合体内部有关事项规定如下：

  - （联合体牵头人）         负责与采购人联系。

  - 投标工作由联合体牵头方负责，由__（二或三）_方组成的投标小组具体实施；     （联合体牵头人）        代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。联合体各方共同对项目采购人承担连带责任。

  - 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

  - 如中标，联合体内部将遵守以下规定：

    - 由    （联合体牵头人）    与     （采购单位）   签订合同书，并就中标项目向（采购单位）负有连带的和各自的法律责任；

    - （联合体牵头人）    代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜甲方负责；联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部确定，与采购人无关。

    - 联合体分工原则：___________

  - 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

      - 本协议书一式    份，各方签署后生效，开标时时递交采购人一份，联合体成员各一份。

      - 本协议书自签署之日起生效，在项目未中标或合同履行完毕后自行失效。

（本页以下无正文，为签署页）

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

丙方（若有）：（盖章）

2020年**月**日