绍兴明晨建设项目管理有限公司关于绍兴市上虞区道墟街道建筑垃圾堆放点垃圾分类处置项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、本次招标不接受联合体投标。

3、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2020年1月22日17时00分前（节假日除外）递交。

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至绍兴明晨建设项目管理有限公司（上虞区城北金城大厦18楼），外地可扫描件发送邮箱至940453120@qq.com扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：绍兴明晨建设项目管理有限公司 /绍兴市上虞区大数据发展管理中心

4、联系人：张先生/朱先生

5、联系电话：15158226530/13806760638

绍兴市上虞区道墟街道办事处

绍兴明晨建设项目管理有限公司

2020年1月19日

附件 ：        招标采购内容与技术规格书

## 第一章　技术规范及要求

1、项目基本概况:项目位于绍兴市上虞区道墟街道杭州湾高速北侧，杭氏钢材南侧，平常面积约为5819.9平方米，建筑垃圾方量约为18767立方米。

2、服务内容；

| 序号 | 内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地洒水除尘 | 平方米 | 5819.9 |  |
| 2 | 建筑垃圾分类 | 立方米 | 18767 |  |
| 3 | 分类垃圾处置 | 立方米 | 18767 |  |
| 4 | 临时场地建设 |  |  |  |

2.1 场地洒水除尘

中标方自备洒水车辆对项目场地每天早晚各进行一次洒水除尘工作。

2.2 建筑垃圾分类

要求首先经过人工挑选分拣后，经铲车，喂料斗，振动给料机，带式输送机及喂入颚式破碎机，在喂入破碎机前经人工分拣收集出木材、电线、管线、塑料、编织袋等类似可回收垃圾，将不能处理的垃圾运输至填埋点填埋。

出颚式破碎机的料物再通过皮带机输送至反击式破碎机进行一次破碎，将二次破碎的料物经皮带机输送至分选机分选。细骨料与粗骨料均利用皮带机输送至各自的储存料棚储存；不合格的骨料需通过皮带机再次喂入反击式破碎机破碎。

要求喂料斗、破碎机出口及分选机处需各设一台收尘器进行收尘，粉尘浓度达到排放标准后外排至空气中。

- 服务人员及车辆设备要求

3.1 服务人员要求：服务人员数量不少于15人（含车辆驾驶员、垃圾分拣员及机械设备操作人员等），车辆驾驶员应具备相应的驾驶证；

3.2 车辆要求：3吨以上洒水车一辆；

3.3 主机设备参数要求：

| 序号 | 主机名称及规格 | 型号、规格、性能 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 入料粒度：≤300mm；出料粒度：≤30mm；产量：80~100t/h；功率：55KW | 1 |
| 2 | 反击式破碎机 | 入料粒度：≤30mm；出料粒度：≤10mm；产量：50t/h；功率：55KW | 1 |
| 3 | 反选机 | 产量：50t/h；功率：15KW | 1 |
| 4 | 脉冲袋式收尘器 | 处理风量：11600m³/h；总过滤面积：186㎡；净过滤面积：155㎡；过滤风速：1.2m/min | 3 |
| 5 | 脉冲袋式收尘器 | 处理风量：17800m³/h；总过滤面积：310㎡；净过滤面积：248㎡；过滤风速：1.2m/min | 1 |

3.4 设备材料表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棒条阀门 | 规格：500*500 | 1 |
| 2 | 带式输送机 | TD75槽型B800X44507mm；输送能力：150t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：43.22m；垂直提升高度：6.8m；皮带倾角：13°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 2M | 电动机 | 功率：18.5kw | 1 |
| 2P | 减速机 | / | 1 |
| 3 | 颚式破碎机 | 输送能力：80t/h | 1 |
| 3M | 电动机 | 功率：55.0kw | 1 |
| 4 | 带式输送机 | TD75槽型B650X23798mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：23.2m；垂直提升高度：5.2m；皮带倾角：12.9887°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 4M | 电动机 | 功率：11.0kw | 1 |
| 4P | 减速机 | / | 1 |
| 5 | 反击式破碎机 | 输送能力：50t/h | 1 |
| 5M | 电动机 | 功率：55KW | 1 |
| 6 | 带式输送机 | TD75槽型B650X46550mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：45.35m；垂直提升高度：10.5m；皮带倾角：13.0977°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 6M | 电动机 | 功率：18.5kw | 1 |
| 6P | 减速机 |  | 1 |
| 7 | 振动筛 | 输送能力：50t/h | 1 |
| 7M | 电动机 | 功率：15.0kw | 1 |
| 8 | 带式输送机 | TD75槽型B650X36256mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：35.95m；垂直提升高度：4.7m；皮带倾角：7.5275°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 8M | 电动机 | 功率：11kw | 1 |
| 8P | 减速机 |  | 1 |
| 9 | 斗式提升机 | NE100X26.82m；能力：100m³/h | 1 |
| 10 | 散装机 | 能力：100t/h；伸缩高度：3120mm；伸缩速度：8m/min | 1 |
| 10M | 电机 | 功率：5KW | 1 |
| 11 | 单机除尘器 | 星汉：HMC-48A；额定风量：2592m³/h；过滤风速：1.2m/min；出口含尘浓度：≤20mg/Nm³；阻力1470-1770Pa；压缩空气耗气量：0.14m³/min；压缩空气压力：0.5~0.7MPa;脉冲阀型号：1 1/2” | 1 |
| 11-1 | 离心风机 | 型号：4-72No3.6A；流量：3045m³/h；压力：1531Pa；转速：2900r/min | 1 |
| 11-1M | 电机 | 功率：3KW | 1 |
| 12 | 带式输送机 | TD75槽型B650X18500mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：16.8m；垂直提升高度：4m；皮带倾角：13°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 12M | 电动机 | 功率：7.5kw | 1 |
| 12P | 减速机 |  | 1 |
| 13 | 带式输送机 | TD75槽型B650X35000mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：33.15m；垂直提升高度：6m；皮带倾角：10.5°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 13M | 电动机 | 功率：15.0kw | 1 |
| 13P | 减速机 |  | 1 |
| 14 | 带式输送机 | TD75槽型B650X18500mm；输送能力：100m³/h；带速：0.8m/s； | 1 |
| 14M | 电动机 | 功率：7.5kw | 1 |
| 14P | 减速机 |  | 1 |
| 15 | 带式输送机 | TD75槽型B650X33000mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：33.45m；垂直提升高度：6m；皮带倾角：10.5°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 15M | 电动机 | 功率：15.0kw | 1 |
| 15P | 减速机 |  | 1 |
| 16 | 带式输送机 | TD75槽型B650X12349mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：10.5m；垂直提升高度：2.7m；皮带倾角：12.8614°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 16M | 电动机 | 功率：5.5kw | 1 |
| 16P | 减速机 |  | 1 |
| 17 | 带式输送机 | TD75槽型B650X53460mm；输送能力：50t/h；带速：0.8m/s；水平输送长度：52.8m；垂直提升高度：5.5m；皮带倾角：13°；拉紧方式：螺旋拉紧 | 1 |
| 17M | 电动机 | 功率：18.5kw | 1 |
| 17P | 减速机 |  | 1 |
| 18 | 气箱式脉冲袋式除尘器 | 型号：LPM6A180；额定风量：11600m³/h；总过滤面积：186㎡；净过滤面积：155㎡；过滤风速：1.2m/min；出口含尘浓度：≤30mg/Nm³；阻力：1470~1770Pa；压缩空气耗气量：0.55m³/min；压缩空气压力：0.5~0.7MPa；脉冲阀型号：1 1/2”；提升阀型号：￠460；气缸直径：￠63 | 3 |
| 18-1 | 双层翻板锁风阀 | 规格：300*300mm | 3 |
| 19 | 离心风机 | 型号：9-26 Ns8D；流量：13001m³/h；压力：3421Pa；转速：1460r/min | 3 |
| 19 | 电机 | 型号：Y180L-4；功率：22KW；转速：1460r/min | 3 |
| 20 | 气箱式脉冲袋式除尘器 | 型号：LPM5B-310；额定风量：17800m³/h；总过滤面积：310㎡；净过滤面积：248㎡；过滤风速：1.2m/min；出口含尘浓度：≤20mg/Nm³；阻力：1470~1770Pa；压缩空气耗气量：1.2m³/min；压缩空气压力：0.5~0.7MPa；脉冲阀型号：1 1/2”；提升阀型号：￠60；气缸直径：￠63 | 1 |
| 20-1 | 双层翻板锁风阀 | 规格：300*300mm | 1 |
| 21 | 离心风机 | 型号：9-26 NqⅡ.2D；流量：21963m³/h；压力：3140Pa； | 1 |
| 21-1 | 电机 | 功率：30KW | 1 |
| 22 | 罗茨风机 | 风量：14.8m³/min；风压：58.8kPa；转速：1450r/min | 1 |
| 22M |  | 功率：30KW；转速：1470r/min | 1 |
| 23 | 入孔门 | 规格：800*800mm | 1 |
| 24 | 量仓孔 | 规格：200mm | 1 |
| 25 | 手动蝶阀 |  | 11 |

3.5 上述所有材料均由中标供应商进行提供，并且承担设备进场、组装、运行、维护等一切费用，项目完成后设备须在一个月内完成清场，否则视作遗留物品，由采购人自行处置。

4、服务基本要求:中标方堆放地应符合区有关规定，不能造成污染， 否则由此造成的一切后果由中标方承担。

5、秩序维护与安全服务:加强沿路的运输管理。

6、环境保洁服务；

所有建筑垃圾堆放位置必须经由采购方同意，未经同意随意堆放所造成的损失由供应商自行承担，同时视为不具备验收条件。

- 服务目标:运输过程中应加强管理，不能对道路造成污染，否则由此造成的责任由中标者承担。

- 场地临时设施建设要求：

8.1 建设内容：门卫室1间、管理用房1间、设备用房1间、混凝土骨料堆棚1处。

8.2 建设要求：

门卫室：建筑面积32平方米左右，分别为主、次入口，用于管理车辆进出、负责人员接待等。

管理用房：采用流动房屋，位于场地内，主入口附近，建筑面积59平方米左右，内包括淋浴、管理房、卫生间、休息间等功能用房，满足场地内的办公管理的基本要求。

设备房：位于中间生产区域，总面积约637平方米，包括各生产设备及辅助用房中控机房及空压机房等，经过整套设备的生产，成品到粗、细混凝土骨料储存区。设备用房为整个厂区的核心建筑。

混凝土骨料堆放棚：位于生产区域的末端，总建筑面积约1306平方米，为粗细混凝土骨料的堆放处。

- 项目服务期：要求自合同签订之日起30天内完成场地临时设施建设及设备的进场与试运行工作；设备正常运行之日起60天内完成所有建设垃圾的分类与清运处置工作；项目完成后30天内完成场地清场平整工作。

- 整个生产工作中可回收垃圾的回收所得利润归采购人所有，中标供应商不得隐瞒或少报数量。

## 第二章 付款方式及要求

采购方在工程完成通过相关部验收之日起10个工作日支付总合同价的90%，并退还履约保证金，其余10%在验收合格3个月后支付。