2024年-2025年生产运作管理及沥青混合料运输服务项目

招标文件

招标编号：YK2024179

采购方式：公开招标

采购人：绍兴市上虞路恒新材料有限公司

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	6

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	14

五、开标	14

六、资格审查	15

七、评标	15

八、定 标	20

九、合同签订及其他	20

十、质疑与投诉	21

第三部分 评标办法及评分标准	24

第四部分 采购需求	29

第五部分 采购合同（参考样本）	55

第六部分 应提交的有关格式范例	82

# 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞路恒新材料有限公司2024年-2025年生产运作管理及沥青混合料运输服务项目的非政府采购招标公告

公告日期：2024年**月**日

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，绍兴市上虞路恒新材料有限公司为经营性国企，本次招标为主营业务范围内的经营性采购招标， 浙江宇康工程管理咨询有限公司  受  绍兴市上虞路恒新材料有限公司 委托，现就 2024年-2025年生产运作管理及沥青混合料运输服务项目 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号： YK2024179

二、采购组织类型： 国企经营性采购-公开招标

三、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年-2025年生产运作管理及沥青混合料运输服务项目 | 1 | 项 | 730 | 采购沥青混合料预计运输量约20万吨，运输上限单价为0.95元/吨·公里，运输服务费用约475万元（暂按25KM平均运距测算）。 | 730 | / |
|  |  |  |  |  | 主要负责生产线日常生产、维护和管理工作,生产运作管理服务约255万元 |  |  |

四、投标供应商资格要求：

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.投标人具有独立法人资格；

3.本项目的特定资格要求：联合体单位具有《道路运输经营许可证》；

4.本项目接受联合体投标，联合体应满足下列要求：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（牵头单位须为：生产运作管理服务单位，联合体投标的组成单位数量不超过2家）；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标；

5.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2024年**月**日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政企云平台https://www.zhengcaiyun.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政企云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政企云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政企云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政企云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政企云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政企云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商－国企采购项目电子交易操作指南》：（需登录账号后查看）

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年 ** 月 ** 日 上 午 09 时 30分整之前将电子投标文件上传到“政企云”平台。

八、开标时间及地点： 2024 年 ** 月 ** 日上 午 09 时 30 分整在浙江宇康工程管理咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（2024年**月**日 10 : 00 前）供应商可以登录“政企云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024年**月**日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九、投标保证金：本项目不设置投标保证金。

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1.采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈杰

联系电话：18892682923

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼

2.采购人名称：绍兴市上虞路恒新材料有限公司

联系人：王先生

联系电话：0575-82313723

地址：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道88号科创中心

# 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年-2025年生产运作管理及沥青混合料运输服务项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 一年（一年后，服务满足采购人要求，经采购人同意，在服务内容、服务标准不变、服务价格不高于本次报价的前提下可以续签合同，合同一年一签，续签不超过一年）。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价及分项最高限价如下：730万元，其中运输服务费最高限价475万元，生产运作管理服务费最高限价255万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 1 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）履约保证金在合同期满后第一个月一次性无息退还剩余部分。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标人支付，按下列服务招标差额定率累进法计算方式0.381折计取。 服务类型 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5％ 1.5％ 1.0％ 100—500 1.1％ 0.8％ 0.7％ 500—1000 0.8％ 0.45％ 0.55％ 1000—5000 0.5％ 0.25％ 0.35％ 5000—10000 0.25％ 0.1％ 0.2％ 10000——100000 0.05％ 0.05％ 0.05％ 1000000以上 0.01％ 0.01％ 0.01％ 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 其他 | 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不损害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

# 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 本项目按实结算，报价应包含项目所需人员工资、社保、福利、工具、运输、货物防护、装卸、临储、车辆及道路保洁、车辆及司乘人员保险、年审、检修、燃油、罚单及管理、管理费、利润、税金、代理费、(不包括新购沥青混合料、回收料等处理和破碎)等一切不可预见费,投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

# 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 联合体协议书（如有）（格式见附件）；

- 投标人或联合体单位须具有《道路运输经营许可证》(扫描件并加盖公章)。

- 技术文件，本次招标需要投标人提供以下所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 项目理解；

- 运输服务方案；

- 运输服务履约能力；

- 运作管理服务方案；

- 产品质量控制方案；

- 各项管理规章制度；

- 日常生产方案；

- 退场方案；

- 团队架构；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 商务文件，本次招标需要投标人提供以下所列的商务文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目负责人情况；

- 类似业绩；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

# 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

# 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政企云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行技术、商务和报价评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监｛2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政企云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律法规的情形。

- 废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 投标人的报价均超过了采购预算；

25.4 因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政企云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

# 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给予相应处罚。

# 十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 供应商质疑

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

# 第三部分 评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1.综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、商务分、报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2.最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

## 第二章　评分标准

### 1.报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1.1本次招标最高限价规定：本项目最高限价及分项最高限价如下：730万元，其中运输服务费最高限价475万元，生产运作管理服务费最高限价255万元。

1.2符合招标文件要求未被判定为无效投标的投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 运输服务费 | （1）运输服务费有效报价得分记为A。 （2）A=（运输服务费最佳报价/运输服务费有效报价）×15 （3）以所有运输服务费有效报价中最低的报价为最佳报价。 | 15 |
| 生产运作管理 服务费 | （1）生产运作管理服务费有效报价得分记为B。 （2）B=（生产运作管理服务费最佳报价/生产运作管理服务费有效报价）×15 （3）以所有生产运作管理服务费有效报价中最低的报价为最佳报价。 | 15 |
| 说明：每个评分项目单独计算其得分，报价总得分=A+B。 |

1.3当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，投标报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效投标处理。

1.4投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

1.5 投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二.技术文件评标内容及标准（60分）

1.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 根据投标人对项目的理解程度、服务定位、服务整体设想、合理化建议等进行综合评分。 | 5 |
| 2 | 运输服务方案 | 根据投标人提供的运输服务方案与采购需求的匹配程度、与当地情况的结合程度、实施可行性等方面进行综合评分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人针对应急任务、突发事件、大型活动、节庆假日、创优评优、安全事故处置方案、安全管理方案及安全运输责任制进行综合评价。 | 3 |
|  |  | 根据投标人对本项目运输服务的重难点进行分析，并针对重难点提出可行的解决方案进行综合评分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的应急响应时间、对突发事件的处理方案、售后服务承诺等进行综合评分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人对沥青混合料保温车围挡及覆盖措施进行综合评分。 | 3 |
| 3 | 运输服务履约能力 | 要求投标人自有4轴及以上自卸车至少10辆，每增加1辆得1分，本项最高得3分（车型为自卸翻斗车，卸料方式为后卸，具体车辆配备数量、荷载车型必须满足采购要求）。 注：需提供车辆的行驶证、保险证明、《机动车登记证书》复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 3 |
|  |  | 要求投标人具有驾驶员至少为10个（B2以上驾驶证），每增加1个得1分，本项最高得3分。 注：需提供驾驶员的身份证、B2以上驾驶证扫描件复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 3 |
| 4 | 生产运作管理服务方案 | 根据投标人提供的沥青混合料具体加工方案、加工所用的设备及加工设备工艺的先进性及损耗率控制方案进行综合打分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的沥青混合料加工过程中排水、噪音防护措施、扬尘措施等影响周边环保的具体措施进行综合打分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供沥青混合料加工应急预案及措施进行综合打分。 | 3 |
| 5 | 生产运作管理安全管理方案 | 根据投标人提供的运作管理服务安全管理方案和安全生产责任制进行综合打分 | 4 |
| 6 | 生产运作管理产品质量控制方案 | 根据投标人针对本项目的特点及要求编制保证产品质量的技术方案（可从加工阶段、成品料等方面）是否主次分明，条理清晰，有针对性进行综合比较打分。 | 4 |
| 7 | 各项管理规章制度 | 根据投标人提供的各项管理规章制度是否科学、合理、高效，进行综合打分。 | 3 |
| 8 | 日常生产方案 | 根据投标人提供的日常生产运作管理方案、操作规程、措施和制度等进行综合打分。 | 3 |
| 9 |  | 根据供应商提供的日常设备检修、维护规程、应急抢修措施等进行综合打分。 | 3 |
| 10 | 退场方案 | 服务期满后，根据投标人制定的退场方案和时间安排的完整性、可行性进行综合打分。 | 3 |
| 11 | 团队架构 | 评委根据投入人员配置数量是否满足运作管理的日常工作需求、团队组织架构和岗位责任、管理制度及培训体系能否科学合理进行综合评分。 | 4 |

三.商务文件评标内容及标准（10分）

1.评分细则

| 商务 （10分） | 项目负责人情况 | 项目负责人情况（具体详见商务要求表） | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其他驻场人员情况 | 其他驻场人员情况（具体详见商务要求表） | 6 |
|  | 类似业绩 | 类似业绩（具体详见商务要求表） | 1 |
| 商务 | 项目负责人情况 | 1、具有中级及以上工程师职称的得1分，主要指项目管理、工程及相近专业的。 2、具有安全生产考核证书（A类证或B类证或C类证）的得2分。 注：须提供人员相应证书及近三个月（2024.1-2024.3）的社保证明扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 |
|  | 其他驻场人员情况 | 1、项目组成员： 具有材料员操作证的，每个1分，最多得1分； 具有装载机操作的，每个1分，最多得1分； 具有机械维修和保养证书，得1分，最多得1分； 具有搅拌站操作证书，得1分，最多得1分； 具有搅拌机操作证书，得1分，最多得1分； 具有焊工证书，得1分，最多得1分。 每同一人员不重复得分。 注：须提供以上人员相应证书及近三个（2024.1-2024.3）的社保证明扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来承接过类似项目业绩（运输服务或运作管理服务业绩均可）的，每提供一个得1分，最多得1分。 注：须提供项目合同扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。 | 1 |

注：

1.评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。商务分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2.所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第四部分 采购需求

## 第一章  服务内容及要求

- 运输服务清单及技术要求

1.1服务概况:

工作内容：包括沥青混合料的运输、装卸等；运输范围为绍兴市范围内及周边区域。

1.2 服务要求、服务范围：

1.2.1沥青混合料运输当单次运距小于12公里时，按12公里计价，当单次运距超过12公里则按实际里程计价。返料按实际运输量、运输里程计价。符合以下几种情况，经采购人核定，项目运输单车费用按800-1200元/台班收费（该费用已包含人员工资、社保、福利、工具、运输、货物防护、装卸、临储、车辆及道路保洁、车辆及司乘人员保险、年审、检修、燃油、罚单及管理、利润、税金、不可预见费用等全部费用）：①运输车辆跟随摊铺机作业时间较长的养护修补项目；②实际运输量远低于车辆标准荷载的项目；③国有保障、应急抢修等项目。

1.2.2沥青混合料出料时严格按相关规定装料。材料运输应按国家标准轴载执行。

1.2.3运输车辆技术要求及数量：

1.2.3.1自有4轴及以上自卸车至少10辆，并提供《机动车登记证书》复印件作为佐证材料；车队必须配备安全负责人；运输任务时必须派专人负责厂区车队管理及专人上料，现场管理必须有专人在场指挥安排；车型为自卸翻斗车，卸料方式为后卸；具体车辆配备数量、荷载车型必须满足采购人实际运输任务要求及符合采购人厂区卸料口要求（中标供应商应事先做好现场踏勘工作）等。

1.2.3.2发动机型号：不限，但需满足国家排放标准。

1.2.3.3车辆保险：所有运输车辆必须缴纳保险，交强险、车上人员责任险、第三者责任险（不低于100万元）、车上货物责任险为必须缴纳保险项目，其他项目按需自购。

1.2.3.4车厢两侧需加装保温隔层，货物需使用棉被及油布覆盖。

1.2.3.5 驾驶室内配空调。

1.2.4 质量管理要求：

1.2.4.1中标供应商安排的运输车辆必须证照齐全、车况完好，并配有符合采购人要求的保温密封措施；货厢内保证无污染物及其他杂物。车辆保温措施必须全覆盖，当室外最低温度低于10摄氏度时必须做好双层保温措施（监控摄像监测），装载沥青混合料时到运输目的地的温差须符合相关质量控制要求。

1.2.4.2车辆外观保持整洁，不得影响园区卫生和采购人形象。

1.2.4.3车厢内部保持整洁，按要求喷洒防粘剂，符合沥青混合料装料要求。

1.2.5 时效管理要求：

1.2.5.1执行运输任务的车辆每日必须按时到位。

1.2.5.2采购人做好用车规划后提前三天将计划发给中标供应商，中标供应商应该提前规划安排运输车辆，有问题及时与采购人沟通解决。

1.2.5.3采购人每天18:00前安排好第二天的用车计划，中标供应商车队管理员应按照要求安排到厂装料的车次及时间，并经过采购人确认无误后按照计划执行。第二天运输车辆应按照计划准时保量到达厂区等待装车，如果车辆未及时到达，按照车次扣罚中标供应商，如果因为中标供应商自身原因未及时到厂区导致停机，扣罚5000元/次，并承担采购人相应损失。

1.2.5.4运输车辆到达施工现场时间不得超过与采购人约定时间，如果超时，扣罚1000元/次。

1.2.5.5中标供应商保证按照采购人提出的运输需求及时派车到达现场派专人配合装货、组织运输，并保证在采购人要求的时间内，将货物安全及时准确地运至采购人指定地点。

1.2.5.6运输途中，出现特殊情况不能将货物安全及时准确地运至采购人指定地点的，第一时间上报采购人。因中标供应商为主要原因造成的损失由中标供应商自行承担。

1.2.6 服务管理要求：

1.2.6.1严格服从施工现场指挥，不得有任何形式的投诉情况出现；

1.2.6.2日生产任务计划发出之后，服从采购人安排；

1.2.6.3中标供应商应对承运项目实行专人管理，负责对驾驶员的安全管理、卫生形象及现场秩序管理；

1.2.6.4厂区生产任务进行时，必须有管理员在现场协调管理现场装料秩序等工作。有特殊要求或采购人通知有明确要求的工地，中标供应商必须根据采购人要求派驻管理人员到现场进行指挥管理；

1.2.6.5中标供应商应加强内部管理，不得损害采购人利益，若因中标供应商管理不当造成采购人利益损害的，由中标供应商负责赔偿；

1.2.6.6中标供应商把货物送达目的地后，若客户对货物提出异议，中标供应商应及时将情况反馈采购人；

1.2.6.7运输车辆必须按照采购人要求加装密封盖，加装密封盖后使用过程中损坏的需及时修复；

1.2.6.8车辆车厢高度及车辆装货最高点须符合通行区域政府规定标准，且车辆装货最高点不得超过车厢边板；

1.2.6.9承运方沥青混合料运输车辆应符合沥青混合料运输及摊铺机卸料要求；

1.2.6.10承运方统一使用GPS车辆定位及4G影像系统，并纳入采购人账号统一管理，服从采购人的其他信息化管理。

1.2.7 文明行车管理要求：

1.2.7.1厂区内限速5KM/H（以监测数据为准），园区内限速30KM/H（以监测数据为准）；

1.2.7.2中标供应商运输车辆进厂出厂配合相关人员的检查和监督。进入厂区后严格按照厂区规章制度执行；

1.2.7.3厂区内行驶过程中必须做到礼让行人（监控摄像监测）；

1.2.7.4厂区内行驶车辆不得鸣喇叭；

1.2.7.5厂区内不得乱倒杂物，不得影响园区卫生；

1.2.7.6厂区内不得乱停车。

1.2.8 运输管理要求：

1.2.8.1中标供应商运输车辆应严格遵守现行运输行业相关规定；

1.2.8.2中标供应商运输车辆必须是合法车辆；

1.2.8.3中标供应商运输车辆应按采购人要求签订安全运输协议；

1.2.8.4中标供应商安排的车辆运输途中的驾驶员违章、超限、超载等造成的违约金，由供应商全额承担，采购人不承担与此有关的一切费用和责任；对运输途中所发生的交通事故和其他事故，由此造成的事故相关责任、第三方损失及其他一切损失，均由供应商自行负责出面处理并赔偿，采购人不承担任何责任，且采购人有权终止合同。

1.2.9 处罚规定：

为保证公司产品质量，维护公司形象，使车辆运输更具规范性，特制定此条规定；

（一）有以下情形之一的，经查证属实，给予中标供应商进行处罚扣款100到500元，并赔偿相应的经济损失。处罚金额直接在结算时予以扣除；

①运输车辆进出厂不配合相关人员的检查监督；

②运输车辆进入车间装料之前未将车厢清理干净，如出现车厢有杂物影响混合料质量的；

③运输车辆在装料过程中因尾部挂钩没挂导致混合料泄露；

④运输车辆没有按采购人规定要求做好混合料保温工作，导致混合料到现场后达不到摊铺最低温度；

⑤运输车辆在到达现场后不配合摊铺机工作；

⑥不按采购人规定着装（穿拖鞋、赤膊、不穿戴反光背心等）等一切有损及破坏公司形象的行为。

上述①～⑥情形累计出现五次及以上的，采购人有权终止合同并扣除50%的履约保证金。

（二）有以下情形之一的，经查证属实，给予中标供应商进行处罚扣款200到1000元，并赔偿相应的经济损失。处罚金额直接在结算时予以扣除；

①进厂运输车辆驾驶员不听从调度指挥，并执不配合且态度恶劣；

②运输车辆到达现场后不听施工现场人员指挥，并执不配合且态度恶劣；

③运输车辆在运输过程中，因自身原因出现安全事故且损失巨大；

④装运或者卸运过程中随意插队，并恐吓他人行为的；

上述①～④情形累计出现三次及以上的，采购人有权终止合同并扣除全部履约保证金。

1.2.10 车辆放空措施：

因拌合楼原因导致的车辆放空，以到拌合楼实际到场车辆进行补贴计算，按800-1200元，补贴方法：按保障性车辆口径计算。

1.3运输服务商务要求

1.3.1服务质量

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本标文所有条款要求。

1.3.2数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按结算单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额根据实际运输量、实际运距、结算单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

1.3.3结算原则

1.3.3.1采购文件、招标答疑会纪要、供应商的中标报价等作为结算依据。

1.3.3.2若施工中由于供应商的原因不能提供足够的车辆，由采购人临时应急车辆用以运输，其运输费用由供应商承担(结算单价由采购人确定)，并赔偿采购人由此产生的一切损失。

1.3.4数量的计算：

数量以采购人拌和场内的电子汽车衡实磅数量为准，公里数凭采购人地磅房开具施工现场人员验收签字的运费结算联计算，无采购人施工现场验收签字的单据不得作为结算凭据。

1.3.5实际运距：按高德导航导出货车行驶路线的最短路径计算。

附表一 沥青混合料运输人员要求

| 岗位 | 岗位要求 |
| --- | --- |
| 运输负责人 | 性别：男，50周岁以下，大专及以上学历，交通运输等相关专业；具有5年及以上相关施工经验；具备良好的统筹协调能力及执行力。 |
| 安全负责人 | 性别：男，50周岁以下，具有5年及以上运输安全管理相关的工作经验。 |
| 驾驶员1 | 性别：男，50周岁以下，具有3年及以上材料运输相关的工作经验。 具有B2以上驾驶证。 |
| 驾驶员2 |  |
| 驾驶员3 |  |
| 驾驶员4 |  |
| 驾驶员5 |  |
| 驾驶员6 |  |
| 驾驶员7 |  |
| 驾驶员8 |  |
| 驾驶员9 |  |
| 驾驶员10 |  |

- 生产运作管理服务需求

2.1服务概况

2.1.1 本次采购内容为生产运作管理服务采购，中标供应商负责按采购人要求的人数、时间安排；中标供应商须根据采购人对人员的岗位需求安排劳务人员，所有岗位人员上岗前经采购人确认。

2.1.2 中标供应商派出人员要求符合具体人员要求，中标供应商按照采购人的条件和要求招聘员工，依法与其全体人员签订劳动合同，缴纳社会保险等国家相关政策法规规定的费用。在人员进场前向采购人提供劳动合同复印件、人员身份证复印件、上岗证书备案，不符合采购人要求的，中标供应商应及时更换。

2.2 人员进场及相关要求

2.2.1 采购人确定人员的用工清单后，中标供应商确保10日历天内办理完毕人员、劳动合同签订及派出手续，及时按采购人要求派出实际需求的人员。

2.2.2 招标文件要求证书的人员必须实行持证上岗，如中标供应商未具备，须在30天内配齐，如未做到，采购人有权终止合同，对有特殊要求的操作人员必须按国家有关部门的规定实行持证上岗。

2.2.3 操作工、设备维护人员、管理员等投入到本项的各岗位人员的劳务费等其他与其有关的一切费用由中标供应商承担，中标供应商安排的劳务人员与采购人不存在雇佣关系，与采购人不发生任何费用。

2.2.4 为满足现场规范化和标准化的要求，人员所需的安全帽、工作服等主要劳动防护用品由采购人统一提供，按每年一人4套的标准发放，不收取费用。现场安全标识标牌、安全防护栏等材料由采购人统一采购，交由中标供应商安装、使用和维护，初次采购费用由采购人负责，服务期满后归还采购人。过程中由于中标供应商对安全标识标牌、安全防护设施保护不力导致甲方需二次投入时，二次投入的费用从中标供应商结算款中扣除。

2.2.5 遇特殊项目、紧急项目，中标供应商须配合采购人做出合理安排，不得影响采购人的生产所需。

2.2.6 其他费用承担

2.2.6.1采购人为中标供应商提供住宿、办公场所、午餐、办公用品、定量水、电，额外超出部分的费用均由中标供应商自行承担。

2.2.6.2 采购人将设备移交给中标供应商使用后，如出现设备人为损坏或遗失的，中标供应商需照价赔偿。

2.2.6.3 项目实施中设备保养、正常损坏维修所需的材料由采购人负责提供，中标供应商负责安排人员。

2.3 服务质量要求

2.3.1中标供应商必须按采购人要求的数量和质量完成任务。

2.3.2中标供应商应确保及时、准确、妥善的处理派出员工的薪酬管理、社保工作，避免发生劳动仲裁、诉讼事件。

2.3.3如有劳动纠纷时中标供应商应确保和谐、稳妥的处理派出员工的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件。

2.4 生产线系统技术原理及要求

2.4.1技术原理：

2.4.1.1自动化控制：生产线中的机器设备通常具备自动化功能，能够按照预先设定的程序自主完成工序任务。通过传感器和控制系统，可以实时监控和控制机器的运行状态，实现自动调整参数、运行速度和工作状态，以满足产品的生产要求。

2.4.1.2分工合作：生产线将产品的制造过程划分为多个工序，每个工序由不同的机器或工人负责。每个工序完成自己的任务后，将产品传递给下一个工序，通过流水线作业的方式，确保产品按照既定顺序完成整个加工过程。

2.4.1.3物料供给与排除：为保证生产线的连续运行，需要定期为机器和工序提供所需的原材料和部件，并对产品进行输出和包装。这涉及到物料管理、运输和存储等多个环节。

2.4.2技术要求：

2.4.2.1高效性：生产线系统需要确保产品的生产速度和效率，通过优化设备配置、工艺流程和生产计划等方式，提高生产效率和降低成本。

2.4.2.2精确性：生产线系统需要具备高精度和高可靠性的设备和技术，以确保产品的质量和稳定性。同时，需要建立完善的质量检测和控制体系，确保产品符合标准和客户要求。

2.4.2.3灵活性：生产线系统需要具备较高的灵活性和可调整性，以适应不同产品、不同批次和不同生产需求的变化。这涉及到设备、工艺和人员等多个方面的调整和优化。

2.4.2.4安全性：生产线系统需要保障设备和人员的安全，通过采用安全设计、安全防护措施和操作规程等方式，防止事故的发生。

2.5 安全生产责任

2.5.1 中标供应商全面负责生产线的安全管理工作，由项目负责人实施安全管理。

2.5.2中标供应商要严格执行国家、地方主管部门有关安全管理法规及相关规定，执行三级安全教育和班前安全交底制度，建立安全生产责任制；健全安全检查、管理台帐。

2.5.3中标供应商负责编制各项专项施工方案并及时报采购人审批，审批后严格按方案组织实施；在施工前要做好安全技术交底工作；工程施工所需的特种作业人员必须持证上岗。

2.5.4中标供应商必须按采购人安全检查提出的意见处理安全隐患、落实整改措施。

2.5.5中标供应商在使用采购人提供的供电设备及其他设施时必须进行安全检查，如发现所供设施、用电、用气等方面存在安全隐患或运作问题应立刻停止使用，及时向采购人反映，确保施工安全。

2.5.6中标供应商在生产作业，设备安装、拆卸，材料设备运输等过程中发生大小安全事故或人员伤亡一切经济、法律责任均由中标供应商承担，造成采购人损失的由中标供应商赔偿。

2.6 成品管控责任及要求

2.6.1 成品管控责任：

2.6.1.1质量责任：成品管控的首要责任是确保成品的质量符合既定的标准和客户的要求。这包括生产过程中的质量监控及成品质量，协助原材料的质量控制以及成品的最终检验。

2.6.1.2安全责任：成品必须符合国家及行业的安全标准，不得存在任何安全隐患。生产线成品管控人员应确保成品的包装、标识和运输等环节符合安全规定。

2.6.1.3交付责任：成品管控人员应确保成品按时、按量、按质完成，以满足客户的交货需求。这涉及到生产计划的制定、生产进度的监控以及成品的库存管理。

2.6.2成品管控要求：

2.6.2.1建立完善的质量管理体系：应建立严格的质量管理体系，包括质量标准的制定、质量控制的实施以及质量问题的处理等方面。

2.6.2.2加强生产过程中的质量监控：成品管控人员应对生产过程中的关键节点进行监控，确保各工序的质量要求得到满足。

2.6.2.3严格执行成品检验制度：成品出货前应进行最终检验，确保产品符合质量标准和客户需求。检验过程中应严格按照检验标准和程序进行，确保检验结果的准确性和可靠性。

2.6.2.4提升员工素质和技能：成品管控人员应具备相关的专业知识和技能，能够独立完成质量管控工作。公司应定期对员工进行培训和考核，提升员工的业务水平和责任意识。

2.7 原材料把控协助责任

2.7.1中标供应商需要建立并执行严格的原材料入库标准，协助确保所入库的原材料符合采购人规定的质量标准和技术要求。这包括协助定期对供应商进行质量评估，确保供应商提供的产品质量可靠、稳定。

2.7.2中标供应商在原材料入库前，需要协助进行严格的验收和检测。这包括对外观、尺寸、性能等方面的检查，以及必要的化学成分和物理性能测试。只有符合要求的原材料才能入库，并用于生产。

2.7.3中标供应商对于已经入库的原材料，需要进行科学的存储和管理。这包括根据原材料的特性和使用频率进行分类存储，确保原材料在存储过程中不受损坏、不变质。同时，还需要建立原材料的追溯体系，以便在出现问题时能够迅速定位并处理。

2.7.4在生产过程中，工人需要严格按照工艺要求使用原材料，避免浪费和滥用。对于不合格的原材料，需要及时进行退换或处理，防止其进入生产流程。

2.7.5还需要协助定期对原材料的使用情况进行统计和分析，以便及时发现和解决潜在的问题。这包括对原材料的消耗速度、使用效果等进行协助评估，以便对采购、存储和使用等环节进行持续改进。

2.7.6仓储管理：对地仓定期或不定期进行检查，确保地仓干燥，无积木，少粉尘等要求，对沥青灌、矿粉桶、外加剂储存设施进行定期及不定期检查，确保达到相关储存要求及正常使用要求。

2.8 产品质量责任

2.8.1中标供应商应确保所使用的原材料符合质量要求。要求协助执行严格的原材料采购和验收制度，协助对原材料进行严格的检验和测试，确保原材料的性能、规格等符合生产要求。

2.8.2中标供应商应加强对生产过程的监控和管理。这包括制定和执行科学的生产工艺流程，确保每个环节都符合质量标准和技术要求；同时，还需要对生产设备进行定期维护和保养，确保其正常运行和精度稳定。

2.8.3中标供应商应建立完善的产品质量检验体系。协助对生产过程中的半成品和成品进行严格的检验和测试；同时，还需要建立质量追溯体系，对产品的质量问题进行追溯和分析，以便及时采取纠正措施。

2.8.4中标供应商对于出现的不合格品，生产线应严格按照相关规定进行处理。这包括进行原因分析、制定改进措施、防止类似问题再次发生等。同时，还需要对不合格品的处理情况进行记录和报告，以便对质量问题进行统计和分析，因中标供应商原因，引起的不合格产品相应责任和经济损失由中标供应商承担。

2.8.5中标供应商还应加强质量意识和质量文化的建设。通过培训和教育等方式，提高员工的质量意识和技能水平；同时，还需要建立激励机制，鼓励员工积极参与质量改进和创新活动。

2.9 生产运作管理服务和运输管理服务协接以及相关责任

2.9.1中标供应商生产运作管理服务需要根据招标人需求和运输能力来制定合理的生产计划。这包括确定沥青产品的种类、数量以及生产进度，以确保生产出的沥青能够及时、有效地运输到目的地。同时，生产线还需确保沥青产品的质量符合相关标准和要求，以便运输过程中不会因质量问题而产生纠纷或损失。

2.9.2运输服务团队需要与生产运作管理团队保持密切沟通，了解生产线的生产计划和产品特性，以便制定合理的运输方案。这包括确定运输路线、运输工具、运输时间等，以确保沥青产品能够安全、准时地送达客户手中。此外，运输服务团队还需关注运输过程中的安全问题，如防止沥青泄漏、防火防爆等，确保运输过程不会对环境和人员造成损害。

2.9.3在协接方面，运输服务团队和生产运作管理团队需要建立有效的信息共享机制，及时传递生产、运输等相关信息，以便双方能够根据实际情况调整计划和策略。同时，双方还需加强沟通协作，共同解决可能出现的问题和困难，确保生产和运输的顺利进行。

2.9.4在责任方面，运输服务团队和生产运作管理团队各自承担着不同的责任。生产线需对生产出的沥青产品质量负责，确保产品符合相关标准和要求；运输管理部门则需对运输过程中的安全、准时性负责，确保沥青产品能够安全、有效地送达客户手中。此外，中标供应商还需承担因协作不当或疏忽大意而引起招标人产生的损失和责任。

2.10  双方责任与义务

2.10.1中标供应商按照采购人的条件和要求安排劳务人员，并与之签订劳动合同，建立劳动关系，办理员工有关证件，发放劳务人员工资，缴纳社会保险，并办理其他劳动保障、保险事务。采购人有权要求中标供应商提供相关人员的保单证明等材料。另外每年安排一次劳务外包人员进行职业健康体检，方案经由采购人认可后费用由中标供应商承担费用。

2.10.2中标供应商负责处理劳务人员纠纷、人身意外及劳务相关劳动仲裁、诉讼等事宜。

2.10.3为确保项目的正常进行，中标供应商应规范及完善各项劳务人员管理制度，负责对劳务人员进行岗位培训。为满足采购人岗位要求的培训费用由中标供应商负责，后期服务过程中因采购方原因产生的培训费用由采购方负责。

2.10.4中标供应商须按实、按时发放工资，不得拖欠工资。

2.10.5采购人与中标供应商建立民事委托关系，中标供应商须与劳务外包业务使用的各类人员建立劳动关系，劳务人员与采购人不存在劳动关系，中标供应商承担用人主体相应的管理职责和义务。如发生意外伤残、伤亡事故，中标供应商承担全部责任和必要的经济补偿。

2.10.6采购人有权委派人员对中标供应商的生产运作、现场管理、安全管控、业务或服务质量进行监督检查，提出相应改进意见并督促中标供应商限期整改。因出现质量事故、安全问题、造成不良影响、被相关部门通报以及造成采购人损失的，中标供应商承担相应的赔偿责任。

2.11 违约处罚措施

2.11.1中标供应商擅自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或擅自将合同的全部或部分义务转移给其他人的；中标供应商无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

发生以上情形的，采购人可根据情节严重情况对中标供应商进行0.1-1%的签约合同总价的罚款并要求改正，中标供应商拒不改正的，采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商承担相关违约责任及相关费用。

2.11.2中标供应商未经采购人事先书面批准，擅自将已按合同约定安排的劳务人员撤离或替换的；未按合同承诺或按采购人的要求及时配备合同约定的关键人员的；经采购人检查，发现中标供应商有安全问题或有违反管理规章制度的情形的。

有上述行为的，采购人可要求中标供应商进行整改，并可根据情节严重情况对中标供应商进行1000-10000元的罚款；中标供应商拒不整改的，采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

2.11.3项目已具备生产条件，因中标供应商原因，未能按期生产、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工程延误又不加大人员投入的；采购人有权另行安排其他劳务人员进场提供服务，相关费用从中标供应商结算费用中扣除，给采购人造成的损失由中标供应商承担；情节严重的采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

2.11.4中标供应商在操作过程中因质量问题收到采购人发出的整改通知单的，影响恶劣且情节严重拒不整改的，罚款1000元/次；如累计发生3次及以上质量整改通知单且拒不整改或在规定期间完不成整改的，采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

2.11.5若因中标供应商原因，导致产品质量达不到标准要求，致使工程质量未达到竣工验收质量评定要求的；或在市级以上质量监督部门执法大检查抽检质量不合格的，采购人有权要求赔偿，情节严重的采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

以上相关费用从中标供应商的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标供应商追索。

2.11.6安全处罚措施条款

中标供应商有以下行为之一者，公司生产科应会同有关部门，要追究相关单位的责任，并对责任单位处以500-50000元的罚款，对责任人处以50元-1000元的罚款：

（1）事故存在安全隐患但未发生伤亡事故的给予警告，责令限期整改，逾期拒不整改的；

（2）劳动、安全设施和条件不符合国家规定的；

（3）不按国家规定使用或使用不符合国家安全标准或行业标准的运输车辆、机械设备、器材、防护用品、安全监测仪器的；

（4）不按有关标准发放、使用劳动防护用品、用具的；

（5）安排没有经过安全技术培训或未取得操作资格证书的人员上岗从事特殊工种作业的。供应商驾驶人员无机动车驾驶证、未接受安全技术教育，未进行岗前培训熟知和不遵守本工种的各项安全技术操作规程；

（6）上班未佩戴安全防护用品的（含安全帽、安全绳、防护面罩等）；

（7）未按要求设置各种防护设施的（临边防护、禁示标志、禁令标志等）；

（8）发现“三违”作业的；

（9）施工临时用电不规范的；

（10）未按采购人要求或规范要求做好防范措施的；

（11）发生安全事故的；

中标供应商发生三次无人员伤亡安全事故或发生一起人员伤亡事故或一月内连续被采购人因安全原因处罚3次的，采购人有权清退。

以上相关费用从中标供应商的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标供应商追索。

2.11.7人员到位处罚措施条款

（1）项目开始，因中标供应商原因劳务人员未到位的，每天每人次计取违约金500元。

（2）合同履行期间，采购人将按中标供应商承诺配备的人员进行考核，中标供应商必须按承诺人员、设备到位，不得随意更换。中标供应商如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。人员更换按违约处理，更换项目负责人，2000元/每次；更换其他人员按500元/每次。人员更换需征得采购人的同意，擅自更换的按人员更换处以2倍违约金。中标供应商需在合同签订后1周内配备一名工作人员到采购人处提供驻场配合服务，否则按违约处理，每延迟一天的违约金为500元。

新更换人员的资格要求不低于招标文件人员的资格要求，且一周内完成更换手续和人员到岗，否则采购人有权终止合同。

(3)由采购人不定期召开的各种会议，采购人指定的中标供应商人员不及时参加或无故不到场，迟到扣除违约金100元/人.次，无故缺席扣除违约金500元/人.次，因故不能参会未提前请假的，一律按缺席处罚。

(4)项目实施过程中，中标供应商不服从采购人协调，不按合同约定履约，不顾全大局、不服从统一指挥，政令不畅，采购人对其作出书面警告并扣除违约金1000元，发生第二次, 扣除违约金3000元，拒不整改的，采购人有权单方终止合同。

以上相关费用从中标供应商的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标供应商追索。

2.12 服务要求：

2.12.1加工产品的要求：规格应符合交通部发布的JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的规定并满足采购单位施工要求；，国家有新标准发布，按新标准执行。

2.12.2为确保在本服务实施期间往来人员、车辆的安全，中标供应商在服务实施期间应严格执行相关安全作业规程，认真做好相关安全工作，涉及的一切费用由中标供应商自行考虑在报价内，今后不再另增加费用。

2.12.3供应商应遵守国家和政府有关安全文明施工的有关规定，如果由于中标供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由中标供应商负责。中标供应商应当为项目现场从事专业操作人员和管理的人员，在项目实施过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理意外伤害保险并支付保险费，费用含在投标报价内。

2.12.4供应商应在项目实施前设置并建立项目应急方案，在项目实施过程中发生突发事件时使用（突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等）。

2.12.5指派至少一名项目负责人，具体负责工作，并用书面材料报采购人备案。

2.12.6项目负责人等有关人员必须按时参加由采购人召开的例会和各种必须参加的会议。

2.12.7根据采购人工作计划，合理安排工作时间，无特殊情况每天工作。

2.12.8做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度报表，上报工作完成情况表，按采购人要求及时上报。

2.12.9做好每日工作记录，发现问题及时报告、及时处理。

2.12.10按时完成采购人交办的其它突击性任务和指令性任务。

2.12.11加强法定节假日的正常施工管理工作。

2.12.12供应商应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

2.12.13环境保护及安全事故措施要求。

2.12.13.1人员防护和教育：在进入施工现场前，需对作业人员进行必要的人体防护，包括防毒面具、防爆眼镜、工作服、胶鞋、手套等相应的配备。

2.12.13.2 采取措施防止大气污染：施工现场原材料搬运过程中严禁随意抛撒。运输原材料时采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘。卸运时，采取洒水降尘措施。车辆不带水、带泥出现场。场区场外安排人清扫洒水，做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种果皮等以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气的物质。

2.12.13.3 防止噪声污染措施：严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声。对施工现场设烟尘、噪声、环境保护的专检自检机构，发现问题及时反馈处理；施工中争取周围各单位、居民户配合，尽量为居民生活提供方便。由于施工现场靠近居民区，对主要噪声源如分选设备、挖掘机等采用有效的吸声、隔音材料，使其对居民的干扰降至规定标准。

2.12.14 采购人将以中标供应商承诺的处置加工方案定期组织人员到加工现场检查加工情况。若中标供应商有违反相关规定未按响应文件承诺的，每发现一次处以违约金为人民币5000元。

2.12.15 沥青混合生产和运输过程中，须符合环保要求，需严格控制噪音和扬尘，有相关的安全防护措施，防止水污染和扬尘等大气污染。

2.13生产运作服务具体人员要求

| 拟招岗位 | 岗位要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 生产负责人 | 性别：男，45周岁以下，大专及以上学历，交通运输工程、市政等相关专业； 具有5年及以上相关施工经验；持有中级工程师及以上职称； ★持有二级建造师证书（市政专业）； 具备良好的统筹协调能力及执行力。 | 全面负责安全生产施工管理，认真贯彻、落实、执行公司的各项规章制度，协调督促各操作人员严格执行操作规程，进行安全生产。 生产计划与组织：负责根据公司、月度销售计划组织编制生产计划，并在获得总经理批准后组织实施。同时，根据每日的生产任务，合理安排并调配公司各项资源，制定生产程序，并正确发出生产指令，确保生产任务顺利完成。 现场管理与监督：负责拌合站的日常管理，包括生产现场的环境管理和安全生产工作。对生产中的环境问题和安全隐患要及时处理，并参与环境、安全事故的处置工作。此外，还要监督生产过程，确保员工严格按照操作规程操作，保证生产安全。 质量控制：对沥青质量负直接责任，制定沥青质量总目标，控制各个时期的质量计划。组织推动沥青全面质量管理和技术培训，提高员工的质量意识和技术素质。确保提供的沥青产品符合质量标准，并提供相应的质量保证。 设备管理与维修：负责公司生产设备及公司资料的大修维修管理工作，制定各部门的规章制度和管理办法，并监督执行。同时，管理和维修设备，计划设备保养和大修工作，确保设备的正常运转。 沟通与协调：与生产、技术、设备等相关部门保持良好沟通，及时反馈生产中的问题，并协调解决。同时，与客户保持密切联系，及时了解客户需求，并改进自己的工作以协助客户解决现场困难。 异常处理与报告：对生产过程中的异常情况要积极应对，及时向上级或相关部门反映，并提出改进措施。同时，认真填写生产记录，确保内容准确完整。 |
| 主机生产员1 | 1.性别：男，50周岁以下，具有8年及以上主机生产相关的工作经验。 2.具有搅拌站或搅拌机操作证书。 | 严格执行生产指令：主机生产员需要严格按照生产计划和生产指令进行操作，确保拌合站主机的正常运行和生产任务的顺利完成。 操作拌合设备：负责拌合站主机的操作，包括设备的启动、停止、调整和维护等工作。需要熟练掌握拌合设备的操作技术，确保设备的稳定运行和沥青混合料的质量。 质量控制：主机生产员需要严格控制沥青混合料的质量，按照生产配合比进行调整，确保沥青混合料达到预定的质量标准和要求。同时，要密切关注沥青混合料的生产过程，及时发现和解决质量问题。 安全生产：在操作过程中，主机生产员需要严格遵守安全操作规程，确保设备的安全运行和自身的安全。遇到设备故障或异常情况时，要及时停机并报告相关人员进行处理。 设备维护：主机生产员需要定期对拌合设备进行检查和维护，确保设备的正常运行和延长使用寿命。同时，要积极参与设备的维修和保养工作，提高设备的综合性能。 记录与报告：在生产过程中，主机生产员需要认真填写生产记录，包括沥青混合料的生产量、质量情况、设备运行状况等，以便后续的分析和改进。同时，要及时向上级或相关部门报告生产情况和存在的问题。 沟通与协作：主机生产员需要与生产、技术、设备等相关部门保持良好的沟通和协作，及时反馈生产中的问题和困难，并积极参与解决方案的制定和实施。 |
| 主机生产员2 |  |  |
| 机械工 | 性别：男，45周岁以下，具有5年及以上类似机械维修相关的工作经验。 具有机械维修和保养、焊工证等特种作业操作证。 | 设备操作与维护：机械工需要熟练掌握拌合站各种机械设备的操作技能，包括拌合机、输送设备等。在日常工作中，负责操作这些设备，确保它们正常运行，满足生产需求。同时，还需要定期对设备进行保养和维护，延长设备的使用寿命，减少故障率。 安全生产：机械工需要严格遵守安全生产规章制度，确保在操作机械设备时，遵循正确的操作流程和安全操作规范。在设备出现故障或异常情况时，应立即停机并报告相关人员进行处理，避免安全事故的发生。 质量控制：机械工需要关注沥青混合料的生产质量，确保拌合过程中各种原材料的配比准确，沥青混合料质量稳定。在发现质量问题时，应及时与相关人员沟通，调整设备参数或操作方式，保证沥青混合料的质量符合标准。 沟通与协作：机械工需要与生产、技术、质检等相关部门保持良好的沟通和协作，及时反馈设备运行情况、生产进度和遇到的问题，共同解决生产中的难题。同时，还需要与其他机械工互相配合，确保生产任务的顺利完成。 记录与报告：机械工需要认真填写设备运行记录、维护保养记录和故障处理记录等，为设备的后期管理和维护提供数据支持。同时，还需要定期向上级汇报设备运行情况、生产进度和质量情况等工作内容。 |
| 电工 | 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上类似电工相关的工作经验。 具有高压电工证。 | 设备安装与调试：电工负责参与拌合站电气设备的安装和调试工作。这包括布线、接线等，确保设备与电源的连接稳定可靠，并按照设备的安装要求进行调试，保障设备能够正常运行。 设备维护与保养：电工需要定期检查电气设备的运行状况，确保其正常运转。如果设备存在故障或损坏，电工需要及时进行修复或更换，并定期进行设备的维护保养工作，以延长设备的使用寿命。 故障排除与修复：电工需要具备故障排除和修复的能力，对电气设备的故障进行快速判断和修复。在修复过程中，需要按照相关安全规范进行操作，确保自身和他人的安全。 安全检查与防护：电工负责进行电气设备的安全检查和防护工作，确保电路和设备的安全运行。他们需要检查和维护电气设备的防护装置和安全标识，参与制定和执行安全预防措施，防止电气事故的发生。 文件记录和报告：电工需要及时记录设备维护和维修情况，编写维修报告和检修记录，为设备的后期管理和维护提供数据支持。 |
| 锅炉工1 | 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上锅炉相关的工作经验。 2.具有司炉工上岗证。 | 锅炉施工：锅炉工需要根据技术要求和设计规范，负责筑造炉体及附属设备，并确保炉体的完整性和精度。在施工过程中，锅炉工需要严格遵守安全操作规程，确保施工过程的安全和合规性。 设备操作与维护：锅炉工需要负责拌合站中金属冶炼设备的操作，并保持设备的正常运行。这包括监控设备的运行状态，及时处理设备问题，进行设备故障分析和维修工作。同时，锅炉工还需确保设备、工具和备件的充足，并定期进行设备的维护和保养。 冶炼工艺控制：锅炉工需要掌握金属冶炼的工艺流程和控制规则，监控冶炼过程中的温度、压力、浓度等重要参数，并根据需要进行及时调整和修改。此外，他们还需及时发现和处理冶炼过程中出现的异常状况，并采取正确的措施。 安全作业与记录：锅炉工在工作过程中需佩戴个人防护装备，遵守操作规程，严禁越权操作。他们还需定期进行安全培训，掌握应急处理及逃生方法，并在发现异常情况时及时上报，严禁盲目处理。同时，锅炉工还需负责记录和上报生产数据和异常情况，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 锅炉工2 |  |  |
| 铲车工1 | 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上铲车相关的工作经验。 2.具有特种机械操作证。 | 材料搬运：铲车工负责将生产沥青混合料所需的各种原材料（如沥青混合料、砂石、水等）从堆放区域运输到搅拌机设备附近，确保生产线的顺畅运行。 沥青搅拌与装载：在沥青生产过程中，铲车工负责将各种原材料铲入搅拌机内进行搅拌，并在搅拌完成后，将沥青装载到运输车辆上进行运输。这要求铲车工熟悉搅拌机的操作流程，并能够准确控制沥青的配比。 设备操作与维护：铲车工需要熟练掌握铲车的操作技能，包括驾驶、铲装、卸载等，同时，还需要定期对铲车进行保养和维护，确保其性能稳定、安全可靠。 安全生产：铲车工在工作过程中需要严格遵守安全操作规程，正确佩戴个人防护装备，防止事故发生。在发现设备故障或安全隐患时，应及时停机并报告相关人员进行处理。 记录与报告：铲车工需要认真填写生产记录和设备运行记录，记录原材料的消耗、沥青的产量以及设备运行情况等信息，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 铲车工2 |  |  |
| 卸油工 | 性别：男，40周岁以下，具有5年及以上卸油相关的工作经验。 | 执行规定与规范：卸油工需要严格执行油库卸油和安全管理的各项制度与规定，确保作业符合公司内控及HSE体系要求。此外，还要严格遵守职业道德规范，保证工作的专业性和规范性。 卸油前准备：卸油前，卸油工需要复核铁路罐车或水上油船的相关信息，确保手续齐全且无误。同时，检查卸油设备设施，如油泵、卸油管等，确保其状态良好，满足卸油要求。 安全操作：在卸油作业过程中，卸油工需要严格按照卸油作业程序和操作规程进行作业，防止油品跑冒滴漏，避免环境污染和安全隐患。 作业后的清理与记录：卸油完成后，卸油工需要彻底清扫罐车或船仓，并将设备复位。同时，认真填写卸油记录和台账，确保数据及时上传，准确无误，以便于后续核查和日常工作的管理。 巡检与设备维护：卸油工需要严格执行巡检制度，定期检查卸油设备和管线，发现问题及时处理。此外，还要保持卸油场地环境整洁，并做好所分担消防器材的维护和保养工作。 |
| 地仓工1 | 性别：男，45周岁以下，具有2年及以上地仓相关的工作经验。 | 物料管理：地仓工负责拌合站地仓内各种原材料的接收、储存和管理。这包括根据生产计划，及时安排原材料的进场、堆放和分类储存，确保原材料的供应充足且有序。同时，要定期检查原材料的库存情况，及时报告库存不足或超标的情况，以便相关部门及时调整采购计划。 地仓维护：地仓工需要定期检查地仓的设施和设备，确保其处于良好的运行状态。这包括地仓的防水、防潮、防尘措施的检查和维护，以及设备的日常保养和维修。在发现设备故障或安全隐患时，应及时报告并协助维修人员进行处理，确保地仓的安全运行。 质量控制：地仓工要密切关注原材料的质量情况，对进入地仓的原材料进行质量检查，确保符合生产要求。对于不合格的原材料，要及时进行标识、隔离和处理，防止其进入生产线。同时，要配合质检部门做好原材料的取样和检测工作，确保原材料的质量稳定可靠。 安全生产：地仓工在工作过程中需要严格遵守安全操作规程，佩戴个人防护装备，确保自身安全。在搬运、堆放原材料时，要注意防止跌落、砸伤等事故的发生。同时，要定期检查地仓的安全设施，如消防器材、安全标识等，确保其完好有效。 记录与报告：地仓工需要认真填写物料进出记录、库存记录以及设备维护记录等，确保数据的准确性和完整性。同时，要定期向上级报告地仓的运行情况、库存情况以及存在的问题，为管理决策提供数据支持。 |
| 地仓工2 |  |  |
| 小工1 | 55周岁以下，具有5年及以上相关的工作经验。 | 辅助拌合操作：小工在拌合站中主要起辅助作用，协助操作员进行沥青混合料的生产。这包括根据生产需求，及时准备和添加所需的原材料，如水泥、骨料等，确保生产过程的顺利进行。 设备检查与维护：小工需要定期检查拌合站内的设备和机械，确保其正常运行。这包括检查搅拌机、输送带等设备的工作状况，以及进行必要的清洁和维护工作，以延长设备的使用寿命。 现场管理与安全监督：在拌合站运行过程中，小工需要负责现场的管理和安全监督工作。他们需要保持现场整洁，确保工作区域的安全，防止发生意外事故。同时，小工还需要监督其他岗位人员的工作，确保生产流程的顺利进行。 材料管理与记录：小工需要协助管理拌合站内的原材料，确保原材料的存储和使用符合规范。此外，他们还需要记录原材料的消耗情况、设备的运行状态等信息，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 小工2 |  |  |
| 小工3 |  |  |
| 小工4 |  |  |
| 小工5 |  |  |
| 小工6 |  |  |
| 设备管理员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上设备管理相关的工作经验。 2.特种设备管理员证。 | 设备日常管理与维护：设备管理员需要负责拌合站设备的全面管理和维护，这包括设备的日常巡检、保养、修理和更换等工作。他们必须确保设备按照规定的操作规程进行使用，并及时处理设备故障和异常情况，保证设备的正常运转。 设备入库管理：设备管理员还需要参与设备的入库管理，确保所有设备在入库前都经过严格的验收，包括设备的型号、规格、数量、质量等方面的检查。验收合格的设备需要进行编号、登记和入库，并建立设备档案，以便于设备的跟踪和管理。 培训与指导：设备管理员需要组织和参与对设备使用人员的培训，确保他们熟悉设备的操作流程和安全注意事项。此外，他们还需要指导和培训拌合站员工正确使用设备和操作工艺，提升员工对设备的操作技能和维护意识。 设备报废与安全管理：当设备达到使用寿命或发生严重故障无法修复时，设备管理员需要及时进行报废处理。同时，他们需要制定和推行设备的安全管理制度和操作规程，监督设备使用人员的安全操作行为，确保工作环境的安全性。 |
| 实验员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上材料相关的工作经验。 | 试验与检测：实验员负责按照相关标准和规定，对拌合站生产的沥青混合料进行各项试验和检测工作。这包括但不限于沥青混合料的抗压强度、坍落度、凝结时间等性能的测试。他们需要确保试验过程规范、准确，并及时记录试验结果。 原材料检测：实验员还需对拌合站使用的原材料进行质量检测，如水泥、骨料、外加剂等。他们需要按照规定的方法和频率进行取样、制备和测试，确保原材料的质量符合设计要求。 试验报告编制：根据试验结果，实验员需要编制详细的试验报告。报告应准确记录试验数据、分析结果和结论，并及时提交给相关部门和人员。这有助于为生产提供可靠的数据支持，确保沥青混合料质量的稳定。 仪器设备管理：实验员需要负责试验室仪器设备的日常维护和保养工作。他们需要定期检查设备的运行状态，确保设备的准确性和可靠性。同时，实验员还需要按照规定进行仪器设备的周期检定和校准，以保证试验结果的准确性。 现场服务与技术支持：实验员需要与生产人员密切配合，提供现场服务和技术支持。他们需要在生产过程中及时解答生产人员的疑问，提供技术指导和建议，确保生产过程的顺利进行。 安全与环保：实验员在试验过程中需要严格遵守安全操作规程，确保试验过程的安全性。同时，他们还需要关注环保要求，合理处理试验产生的废弃物，确保试验室的环保达标。 |
| 计量员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上实验相关的工作经验。 | 材料计量与记录：计量员负责每日进场材料（如水泥、砂子、石子等）的过磅、计量工作，并及时做好记录，确保数量精确。同时，他们需要统计和整理相关报表，以供后续分析和使用。 材料管理与车辆调度：计量员还负责站内材料车辆的管理，保证生产的正常进行，维持站内秩序。他们需要关注材料进场和库存情况，及时组织材料进场，以满足生产需求。 质量监控与上报：在材料管理方面，计量员需把好质量关和数量关，对进场的原材料进行严格的验收，确保原材料的质量符合标准。对于不合格的材料，计量员要及时上报，以便相关部门进行处理。 设备操作与维护：计量员需要熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，确保电子衡正常工作。此外，他们还需要负责相关设备的日常维护和保养，以延长设备的使用寿命。 规章制度执行：计量员需要认真执行公司有关材料管理的各项规章制度与流程，确保工作规范、有序。他们需要严格遵守公司的内控和HSE体系要求，确保工作的专业性和规范性。 |
| 材料员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上计量相关的工作经验。 2.具有材料员证书。 | 材料采购与管理：材料员负责拌合站所需原材料的采购工作，确保采购的原材料符合工程要求和质量标准。他们需要制定采购计划，并与供应商进行协商和沟通，确保材料供应的及时性和稳定性。同时，材料员还需要对进场的原材料进行质量检查，确保材料质量符合规定要求。 库存管理与记录：材料员需要负责拌合站原材料的库存管理，包括材料的入库、出库、盘点和记录等工作。他们需要建立材料台账，记录材料的种类、数量、规格和进出库情况，以便随时掌握库存情况。此外，材料员还需要定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和完整性。 材料成本控制：为了降低生产成本，材料员需要密切关注材料市场价格动态，与供应商协商合理的价格，并寻求性价比更高的材料。同时，他们需要制定合理的材料使用计划，避免材料的浪费和损失，从而有效控制材料成本。 沟通与协调：材料员需要与拌合站的其他部门保持密切沟通，及时了解生产需求和进度，确保材料供应与生产需求相匹配。同时，他们还需要与供应商建立良好的合作关系，确保材料供应的稳定性和可靠性。 质量与安全：材料员在采购和管理原材料时，需要严格遵守相关的质量标准和安全规定，确保所采购的材料符合工程要求和质量标准。同时，他们需要关注材料的安全存储和使用，防止因材料问题引发的安全事故。 |

2.14生产运作管理服务商务要求

2.14.1考核要求：

2.14.1.1运作服务考核办法

采购单位在合同签订生效后，按照《运作服务考核标准》每月对运作管理服务考核一次，具体考核办法如下：

| 考核分数 | 服务费用额度计算标准 |
| --- | --- |
| 85分及以上 | 实际发放金额=服务费用*100% |
| 60（含）-85分（不含） | 实际发放金额=服务费用*分数*1% |
| 60分以下 | 实际发放金额为零 |

2.14.1.2退出机制

在运作管理服务考核过程中因考核不达标(连续二个月考核低于60分)，采购单位有权与中标单位解除合作关系，并由中标单位在三个月内无偿处理一切相关事宜，保证与后续单位的交接工作有序完成。因中标单位单方面原因造成退出延后的，采购单位保留向中标单位追究经济和法律责任的权利。

2.14.1.3运作服务考核标准

| 考核项目 | 考核内容 | 扣分数 | 检查 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员基本要求 | 1、未按要求穿配相关制服（装备）的 | 3 |  |  |
|  | 2、擅离工作岗位（或发现夜间巡逻缺岗）的 | 3 |  |  |
|  | 3、态度蛮横、说话粗鲁，造成不良影响 | 3 |  |  |
| 业户服务 | 1、未做好相关信息回复、跟踪处理、汇总等工作的 | 3 |  |  |
|  | 2、未按要求做好值班工作的 | 3 |  |  |
|  | 3、未按要求完成业主意见征询工作的 | 3 |  |  |
| 资料管理服务 | 未达到路恒公司自建档案资料（包括但不限于实验室资料 、存档资料）要求的。 | 10 |  |  |
| 安全生产 | 未按规定要求完成安全生产的，出现一次安全事故扣5分 |  |  |  |
| 产品质量 | 产品质量合格率应达到100%，工程质量合格率低于100%的，每低1%会扣2分 |  |  |  |
| 环保 | 未按规定要求环保生产的，出现一次环保事故扣5分 |  |  |  |
| 成本管理 | 生产成本、生产线与设备维修维护费等成本费用应控制在预算额度内，超出预算1%扣10分 |  |  |  |
| 综合管理 | 1、未按规定配备工作人员的（人员的年龄、证书等方面） | 5 |  |  |
|  | 2、不服从监督单位工作人员管理的 | 5 |  |  |
| 加分项目 | 在加急生产时，配合采购人完成安全生产的，受到采购人书面表扬的当月加5分。 | 5 |  |  |
|  | 凡生产管理科学规范，受到有关行业主管部门表彰、表扬的，当月加5分。 | 5 |  |  |
| 总分 |

注：以上考核标准仅作参考，采购人每季度可根据实际情况调整完善考核细则。

2、其他要求

供应商针对本项目可自行前往现场踏勘，如不进行现场踏勘的，投标风险由供应商自行承担，采购人不组织统一踏勘。供应商应充分认识到项目风险管理的重要性，在响应文件中必须识别分析项目中的各类风险因素，并提出相应的对策。

## 付款方式及要求

- 运输服务费用：

按月结算。在供应商出具全额正式的符合要求的增值税专用税务发票和结算手续的条件下，凭过磅单按实际运输量、运距及双方订立的单价办理结算手续。在次月支付上月结算价款的80%，余款在当年度服务期结束后支付完毕。

- 生产运作管理服务费用：

实行单价结算，根据采购人安排的到岗要求上岗，最终结算总价不得超过投标中标总价。 超过的，按照中标总价结算，采购人不再另行增加费用。

服务费应先做后付，以每月考核（考核要求详见考核办法）和人员考勤率来确定当月支付款额，在次月10个工作日内支付上月管理人员和生产人员服务费。每月管理人员服务费=岗位人员*每月单价*考核系数，每月生产人员服务费=当月实际岗位人数*对应的岗位人员*成交单价*考勤率*考核系数（加班费、管理费和税金在当月服务费内按实结算），实际金额根据每月考核结果以及人员考勤率办法进行调整。此款双方约定专款专用，只限于支付中标方人员费用+管理费+税金，中标供应商应于支付前据实提供由生产人员签字的工资清单给于采购人存档；其他为实现合同目的产生的费用由中标人承担，并已包含在投标报价中。采购人不再承担。上述税费或社保等费用因法律法规政策变化而变化的风险由中标人承担并承担增加的费用（若有）。

- 付款要求：

# 中标人在收款之前，应向采购人提供增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任，如中标供应商税率未满足招标文件要求，中标后结算金额需进行相应核减。

# 采购合同（参考样本）

（以最终合同为准）

合同编号：（2024）第　　号

签订日期：2024年　　月　　日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、采购编号为        招标文件、乙方投标人文件的规定，经公开招标采购，签订本合同。

本合同所约定的服务包括两方面：

- 运输服务清单及技术要求

1.1服务概况:

工作内容：包括沥青混合料的运输、装卸等；运输范围为绍兴市范围内及周边区域。

1.2 服务要求、服务范围：

1.2.1沥青混合料运输当单次运距小于12公里时，按12公里计价，当单次运距超过12公里则按实际里程计价。返料按实际运输量、运输里程计价。符合以下几种情况，经甲方核定，项目运输单车费用按800-1200元/台班收费（该费用已包含人员工资、社保、福利、工具、运输、货物防护、装卸、临储、车辆及道路保洁、车辆及司乘人员保险、年审、检修、燃油、罚单及管理、利润、税金、不可预见费用等全部费用）：①运输车辆跟随摊铺机作业时间较长的养护修补项目；②实际运输量远低于车辆标准荷载的项目；③国有保障、应急抢修等项目。

1.2.2沥青混合料出料时严格按相关规定装料。材料运输应按国家标准轴载执行。

1.2.3运输车辆技术要求及数量：

1.2.3.1自有4轴及以上自卸车至少10辆，并提供《机动车登记证书》复印件作为佐证材料；车队必须配备安全负责人；运输任务时必须派专人负责厂区车队管理及专人上料，现场管理必须有专人在场指挥安排；车型为自卸翻斗车，卸料方式为后卸；具体车辆配备数量、荷载车型必须满足甲方实际运输任务要求及符合甲方厂区卸料口要求（乙方应事先做好现场踏勘工作）等。

1.2.3.2发动机型号：不限，但需满足国家排放标准。

1.2.3.3车辆保险：所有运输车辆必须缴纳保险，交强险、车上人员责任险、第三者责任险（不低于100万元）、车上货物责任险为必须缴纳保险项目，其他项目按需自购。

1.2.3.4车厢两侧需加装保温隔层，货物需使用棉被及油布覆盖。

1.2.3.5 驾驶室内配空调。

1.2.4 质量管理要求：

1.2.4.1乙方安排的运输车辆必须证照齐全、车况完好，并配有符合甲方要求的保温密封措施；货厢内保证无污染物及其他杂物。车辆保温措施必须全覆盖，当室外最低温度低于10摄氏度时必须做好双层保温措施（监控摄像监测），装载沥青混合料时到运输目的地的温差须符合相关质量控制要求。

1.2.4.2车辆外观保持整洁，不得影响园区卫生和甲方形象。

1.2.4.3车厢内部保持整洁，按要求喷洒防粘剂，符合沥青混合料装料要求。

1.2.5 时效管理要求：

1.2.5.1执行运输任务的车辆每日必须按时到位；

1.2.5.2甲方做好用车规划后提前三天将计划发给乙方，乙方应该提前规划安排运输车辆，有问题及时与甲方沟通解决。

1.2.5.3甲方每天18:00前安排好第二天的用车计划，乙方车队管理员应按照要求安排到厂装料的车次及时间，并经过甲方确认无误后按照计划执行。第二天运输车辆应按照计划准时保量到达厂区等待装车，如果车辆未及时到达，按照车次扣罚乙方，如果因为乙方自身原因未及时到厂区导致停机，扣罚5000元/次，并承担甲方相应损失。

1.2.5.4运输车辆到达施工现场时间不得超过与甲方约定时间，如果超时，扣罚1000元/次。

1.2.5.5乙方保证按照甲方提出的运输需求及时派车到达现场派专人配合装货、组织运输，并保证在甲方要求的时间内，将货物安全及时准确地运至甲方指定地点。

1.2.5.6运输途中，出现特殊情况不能将货物安全及时准确地运至甲方指定地点的，第一时间上报甲方。因乙方为主要原因造成的损失由乙方自行承担。

1.2.6 服务管理要求：

1.2.6.1严格服从施工现场指挥，不得有任何形式的投诉情况出现；

1.2.6.2日生产任务计划发出之后，服从甲方安排；

1.2.6.3乙方应对承运项目实行专人管理，负责对驾驶员的安全管理、卫生形象及现场秩序管理；

1.2.6.4厂区生产任务进行时，必须有管理员在现场协调管理现场装料秩序等工作。有特殊要求或甲方通知有明确要求的工地，乙方必须根据甲方要求派驻管理人员到现场进行指挥管理；

1.2.6.5乙方应加强内部管理，不得损害甲方利益，若因乙方管理不当造成甲方利益损害的，由乙方负责赔偿；

1.2.6.6乙方把货物送达目的地后，若客户对货物提出异议，乙方应及时将情况反馈甲方；

1.2.6.7运输车辆必须按照甲方要求加装密封盖，加装密封盖后使用过程中损坏的需及时修复；

1.2.6.8车辆车厢高度及车辆装货最高点须符合通行区域政府规定标准，且车辆装货最高点不得超过车厢边板；

1.2.6.9承运方沥青混合料运输车辆应符合沥青混合料运输及摊铺机卸料要求；

1.2.6.10承运方统一使用GPS车辆定位及4G影像系统，并纳入甲方账号统一管理，服从甲方的其他信息化管理。

1.2.7 文明行车管理要求：

1.2.7.1厂区内限速5KM/H（以监测数据为准），园区内限速30KM/H（以监测数据为准）；

1.2.7.2乙方运输车辆进厂出厂配合相关人员的检查和监督。进入厂区后严格按照厂区规章制度执行；

1.2.7.3厂区内行驶过程中必须做到礼让行人（监控摄像监测）；

1.2.7.4厂区内行驶车辆不得鸣喇叭；

1.2.7.5厂区内不得乱倒杂物，不得影响园区卫生；

1.2.7.6厂区内不得乱停车。

1.2.8 运输管理要求：

1.2.8.1乙方运输车辆应严格遵守现行运输行业相关规定；

1.2.8.2乙方运输车辆必须是合法车辆；

1.2.8.3乙方运输车辆应按甲方要求签订安全运输协议；

1.2.8.4乙方安排的车辆运输途中的驾驶员违章、超限、超载等造成的违约金，由供应商全额承担，甲方不承担与此有关的一切费用和责任；对运输途中所发生的交通事故和其他事故，由此造成的事故相关责任、第三方损失及其他一切损失，均由供应商自行负责出面处理并赔偿，甲方不承担任何责任，且甲方有权终止合同。

1.2.9 处罚规定：

为保证公司产品质量，维护公司形象，使车辆运输更具规范性，特制定此条规定；

（一）有以下情形之一的，经查证属实，给予乙方进行处罚扣款100到500元，并赔偿相应的经济损失。处罚金额直接在结算时予以扣除；

①运输车辆进出厂不配合相关人员的检查监督；

②运输车辆进入车间装料之前未将车厢清理干净，如出现车厢有杂物影响混合料质量的；

③运输车辆在装料过程中因尾部挂钩没挂导致混合料泄露；

④运输车辆没有按甲方规定要求做好混合料保温工作，导致混合料到现场后达不到摊铺最低温度；

⑤运输车辆在到达现场后不配合摊铺机工作；

⑥不按甲方规定着装（穿拖鞋、赤膊、不穿戴反光背心等）等一切有损及破坏公司形象的行为。

上述①～⑥情形累计出现五次及以上的，甲方有权终止合同并扣除50%的履约保证金。

（二）有以下情形之一的，经查证属实，给予乙方进行处罚扣款200到1000元，并赔偿相应的经济损失。处罚金额直接在结算时予以扣除；

①进厂运输车辆驾驶员不听从调度指挥，并执不配合且态度恶劣；

②运输车辆到达现场后不听施工现场人员指挥，并执不配合且态度恶劣；

③运输车辆在运输过程中，因自身原因出现安全事故且损失巨大；

④装运或者卸运过程中随意插队，并恐吓他人行为的；

上述①～④情形累计出现三次及以上的，甲方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

1.2.10 车辆放空措施：

因拌合楼原因导致的车辆放空，以到拌合楼实际到场车辆进行补贴计算，按800-1200元，补贴方法：按保障性车辆口径计算。

1.3运输服务商务要求

1.3.1服务质量

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本标文所有条款要求。

1.3.2数量调整

甲方保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按结算单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额根据实际运输量、实际运距、结算单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，甲方确认后实施。

1.3.3结算原则

1.3.3.1采购文件、招标答疑会纪要、供应商的中标报价等作为结算依据。

1.3.3.2若施工中由于供应商的原因不能提供足够的车辆，由甲方临时应急车辆用以运输，其运输费用由供应商承担(结算单价由甲方确定)，并赔偿甲方由此产生的一切损失。

1.3.4数量的计算：

数量以甲方拌和场内的电子汽车衡实磅数量为准，公里数凭甲方地磅房开具施工现场人员验收签字的运费结算联计算，无甲方施工现场验收签字的单据不得作为结算凭据。

# 1.3.5实际运距：按高德导航导出货车行驶路线的最短路径计算。

附表一 沥青混合料运输人员要求

| 岗位 | 岗位要求 |
| --- | --- |
| 运输负责人 | 性别：男，50周岁以下，大专及以上学历，交通运输等相关专业；具有5年及以上相关施工经验；具备良好的统筹协调能力及执行力。 |
| 安全负责人 | 性别：男，50周岁以下，具有5年及以上运输安全管理相关的工作经验。 |
| 驾驶员1 | 性别：男，50周岁以下，具有3年及以上材料运输相关的工作经验。 具有B2以上驾驶证。 |
| 驾驶员2 |  |
| 驾驶员3 |  |
| 驾驶员4 |  |
| 驾驶员5 |  |
| 驾驶员6 |  |
| 驾驶员7 |  |
| 驾驶员8 |  |
| 驾驶员9 |  |
| 驾驶员10 |  |

- 生产运作管理服务需求

2.1服务概况

2.1.1 本次采购内容为生产运作管理服务采购，乙方负责按甲方要求的人数、时间安排；乙方须根据甲方对人员的岗位需求安排劳务人员，所有岗位人员上岗前经甲方确认。

2.1.2 乙方派出人员要求符合具体人员要求，乙方按照甲方的条件和要求招聘员工，依法与其全体人员签订劳动合同，缴纳社会保险等国家相关政策法规规定的费用。在人员进场前向甲方提供劳动合同复印件、人员身份证复印件备案，不符合甲方要求的，乙方应及时更换。

2.2 人员进场及相关要求

2.2.1 甲方确定人员的用工清单后，乙方确保10日历天内办理完毕人员、劳动合同签订及派出手续，及时按甲方要求派出实际需求的人员。

2.2.2 招标文件要求证书的人员必须实行持证上岗，如乙方未具备，须在30天内配齐，如未做到，甲方有权终止合同，对有特殊要求的操作人员必须按国家有关部门的规定实行持证上岗，。

2.2.3 操作工、设备维护人员、管理员等投入到本项的各岗位人员的劳务费等其他与其有关的一切费用由乙方承担，乙方安排的劳务人员与甲方不存在雇佣关系，与甲方不发生任何费用。

2.2.4 为满足现场规范化和标准化的要求，人员所需的安全帽、工作服等主要劳动防护用品由甲方统一提供，按每年一人4套的标准发放，不收取费用。现场安全标识标牌、安全防护栏等材料由甲方统一采购，交由乙方安装、使用和维护，初次采购费用由甲方负责，服务期满后归还甲方。过程中由于乙方对安全标识标牌、安全防护设施保护不力导致甲方需二次投入时，二次投入的费用从乙方结算款中扣除。

2.2.5 遇特殊项目、紧急项目，乙方须配合甲方做出合理安排，不得影响甲方的生产所需。

2.2.6 其他费用承担

2.2.6.1甲方为乙方提供住宿、办公场所、午餐、办公用品、定量水、电，额外超出部分的费用均由乙方自行承担。

2.2.6.2 甲方将设备移交给乙方使用后，如出现设备人为损坏或遗失的，乙方需照价赔偿。

2.2.6.3 项目实施中设备保养、正常损坏维修所需的材料由甲方负责提供，乙方负责安排人员。

2.3 服务质量要求

2.3.1乙方必须按甲方要求的数量和质量完成任务。

2.3.2乙方应确保及时、准确、妥善的处理派出员工的薪酬管理、社保工作，避免发生劳动仲裁、诉讼事件。

2.3.3如有劳动纠纷时乙方应确保和谐、稳妥的处理派出员工的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件。

2.4 生产线系统技术原理及要求

2.4.1技术原理：

2.4.1.1自动化控制：生产线中的机器设备通常具备自动化功能，能够按照预先设定的程序自主完成工序任务。通过传感器和控制系统，可以实时监控和控制机器的运行状态，实现自动调整参数、运行速度和工作状态，以满足产品的生产要求。

2.4.1.2分工合作：生产线将产品的制造过程划分为多个工序，每个工序由不同的机器或工人负责。每个工序完成自己的任务后，将产品传递给下一个工序，通过流水线作业的方式，确保产品按照既定顺序完成整个加工过程。

2.4.1.3物料供给与排除：为保证生产线的连续运行，需要定期为机器和工序提供所需的原材料和部件，并对产品进行输出和包装。这涉及到物料管理、运输和存储等多个环节。

2.4.2技术要求：

2.4.2.1高效性：生产线系统需要确保产品的生产速度和效率，通过优化设备配置、工艺流程和生产计划等方式，提高生产效率和降低成本。

2.4.2.2精确性：生产线系统需要具备高精度和高可靠性的设备和技术，以确保产品的质量和稳定性。同时，需要建立完善的质量检测和控制体系，确保产品符合标准和客户要求。

2.4.2.3灵活性：生产线系统需要具备较高的灵活性和可调整性，以适应不同产品、不同批次和不同生产需求的变化。这涉及到设备、工艺和人员等多个方面的调整和优化。

2.4.2.4安全性：生产线系统需要保障设备和人员的安全，通过采用安全设计、安全防护措施和操作规程等方式，防止事故的发生。

2.5 安全生产责任

2.5.1 乙方全面负责生产线的安全管理工作，由项目负责人实施安全管理。

2.5.2乙方要严格执行国家、地方主管部门有关安全管理法规及相关规定，执行三级安全教育和班前安全交底制度，建立安全生产责任制；健全安全检查、管理台帐。

2.5.3乙方负责编制各项专项施工方案并及时报甲方审批，审批后严格按方案组织实施；在施工前要做好安全技术交底工作；工程施工所需的特种作业人员必须持证上岗。

2.5.4乙方必须按甲方安全检查提出的意见处理安全隐患、落实整改措施。

2.5.5乙方在使用甲方提供的供电设备及其他设施时必须进行安全检查，如发现所供设施、用电、用气等方面存在安全隐患或运作问题应立刻停止使用，及时向甲方反映，确保施工安全。

2.5.6乙方在生产作业，设备安装、拆卸，材料设备运输等过程中发生大小安全事故或人员伤亡一切经济、法律责任均由乙方承担，造成甲方损失的由乙方赔偿。

2.6 成品管控责任及要求

2.6.1 成品管控责任：

2.6.1.1质量责任：成品管控的首要责任是确保成品的质量符合既定的标准和客户的要求。这包括生产过程中的质量监控及成品质量，协助原材料的质量控制以及成品的最终检验。

2.6.1.2安全责任：成品必须符合国家及行业的安全标准，不得存在任何安全隐患。生产线成品管控人员应确保成品的包装、标识和运输等环节符合安全规定。

2.6.1.3交付责任：成品管控人员应确保成品按时、按量、按质完成，以满足客户的交货需求。这涉及到生产计划的制定、生产进度的监控以及成品的库存管理。

2.6.2成品管控要求：

2.6.2.1建立完善的质量管理体系：应建立严格的质量管理体系，包括质量标准的制定、质量控制的实施以及质量问题的处理等方面。

2.6.2.2加强生产过程中的质量监控：成品管控人员应对生产过程中的关键节点进行监控，确保各工序的质量要求得到满足。

2.6.2.3严格执行成品检验制度：成品出货前应进行最终检验，确保产品符合质量标准和客户需求。检验过程中应严格按照检验标准和程序进行，确保检验结果的准确性和可靠性。

2.6.2.4提升员工素质和技能：成品管控人员应具备相关的专业知识和技能，能够独立完成质量管控工作。公司应定期对员工进行培训和考核，提升员工的业务水平和责任意识。

2.7 协助原材料质量把控

2.7.1乙方需要建立并执行严格的原材料入库标准，协助确保所入库的原材料符合甲方规定的质量标准和技术要求。这包括协助定期对供应商进行质量评估，确保供应商提供的产品质量可靠、稳定。

2.7.2乙方在原材料入库前，需要协助进行严格的验收和检测。这包括对外观、尺寸、性能等方面的检查，以及必要的化学成分和物理性能测试。只有符合要求的原材料才能入库，并用于生产。

2.7.3乙方对于已经入库的原材料，需要进行科学的存储和管理。这包括根据原材料的特性和使用频率进行分类存储，确保原材料在存储过程中不受损坏、不变质。同时，还需要建立原材料的追溯体系，以便在出现问题时能够迅速定位并处理。

2.7.4在生产过程中，工人需要严格按照工艺要求使用原材料，避免浪费和滥用。对于不合格的原材料，需要及时进行退换或处理，防止其进入生产流程。

2.7.5还需要协助定期对原材料的使用情况进行统计和分析，以便及时发现和解决潜在的问题。这包括对原材料的消耗速度、使用效果等进行协助评估，以便对采购、存储和使用等环节进行持续改进。

2.7.6仓储管理：对地仓定期或不定期进行检查，确保地仓干燥，无积木，少粉尘等要求，对沥青灌、矿粉桶、外加剂储存设施进行定期及不定期检查，确保达到相关储存要求及正常使用要求。

2.8 产品质量责任

2.8.1乙方应确保所使用的原材料符合质量要求。要求协助执行严格的原材料采购和验收制度，协助对原材料进行严格的检验和测试，确保原材料的性能、规格等符合生产要求。

2.8.2乙方应加强对生产过程的监控和管理。这包括制定和执行科学的生产工艺流程，确保每个环节都符合质量标准和技术要求；同时，还需要对生产设备进行定期维护和保养，确保其正常运行和精度稳定。

2.8.3乙方应建立完善的产品质量检验体系。协助对生产过程中的半成品和成品进行严格的检验和测试；同时，还需要建立质量追溯体系，对产品的质量问题进行追溯和分析，以便及时采取纠正措施。

2.8.4乙方对于出现的不合格品，生产线应严格按照相关规定进行处理。这包括进行原因分析、制定改进措施、防止类似问题再次发生等。同时，还需要对不合格品的处理情况进行记录和报告，以便对质量问题进行统计和分析，因乙方原因，引起的不合格产品相应责任和经济损失由乙方承担。

2.8.5乙方还应加强质量意识和质量文化的建设。通过培训和教育等方式，提高员工的质量意识和技能水平；同时，还需要建立激励机制，鼓励员工积极参与质量改进和创新活动。

2.9 生产运作管理服务和运输管理服务协接以及相关责任

2.9.1乙方生产运作管理服务需要根据招标人需求和运输能力来制定合理的生产计划。这包括确定沥青产品的种类、数量以及生产进度，以确保生产出的沥青能够及时、有效地运输到目的地。同时，生产线还需确保沥青产品的质量符合相关标准和要求，以便运输过程中不会因质量问题而产生纠纷或损失。

2.9.2运输服务团队需要与生产运作管理团队保持密切沟通，了解生产线的生产计划和产品特性，以便制定合理的运输方案。这包括确定运输路线、运输工具、运输时间等，以确保沥青产品能够安全、准时地送达客户手中。此外，运输服务团队还需关注运输过程中的安全问题，如防止沥青泄漏、防火防爆等，确保运输过程不会对环境和人员造成损害。

2.9.3在协接方面，运输服务团队和生产运作管理团队需要建立有效的信息共享机制，及时传递生产、运输等相关信息，以便双方能够根据实际情况调整计划和策略。同时，双方还需加强沟通协作，共同解决可能出现的问题和困难，确保生产和运输的顺利进行。

2.9.4在责任方面，运输服务团队和生产运作管理团队各自承担着不同的责任。生产线需对生产出的沥青产品质量负责，确保产品符合相关标准和要求；运输管理部门则需对运输过程中的安全、准时性负责，确保沥青产品能够安全、有效地送达客户手中。此外，乙方还需承担因协作不当或疏忽大意而引起招标人产生的损失和责任。

2.10 服务要求：

2.10.1加工产品的要求：规格应符合交通部发布的JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的规定并满足采购单位施工要求；，国家有新标准发布，按新标准执行。

2.10.2为确保在本服务实施期间往来人员、车辆的安全，乙方在服务实施期间应严格执行相关安全作业规程，认真做好相关安全工作，涉及的一切费用由乙方自行考虑在报价内，今后不再另增加费用。

2.10.3供应商应遵守国家和政府有关安全文明施工的有关规定，如果由于乙方未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由乙方负责。乙方应当为项目现场从事专业操作人员和管理的人员，在项目实施过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理意外伤害保险并支付保险费，费用含在投标报价内。

2.10.4供应商应在项目实施前设置并建立项目应急方案，在项目实施过程中发生突发事件时使用（突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等）。

2.10.5指派至少一名项目负责人，具体负责工作，并用书面材料报甲方备案。

2.10.6项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的例会和各种必须参加的会议。

2.10.7根据甲方工作计划，合理安排工作时间，无特殊情况每天工作。

2.10.8做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度报表，上报工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

2.10.9做好每日工作记录，发现问题及时报告、及时处理。

2.10.10按时完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

2.10.11加强法定节假日的正常施工管理工作。

2.10.12供应商应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

2.10.13环境保护及安全事故措施要求。

2.10.13.1人员防护和教育：在进入施工现场前，需对作业人员进行必要的人体防护，包括防毒面具、防爆眼镜、工作服、胶鞋、手套等相应的配备。

2.10.13.2 采取措施防止大气污染：施工现场原材料搬运过程中严禁随意抛撒。运输原材料时采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘。卸运时，采取洒水降尘措施。车辆不带水、带泥出现场。场区场外安排人清扫洒水，做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种果皮等以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气的物质。

2.10.13.3 防止噪声污染措施：严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声。对施工现场设烟尘、噪声、环境保护的专检自检机构，发现问题及时反馈处理；施工中争取周围各单位、居民户配合，尽量为居民生活提供方便。由于施工现场靠近居民区，对主要噪声源如分选设备、挖掘机等采用有效的吸声、隔音材料，使其对居民的干扰降至规定标准。

2.10.14 甲方将以乙方承诺的处置加工方案定期组织人员到加工现场检查加工情况。若乙方有违反相关规定未按响应文件承诺的，每发现一次处以违约金为人民币5000元。

2.10.15 沥青混合生产和运输过程中，须符合环保要求，需严格控制噪音和扬尘，有相关的安全防护措施，防止水污染和扬尘等大气污染。

2.11生产运作服务具体人员要求

| 拟招岗位 | 岗位要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 生产负责人 | 性别：男，45周岁以下，大专及以上学历，交通运输工程、市政等相关专业； 具有5年及以上相关施工经验；持有中级工程师及以上职称； 持有二级建造师证书（市政专业）； 具备良好的统筹协调能力及执行力。 | 全面负责安全生产施工管理，认真贯彻、落实、执行公司的各项规章制度，协调督促各操作人员严格执行操作规程，进行安全生产。 生产计划与组织：负责根据公司、月度销售计划组织编制生产计划，并在获得总经理批准后组织实施。同时，根据每日的生产任务，合理安排并调配公司各项资源，制定生产程序，并正确发出生产指令，确保生产任务顺利完成。 现场管理与监督：负责拌合站的日常管理，包括生产现场的环境管理和安全生产工作。对生产中的环境问题和安全隐患要及时处理，并参与环境、安全事故的处置工作。此外，还要监督生产过程，确保员工严格按照操作规程操作，保证生产安全。 质量控制：对沥青质量负直接责任，制定沥青质量总目标，控制各个时期的质量计划。组织推动沥青全面质量管理和技术培训，提高员工的质量意识和技术素质。确保提供的沥青产品符合质量标准，并提供相应的质量保证。 设备管理与维修：负责公司生产设备及公司资料的大修维修管理工作，制定各部门的规章制度和管理办法，并监督执行。同时，管理和维修设备，计划设备保养和大修工作，确保设备的正常运转。 沟通与协调：与生产、技术、设备等相关部门保持良好沟通，及时反馈生产中的问题，并协调解决。同时，与客户保持密切联系，及时了解客户需求，并改进自己的工作以协助客户解决现场困难。 异常处理与报告：对生产过程中的异常情况要积极应对，及时向上级或相关部门反映，并提出改进措施。同时，认真填写生产记录，确保内容准确完整。 |
| 主机生产员1 | 1.性别：男，50周岁以下，具有8年及以上主机生产相关的工作经验。 2.具有搅拌站或搅拌机操作证书。 | 严格执行生产指令：主机生产员需要严格按照生产计划和生产指令进行操作，确保拌合站主机的正常运行和生产任务的顺利完成。 操作拌合设备：负责拌合站主机的操作，包括设备的启动、停止、调整和维护等工作。需要熟练掌握拌合设备的操作技术，确保设备的稳定运行和沥青混合料的质量。 质量控制：主机生产员需要严格控制沥青混合料的质量，按照生产配合比进行调整，确保沥青混合料达到预定的质量标准和要求。同时，要密切关注沥青混合料的生产过程，及时发现和解决质量问题。 安全生产：在操作过程中，主机生产员需要严格遵守安全操作规程，确保设备的安全运行和自身的安全。遇到设备故障或异常情况时，要及时停机并报告相关人员进行处理。 设备维护：主机生产员需要定期对拌合设备进行检查和维护，确保设备的正常运行和延长使用寿命。同时，要积极参与设备的维修和保养工作，提高设备的综合性能。 记录与报告：在生产过程中，主机生产员需要认真填写生产记录，包括沥青混合料的生产量、质量情况、设备运行状况等，以便后续的分析和改进。同时，要及时向上级或相关部门报告生产情况和存在的问题。 沟通与协作：主机生产员需要与生产、技术、设备等相关部门保持良好的沟通和协作，及时反馈生产中的问题和困难，并积极参与解决方案的制定和实施。 |
| 主机生产员2 |  |  |
| 机械工 | 性别：男，45周岁以下，具有5年及以上类似机械维修相关的工作经验。 具有机械维修和保养、焊工证等特种作业操作证。 | 设备操作与维护：机械工需要熟练掌握拌合站各种机械设备的操作技能，包括拌合机、输送设备等。在日常工作中，负责操作这些设备，确保它们正常运行，满足生产需求。同时，还需要定期对设备进行保养和维护，延长设备的使用寿命，减少故障率。 安全生产：机械工需要严格遵守安全生产规章制度，确保在操作机械设备时，遵循正确的操作流程和安全操作规范。在设备出现故障或异常情况时，应立即停机并报告相关人员进行处理，避免安全事故的发生。 质量控制：机械工需要关注沥青混合料的生产质量，确保拌合过程中各种原材料的配比准确，沥青混合料质量稳定。在发现质量问题时，应及时与相关人员沟通，调整设备参数或操作方式，保证沥青混合料的质量符合标准。 沟通与协作：机械工需要与生产、技术、质检等相关部门保持良好的沟通和协作，及时反馈设备运行情况、生产进度和遇到的问题，共同解决生产中的难题。同时，还需要与其他机械工互相配合，确保生产任务的顺利完成。 记录与报告：机械工需要认真填写设备运行记录、维护保养记录和故障处理记录等，为设备的后期管理和维护提供数据支持。同时，还需要定期向上级汇报设备运行情况、生产进度和质量情况等工作内容。 |
| 电工 | 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上类似电工相关的工作经验。 具有高压电工证。 | 设备安装与调试：电工负责参与拌合站电气设备的安装和调试工作。这包括布线、接线等，确保设备与电源的连接稳定可靠，并按照设备的安装要求进行调试，保障设备能够正常运行。 设备维护与保养：电工需要定期检查电气设备的运行状况，确保其正常运转。如果设备存在故障或损坏，电工需要及时进行修复或更换，并定期进行设备的维护保养工作，以延长设备的使用寿命。 故障排除与修复：电工需要具备故障排除和修复的能力，对电气设备的故障进行快速判断和修复。在修复过程中，需要按照相关安全规范进行操作，确保自身和他人的安全。 安全检查与防护：电工负责进行电气设备的安全检查和防护工作，确保电路和设备的安全运行。他们需要检查和维护电气设备的防护装置和安全标识，参与制定和执行安全预防措施，防止电气事故的发生。 文件记录和报告：电工需要及时记录设备维护和维修情况，编写维修报告和检修记录，为设备的后期管理和维护提供数据支持。 |
| 锅炉工1 | 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上锅炉相关的工作经验。 2.具有司炉工上岗证。 | 锅炉施工：锅炉工需要根据技术要求和设计规范，负责筑造炉体及附属设备，并确保炉体的完整性和精度。在施工过程中，锅炉工需要严格遵守安全操作规程，确保施工过程的安全和合规性。 设备操作与维护：锅炉工需要负责拌合站中金属冶炼设备的操作，并保持设备的正常运行。这包括监控设备的运行状态，及时处理设备问题，进行设备故障分析和维修工作。同时，锅炉工还需确保设备、工具和备件的充足，并定期进行设备的维护和保养。 冶炼工艺控制：锅炉工需要掌握金属冶炼的工艺流程和控制规则，监控冶炼过程中的温度、压力、浓度等重要参数，并根据需要进行及时调整和修改。此外，他们还需及时发现和处理冶炼过程中出现的异常状况，并采取正确的措施。 安全作业与记录：锅炉工在工作过程中需佩戴个人防护装备，遵守操作规程，严禁越权操作。他们还需定期进行安全培训，掌握应急处理及逃生方法，并在发现异常情况时及时上报，严禁盲目处理。同时，锅炉工还需负责记录和上报生产数据和异常情况，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 锅炉工2 |  |  |
| 铲车工1 | 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上铲车相关的工作经验。 2.具有特种机械操作证。 | 材料搬运：铲车工负责将生产沥青混合料所需的各种原材料（如沥青混合料、砂石、水等）从堆放区域运输到搅拌机设备附近，确保生产线的顺畅运行。 沥青搅拌与装载：在沥青生产过程中，铲车工负责将各种原材料铲入搅拌机内进行搅拌，并在搅拌完成后，将沥青装载到运输车辆上进行运输。这要求铲车工熟悉搅拌机的操作流程，并能够准确控制沥青的配比。 设备操作与维护：铲车工需要熟练掌握铲车的操作技能，包括驾驶、铲装、卸载等，同时，还需要定期对铲车进行保养和维护，确保其性能稳定、安全可靠。 安全生产：铲车工在工作过程中需要严格遵守安全操作规程，正确佩戴个人防护装备，防止事故发生。在发现设备故障或安全隐患时，应及时停机并报告相关人员进行处理。 记录与报告：铲车工需要认真填写生产记录和设备运行记录，记录原材料的消耗、沥青的产量以及设备运行情况等信息，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 铲车工2 |  |  |
| 卸油工 | 性别：男，40周岁以下，具有5年及以上卸油相关的工作经验。 | 执行规定与规范：卸油工需要严格执行油库卸油和安全管理的各项制度与规定，确保作业符合公司内控及HSE体系要求。此外，还要严格遵守职业道德规范，保证工作的专业性和规范性。 卸油前准备：卸油前，卸油工需要复核铁路罐车或水上油船的相关信息，确保手续齐全且无误。同时，检查卸油设备设施，如油泵、卸油管等，确保其状态良好，满足卸油要求。 安全操作：在卸油作业过程中，卸油工需要严格按照卸油作业程序和操作规程进行作业，防止油品跑冒滴漏，避免环境污染和安全隐患。 作业后的清理与记录：卸油完成后，卸油工需要彻底清扫罐车或船仓，并将设备复位。同时，认真填写卸油记录和台账，确保数据及时上传，准确无误，以便于后续核查和日常工作的管理。 巡检与设备维护：卸油工需要严格执行巡检制度，定期检查卸油设备和管线，发现问题及时处理。此外，还要保持卸油场地环境整洁，并做好所分担消防器材的维护和保养工作。 |
| 地仓工1 | 性别：男，45周岁以下，具有2年及以上地仓相关的工作经验。 | 物料管理：地仓工负责拌合站地仓内各种原材料的接收、储存和管理。这包括根据生产计划，及时安排原材料的进场、堆放和分类储存，确保原材料的供应充足且有序。同时，要定期检查原材料的库存情况，及时报告库存不足或超标的情况，以便相关部门及时调整采购计划。 地仓维护：地仓工需要定期检查地仓的设施和设备，确保其处于良好的运行状态。这包括地仓的防水、防潮、防尘措施的检查和维护，以及设备的日常保养和维修。在发现设备故障或安全隐患时，应及时报告并协助维修人员进行处理，确保地仓的安全运行。 质量控制：地仓工要密切关注原材料的质量情况，对进入地仓的原材料进行质量检查，确保符合生产要求。对于不合格的原材料，要及时进行标识、隔离和处理，防止其进入生产线。同时，要配合质检部门做好原材料的取样和检测工作，确保原材料的质量稳定可靠。 安全生产：地仓工在工作过程中需要严格遵守安全操作规程，佩戴个人防护装备，确保自身安全。在搬运、堆放原材料时，要注意防止跌落、砸伤等事故的发生。同时，要定期检查地仓的安全设施，如消防器材、安全标识等，确保其完好有效。 记录与报告：地仓工需要认真填写物料进出记录、库存记录以及设备维护记录等，确保数据的准确性和完整性。同时，要定期向上级报告地仓的运行情况、库存情况以及存在的问题，为管理决策提供数据支持。 |
| 地仓工2 |  |  |
| 小工1 | 55周岁以下，具有5年及以上相关的工作经验。 | 辅助拌合操作：小工在拌合站中主要起辅助作用，协助操作员进行沥青混合料的生产。这包括根据生产需求，及时准备和添加所需的原材料，如水泥、骨料等，确保生产过程的顺利进行。 设备检查与维护：小工需要定期检查拌合站内的设备和机械，确保其正常运行。这包括检查搅拌机、输送带等设备的工作状况，以及进行必要的清洁和维护工作，以延长设备的使用寿命。 现场管理与安全监督：在拌合站运行过程中，小工需要负责现场的管理和安全监督工作。他们需要保持现场整洁，确保工作区域的安全，防止发生意外事故。同时，小工还需要监督其他岗位人员的工作，确保生产流程的顺利进行。 材料管理与记录：小工需要协助管理拌合站内的原材料，确保原材料的存储和使用符合规范。此外，他们还需要记录原材料的消耗情况、设备的运行状态等信息，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 小工2 |  |  |
| 小工3 |  |  |
| 小工4 |  |  |
| 小工5 |  |  |
| 小工6 |  |  |
| 设备管理员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上设备管理相关的工作经验。 2.特种设备管理员证。 | 设备日常管理与维护：设备管理员需要负责拌合站设备的全面管理和维护，这包括设备的日常巡检、保养、修理和更换等工作。他们必须确保设备按照规定的操作规程进行使用，并及时处理设备故障和异常情况，保证设备的正常运转。 设备入库管理：设备管理员还需要参与设备的入库管理，确保所有设备在入库前都经过严格的验收，包括设备的型号、规格、数量、质量等方面的检查。验收合格的设备需要进行编号、登记和入库，并建立设备档案，以便于设备的跟踪和管理。 培训与指导：设备管理员需要组织和参与对设备使用人员的培训，确保他们熟悉设备的操作流程和安全注意事项。此外，他们还需要指导和培训拌合站员工正确使用设备和操作工艺，提升员工对设备的操作技能和维护意识。 设备报废与安全管理：当设备达到使用寿命或发生严重故障无法修复时，设备管理员需要及时进行报废处理。同时，他们需要制定和推行设备的安全管理制度和操作规程，监督设备使用人员的安全操作行为，确保工作环境的安全性。 |
| 实验员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上材料相关的工作经验。 | 试验与检测：实验员负责按照相关标准和规定，对拌合站生产的沥青混合料进行各项试验和检测工作。这包括但不限于沥青混合料的抗压强度、坍落度、凝结时间等性能的测试。他们需要确保试验过程规范、准确，并及时记录试验结果。 原材料检测：实验员还需对拌合站使用的原材料进行质量检测，如水泥、骨料、外加剂等。他们需要按照规定的方法和频率进行取样、制备和测试，确保原材料的质量符合设计要求。 试验报告编制：根据试验结果，实验员需要编制详细的试验报告。报告应准确记录试验数据、分析结果和结论，并及时提交给相关部门和人员。这有助于为生产提供可靠的数据支持，确保沥青混合料质量的稳定。 仪器设备管理：实验员需要负责试验室仪器设备的日常维护和保养工作。他们需要定期检查设备的运行状态，确保设备的准确性和可靠性。同时，实验员还需要按照规定进行仪器设备的周期检定和校准，以保证试验结果的准确性。 现场服务与技术支持：实验员需要与生产人员密切配合，提供现场服务和技术支持。他们需要在生产过程中及时解答生产人员的疑问，提供技术指导和建议，确保生产过程的顺利进行。 安全与环保：实验员在试验过程中需要严格遵守安全操作规程，确保试验过程的安全性。同时，他们还需要关注环保要求，合理处理试验产生的废弃物，确保试验室的环保达标。 |
| 计量员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上实验相关的工作经验。 | 材料计量与记录：计量员负责每日进场材料（如水泥、砂子、石子等）的过磅、计量工作，并及时做好记录，确保数量精确。同时，他们需要统计和整理相关报表，以供后续分析和使用。 材料管理与车辆调度：计量员还负责站内材料车辆的管理，保证生产的正常进行，维持站内秩序。他们需要关注材料进场和库存情况，及时组织材料进场，以满足生产需求。 质量监控与上报：在材料管理方面，计量员需把好质量关和数量关，对进场的原材料进行严格的验收，确保原材料的质量符合标准。对于不合格的材料，计量员要及时上报，以便相关部门进行处理。 设备操作与维护：计量员需要熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，确保电子衡正常工作。此外，他们还需要负责相关设备的日常维护和保养，以延长设备的使用寿命。 规章制度执行：计量员需要认真执行公司有关材料管理的各项规章制度与流程，确保工作规范、有序。他们需要严格遵守公司的内控和HSE体系要求，确保工作的专业性和规范性。 |
| 材料员 | 男，50周岁以下，具有5年及以上计量相关的工作经验。 2.具有材料员证书。 | 材料采购与管理：材料员负责拌合站所需原材料的采购工作，确保采购的原材料符合工程要求和质量标准。他们需要制定采购计划，并与供应商进行协商和沟通，确保材料供应的及时性和稳定性。同时，材料员还需要对进场的原材料进行质量检查，确保材料质量符合规定要求。 库存管理与记录：材料员需要负责拌合站原材料的库存管理，包括材料的入库、出库、盘点和记录等工作。他们需要建立材料台账，记录材料的种类、数量、规格和进出库情况，以便随时掌握库存情况。此外，材料员还需要定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和完整性。 材料成本控制：为了降低生产成本，材料员需要密切关注材料市场价格动态，与供应商协商合理的价格，并寻求性价比更高的材料。同时，他们需要制定合理的材料使用计划，避免材料的浪费和损失，从而有效控制材料成本。 沟通与协调：材料员需要与拌合站的其他部门保持密切沟通，及时了解生产需求和进度，确保材料供应与生产需求相匹配。同时，他们还需要与供应商建立良好的合作关系，确保材料供应的稳定性和可靠性。 质量与安全：材料员在采购和管理原材料时，需要严格遵守相关的质量标准和安全规定，确保所采购的材料符合工程要求和质量标准。同时，他们需要关注材料的安全存储和使用，防止因材料问题引发的安全事故。 |

2.12生产运作管理服务商务要求

2.12.1考核要求：

2.12.1.1运营服务考核办法

采购单位在合同签订生效后，按照《运作服务考核标准》每月对运作管理服务考核一次，具体考核办法如下：

| 考核分数 | 服务费用额度计算标准 |
| --- | --- |
| 85分及以上 | 实际发放金额=服务费用*100% |
| 60（含）-85分（不含） | 实际发放金额=服务费用*分数*1% |
| 60分以下 | 实际发放金额为零 |

2.12.1.2退出机制

在运作管理服务考核过程中因考核不达标(连续二个月考核低于60分)，采购单位有权与中标单位解除合作关系，并由中标单位在三个月内无偿处理一切相关事宜，保证与后续单位的交接工作有序完成。因中标单位单方面原因造成退出延后的，采购单位保留向中标单位追究经济和法律责任的权利。

2.12.1.3运作服务考核标准

| 考核项目 | 考核内容 | 扣款标准 | 检查 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员基本要求 | 1、未按要求穿配相关制服（装备）的 | 3 |  |  |
|  | 2、擅离工作岗位（或发现夜间巡逻缺岗）的 | 3 |  |  |
|  | 3、态度蛮横、说话粗鲁，造成不良影响 | 3 |  |  |
| 业户服务 | 1、未做好相关信息回复、跟踪处理、汇总等工作的 | 3 |  |  |
|  | 2、未按要求做好值班工作的 | 3 |  |  |
|  | 3、未按要求完成业主意见征询工作的 | 3 |  |  |
| 资料管理服务 | 未达到路恒公司自建档案资料（包括但不限于实验室资料 、存档资料）要求的。 | 10 |  |  |
| 安全生产 | 未按规定要求完成安全生产的，出现一次安全事故扣5分 |  |  |  |
| 产品质量 | 产品质量合格率应达到100%，工程质量合格率低于100%的，每低1%会扣2分 |  |  |  |
| 环保 | 未按规定要求环保生产的，出现一次环保事故扣5分 |  |  |  |
| 成本管理 | 生产成本、生产线与设备维修维护费等成本费用应控制在预算额度内，超出预算1%扣10分 |  |  |  |
| 综合管理 | 1、未按规定配备工作人员的（人员的年龄、证书等方面） | 5 |  |  |
|  | 2、不服从监督单位工作人员管理的 | 5 |  |  |
| 加分项目 | 在加急生产时，配合甲方完成安全生产的，受到甲方书面表扬的当月加5分。 | 5 |  |  |
|  | 凡生产管理科学规范，受到有关行业主管部门表彰、表扬的，当月加5分。 | 5 |  |  |
| 总分 |

注：以上考核标准仅作参考，甲方每季度可根据实际情况调整完善考核细则。

2、其他要求

供应商针对本项目可自行前往现场踏勘，如不进行现场踏勘的，投标风险由供应商自行承担，甲方不组织统一踏勘。供应商应充分认识到项目风险管理的重要性，在响应文件中必须识别分析项目中的各类风险因素，并提出相应的对策。

- 项目实施时间

一年（一年后，服务满足采购人要求，经采购人同意，在服务内容、服务标准不变、服务价格不高于本次报价的前提下可以续签合同，合同一年一签，续签不超过一年）。

- 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_______元（¥______元），运输服务费为人民币（大写）：______元（¥______元），运输单价________（元•吨•公里）

运作管理服务费为人民币（大写）：_______元（¥_______元）。

- 付款方式

- 运输服务费用：

按月结算。在供应商出具全额正式的符合要求的增值税专用税务发票和结算手续的条件下，凭过磅单按实际运输量、运距及双方订立的单价办理结算手续。在次月支付上月结算价款的80%，余款在当年度服务期结束后支付完毕。

- 生产运作管理服务费用：

实行单价结算，根据采购人安排的到岗要求上岗，最终结算总价不得超过投标中标总价。 超过的，按照中标总价结算，采购人不再另行增加费用。

服务费应先做后付，以每月考核（考核要求详见考核办法）和人员考勤率来确定当月支付款额，在次月10个工作日内支付上月管理人员和生产人员服务费。每月管理人员服务费=岗位人员*每月单价*考核系数，每月生产人员服务费=当月实际岗位人数*对应的岗位人员*成交单价*考勤率*考核系数（加班费、管理费和税金在当月服务费内按实结算），实际金额根据每月考核结果以及人员考勤率办法进行调整。此款双方约定专款专用，只限于支付中标方人员费用+管理费+税金，中标供应商应于支付前据实提供由生产人员签字的工资清单给于采购人存档；其他为实现合同目的产生的费用由中标人承担，并已包含在投标报价中。采购人不再承担。上述税费或社保等费用因法律法规政策变化而变化的风险由中标人承担并承担增加的费用（若有）。

- 付款要求：

# 中标人在收款之前，应向采购人提供增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任，如中标供应商税率未满足招标文件要求，中标后结算金额需进行相应核减。

- 履约保证金

乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同总价　1 %的履约保证金，在乙方与甲方签订合同前递交。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交）履约保证金在合同期满后一次性退还，不计息。

- 违约责任

- 因乙方原因造成较大安全事故的，甲方将扣除20%的履约保证金，并承担由此造成的相应经济赔偿责任与法律责任，更严重者，甲方有权提前终止合同；

- 乙方未能履行本合同约定，造成甲方直接经济损失的，经司法部门认定后，乙方须承担赔偿责任；若给甲方工作造成严重影响的，甲方有权提前终止合同，由此给甲方带来经济损失的，乙方须承担相应的经济赔偿责任。

- 乙方未按照甲方要求完成本协议约定的任一内容，且该内容未纳入考核体系的，则甲方有权另行要求乙方支付违约金，违约金视情节轻重，由甲方确定。每发现一次，且未在甲方要求期限内整改完毕的，支付违约金不少于5万元。

- 乙方违约的或损害赔偿的，可从履约保证金中扣取，也可以从合同支付金额中扣取，也可要求乙方直接支付。

- 双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

（1）严禁违章指挥，如违章指挥造成机械和人员的损伤，甲方承担由此造成的损失。

（2）乙方完成的合格工程量按双方合同约定的单价结算，负责相应费用及时支付。

（3）协助乙方在劳务服务期间，完成非乙方能力所能及、正常范围内的各项沟通协调工作。

（4）负责完成工作的计量工作。

（5）甲方有权委派人员乙方的生产运作、现场管理、安全管控、业务或服务质量进行监督检查，提出相应改进意见并督促甲方限期整改。因出现质量事故、安全问题、造成不良影响、被相关部门通报以及造成甲方损失的，乙方承担相应的赔偿责任。

2、乙方的责任与义务

（1）乙方按照甲方的条件和要求安排劳务人员，并与之签订劳动合同，建立劳动关系，办理员工有关证件，发放劳务人员工资，缴纳社会保险，并办理其他劳动保障、社会保险等事务。甲方有权要求乙方提供相关人员的保单证明等材料。另外每年安排一次劳务外包人员进行职业健康体检，方案经由甲方认可后费用由甲方按实支付中标人。

（2）乙方负责处理劳务人员纠纷、人身意外及劳务相关劳动仲裁、诉讼等事宜。

（3）为确保项目的正常进行，乙方应规范及完善各项劳务人员管理制度，负责对劳务人员进行岗位培训。为满足甲方岗位要求的培训费用由中标人负责，后期服务过程中因采购方原因产生的培训费用由采购方负责。

（4）乙方须按实、按时发放工资，不得拖欠工资。

（5）甲方与乙方建立劳务外包承包关系，乙方须与劳务外包业务使用的各类人员建立劳动关系，劳务人员与甲方（本合同的甲方）不存在劳动关系或劳务关系，乙方承担用人单位主体相应的管理职责和义务。如发生意外伤残、伤亡事故，乙方承担全部责任和必要的经济补偿。

（6）按甲方要求组织的安排劳务人员投入生产，并满足甲方对生产的相关要求，服从甲方的各项指挥，但有权拒绝甲方的违章指挥。

（7）配合实施过程中安全设施的设置、安全检查等安全防范措施实施、督促、检查、确保安全生产。

（8）甲方有权根据生产经营需要或乙方安排劳务人员的工作情况，将劳务人员退还乙方，或者要求乙方更换劳务人员。甲方要求更换劳务人员的，乙方应在一周内根据甲方的要求将符合条件的劳务人员更换到位。

- 违约处罚措施

1、乙方擅自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或擅自将合同的全部或部分义务转移给其他人的；乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

发生以上情形的，甲方可根据情节严重情况对乙方进行0.1-1%的签约合同总价的罚款并要求改正，乙方拒不改正的，甲方有权解除本合同并清退，给甲方造成相关经济损失或造成工期延误的乙方承担相关违约责任及相关费用。

乙方未经甲方事先书面批准，擅自将已按合同约定安排的劳务人员撤离或替换的；未按合同承诺或按甲方的要求及时配备合同约定的关键人员的；经甲方检查，发现乙方安排的工作人员有安全问题或有违反管理规章制度的情形的。

有上述行为的，甲方可要求中标服务单位进行整改，并可根据情节严重情况对乙方进行1000-10000元的罚款；乙方拒不整改的，甲方有权解除本合同并清退，给甲方造成相关经济损失或造成工期延误的，乙方应当承担相关违约责任及相关费用。

3、项目已具备生产条件，因中标供应商原因，未能按期生产、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工程延误的；甲方有权另行安排其他劳务人员进场提供服务，相关费用从乙方结算费用中扣除，给甲方造成的损失由乙方承担；情节严重的甲方有权解除本合同并清退，给甲方造成相关经济损失或造成工期延误的，乙方应当承担相关违约责任及相关费用。

4、乙方在操作过程中因质量问题收到甲方发出的整改通知单的，影响恶劣且情节严重拒不整改的，罚款1000元/次；如累计发生3次及以上质量整改通知单且拒不整改或在规定期间完不成整改的，甲方有权解除本合同并清退，给甲方造成相关经济损失或造成工期延误的，乙方应当承担相关违约责任及相关费用。

5、若因乙方原因，导致产品质量达不到标准要求，致使工程质量未达到竣工验收质量评定要求的；或在市级以上质量监督部门执法大检查抽检质量不合格的，甲方有权要求赔偿，情节严重的甲方有权解除本合同并清退，给甲方造成相关经济损失或造成工期延误的，乙方应当承担相关违约责任及相关费用。

以上相关费用从乙方的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标服务单位追索。

6、工程安全处罚措施条款

6.1乙方或其安排的劳务人员有以下行为之一者，公司生产科应会同有关部门，要追究乙方的责任，并对乙方处以500-50000元的罚款，对责任人处以50元-1000元的罚款：

（1）事故存在安全隐患但未发生伤亡事故的给予警告，责令限期整改，逾期拒不整改的；

（2）劳动、安全设施和条件不符合国家规定的；

（3）不按国家规定使用或使用不符合国家安全标准或行业标准的运输车辆、机械设备、器材、防护用品、安全监测仪器的；

（4）不按有关标准发放、使用劳动防护用品、用具的；

（5）安排没有经过安全技术培训或未取得操作资格证书的人员上岗从事特殊工种作业的。供应商驾驶人员无机动车驾驶证、未接受安全技术教育，未进行岗前培训熟知和不遵守本工种的各项安全技术操作规程；

（6）上班未佩戴安全防护用品的（含安全帽、安全绳、防护面罩等）；

（7）未按要求设置各种防护设施的（临边防护、禁示标志、禁令标志等）；

（8）发现“三违”作业的；

（9）施工临时用电不规范的；

（10）未按甲方要求或规范要求做好防范措施的；

（11）发生安全事故的；

6.2乙方发生三次无人员伤亡安全事故或发生一起人员伤亡事故或一月内累计被甲方因安全原因处罚3次的，甲方有权解除本合同并清退。

以上相关费用从乙方的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标服务单位追索。

7、人员到位处罚措施条款

7.1项目开始，因中标供应商原因劳务人员未到位的，每天每人次计取违约金500元。

7.2合同履行期间，乙方劳务人员因特殊原因不能到位进行更换人员的，需经得甲方同意，若甲方不同意则不得更换人员，则作为乙方违约，甲方可解除合同；每更换一人次计取违约金2000元。

新更换人员的资格要求不低于中标文件人员的资格要求，且一周内完成更换手续和人员到岗，否则甲方有权解除合同。

7.3 由甲方不定期召开的各种会议，甲方指定的乙方人员不及时参加或无故不到场，迟到扣除违约金100元/人.次，无故缺席扣除违约金500元/人.次，因故不能参会未提前请假的，一律按缺席处罚。

7.4项目实施过程中，乙方不服从甲方协调，不按合同约定履约，不顾全大局、不服从统一指挥，政令不畅，甲方对其作出书面警告并扣除违约金1000元，发生第二次, 扣除违约金3000元，拒不整改的，甲方有权单方解除合同。

以上相关费用从乙方的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标服务单位追索。

8.除本合同另有约定外，乙方未按约定提供服务的，甲方可要求乙方进行限期整改，未整改完毕的，甲方可酌情扣取1万-10万的金额作为违约金。造成甲方损失的，另行赔偿。情节严重的，可解除合同。

- 不可抗力

1、在服务期间发生地震、火灾、疫情及其他不可抗力的原因，导致承包区域不能正常经营，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

1.1 任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1.2 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3 双方均不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4 因不可抗力造成的合同不能正常履行，对恢复合同履行期间的价格及其它费用双方可以协商解决。

- 其它事项

1、本合同附件属于本合同不可分割部分，具有同等效力。

2、甲乙双方经协商后，可对本合同的条款进行修订、补充，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、若本项目涉及柴油动力移动源的应当符合低排放要求。

4、合同期满，本合同自然终止。

5、中标人应按照本合同以及招标文件的要求全面履行。

6、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决，协商不成提交上虞区人民法院诉讼。

7、本合同一式　肆 份，甲方和乙方各执 贰 份。

| 甲方 | （盖章） | 乙方 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

(1)法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

(2)营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

(3)联合体协议书（如有）（格式见附件）；

(4)具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

(5)投标人承诺函（格式见附件）；

(6)提供招标公告中符合投标人特定资质条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料（采购公告中对特定资质条件没有要求的不提供）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞路恒新材料有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人(或联合体牵头人)全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

# 投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞路恒新材料有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称（公章）：

附件三：

联合体协议书

（所有联合体牵头人及成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加  2024年-2025年生产运作管理及沥青混合料运输服务项目  的投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、联合体各成员一致授权（联合体牵头人单位名称）为牵头人。

2、联合体各成员一致授权联合体牵头人代表联合体各方负责本项目的投标工作、合同/协议谈判与签署、补充合同/协议谈判与签署、合同履约过程中的各项文件的签署、谈判、确认等事项，联合体各成员均表示无条件承认，并对外承担连带责任。

3、联合体各方内部的职责分工如下：

| 联合体各方 | 职责分工 |
| --- | --- |
| 联合体牵头人 |  |
| 联合体成员1 |  |

5、本协议书自签署之日起生效。

6、本协议书一式份，联合体各方及采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                                 （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

联合体成员1名称：                                   （盖公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

……

注：本协议书扫描件上传。

技术文件

目录

(1)评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

(2)投标项目明细清单（格式见附件）；

(3)技术响应及建议表（格式见附件）；

(4)项目组人员清单（格式见附件）；

(5)项目理解；

(6)运输服务方案；

(7)运输服务履约能力；

(8)运作管理服务方案；

(9)产品质量控制方案；

(10)各项管理规章制度；

(11)日常生产方案；

(12)退场方案；

(13)团队架构；

(14)供应商认为需要的其他文件资料。

附件四：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称（公章）：

附件七：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称（公章）：

商务文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目负责人情况；

- 类似业绩；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

## 附件八：

投标人商务文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 商务分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称（公章）：

## 附件九：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

## 附件十：

投 标 函

绍兴市上虞路恒新材料有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表和投标报价明细表中所列的所有服务，服务期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

投标人(或联合体牵头人)全称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十一：

开标一览表

采购编号：

项目名称：

报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 运输服务 | 大写 （¥： ） |
| 生产运作管理服务 | 大写 （¥： ） |
| 项目总报价 | 大写 （¥： ） |

注：

1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

3.本次报价应包含项目所需人员工资、社保、福利、工具、运输、货物防护、装卸、临储、车辆及道路保洁、车辆及司乘人员保险、年审、检修、燃油、罚单及管理、利润、税金、代理费、不可预见费用(不包括废料处理和破碎)等一切不可预见费。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。

投标人(或联合体牵头人)全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件十二：

# 运输服务投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 暂估数量 | 运输里程（暂定） | 运输单价 （元/吨•公里） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输服务 |  |  |  |  |
| 总价合计金额大写： 元 小写：¥ 元 |

注：

1、沥青混合料运输上限单价为  0.95 元/吨·公里，运输上限总价为  4750000元；报价超过上限单价或上限总价均作无效标处理。

2、运输单价为包含所有相关费用的单价。本次报价时的暂估数量和运输里程仅作为报价参考，不作为实际结算依据。

3、要求的开票税率为9%，如投标人税率未满足招标文件要求，中标后结算金额需进行相应核减。

4、注意：中标后中标人的投标单价将作为结算单价。

投标人(或联合体牵头人)全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

## 附件十三：

生产线运作服务投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 每月单价 | 税后投标年薪 | 社保 （一年） | 税后最高年薪 |  |
| 管理人员 |
| 1 | 生产负责人 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 200000 |  |
| 2 | 主机生产员1 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 120000 |  |
| 3 | 机修工 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 110000 |  |
| 4 | 电工 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 100000 |  |
| 5 | 设备管理员 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 135000 |  |
| 6 | 材料员 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 85000 |  |
| 7 | 实验员 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 85000 |  |
| 8 | 计量员 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 85000 |  |
| 管理人员 投标报价 | 大写： 元/年（小写： 元/年） |
| 生产人员 |
| 序号 | 岗位 | 单位 | 数量 | 投标报价（元） | 最低出勤率 | 备注 |
|  |  |  |  | 每日单价 | 税后投标年薪 | 社保 （一年） | 税后最高年薪 |  |  |
| 9 | 主机生产员2 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 120000 |  |  |
| 10 | 锅炉工1 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 78000 | 70% |  |
| 11 | 锅炉工2 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 78000 |  |  |
| 12 | 铲车工1 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 90000 | 70% |  |
| 13 | 铲车工2 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 90000 |  |  |
| 14 | 卸油工 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 | 60% |  |
| 15 | 地仓工1 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 | 60% |  |
| 16 | 地仓工2 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 |  |  |
| 17 | 小工1 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 | 100% |  |
| 18 | 小工2 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 | 100% |  |
| 19 | 小工3 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 | 100% |  |
| 20 | 小工4 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 |  |  |
| 21 | 小工5 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 |  |  |
| 22 | 小工6 | 人 | 1 |  |  | 12869 | 70000 |  |  |
| 生产人员 投标报价 | 大写： 元/年（小写： 元/年） |
| 总投标报价 | 大写： 元/年（小写： 元/年） |
| 报价统一为人民币计价，各岗位单价包括但不限于应聘人员工资及五险费、招聘费、以及派驻现场服务人员的交通、通讯等一切成本，培训费（服务过程中因采购方原因产生的除外）、利润、税费、管理费等一切相关费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。 |

注：（1）以上管理人员岗位工资按年计算，生产人员岗位工资根据出勤率按实结算，最高税后年薪为本单位投标最高税后年薪，如投标税后年薪超出最高税后年薪，按无效标处理，一年按12个月计算（按365天计算），所有报价保留二位小数。

（2）生产人员加班费（元/小时）=工种每日单价/8（生产人员加班费超过整数时数0.5 小时以内的不计算，超过0.5小时、不足1小时按增加1小时计算）。

（3）要求的开票税率为6%，如投标人税率未满足招标文件要求，中标后结算金额需进行相应核减。

（4）根据采购人要求，生产时需全员到岗，生产人员其余时间根据出勤率要求到岗（最低出勤率为采购人和供应商参考依据，最终按实结算）。

投标人(或联合体牵头人)全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日