独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：ZJZTZFCG-2018-068

采购单位：平湖市环境保护局

代理机构：浙江展图工程咨询有限公司

备案单位：平湖市财政局政府采购监管科

2018年11月

目 录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标项目需求	5

第三章  投标人须知	17

前附表	17

一、总  则	19

二、招标文件	21

三、投标文件的编制	22

四、投标文件的递交	24

五、开标	25

六、评标	25

七、定标	29

八、合同授予	29

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目	22

政府采购合同（货物）	35

第六章  投标相关文件格式	40

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，经平湖市财政局平财采确临[2018]3397号确认书批准，浙江展图工程咨询有限公司受平湖市环境保护局委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：ZJZTZFCG-2018-068

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 最高限价 （万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气挥发性有机物快速监测预警溯源系统 | 500 | 450 | 详见招标文件 |
| 1.1 | ★在线挥发性有机物质谱仪（包含工作站软件） | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.2 | 环境空气快速监测预警溯源系统软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.3 | 车载式大气采样系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.4 | 车载式五参数气象监测仪 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.5 | 便携式精密动态气体校准仪 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.6 | 工控机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.7 | 标气及阀 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.8 | 系统安装调试所需工具、附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 运维服务 | 3 | 年 |  |  |  |
| 3 | 系统集成及移动平台租赁服务 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 数据分析服务 | 3 | 年 |  |  |  |

- 合格投标人的资格要求

（一）政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

六、公告时间、报名时间、地点、招标文件获取方式等

1.公告期限：自公告发布之日起5个工作日

2.报名时间：2018年11 月15日起至2018年11月22日

3.报名截止时间后至投标截止时间前，允许潜在供应商获取招标文件，但如对招标文件有异议应按本招标文件规定的时间提出，逾期提出的，招标采购单位可以不予受理、答复。

4.本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

报名网址：政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login（“政采云用户”登录后进行报名）

说明：

①政府采购云平台http://login.zcy.gov.cn/login （“政采云用户”登录后进行报名）

②未注册的投标人：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行报名

注册地址：http://www.zjzfcg.gov.cn

③政采云咨询电话：400-881-7190；

5.招标文件获取方式：投标人从网上自行下载。

网址：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行下载）

6.招标文件售价：招标文件工本费每套500元，投标单位可在开标现场缴纳招标文件费或至浙江省嘉兴市中山西路2017号京润大厦11楼浙江展图工程咨询有限公司认购纸质版招标文件。

七、投标保证金：投标保证金人民币10000元。保证金交纳方式：汇票、电汇、网银转账。

单位全称：浙江展图工程咨询有限公司嘉兴分公司

开户银行：浙江禾城农村商业银行股份有限公司

银行账号： 201000165481893

特别注意：供应商投标保证金应在投标截止时间前到账。（提醒：请投标单位在开标三个工作日前提交，款项用途请注明投标项目编号和名称及所投标项，以便系统确认到帐。）

八、投标截止时间和地点：投标人应于2018年12月5日13:30分前将投标文件密封送交到平湖市公共资源交易中心三楼311开标室（浙江省平湖市池海路和新华路交叉口行政服务中心三楼），逾期送达不予接收。

九、开标时间及地点：本次招标将于2018年12月5日13:30分在平湖市公共资源交易中心三楼311开标室（浙江省平湖市池海路和新华路交叉口行政服务中心三楼）开标，投标人代表必须持身份证等有效证件出席开标会议。

十、招标公告发布于：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)、平湖市公共资源交易中心网（http://ztb.pinghu.gov.cn）

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十二、采购方联系方式：陆先生； 联系电话：0573-85061539

地址：平湖市胜利路380行政中心2号楼

十三、代理机构联系方式：联系人：诸女士；联系电话：0573-83807698；传真：0573-83807698

地址：嘉兴市中山西路2017号京润大厦11楼

十四、政府采购监督管理部门：平湖市财政局政府采购监管科；电话：0573-85013033

联系人：阮先生

地址：平湖市当湖街道望湖路318号

平湖市环境保护局

浙江展图工程咨询有限公司

2018年11月15日

# 第二章   招标项目需求

一、项目概况：

本次采购项目为独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、采购内容及要求：

设备采购清单及技术要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气挥发性有机物快速监测预警溯源系统 |
| 1.1 | ★在线挥发性有机物质谱仪（包含工作站软件） | 1 | 套 |
| 1.2 | 环境空气快速监测预警溯源系统软件 | 1 | 套 |
| 1.3 | 车载式大气采样系统 | 1 | 套 |
| 1.4 | 车载式五参数气象监测仪 | 1 | 套 |
| 1.5 | 便携式精密动态气体校准仪 | 1 | 套 |
| 1.6 | 工控机 | 1 | 套 |
| 1.7 | 标气及阀 | 1 | 套 |
| 1.8 | 系统安装调试所需工具、附件 | 1 | 套 |
| 2 | 运维服务 | 3 | 年 |
| 3 | 系统集成及移动平台租赁服务 | 1 | 套 |
| 4 | 数据分析服务 | 3 | 年 |

# 备注：在线挥发性有机物质谱仪（包含工作站软件）为本次采购项目的核心设备。

三、产品技术参数说明：

# ★1、在线挥发性有机物质谱仪（包含工作站软件）

### 基本要求

1）必须遵循性能稳定、业绩突出、价格合理、设计合理、使用方便、服务到位等原则；

2）要求核心分析仪器为具有完全自主知识产权的国产在线高端分析仪器，技术先进，质量可靠，售后服务力量强，有5套及以上同行业成功案例业绩；

3）满足ISO9001产品质量体系要求；

4）对大气VOCs的实时在线监测，样品无需前处理直接进样检测；

5）对有机硫气体有较好的响应，检出限ppb级；

6）▲需具备瞬态全谱分析功能，实时显示空气污染全组分指纹谱；

7）需有VOCs溯源软件可实现环境空气污染超标实时报警及污染来源在线溯源（最快5秒钟可展示溯源结果）；

8）系统操作软件及数据处理系统部分：全部中文界面，能提供相关应用软件的终生免费升级服务；用户界面清晰、操作导向便捷、存取数据方便安全；分析数据处理结果直观、历史修改记录详细、用户操作中必须调整的数据处理参数要方便、安全；

9) ▲可满足车载应急走航监测（边行驶边监测，并可在线实现浓度3D-GIS可视化功能），进行污染源和面源VOC污染普查。

10）▲要求能够满足TVOC 0-50ppm 低中高等级浓度的快速响应监测，并在此强度的浓度下能够满足连续稳定监测24小时以上。

### 仪器配置

#### 进样系统

1）▲采用膜装置进样系统，无需浓缩富集及其他预处理装置；

2）使用内管光洁度高且惰性化处理的不锈钢管或者聚四氟乙烯管将样品引入到仪器内部。

#### 离子源

采用真空紫外灯电离方式，实现软电离，产生分子离子峰。

#### 质量分析器及检测系统

▲质量分析器。

#### 数据采集

双通道8bit高速数据采集卡，双通道同时采集

#### 真空系统

◆一级真空，质量分析器压强小于5E-3Pa。

#### 安全保护系统

1）在意外事件（如停电或某一部件有故障）发生时安全地自行关机，而不损坏仪器系统；

2）高温保护：仪器内置温度传感器，当监测到仪器温度超过设定限值，系统启动过温保护，确保仪器运行安全。

3）系统减震：采用先进的筏式减震平台，可承受任意方向弹性形变，具有多方向隔振、缓冲作用，使仪器适合车载移动；

4）震动保护：内置震动强度传感器，当监测到仪器遭受震动幅度超过设定限值，分子涡轮泵自动停机，系统自动安全保护；

### 在线挥发性有机物质谱仪技术指标

#### 仪器性能指标

1）◆质量检测范围：1～500 amu；（需要提供省级以上计量测试中心的检测报告）

2）◆质量分辨率：500 FWHM或者<1 amu；（需要提供省级以上计量测试中心的检测报告）

3）真空度：优于5E-3Pa；

4）质量精度：±0.5 amu；

5）◆检测限：检测下限5ppb（苯、甲苯，1s）/0.2ppb（苯，甲苯，累加1 min），直接进样状态检测上限可达到500ppm（无稀释状态，为应急状态提供支撑）；

6）◆动态检测范围：涵盖0.5 ppbv-500 ppmv，不少于3个数量级；（需要提供省级以上计量测试中心的检测报告）

7）◆数据分析频率：可实现单次30μs内瞬态全谱检测1~500amu；

8）▲响应时间：T90≤6秒；

9）测量时间：1s~30min全量程，用户可自定义；

10）除使用标准气体进行校准操作外，仪器运行时不得采用任何高压气瓶或气体发生器提供载气。

#### 质谱工作站软件

1）具备对仪器AEC全自动电路控制功能(启动关闭仪器，真空压力显示、电参数读取与控制、故障判别及故障信息查询等)；

2）具备实时进行数据采集和统计、实时显示定性定量监测结果，监测质谱图和MIC图等，显示多组分MIC瞬态全谱功能；

3）可进行自动校准，实时进行浓度分析：根据所检测物质的标准曲线及相关校正系数，采集软件能够对挥发性有机物在线实时定量分析，获取物质的浓度随时间变化的曲线，并对数据进行显示和保存；

4）能够对所监测的定性定量数据结果、浓度变化趋势曲线等进行多组分同窗口实时显示，具备界面信息可编辑并以JPG等图片格式输出保存功能；

#### 仪器工作环境

- 工作环境温度：5-35℃；

- 工作相对湿度：10-95%；

- 工作大气压力：86kPa-106 kPa；

- 仪器工作电源：电压AC220V((10%)，电源频率50Hz，必须接地良好；

- 附近无强电磁场，无剧烈震动，无腐蚀性气体。

## 2、环境空气快速监测预警溯源系统软件

1）具备系统软件登录权限分级管理功能；

2）能够建立区域污染源谱数据库，实现污染源谱录入功能；根据GPS/GIS信息可自定义污染源数据库；

3）具备污染物超标实时预警报警功能，并能自动统计超标因子信息，实时显示污染来源方位相位图，亦可按业主需求进行定制；

4）具备飞行监测、巡检监测、应急监测等监测状态下现场位置—因子图可视化界面图形化显示功能；

5）具备专业性极强的报表输出功能、客户可勾选自动生成各自历史数据统计报表（如小时均值、日均值、日报、周报、月报、季报、年报等）；

6）具备各种历史数据相互比较功能，因子归类功能，并能以柱状图、饼图、散点图等方式输出；

7）具备监测数据、仪器状态参数远程查看、传输、读取保存、补录等功能；

8）▲实时超标报警提示：要求具有实时物质浓度超标的报警提示及应急措施提示，浓度限值可根据实际需求设置；

9）快速污染源溯源：利用仪器检测到的污染源排放的VOCs特征指纹图谱数据库及CMB污染源识别模型，当环境应急事件、污染投诉发生时，快速检测数据与特征指纹图谱数据库进行智能比对，通过CMB受体模型算法，可快速的锁定排放源，溯源响应时间秒级。

## 3、车载式大气采样系统

大气采样总管采用套筒式结构设计，整个系统性能稳定，日常免维护。

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 气体流量 | 分三档，25 ~140L/Min可调节 |
| 样品气体滞留时间 | 3~5秒 |
| 流体雷诺系数 | <3500 Re |
| 气密性 | 抽真空至80Pa,4小时内变化<5% |
| 环境温度 | -20-45℃ |
| 环境湿度 | 20－95%RH，无冷凝 |
| 电源 | 220VAC±10%，300VA |
| 工作电压 | 36V |
| 多来支管加热温度 | 30-50℃可调 |
| 功率 | 115W |

## 4、车载式五参数气象站

专门针对车辆、船舶等应急环境检测设备而设计的可移动式综合观测自动气象站，该气象站具有低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守等特点，可实现大气温度、湿度、气压、风速、风向实时精确测量与存储，多种通讯方式可与系统主要质谱设备软件系统整合，达到软件控制及数据输出功能。

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 风速 | 量程：0～70m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/；起动风速：≤0.8m/s； |
| 风向 | 量程：0～360°；分辨率：1°；准确度：±3°；起动风速：≤0.5m/s； |
| 电子罗盘 | 量程：360° 准确度：1°，风向随车行进方向改变自动补偿； |
| 大气温度 | 量程：-50～100℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃ |
| 大气湿度 | 量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±5%RH |
| 大气压力 | 量程：10～1100hpa；分辨率：0.1hPa；准确度：±0.3 hPa |
| 数据采集仪 | 多通道数据采集仪，带232和485接口；中文LCD屏带背光，供电方式：220V交流/12V直流并存。 |

## 5、便携式精密动态气体校准仪

| 指标项 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 稀释气质量流量控制器 | 0-5 SLM |
| 标准气质量流量控制器 | 0-1000 SCCM |
| 流量精度 | <±1% 满量程 |
| 流量输出重复性 | < ±0.2% 满量程 |
| 线性 | < ±0.5% 满量程 |
| 输入口气体压力 | 0.2-0.4MPa |
| 输出气路 | 1个输出口，1个排空口 |
| 稀释气输入口 | 1个，标配 |
| 标准气输入口 | 1个，标配 |
| 清洗气输入口 | 无清洗气输入口，但提供使用稀释气清洗的功能 |

## 6、工控机

- 通信接口：应至少具备一路RS-485或RS-232或以太网通信接口（根据与上位机的通信方式确定），用于与上位机通信；同时应具备多路RS-232和RS-485数字输入通道，用于支持本标书所涉及的所有现场监测仪器的数据接入，并各有1路RS-232和RS-485数字输入通道备用；

- 模拟量输入通道：应至少具备8路模拟量输入通道并满足本标书所涉及的现场监测仪器接入的需要，应支持4mA～20mA电流输入或0～5V电压输入，并且其A/D转换分辨率应不少于12位，模数转换误差小于1‰；

- 开关量输入通道：应至少具备4路开关量输入通道，用于接入外围设备工作状态；

- 继电器输出通道：应至少具备4路继电器输出通道，用于控制泵、电磁阀等设备；

- 存储容量：能完整存储不少于12个月（按每1分钟记录一组数据来计算）的所有参数监测数据和报警等信息，并且储存容量不小于300Gbytes；

- 人机界面：达到或优于以下要求---外置17英寸以上显示器及鼠标、键盘输入设备；

- 抗干扰能力：具有防雷击、电磁干扰等能力；

- 电压稳定性：允许外部供电电压波动±10%；

- 断电运行：应自带备用电池或配装不间断电源（UPS），在外部供电切断情况下能保证数据采集传输仪至少连续工作1小时；

- 绝缘阻抗：20MΩ以上；

- 软件环境：Windows 7及以上中文操作系统。

## 7、标气及阀

- TO14标准气体1瓶；

- PAMS标准气体1瓶；

- 40升大瓶高纯氮气气体1瓶；

- 8升有机硫标气1瓶；

- 8升四种苯系物标气1瓶；

- 8升钢瓶不锈钢减压阀4个，40升钢瓶双级铜减压阀1个。

## 8、系统安装调试所需工具、附件

1）	工具1套；

2）	安装附件1套；

## 9、运维服务3年

全托管运维

| 全托管运维服务要求 | 频次 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 有专人负责运维服务，确保响应到岗时间<2小时 |  |  |
| 仪器运行工况检查； | 1次/周 | 48次 |
| 进样管路清洗、过滤器清洗，反吹维护； | 1次/周 | 48次 |
| 仪器性能状态、分辨率、响应强度、质量轴校正； | 1次/周 | 48次 |
| 仪器重新校准，标准曲线更新； | 1次/周 | 48次 |
| 膜组件、PID、检测器等耗材更换； | 1次/年 | 1次 |
| 系统其他单元维护（如站房清洁，大气采样管清洗等） | 2次/年 | 2次 |
| 仪器故障维修 | 根据需要 | 根据需要 |
| 突发事故应急报 | 根据需要 | 根据需要 |
| 周报、月报、季报、年报 | 必须 | 必须 |
| 其他（如档案，日常运行记录等） | 1次/周 | 48次 |

## 10、▲系统集成及移动平台租赁（含监测车改装等）

- 系统集成

把仪器放在特殊改装过的移动平台上，可以满足走航监测需求，可固定可移动，也可满足应急需求。

- 移动平台租赁

移动平台（含改装监测车及车辆保养、油费等，全职司机一名，）由中标单位提供，采购单位分3年租赁，3年后移动平台归采购方所有。

- 移动平台底盘及改装要求

| 序号 | 技术规格及参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 底盘及整车要求 | 底盘及整车要求 | 1.车长（mm）：＜6000 2.最大满载总质量（kg）：≤5000 3.整车整备质量（kg）：≥2900 4.轴距（mm）：≥3000 5.最高车速（km/h）：≥130 6.发动机类型：柴油 7.排量（ml）：≥2900 8.发动机：3.0T 146马力 L4 9.钢板弹簧数：-/3 10轮胎规格：6.50 R16LT 11轮胎数：6 12轮距前后：（MM）1695/1540 13.变速箱：6挡手动 14接近角/离去角：20/10.5(°) 15载荷（kG）：1620/2660 16.排放依据标准：不低于GB17691-2005国Ⅴ 17.其他配置：主副驾安全气囊、电动门窗、收音机/CD、中控门锁、倒车雷达、电子防盗装置、侧滑门、车窗贴膜等。 18.附件、零配件：全尺寸备用轮胎 1 只、随车工具1套(包括千斤顶和急救药品箱)、三角警告牌 1 个、应急灯 1 个。 |
| 2 | 车改 | 总体内容 | 车载供电系统、车载试验台、4G无线图像传输、支撑系统、空调系统、空气净化系统、前后桥稳定杆，加强型减振器，隔音隔热、车身结构密封防水、电子稳定程序 ESP®，座椅靠背角度可调，防抱死制动系统ABS，加速防滑控制 ASR，制动辅助系统 BAS，电子制动力分配 EBD, 电动车窗，高顶车身，电磁屏蔽等。 |
|  |  | 车顶加强及预埋 | 车顶及侧壁增加加强筋处理，保证车体及顶棚足够刚度和承载力，车体专用隔热层。 |
|  |  | 车顶平台 | 不锈钢骨架，表面铺小花纹铝板，厚度≥2.5mm平台弧度与车身协调。 |
|  |  | 平台护栏 | 304不锈钢，高≥100mm，直径≥20mm |
|  |  | 登顶梯 | 可折叠不锈钢后爬梯。不锈钢管壁厚≥2mm，外径≥28mm。 |
|  |  | 气象储物箱 | 不锈钢材质，固定于车顶平台，内置防震海绵，配防盗锁，防雨。用于储放气象五参数设备。 |
|  |  | 大气采样管 | 预留大气采样管位置： |
|  |  | 加装侧窗 | 在两侧厢体前部根据原车侧部轮廓各制作1个玻璃窗，后部封盲窗。 |
|  |  | 驾驶室隔断 | 试验区与前部驾驶舱隔离,隔断铺设实验室专用ABS板，镶嵌安装隔断窗，隔断窗可开启。 |
|  |  | 外接口箱 | 车壁开外接口箱门，加密封胶条和锁，防尘防盗；箱内安装电源、信号外接口面板。 |
|  |  | 地板 | 地板加强铺进口高档防滑、防静电、耐磨车用石英地板革。 |
|  |  | 内饰 | 驾驶区保持原车风格，装备区采用实验室ABS内饰,耐酸碱腐蚀，防腐防霉,干净明亮,便于清扫卫生整洁，工作区采用商务风格，提高工作舒适度。 |
|  |  | 实验台 | 整体耐酸碱，由型材和钢板制成，其尺寸按照车内空间布局定做。具备专用仪器柜，配有专用设备固定导轨和固定装置，可存放监测仪器并进行减震保护。预留便携式监测仪器的存放空间，具备减震垫。 |
|  |  | 监测仪器安装 | 配备专用导轨和固定装置, 须安装减震器，满足车辆行进过程中遇到的颠簸、急刹、震动等冲击下仪器无损坏 |
|  |  | 实验椅 | 可移动不锈钢升降实验座椅，另加一个边座。 |
|  |  | 沙发 | 真皮软包，下置储物箱 |
|  |  | 支撑系统 | 电动4点，底盘支撑调平系统，以消除因车体悬架空悬造成的车体晃动影响操作。 |
| 3 | 空调系统 | 双空调系统 | 冷暖空调，不小于 1.5P驻车空调,可接外部 220V市电。另加装挂式车载空调（冷暖空调 1.5P）一套，满足行车时的工作要求。空调系统需独立供电，启动时不影响其他设备的正常运行。 |
| 4 | 中央控制系统 | 控制系统 | 配有中央控制系统，能够控制配电，控制开关应包含：插座、空调开关、照明开关，电压、电流显示等。 |
| 5 | 照明摄像系统 | 车顶照明 | 场地泛光搜索照明灯，垂直定位角度180°、水平旋转定位角度360° |
|  |  | 视频系统 | 配备实验仓摄像头；车顶旋转网络摄像头、可保证行进中摄像。车顶摄像头参数: 有效象素: 752H×582V, 影像感应器:1/4'' CCD, 最低照度：0.01Lux ，焦距长度: f＝3.4～122.4mm，水平扫描范围：0-360度，垂直扫描:0-90度，通讯制式RS-485。 |
|  |  | 行车记录仪 | 视频最大帧数1080p.30fps;拍摄角度不小于120度;能够夜视工作;MPEG4 H.264格式;32G存储; |
|  |  | 音视频传输及存储一体机 | 无线上网，3G/4G上网（含一年网络服务费），带音视频传输功能，可实现远程会议要求。4路输入，1路混合输出，可切换单画面和4画面显示，自带硬盘录像机，可配备4TB硬盘，用于图像的监控及存储。 |
|  |  | 野外应急灯 | 可充电强光照明，手持式 |
|  |  | 车内照明 | 交直流混合照明 |
| 6 | 驾驶及辅助系统 | GPS导航倒车后视一体机 | DVD/蓝牙/导航/倒车后视 |
|  |  | 彩色激光打印机 | A4幅面;分辨率不小于600×600dpi;支持无线打印;支持双面打印。 |
|  |  | 测距望远镜 | 蛟龙系列军标望远镜/微光夜视/防水/坐标测距/罗盘测角 |
|  |  | 对讲机 | 2台天翼系列对讲机，全国通用，含三年通讯费用。 |
|  |  | GPS定位仪 | GPS手持机/4G内存/支持microSD卡/无线数据传输 |
| 7 | 供配电系统 | UPS | 5KVA机架式UPS，可在机架上安装 |
|  |  | 免维护电瓶 | 30AH 满载情况下可延时2小时 |
|  |  | 电器辅料 | 含综合布线，多功能插座等 |
|  |  | 线缆盘 | 50米电源线，含4个三孔插座 |
|  |  | 配电柜 | 定制 |
|  |  | 灭火器 | 七氟丙烷，1Kg |
|  |  | 急救药品箱 | 应包含日常应急所需 |
|  |  | 随车工具 | 机械拆装工具、扳手、内六角改锥等 |
|  |  | 供电防雷 | 电源防雷接地棒 |
|  |  | 电磁屏蔽 | 电缆屏蔽 |
|  |  | 系统接地 | 防静电接地装置 |
|  |  | 油漆及外饰 | 专业烤漆、车辆需喷涂国家规定的环保标志、标识，涂装前处理磷化采用低温三元素工艺，底漆采用厚膜阴极电泳漆，两条面漆线分别采用往复式静电高速喷杯和 ABB 机器人喷涂，电泳漆膜厚，面漆光泽度高，耐冲击、抗老化。 |
| 8 | 换气系统 | 实验区空气净化系统 | 实验区空气净化及新风系统，单独为机柜内仪器设置通风系统，便于仪器的散热及使用过程中的散热及排气。 |
| 9 | 其他 | 公告目录 | 投标车型需为在国家发改委目录中登记的公告车型，可满足上蓝牌要求 |
|  |  | 上牌 | 投标单位所提供的配套车辆应保证能够办理上蓝牌和国家要求的其它必要手续（投标报价需包含车辆上牌费、购置税、商业险、交强险、车船费，此部分费用发票由相关部门直接开给采购方，中标方提供相关说明，并在应开票金额中扣除以上部分发票，车辆发票单独开具，以便上牌等事宜。） |
|  |  | 质保 | 车辆相关质保内容按国家相关规定执行。 |
|  |  | 参数说明 | 以上车辆及改装要求为最低要求，投标单位可根据自身的实际情况提供高于以上描述的产品。 功能要求是指投标单位所提供的产品应包含但不限于上述描述。 |

四、其他要求

1、安装地点：具体由采购单位指定。

2、采购单位负责提供系统安装的场地，以及市电供电、通信和网络线路租用等。

# 五、项目其他要求

1、投标人必须根据采购需求内容对整个项目按国家相关标准做深化设计，将本项目涉及所有线缆、软件、硬件设备等全部配齐，并列出具体清单。采购内容中未明确品牌的相关产品，投标人在选择投标产品时应充分考虑其与本项目其它设备的配套性和合理性。

2、项目实施人员要求：项目实施人员必须按招标文件要求确定，确定后不得随意更改，如对其他实施人员进行变更，应经过采购人书面同意；如果投标人认为有必要，可以增加项目实施人员。

3、中标供应商必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工，中标供应商在项目施工过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标供应商承担。

4、按照培训计划免费提供培训服务，确保采购人操作人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。

5、本项目完工后，中标供应商要作详细的竣工资料，以便日后管理和维护。

6、◆中标方另需承担我站已建2个voc特征因子固定监测站的今后3年数据年报分析任务，至少要包含监测期间TVOC变化趋势、VOC类别占比变化趋势、监测期间内的主要VOCs物种、高浓度VOC值分析，但不局限于以上内容。

7、 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指核心产品，“◆为”重要响应条款。

# 六、质量保证

1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2、投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。

3、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、中标供应商和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5、中标供应商按照进度表施工并及时书面报告采购人。

# 七、项目质保要求及售后服务要求：

1）中标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案。只有经安装调试并且技术性能达到采购需求所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

2）▲本项目产品质保期为3年（投标人可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准），自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

3）质保期内在设备出现故障的2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的2小时内，供应商派技术人员到达现场，软件问题48小时解决，硬件问题48小时解决，如果72小时内还不能解决的提供备品备件或备机。

4）中标人应保证长期（5年及以上）提供系统正常工作所需的备品备件（提供一年备品备件及耗材清单）。

5）中标人应编制备品备件及耗材件等清单（详细列出所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格，价格应不高于投标文件中同类产品的报价）。

6）中标人对产品的软件提供免费升级服务。升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级等技术支持。

7）投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

8) ▲仪器到货安装调试完成后，中标单位要提供2周的技术服务（包含技术培训和系统集成）。

9）▲中标单位提供的运维服务期内，必须仪器生产商直接提供运维服务（适合中标商不是仪器生产商的情况）。

# ▲八、项目工期

自合同签订之日起 45个日历天内按采购人要求供货、安装调试、系统集成及售后服务等。

# 九、项目验收

1.中标供应商应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2.中标供应商将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

3.本项目全部完工并经采购人组织最终验收合格后，双方签署《验收合格证明》。

# ▲十、付款方式

本项目分为设备款和运维款两项。

(1)设备款项:在合同签订后支付给中标单位设备款的50%；系统稳定运行3个月后组织验收，验收合格后支付设备款的45%，验收合格后正式运维满1年支付剩余5%的设备余款。

(2)运维款项：除设备外的其他款项,主要包含运维服务、系统集成及移动平台租赁服务、数据分析服务及其它服务费用，设备到货安装至验收阶段为设备调试阶段，不计入运维时间，正式运维时间按验收合格后开始起算，分年度按考核结果支付运维及其他费用。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称：独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目 服务最终用户：平湖市环境保护局 服务内容及数量（内容、用途、数量、工期、简要技术要求等）: 详见第二章第三款采购内容及要求。 项目工期：自合同签订之日起 45个日历天内按采购人要求供货、安装调试、系统集成及售后服务等。 |
| 2 | 项目编号：ZJZTZFCG-2018-068 |
| 3 | 供应商资格条件：： 一、政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件 1.具有独立承担民事责任能力的法人。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 二、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 三、本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件的澄清与修改：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、平湖市公共资源交易中心网（http://ztb.pinghu.gov.cn）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 5 | 招标文件售价：招标文件工本费每套500元整，售后不退。 |
| 6 | 投标保证金：投标保证金人民币10000元。保证金交纳方式：汇票、电汇、网银转账。 |
| 7 | 履约保证金：交纳合同总金额的10％作为履约保证金。履约保证金在中标供应商按合同约定交货并最终验收合格一年后无息退还。 |
| 8 | 最高限价：人民币450万元，高于最高限价投标文件作无效标处理。 |
| 9 | 合同名称：《独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目政府采购合同》 |
| 10 | 投标有效期：自投标截止日起90个日历天。 |
| 11 | 投标文件组成：由资信技术文件和报价文件二部分组成，分别装订密封。 投标文件的份数：正本壹份，副本肆份。“正本”、“副本”装同一封袋里，上面分别写上“资信技术文件”和“报价文件”字样。且在封口上加盖投标单位的公章及法人章。 |
| 12 | 投标截止时间：2018年12月5日13：30整。 投标地点：平湖市公共资源交易中心三楼311开标室（浙江省平湖市池海路和新华路交叉口行政服务中心三楼） 浙江展图工程咨询有限公司于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供。投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1.未按规定密封或标记的投标文件； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3.仅以非纸制文本形式的投标文件； 4.未成功办理投标人报名的； 5.超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或采购代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 13 | 开标时间：2018年12月5日13：30整。 开标地点：平湖市公共资源交易中心三楼311开标室（浙江省平湖市池海路和新华路交叉口行政服务中心三楼） |
| 14 | 中标公告及中标通知书：中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，中标公告发布于浙江政府采购网，公告期限为1个工作日。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 17 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 18 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单(最新一期）。 |
| 19 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格参与评审。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供 ①《中小企业声明函》； ②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 |
| 20 | 网上注册：投标供应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。具体注册详见供应商注册流程。 |

## 一、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2.相关名词说明

2.1 潜在投标人领取招标文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

2.2 投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间以书面形式提出。

2.3 投标须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购人”指平湖市环境保护局。

3.2 “采购代理”指浙江展图工程咨询有限公司。

3.3 “投标人”指向招标人提交投标文件的供应商。

3.4 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.5“服务”系指招标文件里规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、维修、技术指导以及其他类似的义务。
3.6 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

3.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指核心产品，“◆为”重要响应条款。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标
   本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。

9.是否允许采购进口产品

不允许。
10.关联企业投标

10.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

10.2 ▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

11. 特别说明：
11.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

11.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

11.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

12. 质疑和投诉

12.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

12.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

12.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

## 二、招标文件

1.招标文件的构成

1.1公开招标采购公告

1.2招标项目需求

1.3投标人须知

1.4评标办法及评分标准

1.5平湖市政府采购合同

1.6投标相关文件格式

1.7本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、平湖市公共资源交易中心网（http://ztb.pinghu.gov.cn）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

3.2采购代理机构以公告形式答复投标人要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 投标文件的编制

#### 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

1．投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件二部份组成，分别密封装订（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册,否则,文件失散引起的后果自负）：

1.1资信技术文件：

1.1.1投标声明书；（格式见附件1）

1.1.2法定代表人授权委托书；（格式见附件2）

1.1.3诚信承诺书；（格式见附件3）

1.1.4所有资质文件；（格式见附件4）

投标单位基本情况表、营业执照、提供财务状况表（最近一个年度的资产负债表、利润表）、企业经营状况、优势、有关资信等级证明、荣誉证书和质量认证体系等资料。（以上证书复印件盖章）

1.1.5提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

1.1.6中小企业声明函（提供《小微企业名录网站http://xwqy.gov.cn/》截图）；残疾人福利性单位声明函；监狱企业证明文件。（如有）（格式见附件5）

1.1.7提供近三年以来至今的类似项目业绩。（以提供的加盖有效公章的合同复印件为准，原件备查）（格式见附件6）

1.1.8▲设备技术要求及性能：对货物总说明，产品的名称、型号、技术指标，要有完整的配置方案，详细列明所有技术指标（包括所投标产品的品牌（制造厂名称）、规格型号、详细配置、主要技术参数等，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任）。（格式见附件7、8）(不得带有价格）

1.1.9技术规格偏离表；（格式见附件9）

1.1.10投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；（格式自拟）

1.1.11项目实施人员一览表（格式见附件10）

1.1.12备品备件及损耗件表；（格式见附件11）

1.1.13▲服务承诺方案：1、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；2、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）；3、免费质保期；4、质保期内服务措施；5、质保期外服务措施；6、其他服务承诺；7、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表。（格式见附件12）

1.1.14商务条款偏离表（格式见附件13）；

1.1.15优惠条件及特殊承诺。（格式自拟）

1.1.16投标人认为有必要提供的声明及文件资料。（格式自拟）

1.1.17未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部分。

（注：复印件应加盖投标人公章）

1.2 报价文件：

1.2.1投标函（格式见附件14）；

1.2.2开标一览表（格式见附件15）；

1.2.3投标报价明细表（格式见附件16）；

1.2.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

2.投标文件的语言及计量

2.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

3. 投标报价

3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.2▲本项目实施所需采购的设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、安装调试费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及质保期内的设备更换、保养、维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。投标总价为全部项目在质保期届满后的最终价格。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.4 投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

3.5 最低报价不能作为中标的保证。

4. 投标文件的有效期

4.1投标文件合格投递后，在本须知前附表第10项规定的日期内有效。

4.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

5.投标保证金

5.1投标人须缴纳投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

5.2 保证金形式：汇票、电汇、网银转账形式提交。

5.3 未中标人，其保证金在在中标通知书发放后5个工作日内退还。

5.4 中标人应根据有关规定与采购人签订合同并交纳合同总金额10％履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.5保证金不计息。

5.6下列情况，投标保证金不予退还：

5.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

5.6.2 投标人未按规定签订合同或转让中标的；

6.投标文件的签署和份数

6.1投标人必须以中文形式，按前附表第11条规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和投标文件副本如有不一致之处，以“正本”为准。

6.2投标文件正本和副本均应使用不能擦写墨水打印或书写，投标一览表必须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字。

6.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。但所修改处应由法定代表人或授权委托人签字证明并加盖印章。

6.4投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。

## 四、投标文件的递交

1.投标文件的密封与标志

1.1投标文件分为正本和副本，其中资信技术文件、报价文件分别装订并密封包装。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

1.2包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称与地址，封口处要密封并加盖投标人公章（或授权委托人签章）。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

2.投标截止期

2.1投标人应于2018年12月5日13时30分前将投标文件密封送交到平湖市公共资源交易中心三楼311开标室（浙江省平湖市池海路和新华路交叉口行政服务中心三楼）。

2.2递交投标文件时如存在以下情况之一的，将予以拒收。

2.2.1未按规定交纳投标保证金的；（开标当场确认）

2.2.2逾期送达的，或者未送达指定地点的；

2.2.3未按规定密封投标文件的；

3.投标文件的修改

3.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

3.2投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在密封物上标明修改字样）。

3.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。

3.4在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、开标

1.开标

1.1投标人应于2018年12月5日13时30分前将投标文件密封送交到平湖市公共资源交易中心三楼311开标室（浙江省平湖市池海路和新华路交叉口行政服务中心三楼）的指定地点进行开标。各投标人的法定代表人或授权委托人携带本人身份证原件参加开标会并签到，非法定代表人须携带授权委托书准时参加，同时在投标文件中仍然按要求提供授权委托书，如未按时签到，视为认同开标及评标结果。

2.采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.2宣布评标纪律；

2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

2.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

2.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

2.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

2.8核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

2.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

2.10处理与评标有关的其他事项。

3.开标程序

3.1开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

3.2主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

3.4投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

3.5按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；报价文件等资信技术评审结束后再开启。

3.6评审组首先对资信技术标进行评审打分，并完成资信和技术分的评审。

3.7在开标室由主持人开启投标单位的报价文件，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标产品名称、规格型号或者服务项目名称），以及主持人认为有必要宣读的其他内容，并由投标人代表确认。

3.8浙江展图工程咨询有限公司记录人做开标记录，同时由主持人、记录人、监督人当场签字确认。

3.9开标及评审会议结束。

## 六、评标

1.专家抽取

根据采购项目的特点，在采购评标专家库中随机抽取四名专家和采购方代表一名共五名组成评审专家组。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

2.评标的方式

本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

3.1形式审查：形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

3.2实质审查与比较。

3.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3.2.3各投标人的资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

3.2.4浙江展图工程咨询有限公司中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

3.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报。

4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

5.1投标文件的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.评标过程的保密性

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一

的，应予以废标：

7.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

7.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

7.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.无效标条款

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

8.1没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

8.2在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.2.1在资信技术文件中出现报价的；

8.2.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

8.2.3投标文件无法定代表人签字（或签章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

8.2.4投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.2.5投标有效期、交货期限等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.2.6投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

8.2.7未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

8.2.8招标文件中有其他有注明无效标条款的。

8.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.3.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

8.3.2明显不符合招标文件要求的服务内容，或者与招标文件中标“▲”的货物服务需求、主要功能项目发生实质性偏离的；

8.3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8.3.4与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

8.3.5投标人未按招标答疑等补充文件更改投标文件的。

8.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

8.4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

8.4.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

8.4.3投标报价具有选择性，开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

8.4.4开标一览表和投标报价明细清单填写不完整或字迹不能辨认的。

8.5符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

9. 评标原则和评标办法

9.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

9.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

9.3评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章的《评标办法及评分标准》。

## 七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

## 3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 八、合同授予

1.签订合同

1.1中标人自接到中标通知书后与采购人签定合同，同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

1.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.履约保证金

2.1 签订合同前，中标供应商应按中标通知书上确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.2 签订合同后，如中标供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 九、代理费用

▲中标供应商须向采购代理机构按如下标准交纳中标服务费：以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数，100万元以下按1.5%,100-500万元按1.1%计算,分段累计。投标报价时应综合考虑这项费用，中标服务费在本次项目采购完成时结算并一次性支付。

# 第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

本评标办法适用于独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目的评标。

综合评分法：

（一）总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目标项汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信分

（二）评标内容和标准

一、价格分（0-30分）

1.政策优惠：按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人属于小型、微型企业的，投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（经认定的监狱企业或残疾人福利性单位同上）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供①《中小企业声明函》；②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

4.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5.投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，投标文件将作为无效标处理。

6.最低报价不是中标的保证，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、资信部分（0-25分）

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况（25分） | 5 | 根据投标人的其他综合实力评分 投标人具有软件能力成熟度模型集成CMMI 3级及以上证书，得1分，没有不得分； 具有ISO 27001信息安全管理体系认证书，得1分，没有不得分； ISO 14001环境管理体系认证书，得1分，没有不得分； OHSMS 18001职业健康安全管理体系认证书，得1分，没有不得分； 投标人具有2018中国化工园区优秀服务商证书，得1分，没有不得分。 |
|  | 10 | 投标在线VOC监测设备必须为环境监测领域成熟的产品，并提供近三年来同型号系列投标产品在环境监测的合同复印件和中标通知书复印件。每提供1个业绩证明得2分,最高10分；（注：以合同签订时间为准，合同复印件要有合同首页，合同金额所在页和双方签字盖章页，合同提供内容不完整的不得分。） 以上材料提供合同及中标通知书复印件，加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 9 | 1、提供所投产品“在线挥发性有机物质谱仪”所获得的省级及以上计量单位出具的计量认证报告，每提供一份得2分；不提供则本项不得分。 2、主要投标产品在线VOC监测设备列入国家节能产品政府采购清单的，得0.5分；主要投标产品在线VOC监测设备列入国家环境标志产品政府采购清单的，得0.5分；（提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单(最新一期），不提供者不得分） 3、提供所投产品“在线挥发性有机物质谱仪”参与过大型活动/赛事期间空气质量监测保障工作。并可以提供相关盖章证明文件，每提供1份得0.5分，最高得2分。 4、投标人或生产厂家需具有较强的技术研发能力，并得到国家相关部门的认可，具有省级及以上大气污染来源解析工程技术中心证书，每提供1个得1分，最高得2分。（开标时提供证书复印件，没有不得分）。 5、投标人或生产厂家需具有较强的数据分析能力，具有大学或者科研院所合作的院士工作站或者博士后流动站证书，每提供1个得1分，最高得2分。（开标时提供证书复印件，没有不得分）。 以上材料提供原件复印件，加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 1 | 投标人承诺：在投标截止时间前三年没有受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，得1分； 不承诺不得分。（0-1分） |

评标委员会对照评分标准和投标文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。

三、技术部分 （满分45分）

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 实施方案 | 6 | 具体实施方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性；投标方案中项目组织、质量保证、项目进度、项目安装、项目测试、项目运维、项目验收等是否可靠、稳定。评标委员会横向比较后酌情打分，优得4～6分、一般得2～4分、差的得0～2分。 |
| 招标设备的性能及技术指标响应情况 | 26 | 所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得24～26分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，得21～23分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，◆号的负偏离，有一项扣5分；非打◆号指标，有一项负偏离扣2分。 注：实质性要求条款（标注“▲”部分）偏离的作无效标处理。 |
| 软件现场演示 | 10 | 作为环境监测的主体，投标人应在投标现场进行软件演示，根据软件演示的情况，由评标委员会对其演示效果进行打分，满足下面技术要求每项得2分，共10分；不满足则不得分，最低得0分。 1.实时超标报警提示：要求具有实时物质浓度超标的报警提示及应急措施提示，浓度限值可根据实际需求设置； 2.快速污染源溯源：具备内置CMB污染源识别模型，将快速检测数据与特征指纹图谱数据库进行智能比对，通过CMB受体模型算法，进行在线或者离线溯源，在线溯源响应时间为分钟级。 3.软件可自动记录GIS位置坐标信息、监测物种信息、物种浓度信息（既可以以1秒为单位显示TVOC-GIS浓度，又可以显示各组分-GIS浓度。）通过快速关联算法，能够实时显示地图-物种-浓度走航监测三维可视化结果读图； 4.具备走航监测的数据结果、浓度变化趋势曲线等进行多组分同窗口实时显示功能，具备界面信息可编辑并以JPG等图片格式输出保存功能。 5.现场位置-因子图可视化界面图形化显示功能，显示方法可选柱状图、折线图、散点图等，具备选点生成柱状图、饼图等功能。 评委根据投标人提供的现场演示情况性酌情给分。 |
| 售后服务 | 2 | 根据投标单位针对本项目的售后服务承诺，由评委比较打分。 |
| 标书制作 | 1 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实得1分，其他酌情扣分。 |

注：以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。

（三）、定标办法

本次招标由评审小组直接确定中标人。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可按综合得分由高到低顺序选择中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（四）、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。

# 独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目

# 政府采购合同（货物）

- 通用必备条款部分

合同编号：展图代（2018）第068号

政府采购计划（预算）确认号：平财采确临[2018]3397号

预算金额：500万元

项目编号：ZJZTZFCG-2018-068

项目名称：独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目

采购人（以下称甲方）：  平湖市环境保护局

供应商（以下称乙方）：

代理机构：浙江展图工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是                                     。

2、乙方是否属于中小微企业：□是  □否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）                 人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

| 品目名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

2、本合同总价款是乙方实施所需采购的设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、安装调试费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及售后服务及质保期内的设备更换、保养、维护费、税金等所涉及的一切费用，还包含乙方应当提供的售后服务费用。

3、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

第四条 履约保证金

按以下第         项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金          元（本合同金额的10%）。履约保证金在                           时无息退还。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

- 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

- 合同备案及其他

本合同一式         份，甲乙双方各执         份，1份报送政府采购监督管理部门备案，其余         。

二、特殊专用条款部分

第一条  组成本合同的有关文件

招投标文件及其补充文件、招标答疑纪要、询标记录等所有内容是构成本合同不可分割的部分。  
第二条质量保证

1、乙方须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。

2、乙方所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。

3、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、乙方和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5、乙方按照进度表施工并及时书面报告甲方。

第三条项目质保要求及售后服务要求

1）乙方必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案。只有经安装调试并且技术性能达到采购需求所述的技术要求后，甲方才能接受全部货物。

2）▲本项目产品质保期为    年（乙方可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准），自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

3）质保期内在设备出现故障的   小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的   小时内，乙方派技术人员到达现场，软件问题    小时解决，硬件问题   小时解决，如果   小时内还不能解决的提供备品备件或备机。

4）乙方应保证长期（5年及以上）提供系统正常工作所需的备品备件（提供一年备品备件及耗材清单）。

5）乙方应编制备品备件及耗材件等清单（详细列出所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格，价格应不高于投标文件中同类产品的报价）。

6）乙方对产品的软件提供免费升级服务。升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级等技术支持。

7）乙方应按照投标文件响应内容提供优惠的售后服务承诺。

8) ▲仪器到货安装调试完成后，乙方要提供    周的技术服务（包含技术培训和系统集成）。

9）▲乙方提供的运维服务期内，必须仪器生产商直接提供运维服务（适合乙方不是仪器生产商的情况）。

# 第四条 项目工期

自合同签订之日起     个日历天内按甲方要求供货、安装调试、系统集成及售后服务等。

# 第五条 项目验收

1.乙方应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经甲方认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2.乙方将所有货物运抵安装地点后，由甲方按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

3.本项目全部完工并经甲方组织最终验收合格后，双方签署《验收合格证明》。

第六条 履约保证金

1、乙方交纳人民币（大写）                      元（￥：           ）作为本合同的履约保证金，履约保证金在乙方按合同约定交货并最终验收合格一年后无息退还。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第七条 货款支付

1、货款的支付：

，支付合同款的        %，即￥：        ;

，支付合同款的        %，即￥：        ;

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算确定。

第八条违约责任
    1、甲方无正当理由拒付设备款的，甲方向乙方赔偿合同总额5％的违约金。
    2、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
    3、乙方不能按期交付全部设备时，乙方向甲方偿付合同款总额10％的违约金。
    4、乙方逾期交付设备时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款1%的滞纳金。逾期交货超过10天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

第九条争议的解决
    1、因货物质量发生争议，由平湖市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、执行合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地点在此约定为 平湖市。

第十条  其它约定：

第十一条合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经代理单位鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交浙江展图工程咨询有限公司存档，一份报送平湖市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）                               乙方（供应商）：（盖章）
法定（授权）代表：                               法定（授权）代表：
电话：                               电话：

单位地址：                                             单位地址：       

鉴 证 方：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月  日

签约地点：

# 第六章  投标相关文件格式

## 1.投标文件接收回执格式

（要求开标前单独提交，不要封存于投标文件里）

投标文件接收回执

（投标人全称）			：

贵单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2018年    月    日    时   分由我代理机构工作人员接受。

| 项目编号 | ZJZTZFCG-2018-068 | 标 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目 |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至代理机构现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

浙江展图工程咨询有限公司

接收人签名或签章：

## 2.	政府采购活动现场确认声明书格式

## （开标时按工作人员要求单独提交，不要封存于投标文件里）

政府采购活动现场确认声明书

浙江展图工程咨询有限公司：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加  独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目  （编号：ZJZTZFCG-2018-068）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                              （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

投标文件及内外层信封封面格式

△政府采购项目（正、副本）

投 标 书

项目名称：独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目

项目编号：

投标文件名称：（资信技术文件）或（报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

附件1                   投标声明书

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的项目名称为：                     ；设备项目内容：详见投标报价明细表；

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

年    月    日

附件2           法定代表人授权委托书

致：              ：

（企业名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（法人）特授权                       代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字（或签章）：                       法定代表人签字（或签章）：

职务：                                          职务：

投标人公章：

年    月    日

被授权人身份证粘贴处（正反面）                   法定代表人身份证粘贴处（正反面）

附件3                  诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、交货期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人或被授权人签字（或签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

附件4              关于资格的声明函

致：

关于贵方  独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目 招标项目，本签字人愿意参加投标，提供平湖政府采购一览表中规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1、投标人基本情况表。

2、营业执照副本。（复印件盖章）

3、财务状况表（最近一个年度的资产负债表、利润表复印件）

4、质量管理体系认证证书。（如有，复印件盖章）

5、环境管理体系认证证书。（如有，复印件盖章）

N、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日        期：

提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 经营范围 |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年业绩、 信誉 | 合同总额： 万元，合同履行情况： |
|  | 单位优势及特点： |
| 法定代表人签字 | （单位公章） 年 月 日 |

投标人基本情况表

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件5                 中小企业声明函

本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为

型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人（盖章）

日期：  年   月   日

提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件6                      投标人近三年以来项目业绩一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 交货期 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同和中标通知书复印件并注明所在投标资信文件页码。（单位公章）

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件7                        产品性能说明

投标人名称（盖章）：              项目编号：               项目名称：

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

附件8                               产品技术规格表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 标准配置 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件9                         技术规格偏离表

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件规格及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 产品名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号规格 | 技术参数 |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

附件10               项目实施人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

注：1、上表中行数不够可自加

2、项目组所有人员附学历、职称（复印件）等相关材料

附件11                              备品备件及损耗件表

投标人名称（盖章）：              项目编号：               项目名称：

| 序号 | 备品备件 | 适用型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

附件12                   服务承诺方案

服务承诺方案：

1、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

2、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

3、免费质保期

4、质保期内服务措施

5、质保期外服务措施

6、其他服务承诺

7、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人公章：                                 年    月  日

8、选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| 7 |  |  |  | % |
| …… |  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

9、售后服务联系表

| 序号 | 投标人 | 联系人 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

日     期：

附件13                商务条款偏离表

请逐条对应招标文件中要求的商务条件，认真填写该表。

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 3 | 项目工期及地点 |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
|  | … |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人盖章：

附件14                            投 标 函

致：             ：

根据贵方为     独山港区大气特征污染因子移动监测站建设项目      的招标公告（项目编号：            ），签字代表____________________（全名）经正式授权并代表投标人________________________________________（投标人名称）提交的资信技术文件、报价文件正本各    份、副本各    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起90个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________  邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(盖章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或被授权人签字（或签章）:___________

日期:_____年___月___日

附件15                       开 标 一 览 表

投标人名称（盖章）：                项目编号：               项目名称：

| 产品名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 投标单价 | 合计金额 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 投标总价（大写）： |  |

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

投标人名称(盖章):__________________

注：1、报价为本项目实施所需采购的设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、安装调试费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及质保期内的设备更换、保养、维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。投标总价为全部项目在质保期届满后的最终价格。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件16           投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人授权代表签字：

投标人名称(盖章):___________________

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附：供应商注册流程

进入浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)→政府采购供应商注册→按下图提示进行。

（注册联系电话：4008817190）