学生床

1、整体尺寸：1900mm*900mm*1800mm。

2、全部采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等除锈措施。

3、钢管的焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度≥3mm，所以保证是满焊，产品强度好，造型美观。各钢件表面经酸洗磷化生产工艺进行静电喷塑，防止钢件表面的生锈腐蚀。床体采用卡式连接(三卡扣式安装，增强牢固)。

学生床

1、整体尺寸：4500mm*900mm*1800mm（两张床）。

2、全部采用国家标准钢，所有钢制部件表面均要求除锈、酸洗、磷化等除锈措施。

3、钢管的焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度≥3mm，所以保证是满焊，产品强度好，造型美观。各钢件表面经酸洗磷化生产工艺进行静电喷塑，防止钢件表面的生锈腐蚀。床体采用卡式连接(三卡扣式安装，增强牢固)。

具体采购参数以相关采购公告和采购文件为准。