招 标 文 件

编号：YG2018-FW1347-ZFCG065-2

项目：金华市婺城区2018年度污水管网检测服务项目

备案单位：金华市婺城区政府采购管理办公室

采  购  人： 金华市婺城区住房和城乡建设局

代理机构：浙江金华阳光招标代理有限公司

编制日期：二O一八年六月

招 标 文 件 目 录

  - 招标公告

  - 前附表

  - 投标人须知

  - 开标、评标须知

  - 招标项目技术规范和要求

  - 合同（格式范本）

  - 投标文件（格式范本）

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江金华阳光招标代理有限公司受金华市婺城区住房和城乡建设局的委托，对金华市婺城区2018年度污水管网检测服务项目采购进行公开招标。现将有关事项公告如下：

一、招标项目编号：YG2018-FW1347-ZFCG065-2

采购组织类型：分散采购委托代理

采购方式：公开招标

二、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 服务时间 | 选定家数 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华市婺城区2018年度污水管网检测服务项目 | 详细技术参数及要求将在招标文件中明确阐述。 | 1年 | 2家 | 180万元 |

三、投标人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。

（2）本次采购活动拒绝投标人以联合体的形式参加投标。

四、招标文件的发售时间及地点等：

时间：2018年7月12日至2018年7月31日（休息日除外），超过第二章前附表第6条规定时间对招标文件提出异议的将不予受理、答复。

每天上午8:30-11:30    下午14:00-17:00

地点：浙江金华阳光招标代理有限公司（金华市义乌街1600号悦府江南东门店面1-5）

标书售价：500元，现金或银行转账至保证金账户，招标文件售后不退。

五、投标截止时间：2018年8月1日14:00 止

六、投标地点：金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标室（双龙南街858号财富大厦）

七、开标时间：2018年8月1日14:00开始

八、开标地点：金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标室（双龙南街858号财富大厦）

九、投标保证金：人民币壹万捌仟元整（¥18000.00元）；

交付方式：要求投标人在2018年7月31日16:00（开标前一个工作日）前，以汇票/支票/银行转帐/网银的方式从其单位账户交入下列账户内。

户        名：浙江金华阳光招标代理有限公司

开户银行：金华银行文创支行

账        号：1306226200000168

交纳要求：交纳保证金时请在交款单用途栏中注明项目编号（FW1347）。

十、其他要求

1、购买招标文件时应提供以下资料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表联系方式；

（3）法定代表人（负责人）身份证复印件、授权代表身份证复印件；

2、潜在投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

3、资格审查：本次招标采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有已完成报名的潜在投标人都符合资格要求。

十一、发布招标公告的媒体为：

浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)

十二、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前1个工作日查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

十三、联系方式

采购人名称：金华市婺城区住房和城乡建设局

联系人：王先生                       联系电话：0579-82220590

代理机构名称：浙江金华阳光招标代理有限公司

地    址：金华市义乌街1600号悦府江南东门店面1-5

联系人： 朱女士   刘先生

联系电话：0579-83180511      83182626

报名及保证金事宜联系电话：0579-83180811

政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市婺城区财政局政府采购监管处

联系电话：0579- 82487292

第二章前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市婺城区2018年度污水管网检测服务项目 |
| 2 | 服务时间：1年 |
| 3 | 投标保证金：人民币壹万捌仟元整（¥18000.00元） |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币（元）报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、投标人取得中标资格后，须按照原国家计委的计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》文件规定的标准分别向招标代理机构支付10000元的采购代理服务费。 |
| 5 | 投标文件组成：单独密封的技术标书正本1份、副本4份；单独密封的价格标书正本1份、副本4份。投标保证金为投标文件的有效组成部件。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标截止时间15日前以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑；采购人将于投标截止日期15天前组织答疑，答疑内容是公开招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2018年8月1日14:00止，金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标室（双龙南街858号财富大厦） |
| 8 | 开标时间及地点：2018年8月1日14:00止，金华市行政服务中心新办事大厅4楼开标室（双龙南街858号财富大厦） |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，未中标投标人提供本单位开户银行及账号后，无息退还。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：合同签订前，各中标人需分别向各使用单位指定账户交纳贰万元的履约保证金。服务期满后，无息退还。 |
| 14 | 投标文件有效期：开标后60天。 |
| 15 | 项目预算：人民币180万元 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和代理机构。 |

第三章  投标人须知

一、说明

1、适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的采购活动。

2、定义

（1）“采购人” 系指金华市婺城区住房和城乡建设局 。

（2）“投标人”系指经报名合格，允许向招标代理机构提交投标文件的单位或个人。

（3）“代理机构”系指组织招标活动的浙江金华阳光招标代理有限公司。

（4）“使用单位”系指婺城区住建局、五水共治办、各乡镇街道等。

（5） “服务”系指根据采购人要求，完成污水管网检测及其他类似的义务所需的全部工作。具体工作范围按照《招标项目技术规范和要求》执行。

（6）“服务期限”系指本招标文件规定的投标人服务起止时间。本项目服务期限为合同签订起1年。

3、投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第七部分）。

4、合格的投标人

详见《招标公告》。

5、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

6、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，投标人取得中标资格后，须按照原国家计委的计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》文件规定，向招标代理机构支付中标服务费（详见须知前附表）。

7、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

（1）本项目不允许转包。

（2）本项目不可以分包。

9、特别说明：

（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

（2）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（3）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10、现场考察

（1）不组织集中考察，由各投标人自行安排，但必须在开标5天前进行。投标人在考察过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由投标人自行承担，采购人和代理机构概不负责。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标方现有的能被投标人利用的资料，招标方对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

二、招标文件的编写

1、要求

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

（2）投标人应按照招标文件要求及有关资料编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

（3）本次招标采用综合评分法选定中标人，待技术分评定后，再进行价格报价的评分。

2、招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

（1）招标公告

（2）招标需求

（3）投标人须知

（4）评标办法及标准

（5）合同主要条款

（6）投标文件格式

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

3、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

4、招标文件的澄清与修改

（1）投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间15日前以书面形式要求招标采购人澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

（2）采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

1、投标文件的组成

投标文件应分为技术标书和价格标书，技术标为除价格报价外的所有内容（应将以下各部分内容按顺序组成投标文件的技术标书、价格标书，分别胶装成册并填写《投标文件目录》，以该目录作为价格、技术标书的首页，并在每页注明页码）。价格标书和技术标书须分别各自密封，技术标书（含资信与服务）内不得含价格报价，否则作无效标处理。

价格标书的组成

（1）投标书。

（2）开标一览表（兼作报价清单）。

（3）《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

（4）其他投标方认为有必要提供的资料。

技术标书的组成（部分格式参考附件）

（1）资格审查证明文件（须按顺序放在投标文件第一部分，未提供或提供不全，将导致资格审查未通过，投标无效）：

A．营业执照复印件；

B．法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

C．依法缴纳税收和社保费的证明；

D．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

E．参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

F．投标人资格要求中其他资质证书及相应证明材料。

（2）投标人单位情况表。

（3）服务条款响应表。

（4）服务计划书（须包括服务方案、组织实施方案、服务及质量承诺、应急保障及危机处理预案等）。

（5）拟指派本项目的技术人员明细表。

（6）拟投入本项目的设备明细表。

（7）资信证明文件（如有）：

A.投标人的信誉、荣誉证书；

B.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

C.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）同类业绩证明（需提供合同复印件）。

（9）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

2、计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

3、投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《服务条款对比表》中予以明确。否则将视为投标人完全响应招标文件的要求，并以招标文件作为合同条件。

4、投标报价

（1）投标报价为综合单价，系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括中标后的人员工资、设备及工具、器材、检测、疏通、淤泥无害化处理、绘制区域污水排水管网图、差旅、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价。结算时须开具正式发票。

（2）投标人根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定。

投标人报价时需考虑以下因素：

①因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、设备的价格调整。

②其它各种风险和费用。

★（3）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（4）本次招标项目设有最高单价限价，超过最高单价限价的投标作无效标处理。管道cctv检测、接入支管错接混接排查最高单价限价为人民币壹万伍仟元/千米（￥15000.00元/千米），管线疏通最高单价限价为人民币贰万元/千米（￥20000.00元/千米）。原则上服务费支付累计超过总价限价时合同自动终止。

（5）扶持政策说明：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工 业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。需提供“中小企业声明函”，否则不予扣除。中型企业不享受以上优惠。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：1.投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所 属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】； 2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型 企业，享受小微企业政策扶持； 3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。

6、投标人资格的证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件作为其投标文件的一部分。

7、投标保证金

（1）投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标无效。

（2）保证金形式：以汇票/支票/银行转帐/网银的方式。

（3）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（4）中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

9、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的，行政监督部门将没收其投标保证金；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

10、履约保证金

（1）本项目的履约保证金为各中标人贰万元整。要求各中标人在合同签订前缴纳至各使用单位指定账户。

（2）中标人不得将本项目转让或分包给他人，中标人将项目分包或转让给他人的，采购人将扣除其全部履约保证金并终止合同。

（3）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将扣除其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（4）签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（5）中标人不得以任何形式向采购人的管理人员赠送各种礼品、礼券、现金或其他不当利益，一经查实采购人将扣除全部履约保证金，并单方面解除合同。情节严重者将移交相关执法部门处理。

（6）履约保证金在中标人服务期满后，无息退还。

11、投标有效期

★（1）自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（2）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（3）投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

（4）中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的密封和标记

1、投标文件包括单独密封的技术标书、单独密封的价格标书，分别装订并分别密封，投标文件的封条上须标明项目编号、项目名称、投标人单位名称、地址、“技术标书”或“价格标书”及“于2018年8月1日09:30之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”字样。

2、投标人须提交的整套投标文件须包括：单独密封的价格标书正本1份、副本4份，单独密封的技术标书正本1份、副本4份（正本与副本允许合并密封）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。无论中标与否，投标文件均不退还，代理机构具有处置投标文件的一切权利。

3、未按规定密封或逾期送达的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

五、投标文件的签署和装订

1、正本需打印或用不褪色的墨水填写，并由经正式授权代表在规定位置签字。投标文件的副本可复印。

2、投标文件的任何一页都不应涂改、行插字或删除。如出现上述情况，无论何种原因造成都应加盖单位公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3、所有投标文件均要求胶装成册，包括价格标书，技术标书。

六、递交投标文件的地点和截止时间

1、开标地点即为投标文件的递交地点，代理机构在开标前30分钟接收投标文件。

2、开标时间即为投标截止时间，未按规定密封或逾期送达的投标文件将被拒绝。

3、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

七、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人签字或盖章，或未提供法定代表人授权委托书；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件未按招标文件要求签署或装订的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）投标人名称或组织机构与资格审查时不一致（包括撤换销售或服务网点的），投标人不以自己真正身份参加投标，以挂靠或以他人名义参与投标的；

（10）投标文件的技术标书中含有价格报价内容的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与招标文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经评标委员会集体（少数服从多数原则）认定确属的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，投标人在一套投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；《投标书》中的报价金额与《开标一览表》中的报价金额表述不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4、被拒绝的投标文件为无效。

八、评标组织

1、采购人及代理机构将根据招标文件的要求，就技术服务承诺、价格报价等方面提交评标委员会进行评审。

2、采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面五名或以上单数专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家统一在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

九、确定中标人

1、本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

2、评标委员会将根据综合评分的情况，推荐得分高的前两名为中标人。如出现总得分相同的情况时，则以价格低者为中标人；如出现得分、报价均相同时，则以技术得分高者为中标人；如出现三者得分均相同，则采取抽签方式确定。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

十、授予合同

1、中标通知书

（1）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

（2）《中标通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标资格的，应当依法承担法律责任。

（3）《中标通知书》将作为签订合同的依据，中标人必须在中标后的7个工作日内到代理机构领取。

2、接收和拒绝任何或所有承诺（投标）的权利

采购人和代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何法律责任。

3、签定合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在30日内，与采购人和各使用单位分别签订合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（2）招标文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、或放弃中标资格、或拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和代理机构可将中标权授予排名第三名候选人，或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

十一、质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

第四章  开 标、评 标 须 知

一、开标准备

1、代理机构将按招标文件规定的时间和地点公开开标。投标人须派法定代表人或经其授权委托的代表参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、有下列情形之一的，将重新招标：

（1）投标截止时间前按时递交投标文件的投标人少于4家的；

（2）经评委评审后有效标少于4家或评委会认为具有竞争性的家数少于4家；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

二、开标程序

1、开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2、主持人介绍参加开标会的人员名单。

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4、投标人或其当场推荐的代表，或者采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术标外包装。采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。通过资格审查的送入评标室评审；未通过资格审查的投标文件，由采购人或者采购代理机构签字确认后存档不予退还。合格投标人不足4家的，不得评标。

6、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7、由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由监标人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

三、评标

（一）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质响应的投标。

（二）评标程序

1、资格审查

采购人代表和代理机构工作人员对投标人的资格文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由代理机构进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

四、评标办法

1、评标采用综合评分办法。先开技术标，评定计算技术分后再开价格标。技术和价格相加得分数值最高的前2名投标人，将取得中标资格。

2、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《技术评分明细表》。

五、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标计算

1、评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

（1）技术分：由评标委员会的评委（五名或以上单数）负责，对投标文件的技术标书采用记名方式各自评分，此项评分计算方法为：技术得分=（评标委员会所有成员评分之和）÷（评标委员会组成人数），计算时保留小数点后2位。

（2）价格分：评分应在报价口径（报价内容详见本招标文件）一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由价格专家对投标文件的价格报价进行仔细查阅、分析与计算，并由监标人进行检查复核。本次价格分的评定对象为：投标人在投标文件中填报的单价。

（3）价格评分、技术评分均采用四舍五入的办法保留到小数点后2位，投标人的综合得分为以上二部分得分的总和。

2、技术标评审部分（满分80分）

技术评分明细表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | 根据投标人综合情况、经营状况、资信、荣誉等，由评委横向对比，酌情打分。 | 4 |
|  |  | 服务评价：针对类似服务或年度服务满意度评价，每个得1分，最高得3分。提供服务单位证明材料复印件，现场提供原件核查，未提供原件不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人在金华市区范围（婺城、金东、开发区）内设立固定办公场所并提供驻地服务承诺的得3分，只有驻地服务承诺的得1分。未提供相关证明材料的不给分。 | 3 |
| 2 | 服务计划及 保证措施 | 投标人对本项目的工作目的、工作内容、存在问题、服务成果的提供形式及成果报告框架的理解和认识、对项目所在区域的熟悉程度，优得4分，良得2-3分，一般得0-1分。 | 4 |
|  |  | 整体技术方案：至少应包括技术要点分析、拟采取的检测、疏通和排水管道错接混接排查技术措施、作业实施步骤、施工（作业）组织设计和技术管理工作计划等，内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，方案优得16-20分，良的得8-15分，一般得0-7分。 | 20 |
|  |  | 投标人针对本项目疏通工作设备投入承诺情况，包括但不仅限于CCTV检测机、QV潜望镜、专业疏通清淤车，其他设备根据数量、先进性、针对性、设备的配置是否合理、高效等，每项设备得0.5-1分，由专家横向对比，酌情打分。 | 10 |
|  |  | 项目实施方案中有详细质量控制要求，根据质量控制方案中各环节人员的配置，质检方法是否合理有效等，由评委横向对比，酌情打分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人制订的安全保密制度，与本项目资料的安全，档案信息的保密的针对性、合理性，由评委横向对比，酌情打分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人制定的安全预防管理制度和安全文明作业措施，由评委横向对比，酌情打分。 | 3 |
|  |  | 投标人提供的售后服务方案和服务承诺情况，以及服务承完整性以及服务承诺落实的保障措施等情况等。由评委横向对比，酌情打分。 | 3 |
|  |  | 投标人根据对本项目的需求和理解提出的合理化建议及增值服务（含优于招标文件的服务承诺和针对本项目的有价值的建议及增值服务等），由评委横向对比，酌情打分。 | 5 |
| 3 | 服务团队 | 拟投入本项目的项目负责人专业技能、资格、职称情况的综合评价。（0-3分） 具有中级及以上相关专业工程师职称的加1分，初级及以下的不得分。 （投标人须附相关人员的职称和资格证证书及近三个月内在本单位的社保证明复印件，下同） | 4 |
|  |  | 项目组其他人员中，管线探测、测绘人员的数量充足性、分工合理性及其专业技能、资格、职称情况的综合评价。（0-4分） 配备至少1名注册给排水工程师的加1分，配备至少1名给排水高级工程师的加1分。 | 6 |
| 4 | 同类业绩 | 投标人2015年1月1日以来同类业绩，每项得1分， 最高得5分。 投标人未按要求提供合同复印件、或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，该笔业绩均不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 | 5 |
| 5 | 政策分 | 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5-1分，最高可得2分。未提供相关证明材料的不得分。 | 2 |
| 6 | 标书质量 | 标书制作、编排是否合理，有无编订页码，内容是否详实等，其中投标书未采用双面印制的扣1分。其余由评委自行判定，酌情打分。 | 2 |
| 注 | 上述评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准，同类业绩以投标人提供的合同复印件为准。若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。 任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |

3、价格标评审部分（满分20分）

公开唱标的投标单价，将作为计算各投标人价格得分的唯一依据。

（1）管道cctv检测、接入支管错接错排排查：取各投标人报价中最低的报价为基准报价，基准报价的价格得分为满分10分。其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价/各投标人的评标价）×10分。

（2）管线疏通：以满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其余各投标人价格得分的计算公式为：（评标基准价/各投标人的评标价）×10分。

价格分=管道cctv检测、接入支管错接错排排查价格分+管线疏通价格分

4、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

七、定标原则

（1）严格按照招标文件规定的原则定标。

（2）本次招标后，合同将授予经评标委员会确定符合招标文件的要求，经中标结果公告无异议的中标候选人。

八、保密及其它注意事项

（1）评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

（4）采购人、代理机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第五章  招标项目技术规范和要求

一、项目概述

1、本项目为金华市婺城区2018年度污水管网检测服务采购招标。采购人拟通过本次统一打包公开招标选定2家污水管网投标人为金华市婺城区2018年度污水管网检测、疏通服务。确定中标入围单位后，采购人将按“就近便利、合理平分”的原则对2018年度期间的具体污水管网检测任务在中标入围单位间分别进行委托，中标人需与各使用单位分别签订业务合同；如中标人在履行合同时，未能按行业规则和合同要求履行的，采购人有权单方解除合同，且不再向其分配其它任何管网检测服务项目。

2、使用单位：婺城区住建局、五水共治办、各乡镇街道等

3、项目规模和范围：以2018年度内排水管道CCTV检测、疏通和排水管道错接混接排查服务项目为准，目前具有不确定性。

（1）检测上述指定范围内污水管道走向、管径大小、管道损坏、运行状况及功能评估、提供《检测评估报告》附CCTV视频资料、提供《错接混接排查报告》附图像资料、井室编号、坐标定位及整改方案，并对成果准确度承担相应责任；

（2）需及时对管网进行疏通工作，疏通后的淤泥要按照相关规定进行无害化处理，经有资质的第三方检测合格后再进行处置，并按规定建立好所有淤泥的资料台账；

（3）检测完成后绘制区域污水排水管网图（绘图比例1:500），标明管道走向、管径大小、管道缺陷类别及位置、排水户基本情况、排水流向、污水检查井坐标定位、进出水管底标高及常水位标高等。最终出具成果报告包括评估报告和污水管线地形分布图；建立管网信息系统，出具相关完整资料交业主存档，如有必要时，按照要求完成数据入库。

4、本项目服务期限：1年，具体的起止日期由采购人与中标单位在合同中另行约定。

5、检测规模：污水管网总长度约 60公里（具体以婺城区实际安排任务情况为准）。

6、工期要求：污水管网检测工作在接到任务后于约定的日期内完成。

7、质量要求：按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书提交测绘成果、检测报告，如出现不合格负责无偿给予重新调查。

8、投标人在取得中标资格后，须根据采购人的委托负责相关项目的测绘、检测、疏通及附随服务工作。

9、测绘、检测、疏通等服务内容的最高单价限价

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道cctv检测、接入支管错接错排排查 | 60 | 千米 | 15000元/千米 |
| 2 | 管线疏通 | 60 | 千米 | 20000元/千米 |
| 备注： 1、管道cctv检测、接入支管错接错排排查：调查婺城区污水管网的走向、管径大小、污水检查井坐标定位、进出水管底标高及常水位标高等情况。检测管道损坏情况、运行状况及功能评估、查清错接混接支管，提出整改建设。 2、管线疏通：需对管网进行疏通工作。疏通后的淤泥进行无害化处理，并按规定建立好所有淤泥的资料台账。 3、在上述报价中需包含检测完成后绘制区域污水排水管网图所需的费用。 4、最终结算价款=∑实际完成各项服务数量（检测排查以使用单位确认的工作内容及成果报告为准，疏通的工程量由使用单位现场核实）*各项服务中标单价。 |

二、服务要求

1、成果要求

1.1成果按国家现行法律法规和行业标准执行，成果报告按市测绘与地理信息局提供的成果报告样本执行，提供的检测报告中还需说明要求、缺陷、成果分析等，成果应及时提交，并满足采购人（或使用单位）相关要求。

1.2成果必须符合《1:500  1:1000  1:2000基础数字地形图测绘规范》（DB33/T552-2005）、《城市测量规范》（CJJ8/T-2011）及其他测绘规范，并满足采购人（或使用单位）相关要求。

1.3每项具体委托测绘项目均需提交全数字化.dwg格式测绘成果、报告书、电子光盘、全程污水管道检测影像资料。

2、测绘工期要求：

按单个具体项目分别委托并确定工期；项目委托后，在一个工作日内进行反馈并安排人员测量，响应时间不可大于项目委托后的三天内，委托形式：（1）电话及短信委托；（2）任务书委托；（3）当面委托。

3、项目组成员要求：

项目负责人、关键岗位技术人员必须配备齐全。项目的现场作业及成果报告的审核汇报，项目负责人须亲自参与。

4、施工安全要求：

中标人人必须为每个现场工作人员购买施工安全保险，制定完善的安全检测方案并上报采购人。如在检测过程发生安全责任事故，由采购人自行承担一切经济及法律责任。

5、知识产权：

本次项目成果所有权和使用权均属于金华市婺城区住房和城乡建设局。中标人对使用的资料、图件、成果等应负有保密和保管责任，要有严格的保密措施，未经采购人书面同意，中标人不得向任何单位和个人转让、泄漏和提供本项目成果及相关资料，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。

6、资料档案及保密要求：

6.1中标人应当对每宗作业情况建立完整的电子档案。

6.2与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

6.3中标人应当遵守相关保密法律、法规，确保采购人及其他相关方的信息安全。

7、验收标准：

7.1根据国家现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织验收。

7.2在合同执行期间，如服务计划书中的承诺标准低于国家新颁布的技术标准及要求时，则中标人应该按照新颁布的标准执行。以上为本项目最低服务要求，投标人必须满足，在此基础上各投标人可提供其他更多的服务承诺，并提供详细的服务计划书。

8、其他要求

8.1中标人在投标书中明确的项目负责人不得更换，主要测量仪器和管道检测设备必须按时到位。

8.2服务期满后，如测绘服务单位的履约情况良好，并经婺城区政府采购管理办公室同意后，可以延长该测绘服务单位一年的服务期，但服务费用的计算标准不变。

8.2 外部矛盾由中标人自行负责协调，费用自理。

8.3因中标人提供的测绘等成果资料质量不合格不能通过评审的，中标人必须无偿予以补充完善，使其达到质量合格并确保评审通过（涉及到的所有评审费由中标人承担）。如给采购人或其他第三方造成损失的，由中标人负责，同时采购人有权拒绝中标人参加采购人人以后项目的投标。

8.4如有需要水样检测，检测水质点由检测单位代为免费取样。

三、付款方式

1、支付方式以项目委托单为准，成果交由使用单位、采购人确认无误、验收合格后，由各使用单位一次性付款。

2、本项目合同价款采用固定单价包干。合同单价为固定不变价，即在合同实施期间不因市场价格或政策性价格的调整而增减。最终结算价款=∑实际完成各项服务数量（检测排查以使用单位确认的工作内容及成果报告为准，疏通的工程量由使用单位现场核实）*各项服务中标单价。

3、中标人须提供正式的税务发票并凭税务发票付款。

4、付款方式不允许负偏离，投标人任何关于负偏离于付款方式的承诺将导致其商务报价的得分为“0”分。

第六章  合    同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据                 项目招标文件要求（项目编号：     ），双方经协商，达成以下条款：

第一条  服务内容：金华市婺城区2018年度污水管网检测服务项目。

（1）检测上述指定范围内污水管道走向、管径大小、管道损坏、运行状况及功能评估、提供《检测评估报告》附CCTV视频资料、提供《错接混接排查报告》附图像资料、井室编号、坐标定位及整改方案，并对成果准确度承担相应责任。

（2）需及时对管网进行疏通工作，疏通后的淤泥要按照相关规定进行无害化处理，经有资质的第三方检测合格后再进行处置，并按规定建立好所有淤泥的资料台账。

（3）检测完成后绘制区域污水排水管网图（绘图比例1:500），标明管道走向、管径大小、管道缺陷类别及位置、排水户基本情况、排水流向、污水检查井坐标定位、进出水管底标高及常水位标高等。最终出具成果报告包括评估报告和污水管线地形分布图；建立管网信息系统，出具相关完整资料交业主存档，如有必要时，按照要求完成数据入库。

第二条  执行技术标准：国家相关法律法规、国家或行业标准等。

第三条  服务费用及支付：

1、本项目合同价款采用固定单价包干。合同单价为固定不变价，即在合同实施期间不因市场价格或政策性价格的调整而增减。最终结算价款=∑实际完成各项服务数量（检测排查以使用单位确认的工作内容及成果报告为准，疏通的工程量由使用单位现场核实）*各项服务中标单价。

本合同项下的各项服务按下表所列标准进行服务费用结算：

| 序号 | 服务内容 | 结算单价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道cctv检测、接入支管错接错排排查 | 元/千米 |
| 2 | 管线疏通 | 元/千米 |

2、支付方式：测绘、检测等服务费支付方式以项目委托单为准，成果交由使用单位、采购人确认无误、验收合格后，由各使用单位一次性付款。

第四条  甲方的义务

1、甲方向乙方提交有关基础资料。

2、甲方向乙方提供测绘项目委托书。

第五条  乙方的义务

1、乙方收到甲方测绘、检测项目委托书后，应及时组织测绘、检测人员进场作业。

2、乙方应当根据测绘、检测项目委托书要求确保测绘、检测项目如期完成。

3、本工程管线检测严禁转包、违法分包，一经发现，即终止合同。如乙方人整改设计方案、预算费用编制没有相应资质的，需经甲方批准由具备相应资质的单位进行编制。

第六条  成果要求及提交

1、成果按国家现行法律法规和行业标准执行，成果报告按市测绘与地理信息局提供的成果报告样本执行，提供的检测报告中还需说明要求、缺陷、成果分析等，成果应及时提交，并满足委托方相关要求。

2、成果必须符合《1:500  1:1000  1:2000基础数字地形图测绘规范》（DB33/T552-2005）、《城市测量规范》（CJJ8/T-2011）及其他测绘规范，并满足委托方相关要求。

3、每项具体委托测绘项目均需提交全数字化.dwg格式测绘成果、报告书、电子光盘（应包括所有分幅图、合图及接图表）、全程影像资料。

第七条  有较大型项目时，甲方可以直接委托给乙方或其他中标入围单位，也可以视情况另行招标。

第八条  保密责任

1、本次项目成果所有权和使用权均属于甲方；

2、乙方对项目实施过程中所得到或知悉相关资料、图件、成果等应负有保密和保管责任，要有严格的保密措施，未经甲方书面同意，乙方不得向任何单位和个人转让、泄漏或提供本项目成果及相关资料，否则承担由此产生的一切法律和经济责任；

3、乙方应当遵守相关保密法律、法规，确保甲方及其他相关方的信息安全。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行；

4、乙方在投标文件中承诺的其他内容。

第九条  甲方违约责任

1、合同签订后，如乙方在履行合同时，未能按行业规则和合同要求履行的，甲方有权单方解除合同，且不再向其分配其它任何管网检测服务项目。

2、合同签订后，如甲方擅自中途停止或解除合同，甲方偿付乙方金华市婺城区2018年度污水管网检测服务采购项目财政审批预算价的    ％。

3、乙方已进入现场工作，由于甲方工程停止，甲方应按乙方完成的实际工作量支付服务价款。

第十条  乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，没收其履约保证金，并且赔偿甲方的全部损失。

2、乙方在投标书中明确的项目负责人不得更换，按投标书中明确的项目组人员不得更换，主要测量仪器和设备必须按时到位，响应时间不可少于项目委托后的三天内（认可的三种委托形式：1、电话及短信委托，2、任务书委托，3、当面委托），不可无故失联超过三天，否则甲方有权单方面解除合同，并可要求乙方支付违约金。

3、如乙方无正当理由不能在测绘、检测项目委托书要求的日期完成测绘任务的，甲方有权解除合同，并不退还履约保证金。合同签订以后，若中标人违约或者擅自解除合同，甲方不退还履约保证金。

4、甲方有权根据乙方所承担工程的质量和时间是否符合要求而对其服务的内容进行调整。

5、乙方应严格按甲方要求程序传递各种资料，并按国家有关保密要求传递资料，否则甲方有权单方解除合同，并追回所付工程款。

6、在合同期内和合同终止后，乙方应按本合同第八条的规定履行保密责任。如有违反，一经查实，甲方有权要求乙方按所有委托项目的服务费总额的20%赔偿损失，并有权追究其法律责任和其他经济损失。

7、乙方不得将本项目的任何部分转包给其他任何单位和个人。若擅自转包或分包本合同标的，一经发现，即终止合同。如整改设计方案、预算费用编制没有相应资质的，需经甲方批准由相应资质的单位进行编制。

8、乙方应加强作业人员的安全意识教育，杜绝各种安全事故隐患。在现场作业时，须穿戴有安全标志的衣（帽），并在架设的仪器旁设置明显的警示标志，确保工作人员的人身安全和仪器设备的安全。若发生任何安全责任事故，均由乙方自行负责。

第十一条  其他

1、外部矛盾由乙方自行负责协调，费用自理。

2、因乙方提供的测绘等成果资料质量不合格不能通过评审的，乙方必须无偿予以补充完善，使其达到质量合格并确保评审通过（涉及到的所有评审费由乙方承担）。如造成损失，由乙方负责，同时甲方有权拒绝乙方参加甲方以后项目的投标。

3、如有需要，检测水质由乙方代为取样。

4、双方因履行合同产生的纠纷应先协商解决，解决不成，任何一方可向金华裁委员会申请仲裁。

5、乙方最终结算总价联合另外两家中标单位的结算总价不得超过本项目的预算金额。

第十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十三条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条  因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意由金华市婺城区仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向金华市婺城区人民法院起诉）。

第十五条 诉讼

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交 项目所在地人民法院裁决。

第十七条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条 合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及附件；

（4）投标文件及附件；

（5）经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

第十九条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同壹式陆份，双方各执贰份，政府采购管理办公室与采购代理机构各壹份。

第二十条 其他补充条款：                                            。

| 甲方单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 签订日期： | 乙方单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 签订日期： | 采购代理机构意见： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

第七章  投标文件格式

# 包装及封面参考格式：

正本（或副本）

项目名称：

项目编号：

技术标（或价格标）

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

法定代表人或委托代表人签字或盖章：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

目 录

价格标书的组成

（1）投标书。

（2）开标一览表（兼作报价清单）。

（3）《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）；

（4）其他投标方认为有必要提供的资料。

技术标书的组成（部分格式参考附件）

（1）资格审查证明文件（须按顺序放在投标文件第一部分，未提供或提供不全，将导致资格审查未通过，投标无效）：

A．营业执照复印件；

B．法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

C．依法缴纳税收和社保费的证明；

D．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

E．参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

F．投标人资格资格要求中其他资质证书及相应证明材料。

（2）投标人单位情况表。

（3）服务条款响应表。

（4）服务计划书（须包括服务方案、组织实施方案、服务及质量承诺、应急保障及危机处理预案等）。

（5）拟指派本项目的技术人员明细表。

（6）拟投入本项目的设备明细表。

（7）资信证明文件（如有）：

A.投标人的信誉、荣誉证书；

B.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

C.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）同类业绩证明（需提供合同复印件）。

（9）符合招标文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

价格部分：

一、投标函

致：浙江金华阳光招标代理有限公司

___________________（投标人全称）特授权______________（全权代表姓名）_____________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                     项目的有关招标活动。为此：

一、提供投标须知规定的投标文件（包括单独密封的价格标书、单独密封的技术标书）正本1份，副本一式4份（共5份）。

二、投标报价为：管道cctv检测、接入支管错接错排排查大写人民币         元/千米（小写：     元/千米  ），管线疏通大写人民币         元/千米（小写：       元/千米）。

三、我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

四、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

五、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

六、本投标自开标之日起60天内有效。

七、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

八、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

九、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

二、开标一览表

招标项目名称：                                             项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 最高单价限价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道cctv检测、接入支管错接混接排查 | 15000元/千米 | 元/千米 |  |
| 2 | 管线疏通 | 20000元/千米 | 元/千米 |  |
| 备注： 1、管道cctv检测、接入支管错接错排排查：调查婺城区污水管网的走向、管径大小、污水检查井坐标定位、进出水管底标高及常水位标高等情况。检测管道损坏情况、运行状况及功能评估、查清错接混接支管，提出整改建议。 2、管线疏通：需对管网进行疏通工作；疏通后的淤泥进行无害化处理，并按规定建立好所有淤泥的资料台账。 3、在上述报价中需包含检测完成后绘制区域污水排水管网图所需的费用。 4、最终结算价款=∑实际完成各项服务数量（检测排查以使用单位确认的工作内容及成果报告为准，疏通的工程量由使用单位现场核实）*各项服务中标单价。 |

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

技术部分：

一、法定代表人授权书

代理机构 ：
         兹委派                                参加贵公司组织的                                        （项目）招标活动，全权代表我单位处理与招投标活动的有关事宜。

本委托授权在转授权后自动失效。

附全权代表情况（印刷体）：
       姓名____________职务__________身份证号码_____________________ 
       详细通讯地址________________________邮政编码_________________
       电话__________________传真_____________________ 
       手机__________________电子邮箱_________________

附：授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

单位名称（公章）：                                                法定代表人签字：

被授权人（全权代表）签字：

年         月        日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：        职务：

系                 (投标人名称)            的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反两面）。

投标人（盖章）

日  期：  年  月  日

二、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

（采购人名称）：

若我单位有幸成为                                     项目的中标单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格、没收投标保证金等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：__________________

日期：_             ___年____月____日

三、参加政府采购活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我单位在参加                            项目的投标活动前三年内（开标之日往前推算），在经营活动中没有重大违法记录。如本声明失实，我单位自愿承担被取消中标资格、没收投标保证金等责任。

特此声明

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：__________________

日期：_             ___年____月____日

四、服务条款响应表

项目名称：                                                  项目编号：_____________

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务期） |  |  |  |
| 2 | （付款方式） |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1、表格内已填写示列内容必须承诺。 
    2、投标人的承诺内容须具体明确。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

五、投标人单位情况表

填表日期：

| 单位名称 | （公章） | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 单 位 概 况 |  |
| 优 势 及 特 长 |  |

注：此表仅做参考，可自行制作

六、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

七、拟投入本项目的设备明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：数量可为预估数量。

投标人（盖章）：__________________________

投标人全权代表（签字）：____________________

日期：____年____月____日

八、服务计划书

格式自拟

九、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：加盖公章的合同复印件附后。