# 招标需求

以下招标技术要求为最低要求，投标人应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确技术参数和性能指标（配置）。带“★”号的条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离，否则为无效投标处理；带“▲”号的为重要条款。

一、采购设备清单及主要技术要求：

| 六楼会议室音响系统改造 |
| --- |
| 一、会议系统 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 1 | 数字会议主机 | 1、采用黑色钢化玻璃面板，导航式旋钮，OLED屏显示，并提供中文/英文、英文/俄文、英文/西班牙等多语言菜单； 2、内置实时时钟，万年历功能，可以在会议服务器、会议单元上显示当前时间，方便参会人员查看； 3、USB自动录音功能：前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态； 4、内置4×1+1视频矩阵，无需增加设备，可实现标清自动摄像跟踪；支持高清自动摄像跟踪，最大支持8个摄像球机和预置全景位； 5、带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号； 6、可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节，直至达到最佳声音效果 7、可对单元LCD屏的对比度进行调节，直至达到最佳显示效果 8、同时开启单元数量为4个，主席单元和副主席单元无数量限制，主席和副主席单元不受开启数量限制，系统最大同时发言人数无数量限制。 | 1 | 台 | GONSIN、BOSCH、 DIS |
| 2 | 数字会议话筒主席单元 | 1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、带LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4、单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理； 5、单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7、标配心型指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 8、可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9、超强抗手机干扰能力； ▲10、内置高速DSP数字音频处理器，可滤除声音中无效的低频成分，避免“噗噗”低频冲击声，并提升声音的清晰度； 11、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 12、自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9 13、自带Ø 3.5 mm的录音插口可连接外置录音笔，满足录音使用场景； 14、内置扬声器（3W），音量可调，合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 15、报到功能：按键报到、补报销报； | 1 | 只 | GONSIN、BOSCH、 DIS |
| 3 | 数字会议话筒代表单元 | 1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、带LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4、单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理； 5、单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7、标配心型指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 8、可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9、超强抗手机干扰能力； ▲10、内置高速DSP数字音频处理器，可滤除声音中无效的低频成分，避免“噗噗”低频冲击声，并提升声音的清晰度； 11、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 12、自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9 13、自带Ø 3.5 mm的录音插口可连接外置录音笔，满足录音使用场景； 14、内置扬声器（3W），音量可调，合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 15、报到功能：按键报到、补报销报； | 6 | 只 | GONSIN、BOSCH、 DIS |
| 4 | 6芯会议屏蔽专用线 | 延长连接线，一公一母，20m | 2 | 根 | GONSIN、BOSCH、 DIS |
| 5 | 6芯会议屏蔽专用跳线 | 6芯会议屏蔽专用T型线 | 6 | 根 | GONSIN、BOSCH、 DIS |
| 6 | 无线鹅颈话筒 | 话筒： 1、咪杆长度15英寸(38.1 厘米) 2、双色状态显示灯（标准型号）或单色灯环（“R”型） 3、传感器类型: 电容 4、拾音模式: 心形 5、频率响应: 50 Hz-17 KHz 6、灵敏度 (dBV/Pa): -35 dBV/Pa; 7、灵敏度 (mV/Pa): 18 mV/Pa; 8、等效自噪:28 dB(A) 9、声压:121 dB 接收机： 1、自动频率选择 2、自动发射机设置 3、可拆卸式1/4波长天线 4、微处理器控制的分集 5、多功能背光LCD显示屏 6、牢固的金属外壳 7、1/2机架设计 8、音频输出电平： XLR接口（连接至600 Ω负载）： -13 dBV 1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）： –2 dBV 9、输出阻抗： XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1 kΩ 10、灵敏度： -105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 11、镜频抑制： >70 dB（典型值） 12、典型条件下的工作范围： 100米（300英尺） 13、音频频率响应：（+/-2 dB）： 最小： 45 Hz，最大： 15 kHz | 4 | 套 | GONSIN、SENNHEISER、SHURE |
| 7 | 无线手持话筒 | 1、工作范围 100米（300英尺） 2、多色LED指示灯显示电源、锁定、静音和低电量 3、对频率敏感的UHF设计提供多达90个可选UHF频率，工作带宽为18MHz UHF 4、两节AA电池提供超过八小时的持续电力 5、分集接收系统采用两个相同的接收机电路，将射频干扰产生的噪音和漏音降至最低 6、包含静音开关和电池电量警告灯——2节1.5v的AA电池可连续8小时供电 接收机参数： 1、音频输出电平（参考值 +/-33 kHz偏差，1 kHz音调） 2、XLR接口（连接至600 Ω负载）： –19 dBV -19 dBV 1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）： –5 dBV 2、输出阻抗：XLR接口： 200 Ω；1/4英寸接口： 1kΩ 4、灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（典型值） 5、镜频抑制：>70 dB（典型值） 6、电源要求：12-18 V直流，150 mA，采用外部电源 手持式发射机参数： 1、音频输入电平： +2 dBV（-10dB位置的最大值） -8 dBV（0dB位置的最大值） 2、增益调整范围：10dB 3、射频发射机输出：30 mW（最大值） 4、电源要求：2节AA碱性电池或充电电池 5、电池寿命：>8小时（碱性） | 2 | 套 | GONSIN、SENNHEISER、SHURE |
| 8 | 信号放大器 | 天线分配器参数： 1、五路射频信号输出 2、前置式天线安装件 3、架置式安装件 4、4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 5、用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） 天线参数： 1、接头类型: BNC, 插孔 2、阻抗: 50 Ω 3、电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 4、接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 5、三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 6、天线增益 (在轴): 7.5 dBi 7、信号增益 ±1 dB: 可切换 Active: +12 dB, +6 dB Passive: 0 dB, -6 dB 8、射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm | 2 | 套 | GONSIN、SENNHEISER、SHURE |
| 9 | 天线延长线 | 30米 | 4 | 根 | GONSIN、SENNHEISER、SHURE |
| 二、音响扩声系统 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 1 | 主音箱 | ★1、频率响应：60Hz-16kHz(+/-3dB);50Hz-18kHz(-10dB) ▲2、功率：1200W；功放：D类双功放 3、最大声压级（峰值）：135dB（半空间，@10% THD） 4、低音单元：15"：高音单元：1" 5、辐射角度：90°x55°可旋转CD号角 6、输入灵敏度：+4dBu | 2 | 只 | HK Audio、EAW、Meyersound |
| 2 | 超低音箱 | ★1、频率响应：45Hz- X-over(+/-3dB);40Hz- X-over(-10dB) ▲2、功率：1200W；功放：D类功放 3、最大声压级（峰值）：132dB,半空间 4、低音单元：18" | 2 | 只 | HK Audio、EAW、Meyersound |
| 3 | 辅助音箱 | ★1、频率响应：70Hz-19kHz(+/-3dB);60Hz-19kHz(-10dB) ▲2、标准功率：300W；演出功率：600W；峰值功率：900W 3、阻抗：8Ω；最大声压级：128dB（半空间，@10% THD）；灵敏度 1W/1m：104dB,半空间 4、低音单元：1 x 12”；高音单元：1”；高音号角：60°x40° CD号角 | 4 | 只 | HK Audio、EAW、Meyersound |
| 4 | 返听音箱 | ★1、频率响应：70Hz-19kHz(+/-3dB);63Hz-19kHz(-10dB) ▲2、标准功率：300W;演出功率：600W；峰值功率：900W 3、阻抗：8Ω；最大声压级：128dB（半空间，@10% THD）；灵敏度 1W/1m：104dB,半空间 4、低音单元：1 x 12”；高音单元：1”；高音号角：60°x40° CD号角 | 2 | 台 | HK Audio、EAW、Meyersound |
| 5 | 监听音箱 | 1、音箱类型：Biamp2-路 有源音箱 2、频率响应：50Hz-40kHz；低频单元：5寸锥面；高频单元：1.0寸钛金属半球形；分频：2.5kHz 3、输出功率：LF: 40W HF: 27W；较大输出电平 (1m; 轴向)：101dB；I/O 接口：XLR-3-31型Phone型；功耗：60W | 2 | 只 | Yamaha、GONSIN、RUIJEAN |
| 6 | 功放 | 1、配置凤凰级联接口；多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；配置短路保护按键；面板配置重力把手； ▲2、RMS(EIAJ)功率:2X500W@8Ω;2X1000W@4Ω;桥接:1X1000W@8Ω; 3、输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱；阻尼系数（1KHz）：>500；失真率：0.5%,20Hz-20KHz；互调失真：-0.0035；转换速率：>10V/us；频率响应：20-20KHz +0/-1dB；信噪比：20Hz- 20kHz >100dB；串扰：At 1KHz -75dB，At 20KHz -59dB；电平增益：36dB 4、输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms ；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ；输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA 5、控制：面板：AC开关、CH!/CH2增益旋钮，背板：立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V或1.4V；指示灯：开启－蓝灯／保护－绿灯／压缩－黄灯／峰值－红灯／并联－黄灯；智能保护系统 ：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；高功率环行变压器 ；平衡式XLR输入/并联输出；冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护；保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 | 2 | 台 | GONSIN、Hkaudio、CROWN |
| 7 | 数字音频处理器 | 1、★模拟输入：12路Phoenix/combicon可移动平衡连接 ；话筒/线路输入：额定增益为0dB,可增加到+48dB，每增加一次为+6dB ；输入阻抗：3.0kΩ ；最大输入电平：输入增益为0dB，电平为+20dBu，输入增益为12dB，电平为8dBu ；共模抑制比（CMRR）：>75dB(1kHz) ；输入噪声：<-125dBu（典型150Ω） ；幻象电源：48v,每通道可选择 ；A/D延时：37/Fs(0.77ms-48k) 2、★模拟输出：8路Phoenix/combicon可移动平衡连接 ；最大输出电平：19dBu ；频率响应：20Hz-20kHz,（+0.5dB/-1dB） ；总谐波失真（THD）：<0.01%（20Hz-20kHz,+10dBu输出增益） ；动态范围：108db（标准），22Hz-22KHz（不负载） ；通道串音：<-75db ；输出阻抗：40Ω（平衡），20Ω（非平衡） ；D/A延时：29/Fs(0.60ms-48k) ；AEC处理：12个独立算法规则 ；AEC处理延时：2385/Fs(49.69ms-48k) 3、控制输入电压：0到4.5V ；控制输入阻抗：4.7kΩ(5V 2线模式)，>1MΩ(3线模式) ；逻辑输出电压：0或+5V 不负载 ；逻辑输出阻抗：400Ω ；逻辑输出电流：10mA,60mA ；监视器输出：故障自动保险控制的Phoenix/combicon连接 ；输出电流：14mA最大 4、耐受电压：80V最大（关） ；串联阻抗：220Ω ；网络控制： 连接器：RJ45以太网连接 ；最大线缆长度：在设备之间100m的5e类网线 ；BLU Link ；连接器：2×RJ45以太网连接 ；最大线缆长度：在设备之间100m的5e类网线 ；最大节点数：60 ；延时：11/Fs(0.23ms-48k) ；传递延时：4/Fs(0.08ms-48k | 1 | 台 | BSSaudio、Symetrix、SABINE |
| 8 | 调音台 | 1、噪声：测得RMS， 22Hz - 22kHz 波束带宽：-129dBu；话筒E.I.N @ 均一增益，150W音源抗阻：<-80dBu； ★混音输出，24输入选通至混音输出，均一增益，哑音：<-100dBu；混音输出，24输入选通至混音输出，衰减器推至较低位：<-100dBu 2、串音（@1kHz，通常情况）；衰减器衰减量：>95dB；辅助衰减量：>80dB；声像隔离：>75dB；相邻通道串音：>-80dB； 通道哑音：>90dB；衰减器阻断（相对于“0”）：>90dB；辅助发送（AUX SEND）关闭：>80dB 3、频率响应：话筒/线路输入至任意输出， 20Hz-20kHz：<1dB； 话筒灵敏度-30dBu， +20dBu所有输出@1kHz：<0.006% 4、CMRR： 通常@较大增益@ 1kHz：80dB； 通常@任意增益@ 50Hz：60dB 5、输入&输出阻抗：话筒输入：1.8kΩ；线路输入：10kΩ；立体声输入：8.6kΩ；2TK返回：12kΩ；混音、辅助与插入点发送：5Ω 6、输入&输出电平信号：话筒输入较大电平信号：+22dBu；线路输入较大电平信号：+22dBu；立体声输入较大电平信号：+22dBu；2TK返回：>30dBu； 耳机（@200Ω）：150mW 7、USB 2.0（B类标准）： 输入/输出：2-in, 2-out； 位深 ：6-bit, 24-bit；采样率：44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz) | 1 | 台 | Soundcraft、Allen & Heath、MIDAS |
| 三、中控系统 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 1 | 中控主机 | ▲1、配置ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存； 最高可达1.4GHz的多线层多核处理器；四种通信方式：CAN、RF、Ethernet、WIFI； 2、支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台；支持433MHz的RF双向通信，稳定控制距离为30米，无障碍控制距离为80米；支持8路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS232、RS485、DMX512协议，第一路和第五路支持24V供电输出； 3、 8路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载；支持8路可自定义的IO输入，输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送； 4、 系统可通过无线或有线扩充，单系统支持65535台总线设备扩展；支持系统自动云诊断、云备份、云恢复；系统支持主机自备份功能；可通过增加外置扩展终端进行扩容；自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能，可精确到年月日时分秒；支持时间轴多线程事件编辑功能；支持远程控制、远程调试、远程维护；支持语音控制功能； 接口过压过流保护，抗20KV静电冲击；内部供电电压24V，功耗<5W； | 1 | 台 | GONSIN、AMX、CRESTRON |
| 2 | 无线路由器 | 产品类型：智能无线路由器；最高传输速率：450Mbps；传输速率：450M；频率范围：单频（2.4GHz）；网络接口1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口；天线类型：外置全向天线；天线数量：3根；天线增益：5dBi ；VPN支持；Qos支持；防火墙功能：内置防火墙；WPS功能：支持WPS一键加密功能；WDS功能：支持WDS无线桥接；电源电压：DC 12V，0.5A；产品尺寸210×135×32mm；产品重量260g | 1 | 台 | 国产优质 |
| 3 | 中控编程 | 实现系统电源开关、矩阵切换、音量调节等 | 1 | 套 | GONSIN、AMX、CRESTRON |
| 4 | 时序电源 | 1、总容量:最大电流 50A；▲输出:通道 1~8,最大电流16A 万能插座，DC12V(1A)；控制接口:DC5~24V 电压启动接口；RS485 串口；状态输出；远程闭合开关启动口； 2、功能:行为学习方式编程。单路键控，网口，串口控制；软件功能:参数设置，定时编程，实时控制，实时监测。 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 三、其他 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 1 | HDbaset地插 | HDMI输入 1、接口形式：HDMI 2、最大像素时钟：165MHz ▲3、最大分辨率：1920x1200P60 ( 支持3种分辨率变换） 4、信号幅度：800mVp_p 5、阻抗：100Ω VGA 输入 6、接口类型 : DB15 ▲7、最大分辨率：1920x1200 P60 ( 支持3种分辨率变换） 8、最大像素时钟 : 165 MHz 9、阻抗 : 75Ω 输出 10、接口类型 ：RJ 45 11、输出信号幅度：最大 1000mVp_p 12、输出数据速率 ：最高 20Gbps ▲13、支持传输线缆长度：最大100m（CAT6） 音频特性 14、接口： 3.5mm接口 15、阻抗：>10KΩ ; 最大电平：+21dBu 16、增率：0dB； 总谐波失真+噪声：0.05% @ 1 kHz 17、频率响应：20 Hz ~ 20 kHz ; 共态抑制比>75dB | 2 | 套 | 国产优质 |
| 2 | 机柜 | 42U前后网孔门，600*800*2000 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 3 | 音控操作台 | 全金属材质，表面喷塑；尺寸、款式根据现场实际需求定制 | 1 | 张 | 国产优质 |
| 4 | 音箱安装支架 | 根据现场实际安装情况定制 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 球型网络摄像机 | 1、成像器件 1/2.8"Progressive Scan CMOS 2、有效像素 200万 3、镜头参数 4.7-94mm，20倍光学 4、最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) 黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON) 0 Lux with IR 5、电子快门 1-1/10000秒 6、信噪比 ＞52dB 7、动态侦测 区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 6 | 硬盘录像机 | 4路高清NVR硬盘录像机网络监控主机，含4T监控硬盘 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 7 | 线缆及辅材 | 配套 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 8 | 安装集成 | 根据项目实际需求 | 1 | 套 |  |

二、对投标人提供的设备及服务的要求：

（一）设备要求：

1、投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

2、投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（二）工期和质保期要求：

1、交货及完工时间：合同签订后，中标人按照采购人指定的日期开始交货及安装，交货及安装30天内完成并调试完毕。

2、质保期：投标人必须提供至少三年的免费质量保证期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

3、服务响应时间：质保期内出现的质量问题，中标人必须在接到采购人通知后12小时内到场，48小时内解决问题；如在48小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

（三）验收要求：

1、验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕，试用一个月后，书面申请采购人验收。

2、验    收：根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由采购人组织验收。

（四）包装及运输要求：

1、投标人提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2、由投标人将设备直接免费送至采购方指定地点。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失；因搬运过程中造成采购人物品损坏，采购人有权从中标人保证金中扣除相应赔偿金额。

（五）资料要求：

投标人应提供安装、调试、使用、维修所必须的技术文件，设备应提供出厂精度检验证书、性能检测记录或报告及安全防护证明文件。

（六）其它：

投标人须在合同约定时间内到指定地方完成设备的免费安装（联网）调试：负责设备接地，设备供电线路的安装或改造；并对操作人员进行免费咨询、指导和培训。产品应做到长期维修（质保期外应在报修之日起3天内给予修复），做好优质服务。

（七）本项目备品备件清单如下，投标人应按招标人需求及时提供。

| 主要备品备件清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 数字会议主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字会议话筒代表单元 | 1 | 只 |  |
| 3 | 无线鹅颈话筒 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 5 | 主音箱 | 1 | 只 |  |
| 6 | 辅助音箱 | 1 | 只 |  |
| 7 | 返听音箱 | 1 | 台 |  |
| 8 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 11 | 时序电源 | 1 | 台 |  |

三、合同签订：中标单位在领取中标通知书后7个工作日内必须与采购人签订采购合同。签定合同前中标单位须向采购人交纳合同总价5%的履约保证金并提供主要设备的厂家质保承诺书，无故不签订合同的，除投标保证金不予退还外，采购人有权在其他有效投标单位内按综合得分高低依次确定中标供应商。

四、付款方式：

货到安装完毕,试用一个月后，用户组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后，数量按实结算，支付结算总款的97.5%。余款为质保金，质保期满无质量问题无息退还。中标人应提供正式税务发票。

五、其它事项

1、中标人需文明安装和施工，保证安全，如在安装和施工过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

2、安装和施工期间，中标人应妥善保管货物、产品、各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

3、在项目安装和施工过程中如对采购人的建筑物和设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。