江山市周家青未来社区国际花城智慧安防项目

项目编号：JSS2021D093Q

公

开

招

标

文

件

委托单位: 江山市市政工程管理处

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山市政府采购中心

起草人：王磊       审核人：薛娜楠

二零二一年  月

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知前附表及投标须知	8

一、 投标须知前附表	8

二、 投标须知	10

三、 招标文件说明	10

四、投标文件的编制	11

五、 投标文件的签署及规定	13

六、 投标文件的递交	14

七、 投标无效的情形	14

八、 废标的情形	15

九、 开标和评标	15

十、 授予合同	16

十一、 法律责任	16

十二、 其他	17

第三章 采购内容及要求	18

第四章  评标办法及开评标程序	24

一、 评标委员会的组成	24

二、 评标原则	24

三、 注意事项	24

四、 评分标准	24

五、 开评标程序	26

第五章  合同草案	27

第六章  应提交的有关格式范例	30

一、投标文件封面	30

二、 商务资信文件格式	31

三、技术文件格式	40

四、报价文件格式	42

### 第一章 招标公告

公告日期：2021年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定。江山市政府采购中心受江山市市政工程管理处委托，现就江山市周家青未来社区—国际花城智慧安防项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JSS2021D093Q

二、采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三、招标项目概况:

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山市周家青未来社区—国际花城智慧安防项目 | 江山市周家青未来社区—国际花城智慧安防 | 1项 | 400 |

注：详细要求见招标文件第三章。

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（网络运营商除外），能承担本项目的制造商、经销商、代理商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

5.本项目谢绝联合体投标。

五、获取招标文件方式

1.报名时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2．本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商，可以登陆https://login.zcygov.cn/login进行网上报名。

3．采购文件由投标人在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、投标文件提交截止时间：2021年    月   日9:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标人应当在投标截止时间前将装有电子备份加密投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将视为无效。

备注:为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年    月   日上午9时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母)以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况(开标当日9:00-10:00期间进行解密)，投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间(2021年  月  日上午  时前)及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将视为投标无效。

八、投标文件提交时间：2021年  月  日 时

九、投标文件提交地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心 号评标室。

十、投标文件开启时间：   年  月  日  时

十一、招标地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心5号评标室。

十二、招标保证金：

根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。

投标保证金(元)：0元

十三、招标文件公告期限：本项目公告期限为自发布之日起   个工作日。

十四、其他事项：

1、质疑和投诉

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江山市政府采购中心提出质疑；投标人对江山市政府采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向江山市窑里小学政府采购监管科投诉（联系人：王科长；电话：0570-4033811）。

质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文件）的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。小型、微型企业提供中型企业制造的服务的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》（浙财采监字〔2009〕28号]）文件的规定进行注册，否则，江山市政府采购中心将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交人。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：江山市政府采购中心

联系人： 王先生

联系电话：0570-4031937

传真：无

地址：江山市虎山街道景星西路万商城西一楼

- 采购人：江山市市政工程管理处

联系人：管先生

电话：13967023549

传真：/

地址： 江山市南门路1号

3.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局采监科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

# 第二章 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山市市政工程管理处 |
| 2 | 项目名称 | 江山市周家青未来社区—国际花城智慧安防项目 |
| 3 | 采购预算价 | 400万元 |
| 4 | 服务期限 | 4个月 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同 投标保证金(元)：0元 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）中上传的电子投标文件格式文档，以电子邮件方式加密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收，数量为1份。 （3）中标供应商应在中标后提供三份纸质备份投标文件（电子投标文件纸质版）给采购代理机构。 （4）投标文件均由商务资信文件、技术文件和报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2021年 月 日9:00:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心4号评标室 |
| 10 | 开标时间 | 2021年 月 日9:00:00（北京时间） |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 13 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 14 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。项目结束，验收合格无任何（服务）质量问题，无息退还。 |
| 16 | 联合体开标 | 本项目谢绝联合体开标。 |
| 17 | 联系人 | 王先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-4031937 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） http://ggzy.qz.gov.cn/（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的江山市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位江山市市政工程管理处。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “服务” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市周家青未来社区—国际花城智慧安防项目的所有服务。

    - “货物” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市周家青未来社区—国际花城智慧安防项目的所有货物。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 招标文件说明

9.招标文件的组成

9.1招标公告；

9.2投标须知前附表及投标须知；

9.3采购内容及要求；

9.4评标办法及开评标程序

9.5合同草案；

9.6应提交的有关格式范例。

10.招标文件的澄清及修改

10.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 四、投标文件的编制

11.总体要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

11.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

11.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

12.投标文件的组成

投标文件应分为【商务资信文件】、【技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

12.1【商务资信文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.1.1▲投标函；

12.1.2▲供应商资格声明；

12.1.3▲政府采购活动现场确认声明书（格式范例详见第六章）

12.1.4供应商需提供有效的《企业法人营业执照》副本彩色扫描件、 供应商有效的《税务登记证》彩色扫描件（五证或三证合一仅需提供《企业法人营业执照》彩色扫描件）；

12.1.5▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书；

12.1.6▲法定代表人或法人授权代表身份证（参加投标人证件）；

12.1.8▲税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

12.1.9▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料（以社保或税务机关出具证明为准，网上下载即可）；

12.1.11投标人上一年度财务状况报告及财务会计制度（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

12.1.12根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图。

12.2【技术文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

13.2.1▲详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

13.2.2▲其中属于最新一期的《节能产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能产品认证（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的节能产品认证截图亦可）；

13.2.3▲在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中注明得分具体页码；

13.2.4投标人应按所投设备的实际参数填写《技术偏离表》，各技术参数需提供相关证明材料（除已经明确要求提供证明材料类型的外，“检测报告”或“产品说明书”或“功能截图”或“产品配置图”或“官网截图”等能证明、体现参数的材料均认为是有效的证明材料）；要在“偏离情况”栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，在“其他”栏填写证明材料处于标书的第几页，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

13.2.5产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等），▲各设备招标技术参数（带“▲”的技术指标必须满足，否则将视其投标无效）；

13.2.6项目详细的实施方案；

13.2.7备品备件及专用工具清单；

13.2.8▲售后或授权售后服务网点。售后服务网点场地、人员、服务内容介绍，售后服务网点属于授权服务网点的，需另外提供服务授权书。投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出；

13.2.9供应商认为的其他需要提供的资料；

12.3【报价文件】包括以下内容

12.3.1▲开标一览表。

12.3.2属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

13.投标文件内容填写说明

13.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字；

13.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求；

13.3《开标一览表》的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝；

13.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件；

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章；

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

13.8投标报价:

13.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

13.8.2投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、雇员保险、合同期内的应预见和不可预见费用等；

13.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

13.9投标有效期:

13.9.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“商务资信文件”、“技术文件”、“报价文件”。

  - 投标文件由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应分为商务资信文件、技术文件和报价文件三部分。

    - 投标文件封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即商务资信文件、技术文件、报价文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

20.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

20.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 投标文件的修改和撤销

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标文件逾期传输递交的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定顺序编制，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传输递交；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 有效供应商不足三家的。

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 评标委员会

25.1评标委员会由政府采购评审专家库中随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

▲算术错误将按以下方法更正: （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标

  - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

  - 关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，联系电话：0570-4031831。

  - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果公告期间，请中标供应商提供一份纸质有效投标文件（需加盖公章）寄送至江山市政府采购中心，采购机构以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金交纳：中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市政府采购中心鉴证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，在监督部门查处结论中确认中标候选人无法履行的，采购人可以取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商投标、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

33.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

# 第三章 采购内容及要求

## 采购内容与详细要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 出入口部分 |
| 1 | 杆式抓拍一体机 | 1、显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）； 2、显示屏亮度：≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应；3、 4、显示屏分辨率：4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm； 5、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；镜头：标配3.6-11mm电动变焦镜头； 6、补光灯数量：3颗（可根据客户需求自由切换为暖光灯或红外灯，暖光灯色温3000K，亮度可自动调节）； 7、图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 8、视频压缩标准：MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;H.265； 9、抓拍距离：2.5~8m； 10、语音功能：支持，语音对讲和语音播报(需外设配合)； 11、除雾功能：支持自动除雾； 12、触发方式：支持纯视频触发；I/O线圈触发； 13、视频结构化：支持车型、车系、车标、车身颜色、车辆特征识别率≥95%；支持主副驾驶人脸抠图（需配合大功率常亮补光灯使用）； 14、OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、抓拍车姿态、车头朝向、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息； 15、★支持对抓拍的车辆进行车牌、车身、主副驾驶人脸抠图，并对应生成小图。支持抓拍车辆主辅驾驶室人脸识别，并可将识别人脸小图叠加到抓拍原图上，叠加位置、抠图大小可在web 上设置,抠图大小可支持200×200、300×300、400×400 三种分辨率。支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。LED屏点间距：≤4mm。支持屏幕进行坏点检测，并可显示对应的故障屏号。（需提供公安部检测报告并加盖公章） 16、★支持过车数据记录，通过Web可查询、导出过车记录，最大支持记录1024条。支持LED屏状态显示：工作状态、环境亮度、故障类型、运行时间、显示屏温度、故障屏号、串口号、版本信息、上次自检完成时间。支持车辆图片OSD信息显示，信息包括抓拍车辆的时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车辆类型、车系、置信度）、抓拍车姿态、车头朝向、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息等，且可配置字体颜色和字体大小。（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 8 | 台 |
| 2 | 出入口道闸 | 1、杆件类型：直杆； 2、支持杆长：5米； 3、起杆速度：3S； 4、RS-485接口：1个； 5、I/O接口：5个（升、降、地感1、地感2、防砸）； 6、状态输出：3路（开到位、关到位、红绿灯）； 7、防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 8、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 9、电机寿命：500万次； 10、工作温度：-40℃～+70℃； 11、防护等级：IP54； 12、★机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构；设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构；栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）；运行时的转速为高速、快速的栏杆，应加装缓冲胶条、保护套等防护材料；放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态；（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 8 | 台 |
| 3 | 道闸杆件 | 1.名称：广告型电动挡车器； 2.颜色：闪银黑+闪光银； | 8 | 台 |
| 4 | 防砸雷达 | 1、检测目标：人、车； 2、在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 3、升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 4、检测区域：0.3~6m（可调）； 5、防砸区域：0~2m（可调）； 6、防砸功能：支持区分检测目标（人和车）；检测区域：支持0.3m~6m（可调）；防砸区域：支持0~2m（可调）；支持适用于广告杆、栅栏杆、直杆和折臂杆道闸； 7、升级调试功能：支持串口、APP通过wifi进行调试；支持串口、APP通过wifi在线升级； 8、工作状态显示功能：具有两个LED指示灯，红色为电源灯，绿色为状态灯，检测到目标后绿灯点亮，目标消失绿灯熄灭。 | 8 | 台 |
| 5 | 出入口管理终端 | 1、支持4个车道管理； 2、存储功能硬盘（标配256G固态硬盘）； 3、硬盘接口2个，1个SATA接口可兼容支持3.5寸和2.5寸硬盘，1个MSATA接口可支持固态硬盘； 4、工作温度-20℃~+70℃； 5、接口检查:1.DC12V电源输入接口：1个；2.内置MSATA接口:1个；3.硬盘接口：1个（兼容2.5”和3.5”）；4.HDMI接口：1个；5.VGA接口:1个；6.一键复位按钮：1个,长按复位键可恢复系统到出厂默认配置；7.电源开关：1个；8.SIM卡槽:1个；9.天线接口:1个； 6、★支持车辆进出场报表，可多条件查询车辆进出信息,包括车标、车牌颜色、车型识别；支持包月报表，导出缴费记录；支持充值记录报表，查看购买明细；支持收费明细报表，查询、导出车辆收费明细，可按照日、周、月、年收费报表查询导出；支持无进场信息车辆报表，查询出停车场无进场信息的车辆；支持SQL监控功能，针对系统数据库运行情况进行监控，可以快速的查看后台数据；设备状态管理，快速查看设备在线情况；支持车位数管理功能，对车位数进行修改，并且可以在车位数满时控制进出车类，并给与对应的提示；支持密码修改功能，用户可以修改自己的登录密码。支持两种值班收费界面切换；支持通过浏览器登录、配置管理、值班收费。（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 4 | 台 |
| 6 | 人脸识别智能终端（带测温） | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、显示屏：7英寸液晶屏； 3、屏幕类型：电容触摸屏； 4、屏幕分辩率：600(H)×1024(V)； 5、使用环境：室内； 6、摄像头：1/2.8"2MPCMOS高清宽动态双摄像头； 7、外壳材料：PC+ABS； 8、开门模式：支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；测温模式下，支持人脸识别开门模式； 9、人脸识别准确率：99.5%； 10、人脸识别速度：0.35s； 11、用户容量：5万个用户；人脸容量：5万张；密码容量：5万个；存储记录数量：10万条刷卡记录； 12、RS-485接口：1个；韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个100Mbps以太网口；报警输入：1路（开关量）；报警输出：1路（继电器）；报警联动：支持；开门按钮：2路；门锁控制：2路； 安装方式：桌面安装 | 10 | 个 |
| 7 | 摆闸 | 1、单通道摆闸； 2、产品尺寸1500mm×200mm×980mm（长×宽×高）； 3、驱动电机直流无刷伺服电机； 4、通道宽度不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~900mm； 5、开门模式刷卡/人脸识别； 6、输入接口RS232串口/RS485接口； 7、功耗≤20W（待机），≤130W（工作）； 8、使用环境室内外； 9、支持不少于12对红外检测； 10、支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； | 10 | 个 |
| 8 | 棚体 | 不锈钢材质，根据现场环境定制 | 10 | 套 |
| 二 | 视频监控部分 |
| 1 | 结构化摄像机（核心设备） | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别 3、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 4、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 5、支持人数统计，支持排队管理，支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 6、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 7、支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示 8、采用高性能400万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器+400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 9、最大可输出400万(2688×1520)@30fps 10、内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离30米 11、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 12、内置双麦克风，消除三级风噪声，可满足20米远程拾音 13、内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 14、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 15、支持IP67防护等级 16、支持GB35114安全加密 17、★音频采集时，开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比，有明显改善。内置两个操作系统，可并行运行，进行流媒体数据交互，完成双通道的视频编解码，智能分析等。主控核心板配置2个CPU内核，通过双CPU内核实现双路采集，视频编解码与码流输出（需提供公安部检测报告并加盖公章） 18、★可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、和行人抓拍; 可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人群分布图功能; 样机可同时开启智能行为分析功能和人群分布图功能。支持5组人脸库并可进行独立布防，每个人脸库的布撤防时间可设置。布防人员在布防区域和布防时间内出现在监视画面内，应给出报警提示，联动抓拍和录像并在IE浏览器上显示人脸属性、抓拍时间、人员注册信息和人脸库名称等信息。可对设定区域内96个混合目标(包含人体、机动车和非机动车)进行检测、和抓拍（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 129 | 台 |
| 2 | 双目球机 | 1、传感器类型：全景1/1.8英寸CMOS细节1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景400万细节400万； 3、最大分辨率：全景2688×1520细节2688×1520； 4、最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.0细节：彩色：0.001Lux@F1.3黑白：0.0001Lux@F1.30Lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：全景30m（白光）细节100m（红外）； 6、人脸最大可识别距离：全景：13m细节：20.9m； 7、车牌最大可识别距离：全景：15.9m细节：88.5m； 8、镜头焦距：全景6mm细节10mm~50mm；光学变倍：5倍； 9、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 10、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 11、人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 12、透雾功能：电子透雾； 13、音频输入：1路；音频输出：1路；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路，开关量输入(0～5VDC)； 14、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 15、★自动标定准确度检验：自动标定成功后，样机距测试目标中心点10m，在细节摄像机监控画面中点击中心标点，云台将转动到对应位置，全景摄像机目标中心点与监控画面中心偏差小于0.1m；支持行为分析出发后联动抓图、录像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;当发生区域入侵、越界入侵、和快速移动时，可对行人、自行车、摩托车、三轮车和机动车进行检测，样机支持行为分析触发后联动抓拍、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；（需提供公安部检测报告） 16、★目标联动跟踪功能检验：在IE浏览器下，样机跟踪目标分类可设置，当选择的分类目标触发规则之后进行目标联动跟踪，变倍跟踪，跟踪时间可选择；智能切换功能检验：支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效。（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 1 | 套 |
| 3 | 全景摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：800万（全景）+200万（球机）； 3、最大分辨率：4096×1800； 4、最大补光距离：球机：≥220m米（红外补光）； 5、镜头焦距：全景：2.8mm球机：5.62-208mm，37倍光学变倍； 6、通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 7、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；SMD；本地报警，场景变更，电压检测，安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181； 8、最大Micro SD卡：256 GB； 9、供电方式：DC36V；防护等级：IP66 10、自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入。 11、▲具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物。内置2个GPU芯片。可对主视频图像中像素最小为2x2的移动目标（人或车）进行检测并框选该目标 可同时在主视频图像中最多120个移动目标（人或车）进行检测并框出 可对主视频图像中距样机300m处的移动目标（人或车）进行检测并使球机画面对该目标跟踪 可对主视频图像中距样机150m处速度为90km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆（需提供公安部检测报告并加盖公章） 12、★当主视频图像中无移动目标达到预设时间后，辅视频图像可自动转动预设守望者位置。可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于监视画面中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片，并可手动切换跟踪目标 样机支持手动跟踪、自动跟踪、混合跟踪功能 手动跟踪：可在主视频画面中点击任意运动目标使辅视频对该目标进行跟踪 。支持一键跟踪。 主视频画面检测出多个移动目标（人或车）后，辅视频可自动跟踪其中一个目标并调节变倍使目标处于监控画面中央，可自动切换跟踪目标 混合跟踪：当手动跟踪结束后自动转换为自动跟踪模式 跟踪目标灵敏度时间可设（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 1 | 套 |
| 4 | 球型摄像头 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持机动车、非机动车、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图； 3、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，7种属性5种表情； 4、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 5、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 6、采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器； 7、支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.6； 8、支持H.265编码，实现超低码流传输； 9、内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 10、水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 11、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 12、支持1路音频输入和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； | 4 | 台 |
| 5 | 高空抛物摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标； 3、采用星光超低照度800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4、最大可输出800万(3840×2160)@30fps； 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6、内置红外补光灯，最大红外监控距离120米； 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 10、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装； 11、支持IP67防护等级； 12、可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于监视画面中，支持自动调节变倍，可对该目标抓拍图片，并可手动切换跟踪目标； 13、具有高空抛物检测抗干扰功能，对监控画面后中不存在从高处落下低处的物体（如飞鸟、大楼玻璃里面的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等），设备不产生报警提示信息。 | 30 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍摄像头 | 内置双镜头。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。 支持MD5、SHA256加密算法。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 不低于IP68、IK10防护等级。 19、采用金属外壳。 | 12 | 台 |
| 7 | 热成像报警摄像机 | 1、氧化钒非制冷红外焦平面探测器 2、探测器分辨率：400*300 3、光谱范围：8μm~14μm 4、热成像镜头：13mm 5、灵敏度：<40 mK 6、白热，黑热，聚变，彩虹等18种伪彩可调 7、支持人，机动车分类；支持人车分类过滤报警 8、 接口：1个RJ45、报警2进2出 9、供电方式：DC12V±20%，POE （802.3af），ePOE 10、防护等级：IP67 11、工作温度：-40℃～+70℃ 12、★可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注，最高探测温度目标和最低探测温度目标可分别用不同颜色进行标注，并可显示最高和最低探测温度值；最低探测温度小于或等于某个温度，最高探测温度高于或者等于某个温度时，应触发报警。当热成像视频监控画面中目标温度或出现时间超过设定阁值时，可自动对该目标进行标注，用不同颜色表示超温情况、大于设定温度应使用红色标识，小于设定温度应使用蓝色标识，在OSD上叠加图标，并在客户端给出报警提示、联动报警输出、发送email、联动录像并进行图片抓拍;可最多可同时对16个超温目标进行检测;报警闻值灵敏度100级可设置;标注区域大小可设置（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 3 | 台 |
| 8 | 周界预警摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 5、镜头类型：定焦； 6、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8、人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 9、透雾功能：支持；内置MIC：支持；内置扬声器：支持； 10、最大MicroSD卡：256GB； 11、供电方式：DC12V/POE； 12、防护等级：IP67； 13、支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； | 10 | 台 |
| 9 | 消防通道预警相机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，检测区域最多支持机动车和非机动车各一条规则，机动车和非机动车检测支持同开，机动车检测支持过滤应急车辆，支持对违规机动车车牌识别，支持对违规机动车、非机动车辆检测时间[6秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 3、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4、最大可输出400万(2688×1520)@25fps5； 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6、内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 10、内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡； 11、支持DC12V/POE供电方式； 12、支持IP67防护等级。 | 4 | 台 |
| 10 | 预警喇叭 | 1、额定功率20W； 2、有效频率范围100Hz~16KHz； 3、灵敏度89dB(±3dB)； 4、具有3组短路控制线，控制内存6首歌曲，内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 5、外置一路线路输入接口，可以播放外部音源； 6、工作电压范围：DC10V~15V/2A； 7、消耗功率：20W / 4Ω。 | 4 | 套 |
| 11 | 垃圾桶检测相机 | 1、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 3、智能支持垃圾暴露检测、垃圾桶满溢检测、垃圾桶检测； 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5、内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 9、支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡； 10、支持DC12V/POE供电方式； 11、支持IP67防护等级。 | 4 | 台 |
| 12 | 立杆 | 主杆总高3米，口径90mm，壁厚3mm，横臂1000*2mm；根据周边环境和实际情况选择不同的立杆类型和施工方式，含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 | 69 | 根 |
| 13 | 抱杆小机箱 | 室外抱杆小机箱，不锈钢箱体。 | 69 | 只 |
| 14 | 室外机箱 | 双层隔热，温控强制风冷；尺寸：根据各厂家设备规格布局，确保有一定冗余；材质为大于1.2mm的镀锌板，表面喷塑；箱体防护等级为IP54，电磁干扰≤126dB时应能保持正常工作；根据周边环境和实际情况选择不同的颜色及型号。 | 11 | 只 |
| 15 | 千兆交换机 | 4口千兆光模块，24口全千兆电口 | 11 | 台 |
| 16 | 前端交换机 | 8口工业级千兆交换机 | 69 | 台 |
| 17 | 室外全彩屏体 | 1.像素管：像素管间距: 3mm 2.基色：红色+纯绿色+纯兰 3.发光点颜色组合：1R1G1B 4.单元板行列数：长64点×宽64点，单元板像素分辨率4096点/块 5.显示屏整屏：可视距离：3-90m 6.最佳视角：水平≥140°,垂直视角≥130° 7.环境温度：-35℃～+85℃。工作温度：-20℃～+45℃ 8.相对湿度：≤95%。屏体厚度：≤20cm 9.供电：工作电压： 220V±10% 10.平均功耗：约382W/m2 11.最大功耗：≤786W/m2。驱动器件：采用LED专用恒流驱动器件1／13扫描 12.驱动方式：恒流驱动 13.刷新频率：≥3840Hz/s 14.帧频：≥ 60Hz/s 15.灰度等级：65536，可显示16.7M颜色 16.亮度：≥4500cd/m2 17.亮度调节方式：软件调节16级可调 18.视频信号：PAL/NTSC 19.控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋(光纤传输) 20.平均无故障时间：≥10000小时 21.寿命：10万小时 22.平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm 23.均匀性：像素光强、模块亮度均匀 24.开关电源负荷：4.5V/40A 25.单元板排列组成：宽24块×高14块 26.净显示尺寸：宽4.608米×高2.688米 27.分辨率：1536点×896点 | 12.4 | 平方 |
| 18 | 接收卡 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持32组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响。 | 1 | 块 |
| 19 | 视频处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，1路HDMI，2路DVI； 2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4.支持视频源任意切换，任意缩放； 5.支持画面显示位置、大小可自由调节； 6.支持HDCP1.4； 7.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰。 | 1 | 套 |
| 20 | 开关电源 | 1.输入电压/输入频率：88~264VAC/47~63HZ 2.浪涌电流：冷启动，40A/230VAC 3.线性调整率：≤0.5% 4.输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后 5.上升，保持时间：50ms，20ms额定满载 6.绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-7.FG:0.5KVAC,1min 8.工作温度：-30℃~+60℃ 9.储存温度：-40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 10.安全标准：GB4943-2001，UL1012 11.EMC标准：EN55022，Class A 12.冷却方式：自冷 | 56 | 块 |
| 21 | 显示屏配电箱 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.内部线材采用正泰6平方国标纯铜导线 6.产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。 使用环境：环境温度：-20℃-60℃ 环境湿度：＜90%；海拔高度＜1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度；无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、引燃、易爆的危险物品。 | 1 | 套 |
| 22 | 框架 | 定制一体框架，双立柱，屏幕底部离地1.2米； 后维护结构，带散热器； 基础浇筑，现场吊装，整屏防水处理。 | 1 | 套 |
| 23 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，含熔纤盘、耦合器、尾纤、光纤熔接等配件 | 69 | 只 |
| 24 | 光纤收发器 | 1光1电千兆光纤收发器 | 69 | 对 |
| 25 | 电源防雷器 | 最大通流量≥40KA，标准通流量≥20KA； | 69 | 只 |
| 26 | 网络型防雷器 | 最大通流量≥20KA，传输速率：≥10Mbps, 插入损耗<0.2dB | 196 | 只 |
| 27 | 开关电源 | AC24-500W，前端设备集中供电 | 69 | 只 |
| 28 | 漏电保护开关 | 电源开关具有短路、过载、漏电保护。电源保护响应时间为纳秒级，2P25A; | 69 | 只 |
| 29 | 单相插座 | 10A，8孔 | 69 | 只 |
| 30 | 防雷接地 | 含BVR-16双色接地线及镀锌接地网，接地电阻应小于10Ω | 69 | 套 |
| 31 | 复合线缆 | 护套加厚，网线与电源线（RVV2*1.0+Cat5）复合 | 1265 | 米 |
| 32 | 室外光缆 | 4芯室外单模光缆 | 5765 | 米 |
| 33 | 网线 | 室外六类防水网线 | 12528 | 米 |
| 34 | 电源线 | RVV2*2.5 | 12528 | 米 |
| 35 | 电源线 | 6平方室外强电电缆 | 2740 | 米 |
| 36 | ￠50PE管 | ￠50mm，壁厚≥3.5mm，符合国标 | 4704 | 米 |
| 37 | 手孔井 | 维修手井，尺寸500*500*500mm，含复合井盖 | 105 | 个 |
| 38 | 管沟土方 | 电缆管道埋地管挖土方（人工考虑） | 735 | m³ |
| 三 | 服务中心设备 |
| 1 | LCD显示屏 | 1.屏体规格55寸 2.优质面板，采用ADS专利硬屏技术，可视角度大，响应速度快，色彩还原度高，手压无水波纹变形； 3.3.5mm超窄边极致拼接，画面显示更完美； 4.1920*1080的超高物理分辨率，画质表现更细腻； 5.4000：1超高对比度，画面显示更鲜明，色彩表现更出众； 6.采用直下式LED背光模式，亮度表现更均匀； 7.视角可达178°，趋近于水平； 8.支持软件展频技术可有效降低EMI 幅射，整机全金属结构，防辐射、防磁场、防强电干扰； 9.工业级设计，高可靠性、高稳定性，平均无故障运行时间超60000小时。 | 12 | 块 |
| 2 | 支架结构组件和外框架 | 宽5米高3.2米，热镀锌喷塑，炭黑色 | 1 | 套 |
| 3 | 大屏幕显示系统控制软件 | 控制软件可以运行在Windows平台上，控制大屏幕的操作；提供SDK开发包，方便客户进行二次开发使用。提供联控协议，方便第三方设备联控使用。大屏控制软件，操作显示屏，单屏显示全屏显示，开窗漫游等功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络视频解码器 | 1、2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，12路HDMI音视频输出口； 2、支持最大12个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割，支持M*N自定义分割，M*N<=36； 3、视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG； 4、解码能力H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持：144路720P@30fps或64路1080P@30fps或48路300W@25fps或32路500W@30fps或16路800W@30fps或12路1200W@25fps图像解码； 5、▲支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源；具有2组风扇(支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作)；支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意4种属性同时展示；（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 1 | 个 |
| 5 | 控制线材 | 1.屏幕专用链接线材，12针串口控制信号接收头，根据现场环境，从控制电脑点至幕墙墙的距离放置。 2.10米高清HDMI1.4线材。 | 1 | 项 |
| 6 | 三联操作台 | 柜体材料采用spcc冷轧钢板厚度1.2-1.5mm搭配制作而成，柜体表面进行防锈，酸洗，磷化处理，喷塑工艺 | 2 | 套 |
| 7 | 电脑服务器 | i7处理器，8G内存，128G固态硬盘 | 4 | 套 |
| 8 | 核心交换服务器 | 1、内网交换服务器分别不少于1个100/1000M Base-TX网口；1个10000M SFP+多模光纤网口；外网交换服务器分别不少于1个100/1000M Base-TX网口；8个10000M SFP+多模光纤网口。 | 1 | 台 |
| 9 | 人脸数据库服务器 | 1、支持50万张人脸图片，500个人脸名单库； 2、支持50万张车牌名单，500个车牌库,支持黑名单/白名单； 3、支持12路人脸识别（1080p视频流）或40张/秒图片流比对报警； 4、支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR； 5、支持12路视频结构化分析（1080P视频流）;支持12路周界防范，每路支持10条规则； 6、支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对； 7、支持1000万条人脸历史抓拍库;支持500万条周界防范历史抓拍库;支持1000万人体检测历史抓拍库;支持1000万机动车检测历史抓拍库 ;支持1000万非机动车检测历史抓拍库； 8、支持8个SATA硬盘； 9、★支持逐帧回放及逐帧倒放；可通过客户端软件按通道及时间检索图片，支持32路正放/倒放图片；可回放样机断网前1s的录像文件；可通过客户端软件按通道及时间检索录像文件并回放；可通过客户端软件按在线、离线及选中对通道进行筛选查询；支持对搜索结果的2次检索，可按性别、年龄层、是否戴眼镜、是否戴口罩等人脸属性对图片及录像进行检索；支持标签、锁定、电子放大、剪辑、调节音量、截图功能；当相似度达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP，并在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件；（需提供公安部检测报告并加盖公章） 10、★陌生人模式：当相似度未达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP，并在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录，可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件。（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 1 | 台 |
| 10 | 机械硬盘 | 企业级8T硬盘 | 24 | 块 |
| 11 | 视频存储服务器 | 1、操作系统：嵌入式LINUX系统； 2、主处理器：64位高性能多核处理器； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 5、电源冗余：1+1冗余电源； 6、网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 7、硬盘个数：支持48块企业级硬盘； 8、硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，9、支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘； 10、视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 11、▲支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态。可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组。当磁盘阵列中某块磁盘发生故障时，样机可将数据自动存储至热备盘，磁盘恢复正常后，数据不应丢失且磁盘阵列可自动重构。样机支持对选定的磁盘进行一键RAID，自动进行RAID创建和存储空间划分。支持监控级和企业级硬盘创建RAID。支持RAID在线扩容。支持RAID5初始化功能，可在10秒内完成RAID自盘校验。Raid 2.0创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。最大重构速度达到2TB/h（需提供公安部检测报告并加盖公章） | 1 | 台 |
| 12 | 企业级硬盘 | 企业级10TB硬盘 | 48 | 块 |
| 13 | 智能小区综合管理系统服务器 | 1、1U服务器，Linux嵌入系统；64位4核CPU（CORE-I3-6100）； 2、支持可视对讲，门禁一卡通、停车场管理通过对讲设备管理，实现户户通话，室内报警联动，信息发布等功能通过门禁管理，实现门禁的开关门，并实现门禁和视频的联动通过卡口、道闸、LED设备管理； 3、实现出入口的综合性智能化管理支持实时预览、轮巡、回放和语音对讲实现多设备、多路通道、多窗口的实时监控和预览支持双目监控； 4、支持36路录像查询和回放支持监控计划任务定制，多路多窗口视频轮巡、同时回放支持本地抓图及本地录像； 5、支持语音对讲实现报警管理和报警预案通过接入报警主机，实现报警管理支持报警联动配置，弹出联动视频、查看多设备报警提示、录像信息功能； 6、支持智能设备应用支持智能分析、智能跟踪、人数统计、主从跟踪等智能设备应用； 7、支持其他功能通过配置电子地图，随时对设备进行定位，从而轻松进行部署管理视频上墙，配置简单支持巡更管理。 | 2 | 台 |
| 14 | 智能物联综合管理平台软件 | 包含视频监控系统、报警管理系统、门禁管理系统、车辆管理系统、可视对讲系统、停车管理系统、设备运维系统的授权 | 1 | 套 |
| 15 | 考勤管理系统 | 考勤规则、排班、人脸/指纹/卡考勤，考勤记录等 | 1 | 套 |
| 16 | 人脸应用系统 | 人脸布控，人脸轨迹，以图搜图，人体检测，车体检测等；人、机、非结构化事件业务处理功能 | 1 | 套 |
| 17 | AR监控系统 | 以视频标签的形式，关联相应点位。并显示相关事件信息； | 1 | 套 |
| 18 | 客流管理系统 | 进出人数、在场人员、过人记录等统计并导出 | 1 | 套 |
| 19 | 千兆光模块 | SFP千兆光模块,单模,(1310nm,15km,LC) | 1 | 个 |
| 20 | 光纤租赁费 | 2年光纤租赁费 | 1 | 条 |
| 21 | 服务器机柜 | 600*1100*2000,42U服务器机柜 | 1 | 只 |
| 22 | 机房装修 | 1.50平方静电地板及吊顶 2.墙体粉刷 3.室内综合布线 | 1 | 项 |
| 23 | UPS主机 | 1.运用DSP技术的高性能机器，交流输入电压305-520VAC(100%负载），190-520 VAC（50%负载） ，输入频率：46HZ-54HZ，输入功率 PF大于0.99； 2.交流输出电压220/230/240Vac±1％ ，输出功率因数≥0.8； 3.三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现，具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作，兼容发动机供电； 4.充电方式：内配置高频、大电流全隔离充电器，具有电池后备时间自扩展功能； 5.显示方式: 大型屏幕LCD参数显示+LED状态显示； 6.输入输出设有谐滤波器；提供EPO紧急关机功能； 7.具有SNMP+USB+RS-232 多重监控，支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAC系统监控； 8.UPS具有充电保护监测控制系统功能和蓄电池短路和蓄电池接反保护功能以及具有直流系统防纠正装置处理技术功能； | 1 | 台 |
| 24 | 蓄电池 | 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形。 2、10h率容量不低于100AH！ 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、以及材料的阻燃能力； 4、低温敏感性：完全充电的蓄电池以10A电流放电至单体蓄电池电压为1.80V时终止。蓄电池不经再充电置于-18℃±2℃的冷冻机中静置72h±1h，取出后在室温下开路静置24h，然后以恒压连续充电168h后，3小时率放电容量应≥60Ah； 5、短路电流：蓄电池的短路电流≥2000A; 6、深放电循环：蓄电池以15V限流0.25C10(25A)充电7h，再以I3电流（25A)电压0V后静置0.5h，以上为一个循环，在循环放电时，放电容量低于0.85C3（63.75AH)时终止，循环次数不低于150次； | 16 | 节 |
| 25 | 巡更器 | 存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s；通讯线:USB；简体中文；3.67V充电电池；IP55等级； | 6 | 个 |
| 26 | 巡更点 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 30 | 个 |

注：

1.▲投标供应商承诺提供本项目质保期2年。

2.▲中标供应商在开标后五日内需提供所有满足招标文件技术参数中明确要求的检测报告的原件，提交业主审核；不按时提供原件或证实参数要求不符的，作废标处理，同时向财政采购监管部门上报，若因此列入失信黑名单，一切后果由投标人自行承担。

# 第四章  评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

1.每标项评标委员会由7人组成，其中从“政采云专家库系统”里随机抽取的专家7名（或者由“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成），业主邀请2名评标专家，评标委员会对投标文件进行评审。如有采购单位代表则由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

3. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，江山市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、评分标准

各投标人的综合得分为：商务技术部分得分+投标报价得分，总分为100分。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 | 0-30分 |
| 2 | 投标人资质证书 | 投标人具有电子与智能化专业承包贰级及以上资质证书的得3分；（需提供有效期内证书复印件，并加盖公章，否则不得分） | 0-3分 |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人提供2018年1月1日至今所投类似政府采购项目案例，每提供1个得1分，本项最高得3分。（须提供合同扫描件，否则不得分） | 0-3分 |
| 4 | 人员配备 | 拟派本项目实施团队专业操作人员配备齐全，要求安装施工人员具有登高证及电工操作证，项目安装施工维护人员中8人及以上同时具有电工证和高处作业证得4分；4人及以上同时具有电工证和高处作业证得1分，其他不得分，本项最高得4分。（需提供相关证书、投标人为其交纳的近6个月社保证明扫描件，不提供或提供不齐全不得分） | 0-4分 |
| 5 | 荣誉 | 投标人近5年来获得过行政机关颁发的荣誉，每一项得0.5分，需提供相关证明复印件扫描件或原件扫描件并加盖公章，该项总分3分。 | 0-3分 |
| 6 | 设备性能指标情况 | 投标人所投产品参数完全满足招标文件技术参数及要求的得满分30分；标▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；标★项技术参数属负偏离或缺漏项的，每条扣2分；其他参数属负偏离或缺漏项的，每条扣1分；扣完为止。注：招标文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离。 | 0-30分 |
| 7 | 系统集成技术方案 | 设计基本合理、基本符合要求、设计内容基本完整、对项目需求理解基本到位的得4分；方案设计比较合理，比较完整的加1分；方案设计合理、符合要求、设计内容完整、对项目需求理解到位的加2分；本项最高得6分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 8 | 项目组织实施方案 | 根据投标人的施工总体部署、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、工序流程、确保文明施工组织方案、确保安全施工组织方案及确保按时完工的保障措施等因素，内容完整得基本分4分，方案比较科学，合理的加1分，方案全面合理，科学的加2分，内容提供不齐全不得分。 | 0-6分 |
| 9 | 售后服务能力 | 根据服务承诺的范围和完善程度（包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、培训）等进行打分，内容完整得基本分4分，方案全面合理的加1分，方案最优的再加1分，内容提供不齐全不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 投标人近五年内获得过行政主管部门颁发的服务类考核优秀证书，每提供1个得1.5分，本项最高得6分。需提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 0-6分 |

## 五、开评标程序

## 1.宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

## 2.确认投标人法定代表人或授权代表资格等情况；

## 3.检查各投标人的标函情况；

## 4.评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件商务技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评商务技术部分，后评报价(价格)部分；

## 5.最后由评标委员会计算出各投标人的报价得分，在现场监督人员的监督下；进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人；

## 6.宣布开标结果；

## 7.开标会结束。

第五章  合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  (项目名称)项目，于 （时间） 在 （地点），进行（招标方式） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_________________元整，（￥________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金人民币        元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

五、付款方式：

（1）签订合同后20个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

（2）硬件部分完成初验，软件部分线上完成试运行后，甲方向乙方支付本合同金额的50%；

（3）整体项目交付使用投入运营，并通过本项目未来社区整体验收后，甲方向乙方支付合同金额的20%。

（4）乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 二 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示），方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市政府采购中心鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4.合同一式四份，甲、乙双方各执壹份，江山市财政局和江山市政府采购中心各执壹份。

甲方：江山市市政工程管理处          乙方：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

合同鉴证方: 江山市政府采购中心

地址：江山市虎山街道万商城五号楼B楼一楼105室

经办人:

联系电话 ：0570-4031937

鉴证日期：    年   月   日

# 第六章  应提交的有关格式范例（仅供参考）

## 一、投标文件封面

商务资信文件

（技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 商务资信文件格式

1.投标函

致：江山市市政工程管理处：

根据贵方为____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交商务资信文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 __90__天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2.法定代表人授权书

江山市政府采购中心：

（投标供应商全称）法定代表人授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：               ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标供应商全称（公章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：                   职称：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

………………………………………………………………………………………………………

被授权人有效身份证复印件粘贴处

3.供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到    年  月  日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

- 政府采购活动现场确认声明书

授权代表参与投标模板：

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

法定代表人参与投标模板：

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人为                  （单位）法人代表参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经本法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加          （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于                   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为            （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称） ，属于                   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为                   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.资产负债表

| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |
| --- |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 31 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付帐款 | 33 |  |  |
| 应收帐款 | 4 |  |  | 预收帐款 | 34 |  |  |
| 预付帐款 | 5 |  |  | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |
| 应收股息 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 |  |  |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  | 应付利润 | 38 |  |  |
| 存货 | 9 |  |  | 其他应付款 | 39 |  |  |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |
| 在产品 | 11 |  |  | 流动负债合计 | 41 |  |  |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  |  | 长期借款 | 42 |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |
| 流动资产合计 | 15 |  |  | 递延收益 | 44 |  |  |
| 非流动资产： |  |  |  | 其他非流动负债 | 45 |  |  |
| 长期股权投资 | 16 |  |  | 非流动负债合计: | 46 |  |  |
| 长期债权投资 | 17 |  |  | 负债合计 | 47 |  |  |
| 固定资产原价 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产清理 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 所有者权益(或股东权益): |  |  |  |
| 无形资产 | 25 |  |  | 实收资本（或股本） | 48 |  |  |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 |  |  | 盈余公积 | 50 |  |  |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 |  |  |
| 非流动资产合计 | 29 |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 |  |  |
| 资产合计 | 30 |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 53 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

| 7.利润表 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |
| --- |
| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |
| 主营业务税金及附加 | 3 |  |  |
| 其中：消费税 | 4 |  |  |
| 营业税 | 5 |  |  |
| 城市建设维护税 | 6 |  |  |
| 资源税 | 7 |  |  |
| 土地增值税 | 8 |  |  |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 |  |  |
| 教育费附加、矿产资源、排污费 | 10 |  |  |
| 销售费用 | 11 |  |  |
| 其中：商品维修费 | 12 |  |  |
| 广告费和业务宣传费 | 13 |  |  |
| 管理费用 | 14 |  |  |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 |  |  |
| 其中：利息费用(收入以”-“号填列) | 19 |  |  |
| 加：投资收益 | 20 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21 |  |  |
| 加：营业外收入 | 22 |  |  |
| 其中：政府补助 | 23 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24 |  |  |
| 其中：坏账损失 | 25 |  |  |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 |  |  |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 |  |  |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 |  |  |
| 税收滞纳金 | 29 |  |  |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30 |  |  |
| 减:所得税费用 | 31 |  |  |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

| 8.现金流量表 |
| --- |
| 编制单位 单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  | 净利润 | 57 |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  | 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  | 固定资产折旧 | 59 |  |
| 现金流入小计 | 9 | - | 无形资产摊销 | 60 |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  | 长期待摊费用摊销 | 61 |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 待摊费用减少（减：增加） | 64 |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 预提费用增加（减：减少） | 65 |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |  |
| 现金流出小计 | 20 | - | 固定资产报废损失 | 67 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 财务费用 | 68 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | 投资损失（减：收益） | 69 |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  | 递延税款贷项（减：借项） | 70 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 |  |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | - |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | - |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  | 债务转为资本 | 76 |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  | 融资租入固定资产 | 78 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | - |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  | 3、现金及现金等价物净增加情况 |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  | 现金的期末余额 | 79 |  |
| 现金流出小计 | 53 | - | 减：现金的期初余额 | 80 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  | 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | - |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

9.审 核 证  明

（企业名称）        ，企业识别号：                   ，因   （出具证明的原因）      ，需税务机关进行税收违法情况审核。经审核，该企业自××××年××月××日至××××年××月××日期间      （税收违法违规情况）            。

特此证明。

××省××市地方税务局

××××年××月××日

10.纳税（费）证明

兹证明我分局（所）所辖                 （纳税人名称），纳税人识别号                 ，缴纳税（费）款情况如下：

纳税期限（税款实际入库期限）：  年  月  日至  年 月  日

| 税（费）种 | 实缴金额 |
| --- | --- |
| 税收小计 |  |
| 非税小计 |  |
| 合 计 |  |

特此证明。

税务分局（签章）

年   月   日

11.社会保障资金

## 三、技术文件格式

- 自评表（需将除报价分以外的客观分都列入）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准（细则） | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

2.技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求，其他栏未注明标书页码视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

3.其它（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件第四章评分标准要求编写）

## 四、报价文件格式

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 总价/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市周家青未来社区—国际花城智慧安防项目 | 1项 |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2021年   月   日

  - 报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格式可自行增减 |  |  |  |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2021年   月   日