政府采购招标文件

项目名称：浙江衢州公交集团有限公司纯电动城市公交车采购项目

项目编号：QCGZ2019007

委托单位：浙江衢州公交集团有限公司

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇一九年五月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	5

一、 投标须知前附表	5

二、 投标须知	6

三、 招标文件说明	8

四、 投标文件的编制	9

五、 投标保证金	13

六、 投标文件的签署及规定	13

七、 投标文件的递交	13

八、 投标无效的情形	14

九、 串通投标的情形	15

十、 废标的情形	15

十一、 开标和评标	15

十二、授予合同	17

十三、质疑与投诉	18

十四、法律责任	18

十五、其他	19

第三章  采购内容及要求	21

一、详细参数及要求	21

二、各部件质保期要求	47

三、关于纯电动车型的特别说明	48

第四章  合同文本	51

一、通用条款	50

二、专用条款	52

第五章  应提交的有关格式范例	59

一、投标文件封面	59

二、资格审查文件	60

三、技术商务文件	63

四、报价文件	70

五、其他文件	70

第六章  评标办法及开标程序	77

一、评标委员会的组成	77

二、评标原则	77

三、注意事项	77

四、评分标准	78

五、开评标程序	84

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，衢州市政府采购中心受浙江衢州公交集团有限公司委托，就浙江衢州公交集团有限公司纯电动城市公交车采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 、项目编号：QCGZ2019007

项目名称：浙江衢州公交集团有限公司纯电动城市公交车采购项目

- 、招标项目概况：

| 标项 | 采购物品 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10米级纯电动公交车 | 15 | 辆 | 1350 (不含国补) |
| 2 | 8.5米级纯电动公交车 | 5 | 辆 | 325 (不含国补) |

详细技术要求见招标文件第三章。

- 、投标人资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

  - 在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

  - 本项目谢绝联合体投标。

- 、获取招标文件方式

本项目无需报名，采购文件由投标人在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）免费下载。

- 、投标文件递交截止时间：2019年6月13日　9:30:00

- 、开标时间：2019年6月13日9:30:00

- 、开标地点： 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）

- 、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

十、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十一、联系方式

采购人：浙江衢州公交集团有限公司

联系人：张先生，联系电话：0570-8881638

采购人地址：衢州市区浮石北路79号

采购代理机构名称：衢州市政府采购中心

项目联系人：姜先生

联系电话：0570-3891220

传真：0570-3890310

地点：衢州市公共资源交易中心506室（衢州市西区花园东大道169号五楼）。

衢州市政府采购中心

2019年5月24日

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 浙江衢州公交集团有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 浙江衢州公交集团有限公司纯电动城市公交车采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 标项一：1350万元(不含国补) 标项二：325万元(不含国补) |
| 4 | 工期要求 | 自合同签订之日起，交车时间为40天。交车地点为衢州公交浮石停车场(供应商可承诺缩短工期) |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标文件递交份数 | 每标段资格审查文件 壹份正本， 贰 份副本 每标段技术商务文件 壹 份正本，柒 份副本 每标段报价文件 壹 份正本，柒 份副本 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2019年6月13日9:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心五楼5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 10 | 开标时间 | 2019年6月13日9:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 12 | 履约保证金 | 中标人向采购人交纳中标金额10%的履约保证金。 |
| 13 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 14 | 联系人 | 姜先生 |
| 15 | 联系电话（传真） | 0570-3891220 ; 0570-3890310 （传真） |
| 16 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） czj.qz.gov.cn（衢州市财政网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：浙江衢州公交集团有限公司。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式详见第五章），法定代表人（负责人）授权委托书原件在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1、符合中小企业划分标准；

2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录, 提供网站截图复印件；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。资格审查文件正本壹份、副本贰份，技术商务文件和报价文件均提供正本壹份、副本柒份。

    - 【资格审查文件】（未注明复印件的，应为原件。）

      - ▲投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》复印件；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》复印件及总公司的授权书；

      - 法人（负责人）授权委托书复印件（原件与投标文件一起递交）；

      - 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证复印件；

    - 【技术商务文件】（涉及资信的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外；未注明复印件的，应为原件。）

      - 企业综合情况；

      - 省、部级或以上企业荣誉，安全生产等级证书、ISO14000系列、国家认可的实验室或博士后科研工作站等(提供复印件并加盖公章);

      - 2016年1月以来，投标人实施的采购类似纯电动城市公交车项目的成功案例，须提供采购项目合同及中标（成交）通知书复印件；（原件带至开标现场备查）；

      - 售后服务网点。如有子公司、分公司、办事处或服务站为本项目提供售后服务的，提供该机构的工商登记证书复印件，在衢州市区设有委托服务机构的，提供该机构的工商登记证书复印件；

      - 投标人认为需要的其他商务资料；

      - 投标产品的制造、生产工艺、检测手段的详细描述；

      - 投标车型技术性能、结构、参数、电驱动控制技术、安全防护技术、电池管理系统、电池总容量、单位载质量能量消耗量、远程运营监控管理系统，采用新工艺、新技术，装备知名品牌产品情况的详细描述；

      - 产品说明书、产品的宣传彩页、主要部件信息表；

      - 投标车型具有的各项专利证书（提供复印件并盖公章）；

      - 规格性能偏离表；

      - 备品备件及专用工具清单；

      - 项目实施方案（包括生产计划、交货计划、紧急情况预警和处理等）

      - 对用户驾驶员免费进行操作、简单的故障识别、排除和安全知识的培训计划及时间安排；

      - 售后服务方案。包括针对大小三电8年质保期部件的服务方式、服务内容、服务承诺、服务团队介绍、维保检查计划表；

      - 主要零配件价格优惠表；

      - 其他优惠措施；

      - 投标人认为需要的其他技术文件。

    - 【报价文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表；

      - ▲投标设备报价明细表。

      - 《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录, 提供网站截图复印件（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

      - 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 投标保证金

## 本项目不收取投标保证金。

## 投标文件的签署及规定

  - 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资格审查文件”、“技术商务文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

  - ▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - ▲投标文件应分为资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分，三部分单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章。

    - 每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格审查文件、技术商务文件、报价文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至招标公告指定开标厅，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

    - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定不予退还。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或技术商务文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 串通投标的情形

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

## 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 招标人按资格审查文件、技术商务文件、报价文件的顺序当众检验、拆封。

    - 由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格，其技术商务和报价文件不予拆封。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心签证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人向采购人交纳中标金额10%的履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经衢州市政府采购中心签证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交衢州市政府采购中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

## 质疑与投诉

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见 http://www.qzggzy.com/yj.aspx?xm=zlxz&xj=zlxz_zhdh。

    - 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

## 质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市花园东大道169号五楼506室    邮编：324000

项目联系人：姜先生

答疑咨询电话：0570-3891220

# 第三章  采购内容及要求

## 一、详细参数及要求

标项一：10.5米级纯电动公交车技术配置表

| 采购数量 | 纯电动公交车15辆。 |
| --- | --- |
| 国家补贴 | 投标车型符合国家新能源汽车推广应用补助政策和免征车辆购置税条件，国家补助由投标人自行申报。 |
| 公告 | 进入国家汽车产品公告目录和《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》；符合国家及用户有关技术与质量标准；保证车辆符合上牌条件。 |
| 客车设计 | 车体造型设计新颖美观，体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适方便、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；特别是在电驱动控制和技术匹配、防漏电防自燃安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色。 |
|  | 车身造型基调以方基调小圆角为主，但不排除其他造型。 |
|  | 整车材料符合相关标准和节能环保要求。 |
|  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平。 |
| 车辆尺寸 | 10.5米级(10480-10700mm) |
| 噪音限值 | 噪音限值优于或符合国家标准。 |
| 电磁辐射 | 电磁辐射符合国家标准，提供有关检测报告。 |
| 电子产品 | 车辆所有电子产品都应满足电子产品测试要求。由投标人采购的产品由投标人负责，由采购人采购的产品由采购人负责。 |
| 基本参数 | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致。 |
| 动力系统 |
| 充电形式 | 晚上慢充充电+白天快速补电。 |
| 驱动形式 | 电机驱动。 |
| 动力电池组 | ▲CATL磷酸铁锂动力电池组带加热装置、防护等级IP68级。 |
|  | 智能电池管理系统，可以监控每个单体的温度、电压、电流、电量，可以通过仪表对电池组的温度、电压、容量、充放电流、绝缘性能等项目进行显示与报警。 |
| 驱动电机 | 厂家标配永磁同步水冷电机，防护等级IP67级，绝缘等级H级。 |
|  | 额定功率100KW（PS）以上，/峰值功率180KW以上。 |
| 控制器 | 电池管理系统（BMS）可以监控每个单体的温度、电压、电流、电量、并有采用主动均衡技术，满足各种极端工况要求。采用集成四合一以上制控器（电机控制器、高压配电柜、转向电机控制器、ISG电机控制器、DC-DC）。 |
| 远程运营监控平台 | 1、▲安装车辆技术状况远程监控系统终端，支持电池、电机、整车电控系统、空调信息的信息远程管理，符合GB/T32960.3的相关要求。 2、厂家提供系统查询全部权限并承担相应费用，保证招标人能正常使用远程监控系统。 3、如政府要求远程运营监控管理功能接入智慧城市大平台，厂家必须无条件配合。 |
| 储能容量/密度 | ▲储能容量不低于303 kWh，系统电池能量密度不低于135Wh/kg，与公告内容一致。 |
| 动力电池箱及电源设备舱 | 电池箱布局合理，安装位置满足防撞、涉水深度要求，检修方便。 |
|  | 杭州车盾产品。电池箱配具有热失控预警、火灾报警及火灾抑制、电解液漏液检测功能、降温型六氟丙烷气体灭火的电池箱灭火装置，提供公安部消防产品技术鉴定证书及型式检验报告，产品质保期8年并出具配套供应商承诺函，若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格96个月无异议后付清。 |
|  | 电池组降温装置。 |
| 充电接口 | 采用国标直流双枪充电插口，系统设计为充电枪未拔出前车辆不能起步，同时具备拔枪时灭弧功能。 |
|  | 充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。 |
| 冷却系统 | 智能电控冷却系统，符合节能、耐用、稳定性要求。 |
| 底盘系统 |
| 底盘 | 自制三类底盘。 |
| 电动打气泵 | 电动打气泵(无油)品牌型号按厂家标配；电机位置满足涉水深度要求，电机防护等级IP67以上，绝缘等级H级。 |
| 转向器 | 厂家标配，电动方向助力，具备高低压转向功能，确保在高压失效时转向有效。 |
|  | 方向盘前后上下可调。 |
| 传动轴 | 传动轴满足电动车大扭矩要求。 |
| 前桥 | 电动专用桥东风德纳、方盛、汉德、精益达，免维护前桥。 |
| 后桥 | 电动专用桥东风德纳、方盛、汉德、精益达，精磨齿，免维护后桥。 |
| 悬架系统 | 前2后4空气悬架结构(中国公路、科曼、锦奔、大陆或自制)，质保期8年； 配装双向作用减震器，前、后均有横向稳定杆。 |
| 制动系统 | 气压双回路行车制动、电动辅助制动。 |
|  | 前后盘式制动器(元丰)。 |
|  | 制动管路主要使用优质铜管，部分亚太管；管路系统按标准进行保压泄漏试验。 |
|  | 管路排列整齐，固定牢固(固定间距不大于600mm)，不凹瘪、不扭曲、不坠挂。 |
|  | 管路与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，穿越洞孔时加装可靠的绝缘防磨损护套，与电线束和油气水管分列敷设布置。 |
|  | 低气压起步制动保护，设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 |
|  | 气压伺服助力，空气干燥器，加装冷凝器。 |
|  | 阀类采用WABCO产品(含空气干燥器、四回路保护阀、继动阀、调压阀、直踏式脚制动阀、快放阀、手制动阀等)。 |
|  | 制动踏板与水平面的夹角不能过大，不高于油门踏板，便于驾驶员操作及维修方便。 |
|  | 贮气筒总容量满足实际使用要求，防锈耐腐蚀，前中后制动贮气筒分别不少于40L，空气悬挂贮气筒不少于50L，门泵以及驻车贮气筒不少于30L，设有湿气筒、备用贮气筒和贮气筒自动排污阀。 |
| 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮，手制动阀装在驾驶员易操作的部位，增设有解除驻车制动控制气路。 |
| 自锁螺母 | 振动部位采用施必牢自锁螺母紧固。 |
| 集中供油润滑装置 | 宁波勃浪、郑州奥特产品。 |
|  | 定量卸压式分配器，电脑控制器。 |
|  | LED显示屏，嵌入式，动态显示各类工作状态。 |
|  | 故障自动报警并显示故障代码。 |
|  | 自动保护电机，在缺油等状态下自动报警，自动停止打油。 |
|  | 智能自控运行，根据预设时间自动工作，可按需求自行设定工作周期。 |
| 轮胎及轮辋 | 米其林真空胎，铝合金轮辋，同型号备胎1只，轮胎型号按标配。 |
| 电器线束 | 整车线束按厂家标配；符合JT/T1240-2019标准。线束根据测算的最大电流最少要留有1.5倍的安全系数。 |
|  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位,所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封。 |
|  | 线束布设应与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护；大梁处导线固定采用绝缘夹线码，间距为300mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套。 |
|  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量。 |
|  | 线束固定牢固，走向与安装规范，中间不得拼接。 |
|  | 电器接头牢固并有绝缘护套。 |
|  | 采用优质、耐用、可靠的电器元件和材料，进口电器防水接插件。 |
|  | 每一种用电设备设置单独的保险，并在保险片附近注明用电设备名称，严禁多个电器使用同一保险。 |
|  | 哈尔滨威帝、宁波雪利曼、精益达全车CAN总线；带可打印行车记录仪；大屏幕中文显示，进口或国产模块；具故障自检、预报、彩色中门下客监视图像、倒车监视图像、6路车载监控视频图像查看功能；具有通讯、过载过流短路保护；提供485输出接口。 |
|  | CAN总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求。 |
|  | 电器线路预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，以备增加用电器的需求。 |
|  | IC卡POS机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线。 |
|  | GPS系统电源线、车载监控系统电源线为电源总闸后控制电源。 |
| 灯具与开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括大小灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关。 |
|  | 采用组合灯具，大灯亮度必须达标，前照灯角度可调。 |
|  | 所有开关由驾驶员控制，各类操纵开关安装和排列位置应方便驾驶员识别与操作；安装备用开关1-2个。 |
| 蓄电池 | 风帆或骆驼120Ah及以上免维护蓄电池。 |
|  | 蓄电池舱单独密封设立，底座留有排水孔，蓄电池架旋转式或推拉式，固定锁止可靠，方便蓄电池检查与拆装。 |
|  | 蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠。 |
| 车身漆色图案 | 车身油漆采用绿色环保汽车专用漆；漆色图案按买方要求配色喷涂，厂家提供2套漆色设计图案。 |
| 车身结构与车身型材 | 全承载车身，轻量化设计，一级踏步或二级踏步，一级踏步高度≤340mm |
|  | 采用知名钢铁厂优质客车型钢材料，厚度要求2.5mm，车身骨架整体强度满足公交客车运行寿命及高峰超载的要求。 |
|  | 车身蒙皮采用辊压镀锌预应力涨拉蒙皮，蒙皮厚度在1.0mm以上。 |
|  | 整车经阴极电泳工艺处理或车身主要覆盖件、骨架、底盘车架经阴极电泳工艺处理。 |
|  | 车身内顶和侧围整体采用聚氨酯发泡进行隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于25mm，所有填充材料符合安全、环保、阻燃、无毒无异味的要求。 |
|  | 车顶骨架加密，车身骨架必须保证终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂；在车辆正常使用情况下出现车顶漏（渗）水问题终生保修。 |
|  | 左右轮毂罩采用内外两层钢板的结构，为轮毂部位车身提供足够的强度以防止乘客受到爆胎的损伤。 |
|  | 乘客可触及的车身内外部件、构件不应有尖角和锐边，车身外导水槽等不应有尖角和锐边。 |
|  | 侧围检修门为铝板，翻开式，液压撑杆，配碰锁或锁芯锁；检修门和电源总开关箱设门中门(上推门可不设)。 |
| 拖车钩与支车点 | 车辆纵梁前部适当位置配伸缩式拖车钩，使用方便可靠。 |
|  | 纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉。 |
|  | 在前、后桥附近底部空间，应根据车架结构特点设置承重梁，在车身左右两侧设有多个支车点，并设支车点标志。 |
| 前后围 | 前后围采用钢板冲压或玻璃钢成型件结构；前围设有翻开式检修门，开启锁止方便可靠，后围大开门，开启锁止方便可靠。 |
|  | 前后电子路牌窗透光区最小尺寸满足配装前1170×180mm，后1170×180mm的9字汉化电子路牌结构需要。 |
| 车厢 |
| 玻璃 | 长江、福耀产品 |
|  | 前风窗为双层夹胶全景隔热玻璃，配卷缩式下拉自锁式前风档遮阳帘；后风窗为钢化玻璃；均采用粘接式结构。 |
|  | 侧窗为内藏式半推拉，粘贴式；进口玻璃粘接胶、填缝胶、阻尼胶；前车门后第一扇侧窗下部或上部满足配装汉化电子路牌结构需要，车窗玻璃可见光透射比50%。 |
| 侧窗帘 | 蓝色垂直折叠式侧窗帘带固定搭扣。 |
| 车门 | 金湖县春晨、江苏惠民产品。 |
|  | 前双后双铝合金框架结构，外置铰链型式电控气动内摆门，门轴装电子防护装置。 |
|  | 门胶条采用优质三元乙丙材料，门胶条与门框边固定要牢固。 |
|  | 乘客门及乘客门控制系统应符合GB7258、GB13094的规定。前车门加车门锁。 |
|  | 车门后有护栏板，车门不得站立区域带明显警告颜色。 |
| 下客门监视图像 | 下客门监视图像接入CAN总线显示屏；开启下客门开关时，CAN总线显示屏即显示下客门图像。 |
| 倒车监视图像 | 倒车监视图像接入CAN总线显示屏；挂入倒档时，CAN总线显示屏即显示车后图像。 |
| 乘客座椅 | 常州远方、黄岩九盛、余姚欣铁产品。 |
|  | 半软型(软垫可更换)，座椅数量按城市公交车标准配置，设3-4只爱心专座，专座旁设"爱心座"刺绣标识，座椅颜色式样及排列方式事先经买方确认。 |
| 地板 | 无锡宏宇、浙江佳客产1.8cm、密度0.6 PVC地板；上铺进口石英砂防滑耐磨地板革（踏步用黄色）。 |
|  | 前客门至后客门的乘客区地板为单一平面；车厢内地板革接缝及各阴阳角拼缝处焊接符合工艺要求，确保拼压平整贴服。 |
|  | 地板骨架加密，设有检修口和盖板，方便维修。 |
| 内饰 | 广州通达、无锡宏宇、浙江佳客全景广告铝合金空调风道(带窗帘轨道、智能导乘屏)；广告灯箱开关相间控制；风道不得与前后路牌窗贯通，风道固定牢固、接口平整、检修口设置合理、排水管布置合理，防止冷凝水排入车内。 |
|  | 内顶采用优质冲孔吸音铝塑板，侧围采用PVC板，颜色与整个车厢环境相协调。 |
| 驾驶区仪表台 | 整体式仪表台；仪表台上仪表、开关、按钮、手柄位置合理，便于操纵；应充分考虑满足配装电子报站器、车载监控、GPS车载机、IC卡车载机、车载电视播放器等布置要求。 |
| 驾驶区防护隔离设施 | 广州通达、常州远方、浙江佳客产品。 |
|  | 铝合金型材加钢化玻璃，符合JT-T1240-2019技术要求，张贴“影响公交车驾驶员安全驾驶 涉嫌违法犯罪”标识。 |
| 后视镜 | 两长铝合金支架后视镜，车内大视野内视镜。 |
| 司机座椅 | 绒布，高靠背减震，前后、上下可调座椅；靠背角度和腰部支撑可调；三点式安全带；茶杯支架。 |
| 司机窗 | 内藏式推拉车窗，卷缩式下拉自锁式侧窗遮阳帘。 |
| 应急出口 | 应急门、应急窗、撤离舱口的数量、位置、尺寸应满足GB7258、GB13094的相关规定。顶窗采用丹阳车船装饰件有限公司产2个DS920B型带换气扇安全顶窗。 |
| 下车照明 | 前后门设台阶灯，后门外射灯。 |
| 扶手，吊环 | 整车采用无锡宏宇、浙江佳客高强度铝合扶手杠和立柱采用φ≥35mm的铝合金管扶手杆，票箱四周栏杆采用铝合金管，并进行绝缘处理，采用合金拉手，安全可靠。扶手各连接部位的螺栓加装保护螺套。 |
|  | 高地板区域靠窗座椅外侧加装扶栏，最后一排五人座中间座椅安装安全带和安全扶手。 |
|  | 装广告型吊环，数量按标配。 |
| 雨刮 | 优质对刮式带洗涤器，括刷面积满足驾驶员视野要求。 |
| 前、侧、后电子路牌 | 杭州维导、南昌瑞峰、杭州图软产品。 |
|  | 高亮显示LED发光管，具备自动感光、自动调节亮度功能。 |
|  | 9字汉化双色前、中、后滚动电子路牌。 |
|  | 显示方式：K-9个汉字，可静止+文字滚动，文字可静止、上翻、下翻、左至右滚动、右至左滚动。 |
|  | 可与珠海亿达GPS终端相连实现远程切换线路；可手动切换，线路切换简捷便利。 |
|  | 存储60条以上线路；可通过U盘更新线路信息。 |
|  | 液晶显示中控器。 |
|  | 外框高强度轻质铝合金结构。 |
|  | 加装启闭开关。连接线不外露。 |
|  | 有转向、刹车联动、紧急求救或警示信号提示功能。 |
| 智能导乘播控管理系统 | 杭州弘易智能导乘播控管理系统。厂家采购13套，杭州弘易赠送2套。 |
|  | 19寸宽屏车载显示器1台，车载显示器安装在车厢前部(距前路牌窗30-50cm)正中位置大顶上。 |
|  | WIFI电子多媒体播控主机器。 |
|  | 杭州弘易、杭州图软28或29寸LCD导乘屏。 |
|  | 报站音量大小可调。 |
| 投币箱及收银点钞管理系统 | 南昌瑞峰产品。 |
|  | 收银点钞管理系统，具定时定点开箱、操作过程记录、收银点钞授权、业务报表自动生成等功能。 |
|  | 智能指纹开锁，全自动币胆，语音提示。 |
|  | 投币口采用“双S”型交叉落币通道，中间设智能活动翻板，防盗、防钓币。 |
|  | 多模式通讯接口，可与GPS终端连接。 |
|  | 智能指纹投币机每车1台(含2个无插板自动币胆，点钞平板等)。 |
|  | 投币机(含内胆)五年质保。 |
| 车载4G视频监控 | 由中国联合网络通信有限公司衢州分公司供货。三年质保。 |
|  | 杭州海康威视DS-M7508HN/GLE型网络硬盘录像机；支持8路POE IPC 1080P接入，(联通4G高清)，支持2块2.5寸硬盘，GPS模块；6只探头：DS-2CD6510D-IO(2.8MM)探头带拾音器1只，DS-2XM6112FWD-I(6MM)探头1只，DS-2XM6112FWD-I(4MM)探头2只，DS-2XM6212FWD-I(2.8MM)探头2只。 |
|  | 机箱安装在驾驶座后方适当位置，充分考虑防盗、防震、防水、通风、检修要求；机箱区域用防护栏隔离，以免乘客坐在机箱上。 |
|  | 双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线；电源线为电源总闸后控制电源。 |
|  | 车厢内布线不得走明线；机箱端线缆留有60cm余量，摄像头端线缆留有40cm余量，以便于维修以及作安装位置的调整；各探头须铺设备用线缆。 |
|  | 线缆铺设必须一通到底中间无接线点。 |
|  | 主、辅信号接收天线安装在车顶前部中间位置或车厢内仪表台与前挡之间左或右角位置，底座作有效固定，穿线孔作可靠的防漏水处理。 |
|  | 前车门玻璃上方张贴“治安监控车厢”标识。 |
|  | 6只探头监控图像接入CAN总线显示屏，通过显示屏可查看任意1只探头的图像。 |
|  | 安装位置：1号摄像机：(2.8mm，连接拾音器)，安装在驾驶室左上角合适位置，主要作用是监看前门乘客的上车、投币、刷卡和驾驶员的工作情况，要求前车门、投币箱、刷卡机、驾驶员上半身应在监控画面内；2号摄像机：(6mm)，安装在前挡风玻璃上方中间偏右位置，监控车辆正前方，用于记录前方道路、红绿灯、停靠站和行车情况；3号摄像机：(4mm)，安装在车厢前中部大顶上的合适位置，监控范围为后车门和后车门之后的乘客座位区域，要求后车门全部在监控画面内，后车门之后的乘客座位区域基本在监控画面内； 4号摄像机：(6mm)，安装在车厢前部大顶上的合适位置，由前往后照，监控范围为整个车厢内的情况；5号、6号摄像机：(2.8MM)，安装在车厢外部车厢左右侧上部合适位置，监控范围为车厢外部两侧动态情况； 总体安装要求：1、各摄像机的安装位置在乘客正常乘座或站立时不会受遮挡；2、车厢内三只摄像机的视频区域相连后无监控死角；3、安装摄像机时，应连接移动显示器，反复测试，按各摄像机监控区域的要求，寻找好最佳安装位置后再开线孔和固定摄像机；4、安装完成后须连接移动显示屏进行画面检测，确保各摄像机监控区域符合要求和画面正常显示；5、严格按海康提供的设计安装方案和技术要求进行安装；6、有不明确事宜及时与需方或供货方联系沟通，以免今后返工整改造成各方损失。 |
| GPS系统 | GPS系统为珠海亿达产品。 |
|  | 厂家采购线束和电源盒并安装，终端机由采购人自行采购并安装。 |
|  | 天线：安装在车顶前部中间位置或车厢内仪表台与前挡之间位置，底座作有效固定，穿线孔作可靠的防漏水处理。 |
|  | 线束：要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线，电源线为电源总闸后控制电源。 |
|  | 电源盒安装在仪表台右侧平台上。 |
|  | 终端机安装在驾驶员方便查看机屏信息的位置；客车厂安装线束时应根据终端机安装位置进行铺设和开孔；报警按钮安装在驾驶室较为隐敝位置。 |
| 车载IC卡收费机 | 珠海亿达YD-2017型一体机 |
| 标识标牌 | 各种相关安全设施标识或标牌应符合GB30678的规定。上客门、下客门等公交标识按《城市公共交通标志》标准制作。 |
| 灭火器 | 4kg干粉带压力表灭火器2只。 |
| 工具箱 | 视车厢内空间而定。 |
| 垃圾篓及支架 | 不锈钢垃圾筒，直径25cm、高度29cm。 |
| 司机风扇 | 有。 |
| 电子钟 | 双温显电子钟。 |
| 下车提示按钮 | 车厢内每根扶手立杆(驾驶员后侧的1根除外)距地板1.35米高度处各安装有线下车提示按钮1只；下客门上方喷"下车请按铃"字样；每只下车提示按钮上方设"下车请按铃"永久性标识。 |
| 语音提示 | 带转弯语音提示(音量可调节)，倒车语音提示。 |
| 乘客标尺 | 前门上客扶手立杆设1.3米儿童身高标志及"标志线以上儿童请购票"永久性标识。 |
| 安全锤 | 符合交办运【2016】148号文件要求钢丝拉锁车用安全锤5把，在车窗玻璃上方中部或右角标记有直径不少于50mm的击破点标志，该点距上边、侧边距离应不大于150mm。应急锤取下时应能通过声响信号实现报警，在乘客易见位置应有操作方法说明。 |
| 空调系统 |
| 顶置电动冷暖一体变频空调 | 上海松芝、郑州科林、上海凯希产品。 |
|  | 要求额定制冷量32KW以上, 额定制热量26KW以上，加装辅热功能，空调系统与车同步，后台监控有主机厂提供必要技术数据。 |
|  | 三洋或松下，卧式全封闭涡旋压缩机。 |
|  | 进口无刷优质品牌蒸发风机、冷凝风机，风机数量按空调厂标配，进口接插件。 |
|  | 进口膨胀阀、止逆阀。 |
|  | 换热器；内螺纹防腐铜管、三角波纹散热片。 |
|  | 台达变频器。 |
|  | 环保型R407c制冷剂。 |
|  | 管路为硬管和全不锈钢波纹管。 |
|  | 控制器；数显，智能温控、触摸式按键、故障指示。 |
|  | 新风装置，进口电机驱动。 |
|  | 车厢顶盖上安装空调蒸发器的四周设防水止口，密封胶采用进口硅胶，防止漏水。 |
| 电热除霜装置 | 电热除霜装置采用电热暖风除霜系统，电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视。 |
| 其它 |
| 三角警告牌 | 有。 |
| 其它配置 | 本配置表未列入部分按厂家标准配置。 |
| 新车贮电量 | 送车至卸车地点时，动力电源储电量不低于配电的70%，以保证新车能行驶到充电场站及满足检测上牌行驶里程。 |
| 送车 | 厂家送车至指定地点，送车及装卸费用单独报价，计入购车总价。 |
| 特别提示 | 同一客车厂在选择指定配置中的认可产品厂家时，只允许在认可产品中选择一家产品。 |

标项二：8.5米级纯电动公交车技术配置表

| 采购数量 | 纯电动公交车5辆。 |
| --- | --- |
| 国家补贴 | 投标车型符合国家新能源汽车推广应用补助政策和免征车辆购置税条件，国家补助由投标人自行申报。 |
| 公告 | 进入国家汽车产品公告目录和《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》；符合国家及用户有关技术与质量标准；保证车辆符合上牌条件。 |
| 客车设计 | 车体造型设计新颖美观，体现节能环保、经济实用、安全舒适、维护简便；达到结构布置合理、乘坐舒适方便、驾驶灵活稳定、工艺质量可靠等要求；特别是在电驱动控制和技术匹配、防漏电安全防护、降噪处理、车内人性化设计、结构和工艺等方面具有专长特色。 |
|  | 车身造型基调以方基调小圆角为主，但不排除其他造型。 |
|  | 整车材料符合相关标准和节能环保要求。 |
|  | 采用新技术、新工艺、新材料，结构布置合理，工艺质量可靠，技术性能和结构工艺体现国内先进水平。 |
| 车辆尺寸 | 8.5米级(8450-8600mm)。 |
| 噪音限值 | 噪音限值优于或符合国家标准。 |
| 电磁辐射 | 电磁辐射符合国家标准，提供有关检测报告。 |
| 电子产品 | 车辆所有电子产品都应满足电子产品测试要求。由投标人采购的产品由投标人负责，由采购人采购的产品由采购人负责。 |
| 基本参数 | 基本参数和技术性能必须符合电动客车国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致。 |
| 动力系统 |
| 充电形式 | 晚上慢充充电+白天快速补电。 |
| 驱动形式 | 电机驱动。 |
| 动力电池组 | ▲CATL磷酸铁锂动力电池组带加热装置、防护等级IP68级。 |
|  | 智能电池管理系统，可以监控每个单体的温度、电压、电流、电量，可以通过仪表对电池组的温度、电压、容量、充放电流、绝缘性能等项目进行显示与报警。 |
| 驱动电机 | 厂家标配永磁同步水冷电机，防护等级IP67级，绝缘等级H级。 |
|  | 额定功率80KW（PS）以上，/峰值功率160KW以上。 |
| 控制器 | 电池管理系统（BMS）可以监控每个单体的温度、电压、电流、电量、并有采用主动均衡技术，满足各种极端工况要求。采用集成四合一以上制控器（电机控制器、高压配电柜、转向电机控制器、ISG电机控制器、DC-DC）。 |
| 远程运营监控平台 | 1、▲安装车辆技术状况远程监控系统终端，支持电池、电机、整车电控系统、空调信息的信息远程管理，符合GB/T32960.3的相关要求。 2、厂家提供系统查询全部权限并承担相应费用，保证招标人能正常使用远程监控系统。 3、如政府要求远程运营监控管理功能接入智慧城市大平台，厂家必须无条件配合。 |
| 储能容量/续驶里程 | ▲储能容量不低于210 kWh，系统电池能量密度不低于135Wh/kg，与公告内容一致。 |
| 动力电池箱及电源设备舱 | 电池箱布局合理，安装位置满足防撞、涉水深度要求，检修方便。 |
|  | 杭州车盾产品。电池箱配具有热失控预警、火灾报警及火灾抑制、电解液漏液检测功能、降温型六氟丙烷气体灭火的电池箱灭火装置，提供公安部消防产品技术鉴定证书及型式检验报告，产品质保期8年并出具配套供应商承诺函，若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格96个月无异议后付清。 |
|  | 水冷电池组降温装置。 |
| 充电接口 | 采用国标直流双枪充电插口，系统设计为充电枪未拔出前车辆不能起步，同时具备拔枪时灭弧功能。 |
|  | 充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。 |
| 冷却系统 | 智能电控冷却系统，符合节能、耐用、稳定性要求。 |
| 底盘系统 |
| 底盘 | 自制三类底盘。 |
| 电动打气泵 | 电动打气泵(无油)品牌型号按厂家标配；电机位置满足涉水深度要求，电机防护等级IP67以上，绝缘等级H级。 |
| 转向器 | 厂家标配，电动方向助力，具备高低压转向功能，确保在高压失效时转向有效。 |
|  | 方向盘前后上下可调。 |
| 传动轴 | 传动轴满足电动车大扭矩要求。 |
| 前桥 | 电动专用桥东风德纳、方盛、汉德、精益达，免维护前桥。 |
| 后桥 | 电动专用桥东风德纳、方盛、汉德、精益达，精磨齿，免维护后桥。 |
| 悬架系统 | 前2后2或前2后4空气悬架结构(中国公路、科曼、锦奔、大陆或自制)，质保期8年； 配装双向作用减震器，前、后均有横向稳定杆。 |
| 制动系统 | 气压双回路行车制动、电动辅助制动。 |
|  | 前后盘式制动器(元丰)。 |
|  | 制动管路主要使用优质铜管，部分亚太管；管路系统按标准进行保压泄漏试验。 |
|  | 管路排列整齐，固定牢固(固定间距不大于600mm)，不凹瘪、不扭曲、不坠挂。 |
|  | 管路与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，穿越洞孔时加装可靠的绝缘防磨损护套，与电线束和油气水管分列敷设布置。 |
|  | 低气压起步制动保护，设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 |
|  | 气压伺服助力，空气干燥器，加装冷凝器。 |
|  | 阀类采用WABCO产品(含空气干燥器、四回路保护阀、继动阀、调压阀、直踏式脚制动阀、快放阀、手制动阀等)。 |
|  | 制动踏板与水平面的夹角不能过大，不高于油门踏板，便于驾驶员操作及维修方便。 |
|  | 贮气筒总容量满足实际使用要求，防锈耐腐蚀，前中后制动贮气筒分别不少于40L，空气悬挂贮气筒不少于50L，门泵以及驻车贮气筒不少于30L，设有湿气筒、备用贮气筒和贮气筒自动排污阀。 |
| 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮，手制动阀装在驾驶员易操作的部位，增设有解除驻车制动控制气路。 |
| 自锁螺母 | 振动部位采用施必牢自锁螺母紧固。 |
| 集中供油润滑装置 | 宁波勃浪、郑州奥特产品。 |
|  | 定量卸压式分配器，电脑控制器。 |
|  | LED显示屏，嵌入式，动态显示各类工作状态。 |
|  | 故障自动报警并显示故障代码。 |
|  | 自动保护电机，在缺油等状态下自动报警，自动停止打油。 |
|  | 智能自控运行，根据预设时间自动工作，可按需求自行设定工作周期。 |
| 轮胎及轮辋 | 米其林真空胎，铝合金轮辋，同型号备胎1只，轮胎型号按标配。 |
| 电器线束 | 整车线束按厂家标配；线束根据测算的最大电流最少要留有1.5倍的安全系数。 |
|  | 尽可能减少高压连接点，高压线接头的螺栓用热敏（阻燃）材料防护到位,所有裸露的高压接头采用热敏材料热塑密封。 |
|  | 线束布设应与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护；大梁处导线固定采用绝缘夹线码，间距为300mm，高低压线束分开布置，不能以金属包箍固定导线，穿过骨架、大梁必须加装可靠的绝缘防磨损护套。 |
|  | 隐蔽部位电线束加装阻燃绝缘套管并可靠固定，线束长度留有一定的余量。 |
|  | 线束固定牢固，走向与安装规范，中间不得拼接。 |
|  | 电器接头牢固并有绝缘护套。 |
|  | 采用优质、耐用、可靠的电器元件和材料，进口电器防水接插件。 |
|  | 每一种用电设备设置单独的保险，并在保险片附近注明用电设备名称，严禁多个电器使用同一保险。 |
|  | 哈尔滨威帝、宁波雪利曼、精益达全车CAN总线；带可打印行车记录仪；大屏幕中文显示，进口或国产模块；具故障自检、预报、彩色中门下客监视图像、倒车监视图像、6路车载监控视频图像查看功能；具有通讯、过载过流短路保护；提供485输出接口。 |
|  | CAN总线控制模块舱必须满足防震、防水、防尘、防静电的要求。 |
|  | 电器线路预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或接插件前端装有保险装置，以备增加用电器的需求。 |
|  | IC卡POS机、GPS系统、车载监控系统电源线采用双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线。 |
|  | GPS系统电源线、车载监控系统电源线为电源总闸后控制电源。 |
| 灯具与开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括大小灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关。 |
|  | 采用组合灯具，大灯亮度必须达标，前照灯角度可调。 |
|  | 所有开关由驾驶员控制，各类操纵开关安装和排列位置应方便驾驶员识别与操作；安装备用开关1-2个。 |
| 蓄电池 | 风帆或骆驼80Ah及以上免维护蓄电池。 |
|  | 蓄电池舱单独密封设立，底座留有排水孔，蓄电池架旋转式或推拉式，固定锁止可靠，方便蓄电池检查与拆装。 |
|  | 蓄电池舱内电器件和线束固定牢固、排列整齐、安全可靠。 |
| 车身漆色图案 | 车身油漆采用绿色环保汽车专用漆；漆色图案按买方要求配色喷涂，厂家提供2套漆色设计图案。 |
| 车身结构与车身型材 | 全承载车身，轻量化设计，二级踏步，一级踏步高度≤340mm。 |
|  | 采用知名钢铁厂优质客车型钢材料，厚度要求2.5mm，车身骨架整体强度满足公交客车运行寿命及高峰超载的要求。 |
|  | 车身蒙皮采用辊压镀锌预应力涨拉蒙皮，蒙皮厚度在1.0mm以上。 |
|  | 整车经阴极电泳工艺处理或车身主要覆盖件、骨架、底盘车架经阴极电泳工艺处理。 |
|  | 车身内顶和侧围整体采用聚氨酯发泡进行隔热降噪处理；车厢前、后、顶、侧蒙皮夹层内及底部均要采用阻燃、保温、隔音降噪材料完全填充，车顶厚度大于35mm，其它区域最小厚度大于25mm，所有填充材料符合安全、环保、阻燃、无毒无异味的要求。 |
|  | 车顶骨架加密，车身骨架必须保证终生不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂；在车辆正常使用情况下出现车顶漏（渗）水问题终生保修。 |
|  | 左右轮毂罩采用内外两层钢板的结构，为轮毂部位车身提供足够的强度以防止乘客受到爆胎的损伤。 |
|  | 乘客可触及的车身内外部件、构件不应有尖角和锐边，车身外导水槽等不应有尖角和锐边。 |
|  | 侧围检修门为铝板，翻开式，液压撑杆，配碰锁或锁芯锁；检修门和电源总开关箱设门中门(上推门可不设)。 |
| 拖车钩与支车点 | 车辆纵梁前部适当位置配伸缩式拖车钩，使用方便可靠。 |
|  | 纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉。 |
|  | 在前、后桥附近底部空间，应根据车架结构特点设置承重梁，在车身左右两侧设有多个支车点，并设支车点标志。 |
| 前后围 | 前后围采用钢板冲压或玻璃钢成型件结构；前围设有翻开式检修门，开启锁止方便可靠，后围大开门，开启锁止方便可靠。 |
|  | 前后电子路牌窗透光区最小尺寸满足配装前1170×180mm，后1170×180mm的9字汉化电子路牌结构需要。 |
| 车厢 |
| 玻璃 | 长江、福耀产品 |
|  | 前风窗为双层夹胶全景隔热玻璃，配卷缩式下拉自锁式前风档遮阳帘；后风窗为钢化玻璃；均采用粘接式结构 |
|  | 侧窗为内藏式半推拉，粘贴式；进口玻璃粘接胶、填缝胶、阻尼胶；前车门后第一扇侧窗下部或上部满足配装汉化电子路牌结构需要，车窗玻璃可见光透射比50%。 |
| 侧窗帘 | 蓝色垂直折叠式侧窗帘带固定搭扣。 |
| 车门 | 金湖县春晨、江苏惠民产品。 |
|  | 前单后双铝合金框架结构，外置铰链型式电控气动内摆门，门轴装防护装置。 |
|  | 门胶条采用优质三元乙丙材料，门胶条与门框边固定要牢固。 |
|  | 乘客门及乘客门控制系统应符合GB7258、GB13094的规定。前车门加车门锁。 |
|  | 车门后有护栏板，车门不得站立区域带明显警告颜色。 |
| 下客门监视图像 | 下客门监视图像接入CAN总线显示屏；开启下客门开关时，CAN总线显示屏即显示下客门图像。 |
| 倒车监视图像 | 倒车监视图像接入CAN总线显示屏；挂入倒档时，CAN总线显示屏即显示车后图像。 |
| 乘客座椅 | 常州远方、黄岩九盛、余姚欣铁产品。 |
|  | 半软型(软垫可更换)，座椅数量按城市公交车标准配置，设3-4只爱心专座，专座旁设"爱心座"刺绣标识，座椅颜色式样及排列方式事先经买方确认。 |
| 地板 | 无锡宏宇、浙江佳客产1.8cm、密度0.6 PVC地板；上铺进口石英砂防滑耐磨地板革（踏步用黄色）。 |
|  | 前客门至后客门的乘客区地板为单一平面；车厢内地板革接缝及各阴阳角拼缝处焊接符合工艺要求，确保拼压平整贴服。 |
|  | 地板骨架加密，设有检修口和盖板，方便维修。 |
| 内饰 | 广州通达、无锡宏宇、浙江佳客全景广告铝合金空调风道(带窗帘轨道、智能导乘屏)；广告灯箱开关相间控制；风道不得与前后路牌窗贯通，风道固定牢固、接口平整、检修口设置合理、排水管布置合理，防止冷凝水排入车内。 |
|  | 内顶采用优质冲孔吸音铝塑板，侧围采用PVC板，颜色与整个车厢环境相协调。 |
| 驾驶区仪表台 | 整体式仪表台；仪表台上仪表、开关、按钮、手柄位置合理，便于操纵；应充分考虑满足配装电子报站器、车载监控、GPS车载机、IC卡车载机、车载电视播放器等布置要求。 |
| 驾驶区防护隔离设施 | 广州通达、常州远方、浙江佳客产品。 |
|  | 铝合金型材加钢化玻璃，符合JT-T1240-2019技术要求，张贴“影响公交车驾驶员安全驾驶 涉嫌违法犯罪”标识。 |
| 后视镜 | 两长铝合金支架后视镜，车内大视野内视镜。 |
| 司机座椅 | 绒布，高靠背减震，前后、上下可调座椅；靠背角度和腰部支撑可调；三点式安全带；茶杯支架。 |
| 司机窗 | 内藏式推拉车窗，卷缩式下拉自锁式侧窗遮阳帘。 |
| 顶风窗 | 应急门、应急窗、撤离舱口的数量、位置、尺寸应满足GB7258、GB13094的相关规定。顶窗采用丹阳车船装饰件有限公司产1个DS920B型带换气扇安全顶窗。 |
| 下车照明 | 前后门设台阶灯，前后门外射灯。 |
| 扶手，吊环 | 整车采用无锡宏宇、浙江佳客高强度铝合扶手杠和立柱采用φ≥35mm的铝合金管扶手杆，票箱四周栏杆采用铝合金管，并进行绝缘处理，采用合金拉手，安全可靠。扶手各连接部位的螺栓加装保护螺套。 |
|  | 高地板区域靠窗座椅外侧加装扶栏，最后一排五人座中间座椅安装安全带和安全扶手。 |
|  | 装广告型吊环，数量按标配。 |
| 雨刮 | 优质对刮式带洗涤器，括刷面积满足驾驶员视野要求。 |
| 前、侧、后电子路牌 | 杭州维导、南昌瑞峰、杭州图软产品。 |
|  | 高亮显示LED发光管，具备自动感光、自动调节亮度功能。 |
|  | 9字汉化双色前、中、后滚动电子路牌。 |
|  | 显示方式：K-9个汉字，可静止+文字滚动，文字可静止、上翻、下翻、左至右滚动、右至左滚动。 |
|  | 可与珠海亿达GPS终端相连实现远程切换线路；可手动切换，线路切换简捷便利。 |
|  | 存储60条以上线路；可通过U盘更新线路信息。 |
|  | 液晶显示中控器。 |
|  | 外框高强度轻质铝合金结构。 |
|  | 加装启闭开关。连接线不外露。 |
|  | 有转向、刹车联动、紧急求救或警示信号提示功能。 |
| 智能导乘播控管理系统 | 杭州弘易智能导乘播控管理系统。 |
|  | 19寸宽屏车载显示器1台，车载显示器安装在车厢前部(距前路牌窗30-50cm)正中位置大顶上。 |
|  | WIFI电子多媒体播控主机器。 |
|  | 杭州弘易、杭州图软28或29寸LCD导乘屏。 |
|  | 报站音量大小可调。 |
| 投币箱及收银点钞管理系统 | 南昌瑞峰产品。 |
|  | 收银点钞管理系统，具定时定点开箱、操作过程记录、收银点钞授权、业务报表自动生成等功能。 |
|  | 智能指纹开锁，全自动币胆，语音提示。 |
|  | 投币口采用“双S”型交叉落币通道，中间设智能活动翻板，防盗、防钓币。 |
|  | 多模式通讯接口，可与GPS终端连接。 |
|  | 智能指纹投币机每车1台(含2个无插板自动币胆，点钞平板等)。 |
|  | 投币机(含内胆)五年质保。 |
| 车载4G视频监控 | 由中国联合网络通信有限公司衢州分公司供货。三年质保。 |
|  | 杭州海康威视DS-M7508HN/GLE型网络硬盘录像机；支持8路POE IPC 1080P接入，(联通4G高清)，支持2块2.5寸硬盘，GPS模块；6只探头：DS-2CD6510D-IO(2.8MM)探头带拾音器1只，DS-2XM6112FWD-I(6MM)探头1只，DS-2XM6112FWD-I(4MM)探头2只，DS-2XM6212FWD-I(2.8MM)探头2只。 |
|  | 机箱安装在驾驶座后方适当位置，充分考虑防盗、防震、防水、通风、检修要求；机箱区域用防护栏隔离，以免乘客坐在机箱上。 |
|  | 双线制；要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线；电源线为电源总闸后控制电源。 |
|  | 车厢内布线不得走明线；机箱端线缆留有60cm余量，摄像头端线缆留有40cm余量，以便于维修以及作安装位置的调整；各探头须铺设备用线缆。 |
|  | 线缆铺设必须一通到底中间无接线点。 |
|  | 主、辅信号接收天线安装在车顶前部中间位置或车厢内仪表台与前挡之间左或右角位置，底座作有效固定，穿线孔作可靠的防漏水处理。 |
|  | 前车门玻璃上方张贴“治安监控车厢”标识。 |
|  | 6只探头监控图像接入CAN总线显示屏，通过显示屏可查看任意1只探头的图像。 |
|  | 安装位置：1号摄像机：(2.8mm，连接拾音器)，安装在驾驶室左上角合适位置，主要作用是监看前门乘客的上车、投币、刷卡和驾驶员的工作情况，要求前车门、投币箱、刷卡机、驾驶员上半身应在监控画面内；2号摄像机：(6mm)，安装在前挡风玻璃上方中间偏右位置，监控车辆正前方，用于记录前方道路、红绿灯、停靠站和行车情况；3号摄像机：(4mm)，安装在车厢前中部大顶上的合适位置，监控范围为后车门和后车门之后的乘客座位区域，要求后车门全部在监控画面内，后车门之后的乘客座位区域基本在监控画面内； 4号摄像机：(6mm)，安装在车厢前部大顶上的合适位置，由前往后照，监控范围为整个车厢内的情况；5号、6号摄像机：(2.8MM)，安装在车厢外部车厢左右侧上部合适位置，监控范围为车厢外部两侧动态情况； 总体安装要求：1、各摄像机的安装位置在乘客正常乘座或站立时不会受遮挡；2、车厢内三只摄像机的视频区域相连后无监控死角；3、安装摄像机时，应连接移动显示器，反复测试，按各摄像机监控区域的要求，寻找好最佳安装位置后再开线孔和固定摄像机；4、安装完成后须连接移动显示屏进行画面检测，确保各摄像机监控区域符合要求和画面正常显示；5、严格按海康提供的设计安装方案和技术要求进行安装；6、有不明确事宜及时与需方或供货方联系沟通，以免今后返工整改造成各方损失。 |
| GPS系统 | GPS系统为珠海亿达产品。 |
|  | 厂家采购线束和电源盒并安装，终端机由采购人自行采购并安装。 |
|  | 天线：安装在车顶前部中间位置或车厢内仪表台与前挡之间位置，底座作有效固定，穿线孔作可靠的防漏水处理。 |
|  | 线束：要求电源从主配电板单独接入，安装单独保险，有专用接地线，电源线为电源总闸后控制电源。 |
|  | 电源盒安装在仪表台右侧平台上。 |
|  | 终端机安装在驾驶员方便查看机屏信息的位置；客车厂安装线束时应根据终端机安装位置进行铺设和开孔；报警按钮安装在驾驶室较为隐敝位置。 |
| 车载IC卡收费机 | 珠海亿达产YD-2017-型一体机。 |
| 公交标识 | 各种相关安全设施标识或标牌应符合GB30678的规定。上客门、下客门、安全窗等标识按《城市公共交通标志》标准制作。 |
| 灭火器 | 4kg干粉带压力表灭火器2只。 |
| 工具箱 | 视车厢内空间而定。 |
| 垃圾篓及支架 | 不锈钢垃圾筒，直径25cm、高度29cm。 |
| 司机风扇 | 有。 |
| 电子钟 | 双温显电子钟。 |
| 下车提示按钮 | 车厢内每根扶手立杆(驾驶员后侧的1根除外)距地板1.35米高度处各安装有线下车提示按钮1只；下客门上方喷"下车请按铃"字样；每只下车提示按钮上方设"下车请按铃"永久性标识。 |
| 语音提示 | 带转弯语音提示(音量可调节)，倒车语音提示。 |
| 乘客标尺 | 前门上客扶手立杆设1.3米儿童身高标志及"标志线以上儿童请购票"永久性标识。 |
| 安全锤 | 符合交办运【2016】148号文件要求钢丝拉锁车用安全锤5把，在车窗玻璃上方中部或右角标记有直径不少于50mm的击破点标志，该点距上边、侧边距离应不大于150mm。应急锤取下时应能通过声响信号实现报警，在乘客易见位置应有操作方法说明。 |
| 空调系统 |
| 顶置电动冷暖一体变频空调 | 上海松芝、郑州科林、上海凯希产品。 |
|  | 要求额定制冷量22KW以上, 额定制热量18W以上，加装辅热功能，空调系统与车同步，后台监控有主机厂提供必要技术数据。 |
|  | 三洋或松下，卧式全封闭涡旋压缩机。 |
|  | 进口无刷优质品牌蒸发风机、冷凝风机，风机数量按空调厂标配，进口接插件。 |
|  | 进口膨胀阀、止逆阀。 |
|  | 换热器；内螺纹防腐铜管、三角波纹散热片。 |
|  | 台达变频器。 |
|  | 环保型R407c制冷剂。 |
|  | 管路为硬管和全不锈钢波纹管。 |
|  | 控制器；数显，智能温控、触摸式按键、故障指示。 |
|  | 新风装置，进口电机驱动。 |
|  | 车厢顶盖上安装空调蒸发器的四周设防水止口，密封胶采用进口硅胶，防止漏水。 |
| 电热除霜装置 | 电热除霜装置采用电热暖风除霜系统，电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视。 |
| 其它 |
| 三角警告牌 | 有。 |
| 其它配置 | 本配置表未列入部分按厂家标准配置。 |
| 新车贮电量 | 送车至卸车地点时，动力电源储电量不低于配电的70%，以保证新车能行驶到充电场站及满足检测上牌行驶里程。 |
| 送车 | 厂家送车至指定地点，送车及装卸费用单独报价，计入购车总价。 |
| 特别提示 | 同一客车厂在选择指定配置中的认可产品厂家时，只允许在认可产品中选择一家产品。 |

二、各部件质保期要求

| 序号 | 部件名称 | 保修范围 | 保修期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统(含电池组、驱动电机、控制系统) | 驱动电机、控制系统、动力电池组的维修、检查、保养、更换及工时材料费用，动力电池具体更换要求见本章“关于纯电动车型的特别说明” | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 2 | 电动打气泵 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 3 | 电动转向 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 4 | 电空调 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 5 | 整车线束 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 6 | 车身骨架、蒙皮、车顶 | 车身骨架、蒙皮不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂，车顶不漏（渗）水，(非正常使用除外) | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 7 | 车身面漆 | 面漆不起泡、爆裂、褪色 | ≧3年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 8 | 进口石英砂防滑耐磨地板革 | 无非正常开裂、磨损、脱胶 | 8年 | 提供车厂质保承诺书 |
| 9 | 悬架系统(含免维护单元) | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 10 | 车载监控主机、摄像机 | 中国联合网络通信有限公司衢州分公司负责维保 | 3年 | 提供配套供应商质保承诺书 |
| 11 | 动力电池箱及电源设备舱灭火装置 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | 8年 | 提供车厂与配套供应商联合质保承诺书 |
| 其他未列入部件或装备按有关保修规定执行。 |

三、关于纯电动车型的特别说明：

1.要求大小三电系统设备(动力电池、电机、电控、电动转向、电动打气泵、电空调)提供不少于8年质保期(不限公里)；质保期内，系统设备的维修、检查、保养、更换及工时材料等费用全部由投标人承担；投标人须在投标文件中作出承诺，并列出维保检查计划表。

2.动力电池组按下列要求提供质保：

| 质保要求 | 备注 |
| --- | --- |
| 8年内电池衰减量超过20%时，无条件更换故障电池，5年后电池衰减量超过30%时，无条件更换故障电池 | 电池衰减量检测认定按有关规定执行 |

3.合同付款方式为：本项目采用分期付款方式，各期货款以三个月期的银行承兑汇票方式支付。签订合同后的5个工作日内支付合同总价的15%，交车至指定地点并验收合格后的5个工作日内支付合同总价的55%，运行满1年后的5个工作日内支付合同总价的25%，剩余合同总价的5%(无息)作为质保金，在质保期满8年且无未处理完毕的质量、服务纠纷时，在5个工作日内支付。可以提供见索即付银行保函替代质保金。

4.投标车型报价时不含国家购车补助。

5、送车费单独报价，不含在车价中。送车费在交车验收合格后的5个工作日内一次性付清，发票单独开具。

6.投标人承诺免费提供必要的维修检测设备，标项一：2套，标项二：1套；免费提供必要的、充足的备品备件；在投标文件中，投标人须说明提供的备品备件清单及交付时间。

## 7.投标人在报价时，应充分考虑车辆技术要求、大小三电系统等8年质保服务要求、付款方式，送车及装卸等因素，作出符合实际的投标报价；在履行合同中，任何追加的费用采购人概不接受。

## 四、验收标准

车辆交付时，双方对车辆的外观、规格、数量、重要部件技术配置进行验收。有国家标准的（GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》和GB13094《客车结构安全要求》等），按国家标准执行；无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件与投标文件中技术指标比较优胜的原则进行验收。

# 第四章  合同文本

## 一、通用条款

合同编号：

甲方（货物及服务购买方）：                        (以下简称甲方)

乙方（货物及服务提供或出让方）：                  (以下简称乙方)

## 第一部分 通用条款

1.货物和服务的名称、技术规范和数量

| 货物名称 | 技术规范 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 详见附件 | 辆 |

2.货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

3.专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

4.风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

5.无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

6.合同转让和分包

本项目不允许转包，分包须经采购人书面同意后方可实施。

7.合同的修改

任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

8.不可抗力事件处理

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

8.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    9.延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

9.1乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

9.2若乙方未按本合同规定的时间交付车辆的，则每超一天支付未交付车辆货款的0.1%的违约金给甲方。违约金累计额度，以未交付车辆相应合同总价款为限。如逾期超出15天未全部交付，将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同，乙方应退回甲方己支付的货款。（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

9.3因甲方提出技术配置更改等原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

9.4甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

9.5乙方在产品质保期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在产品质保期后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

10.违约责任

除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

11.违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

11.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

11.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

11.3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

12.争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,(3)直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

## 二、专用条款

13.下列文件均为本合同的组成部分

13.1本合同书

13.2中标通知书

13.3中标单位投标文件

13.4变更补充文件

13.5招标文件

13.6标准、规范、图纸及有关技术文件

13.7其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

14.合同金额

| 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：车价不含国家购车补助。 |
| 车价金额人民币大写： (小写： ) |
| 送车费 |  |  |  |
| 送车费金额人民币大写： (小写： ) |
| 合同总金额人民币大写： (小写： ) |

以上合同总价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、质保期维护修理等一切费用。

15.质量保证

15.1质保期自车辆交付并验收之日起开始计算。

15.2客车整体性能必须符合国家GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》和GB13094《客车结构安全要求》等相关客车标准要求。

15.3乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

15.4产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

15.5所提供的车辆及服务完全符合招标文件及本合同规定的性能和安全要求，乙方应保证甲方在使用该车辆或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

15.6如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

15.7如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进或赔偿。

15.8在质保期内，对产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障，由乙方负责对相关零部件及时进行免费修理或更换。除8年质保期部件外，其它部件在质保期满后，乙方对车辆运行期间出现的故障提供终生维修服务和技术支持，甲方支付一定的费用。

15.9合同车辆在运输、装卸过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

16.服务要求及售后服务承诺

16.1要求乙方提供标准服务，即与投标车辆生产厂家中国总部对外公众网站上公布的服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，乙方还应达到以下标准：

16.1.1在质保期内乙方为最终用户提供技术服务热线       （7*24小时），负责解答用户在车辆使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

16.1.2保修期内因重大质量问题更换或修理车辆或部件而导致车辆停止运行的时间应从其质保期内扣除；

16.1.3乙方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的；

16.1.4所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

16.1.5在质保期内，乙方有责任解决所提供的投标车辆的任何问题，在质保期满后，当需要时，乙方仍须对因投标车辆本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

16.2乙方提供免费技术培训服务，主要包括售前、售中、售后培训，并根据季节使用特点等进行专项培训，同时提供培训资料。具体按乙方投标文件中的培训计划落实。

16.3中标车辆后续的配件供应按照市场价的    折优惠供应，供应期直至车辆报废。

16.4如车辆在质保期内因车辆本身的固有缺陷问题造成第三者责任损失的，乙方承担相应赔偿责任，理赔金额及形式双方另行友好协商确定。

16.5如车辆在质保期内因车辆本身的固有缺陷问题造成甲方运营损失的，乙方承担相应赔偿责任，理赔金额及形式双方另行友好协商确定。

16.6有关违约赔偿从质保金中扣除，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

16.7乙方服务承诺                 。

17.交货时间、地点及验收

17.1自合同签订之日起   天内交车至甲方指定地点。

17.2车辆交付时，双方对车辆的外观、规格、数量、重要部件技术配置进行验收。有国家标准的，按国家标准执行；无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件与投标文件中技术指标比较优胜的原则进行验收。

17.3验收时，如发现货物的外观、规格、数量、重要部件技术配置与合同规定不符的，甲方有权拒绝接收。

18.需提供的资料

18.1乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实衢州市区范围内的特约维修网点（站），具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。

18.2乙方交付时向甲方提供货物的车辆登记注册所需资料文件及产品质量保证书、合格证、保修卡、产品说明书、使用手册、产品权威部门检测报告，车辆附加装备产品合格证及说明书等必须具备的相关资料文件及维修手册、零部件目录、整车维修电路图等技术资料和随车的工具器材。

18.3设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

18.4乙方认为可能需要的其它文件。

19.履约保证金

乙方在合同签订前向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金计     元整(￥)，项目验收合格后7个工作日内凭收据退还履约保证金。

20.付款方式

20.1本项目采用分期付款方式，各期货款以三个月期的银行承兑汇票方式支付。

20.2签订合同后的5个工作日内支付合同总价的15%，计     元整(￥      )。

20.3交车至指定地点并验收合格后的5个工作日内支付合同总价的55%计     元整(￥     )。

20.4运行满1年后的5个工作日内支付合同总价的25%计     元整(￥    )。

20.5剩余合同总价的5%(无息) 计     元整(￥    )，作为质保金，在质保期满8年且无未处理完毕的质量、服务纠纷时，在5个工作日内支付。可以提供见索即付银行保函替代质保金。

20.6送车费           元整(￥     )，在交车验收合格后的5个工作日内一次性付清，发票单独开具。

21.单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 附件

本合同附件与招标文件、澄清文件、投标文件等作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

23.合同的生效

23.1本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

23.2本合同一式六份，甲方执二份、乙方执二份，衢州市政府采购中心、衢州市交投集团各执一份。

甲方：（盖章）            乙方：（盖章）

授权代表：                授权代表：

联系电话：                联系电话：

开户行：衢州市工行营业部        开户行：

帐号：1209210009021003019       帐号：

日期：                    日期：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

日    期:

# 第五章  应提交的有关格式范例

# 一、投标文件封面

正本（副本）

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

# 二、资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件正本各一份、资格审查文件副本        份、技术商务文件、报价文件副本        份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:      年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人（负责人）授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

注：法定代表人（负责人）授权书原件在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

3  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2018年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2017年

2018年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

三、技术商务文件格式

1规格性能偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2随机备品、备件和专业工具清单

项目名称：

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的备品、备件。

2、本表中所列备品、备件应在总价中。

3、投标人应尽量写齐全。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

3质保期后三年内主要零配件优惠价格

（不计入投标总价）

项目名称：                         项目编号：

车型：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 原产地 （生产厂家） | 原价 | 折扣率 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

4技术支持及服务承诺书

# 项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车质保期限 |  |  |
| 2 | 交车时间 |  |  |
| 3 | 提供零配件目录 |  |  |
| 4 | 提供整车维修电路图 |  |  |
| 5 | 提供免费技术培训服务 |  |  |
| 6 | 其他优惠政策 |  |  |
| 7 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

# 5主要部件信息表

# 项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

# 6投标车型三电具体保养内容

# 项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 保养作业项目 | 保养周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

## 四、报价文件格式

1、开标一览表

项目名称：

项目编号：                               金额单位：元

| 序号 | 车辆品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 (不含国家购车补助) | 投标总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价人民币大写： |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
| 2 | 送车费(含装卸) |  |  |  |  |
| 送车费人民币大写： |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额(辆) | 合计金额 |
| 3 | 国家补助标准 |  |  |  |  |
| 国家购车补助人民币大写： |

注：1、车辆报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、质保期维护修理等一切费用。

2、车辆报价不包含国家购车补助。

3、送车费单独报价，不含在车价中。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2. 须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果, 提供网站截图复印件,未提供者不能享受小微企业优惠政策。

3、产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

4、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7、产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

# 五、其他文件格式

1.投标文件接收回执

_			（投标人全称）			_

你单位递交的                 （项目及标项名称）                       （项目编号：             ）的以下投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于      年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 文件名称 | 数量 | 标项名称 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查文件 | 包 |  |
| 技术商务文件 | 包 |  |
| 报价文件 | 包 |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项无需填写标项名称，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至市政府采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

衢州市政府采购中心

# 接收人签名或签章：

# 注：投标文件接收回执在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

# 第六章  评标办法及开标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由7人组成，其中采购单位代表2名以及从专家库里随机抽取的专家5名，评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5. 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术资信评分细则对各投标人的技术资信部分进行评审评标委员会各成员所评分值去掉一个最高，一个最低分的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 三、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、评分标准

## 标项一：

| 评分 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 本项目预算价：人民币1350万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 案例3分 | 2016年1月以来投标人实施的类似纯电动城市公交车采购项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供采购项目合同及中标（成交）通知书复印件，原件带至开标现场备查。 | 0-3分 |
| 企业认证 2分 | 省、部级或以上企业荣誉，安全生产等级证书、ISO14000系列、国家认可的实验室或博士后科研工作站等证书。每提供一项证明文件得0.5分，最高得2分。(以上证书提供复印件并加盖公章) | 0-2分 |
| 安全防护等级 4分 | 根据整车控制器、电机控制器、驱动电机、电池安全防护等级的技术参数先进性等要求综合评分。整车控制器、电机控制器和驱动电机防护等级提供第三方检测报告；以上四项全部达到IP67级得4分，未达到的不得分。原件携带至开标现场备查。(允许提供公证件)。 | 0-4分 |
| 电池管理系统 4分 | 电池管理系统：根据使用的BMS的性能进行评判（BMS管理系统要求有主动均衡管理，箱体内部电源分区管理及所有驱动输出均带保护自诊断功能，高压互锁检测自诊断功能，并且监控每个单体的温度、电压、电流、电量，并有相应预警功能，满足各种极端工况要求）。 | 0-4分 |
| 动力电池 3分 | 整车电池总容量303kwh以上，每增加5kwh加0.3分，最高得3分。 | 0-3分 |
| 远程运营监控管理系统 6分 | 厂家承诺提供系统查询全部权限(包括驱动电机、动 力电池、车辆绝缘、车辆耗电量、空调信息等)并承 担费用的，得3分； 厂家承诺如政府要求远程运营监控管理功能接入智 慧城市大平台时无条件配合的，得3分。 | 0-6分 |
| 技术指标及配置情况 14分 | 单位载质量能量消耗量Ekg≤0.15的，得2分，其余不得分。 | 0-2分 |
|  | 投标车型采用最新工艺和技术生产，工艺管理体系科学规范，技术标准科学规范的得2-3分；采用普通工艺和技术生产，工艺管理体系、技术标准简单粗糙的得0.5-1分；采用老工艺、老技术的不得分。 | 0-3分 |
|  | 以投标车型整车公告页技术参数数据为准，450≥续航里程＞400得1分，550≥续航里程＞450得2分，550以上的得3分。 | 0-3分 |
|  | 技术配置全部满足招标文件要求的得3分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-1分，最多加3分。 | 0-6分 |
| 综合评比 4分 | 所投车型产品性能安全可靠，结构合理，造型设计美观协调，驾乘空间安全舒适，选用材质节能环保安全，经济实用、维护简便，乘坐舒适方便，做隔音、减震、降噪、防辐射处理的，具有轻量化、人性化设计，制造单位科研技术人员比例科学合理的得3-4分；产品性能安全性一般，结构较合理，造型设计普通，驾乘空间较舒适，选用材质普通经济性差的，隔音、减震、降噪、防辐射只做简单处理的，制造单位科研技术人员比例较合理的得0.5-2分；产品性能安全性差的，结构不合理，造型设计普通，驾乘空间体验差，选用材质低劣无经济性，隔音、减震、降噪、防辐射未作处理的，制造单位科研技术人员比例较不合理的不得分。 | 0-4分 |
| 阴极电泳 1分 | 整车阴极电泳得1分。 | 0-1分 |
| 项目实施方案3分 | 投标人提供的项目整体实施方案科学可行的（详细具体的生产计划，科学合理的交货计划，具有详实科学的紧急情况预警和处理机制的）得2-3分；提供的项目整体实施方案较科学可行的（较具体的生产计划，较合理的交货计划，提供的紧急情况预警和处理机制较合理的）得0.5-1分；提供的项目整体实施方案不具备可行性的（生产计划不合理，交货计划不科学，未提供紧急情况预警和处理机制的）不得分。 | 0-3分 |
| 售后服务 5分 | 投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的得2-3分；投标人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的得0.5-1.5分；投标人未提供详细完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的不得分。 | 0-3分 |
|  | 生产厂商售后服务体系，在衢州市有直接设立或授权的售后服务机构的得2分，承诺中标后3个月以内设立得1分，未承诺或未设立的不得分。(提供该机构的工商登记证书复印件、相应的证明材料原件) | 0-2分 |
| 质保承诺 6.5分 | 整车质保期不低于12个月，每延长3个月得0.5分，最高得3分。 全部满足招标文件第三章中各部件质保期要求和动力电池组质保要求的，得3.5分。 | 0-6.5分 |
| 培训计划 1分 | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得1分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得0.5分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 0-1分 |
| 优惠条件承诺 2分 | 投标人提供的承诺优于招标内容要求的优惠措施或条件情况的得2分，与招标内容要求的优惠措施或条件情况一致的得1分，低于招标内容要求的优惠措施或条件情况或无承诺不得分。 | 0-2分 |
| 投标文件质量 1.5分 | 投标文件内容完整、条理清晰、简洁明了、外观整齐的得1分；投标文件内容基本完整、条理基本清晰、排序杂乱的得0.5分；投标文件内容不完整、条理不清晰、未进行排序的得不得分(0-1)。承诺中标后提供电子版投标文件的得0.5分。无承诺不得分。 | 0-1.5分 |

## 标项二：

| 评分 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价40分 | 本项目预算价：人民币325万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-40分 |
| 案例3分 | 2016年1月以来投标人实施的类似纯电动城市公交车采购项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供采购项目合同及中标（成交）通知书复印件，原件带至开标现场备查。 | 0-3分 |
| 企业认证 2分 | 省、部级或以上企业荣誉，安全生产等级证书、ISO14000系列、国家认可的实验室或博士后科研工作站等证书。每提供一项证明文件得0.5分，最高得2分。(以上证书提供复印件并加盖公章) | 0-2分 |
| 安全防护等级 4分 | 根据整车控制器、电机控制器、驱动电机、电池安全防护等级的技术参数先进性等要求综合评分。整车控制器、电机控制器和驱动电机防护等级提供第三方检测报告；以上四项全部达到IP67级得4分，未达到的不得分。原件携带至开标现场备查。(允许提供公证件)。 | 0-4分 |
| 电池管理系统 4分 | 电池管理系统：根据使用的BMS的性能进行评判（BMS管理系统要求有主动均衡管理，箱体内部电源分区管理及所有驱动输出均带保护自诊断功能，高压互锁检测自诊断功能，并且监控每个单体的温度、电压、电流、电量，并有相应预警功能，满足各种极端工况要求）。 | 0-4分 |
| 动力电池 3分 | 整车电池总容量210kwh以上，每增加1kwh加0.3分，最高得3分。 | 0-3分 |
| 远程运营监控管理系统 6分 | 厂家承诺提供系统查询全部权限(包括驱动电机、动 力电池、车辆绝缘、车辆耗电量、空调信息等)并承 担费用的，得3分； 厂家承诺如政府要求远程运营监控管理功能接入智 慧城市大平台时无条件配合的，得3分。 | 0-6分 |
| 技术指标及配置情况 14分 | 单位载质量能量消耗量Ekg≤0.15的，得2分， 0.15 ≤Ekg ≤0.20的得1.5分，0.20≤Ekg≤0.25的得1分，其余不得分。 | 0-2分 |
|  | 投标车型采用最新工艺和技术生产，工艺管理体系科学规范，技术标准科学规范的得2-3分；采用普通工艺和技术生产，工艺管理体系、技术标准简单粗糙的得0.5-1分；采用老工艺、老技术的不得分。 | 0-3分 |
|  | 以投标车型整车公告页技术参数数据为准，450≥续航里程＞400得1分，550≥续航里程＞450得2分，550以上的得3分。 | 0-3分 |
|  | 技术配置全部满足招标文件要求的得3分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-1分，最多加3分。 | 0-6分 |
| 综合评比 4分 | 所投车型产品性能安全可靠，结构合理，造型设计美观协调，驾乘空间安全舒适，选用材质节能环保安全，经济实用、维护简便，乘坐舒适方便，做隔音、减震、降噪、防辐射处理的，具有轻量化、人性化设计，制造单位科研技术人员比例科学合理的得3-4分；产品性能安全性一般，结构较合理，造型设计普通，驾乘空间较舒适，选用材质普通经济性差的，隔音、减震、降噪、防辐射只做简单处理的，制造单位科研技术人员比例较合理的得0.5-2分；产品性能安全性差的，结构不合理，造型设计普通，驾乘空间体验差，选用材质低劣无经济性，隔音、减震、降噪、防辐射未作处理的，制造单位科研技术人员比例较不合理的不得分。 | 0-4分 |
| 阴极电泳 1分 | 整车阴极电泳得1分。 | 0-1分 |
| 项目实施方案3分 | 投标人提供的项目整体实施方案科学可行的（详细具体的生产计划，科学合理的交货计划，具有详实科学的紧急情况预警和处理机制的）得2-3分；提供的项目整体实施方案较科学可行的（较具体的生产计划，较合理的交货计划，提供的紧急情况预警和处理机制较合理的）得0.5-1分；提供的项目整体实施方案不具备可行性的（生产计划不合理，交货计划不科学，未提供紧急情况预警和处理机制的）不得分。 | 0-3分 |
| 售后服务 5分 | 投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的得2-3分；投标人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的得0.5-1.5分；投标人未提供详细完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的不得分。 | 0-3分 |
|  | 生产厂商售后服务体系，在衢州市有直接设立或授权的售后服务机构的得2分，承诺中标后3个月以内设立得1分，未承诺或未设立的不得分。(提供该机构的工商登记证书复印件、相应的证明材料原件) | 0-2分 |
| 质保承诺 6.5分 | 整车质保期不低于12个月，每延长3个月得0.5分，最高得3分。 全部满足招标文件第三章中各部件质保期要求和动力电池组质保要求的，得3.5分。 | 0-6.5分 |
| 培训计划 1分 | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得1分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得0.5分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 0-1分 |
| 优惠条件承诺 2分 | 投标人提供的承诺优于招标内容要求的优惠措施或条件情况的得2分，与招标内容要求的优惠措施或条件情况一致的得1分，低于招标内容要求的优惠措施或条件情况或无承诺不得分。 | 0-2分 |
| 投标文件质量 1.5分 | 投标文件内容完整、条理清晰、简洁明了、外观整齐的得1分；投标文件内容基本完整、条理基本清晰、排序杂乱的得0.5分；投标文件内容不完整、条理不清晰、未进行排序的得不得分(0-1)。承诺中标后提供电子版投标文件的得0.5分。无承诺不得分。 | 0-1.5分 |

## 五、开评标程序

  - 工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

  - 工作人员确认投标人法定代表人（负责人）或授权委托代理人资格、投标文件递交等情况。

  - 投标人或者其推选的代表检查投标文件密封、标记情况。

  - 工作人员当众启封各投标人的资格审查文件。

  - 工作人员宣布资格审查结果，当众启封审查合格的投标人的技术商务文件和报价文件，宣布各投标人投标报价。技术商务文件和报价文件送评标室给评标委员会独立评审，如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各投标人打技术商务分，审查报价得分。

  - 工作人员当场公布各投标人的技术商务分、报价得分及总分，宣布评标委员会推荐的中标候选人。

  - 开标会结束。