# 三力牌CGJ5120TCADFE6国六 餐厨垃圾车技术参数

一．技术参数要求

★1.1 底盘型号：东风天锦DFH1120E1国Ⅵ底盘，配置方向助力、空调、钢丝轮胎。

1.2 发动机功率(kw)：≥140

1.3 轴距(mm)：≤3800

★1.4 外形尺寸(mm)：7050×2500×3000(±30mm)

★1.5 整备质量(kg)：≤7800

★1.6 额定载质量(kg)：4500(±30 kg)

1.7 垃圾箱容积(m3)：≥7.8

1.8 装箱时间(s)：≤50

1.9 卸箱时间(s)：≤50

1.10 卸料作业时间(s)：≤60

1.11 液压系统额定工作压力(MPa)：≥14

★1.12 前悬/后悬(mm)): ≤1400/1850

1.13接近角/离去角(°): ≤17/19

二．其它技术要求

★2.1 箱体侧面采用圆弧形结构，增加箱体刚度，在减少加强筋，减轻车辆自重，提高车装载效率的同时保证了整车结构强度，壁板使用不锈钢制造。箱体底板上设置三处筛板以实现固液分离。

2.2 箱体内设有推板，推板由液压系统驱动，推板不但能够卸料，而且具有一定的压缩能力。推板面板为不锈钢材质，面板上设有可打开的清理口，以方便清理推板后部垃圾。推板推出侧无凸台，以防垃圾堆积在凸台上。

★2.3为确保箱体的耐用性和安全性是考虑，箱体须按照压力容器标准制造，提供“压力容器制造证书”。

★2.4箱体后设有液压开启后盖，后开盖与箱体结合部结构合理，箱体和后盖铰接处可以调节间隙，用于调节箱体和后盖之间的间隙，以保证有效密封。

★2.5箱体和后盖采用液压锁紧。锁紧装置为液压自动操作，后盖和锁紧联动。箱体和后盖的密封采用优质密封槽及密封橡胶条，具备良好的密封性能，能够有效防止压缩时和运输过程中的污水滴漏，避免二次污染。使用简单方便，性能可靠，密封性好，无泄漏。

★2.6 后盖应设有电子防降锁，配有进口的举升电磁阀，确保了在工作过程中不会出现误操作，避免了出现操作事故的可能性，性能优良，可靠性高。后门安装有安全撑杆，起到双重防降作用，便于日常维护和维修，确保车辆的安全性能。

★2.7垃圾箱的侧面设有拉杆式垃圾桶提升机构，受力合理，稳定性好。桶提升机构与箱体进料口上盖实现机械联动。

2.8 底部纵梁之间设有不锈钢污水箱，可以有效的收集餐厨中的泔水，污水箱底部设有放水口，通过球阀排放污水。

★2.9 推板油缸选用大口径多级进口密封件密封油缸，液压阀组采用集成式阀块，在保证其液压性能的前提下，提高了可操作性。液压系统采用电液控制，垃圾桶提升机构手动液压控制，操作简单，自动化程度高，工作流程仅需操纵开关便可轻松完成。

2.10提升机构应设有互锁功能，能够有效地防止因工人误操作造成垃圾倾倒至推板前方或者顶盖上。

★2.11 安装有应急开关，在装载开关打开后提桶无动作时能够进行应急装载，以确保工作正常进行。

三、

车型价格：44万元。国六