# 岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目

# 竞争性磋商文件

# （电子招投标）

项目编号：DSQS-ZFCG-2024004

项目名称：岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目

采购单位：岱山县市政和园林绿化管理处

代理机构： 岱山县求索工程代理有限公司

日  期：二〇二四年三月

目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

前附表

一、总 则

二、磋商文件

三、磋商响应文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

九、政府采购政策

第四章  磋商办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目 招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年4月10日 9：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DSQS-ZFCG-2024004

项目名称：岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目

采购人式：竞争性磋商

预算金额（元）：80万元

最高限价（元）：80万元

标项名称：岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目

单位：项

预算金额（元）：80万元

简要规格描述：详见采购需求

备注： 无

合同履约期限：项目服务期限自合同签订之日起12个月。年度考核分在90分（含）以上的，如下一年度采购需求无变化，年度预算保障的前提下，可续签下一年的服务合同，最多再续签两年，合同价款不变。 (合同一年一签)

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年4月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：网上获取。潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月10日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交

开标时间：2024年4月10日9：00（北京时间）

开标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼）（本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。）

五、响应文件开启

开启时间：2024年4月10日9：00（北京时间）

地点（网址）：投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
     2.其他事项：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（4）为支持和促进中小企业发展，舟山市财政局出台了政府采购信用融资政策，具体详见采购文件。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人名称：岱山县市政和园林绿化管理处

地址：岱山县高亭镇蓬园路222号

联系人：虞浙栋        联系电话： 0580-4477986

质疑答复岗位联系人：金涛      联系电话：0580-4472127

2.采购代理机构名称: 岱山县求索工程代理有限公司

地 址： 岱山县高亭镇长河路189号4楼

联系人：贝杰          联系电话：15858092583   传真0580-4485668

质疑答复联系人：陈增伟       联系电话：0580-4475880

- 同级政府采购监督管理部门

名称：  岱山县财政局政府采购管理科

联系人：何先生

监督投诉电话：0580-4472749

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 采购需求

## 一、维护管理范围（养护工作量清单）

| 序号 | 养护管理范围 | 长度/数量 | 管径占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管道 | 55.52公里 | 直径300（含）mm及以下污水管占比64.17%，直径300（不含）-600（含）mm污水管占比31.45%，直径600（不含）mm及以上污水管占比4.38%； 直径300（含）mm及以下雨水管占比41.12%，直径300（不含）-600（含）mm雨水管占比35%，直径600（不含）-900（含）mm雨水管占比11%，直径900（不含）mm及以上雨水管占比12.88% |
| 2 | 雨水管道 | 97.42公里 |  |
| 3 | 窨井数量 | 2500个 |  |
| 4 | 滨港路沿线小闸门（管理） | 5个 |  |
| 5 | 沐风路提升井设备（管理） | 1套 |  |
| 6 | 仙洲公园内提升泵站（定期清淤及日常养护） | 1座 |  |

## 二、具体服务要求

## 1、制定相关的年度养护计划和月度养护计划，建立日常巡查记录、清疏记录、养护台账。

2、在养护管理期间中标人必须对所有管线（包括市政管网、窨井、滨港路沿线小闸门、沐风路提升井设备、仙洲公园内提升泵站）进行每月不少于4次的全覆盖巡查，对出现的堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录；对出现影响管网正常运行的问题应当尽快修复，发现设备运转异常或故障的需及时上报采购人。具体要求但不限于：（1）雨污水管道排水畅通，无堵塞，无污水外溢等现象发生；（2）污水管井内无漂浮物，井底无淤积固态物，井壁无粘附物，窨井内积物不高于管底，管道内积物小于管径1/5；（3）管道定期疏通，窨井定期疏挖、清洗；（4）疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置；（5）污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏时，中标单位应在24小时内对雨污水检查井、井盖（含预留井盖）进行更换补缺并上报；有安全隐患且无法立即修复的需做好安全维护措施（井盖由采购人提供）。发现雨污水井盖混装需及时修正（包括井盖上划有交通标线的需与路上标线对齐）。

3、对发现问题位置管道根据采购人要求进行CCTV或潜望镜检测，并提交工作、检测报告。

4、对排海口、长河排口进行溯源排查、清淤、维护，根据外海潮位及城区雨量情况对排海口进行必要的气囊封堵及拆除（气囊由采购人提供）。

5、协助业主做好对排水户的检查工作。配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、毒气检测、异物（包括油污）吸除、突发事件的应急处理等工作。服务方需进行日常巡查，确保管道彻底畅通，路面无积水，窨井盖无破损。（防汛期间需根据业主指示及时增加强排设施车辆（流量不小于500立方/小时））

6、文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。疏通养护作业时，工作人员必须穿戴安全警示服，设置安全作业标志物。严格遵守安全生产规范，需要下窨井、疏通管道、拆封头等危险场所作业时，要严格做好防毒、防爆等安全保护措施。管道疏通和运输过程中，应做到污泥不落地，沿途不洒落，保持地面清洁卫生。疏通作业完毕后污泥容器和安全作业标志应及时撤离现场。涉及有限空间作业的，必须按规定流程进行操作作业。

7、雨天加强巡查，对积水严重处应采取应急排水作业，做好安全围护。

8、设备配置：配置管道内窥镜（QV）设备、CCTV管道视频机器人，吸污清洗一体车或吸污车+清洗车的、毒气检测设备（同时一年内有计量检定证书的）、疏通车、配备具有防汛强排能力的泵车（流量不小于500立方/小时）、封闭式清运车（箱式清运车或者污泥自卸车）、配备50kw以上的移动式发电设备等。

9、▲人员配置：配备熟练操作设备的工作人员至少4名。

10、清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，日常清疏时，做好相关的安全防护工作，由中标方自行处理清淤产生的垃圾。

11、根据外海潮位及城区雨量情况对滨港路沿线小闸门和沐风路提升井强排设备进行合理开/闭管理。

12、以上服务内容涉及到清淤疏通等工作用水由采购人提供。

- 付款

每3个月结算一次，结算金额为签约合同总价款的1/4。并结合考核等次：得分在90分（含）以上的为优秀，支付应付款的100%不扣罚；得分在80（含）-90分的为良好，支付应付款的90%；得分在70（含）-80分的为合格，支付应付款的80%；得分低于70分的为考核不及格，要求服务方限期整改到位后按照应付合同价50%支付服务费用；逾期不整改的，不予支付该季度的服务费用，同时必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任，并且终止合同。

- 考核

1、对本项目的养护管理工作实行考核制，考核等次与养护管理费用支付挂钩，考核采购人组织实施，每3个月考核一次，并提供日常工作、检测报告和总结报告，每次总考核分满分100分，年度考核成绩为四次考核的平均值，服务期结束提供本年度总结报告。年度考核分在90分（含）以上的，如下一年度采购需求无变化，年度预算保障的前提下，可续签下一年的服务合同，最多再续签两年，合同价款不变。 (合同一年一签)

附件1

岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目考核细则

| 考核指标 | 考核标准 | 标准 分值 | 实施细则 | 扣 分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 资料 （10分） | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关制度和年、季度、月养护计划。 | 5 | 1、未建立定期养护、巡查制度的，扣2分。 2、各阶段未上报养护、巡查计划的发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 台账资料 | 分类建有清疏台账、日常巡查台账、检测台账、修复台账、信访投诉处理台账、应急处置台账、安全检查保障台账等 | 5 | 台账资料记录清晰、分类明确，缺项或资料不正确的每项扣1分；未按月记录装订成册的扣2分 |  |  |
| 日常养护 (65分) | 排水设施巡查 | 建立定期巡查制度，主要管段不少于2次/周，一般管段不少于1次/周，沿海排水口不少于2次/周，巡查记录真实、齐全。 | 5 | 巡查未达到要求，每发现一次扣1分，巡查不到位，导致不良影响甚至发生安全事故的，视情况扣2-5分；无巡查记录的扣3分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  | 井盖检查 | 日常巡查时对发现的雨、污水井盖混装需及时整改，包括井盖上有交通标线的需与路上标线对齐。 | 5 | 抽查时发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 检查井 雨水口 | 确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。确保井盖安放完好。 | 10 | 1.井壁不清洁，未洗刷,结垢的；（扣2分/处） 2.井底积泥：检查井有落底的超过管底以下50mm，无落底的超过管道允许积泥深度的；（扣2分/处） |  |  |
|  | 管道内部清疏 | 确保雨污水管道内无积泥现象。 | 20 | 1、疏通后，发现污水管管内最大积泥深度超过管径1/5的，且小于50mm；渠道积泥深度超过100mm的；（每处扣5分） 2、发现管道、渠道满一年未清理的（每处扣5分） 3.未在规定时间内完成甲方下派的各项任务: 1小时到现场，1天内完成；紧急性信访件和任务半小时到现场，2小时内完成）。（未完成的扣3分/次,一个月2次未在规定时限完成任务，扣除当月全部养护费，一年3次未在规定时限完成任务，甲方有权自行解除养护合同。） 4、服从发包方的统一安排（未配合的扣5分/次） |  |  |
|  | 文明施工及 卫生保洁 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。 | 10 | 1.在运输过程中污泥落地、洒落（每次扣2分）； 2.污泥在不允许的地方倾倒（每次扣2分）； 3.疏通完毕，未及时撤离作业工具、安全标志物、路障与污泥容器（每次扣2分）； 4.作业后，已作业过的地方卫生不清洁的（每次扣2分）。 5.作业人员工作时应态度和善，如态度冷漠，用语粗俗，不文明礼貌。（3分） |  |  |
|  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作 | 15 | 1.工人未穿戴安全警示服装（帽）并未设置安全作业标志及路障的（每次扣5分）； 2. 下污水井和渠道内施工作业前，未按规定进行审批，擅自施工作业的（每次扣10分，当年累计2次，甲方有权自行解除合同）； 3.下窨井、疏通管道、封堵、拆封头等危险场地作业时，未穿戴安全服、配置有毒气体检测仪的，没有做好防毒、防爆第操作的（每次扣5分）； 4.作业完毕，未及时检查现场，盖上井盖（每次扣5分） |  |  |
| 人员及设备到位 （10分） | 项目负责人、养护工人按投标文件要求到位，设备配备齐全 | 10 | 1.项目负责人每月到位不少于22天，每天不小于4小时。（未达要求的每次扣5分） 2.人员未按投标文件配齐的（每少1人当月扣2分） 3. 投入本项目的设备出现故障需及时维修或投入代替设备，不得影响正常工作。每次影响正常工作扣2分。 |  |  |
| 预案措施 （5分） | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。 | 5 | 按照预案措施进行工作分配，若发包人有统一安排的，需无条件服从安排。 （未配合的扣5分）。 |  |  |
| 其他 （10分） | 及时处理各类案件和居民投诉案件。 | 10 | 未及时受理、落实而造成媒体报道的，每起扣5分；发生重大有责新闻事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉但未妥善处理的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 合计 |  |
| 考核结论： |

# 第三章   供应商须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目 | 采购编号 | DSQS-ZFCG-2024004 |
| 2 | 采购内容 | 对岱山县高亭城区市政雨、污水管网进行清疏养护服务。(详见第二章采购需求) |
| 3 | 项目预算 | 人民币捌拾万元整（￥：80万元） | 最高限价 | 80万元 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 踏勘现场 | 代理机构不组织踏勘，如供应商需进行现场踏勘的，须跟招标人进行协商。但供应商不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，供应商应承担踏勘现场的责任和风险。 |
| 5 | 服务期限 | 项目服务期限自合同签订之日起12个月。年度考核分在90分（含）以上的，如下一年度采购需求无变化，年度预算保障的前提下，可续签下一年的服务合同，最多再续签两年，合同价款不变。 (合同一年一签) |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从磋商开始之日起）。 |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后 30 天内。 |
| 9 | 资金结算 | 每3个月结算一次，结算金额为签约合同总价款的1/4。并结合考核等次：得分在90分（含）以上的为优秀，支付应付款的100%不扣罚；得分在80（含）-90分的为良好，支付应付款的90%；得分在70（含）-80分的为合格，支付应付款的80%；得分低于70分的为考核不及格，要求服务方限期整改到位后按照应付合同价50%支付服务费用；逾期不整改的，不予支付该季度的服务费用，同时必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任，并且终止合同。 |
| 10 | 投标报价 与费用 | 1、本项目投标应以人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括所需人工费、管理费、巡查、机械费、人员保险、办公场所租用费、网络费用、自备专用车辆、设备及仪器使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费、维护等）、QV或CCTV检测费、应急处置费用、防汛防台、风险、安全文明、环境保护、企业管理费用、税费、利润等完成本项目有可能产生的一切费用。 2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4、本项目采购代理费由采购人支付。 |
| 11 | 履约保证金 | / |
| 12 | 磋商响应文件的组成 | 本项目实行电子投标。 磋商响应文件由资格证明部分、商务技术部分及报价部分三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的密封要求 | 本项目实行网上投标。 投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 投标人递交备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |
| 14 | 磋商响应文件 提交 | 本次投标允许投标人递交电子备份投标文件（后缀名为.bfbs），但不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 1、在开标截止时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 2、备份投标文件递交的方式为：备份的（后缀名为.bfbs），投标人应当于2024年4月9日17：00（北京时间）前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件通过邮寄（以签收时间为准）或派人递送的方式送交到招标代理机构处；也可以开标当天投标截止时间前开标现场递交。备份文件须密封完好，并注明投标人单位名称，逾期送达或未密封的备份投标文件将被拒收。 地址：岱山县高亭镇长河路189号4楼 收件人：贝 杰，电话：15858092583 3、备份投标文件，介质可以是U盘或DVD光盘，只允许存储一个文件。 4、当发生投标人未按时解密时，代理机构将启用已提交的备份投标文件。 5、以下情形视为未提交有效投标文件： 5.1仅提交备份投标文件的； 5.2投标人未按时解密，且提交备份投标文件无效的； 5.3投标人未按时解密，且提交的备份投标文件不明确，存在一个或一个以上备选（替代）备份投标文件。 6、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 6.1未按规定密封或标记的投标文件； 6.2由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 6.3超过规定时间送达的。 |
| 15 | 磋商响应文件提交地址/投标截止时间/开标时间 | 开标地点：投标人需通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标响应。 投标截止时间/开标时间：2024年4月10日9：00 (北京时间) |
| 16 | 供应商注册 | 各供应商须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 供应商在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |
| 17 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2024年4月3日17：00前，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑。 |
| 18 | 不良信用记录查询 | 根据财库[2016]125号文件： 1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 二个渠道提供查询截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 采购代理机构在投标截止日对供应商信用记录进行查询，以代理机构在开标当日的查询记录为准。 |
| 19 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：其他未列明行业 |
| 20 | 中小企业 扶持政策 | 本项目为预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。 |
|  |  | 本项目不允许转包。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目为服务采购项目。 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

## 一  总  则

（一）适用范围

本磋商文件适用于岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：岱山县市政和园林绿化管理处。

2、“采购代理机构”系指岱山县求索工程代理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权函》。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7、“书面形式”包括信函、传真、快递等。

8 “▲”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购预算

本次采购以最高限价80万元作为上限价。投标报价超出上述规定的最高限价，将对其作无效标处理。

（五）投标委托

供应商法定代表人须在投标文件里提供有效身份证件。

（六）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（竞争性磋商文件另有规定除外）。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（九）特别说明

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（十）答疑与澄清

供应商若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应于2024年4月3日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。采购结果公告期限为1个工作日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

6、采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

## 二  竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成。本竞争性磋商文件由以下部份组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  磋商办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

其他有关补充文件

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前5天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在供应商。

2、竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在供应商。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

## 三、磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的签署

1.1电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.2备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- ▲资格响应部份：

1.1、投标函（投标人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金（投标截止时间进行计算）、具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；（格式一）

1.2、营业执照复印件或事业单位法人证复印件；

1.3、投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

1.4、《法定代表人证明书》或《法定代表人委托授权书》原件；（格式二）

1.5、中小企业申明函（格式三）或监狱企业证明（格式四）或残疾人福利性单位声明函（格式五）

1.6、本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 商务及技术部分：

2.1、供应商自评表；（格式六）；

2.2、投标人企业及投标服务简介表（格式七）；

2.3、相关证书（包括体系认证证书、资质证书）；（如有）；

2.4、投标人类似业绩一览表；（格式八）

2.5、拟派项目团队人员情况表；（格式九）

2.6、拟投入主要设备配置表；（格式十、格式可自拟）

2.7、项目技术方案（格式自拟）

2.8、商务响应表；（格式十一）

2.9、本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3、报价文件：

3.1 初次响应/最终响应报价一览表；（格式十二）

3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

（二）磋商响应文件的语言及计量

1、磋商响应文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）响应报价

1、响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2、响应报价以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括所需人工费、管理费、巡查、机械费、人员保险、办公场所租用费、网络费用、自备专用车辆、设备及仪器使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费、维护维修费等）、QV或CCTV检测费、应急处置费用、安全文明、环境保护、企业管理费用、税费、合理利润等完成本项目有可能产生的一切费用。

3、响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）磋商响应文件的有效期

1、自投标截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商响应文件的签署和份数

1、投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还需递交一份未经加密的电子投标文件送达指定地点。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正磋商响应文件必须以电子形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正磋商响应文件后，不影响磋商小组对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

1、在资格文件审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

1.2磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

1.4投标文件组成内容不齐全或内容虚假的；

1.5磋商响应文件无法定代表人或授权人签字（或盖章）；由授权人签字但未提供法定代表人授权委托书；

1.6磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的；（经磋商小组认定并符合本竞争性磋商文件规定的情形除外）

1.7磋商响应文件中的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章或电子签章的；

1.8服务期、投标有效期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

1.9不响应竞争性磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有招标人不能接受的附加条件的；

1.10磋商响应文件没有按采购文件要求响应有标“▲”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：

2.1响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准或者采购文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2投标报价超过预算金额的，或投标方的投标报价经磋商小组审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标方又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

1、采购代理机构按本采购文件投标规定的时间和地点公开开标。本项目采用在线投标方式，所有投标人不需要派代表参加现场开标，投标人须通过政采云电子交易系统在线参与本项目的开标活动。

2、按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审，但不退还给投标人。

（二）开标程序

1、开标会由招标代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

4.2磋商小组对资格进行评审；

4.3公布资格评审结果；

4.4磋商小组就价格、服务等认为需要磋商的内容分别与各投标人进行磋商。

4.5磋商小组对商务技术投标文件进行评审；

4.6各投标人在规定时间内于系统上提交最终报价，最终报价不得超过自身的初次报价。

4.7公布商务技术评审结果；

4.8公布报价开标情况；

4.9磋商小组对报价情况进行评审；

4.10公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，招标代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

（二）评标程序

1、资格审查

磋商小组对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，磋商小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，磋商小组按评标原则推荐中标候选人。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

评标委员会对确定投标文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的磋商报价，投标人同意并签字确认后，调整后的磋商报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，投标人在磋商过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购人式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者招标代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1、招标代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3、采购人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者招标代理机构应当向中标人发出成交通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，招标代理机构审查确认因成交人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九、政府采购政策

1、本项目是专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、非专门面向中小企业采购的项目：

4.1、在政府采购活动中，供应商提供的货物、服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

11、信贷政策

11.1为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | 1.融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。 2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-2166242, 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201，18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710，13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

11.2一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

# 第四章  磋商办法及标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出有效响应人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人。得分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

二、成交人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为成交人，经采购人确认后，确定项目成交人，同时发出成交通知书并发布采购结果公告。

三、综合评估分计分方法

满足磋商文件要求且响应价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分，其他响应人的价格分按下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/最终磋商报价）×价格权重×100。

| 评价指标 | 分值 |
| --- | --- |
| 投标报价部分 | 20分 |
| 商务、技术部分 | 80分 |
| 合计 | 100分 |

在评分时，各响应人报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务得分+技术得分＋报价得分，商务和技术得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

### 四、评标内容及标准

### 4.1资格审查

采购代理机构根据招标文件载明的资格审查内容对各投标人进行资格评审。各投标人应完全满足招标文件载明的资格审查内容要求，否则经采购代理机构评审该投标人将作资格审查不合格处理。资格审查不合格的投标人视为无效投标，不再进入技术标和商务标评审。如通过资格审查部分评审的投标人少于3个时，评标不再继续，视为本次招标失败。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或事业法人登记证复印件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《投标函》。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标函》。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《投标函》。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标函》。 |
| 6 | 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 以开标现场网页查询结果为准。 |
| 7 | 法定代表人证明书或法定代表人委托授权书 | 法定代表人参加投标时提供《法定代表人证明书》原件，非法定代表人参加投标时提供《法定代表人委托授权书》原件 |
| 8 | 本项目为专门面向中小企业 | 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件 |
| 结 论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

4.2评分细则： (总分100分)

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（20分） | 报价分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价/最终磋商报价）×价格权重×100。 |
| 商务 部分 （33分） | 体系认证证书 （4分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；且认证范围含管道修复或管道疏通或管道检测等内容的，每项得1分，最高得3分。 2、具有信息安全管理体系认证的，得1分。 证明材料：提供有效期内的证书复印件加盖公章。未提供或证书复印件未加盖公章的不得分。 |
|  | 资质 （6分） | 1、投标企业具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的得2分； 2、具有非开挖专业施工作业能力证书、检测与评估作业能力证书资质的，每具备一项得1分，最高得2分。 3、投标企业具有有效的安全生产许可证的得2分； 证明材料：提供有效期内的证书复印件加盖公章。未提供或证书复印件未加盖公章的不得分。 |
|  | 投标人类 似业绩 （2分） | 2020年1月1日（以合同签订的时间为准）以来，具有完成过类似项目业绩的【类似项目是指含市政排水管道（或管网）的养护或运维或疏通或检测内容】，每个业绩得1分，本项最多2分。 证明材料：提供①合同复印件、②行业主管部门或建设单位出具的验收报告或已完证明材料。①②二者缺一项本项不得分。 注：若证明资料不能充分反映采购文件规定的业绩特征内容的，则必须提供行业主管部门或建设单位出具的能够充分反映上述特征的相关证明材料或投标人提交足以证明业绩特征的其他证明材料证实，否则业绩不予认可。 |
|  | 项目 负责人 （3分） | 拟投入本项目的项目负责人具有市政类或给排水专业或环保类专业职称的，初级职称的得1分，中级职称的得2分，高级及以上职称的得3分。本项最高得3分。职称就高计取。 证明材料：提供①相关证书复印件、②社保证明复印件（社保机构出具的由投标人或其分公司为以上人员缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明）；①②二者缺一项本项不得分， |
|  | 项目其他成员情况（6分） | 团队其他人员（不包括项目负责人）： 1.具有CCTV 检测类技术人员，持有排水管道检测操作工技能证书的，每配备1名得1分，最高得1分； 2.具有有限空间作业人员，持有有限空间作业人员证书的，每配备1名得1分，最高得2分； 3. 具有专职安全员，持有注册安全工程师证书或专职安全生产管理人员安全生产考核证书(C证)的，每配备一名得1分，最高得1分； 4. 具有管道养护人员，持有经专业培训的管道疏通养护员或下水道养护工证书（或管道工）的，每配备一名得1分，最高得2分。 证明材料：提供①相关人员证书复印件、②社保证明复印件（社保机构出具的由投标人或其分公司为以上人员缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明）；①②二者缺一项本项不得分 注：一人一岗，不得相互兼任 ，项目负责人不得兼任以上任一岗位 。 |
|  | 本项目拟投入设备配置 （12分） | （1）具有CCTV管道摄像设备，每提供1套得1分，最高得1分。 （2）具有QV检测仪（或具有类功能的设备）的，每提供1套得1分，最高得1分。 （3）配有吸污清洗一体车或吸污车+清洗车的，每提供1套得1分，最高得2分。 （4）配有毒气检测设备（同时一年内有计量检定证书的）的，每提供1台得1分，最高得1分。 （5）配有疏通车设备的，每提供1辆得1分，最高得2分。 （6）配有50kw以上的移动式发电设备的。每提供1台得1分，最高得1分。 （7）配有防汛强排能力的泵车（流量不小于500立方/小时）的，每提供1辆得2分，最高得2分； （8）配有封闭式清运车（箱式清运车或者污泥自卸车）的，每提供1辆得2分，最高得2分； 注：以上投入设备应为投标人自有或租赁设备，提供设备照片、购置发票扫描件（或复印件）；如设备为租赁的，还须提供租赁合同，租赁期限须满足本项目服务期限。扫描件（或复印件）须反映出设备的类型及所有权（设备自有的所有人为投标单位，设备租赁的所有人为出租人）。其中车辆还须提供车辆行驶证、车辆近期照片，照片中能反映车辆车牌照。 |
| 技术 部分 （47分） | 项目理解（5分） | 根据各投标人对本项目服务区域现状的了解程度及项目理解进行评分： 对本项目现状情况的了解程度全面、理解透彻，理解与认识有重点及突出点得5分； 对本项目现状情况的了解及理解较全面、重点较突出得3分； 对本项目现状情况的了解及理解一般的，得1分； 套用其他项目内容或无该项内容的不得分。 |
|  | 项目实施管理方案 （6分） | 根据投标人针对项目需求制定的巡查维护计划、日常巡检方案、对市政管网、窨井养护清疏养护的方案及服务标准进行评分： 实施方案全面合理，完整，且科学可靠，完善、可行性程度高，得 6分； 实施方案较合理，较完整，较科学可靠、完善、基本可行的，得4分； 实施方案欠缺的，不完整，有缺失科学可靠、完善、可行性程度一般，得2分； 方案差的或未提供该项内容的不得分。 |
|  | 重点难点分析及应对措施（6分） | 根据投标人针对本项目重难点分析打分： 分析精准、应对措施合理且具有针对性的得6分； 分析到位、应对措施合理针对性一般的，得4分； 分析、应对措施有所欠缺的，得2分； 措施方案差的或未提供该项内容的不得分。 |
|  | 突发事件的预判及应急处理方案（5分） | 根据投标人提供的突发事件的预判及应急处理方案，进行评分： 具有完善的突发事件的预判及应急保障能力科学可靠、完善、可行的,得5分； 具有较完善的突发事件的预判及应急保障能力比较可靠、完善、可行的，得3分； 突发事件的预判及应急保障能力一般的，得1分； 方案差的或未提供该项内容的不得分。 |
|  | 安全文明作业保证措施（5分） | 根据投标人的安全文明措施方案（含安全防护措施、有毒有害气体、有限空间作业专项方案、意外安全保障措施）等综合比较后进行评分： 安全文明措施方案全面合理，科学可靠、完善、可行，得5分； 安全文明措施方案较合理，较完善、可行的，得3分； 安全文明措施方案有欠缺，可行性程度一般，得1分； 措施方案差的或未提供该项内容的不得分。 |
|  | 交通安全保障措施（5分） | 根据投标人提供的交通安全保障措施打分： 保障措施完善、有针对性且合理的得5分； 保障措施基本完善且合理的得3分； 保障措施一般的得1分； 措施方案差的或未提供该项内容的不得分。 |
|  | 作业场地环境保障措施（5分） | 根据投标人提供的作业场地环境保障措施，包括对作业场地污染的风险评估、环保措施及安全文明措施等，进行评分： 保证措施全面合理，科学可靠、完善可行，得5分； 保证措施较合理，基本科学可靠、较完善可行的，得3分； 证措施有欠缺，可行性程度一般，得1分； 措施方案差的或未提供该项内容的不得分。 |
|  | 质量保证措施（5分） | 根据投标人提供针对本项目的质量保证措施打分： 质量保证措施全面合理，科学可靠、完善可行，得5分； 质量保证措施较合理，基本科学可靠、较完善可行的，得3分； 质量保证措施有欠缺，可行性程度一般，得1分； 措施方案差的或未提供该项内容的不得分。 |
|  | 服务承诺（5分） | 根据投标人针对本项目的服务承诺（包括全体人员岗位职责到位率、响应时间等）情况进行评议： 服务承诺合理且具有针对性的得5分； 服务承诺合理但针对性一般的得3分； 服务承诺有欠缺的的1分。 差的或未提供该项内容的不得分。 |

第五章  合同主要条款

（此合同仅供参考,以最终双方签订的合同为准）

项目名称：

采购编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据    年   月    日关于                项目竞争性磋商招标的结果，签署本合同。

## 一、维护管理范围（养护工作量清单）

| 序号 | 养护管理范围 | 长度/数量 | 管径占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管道 | 55.52公里 | 直径300（含）mm及以下污水管占比64.17%，直径300（不含）-600（含）mm污水管占比31.45%，直径600（不含）mm及以上污水管占比4.38%； 直径300（含）mm及以下雨水管占比41.12%，直径300（不含）-600（含）mm雨水管占比35%，直径600（不含）-900（含）mm雨水管占比11%，直径900（不含）mm及以上雨水管占比12.88% |
| 2 | 雨水管道 | 97.42公里 |  |
| 3 | 窨井数量 | 2500个 |  |
| 4 | 滨港路沿线小闸门（管理） | 5个 |  |
| 5 | 沐风路提升井设备（管理） | 1套 |  |
| 6 | 仙洲公园内提升泵站（定期清淤及日常养护） | 1座 |  |

## 二、具体服务要求

## 1、制定相关的年度养护计划和月度养护计划，建立日常巡查记录、清疏记录、养护台账。

2、在养护管理期间中标人必须对所有管线（包括市政管网、窨井、滨港路沿线小闸门、沐风路提升井设备）进行每月不少于4次的全覆盖巡查，对出现的堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录；对出现影响管网正常运行的问题应当尽快修复，发现设备运转异常或故障的需及时上报采购人。具体要求但不限于：（1）雨污水管道排水畅通，无堵塞，无污水外溢等现象发生；（2）污水管井内无漂浮物，井底无淤积固态物，井壁无粘附物，窨井内积物不高于管底，管道内积物小于管径1/5；（3）管道定期疏通，窨井定期疏挖、清洗；（4）疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置；（5）污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏时，中标单位应在24小时内对雨污水检查井、井盖（含预留井盖）进行更换补缺并上报；有安全隐患且无法立即修复的需做好安全维护措施（井盖由采购人提供）。发现雨污水井盖混装需及时修正（包括井盖上划有交通标线的需与路上标线对齐）。

3、对发现问题位置管道根据采购人要求进行CCTV或潜望镜检测，并提交工作、检测报告。

4、对排海口、长河排口进行溯源排查、清淤、维护，根据外海潮位及城区雨量情况对排海口进行必要的气囊封堵及拆除（气囊由采购人提供）。做好以上任务工作报告并提交。

5、协助业主做好对排水户的检查工作。配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、毒气检测、异物（包括油污）吸除、突发事件的应急处理等工作。服务方需进行日常巡查，确保管道彻底畅通，路面无积水，窨井盖无破损。（防汛期间需根据业主指示及时增加强排设施车辆（流量不小于500立方/小时））

6、文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。疏通养护作业时，工作人员必须穿戴安全警示服，设置安全作业标志物。严格遵守安全生产规范，需要下窨井、疏通管道、拆封头等危险场所作业时，要严格做好防毒、防爆等安全保护措施。管道疏通和运输过程中，应做到污泥不落地，沿途不洒落，保持地面清洁卫生。疏通作业完毕后污泥容器和安全作业标志应及时撤离现场。涉及有限空间作业的，必须按规定流程进行操作作业。

7、雨天加强巡查，对积水严重处应采取应急排水作业，做好安全围护。

8、设备配置：配置管道内窥镜（QV）设备、CCTV管道视频机器人，吸污清洗一体车或吸污车+清洗车的、毒气检测设备（同时一年内有计量检定证书的）、疏通车、配备具有防汛强排能力的泵车（流量不小于500立方/小时）、封闭式清运车（箱式清运车或者污泥自卸车）、配备50kw以上的移动式发电设备等。

9、清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，日常清疏时，做好相关的安全防护工作，由中标方自行处理清淤产生的垃圾。

11、根据外海潮位及城区雨量情况对滨港路沿线小闸门和沐风路提升井强排设备进行合理开/闭管理。

12、以上服务内容涉及到清淤疏通等工作用水由甲方提供。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥________元）人民币。

合同金额是履行合同的最终价格，投标报价应包括所需人工费、管理费、巡查、机械费、人员保险、办公场所租用费、网络费用、自备专用车辆、设备及仪器使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费、维护等）、QV或CCTV检测费、应急处置费用、防汛防台、风险、安全文明、环境保护、企业管理费用、税费、利润等完成本项目有可能产生的一切费用。

四、服务期限及地点

1、项目服务期限自合同签订之日起12个月。年度考核分在90分（含）以上的，如下一年度采购需求无变化，年度预算保障的前提下，可续签下一年的服务合同，最多再续签两年，合同价款不变。 (合同一年一签)

开始日期：       年       月      日。

终止日期：       年       月      日。

2、服务地点：岱山县高亭城区

## 五.甲方

### 1、 甲方代表

甲方代表：

姓    名：      ；

身份证号：       ；

职    务：      ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

甲方对甲方代表的授权范围如下：1、督促乙方按合同办事；2、对养护管理服务执行情况进行监督和检查；3、不可抗力事件发生的确认；4、费用、索赔的确认。5、其他未尽事项：             。

### 2.甲方一般义务

2. 1 提供养护管理服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求：按目前现场实际条件为准，甲方提供涉及到清淤疏通等服务的工作用水  。

2. 2 提供基础资料

关于甲方应负责提供服务所需要的资料，包括：服务范围清单（范围图纸）；

## 六.乙方

### 1、项目负责人

1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

相关证书编号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险的违约责任：甲方有权要求更换项目负责人，由此产生的费用和法律责任由乙方承担。

1.2 乙方擅自更换项目负责人的违约责任：如若擅自更换，则乙方将承担签约合同价3%的违约金。

1.3 乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

1.4乙方项目负责人擅自长时间离开项目所在地的违约责任： 乙方项目负责人未通知甲方擅自离开的，按1500 元／天扣罚；如每月擅自离开时间累计达到10天的，则乙方再承担签约合同价3%的违约金，在季度结算时扣罚。

### 2、 项目人员

2.1、项目团队配置安排：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称职位 | 拟担岗位 | 从事类似服务简历、年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. 乙方提交项目管理机构及养护管理人员安排报告的期限：在合同签订后7天内 。

2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

2.4乙方擅自更换主要管理人员和擅自长时间离开项目所在地的违约责任：乙方主要管理人员未通知甲方擅自离开时间的，按500 元／天·人扣罚；如每月擅自离开时间累计达到10天的，则乙方再承担签约合同价3%的违约金，在季度结算时扣罚。

### 3. 乙方一般义务

3.1、乙方提交养护管理资料的内容： 1、服务企业自评报告；2、详细评分表及扣分说明；3、加分情况和证明材料；4、其他相关证明材料（如日常巡查记录、清疏记录、养护台账、检测检测报告和总结报告等）；5、上述内容的电子版材料。6、其他：

乙方需要提交的养护管理资料套数：书面材料5套，电子文件1套   。

乙方提交的养护管理资料的费用承担： 由乙方承担      。

乙方提交的养护管理资料移交时间：  在每3个月养护管理服务到期前 ，及年度服务到期前。

乙方提交的养护管理资料形式要求： 书面和电子形式    。

3.2、乙方应履行的其他义务：

1）乙方必须按养护管理技术要求履行合同，确保符合采购需求要求；

2）配合甲方的检查与考核；

3）服务期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

4）、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由乙方负责。

5）、项目实施过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目服务期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由乙方自己承担。

6）乙方在服务过程中，由于操作不当给甲方或第三人造成损失的，乙方负责赔偿。

7）对提供的服务质量负责，如有问题无条件进行整改。

七、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

九、履约保证金

1、履约保证金金额：人民币    /   万元整。

十、转包或分包

本项目不允许转包或分包，否则，甲方有权解除合同。

十一、变更：

1.乙方须完成所有采购内容，如应踏勘不充分导致实际养护内容增加的，费用不增加。

十二、验收

1.由甲方负责进行验收考核，乙方协助。

2.甲方在乙方提供相关服务的过程中，不定期对服务内容和质量进行考核。不达要求者，乙方承担一切损失和费用。

十三、 付款方式：(资金结算)

1、每3个月结算一次，结算金额为签约合同总价款的1/4。并结合考核等次：得分在90分（含）以上的为优秀，支付应付款的100%不扣罚；得分在80（含）-90分的为良好，支付应付款的90%；得分在70（含）-80分的为合格，支付应付款的80%；得分低于70分的为考核不及格，要求乙方限期整改到位后按照应付合同价50%支付服务费用；逾期不整改的，不予支付该季度的服务费用，同时必须承担由此给甲方造成的其他经济损失，直至追究法律责任，并且终止合同。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2、费用确定

乙方在费用结算周期到期后的次月  5  日前向甲方提交请款申请报告，甲方在收到报告后  7  天内完成审（考）核并确定当期运维服务费。

### 3、服务费的支付时间

关于服务费支付的时间约定：甲方应在确定当期服务费后15日内对乙方进行支付   。

十四、合同修改与解除

1.本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

2.合同可以经双方协商一致解除，或按照《民法典》的规定单方解除。

3.一方违约，另一方根据《民法典》规定单方解除合同的，若乙方违约，乙方应双倍返还定金，并赔偿甲方由于乙方行为而产生的其他损失；若甲方违约，乙方可以没取定金，并要求甲方赔偿因甲方行为而产生的其他经济损失。

4.关于乙方违约解除合同的特别约定：

（1）出现乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（3）连续2季度乙方的考核得分均在70分以下。

（4）擅自停业、歇业超过10天以上的；

(5)因乙方管理不善被市级及以上媒体曝光或通报批评累计2次及以上的；

(6)不能按照合同规定的要求服务（包括乙方项目组管理人员不到位的），经甲方书面通知整改累计2次仍不改正的；

（7）乙方不按照约定履行义务，经催告后仍未履行的。

十五、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方违约责任的承担方式和计算方法：

3.1、乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按签约合同价的5％计算。

3.2、乙方因管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣3000-5000 元，情节严重的扣5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣10000-20000 元。

十六、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（2）种方式解决：
（1） 提交         仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式六份。甲、乙双方各执贰份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

附件1：《岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目考核细则》

（以下无正文）

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

日期：    年   月    日                          日期：   年   月    日

附件1

岱山县高亭城区市政雨、污水管网清疏养护项目考核细则

| 考核指标 | 考核标准 | 标准 分值 | 实施细则 | 扣 分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 资料 （10分） | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关制度和年、季度、月养护计划。 | 5 | 1、未建立定期养护、巡查制度的，扣2分。 2、各阶段未上报养护、巡查计划的发生一次扣1分。 |  |  |
|  | 台账资料 | 分类建有清疏台账、日常巡查台账、检测台账、修复台账、信访投诉处理台账、应急处置台账、安全检查保障台账等 | 5 | 台账资料记录清晰、分类明确，缺项或资料不正确的每项扣1分；未按月记录装订成册的扣2分 |  |  |
| 日常养护 (65分) | 排水设施巡查 | 建立定期巡查制度，主要管段不少于2次/周，一般管段不少于1次/周，沿海排水口不少于2次/周，巡查记录真实、齐全。 | 5 | 巡查未达到要求，每发现一次扣1分，巡查不到位，导致不良影响甚至发生安全事故的，视情况扣2-5分；无巡查记录的扣3分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  | 井盖检查 | 日常巡查时对发现的雨、污水井盖混装需及时整改，包括井盖上有交通标线的需与路上标线对齐。 | 5 | 抽查时发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 检查井 雨水口 | 确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。确保井盖安放完好。 | 10 | 1.井壁不清洁，未洗刷,结垢的；（扣2分/处） 2.井底积泥：检查井有落底的超过管底以下50mm，无落底的超过管道允许积泥深度的；（扣2分/处） |  |  |
|  | 管道内部清疏 | 确保雨污水管道内无积泥现象。 | 20 | 1、疏通后，发现污水管管内最大积泥深度超过管径1/5的，且小于50mm；渠道积泥深度超过100mm的；（每处扣5分） 2、发现管道、渠道满一年未清理的（每处扣5分） 3.未在规定时间内完成甲方下派的各项任务: 1小时到现场，1天内完成；紧急性信访件和任务半小时到现场，2小时内完成）。（未完成的扣3分/次,一个月2次未在规定时限完成任务，扣除当月全部养护费，一年3次未在规定时限完成任务，甲方有权自行解除养护合同。） 4、服从发包方的统一安排（未配合的扣5分/次） |  |  |
|  | 文明施工及 卫生保洁 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。 | 10 | 1.在运输过程中污泥落地、洒落（每次扣2分）； 2.污泥在不允许的地方倾倒（每次扣2分）； 3.疏通完毕，未及时撤离作业工具、安全标志物、路障与污泥容器（每次扣2分）； 4.作业后，已作业过的地方卫生不清洁的（每次扣2分）。 5.作业人员工作时应态度和善，如态度冷漠，用语粗俗，不文明礼貌。（3分） |  |  |
|  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作 | 15 | 1.工人未穿戴安全警示服装（帽）并未设置安全作业标志及路障的（每次扣5分）； 2. 下污水井和渠道内施工作业前，未按规定进行审批，擅自施工作业的（每次扣10分，当年累计2次，甲方有权自行解除合同）； 3.下窨井、疏通管道、封堵、拆封头等危险场地作业时，未穿戴安全服、配置有毒气体检测仪的，没有做好防毒、防爆第操作的（每次扣5分）； 4.作业完毕，未及时检查现场，盖上井盖（每次扣5分） |  |  |
| 人员及设备到位 （10分） | 项目负责人、养护工人按投标文件要求到位，设备配备齐全 | 10 | 1.项目负责人每月到位不少于22天，每天不小于4小时。（未达要求的每次扣5分） 2.人员未按投标文件配齐的（每少1人当月扣2分） 3. 投入本项目的设备出现故障需及时维修或投入代替设备，不得影响正常工作。每次影响正常工作扣2分。 |  |  |
| 预案措施 （5分） | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。 | 5 | 按照预案措施进行工作分配，若发包人有统一安排的，需无条件服从安排。 （未配合的扣5分）。 |  |  |
| 其他 （10分） | 及时处理各类案件和居民投诉案件。 | 10 | 未及时受理、落实而造成媒体报道的，每起扣5分；发生重大有责新闻事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉但未妥善处理的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 合计得分 |  |
| 考核结论： |

# 第六章 投标文件有关格式范例

## 一、备份电子投标文件包装封面（格式供参考）

资格文件/商务技术文件/报价文件

| 项目编号: |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |

投标人全称：                        （公章）

在    年  月  日之前不得启封

# 资格响应文件

### 目录

1、投标函（投标人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金（投标截止时间进行计算）、具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）（格式一）

2、营业执照复印件或事业单位法人证复印件；

3、投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页截图；（具体以开标现场网页查询结果为准。）

4、《法定代表人证明书》或《法定代表人委托授权书》；（格式二）

5、中小企业申明函（格式三）或监狱企业证明（格式四）或残疾人福利性单位声明函（格式五）

6、本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

### 格式一、

投 标 函

致：                         ：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

6、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

7、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

地址：___________________ 邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

日期:_____年___月___日

格式二、

法定代表人证明书或法定代表人委托授权书

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月        日

经营期限：

姓   名：             性别：            年龄：             职务：

系                         (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日    期：    年   月   日

### 附：法定代表人身份证（原件扫描件加盖电子公章）

法定代表人委托授权书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托    （投标人名称）     的（被授权人的姓名、职务） 为我单位的合法代理人，就   （项目名称、编号） 的投标，为我单位名义签署的投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、以及处理与本项目有关的其他事务，我单位均予承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，有效期为      日历日。被授权人无转委权。特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签名：

被授权人签名：

### 附：法定代表人及授权委托人的身份证（原件扫描件加盖电子公章）

格式三：

中小企业声明函

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）         ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

格式四：

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：    ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

格式五：

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：   年   月   日

注： 1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

商务及技术部分目录

1、供应商自评表；（格式六）

2、投标人企业及投标服务简介表（格式七）：

3、相关证书（包括体系认证证书、资质证书）；（如有）；

4、投标人类似业绩一览表；（格式八）

5、拟派项目团队人员情况表；（格式九）

6、拟投入主要设备配置表；（格式十、格式可自拟）

7、项目技术方案（格式自拟）

8、商务响应表；（格式十一）

9、本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

格式六：                    供应商自评表（可自拟）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  |  |  |

注：根据评标办法制作本表格，评分标准为客观分的投标人需填写得分情况以及证明材料所在页码。为主观分的填写“专家自主评分”。

格式七：                 投标人企业及投标服务简介表

| 投标人企业及投标服务简介 | 企业性质、发展历程、经营及服务理念、经营场所、 主要业绩、人员配备等情况进行说明。 |
| --- | --- |

投标人名称：                    （公章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式八：

投标人类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同价格（元） | 使用单位联系人/电话 | 证明材料附件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

证明材料：提供①合同复印件、②行业主管部门或建设单位出具的验收报告或已完证明材料。①②二者缺一项本项不得分。

注：若证明资料不能充分反映采购文件规定的业绩特征内容的，则必须提供行业主管部门或建设单位出具的能够充分反映上述特征的相关证明材料或投标人提交足以证明业绩特征的其他证明材料证实，否则业绩不予认可。

投标人名称：                   （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式九：

项目团队人员情况表

| 序号 | 人员安排 | 姓名 | 专业 | 现任职务 | 资格证书 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，配备上述项目团队人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1、上述人员均不得互相兼任；

2、表后附证明材料①相关人员证书复印件、②社保证明复印件（社保机构出具的由投标人或其分公司为以上人员缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明）；①②二者缺一项本项不得分

投标人名称：                      （公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）

日期：     年     月    日

## 格式十：(格式可按需求自拟)

## 拟投入主要设备配置表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 证明材料附件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | …… |  |  |  |  |

注：1、各投标人可依据实际情况对本表进行扩充或修改。

2、表后附证明材料：提供设备照片、购置发票扫描件（或复印件）；如设备为租赁的，还须提供租赁合同，租赁期限须满足本项目服务期限。扫描件（或复印件）须反映出设备的类型及所有权（设备自有的所有人为投标单位，设备租赁的所有人为出租人）。其中车辆还须提供车辆行驶证、近期照片，照片中能反映车辆车牌照。

投标人名称：                   （公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月    日

格式十一：

商务响应表

招标编号：                       项目名称：

| 内 容 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 | 项目服务期限自合同签订之日起12个月。年度考核分在90分（含）以上的，如下一年度采购需求无变化，年度预算保障的前提下，可续签下一年的服务合同，最多再续签两年，合同价款不变。 (合同一年一签) |  |  |  |
|  | 每3个月结算一次，结算金额为签约合同总价款的1/4。并结合考核等次：得分在90分（含）以上的为优秀，支付应付款的100%不扣罚；得分在80（含）-90分的为良好，支付应付款的90%；得分在70（含）-80分的为合格，支付应付款的80%；得分低于70分的为考核不及格，要求服务方限期整改到位后按照应付合同价50%支付服务费用；逾期不整改的，不予支付该季度的服务费用，同时必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任，并且终止合同。 |  |  |  |
|  | 投标有效期：不少于90日历天 |  |  |  |
|  | 1、本项目投标应以人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括所需人工费、管理费、巡查、机械费、人员保险、办公场所租用费、网络费用、自备专用车辆、设备及仪器使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费、维护等）、QV或CCTV检测费、应急处置费用、防汛防台、风险、安全文明、环境保护、企业管理费用、税费、利润等完成本项目有可能产生的一切费用。 |  |  |  |
|  | 其他商务条款 |  |  |  |

投标人名称：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：     年     月    日

# 报价文件

### 目  录

（1）初次响应/最终响应报价一览表

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

格式十二：

初次响应/最终响应报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （小写）人民币 元 （大写）人民币 元 |

注：1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3. 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

4、投标报价为完成本项目的全部费用，投标人须综合考虑报价.

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：    年   月   日