天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目

招标文件

招标项目编号：TCCG-2023-F084

采购单位：天台县正源水务建设有限公司

# 联 系 人：王哲林

# 联系电话：0576-83881555

# 采购代理单位：台州市天诚工程造价咨询有限公司

# 联 系 人：褚洪彬 谷婷婷

# 联系电话：18858644891 15968606386

# 日    期：二O二三年六月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………1

第二章  投标人须知 ……………………………………………………3

前附表 ………………………………………………………………4

一、招标文件 ………………………………………………………5

二、投标文件 ………………………………………………………6

三、投标 ……………………………………………………………9

四、开标 ……………………………………………………………10

五、评标 ……………………………………………………………10

六、定标 ……………………………………………………………11

七、合同授予 ………………………………………………………12

第三章  合同主要条款 …………………………………………………14

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………21

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………26

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………29

共 38页

第一章  招标公告

根据有关规定，受天台县正源水务建设有限公司委托，现就天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目（非政府采购）进行公开招标采购。

一、招标项目编号:TCCG-2023-F084

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度钢纤维混凝土检查井盖 | 1 | 项 | 50万元 | 钢纤维混凝土检查井盖系列产品及相关配件，合同金额不高于50万元,按实际供货结算，详见招标文件第四章的招标内容及需求 |

五、投标供应商资格要求：

- 符合《政府采购法》第二十二条规定；

- 本次招标项目不接受联合体投标。

六、报名/招标文件的领取：

1、报名/领取时间： 2023年 6月   日至  2023年  月   日（双休日及节假日除外）， 08：00 -11：30 ；14：30-17：00 ,逾期不再办理。

2、投标人必须到天台县水务集团小额电子交易系统网址注册通过后可自行下载采购文件(https://ttsw.hibidding.com/tradding/login )注册、提交审核通过后方可参加投标， 注册联系电话：谷婷婷:15968606386。投标人未在天台县水务集团小额电子交易网站完成注册而造成无法登陆平台、后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

七、投标截止时间和地点：

1、投标截止时间：2023年6月   日09时00分

2、投标地点(网址)：天台县水务集团小额电子交易(https://ttsw.hibidding.com/tradding/login)

八、开标时间和地点：

1、开标时间：2023年 6月   日09时00分

2、开标地点：(网址)：“天台县水务集团小额电子交易系统”线上开标；直播开标室：天台县水务集团有限公司2楼开标室(天台县赤城街道天桐路新水厂)

九、投标保证金：

无

十、样品

供应商采用邮寄（含快递）方式递交样品：样品必须在开标前1个工作日下午17:00分（北京时间）前送达，时间以采购代理机构工作人员签收时间为准，否则视为投标人自行放弃样品递交），各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致样品未按时递交的后果，均由供应商自行负责。（邮寄地址：浙江省台州市天台县赤城街道春晓路200号二楼（招标代理部）； 联系人：谷婷婷；联系电话：15968606386）；

十一、投标说明

## （1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：侯经理：15215725182  陈工：18858686587 。

## （2）投标人通过平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往下载并安装，电子投标具体流程详见本招标公告附件：“天台县水务集团小额不见面开标大厅投标人操作手册.pdf”。

## （3） 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充。

十二、开评标期间出现网络故障或停电的应急处理措施

## 修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

## (1)开评标期间出现网络故障或停电如短时间内(半天内)可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人(代理机构) 经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

## (2)开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的， 招标人(代理机构)报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人(代理机构)应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

十三、其他补充事宜

## 1、天台县水务集团小额电子交易平台远程不见面开标系统 (以下简称：不见面开标系统) 可以通过天台县水务集团小额电子交易平台

## (网址：https://ttsw.hibidding.com/tradding/login)登录

## 2、不见面开标系统对投标人终端要求：

## (1) 电脑配置：2G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上文字处理软件，摄像头、带声卡耳机；

## (2) 互联网网络带宽50M以上。

## 投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

## 3、不见面开标系统需使用数字证书(CA)操作。投标企业主体信息未入库或未取得数字证书(CA)的，请查阅天台县公共资源交易中心网站首页“ 网上办事大厅”中的《天台县公共资源电子交易平台企 业库注册登记操作示意卡》。主体信息入库 、数字证书取得和绑定均在网上进行，天谷咨询电话：4000878198(数字证书) 。

## 4、不见面开标项目招标文件和补充 (答疑、澄清) 、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企业数字证书(CA)登录“小额工程电子交易平台”下载。潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清 或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄 清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并 导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败 的，责任自负。

## 5、不见面开标项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过天台县水务集团小额电子交易平台完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软件有疑问的，请和软件公司的服务人员联系，联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》。

## 6、投标人通过天台县水务集团小额电子交易平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书(CA)登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。

## 7、为确保不见面开标工作顺利进行，投标人可加入QQ“天台乡镇小额投标群”(群号：658624129，二群808106661)，进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

## 8、其他事宜，详见不见面开标项目招标文件。

十四、联系方式：

采购人：天台县正源水务建设有限公司；

地址：天台县天桐路新水厂（天台县水务集团有限公司二楼开标室）

项目联系人 (询问) ：王哲林

项目联系方式 (询问 ) ：0576-83881555

采购代理机构名称：台州市天诚工程造价咨询有限公司

地点：天台县赤城街道春晓路200号二楼（招标代理部）

联系人：谷婷婷  褚洪彬

联系电话：15968606386  18858644891

十五、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

“天台县人民政府”中“政务公开”县水务集团网址（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1228921603/index.html），

嗨招电子招标采购平台：https://www.hibidding.com/home

注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县正源水务建设有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 50万元 |
| 5 | 服务期 | 合同签订之日起1年内 |
| 6 | 服务地点 | 天台县 |
| 7 | 付款方式 | 详见招标文件第四章 |
| 8 | 投标截止时间 | 2023年6月 日09时00分 |
| 9 | 投标有效期 | 90天 |
| 10 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 电子投标文件解密要求 | 电子投标文件在线解密时间：2023年6月 日 09 ：00 至9:30供应商须登录“嗨招电子招标采购平台”，用“不见面开标”功能解密投标文件，(解密时间为30分钟）投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 |
| 13 | 开标时间 | 2023年7月13日09时00分 |
| 14 | 开标地点 | “天台县水务集团小额电子交易系统”线上开标； 直播开标室：天台县水务集团有限公司2楼开标室(天台县赤城街道天桐路新水厂) |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网 网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ “天台县人民政府”中“政务公开”县水务集团网址（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1228921603/index.html） 嗨招电子招标采购平台(https://www.hibidding.com/home) |
| 17 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书5日内向采购人交纳0.5万元的履约保证金，完成服务且服务期满后5个工作日内无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构 |

第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评标标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构。

2．招标文件的澄清、修改和补充

2.1供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起2个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。

2.2采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足3个工作日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第二节  投标文件

3. 投标文件的要求

3.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

3.2 投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得随意对招标文件格式进行增删更改，影响实质性内容的表达，否则按无效标处理。

4. 电子投标文件的组成

电子投标文件由商务文件、资信技术文件、报价文件和样品四部分组成。

4.2.1商务文件组成：

（1）《商务文件》封面；(附件八1，如有)

（2）有效的营业执照复印件

（3）法定代表人（负责人）资格证明书(附件一)

（4）授权委托书；（附件二） 注：法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，本项无需提供。

（5）投标声明书 (附件三)

4.2.2资信技术文件组成

（1）《资信技术文件》封面；(附件八2，如有)

（2）商务（技术）偏离表(附件六 )

（3）投标产品性能（如有）

（4）投标人综合实力情况（如有)

（6）业绩一览表(附件七)（如有，需提供相应业绩证明材料）

（7）检测报告（如有）

（8）生产工艺、质量保障、实施方案、售后服务方案等(格式自拟)

（9）其他技术打分表内要求提供的资料

（10）招标文件要求提供的其他文件和资料及供应商认为需要提供的文件和资料。4.2.3 报价文件组成：

（1）《报价文件》封面；(附件八3，如有)

（2）投标函（附件四）

（2）报价表（附件五）

注：以上提供复印件的证件资料，需加盖公章。

4.2.4样品

- 实物样品钢纤维混凝土检查井盖、座Ф500mm D400规格的样品一套。

注：超出要求的样品不作为评审依据。样品的规格、性能需满足采购文件要求。实物样品采用明标的形式评审，供应商需把样品包装完毕并贴上供应商名称。（投标单位将样品按招标人要求寄达：浙江省台州市天台县赤城街道春晓路200号二楼（招标代理部）； 联系人：谷婷婷；联系电话：15968606386；中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据，未中标样品需寄回的，邮费自理）。

5．电子投标文件的语言

5.1 电子投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．电子投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1 投标报价是履行合同的最终综合单价报价，应包括设备费、材料费、指导安装、调试费与总包单位及专业分包单位的施工配合费、税金（13%）、运输及运输保险费、卸货费、二次搬运检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

7.2 电子投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

## 8．投标费用

8.1 不论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

## 9．联合体投标

9.1 本项目不接受联合体投标。

## 10．特别说明

10.1 投标人不得是采购人的附属机构（单位）。

10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

10.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

## 11．电子投标文件有效期

11.1 电子投标文件有效期为  90天，从招标文件规定的提交电子投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤回或修改其电子投标文件。

11.2 在电子投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其电子投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

12．投标保证金

无

13. 现场踏勘

13.1 采购人不组织现场勘查。

14．电子投标文件的签署

13.1 电子投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制。

13.2 电子投标文件字迹要清晰易于辨认，语意要明确，并按照招标文件要求加盖供应商公章和法定代表人(负责人)或委托代理人签字或盖章。(采用CA签章)

15．电子投标文件的制作

15.1 供应商应按照电子投标文件组成内容及项目招标需求和天台县水务集团小额电子交易平台要求制作电子投标文件，不按招标文件和天台县水务集团小额电子交易平台要求制作电子投标文件的视为无效， 由此产生的责任由供应商自行承担。

15.2电子投标文件部分：供应商应根据天台县水务集团小额电子交易平台及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

。

第三节  投 标

16．电子投标文件的提交、补充、修改与撤回

16.1 投标文件的提交

供应商须按照采购文件和天台县水务集团小额电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。在电子投标文件提交截止时间以前完成电子投标文件的传输提交。

16.2如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的 权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

16.3 补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

17．投标截止时间

17.1投标人应在“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交。

17.2 投标人没有按规定时间、地点提交电子投标文件的, 其电子投标文件视为自动放弃投标。

## 第四节  开 标

18．开标会议

18.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

18.2 开标会议由采购代理机构工作人员主持，监管人员、采购人代表、投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人等参加。

19．开标程序

19.1 开标时间到后，项目负责人准时组织开标。

19.2 供应商登录天台县水务集团小额电子交易平台，对电子投标文件进行在线解密。 在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

18.3开启电子标书信息。

18.4商务文件评审结束后，宣布商务文件评审结果。

18.5开启资信技术文件（包含样品），送评标委员会评审。

18.6宣布资信技术文件评审结果。

18.7开启报价文件，评审后宣布结果。

18.8宣布各投标供应商的最终得分，推荐得分最高者为中标候选供应商。

18.9开标会议结束。。

第五节  评 标

19. 评标委员会

19.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

19.2评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。

20. 评标的保密

20.1 评标采用保密的方式进行。

20.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

20.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

20.5 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

21．评标程序

21.1 商务文件的评审。

21.2资信技术文件的评审

21.3报价文件的评审。

21.4评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

21.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子 交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

21.5.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

21.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

21.5.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

21.5.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

21.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消 除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采 购公平、公正性的，应当重新采购。

22．评标办法及评分标准（详见第五章）

23．澄清问题的形式

23.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人在评标委员会要求的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（负责人）/委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如投标人未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。

24．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

24.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

24.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

24.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

24.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

25．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

25.1 未按规定标记、签署、盖章的；

25.2不具备招标文件规定资格要求的；

25.3不响应招标文件实质性内容的，或负偏离6项（含）以上的作无效标处理；

25.4逾期上传电子投标文件的；

25.5不按招标文件和天台县水务集团小额电子交易平台要求制作电子投标文件的；

25.6 电子投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

25.7电子投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.8 电子投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

25.9未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

25.10供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

25.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供 应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评 标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

25.12 报价超过采购预算或者最高限价的；

25.13 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明 确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

25.14 拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

25.15 符合中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的；

25.16 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

25.17 附有采购人不能接受的条款的；

25.18供应商为采购人的附属机构 (单位) 的；

25.19 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项 下的政府采购活动的；

25.20 法律、法规中规定无效的。

26．废标

26.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件的内容作实质性响应的投标人不足三家的；

26.2投标人的报价均超过了上限价；

26.3 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

26.4 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

26.5 因重大变故，招标任务取消的。

## 第六节  定 标

27．确定中标供应商

27.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

27.2 在浙江政府采购网   网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/和“天台县人民政府”中“政务公开”县水务集团网址（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1228921603/index.html），嗨招电子招标采购平台：(https://www.hibidding.com/home)上发布中标公示，公示期为1个工作日。

## 28．质疑

28.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及采购代理机构提出质疑。

28.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，3个工作日内提出。采购人在收到投标人的书面质疑3个工作日内作出是否受理，作出受理的应在30天内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人，答复的内容不得涉及商业秘密。

29. 中标通知书

29.1 公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发出书面中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

## 第七节  合同授予

30．履约保证金

30.1 中标供应商须在收到中标通知书5日内向采购人交纳0.5万元的履约保证金。

30.2 若中标供应商不能按照30.1款规定执行,取消中标资格,不予退还投标保证金。

30.3 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.4 履约保证金在项目服务期满、没有遗留服务质量问题的，15个工作日内无息退还。

31．签订合同

31.1 中标供应商自中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

第三章  合同主要条款

（供参考，具体条款由采购单位和中标供应商协商确定）

项目名称：天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目

项目编号：TCCG-2023-F084

甲方：（采购单位）天台县正源水务建设有限公司

乙方：（中标供应商）

根据台州市天诚工程造价咨询有限公司关于天台县正源水务建设有限公司（单位）天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：钢纤维混凝土检查井盖

1.2数量：（单位）实际供货数量，按甲方实际使用需求为准，结算以实际供货结算。

1.3型号规格：

| 编号 | 采购内容 | 单位 | 单价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф900 D400 | 套 | 280 |
| 2 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф800 D400 | 套 | 240 |
| 3 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф700 D400 | 套 | 220 |
| 4 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф600 D400 | 套 | 190 |
| 5 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф500 D400 | 套 | 160 |
| 6 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф400 D400 | 套 | 110 |
| 7 | 钢纤维混凝土检查井盖、座500*500mm C250 | 套 | 110 |
| 8 | 钢纤维混凝土检查井盖、座400*400mm C250 | 套 | 90 |

备注：履行合同的最终价格，应包括设备费、材料费、指导安装、调试费与总包单位及专业分包单位的施工配合费、税金（13%）、运输及运输保险费、卸货费、二次搬运检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：         （￥：       元 含税率13% ）。（合同履行期间，国家税率标准发生调整，则本项目税率按新标准执行）

2.2 中标折扣数（大写）：  百分之       （     % ）。合同单价详见附表。结算时，单价不予调整，货款按实际供货数量乘以单价乘以折扣数计算。

2.3 付款方式及时间：合同签订后，每批货到仓库（工地）验收合格后，在一个月内支付该批货款的97.5%（发票和货物清单同时提供，后续付款以此类推），剩余2.5%不计利息待质保期满后7个工作日内一次性付清。

2.4 乙方在收到中标通知书5天内向甲方交纳伍仟元（￥：5000元）履约保证金。

2.5履约保证金在项目服务期满、没有遗留服务质量问题的，15个工作日内无息退还。

2.6甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除因乙方违约而导致损失的金额或违约金。乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足所扣差额，以保证承包期间履约保证金的完整。

2.7合同履行期间，可能需提供其他本清单中未列明的同一系列产品，乙方不得拒绝。单价经双方协商一致后且不得高于市场价，结算时按中标折扣数计算货款。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3中标后，乙方须按照投标文件中提供的参与打分项中所有承诺的事宜来履行合同。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

5.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让或分包给他人供应。

5.2如有转让或分包行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

六、交货时间、交货方式、交货地点及服务期限

6.1 交货时间：接到采购人通知后5天内完成交货

6.2 交货方式：目的地交货

6.3 交货地点：采购人指定地点

6.4 服务期限：本合同时间为    年   月   日至    年    月     日；双方约定：

①合同服务期内，供货价款一经达到合同总价款则采购合同自动终止。②合同服务时间到期，若供货价款达到合同总价款的60%及以上的，本采购合同终止执行；③合同服务时间到期，若供货价款未达合同总价款的60%，经双方协商一致，可延长半年服务时间。延长服务期间，若供货价款达到合同总价款，则延长期自动终止；延长服务时间到期，采购合同终止执行。

6.5乙方所提供货物必须符合国家有关规范要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂试验报告及产品合格证书；本招标文件技术要求未涉及事项，按中华人民共和国国家标准GB265.7-2011其他最新标准的高标准执行。

七、货物检验及约定事项：

7.1若有必要，交货时甲方将会同天台水务集团企管部、监管办、审计部等有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同货物从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

7.2甲方认为有必要对产品的生产、出厂等过程中需派人到生产厂家进行监制或在货物发货前进行预验收，乙方应给于积极配合。

7.3甲方若对产品质量有怀疑或该批次货物安装后因质量问题损坏较多时，可随机取样送国家质量监督检验中心或具有相应资质的单位检测。所涉及的所有费用（包括检验费用、路途运输等）均由乙方承担。如检测不合格，乙方承担相应的法律责任。

具体约定事项如下：

①甲方要做好各批次货物的保管、登记，并做好随机抽样送检工作。甲方可以组织货物质量送检工作，送检时应会同乙方、及天台水务集团相关部室共同参与，并做好记录。（抽检合格的情况下一般不再抽检，但保留多次抽检的权利）若遇已安装货物因质量问题损坏较多时，可适当增加送检次数。

②如果第一次抽检，检验质量不合格，乙方没有异议的，则认定乙方提供的产品质量不合格；如果乙方对第一次抽检结果有异议的，甲方可从仓库保存的货物中随机抽样提取货物进行第二次检验。如果连续二次检验质量不合格，则认乙方提供的产品质量不合格。

八、货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  小时内或货到甲方  小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物的运输及运输保险费、二次搬运检验费、货到卸车费均由乙方承担。

九、调试和验收

9.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准在   个工作日内进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

9.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费指导安装并培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十、税费承担

10.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、质保期和售后服务

11.1 质保期      年（在货到仓库（工地）验收合格后起算）。

11.2 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5货物在质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总值的百分之  五　违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日千分之 二 向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日千分之 二 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15  个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之  五　的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.5 如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续  30  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议处理

14.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2有关本合同中未写明的内容以本项目招标文件的规定为准。

15.3 本合同未尽事宜，双方协商解决。

15.4 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份乙方执一份。

附：1、产品清单和单价表。

2、水务集团廉政合同。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：    浙江省天台县

水务集团廉政合同

采购人（甲方）:天台县正源水务建设有限公司

供应方（乙方）:

为加强合同履行中的廉政建设，确保天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目的廉政实施，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据廉政建设的规定，特订立本合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于合同的有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格履行项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在合同履行中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向集团业务主管部门、监审部、集团纪委或上级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方及其工作人员在合同履行中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位（个人）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位（个人）报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位（个人）为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用乙方和相关单位（个人）提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准参加有可能影响公正履行公务的乙方和相关单位（个人）的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准营私舞弊，不准利用职权私自为本项目安排、从事与本项目有关的各种有偿中介或者经济活动，包括但不限于推荐本人及其配偶、子女、利益相关人参与和合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正履行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；情节严重的，给予乙方3-5年内列入本集团参标黑名单处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，第一次扣除1000元违约金，第二次发现结束合同。

第五条 本合同作为 天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目  合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人（授权人）:           法定代表人（授权人）:

（签章）                        （签章）

年  月  日

第四章  招标内容及需求

▲一、采购内容：

天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目，采购合同总价为50万元，具体清单如下：

| 编号 | 采购内容 | 单位 | 单价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф900 D400 | 套 | 280 |
| 2 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф800 D400 | 套 | 240 |
| 3 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф700 D400 | 套 | 220 |
| 4 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф600 D400 | 套 | 190 |
| 5 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф500 D400 | 套 | 160 |
| 6 | 钢纤维混凝土检查井盖、座Ф400 D400 | 套 | 110 |
| 7 | 钢纤维混凝土检查井盖、座500*500mm C250 | 套 | 110 |
| 8 | 钢纤维混凝土检查井盖、座400*400mm C250 | 套 | 90 |

注：1、以上产品为钢纤维混凝土检查井盖，1套包含钢纤维混凝土检查井盖、座各一个。实际供货数量按采购人实际使用需求进行调整，结算时以实际供货结算。

2、合同履行：①合同服务期内，供货价款一经达到合同总价款则采购合同自动终止。②合同服务时间到期，若供货价款达到合同总价款的60%及以上的，本采购合同终止执行。③合同服务时间到期，若供货价款未达合同总价款的60%，经双方协商一致，可延长半年服务时间。延长服务期间，若供货价款达到合同总价款，则延长期自动终止；延长服务时间到期，采购合同终止执行。

3、合同履行期间，合同履行期间，可能需提供其他本清单中未列明的同一系列产品，供应商不得拒绝。单价经双方协商一致后且不得高于市场价，结算时按中标折扣数计算货款。供应商报价时应自行考虑相关风险。

4、本清单所列价格为固定单价，包括但不限于设备费、材料费、指导安装、调试费与总包单位及专业分包单位的施工配合费、税金（13%）、运输及运输保险费、卸货费、二次搬运检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商自行考虑相关费用和风险，综合自身情况，进行综合单价报价。结算时，单价不予调整，货款按实际供货数量乘以单价计算。

二、技术要求：

1、钢筋纤维混凝土井盖技术要求

1.1供应商应保证所供的材料必须符合采购需求的规格、数量和采购人规定的其他要求。

1.2本次采购的钢纤维混凝土井盖为C250-D400级井盖。

▲1.3底座要求钢筋纤维混凝土材质。

▲1.4质量标准按中华人民共和国国家标准GB265.7-2011其他国家最新标准的高标准执行。（若以下具体技术要求低于国家标准，以国家标准为准。）

2、产品图示：（仅供参考）

3、原材料要求：

3.1水泥应符合GB175的规定；

3.2钢筋宜采用冷轧带肋钢筋和热轧带肋钢筋，其质量应符合GB13788和GB1499.2的规定；

3.3钢箍宜采用Q235板材，其质量应符合GB/T700的规定。如用质件制作时，宜采用QT400或HT200材料，其材质应符合GB/T1348和GB9439的规定；

3.4 粗骨料宜采用5mm-16mm连续级配碎石，含泥量小于1%，其他性能应符合GB/T14685的规定；

3.5细骨料宜采用1.8mm-2.2mm中粗砂，含泥量小于2%，其他性能应符合GB/T14684的规定；

3.6外加剂应符合GB8076的规定；

3.7拌合用水应符合JGJ63的规定。

4、构造要求：

4.1钢筋断料长度的尺寸偏差为0mm-2mm,其表面不得有油污；

4.2钢箍外径允许偏差为±2mm，高度允许偏差为0mm-2mm；

4.3钢筋骨架的钢筋间距允许偏差为±5mm；

4.4焊缝要求：钢箍的焊缝、钢筋焊点、钢箍与钢筋骨架的焊接质量应符合GB50204的规定；

4.5混凝土保护层厚度不得小于12mm。

5、外观质量要求：

5.1井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

5.2井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求≥3mm。凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。

6、C250钢箍要求：钢箍厚度≥4mm,D400钢箍要求：钢箍厚度≥5mm

7、尺寸偏差要求：圆形井盖外径、方形井盖边长、方形井盖搁置宽度、井盖搁置高度、钢箍厚度均取平均值，精确至1mm。

8、抗压强度要求：立方体抗压强度应≥C50。

9、D400承载能力要求：裂缝荷载≥200千牛， 破坏荷载≥400千牛。C250承载能力要求：裂缝荷载≥125千牛， 破坏荷载≥250千牛

10、标志：每套检查井盖上应该具有清晰且永久性的下列标志

10.1承载等级标志或者制造厂商商标

10.2生产年份

10.3根据招标方需要增加的标志、文字或图案。

▲五、商务条款：

1、本项目所有产品的生产、供货、技术服务培训等，费用包含在投标单价中，供应商自行考虑该风险。本项目所有产品应满足相关国家现行质量标准。

2、本项目按实际数量结算，实行固定单价，该单价在合同执行期间是固定不变的，中标供应商不得以任何理由予以变更。

3、使用单位将根据实际需要，向中标供应商分批采购，各投标单位请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用。合同签订后，中标供应商每批次交货时间自采购人发出通知之后5天内（交货期自采购人发出通知后，即日开始计算）。中标供应商有确保产品质量不可推卸的责任，在安装、调试、检验时，应派遣全权代表参加并加以指导，如发现质量问题，代表必须负责处理至采购人满意为止。

4、本次采购货物的报价应包括材料运至采购人指定的地点（一个以上不同地点）产生相应的费用（包含卸车费用），投标供应商应自行考虑，计入报价，结算不予调整。

5、所用产品必须是全新、未使用的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的。

6、采购人有权对中标供应商的生产情况进行突击检查，中标供应商必须配合采购人的突击检查工作，否则采购人有权中止合同。

7、每批货物采购人可以随机抽取样品送至有资质的第三方检测单位对产品进行检测，运费及各项相关检测费用均由中标供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购人所有损失，同时没收30%的履约保证金；如合同期内出现两次产品检验不合格的情况采购人有权终止合同并没收全部履约保证金。

8、中标供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、相关检测报告等相关资料，并确保所供产品的技术指标与说明书所列技术指标一致。货物送达采购人指定地点时，应由项目实施单位代表进行当场验货，并签字确认。

9、如中标供应商延误交货时间（接到采购人通知后5天内完成交货），除人力不可抗拒因素（不包括原材料上涨、环保因素以及雾霾等）外，中标供应商不能按期交货（包括但不仅限于因运输、生产或其他原因，造成本公司安装中需用货物而影响工程交付使用）时，中标供应商必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之二计算。

10、免费质保期：

（1）所有产品提供不少于2年的质保期（在货到仓库（工地）验收合格后起算），质保期内出现任何质量问题， 均由中标供应商负责免费维修更换，并承担再次检测费用。

（2）供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

（3）质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人电话后，48小时内派技术人员到现场维修更换，直至修复，如维修人员未按规定时间到达现场，采购人有权处以5000元的罚款。

11、工作范围：（根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作）

（1）提供完整产品；

（2）产品及相关附件的提供、运输、装货、就位、检验、通过验收；

（3）完成各项调试、检验、测试工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

（4）质保期内产品更换；

（5）售后服务的措施及承诺；

（6）产品附详细的技术资料，应有产品合格证、制造许可证、检测报告（加盖生产厂家公章的复印件）等。

12、服务时间：合同签订之日起1年内。

▲六、付款方式：

合同签订后，每批货到仓库（工地）验收合格后，在一个月内支付该批货款的97.5%（发票和货物清单同时提供，后续付款以此类推），剩余2.5%不计利息待质保期满后7个工作日内一次性付清。

七、样品提交要求

| 序号 | 名称 | 规格（型号） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢纤维混凝土检查井盖、座 | Ф500 D400 | 1套 |

注：超出要求的样品不作为评审依据。样品的规格、性能需满足采购文件要求。实物样品采用明标的形式评审，供应商需把样品包装完毕并贴上供应商名称。（投标单位将样品按招标人要求寄达：浙江省台州市天台县赤城街道春晓路200号二楼（招标代理部）； 联系人：谷婷婷；联系电话：15968606386；中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据，未中标样品需寄回的，邮费自理）。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中技术得分60分，价格得分40分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、商务文件评审

评标委员会对供应商的商务文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入资信技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入资信技术文件评审。

2、资信技术文件评审

2.1评标委员会审查各供应商资信技术文件中服务能力、组织实施方案、满足情况、服务承诺内容等是否响应招标文件要求。如果资信技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2技术得分计算方法如下：

①技术评定分值为60分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商资信技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商技术得分由评委自行评议，技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 项目名称 | 评标要点及说明 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 根据供应商提供主要设备的技术参数与招标文件要求的符合度进行打分，全部满足招标文件要求的得5分。其中：“▲”为实质性要求条款，不允许负偏离；其余指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得5分。负偏离6项（含）以上的作无效标处理。 | 5分 |
| 2 | 产品技术性能 | 根据产品的技术成熟度、专利技术及独创性、产品性能等，优于招标文件要求的（正偏离），进行综合评分,0-4分 （提供相应检测报告复印件或型式批准证书复印件或其他材料作响应材料并加盖制造商公章，未提供不得分） | 4分 |
| 3 | 供应商综合实力 | 根据供应商的履约能力，信誉评价、企业相关技术力量、投标产品的品牌、知名度、用户反馈情况（综合实力不包括注册资金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件）情况综合评分，0-3分。（提供证书等相关证明材料复印件并加盖供应商公章，未提供不得分） | 3分 |
| 4 | 类似项目业绩 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）实施过类似项目业绩（需为本项目金额5万元及以上的合同），每项得2分，本项最高得10分。 注：1、提供合同以复印件加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。 2、如为单价合同，需提供合同复印件及能佐证供货金额的发票复印件（合同期内供货总金额达本项目金额5万元及以上）加盖供应商公章，否则不得分。 | 10分 |
| 5 | 检测报告 | 提供本次采购产品钢筋纤维混凝土井盖具有有效的第三方权威检测机构出具的检验报告，每个规格得2分，最多得6分。（提供本次采购产品规格要求内的产品检测报告复印件并加盖制造商公章，未提供不得分） | 6分 |
| 6 | 生产工艺 | 所投产品制造商的生产、加工设备的拥有情况，根据工艺及设备先进程度进行打分，0-3分。（提供生产车间和具体设备的照片以及设备购买发票复印件加盖制造商公章，未提供不得分） | 3分 |
| 7 | 产品质量保障及性能 | 根据产品的选用原材料的保证措施、生产质量监控措施、质量检测设施、质量检验流程、质量保证承诺等方面的合理性、可靠性等情况进行打分，0-3分。 | 3分 |
| 8 | 供货实施方案 | 根据供应商对选用原材料的选购、产品生产组织、供货计划安排、运输资源配置、贮运组织、现场安装、验收配合、风险应急预案、服务承诺等满足要求的措施及承诺等方面进行打分，0-6分。 | 6分 |
| 9 | 售后服务方案 | 供应商针对本项目的售后服务方案和承诺，故障的响应速度、到场时间、供应商提供免费的定期上门巡检、保修服务、返修的及时性、品质问题的响应时间、安装培训检测培训、调试、技术保障服务等情况进行打分，0-6分。 | 6分 |
| 10 | 免费质保期 | 投标产品免费质保期为两年，在原有基础上每延长1年的加2分，最多加4分。 | 4分 |
| 11 | 样品 | 1、所投样品的整体质量、材质，标识情况等进行打分。（0-5分） 2、所投样品的外观、尺寸、平整、结构等进行打分。（0-5分） 未提供样品不得分。 | 10分 |

注：以上表格中要求的复印件需编入资信技术文件中。签订合同前，采购人有权审查中标供应商以上复印件资料的原件，如有造假，将被取消中标资格，并承担相应责任。

3、报价文件评审

①评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形且不适用修正的按无效报价处理。

A、投标函、报价表内容填写不完整的；

B、服务期等不符合招标文件要求的；

②如有效报价不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为40分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明且不能提供相关证明材料或评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，由评标委员会认定该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100

4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

法定代表人（负责人）资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：            年     月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：                      （盖公章）

年  月    日

附件二：

授权委托书

致天台县正源水务建设有限公司：

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年    月    日

附件三：

投标声明书

致天台县正源水务建设有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目（编号为 TCCG-2023-F084）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。【说明：供应商在截止投标时间近三年以来，如有不良行为记录和重大违法记录被禁止在一定期限内参加采购活动，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

6、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件。以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月     日

附件四：

投 标 函

致天台县正源水务建设有限公司：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：合同签订之日起1年内；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、如我方中标，收到中标通知书5日内向贵方提交0.5万元的履约保证金；

8、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年  月    日

附件五：               报  价  表

项目名称：天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目

| 标项内容 | 数量 | 服务时间 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目 | 1项 | 按招标文件约定 | 按招标文件约定 |
| 投标折扣数 | （小写）： % （百分号前保留整数） （大写）： 百分之 |

说明：1、单价，应包括设备费、材料费、指导安装、调试费与总包单位及专业分包单位的施工配合费、税金（13%）、运输及运输保险费、卸货费、二次搬运检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商自行考虑相关费用和风险，综合自身情况，进行折扣数报价。

- 结算时，单价不予调整，货款按实际供货数量乘以单价乘以折扣数计算。

- 本项目要求报折扣数，比如折扣数为80%，约定单价=100元/套，即结算单价=约定单价*折扣数=100*80%=80元/套

- 折扣数范围0-100%，超出范围作无效标处理。

- 按此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年  月    日

附件六：

商务（技术）偏离表

项目名称：天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。

2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年  月    日

附件七：

供应商2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）实施过类似项目业绩或案例

证明一览表

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、需为本项目金额5万元及以上的合同。

3、随表提交相应的合同并加盖公章，如为单价合同，还需能佐证供货金额的发票复印件（合同期内供货总金额达本项目金额5万元及以上）。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

附件八1：                                                   本

天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目

项目编号：TCCG-2023-F084

资

格

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年 月  日

附件八2：                                                   本

天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目

项目编号：TCCG-2023-F084

资

信

技

术

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年 月  日

附件八 3：                                                   本

天台县正源水务建设有限公司2023年度钢纤维混凝土检查井盖采购项目

项目编号：TCCG-2023-F084

报

价

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日