# 招标内容及需求

一、总体要求

1、本次招标采购项目为（义乌）校区电工模电飞思卡尔实验室所需货物的采购及安装调试，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。各标项的招标内容包括采购货物一览表相应标项中货物的供货及安装、调试，直至交付采购人使用。

▲2、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标单位应对本次采购相应标项的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购相应标项的所有货物进行响应并报价）。

▲3、投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

4、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

5、投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

6、投标人应保证设备或系统的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

7、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

8、投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务；

9、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或招标人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准等标准；

10、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

11、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、安装费、系统及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

12、采购货物一览表

| 标项 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 1 | 函数信号发生器 | 台 | 113 |
|  | 2 | 台式数字万用表 | 台 | 113 |
|  | 3 | 任意波形信号发生器 | 台 | 1 |
|  | 4 | 函数信号发生器 | 台 | 5 |
|  | 5 | 数字示波器 | 台 | 1 |
|  | 6 | 台式数字万用表 | 台 | 1 |
|  | 7 | 手持式数字万用表 | 台 | 10 |
|  | 8 | 可编程直流稳压电源 | 台 | 7 |
|  | 9 | 直流稳压电源 | 台 | 7 |
|  | 10 | 恒温焊台 | 台 | 10 |
|  | 11 | LCR测试仪 | 台 | 1 |
|  | 12 | 热转印机 | 台 | 1 |

二、采购内容技术参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 函数信号发生器 | 1. ★输出通道数≥2，各通道等性能，最高输出频率≥25MHz 2. ★实时采样率≥125MSa/s，垂直分辨率：≥16bits； 3.每通道任意波长度≥1Mpts； 4.扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率； 5.内建≥100种任意波形，包括RS232,PRBS,DT等 6.输出幅值(50欧负载下)：1mVpp 至10Vpp； 7.调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM； 8.配备波形叠加功能，≥8次谐波发生功能； 9.配备通道跟踪功能； 10.配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合； 11.可通过上位机软件生成任意波形 12. ★≥4.3英寸TFT 彩色电容触摸显示屏，多手势操作，支持滑动屏幕操作 13. ★支持接口：USB Host，USB Device(TMC)、USB-LAN(LXI)，USB-WIFI，与同品牌示波器无缝互联直接读取示波器波形并发出来 |
| 2 | 台式数字万用表 | 1.直流电压 (V)200mV/2V/20V/200V/1000V， 精度±(0.1%+3) 2.交流电压 (V)2V/20V/200V/750V ，精度±(0.5%+20) 3.直流电流 (A)200μA/2mA/20mA/200mA/10A，精度±(0.5%+20) 4.交流电流 (A)2mA/20mA/200mA/10A，精度±(0.8%+40) 5.电阻 (Ω)200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/200MΩ，精度±(0.5%+10) 6.电容 (F)20nF/2μF/200μF，精度±(4%+10) 7.频率 (Hz)2kHz/200kHz，精度±(1.2%+10) |
| 3 | 任意波形信号发生器 | ★正弦波输出频率1μHz 至200MHz ★采样率500MSa/s，垂直分辨率14bits 标配等性能双通道，频率稳定度不高于2ppm，相噪不高于-115dBc/Hz 正弦波频谱纯度（谐波失真） DC至1MHz：<-60dBc 1MHz至10MHz：<-55dBc 10MHz至100MHz：<-50dBc 100MHz至200MHz：<-40dBc 标配多至16次的谐波发生器功能，可输出具有指定次数和幅度的谐波 内置150种任意波形，囊括工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号，提供用户自定义波形快捷键 可编辑16kpts的任意波形，编辑方式支持点编辑和块编辑，支持任意波逐点输出 调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM 扫描功能：支持线性/对数/步进扫频，可设置起始/终止/返回时间以及标记频率 输出幅度（50欧姆）： ≤20MHz：1mVpp至10Vpp ≤70MHz：1mVpp至5Vpp ≤120MHz：1mVpp至2.5Vpp ≤200MHz：1mVpp至1Vpp 内置7位/秒, 200MHz带宽，高进度频率计（单独的输入通道），可测量外部输入信号的频率、周期、占空比、脉宽等参数，并提供测量结果的统计功能（动态曲线） 可在基本波形上叠加高斯噪声，噪声比例可以任意调整（0%至50%） ★标配接口：USB Host & Device, LAN（通过LXI-C类认证） 输入/输出：波形输出，同步信号输出，调制源输入，10MHz时钟源输入/输出，触发输入/输出 支持通道间的波形复制和状态复制功能，提供通道复制快捷键 支持通道间频率/幅度/相位耦合 可存储和读取10个任意波形数据文件和10个仪器状态文件，可读取U盘中已存储的Csv和Txt格式文件 可通过远程命令或U盘锁定面板上的按键 可通过操作菜单保存屏幕图像 提供一键恢复默认值功能 支持PictBridge打印机 高清屏 (800×480)，同时显示双通道的波形参数和图形 |
| 4 | 函数信号发生器 | 标配等性能双通道，频率特性如下： 正弦波：1μHz 至25MHz 方波：1μHz 至25MHz 锯齿波：1μHz 至500kHz 脉冲波：1μHz 至15MHz 谐波：1μHz 至10MHz 任意波：1μHz 至10MHz 逐点生成任意波形，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps； 每通道任意波存储深度标配2Mpts，可升级至 16Mpts； ±1ppm 高频率稳定度，相噪低至 -125dBc/Hz； 正弦波频谱纯度（谐波失真）： DC-10MHz（含）：<-65dBc 10MHz-30MHz（含）：<-55dBc 内置8次谐波发生器，可按奇次，偶次，顺序，自定义方式输出； 扫频功能，支持线性/对数/步进方式，可设置起始/终止/返回时间和标记频率； 内置7 Digits，200MHz带宽频率计，可测量频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽，统计结果以“数字”和“动态曲线”来显示； 160种内建任意波形，囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号； 采样率200MSa/s，垂直分辨率：14bits； 输出特性(50欧)：1mVpp 至10Vpp； 主机具有方便的任意波形编辑界面（支持点编辑/块编辑/插入波形），也可通过上位机软件生成任意波形； 调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM； 配备波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出； 配备通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新； 配备通道耦合功能，支持频率/幅度/相位耦合； 通道输出模式，支持常规和门控； 任意波读取格式，支持raf，txt和csv格式； 按键锁定功能，可通过远程命令或U盘锁定任一按键或全部按键（电源键除外）； 屏幕图像保存功能，可以将当前屏幕显示的内容以图片格式（*.bmp）保存到U盘； 可以通过U盘读取图片方式定制开机界面； ★接口：USB Host，USB Device(TMC)、LAN(LXI)； 3.5英寸（320x240）TFT 彩色显示屏，可显示单通道或双通道输出参数 |
| 5 | 数字示波器 | 1. 模拟通道带宽：350 MHz 2. 4 个模拟通道，1 个 EXT 通道 3. ★最高实时采样率：模拟通道达 8 GSa/s 4. ★最高存储深度：模拟通道达 200 Mpts 5. 波形捕获率高于 600,000 个波形每秒 6. 垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ） 7. 时基范围：500ps/div~1 ks/div 8. 水平模式：YT, XY, SCAN, ROLL 9. 45 万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能 10. 提供数字电压表、6 位频率计和累加器 11. 丰富的触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅、脉冲、超幅、延迟、建立保持、第 N 边沿、区域、 12. 标配并行解码功能，后续可升级串行总线解码功能：RS232、I2C、SPI、CAN、FlexRay、LIN、I2S、MIL-STD-1553，支持 4 个解码通道 13. 41 种波形参数自动测量，更提供全内存硬件测量功能 14. 多种数学运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波，内置增强 FFT 分析和峰值搜索功能 15. 提供通过失败测试 16. 标配波形直方图分析 17. 独立的搜索、导航按键和事件列表 18. 内置高级的电源分析软件 19. 用户可定义的 Quick 一键快捷操作 20. 9 英寸多点触控电容屏，256 级波形灰度显示，带彩色余辉 21. 提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率 22. ★接口：4 个 USB Host 、USB Device、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、GPIB (USB-GPIB) 23. 支持 USB 和网络打印机 24. 支持电子邮件发送 25. 支持 Web Control 远程命令控制 26. 具有在线版本升级功能 |
| 6 | 台式数字万用表 | 显示器：256x64点阵显示器 具有双显模式，可同时显示同一输入信号的两种特性 读数分辨率：6位半,最高位可以是0,1,2.最大读数为：+/-2200000 直流电压精确度典型值0.0035 % 测量功能：直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,二线电阻,四线电阻,二极管,通断测试,频率和周期,电容,任意传感器 ★任意传感器支持用户自定义传感器和三种温度传感器： 热电偶，热电阻，热敏电阻 具有大电流和小电流两种测量模式 测量速率： DCV最快速率： 4位半：10000 读数/秒 DCV最快速率： 5位半：1000 读数/秒 DCV最快速率： 6位半：60 读数/秒 可设积分时间： 0.006 PLC 至 100 PLC 测量范围： DCV： - 1050 V - + 1050 V DCI： -10.5A – 10.5A ACV： 0 – 787.5 V ACI： 0 - 10 .5A OHM： 0 - 110 MOhm FREQ： 3 Hz - 1 MHz CAP： 0 - 110 mF ★配置克隆：将仪器的所有配置通过U盘备份或者克隆到其他DM3068; 数学运算功能：最大值,最小值,平均值,通过/失败(VMC输出),dBm,dB,相对测量,直方图,标准偏差 支持电平触发 ★带有趋势绘图(含实时绘图)，实时直方图功能; 具有自动调零或偏移补偿功能 可选择二极管测试的电流源 可选择频率/周期测量时的闸门时间 ★支持接口：USB,GPIB,RS-232和LAN远程控制,支持USB-TMC 488.2标准,LXI-C类规范和SCPI语言 提供webcontol虚拟控制页面 ★支持两家或以上的国际知名品牌万用表命令集仿真模式，便于测试系统搭建 可以记录和保存历史测量结果 两种电源管理模式：禁用或启用前面板电源键 内置10组系统配置和5组传感器配置,可远程配置系统并保存或调用 提供适合生产线的“预设”工作模式 U盘不限量存储CSV格式测量数据 串口打印功能可将所测数据通过RS-232串口传送出去 支持多国语言 支持在线帮助 上位机软件：标配PC端控制软件和任意传感器编辑软件 配合数据采集开关系统，可以做到1000路同时测试 |
| 7 | 手持式数字万用表 | 技术指标 1.Vac 量程 0.1mV 至 1000V 准确度 ± （1.0% + 3 字） 频响 40Hz 至 500Hz 2.Vdc 量程 0.1mV 至 1000V 准确度 ± （0.5% + 3 字） 3.Ohm 量程 0.1Ω 至 40MΩ 准确度 ± （0.5% + 2 字） 4.Aac 量程 0.1µA 至 10A 准确度 ± （1.5% + 3 字） 频响 40 Hz 至 200 Hz 5.Adc 量程 0.1µA 至 10A 准确度 ± （1.5% + 3 字） 6.电容 量程 0.01nF 至 100µF 7.准确度 ± （0.2% + 5 字t） 8.其他功能：显示保持、牢固护套、自动关机 IEC 1010-1：CAT Ⅰ 1000V，CAT Ⅱ 600V，CAT Ⅲ 300V |
| 8 | 可编程直流稳压电源 | 3路输出，总功率≥195W ★CH1:30V/3A，CH2：30V/3A，CH3：5V/3A三路通道单独连续可调，电压值在设置范围内均连续可调。支持3路电压、电流、功率设置值和回读值及保护状态显示；面板有数字键盘，可直接设定输出值。 ★低纹波噪声：电压≤350uVrms/2mVpp，电流≤2mArms 电源调节率：电压≤0.01% + 2mV,电流≤0.01% + 250uA 负载调节率：电压≤0.01% + 2mV,电流≤0.01% + 250uA 编程准确度：电压±(0.05% + 20mV），电流±(0.2% + 5mA） 回读准确度：电压±(0.05% + 10mV），电流±(0.15% + 5mA） ★编程分辨率：10mV 1mA 回读分辨率 10mV 1mA 瞬态响应时间：≤50us 具有过压/过流/过温保护功能，当超出预设值时会自动断输出。 具备定时输出功能，可使电源输出电压虽时间变化进行调整。如1—5s输出2V，6—10s输出4V等，用户可自定义输出序列。 ★接口：USB，LAN(LXI) |
| 9 | 直流稳压电源 | 1.≥2通道，CH1、CH2电压0~30V，电流0~3A，跟踪串行电压0~60V，跟踪并行电流0~6A 2.线性调节：≤0.01% + 3mV 3.负载调节：≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A)；≤0.02% + 5mV (额定电流 >3A) 4.纹波 & 噪声：≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz 5.恢复时间：≤100μS ( 50% 负载变化, 最小负载 0.5A ) 6.线性调节：≤0.2% + 3mA 7.负载调节：≤0.2% + 3mA 8.跟踪误差：≤0.5% + 10mV of CH1 |
| 10 | 恒温焊台 | 1.功率：60W 2.输入电压：AC220V 3.控温范围：200℃ -480℃ 4.温度稳定度：±1℃ |
| 11 | LCR测试仪 | 1.测量频率：40Hz～200kHz 2.测量电压：5mV~5V 3.基本精度±0.05%rdg. 4.BIN测量：主要项目：10种，辅助项目：1种 5.线缆长：0m/1m 6.基本测量项目如下 Z (阻抗[Ω]) Y (导纳[Ω]) θ (相位角[°]) Rs (等效串联电阻=ESR[Ω]) Rp (并联等效电路的电阻[Ω]) X (电抗[Ω]) G (电导率[S]) B (电纳[S]) Ls (串联等效电路的电感[H]) Lp (并联等效电路的电感[H]) Cs (串联等效电路的静电容量[F]) Cp (并联等效电路的静电容量[F]) Q (Q因素(Q=1/D)) D (损失系数=tanδ) |
| 12 | 热转印机 | 产品用途：实现精度在12mil以上的单面板的图形转印； 最大操作宽度：320mm ； 最大操作长度：无限制； 有效制作面数：单面； 最小线宽、线隙：0.20mm（8mil，在配置HP5200LX打印底片前提下）； 控制方式：微程序控制； 显示方式：4位LED； |

三、其他

1、标项1的核心产品是：函数信号发生器。

2、本采购项目中，标示“进口”的相关仪器设备，采购人已按规定办理了相关手续。

3、上述采购货物中若采购人提供了部分产品或部件或配件的参考品牌型号，采购人也同时也欢迎供应商提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的产品或部件或配件。

4、供应商须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评审小组无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于供应商的技术评审，其后果将由供应商自行承担。

5、本章内容中标注“▲”的技术指标（条款、参数）为本项目的实质性要求条款，对该类条款的负偏离将导致响应无效。

6、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），对该类条款的负偏离不会导致响应无效。

7、投标单位应在投标文件中商务技术文件中提供但不限于以下内容：

产品总体性能及质量水平及产品配置说明；安装、调试、验收计划及人员安排情况；优惠条件（包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等）等。

四、商务要求表

| 交货时间及地点 | 中标人应于2020年8月20日前交付完成供货，2020年9月10日前完成安装、调试、验收。交货地点为中国计量大学现代科技学院（义乌）校区内指定地点。 ▲注：投标人投标时应充分考虑新型冠状病毒肺炎疫情的影响，新型冠状病毒肺炎疫情不能作为不可抗力因素拖延交货时间。 |
| --- | --- |
| 调试与验收 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 付款方式 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 质量保证与售后服务 | 1、供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 ▲2、国产设备的质量保修期为 叁 年，质保期从验收合格后开始计算。 3、同系列软件终身免费升级。 4、质保期满后，供应商定期回访，维持基本的售后服务及免费的检测服务，提供成本价的零部件的供应。 5、其他条款详见《第五章 合同主要条款》 |
| 违约责任 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的相应条款 |
| 技术支持 | 供应商应及时免费提供合同货物软件（如有）的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 |
| 技术培训 | （1）投标人应免费对采购人的操作人员、维修人员免费进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用。 （2）投标人应提供相应的培训计划。 （3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 |
| 其他商务条款 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的条款 |

注：投标人应根据本章节要求对投标的相应标项提供点对点应答的技术偏离表和商务偏离表。