招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-184018205099/01

招标内容：术中超声

采购单位：衢州市人民医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年10月31日

第五章  招 标 邀 请

日    期：2018年10月31日

招标编号：0625-184018205099/01

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就术中超声项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：术中超声    壹套

主要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2.  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3.  	招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2018年11月20日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件领购地址：浙江省国际技术设备招标有限公司

招标文件售价：每份300元人民币或50美元；售后不退。邮购须另加50元人民币。

购买标书地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室。

4.	投标截止时间（开标时间）：2018年11月21日10:00（北京时间）。

5.	开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室。

6.     各投标商务必在开标前在中国国际招标网站 （www.chinabidding.com） 免费注册成功并通过年审。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联 系 人：林财，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：衢州市人民医院 地 址：衢州市钟楼底2号 联 系 人：郑主任、张主任 电 话：0570-3058766、3055177 传 真：/ 电子邮箱：848339655@qq.com 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0086-571-85860240、85860232 传 真：0086-571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：衢州市人民医院采购术中超声 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2018年 11 月 7 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：170万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价）或CIP项目现场价（外币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币或美元等其他主要国际结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供所投产品国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币34000.00元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：电汇、转账支票、汇票、银行保函（建议电汇） 投标时提交保证金缴纳证明（电汇电子回单等） |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版一份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-184018205099/01 2、项目名称：衢州市人民医院采购术中超声 3、投标邀请的标题：采购术中超声 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2018年11月21日10:00（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2018年11月21日10:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2018年11月21日10:00（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：如付款条件偏离，将增加投标总价的3%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4（1）条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项偏离加该设备投标价格的1%；投标文件中未列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。一般技术指标和配置偏离总计超过6项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用： |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定费率的80%向中标商收取。 附：计价【2002】1980号文规定货物类招标代理服务费计取比例： 中标金额（万元） 货物招标 100以下 1.5％ 100—500 1.1％ 500—1000 0.8％ |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：衢州市人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 全部货物验收合格入库后30 个工作日内，甲方收到乙方提供的符合财务、税务规定的发票，甲方向乙方支付合同总价款的 90 %，计￥XXXX元（大写人民币XXXX元整），余款的 10%，计￥XXXX元（大写人民币XXXX元整）作为质保金，在合同约定交货验收合格满（12个月）之日起30个工作日内无息支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 保质期 质保期：整机≥3年（自安装调试验收合格起，含所有附件，如探头等），须出具原厂保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终身维修，软件升级终身免费。 提供设备免费质保期过后的整机（含探头）每年的保修方案和价格。 保修期内开机率在95％以上（按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 售后服务 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后响应时间≤1小时，并在24小时内派员到达买方现场实施维修，维修配件48小时内到货。 维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。 终身维修，保修期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。投标方必须承诺先维修再付款。 保修期内设备厂商须每年不少于2次按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 技术支持 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 培训 应用及维护培训：投标人提供操作使用培训，以及维护人员培训原厂培训（不少于2人次，时间不少于1周）。 投标人免费提供医院设备使用人员操作培训和工程师维修、维护培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，和工程师掌握设备PM内容。须列明培训计划。 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 安装调试及验收 安装地点：衢州市人民医院，用户指定地点 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 验收 医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。 买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 交货 交货期：合同签订后2个月内。 交货地点：衢州市人民医院，用户指定地点。 其他价格 保质期后的维保费用及主要零部件单独报价。 |

适用于本合同的额外变动：不适用

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为术中超声，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称及数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 术中超声 壹套 | 详见《III、技术规格及配置要求》 | 合同签订后2个月内 | 衢州市人民医院指定地点 |
| 2 | 每套随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断、介入治疗和科研工作应用。 |  |
| *1.2 | 具备穿刺导向装置 |  |
| 1.3 | 监视器：≥19″高分辨率彩色液晶显示器，全方位可调 |  |
| 1.4 | ≥10英寸高分辨率彩色触摸控制屏，操作控制台可上下左右调节 |  |
| 1.5 | 系统发射与接收通道数 ≥ 114680；动态范围≥250db |  |
| 1.6 | 探头接口：≥4个，探头接口同时激活并可通用（不含CW接口） |  |
| 二 | 主要技术参数及功能要求 |  |
| 2.1 | 主机系统 |  |
| 2.1.1 | 超高分辨彩色液晶扫描监视器，配置自由旋转臂，全方位可调；监视器背灯夜景照亮系统，通过触摸屏控制调节 |  |
| 2.1.2 | 具备高分辨率彩色触摸控制屏。 |  |
| 2.1.3 | 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径，A/D≥16bit。 |  |
| 2.1.4 | 二维灰阶成像单元及M型显像单元 |  |
| 2.1.4.1 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |  |
| 2.1.4.2 | 扫描线密度≥512超声线 |  |
| 2.1.4.3 | 最大扫描深度≥36cm。（附图） |  |
| 2.1.4.4 | 成像速度：系统最高帧频可达800HZ。 |  |
| 2.1.4.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒 |  |
| 2.1.5 | 彩色多普勒血流成像 |  |
| 2.1.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 |  |
| 2.1.5.2 | 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步 |  |
| 2.1.5.3 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像 |  |
| 2.1.5.4 | 扇形扫描角度：5°~90°选择 |  |
| 2.1.5.5 | 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度 |  |
| 2.1.5.6 | 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm |  |
| 2.1.5.7 | 彩色显示速度:最低血流速度≤5mm/s(非噪声信号)，最高速度大于5.54M/S |  |
| 2.1.5.8 | 彩色帧频：系统最高达300HZ |  |
| 2.1.5.9 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 2.1.6 | 频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元 |  |
| 2.1.6.1 | 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率 |  |
| 2.1.6.2 | 最大测量速度：PWD≥±7.6m/s, CWD≥18m/s。 |  |
| 2.1.6.3 | 最低测量速度：PW<1.0mm/s(非噪声信号) |  |
| 2.1.6.4 | 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节 |  |
| 2.1.6.5 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 2.1.6.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 2.1.6.7 | 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。 |  |
| 2.1.7 | 实时自动多普勒包络测量功能 |  |
| 2.2 | 探头 |  |
| 2.2.1 | 超宽频带变频探头，探头在二维中心频率≥5种，谐波中心频率≥5种；多普勒频率可最大选择≥3种；中心频率的变频在屏幕上可视可调 |  |
| 2.2.2 | 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵 |  |
| 2.2.3 | 阵元： 线阵探头有效阵元数≥256阵元；凸阵探头有效阵元数≥256阵元 |  |
| 2.2.4 | B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。 |  |
| *2.2.5 | 配置探头： 经皮肾穿刺探头（含穿刺架）：1个；腹腔镜探头：1个；术中开腹探头：1个；双平面腔内探头：1个； 术中头颅相控阵探头：1个；经食道探头：1个。 |  |
| 2.3 | 基础成像优化技术 |  |
| 2.3.1 | 组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，即凸阵、高频、线阵、相控阵等探头，任一探头最多可具备6波段谐波可视可调。 |  |
| 2.3.2 | 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达56度 |  |
| 2.3.3 | 声束偏转扫描，偏转发射声束，优化神经、血管扫描，亦可应用于针尖增强显像，多级可视偏转 |  |
| 2.3.4 | 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头 |  |
| 2.3.5 | 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别达32倍 |  |
| 2.3.6 | 编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性 |  |
| 2.3.7 | 灰阶动态压缩成像技术，通过对自动分析每帧图像的每个像素点的灰阶值及分布情况，自动优化调整灰阶的动态范围，提高图像的对比分辨率提高“等回声”结构显示及病灶检出率 |  |
| 2.3.8 | 标配智能斑点噪声去除技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声 |  |
| 2.3.9 | 标配实时多声束空间复合成像技术，多角度观察，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用 |  |
| 2.3.10 | 智能图像扫描技术,一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数 |  |
| 2.4 | 血流成像优化技术 |  |
| 2.4.1 | 方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度 |  |
| 2.4.2 | 高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能 |  |
| 2.4.3 | 造影成像功能 |  |
| *2.4.3.1 | 造影技术可用于腹部、高频、心脏、腔内、容积及术中等探头实时造影，具有造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集。（附图证明） |  |
| 2.4.3.2 | 具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像 |  |
| 2.4.3.3 | 非相关造影匹配成像，利用瞬时爆破造影剂气泡的最强回波信号, 利用非相关法,提取造影回波中的基波, 次谐波, 二次谐波, 超谐波信号, 进行造影成像，可提高造影的对比, 用于肝脏转移性病变的检查和治疗中效果评估等 |  |
| 2.4.3.4 | 超声造影剂时间强度定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估 |  |
| 2.5 | 测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.5.1 | 妇、产科测量 |  |
| 2.5.2 | 心脏功能测量 |  |
| 2.5.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.5.4 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.5.5 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.5.6 | 自动多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.7 | 数据接口：VCR、RGB、彩色视频、SVHS、RJ45、RS232、DICOM3.0、无线数据 |  |
| 2.8 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.8.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.8.2 | 硬盘大于等于1TB |  |
| 2.8.3 | 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 |  |
| 2.8.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示 |  |
| 2.8.5 | 刻录CD－RW / DVD –RW |  |
| 2.8.6 | 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| *3.1 | 提供原厂原版技术参数表DATASHEET |  |
| *3.2 | 提供投标机型的FDA或CE认证。 |  |
| 3.3 | 保修：整机≥3年（自安装调试验收合格起，含所有附件，如探头等），须出具原厂保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终身维修，软件升级终身免费。 |  |
| 3.4 | 免费提供医院设备使用人员操作培训和工程师维修、维护培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，和工程师掌握设备PM内容。须列明培训计划。 |  |
| 3.5 | 提供设备免费质保期过后的整机（含探头）每年的保修方案和价格。 |  |
| 3.6 | 保修期内设备厂商须每年不少于2次按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 |  |
| 3.7 | 培训：投标人提供操作使用培训，以及维护人员培训原厂培训（不少于2人次，时间不少于1周）。 |  |
| 3.8 | 开通DICOM接口连接，投标商需提供相关的技术及软件上的支持，与医院PACS系统连接费用包含总价内。 |  |