天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门

采购项目

招 标 文 件

项目名称：天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目

招标编号：TTSWJT-2020-046（招）

采购人：天台县正源水务建设有限公司（盖章）

联系人：孙朝昀      联系电话：13506760817

招标代理：浙江华夏工程管理有限公司（盖章）

联系人：陈晓琪      联系电话：15757673828

二○二〇年八月

目     录

第一章 招标公告……………………………………………………………3

第二章 供应商须知…………………………………………………………5

第三章 合同的主要条款……………………………………………………16

第四章 招标内容及要求……………………………………………………22

第五章 评标办法及评分标准………………………………………………30

第六章 投标文件格式………………………………………………………35

共44页

第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《天台县水务集团有限公司采购招标管理办法（试行）》（天水集团【2019】34号）等相关规定，浙江华夏工程管理有限公司受天台县正源水务建设有限公司委托，对其2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目进行公开招标。欢迎符合条件的国内供应商前来参加投标。具体招标公告如下：

一、招标项目编号：TTSWJT-2020-046（招）

二、采购内容（名称、数量、用途、技术要求等）：

| 编号 | 货物名称 | 数 量 | 单位 | 规格（型号） | 技术要求、用途等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软密封阀门 | 9500 | 只 | DN15、DN20、DN25、DN40、DN50 | 详见招标文件第三章 |
| 2 | 铜阀门 | 11900 | 只 | DN15、DN20、DN25、DN40、DN50 |  |
| 3 | 铜截止阀 | 10500 | 只 | DN15、DN20 |  |

注：上表数量仅供参考，实际结算数量以交货为准。

三、合格投标人的资格要求：

1）符合《政府采购法》第二十二条规定及其他法律行政法规对投标主体的要求，具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业，具有生产的能力，能够满足本次采购项目所有要求和服务，相应的资质证明齐全；

2）本项目不接受联合体投标。

四、投标报名招标文件发售时间、地址、售价:

1．投标报名与招标文件发售时间：2020年8月20日至2020年8月26日(双休日及法定节假日除外)上午：9:00-11:00 ；下午：14:30-17: 00

2．投标报名与招标文件发售地址：浙江华夏工程管理有限公司（天台县始丰街道中央花园1号（三江超市后门）

3．标书售价(元)：每本500元（售后不退）

4、购买标书时应提供以下资格证明材料：

a）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

b）法定代表人授权书原件；

c）报名人有效身份证件(复印件加盖公章)；

- 投标须知：

1．投标文件递交截止时间及开标时间：2020年9月10日 上午  9:00

2．投标文件递交地点及开标地点：天台县水务集团有限公司二楼开标室（浙江省天台县赤城街道桃源寒山路永清庵西300米）

3．投标保证金：1.5万元（转账、电汇形式）

六、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：中华人民共和国最高法院（网址：http://zhixing.court.gov.cn/search）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn。

2、截止时间为开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次采购活动。

七、其他事项：

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6 个工作日）起 3 个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向天台县水务集团有限公司招投标监督管理部门投诉。

八、联系方式：

采购人：天台县正源水务建设有限公司；

联 系 人：孙朝昀    联系电话： 13506760817

招标代理：浙江华夏工程管理有限公司

质疑接收联系人：陈晓琪  联系电话：15757673828

地点：浙江省天台县始丰街道中央花园1号（三江超市后门）

九、采购（中标）公示发布媒体：浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）

备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

采购人：天台县正源水务建设有限公司

采购招标代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

2020 年   月   日

第二章  供应商须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目 |
| 2 | 招标编号 | TTSWJT-2020-046（招） |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 详见招标书 |
| 5 | 最高限价 | 本次招标设最高限价:790430元 |
| 6 | 供货合同期 | 12个月，但实际供货金额达到合同总金额的，合同即终止。 |
| 7 | 交货期 | 合同签订后，成交供应商每批次交货时间为自接到采购人的通知之后7日内完成供货。 |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 9 | 质保期 | 不少于1年。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份（包括证书复印件），其中证书原件仅需提供一套 |
| 11 | 投标担保 | 1、投标担保金额：人民币 1.5 万元 2、担保形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转帐方式缴纳，并在单据上注明“天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目”。 收款单位：天台县正源水务建设有限公司； 开户银行：中国工商银行天台县支行 银行账号：1207061109200091233 担保提交地址：浙江省天台县水务集团有限公司二楼开标室； 投标人凭汇款凭证复印件及基本账户证明材料（如开户许可证）复印件到天台县正源水务建设有限公司（业主）财务处（浙江省台州市天台县赤城街道天桐路新水厂）领取投标担保确认单（收款收据）。 4、提交时间： 接受标书时同时接受投标担保 。 5、联系人及联系电话：吕丽珍 13968478123 投标人必须在投标文件提交截止期前1个工作日办妥投标担保并领取投标担保确认单（收款收据）。 6、未中标单位的投标保证金公示期结束后退还，中标候选单位的投标保证金在中标人与采购人签订合同后退还。 |
| 12 | 投标截止时间及开标时间 | 2020年9月10 日上午 9时00分 |
| 13 | 投标书递交 及开标地点 | 天台县水务集团有限公司二楼开标室（浙江省台州市天台县赤城街道天桐路新水厂） |
| 14 | 样品 | 按招标文件要求 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 评标结果公示 | 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn |
| 17 | 履约保证金 | 成交供应商在收到中标通知书3天内向采购人交纳中标价的2%作为履约保证金，所有产品供货完成通过采购人验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 18 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效。 |
| 19 | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人和招标代理机构 |

第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构。

2．招标文件的澄清、修改和补充

2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在2020年8月28日15时前向采购代理机构提出；对招标文件内容有疑问，应在2020年8月28日17时前以书面形式向采购代理机构提出澄清的要求。如未在规定时间内提出，则视为各投标人所领取的招标文件无缺页或附件不全现象，同时完全认可本招标文件，并放弃对本招标文件提出疑问的权利。

2.2 采购代理机构在2020年 9月4日 17 时前对投标人要求澄清的问题以书面形式答复，并将不包含问题来源的答复书面通知所有领取招标文件的投标人。采购代理机构书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3 采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，投标人必须以书面形式予以确认。如未在规定时间内以书面形式确认，则视为投标人已收到并认可该书面通知。该澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.4当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件澄清、修改、补充的内容未经备案一律无效。

2.5 为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，采购代理机构将根据实际情况作出是否推迟投标截止时间和开标时间的决定。必须推迟投标截止时间和开标时间的，在提交投标文件截止时间三日前将变更后的时间书面通知所有投标人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

第二节  投标文件

3. 投标文件的要求

3.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

3.2 投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

3.3 对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

4. 投标文件的组成

4.1 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件、样品四部分组成。

4.2 商务文件包括（复印件须加盖公章）：

4.2.1 有效的营业执照复印件

4.2.2法定代表人（负责人）资格证明书(附件6-6 )

4.2.3投标声明书诚信投标承诺书 (附件6-11)

4.2.4商务偏离表(附件6-4)

4.3 技术文件包括（复印件须加盖公章）：

4.3.1企业相关情况证明材料(附件6-5)（复印件加盖单位公章）

4.3.2投标产品生产工艺相关资料（复印件加盖单位公章）

4.3.3投标产品的质量检测、主要技术指标的先进性、可靠性，特点和质量水平的详细描述（所投产品品牌、产地、数量、材质等内容必须明确）

4.3.4投标人须提供阀体表面质量追溯系统激光打码全套资料、设备图片等资料（如有）（复印件加盖单位公章）

4.3.5投标人关于试验室规模的详细情况描述以及试验室设备的照片（如有）

4.3.6投标人认证证书（质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书）复印件（如有）

4.3.7投标人自2019年1月1日(以合同签订日期为准）以来软密封阀门、铜阀门业绩合同复印件（如有）(附件6-9)

4.3.8技术偏离表(附件6-8 )

4.3.9售后服务承诺书(附件6-10)

4.3.10招标文件要求提供的其他文件和资料及供应商认为需要提供的文件和资料。

4.4证明材料原件包括

4.4.1投标人认证证书（质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书）原件（如有）

4.4.2同类项目合同原件（如有）

4.4.3 原材料采购发票原件（如有）

4.4.4包含技术文件所提供证书复印件及证明文件以及投标人认为其他需要提供的证书原件（如有）

证明材料原件单独装袋密封，否则视为未提交。技术文件评分表中注明要求提供原件的，如未提交，则相应项目不得分，但不按无效标处理。

4.5 报价文件包括：

4.5.1 投标函(附件 6-1 )

4.5.2 开标一览表(附件6-2 )

4.5.3 报价明细表(附件 6-3 )

4.6样品内容包括：

4.6.1实物样品 20软密封阀门和 20铜阀门样品各一个

注：投标样品上须体现制造商的公司名称（否则相应项目不得分）。

5．投标文件的语言

5.1 投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1 投标报价是履行合同的最终价格，应包括材料费、制作费、运输及保险费、搬运和卸货至指定地点费用、验收费、技术服务与培训费、质量保证期内的维修保养费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

7.2 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

7.3 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

8．投标费用

8.1 不论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

9．联合体投标

9.1 本项目不接受联合体投标。

10．特别说明

10.1 投标人不得是采购人的附属机构（单位）。

10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

10.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

11．投标文件有效期

11.1 投标文件有效期为  90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

12. 现场踏勘

12.1 本项目不组织现场踏勘。

13．投标文件的签署、份数

13.1 投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制、装订成册。

13.2 投标文件须用白色A4纸打印或用不褪色的碳素墨水填写，字迹要清晰易于辨认，语意要明确，并按照招标文件要求加盖投标人公章和法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。

13.3 投标人的投标文件分商务文件、技术文件和报价文件，均为一式5份，其中正本1份，副本4份（其中证书原件仅需提供一套），以及样品一份。

13.4 封面是投标文件的组成部分，每份投标文件的封面上应分别注明“正本”或“副本”和“商务文件”或“技术文件”或“报价文件”字样。正本与副本不一致的以正本为准。如未标明正本和副本或正副本标注有误的，由其他投标人代表从所有投标文件中随机抽取一本作为正本；如无投标人代表抽取，则由监管人员随机抽取。每份投标文件封面按附件内容提供。

14．投标文件的密封和标记

14.1 商务文件、技术文件和报价文件、样品分别装袋密封。

14.2 投标文件的正本和副本应一起装袋密封。

14.3 商务文件证书原件另行装袋密封，外包装封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称、商务文件证书原件及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

14.4 投标文件外包装封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称、文件名称（商务文件或技术文件或报价文件）及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

14.5 样品单独装袋密封，外包装封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

14.6 未按以上要求密封、标记的，或者包装严重破损、失散的，其投标文件将被拒绝接收。

14.7如技术文件证明材料原件单独装袋密封的，外包装封面上注明项目名称、项目编号、投标人名称、技术文件证明材料原件及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。如未按本条要求密封、标记的，技术文件证明材料原件将被拒绝接收，该相应项目不得分。

14.8 如外包装封面标记有误，招标代理对投标文件的误投和误启等情况概不负责。

第三节  投 标

15．投标文件的提交、补充、修改与撤回

15.1 投标文件的提交

提交投标文件时，同时出示：

法定代表人（负责人）资格证明书（附件一）及法定代表人有效身份证原件[委托代理的，须提交授权委托书（附件二）及委托代理人有效身份证原件]。

未出示以上材料的或提交人与法定代表人（负责人）/委托代理人不是同一人的，该投标文件将被拒绝接收。

投标文件必须在2020年9月10日09:00前送达天台县赤城街道桃园寒山路永清庵西300米（台县水务集团有限公司二楼会议室）天，招标代理机构在2020年9 月10日08:30开始接收投标文件。电子数据、电话、传真等形式的文件概不接受。

15.2 投标人在投标截止时间之前，如要补充、修改其投标文件的，必须以书面形式提出，补充、修改的文件应按本须知第15条规定密封、标记，标明“补充、修改”字样，并在投标截止时间之前将补充修改的书面文件送达指定地点。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

15.3投标人在投标截止时间之前，如要撤回其投标文件的，必须以书面形式提出，撤回通知书应加盖投标人公章或法定代表人（负责人）/委托代理人签字，并在投标截止时间之前送达指定地点。

16．投标截止时间

16.1投标人应在“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前将投标文件送达指定地点，当场签字并明确送达的时间，否则其投标文件将被拒绝接收。

16.2 投标人没有按规定时间、地点提交投标文件的, 其投标文件将被拒绝。

## 第四节  开 标

17．开标会议

17.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

17.2 开标会议由采购代理机构工作人员主持，监管人员、采购人代表、投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人等参加。

18．投标文件的拒绝接收

有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

18.1 在投标截止时间以后送达的；

18.2 未送达指定地点的；

18.3 未提供合法、有效的“法定代表人（负责人）资格证明书/授权委托书”及有效身份证原件的；

18.4 投标文件提交人与法定代表人（负责人）/委托代理人不是同一人的；

18.5 同一项目在同一期限内授权两个或两个以上委托代理人的；

18.6 提交两份或多份投标文件的；

18.7 未按照招标文件规定要求密封和标记的；

18.8 报名主体、投标主体二者主体名称不一致的；

18.9 包装严重破损或失散的；

18.10 投标文件提交时拒绝签字确认的。

19．开标程序

19.1 介绍参加开标会议的人员名单。

19.2 宣布开标期间的有关事项及投标文件送达情况。

19.3 宣布投标人信用信息查询结果，退回信用不良投标人的投标文件。

19.4 投标人代表检查投标文件密封、完整性情况并签字确认；如投标人放弃检查、拒绝签字的，事后不得对投标文件密封性、完整性提出异议。

19.5 主持人按标书递交时间的逆顺序当众开启各投标人的商务文件和商务文件证书原件，送评标委员会进行评审。

19.6 商务文件评审结束后，宣布商务文件评审结果。

19.7 开启技术文件（包含样品），送评标委员会评审。

19.8 宣布技术文件评审结果。

19.9 开启报价文件，评审后宣布结果。

19.10 宣布各投标人的最终得分，推荐得分最高者为候选供应商。

19.11 开标会议结束。

19.12 退还各投标人的证明材料原件。

第五节  评 标

20. 评标委员会

20.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

20.2评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。

21. 评标的保密

21.1 评标采用保密的方式进行。

21.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3 在投标文件的评审和比较、候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

21.4 评标委员会对未成交供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

21.5 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

22．评标程序

22.1 商务文件的评审。

22.2 技术文件的评审（包含样品）。

22.3 报价文件的评审。

22.4 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐候选供应商同时出具评标报告。

23．评标办法及评分标准（详见第五章）

24．澄清问题的形式

24.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人在评标委员会要求的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（负责人）/委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如投标人未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。

25．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

25.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

25.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

25.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

26．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

26.1 未按规定标记、签署、盖章的；

26.2 商务文件证书原件（可提供证书的公证件原件，视为该证书原件）不齐全或未按要求装袋密封的；或者不具备招标文件规定资格要求的；

26.3 不响应招标文件实质性内容的；

26.4 技术指标出现负偏离的；

26.5 投标文件的组成或份数不符合招标文件要求的；

26.6 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

26.7 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.8 投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

26.9 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

26.10 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

26.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

26.12报价超过采购预算或者单项最高投标单价的；

26.13 投标人未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

26.14 拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

26.15 不同投标人提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

26.16 附有采购人不能接受的条款的；

26.17 投标人为采购人的附属机构（单位）的；

26.18为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

26.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

26.20 法律、法规中规定无效的。

27．废标

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

27.2 投标人的报价均超过了采购预算的；

27.3 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

27.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.5 因重大变故，采购任务取消的。

第六节  定 标

28．确定成交供应商

28.1 采购人按照评标委员会推荐的候选供应商确定成交供应商。如发现成交供应商为本次采购项目采购人的附属机构（单位）的，取消其中标资格。

28.2 在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上发布中标公示，公示期为1个工作日。

29．质疑和投诉

29.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及采购代理机构提出质疑。

29.2 质疑必须以书面形式提出，应由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章，注明联系电话和地址。其他形式的质疑材料概不接受。质疑书应明确阐述招标过程和中标结果使自己合法权益受到损害的事实，提供相关事实依据和证据及其来源。未提供事实依据的、提供的事实依据不足或证据来源不合理的，该质疑不予受理。

29.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，七个工作日内提出。采购人在收到投标人的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人，答复的内容不得涉及商业秘密。

29.4 对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向天台县财政局投诉。

29.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

30. 中标通知书

30.1 公示期内无质疑的，期满后采购人向成交供应商发出书面中标通知书。

30.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和成交供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者成交供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

## 第七节  合同授予

31．履约保证金

31.1 成交供应商须在收到中标通知书3天内向采购人交纳中标价的2%作履约保证金。

31.2 签订合同后，如成交供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3履约保证金在所有产品供货完成通过采购人验收合格后5个工作日内无息退还。

32．签订合同

32.1 成交供应商在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同。

32.2 成交供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

32.3 招标文件、成交供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商的投标文件的内容作实质性修改。

第三章 合同主要条款

甲方：                                      乙方：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

根据《合同法》有关规定，为明确甲方（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点：

项目名称：

项目地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及路途货物损坏造成的损失由乙方承担。

三、货物或服务名称、数量及价格：

四、本合同金额为(大写):                      元 (小写￥:            元) 人民币。

五、合同总价范围：

1．货物及辅配件、运输、装、卸车、易损易耗件、检测合格等交付使用前的一切费用。

2．最后一批供货完毕后，货物的免费保修期   年。

3．根据国家现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4．甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。

六、供货内容：

1．产品包装应裸装。

2．保证货物使用及维修所需的全术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单:

出厂产品合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

产品检验报告及其他相关资料

3．根据甲方要求分批供货，乙方应在合同签订生效后；以甲方电话或传真通知后在7天日内开始供货，最终以实际供货数量为准。

4．乙方应负责材料的途中运输，并对途中运输的安全负责。

5．甲方指定的每年度一次产品检测，费用由乙方负责（如检测不合格须负责复检费用）。

七、交货日期及供货合同期

1、交货期：合同签订后，甲方每批次交货时间为自接到乙方通知之后7日内完成供货。

2、供货合同期：12个月，但实际供货金额达到合同总金额的，合同即终止。

八、货物检验及约定事项：

1．若有必要，交货时甲方将会同天台水务集团企管部、监管办、审计部等有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同货物从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

2．甲方认为有必要对产品的生产、出厂等过程中需派人到生产厂家进行监制或在货物发货前进行预验收，乙方应给于积极配合。

3．甲方若对产品质量有怀疑或该批次货物安装后因质量问题损坏较多时，可随机取样送国家化学建材质量监督检验中心或具有相应资质的单位检测。如检测不合格，所涉及的所有费用均由乙方承担，并承担相应的法律责任。如检测合格，则检测费用由甲方负责。具体约定事项如下：

①甲方要做好各批次货物的保管、登记，并做好随机抽样送检工作。甲方至少组织一次货物质量送检工作，送检时应会同乙方、及天台水务集团相关部室共同参与，并做好记录。若遇已安装货物因质量问题损坏较多时，根据可适当增加送检次数。

②如果第一次抽检，检验质量不合格，乙方没有异议的， 则认定乙方提供的产品质量不合格；如果乙方对第一次抽检结果有异议的，甲方可从仓库保存的货物中随机抽样提取货物进行第二次检验，所产生的全部费用（包括检验费用、路途运输等）由乙方负责。如果连续二次检验质量不合格，则认乙方提供的产品质量不合格。

九、履约保证金

在合同签订前乙方须向甲方交纳中标金额的2%作为履约保证金。履约保证金交付至甲方指定账户。乙方在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待最后一批货物供货验收合格后退还乙方（不计息）。

十、付款方式：

1．货物价格应按乙方的投标价格（原材料上涨或下跌，本价格保持不变）执行。

2．每批次货到仓库（工地）验收合格后，在两个月内支付该批货款的98.5％（发票和货物清单同时提供），其余款项在质保期满后7天内付清。（发票和货物清单同时提供）

十一、储放

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放、保管及安全风险概由乙方负责。

十二、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件和国家、行业标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十三、质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十四、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十五、质量验收：

1．乙方应派员协助甲方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方因负责妥善处理直至甲方满意。此工作所发生的费用均由乙方自行承担。

2．乙方将货物送达天台县指定地点后，由甲方当场验收。交货时由甲方为收货人，并对所送货物进行初验。如果产品质量在外表验收过程中产生瑕疵，乙方负责免费调换。如果提供的货物质量明显不符合要求，甲方有权拒收，乙方自行承担货物拒收造成的损失，同时，乙方还应承担逾期供物的法律责任。

十六、售后服务

1．合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物保修按招标文件规定标准执行。保修期满后，乙方仍需提供维修服务，收取成本费。

十七、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成交货延期或不能服务，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快服务。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十八、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除人力不可抗拒因素（不包括原材料上涨、环保因素以及雾霾等）外，乙方不能按期交货（因运输、生产或其他原因，造成本公司安装中需用货物而影响工程交付使用）时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之二计算。

2．延期交货时间超过15天或交货产品质量不合格，从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，并没收全部履约保证金，同时乙方还应承担超出履约保证金以外的损失。因原材料上涨、环保因素以及雾霾、产量等因素不能按期交货的没收全部履约保证金，并赔偿甲方由此造成的一切损失，双倍返还甲方已支付该批次的合同款。

3．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款（正式发票）通知后并审定无误在25个工作日内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日千分之二支付延期付款违约金。

十九、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容不符或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装车费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲方、乙方双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十、特别条款

1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式陆份，甲乙双方、招标代理各执贰份，各份具有同等法律效力。

4．本合同经协议，双方签字盖章，招标代理机构鉴证后开始生效。

二十一、其他

若乙方供货质量差，经甲方多次要求整改仍未整改的或非甲方原因无法正常供货的，或经检测货物质量不合格的，将列入不合格供应商，限制参与甲方招标采购竞争活动。

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲     方（公章）：                     乙     方（公章）：

法定代表人（委托代理人）：              法定代表人（委托代理人）：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

开 户 银 行：                            开 户 银 行：

账    号：                              账    号：

# 第四章    招标内容及要求

一.采购内容、技术要求及数量等：

| 编号 | 品名 | 数 量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15软密封阀门 | 6000 | 详见本章技术要求 |
| 2 | 20软密封阀门 | 3000 |  |
| 3 | 25软密封阀门 | 100 |  |
| 4 | 40软密封阀门 | 100 |  |
| 5 | 50软密封阀门 | 300 |  |
| 6 | 15铜阀门 | 500 |  |
| 7 | 20铜阀门 | 10000 |  |
| 8 | 25铜阀门 | 500 |  |
| 9 | 40铜阀门 | 300 |  |
| 10 | 50铜阀门 | 600 |  |
| 11 | 15铜截止阀 | 500 |  |
| 12 | 20铜截止阀 | 10000 |  |
| 合计 | 790430元 |

备注：（1）上表数量仅供参考，结算以实际交货数量为准。

（2）投标总计包括项目的供货、运输、卸货、总体调试、技术培训、直至验收合格及售后服务等所有涉及的费用。

（3）开标时须提供 20软密封阀门和 20铜阀门样品各一个。

二.技术要求

★（一）执行国家标准、行业规范

投标人提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。阀门的设计符合如下相关标准：

1.1 GB/T8464-2008 螺丝连接铁制和铜制阀门；

1.2 GB/T 7307  55°非密封管螺纹；

1.3 GB/T 7306-2000 55°密封管螺纹；

1.4 GB/T 13927-2008工业阀门压力试验；

1.5 GB 12220－89通用阀门标志；

1.6 GB/T21876 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范；

1.7 GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

1.8其他现行相关国家标准、行业规范；

1.9以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

2、标志

（1）规格、工作压力；

（2）在阀体上有凹凸明显的制造厂家商标；

（3）阀门阀体上喷印编码（激光打标产品生产批号，有助于产品质量跟踪追溯）；

（4）阀门的标志符合《通用阀门标志GB/T 12220－89》规定，品牌标志、相关参数与阀体一体成型。

（二）抽杆式黄铜闸阀

1、结构图

2、结构尺寸

| SIZE | 螺纹 | L | D | I | H | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | G½ | 43 | ≥13 | 9.5 | 69 | 53 |
| DN20 | G¾ | 46 | ≥17 | 10.5 | 75 | 53 |
| DN25 | G1 | 53.5 | ≥21 | 13 | 91 | 59 |
| DN32 | G1¼ | 56.5 | ≥27 | 14.5 | 103 | 71 |
| DN40 | RC1½ | 61.5 | ≥34 | 14.5 | 115 | 78 |
| DN50 | RC2 | 69 | ≥46 | 15.5 | 130 | 78 |

3、各零部件材质（按以下材质或优于规定材质）

| 零件序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 闸板 | 口密封圈 | ○形密封圈 |
| 材料 | HPb59-1 | HPb59-1 | HPb59-1 | HPb59-1 | PTFE | NBR |
| 零件序号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 名称 | 密封填料 | 压紧螺母 | 手轮 | 铭牌 | 六角螺母 |  |
| 材料 | PTFE | HPb59-1 | HT200 | 铝0.5 | Q235 |  |

★4、执行标准

| 设计标准 | GB/T 8464-2008 |
| --- | --- |
| 密封测试标准 | GB/T 13927-2008 |
| 结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
| 螺纹执行标准 | GB/T 7307-2001 |
| 材料执行标准 | GB/T 5231-2012 |

★5、主要技术参数

| 公称压力（ Mpa ） | 1.6 |
| --- | --- |
| 最高适用压力（Mpa） | 1.6 |
| 密封试验压力（Mpa） | 1.76（试验介质为液体） |
| 壳体试验压力（Mpa） | 2.4 |
| 适用温度（℃） | -20℃~120℃ |
| 适用介质 | 自来水 |
| 阀体泄漏(外漏) | GB/T13927-2008的D级标准 |

6、本产品技术要求

6.1阀体采用铜棒锻压或锻造工艺加工（严禁阀体采用模具铸造）锻造，材料致密度高，表面光洁，无沙眼、夹杂等缺陷，锻造后进行退火抛丸处理，消除了加工中的内应力，阀体韧性好，抗压能力强，不易开裂，无表面渗漏现象。

6.2 密封

6.2.1 阀杆与阀盖的密封：采用至少2道“O”型丁腈橡胶密封圈密封，必须是压紧螺母结构。

6.2.2 阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均要符合GB/T 13927-2008《工业阀门  压力试验》的规定。

6.3产品必须采用独特的抽杆式结构设计，使得当阀门锁闭时,阀杆、压紧螺母、手轮可一起抽出，有效防止阀门乱开启，具有防盗功能，锁闭效果好，起到带锁保险作用(相当于带锁功能)，在特殊时刻可限制用户自行使用。

6.4产品采用CNC数控加工，保证产品尺寸、螺纹精度。

- 截止止回阀

一、结构图

- 结构尺寸

| DN | SIZE | L | D | D1 | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | G½ | 45 | ≥13 | 53 | 66.5 | 9.5 |
| DN20 | G¾ | 54 | ≥17 | 59 | 72 | 11.5 |
| DN25 | G1 | 66 | ≥22 | 71 | 78 | 13.5 |
| DN32 | G1¼ | 75 | ≥27 | 78 | 98 | 14 |
| DN40 | G1½ | 82 | ≥32 | 97 | 116 | 15 |
| DN50 | G2 | 104 | ≥43 | 108 | 123 | 19 |

- 各零部件材质（按以下材质或优于规定材质）

| 零件序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 垫片 | 矩形密封圈 | 阀瓣 | O型密封圈 | 手轮 |
| 材料 | HPb59-1 | HPb59-1 | HPb59-1 | 304 | EPDM | HPb59-1 | NBR | HT200 |
| 零件序号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| 名称 | 压缩弹簧 | 密封填料 | 压紧螺母 | 铭牌 | 六角螺母M6 |  |  |  |
| 材料 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | HPb59-1 | 铝 | Q235(镀铜） |  |  |  |

★二、执行标准

| 设计标准 | GB/T 8464-2008 |
| --- | --- |
| 密封测试标准 | GB/T 13927-2008 |
| 结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
| 螺纹执行标准 | GB/T 7307-2001 |
| 材料执行标准 | GB/T 5231-2012 |

★三、主要技术参数

| 公称压力（bar） | 16 |
| --- | --- |
| 最高适用压力（Mpa） | 1.6 |
| 密封试验压力（Mpa） | 0.6 |
| 壳体试验压力（Mpa） | 2.4 |
| 适用温度（℃） | -20℃~120℃ |
| 适用介质 | 水、油 |
| 阀体泄漏(外漏) | GB/T13927-2008的A级标准 |

四、本产品技术要求

- 铜件应采用优质黄铜HPb59-1进行热锻造，材料致密度高，表面光洁，无沙眼、夹杂等缺陷，锻造后进行退火抛丸处理，消除加工中的内应力，阀体韧性好，抗压能力强，不易开裂，无表面渗漏现象。

- CNC数控加工，保证产品尺寸、螺纹精度。

- 阀瓣内使用优质的密封垫，使用寿命长，密封性能良好，启闭省力耐用。

- 激光打标产品生产批号，有助于产品追溯。

（四）丝口软密封闸阀

一、工作原理及用途

内螺纹弹性座封闸阀，利用弹性闸板受力产生的微量变形的补偿来达到良好的密封效果。可广泛应用于建筑、食品、医药、化工能源、给排水等行业，在管路和设备上作为截流之用。

二、标准要求：

GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门

GB/T 13927-2008 工业阀门  压力试验

GB/T 12220－2015 通用阀门 标志

GB/T 12221－2005 金属阀门  结构长度

GB/T 12227－2005 通用阀门  球墨铸铁件技术条件

GB/T 1220－2007 不锈钢棒

GB/T 21873-2008 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范

GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准

三、主要技术性能指标

1、阀体、闸板必须具有导轨或导轨槽，以防止闸阀未全关时闸板密封面被磨损或损伤。

2、阀体采用直通式，即平底式阀座。阀体与阀盖之间的连接采用螺纹连接。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。闸阀处于全开状态时，阀门流道方向，闸板和阀杆的投影不应有与阀门流道的投影相重影的部分，

3、阀体、阀盖、阀板骨架的材质均为球墨铸铁QT450－10，铸造工艺为树脂砂型，阀门铸件过流表面要求光滑,要符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板要求进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。材料是电炉冶炼。

4、阀杆的材质采用不锈钢（20Cr13），要符合GB /T1220－2007规定的技术条件。

5、阀杆螺母的材质为青铜。两者之间的连接要牢固，保证操作时阀杆螺母不松动、闸板不致脱落。

6、软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

7、闸阀骨架为球墨铸铁整体铸造,表面包覆丁腈橡胶(NBR)或三元乙丙橡胶(EPDM),采用模压硫化成型工艺,硫化后的橡胶不应有气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷，与金属粘接1800剥离强度不小于9.3kN/m；同一制造商、同一公称通径、同一压力等级的闸阀，在同一结构型式和不同结构型式之间，闸板可互换。

8、密封

（1）阀体与阀盖的密封：采用丁腈橡胶密封圈密封。

（2）阀杆与阀盖的密封：采用至少2道O形丁腈橡胶密封圈密封。

（3）阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验应符合GB/T 13927-2008的规定。

9、传动机构

手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，不得有毛刺、凹坑、凸起等缺陷。

10、卫生指标：提供的产品密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料。交货时根据招标人要求提交相关证明资料。

四、主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 球墨铸铁QT450－10 |
| 闸阀骨架 | 球墨铸铁+NBR或EPDM |
| 阀杆 | 不锈钢（20Cr13） |

五、主要技术参数

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力(MPa) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 强度（水） | 密封（气） |
| Z15X-10/16Q | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
|  | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
| 工作介质 | 自来水或河水 |
| 工作温度 | 0℃~80℃ |
| 结构型式 | 采用双向密封，螺纹连接 |

六、主要外形尺寸

| 型号 | DN | L | G | H | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z15X-10Q | 15 | 50 | G1/2 | 69 | 53 |
|  | 20 | 60 | G3/4 | 78.5 | 53 |
|  | 25 | 65 | G1 | 89 | 59 |
|  | 32 | 75 | G1 1/4 | 102 | 71 |
|  | 40 | 85 | G1 1/2 | 116 | 78 |
|  | 50 | 95 | G2 | 133 | 78 |

七、外形图

八、其它技术要求

1、涂层

阀门内部的防腐涂层要求厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面至少喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后涂层厚度在0.15mm～0.35mm之间。阀门外防腐采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。喷涂采用自动流水线生产（提供生产现场照片）。

2、铭牌与标志：

铭牌应固定在明显的位置。

铭牌内容如下：

阀门的型号及规格、工作压力

制造年月，出厂编号

制造厂家名称或厂标

阀门阀体上喷印编码

阀门的标志符合《通用阀门标志GB/T 12220－2015》规定。

三、质量保证和标准：

质量要求：合格及以上，符合技术书上的有关标准和规范要求。

四、售后服务要求：

（1）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用（损失）均由成交供应商负责。

（2）成交供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（3）保修期为不少于一年，保修期内免费上门维修、维护、更换配件。保修期后提供终身售后服务。

（4）付款方式：货物价格应按中标单位的投标价格（原材料上涨或下跌，本价格保持不变）执行。每批次货到仓库（工地）验收合格后，在两个月内支付该批货款的98.5％，其余款项在质保期满后7天内付清。（发票和货物清单同时提供）

（5）成交供应商需开具增值税发票。

说明：本章所有内容必须实质性响应，否则作无效标处理。

第五章    评标办法及评分标准

本评标办法将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》和《中华人民共和国政府采购法》，并结合项目所在地政府有关招投标的规定和招标项目的实际情况制定。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

本次评标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：评标委员会依法组建，负责本次招标的评标活动，并向采购人推荐候选供应商。

三、评标工作任务

1. 初步评审

(1)投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差项目之一者，作无效投标，不予进入详细评审。

重大偏差项目（详见附表）。

(2)对存在细微偏差的投标文件，通知其投标人进行必要的澄清和补正。

2. 详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对其技术部分和报价部分作进一步评审、比较。本次评标采用百分制计分。

（1）技术部分  50分 （评标标准详见附表2评标标准打分表。）

（2）报价部分50分  投标总价超过采购人设定的最高限价为无效标。

本次评标以投标人有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分50分。

评标基准价的确定：

A、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分50分。每高于评标基准价1个百分点扣0.5分。投标人的价格分按照下列公式计算:

报价得分分值的计算

报价得分=50-[(投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×0.5]

3. 决标

评标委员会成员经过阅标、审标和询标，综合评审意见，根据技术部分打分标准表，对照投标人的投标文件分别进行打分，各评委有效评分的算术平均值即为投标人的技术得分。技术得分、报价文件得分之和为投标人的评标总分。根据评标总分高低排定顺序，评标总分最高者即为候选供应商候选供应商。如遇评标总分最高者并列，报价低者为候选供应商

采购人应当确定得分排名第一的为候选供应商。排名第一的候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的为候选供应商，也可以重新招标。

采购人视情况（如价格明显偏低）将中标单位的样品送有资质的检测机构检测，样品送检质量不合格的将没收投标保证金，并取消中标资格。

评标办法的解释权归采购人。

附表：技术文件部分评分标准打分表

| 技术文件部分评审 |
| --- |
| 序号 | 评 分 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| 1 | 企业总体情况评定 （6分） | 6 | 根据投标人供货能力、品牌知名度、客户反馈意见以及投标产品投产时间等情况进行综合评分（需提供相关证明材料，未提供的不得分）。A档：4.0-6.0分，B档：2.0-3.9分，C档：0-1.9分 |
| 2 | 投标产品生产工艺 （4分） | 4 | 根据投标产品的生产、加工等信息（在投标文件中提供生产车间现有主要设备的彩色图片，并详细说明用途），按照投标产品工艺流程先进性情况综合比较打分。A档：3~4分，B档：2~2.9分，C档：1~2分。 |
| 3 | 技术分（8分） | 4分 | 根据投标产品的质量检测、技术指标的先进性、可靠性（包括原材料的选用、物理、力学、化学、机械性能）综合给分，开标时需提供原材料采购发票原件。A档：3~4分，B档：2~2.9分，C档：1~2分。 |
|  |  | 2分 | 投标人所投产品阀体表面具有产品质量追溯系统激光打码且清晰可辩，投标人须提供质量追溯系统激光打码全套资料、设备图片等，满足得2分，无追溯系统及其相关资料设备的的不得分。 |
|  |  | 2分 | 根据投标人试验室的规模以及设备等情况综合比较进行打分（试验室必须是投标单位自有，并提供试验室设备照片）满分为2分，不具有试验室或者未提供设备照片的不得分。 |
| 4 | 管理体系认证 （4分） | 4 | 投标人提供在有效期内的质量管理体系认证证书，得2分。 （须提供相应证书原件，否则不得分） |
|  |  |  | 投标人提供在有效期内的环境管理体系认证证书，得2分。 （须提供相应证书原件，否则不得分） |
| 5 | 业绩情况 （6分） | 6 | 2019年1月1日（以合同签订日期为准）以来软密封阀门、铜阀门销售业绩，投标人每提供一个合同的得1分，最高得6分。（提供合同原件备查，否则不得分） |
| 6 | 符合性 评定 （6分） | 6 | 根据投标产品的技术参数对招标文件的响应情况进行综合评分。 A档：4.0-6.0分，B档：2.0-3.9分，C档：0-1.9分 |
| 7 | 样品分 （10分） | 10 | 通过对样品的齐全、工艺、外观、色泽、重量、纹路等综合因素进行综合评分。（样品未提交为0分，样品提交不全为0分） A档：8.4~10分；B档：4.7~8.3分；C档：2.0~4.6分。 |
| 8 | 售后 服务 4分） | 质保期 | 2 | 根据投标人承诺的免费质量保修期进行评分，质量保修期少于12个月的为无效标，承诺12个月以上的每增加3个月加0.5分,满分为2分。 |
|  |  | 维修响应时间 | 2 | 承诺24小时内进行维修响应的得1分，承诺12小时内进行维修响应的得2分，（根据投标人承诺打分）。 |
| 9 | 投标文件质量 （2分） | 2 | 根据标书制作的外观、标书内容的完整性、准确性、条理性等质量情况酌情给0—2分。 |
|  | 技术资信总分 | 50分 |

第六章  投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件6-1：

投 标 函

致：天台县正源水务建设有限公司

1、根据你方　　天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目　　的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，经研究上述招标文件有关文件后，我方愿意以人民币（大写）：     　      　　　     整（￥：        ）。包括上述项目的产品生产、供货、运输、税金、利润、验收以及各种风险等所有费用。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改、补充文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，提供投标文件正本一份，副本四份。

投标人：　　　　　　　　　　　　　（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或盖章）

邮政编码：　　　　电话：　　　　传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

附件6-2：

开标一览表

项目编号：               投标人名称：                          单位：元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目 | 大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 小写： |  |

备注： 1、投标报价为完成本项目的所有费用，包括上述项目的产品生产、供货、运输、税金、利润、验收以及各种风险等所有费用。

2、开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年        月         日

附件6-3：

投标报价明细表

| 编号 | 品名 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15软密封阀门 | 6000 |  |  |
| 2 | 20软密封阀门 | 3000 |  |  |
| 3 | 25软密封阀门 | 100 |  |  |
| 4 | 40软密封阀门 | 100 |  |  |
| 5 | 50软密封阀门 | 300 |  |  |
| 6 | 15铜阀门 | 500 |  |  |
| 7 | 20铜阀门 | 10000 |  |  |
| 8 | 25铜阀门 | 500 |  |  |
| 9 | 40铜阀门 | 300 |  |  |
| 10 | 50铜阀门 | 600 |  |  |
| 11 | 15铜截止阀 | 500 |  |  |
| 12 | 20铜截止阀 | 10000 |  |  |
| 总计 |  |

注：1、上表数量仅供参考，实际数量按本公司通知为准。

2、投标报价为完成本项目的所有费用，包括上述项目的产品生产、供货、运输、税金、利润、验收以及各种风险等所有费用。

3、开标时须提供20软密封阀门和 20铜阀门样品各一个。

4、中标单位的样品须保留在采购单位作为今后验收依据。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年        月         日

附件6-4：

商 务 偏 离 表

项目名称

| 内容 | 项 目 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 说 明（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 偏 离 | 质保期 | 不少于一年，保修期内免费上门维修、维护、更换配件。质保期后提供终身售后服务。 |  |  |
|  | 付款方式 | 货物价格应按中标单位的投标价格（原材料上涨或下跌，本价格保持不变）执行。每批次货到仓库（工地）验收合格后，在两个月内支付该批货款的98.5％（发票和货物清单同时提供） |  |  |
|  | 交货期 | 合同签订后，成交供应商每批次交货时间为自接到采购人通知之后7日内完成供货。 |  |  |
|  | 供货合同期 | 12个月，但实际供货金额达到合同总金额的，合同即终止。 |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年        月         日

附件6-5

企 业 情 况 表

| 企 业 名 称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业优势及特长（包括生产设备、技术力量及特色生产工艺流程等） |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件6-6：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

经营期限：

姓　　名：　　　性别：　　　年龄：　　　职务：

系　　　　　　（投标人名称）　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投  标  人：　　　　　　　　         盖章

法定代表人：　　　　　　  　签字或盖章

日　期：　　　　年　　　　月　　　　日

附件6-7：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　（姓名）　系　　　（投标人名称）　　　的法定代表人，现授权委托　（单位名称）   　  的（姓名）为我公司签署　　（采购人名称）　　　的　　　　（招标项目名称）　     　 　投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　               　性别：　　  　　年龄：

身份证号码：　　　　　     　　      　电话：

投标人：　　　　　　　　　　          　　　　           （盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　                   （签字或盖章）

授权委托日期：　　　　      　年　　　　    　月　　       　　日

附件6-8：

技 术 偏 离 表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、本项目只接受正偏离。

4、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件6-9：

同类项目业绩

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同开始日期 和终止日期 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，后附合同复印件加盖公章，开标时需提供合同原件。

2、投标投标人须真实仔细地填写本表格，以备现场核实。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年        月         日

附件6-10：

售后服务承诺书

投标人对产品完整的质量管理及售后服务等方面进行详细说明，投标人可参考以下内容（不局限于以下内容）自已编制，对本次采购的服务承诺应包括：

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年        月         日

附件6-11：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年        月         日

附件6-12：                                                   本

天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目

项目编号：TTSWJT-2020-046（招）

商

务

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件6-13：                                                   本

天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目

项目编号：TTSWJT-2020-046（招）

技

术

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件6-14：                                                   本

天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目

项目编号：TTSWJT-2020-046（招）

报

价

文

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

附件6-15：

天台县正源水务建设有限公司2020年度铜阀门、软密封阀门采购项目

项目编号：TTSWJT-2020-046（招）

证

明

材

料

原

件

投标人全称                                 （盖公章）

年  月  日

开标时启封