衢州市广播电视总台公开招标

采购文件

（意见征询稿）

项目编号：CTZB-QZ20180100

项目名称：衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程（第一期）项目

招   标   人：衢州市广播电视总台

招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

日        期：2018年11月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	1

第三部分  项目技术及服务要求	30

第四部分  合同文本	30

第五部分  投标文件部分格式文件	53

第六部分  评分办法	75

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受衢州市广播电视总台委托，现就衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程 (第一期) 项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：CTZB-QZ20180100

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程(第一期)项目 | 1 | 批 | 460 | 实现市本级广播电视节目的无线数字化覆盖 | 460 | / |

四．投标供应商资格要求:

1．基本条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格投标人：1）具有独立承担民事责任的能力或根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》 （浙财采监[2013]24 号）第 6 条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2．特定资格条件：

（1）投标人应为广播电视发射机制造商，需提供（至少一套）投标人生产的1KW（及以上）数字发射机在有效期内的全国工业产品生产许可证主管部门颁发的生产许可证、主管部门颁发的“无线电台发射设备型号核准证”、主管部门颁发的与“无线电台发射设备型号核准证”相对应的“广播电视设备器材入网认定证书”。

（2）本项目不接受联合体投标。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2018年  月  日至2018年  月  日 (双休日及法定节假日除外)

上午：09:00-11:30；下午：14:30-16:00

2．报名/发售地址：衢州市西区春江月小区东大门内5-01、02。

3．招标文件售价(元)：每本500（售后不退）

4．获取方式：现场获取，或将报名资料扫描件发送至wangxq@zjsct.cn并致电招标代理机构联系人获取。

六．投标截止时间：2018年 月 日9:00:00

七．投标地址：衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号）。

八．开标时间：2018年 月 日9:00:00

九．开标地址：衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号）。

十．投标保证金：

投标保证金(元)：92000元。

交付方式：网银、电汇

收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司

开户银行：中信银行杭州西湖支行

银行账号：7331610182600126385

十一．公告期限：5个工作日

十二．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．投标人购买标书时应提交的资料：

（1）介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书（原件）；

（2）被授权人身份证（原件和复印件）；

（3）有效的营业执照副本（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

（4）银行开户许可证（复印件加盖单位公章）；

（5）须提供开增值税发票所需要的投标人名称、税号、账号、开户行、地址、电话信息、增值税一般纳税人证明（加盖单位公章）。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（2）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

4.其他事项

（1）招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

（2）未经报名登记并获取采购文件的供应商参与本项目投标，将被拒绝。

（3）潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

（4）书面质疑受理地点：衢州市西区春江月小区东大门内5-01、02，联系人：姜女士，联系电话：0570-3056686。

（5）信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（ccgp-zhejiang.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（6）本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布的为准。

十三．联系方式

1．采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

联系人：王秀琴

联系电话：0570-3057800

传真：0570-3056686

地址：衢州市西区春江月小区东大门内5-01、02

- 采购人名称：衢州市广播电视总台

联系人：汪海波

联系电话：0570-8062060

传真：0570-8062060

地址：衢州市西区九龙南路28号

3．同级政府采购监督管理部门名称：衢州市政府采购管理办公室

联系人：琚先生

监督投诉电话：0570-8757615

地址：衢州市西区三江东路28号

# 第二部分  投标人须知

## 前 附 表

| 对应条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、（七） | 是否允许分包 | (不允许 □允许 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 一、（八） | 踏勘现场 | (不组织 供应商自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 一、（九） | 投标预备会（答疑会） | (不召开 □召开 召开时间： 召开地点： |
| 一、（十） | 是否接受联合体投标 | (否。 □是。 |
| 一、（十三）9；三、（三）、 | 是否允许进口产品投标 | (不允许。 □允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。 □部分允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。 报价及交货方式：□CIP/□CIF。 |
| 一、（十三） 5、 | 是否资格入围项目 | (否。 □是 入围家数： |
| 三、（一）5、 | 投标文件份数 | ▲1、纸质文件：正本1份、副本7份。 包括：资格文件（正本1份、副本7份）；商务及技术文件（正本1份、副本7份）；报价文件（正本1份、副本7份）。 2、电子文件：1份。 |
| 三、（一）5、 | 投标文件装订要求 | ▲1、投标文件须采用胶装方式装订，不得采用活页装订环、卡条、压条、抽杆夹、活页夹等可随时拆换的方式装订。 2、纸质文件按以下要求装订： □不分册装订（一册），按照（1）资格部分、（2）商务部分、（3）技术部分、（4）报价部分的顺序合并装订成册。 (分册装订，共分三册，分别为：（1）资格文件；（2）商务及技术文件；（3）报价文件。 3、招标文件（公告）允许供应商同时投报本项目中多个标项（如有）的，同一供应商投报多个标项时，各标项投标文件按以下方式装订： (不分标项装订，资格文件，商务及技术文件，报价文件各标项合并装订成册并按前款要求分册。其中商务及技术及报价内容须对应标项分别描述。 □分标项装订，商务及技术文件，报价文件按标项分别装订成册并按前款要求分册。 4、电子文件采用光盘或U盘刻录。 |
| 三、（四）1、 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 三、（五）1、 | 投标保证金 | 1、投标保证金交纳金额及形式按“招标公告”的规定。 2、投标人须在投标截止时间前将投标保证金提交至“招标公告”中的指定账户，并将投标保证金交纳凭证（电子回单、网页截图或收据等）复印件编入投标文件，作为投标文件一部分。 3、招标文件（公告）允许供应商同时投报本项目中多个标项（如有）的，同一供应商投报多个标项时，投标保证金须按标项分别提交。 4、投标保证金未在投标截止时间前到达“招标公告”中指定账户（交纳金额、时间以查询到的结果为准）的视作未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 四、（一） | 投标文件的密封、包装与标记 | ▲1、所有投标文件须密封包装，没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。 2、要求分册装订的文件需按分册要求分别密封包装（资格文件，商务及技术文件，报价文件须分别装订及密封包装）。否则如发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 3、电子文件随纸质报价文件一同密封包装。 4、包装物的正面应写明项目（标项）名称、投标人全称，要求分册装订并密封的需在包装物上写明分册类型（如报价文件），并注明“开标时启封”，封口处要密封并加盖投标人公章。 |
| 四、（四） | 投标样品 | 1、本项目是否需要样品：(否；□是，详见第三部分要求。 2、样品标识：□明标；□暗标。 3、样品送至地点：______________________________ 4、中标人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。 5、样品退还时间：（另行通知） |
| 七、（三） | 招标代理服务费 | 本项目根据每个标项（若有）中标价/实际签订的合同价(适用入围项目)，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的收费标准八折向 中标人收取招标代理服务费，不足5000元按照5000元计取。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。 |
| 一、（十三） | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
|  |  | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |
|  |  | 根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
|  |  | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（（http://www.zjzfcg.gov.cn）/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | 本项目需要落实的政府采购政策： （1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； （2）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； （3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。 |
|  |  | 节能环保要求： （1）根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） （2）投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |

## 一、总 则

（一）实施依据

本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

招标（采购）人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“招标公告”；

招标（采购）代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织招标活动的机构，见本项目“招标公告”；

投标人（供应商）：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

中标人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与中标人相同；

制造商：包括是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

本招标文件中可享受中小企业政策功能的评标价格扣除的投标人：是指监狱企业或符合中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）的小、微企业，同时该企业提供的货物、承担的工程或者服务是由本企业制造或者由其他小、微企业（监狱企业）制造（提供），本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法 部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 （设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的 企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设 兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定单位；

政府采购监管部门：衢州市政府采购管理办公室；

产品（货物）：系指按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

服务：系指按招标文件规定，须向招标人提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务；

培训：系指按招标文件规定，向招标人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（五）语言文字

1、招标投标有关的语言使用中文。

2、外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（六）计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。本须知“前附表”规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合招标人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

（八）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，供应商应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排；

2、供应商踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，招标人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（九）投标预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，招标人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清供应商提出的问题，供应商应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

3、答疑会后，招标人将按规定对供应商所提问题进行书面澄清答复。

（十）联合体投标

若本须知“前附表”规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标；

2、以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件同时未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。如由同一专业的供应商组成联合体的，评审时以资质最低的一方为依据；

3、联合体各方之间须签订投标联合协议（成员中有小微企业或监狱企业的须附相应声明函），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任以及各方的协议合同金额比例，在投标联合协议中指定本项目主办人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在投标联合协议中进行说明；

4、联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标；

5、联合体各方共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任；

6、投标保证金由主办人提供，对联合体各方均具有约束力；投标文件须由主办人盖章及其全权代表签署；

（十一）对供应商的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

5、供应商之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以 上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

6、采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三部分“项目技术及服务要求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，招标人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，招标人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8、招标公告中明确专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

9、投标截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十二）质疑与投诉

1、供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，逾期提出的，招标人与招标代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日（公告期限为公告发布后5个工作日，不含发布当日）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对评标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述招标文件、招标过程或者中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为投标人的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及投标人为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理（一式三份）。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十三）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、法定代表人授权代表须为投标人在职职工，投标人须在投标文件中提供附有该授权代表为投标人在职员工相关证明文件（如投标人为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

4、不论招标人、招标代理机构向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、本须知“前附表”明确本项目为资格入围项目的，若出现有效投标人少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰评审结果排名最后一名的投标人，其他有效投标人获得入围资格。只有二家及以下有效投标人的则重新组织招标。

6、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

7、▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为招标人，投标人应委托招标人指定机构或者经招标人同意后自行委托具有进出口代理权的机构办理相关进口事宜，并承担因此产生的所有费用。

（十四）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  投标人须知

- 第三部分  项目技术及服务要求

- 第四部分  合同文本

- 第五部分  投标文件部分格式文件

- 第六部分  评分办法

- 补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

- 其他附件（如果有，如图纸等）

2、供应商应认真审阅上述招标文件组成中所有的内容。如果供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

1、供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为招标文件的补充文件，是招标文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买招标文件的供应商，并对所有投标人均有约束力。当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的解释权归招标人、招标代理机构所有。

（三）招标文件的澄清

1、供应商对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标人、招标代理机构进行技术交流的，供应商需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在招标公告规定的询问截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至招标代理机构，并与招标代理机构进行确认。招标代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、供应商要求澄清的资料应写明供应商全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、询疑日期并加盖供应商公章。

3、 如有必要，招标人和招标代理机构对供应商所有要求澄清的问题都予以书面解答，澄清答复的文件为招标补充文件，作为招标文件的组成部分。

4、 投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标代理机构将视其对招标文件无异议。

（四）招标文件的修改

1、由于各种原因招标人可能在投标截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善招标文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。供应商如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

3、供应商在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1、供应商应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标要求进行响应。

2、投标文件应按本须知第三、（二）条规定的内容和招标文件“第五部分  投标文件部分格式文件”的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。电子文件须包含投标文件的全部内容，包括资格文件、商务及技术文件、报价文件（Word格式，报价清单可采用Excel格式。）。

3、投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，招标人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

4、投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5、投标文件（纸质文件）应用不褪色的材料书写、打印或复印，并按本须知“前附表”规定的数量及方式装订投标文件，需编制目录，逐页标注页码，并在封面上标明“正本”和“副本”。副本可以是正本的复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。当电子文件与纸质文件不一致时，以纸质文件为准。

6、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章并由投标人的法定代表人签字或其授权代表签字或盖章。

7、投标文件必须按招标文件提供的格式签字或盖章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）投标文件的组成

1、资格文件（单独密封包装）

（1）资格审查材料（按第五部分格式一要求提供）。

2、商务及技术文件（单独密封包装）

2.1商务部分

（1）投标声明函（格式见第五部分格式二）；

（2）投标保证金交纳凭证（可为电子回单、网页截图或收据等）复印件；

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五部分格式三）；

（4）商务评分中所需的材料（如有，详见评标办法，节能、环保产品证明材料等）；

（5）以往业绩情况（如有，具体要求见评标办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（6）商务偏离表（“商务偏离”是指对“第四部分 合同文本”中条款的偏离。格式见第五部分格式五）；

（7）其他商务文件或说明（其他需要说明的商务响应文件）；

2.2技术部分

（1）货物配置清单（不含报价）及相对应的设备彩页说明或原厂出厂配置表（格式见第五部分格式六）；

（2）技术评分中所需的材料（详见评标办法，如其中有服务团队人员要求的，须按第五部分格式七格式编写，售后服务方案，货物验收方案，培训计划等）；

（3）技术偏离表（“技术偏离”是指对“第三部分  项目技术及服务要求”中条款的偏离。格式见第五部分格式五）；

（4）其他技术文件或说明（如有）。

3、报价文件（单独密封包装）

（1）开标一览表（格式见第五部分格式八）；

（2）报价明细表（格式见第五部分格式九）；

（3）小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物的投标人填写，格式见第五部分格式十）。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作，并按顺序装订。有“格式见第五部分格式X”的须按照格式填写。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

投标人可根据第六部分评分办法中的评标细则内容编制《投标文件自评表》附于投标文件首页，并详细注明对应材料页码。

所有复印件均须加盖投标人公章。评标委员会可视情况要求投标人提供原件，如投标人不能在规定时间内提供原件核实，其投标文件中提供的复印件即无效。

（三）投标报价

1、报价组成

投标报价是履行合同的最终价格，包括设备价、随机备品备件费、运杂费、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、管理费、利润、税金等等招标文件及合同明示或者暗示的所有责任、义务和风险。

若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标报价还应包括：

（1）投标截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

（2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及委托具有进出口代理权的机构办理进口事宜所需的所有费用。

（3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由招标人承担；如因供应商原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由供应商承担，报价范围按前款（1）条执行。

产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标人应将外币金额折算为人民币金额，并由投标人承担汇率变动风险。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（四）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、 招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标保证金

1、投标人应前附表的要求提交投标保证金。

2、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前自行办妥投标保证金交纳手续。投标保证金的交纳时间以“招标公告”中指定账户实际收到交纳的资金为准。招标代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标文件。

3、投标人在交纳保证金时，需在进账凭证上明确用途和投标项目，并注明联系方式，以便查对核实，所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。投标保证金交纳后，将投标保证金交纳凭证（电子回单、网页截图或收据等）复印件编入投标文件。

4、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金将在合同签订后五个工作日内全额退还。

5、供应商办理投标保证金退还手续时需提供投标保证金交纳凭证（电子回单、网页截图或收据等）及投标人收款账户信息。

6、如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的（如要求提交履约保证金）；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与或未在规定时间内与招标人签订合同；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

## 四、投 标

（一）投标文件的密封、包装与标记

1、投标人应按本须知“前附表”规定的方式密封包装并标记投标文件，没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

2、未按要求加写标记的投标文件，招标组织机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

（二）投标文件的递交

1、投标人应按本须知“前附表”规定的时间、地点将投标文件递交给招标代理机构，招标代理机构将拒绝接受逾期送达或未送达至指定地点的投标文件。

2、招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定（授权）代表人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

2、投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

（四）投标样品的递交与退还

1、投标人应按本须知“前附表”及“第三部分 项目技术及服务要求”的要求提供样品。

2、样品为投标文件的补充，仅作辅助评标用，但其应能真实反应投标货物的参数性能指标，所提供样品与投标文件不符以投标文件为准。

3、本须知“前附表”规定样品标识为“明标”的，投标人须在样品本体明显位置标注“项目（标项）；投标人全称；样品总件数-第几件”（A项目，标项B，XX公司 16-1）。

4、本须知“前附表”规定样品标识为“暗标”的，投标人样品任何地方均不得出现投标人信息，否则视同未提交样品。

5、投标人样品应于开标结束前到达本须知“前附表”规定的地点，否则视为未提交样品。

6、投标人样品应于本须知“前附表”规定的时间起5个工作日取回。

7、本须知“前附表”规定中标样品“封存至验收”或“抵扣采购数量”的，中标人应将样品运送至招标人指定地点，期间应保证到达目的地的样品与评标样品完全一致。

8、样品制作、安装、运输、拆除等递交、退还样品所需要费用由投标人自行承担。

9、样品的包装应方便样品运输、保存并二次包装，否则投标人取回样品时需自行携带包装。

## 五、开 标

（一）开标准备

1、招标代理机构将按“招标公告”（包括后续可能发布的更正公告、补充文件）规定的时间和地点开标，各投标人代表（法定代表人或授权代表）应准时参加，携带本人身份证或公安机关出具的临时身份证明或港澳通行证或台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）。如投标人代表不能出示有效身份证明视同投标人代表未到场，事后不得对采购相关人员、开评标过程、开标结果提出异议，并无权代表投标人签署开、评标现场需要的相关文件。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标程序继续进行。

2、现场工作人员接收投标文件，并组织投标人代表登记、签到。无关人员将被拒绝进入开标现场。

（二）开标程序

采取第一步拆封资格文件、第二步拆封商务及技术文件、第三步拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《招标活动现场确认声明书》。

2、投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况。

3、拆封资格文件对投标人资格审查。采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。资格审查通过的投标单位进入第二步拆封商务、技术文件；资格审查未通过的投标单位，退还其商务及技术文件、报价文件。

4、拆封商务及技术文件，现场工作人员按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封符合密封及递交要求的商务及技术文件，核验出席开标活动现场的投标人代表及相关单位人员身份，查验、核实投标人投标保证金交纳情况，清点投标文件（包括正本、副本）数量，同时当场制作并打印《商务、技术文件开标（开启）记录表》，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开启记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

5、将投标文件中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。

6、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，其代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，将同时公布其商务和技术得分情况。

7、拆封投标人报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8、评标结束后，主持人公布中标（成交）候选人名单，及招标人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（三）开标（开启）后投标人代表当场对开标（开启）结果进行签字确认，投标人代表未在开标（开启）记录上签字的，均视为对开标（开启）结果予以默认。

（四）开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

（五）投标文件有下列情况之一的将不予接受：

1、在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2、投标文件没有密封包装或者包装不妥（“包装不妥”是指在送交途中严重破损或失散等能直接接触到投标文件的包装）；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件。

（六）经开标（开启）后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 六、评 标

（一）评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家和招标人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评标纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；

1、严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2、服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；

3、与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4、保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5、自觉遵守职业道德，尊重招标人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6、不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7、评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由招标人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由编制招标文件的机构和部门负责解释。

8、如实行暗标评审的，其投标文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在评标委员评分完成后，再将投标人的投标文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评标程序

1、在评标专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长；

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，投标文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

3、资格审查，经其书面授权的招标人代表或经其书面授权的招标代理机构代表采购代理机构按照招标文件要求对投标人逐一进行资格审查；

4、商务及技术文件的符合性审查，评标人员对通过资格审查的各投标文件商务、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

5、商务、技术评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，依法独立对投标文件商务、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

6、评标人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人代表以书面形式作出澄清或说明；

7、评标人员对商务、技术部分评审结果进行确认，现场监督员对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

8、报价文件的符合性审查，对开启的投标文件报价部分的进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

9、价格评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，对有效的投标文件的报价部分进行小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政策功能的评标价格调整并打分；

10、评标人员对报价部分评审结果进行确认；

11、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单；

12、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）投标文件的鉴定

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会鉴定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

2、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。电子文件与纸质文件不符时以纸质文件为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、无效标情形

评标委员会依照招标文件的要求和规定对投标人的投标文件进行资格及符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会按少数服从多数原则认定投标文件存在以下情况之一的，其资格或符合性审查不予通过，作无效标处理，不再进行进一步评审：

（1）资格审查时出现：

1）投标人未能提供满足招标文件的资格要求的资格文件；

2）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

3）不符合资格审查条件的其他情形。

（2）商务及技术文件的符合性审查时出现：

1）未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

2）商务及技术文件份数不足或未按招标文件要求装订、盖章、签署（仅限需由法定代表人或其授权代表签字的材料未由法定代表人或其授权代表签字或盖章的）的；

3）与招标文件有重大偏离（包括未响应或负偏离或不符合带有“▲”标记的条款的）或缺漏的投标文件；

4）未提供或未如实提供投标货物的技术参数；投标文件标明的商务及技术响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5）未允许进口产品投标，部分或全部使用进口产品投标的；

6）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案且未申明哪个有效的；

7）未提供有效投标声明函及投标代表人身份证明的投标文件；

8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

9）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（3）报价文件的符合性审查时出现：

1）报价文件份数不足或未按招标文件要求装订、盖章、签署（仅限需由法定代表人或其授权代表签字的材料未由法定代表人或其授权代表签字或盖章的）的；

2）与招标文件有重大偏离（包括未响应或负偏离或不符合带有“▲”标记的条款的）或缺漏的投标文件；

3）投标报价不明确，存在一个或一个以上备选（替代）报价且未申明哪个有效的；

4）投标报价超预算的；

5）未采用人民币报价或未按招标文件标明的币种报价；

6）未提供有效开标一览表的投标文件；

7）未允许进口产品投标，部分或全部使用进口产品投标的；

8）投标报价明显低于成本价的，投标人又不能在规定时间内作出合理说明或提供相关证明材料；

9）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

4、投标报价的错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件报价部分进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

7、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（六）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

2、投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）评标办法

详见“第六部分  评标办法”。

（八）评标内容的保密

1、公开开标后，直到公告中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

## 七、定 标

（一）定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经招标人同意，最终确定中标人。

（二）招标结果公告

在招标人确认招标结果后招标代理机构按相关政府采购规定将招标结果发布在原招标公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

（三）中标通知书

在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

中标人接到中标通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表按照“第四部分 合同文本”内容签订《采购合同》。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

如中标人拒绝承担中标的项目、否认已经承诺的条件、未按规定时间与或提出招标人不能接受的条件致使合同无法签订的，或未按规定的时间与招标代理人签订合同的，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金，若不予退还的投标保证金仍不足以弥补招标人的损失，差额部分继续由其承担。同时招标人可根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为中标人进行公告，或重新组织招标。

如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

中标人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“中标后无正当理由不与招标人签订合同”。

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同。

（三）招标代理服务费

本次招标代理服务费按本须知“前附表”规定收取。

# 第三部分  项目技术及服务要求

本项目是在中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的基础上，参照其模式及标准，按照中央及省、市构建现代化公共文化服务体系实施意见的要求，实现市本级广播电视节目的无线数字化覆盖。

此次招标为工程的第一期，建设地点在总台发射中心，主要完成对电视8CH（衢州电视新闻综合频道）发射及配套设备进行数字化改造，对105.3MHz和97.5MHz两个广播调频频率的发射及配套设备进行数字化改造，并对发射中心的天馈线、配电及监测监控等设备设施进行相应的改造。

一、采购内容及清单

（一）、发射系统

电视部分新购置1套8CH数字电视发射机，由两台5KW数字电视发射机构成，可通过同轴开关进行主备1+1备份。每台发射机均配置双激励，可自动或手动切换，均有分显示屏显示各发射机状态。整套含同轴开关和10KW假负载，安装在一个机柜内，主显示屏上按业主要求可选择显示输出功率、数字功率等各种状态指示，机房吊顶以下部分全部采用硬馈连接。

购置一部1KW的8CH模拟电视发射机作为过渡用机。

广播部分新购置3部5KW数字音频CDR发射机（一部为备机）及数字调频三工器，与中国之声的CDR发射机共用天线，原来的市本级及中国之声的三台模拟发射机及三工器整体搬移至新机房并进行维护调试，与新的数字发射机三工器输出经同轴倒换开关后选择主备天线发射，吊顶以下部分全部采用硬馈连接。

购置3台1KW一体化轻量级模拟调频发射机作为备用机。

（二）、天馈线系统

拆除原150-155米处的手机电视天线，采购安装新的6层4面数字电视天线（21CH\39CH共用）及170米80馈管，作为数字电视备用天线。

基于安全考虑，新购置的2层4面8CH数字电视天线安装在127-132米处。拆除127-145米处的原六层四面调频备用天线中的下两层，腾出空间安装8CH数字电视天线。原8CH缝隙天线停模前发模拟电视节目，停模后作为10KW数字发射机备用天线，两副天线经同轴倒换开关进行切换。

原六层四面调频备用天线中的两层拆除后，需拆除原两个12口功分器，更换为两个8口功分器，并相应更换调整分馈线，进行零点补偿，使指标符合要求。

拆除铁塔上多余的天线及馈管，清理铁塔上的多余物件，房顶重新拉钢丝绳美观、加固馈管。

(三)、信号传输系统

电视播出中心通过数字光端机将本地自办电视节目传输至发射中心，每一路ASI码流传输8套电视节目，采用2套光端机实现主备不同路由热备，增加1套冷备光端机。

卫星接收机接收中央及省台的广播电视节目，新购置一座3.2米卫星天线并安装调试到位。

考虑到模拟广播仍将长期存在，广播传输仍然采用原来的光端机，不作更换。

（四）、编解码系统

编解码系统主要将节目源进行规定格式的编码，形成与中央无线数字化覆盖相同格式的电视码流（AVS+）和广播码流（CDR）。

电视部分采用整套的AVS+编码复用器（也可以是编码器和复用器结合）将本地8套电视节目编码成AVS+格式，并编辑好频道表和呼号，送8CH数字电视发射机。编码复用设备采购2套，互为主备。另采购一台编码复用器作为中央无线覆盖设备的备份。

广播部分采用3台CDR编码加1台CDR复用器模式构成数字音频码流信号，送给CDR数字广播发射机。

（五）、大屏显示系统

中央无线数字化覆盖工程已经对电视墙及显示系统进行了改造，采用12块窄边拼接显示屏，通过图形控制器，可以监测各路广播电视节目的质量。受到发射中心播控机房局限，不再对电视墙、控制台及显示屏进行改造，但根据设备及监测的内容增加，增加同品牌、同型号图形控制器及控制工作站，并对显示屏内容进行调整。

（六）、监测监控系统

中央广播电视节目无线数字化覆盖工程已经对监测监控系统进行了改造，采用网络化的监控体系，对每一路的信号均进行监测、监听，并对异态进行记录保存，实时报警。需增加相应的设备板卡对增加节目进行监测，考虑到兼容问题及将来的维护便利，必须与原来的监测系统同品牌、同型号，并采购部分备品备件。

增加12个监控摄像头，包含支架、线缆、施工、调试，采购一台硬盘录像机作为备份（与原监控系统相同品牌、型号），并增加原录像机存储容量。

（七）、配套设施及机房改造

1、增加机柜、桥架等，用于安装增加的设备及线路，包含钻墙、走线等施工费用。

2、增加一台80KW不间断电源，为8CH数字电视发射机提供电源保障。

3、新广播机房进行改造，防水防漏，空调出水口改接，吊顶修缮，灯具更新等。

4、因设备增加及新机房配电改造，需更换原设备电源线，并对原设备的双路供电系统进行改造。

5、另外采购各类线材一批，系统搭建必备的线材不含在内。

6、采购元器件柜、定制配电柜。

7、采购0-860M全频段数字机顶盒100台。

（八）、主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、发射系统 |
| 1 | 8CH数字电视发射机 | 1 | 套 | 每台均为双激励，手动、自动切换。 两台发射机互为主备，含同轴倒换开关和10KW假负载，定做在一个机柜内，有状态指示。 | （5+5）KW数字功率 |
| 2 | 8CH模拟电视发射机 | 1 | 台 | 1KW，双激励 |  |
| 3 | 数字音频广播发射机 | 3 | 台 | 5KW，CDR数模同播，配双激励 | 单机柜 |
| 4 | 模拟调频发射机 | 3 | 台 | 1KW一体机 | 整机重量≤12.5kg |
| 二、天馈线系统 |
| 1 | 8CH数字电视天线 | 1 | 套 | 20KW两层四面四偶极子 |  |
| 2 | SDY-50-80馈管 | 1 | 根 | 150米 | 估算 |
| 3 | 21CH\39CH数字电视天线 | 1 | 套 | 20KW六层四面四偶极子 |  |
| 4 | SDY-50-80馈管 | 1 | 根 | 170米 | 估算 |
| 5 | 同轴倒换开关 | 2 | 台 | 412型 | 广播、电视各一 |
| 6 | 数字音频三工器 | 1 | 套 | 全部桥式，方便日后增加 |  |
| 7 | 80、40硬馈、弯头、插芯\抱箍 | 1 | 批 | 包括所有发射机、同轴开关、天馈线系统连接所需的硬馈、弯头、插芯、喉箍、抱箍等附件。 |  |
| 8 | 8口天线功分器及分馈线 | 2 | 个 | 替换原12口天线功分器、分馈线 |  |
| 9 | 假负载 | 2 | 个 | 200W干式自然冷却假负载 |  |
| 三、信号传输系统 |
| 1 | 数字光端机 | 3 | 套 | 兼容SDI和ASI信号，HD-SDI、SD-SDI、ASI信号自适应 |  |
| 2 | 卫星接收天线及附件 | 1 | 套 | 3.2米，含高频头 |  |
| 3 | 工程用卫星接收机 | 6 | 台 | AVS+工程机 |  |
| 4 | 音频分配器 | 6 | 台 | 模拟一分六（立体声），每路增益可调 |  |
| 四、编解码系统 |
| 1 | 数字音频编码器 | 3 | 台 | 单路音频CDR编码 |  |
| 2 | 数字音频码流复用器 | 1 | 台 | CDR码流复用 |  |
| 3 | AVS+编码复用器 | 2 | 套 | 8套自办节目编码及复用 |  |
| 4 | AVS+编码复用器 | 1 | 台 | 与总局招标型号配置相同 | 数码视讯EMR |
| 5 | 码流分配器 | 8 | 台 |  |  |
| 6 | 千兆以太网交换机 | 8 | 台 | 系统的网络连接 |  |
| 7 | 控制工作站 | 2 | 台 | 系统进行管理控制，机架显示器 |  |
| 五、大屏显示系统 |
| 1 | 图拼控制器 | 1 | 台 | 与原系统同品牌同型号同配置 |  |
| 2 | 移动图形工作站 | 1 | 套 | 便携移动，对系统进行管理控制。 |  |
| 六、监测监控系统 |
| 1 | 嵌入式机箱 | 1 | 台 | 与原系统同品牌同型号同配置 |  |
| 2 | 冗余热备份电源 | 1 | 台 | 与原系统同品牌同型号同配置 |  |
| 3 | 多通道ASI码流监测卡 | 1 | 块 | 与原系统同品牌同型号同配置 | 16路码流监测 |
| 4 | 多通道DTMB国标地面数字电视监测卡 | 1 | 块 | 与原系统同品牌同型号同配置 | 6个频点 |
| 5 | 多通道模拟视音频编码卡 | 1 | 块 | 与原系统同品牌同型号同配置 | 8路视音频 |
| 6 | 多通道模拟音频监测编码卡 | 1 | 块 | 与原系统同品牌同型号同配置 | 16路立体声 |
| 7 | 多通道AM/FM广播监测编码卡 | 1 | 块 | 与原系统同品牌同型号同配置 | 8路空收 |
| 8 | 多画面显示监测报警系统 | 2 | 套 | 与原系统同品牌同型号同配置 | 1套备用 |
| 9 | 监测监管主机 | 1 | 套 | 对监测系统进行统一的管理控制，汇总所有监测数据（状态与报警），实时进行信息显示和报警发布，含多功能打印机（打印、复印、扫描）一台。 |  |
| 10 | 数字摄像头 | 12 | 个 | 与原系统同品牌同型号同配置 | 含支架、线缆及施工 |
| 11 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 与原系统同品牌同型号同配置 |  |
| 六、配套设施 |
| 1 | 机柜 | 5 | 个 | 放置新增设备 | 标准机柜 |
| 2 | 元器件柜 | 10 | 个 | 放置文件、资料、备件 | 标准铁皮文件柜 |
| 3 | UPS不间断电源 | 1 | 套 | 80KW，含输出配电柜、电池、蓄电池检测仪、电缆 |  |
| 4 | 信号线等辅材 | 1 | 批 | 单独采购，不含在系统搭建所需线缆内。 | 预估16万元 |
| 5 | 桥架 | 1 | 批 | 广播新机房至播控室 |  |
| 6 | 配电柜 | 1 | 个 | 定制，含自动抽水等控制电路， 外观结构与其他配电柜相同 |  |
| 7 | 机顶盒 | 100 | 台 | 定制版DTMB高清机顶盒，能接收0-860M全频段数字电视节目 |  |
| 8 | 电力配套设施 | 1 | 批 | 电力线路更换、改造 | 预估19万元 |

二、主要设备技术要求

1、8CH数字电视发射机

- 功能要求

满足GB 20600-2006 《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》、GB/T 28435-2012 《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》、GB/T 28436-2012《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》、GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》。本机数字工作模式为DTMB，其数字发射方式的基本技术指标及功能可参考《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》（GB/T28435-2012）；

此次招标的数字电视发射机频段为VHF 8频道，由两台5KW数字电视发射机构成1+1备份方式，通过同轴开关选择主备。每台发射机面板有选择按钮，可显示输出功率、等效功率、驻波比等状态。含同轴倒换开关和10KW假负载，定做在一个机柜内，含主显示屏，显示发射机、同轴开关、假负载的各种状态指示。

每台发射机均配备两台激励器，构成主备配置，主、备激励器之间可实现故障自动检测自动切换，也可以通过手动切换。激励器具有自动数字预校正功能，对由功率放大器引起的非线性失真进行补偿。当激励器工作于地面数字电视模式时，其具备1pps信号接口、10MHz基准频率入口，及内置GPS功能。激励器支持单/多频网两种工作模式，工作模式参数设定方便，具有多种调制方式的转换功能。激励器可与发射机相互检测自动调整发射功率。

发射机功率放大级为全固态化功率模块。发射机的功放模块能够在工作过程中热插拔，而不影响其它模块的正常工作。功放模块具有过驱动、过温、反射过大、过流等保护功能。

发射机功放电源具有过压、过流、过热、线电压过低等保护功能。

发射机的控制系统具有对于整机完整、详细和先进的诊断、工作状态显示、数据查询与控制功能，并具备可外接的状态接口板。控制系统提供以下功能：

（1）控制系统具有先进的诊断、显示与控制功能。

（2）制发射机的开与关、功率的升与降，激励器切换、故障复位。

（3）提供整机输出功率、等效功率、反射功率的数据等。

（4）提供功放模块电流、电压、输出和反射功率、温度等。

（5）发射机可自动恢复软故障，且提供故障记录存储、查询、故障日志导出。

控制系统出现故障时，不会影响发射机的正常运行。控制系统具有RS－485接口及网络接口等，可为用户提供遥控、遥测功能。提供通讯底层协议并负责免费升级，确保能通过发射机的通讯口实现无人值守和遥控、遥测，便于用户开发。

- 技术参数要求

整机重要参数：

- 调制误差率（MER）：≥32dB

- 邻频道内的发射功率： ≤－45dB

- 邻频道外的发射功率： ≤－60dB

- 整机效率：≥25%

- 带肩比 （中心频率±4.2MHz）：<-36dB

- 带内不平坦度（fc±3.591MHz）：-0.35dB ～ 0.35dB

- 单频网模式频率调节步长：1Hz

- 频率准确度：

MFN模式：±17.5 Hz

SFN模式 ：    0 Hz

- 本振相位噪声：

| Hz | dBc/Hz |
| --- | --- |
| 10 | ＜-74 |
| 100 | ＜-100 |
| 1k | ＜-112 |
| 10k | ＜-118 |
| 100k | ＜-120 |
| 1M | ＜-130 |

- 频率稳定度（3个月）：

采用内部参考源时：≤1×10-8

采用外接参考源时：≤1×10-10

- 工作频率：VHF，并符合GB/T 14433-1993规定

- 输出负载的反射损耗（8MHz带内）：

正常工作：≥26dB

允许工作：≥20dB

- 带外频谱特性：参考标准GB20600-2006中带外频谱模板的有关规定

- 输出功率：数字5KW，＞20%冗余

- 单频网时延调整范围：0ms~969.9999ms

- 单频网时延调整步进：100ns

- 单频网模式下可容忍的TS流抖动：≥100(s

射频输出负载阻抗：射频输出负载阻抗标称值为50Ω。

2、8CH模拟电视发射机

- 功能要求

符合中华人民共和国广播电影电视行业标准《电视发射机技术要求和测量方法GY/T 177-2001》和电子工业标准中的《电视发射机通用技术条件SJ/T 10351-93》；符合《电视广播激励器通用技术条件GB12189－90》。

发射机的最大输出功率应达到标称额定功率的110％，在环境温度5-40℃的条件下，额定输出功率时应连续工作不小于24小时。

功放单元能互换使用，具有热插拔功能。

发射机应具备遥控遥测、故障报警功能，并提供接口说明。采用单片机控制系统，采集与处理包括每个功放管的电流在内的等所有工作参数，为系统维护提供参考。

功放单元采用开关电源供电，多个电源模均流供电，冗余度高。

激励器采用双激励器配置。

具有无视频时发射机功率自动保护功能。

具有过流、过压、过温保护系统和避雷措施。

供电方式：发射机为交流三相四线制3×380V±15%，频率50 Hz±2Hz。

电视发射机应具有载频偏置（非精密）功能，并符合《彩色电视广播覆盖网技术规定GB/T 14433-93》标准要求。发射机的载频偏置频点，要求能够按照1/12行频现场捷变设定。

投标文件中需提供完整的所有投标发射机方框图（含激励器详细方框图），标明激励器的型号、产地、发射机的供电方式、功放单元的结构型式以及功放管的数量、型号、产地，功率分配、合成方式、输出接口及设备所采用的防雷措施。

输入接口：视频BNC接口，音频卡侬接口。

- 技术参数：

- 工作频道：8CH

- 输出功率：图像同步顶功率1KW

- 带内互调：≤-51dB

- RF输出接口：50Ω Φ41.3

- 载频偏差：VHF ±75Hz；

- 遥控接口：RS485

- 视频输入：1Vpp±3dB，75Ω

- 视频输入反射损耗：≥30dB

- 群时延-频率特性：≤±30dB(0-5.5MHz)

- 连续随机杂波信杂比（均方根值，不加权）：≥54dB

- 连续随机杂波信杂比（均方根值，加权）：≥62dB

- 邻频道外的无用发射功率：-71dB（0.1mW）

- 邻频道内的无用发射频率：-54.0dB

- 2T正弦平方波失真Kp：1.1%

- 2T正弦平方波失真与条脉冲幅度比Kpb：≤0.3%

- 行频倾斜Kp：0.3%

- 场频倾斜K50：1.6%

- 亮度非线性失真：≤3.6%

- 微分增益：≤±5%

- 微分相位：≤±4°

- 色/亮增益差：3.2%

- 色/亮时延差：±10ns

- 消隐电平稳定度：±0.4%

- 调制方式：振幅调制，负极性

- 调制度：≤87.5%

- 伴音载频与图像载频差：6500-0.1kHz

- 伴音/图像载波功率比：-10dB

- 伴音输入电平：0±6dBm

- 伴音输入阻抗：600（平衡）Ω

- 伴音调制能力：＞（±100）kHz

- 伴音信杂比：63.5dB

- 伴音幅频特性：0.0到-0.7dB

- 谐波失真：≤0.4%

- 伴音调制最大频偏：±50kHz

- 伴音预加重时间常数：50μs

- 冷却方式：风冷

3、5KW数字音频发射机

- 功能要求

本机信道传输标准符合GY/T268.1-2013《调频频段数字音频广播　第1部分：数字广播信道帧结构、信道编码和调制》的规定。

发射机工作在模数同播及模拟立体声广播状态时，技术指标符合GB/T 4311-2000 《米波调频广播技术规范》与GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》；优于我国最新标准GD/J062-2014《调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法》和《GY/T 169-2001 米波调频广播发射机技术要求和测量方法》。

本机由主、备调频频段数字音频广播激励器、智能化监控系统、功率放大器、FM数字带通滤波器、开关电源、雷电保护器等系统组成。

- CDR调制方式支持QPSK、16QAM、64QAM。

- LDPC编码码率支持1/4、1/3、1/2、3/4四种码率。

- 传输模式：支持传输模式 1、2、3。

- 激励器支持模拟、模数同播和纯数字工作模式及切换，支持GY/T268.1-2013中定义的模数同播（频谱模式9、10）和纯数字工作模式（频谱模式1、2）的全部频谱模式。

- 每台发射机配备符合上述条件的一主一备两台激励器，并配有双激励器切换器。在主用激励器设备损坏或无输出的情况下，可自动切换至备份激励器工作。同时可支持手动、自动切换和远程遥控切换三种模式，切换时间只需要100ms。

- 能保存设置参数功能不受断电影响，在恢复供电后，可调用断电前的配置参数，自动恢复工作。

- 触摸屏配置屏幕显示式关机按钮，具备二次确认功能。

- 发射机具有线性非线性自适应预校正功能。

- 发射机具备遥控遥测接口，用于远程或本地模式下对发射机工作模式进行设置、控制、状态监测，并提供协议和应用软件，支持RS232/RS485，RJ45(TCP/IP)，GSM短信/GPRS无线通讯，可对发射机基本工作环境、信号流程、发射机频率、激励器工作参数设置、驻波比、温度、发射功率、入射功率、反射功率、不平衡功率、各功放模块输出功率、总电压、总电流、工作电压、工作电流、发射机射频保护提示、功放温度、风机转速、电源状态、各个插件通信状态、码流输入、参考时钟、射频本振、单频网状态等进行监控，并可远程设置激励器功率及切换主备激励器，强大的定时开关机功能，解除了繁重的值机操作，灵活便捷的提高了系统的可靠、稳定性。

- 监测输出： 有10MHz监测输出、本振监测输出、IF监测输出、RF输出监测口和反射监测口，并标注准确数值。监测输出信号和反射信号用于系统设备性能测量、实时监控和广播网络运营维护。

- 频率参考源：在单频网模式下，使用外部参考源；在多频网模式下，有外参考源时，发射机优先使用外部参考源；无外参考源时，发射机将启用内部参考源。内外参考源可手动或自动切换。

- 监控和报警：提供发射机工作状态的实时监控和报警功能。并具有发射机工作参数输出数据接口，监控系统检测发射机各部件的工作状态，发生异常情况时，给出报警指示，报警情况可以通过远程控制端口进行查询。监控内容（报警条件）有：码流输入（输入中断、非TS流格式）、参考时钟（失效）、射频本振（失锁）、电源工作状态（过流、过压、过载、过热）、温度告警（过热）、输出功率（过功率、欠功率、无射频输出原因监测）、反射功率（过反射）、功放状态（过流、过温、过激励、过功率）。

- 完善的自动保护功能：提供自动保护功能，整机具有包括过流、过压、过温、过驻波、过激励、失锁、连锁、缺相、逆序及多重防雷措施等多种保护功能，可确保发射机稳定工作。当发射机的某些部件发生严重故障时（如输出过载，功放过热，冷却系统故障等），或由于外部原因可能造成发射机损伤时（如输出信号反射过大等），监控系统可自动切断发射机的射频输出或关机，避免进一步的损害。每个功放模块也具有自动保护功能，可独立自动关断射频输出，不影响其他单元工作状态。

- 功率控制：输出功率可由人工调整设置，并在开机运行时保持稳定，波动范围小于10%。提供手动电平控制（MLC）和自动电平控制（ALC）两种功率控制方式。

- 技术参数要求

整机重要参数

  - 发射机效率：≥30%

  - 邻频道带内的无用发射功率：≤－55dB

  - 邻频道带外的无用发射功率：≤－70 dB

  - 带肩：≤-50 dB

  - 调制误差率（MER）：≥44dB

  - 本振相位噪声：

| Hz | dBc/Hz |
| --- | --- |
| 10 | -87.2 |
| 100 | -92.9 |
| 1k | -104.3 |
| 10k | -126.9 |
| 100k | -127.9 |
| 1M | -130.9 |

  - 工作频率：87~108MHz

  - 输出功率：5kW（模数同播时，模拟功率＞5kW，CDR数字功率能达到同播的模拟功率-14dB的功率输出能力，数字功率可调）

  - 频率准确度：

MFN模式： ±5 Hz

SFN模式 ： 0 Hz

  - 频率稳定度（3个月）：

采用内部参考源时：≤1×10-7

采用外接参考源时：≤1×10-9

  - 频率调整步长：

MFN模式 ： 1 Hz     SFN模式 ： 1 Hz

  - 输出负载的反射损耗：

正常工作： ≥26dB   允许工作： ≥20dB

  - 频谱模板：符合GY/T 268.1-2013中频谱模板的规定

  - 子带间功率均匀性：≤0.1 dB

  - 峰值平均功率比：满足CCDF曲线模板要求

  - 射频输出功率稳定度：±0.3 dB以内

立体声广播性能指标——模拟方式

  - 载波频率偏差：＜100Hz

  - 预加重：50μS

  - 100%调制频偏：±75KHz

  - 残波辐射：-80dB

  - 寄生调幅噪声：-58dB

  - 频率响应（无加，去重）： -0.02dB ~ 0.00dB

  - 频率响应（加重，去重）：0.0dB ~ 0.1dB

  - 失真：0.1%（100%调制）

  - 导频频率偏差：±0.0Hz

  - 导频频率：19 KHz±0Hz

  - S信号中38kHz残留分量：-60dB

  - 信噪比：80dB（100%调制）

  - 左、右声道分离度：55dB

  - 左、右声道电平差：0.05dB

立体声广播性能指标——数模同播方式

  - 载波频率偏差：＜100Hz

  - 预加重：50μS

  - 100%调制频偏：±75KHz

  - 残波辐射：-79dB

  - 寄生调幅噪声：-58dB

  - 频率响应（无加，去重）： -0.02dB ~ 0.00dB

  - 频率响应（加重，去重）：0.0dB ~ 0.1dB

  - 失真：0.13%（100%调制）

  - 导频频率偏差：±0.0Hz

  - 导频频率：19 KHz±0Hz

  - S信号中38kHz残留分量：-53dB

  - 信噪比：76dB（100%调制）

  - 左、右声道分离度：53dB

  - 左、右声道电平差：0.05dB

4、8CH二层四面四偶极子数字电视天线

- 技术指标

- 2*4面，CH8频道；

- 功率（数字）≥20KW；

- 极化方式：水平；

- 驻波比：分支电缆≤1.10功分器≤1.10；

- 系统总指标：≤1.10；

- 天线增益：G≥5dBd；

- 天馈线阻抗：50欧；

- 天线系统场型

水平场型：不圆度≤±3dB      垂直场型：下倾角：0.5-1°

- 第一零点填充：＞10%

- 极化隔离度：≤25dB

- 带内平坦度：≤1dB

- 直流电阻: ≤0.1欧

- 抗风力12级

- 材料及机械性能指标：

天线采用304不锈钢、内导体为优质铜镀银，具有很好的抗腐蚀性能频带宽、功率容量大、驻波比特性好。安装方便、灵活，可以拆卸、便于调整。可根据不同的服务区要求改变组阵的配置。

功分器外导体黄铜防氧化处理，内导体为铜镀银。安装构件为304不锈钢或热镀锌钢材（保证防腐效果）

- 接头密封：

整套天线要求经过防水、防锈处理，所有的接口部位全部用密封胶封闭。厂家派专业技术人员上塔操作密封处理。天线接头内放置硫化密封圈；天线接头注入防水螺纹胶；外包室外用防水自粘胶带；最后外用热缩套管热缩。

5、馈管

- 工作频率范围： 0MHz～860MHz

- 电缆尺寸：SDY-50-80

- 频带内驻波比（VSWR）：

电视发射馈管不大于1.08

调频发射馈管不大于1.06

- 输入阻抗： 50Ω

- 最小弯曲半径：重复弯曲：≤1.8米（4"）

- 内外导体材料： 螺旋形皱纹铜管

- 电缆头接口：与天线、同轴开关、多工器、发射机匹配

- 安装要求：

①每根主馈线均包括2 个电缆头（含插芯、密封胶圈）以及法兰转直通连接器1 个，馈管上端要能与天线主变阻器接口相配接，下端要能与硬馈接口相配接（含必要转接件）。

②在主馈管上每2 至4 米安装一个电缆卡箍。

③使用环境温度：-40°C—— +85 °C；

6、六层四面数字电视天线

- 技术指标

- 数字功率：≥20KW

- 极化方式：水平

- 频率范围：天线系统均满足在470～862MHz 内所有电视频道的使用要求

- 驻波比：分支电缆≤1.05   功分器≤1.05

系统总指标：470～862MHz频段≤1.10；21CH、39CH两频点≤1.08

- 天线增益：G≥12dBd

- 天馈线阻抗：50欧

- 天线系统场型

水平场型：不圆度≤±3dB      垂直场型：下倾角：0.5-1°

- 第一零点填充：＞10%

- 极化隔离度：≤25dB

- 带内平坦度：≤1dB

- 直流电阻: ≤0.1欧

- 材料及机械性能指标：

- 天线材料：天线振子内导体采用优质铜材并且镀银，接口处要经过镀银处理；天线所有螺栓及反射板为304型不锈钢，玻璃钢外罩；

- 功分器材料：选用精拉铜管，法兰为铜镀镍，内导体为铜镀银；壁厚≥3mm；

- 分支电缆：SYV-50-12电缆

- 环境温度：-60℃至+80℃；

- 抗风速：＞200km/h。

- 接头密封：

整套天线要求经过防水、防锈处理，所有的接口部位全部用密封胶封闭。厂家派专业技术人员上塔操作密封处理。天线接头内放置硫化密封圈；天线接头注入防水螺纹胶；外包室外用防水自粘胶带；最后外用热缩套管热缩。

7、数字音频三工器

  - 频率/功率配置：

| 工作频率 | 97.5MHz | 105.3MHz | 93.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率容量（kW） | 10 | 10 | 5 |

  - 材质:腔体和盖板采用铝合金，内导体内表面做表面处理；谐振柱谐振柱材料采用铜，表面镀银；调谐杆采用铟钢，镀银处理；紧固螺钉采用304不锈钢。

  - CDR发射机的输入端口带宽为(f-0.2)MHz～(f+0.2)MHz，f为CDR发射频率。

  - 结构形式：全部桥式；

  - 工作频率：87～108MHz；

  - 满功率温升：＜15℃；温度偏移：＜2kHz/℃；端口阻抗：50Ω；

  - 驻波比：≤1.06；插入损耗：f0≤0.4dB；隔离度：≥50dB；

  - 输入端口类型：1-5/8”直口；总输出端口类型：1-5/8”直口带法兰盘。

8、HD-SDI光端机

- 功能要求：

- 符合SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE310 SMPTE305（SDTI）、SMPTE344标准

- 符合DVB-ASI（EN50083-9）接口标准

- 既可传输HD-SDI，又可传输SD-SDI或ASI

- 自动适应SDI 143、177、270、360、1485、2970Mbps

- 发送机和接收机都有LCD液晶显示光端机的工作状态

- 工作状态指示清楚，面板上装有输入SDI信号、光信号、电源的LED指示

- 双电源供电，双电源独立供电，相互备份

- 可选HDMI同时输出，便于对HD-SDI信号的监看和送到演播大屏

- 技术指标：

- 输入电平   >380mv ；

- 输入通道数：1-8路（具有环出功能）

- 输入自动电缆均衡   >250m（270Mbps）（BELDEN8281电缆）；

- 输入反射损耗   >16dB@270Mb/s；

- 阻抗   75Ω   连接器   BNC；

- 输出电平   800mVP-P ±10%；

- 上升/下降时间   <800ps（SD）；

- 最大抖动   <0.1UI@270 Mbps ；

- 光路参数   光波长   1310nm或1550nm ；

- 发射功率   每路0-3dBm（120Km）或-5～-12（40Km）；

- 接收功率   -33～-28dBm（120Km）-16～-20（40Km）；

- 传输距离（最大）    最大0～120Km可定做（0~40km，20~80km）；

- 光连接器   FC/PC或FC/APC 。

9、卫星接收天线及附件

  - 天线型式：前馈

  - 面板材料：铝合金

  - 口面直径：≥3.2米

  - 座架形式：立柱式

  - 频率范围（GHz）：3.642-4.2

  - 增益（dBi）：39.99 at 3.8GHz

  - 电压驻波比：≤1.3:1

  - 波束宽度（-3dB）：1.645

  - 插入损耗：≤0.15dB

  - 轴比（dB）：0.75dB

  - 交叉极化隔离度：≥30dB

  - 整体镀锌防腐处理

  - C波段高频头：

输入驻波比：2.0:1

输出驻波比：2.2:1

转换增益：64dB

电压：15-24V

电流：130m

  - 附件包含水泥基础浇筑及信号线

10、卫星接收机

- 支持高标清H.264、MPEG-2、AVS、AVS+解码

- 双路CI接口，遵循EN 50221标准，支持多种主流CA

- TS流输入支持ASI、RF和IP千兆以太网接口，具有PCR校正功能

- TS流输出，支持ASI、IP千兆以太网接口

- 解码支持模拟、HDMI、SDI的音视频输出接口

- 按键配合LCD显示，可实现本地控制

- WEB、SNMP网管接口，可实现网络管理控制

- 具备断电记忆功能

- 支持双路CVBS视频接口及一路RCA接口用于监控输出

- 通过RCA接口输出OSD方式的菜单，用于用户操作

11、CDR音频编码器

- 采样频率范围：32kHz、44.1kHz、48kHz；

- 采样精度：16bits，24bits；

- 码率范围：24kbps~128kbps连续可调；

- 输入声道数：1.0、2.0；

- 编码方式：DRA+；

- 拟音源输入接口：卡侬头（XLR）x2，阴型；

- 数字音源输入接口：AES/EBU；

- 输出接口：RTP/RTSP；

- 支持UDP组播和单播发送方式；

- 支持前面板控制；

- 支持远程网页控制；

- 支持多种告警日志；

- 支持SNMP协议；

- 编码延迟<600ms；

- 加电启动时间<90s；

- 支持1+1自动切换冗余备份；

- 断电重启配置自动保存；

12、复用器

    - 完成对多路音频编码码流的复用，可将复用后码流通过网络接口传送到激励器中。

    - 采用嵌入式硬件架构，要求软硬件具备高可靠性，满足广播系统7x24小时连续运行的要求；

    - 支持符合GD/J058-2014要求的音频码流，数据广播、紧急广播等多路业务的复用；

    - 支持RTP/UDP/TCP/IP方式接收业务数据输入；

    - 支持UDP方式输出复用流；

    - 支持基于复用结构、业务列表、复用带宽的监控；

    - 具有电源、运行、告警指示灯或相关信息显示屏；

    - 输入接口：应具备RJ45接口，支持100Mbps或1000Mbps；

    - 输出接口：

    - 应具备RJ45接口，支持100Mbps或1000Mbps；

    - 可具备ASI接口：BNC接口，阻抗50欧姆；

    - 应支持工作环境：

    - 工作温度：5～ 40℃；

    - 存贮温度：-10℃～60℃；

    - 相对湿度：10%～ 80%（工作状态）

5%～95%（非工作状态）

    - 电源要求：AC 220±22V；频率50Hz±3Hz

13、 AVS+编码复用器

# 内嵌Web Server，支持远程Web页面登陆后的统一配置操作

# 支持4路AVS/AVS+编码，及6路标清实时转码。

# 支持ASI/SDI，IP输入。

# 支持IP MPEGTS单节目输出和ASI，IP MPEGTS多节目复用输出。

# 支持PID修改。

# 支持UDP/RTP网络协议。

# 支持AVS、AVS+等视频编解码标准。

# 支持MPEG-1 L2、AAC、AC3等音频编转码标准。

# 支持音频透传、采样率设置和音量补偿。

# 支持视频编码码率20k-20Mbps可调。

# 支持音频编码码率64k～384kbps可调。

# 支持高清（1920*1080）、高清（1280*720）、标清（720*576、720*480）、CIF、QCIF或用户自定义的视频编码分辨率。

# 支持10.0、16.0、24.0、25.0、30.0、50.0、60.0视频编码帧率。

# 支持帧编码和场编码模式以及去隔行算法选择。

# 支持五个等级的视频编码速率调整。

# 支持编码档次选择。

# 支持CAVLC、CABAC熵编码模式选择，运动估计搜索范围设置和qp范围设置。

# 支持I帧间隔，B帧数量和码率控制缓冲区设置。

# 支持CBR、VBR码率控制模式

# 支持同一输入源映射多分辨率、多码率、多格式、多协议，多接口输出

# 支持前面板液晶显示、远程WEB页面管理

- 完善的故障报警记录查询

14、UPS主机

- 功能要求：

  - 纯在线双转换式模块化UPS，采用模块化热插拔技术，单个模块必须支持在线并入或退出，使维护与升级都简单、安全、易行。单功率模块容量≥20KVA。

  - 为后期负载增加扩容需要，厂家单个UPS机架最大容量不低于120KVA。本次采购为机架最大容量满足80KVA。

  - 需提供RS232或RS485通讯接口，并提供相关通讯协议。

  - 内置手动维修旁路开关，在自动旁路故障时，可以使用手动维修旁路进行现场维护操作，要求手动维修旁路需要和UPS功率模块在同一机柜内，不接受在现场或在其他电气柜内另行配置。

  - 具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警。

  - 安全操控设计、使用安全方便；模块插拔应有机械闭锁装置以防插错位置，还有电气联锁以防在其它电路板未装时系统误操作。

  - 模块必须具有故障隔离功能，单一模块故障时，系统能迅速自动隔离故障模块，避免故障蔓延，影响其余模块的工作。

  - 必须有详细故障信息记录，可存储不少于500笔信息。

  - 具有智能电池检测和自动电池放电维护功能。

  - 系统具有干接点信号（并说明干接点形式）和智能通讯接口RS232，RS485，SNMP，提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。当UPS发生各种故障、异常或所有工作电源消失时，UPS应能发出声光报警。

- 技术指标

UPS输入：

- 输入电压: 三相五线制,AC380V±20%

- 输入频率: 50Hz±10%

- 输入功率因数：>0.99

- 输入电流谐波含量：≤3%

UPS输出：

- 输出功率因数: 0.8

- 输出电压: 三相五线制, AC380V±1%

- 输出频率精度: 50±0.05 HZ

- 电压波形失真: ≤3%

- 峰值因数：≥3：1

- 过载能力: 125%10分钟, 150 %1分钟

- 动态稳定性: 当负载100%突变时,输出电压波动小于5%,并在20毫秒内恢复到1%以内

其它参数

- 效率: ≥94%，要求在27%低载时，效率也可达到94% 。

- 噪声: <65db(在1米处)

- UPS在不配置蓄电池的情况下确保能正常可靠运行。

- 逆变器当由蓄电池组供电时，在其最高电压和最低电压范围内，逆变器均应正常工作，当蓄电池组电压降至放电终止电压时，逆变器应能停止工作以保护蓄电池。

15、蓄电池

- 基本技术参数

- 型式：阀控式密封铅酸蓄电池

- 单体电池规格容量：12V/100Ah

- 蓄电池组电压: ±240V

- 蓄电池支数:80节

- 蓄电池放置及组合方式：1组40只（正负极各20只），每组蓄电池放于电池柜内。

- 性能要求

- 当蓄电池运行环境温度在-10℃～+45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

- 正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于8年。

- 蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10 ，第五次循环应达到C10 ，放电终止电压为10.8V。

- 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

- 蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。电池正极板栅的厚度不得低于3.5mm。

- 蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。

- 蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

- 蓄电池自放电率每个月不大于4％。

- 蓄电池的密封反应效率不低于95％。

16、配电柜

# 柜体为标准机柜（与原使用机柜相同），柜体结构美观、设计各路供电准确、安全可靠；

# 输入端加装原装进口防雷器，最大吸收浪涌40KA；

# 空开配置：市电输入3P320A*1个，市电输出3个200A/3P，2个125A/3P。

# 所有空开推荐采用ABB、西门子或施耐德品牌，标书内提供详细附件型号及品牌（含防雷器）；

# 配电柜面板需有多功能数显表（显示三相电流与电压、频率、无功功率、有功功率、计量）、指示灯、按钮、开关工作状态监控，可提供告警可设置阀值，并提供RS232、RS485等智能通信协议及网络接口，可远程监测；

# 配电柜内设置中线和接地线的连接装置，中线与地线及柜体外壳绝缘；柜内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等载流量满足系统设计要求，符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号。

- 交流母排采用优质母线排，母排的载流量满足系统最大设计要求。

- 留有空间加装抽水控制器、定时器等设备，具体实地查看后进行设计。

三、工程要求

为保证工程质量及进度，特提出以下要求：

- 投标方应仔细阅读采购人发出的招标文件中规定的所有条款，并应全部做出响应。

- 投标方应具有本次招标项目的施工能力、系统集成能力及相应的试验检测手段和售后服务保障措施，并在投标文件中对主要内容加以说明，如线路走向、机房布局等，设计并提交清楚详尽的系统优化设计方案（含方案说明、图纸、设备详细清单等）。

- 本项目为交钥匙工程，包括了前期调研、施工安装、系统统调及场强覆盖测试等全部工序, 请各投标人认真考虑其各种风险。

- 清单仅列出主要设备，不包含一些附属设备及耗材，如果设备清单中有未考虑到的重要设备，属于系统运行和组装所必需的，即使清单中未列出或数目不足，中标方仍需在执行合同时补足，不得因此延误工期，且不因此发生费用问题。

- 投标方必须具有厂家授权的经销代理资质，投标文件中设备、材料、器件清单中必须注明其品牌名称和产地，所有设备应为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。投标设备、材料必须满足招标文件所规定的技术指标，并提供相应的证明资料复印件。所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

- 采购内容中使用的标准和规范如与中标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。本招标项目所有涉及的应用技术，投标方若有机密等特殊原因不能提供有关技术，须在投标文件中列出清单并明确说明。

- 所有设备必须是未经使用过的全新设备。设备到货后供货方应及时派员安装、调试，提供全部必备的技术资料；提供设备安装图及主要零部件的技术性能参数（列出清单）；提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备质保期；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；免费对采购单位人员进行培训。

- 凡项目中所涉及的软件必须使用正版软件，投标方并对软件的知识产权负责。

- 供货方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；中标方应与采购人签订安全施工协议，明确责任和义务，在施工期间确保采购方的正常生产生活安全。

- 在设备安装期间，业主除提供堆放场所、电源（利用现场原有）、水源（利用现场原有）外，其余均由中标人负责。

- 供货方应保证业主免除且供货方承担由于业主在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 采购人有权根据实际使用情况对设备数量进行调整，并据此对合同总价进行修改，中标人应无条件服从。

- 质保期为整体验收合格后24个月。质保期内中标方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，12小时内免费解决使用单位提出的维修要求。质保期满后，提供设备最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体细则由投标方编报）。

- 投标人在提出整体验收要求前，应提交此次采购的数字电视发射机、数字音频广播发射机第三方检测报告，技术性能指标应符合或优于招标文件技术要求，否则不予整体验收，延期产生的一切后果由中标方负责。

# 第四部分  合同文本

甲方：衢州市广播电视总台

乙方：

合同签订地点：

项目名称：                                      合同签订时间：     年    月   日

一、标的、数量及价款

| 标的名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计(元)： |  |  |
| 合同总金额(人民币大写）： |

以上价格为含税价。付款前，乙方应向甲方提供相应发票。

以上价格包含设备的安装调试费，包含为设备安装所需要支付的人工费和差旅费。

二、交货时间与条件：

乙方应在满足以下条件前提下90天内交货，交货期限不包含运输时间：

1、合同经双方签字盖章；

2、收到甲方为满足标的物生产要求应提供的所有技术资料；

3、收到甲方按照合同应支付的货款；

4、其他。

三、 质量标准：

乙方所供产品应具备法定的型式检验报告，并符合有关国家、行业和企业产品标准。

四、质保期限和责任：

乙方对所供产品的质保期为2年。质保期按照以下条款执行：

自产品安装验收合格时起算，如因非乙方问题造成安装工程在合理的时限内未通过验收，则产品交付时起算。

在质保期内，乙方承担以下责任：

1、对于出现任何质量问题的产品，免费予以维修、更换或退货。

2、赔偿因所供产品质量问题而造成的直接损失。

3、对于因非乙方产品质量问题而发生的产品损坏、遗失或损失，负责予以维修或更换，但需向甲方核收不超过本合同单价的供货成本和其他因此而发生的直接费用。

4、向负责系统安装工程质量维护的单位提供技术支持。

五、包装标准、包装的供应与回收：

乙方为所供产品提供恰当的包装，包装以保证货物安全运抵现场为标准。包装物不回收。包装费用已包含在合同价款中，如甲方要求特别包装，则应另行支付包装费。

六、随机技术资料的提供：

乙方在提供合同产品的同时，应按照国家标准规定提供产品说明书、产品合格证、检验证书和供货清单等技术资料。资料应不晚于合同产品货物递交给甲方。

七、标的物所有权的转移：

标的物的所有权自甲方按照合同履行完支付价款义务（除质保金外）时起转移至甲方。

八、货物的运输方式、交货地点和费用的承担：

本合同所供货物的运输由乙方负责办理；运输方式为汽车货运。

交货地点为：

具体的发货时间、接货人及联系方式由双方在发货前商定。

运输费用的承担按照以下条款执行：

合同货物的一次性运输以及保险费用由乙方承担，在收到货物后，甲方将费用直接支付给货运人，并从应付乙方的合同价款中扣除运输费。

九、货物的交接

货物运抵现场后，甲方接货人应与货运人及时按照发货清单的品种、规格和数量对货物进行清点交接，并在货运单上签字确认，如果有异议应立即与乙方联系核实，否则，认为甲方已默认接收。

对于货物在运输途中的缺失或损坏，由乙方负责向货运人或保险人索赔，甲方应积极协助。需要补发货物的，乙方应予以及时补发。

货物在运抵交货地点后的进场、卸货、搬运与保管等，以及所发生的费用由甲方负责。

甲方关于货物的质量异议，除无法直接判断的以外，应在货到后7天内向乙方提出，乙方在收到异议后，应在3天内给出答复，并给出处理意见。

十、产品的安装与调试：

关于产品的安装与调试，按照以下条款执行：

产品的安装、调试与交付工作由乙方负责，直至调试合格并交付给甲方。

十一、结算方式及时间：

本合同结算按照以下条款执行：

甲方在合同签订后首付合同总额的30％；主要设备运到现场,清点核对验收完毕再支付货款合同总额的30％；安装调试完毕，验收合格后，按实结算所有应付款项（除按合同预留5％的质保金外）；质保金在质保期满后付清。

所有款项应采用银行转帐方式支付，并以到达乙方指定账户为准。

十二、违约责任：

乙方如供货延误，应按照合同总额每延误一天赔付甲方千分之零点五的违约金；甲方如未按合同付款，应按照应付款每延误一天赔付乙方千分之零点五的违约金。

如应乙方产品质量问题造成甲方经济损失，则乙方应按照直接损失额予以赔偿。

双方对于延误事由另有协议的，从其协议。

十三、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，当事人可向对方所在地的人民法院起诉。

十四、合同的效力

本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同所有义务履行完成结束。合同所附设备材料清单以及在合同履行过程中的生成的协议、文件（包括传真，电子文档）等与合同文本具有同样效力。

十五、不可抗拒力：

任何一方由于不可抗拒力的原因不能履行合同时，应以书面形式及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。 在发生不可抗拒力的情况，应允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并可以免除责任。本合同中，不可抗拒力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

十六、其它约定事项

1、本合同供货范围以合同所附清单为准，如因甲方漏项等增加供货，甲方应另行支付货款和其他直接费用。

2、合同供货范围内不包含现场检测或验收需要使用的试喷放用钢瓶以及试验气体。如果需要，应另行支付费用。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

代表人：                                   代表人：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户行：                                  开户行：

帐号：                                     帐号：

税号：                                     税号：

# 第五部分  投标文件部分格式文件

## 格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （一）法人或者其他组织的营业执照等能证明供应商具有独立承担民事责任的能力的证明文件； （二）经审计的财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的担保机构出具的投标担保函； （三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（比如：合同、发票、相关设备、专业技术人员等）； （四）依法缴纳税收（税收缴纳凭证）和社会保障资金（社会保障资金缴纳凭证）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； （五）承诺函（附件一）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 特定资格条件：（1）投标人应为广播电视发射机制造商，需提供（至少一套）投标人生产的1KW（及以上）广播或电视发射机在有效期内的全国工业产品生产许可证主管部门颁发的生产许可证、主管部门颁发的“无线电台发射设备型号核准证”、主管部门颁发的与“无线电台发射设备型号核准证”相对应的“广播电视设备器材入网认定证书”；（2）本项目不接受联合体投标。 | （一）相关证书、证明材料等。 |  |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。所有复印件均须盖投标人公章，未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件一：没有重大违法记录承诺函

没有重大违法记录承诺函

（采购人）                  ：

我方（供应商）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

## 格式二：投标声明函

衢州市广播电视总台：

浙江省成套招标有限公司：

本单位自愿参加衢州市广播电视总台衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程（第一期）项目(项目编号：CTZB-QZ20180100)的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件））、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、如中标，保证按照招标文件要求及投标文件的承诺与招标人签订合同，保证履行合同条款并交纳履约保证金（如需要）。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金贵方可不予退还。

6、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

8、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可没收我方的投标保证金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

退保证金开户银行：

退保证金银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

## 格式三：法定代表人身份证明或法定代表人身份证明及授权委托书

3-1法定代表人身份证明

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：                           系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

3-2法定代表人授权委托书

衢州市广播电视总台：

浙江省成套招标代理有限公司：

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改衢州市广播电视总台衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程（第一期）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

投标人：（全称加盖公章）

法定代表：（签字或盖章）                        授权代表：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由授权代表签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书，否则视为无效投标文件。

## 格式四：以往业绩情况表

（一）201_年_月以来业绩情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的业绩详细情况表及评分办法中要求的证明材料。

（二）201_年_月以来业绩详细情况表

| 序号 | （对应业绩汇总表中的序号） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 甲方（买方）名称 |  |
| 甲方（买方）地址 |  |
| 甲方（买方）联系人姓名 |  |
| 甲方（买方）联系人职务 |  |
| 甲方（买方）联系人电话 |  |
| 合同内容 |  |
| 合同价格 |  |
| 签订日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附对应的证明材料，具体内容见评分办法。

## 格式五：商务/技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：“商务偏离”是指对“商务部分”中条款（质保期、交货时间等）的偏离，“技术偏离”是指对“第三部分  项目技术及服务要求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件响应”复制“招标文件要求”内容，不填写或未提供偏离表均视为无偏离。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

## 格式六：货物清单

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物（设备） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 随货物一同交付的备品备件 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 其他 |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 格式七：拟投入本项目的服务团队情况表

（一）拟投入本项目的服务团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |

注：本表后附对应的人员详细情况表及其为投标人正式员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等证明文件，其中社保记录可在资格后审材料中勾注，劳务合同可附在对应的人员详细情况表后）。

（二）拟投入本项目的服务团队人员详细情况表

| 序号 | （对应人员汇总表中的序号） |
| --- | --- |
| 一般情况 | 证明材料 | 材料页码 |
| 姓名 |  | 身份证复印件 |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 是否为正式员工 |  | 社保记录或劳务合同等 |  |
| 在本单位任职时间 |  |  |  |
| 职务（本单位） |  | \ | \ |
| 职务/职责（本项目） |  |  |  |
| 学历 |  | 相关证书复印件 |  |
| 职称及相关专业认证（或执业资格） |  |  |  |
| 以往经验 |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 该项目中任职 | 证明材料 | 材料页码 |
|  |  |  |  | 按评分办法要求提供合同复印件等 |  |
| 备注： |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”、“以往经验”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

## 格式八：开标一览表

衢州市广播电视总台：

浙江省成套招标有限公司：

按贵方招标文件要求，如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成衢州市广播电视总台衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程（第一期）项目(项目编号:CTZB-QZ20180100)的实施。

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程（第一期）项目 |  | （小写）： （大写）： |
| 本报价已包含招标文件“第二部分 投标人须知 \三、投标文件\（三）投标报价”要求的全部内容。 |

注：如项目分标项（如有），请按前附表要求编制本表，并在明显位置注明标项号及标项名称。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

## 格式九：报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物（设备） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 随货物一同交付的备品备件 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | （小写） |  |
| 投标总价 | （大写） |  |

注：1、有关本项目所需的设备费、人工费、税费等一切相关费用均计入报价，招标人不在支付额外费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按设备等相关内容细分项目及报价。

4、以上报价应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

## 格式十：小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函

（一）小微企业声明函

衢州市广播电视总台：

浙江省成套招标有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。证明材料如下：

（1）从业人员规模：我公司现有在册人员共有    人。详见本公司为其缴纳的社保记录。附投标截止时间前6个月的本单位为全体员工依法缴纳社会保障资金的记录（可指向资格后审材料中的具体页码）；

（2）营业收入规模：附上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告（可指向资格后审材料中的具体页码）。

（3）填写本表的投标人应为浙江政府采购网正式入库供应商，需提供浙江政府采购网正式入库供应商的网站信息证明材料。

2.本公司参加_ 衢州市广播电视总台单位的_                _项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）                   附：                                          ；

（2）                   附：                                          ；

（3）                   附：                                          。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：                   附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：                   附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）该企业营业收入证明：                   附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：                   附：                  ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：                   附：            。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

注：本声明函为小微企业填写。

（二）监狱企业声明函

衢州市广播电视总台：

浙江省成套招标有限公司：

本公司郑重声明，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）                   附：                                          ；

（2）                   附：                                          。

2.本公司参加_ 衢州市广播电视总台单位的_             _                                                  项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。证明材料如下：

（1）                   附：                                          ；

（2）                   附：                                          。

（可指向资格后审材料中的具体页码）

或者

提供其他______（请填写：小型、微型、监狱）企业制造的货物，该企业为______（请填写：小型、微型、监狱）企业且该货物由该企业生产的证明文件如下：

（1）企业名称：                   附：该企业营业执照                  ；

（2）该企业从业人员：                   附：该企业社保缴纳记录        ；

（3）该企业营业收入证明：                   附：该企业上一年度（投标截止时间若为每年5月前的且无法提供上一年度的，可提供前一年度）的经第三方审计的财务报告；

或者

（2）该企业为监狱企业的证明：                   附：                  ；

（3/4）货物由该企业生产的证明材料：                   附：            。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日    期：        年  	 月    日

注：本声明函为监狱企业填写。

（三）残疾人福利性单位声明函

衢州市广播电视总台：

浙江省成套招标有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购 人名称）      单位的 （项目名称）         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工 业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属 行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】。

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

4）代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

5）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保部门出具并盖章的单位在职员工社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果或提供浙江省政府采购网中审核通过后显示的（小型或微型）企业类型信息截图或提供县级以上人民政府中小企业局、经信委（局）等主管部门出具的小、微企业认定文件代替相关证明材料（查询时间为磋商前一周内，并加盖公章）。（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 投标文件封面

正（副）本

衢州市广播电视节目无线数字化覆盖工程（第一期）项目

项目编号：CTZB-QZ20180100

标项：

投

标

文

件

投标人：（加盖公章）

地址：

日期：

# 第六部分  评分办法

## 一、评分办法

本项目评分采用：综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐供应商为第一、第二、……中标候选人的评标办法。

投标人的评审得分=商务、技术分+价格分。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 评分细则

- 商务及技术评分表   （分值70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 （12分） | 根据投标人企业品牌形象、核心产品市场知名度、商业信誉、工厂成产能力、生产设备情况等进行打分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系证书、IECQ证书、安全生产标准化三级企业，每项得0.5分。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人属于总局招标的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程广播或电视发射系统入围企业的得2分，投标人中标省份（含直辖市）超过10个的再加2分（须提供证明文件及原件，无原件不得分）。 | 0-4分 |
|  |  | 投标人如具有信息系统集成及服务三级资质 (含）以上资质的，得3分（提供原件备查，无原件不得分）。 | 0-3分 |
| 2 | 业绩及设备使用情况 （10分） | 投标单位自2015年1月至今类似项目（合同中应包含发射系统、天馈系统、节传系统）成交金额200万元以上每个合同2分（合同复印件置于投标文件内，原件备查）。 | 0-8分 |
|  |  | 在网使用的1KW（含）以上数字电视发射机，能提供5家采购单位使用报告原件，证明设备使用情况良好的得1分，否则不得分。 在网使用的1KW（含）以上数字音频发射机，能提供5家采购单位使用报告原件，证明设备使用情况良好的得1分，否则不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 设备相关技术及性能 （18分） | 投标人以投标文件响应并承诺满足招标文件中主要设备技术指标和性能参数基本要求，得14分，以填报技术要求响应表为准（技术响应表应以产品实际技术参数为基础，如实填写）。无技术要求响应表不得分，有负偏离的每项扣2分，扣完为止。有实质性正偏离项的，每项加1分。 | 0-14分 |
|  |  | 根据各投标人所投核心产品发射机的供货渠道、技术支持、生产工艺、整机结构等方面情况进行评分。投标人未在投标文件中进行说明的本项得0分。 | 0-4分 |
| 3 | 系统实施方案以及施工安全保障 （18分） | 根据投标人施工措施的安全性、安全操作规则制定、职责、可操作性打分，需提供施工安装手册。 | 0-2分 |
|  |  | 投标人在项目施工能提供系统集成高级项目经理1人得2分，2人以上得4分，需要投标人单位缴纳社保证明（须提供证明文件及原件，无原件不得分）。 | 0-4分 |
|  |  | 投标人需提供铁塔、天线安装施工人员（至少4人）的高处作业证，需提供投标人单位缴纳社保证明和商业保险合同原件，得2分，缺一项不得分。每增加1人得0.5分，满分4分。 | 0-4分 |
|  |  | 进行现场踏勘（有业主确认函的得2分，否则不得分）； 根据实际情况提供现状、施工方案和详细的施工图纸等资料，可操作性强，对安全播出无影响。优的得5-6分，良好的得3-4分，一般的得1-2分，否则不得分。 | 0-8分 |
| 4 | 售后服务 及承诺 （8分） | 根据投标人质保期承诺打分，满足招标文件（质保期2年）要求不得分，每增加一年得1分，最高3分。 | 0-3分 |
|  |  | 在优惠措施幅度及无偿提供应急备品备件等方面横向比较进行评价，优得3分，良得2分，一般得1分，差的不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人的实际售后服务能力，进行酌情打分。 | 0-2分 |
| 5 | 标书质量 （2分） | 根据投标文件质量适当打分，编排是否合理，有无编订页码，内容是否详实。 | 0-2分 |
| 6 | 政策功能分（2分） | 属于《节能产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分； 属于《环保产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分。 | 0-2分 |

（二）价格评分

1、价格评分

价格分满分分值：30分

所有合格投标人中最低投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）为评标基准价，各投标人的价格得分=评标基准价÷各投标人的投标报价（或政策功能扣除后的评标价格）×价格满分分值。

2、政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标人为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物，其评标价格为投标报价扣除6%，即投标报价*94%。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受 小微企业政策扶持。 此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

3、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。