杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购

采购文件

项目编号： HYCG-20210205

竞

争

性

磋

商

采购单位：杭州市公安局上城区分局（盖章）

采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司（盖章）

2021年2月5日

目    录

- 采购公告-----------------------------------2

- 投标人须知 --------------------------------5

前附表 -----------------------------------------5

一 总 则 --------------------------------------7

二 磋商文件 -----------------------------------7

三 投标文件------------------------------------8

四 投标文件的递交------------------------------10

五 磋商和评审 ---------------------------------10

六 定标 ---------------------------------------13

七 合同授予 -----------------------------------13

- 评标办法----------------------------------14

- 采购内容及需求 ---------------------------16

- 合同主要条款 -----------------------------30

第六章  投标文件格式 ------------------------------34

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江华耀建设咨询有限公司受杭州市公安局上城区分局委托，就杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购项目进行竞争性磋商。欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：HYCG-20210205

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：竞争性磋商

四.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要技术描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购 | 1 | 项 | 320.4 | 320.4 | 详见磋商文件第四章“采购内容及需求” | 无 |

▲五.投标人资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定，所提供的服务和货物须为在我国境内合法生产销售的；

2.具有较强的项目管理、设备集成、技术服务和组织实施能力，熟悉视频监控系统建设和设备服务业务，能够独立承担本项目，并有良好的工作业绩和履约记录；

3.具有良好的信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【信用信息以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）查询记录为准】。

4.本项目不接受联合体参加投标。

六. 获取招标文件的期限和方式:

1.获取期限：自本公告发布之日起至投标截止时间为止。

2.获取方式：

（1）本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（2）地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn）；

（3）方式：供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

（4）供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

（5）提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七.投标文件递交截止时间：2021年3月11日14时00分

八.投标地址：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”开标大厅等候解密

九.开标时间：2021年3月11日14时00分

十.开标地址：在线登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”响应开标

组织机构线下开标地点：杭州市江干区秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼浙江华耀建设咨询有限公司会议室

十一. 投标保证金：不收取

十二.在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十三.采购人名称：杭州市公安局上城区分局

地址：杭州市中河中路88号

联系人：牛健荣

联系电话：87281181

十四．采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：杭州市江干区秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼

联系人：施俊

联系电话：18069780518

第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购 |
| 2 | 采购内容 | 杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购，项目采用租赁服务形式，在租赁服务期内，要求投标人为采购人提供系统运维服务，系统管理、系统运行和技术培训等专业化服务。采购人以租金形式支付以上服务费用。项目建设内容主要包括：本期项目主要为对前期100个到期的路面视频监控点位进行高清化升级改造，合计100个高清监控点、配套视频专网光纤、存储、人脸比对等硬件。 具体包括：系统设计，前端建设，光纤线路建设，新增存储等硬件设备，系统安装调试、技术培训等，并提供包括3年的服务期（服务期从竣工验收交付使用日开始计算），以及系统租用的7*24小时技术服务（含系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、例行巡检等）等。详见项目技术规范和服务要求。 |
| 3 | 预算金额 | 人民币890元/点/月，3年服务费合计320.4万元。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 服务周期 | 3年（自项目正常运行最终验收合格之日起计算） |
| 6 | 质保周期 | 详见磋商文件第四章“采购内容及需求” |
| 7 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 履约保证金 | 合同金额的2%（合同生效之日起10个工作日内，乙方应以支票/汇票/电汇/或金融机构、担保机构出据的保函等非现金形式，向甲方支付） |
| 9 | 提议截止时间 | 提疑截止时间：2021年3月4日16时00分（北京时间） 提出澄清的方式：书面方式（如有疑问，请把答疑材料盖章后或扫描发邮件至86454581@qq.com，并把答疑内容word版发邮件至86454581@qq.com。） |
| 10 | 答疑截止时间 | 答疑截止时间 ：2021年3月5日17时00分前 确认收到澄清或者修改的时间：2021年3月5日24时00分前 确认收到澄清或者修改的方式：书面方式（回执盖章后扫描发邮件至86454581@qq.com） |
| 11 | 投标文件递交截止时间和投标地址 | 投标文件递交截止时间：2021年3月11日14时00分（北京时间） 投标地址：登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”开标大厅等候解密 |
| 12 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2021年3月11日14时00分（北京时间） 开标地址：在线登陆“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”响应开标 组织机构线下开标地点：杭州市江干区秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼浙江华耀建设咨询有限公司会议室 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1、投标文件组成：资格证明文件、商务资信技术文件，详见（三、投标文件4.1）。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市秋涛北路332号佰富时代中心3幢13楼，施俊，18069780518，按接收签收时间为准）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 15 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 16 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费按人民币以成交金额为基数按[计价格[2002]1980号]标准计取。采购代理服务费须包含在投标报价中，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。 支付账号名称：浙江华耀建设咨询有限公司 开户银行：工行莫干山路支行 银行账号：1202026109900014283 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 18 | 采购人其他说明 | 本项目三年服务期满后，在服务商通过采购人考核，满足系统服务相关要求的情况下，为确保项目的一致性和服务配套要求，将根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》第四条（一项）的规定，优先采用单一来源采购方式进行一次项目重新采购。 |

一、总  则

1.本次采购是按照《中华人民共和国招标投标法》法律法规及我省市有关采购规范性文件组织和实施的。

2．▲合格投标人

见采购公告

3.投标人代表

3.1 指全权代表投标人参加磋商活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

4.磋商费用

投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称：招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

1．磋商文件由磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．磋商文件的澄清和修改

2.1提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足3日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。

## 三、投标文件

1.投标人应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款、技术规范和其它要求等。投标人没有按照磋商文件要求提交的全部资料，或者没有对磋商文件各个方面作出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其响应被拒绝。

2.▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.投标人信用信息查询

根据相关要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

3.1信用信息查询的截止时点：磋商投标文件递交截止时间；

3.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3.3信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

3.4不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款）；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4．投标文件的构成：

4.1投标文件由下列部分构成：

| 序号 | 内容（▲序号1.1-1.7，2.1-2.12项必须提供，否则按无效标处理。） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 | 附件一 |
| 1.1 | 法定代表人身份证明 | 附件一-1 |
| 1.2 | 法定代表人授权书 | 附件一-2 |
| 1.3 | 投标人基本情况表 | 附件一-3 |
| 1.4 | 投标人企业法人有效营业执照副本和税务登记证（多证合一的，提供相应的证件） |  |
| 1.5 | 投标人无重大违法记录声明书 | 附件四-4 |
| 1.6 | 投标人“信用中国”、“中国政府采购网”信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 1.7 | 投标人认为需要提交的其他资格证明文件 |  |
| 2 | 商务资信技术文件 |  |
| 2.1 | 磋商响应函 | 附件二 |
| 2.2 | 报价一览表 | 附件三 |
| 2.3 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件四 |
| 2.4 | 投标人情况介绍； |  |
| 2.5 | 采购需求响应表（格式见第六章）； |  |
| 2.6 | 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料； |  |
| 2.7 | 设备配置清单 |  |
| 2.8 | 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案； |  |
| 2.9 | 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施； |  |
| 2.10 | 项目实施人员一览表 |  |
| 2.11 | 选配件、专用耗材、售后服务优惠表 |  |
| 2.12 | 投标人对本项目的合理化建议和改进措施 |  |
| 3 | 投标人认为需要提供的其他相关资料 |  |
| 说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人公章。 |

4.2投标文件格式

# 投标人应根据磋商文件中所提供的格式、内容按顺序填写、编写目录和页码，并装订成册。

# 5．报价

# 5.1本项目以人民币形式进行投标报价，投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用。

# 5.2投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

# 6．响应有效期

# 6.1▲自磋商之日起 90 天内响应应保持有效。

# 6.2特殊情况下，在原响应有效期截止前，采购单位可与投标人协商延长响应有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长响应有效期的投标人不得修改投标文件。

# 7．投标文件的编制和签署

# 7.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

# 7.2供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。

# 7.3本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

# 7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

# 7.5供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

# 7.6《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商公章。

# 7.7参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

## 四、投标文件的递交

# 1.投标文件的递交

# “应标文件”的上传、递交：见《前附表》 。

2. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3. 投标文件提交的截止时间

3.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

3.2采购人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

3.3采购人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给应标人。

3.4供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

## 五、磋商和评审

# 1．磋商小组

# 1.1招标采购单位依法组建磋商小组。评审委员会由3人以上单数组成，负责对响应文件进行审查、质疑、评估和比较并与响应供应商进行磋商。

# 2．评审过程的保密性

# 磋商开始后直至向成交供应商授予合同时止，凡与磋商有关的资料均不得向投标人及与磋商无关人员透露。如果投标人在磋商过程中试图向招标采购单位和磋商小组成员施加影响，或扰乱磋商和评审秩序，其响应将被拒绝。

# 3．磋商和评审

# 3.1磋商小组按磋商文件规定的时间、地点进行磋商。采购代理机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

# 3.2磋商资格审查

# 由磋商小组对各投标人的法定代表人授权书、投标人代表有效身份证件等资格证明文件进行资格性审查。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，不进入下一轮评审。经审查确认通过的响应文件由磋商小组进行评审。

# 3.3响应文件的评审

# 磋商小组根据竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的响应按无效处理。磋商小组对响应文件是否实质上响应磋商文件的要求是根据响应文件本身而不是依据外部证明。

# 3.4竞争性磋商

# （1）磋商小组所有成员根据磋商文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

# （2）磋商小组将遵循公平、公正的原则，采用相同的程序和标准，集中与单一供应商分别进行磋商。磋商主要针对投标人提供货物或服务的价格、技术性能、质量水平和保证措施、交货时间、安装实施方案、售后服务及承诺、培训计划、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评。

# （3）在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

# （4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和响应情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

# （5）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# （6）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

# 3.5最后报价

# （1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

# （2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

# （3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

# 3.6综合评分

# （1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

# （2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

# （3）综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

# （4）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

# 4．响应文件的澄清

# 4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。拒不按要求对其响应文件进行澄清，说明或更正的投标人，磋商小组可以认定其响应文件无效。

# 4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

# 4.3经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，响应文件则被认为是“没有实质性响应磋商文件要求”，不进入下一步评审。

# 5.▲在对各投标人的响应文件进行评审时，响应文件有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效响应文件处理：

# （1）响应文件未按磋商文件要求加盖单位公章、无法定代表人签字或投标人代表签字的；

# （2）明显不符合磋商文件中主要技术要求的；

# （3）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

# （4）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

# （5）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

# （6）磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

# 6．评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

# 7．确定成交供应商

# 7.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐至少1~3名成交候选供应商，并编写评审报告。

# 7.2成交人因各种原因弃标，可按评审名次顺序递补成交候选人。

# 7.3投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列；投标报价、技术指标优劣相同时，按商务指标优劣顺序排列；投标报价、商务指标以及技术指标均相同时，由评审委员会全体成员记名投票（不得弃权），按少数服从多数的原则决定排序。

# 8.采购单位对磋商结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

# 9.评审细则详见磋商文件第三章。

# 10.其他未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、定标

# 一、确定中标人

# 1.采购人依法确定中标人后5个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

# 一、签订合同

# 1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

# 2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

第三章  评标办法

# 本次招标以 综合评分法 对各个项目的投标人依次作出评标结论。评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照磋商文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应磋商文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供货物、服务对招标文件的满足程度；③供货、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

1、商务技术部分评审（90分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准与细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | 投标人基本情况：投标人具有《基础电信业务经营许可证》资质证书或持有《增值电信业务经营许可证》证书的得4分，提供证书复印件，否则不得分 | 0～4 |
| 2 |  | 投标人资质情况：投标人具备ISO9001质量管理体系认证得1分；具备ISO14001环境管理认证体系得1分，具备信用等级AAA证书得1分，具备CMMI3证书得2分，具备安全技术防范行业资信等级壹级证书得2分，提供证书复印件，否则不得分 | 0～7 |
| 3 |  | 投标人类似项目建设的成功经验：2018年1月1日以后签订的合同，单个合同金额300万元（含）及以上视频监控类项目，每提供一个得1.5分，最高得15分。（需同时提供合同复印件等证明材料，时间以合同签订时间为准） | 0～15 |
| 4 | 系统建设方案 | 投标人对采购人的需求理解程度及整体方案的科学性、完整性： 投标人根据对项目建设需求、技术要求的理解，充分考虑用户实际使用场景，提出整体技术解决方案。根据方案的科学性、先进性、可行性和扩展性进行综合评分0-5分。 | 0～5 |
| 5 | 投标产品 | 投标产品与需求的吻合程度： 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求；本次投标所提供的软硬件产品的主要性能指标应满足本次招标的基本参数要求，全部满足基本参数要求的得20分。对于不满足主要性能的参数产品将进行扣分处理，“★”项技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止。 （技术要求中需要提供产品检测报告作为功能吻合度核对依据的，以检测报告为准进行比较） | 0～20 |
| 6 | 资源整合和核心技术 | 项目资源整合和利用的能力： 要求：投标人对上城区分局监控系统系统熟悉情况详细阐述，本次项目对视频数据、人脸数据上传，公安网、视频专网部署安全性是否合理，具有可操作性，同时新建前端采集的人脸数据是否能够无缝接入上城区公安分局人脸应用服务系统中，实现全区人脸识别资源的共享，提供详细说明。 评标委员会根据所投标人对现状熟悉情况对比，综合比较打分（0-9分）； | 0～9 |
| 7 | 组织管理能力 | 组织实施方案： 要求：投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括施工内容及进度安排、施工物资准备、施工现场管理、安全文明施工管理等，有合理的进度保证、供货保证、质量保证等措施。 对上述内容进行综合评分（0-5）。 | 0～5 |
| 8 | 售后服务能力 | 售后服务方案情况： 1）投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（非本地投标人在杭州是否有分公司或办事处）以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应（0-2分）； 2）投标人提供的服务承诺的可行性、完整性和可操作性，售后服务内容（包括日常巡检、平台维护、网络维护、运行环境维护、特殊时期巡检等）、售后服务团队、售后服务管理体系、售后服务流程等是否满足采购人的要求（0-3分）。 对上述内容进行综合评分。 | 0～5 |
| 9 | 服务团队综合能力 | 项目组人员素质情况： 1）项目负责人同时具备高级工程师资质、项目经理证（PMP）资质并具备在职三年以上资历的，满足得3分，不满足得0分；（需提供证书复印件和社保证明作为凭证） 2）拟派项目经理曾经有担任过类似项目经历，出具相关证明材料，满足得2分，不满足得0分； 3）项目团队具备5名及以上项目经理证人员（PMP）资质的，满足得2分，不满足得0分（提供证书复印件和社保证明）； 4）项目团队具备2名及以上高级工程师，满足得1分，不满足得0分（提供证书复印件和社保证明）； 5）项目团队中有3名及以上人员同时具备登高证和电工证的，满足得3分，不满足得0分。 | 0～11 |
| 10 | 应急响应能力 | 应急响应方案： 投标人是否建立完善的应急响应方案，故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理是否合理，前端点位、网络的应急抢修方案是否合理，人员、设备、材料的保障是否合理。 对上述内容进行综合评分（0-5）。 | 0～5 |
| 11 | 服务保障能力 | 培训、试运行和验收： 1）投标人提出的试运行及验收方案的合理性、可行性情况等（0-1分）； 2）投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，费用计入总报价（0-2分）。 对上述内容进行综合评分。 | 0～3 |
| 12 | 投标文件编制情况 | 投标文件制作： 投标文件编制完整，格式规范、复印及扫描件字迹清晰、符合采购文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，得0分。 | 0～1 |

2、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

3、商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

第四章  采购内容及需求

# 一、项目目标及原则

# 上城区公安监控系统，采用公共运营商服务模式进行建设和维护，通过运营商的视频专网进入公安的视频监控中心。

# 杭州市公安局上城区分局部分路面视频监控（共计100个点位）已经或即将到期，为确保工作顺延续和顺利开展，现需要对以上监控进行改造。

# 根据工作需要，要求对原有设备进行必要改造更新升级。此次项目采购是原项目的延伸与拓展，从技术要求上需要与原项目保持延续性和兼容性。

# 二、项目需求及主要设备清单

在杭州上城区“雪亮工程”系统建设基础上，本次拟建制路面视频监控100台。点位名称如下表：

| 序号 | 监控点位区域名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小营所-庆春路-浙医一院西GQ_FJ_381 |  |
| 2 | 清波所-高银街-吴山公交站GQ_FJ_377 |  |
| 3 | 湖滨所-中河高架-平海路GQ_FJ_417 |  |
| 4 | 望江所-中河南路-鼓楼公交站东GQ_FJ_379 |  |
| 5 | 望江所-清泰立交下-铁路公安GQ_FJ_411 |  |
| 6 | 南星所-老复兴路-虎跑路GQ_FJ_409 |  |
| 7 | 清波所-河坊街-华光巷（全景）GQ_FJ_455 |  |
| 8 | 紫阳所-富春路-闻潮路GQ_FJ_404 |  |
| 9 | 紫阳所-金都华府-候潮公园GQ_FJ_431 |  |
| 10 | 紫阳所-凤山桥直街-江枫苑GQ_FJ_443 |  |
| 11 | 清波所-河坊街-华光巷GQ_FJ_460 |  |
| 12 | 南星所-紫花路-南星水厂门口GQ_FJ_372 |  |
| 13 | 湖滨所-庆春路-中山路（全景）GQ_FJ_418 |  |
| 14 | 紫阳所-中山南路-永和园GQ_FJ_441 |  |
| 15 | 小营所-叶家弄-5幢2单元GQ_FJ_390 |  |
| 16 | 小营所-佑圣观路西湖大道中国银行楼顶GQ_FJ_458 |  |
| 17 | 清波所-南山路-三衙前2GQ_FJ_463 |  |
| 18 | 紫阳所-富春路-候潮路GQ_FJ_405 |  |
| 19 | 小营所-马市街-浙医二院GQ_FJ_394 |  |
| 20 | 小营所-环城东路-城东公园GQ_FJ_412 |  |
| 21 | 望江所-秋涛路-汽车南站GQ_FJ_367 |  |
| 22 | 南星所-凤山门-公交车站GQ_FJ_420 |  |
| 23 | 小营所-老浙大横路-老浙大直路（全景）GQ_FJ_447 |  |
| 24 | 紫阳所-之江路-金色海岸门口GQ_FJ_433 |  |
| 25 | 南星所-民安苑-17幢GQ_FJ_387 |  |
| 26 | 望江所-之江路-文广集团GQ_FJ_375 |  |
| 27 | 小营所-断河头-6幢GQ_FJ_393 |  |
| 28 | 小营所-直大方伯-浙医二院（全景）GQ_FJ_395 |  |
| 29 | 望江所-之江路安居临江大厦GQ_FJ_457 |  |
| 30 | 南星所-复兴路-凤山公园内GQ_FJ_425 |  |
| 31 | 小营所-孝友里-9号GQ_FJ_391 |  |
| 32 | 清波所-中山中路-惠民路GQ_FJ_427 |  |
| 33 | 南星所-南山陵园-南山陵园门口GQ_FJ_371 |  |
| 34 | 清波所-伍公山-平台GQ_FJ_384 |  |
| 35 | 湖滨所-中山中路-平海路GQ_FJ_428 |  |
| 36 | 清波所-云居山-纪念馆GQ_FJ_386 |  |
| 37 | 紫阳所-中河南路-鼓楼公交站西GQ_FJ_380 |  |
| 38 | 紫阳所-嘉景苑-西侧通道GQ_FJ_432 |  |
| 39 | 小营所-庆春路-名中医馆GQ_FJ_415 |  |
| 40 | 望江所-近江新村-3幢4幢之间GQ_FJ_389 |  |
| 41 | 紫阳所-中山南路-城隍牌楼GQ_FJ_436 |  |
| 42 | 湖滨所-延安路-平海路GQ_FJ_450 |  |
| 43 | 望江所-瓯江路-聚丰路GQ_FJ_438 |  |
| 44 | 清波所-伍公山-瞭望塔GQ_FJ_382 |  |
| 45 | 紫阳所-秋涛路-秋涛加油站出口1GQ_FJ_370 |  |
| 46 | 小营所-庆春路-凯旋商业大厦GQ_FJ_364 |  |
| 47 | 小营所-解放路-浙二医院大门GQ_FJ_365 |  |
| 48 | 紫阳所-之江路-市中院南门GQ_FJ_373 |  |
| 49 | 望江所-映霞街-汽车南站GQ_FJ_368 |  |
| 50 | 望江所-近江七园-秋涛变电所GQ_FJ_378 |  |
| 51 | 清波所-杭师附小门口GQ_FJ_462 |  |
| 52 | 望江所-秋涛支路-游步道GQ_FJ_410 |  |
| 53 | 清波所-华光路-高银街GQ_FJ_459 |  |
| 54 | 湖滨所-延安路-学士路（全景）GQ_FJ_448 |  |
| 55 | 河坊街-府前街东南GQ_FJ_456 |  |
| 56 | 湖滨所-湖滨路-凯悦酒店GQ_FJ_376 |  |
| 57 | 小营所-直大方伯-万安桥西弄GQ_FJ_424 |  |
| 58 | 小营所-老浙大横路-老浙大直路GQ_FJ_446 |  |
| 59 | 清波所-吴山景区-十二生肖石2GQ_FJ_383 |  |
| 60 | 紫阳所-秋涛路-秋涛加油站入口GQ_FJ_369 |  |
| 61 | 紫阳所-钱江路-甬江路GQ_FJ_403 |  |
| 62 | 紫阳所-中山南路-通江桥车站GQ_FJ_430 |  |
| 63 | 清波所-南山路-三衙前GQ_FJ_408 |  |
| 64 | 望江所-望江东路-钱江路东北角2 GQ_FJ_400 |  |
| 65 | 紫阳所-甬江路-银鼓路GQ_FJ_429 |  |
| 66 | 紫阳所-之江路-吟潮路GQ_FJ_439 |  |
| 67 | 西湖大道-柴垛桥公交车站5GQ_FJ_442 |  |
| 68 | 南星所-江枫苑-南星公园桥洞GQ_FJ_434 |  |
| 69 | 望江所-之江路-市检察院GQ_FJ_461 |  |
| 70 | 紫阳所-江城路-侯潮路（全景）GQ_FJ_451 |  |
| 71 | 西湖大道-柴垛桥公交车站4GQ_FJ_456 |  |
| 72 | 清波所-云居山-纪念碑GQ_FJ_385 |  |
| 73 | 小营所-佑圣观路-水文局GQ_FJ_416 |  |
| 74 | 紫阳所-兴加儿巷-15号GQ_FJ_388 |  |
| 75 | 南星所-洋泮路-之江路江堤GQ_FJ_419 |  |
| 76 | 紫阳所-鲲鹏路-市中院北门GQ_FJ_374 |  |
| 77 | 湖滨所-东坡路-西湖大道-柴垛桥公交车站2GQ_FJ_407 |  |
| 78 | 湖滨所-维景酒店楼顶GQ_FJ_462 |  |
| 79 | 望江所-秋涛路-汽车南站公交站南GQ_FJ_453 |  |
| 80 | 小营所-环城东路-庆春路（全景）GQ_FJ_414 |  |
| 81 | 小营所-直箭道巷-12号南GQ_FJ_392 |  |
| 82 | 紫阳所-秋涛路-新工新村GQ_FJ_435 |  |
| 83 | 望江所-富春路-清江路GQ_FJ_396 |  |
| 84 | 紫阳所-甬江路-鲲鹏路GQ_FJ_422 |  |
| 85 | 望江所-望江东路-钱江路东北角1 GQ_FJ_440 |  |
| 86 | 清波所-四宜路-清波街GQ_FJ_444 |  |
| 87 | 望江所-海潮路-望江新园一园底一（全景）GQ_FJ_452 |  |
| 88 | 望江所-钱江路-婺江路GQ_FJ_398 |  |
| 89 | 南星所-飞云江路-复广支路GQ_FJ_421 |  |
| 90 | 南星所-凤凰山脚路-凤凰新村GQ_FJ_445 |  |
| 91 | 湖滨所-解放路-中河路GQ_FJ_426 |  |
| 92 | 清波所-索菲特酒店楼顶GQ_FJ_462 |  |
| 93 | 清波所-索菲特酒店楼顶2GQ_FJ_401 |  |
| 94 | 望江所-沙地路-望江家园GQ_FJ_406 |  |
| 95 | 小营所-解放路-佑圣观路-水文局GQ_FJ_366 |  |
| 96 | 南星所-四桥地面-市警校门口GQ_FJ_437 |  |
| 97 | 小营所-大学路新村-大河下（全景）GQ_FJ_413 |  |
| 98 | 望江所-望江东路-鲲鹏路GQ_FJ_402 |  |
| 99 | 清波所-高银街-延安路GQ_FJ_423 |  |
| 100 | 小营所-庆春路-建国路东北角GQ_FJ_363 |  |

如下为本次项目的主要设备清单：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端建设 |
| 1 | 智能高清双镜头一体机 | 全景1/8英寸CMOS细节1/8英寸CMOS；全景2688×1520细节2688×1520；最低照度全景：彩色：0.0005Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.0细节：彩色：0.001Lux@F1.3黑白：0.0001Lux@F1.30Lux（红外灯开启）；人脸最大可识别距离全景：3m 细节：20m；车牌最大可识别距离全景：15m细节：90m；镜头焦距全景6mm细节10mm~50mm；支持机动车抓拍；机动车属性提取；支持非机动车抓拍；非机动车属性提取；支持人体抓拍；人体属性提取；支持人脸抓拍；人脸属性提取；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常（平静）、愤怒（生气）、悲伤、厌恶、困惑、害怕（恐惧）），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别；音频输入1路（LINE IN 裸线）；音频输出1路（LINE OUT 裸线）；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入(0～5V DC) | 100 | 套 | 含辅材、稳压电源 |
| 2 | 前端施工 | 基础施工、设备安装、调试等 | 100 | 项 |  |
| 网络建设 |
| 1 | 视频专网链路 | 公安视频专网链路 | 100 | 条 |  |
| 后端建设 |
| 1 | 云存储数据存储节点 | 高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，单控制器，16GB DDR4 主频2666MHz，1+1冗余电源，8个千兆数据电口，1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，内置1块2.5英寸SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，4U机架式，产品尺寸：737mm*483mm*175mm（长*宽*高），功耗不大于600W（含硬盘）。 支持云基础存储和管理软件服务：云存储软件服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务。 支持云基础PaaS服务模块: 视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 72 | 块 |  |
| 3 | 平台接入费 | 点位注册、授权，核心网络、服务器使用 | 100 | 路 |  |
| 4 | 天眼人脸识别服务器 | 支持100张/秒人脸图片并发处理，图片日处理量850万张，支持30万人脸库实时比对布控（最高支持200万布控库），支持2000万人脸抓拍库或静态库以脸搜脸秒级响应，支持人脸聚类功能。 支持人脸图片流检测分析，支持性别、年龄段、表情、眼镜、胡子、口罩、眼睛开闭等属性进行人体结构化分析。 支持将抓拍人脸图片与指定人脸库进行实时比对，得到超过布控阈值的首位命中人员信息。 支持手动选取单张人脸图片与注册库比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到低排列。 支持手动选取单张人脸图片，按时间和通道过滤，与历史过人数据比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到低排列。 2U机架式服务器 ¦ Intel Xeon Gold 5120 x2 ¦ 16GB DDR4 ECC内存 *8 ¦ 4TB 3.5吋 6Gbps SATA硬盘 x5 ¦ NVIDIA Tesla T4 *1 ¦ 双千兆/万兆自适应网口 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨； | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据交换平台 | 卡口设备数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的卡口设备（包含人脸卡口、车辆卡口）数据单向摆渡到另一侧 过车数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的非机动车数据单向摆渡到另一侧 人脸数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的人脸抓拍数据单向摆渡到另一侧 结构化数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的结构化（人员、机动车、非机动车）数据单向摆渡到另一侧 MAC数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的MAC（MAC采集设备、自动采集热点信息、自动采集终端信息）数据单向摆渡到另一侧 人脸告警数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的人脸告警数据单向摆渡到另一侧 车辆告警数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的车辆告警数据单向摆渡到另一侧 过车结构化数据摆渡 400万条/天，时延<2秒 过车数据带图片摆渡 200万条/天，时延<2秒 人脸结构化数据摆渡 400万条/天，时延<2秒 人脸结构化数据带图片摆渡 200万条/天，时延<2秒 1U；配置1颗Intel xeon 3106 1.7G 9.6UPI 11M 8C 85W CPU；配置1条16GB DDR4 2666 REG内存；配置2块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘；配置1块固态硬盘-Micron SSD SATA 5100 MAX 240G-2.5英寸；Intel C620系列芯片组；配置1块intel X722四端口1Gb千兆网口；网络冗余，负载均衡等网络特性；支持片上QOS和流量管理、虚拟机设备队列（VMDq）；4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA接口， 2个SD卡插槽，6+N热插拔风扇模组；550W冗余电源模块，80plus | 2 | 个 |  |
| 6 | 数据交换系统（网闸） | 采用2+1硬件架构，应用自主设计和研制的基于映射GAP技术的高速数据隔离交换部件，保障系统运行在高安全性和保密性的状态下，采用专用隔离芯片设计，不支持通用通讯协议，不可编程。 12个10/100/1000M以太网络接口， 4个万兆光纤通讯接口（包含4个万兆多模光纤模块），2个CONSOLE口。 系统吞吐率≥4000Mbps。 | 1 | 台 |  |
|  | 数据交换系统（前后置服务器） |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 机柜托管 | 标准机柜 | 1 | 项 |  |
| 8 | 机房集成 | 设备安装、调试、对接等 | 1 | 项 |  |
| 地图 |
| 1 | 三维地图绘制 | 室内三维地图绘制，包括浙江省中医院、杭州市第一人民医院、工联CC共26.7万方室内地图，要求在电子地图上实时标注人员定位信息和群众救援信息 | 26.7 | 万方 |  |
| 2 | WIFI采集及现场勘查 | 浙江省中医院、杭州市第一人民医院、工联CC共26.7万方室内WIFI信号场强勘查 | 26.7 | 万方 |  |
| 3 | 平台新增业务模块 | 在安保星ABX-2.0系统内新增一组业务模块，包含信息推送模块、任务指派模块、预案管理模块。 | 1 | 组 |  |
| 4 | 安保星小程序 | 覆盖安保星ABX-2.0所有功能，支持安卓苹果手机 | 1 | 个 |  |

## 三、主要设备详细参数及技术要求

## 1高清球机

## 1.1智能高清双镜头一体机

枪球一体化设计，兼顾全景与细节，达到单个产品既能看全也能看清的优势；

支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控；

细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；

全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 ；

支持H.265编码，实现超低码流传输 ；

全景相机内置20米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；

细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀。

★水平旋转范围检验：全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360°；细节摄像机水平旋转范围：水平角度0～250°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；

支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；

内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 ；

支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计。

★双通道变倍，聚焦功能检验：样机支持手动/自动调节全景摄像机和细节摄像机分别变倍和聚焦，并可以抓拍上传不同位置，不同倍率下的目标（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；

支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别 （前端支持导入1万张人脸库）；

支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警。

★目标自动跟踪功能检验：样机在全景摄像机监视画面中检测出多个移动目标(人或车)后，可自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于细节摄像机监视画面中央，可自动切换跟踪目标（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。

★视场距离检验：样机可识别距样机250m处人体轮廓特征并框选抓拍 ，抓拍图片水平像素不小于100个像素（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。

★数量统计报表功能检验:样机可对监视画面中出现的行人、机动车、非机动车分别累计计数，可根据时间段查询统计报表，并可将数据叠加在监视画面上，数据可手动清零（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。

★通用行为分析级联视频结构化检验：样机支持智能行为分析（绊线入侵、区域入侵 、进入/离开区域、穿越围栏、快速移动、停车检测、徘徊检测）触发后，级联视频结构化的功能，抓拍目标及上传属性（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；

支持联动跟踪支持1路音频输入和1路音频输出；

内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；

支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；

支持AC24V±25%宽电压输入。

2云存储

2.1系统功能要求

本次项目要求运营商机房具有独立的存储区域，机房能够达到电信级标准，机房存储区域安装独立的高清监控系统以及门禁系统，实现公安对存储数据的有效保护，保证存储数据的安全性。

本次项目在监控基础平台上增加云存储，所有高清球机等设备的图片数据和视频数据分别直存云存储系统，且要求与原监控系统对接兼容，保证相应的存储时间，视频按照不少于4M/S码流存储，存储时间30天以上，图片按照不少于0.5M/张存储，存储时间180天以上。

云存储系统采用基于公安业务应用层面的通用云架构体系，充分考虑到通用云技术在后续数据应用中的作用，将云存储系统做成一套开放式的系统，并不局限于针对视频、图像码流的存储，而是采用文件存储方式，为海量的、丰富的数据存储提供基于“云”理念的应用预留接口。

2.2云存储系统功能要求

★管理节点集群模式时，可支持32个及以上管理节点。管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，支持管理节点的元数据多达64份多副本备份；

统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，唯一IP地址对外提供存储服务，实现存储资源的统一管理和分配；可根据用户业务按需分配不同的存储空间和创建不同容量的资源池，支持灵活修改资源池的属性；

支持对象存储，采用分布式文件系统，支持文件存储，采用纠删码或者多副本技术，读写过程不产生索引数据，不存在单独索引盘；

支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署；

支持集群容灾，在至少80%磁盘利用率下，最大容忍M台（N+M可设，比如：4+1，8+2，16+4等）节点同时故障（网络故障、断点、节点硬盘全部故障等情况），历史数据不丢失，数据全部完整，业务不中断；

支持在不需要任何平台情况下，支持直接在云存储系统上进行前端添加、删除，配置录像存储路径、录像配额，录像计划下发，支持视频录像检索、回放转发、直播等集成视频功能；支持手动控制开启录像；

在一套云存储系统中,存储设备故障时,数据恢复速度大于17TB/分钟；

支持时间轴展示智能目标密度，支持随着时间轴缩放动态展示目标密度；支持智能目标连续跳跃播放，支持智能目标逐帧正放，逐帧倒放，倍速播放，倒放；

支持通道缩略图和结构树列表展示，支持通道缩略图动态更新，支持通道列表动态加载，支持通道收藏功能。

★云存储的小文件聚合读取比普通读取提高100倍。

★支持数据不带冗余分片，支持N+0纠删码冗余模式写入(N>=1)，支持BUCKET级生命周期管理;  系统支持平滑删除过期数据，支持多级控制实际删除速度，支持删除速度可配置，防止IO抖动，保证系统平稳运行。

★支持告警信息推送、过滤、告警列表查看、统计分析和多路径告警配置；支持智能监控、实时告警、提前预警；支持30种告警、预警信息类型推送。支持网闸映射配置，支持双网段访问云存储系统；

支持云存储系统中内嵌智能和大数据分析功能；支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，无需单独智能服务器；智能模块支持集群部署，具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等集群特性。

★支持可视对讲、人像设备、MAC、RFID、出入口、热成像、人证一体机、闸机等物联网设备接入，及结构化数据实时接入；其中结构化数据接入性能不低于30000条/s；

单台物理设备可自定义部署多个微服务，包括流媒体接入服务，流媒体转发服务，录像存储服务、智能分析服务和数据库服务等；支持微服务能力秒级动态调整。

2.3云存储节点设备参数要求

高性能六核处理器，嵌入式LINUX系统，单控制器，16GB DDR4 主频2666MHz，1+1冗余电源，8个千兆数据电口，1个eSATA接口，1个RS-232接口，2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，内置1块2.5英寸SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，4U机架式，功耗不大于600W（含硬盘）。

3人脸识别服务器

支持100张/秒人脸图片并发处理，图片日处理量850万张，支持30万人脸库实时比对布控（最高支持200万布控库），支持2000万人脸抓拍库或静态库以脸搜脸秒级响应，支持人脸聚类功能。

支持人脸图片流检测分析，支持性别、年龄段、表情、眼镜、胡子、口罩、眼睛开闭等属性进行人体结构化分析。

支持将抓拍人脸图片与指定人脸库进行实时比对，得到超过布控阈值的首位命中人员信息。

支持手动选取单张人脸图片与注册库比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到低排列。

支持手动选取单张人脸图片，按时间和通道过滤，与历史过人数据比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到低排列。

4数据交换平台

卡口设备数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的卡口设备（包含人脸卡口、车辆卡口）数据单向摆渡到另一侧；

过车数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的非机动车数据单向摆渡到另一侧；

人脸数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的人脸抓拍数据单向摆渡到另一侧；

结构化数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的结构化（人员、机动车、非机动车）数据单向摆渡到另一侧；

MAC数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的MAC（MAC采集设备、自动采集热点信息、自动采集终端信息）数据单向摆渡到另一侧；

人脸告警数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的人脸告警数据单向摆渡到另一侧；

车辆告警数据摆渡 支持将不同网络（公安网、视频专网、互联网）间的车辆告警数据单向摆渡到另一侧；

过车结构化数据摆渡 400万条/天，时延<2秒

过车数据带图片摆渡 200万条/天，时延<2秒

人脸结构化数据摆渡 400万条/天，时延<2秒

人脸结构化数据带图片摆渡 200万条/天，时延<2秒

1U；配置1颗Intel xeon 3106 1.7G 9.6UPI 11M 8C 85W CPU；配置1条16GB DDR4 2666 REG内存；配置2块1T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘；配置1块固态硬盘-Micron SSD SATA 5100 MAX 240G-2.5英寸；Intel C620系列芯片组；配置1块intel X722四端口1Gb千兆网口；网络冗余，负载均衡等网络特性；支持片上QOS和流量管理、虚拟机设备队列（VMDq）；4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA接口， 2个SD卡插槽，6+N热插拔风扇模组；550W冗余电源模块，80plus。

## 四、维保要求

1、中标供应商需提供及时优质的服务，保障视频监控各项基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。中标供应商提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

2、中标供应商通过排障系统平台发现业务点发生故障或由招标人提出申告时，中标人需做到：对普通正常运行点位，如当月离线72小时以上，将扣除当月租赁费用，除公安认可的特殊点位（如：市政改建、移机等有特殊情况的，报备后可不扣费）；

3、中标供应商运维保障工作依托于自身排障系统平台进行开展，最终服务质量需结合采购人建设的视频质量诊断平台产生的诊断结果，并在此基础上每月提供详细的故障及扣费情况。

## 五、施工要求

项目实施时间：约3个月（合同签订后1个月内进行详细的需求调研、优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案；合同签订后3个月内完成项目的全部系统建设，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入试运行；投入试运行后正常运行1个月及培训，经正式验收合格，正式交付使用，进入维护期。）

1、中标供应商应对电力设施、网络基础设施的施工提出要求，并在施工期间有技术人员到现场给予技术支持。

2、在系统设计时，考虑杭州地区的气候条件，对场外设备应考虑防潮、防雾，金属设备和器件具有较强的防腐蚀能力；同时对需要采取防雷措施的有关设备提出相关建议供采购单位参考。

3、如有涉及开挖审批、接电等工作的，由中标供应商负责，采购人协助，费用计入投标报价。

## 六、系统的伴随服务

1、提供系统日巡检服务，确保每台设备在稳定的工作，出现异常情况应在4小时内解决。

2、每个季度对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头清洁一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安局通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

3、针对本项目中的所有设备，中标供应商需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的故障先免费更换；备品储备量需达到本项目设备的3%

4、租用期内，中标供应商应免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，需派技术人员到场免费实施或指导。

5、中标供应商应提供系统所有故障排除服务，确保系统进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放。

6、设备安装、调试结束后，中标供应商应立即派有经验的工程师对采购方人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

## 七、与采购人的配合

1、本次项目中使用的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，双方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

2、当一方发现另一方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告对方。

3、双方对本次合作及本合同的具体内容负有保密责任，未经对方授权代表书面许可，任何一方不得向其他方提供或披露和本合同有关的资料和信息，包括合同本身。但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外。

第五章 合同主要条款

（以最终合同为准）

甲  方（买方）：

乙  方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购的采购文件、投标文件、询标（澄清）记录等相关材料；经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、采购产品清单及合同价格

| 品名 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |
| 合同总价（人民币大写）： |

注：本合同价已经包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、资料手册、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

二、质量保证

1、乙方所提供的货物技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能要求。如货物安装或配置了软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即向履行本合同有关的人员提供，也是应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、项目实施时间、地点

1、交货及完成安装调试时间：合同签订后    天内。

2、实施地点：            。

八、履约保证金

履约保证金：合同生效之日起10个工作日内，乙方应以支票/汇票/电汇/或金融机构、担保机构出据的保函等非现金形式，向甲方支付合同金额2%的履约保证金，质保期满按合同约定扣除相关款项（如有）后20天内无息退还。

九、付款方式

本次项目为三年租赁服务，合同三年租总价为人民币            （￥    元），采取按季度租赁支付方式，每季度末支付当季度费用，支付开始时间以项目验收日期为准。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、售后服务

1、乙方对甲方提供操作维护、管理等培训，至熟练操作为止。

2、提供不少于三年7*24免费售后技术支持服务，具包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等，并负责处理、协调与各系统软件、硬件等供应商的关系。

3、系统维护期内，乙方须根据系统运行情况免费进行不定期的检测与调优，每半年免费对系统进行一次总体检测，系统维护期满后为甲方提供一套完整的运行记录。

4、由于乙方货物质量问题，而给予甲方造成重大损失，乙方应作相应的赔偿。

# 5、接到甲方通知后，乙方应在24小时内派人赴现场处理设备质量问题，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在48小时内修复。

十二、培训

。

十三、安装调试（若需要安装调试）

1、安装地点：甲方指定地点。

2、安装完成时间：接到甲方通知后在   日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4、乙方应免费提供合同货物的安装服务。

5、乙方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

十四、验收

1、完成全部系统建设任务，投入试运行前，由甲方组织对项目进行初步验收，通过初验后进行试运行。投入试运行后正常运行1个月，由甲方会同有关部门对项目进行最终验收。

2、验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证，同时由甲方填写《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》，该表与设备运行期内甲方的反馈意见，都将作为考核乙方售后服务和质量的依据。

3、如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。

4、验收时必须提供完整的竣工验收资料，包括采购文件第三部分项目技术规范和服务要求中所列的所有文档资料等。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同发行期可延长，其延长与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续100天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同的生效及其它

1、本合同经甲方、乙方双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。合同自签字盖章之日起生效。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人（或委托代理人）签字：        法定代表人（或委托代理人）签字：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

日期：                                  日期：

政府采购项目验收书

| 招标人 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目 名称 |  |
| 序号 | 验收内容 | 合同约定 | 执行情况 | 备注 |
| 招标人 意见 | 盖章 |
| 投标人 | 盖章 |

注：1、采购人应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、质量标准履约情况。

2、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

第六章　投标文件格式

资格证明/商务资信技术文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购

项目编号：

标 项 号: /

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

## 附件一  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

磋商供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （磋商供应商名称）的法定代表人

特此证明

磋商供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

杭州市公安局上城区分局：

本人       （姓名）系          （磋商供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号、标段  ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

磋商供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

职务：

附：授权代表身份证明

（3）磋商供应商情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资格证书 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |

磋商供应商企业法人有效营业执照副本和税务登记证（多证合一的，提供相应的证件）、相关资质证件（复印件加盖单位公章）（若有）

（4）无重大违法记录声明书

杭州市公安局上城区分局：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目近三年内无重大违法记录，符合法律法规要求的供应商条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方近三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理

商务资信技术文件目录

（1）磋商响应函

（2）报价一览表

（3）商务条款、技术规格偏离表

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）设备配置清单；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）项目实施人员一览表；

（11）选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人认为需要提供的其他相关资料（包括评标细则涉及的相关资料）

## 附件二  磋商响应函

磋商响应函

杭州市公安局上城区分局：

根据贵方为                 （磋商项目名称、编号、标段   ）磋商项目的磋商邀请，                （磋商供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表              (磋商供应商名称)参加贵方组织的此次磋商的有关活动，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的响应文件。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．  投标报价详见报价一览表。

2．  我方遵守磋商文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按磋商文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3．  我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．  我方完全同意向贵方真实的提供本项目磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．  本响应有效期为自磋商之日起 90 个历日，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

6．  与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

磋商供应商名称（盖章）

磋商供应商代表（签字）

日期

## 附件三  报价一览表

报价一览表

| 序号 | 名称 | 每年使用费（元） | 三年使用费合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市公安局上城区分局雪亮工程2020年12月17日到期100路监控重新采购 |  |  |  |

注：以上报价为一年租赁费用，按季度支付。租赁期从已通过竣工验收交付使用日开始计算

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人：      （盖章）           日  期：

报价明细清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价(小写) |  |
| 总价(大写) |  |

注：以上表格要求按功能模块细分项目及报价，包括有关本项目建设所需的开发费、技术方案编写、软件开发费、系统软件费、安装调试和验收费、系统集成费、质保期运行维护、技术支持、培训费、测试费（要求提供第三方评测机构出具的软件功能和性能的评测报告）、专家论证费、验收费、售后服务和税金等费用均计入报价。以及项目开发实施过程中其它费用（如调研费、会议组织费、项目建设协调费、交通住宿费等）也计入报价。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人：      （盖章）           日  期：

## 附件四  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

|  | 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

磋商供应商全称（盖章）：

磋商供应商代表（签字）：

日期：     年    月    日

采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

# 注：

# 1、投标人必须按采购需求（第四章“采购内容及需求”）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                          日  期：

设备配置清单格式（根据投标产品可自行调整表格格式）

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                          日  期：

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                         日  期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（根据投标产品可自行调整表格格式）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                          日 期：