南宁市政府采购

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：南宁市工程咨询规划事务所南宁市拘留所（收容教育所）工程配套信息化和智能安防项目货物采购

项目编号：NNZC2019-10388A

审批编号：[2019]NCCJA101/1

采购人：南宁市工程咨询规划事务所

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2019年12月

目     录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标方法	275

第四章  投标人须知	281

一    总  则	283

二    公开招标文件	286

三    投标文件	287

四    投标	290

五    开标、资格审查与评标	290

六    合同授予	294

七    其他事项	295

第五章  投标文件格式	296

第六章  合同条款及格式	307

第七章  质疑材料格式	314

一    质疑函（格式）	314

二    质疑证明材料（格式）	315

# 第一章  公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2019]NCCJA101/1），现就南宁市工程咨询规划事务所南宁市拘留所（收容教育所）工程配套信息化和智能安防项目货物采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市工程咨询规划事务所南宁市拘留所（收容教育所）工程配套信息化和智能安防项目货物采购

二、项目编号：NNZC2019-10388A

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁市工程咨询规划事务所南宁市拘留所（收容教育所）工程配套信息化和智能安防项目货物采购 | 3002.1376万元 |

六、合格投标人的资格要求

1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。

3. 不接受联合体投标

七、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

八、公告期限：自本项目公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年12月 27 日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2019年12月 27 日09时30分南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）, www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) , http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购网）。

十三、业务咨询：

采购人：南宁市工程咨询规划事务所,联系人：侯工 ；联系电话：0771-2857213

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：赵东川；联系电话：0771-5501136传真：0771-5532986

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091

南宁市政府集中采购中心

2019年12月 06 日

# 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

5、如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值前标注◆号。

6、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

7、本货物需求表中的“以上”“以下”“超过”“不大于”“不小于”“不少于”“不多于”“低于”“不低于”等描述抣包含本数，用上述文字表述的参数值均属于不需明确具体数值的参数。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 收容所（A监区部分） |  |
| 综合布线系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 公安网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 1 | 水晶头 | 341个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 2676.85 |
| 2 | 信息面板 | 36个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。 | 934.2 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 36个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 1558.44 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线5米 | 243条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 7081.02 |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 5 | 12芯万兆室内多模光纤 | 900.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 9855 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 28275.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 106596.75 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | 584个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 25281.36 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线2米 | 584条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 16042.48 |
| 9 | 24口非屏蔽配线架 | 34件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 6460 |
| 10 | 理线器 | 34件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 3107.6 |
| 11 | 12口光纤配线架 | 20个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 5506.4 |
| 12 | 光纤熔接 | 240芯 |  | ◆1.定制，光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 12136.8 |
| 13 | 多模光纤跳线 | 80对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 7800.8 |
| 14 | 机柜12U | 1台 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 660.4 |
| 15 | 机柜42U | 7台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格：600*800*2000 mm | 20281.8 |
| 干线及设备间子系统 |
| 16 | 24芯万兆室外单模光纤 | 1140m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2.产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3.光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 9199.8 |
| 17 | 24口光纤配线架 | 10个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 7497.7 |
| 18 | 理线器 | 10件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 914 |
| 19 | 光纤熔接 | 240芯 |  | ◆1、定制光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 12136.8 |
| 20 | 单模光纤跳线 | 48对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 3048.48 |
| 21 | 机柜42U | 4台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 11589.6 |
| 线管及辅材 |  |
| 22 | 镀锌钢管 | 700.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 7749 |
| 23 | 室内开线管槽及修复 | 400.00m |  | 1.宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 4828 |
| 电话网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 24 | 12芯万兆室内多模光纤 | 450.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 4927.5 |
| 25 | 六类非屏蔽模块 | 239个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 10346.31 |
| 26 | 电话跳线 | 239条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输频率≥16MHz,由鸭嘴插头，水晶头和软线组成； ◆2.采用多股芯电缆，阻抗100欧姆 ；接点镀金厚度为30μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合UL CM防火标准 | 7394.66 |
| 27 | 配线架 | 16件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 2. 安装于19″标准机架； ◆3. 磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 4. 具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途；外加理线架 | 7520 |
| 28 | 理线器 | 16件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 1462.4 |
| 29 | 12口光纤配线架 | 10个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 2753.2 |
| 30 | 光纤熔接 | 120芯 |  | ◆1、定制，光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 6068.4 |
| 31 | 多模光纤跳线 | 40对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 3900.4 |
| 32 | 机柜12U | 3台 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 1981.2 |
| 33 | 机柜42U | 4台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 11589.6 |
| 干线及设备间子系统 |  |
| 34 | 24芯万兆室外单模光纤 | 470.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2.产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3.光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 3792.9 |
| 35 | 24口光纤配线架 | 4个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 1039.08 |
| 36 | 理线器 | 4件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 365.6 |
| 37 | 光纤熔接 | 96芯 |  | ◆1、定制，光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 4854.72 |
| 38 | 单模光纤跳线 | 24对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1524.24 |
| 39 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 5794.8 |
| 线管及辅材 |  |
| 40 | 镀锌钢管 | 287.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 3177.09 |
| 41 | 室内开线管槽及修复 | 160.00m |  | 1、宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 1931.2 |
| 互联网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 42 | 水晶头 | 30个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 235.5 |
| 43 | 单孔面板 | 209个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。 | 5423.55 |
| 44 | 六类非屏蔽模块 | 209个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 9047.61 |
| 45 | 六类非屏蔽跳线5米 | 209条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 6090.26 |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 46 | 12芯万兆室内多模光纤 | 450.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 4927.5 |
| 47 | 六类非屏蔽双绞线 | 15675.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 59094.75 |
| 48 | 六类非屏蔽模块 | 279个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 12077.91 |
| 49 | 六类非屏蔽跳线2米 | 279条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 7664.13 |
| 50 | 24口非屏蔽配线架 | 16件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 7520 |
| 51 | 理线器 | 16件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 1462.4 |
| 52 | 12口光纤配线架 | 10个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 2753.2 |
| 53 | 光纤熔接 | 120芯 |  | ◆1、定制光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 6068.4 |
| 54 | 单模光纤跳线 | 40对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 2540.4 |
| 55 | 机柜12U | 3台 | 大唐电信、罗格朗、金盾 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 1981.2 |
| 56 | 机柜42U | 4台 | 大唐电信、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 11589.6 |
| 干线及设备间子系统 |  |
| 57 | 24芯万兆室外单模光纤 | 470.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2.产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3.光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 3792.9 |
| 58 | 24口光纤配线架 | 4个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 2999.08 |
| 59 | 理线器 | 4件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 365.6 |
| 60 | 光纤熔接 | 96芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 4854.72 |
| 61 | 单模光纤跳线 | 24对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1524.24 |
| 62 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 5794.8 |
| 线管及辅材 |  |
| 63 | 镀锌钢管 | 350.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 3874.5 |
| 64 | 室内开线管槽及修复 | 200.00m |  | 1．定制：宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 2414 |
| 设备专网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 65 | 水晶头 | 246个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 1931.1 |
| 66 | 单孔面板 | 186个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。 | 4826.7 |
| 67 | 六类非屏蔽模块 | 186个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 8051.94 |
| 68 | 六类非屏蔽跳线5米 | 186条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 5420.04 |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 69 | 12芯万兆室内多模光纤 | 450.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 4927.5 |
| 70 | 六类非屏蔽双绞线 | 32400.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 122148 |
| 71 | 六类非屏蔽模块 | 497个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 21515.13 |
| 72 | 六类非屏蔽跳线2米 | 497条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 13652.59 |
| 73 | 24口非屏蔽配线架 | 28件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 13160 |
| 74 | 理线器 | 28件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 2559.2 |
| 75 | 12口光纤配线架 | 10个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 2753.2 |
| 76 | 光纤熔接 | 120芯 |  | ◆1、定制，光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 6068.4 |
| 77 | 多模光纤跳线 | 40对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 3900.4 |
| 78 | 机柜12U | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 660.4 |
| 79 | 机柜42U | 7台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格：600*800*2000mm | 20281.8 |
| 干线及设备间子系统 |  |
| 80 | 24芯万兆室外单模光纤 | 670.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2.产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3.光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 5406.9 |
| 81 | 24口光纤配线架 | 6个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 4498.62 |
| 82 | 理线器 | 6件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 548.4 |
| 83 | 光纤熔接 | 144芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 7282.08 |
| 84 | 单模光纤跳线 | 32对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 2032.32 |
| 85 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 5794.8 |
| 线管及辅材 |  |
| 86 | 镀锌钢管 | 600.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3．国产 | 6642 |
| 87 | 室内开线管槽及修复 | 350.00m |  | 1．定制：宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 4224.5 |
| 室内综合管网系统 |  |
| 88 | 镀锌桥架300*100 | 87.00m |  | 1. 国产：封闭式镀锌桥架，规格：300*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 6579.81 |
| 89 | 镀锌桥架200*100 | 204.00m |  | 1. 国产：封闭式镀锌桥架，规格：200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 10852.8 |
| 90 | 镀锌桥架100*100 | 20.00m |  | 1. 国产：封闭式镀锌桥架，规格：100*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 725 |
| 91 | 桥架支吊架 | 351套 |  | 1. 国产：抗震支架 | 6904.17 |
| 网络系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 网络系统 |  |
| 92 | 核心交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥86Tbps, 转发性能≥26400Mpps； ★2、整机业务板槽位数≥6，主控引擎槽位数≥2，电源模块槽位数≥4，风扇槽位数≥2； ★3、配置主控引擎≥2块，配置交流电源模块≥4块，配置风扇≥2个，配置万兆以太网SFP+光接口≥32个，千兆电口≥24个，配置8端口万兆SFP+集群单板，配置集群QSFP+-40G-高速电缆-5m（含两模块）≥4根，配置MPLS功能授权，IPV6功能授权； 4、为保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化可热插拔的独立风扇，且数量≥2个，采用后出风风道设计； 5、支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6、支持横向集群虚拟化，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7、支持纵向虚拟化，支持将下联交换机纵向虚拟为本机板卡，将多台下联设备虚拟为一台设备进行管理； 8、支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持硬件BFD,3.3ms稳定均匀发包检测； 9、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 10、支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 11、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 223975.656 |
| 93 | 48口以太网接入交换机 | 9台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、 配置10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 47474.28 |
| 94 | 24口POE交换机 | 18台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、支持PoE，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 96717.42 |
| 95 | 核心汇聚单模万兆光模块 | 8块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 9839.76 |
| 96 | 单模万兆光模块 | 8块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 9839.76 |
| 97 | 多模万兆光模块 | 54块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 43347.96 |
| 98 | 专线租赁 | 2条/年 |  | 1、专用线路租赁，提供2条10G线路,含两端光模块； 2、提供2条40G或8条10G线路，含两端光模块； 3、线路要求提供OTN传输系统进行保障，防止通信中断； 4、线路要求按不同路由连接至市局数据中心机房。 5、线路传输所需其他资源由服务提供商负责解决。 | 380000 |
| 互联网 |  |
| 99 | 核心交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥48Tbps , 包转发率≥16560Mpps； ★2、整机业务板槽位数≥3,主控引擎槽位数≥2，电源模块槽位数≥3； ★3、配置主控引擎≥2块，配置交流电源模块≥2块，配置万兆以太网SFP+光接口≥32个，千兆电口≥24个，配置MPLS功能授权，IPV6功能授权； 4、支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 5、支持纵向虚拟化，支持将下联交换机纵向虚拟为本机板卡，将多台下联设备虚拟为一台设备进行管理； 6、支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持硬件BFD,3.3ms稳定均匀发包检测； 7、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 8、支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 9、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 93323.19 |
| 100 | 24口以太网交换机 | 4台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 13172.76 |
| 101 | 48口以太网接入交换机 | 6台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、 配置10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 31649.52 |
| 102 | 核心汇聚单模万兆光模块 | 2块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 2459.94 |
| 103 | 单模万兆光模块 | 4块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nmnm,1.4km,LC) | 4919.88 |
| 104 | 多模万兆光模块 | 28块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 22476.72 |
| 105 | 24口POE交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、支持POE ，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维。 | 5373.19 |
| 106 | 8口POE交换机 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥27Mpps； 2、支持POE ，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥8个，千兆SFP光口≥4个, 其中2个复用10/100/1000Base-T以太网端口Combo，交流供电; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 6669.57 |
| 107 | 无线控制器主机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.提供10个千兆RJ45电口和2个万兆SFP+光口； 2.数据转发性能≥6 Gbps； 3.提供授权管理AP数量不少于32个； 4. 支持静态路由，RIP、OSPF、BGP、IS-IS、路由策略、策略路由； 5. 支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal服务器，内置portal认证支持生成随机账号；支持内置微信认证； 6. 支持802.11k和802.11v协议，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP，解决终端始终不漫游问题； 7. 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； 9.支持CLI和WEB管理；提供无线网络性能监控，支持对AC/AP/终端的性能监控，提供端到端的可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议。 | 53720.47 |
| 108 | 室内千兆无线AP装置 | 25台 | 华为、H3C、迈普 | 1、支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz和5GHz双频同时工作； 2、支持最大接入用户数≥512个； 3、支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1Gbps 4、提供1个10/100/1000M自适应以太网接口； 5、内置全向天线, 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率; 7、可基于全局、基于SSID或基于用户的三个不同维度对每种应用进行单独的流量统计及可视化呈现； 8、支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 9、支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同AP上，提升系统容量和用户体验； 10、支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿； 11、支持广域逃生，本地转发模式下，AP与AC连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入。 | 35718.5 |
| 109 | 无线业务管理组件 | 1套 | 华为、H3C、迈普 | 1.提供管理AP授权数量≥3240个； 2.从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：，如AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询。； 3.一张拓扑上能展示AC、AP与上行POE交换机之间的链路，同时展示设备状态。 4.支持对WLAN网络的全生命周期管理，能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。； 5.对AP可进行分权分域管理，不依赖AC，独立授权;； 6. 为了保障网络的正常运行和快速排障，支持提供故障诊断功能，包括终端侧和网络侧的故障诊断，终端侧可以对终端侧配置、网络环境和网络连通性的检测。网络侧通过一键式诊断给出故障原因和解决建议。 7.支持对非法设备的管理，包括对非法设备的检测、识别、分类和远程通知一个完整方案，能够在海量非法AP信息中识别需要的信息;当识别出非法AP后，能以远程告警通知的方式通知管理员。 8.支持节能策略管理，可立即或按周期关闭AP、射频、SSID。 | 30369.66 |
| 110 | 网络管理平台 | 1套 | 华为、H3C、迈普 | 1、 系统应能统一管理数据中心存储、服务器、网络设备（路由器、交换机、防火墙,WLAN）、应用、统一通信(包括IP话机)、会议系统、视频监控、ONU等； 2、管理软件支持管理设备数≥15000,服务器管理规模≥1000+，本次配置网络设备授权≥60台； 3、支持Windows、SuSE Linux操作系统，支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库，系统可支持在虚拟机上运行； 4、系统应支持通过输入IP地址段，SNMP等多种通讯参数，自动搜索网络中的设备并添加到网管中； 5、支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览，并支持多种告警级别定义，可通过颜色或者文字区分紧急、重要、次要和提示等级别，并根据不通级别采取对应的处理策略；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响、Email、手机短信息提示；对于具体的当前告警，可以直接定位拓扑和设备面板，并且可以对具体的告警进行告警屏蔽设定。 6、支持对设备CPU、内存、设备连通性、设备响应时间、接口流量、网络通断率、利用率等指标的监控； 7、支持拓扑界面与网管界面集成到一个窗口中，统一拓扑呈现；支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等；支持拓扑界面自定义链路粗细，标记监控重点链路，显示接口发送/接收速率、接口流入/流出带宽利用率等信息，支持拓扑界面链路诊断，方便快捷定位链路质量问题； 8、通过自动发现、手动创建设备间链路连接关系，直观在拓扑视图上展示； 9、提供VLAN资源进行统一管理配置的应用，主要包括管理全网VLAN资源，向各设备的端口下发VLAN配置； 10、对设备进行业务配置，支持配置模板和规划表对设备批量下发业务配置； 11、 提供基于QoS流量的监控工具，对于配置了流策略的接口和VLAN，提供匹配速率、丢弃速率、超出承诺带宽速率、带宽利用率等网络性能指标的度量。 12、支持通过流量分析了解流量的构成和分布，根据接收到的Flow报文自动添加设备， 并且自动分析设备接口流量，提供各种纬度的报表展现，提供接口、应用、来源主机、目的主机、DSCP、会话、接口组、应用组等多个维度的流量数据；支持原始流量数据的流量审计； | 44363.38 |
| 111 | 互联网专线 | 1年 | 电信、移动、联通 | 1、提供50MB数据链路1年租用服务； 2、要求提供双路由； | 29700 |
| 设备专网 |  |
| 112 | 核心交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥86Tbps, 转发性能≥26400Mpps； ★2、整机业务板槽位数≥6，主控引擎槽位数≥2，电源模块槽位数≥4，风扇槽位数≥2； ★3、配置主控引擎≥2块，配置交流电源模块≥4块，配置风扇≥2个，配置万兆以太网SFP+光接口≥32个，千兆电口≥24个，配置8端口万兆SFP+集群单板，配置集群QSFP+-40G-高速电缆-5m（含两模块）≥4根，配置MPLS功能授权，IPV6功能授权； 4、为保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化可热插拔的独立风扇，且数量≥2个，采用后出风风道设计； 5、支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6、支持横向集群虚拟化，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7、支持纵向虚拟化，支持将下联交换机纵向虚拟为本机板卡，将多台下联设备虚拟为一台设备进行管理； 8、支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持硬件BFD,3.3ms稳定均匀发包检测； 9、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 10、支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 11、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 111987.828 |
| 113 | 24口以太网交换机 | 7台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维 | 23052.33 |
| 114 | 48口以太网接入交换机 | 12台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、 配置10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 63299.04 |
| 115 | 24口POE交换机 | 12台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、支持POE ，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 64478.28 |
| 116 | 核心汇聚单模万兆光模块 | 4块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 4919.88 |
| 117 | 单模万兆光模块 | 4块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 4919.88 |
| 118 | 多模万兆光模块 | 62块 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换机光模块，SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 49769.88 |
| 信息安全系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 信息安全系统 |  |
| 119 | 下一代防火墙 | 3台 | 华为、360、深信服 | 1.业务接口：千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆接口≥2个，扩展槽位≥5个，可扩展万兆口； 2.双电源； 3.吞吐量≥20Gbps，并发连接≥600万 4.全面支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎 | 187882.14 |
| 120 | 日志审计 | 1台 | 华为、360、深信服 | 1.标准机架式机箱，内存≥16GB DDR 3 1333MHz； 2.冗余电源，千兆电口≥4个，热插拔硬盘总容量2TB，1个串口（DB9）,事件采集能力≥20000EPS，事件处理能力≥5000条/秒； 3.可采集各种不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、以及各种应用系统产生的日志，通过Syslog、SNMP Trap、FTP、OPSEC LEA、NETBIOS、ODBC、WMI、Shell脚本、VIP、Web Service等协议进行采集； 4.无限制接入设备授权，增加接入设备的情况下不用增加授权许可。 | 11449.29 |
| 121 | 边界安全访问控制网关 | 1台 | 华为、360、深信服 | 一、硬件配置不低于： 标准机箱/千兆网口*8个/CF卡 8GB /1个加速卡/1个代理卡/电源400W*2 二、功能： 1、用户身份认证：与公安PKI/PMI体系无缝集成，支持证书链认证，支持证书撤销列表（CRL）下载、验证，保证接入用户身份的合法性； 2、设备认证：依据设备注册登记信息对通过专线、ADSL拨号等各种线路方式接入的终端设备进行认证，保证接入设备的合法性。支持IP、MAC方式的设备认证； 3、权限管理：可以根据边界接入的需要，设置角色，指定相应的资源访问权限，防止非授权访问和越权访问； 4、访问控制：基于角色、权限分配，设置细粒度访问控制策略，达到非法用户不能访问，合法用户不能越权访问的目的； 5、传输保护：与客户端之间使用SSL协议对通信过程进行加密和完整性保护，保证数据传输的安全性； 6、监控审计：对接入用户的访问过程进行详细的记录，并实时报送给集中监控与审计系统，保证用户访问过程可控、可查、可追溯； 7、具备多网阻断功能，能保证客户端与平台连接时与其它网络隔离； 8、需对接入用户的访问过程进行详细的记录，并实时报送给集中监控与审计系统，保证用户访问过程可控、可查、可追溯 能实现对客户端软件的自动下载，并可实现客户端的自动启动、外联网口关闭及自动断网功能，以实现对客户端的安全加固； 9、采用硬件加速方法及处理流程优化技术； 10、与两个基础设施无缝集成：与公安PKI/PMI基础设施无缝集成，将身份认证、授权管理、访问控制等安全机制有机结合，既保障了边界接入的安全，又进一步拓展了PKI/PMI基础设施的应用领域；与集中监控与审计系统无缝集成； 11、支持三重防护体系：将身份认证、设备认证、权限管理、访问控制、数据加密等多种安全技术集为一体，与VPN等安全设备实现联动，有力支持了应用环境安全、应用区域边界安全和网络通信安全三重防护体系的建立； 12、具有黑名单动态下载功能； 13、实现单点登录功能； 14、实现客户端自动安装； 15、支持双机热备； 16、实现系统配置备份/恢复、日志审计等系统管理功能。 17、必须支持基于公安数字证书的身份认证，随设备附送数字证书1支用于业务调试 性能不低于： 1、最大新建连接数：3800次/秒 2、最大并发连接数：4000条 3、每秒事务数目（TPS）：10000次 4、最大吞吐量：900Mbps | 309136.74 |
| 122 | 网络数据交换系统 | 1台 | 华为、360、深信服 | 一、由内交换服务器和外交换服务器2台物理设备组成。每台物理设备配置：网口配置：4个千兆电口；工作电源：550W单电源 二、功能： 1、文件交换功能：支持主动访问、身份鉴别等多种安全模式；支持多种文件传输协议，包括可定制的非标准通讯协议；支持内容过滤、断点续传及优先级策略设置 2、数据库交换功能：支持多种常用主流数据库之间的交换；支持从文件到数据库的双向交换模式 3、审计和管理功能：基于B/S架构，支持细粒度日志审计；支持图形化操作，使用方便 三、性能： 1、数据库数据增量同步传输速率≥ 600条/秒。 2、FTP文件（文件大小为1KB）同步传输速率≥ 120 个。 3、FTP文件（文件大小为1MB）同步传输平均传输速率≥600Mbps。 4、最大支持不同服务器间数据库同步数据表数≥256张。 5、支持数据库数据映射最大字段数≥512个。 6、单个最大数据文件：10GB。 7、最大支持文件传输任务数：12个。 | 37629.32 |
| 123 | 下一代防火墙 | 1台 | 华为、360、深信服 | 一、硬件配置不低于： 1、配置为6个10/100/1000BASE-T接口和12个Combo口（光电互斥接口），标配双电源 默认包含应用识别功能，含1年应用特征库升级许可 二、性能要求不低于： ★1、防火墙吞吐率：8Gbps并发连接数：220万 三、产品功能 1、支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式； 2、支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式； 3、为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于10种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担； 4、支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出； 5、支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换； 6、支持智能DNS及DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 7、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； 8、支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测； 9、支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 10、支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、异常行为分析、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化； 11、支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件； 12、支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制； 13、为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，需支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略，策略包含三种限制类型：单个IP每秒新建连接限制、单个IP连接数限制及连接总数限制； 14、支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制； 15、提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略； 16、支持黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、地址范围、应用、用户等，实现对特定报文进行快速过滤； 17、支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警； 18、内置文件过滤引擎，支持对即时通讯、社交网络、网络硬盘、网页邮箱、IM文件传输等应用类型以及HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤； 19、支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，可对微博、贴吧上传的内容及附件进行过滤，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤； 20、支持多个配置文件并存，配置文件数量不少于20个； 21、内置17类预定义报表模板，支持根据通信流量、上网行为、威胁统计等来源数据库自定义报表模板；支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间； 22、支持报表按照PDF、WORD及EXCEL格式导出； 23、支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥； 24、在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值。 | 62627.38 |
| 124 | 物理隔离网闸 | 1台 | 华为、360、深信服 | 一、硬件性能 1、标配双电源，配置液晶屏； 内端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥2个SFP插槽； 外端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥2个SFP插槽； 标准配置包含安全浏览模块、文件传输模块、邮件访问模块、数据库访问模块、自定义访问模块。 二、性能要求 ★1、网络吞吐量：≥600Mbps；并发连接数：≥12万； 三、产品功能 1.“2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换； 2.只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，不允许使用任何数据通讯口进行管理包括ssh后台管理； 3.内端机和外端机之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换。 4.支持HTTPS网络传输，并且可在该加密通道中分解出正常HTTPS网络应用，保障传输。同时可以屏蔽自由门等各类加密翻墙软件的传输。 5.代理、透明和路由工作模式下均支持HTTP协议内部命令及命令参数控制策略。 6.支持FTP文件传输协议，支持主动被动两种模式。支持FTP命令参数控制支持对传输文件的类型过滤。 7.支持手动文件同步和自动文件同步；同步传输方向可控，双向或单向； 8.文件同步功能支持windows平台和linux平台；支持中文文件名或目录同步； 9.支持文件变动实时同步、定时同步、系统资源空闲智能同步等多种同步方式。 10.支持同步删除和同步覆盖策略配置，并能将同步删除和同步覆盖的文件备份到指定文件夹。 11.支持文件同步容错策略和告警策略，同步出错能够自动重传并能够设置重传次数，出现异常同步状况能够终止同步弹出告警提示并记录日志。 12.支持对多种主流数据库,如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问； 13.基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库系统如：ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2等之间的同步。 14.支持客户端与网闸数据摆渡通道数据特征绑定，确保只有授权的合法数据表记录可以通过网闸。 15.支持同构、异构数据库之间的同步，同步可具体设置到字段级别。 16.支持数据一对一、一对多、多对多的单向或双向交换和同步。 17.兼容主流视频传输及控制协议H.323、H.264、MMS、RSTP、SIP等，通过内置多媒体应用处理模块，提供高效率的视频信息交换。通过公安部GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》测评。 18.能够支持基于动态端口传输的流媒体视频应用。 19.支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容，支持16进制数据格式的定制。 20.管理采用C/S架构专有协议管理，网闸管理口无IP地址，管理主机也不必设置IP即可搜索到设备，管理设备，支持设备集中管理。 21.双重密码验证，用户需要同时输入管理密码设备密码才能登录到设备上并进行规则配置等操作。 22.支持本地日志存储，也可以将日志外发到单独的syslog日志服务器上，支持图形化日志统计可以生成html格式的日志报表文件。 23.支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署，以满足各种网络环境状况。 24.支持OSPF动态路由穿透。内置IDS特征库，支持抗DDOS攻击功能，可抵御各类黑客入侵、拒绝服务攻击等威胁。 25.支持双机热备及多机热备功能，备机不需要二次配置支持配置自动学习功能。 | 150439.19 |
| 125 | 下一代防火墙 | 1台 | 华为、360、深信服 | 1.业务接口：千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆接口≥2个，扩展槽位≥5个，可扩展万兆口； 2.双电源； 3.吞吐量≥20Gbps，并发连接≥600万 4.全面支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎 | 62627.38 |
| 126 | 上网行为管理 | 1台 | 华为、360、深信服 | 设备三层吞吐量≥3Gbps;支持用户数≥10000，并发会话数≥1,000,000；网络接口至少具备6个千兆电口，2个千兆光口，标准2U架构,含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口，提供上网行为管理，流量控制，日志审计等功能。 | 79255.2 |
| 通信指挥系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 发言及扩声系统 |  |
| 127 | 数字功放 | 2台 | 美高、铁三角、ITC | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR或6.35mm信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω230W 12.额定输出/每声道,4Ω350W 13.额定输出/桥接,8Ω700W 14.输入灵敏度1.2dBV 15.信噪比 100dB ◆16.阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1 ◆17.输入共模抑制 > 90dB. ◆18.频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆19.谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.1% ◆20.通道串音 <-70dB ◆21.电压增益 > 38dB 22.工作电源 AC220-240V/50Hz 23.保 护 电源通断，直流输出，负载短路。 | 18161.5 |
| 128 | 全频音箱 | 4只 | 美高、铁三角、ITC | 1.单元结构LF:8"×1，HF:1"×1 ◆2.频响范围(±3dB)65-22,000Hz ◆3.灵敏度（折算到1m，1W）≥96db ◆4.最大声压级116db 5.输入阻抗8Ω 6.额定功率≥150W 7.指向性（H×V）90°×60° 8.连接插座2×NeutrikNL4 | 13646.6 |
| 129 | 调音台 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1.20通道调音台 2.最多16个话筒/20个线路输入(12个单声道+4个立体声) 3.4编组母线+1立体声母线 4.4AUX(包括FX) 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 6.单旋钮压缩器 7.高级效果器：SPX，含24组预置效果器 8.24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 9.单声道输入通道上的PAD开关 10.+48V幻象供电 11.XLR平衡输出 12.包含机柜安装套件 13.金属机身 14.技术参数: 15.总失真:0.02%； ◆16.频响:20Hz～20kHz； 17.等效输入噪声:-128dBu； 18.串音:-74dB； | 5534.21 |
| 130 | 会议控制主机 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 单一主机最大可连接50个席位，可支持3台主机级联，最多支持150个席位。使用超5类网线允许菊花链和环连接话筒 2. 每个话筒都可以设置（如自动增益控制、频率均衡、音量大小、音调、压限器、高通滤波）。 3. 设有使用方权限：如1.操作员。2.管理员。 4. 软件控制自带多种预设可选。可通过网络的IP协议作控制。 5. 内置录音存储功能（可插USB存储器） 6. 具有同声传译功能。多种语言的监听选择。 7.可实时监测并处理系统中的啸叫点。具有反馈抑制功能 8. 4通道矩阵平衡输出和输出与不平衡的输出音频输出。 9. 配有不少于 2 声道麦克风 / 线路输入，2 单声道 AUX 输入和2 返回输入。 10. 优先模式 ︰ 按优先级和优先级提升 （后进先出，先进先出）集成自动摄像跟踪功能、≥4英寸真彩触摸屏操控、直观明了的图形化界面显示等先进管理和控制功能的数字会议系统主机。数字会议系统主机是整个会议系统核心设备，它为相连的会议单元供电。可以实现会议控制、单元设置、电子表决、摄像跟踪、音频输入输出等功能，并能与中控系统进行无缝对接。适用于各种大小型会议。 | 11818.66 |
| 131 | 会议话筒底座 | 10台 | 美高、铁三角、ITC | 1.20通道调音台 2.最多16个话筒/20个线路输入(12个单声道+4个立体声) 3.4编组母线+1立体声母线 4.4AUX(包括FX) 5.24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 6.+48V幻象供电 7.XLR平衡输出 8.包含机柜安装套件 9.金属机身 10.技术参数: 11.总失真:0.02%； ◆12.频响:20Hz～20kHz； 13.等效输入噪声:-128dBu； 14.串音:-74dB； | 41500 |
| 132 | 专用鹅颈话筒 | 10台 | 美高、铁三角、ITC | 1.符合IEC60914国标标准 2.纯发言会议单元 3.自带2米8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 4.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。 5.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩 6.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 7.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 8.超强的抗手机干扰能力 9.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 10.具有按键签到功能 11.每个会议单元都有独一无二的ID编号 12.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 13.单元为无源设备，由系统主机供电 14.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 15.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 16.主席单元具有批准代表的申请发言功能 17.主席单元不受发言人数限制可自由开启 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 19.主席单元的连接位置不受限制 20."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 | 6192.9 |
| 133 | 无线手持式话筒 | 2套 | 美高、铁三角、ITC | 1.配置双手持麦+接收机 ◆2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 200 5.信道间隔 250KHz ◆6.频率稳定度 ±0.005%以内 7.动态范围 100dB ◆8.最大偏移 ±45KHz ◆9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) ◆10.综合信躁比 >105dB ◆11.综合失真 ≤0.5% @1000Hz 12.工作距离 空旷距离约200M ◆13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω ◆17.灵敏度 12dBμV(80dB S/N) ◆18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 ◆22.杂散抑制 >75dB 23.音频输出 200mV 24.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ ◆25.失真度 <0.1% 26.功能显示方式 LCD液晶显示 27.音头 动圈式麦克风 28.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 29.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 30.发射功率 10mW 32.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 33.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 9648.98 |
| 视频及显示系统 |  |
| 134 | 投影机 | 1台 | 爱普生、松下、NEC | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（非叠加方式，符合IDMS标准） ；标准分辨率：1920×1080(依据ISO21118标准)；比例：16：10，对比度 ≥15000：1 （符合ISO21118标准）。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直：±30度，水平：±30度；变焦比：1.6倍。 3、支持2路HDMI高清信号输入端子,其中1路支持MHL。1路RGB输出/RS-232C（9针微型DIN）/1路RJ-45/1路USB A型/1路USB B型。 4、高效低功耗及长寿命（小时）灯泡≤300W（UHE）,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 5、整机功率≥405W,内置扬声器≥16W，机身重量≥4.7Kg。 6、一键图像自动校正：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。数字聚焦功能：可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。 7、投影机内置手势识别功能：通过内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 8、标配内置无线网卡：用户将智能设备中图像文件在接信号线的情况下实现无线传输。 | 12532.42 |
| 135 | 投影幕 | 1副 | 红叶、极米、美视 | 1. 幕布材质：玻璃纤维白塑幕 2. 尺寸：120" 3. 比例：16:9 4. 增益：1.0倍 视角：≥160度 5. 四层玻纤幕布，幕布伸缩率≤1%，阻燃，可擦洗、防潮。 6. 幕布视角≥160,增益1.0 7. 带智能控制232接口 8. 静音型管状电机，功率175W，超静音设计，定位准确，转速：28rpm，管状电子定位器，定位0.5mm； | 2228.91 |
| 辅助材料 |  |
| 136 | 机柜42U | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 1743.11 |
| 137 | 音箱功率线 | 100.00m | 秋叶原、绿联、山泽 | 2x2.5m²，315芯护套音箱线，OD(4.6mm+4.6mm)*1F(300支/0.1mm无氧铜+300支/0.1mm镀锡铜)*2C *100米。 | 1070 |
| 138 | 音频信号线 | 100.00m | 秋叶原、绿联、山泽 | 优质无氧铜，128网屏蔽，100M/卷 | 1070 |
| 139 | HDMI成品线 | 25.00条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 1.长度20m； 2.导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 12771.04 |
| 140 | 六类非屏蔽双绞线 | 100.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 377 |
| 141 | 多媒体信息接口盒（带切换按钮） | 4个 | 梅兰日兰、贝桥、优耐美 | 1、接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 | 1214.08 |
| 142 | 24口千兆接入交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 3423.19 |
| 143 | 12芯万兆室内单模光纤 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 2466 |
| 144 | 光纤配线架 | 1个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3. 采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 6. 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 949.77 |
| 145 | 会议背景板 | 1套 |  | 根据现场情况定制，包含警徽及文字的制作及安装。 | 1990 |
| 146 | 镀锌钢管 | 200.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3. 国产 | 2214 |
| 电话交换系统 |  |
| 147 | 语音综合主机网关 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | ◆1、采用专用的软硬件平台，具备高性能高可靠性的特点，系统每秒呼叫发起数应不低于10CAPS，忙时呼叫完成数BHCC应不低于36k。 2、支持交流和直流电源支持多种语音编码，如：G.711A/μ、G.729a/b、iLBC。 3、支持与PSTN的互通功能，支持呼叫控制和号码分析 、窄带中继，包括AT0模拟中继、PRI、QSIG、ISUP、TUP和R2中继、SIP协议，可以其他语音网关互通SIP中继、E1负荷分担功能、E1和T1中继、单台网关最大E1数量支持28个E1 3、中继网关应提供智能路由、最小费率路由、按时间段动态选择路由、失败重路由、按百分比选路、顺序选路功能。 4、支持本地再生用户最大可支持1000用户、支持音视频呼叫、本地出局、支持会议功能。 5、支持自动从中心语音网关同步用户数据、Web配置、本地管理台进行消息跟踪、统一网管进行管理功能。 6、支持双电源、所有业务单板支持热插拔、IP网口1+1备份、TLS和SRTP加密、网管管理支持SNMP V3或SSH协议、Web维护支持HTTPS协议。 | 79623.19 |
| 148 | IP通信服务器 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.IP通信服务器（配置不低于1路XEON E5-2603V3, 四核CPU(1.6GHZ),8G内存,2×300G SAS硬盘,4×1000M集成网卡,集成显卡,DVD ROM驱动），配置IP通信服务器软件平台支持主、备冗余； 2.最大用户数10000,支持双电源模块，支持H.248/H.323/SIP/No.7/No.1等协议处理、系统计费、IP接口的安全/防攻击、软交换、TDM交换等功能； 3.配置1500个授权（用户注册数） | 77905.88 |
| 149 | 32路IP语音网关 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、IAD单台支持接入不少于32模拟话机。 2、IAD应支持本地自交换，当不注册服务器或与服务器失去联系时，同一个语音网关下面的用户仍然可以互拨。对于与服务器失去联系的情况，应支持自动重注册功能。 3、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、支持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729。 4、IAD应支持静音检测 (VAD) 、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC)功能。 5、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 6、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 7、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 24969.57 |
| 150 | 16路IP语音网关 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、IAD单台支持接入不少于16模拟话机。 2、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729 3、IAD应支持静音检测 (VAD)、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC) 功能。 4、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 5、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 6、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 18969.57 |
| 151 | 4路IP语音网关 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、桌面型IAD单台支持4个模拟话机/传真机。 2、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729。 3、IAD应支持静音检测 (VAD)、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC) 功能。 4、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 5、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 6、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 6669.57 |
| 152 | 8口接入交换机 | 7台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥27Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥8个，千兆SFP光口≥4个, 其中2个复用10/100/1000Base-T以太网端口Combo; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持以太环保护协议； 5、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 12762.33 |
| 153 | 24口汇聚交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥720Mpps； 2、配置万兆以太网SFP+端口≥24个，配置40GE QSFP+端口≥2个，扩展插槽数≥1个，可拔插电源模块槽位数≥2个； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 4590.19 |
| 154 | 单模万兆光模块 | 16个 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 19679.52 |
| 155 | 模拟电话 | 124台 |  | 1.模拟电话； 2.办公室座机来电显示。 | 92066.28 |
| 156 | 外线电话租用 | 1项 |  | 32路外线电话1年租用 | 49800 |
| 设备间-装修工程 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 装修工程 |  |
| 157 | 轻质隔断 | 90.00㎡ |  | 一砖24厚轻质砖隔断 | 15313.5 |
| 158 | 顶面防尘漆 | 220.00㎡ |  | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 8927.6 |
| 159 | 顶面铝合金吊顶 | 220.00㎡ | 华帝、宝兰、奥普 | 铝合金微孔方板吊顶600*600*1.0mm | 36137.2 |
| 160 | 墙面装修 | 420.00㎡ |  | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 16737 |
| 161 | 地面防尘漆 | 220.00㎡ |  | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 10395 |
| 162 | 地面防静电地板 | 220.00㎡ | 沈飞、华集、美露 | 1.规格尺寸：全钢无边，250mm高600×600×35mm ； 2.采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形； 3.外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡水泥，上表面粘贴高耐磨进口防静电三聚氢胺贴阿贝特贴面（HPL）或PVC贴面，四周镶嵌导电边条。 | 88715 |
| 163 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 11.00㎡ |  | 不锈钢1.0mm,高度100mm | 5153.28 |
| 164 | 防静电地板入口台阶 | 4个 |  | 定制，含拉丝不锈钢包边 | 7040 |
| 165 | 双扇钢质防火门 | 14.00㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸1500*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 18053.56 |
| 166 | 单扇门 | 2樘 |  | 1.定制：750*2000mm | 5004.2 |
| 167 | 窗户封堵 | 7.00㎡ |  | 1.C75轻钢龙骨基层架 2.12mm厚埃特板面层封堵 3.定制： | 1109.85 |
| 168 | 自发光消防箭头地贴 | 4个 |  | 1.定制：绿色，150*300mm，磨砂PVC板+印夜光油墨 | 120 |
| 169 | 自发光警示线 | 20.00m |  | 1.定制：绿色、黄色，100mm宽 | 600 |
| 170 | 挡鼠板 | 2块 |  | 1.定制：铝合金，黄黑斜纹，1500*400mm | 800 |
| 171 | 设备支架 | 0.800t |  | 1.定制：型钢定制 | 4028.55 |
| 设备间-设备工程 |  |
| 分部分项工程 |  |
| UPS |  |
| 172 | 60KVA UPS | 2台 | 科士达、易事特、维谛 | 1.UPS容量60KVA,三进三出在线式UPS； 2.采用全数字控制技术，整流逆变均采用全数字化控制，可靠性高； ◆3.输入电压：229V～470V，输入频率:40～70HZ； 4.输入谐波电流总含量≤3%,输入功率因数≥0.99；（额定负载） 5.具有电池均浮充自动控制、充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能； ★6.输出功率因数为0.99； 7.支持电池冷启动，电池节数可调范围≥14节，支持并机共用电池组； 8.满载时系统效率≥95％； 9.逆变器过载能力： 125%额定电流10min； 10.具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，可并联数量不小于4台，多机并联或扩容时无需增加并机柜或集中旁路等设备； 11.主机标准支持上、下走线功能； 12.标配主路输入，旁路输入，输出，手动维修旁路断路器开关； 13.设备能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等； 14.为了确保投标产品的安全可靠性，投标产品须通过泰尔认证中心产品认证及CE认证； 15.由于该产品为机房基础设备中的核心产品，为保证产品质量及安全稳定运行，投标产品要求原厂研发生产，不接受OEM或ODM产品。 | 221513.344 |
| 173 | 蓄电池 | 96节 | 科士达、汤浅、理士 | 1.单机配置2组12V100AH蓄电池，每组32节，满足负载系统后备约1h，抵抗高电流冲击，高电流放电。 ◆2.环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）。 ◆3. 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 4. 结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合标准，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合规范的设计及工艺要求。 5. 外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 6. 气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7. 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 8. 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 ◆9. 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 10. 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ ◆11. 电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～14V范围内。 ◆12. 浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； ◆13. 工作温度 ：-20--+50℃； ◆14. 相对湿度：0-95%,无冷凝； 15. 为保证电池用电环境安全，不接受OEM贴牌电池。 | 135401.28 |
| 174 | 电池开关盒 | 3个 | 科士达、维谛、思屋、国控 | 1.每台UPS配置一个100A/3P*2、160A/3P*1开关盒。 | 11780.67 |
| 175 | 电池架 | 3个 | 科士达、金丰创、万正 | 每个电池架可按安装32节12V100AH蓄电池，含电池内部连接电缆。 | 17564.07 |
| 176 | ATS配电柜 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①320A/4P ATS切换开关1个，输出：①125A/3P断路器3个，②32A/3P断路器8个,③32A/1P断路器6个，④16A/1P断路器6个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ◆5.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上； 6.投标设备符合IEC、GB标准； | 28819.2 |
| 177 | 动力配电柜 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①125A/3P断路器1个，输出：①63A/3P断路器3个，②32A/3P断路器8个,③32A/1P断路器6个，④16A/1P断路器6个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ◆5.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上； 6.投标设备符合IEC、GB标准； | 29819.2 |
| 178 | UPS输出配电柜 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①125A/3P断路器2个，输出：①63A/3P断路器4个，②32A/3P断路器4个,③25A/1P断路器18个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ◆5.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上； 6.投标设备符合IEC、GB标准； | 29852.2 |
| 179 | 照明插座配电箱 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.投标设备符合IEC、GB标准； | 2052.2 |
| 180 | UPS配电箱 | 3台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①63A/3P断路器2个，输出：①32A/1P断路器12个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.投标设备符合IEC、GB标准； | 18156.6 |
| 181 | 弱电间配电箱 | 4台 | 德力西、正泰、罗格朗 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.投标设备符合IEC、GB标准； | 8208.8 |
| 线管 |  |
| 182 | 镀锌钢管 | 40.00m |  | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 1413.2 |
| 183 | 线管 | 100.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1026 |
| 插座及连接器 |  |
| 184 | 工业连接器 | 24套 | 德力西、曼奈柯斯、突破 | 1.配置3P，32A/220V； 2.防护等级IP65。 | 3954.24 |
| 185 | 普通插座（二三插） | 20个 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.五孔安装插座,含86底盒； 2.250V/10A。 | 5837.6 |
| 186 | LED灯具 | 32盏 | 欧普、佛山照明、雷士 | 1200*600LED平板灯，220V，96W | 95241.92 |
| 187 | 灯具翘板开关 | 4个 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1，三位开关面板，含86#底盒； 2.250V/10A。 | 1016.2 |
| 配电线缆 |  |
| 188 | 电力电缆 | 20.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-4*25+1*16mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 1306 |
| 189 | 电力电缆 | 160.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-5*16mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 9040 |
| 190 | 电力电缆 | 160.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-5*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 4363.2 |
| 191 | 电力电缆 | 330.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-3*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 5702.4 |
| 192 | 电力电缆 | 520.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-3*4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 7363.2 |
| 193 | 电力电缆 | 560.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 3864 |
| 194 | 电力电缆 | 600.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 4722 |
| 195 | 电力电缆 | 300.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 2070 |
| 196 | 消防信号联动线 | 50.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 213 |
| 接地与防雷系统 |  |
| 197 | 接地铜带 | 120.00m |  | 1.镀锡紫铜带，30*3mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 8058 |
| 198 | 接地铜箔 | 800.00m |  | 100*0.5mm | 14448 |
| 199 | 等电位端子箱 | 3个 |  | 1.局部等电位接地箱； 2.含所需对应大楼接地使用35㎡铜鼻子等铺材。 | 1856.28 |
| 200 | 局等电位接地线缆 | 50.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-25mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 1015.5 |
| 201 | 静电泄放接地线 | 100m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-6mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 674 |
| 空气调节系统 |  |
| 202 | 窗式新风机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.新风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能新风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 5388.77 |
| 203 | 窗式排风机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.排风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能排风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 5388.77 |
| 204 | 柜式新排风机一体机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.立柜式安装方式，新风/排风量不小于2500立方米/小时； 2.标配外墙防雨百叶风口；内墙封闭法兰盘；L型风阀组件： 3.含与新排风机分别联动的双电动风阀，及汇总为一个风口的静压箱； 4.网络型控制器；过滤器堵塞报警；高效电子净化单元 | 23854.77 |
| 205 | 精密空调 | 2台 | 科士达、依米康、维谛 | 1.机房精密空调制冷量29KW，下送风，上回风； 2.设备能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，具备快速除湿阀； ◆3.控制温度范围：18℃-28℃，控制精度：±1℃；控制湿度范围：40-60%，控制精度：±5%； ★4.室内主风机须为节能高效下沉EC风机，大面积V型或倒V型设计蒸发器，易清洗远红外加湿器； 5.每台机组都具有独立的控制系统，控制器可以实现主备切换，自动轮巡，群组控制等； 6.控制器能记录350条历史报警信息的能力，以便故障查询； 7.须采用可靠节能的涡旋压缩机，环保R410A制冷剂； 8.通信管理：配有标准RS232/ RS485通信管理接口； 9.为了确保投标产品的安全可靠性，投标产品须通过泰尔认证中心的产品认证； 10.提供原厂安装调试，安装辅材包含室内机支架、铜管、保温棉、延长组件、冷媒、管路支架等。 ★11.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 313395.12 |
| 206 | 精密空调 | 1台 | 科士达、依米康、维谛 | 1.制冷量：12.5KW，电加热功率4KW； 2.风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量：3000m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音； 3.送风方式：上出风，下侧回风； 4.机组具备先进的智能化控制技术，全中文大屏幕LCD背光显示，易操作的人性化界面，精确的微电脑控制系统；多级密码保护，防止误操作； 5.考虑到空调竞争运行问题，为了节省空调日常运行耗电量，多套空调可实现多台群控功能，避免设备竞争运行而引起的高耗电； 6.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果； 7.采用高能效比的谷轮涡旋压缩机，能效比≥3.4； 8.机组须采用加湿效率高、现场易清洗，实现快速加湿； 9.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果； ★10.产品要求为原厂研发生产产品，不接受OEM贴牌产品； 11.提供原厂安装调试，安装辅材包含室内机支架、铜管、保温棉、延长组件、冷媒、管路支架等。 ★12.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 66337.56 |
| 207 | 吸顶空调 | 3台 | 大金、格力、美的 | 1、5P冷暖型：新冷媒R410A，制冷量12000W，制冷功率3896W，制冷面积57-88平方米，制热功率4KW，制热量12000W，电源380V，扫风方式：上下扫风。 ★2.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 23158.89 |
| 208 | 给排水敷设 | 40 m |  | 1. 定制：配套含水阀、前置过滤器和PPR水管等，符合设计要求。 | 4084.8 |
| 消防系统 |  |
| 209 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 3套 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 2.泄压装置动作压力7.2MPa； 3.最大充装密度950(kg/m3)。 | 22855.23 |
| 210 | 七氟丙烷灭火药剂 | 240.00kg |  | ◆1.纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2 | 30240 |
| 211 | 手持灭火器 | 8瓶 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 3KG，MF/ABC5 干粉（磷酸铵盐） | 472.4 |
| 212 | 防护区标识牌 | 2块 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.定制 2.防水不干胶贴纸，10*80CM。 | 130 |
| 213 | 四区气体灭火控制器 | 1台 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.可带4个区的气体灭火设备； ◆2.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 3.壁挂式，带打印； 4.2个总线制回路，每个回路255个编码点。 | 8120.7 |
| 214 | 感温探测器 | 5个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V； ◆2.动作温度：56℃～66℃； 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP33； 5.执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度：≤2000m。 | 513.2 |
| 215 | 感烟探测器 | 5个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V； 2.编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP23； 5.执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度：≤2000m。 | 644.5 |
| 216 | 声光报警器 | 4个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、工作电压：12VDC； 2、压电警号，防火ABS阻燃外壳； ◆3、声压(VDC)：110±3 。 | 425.36 |
| 217 | 紧急启动按钮 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：< 95%RH(不凝露)； ◆3.工作电压：DC16～32V。 | 469.22 |
| 218 | 喷洒指示灯 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：＜95%RH(不凝露) ； ◆3.工作电压：DC22～28V； ◆4.工作电流：＜280mA。 | 434.14 |
| 219 | 呼吸器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.过滤精度(um):0.22-100； ◆2.过滤容量(t/h):0.2，滤芯长度(m/m):5英寸，工作压力(Mpa):0.1-0.6MPa； ◆3.温度范围(℃):1-60，滤芯材质为:聚丙烯滤芯。 | 441.84 |
| 220 | 自动感应泄压口 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、有效泄压面积：不小于0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 2941.04 |
| 221 | 泄压口防护区百叶罩 | 2个 |  | 铝合金定制 | 407.16 |
| 222 | 应急灯 | 2盏 |  | 1.防护等级：IP30； 2.规格：悬挂式； 3.光源功率：5W； 4.光源类型：LED。 | 228.52 |
| 223 | 安全出口指示灯 | 2盏 |  | 1.电压：220V； 2.防护等级：IP65； 3.光源功率：3W。 | 202.66 |
| 224 | 消防信号联动线 | 200.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2098 |
| 225 | 应急灯电线 | 90.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV。 | 356.4 |
| 226 | 线管 | 30.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 307.8 |
| 门禁管理 |  |
| 227 | 网络门禁控制箱 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 2.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门； 3.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； 4. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏； 5.应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能； 6.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能； 7.具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储； 8.支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全； 9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存； 10. 具有丰富的接口：支持≥8台读卡器，开门按钮信号输入≥4个，门磁信号输入≥4个，报警输入信号输入≥8个，防拆报警信号输入≥1个，锁舌信号输入≥4个，电锁信号输入≥4个，警报输出≥8个； 11.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 12.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆13、具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃。 | 3061.643 |
| 228 | 开关电源 | 1个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.机箱参考尺寸237*285*85mm。 ◆2.输入电压：100-240VAC。 3.输出电压：12VDC。 4.输出电流：4.17A。 5.支持后备电池接入，输出功率≤50W。 ◆6.工作湿度：＜95%，工作温度：-10℃～+50℃。 | 840.177 |
| 229 | 二合一生物识别读卡器 | 4个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持壁挂安装，采用光学式CMOS指纹辨识模块。 ◆2.读卡感应距离范围不小于为3-6CM。 3. 支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹四种身份识别模式 4.支持≥4500枚指纹容量的存储。 5. 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 6.指纹数据存储采用组乱码加密，确保数据安全。 7. 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议。 8.支持防水设计，防水等级≥IP54。 | 4961.996 |
| 230 | 双门电磁锁 | 4把 |  | 1.≥280kgx2静态直线拉力。 ◆2.内置反向电流防护装置、开锁通电时应能自动控制，且不大于2s。 3.防残磁设计，选用防磨损材料。 ◆4.在额定的电源电压的85%～115%变化范围内，电控锁应能正常启动。 5.支持门磁输出。 6.上锁时NO输出，开锁时NC输出。 7. 支持门磁输出，输入电压：DC12V或DC24V。 | 1680.328 |
| 231 | 锁具门夹 | 4套 | 海康威视、大华、依图 | 1.通电上锁，无残磁，无机械磨损、带支架； ◆2.锁状态信号NO/NC输出、LED指示，抗拉力：280KG(AL-280)； 3.适用于90度开的任何有框门。 | 249.6 |
| 232 | 开门按钮 | 4个 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 ◆3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 277.212 |
| 233 | 读卡器电缆 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 1272 |
| 234 | 开门按钮电缆 | 300.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2055 |
| 235 | 电磁锁电缆 | 300m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV4*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2166 |
| 236 | 六类非屏蔽线缆 | 240m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 904.8 |
| 237 | 消防信号联动线 | 90m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 382.5 |
| 238 | 线管 | 120.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1231.2 |
| 视频监控 |  |
| 239 | 网络POE半球摄像机 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1、采用≥300万像素高清分辨率，支持≥2048*1536@30fps，运动图像更流畅。 2、信噪比≥55dB，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、支持三码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，第三码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、 网络自适应，丢包环境下提供有效监控。 5、先进的H.265编码算法，压缩效率更高。 6、支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境。 7、设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能，码率节约不小于1/2。 8、具备区域入侵检测、越界入侵检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等功能。 9、支持字符显示，字体颜色可设置； 10、具备≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个内置MIC。 11、防尘防水等级≥IP67，红外监控距离≥50米。 | 10027.92 |
| 240 | NVR网络硬盘录像机 | 1台 | 海康威视、华为、大华 | 1. 支持最大16路网络视频接入，网络性能接入≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps； 2.具备 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI 异源输出； 3.支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； ★4.可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 5.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动； 6. 支持接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出； 7.具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能； 8.可通过客户端与设备端进行实时双向对讲； ◆9. 支持接入人脸检测报警及比对功能的IPC，可对人脸比对IPC进行人脸库的配置、U盘导入人脸库图片。支持对人脸比对进行相似度设置（1-100），布防后按设定相似度范围进行比对，相似度联动报警；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、微笑、口罩、种族、眼睛、嘴巴、胡子属性；人脸比对结果预览展示包括，时间，通道，人脸库，人脸图，相似度，人脸库名称，支持按时间，通道，性别，年龄，眼镜，胡子，口罩，相似度对结果进行查询回放，以及下载，打标签，备份； 10.支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测等智能行为分析； 11.支持在录像回放中设置时间轴范围，在回放录像的时间轴上可通过鼠标控制回放时间的范围，24小时/2小时/1小时/30分钟可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 12.支持8个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份, | 6124.49 |
| 241 | 硬盘 | 4块 | 海康威视、华为、大华 | 1、容量≥4T，转速≥7200RPM，SATA接口。 | 3462.48 |
| 242 | 六类非屏蔽线缆 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根 阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 1131 |
| 243 | 线管 | 120.00m |  | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1231.2 |
| 机房动环监控 |  |
| 244 | 温湿度模块 | 3个 |  | ◆1、定制，光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 3952.8 |
| 245 | 漏水检测模块 | 2套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入：10～30VDC 2.探测灵敏度：50KΩ | 6081.2 |
| 246 | 重要回路模块 | 3个 |  | ◆1. 定制：光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 2941.8 |
| 247 | 避雷器模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； ◆4.响应时间：≤25ns。 | 1800.6 |
| 248 | 消防监测模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.通道数：8路； 2.输入类型：灌电流，源电流； 3.接口：RS-485； ◆4.波特率：1200-115200bps。 | 1434.6 |
| 249 | 新排风监控模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.新排风信号采集模块； 2.输入回路数：8路； ◆3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 1434.6 |
| 250 | 电池组监测 | 96节 | 计通、龙控、金盾 | 1.可实现单节蓄电池检测， 实现对蓄电池单体电压、单体内阻、单体负极温度以及蓄电池组电压、充放电电流等监测，并可通过曲线、图形等方式体现； 2.支持通讯接口 ：RJ10.RJ485； ◆3.电气隔离电压：大于5000V。 | 24921.6 |
| 251 | 串口服务器 | 1台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； ◆3.支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 4.支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 5.支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 6.支持过网关，跨路由通信； 7.支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 8.支持Windows串口驱动程序模式； 9.支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 10.提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具 11.支持WEB和串口等多种配置形式； 12.低功耗设计； 13.IP30等级防护，金属外壳，机架式安装方式。 | 4706.14 |
| 252 | 工控主机台 | 1台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口；支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； ◆2.支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 3.支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 4．支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 5.支持过网关，跨路由通信； 6.支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 7.支持Windows串口驱动程序模式； 8.支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 9.支持WEB和串口等多种配置形式； 10.IP30等级防护，金属外壳，1U机架式安装方式； | 12118.66 |
| 253 | 信息流监控平台软件 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.基于工控式标准的中文B/S架构集中监控管理，能实时检测市电、UPS、蓄电池、空调、漏水、温湿度、防盗、消防、门禁、视频等设备的工作状态和各运行参数； 2.支持Web远程管理功能，支持二次开发，软件提供开放接口；支持灵活的组网方式，所有环境监控信息能在计算机网络内共享。 | 60278.25 |
| 254 | 短信模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.用户提供短信卡并充值 | 2820.6 |
| 255 | 远程WEB模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.远程WEB模块 | 2820.6 |
| 256 | 传感器电源 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.12V 200W | 180.82 |
| 257 | 六类非屏蔽线缆 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃。 | 1131 |
| 258 | 线管 | 120.00m |  | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1231.2 |
| 机柜及布线系统 |  |
| 259 | 机柜42U | 12套 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 36368.4 |
| 260 | 12芯万兆室内多模光纤 | 200.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 2190 |
| 261 | 24口光纤配线架 | 20个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 13600 |
| 262 | 光纤熔接 | 480芯 |  | ◆定制，光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 24273.6 |
| 263 | 多模光纤跳线 | 80对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 8520.8 |
| 264 | 六类非屏蔽线缆 | 2400.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 9048 |
| 265 | 六类非屏蔽配线架 | 21套 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | ◆1000兆数据传输；安装于19″标准机架；磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有标示符，用于区分端口用途; | 29190 |
| 266 | 网络理线架 | 21个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 3913.14 |
| 267 | 网络面板 | 6个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。含六类非屏蔽模块及底盒 | 1470.36 |
| 268 | 钢网线槽 | 25.00m | 卡博菲、纬诚、罗格朗 | 1.300*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； ◆3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上； 4.外形尺寸：300*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 1373 |
| 269 | 镀锌线槽 | 40.00m |  | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 4131.6 |
| 270 | 线管 | 100.00m |  | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1026 |
| 视频监控系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 前端部分 |  |
| 271 | 室内红外广角高清半球防爆摄像机 | 94台 | 海康威视、华为、大华 | 1、采用≥300万CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰，灰度等级≥11级。 2、最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白: ≤0.0001lx。 3、同一场景相同图像质量下设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2。 4、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 5、红外补光不小于30米，具有抗丢包≥10%的处理能力。 6、支持H.265、H.264视频编码格式，支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 7、水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于120°。 8、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 9、具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能。 10、具有拌线入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入区域、离开区域、逆行、攀高、平躺起身、离岗等智能分析功能。 11、可通过客户端或IE浏览器开启/关闭远端放大功能，远端放大功能有3个等级选项。 12、支持电子防抖、背光补偿、强光抑制等功能，支持场景变更侦测功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息。 ★13、可通过客户端或IE浏览器开启/关闭畸变矫正功能，矫正强度等级0-80连续可调 ◆14、防尘防水等级≥IP67，设备能在额定电源电压DC12V 的-10%～+10%范围内工作。 | 218860.576 |
| 272 | 室内红外高清枪式摄像机 | 30台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2560*1440，支持≥2560*1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、内置≥4颗白光补光灯，内置≥1颗GPU芯片。 3、具备三码流技术，主码流≥2560*1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数。 7、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP67，设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 ◆10、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ◆11、电源供应支持PoE(802.3af)，功耗:9.5W Max，补光照射距离≥30米。 | 60228.36 |
| 273 | 室内红外高清半球摄像机（IP） | 99台 | 海康威视、华为、大华 | 1. 采用≥300万CMOS图像传感器，最大可输出400万(2592×1520)@20fps ； 2. 最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性； ◆3. 镜头焦距2.7~13.5mm； 4. 最低照度 彩色模式：≤0.002Lux;黑白模式：≤0.0002Lux;； 5.视频压缩标准H.264/H.265; 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7．支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测 8. 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 9. 支持IP67，IK10防护等级 | 217136.304 |
| 274 | 室外红外高清枪式摄像机（IP） | 20台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2560*1440，支持≥2560*1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、内置≥4颗白光补光灯，内置≥1颗GPU芯片。 3、具备三码流技术，主码流≥2560*1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 ★6、支持人脸识别抓拍优先功能，该功能能够以识别结果为优先条件进行抓拍；支持通过客户端软件对画面中25个人脸进行检测和抓拍。 7、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP67，设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 ★10、支持内置存储卡，可存储10万张人脸图片，支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1。 ◆11、电源供应支持PoE(802.3af)，功耗:9.5W Max，补光照射距离≥30米。 | 43400.56 |
| 275 | 室外红外高清高速球摄像机（IP） | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1、支持≥300万像素，≥30倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持≥2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL。 4、宽动态≥106dB，支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 ◆5、信噪比≥61dB，网络延时不大于95ms，支持H.265编码，实现超低码流传输。 6、支持≥300个预置位，支持≥35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持区域屏蔽功能，最多可设置10个区域，该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析。 ◆9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 ★10、支持移动侦测功能，即在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP、发送邮件及联动录像，并可通过IE浏览器设置300块移动侦测区域。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 ★13、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 ★14、支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设。 15、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥650米，具备较好防护性能，支持≥IP67、≥6KV防浪涌。 ◆19、支持独立供电电源，功耗:40W max，工作温度和湿度:-30℃～65℃，湿度小于90%。 ★20. 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作 | 31210.704 |
| 276 | 制高点网络高清智能球机 | 3台 | 海康威视、华为、大华 | 1.支持≥400万像素，靶面尺寸≥1/1.8英寸，采用CMOS高性能图像传感器，视频输出图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2.支持最低照度可达彩色≤0.0005Lx；黑白≤0.0001Lx。 3.信噪比≥60dB，支持H.265编码，实现超低码流传输。 4. 支持目标跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，可对球机自动调节变倍，可对目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 5.支持五码流输出，主码流和第四码流视频分辨率与帧率≥1920x1080@60fps、≥1280x720@60fps。 6.支持预置位冻结、预置位联动抓拍和模式路径联动录像功能。 7.采样率可设置为4～96kHz，具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在IE浏览器下，具有回声消除设置选项。 8.可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持两个SD卡，每个支持≥512GB，分辨率设置≥1920×1200，帧率设置为≥25fps，开启smart265功能，码率为≥512kbps情况下，可正常显示监控画面。 9.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为≥30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 ★10.支持在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离，且支持区域屏蔽功能，可设置8个区域，在该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析。 11.垂直手控旋转速度不小于400°/s，与客户端之间用≥300m五类非屏蔽线直接连接，使用丢包测试软件发送≥2800个数据包，重复测试三次，无丢包，支持在黑白名单中可添加≥1024个跨网段IP地址、≥1024个mac地址。 ★12. 可在设置的监测区域对单个行人、可对单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 13.在IE浏览器下，具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 14.支持车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为。 15.具备≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和≥1路输出接口。 ◆16. 防护等级支持≥IP67，机械碰撞防护等级≥IK10，电压在AC24V±55%或DC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作。 | 32897.01 |
| 277 | AR全景摄像机 | 1台 | 海康威视、华为、大华 | 1. 一体化设计，≥1600万像素，≥8个镜头拼接，支持≥40倍光学变倍，不仅实现智能分析、人脸抓拍和跟踪功能，且也能实现大场景星光级监控。。 2. 全景采用超星光超低照度8个200万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器；内置球机采用超星光超低照度400万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器。 3.可识别距设备≥20m处的人脸轮廓，支持宽动态、数字降噪、强光抑制、透雾功能。 4.支持采用H.264.MJPEG、H.265视频编码格式。 ★5. 在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对60个跟踪目标进行抓拍 ◆6. 可将任意连续的4-8个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示。 7.最低照度支持彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux。 8.具备SD卡槽，支持SD卡热插拔，SD卡支持≥256GB，支持≥300个预置点，具有存预置位和调预置位功能。 9.具备定位联动功能。可手动标定辅视频图像及主视频图像，在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10.可监控环绕设备约360°范围视场角，垂直方向上可监视约84°范围视场角。 11. 支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 12. 具有≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口、≥2个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个复位按钮、≥1个SD卡槽、≥1个DC12V输出接口。 ◆13.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 | 42093.135 |
| 278 | 枪球联动一体机 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1、枪球一体联动系统，由全景摄像机和细节智能球型摄像机组成，采用高性能CMOS传感器，内置GPU芯片实现全景监控及细节精准抓拍多样化监控需求。 2、全景细节摄像机都采用≥800万像素，180度监控范围，1/1.8英寸CMOS传感器，细节相机采用≥800万像素1/1.8英寸CMOS传感器，支持≥4光学变倍，16倍数字变倍。 3、支持最低照度可达彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x，照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB。 4、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，实现智能分析、联动防控功能。 5、支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 ★7、可看清35米处人体体貌特征，并进行抓拍生成小图，可看清100米处人休轮廓，并进行抓拍生成人体小图。 ◆8、在网络摄像机中，可通过客户端软件或IE浏览器设置≥4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为，可对像素为≥3×3的移动目标（人或车）进行检测并框出该目标，可对相距≥100米处，速度为≥85km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆。 9、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 ★10、监控画面中点击或框选移动目标至细节智能球型摄像机开始转动的时间应小于0.3秒。 11、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 ★12、设备可同时对监控区域内的行人、机动车、非机动车进行抓拍，并可生成人体、机动车、非机动车进行抓拍，并可生成人体、机动车、非机动车图片。 13、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 14、可自动或手动标定网络摄像机及智能球型摄像机视频图像。 15、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径。 ◆16、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃～70℃，设备可正常工作。 ◆17、支持独立供电电源，功耗：80W Max，防护等级≥IP66。 ★18.电源电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作 | 74193.196 |
| 279 | 电梯轿厢飞碟式高清摄像机 | 3台 | 海康威视、华为、大华 | 1、设备采用≥200万CMOS传感器，支持分辨率≥1920*1080。 ◆2、支持信噪比≥62dB，水平调整角度范围不低于-25°～30°，垂直范围不低于0°～70°。 3、具备ICR红外滤片式自动切换功能，支持最低照度≤0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR。 4、设备输出视频图像画面清晰，具备自动增益调节功能、背光补偿以及宽动态等功能。 ◆5、具备RS485功能,可根据楼层传感器，可显示所在楼层范围不低于-7楼～95楼。 6、设备支持防暴等级不低于IK07。 7、含安装配套配件及线缆。 | 5162.4 |
| 280 | 解码器 | 3台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1、 支持≥1路视频，1路音频输入。 2、 支持H.265或H.264的编码格式。 3、 支持200W实时编码； 4、 1个 10M/100M自适应RJ45以太网口。 5、 支持GB28181、ONVIF 接入到平台或NVR或存储设备。 6、 支持1个mini SD卡扩展卡槽，最大容量支持128G。 7、 1路报警输入，1路报警输出。 | 18771.06 |
| 281 | 拾音器 | 120个 | 海康威视、华为、大华 | 1、拾音范围不小于65平方米. 2、音频传输距离≥2500米. 3、灵敏度-38dB。 ◆4、信噪比≥70dB. ◆5、降噪能力不小于10dB。 6、拾音器能够在-20～70摄氏度环境下稳定工作. 7、支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 95161.2 |
| 282 | 枪型摄像机支架 | 50个 | 海康威视、华为、大华 | 壁装支架，可根据现场的实际安装环境进行定制。 | 4470.5 |
| 283 | 2合1网络防雷器 | 32个 | 海康威视、华为、大华 | 一、网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器 (24个)： （1）≥1000M网络。 （2）最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：15V/30V DC。 （3）试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA。 （4）电压保护水平Up：网络：30V/电源：23V。 （5）传输速率：≥1000Mbps。 （6）插入损耗: ≤0.5dB。 （7）响应时间：1ns。 （8）接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子。 二、网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器（8个）： （1）最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：30V DC 。 （2）试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA。 （3）电压保护水平Up：网络：30V/电源：50V 。 （4）传输速率：1000Mbps。 （5）插入损耗: ≤0.5dB。 （6）响应时间：1ns。 （7）接口型式：网络：RJ45 /电源： 接线端子 。 | 13214.4 |
| 平台存储部分 |  |
| 284 | 视频综合管理平台 | 1套 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、支持视频、对讲、报警主机设备的添加展示，支持不同地图的底图同时打开，可支持≥5张底图。 2、支持针对监控点添加标签。 3、支持报警确认消除报警状态及报警图标动态效果，支持地图上直接框选进行多画面预览回放，支持设备报警、在离线等状态查看。 4、支持对资源点进行左对齐、右对齐、下对齐、上对齐以及资源点图标尺寸、角度的修改操作，并且同一张图内资源大小可快速复制至其它点位。 5、支持报警接收并联动客户端视频预览、图墙抓拍、报警详情、语音提示、地图位置信息以及查看录像信息。 6、支持系统自动获取编码设备的视频通道。 7、支持自定义编辑报警时间模板，可以在配置报警时快速复用。 8、支持剧烈运动检测、起身检测、起身检测、攀高检测、离岗检测、超时检测等功能检测。 9、、支持在系统中添加监所行为分析服务，支持配置监控点关联到行为分析通道，支持删除、修改、查询行为分析设备；支持删除、查询关联监控点。 10、支持对报警进行备注，并进行确认或判定为误报操作，支持对某一报警进行临时撤防操作以及全部布防操作。 11、支持对监控点配置进行清除选定配置、清除异常配置或清除所有配置。 12、平台支持针对录像计划片段类型，通过拖动时间条设置录像计划模板片段，支持展示所有的录像计划模板，点击模板名称可查看具体的录像计划模板信息。 13、支持设置是否开启根节点名称修改、是否同步通道名称以及是否同步设备名称。 14、支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。 15、平台可提供高低点视频预览，云台控制、多画面轮巡，标签同步回放，标签管理、标签分层、数据可视化展示等基础功能。 | 140369.66 |
| 285 | 中心管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 配置不低于：E5-2603v3(1.6GHz/6c)/6.4GT/15ML3；16G RDIMM DDR4 内存；1TB SATA（企业级）*2；4个千兆网卡；标配导轨；标准DVDRW | 42205.88 |
| 286 | 流媒体服务器 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1、提供流媒体的集群管理及负载均衡服务，可将视频分发任务动态均衡到各个流媒体上，故障流媒体的分发任务将自动分配到其他流媒体。 2、提供干线管理服务，可设置干线数量，通过权限规则或者IP规则，对指定的用户进行会话剔除，权限抢占。 3、提供智能化视频流转、分发管理功能，不受前端编码格式限制。 4、支持多级视频流转分发功能，支持集群部署，支持多网卡绑定策略。 5、提供数据的关联、查询、修改和删除，支持数据定期备份，支持基于数据库备份的数据异常恢复功能。 6、单台≥600M转发，支持转发≥100路6M，≥150路4M,≥300路2M。 7、硬件性能参数不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)/2U； 插槽：16DIMM。。 | 90411.76 |
| 287 | 存储阵列 | 2台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，支持≥48块硬盘； 2、支持双系统，标配≥4个千兆网口，≥1个USB接口，，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB； 3、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 4、支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 5、应能接入并存储总码流≥2400Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，同时转发总码流≥2400Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，同时回放总码流≥600Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，当RAID处于降级或重构状态下不影响性能，可通过IE浏览器分别查询设备及每个通道的最早录像时间点； ★6、最多可支持同时损坏6块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；可对硬盘进行加密和解密操作。； 7、在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、设置用户权限设置选项，可通过IE浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； ★8、支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；设备支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询；； 9、能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 10、在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 11、支持全局热备和局部热备，支持逻辑卷的动态在线扩展； 12、支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 13、同时支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设； 14、支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 15、可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储； 16、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 | 133979.16 |
| 288 | 企业级硬盘 | 96块 | 海康威视、华为、大华 | 容量≥6T，转速≥7200RPM，3.5英寸，SATA接口。 | 215040 |
| 3监控显示部分 |  |
| 289 | 液晶拼接屏 | 24块 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、背光类型：LED 2、分辨：1920×1080 ★3、亮度：≥700cd/m2 ★4、静态对比度：≥1400:1 5、双边拼缝：1.8mm 6、控制方式：RS232串口控制，红外遥控 ◆7、工作温度：0℃~50℃ ◆8、环境湿度：20%~90% 9、信号输入：VGA(D-Sub)≥1、CVBS(BNC)≥2、DVI-D≥1、HDMI≥1、RS232(RJ45) ≥1、USB多媒体≥1 10、信号输出：CVBS(BNC) ≥2、 RS232(RJ45) ≥1 11、屏幕尺寸：55英寸 | 441600 |
| 290 | 大屏电视墙 | 1套 | infree、AVCIT、海康威视 | 定制,3*8拼接屏框架 | 13872.66 |
| 291 | 视频显示矩阵 | 1台 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、≥6槽位机箱，支持配合视频图像信息综合应用平台，支持模拟、网络、数字视频信号的接入和切换输出。 2、支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道支持≥30个窗口叠加显示，单个输出板卡支持≥128个漫游窗口叠加。 3、支持通过网络将计算机桌面映像采集上墙，支持4K及4K以下分辨率的实时映像采集，画面帧率可达30fps。 4、具备≥24个VGA视频输出接口，≥8个DVI视频输入接口，具备≥1路音频输入和≥1路音频输出接口。 ★5、支持客户端和设备对讲功能；支持多个音视频输入源的音频信号从一个音频口输出，实现混音功能。 6、支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于125个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏。 7、支持BMP、JPEG等格式的地图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，支持窗口图像置顶、置底操作。 8、支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能，支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 9、支持电视墙画面加框功能，支持1/4/6/8/9/16/25/32等分割显示；支持无缝切换，视频断开后可保留最后一帧图像，画面切换无黑屏。 10、支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 11、支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行不低于15画面分割解码1080P图像。 12、单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能。 ★13、支持虚拟云台控制功能，具有虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向；支持多用户抢占、云台控制锁定功能。 14、平板操作支持预监和回显功能，并支持场景切换、视频切换、窗口漫游、缩放等操作。 | 60924.01 |
| 292 | 管理电脑 | 4台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 21312 |
| 293 | 操作台 | 1套 |  | 4联操作台，钢制定制 | 3569 |
| 4布线及铺材 |  |
| 294 | 电源总线 | 1840.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.名称：2芯多股护套电缆； 2.规格：2*1.5mm2； 3.中文名：铜芯护套线； 4.并行铜芯数：2芯多股； 5.铜芯横截面积：1.0mm2； 6.额定电压：300V/500VAC | 6642.4 |
| 295 | 电梯视频随行电缆 | 150.00m |  | SFTP cat5e 电梯视频线 | 1447.5 |
| 应急警报系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 1应急报警 |  |
| 296 | 报警按钮 | 40只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、工作电压DC12V，工作电流1.25A。 2、开关耐压：250VAC。 3、开光方式：常开/常闭，钥匙复位。 4、使用标准86底盒安装。 | 1647.6 |
| 297 | 单防区接入模块 | 7只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持与兼容的多路复用扩展模块配合使用。 2.可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区。 3.电流：0.8mA。 ◆4.工作温度范围：-10℃～+55℃。 | 871.5 |
| 298 | 4路触发器输出模块 | 1只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持强电联动，≥4路继电器输出模块。 2.支持≥4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 3.支持自定义联动原则。 4.可通过MBUS总线与报警主机连接。 ◆5.工作温度范围：-10℃～+55℃。 6.继电器：AC 220V/10A。 | 725.5 |
| 299 | 门灯 | 47只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 红色报警灯 | 642.96 |
| 300 | 声光报警器 | 1只 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、工作电压：12VDC； 2、压电警号，防火ABS阻燃外壳； ◆3、声压(VDC)：110±3 。 | 110.4 |
| 301 | 总线式网络报警主机 | 1台 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 2、支持两条总线，每条可达≥2400M（RVV2*1.5mm²），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性。 3、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 4、支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 5、支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 6、支持定时布撤防，每天8个时段，支持触发器时控输出。 7、支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 8、支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 9、支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 10、支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 配套继电器，性能要求如下： 1、可以与总线式网络报警主机配合使用，连接报警主机、扩展模块或者其他中继器，将信号进行滤波、整形、重建并放大，提高通信质量，延长通信距离。 2、电压：DC 12V。 3、电流：1.5A。 4、传输距离≥2400米 | 2405.86 |
| 302 | LCD液晶键盘 | 1套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 2.卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片。 3.支持在线编程，支持防区状态实时显示。 4.支持连接遥控器进行远程布撤防。 5.可针对单防区进行布撤防，通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 6.支持LCD显示自定义防区名称，支持上下翻页查看事件信息。 7.键盘所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 8.支持背壳双面防拆，支持刷卡布撤防。 | 474.7 |
| 2布线及铺材 |  |
| 303 | 信号总线 | 900.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | RVVP2*1.0mm2 | 3636 |
| 304 | 电源总线 | 900.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.名称：2芯多股护套电缆； 2.规格：2*1.5mm2； 3.中文名：铜芯护套线； 4.并行铜芯数：2芯多股； 5.铜芯横截面积：1.0mm2； 6.额定电压：300V/500VAC | 3249 |
| 门禁系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 门禁前端 |  |
| 305 | 人脸识别门禁 | 86台 | 海康威视、万里虹、依图 | ◆1.采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，分辨率≥1024×600，屏幕流明度≥350cd/m2，面部识别距离0.3m-1m。 2.支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式。 3.支持活体检测（视频防假）功能。 4.支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 5.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉。 6.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。 ★7. 采用不小于200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动调节，支持白光补光、红外补光及宽动态。 8.支持人脸、刷卡、指纹、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 9.支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。 ◆10. 最大支持5000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片，人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，误识率＜0.1%，识别速度快，准确率高，适应侧脸，遮挡，模糊，表情，明暗变化等实际环境。 11.支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12.支持平台或客户端中心远程视频对讲功能，支持对门开启当时，卡的各种使用权限进行组合设备，实现不同场景的权限管理。 ★13. 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能。 14.支持RS485≥1个、wiegand26/34 ≥1个(支持双向)、USB≥1个、门磁≥1个、报警输入≥2个、防拆≥1个、开门按钮≥1个，电锁≥1个，报警输出≥1个。 | 460529.914 |
| 306 | 指纹识别门禁 | 17台 | 海康威视、万里虹、依图 | ◆1.具有光学式指纹模块功能，指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥4500枚指纹，指纹识别速度≤1S，误认率≤0.001%，拒认率≤0.01%。 2.设备接口支持≥1个门铃、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个门磁、≥1个报警输入 3.具有≥2.4英寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 4.支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 5.应具备自检功能，支持≥8万张卡片管理，支持≥15万条事件存储。 6.具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关，读卡 7.主持认证方式功能，支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码，反潜回功能，多重卡认证开门，多重卡+中心远程认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，超级权限开门。 8.具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示。 9.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时，系统应报警。 10.支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 11.具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 12.支持≥2路入侵探测接口，能联动报警输出，工作电压支持DC 12V。 | 27672.736 |
| 307 | 双门控制器 | 56台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 3. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11. 支持≥4台读卡器，开门按钮信号输入≥2个，门磁信号输入≥2个，报警输入信号输入≥4个，电锁控制输入≥2个，警报输出≥4个。 | 118888.224 |
| 308 | 四门控制器 | 3台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1、支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 2、具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 3、支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 4、应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 ★5、所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 6、应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能。 7、支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8、具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储. 9、支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 10、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 11、具有丰富的接口：支持≥8台读卡器，开门按钮信号输入≥4个，门磁信号输入≥4个，报警输入信号输入≥8个，防拆报警信号输入≥1个，锁舌信号输入≥4个，电锁信号输入≥4个，警报输出≥8个。 12、具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 ◆13、具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃。 | 8276.229 |
| 309 | 开门按钮 | 17只 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 ◆3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 742.118 |
| 310 | 电控锁 | 56个 |  | 1、支持≥50万次通电上锁耐用度，延时设置支持0/3/6/9秒可调。 2、在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏。 3、锁舌采用304不锈钢实芯棒材，可承受≥2000KG冲击。 ◆4、开锁通电时应能自动控制，且不大于2s。 5、在额定的电源电压的85%～115%变化范围内，电控锁应能正常启动。 6、连动部件全部采用金属结构，在-20℃～60℃情况下可正常使用。 7、电压支持12VDC，功率≤2.4W。 | 25693.304 |
| 门禁控制后端 |  |
| 311 | 门禁管理软件 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1、支持门禁设备接入、管理和控制。 2、支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点。 3、支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 4、支持门禁权限配置和下发。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动。 6、支持门禁远程控制，开门、关门、联动客户端查看视频实时画面。 7、支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 8、支持特殊卡（如残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用。 9、支持多门互锁，可设定同一控制器下的多门互锁，保证互锁的门中，同时最多只能打开一扇门。 10、支持按周计划设置门常开常闭状态，支持配置多重认证的间隔时长，多重认证时相邻两次认证时间超过设置的间隔时长，则需重新认证。 11、支持配置可抓拍的一体机抓拍次数，支持配置抓拍的图片存储位置。 12、支持启用门禁权限自动下载，可按每天固定时间或每天固定次数自动下载卡片权限，可按每天固定次数下载指纹、人脸权限。 | 121481.16 |
| 312 | 门禁对接定制功能 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 来访人员登记平台沟通后，发现群众、律师、办案人员进出会见、提讯、辨认室无法对应及轨迹记录，需要做用房情况状态对接显现。第二天自动清零前（生成记录日记表），清零后重新启动预约机制周而复始，还需要与微警务APP预约，互联网网站预约，做好数据对接，群众、律师、民警到自助提审或自助会见终端可以对应预约时间取到房间号，到达指定房间刷指纹进去使用。 | 31814.16 |
| 313 | 门禁管理终端 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版； 2.主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T； 4.含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 5.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 6.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 | 4964.4 |
| 314 | 指纹采集仪 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用光学式指纹，图像分辨率≥508ppi。 2.支持≥1个USB2.0接口，即插即用。 3.采取指纹尺寸≥256*288(像素)。 4.工作电压支持DC5V，200mA。 | 1452.16 |
| 315 | 人脸采集仪 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用CMOS高性能传感器，支持分辨率≥1920 ×1080，镜头约6mm。 2.支持最低照度≤0.1Lux，信噪比≥62dB。 3.视频帧率支持≥1080p@25fps，1080p@30fps 4.内置MIC，支持蜂鸣功能，支持红色闪烁+蜂 鸣，有视频通话请求状态。 ◆5.支持调整角度:水平为0°，垂直为-10°～ 30°，旋转为0°。 | 652.16 |
| 316 | 报警主机 | 1台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1、支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 2、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 3、支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 4、支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 5、支持定时布撤防，每天8个时段，支持触发器时控输出。 6、支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 7、支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 8、支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 9、支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 | 10962.27 |
| 317 | 服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 硬件性能应不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)； | 30205.88 |
| 人行AB门管控 |  |
| 318 | 双门网络门禁控制器 | 2台 | 海康威视、美电贝尔、宝登 | 1.大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 3. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11. 支持≥4台读卡器，开门按钮信号输入≥2个，门磁信号输入≥2个，报警输入信号输入≥4个，电锁控制输入≥2个，警报输出≥4个。 | 4636.008 |
| 319 | 电插锁 | 2个 |  | 1、支持≥50万次通电上锁耐用度，延时设置支持0/3/6/9秒可调。 2、在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏。 3、锁舌采用304不锈钢实芯棒材，经CNC车床精工而成，可承受≥2000KG冲击。 ◆4、开锁通电时应能自动控制，且不大于2s。 ◆5、在额定的电源电压的85%～115%变化范围内，电控锁应能正常启动。 6、连动部件全部采用金属结构，在-20℃～60℃情况下可正常使用。 7、电压支持12VDC，功率≤2.4W。 | 1115.218 |
| 320 | 人脸识别+指纹门禁 | 4个 | 海康威视、万里虹、依图 | ◆1.采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，分辨率≥1024×600，屏幕流明度≥350cd/m2，面部识别距离0.3m-1m。 2.支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式 ★3.支持活体检测（视频防假）功能 4.支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 5.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉。 6.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。 7. 采用不小于200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动调节，支持白光补光、红外补光及宽动态。 8.支持人脸、刷卡、指纹、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 9.支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。 ◆10. 最大支持5000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片，人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，误识率＜0.1%，识别速度快，准确率高，适应侧脸，遮挡，模糊，表情，明暗变化等实际环境。 11.支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12.支持平台或客户端中心远程视频对讲功能，支持对门开启当时，卡的各种使用权限进行组合设备，实现不同场景的权限管理。 ★13. 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能。 14.支持RS485≥1个、wiegand26/34 ≥1个(支持双向)、USB≥1个、门磁≥1个、报警输入≥2个、防拆≥1个、开门按钮≥1个，电锁≥1个，报警输出≥1个。 | 19859.996 |
| 321 | 管理软件 | 1套 | 海康威视、美电贝尔美电贝尔、宝登 | 1、可实现AB门禁管理，支持按组织、按人员分组、按人员配置权限，支持权限配置综合查询功能，可按姓名、门禁点、权限、指纹、人脸等查询人员已配置权限。 2、支持指纹、人脸生物特征识别配置功能，用户除卡片外还可以刷指纹、人脸进出门禁。 3、支持对门禁点分组，便于批量配置权限。 4、支持对相同权限的人员分组，便于批量配置权限，可按组织添加、按规则添加人员分组。 5、支持设定计划模板、假日组，使门禁权限按预先设定的计划、假日组生效。 6、支持权限配置结果查询，可按姓名、工号、所属组织、门禁点、控制器、所在区域、下载状态、配置时间、下载事件查询。 7、支持特殊卡设置，包括残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡等，可按控制器、卡号、姓名、状态进行特殊卡查询。 8、支持多重认证，人员按多重认证规则进行认证才可以开多重认证的门。 9、支持多门互锁，可设定同一控制器下的多门互锁，保证互锁的门中，同时最多只能打开一扇门。 10、支持按周计划设置门常开常闭状态，支持配置多重认证的间隔时长，多重认证时相邻两次认证时间超过设置的间隔时长，则需重新认证。 11、支持配置可抓拍的一体机抓拍次数，支持配置抓拍的图片存储位置。 12、支持启用门禁权限自动下载，可按每天固定时间或每天固定次数自动下载卡片权限，可按每天固定次数下载指纹、人脸权限。 13、支持查询人员出入事件，可按姓名、工号、所属组织、门禁点、控制器、门禁点区域、事件时间、事件类型、抓拍图片进行查询。 14、支持门禁设备的在线检测功能，可主动获取设备型号和能力集信息并更新保存设备信息，可对门禁设备编辑设置门磁、按钮、开门时间、残疾人卡开门时间、门开超时报警、胁迫码、超级密码等配置。 15、支持查询已添加的门禁点，可按门禁点名称、所属控制器、位置说明、描述查询。 | 11776.206 |
| 322 | 桌面式人证比对终端 | 1台 | 海康威视、美电贝尔、宝登 | 1.采用7英寸LCD16:9触摸显示屏，分辨率支持1280*800，显示操作提示以及人脸识别框； ◆2.采用500万广角摄像头，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片防假，支持强光环境； ◆3.人脸比对时间≤0.6S/人，人脸验证准确率≥99%，容错率≤0.5%； 4. 前置摄像头角度0~45°可调节，方便根据被验人员调整识别高度； 5.内置双摄像头，500w像素，分别支持人脸采集及证件照片采集； 6.设备支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能； 7.置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片，与前置摄像头检测抓拍的人脸照片或与下置摄像头读取带人脸照片的证件图片进行1:1比对； 8.支持数据上传功能，可将前端比对结果及抓拍的照片实时上传给后台平台保存； 9.门禁终端支持于AB门客户端进行实时可视对讲功能，无需另外安装对讲分机； 10.支持本地登录后管理、查询、设置设备参数、人脸数据导入、事件记录导出功能； 11.支持验证时候人脸抓拍并上传到AB门系统软件； 12.支持门未关妥、门被外力开启等报警功能； 13.内置软硬件看门狗保护机制，保障设备的稳定运行。 | 14379.859 |
| 323 | 管理工作站 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows7旗舰版主频≥3.4GHz； 2.缓存6M； 3.内存≥4GDDR4； 4.硬盘≥1T； 5.1G独立显卡； 6.配置4口USB3.0； 7.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 8.电源250W电源适配器。 ★9.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 3463.72 |
| 违禁物品检测 |  |
| 324 | 安检门 | 1台 | 海康威视、威视、大华 | 1. 可检测类型：最小可检测一个回形针 2. 准确定位：六个相互重叠的网状探测区域划分，双侧发射，双侧接收，能精确定位被探测物，门柱带有两排LED灯，可直观显示报警区域 3. 多区报警：可同时定位多个金属位置 4. 复合电路设计：散射红外线装置，快速感应，电脑自动识别，可降低误报和漏报，自动统计报警次数、通过人数 ◆5. 灵敏度可调：每个区位有1000个灵敏度级别（0~999），可根据探测要求把区位调节到适合的灵敏度（设置灵敏度数值越大，灵敏度越高），整体灵敏度是对12个区同时调节 6. 磁场发射技术：符合当前所采用的国标安全标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害 ◆7. 遥控：配遥控器，最大遥控范围：2m ◆8. 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，常温下100 MΩ；经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48小时的受潮预处理后，设备绝缘电阻2MΩ。 ◆9. 泄漏电流：设备工作时的泄漏电流符合电子设备安全要求，小于0.5mA 10. 符合标准：GB15210-2003 | 3200 |
| 325 | 手持金属探测器 | 3个 | 海康威视、威视、大华 | 1.支持两种报警模式，LED声光报警或振动报警，可外侧调节灵敏度，操作方便，以适应不同检测要求； 2.具有电压指示灯/充电指示灯及时提醒，功率小于等于270mW； 3.重量轻、检测探头面积大，探测速度快； ◆4.工作频率约22kHz，使用温度:-20℃～+55℃。 | 2392.35 |
| 326 | 电脑 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 5328 |
| 控制设备 |  |
| 327 | 数字道闸 | 2台 | 海康威视、宝登、宏林 | ◆1.道闸杆长≥3米，起落杆速度在0.9～1.8秒可调，遥控距离≥30米； 2.全向道闸方向，直杆道闸类型，具备≥2个遥控器，≥1个防砸雷达； 3.支持左右向学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位； ◆4. 输入电压：220VAC+10%，电机功率≤300W，温度支持+70～-25。； 5.道闸上电后，会自动进行自检，寻找开到位和关到位，支持脱杆功能； 6.支持当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； ◆7.整机运行平稳，无异响，噪音＜65dB； 8.支持遥控器、控制主机、地感等对道闸的开或者关发送相关指令； 9.具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备； ◆10.输入电压：220VAC+10%，电机功率≤300W，温度支持+70～-25； 11.防护等级≥IP54，具有遥控器对码学习功能，一台道闸可以学习48个以上遥控器； | 13468.16 |
| 328 | 数字式车辆检测器 | 4台 | 海康、捷顺、富士 | 1、具有通用通讯接口、≥2路继电器开关量输出接口。 ◆2、支持接入≥2路线圈，线圈工作频率：28KHz～120KHz。 ◆3、工作电压：AC220V，工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%。 ◆4、最快响应时间≤5ms，支持在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态。 5、车辆行驶经过线圈区域时自动检测，支持接入≥2路线圈。 ◆6、线圈故障恢复时间≤100ms，线圈故障检测时间＜10ms。 7、支持灵敏度设置，支持通过拨码设置高、中高、中低、低四挡灵敏度，支持通过拨码设置延时输出、达到线圈1抓拍、到达线圈2抓拍、无逻辑四种触发逻辑。 | 3995.32 |
| 329 | 入口控制机 | 1台 | 捷顺、富士、海康 | 1、TCP/IP网络技术，实时嵌入式操作系统； ◆2、读卡时间 ≤0.1s； 3、脱机记录数≥400,000,ID卡白名单容量≥10,000,ID卡黑名单容量：无限制,IC卡白名单容量：无限制； 4、通信速率：10M/100M自适应。 | 10207.44 |
| 330 | 出口控制机 | 1台 | 海康威视、捷顺、富士 | 1、TCP/IP网络技术，实时嵌入式操作系统； ◆2、读卡时间 ≤0.1s； 3、脱机记录数≥500,000,ID卡白名单容量≥20,000,ID卡黑名单容量：无限制,IC卡白名单容量：无限制； 4、通信速率：10M/100M自适应。 | 10207.44 |
| 331 | 入口显示屏 | 1㎡ | 捷顺、富士、海康 | P5室外LED单色显示屏，以中文形式实时显示时间、车牌信息、剩余车位等等，同时可根据用户需要自行更改，可发布多种通知信息，采用全进口集成块、LED发光管和单片机，确保编程可靠，修改方便；全中文滚动显示，内容丰富，可全天候工作。 | 3232.06 |
| 332 | 一体化高清车牌自动识别机 | 2套 | 海康、捷顺、富士 | 1.采用1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.002Lux低照度监控效果； ◆2.采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 3.采用一体化设计，集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体； 4.可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出； 5.能够识别民用车牌、新能源车牌、警用车牌、2012式新军用车牌，2012式武警车牌； 6.支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； ◆7.支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上，车牌识别率＞95％； 8.防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题。 | 40783.98 |
| 333 | 远距离读卡器 | 2套 | 海康、捷顺、富士 | 1.负责对IC卡片的读写工作，进行无线数字式信息传输，工作频率：13.56MHz； 2.数据通信符合ISO9798-4的要求； 3.IC卡接口标准：ISO7816； ◆4.读写IC卡类型：逻辑加密卡；读写距离：1~5m。 | 2387.92 |
| 334 | 室外防水补光灯 | 2个 | 海康、丁威特、今可视 | 1.色温6000-6500K（正白）光源2W灯芯； 2.光通量≥960m； 3.防水等级1P66； 4.安装支架通用U型支架照射角度30-90度； ◆5.照射距离1m-30m； ◆6.工作温度-25度至＋60度关闭延时标配20秒； 7.工作电压DC12/AC24供电通用开启照度≤37LUX。 | 656.62 |
| 岗亭管理 |  |
| 335 | 网络交换机 | 1台 | 华为、锐捷、华三 | 16口网络交换机，10/100/1000M自适应，带光口。 | 693.19 |
| 336 | 管理电脑 | 1套 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 5328 |
| 337 | 配电箱 | 1套 | 德力西、正泰、罗格朗 | 1.配置智能电表； 2.检测主路配电参数，功能满足使用要求； 3.箱体固定挂墙式明装，前操作前维护，电缆端接。 | 1792.2 |
| 338 | 开闸按钮 | 1个 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 ◆3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 435.58 |
| 339 | 设备机柜 | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 3023.11 |
| 管理中心 |  |
| 340 | 停车场管理软件 | 1套 | 海康、捷顺、富士 | 1、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式，支持新能源车牌识别。 2、支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式，支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行，支持收费为0自动放行。 3、支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 4、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 5、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 6、支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒 7、支持数据保存时间自定义设置 8、支持嵌套停车场场景下的车辆进出和收费管理。 9、支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”，支持一户多车车主查询。 10、支持车位类型管理，支持岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键。 11、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期。 12、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费。 13、支持按次预约和按时段预约功能。 14、支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行。 15、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒。 16、支持对场内异常车辆的记录进行清理，支持现金对账统计、临时车缴费统计、车流量统计。 | 3878.25 |
| 341 | 车牌识别校验软件加密狗 | 1个 | 海康威视、捷顺、富士 | 车牌识别校验软件加密狗。 | 1780 |
| 342 | 存储服务器 | 1套 | 浪潮、华为、曙光 | 1. 支持1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T容量企业级SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5、3.5英寸硬盘， 2. 支持不小于400Mbps接入存储+50路2Mbps转发； 支持不小于150路500K图片直存，支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD； 3. 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 4. 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 5. 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； ★6. 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放； 7. 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 8. 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 9. 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 10. 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 11. 支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本； 12. 支持标准iSCSI协议存储； 13. 支持NAS服务，提供大容量快速存储的功能； 14. 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定； 15. 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 16. 支持图片直存，可配合智能前端设备使用； 17. 支持智能风扇调速； 18. 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 19. 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 20. 支持Onvif、GB28181等标准协议 21. 配置≥24个4T硬盘；≥1个管理口，≥4个千兆口； | 28905.88 |
| 线缆及管材 |  |
| 343 | 电源线 | 200m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV3*1.5mm² 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 834 |
| 344 | 控制信号线 | 100.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | RVVP 6*0.5mm²。 | 353 |
| 345 | 数据线 | 200.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | RVVP 2*1mm²。 | 744 |
| 346 | 地感线 | 100.00m | 海康威视、宝登、宏林 | 1捆线圈50米 | 186 |
| 347 | 六类非屏蔽双绞线 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1131 |
| 348 | 减速带 | 20m |  | 橡胶减速带。 | 960 |
| 349 | 镀锌钢管 | 200.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3. 国产 | 1624 |
| 350 | 镀锌钢管 | 200.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3. 国产 | 1818 |
| 周界控制系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 351 | 4线双防区主机 | 2套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 2、支持电压值可无级调控、显示每个防区的工作电流值、防区报警显示。 3、支持脉冲频率可调控、报警响应时间调控、继电器报警输出时间可调控。 4、前端探测围栏发生短路、断路时，主机能立即发出报警信号。 ◆5、脉冲间隔时间≤1S，脉冲持续时间≤0.1S，每次脉冲输出能量≤5.0J。 6、支持故障报警、防拆报警，支持静电放电抗干扰、电快速瞬变脉冲抗干扰。 ◆7、工作温度-25℃-+55℃，±2℃，供电电源AC90-240V，±10%，50HZ。 | 9774.6 |
| 352 | 4¦6线通用中间杆 | 62根 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.采用软性玻璃纤维。 2.口径约10mm，杆长约850mm。 | 3566.86 |
| 353 | 4线中间杆附件 | 62套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.含中间杆帽子≥1个； 2.中间杆绝缘子≥4个； 3.中间杆底座（热镀锌）≥1个。 | 3380.86 |
| 354 | 4线承力杆经济型杆附件包 | 70套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.配置≥4个终端杆绝缘子； 2.配置≥1个终端杆帽子； 3.配置≥1个承力杆底座（热镀锌）。 | 4167.1 |
| 355 | 4线终端杆经济型杆附件 | 8套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 含≥4个终端杆绝缘子，≥1个终端杆帽子，≥1个承力杆底座（热镀锌） | 852.24 |
| 356 | 4线经济型通用杆 | 8套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.4线终端杆； 2.直径约32mm,约2.0mm厚； 3.长度850mm。 | 708.24 |
| 357 | 20#合金线,400米/盘 | 4盘 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股； 2.每100米一欧姆阻值，400m一盘。 | 1840 |
| 358 | 20#合金线,100米/盘 | 1盘 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股； 2.每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 97 |
| 359 | 高压绝缘导线100m/盘 | 1盘 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.合金线为内芯； ◆2.高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/100米/盘 | 410 |
| 360 | 警示牌 | 31块 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.尺寸约100*200MM。 2.采用稀土发光材料制造。 3.在阴雨天气同样可吸光。 4.双面印刷/夜光显示。 | 403 |
| 361 | 接地桩 | 4根 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度约2mm，长约1.5米 | 1074.16 |
| 362 | 声闪一体机 | 5个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.防火ABS阻燃外壳。 2.压电警号。 ◆3.声压(VDC)：110±2。 4.工作电压：12VDC。 | 634.5 |
| 363 | 电子围栏控制键盘 | 1个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式。 2.支持≥8个独立子系统1个公共子系统。 3.支持软件可视化编程，配置数据导入导出。 4.支持≥40个485方式防区输入。 5.支持短信布撤防、定时任务（时控输出、定时撤布防）、遥控器撤布防。 | 1078.65 |
| 364 | 电子围栏软件 | 1套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、支持对车辆进行规则管控，包括电子围栏和行驶线路。 2、支持对电子围栏进行超速、出入围栏、长时间停留的报警检测。 3、支持对车辆进行规则管控，包括电子围栏和行驶线路。 4、支持在图上监控对紧急报警设备预览、查看事件。 5、支持实时展示入侵报警子系统布防、撤防、消警事件，防区的旁路、旁路恢复及防区报警事件。 6、支持图形化实时展示报警子系统的状态，对报警子系统进行布防、撤防、消警控制。 | 23000 |
| 365 | 接地线 | 1m | 桂林国标、正泰、德力西 | 6mm²的专用接地线 | 485.37 |
| 366 | 485信号线 | 700.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | RVVP2*1.0mm2 | 2604 |
| 367 | 电源线 | 700.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2604 |
| 368 | PVC管 | 700.00m |  | PVC25管 | 5432 |
| 被监管人员报告系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 369 | 可视对讲终端 | 21台 | 海康威视、来邦、宝登 | 1.≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥5米，≥1路音频输入/输出接线端子。 2.支持 G.711U、G.726音频压缩标准。 3.支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示。 ◆4.设备可在不小于-10℃-＋55℃温度范围内，保持正常工作。 5.防暴等级≥IK08，功耗 ≤14w，支持智能噪声抑制和回声消除处理。 6.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 | 33886.23 |
| 370 | 可视对讲分机 | 4台 | 海康威视、来邦、宝登 | （一）、系统参数： 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统。 2、≥130W像素，支持H.264视频压缩标准。 3、具备紧急按键功能，通过按下报警按键应能呼叫报警中心，灯光指示当前处于通话状态。 4、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离≥10米，语音清晰。 5、设备应能将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 6、支持可视功能，通话过程中，在中心管理机应可看到设备处实时视频，图像应清晰。 7、支持对讲通话功能，内置高灵敏度麦克风，在距离设备拾音范围内都应能与管理机实现双向语音对讲，语音清晰，且不出现振鸣现象。 8、内置全指向麦克风，内置扬声器。 9、系统主要操作时间响应时间应小于2s，前端设备报警响应时间应不大于1s。 10、管理前端路数≥256路。 ◆11、能够在不小于-10℃～50℃范围内变化且湿度小于93%环境下稳定工作。 （二）、显示器技术参数： 1、显示屏采用≥7英寸彩色TFT LCD。 2、分辨率约1024*600。 3、操作方式:电容式触摸屏、触摸按键、机械按键。 4、操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气操作简便。 | 18584.28 |
| 371 | 可视对讲主机 | 1台 | 海康威视、来邦、宝登 | （一）、系统参数： 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统。 2、≥130W像素，支持H.264视频压缩标准。 3、具备紧急按键功能，通过按下报警按键应能呼叫报警中心，灯光指示为当前处于通话状态。 4、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离≥10米，语音清晰。 5、设备应能将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 6、支持可视功能，通话过程中，在中心管理机应可看到设备处实时视频，图像应清晰。 7、支持对讲通话功能，内置高灵敏度麦克风，在距离设备拾音范围内都应能与管理机实现双向语音对讲，语音清晰，且不出现振鸣现象。 8、内置全指向麦克风，内置扬声器。 9、系统主要操作时间响应时间应小于2s，前端设备报警响应时间应不大于1s。 10、管理前端路数≥256路。 ◆11、能够在不小于-10℃～50℃范围内变化且湿度小于93%环境下稳定工作。 （二）、显示器技术参数： 1、显示屏采用≥7英寸彩色TFT LCD。 2、分辨率约1024*600。 3、操作方式:电容式触摸屏、触摸按键、机械按键。 4、操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气操作简便。 | 4659.12 |
| 372 | 控制中心管理主机 | 1台 | 海康威视、来邦、宝登 | （一）、系统参数： 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统。 2、≥130W像素，支持H.264视频压缩标准。 3、具备紧急按键功能，通过按下报警按键应能呼叫报警中心，灯光指示为当前处于通话状态。 4、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离≥10米，语音清晰。 5、设备应能将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 6、支持可视功能，通话过程中，在中心管理机应可看到设备处实时视频，图像应清晰。 7、支持对讲通话功能，内置高灵敏度麦克风，在距离设备拾音范围内都应能与管理机实现双向语音对讲，语音清晰，且不出现振鸣现象。 8、内置全指向麦克风，内置扬声器。 9、系统主要操作时间响应时间应小于2s，前端设备报警响应时间应不大于1s。 10、管理前端路数≥256路。 ◆11、能够在不小于-10℃～50℃范围内变化且湿度小于93%环境下稳定工作。 （二）、显示器技术参数： 1、显示屏采用≥7英寸彩色TFT LCD。 2、分辨率约1024*600。 3、操作方式:电容式触摸屏、触摸按键、机械按键。 4、操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气操作简便。 | 5064.4 |
| 373 | 服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、支持多方通话功能，在中心平台操控下，选择参与通话方: 管理机、紧急求助面板后，任意一参与方应能讲话并能被其他方听到。 2、支持分组广播功能，管理机选择紧急求助面板一个或多个，即分组，再选择广播功能键后，应能向组内的紧急求助面板进行单向讲话。 3、支持防拆报警功能，当打开紧急求助面板的上盖时应能产生本地报警声。 4、采用手柄方式通话时，手柄端的侧音掩蔽评定值应≥5dB。 5、支持对讲通话功能，紧急求助面板呼叫管理机，管理机取机应答，应能实现全双工模式的双向语音通话，语音清晰，不应出现振鸣现象。 6、支持可视功能，紧急求助面板与管理机双向语音对讲时，在管理机的显示器上应能显示由可视紧急面板摄取的图像。 7、支持监视功能，管理机可选择可视紧急面板，在管理机的显示器上应能显示由可视紧急面板摄取的图像。 8、支持呼叫功能，按下紧急求助面板上的呼叫键应能呼叫管理机，管理机振铃发出提示音。 硬件性能应不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)； 插槽：16DIMM。 | 30205.88 |
| 执法记录系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 374 | 执法记录仪 | 20台 | 海康威视、警圣、大华 | 1.支持视频文件大小检查，设备分辨率为1080P，码率为2Mbps，连续录像1小时，录像文件≤1GB；设备分辨率720p，码率为1Mbps，连续录像1小时，录像文件≤500MB； 2.照片分辨力≥1000线，采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，存储的信息未丢失； 3.采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.1s；可通过口令等方式对访问执法记录仪的操作进行鉴权，可划分不同的访问授权等级； ★4.支持卫星定位功能，执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块； 5.执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据； 6.执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式； 7.支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式，支持设置编码格式为H.265； ◆8.在开启夜视功能后，具有红外补光功能的设备，红外补光范围≥3m处应覆盖摄录画面70%以上面积； ◆9.具有实体触摸按键，支持数码变倍功能，支持1倍~16倍放大； 10.开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，设备自动开始记录视音频信息； 11.设备具有连拍功能，可设置为开启或不开启，连拍张数支持5.10.15.20.25.30可选； ◆12.执法记录仪可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器，充电器接口的执法记录仪泄露电流≤0.02mA； ◆13.温度范围：-10℃～55℃，持续时间4h，期间执法记录仪处于工作状态，过程中不应发生状态改变。 | 70000 |
| 375 | 采集站 | 2台 | 海康威视、警圣、大华 | 1.同时可接入≥20台执法记录仪，并同时并行自动采集数据； 2.系统盘采用≥64G固态硬盘，可接入≥5块4TB硬盘存储器，内存≥4G； 3.显示屏分辨率≥1280×1024，对角线尺寸约19英寸，配备红外触摸屏，键盘、鼠标； 4.支持将已采集的视音频数据进行格式转换，减少数据文件体积； 5.支持对已接入的执法记录仪进行校时，对开机/关机状态下的执法记录仪进行充电； 6.支持将已采集的数据索引通过网络上传至管理服务器，可通过管理软件对数据进行查询和管理； 7.支持通过管理平台软件设置用户操作权限，添加、编辑、修改执法记录仪使用人信息，可通过管理平台软件对采集设备进行添加、编辑、删除、设置等操作； 8.可显示接入执法记录仪的警员编号、设备信息及上传状态，可自动识别、采集已接入的执法记录仪内的数据； 9.可通过管理平台软件对上传至管理服务器的视频总时长、创建用户总数等进行统计。 | 25235.2 |
| 376 | 执法管理系统 | 1套 | 海康威视、警圣、大华 | 1、支持对视频进行实时查看和录像查询，web并发登录数≥240。 2、实现监控点位模糊搜索、收藏、预案管理。 ◆3、支持地图应用，支持对地图的添加、编辑、删除操作电子地图加载平均响应时间≤3秒。 4、系统同时在线用户数量≥8000，支持监控点在线状态重巡。 ◆5、地图页面组织树检索监控点平均响应时间≤1秒。 ◆6、地图框选检索监控点平均响应时间≤1秒。 7、支持新增、删除、批量导入组织，视频巡查组织树加载用户并发数≥240。 8、地图应用可以展示用户配置的监控点、报警等的状态和事件发生时在地图资源点报警角标、报警闪烁以及对报警点的确认，支持地图链接，查看预览回放和当天历史记录等功能。 9、支持自定义监控点图标，支持设置预案点位资源关联预置点，支持调整点位顺序。 10、支持查看历史记录中预案记录，进行预案轮巡操作。 ◆11、点位搜索时间平均响应时间≤1秒，支持对选定区域树下的区域进行模糊搜索。 12、硬件性能应不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)； 插槽：16DIMM。 | 46481.16 |
| 出所防脱逃系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 377 | 出所防脱逃箱 | 3套 | 海康威视、科达、大华 | 1、防逃脱脚铐，可承受不低于1000N拉力，防剪断设计。 2、精度约50cm，支持超距告警。 3、采用GPS+北斗定位，数据通信 GPRS，电池供电，充电时间2小时，正常工作时间≥7天。 4、配套单兵及肩章摄像机。 | 135878.67 |
| 378 | 运营商专网4G卡 | 3张 | 移动、联通、电信 | 便携摄像机搭配使用，用于出所视频回传；含外出押解定位服务 | 3249 |
| 智能宣教系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 电化教育系统 |  |
| 379 | 电教终端 | 48个 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.配置系统：Andriod 4.0以上； 2.CPU采用4核； 3.内存：1G； 4.存储：8G； 5.支持 HDMI, AV 输出，2个USB，SD卡槽，1个10/100Mbps接口，1个摇控器，终端软件包括电视直播、视频点播、信息发布、使用说明、设置六大功能模块； | 54053.28 |
| 380 | 电视机及挂架 | 48台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.尺寸≥50英寸，辨率：1920*1080，亮度：200nit，内置2.0声道数字音响系统； 2.屏幕对角线尺寸≥109CM，含防悬挂外罩支架及预留背景广播壁挂喇叭安装位置。 | 94050.24 |
| 381 | 有线电视机顶盒 | 20台 | 海康威视、ITC、宝登 | 当地有线电视（广电送机顶盒）； | 3206 |
| 382 | 标/高清编码器 | 20台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.单路标/高清编码器； 2.支持单路路标/高清直播信号输入（HDMI及CVBS双接口输入）。 | 66219.8 |
| 383 | DVD机 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | DVD机 | 414.36 |
| 384 | 调音台 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.10通道调音台 2.最多4个话筒/10个线路输入(4个单声道+3个立体声) 3.1立体声母线 4.1AUX(包括FX) 5.+48V幻象供电 6.XLR平衡输出 7.金属机身 8.技术参数: 9.总失真:0.02%； ◆10.频响:20Hz～20kHz； 11.等效输入噪声:-128dBu； 12.串音:-74dB； | 3524.99 |
| 385 | 专用鹅颈话筒 | 1个 | 美高、铁三角、ITC | 可实现1.5V电池供电或48V幻像供电自动切换，可直接应用于有幻像供电或无幻像供电的调音台设备 1.拾音头类别:ф9.7背极电容式 ◆2.频率响应:（80-12000）Hz 3.指向特性:超心型指向 ◆4.信噪比:≥66dB（1KHZat1pa） 5.灵敏度:-34.7dB(18.4mV)at1V/pa 6.最大承受声压:110dB 7.动态范围（典型）:100dB(1KHZatMAXdBSPL) 8.输出阻抗:200Ω平衡式 9.输出接口:内置三针公卡龙头 10.供电方式:AA1.5V*2/48V幻像供电 11.最佳拾音距离:（20-50）cm | 614.49 |
| 386 | 监所智能电教管理平台 | 1套 | 海康威视、ITC、宝登 | 1. 权限管理：角色设定权限，创建管理员； 2. 系统管理：服务器管理，日志管理，数据库备份； 3. 直播管理：直播频道名称，地址，排序管理； 4. 点播管理：栏目管理，视频续播； 5. 录播管理：支持直播节目视频录播； 6. 文件管理：支持文件上传下载、文件排序、文件使用统计； 7. 终端管理：终端版本管理，终端软件升级管理； 8. 终端管理：UI设置（LOGO、二维码、背景图片）、终端截图，播放记录查询； 9. 计划管理：支持直播、视频、图片等类型，支持自定义插播时间，可按照不同监区不同监室进行个性化通知； 10. 滚动字幕：滚动字幕可按监室号码定向推送；支持全屏字幕； 11. 监室管理：监区创建，监室管理； 12、流媒体模块：直播视频流媒体分发功能；支持多路直播视频同时分发。 13、硬件性能应不低于： （1）CPU：4114(10核2.2GHz)×1； （2）内存：32G DDR4； （3）硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； （4）网卡：1GbE×2； （5）操作系统：Win Svr 2016 简中标版； （6）电源：550W(1+1)； （7）插槽：16DIMM。 | 11481.16 |
| 387 | 投影机 | 1台 | 爱普生、松下、NEC | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（非叠加方式，符合IDMS标准） ；标准分辨率：1920×1080(依据ISO21118标准)；比例：16：10，对比度 ≥15000：1 （符合ISO21118标准）。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直：±30度，水平：±30度；变焦比：1.6倍。 3、支持2路HDMI高清信号输入端子,其中1路支持MHL。1路RGB输出/RS-232C（9针微型DIN）/1路RJ-45/1路USB A型/1路USB B型。 4、高效低功耗及长寿命（小时）灯泡≤300W（UHE）,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 5、整机功率≥405W,内置扬声器≥16W，机身重量≥4.7Kg。 6、一键图像自动校正：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。数字聚焦功能：可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。 7、投影机内置手势识别功能：通过内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 8、标配内置无线网卡：用户将智能设备中图像文件在接信号线的情况下实现无线传输。 | 12532.42 |
| 388 | 投影幕 | 1副 | 红叶、极米、美视 | 1. 幕布材质：玻璃纤维白塑幕 2. 尺寸：120" 3. 比例：16:9 4. 增益：1.0倍 视角：≥160度 5. 四层玻纤幕布，幕布伸缩率≤1%，阻燃，可擦洗、防潮。 6. 幕布视角≥160,增益1.0 7. 带智能控制232接口 8. 静音型管状电机，功率175W，超静音设计，定位准确，转速：28rpm，管状电子定位器，定位0.5mm； | 1728.91 |
| 背景广播系统 |  |
| 389 | IP网络控制主机 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统； 2支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行； 3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口； 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G； 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示； 6.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径 | 20064.4 |
| 390 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1套 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能 2.电脑显示全部分区及其状态 3.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.具有网络化主机现场操作的相同权限。 5.可远程传输节目文件。 6.可远程操作网络化主机软件的内容 7.具有登录密码保护功能。 | 7058.62 |
| 391 | 调谐器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.微电脑控制，数字调谐系统。 2.AM/FM 各40个电台存储功能。 3.具有自动搜索电台并自动存储功能。 6.具有音频信号电平指示。 7.具有断电记忆功能。 8.性能规格： 9.接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz 10.灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ 11.信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB 12.调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz 13.中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz 14.输出电平 0dBV 15.保护 AC保险丝 16.电源 AC220V/50Hz | 1388.33 |
| 392 | 话筒 | 1只 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； ◆4.话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） ◆5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% ◆6.频率范围100Hz-15kHz ◆7.失真度MIC：≤1% | 292.49 |
| 393 | 前置放大器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.100V, 650W定压输出和4Ωhms定阻输出（平衡，不接地）； 2. LED显示器，作状态显示； 3.RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 4.输出短路保护并示警； | 1122.16 |
| 394 | IP音频采集器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2.音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3.可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4.采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5.动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小. | 2422.82 |
| 395 | 寻呼话筒 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能； 2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 1724.8 |
| 396 | 采集器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | 4682.82 |
| 397 | IP网络音箱 | 1对 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； ◆5.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； | 4417.03 |
| 398 | 时序电源 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1.配置彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让系统管理更简单； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组系统开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的系统提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台系统级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制系统控制； 8.可实现远程集中控制，每台系统自带系统编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 2657.03 |
| 399 | 机柜42U | 1个 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 1854.97 |
| 400 | 壁挂喇叭 | 60个 | 海康威视、ITC、宝登 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； ◆3．灵敏度≥88dB； 4．频率响应：130-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP×5防尘。 | 2335.2 |
| 401 | IP网络适配器（300W） | 8台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口； 5.集成模拟功放，功率≥300W； ◆7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 | 28521.6 |
| 402 | 广播线（室内） | 800.00m |  | RVVP-2*1.0mm² | 3240 |
| 警务公开系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 403 | 信息显示终端 | 6台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥21.5英寸，视频输出≥1920×1080@60Hz。 2.亮度≥250cd/㎡。 3.CPU≥：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz。 4.内存≥2G，内置存储≥8G，支持有线、无线WIFI、3G/4G可选。 5.应具备以下接口：LAN≥1个，USB 2.0≥2个, TF Card≥1个，AUDIO OUT≥1个。 ◆6.电源：100～240VAC 50/60±3Hz。 7.支持设备状态实时检测功能。 8.具备信号备份功能，当第一套信号系统出现故障时，会自动切换到备份信号系统，当系统信号系统恢复后，显示单元会自动换回。 9.具备日志管理功能。支持功能：日志搜索，导出日志。 10.可设置本地时间，自定义时间，终端时间可记忆。 12.支持重启，恢复出厂，恢复默认参数，升级，参数配置，素材下载保存路径修改。 | 15293.88 |
| 404 | 排队取号机 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.尺寸：≥22英寸; 2.屏幕分辨率1920*1080; 3.屏幕比例16:9; 4.触摸功能:支持多点红外触摸； 5.机柜：钢制柜体，外表面进口汽车金属烤漆，防磁、防静电； 6.CPU:不低于酷睿i3； 7.主频：≥1.7GHz，双核四线程； 8.内存：≥4G DDR3； 9.存储：≥120G 固态硬盘； 10.有线网卡1000Mbps以太网卡； 11.数据接口3×USB2.0； 12.集成监所专用指纹采集仪及条码扫描仪； | 12892.89 |
| 405 | 触摸查询一体机 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.≥ 32寸触摸屏； 2.分辨率1920x1080； 3.结构牢固，防拆卸； 4.四核CPU，内存为≥DDR3 2G； 5.主机自带存储8G，支持T-flash存储卡,U盘扩展功能； 6.支持4k级视频播放； 7.集成身份证阅读器，符合公安部关于二代身份证读取器的相关安全技术规定； 8.交流220v供电；≥500万摄像头，最大拍摄像素2952*1944； | 12892.89 |
| 406 | 警务公开主机 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.设备应为软硬件一体化，cpu采用≥2.4GHz芯片。 2.设备内存≥4G DDR3L，内置硬盘≥3T。 3.应具备以下接口：RJ45接口≥2个，RS232接口≥1个，USB3.0接口≥1个，USB2.0接口≥2个，SATA接口≥4个。 4.支持接入安卓系统信息发布屏和安卓信息发布盒子，单台接入≥500台终端，支持紧急文本信息的插播。 5.支持终端状态查看、远程定时开关机管理。 6.支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式。 7.支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布。 8.支持远程获取和配置参数、远程导出和导入参数、远程获取系统运行状态、系统日志等。 | 24684.82 |
| 407 | 双基色LED条屏 | 7.80㎡ | 海康威视、洲明、利亚德 | ◆1.全彩，点阵间距不大于2mm， ◆2.水平视角不低于170度，垂直视角不低于140度， ◆3.最大亮度不低于1000cd/M²，刷新率不低于60Hz。 | 27476.51 |
| 后端设备 |  |
| 408 | 信息发布系统软件 | 1套 | 海康、宝登、华为 | 1、警务公开：看守所介绍、法律法规查询、民警介绍等。 2、在押人员消费情况查询。 3、家属会见 4、律师推荐等 | 25558.62 |
| 409 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 配置不低于：2609V4/1*16GB/1*240GSSD+2*1TBSAS/3008卡/DVD/2ps 导轨，高度：2U服务器 | 42205.88 |
| 线管及辅材 |  |
| 410 | 电源线 | 400.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV3*2.5mm² 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2640 |
| 411 | 镀锌钢管 | 100.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3. 国产 | 1235 |
| 数字伙房系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 412 | 显示屏 | 1台 | 海康威视、创维、小米 | 1.不小于42英寸落地触控一体机,红外触控屏; 2.分辨率：1920*1080; 3.主板：intel工控板J1900; 4.CPU:板载双核2.0G处理器 2MB三级缓存; 5.内存：DDR3 1600/1333 4G; 6.硬盘:64G固态硬盘; | 1645.21 |
| 413 | 管理电脑 | 1套 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 5328 |
| 访客管理系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 414 | 访客主机 | 1台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.支持≥200W像素高清摄像，摄像角度可调，支持1：1人证比对功能； ◆2.设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s； 3.支持双屏显示，主屏（显示屏）约15英寸，分辨率≥1024*768，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）约10英寸，分辨率≥1024*600； 4.设备具有双网口设计，支持访客黑名单管理功能； 5.设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 6.输入电压支持AC220V，工作功率：≤59W； 7.设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能； 8.设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离； 9.设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； | 13166.49 |
| 415 | 人脸识别组件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.采用不小于10英寸触摸屏，具有≥200万广角宽动态摄像头； 2.支持补光灯亮度手动调节，可扫描二维码实现二维码+人脸的1:1比对方式； ◆3.面部识别距离不小于0.3m~1m； 4.支持照片视频防假； ◆5.支持≥10000人脸库，1：1人证比对时间≤1S/人，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%； 6.支持双网口，支持通过RS232或RS485串口接入门禁设备实现权限管理； 7.工作电压支持DC12V/3A； ◆8.防护等级不低于IP55，设备工作温度为-20~65℃； | 5936.23 |
| 416 | 身份证序列号读卡器套件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.支持485.Wiegand协议； 2.支持身份证卡序号和Mifare卡； 3.读卡频率约为13.56MHz； 4.适用于闸机内安装； | 529.56 |
| 417 | 人脸采集相机 | 1台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.采用CMOS高性能传感器，支持分辨率≥1920×1080，镜头约6mm； 2.支持最低照度≤0.1Lux，信噪比≥62dB； 3.视频帧率支持≥1080p@25fps，1080p@30fps 4.内置MIC，支持蜂鸣功能，支持红色闪烁+蜂鸣，有视频通话请求状态； ◆5.支持调整角度:水平为0°，垂直为-10°～30°，旋转为0°； | 670.16 |
| 418 | 发卡器 | 1台 | 海康威视、科达、宏森 | 1.非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ； 4.接口：USB2.0。 | 1657.8 |
| 会见管理系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 419 | 探视管理主机 | 1台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置≥15英寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装。 | 3581.98 |
| 420 | 家属分机 | 10台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置≥15英寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装。 | 35819.8 |
| 421 | 探视分机 | 10台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.采用≥15英寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装，可供犯人可视对讲时使用。 4.可视全双工对讲。 | 35819.8 |
| 422 | 通话分机 | 20台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置通话使用。 2.壁挂式安装在会见窗口的玻璃上或放置在桌面上，供探访对讲时使用。 | 15309.4 |
| 423 | 服务器型地址盒软件 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置1U机架式服务器组成。 2.保存所有会见登记数据。 3.含狱政信息交互功能。 4.可用于IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等，预装WIN7/WIN10操作系统、数据库及软件等。 | 8156.51 |
| 424 | 电脑 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 5328 |
| 425 | 32路录音监听卡 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.由一块32路录音卡和一套探访录音监听软件组成，安装于电脑(电脑自备)； 2.32个通道，可接16对通话分机(可选)； 3.对32路通话的分机录音；支持扩展128个通道。 | 3462.83 |
| 426 | 预约会见管理软件 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.探访须知，用户登录管理； 2.预约登记，我的预约； 3.消息通知，统计看板； 4.预约单管理，访客名单列表； 5.黑白名单管理，公告通知； 6.用户权限，运维监控； 7.系统设置，服务接口，支撑服务。 | 5481.16 |
| 427 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.硬件性能不低于： 2.CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 3.内存：32G DDR4； 4.硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 5.网卡：1GbE×2； 6.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 7.电源：550W(1+1)； 8.插槽：16DIMM。 | 30205.88 |
| 428 | 语音箱 | 1台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置24V6.3A开关电源，配合系统主机使用。 2.局域网传输，嵌入式操作系统，可语音播报探访的犯人、家属信息。内置语音模块，可根据显示内容播报任意汉字、英文。 3.内置数字功放，可接外功放，驱动吸顶式喇叭、音箱。 4.有音量旋钮，可调节吸顶式喇叭、音箱音量大小。 5.有电源开关按钮，可手动开关本主控箱电源。 6.配备1*RJ45网络接口，用网线与交换机LAN端任一端口相连。 | 3381.59 |
| 429 | 吸顶喇叭 | 2个 | 海康威视、来邦、安网谷 | 吸顶式喇叭400mm | 63.24 |
| 430 | 线材 | 400.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | RVV2*1.0mm2 | 1364 |
| 智能交互系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 431 | 监室信息交互终端 | 47台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.CPU：≥ 六核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内存：2G 4.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储 5.屏幕尺寸：≥10英寸LVDS高清液晶屏 6.分辨率：≥1280x800 7.触摸屏:多点电容触摸屏； 8.摄像头：低照度CMOS 300万高清摄像头； 9.视频输出：HDMI高清接口 10.通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 11.网络接口：1个10/100M自适应接口； 12.内置指纹模块、和刷卡模块 13.能实现实时温度采集，并应能设定温度阀值，控制风扇工作状态； ◆14.网络对讲:频率响应：80-3400Hz； 15.网络接口：标准RJ45接口 16.内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W 17.MIC输入灵敏度：10mV 18.输入电压：DC12V； 19.设备功耗：≤8W； ◆20.工作温度：-10℃～70℃； ◆21.工作湿度：10% ～ 90%； | 277775.17 |
| 432 | 监室信息交互终端软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.可视对讲模块：系统应支持被收容人员与民警的可视对讲功能 2.电子点名模块：系统应支持在设定的点名时间，自动语音提示，按照语音提示，被收容人员有序通过监室交互终端按捺指纹，并在后台形成点名报表。通过被收容人员按捺的指纹比对获取真实人员信息，生成电子点名结果。 3.信息公开模块：在监室交互终端上，显示信息内容应包括：三固定排班信息、被收容人员考核信息、违规记录等各类公示信息。 4.法律法规模块：应支持在智能交互终端中放置各种法律法规、监所监规等文本信息，便于被收容人员学习各项文档。 5.信息发布模块：应支持查看实战平台发送的通知通告等内容。 6.视频教育模块：应支持观看实战平台发布的特定教育视频，供被拘人员学习。 | 100558.62 |
| 433 | 监室智能管理终端 | 50台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.CPU：≥六核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内存：2G； 4.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 5.通讯方式：TCP/IP可跨网段； 6.网络接口：1个10/100M自适应接口； 7.电源：DC12V,5A； ◆8.工作温度：-20℃—+65℃； 9.显示器：插值分辨率：≥1280*1024，19英寸标准屏； 10.内置触摸屏：≥19英寸多点触摸屏； 11.触摸屏接口：USB/RS232； ◆12.单点触摸寿命：大于5000万次； 13.内置指纹识别模块：分辨率：500dpi； 14.内置人脸识别模块： （1）支持近红外或可见光识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别； （2）人脸识别图像数据交换格式遵循ISO/IEC19794-5标准； （3）支持1:1和1：N识别方式； ◆（4）支持近红外或可见光识别算法，可满足不同光线环境的使用要求，脸部转动在上下左右30度内可精确识别； （5）识别速度最高可达每秒100万次； 15.支持系统自检功能，遇故障自动重启； 16.支持温度采集功能，根据设定的温度控制风扇工作状态； 17.外壳防护等级试验≥IP30。 | 253235 |
| 434 | 监室智能管理终端软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.主协管民警信息显示:显示主管民警姓名、照片，协管民警姓名、照片。 2.被拘人员信息显示:显示被拘人员的照片、姓名、案件类别、入所日期等；点击被拘人员基本信息可查看被拘人员的详细信息。 3.病号信息管理:显示被拘人员的服药情况，并可对病情情况进行浏览。 4.违规信息查询:显示监室中个人的违规记录。 5.当前实时监控查看:显示监室内3个实时监控画面。 6.巡控打卡记录。 7.综合信息：显示监室号、监室类型、管教民警、监室概况、重大风险人员、外出人员、当前值班人员； 8.信息查询：人员信息、违规记录、医疗信息、三固定信息（床位、值日、值班）。 | 55558.62 |
| 435 | 终端管理平台软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.平台系统基于B/S架构，系统支持主流操作系统、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力； 2.平台基于多层分布式结构，能承载集中调度、管理、协调、相互集成、联动、远程操控等功能模块； 3.可支持视频监控点不少于5000点，可管理监室数量大于300间，支持的控制中心数目大于20个，支持连接数大于10000个； 4.和使用的监管信息平台实现数据读取； 5.包括在押人员的基本情况、身体状况、社会关系、环节变动、判决情况等； | 220558.62 |
| 436 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.硬件性能不低于： 2609V4/1*16GB/1*240GSSD+2*1TBSAS/3008卡/DVD/2ps 导轨，高度：2U服务器 | 30205.88 |
| 智能谈话系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 437 | 谈话教育存储主机 | 3台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1、支持最大16路网络视频接入，网络性能接入≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps2、具备 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI 异源输出。 3、支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻。 ★4、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入。 5、支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动。 6、支持接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出。 7、具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能。 8、可通过客户端与设备端进行实时双向对讲。 ◆9、支持接入人脸检测报警及比对功能的IPC，可对人脸比对IPC进行人脸库的配置、U盘导入人脸库图片。支持对人脸比对进行相似度设置（1-100），布防后按设定相似度范围进行比对，相似度联动报警；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、微笑、口罩、种族、眼睛、嘴巴、胡子属性；人脸比对结果预览展示包括，时间，通道，人脸库，人脸图，相似度，人脸库名称，支持按时间，通道，性别，年龄，眼镜，胡子，口罩，相似度对结果进行查询回放，以及下载，打标签，备份。 10、支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测等智能行为分析。 11、支持在录像回放中设置时间轴范围，在回放录像的时间轴上可通过鼠标控制回放时间的范围，24小时/2小时/1小时/30分钟可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 12、支持≥8个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份。 13、含8块4T硬盘。 | 14541.06 |
| 438 | 谈话管理主机 | 3台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标，720P桌面式摄像机。 | 14593.2 |
| 439 | 智能谈话软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1、谈话模板：系统针对不同的谈话类型分别提供对应的谈话模板，用户可选择谈话类型、谈话模板，开启谈话，提供谈话模板编辑、导入功能。 2、谈话过程音视频记录：提供开启/关闭录音录像按钮，对应谈话音视频关联该谈话事件，同时系统对谈话进行计时。 3、谈话内容文字记录：提供谈话内容记录窗口，供民警文字录入谈话内容。 4、谈话评价标签：谈话结束后，可根据预设标签，进行谈话评价，如正常、不稳定、严重不稳定等。 5、被监管人员管控：谈话结束后对存在风险人员进行管控措施登记，并推送至其他相关岗位。（如需半小时观察一次、安排夹控等） 6、谈话记录查询：可根据被监管人员、民警、时间查询谈话记录（内容、音视频、被监管人员、谈话民警、起止时间等）。 7、谈话提醒：对到期未谈话人员进行提醒（根据设定的谈话规则）。 | 50558.62 |
| 440 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.硬件性能不低于： 2.CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 3.内存：32G DDR4； 4.硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 5.网卡：1GbE×2； 6.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 7.电源：550W(1+1)； 8.插槽：16DIMM。 | 30205.88 |
| 服务办案系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 441 | 全景摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥300万像素CMOS传感器，红外补光不小于30米； 2.最低照度彩色满足≤0.008lx，黑白≤0.001lx； 3.支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps； 4.支持H.265.H.264视频编码格式； 5. 具有拌线入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入区域、离开区域、逆行、攀高、平躺起身、离岗等智能分析功能； 6.设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能，码率节约不小于1/2； 7.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 8.支持本地SD卡存储，支持≥256GB； 9.具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能； ◆10.摄像机能够在-20～60℃，湿度小于93%环境下稳定工作，防暴等级≥IK10，防护等级≥IP67； | 5552.742 |
| 442 | 特写摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持≥200万像素，采用高性能CMOS图像传感器尺寸≥1/2.8＂； 2.具有≥1个RJ45网口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出； 3.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 4.≥23倍光学，超宽动态≥120dB； 5.支持透雾、强光抑制、电子防抖等功能； ◆6.支持水平旋转360°，垂直旋转范围不小于0°～90°； 7.最低照度满足彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux； 8.内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； 9.最大功耗≤18W； ◆10.防护等级≥IP66，工作温度范围-20℃-65℃； | 5863.832 |
| 443 | 签字摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持≥4倍光学变倍； 2.最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，支持自动聚焦功能； 3.支持三码流技术，主码流≥1920x1080@60fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@30fps； 4.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； ◆5.信噪比不小于56dB，在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms； 6.支持区域遮盖功能，支持≥24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 7.在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面预览； ◆9.支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1° ◆10.支持≥IP66，具备较好的环境适应性，工作温度范围-20℃-70℃； | 7335.432 |
| 444 | 指挥摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持≥4倍光学变倍； 2.最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，支持自动聚焦功能； 3.支持三码流技术，主码流≥1920x1080@60fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@30fps； 4.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； ◆5.信噪比不小于56dB，在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms； 6.支持区域遮盖功能，支持≥24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 7.在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面预览； ◆9.支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1° ◆11.支持≥IP66，具备较好的环境适应性，工作温度范围-20℃-70℃； | 7335.432 |
| 445 | 温湿度显示屏 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.外观尺寸约580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高)； ◆2.显示湿度范围不小于0％ ～98％； ◆3.测量精度 ＜±1℃， 湿度＜ ±3%RH； ◆4.供电电压范围不小于AC 100V～250V； ◆5.显示温度范围不小于-9℃ ～90℃； | 3429.96 |
| 446 | 拾音器 | 2个 | 海康威视、华为、大华 | 1、拾音范围不小于65平方米. 2、音频传输距离≥2500米. 3、灵敏度-38dB。 ◆4、信噪比≥70dB. ◆5、降噪能力不小于10dB。 6、拾音器能够在-20～70摄氏度环境下稳定工作. 7、支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 1330.12 |
| 447 | 示证显示屏 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1、面板尺寸：42"； 2、背光类型：侧入式LED背光源； 3、屏幕比例：16:9； 4、亮度：700cd/m2； 5、对比度：1000:1； 6、分辨率：1920×1080； ◆7、可视角度(水平/垂直)：178°/178°； 8、安装方式；底座、壁挂。 | 4957.96 |
| 448 | 审讯主机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.自带约7英寸触摸屏，单数字网路模式下，可接入≥4路数字网络视频信号（1920x1080）； 2.具有≥2个蓝光光驱，支持≥4个SATA接口，设备接入带宽≥128Mbps； 3.音频压缩标准采用AAC，音频采样率≥48kHz，具备视频入侵检测功能； 4.支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能； ★5. 支持在视频图像中叠加环境温度、湿度和时间等信息； 6.支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据； ★7. 刻录时如需更换新光盘，可记录上张光盘的停止时间点，在放入下一张光盘后继续刻录，并确保前后两张光盘刻录录像时间连续； 8.支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间； 9.可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等； 10. 具有≥2个VGA、≥2个HDMI、≥4个BNC（HD-CVI/TVI/AHD/CVBS）、≥4个以太网口（支持POE）； ★11. 支持5路1080P和7路4K同步录像支持； 12.智能检测可触发联动，支持弹出报警画面、声音告警、上传中心、触发报警输出； 13.支持远程客户端对审讯光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。 | 31395.02 |
| 449 | 硬盘 | 4个 | 海康威视、华为、大华 | 1.企业级硬盘； 2.容量≥6T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA； 4.容量按存储30天录像要求定制，单硬盘6TB。 | 3462.48 |
| 450 | 讯问管理软件 | 1套 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持提供一键开启讯问过程同步录音录像功能，用户一旦进入快速讯问界面，即自动开启同步录音录像功能； 2. 支持询问过程中对平台的录像进行重点信息标记功能，并可在回放时快速定位重点标记处； 3.支持对讯问信息进行提示，用户一旦登录讯问监控管理平台，即可在平台首页查看正在进行讯问的案件信息和已经结束的讯问信息 4.支持实时查看讯问过程现场画面、光盘刻录进度显示、声音波形显示、讯问状态显示、讯问过程重点信息标记等常用讯问过程管理功能； 5.支持领导远程观看讯问过程，并可对讯问方式和讯问策略进行指导等操作； 6.支持讯问过程重点信息标记，光盘刻录情况显示，声音波形检测，讯问笔录模板头自动生成，笔录信息可导出、打印； 7. 支持询问过程现场视频的实时预览、光盘刻录进度实时显示、声音波形显示等常用询问过程管理功能； 8.支持在地图上选择人员，查看关联的实时视频，支持在地图上选择人员，查看该人员从登记到当前时间点内的轨迹及录像； 9.支持多间审讯室讯问过程实时同步观看，支持多种预览窗口组合方式，支持审讯室周边环境实时监控，实时查看讯问实时视频、电子笔录等重要信息； 10.支持笔录问答信息常用模板设置和案件信息自动加载，可根据不同的案件类型设置相应的常用问答； 11. 支持轨迹抽取至视图库成功后，连续播涉案人员在办案区所有的轨迹录像； 12.支持对审讯过程进行全程同步录音录像，可自主选择审讯房间，房间状态信息显示； 13.支持在安全检查界面录入人身检查记录，具体包括自述症状、检查情况，支持通过文字输入、画框画圈等进行人体伤痕标注； 14.支持对询问主机进行光盘检测、检测是否有光盘、是否有足够的光盘空间等； 15.支持与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，免费提供对应SDK或API开发包。 16.配备4114(10核2.2GHz)×2/128G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM。 | 50558.62 |
| 451 | 防爆可视对讲分机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥5米，≥1路音频输入/输出接线端子； 2.支持 G.711U、G.726音频压缩标准； 3.支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示； ◆4.设备可在不小于-10℃-＋55℃温度范围内，保持正常工作； 5.防暴等级≥IK08，功耗 ≤14w，支持智能噪声抑制和回声消除处理； 6.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥2个IO输入，≥2个IO输出，可外接≥1路警号。 | 2158.14 |
| 452 | 笔录电脑 | 2台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 | 10656 |
| 453 | 交换机 | 2台 | 华为、H3C、锐捷 | 1.8口10/100/1000M自适应电口； 2.2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源。 | 1196.38 |
| 454 | 打印机 | 2台 |  | 1.A4激光黑白打印机 2.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 1203.94 |
| 455 | 蓝牙耳机 | 2个 | 海康威视、大华、科达 | 定制 | 200.94 |
| 456 | 声光报警器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、工作电压：12VDC ； 2、压电警号，防火ABS阻燃外壳； ◆3、声压(VDC)：110±3 。 | 161.8 |
| 457 | 管理软件 | 1套 | 海康威视、大华、科达 | 1.所内民警根据办理单位申请的提讯（提询）会见业务类型，制作不同的业务类型的管理 卡； 2.办理单位凭卡进入提审（会见）室，办案单位插卡后启动相关设备（如监控、公安网、网络打印机等），律师插卡后关闭监控设备及相关公安网设备，打开录音录像设备已关闭提示灯； 3.前台接待民警系统软件可实时显示每个房间空闲情况； 4.具有拔卡延时关闭相关设备（如审讯主机，确保数据打包或光盘安全退出）功能，退卡后审讯室状态恢复空闲； | 9058.62 |
| 458 | 插卡取电控制器 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1、所内民警根据办理单位申请的提讯（提询）会见业务类型，制作不同的业务类型的管理卡。 2、办理单位凭卡进入提审（会见）室，办案单位插卡后启动相关设备（如监控、公安网、网络打印机等），律师插卡后关闭监控设备及相关公安网设备，打开录音录像设备已关闭提示灯。 3、前台接待民警系统软件可实时显示每个房间空闲情况。 4、具有拔卡延时关闭相关设备（如审讯主机，确保数据打包或光盘安全退出）功能，退卡后审讯室状态恢复空闲。 | 6306.94 |
| 459 | 插卡取电读卡器 | 2只 | 海康威视、大华、科达 | 1.配置插槽式； 2.与控制器连接,供电电压 DC 12V，50mA。 | 5971.12 |
| 460 | 卡片 | 10张 | 海康威视、大华、科达 | IC；ABS外壳封装，工作频率:13.5MHz。 | 50 |
| 461 | 液晶指示屏 | 2个 | 海康威视、大华、科达 | 1.“讯问室，会见室”液晶指示屏；铝合金面板，预埋底壳； 2.≥9英寸高清屏，可发送文字、图片、屏保； 3.具有网络通讯接口。 | 2697.96 |
| 462 | 桌面式UPS | 2台 | 科士达、易事特、维谛 | 1.主机容量1KAV，在线式单进单出UPS； 2.输出功率因素≥0.8； 3.满足半小时后备时间。 | 2737.768 |
| 智能电源管控系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 463 | 智能电源管控管理软件 | 1项 | 海康、宝登、广州毅德、 | 1.对用电设备在管理中心进行集中管理； 2.可对设备电源采用分步上电，分步关电，同时也可以对某一路电源进行控制； 3.具有短路自动保护，数据掉电记忆功能； 4.可以显示系统的运行状态,可以设置时间计划运行模式,使设备根据预设计划时间自动运行. 5、硬件性能参数不低于： CPU：≥4114(10核2.2GHz)×1。 内存：≥32G DDR4。 硬盘：≥600G SAS×2/SAS_HBA。 网卡：≥1GbE×2/10GbEx2。 操作系统：Win Svr 2016 简中标版。 电源：550W(1+1)。 插槽：2U/16DIMM。 | 12919.34 |
| 464 | 智能开关控制模块（网络电源控制器） | 6个 | 海康、宝登、广州毅德、 | 1.1路输入，8路交流输出（5A阻性负载）； 2.数据掉电记忆功能；TCP/IP网络设置及控制； 3.分步上电，分步关电，可对任意一路电源进行控制； 4.供电电压：DC12V；（可选POE供电） 5.功耗：最小1.52W 最大4.5W（输出继电器全部吸合）； 6.输出触点容量：5A@220V，COS>0.8； 7.输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 8.含配电箱体 | 18671.7 |
| 465 | 总线通讯线 | 100.00m |  | WDZN-RVVP-4*1.0 | 730 |
| 466 | 电源线 | 120.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV3*2.5mm² 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 848.4 |
| 智慧监所实战平台 |  |
| 分部分项工程 |  |
| ▲467 | 安防管理平台 | 1项 | 华为、大华、海康 | 一、整体要求 1、通过服务对接，实现与技防设备对接联动。本平台为安防管理前置机，实现本监所内安防联动，同时通过与统一接口平台对接，实现与智慧监所实战平台、智慧监管管理平台互联互通，实现数据交换。 二、功能要求 1、智慧物联 1）列表展示所内各技防设备信息，包括安装位置、运行状态及设备IP等详细信息，支持用户添加、删除相关设备信息。支持用户条件检索对应技防设备信息。 2）列表展示所内技防设备的维护记录和故障设备记录；设备维护记录的添加、删减及修改。支持用户按维护时间、设备名称等多条件检索相关设备维护记录。 2、视频整合 1）显示所内平面图并展示每个对接的摄像头位置。可点击摄像头查看视频。 2）展示所内现有监控视频，可以进行自定义视频分组。 3）展示所内历史监控视频。 3、警情联动 1）可进行警情信息登记，登记的警情可推送给所内相关人员。 2）所内连接平台的设备如有损坏或者发现问题，均会在此进行报警。 3）展示消失已处理警情和一周未处理警情占比，每月警情用折线图展示每月警情，特别是重大警情的数量。今日警情会展现当天警情的数量和警情登记的比例。 4、系统对接 1）与视频监控系统对接，接入视频监控信息，实现视频预览、视频回放等功能 2）与门禁系统对接，接入获取门禁状态和预警信息 3）与应急报警系统对接，接入获取报警 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； | 700919.34 |
| 第二部分 拘留所（B监区部分） |  |
| 综合布线系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 公安网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 468 | 水晶头 | 813个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 6382.05 |
| 469 | 信息面板 | 92个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。 | 2387.4 |
| 470 | 六类非屏蔽模块 | 92个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 3982.68 |
| 471 | 六类非屏蔽跳线5米 | 92条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 2680.88 |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 472 | 12芯万兆室内多模光纤 | 1270.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 13906.5 |
| 473 | 六类非屏蔽双绞线 | 67875.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 255888.75 |
| 474 | 六类非屏蔽模块 | 1042个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 45108.18 |
| 475 | 六类非屏蔽跳线2米 | 1042条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 28623.74 |
| 476 | 24口非屏蔽配线架 | 60件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 22099.2 |
| 477 | 理线器 | 60件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 5484 |
| 478 | 12口光纤配线架 | 32个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 8810.24 |
| 479 | 光纤熔接 | 384芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 19418.88 |
| 480 | 多模光纤跳线 | 128对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 3905.28 |
| 481 | 机柜12U | 2台 | 大唐电信、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 1320.8 |
| 482 | 机柜42U | 13台 | 大唐电信、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 7.承载:静载负荷≥800Kg 7表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 8.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 12、参考规格600*800*2000mm | 37666.2 |
| 干线及设备间子系统 |  |
| 483 | 24芯万兆室外单模光纤 | 3430.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1、产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2、产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3、光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 27680.1 |
| 484 | 24口光纤配线架 | 26个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 19494.02 |
| 485 | 理线器 | 26件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 2376.4 |
| 486 | 光纤熔接 | 624芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 31555.68 |
| 487 | 单模光纤跳线 | 112对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 7113.12 |
| 488 | 机柜42U | 4台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 11589.6 |
| 线管及辅材 |  |
| 489 | 镀锌钢管 | 1300.00m |  | 1.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 2. 国产 | 14573 |
| 490 | 室内开线管槽及修复 | 700.00m |  | 1. 定制：宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 4466 |
| 电话网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 491 | 信息面板 | 32个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。 | 830.4 |
| 492 | 六类非屏蔽模块 | 32个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 1385.28 |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 493 | 12芯万兆室内多模光纤 | 635.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 6953.25 |
| 494 | 六类非屏蔽双绞线 | 2400.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 9048 |
| 495 | 六类非屏蔽模块 | 232个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 10043.28 |
| 496 | 电话跳线 | 232条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输频率≥16MHz,由鸭嘴插头，水晶头和软线组成； ◆2.采用多股芯电缆，阻抗100欧姆 ；接点镀金厚度为30μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合UL CM防火标准 | 25431.84 |
| 497 | 配线架 | 22件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 2. 安装于19″标准机架； ◆3. 磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 4. 具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 10340 |
| 498 | 理线器 | 22件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 2010.8 |
| 499 | 12口光纤配线架 | 16个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 4405.12 |
| 500 | 光纤熔接 | 192芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 9709.44 |
| 501 | 多模光纤跳线 | 64对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 6240.64 |
| 502 | 机柜12U | 12台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 7924.8 |
| 503 | 机柜42U | 3台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 8692.2 |
| 干线及设备间子系统 |  |
| 504 | 24芯万兆室外单模光纤 | 1605.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1、产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2、产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3、光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 12952.35 |
| 505 | 24口光纤配线架 | 12个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 8997.24 |
| 506 | 理线器 | 12件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 1096.8 |
| 507 | 光纤熔接 | 288芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 14564.16 |
| 508 | 单模光纤跳线 | 56对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 3556.56 |
| 509 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 5794.8 |
| 线管及辅材 |  |
| 510 | 镀锌钢管 | 280.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3.国产 | 3138.8 |
| 511 | 室内开线管槽及修复 | 160.00m |  | 1. 定制：宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 1784 |
| 互联网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 512 | 水晶头 | 35个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 274.75 |
| 513 | 单孔面板 | 220个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。 | 5709 |
| 514 | 六类非屏蔽模块 | 220个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 9523.8 |
| 515 | 六类非屏蔽跳线5米 | 220条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 6410.8 |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 516 | 12芯万兆室内多模光纤 | 635.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 6953.25 |
| 517 | 六类非屏蔽双绞线 | 16500.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 62205 |
| 518 | 六类非屏蔽模块 | 281个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 12164.49 |
| 519 | 六类非屏蔽跳线2米 | 281条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 7719.07 |
| 520 | 24口非屏蔽配线架 | 23件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 10810 |
| 521 | 理线器 | 23件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 2102.2 |
| 522 | 12口光纤配线架 | 16个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 4405.12 |
| 523 | 光纤熔接 | 192芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 9709.44 |
| 524 | 多模光纤跳线 | 64对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 6240.64 |
| 525 | 机柜12U | 12台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 7924.8 |
| 526 | 机柜42U | 3台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 8692.2 |
| 干线及设备间子系统 |  |
| 527 | 24芯万兆室外单模光纤 | 1605.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1、产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2、产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3、光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 12952.35 |
| 528 | 24口光纤配线架 | 12个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 8997.24 |
| 529 | 理线器 | 12件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 1096.8 |
| 530 | 光纤熔接 | 288芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 14564.16 |
| 531 | 单模光纤跳线 | 56对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 3556.56 |
| 532 | 机柜42U | 2台 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 5794.8 |
| 线管及辅材 |  |
| 533 | 镀锌钢管 | 340.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3.国产 | 3811.4 |
| 534 | 室内开线管槽及修复 | 200.00m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，2米； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 2230 |
| 设备专网布线系统 |  |
| 工作区 |  |
| 535 | 水晶头 | 506个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 3972.1 |
| 536 | 单孔面板 | 223个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。 | 5786.85 |
| 537 | 六类非屏蔽模块 | 223个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 9653.67 |
| 538 | 六类非屏蔽跳线5米 | 223条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 6498.22 |
| 电信间及配线子系统 |  |
| 539 | 12芯万兆室内多模光纤 | 635.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 6953.25 |
| 540 | 六类非屏蔽双绞线 | 54675.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 206124.75 |
| 541 | 六类非屏蔽模块 | 782个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 33852.78 |
| 542 | 六类非屏蔽跳线2米 | 782条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 31725.74 |
| 543 | 24口非屏蔽配线架 | 47件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 22090 |
| 544 | 理线器 | 47件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 4295.8 |
| 545 | 12口光纤配线架 | 16个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 4405.12 |
| 546 | 光纤熔接 | 192芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 9709.44 |
| 547 | 多模光纤跳线 | 64对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 6240.64 |
| 548 | 机柜12U | 8台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，参考规格600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 5283.2 |
| 549 | 机柜42U | 7台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 20281.8 |
| 干线及设备间子系统 |  |
| 550 | 24芯万兆室外单模光纤 | 1825.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1、产品标准： YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 ◆2、产品性能：成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。 3、光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。 | 14727.75 |
| 551 | 24口光纤配线架 | 14个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 10496.78 |
| 552 | 理线器 | 14件 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 1279.6 |
| 553 | 光纤熔接 | 336芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 16991.52 |
| 554 | 单模光纤跳线 | 64对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 4064.64 |
| 555 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 5794.8 |
| 线管及辅材 |  |
| 556 | 镀锌钢管 | 930.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3.国产 | 10425.3 |
| 557 | 室内开线管槽及修复 | 500.00m |  | 1. 定制：宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 5575 |
| 室内综合管网系统 |  |
| 558 | 镀锌桥架300*100 | 127.00m |  | 1、封闭式镀锌桥架，规格：300*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 2、国产 | 9611.36 |
| 559 | 镀锌桥架200*100 | 334 |  | 1、封闭式镀锌桥架，规格：200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 2、国产 | 17772.14 |
| 560 | 镀锌桥架100*100 | 70.00m |  | 1、封闭式镀锌桥架，规格：100*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 2、国产 | 2537.5 |
| 561 | 桥架支吊架 | 231套 |  | 1、抗震支架 | 4543.77 |
| 网络系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 公安网 |  |
| 562 | 核心交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥86Tbps, 转发性能≥26400Mpps； ★2、整机业务板槽位数≥6，主控引擎槽位数≥2，电源模块槽位数≥4，风扇槽位数≥2； ★3、配置主控引擎≥2块，配置交流电源模块≥4块，配置风扇≥2个，配置万兆以太网SFP+光接口≥32个，千兆电口≥24个，配置8端口万兆SFP+集群单板，配置集群QSFP+-40G-高速电缆-5m（含两模块）≥4根，配置MPLS功能授权，IPV6功能授权； 4、为保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化可热插拔的独立风扇，且数量≥2个，采用后出风风道设计； 5、支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6、支持横向集群虚拟化，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7、支持纵向虚拟化，支持将下联交换机纵向虚拟为本机板卡，将多台下联设备虚拟为一台设备进行管理； 8、支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持硬件BFD,3.3ms稳定均匀发包检测； 9、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 10、支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 11、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 223848.408 |
| 563 | 24口以太网交换机 | 4台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维 | 13172.76 |
| 564 | 48口以太网接入交换机 | 14台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、 配置10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 73848.88 |
| 565 | 24口POE交换机 | 39台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、支持POE ，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 209554.41 |
| 566 | 核心汇聚单模万兆光模块 | 8块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 9828 |
| 567 | 单模万兆光模块 | 24块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 29484 |
| 568 | 多模万兆光模块 | 114块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 91827 |
| 569 | 专线租赁 | 1年 |  | 1、专用线路租赁，提供2条10G线路,含两端光模块； 2、提供2条40G或8条10G线路，含两端光模块； 3、线路要求提供OTN传输系统进行保障，防止通信中断； 4、线路要求按不同路由连接至市局数据中心机房。 5、线路传输所需其他资源由服务提供商负责解决。 | 95000 |
| 互联网 |  |
| 570 | 核心交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥48Tbps , 包转发率≥16560Mpps； ★2、整机业务板槽位数≥3,主控引擎槽位数≥2，电源模块槽位数≥3； ★3、配置主控引擎≥2块，配置交流电源模块≥2块，配置万兆以太网SFP+光接口≥32个，千兆电口≥24个，配置MPLS功能授权，IPV6功能授权； 4、支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 5、支持纵向虚拟化，支持将下联交换机纵向虚拟为本机板卡，将多台下联设备虚拟为一台设备进行管理； 6、支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持硬件BFD,3.3ms稳定均匀发包检测； 7、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 8、支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 9、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 93323.19 |
| 571 | 24口以太网交换机 | 11台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； | 36225.09 |
| 572 | 48口以太网接入交换机 | 6台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、 配置10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 31649.52 |
| 573 | 核心汇聚单模万兆光模块 | 2块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 2457 |
| 574 | 单模万兆光模块 | 12块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 14742 |
| 575 | 多模万兆光模块 | 42块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 33831 |
| 576 | 24口POE交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、支持POE ，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 5373.19 |
| 577 | 8口POE交换机 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥27Mpps； 2、支持POE ，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥8个，千兆SFP光口≥4个, 其中2个复用10/100/1000Base-T以太网端口Combo，交流供电; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维 | 6669.57 |
| 578 | 无线控制器主机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.提供10个千兆RJ45电口和2个万兆SFP+光口； 2.数据转发性能≥6 Gbps； 3.提供授权管理AP数量不少于32个； 4. 支持静态路由，RIP、OSPF、BGP、IS-IS、路由策略、策略路由； 5. 支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal服务器，内置portal认证支持生成随机账号；支持内置微信认证； 6. 支持802.11k和802.11v协议，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP，解决终端始终不漫游问题； 7. 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源；支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； 9.支持CLI和WEB管理；提供无线网络性能监控，支持对AC/AP/终端的性能监控，提供端到端的可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议。 | 53720.47 |
| 579 | 室内千兆无线AP装置 | 37台 | 华为、H3C、迈普 | 1、支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz和5GHz双频同时工作； 2、支持最大接入用户数≥512个； 3、支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1Gbps 4、提供1个10/100/1000M自适应以太网接口； 5、内置全向天线, 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率; 7、可基于全局、基于SSID或基于用户的三个不同维度对每种应用进行单独的流量统计及可视化呈现； 8、支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 9、支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同AP上，提升系统容量和用户体验； 10、支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿； 11、支持广域逃生，本地转发模式下，AP与AC连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入。 | 52863.38 |
| 580 | 无线业务管理组件 | 1套 | 华为、H3C、迈普 | 1.提供管理AP授权数量≥3240个； 2.从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：，如AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询。； 3.一张拓扑上能展示AC、AP与上行POE交换机之间的链路，同时展示设备状态。 4.支持对WLAN网络的全生命周期管理，能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。； 5.对AP可进行分权分域管理，不依赖AC，独立授权;； 6. 为了保障网络的正常运行和快速排障，支持提供故障诊断功能，包括终端侧和网络侧的故障诊断，终端侧可以对终端侧配置、网络环境和网络连通性的检测。网络侧通过一键式诊断给出故障原因和解决建议。 7.支持对非法设备的管理，包括对非法设备的检测、识别、分类和远程通知一个完整方案，能够在海量非法AP信息中识别需要的信息;当识别出非法AP后，能以远程告警通知的方式通知管理员。 8.支持节能策略管理，可立即或按周期关闭AP、射频、SSID。 | 30369.66 |
| 581 | 网络管理平台 | 1套 | 华为、H3C、迈普 | 1、 系统应能统一管理数据中心存储、服务器、网络设备（路由器、交换机、防火墙,WLAN）、应用、统一通信(包括IP话机)、会议系统、视频监控、ONU等； 2、管理软件支持管理设备数≥15000,服务器管理规模≥1000+，本次配置网络设备授权≥60台； 3、支持Windows、SuSE Linux操作系统，支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库，系统可支持在虚拟机上运行； 4、系统应支持通过输入IP地址段，SNMP等多种通讯参数，自动搜索网络中的设备并添加到网管中； 5、支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览，并支持多种告警级别定义，可通过颜色或者文字区分紧急、重要、次要和提示等级别，并根据不通级别采取对应的处理策略；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响、Email、手机短信息提示；对于具体的当前告警，可以直接定位拓扑和设备面板，并且可以对具体的告警进行告警屏蔽设定。 6、支持对设备CPU、内存、设备连通性、设备响应时间、接口流量、网络通断率、利用率等指标的监控； 7、支持拓扑界面与网管界面集成到一个窗口中，统一拓扑呈现；支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等；支持拓扑界面自定义链路粗细，标记监控重点链路，显示接口发送/接收速率、接口流入/流出带宽利用率等信息，支持拓扑界面链路诊断，方便快捷定位链路质量问题； 8、通过自动发现、手动创建设备间链路连接关系，直观在拓扑视图上展示； 9、提供VLAN资源进行统一管理配置的应用，主要包括管理全网VLAN资源，向各设备的端口下发VLAN配置； 10、对设备进行业务配置，支持配置模板和规划表对设备批量下发业务配置； 11、 提供基于QoS流量的监控工具，对于配置了流策略的接口和VLAN，提供匹配速率、丢弃速率、超出承诺带宽速率、带宽利用率等网络性能指标的度量。 12、支持通过流量分析了解流量的构成和分布，根据接收到的Flow报文自动添加设备， 并且自动分析设备接口流量，提供各种纬度的报表展现，提供接口、应用、来源主机、目的主机、DSCP、会话、接口组、应用组等多个维度的流量数据；支持原始流量数据的流量审计； | 44363.38 |
| 582 | 互联网专线 | 1年 | 电信、移动、联通 | 1、提供50MB数据链路1年租用服务； 2、要求提供双路由； | 29700 |
| 设备专网 |  |
| 583 | 核心交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥86Tbps, 转发性能≥26400Mpps； 2、整机业务板槽位数≥6，主控引擎槽位数≥2，电源模块槽位数≥4，风扇槽位数≥2； 3、配置主控引擎≥2块，配置交流电源模块≥4块，配置风扇≥2个，配置万兆以太网SFP+光接口≥32个，千兆电口≥24个，配置8端口万兆SFP+集群单板，配置集群QSFP+-40G-高速电缆-5m（含两模块）≥4根，配置MPLS功能授权，IPV6功能授权； 4、为保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化可热插拔的独立风扇，且数量≥2个，采用后出风风道设计； 5、支持OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6、支持横向集群虚拟化，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7、支持纵向虚拟化，支持将下联交换机纵向虚拟为本机板卡，将多台下联设备虚拟为一台设备进行管理； 8、支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持硬件BFD,3.3ms稳定均匀发包检测； 9、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 10、支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 11、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 111987.828 |
| 584 | 24口以太网交换机 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维 | 9879.57 |
| 585 | 48口以太网接入交换机 | 11台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、 配置10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 58024.12 |
| 586 | 24口POE交换机 | 8台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2、支持POE ，提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 42985.52 |
| 587 | 核心汇聚单模万兆光模块 | 4块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 4914 |
| 588 | 单模万兆光模块 | 4块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 4914 |
| 589 | 多模万兆光模块 | 44块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 35442 |
| 信息安全系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 信息安全系统 |  |
| 590 | 下一代防火墙 | 2台 | 华为、360、深信服 | 1.业务接口：千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆接口≥2个，扩展槽位≥5个，可扩展万兆口； 2.双电源； 3.吞吐量≥20Gbps，并发连接≥600万 4.全面支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎 | 125254.76 |
| 591 | 下一代防火墙 | 1台 | 华为、360、深信服 | 1.业务接口：千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆接口≥2个，扩展槽位≥5个，可扩展万兆口； 2.双电源； 3.吞吐量≥20Gbps，并发连接≥600万 4.全面支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎 | 62627.38 |
| 592 | 上网行为管理 | 1台 | 华为、360、深信服 | 设备三层吞吐量≥3Gbps;支持用户数≥10000，并发会话数≥1,000,000；网络接口至少具备6个千兆电口，2个千兆光口，标准2U架构,含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口，提供上网行为管理，流量控制，日志审计等功能。 | 79255.2 |
| 593 | 入侵防御系统 | 1台 | 华为、360、深信服 | 业务接口：≥4个千兆光口、≥4个千兆电口；接口扩展槽位≥3个，配置≥1T企业级硬盘；应用层吞吐量≥20Gbps,并发连接≥1400万；具备全面的L4~7层应用检测与防御能力，支持对缓冲溢出攻击、蠕虫、木马、病毒、SQL注入、网页篡改、恶意代码、网络钓鱼、间谍软件、DoS/DDoS、流量异常等攻击的防御；配置3年特征库升级服务 | 81391.28 |
| 通信指挥系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 350兆数字集群系统 |  |
| 594 | 两载频一体机基站(含基站信道控制软件) | 1套 | 华为、广州维德、北峰 | 一、功能要求： 1.单呼建立时间，单基站：300毫秒，跨基站：350毫秒； 2.组呼建立时间，单基站：260毫秒，跨基站：300毫秒； 3.登记，登记是移动台向集群系统发起入网请求及确认的过程。 4.去登记是移动台向集群系统发出退出系统的通知过程。 5.漫游，在由多个基站联网的系统中，移动台在归属基站以外的基站进行登记和继续使用系统提供的业务的功能。 6.组呼迟入，某个组呼建立后至结束之前，控制信道周期广播该组呼的建立信息，以保证刚开机或刚从其他基站漫游到该基站或刚从其他通话组释放出来的移动台能参与这个尚未结束的组呼。 7.紧急呼叫，采购人在紧急情况下发起的一种特殊呼叫，具有最高优先级，当无信道资源时，系统会释放其他低级别呼叫的信道资源来给紧急呼叫使用。 8.优先呼叫，指系统繁忙时优先获取资源的呼叫，获取资源的方式可以是抢占低优先级呼叫的信道，也可以是在排队队列中插队。 9.通话限时，系统控制采购人进行语音呼叫时允许的最大持续时间的功能，包括单次按讲限时和单次呼叫总时长限时。 10.呼叫限制，系统对移动台的呼叫权限的控制，通过设置，限制其呼叫功能。移动台只能进行权限范围内的呼叫，超过权限范围的呼叫将被系统拒绝。 11.短消息，移动台之间或移动台与调度台之间，利用控制信道传递有限长度消息的过程。短消息可以是点到点的单呼，也可以是点对多点的组呼。 12.具备监听、强拆、强插、遥毙、复活以及电台定位等调度功能。 13.实现全网所有通话的实时录音。 14.要求本系统要求具备频率管理技术、话音信道可按需动态分配频率，以提高频率使用效率。 二、设备性能及参数指标： 一体化两载频集群一体机基站： 1.机身带显示屏，显示基站各种参数状态及设置情况，可以便捷地通过面板旋钮进行各种功能、参数设置； 2.基站支持壁挂安装，室外防水以及良好的散热性能； 3.发射功率机身可调：可选范围为10W～20W； 4.发射频率机身可选、可调：支持不小于32组内置频率；RSSI门限：标准设定-115dBm，最大可设置-118dbm； 5.外加同步帧接口，在收不到卫星环境下可通过光纤同步，集群同频同播。 7.机身修改色码：色码1-15可通过机身按键选择设置； 8.接收频率：350.8～356.2MHz、发射频率：360.8～366.2MHz； 9.信道间隔：12.5 kHz； 10.调制方式：4FSK； 11.工作模式：TMO/RMO； ◆12.接收机性能指标：接收灵敏度≤-118dBm、互调响应抑制≥70dB、阻塞≥84dB、杂散响应抗干扰≥70dB、共信道抑制≥-12dB、邻道选择性≥60dB； ◆13.发射机性能指标：每载频最大输出功率≤47dBm、4FSK调制频偏误差≤10.0%、4FSK发射误码率≤1×10-4.占用带宽≤8.5kHz、最大调制限制±3.15kHz、频率误差 ±1×10-6.互调衰减≤-50dB； 14.支持IP接口与PDT数字汇接交换机互联。 | 220444.98 |
| 595 | 1/2馈线 | 50条 | 华为、广州维德、北峰 | 1.工作频段：350.8MHz～366.2MHz； 2.特性阻抗：50Ω； 3.驻波比：≤1.5； 4.绝缘介质强度：50Hz内外导体间3kV 2分钟不击穿； 5.损耗（dB/100M)≤4.5，含所有的配线。 | 51543.5 |
| 596 | 8db全向天线 | 1副 | 华为、广州维德、北峰 | 1.工作频段 350.8MHz～366.2MHz； 2.增益 10.2dBi； 3.驻波比 ≤1.5； 4.阻抗 50Ω； 5.极化方式 垂直； 6.长度 4.7m | 10638.12 |
| 597 | 基站链路租用 | 1年 |  | 基站链路租用，连接至公安局交换控制中心，E1或IP链路，1年 | 9500 |
| 发言及扩声系统 |  |
| 598 | 数字功放 | 4台 | 美高、铁三角、ITC | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR或6.35mm信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω230W 12.额定输出/每声道,4Ω350W 13.额定输出/桥接,8Ω700W ◆14.输入灵敏度1.2dBV 15.信噪比 100dB ◆16.阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1 ◆17.输入共模抑制 > 90dB. ◆18.频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆19.谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.1% ◆20.通道串音 <-70dB ◆21.电压增益 > 38dB 22.工作电源 AC220-240V/50Hz 23.保 护 电源通断，直流输出，负载短路。 | 36323 |
| 599 | 全频音箱 | 8个 | 美高、铁三角、ITC | 1.单元结构LF:8"×1，HF:1"×1 ◆2.频响范围(±3dB)65-22,000Hz ◆3.灵敏度（折算到1m，1W）≥96db ◆4.最大声压级116db 5.输入阻抗8Ω 6.额定功率≥150W 7.指向性（H×V）90°×60° 8.连接插座2×NeutrikNL4 | 27293.2 |
| 600 | 调音台 | 2台 | 美高、铁三角、ITC | 1.20通道调音台 2.最多16个话筒/20个线路输入(12个单声道+4个立体声) 3.4编组母线+1立体声母线 4.4AUX(包括FX) 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路 6.单旋钮压缩器 7.高级效果器：SPX，含24组预置效果器 8.24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 9.单声道输入通道上的PAD开关 10.+48V幻象供电 11.XLR平衡输出 12.包含机柜安装套件 13.金属机身 14.技术参数: 15.总失真:0.02%； ◆16.频响:20Hz～20kHz； 17.等效输入噪声:-128dBu； 18.串音:-74dB； | 11068.42 |
| 601 | 会议控制主机 | 2台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 单一主机最大可连接50个席位，可支持3台主机级联，最多支持150个席位。使用超5类网线允许菊花链和环连接话筒 2. 每个话筒都可以设置（如自动增益控制、频率均衡、音量大小、音调、压限器、高通滤波）。 3. 设有使用方权限：如1.操作员。2.管理员。 4. 软件控制自带多种预设可选。可通过网络的IP协议作控制。 5. 内置录音存储功能（可插USB存储器） 6. 具有同声传译功能。多种语言的监听选择。 7.可实时监测并处理系统中的啸叫点。具有反馈抑制功能 8. 4通道矩阵平衡输出和输出与不平衡的输出音频输出。 9. 配有不少于 2 声道麦克风 / 线路输入，2 单声道 AUX 输入和2 返回输入。 10. 优先模式 ︰ 按优先级和优先级提升 （后进先出，先进先出）集成自动摄像跟踪功能、≥4英寸真彩触摸屏操控、直观明了的图形化界面显示等先进管理和控制功能的数字会议系统主机。数字会议系统主机是整个会议系统核心设备，它为相连的会议单元供电。可以实现会议控制、单元设置、电子表决、摄像跟踪、音频输入输出等功能，并能与中控系统进行无缝对接。适用于各种大小型会议。 | 23637.32 |
| 602 | 会议话筒底座 | 40台 | 美高、铁三角、ITC | 1.20通道调音台 2.最多16个话筒/20个线路输入(12个单声道+4个立体声) 3.4编组母线+1立体声母线 4.4AUX(包括FX) 5.24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 6.+48V幻象供电 7.XLR平衡输出 8.包含机柜安装套件 9.金属机身 10.技术参数: 11.总失真:0.02%； ◆12.频响:20Hz～20kHz； 13.等效输入噪声:-128dBu； 14.串音:-74dB； | 166000 |
| 603 | 专用鹅颈话筒 | 40台 | 美高、铁三角、ITC | 1.符合IEC60914国际标准 2.纯发言会议单元 3.自带2米8芯DIN高密线缆，带一个航空公头插 4.驻极体心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯环（红色/绿色）。 5.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩 6.具有内磁式高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 7.3.5mm的立体声耳机插口可连接耳机，耳机音量可调 8.超强的抗手机干扰能力 9.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键 10.具有按键签到功能 11.每个会议单元都有独一无二的ID编号 12.配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 13.单元为无源设备，由系统主机供电 14.具有自动调节均衡功能，能抑制啸叫，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭，防止声音回输 15.通过主机设置，主席单元具有优先权功能（可将所有代表单元静音或关闭）、讲台模式（主席单元始终处于打开状态） 16.主席单元具有批准代表的申请发言功能 17.主席单元不受发言人数限制可自由开启 18.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 19.主席单元的连接位置不受限制 20."手拉手"或"T型"、"+型"连接模式 9. 输出阻抗≥250ohms 10. 表面处理：亚光黑色烤漆。 | 24771.6 |
| 604 | 无线手持式话筒 | 4台 | 美高、铁三角、ITC | 1.配置双手持麦+接收机 ◆2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 200 5.信道间隔 250KHz ◆6.频率稳定度 ±0.005%以内 7.动态范围 100dB ◆8.最大偏移 ±45KHz ◆9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) ◆10.综合信躁比 >105dB ◆11.综合失真 ≤0.5% @1000Hz 12.工作距离 空旷距离约200M ◆13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω ◆17.灵敏度 12dBμV(80dB S/N) ◆18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 ◆22.杂散抑制 >75dB 23.音频输出 200mV 24.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ ◆25.失真度 <0.1% 26.功能显示方式 LCD液晶显示 27.音头 动圈式麦克风 28.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 29.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 30.发射功率 10mW 32.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 33.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 19297.96 |
| 视频及显示系统 |  |
| 605 | 视频会议终端 | 4台 | 科达、海康威视、华为 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 ◆2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps～8Mbps。 3.支持H.263、H.264BP、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持4K高清视频解码，支持4K图像输出，连接4K显示器图像显示正常，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式。 ◆4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps。 6.支持不少于4路高清视频输入、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI高清输入输出接口。 7.支持不少于4进4出独立的音频输入输出接口 8.支持IPv4和IPv6双协议栈 9.具备OLED显示屏，可实时显示设备IP地址。 10.支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 11.支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 12.具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 ◆13.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 14.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 15.支持在H.323协议下，SRTP、H.235加密；支持在SIP协议下，TLS加密；支持 AES 128/256 媒体流加密算法，保证会议安全。 | 180503.56 |
| 606 | 高清摄像机 | 4台 | 科达、海康威视、华为 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 ◆3.支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72°。 4.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 5.支持保存不少于255个预置位。 6.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 57292.04 |
| 607 | 投影机 | 2台 | 爱普生、松下、NEC | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（非叠加方式，符合IDMS标准） ；标准分辨率：1920×1080(依据ISO21118标准)；比例：16：10，对比度 ≥15000：1 （符合ISO21118标准）。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直：±30度，水平：±30度；变焦比：1.6倍。 3、支持2路HDMI高清信号输入端子,其中1路支持MHL。1路RGB输出/RS-232C（9针微型DIN）/1路RJ-45/1路USB A型/1路USB B型。 4、高效低功耗及长寿命（小时）灯泡≤300W（UHE）,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 5、整机功率≥405W,内置扬声器≥16W，机身重量≥4.7Kg。 6、一键图像自动校正：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。数字聚焦功能：,可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。 7、投影机内置手势识别功能：通过内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 8、标配内置无线网卡：用户将智能设备中图像文件在接信号线的情况下实现无线传输。 | 25064.84 |
| 608 | 投影幕 | 2台 | 红叶、极米、美视 | 1. 幕布材质：玻璃纤维白塑幕 2. 尺寸：120" 3. 比例：16:9 4. 增益：1.0倍 视角：≥160度 5. 四层玻纤幕布，幕布伸缩率≤1%，阻燃，可擦洗、防潮。 6. 幕布视角≥160,增益1.0 7. 带智能控制232接口 8. 静音型管状电机，功率175W，超静音设计，定位准确，转速：28rpm，管状电子定位器，定位0.5mm； | 4457.82 |
| 辅助材料 |  |
| 609 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 3486.22 |
| 610 | 音箱功率线 | 200.00m | 秋叶原、绿联、山泽 | 2x2.5m²，315芯护套音箱线，OD(4.6mm+4.6mm)*1F(300支/0.1mm无氧铜+300支/0.1mm镀锡铜)*2C *100米。 | 2174 |
| 611 | 音频信号线 | 200.00m | 秋叶原、绿联、山泽 | 优质无氧铜，128网屏蔽，100M/卷 | 2174 |
| 612 | HDMI成品线 | 50m | 秋叶原、绿联、山泽 | 1.长度20m； 2.导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 25383.5 |
| 613 | 六类非屏蔽双绞线 | 200.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 754 |
| 614 | 多媒体信息接口盒（带切换按钮） | 8个 | 梅兰日兰、贝桥、优耐美 | 接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 | 2428.16 |
| 615 | 24口千兆接入交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 6846.38 |
| 616 | 12芯万兆室内单模光纤 | 600.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 4932 |
| 617 | 光纤配线架 | 2个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采 3. 用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 1 6. 9"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 1899.54 |
| 618 | 会议背景板 | 2套 |  | 根据现场情况定制，包含警徽及文字的制作及安装。 | 3980 |
| 619 | 镀锌钢管 | 400.00m |  | 国产材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 4940 |
| 电话交换系统 |  |
| 620 | 语音综合主机网关 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | ◆1、采用专用的软硬件平台，具备高性能高可靠性的特点，系统每秒呼叫发起数应不低于10CAPS，忙时呼叫完成数BHCC应不低于36k。 2、支持交流和直流电源支持多种语音编码，如：G.711A/μ、G.729a/b、iLBC。 3、支持与PSTN的互通功能，支持呼叫控制和号码分析 、窄带中继，包括AT0模拟中继、PRI、QSIG、ISUP、TUP和R2中继、SIP协议，可以其他语音网关互通SIP中继、E1负荷分担功能、E1和T1中继、单台网关最大E1数量支持28个E1 3、中继网关应提供智能路由、最小费率路由、按时间段动态选择路由、失败重路由、按百分比选路、顺序选路功能。 4、支持本地再生用户最大可支持1000用户、支持音视频呼叫、本地出局、支持会议功能。 5、支持自动从中心语音网关同步用户数据、Web配置、本地管理台进行消息跟踪、统一网管进行管理功能。 6、支持双电源、所有业务单板支持热插拔、IP网口1+1备份、TLS和SRTP加密、网管管理支持SNMP V3或SSH协议、Web维护支持HTTPS协议。 | 79623.19 |
| 621 | IP通信服务器 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.IP通信服务器（配置1路XEON E5-2603V3, 四核CPU(1.6GHZ),8G内存,2×300G SAS硬盘,4×1000M集成网卡,集成显卡,DVD ROM驱动），配置IP通信服务器软件平台支持主、备冗余； 2.最大用户数10000,支持双电源模块，支持H.248/H.323/SIP/No.7/No.1等协议处理、系统计费、IP接口的安全/防攻击、软交换、TDM交换等功能； 3.配置1500个授权（用户注册数） | 77905.88 |
| 622 | 32路IP语音网关 | 6台 | 华为、H3C、迈普 | 1、IAD单台支持接入不少于32模拟话机。 2、IAD应支持本地自交换，当不注册服务器或与服务器失去联系时，同一个语音网关下面的用户仍然可以互拨。对于与服务器失去联系的情况，应支持自动重注册功能。 3、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、支持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729。 4、IAD应支持静音检测 (VAD) 、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC)功能。 5、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 6、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 7、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 49939.14 |
| 623 | 16路IP语音网关 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1、IAD单台支持接入不少于16模拟话机。 2、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729 3、IAD应支持静音检测 (VAD)、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC) 功能。 4、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 5、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 6、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 12646.38 |
| 624 | 4路IP语音网关 | 11台 | 华为、H3C、迈普 | 1、桌面型IAD单台支持4个模拟话机/传真机。 2、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729。 3、IAD应支持静音检测 (VAD)、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC) 功能。 4、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 5、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 6、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 24455.09 |
| 625 | 8口接入交换机 | 14台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥27Mpps； 2、提供10/100/1000Base-T以太网电接口≥8个，千兆SFP光口≥4个, 其中2个复用10/100/1000Base-T以太网端口Combo; 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持以太环保护协议； 5、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 25524.66 |
| 626 | 24口汇聚交换机 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥720Mpps； 2、配置万兆以太网SFP+端口≥24个，配置40GE QSFP+端口≥2个，扩展插槽数≥1个，可拔插电源模块槽位数≥2个； 3、支持RIP、RIPng，OSPF； 4、支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 5、支持以太环保护协议； 6、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet，支持通过命令行等方式进行配置和管理简易运维： | 13749.57 |
| 627 | 单模万兆光模块 | 34块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | 41769 |
| 628 | 数字电话 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1.IP话机支持至少2.83”的LCD液晶彩屏显示屏。 2.支持至少两个以太网接口，包括10/100/1000M网口。 3.提供至少6个可编程功能键。 4.支持常用的语音编解码协议，G.711a/G.711μ/G.729AB/G.722/ iLBC/AAC-LD/G.722.1/G.722.2/Opus等。 | 5516.4 |
| 629 | 模拟电话 | 115台 |  | 1.模拟电话； 2.办公室座机来电显示。 3. 国产 | 85384.05 |
| 630 | 外线电话租用 | 1项 |  | 32路外线电话1年租用 | 49800 |
| 设备间-装修工程 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 1装修工程 |  |
| 631 | 轻质隔断 | 70.00㎡ |  | 一砖24厚轻质砖隔断 | 11913.3 |
| 632 | 顶面防尘漆 | 120.00㎡ |  | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 4869.6 |
| 633 | 顶面铝合金吊顶 | 120.00㎡ | 华帝、宝兰、奥普 | 铝合金微孔方板吊顶600*600*1.0mm | 19711.2 |
| 634 | 墙面装修 | 560.00㎡ |  | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 9620.8 |
| 635 | 地面防尘漆 | 120.00㎡ |  | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 5670 |
| 636 | 地面防静电地板 | 120.00㎡ | 沈飞、华集、美露 | 600*600*35,全钢无边，200mm高 | 48390 |
| 637 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 12.00㎡ |  | 1.国产：不锈钢1.0mm,高度100mm | 5621.76 |
| 638 | 防静电地板入口台阶 | 4个 |  | 定制，含拉丝不锈钢包边 | 7068 |
| 639 | 单扇钢质防火门 | 10㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸900*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 12895.4 |
| 640 | 单扇木质门 | 4樘 |  | 1.定制：1000*2300mm,配套门套等 | 3820.4 |
| 641 | 卫生间门 | 2樘 |  | 1.定制：900*2100mm,配套门套等 | 1584.2 |
| 642 | 窗户封堵 | 6.00㎡ |  | 1.C75轻钢龙骨基层架 2.12mm厚埃特板面层封堵 3.定制： | 951.3 |
| 643 | 自发光消防箭头地贴 | 6个 |  | 1.定制：绿色，150*300mm，磨砂PVC板+印夜光油墨 | 180 |
| 644 | 自发光警示线 | 30.00m |  | 1.定制：绿色、黄色，100mm宽 | 900 |
| 645 | 挡鼠板 | 2块 |  | 1.定制：铝合金，黄黑斜纹，1500*400mm | 800 |
| 646 | 设备支架 | 0.6t |  | 1.定制：型钢定制 | 3021.41 |
| （2）监控中心 |  |
| 647 | 轻质隔断 | 140.00㎡ |  | 1.定制：一砖24厚轻质砖隔断 | 23826.6 |
| 648 | 顶面防尘漆 | 315.00㎡ |  | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 12782.7 |
| 649 | 顶面铝合金吊顶 | 315.00㎡ | 华帝、宝兰、奥普 | 铝合金微孔方板吊顶600*600*1.0mm | 51741.9 |
| 650 | 墙面装修 | 600㎡ |  | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 10308 |
| 651 | 地面防尘漆 | 315.00㎡ |  | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 14883.75 |
| 652 | 地面防静电地板 | 315㎡ | 沈飞、华集、美露 | 600*600*35,全钢无边，200mm高 | 127023.75 |
| 653 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 14㎡ |  | 1.国产：不锈钢1.0mm,高度100mm | 6558.72 |
| 654 | 防静电地板入口台阶 | 3个 |  | 1.定制：含拉丝不锈钢包边 | 5280 |
| 655 | 双扇钢质防火门 | 17.3㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸1500*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 22309.04 |
| 656 | 双扇木质门 | 1樘 |  | 1.定制：1500*2300mm,配套门套等 | 2919.1 |
| 657 | 单扇门 | 1樘 |  | 1.定制：750*2000mm | 2502.1 |
| 658 | 窗户封堵 | 2.00m |  | 1.C75轻钢龙骨基层架 2.12mm厚埃特板面层封堵 | 317.1 |
| 659 | 自发光消防箭头地贴 | 4个 |  | 1.定制：绿色，150*300mm，磨砂PVC板+印夜光油墨 | 120 |
| 660 | 自发光警示线 | 20.00m |  | 1.定制：绿色、黄色，100mm宽 | 600 |
| 661 | 挡鼠板 | 1块 |  | 1.定制：铝合金，黄黑斜纹，1500*400mm | 400 |
| 662 | 设备支架 | 1.000t |  | 1.定制：型钢定制 | 5035.69 |
| 设备间-设备工程 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 配电箱柜 |  |
| 663 | 市电配电箱 | 2台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：63A/3P断路器1个，输出：40A/3P断路器2个，32A/3P断路器3个，32A/2P断路器2个，25A/2P断路器4个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国标标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器及开关，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 30638.4 |
| 664 | UPS配电箱 | 2台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：125A/3P开关1个，输出：32A/1P断路器9个，25A/1P断路器16个； 2.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 3.配置防雷器及开关，符合防雷设计规范； 4.柜体母线采用高导电率铜制导体； 5.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 6.前操作，前维护； 7.投标设备符合IEC、GB标准。 | 12104.4 |
| 665 | 照明插座配电箱 | 2台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； ◆3.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 4.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 5.投标设备符合IEC、GB标准； | 4104.4 |
| 666 | 监区ATS配电箱 | 7台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：32A/2PATS切换开关1个，输出：20A/1P断路器9个； 2.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 3.配置防雷器及开关，符合防雷设计规范； 4.柜体母线采用高导电率铜制导体； 5.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 6.前操作，前维护； 7.投标设备符合IEC、GB标准。 | 30136.4 |
| 桥架及线管 |  |
| 667 | 镀锌桥架 | 40.00m |  | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 2487.2 |
| 668 | 镀锌桥架 | 40.00m |  | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 2487.2 |
| 669 | 线管 | 200m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 2036 |
| 插座及连接器 |  |
| 670 | 工业连接器 | 24套 | 德力西、曼奈柯斯、突破 | 1.配置C32系列； 2.配置3P，32A/220V； 3.防护等级IP65。 | 3954.24 |
| 671 | 普通插座（二三插） | 16个 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.五孔安装插座,含86底盒； 2.250V/10A。 | 4670.08 |
| 672 | 灯具翘板开关 | 4个 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1，三位开关面板，含86#底盒； 2.250V/10A。 | 1016.2 |
| 673 | LED灯具 | 20盏 | 欧普、佛山照明、雷士 | 1200*600LED平板灯，220V，96W | 5953 |
| 配电线缆 |  |
| 674 | 电力电缆 | 380.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-5*10mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 15298.8 |
| 675 | 电力电缆 | 580.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-5*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 15816.6 |
| 676 | 电力电缆 | 480.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-3*4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 6796.8 |
| 677 | 电力电缆 | 560.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 3864 |
| 678 | 电力电缆 | 600.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 4722 |
| 679 | 电力电缆 | 600.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 4140 |
| 680 | 消防信号联动线 | 100m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电 缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 426 |
| 接地与防雷系统 |  |
| 681 | 接地铜带 | 80.00m |  | 1.镀锡紫铜带，30*3mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 7535.2 |
| 682 | 接地铜箔 | 300.00m |  | 100*0.5mm | 5418 |
| 683 | 等电位端子箱 | 2台 |  | 1.局部等电位接地箱； 2.含所需对应大楼接地使用35㎡铜鼻子等铺材。 | 1237.52 |
| 684 | 局等电位接地线缆 | 50.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-25mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 1010 |
| 685 | 静电泄放接地线 | 100.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-6mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 674 |
| 空气调节系统 |  |
| 686 | 窗式新风机 | 2台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.新风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能新风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 10777.72 |
| 687 | 窗式排风机 | 2台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.排风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能排风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 10777.72 |
| 688 | 精密空调 | 2台 | 科士达、依米康、维谛 | 1.制冷量：12.5KW，电加热功率4KW； 2.风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量：3000m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音； 3.送风方式：上出风，下侧回风； 4.机组具备先进的智能化控制技术，全中文大屏幕LCD背光显示，易操作的人性化界面，精确的微电脑控制系统；多级密码保护，防止误操作； 5.考虑到空调竞争运行问题，为了节省空调日常运行耗电量，多套空调可可实现多台群控功能，避免设备竞争运行而引起的高耗电； 6.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果； 7.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果； 8.产品要求为原厂研发生产产品，不接受OEM贴牌产品； 9.提供原厂安装调试，安装辅材包含室内机支架、铜管、保温棉、延长组件、冷媒、管路支架等。 ★10.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 313395.12 |
| 689 | 吸顶空调 | 2台 | 大金、格力、美的 | 1、5P冷暖型：新冷媒R410A，制冷量12000W，制冷功率3896W，制冷面积57-88平方米，制热功率4KW，制热量12000W，电源380V，扫风方式：上下扫风。。 ★2.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 15439.26 |
| 690 | 给排水敷设 | 35.00m | 定制 | 配套含水阀、前置过滤器和PPR水管等，符合设计要求。 | 3590.3 |
| 消防系统 |  |
| 691 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2台 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.GQQ70/2.5 2.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 3.泄压装置动作压力7.2MPa； 4.最大充装密度950(kg/m3)。 | 12950.82 |
| 692 | 七氟丙烷灭火药剂 | 100kg |  | 1.HFC-227ea ◆2.纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2 | 12600 |
| 693 | 手持灭火器 | 8瓶 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 3KG，MF/ABC5 干粉（磷酸铵盐） | 472.4 |
| 694 | 防护区标识牌 | 2块 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.定制 2.防水不干胶贴纸，10*80CM。 | 130 |
| 695 | 二区气体灭火控制器 | 2台 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.可带2个区的气体灭火设备； ◆2.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 3.壁挂式/带打印； 4.2个总线制回路，每个回路255个编码点。 | 15041.4 |
| 696 | 感温探测器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V； ◆2.动作温度：56℃～66℃； 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP33； 5.执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度：≤2000m。 | 205.28 |
| 697 | 感烟探测器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V； 2.编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP23； 5.执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度：≤2000m。 | 257.8 |
| 698 | 声光报警器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、工作电压：12VDC ； 2、压电警号，防火ABS阻燃外壳； ◆3、声压(VDC)：110±3 。 | 212 |
| 699 | 紧急启动按钮 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：< 95%RH(不凝露) ； ◆3.工作电压：DC16～32V。 | 469.22 |
| 700 | 喷洒指示灯 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：＜95%RH(不凝露) ； ◆3.工作电压：DC22～28V； ◆4.工作电流：＜280mA。 | 434.14 |
| 701 | 呼吸器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.过滤精度(um):0.22-100； ◆2.过滤容量(t/h):0.2，滤芯长度(m/m):5英寸，工作压力(Mpa):0.1-0.6MPa； ◆3.温度范围(℃):1-60，滤芯材质为:聚丙烯滤芯。 | 441.84 |
| 702 | 自动感应泄压口 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、有效泄压面积：不小于0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 2941.06 |
| 703 | 泄压口防护区百叶罩 | 2个 |  | 铝合金定制 | 407.16 |
| 704 | 应急灯 | 2盏 |  | 1.防护等级：IP30； 2.规格：悬挂式； 3.光源功率：5W； 4.光源类型：LED。 | 227.86 |
| 705 | 安全出口指示灯 | 2盏 |  | 1.电压：220V； 2.防护等级：IP65； 3.光源功率：3W。 | 202.94 |
| 706 | 消防信号联动线 | 200.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 852 |
| 707 | 应急灯电线 | 90.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV。 | 918.9 |
| 708 | 线管 | 30.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 305.4 |
| 安防及动环监控 |  |
| 门禁管理 |  |
| 709 | 网络门禁控制箱 | 2套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 2.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门； 3.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； 4. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏； 5.应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能； 6.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能； 7.具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储； 8.支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全； 9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存； 10. 具有丰富的接口：支持≥8台读卡器，开门按钮信号输入≥4个，门磁信号输入≥4个，报警输入信号输入≥8个，防拆报警信号输入≥1个，锁舌信号输入≥4个，电锁信号输入≥4个，警报输出≥8个； 11.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 12.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆13、具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃。 | 6123.286 |
| 710 | 开关电源 | 2个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.机箱参考尺寸237*285*85mm。 ◆2.输入电压：100-240VAC。 3.输出电压：12VDC。 4.输出电流：4.17A。 5.支持后备电池接入，输出功率≤50W。 ◆6.工作湿度：＜95%，工作温度：-10℃～+50℃。 | 1680.536 |
| 711 | 二合一生物识别读卡器 | 4个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持壁挂安装，采用光学式CMOS指纹辨识模块。 ◆2.读卡感应距离范围不小于为3-6CM。 3.支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹四种身份识别模式 4.支持≥5000枚指纹容量的存储。 5. 支持防拆报警 ，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 6.指纹数据存储采用组乱码加密，确保数据安全。 7. 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议。 8.支持防水设计，防水等级≥IP64。 | 4961.996 |
| 712 | 单门电磁锁 | 4把 |  | 1.≥280kgx2静态直线拉力。 2.内置反向电流防护装置。 3.防残磁设计，选用防磨损材料。 4.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 5.支持门磁输出。 6.上锁时NO输出，开锁时NC输出。 | 1680.328 |
| 713 | 锁具门夹 | 4套 | 海康威视、大华、依图 | 1.通电上锁，无残磁，无机械磨损、带支架； ◆2.锁状态信号NO/NC输出、LED指示，抗拉力：280KG(AL-280)； 3.适用于90度开的任何有框门。 | 249.6 |
| 714 | 开门按钮 | 4个 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 ◆3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 277.212 |
| 715 | 读卡器电缆 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801， YD/T926； 5.防火等级低烟无卤阻燃 | 1272 |
| 716 | 开门按钮电缆 | 300.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2055 |
| 717 | 电磁锁电缆 | 300.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV4*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2070 |
| 718 | 六类非屏蔽线缆 | 240.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 904.8 |
| 719 | 消防信号联动线 | 90.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 382.5 |
| 720 | 线管 | 120.00m |  | .材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1221.6 |
| 视频监控 |  |
| 721 | 网络POE半球摄像机 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1、采用≥300万像素高清分辨率，支持≥2048*1536@30fps，运动图像更流畅。 2、信噪比≥55dB，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、支持三码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，第三码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、 网络自适应，丢包环境下提供有效监控。 5、先进的H.265编码算法，压缩效率更高。 6、支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境。 7、设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能，码率节约不小于1/2。 8、具备区域入侵检测、越界入侵检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等功能。 9、支持字符显示，字体颜色可设置； 10、具备≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个内置MIC。 11、防尘防水等级≥IP67，红外监控距离≥50米。 | 10027.92 |
| 722 | NVR网络硬盘录像机 | 2台 | 海康威视、华为、大华 | 1. 支持最大16路网络视频接入，网络性能接入≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps； 2. 具备 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI 异源输出； 3.支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； ★4.可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 5.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动； ★6. 支持接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出； 7.具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能； 8.可通过客户端与设备端进行实时双向对讲； ◆9. 支持接入人脸检测报警及比对功能的IPC，可对人脸比对IPC进行人脸库的配置、U盘导入人脸库图片。支持对人脸比对进行相似度设置（1-100），布防后按设定相似度范围进行比对，相似度联动报警；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、微笑、口罩、种族、眼睛、嘴巴、胡子属性；人脸比对结果预览展示包括，时间，通道，人脸库，人脸图，相似度，人脸库名称，支持按时间，通道，性别，年龄，眼镜，胡子，口罩，相似度对结果进行查询回放，以及下载，打标签，备份； 10.支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测等智能行为分析； 11. 支持在录像回放中设置时间轴范围，在回放录像的时间轴上可通过鼠标控制回放时间的范围，24小时/2小时/1小时/30分钟可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 12.支持8个SATA接口盘，独立的eSATA扩展，支持存储和备份, | 12249.72 |
| 723 | 硬盘 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1.监控级硬盘； 2.容量≥3T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA。 | 3462.48 |
| 724 | 六类非屏蔽线缆 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1131 |
| 725 | 线管 | 120.00m |  | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1221.6 |
| 机房动环监控 |  |
| 726 | 温湿度模块 | 2个 | 计通、龙控、金盾 | ◆1.供电电源：12VDC、电流：<10mA 2.显示：数码显示测量值 ◆3.测湿范围：0～100％RH ◆4.精度：±3%RH（25℃时） ◆5.测温范围：-20～60℃ ◆6.精度：±0.5℃（全量程内） 7.串行输出：RS485 | 2635.2 |
| 727 | 漏水检测模块 | 2套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入：10～30VDC 2.探测灵敏度：50KΩ | 6081.2 |
| 728 | 重要回路模块 | 2个 | 计通、龙控、金盾 | 1.强电转开关量模块； 2.输入回路数：8路； ◆3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 1961.2 |
| 729 | 避雷器模块 | 2个 | 计通、龙控、金盾 | 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； ◆4.响应时间：≤25ns。 | 3601.2 |
| 730 | 消防监测模块 | 2个 | 计通、龙控、金盾 | 1.通道数：8路； 2.输入类型：灌电流，源电流； 3.接口：RS-485； ◆4.波特率：1200-115200bps。 | 2869.2 |
| 731 | 新排风监控模块 | 2个 | 计通、龙控、金盾 | 1.新排风信号采集模块； 2.输入回路数：8路； ◆3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 2869.2 |
| 732 | 串口服务器 | 2台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； ◆3.支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 4.支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 5.支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 6.支持过网关，跨路由通信； 7.支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 8.支持Windows串口驱动程序模式； 9.支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 10.提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具 11.支持WEB和串口等多种配置形式； 12.低功耗设计； 13.IP30等级防护，金属外壳，1U机架式安装方式。 | 8313.02 |
| 733 | 六类非屏蔽线缆 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1131 |
| 734 | 线管 | 120.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1221.6 |
| 机柜及布线系统 |  |
| 735 | 机柜42U | 12套 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 36361.32 |
| 736 | 12芯万兆室内多模光纤 | 200.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 2190 |
| 737 | 24口光纤配线架 | 20个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 13600 |
| 738 | 光纤熔接 | 480芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 24273.6 |
| 739 | 多模光纤跳线 | 80对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 7800.8 |
| 740 | 六类非屏蔽线缆 | 2400.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 9048 |
| 741 | 六类非屏蔽配线架 | 22套 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | ◆1000兆数据传输；安装于19″标准机架；磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有标示符，用于区分端口用途; | 30580 |
| 742 | 网络理线架 | 22个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 4099.48 |
| 743 | 网络面板 | 8个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。含六类非屏蔽模块及底盒 | 1960.48 |
| 744 | 钢网线槽 | 20.00m | 卡博菲、纬诚、罗格朗 | 1.300*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； ◆3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上； 4.外形尺寸：300*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 1301.6 |
| 745 | 镀锌线槽 | 20.00m |  | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 2065.8 |
| 746 | 线管 | 100.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1018 |
| UPS及配电箱柜 |  |
| 747 | 90KVA UPS | 2台 | 科士达、易事特、维谛 | 1.UPS容量100KVA,包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS，市电正常及电池状态时所有负载均由逆变器供电； 2.UPS必须是数字UPS，采用全数字控制技术，整流逆变均采用全数字化控制，可靠性高； ◆3.输入电压：229V～470V，输入频率:40～70HZ； 4.输入谐波电流总含量≤3%,输入功率因数≥0.99； ★5.输出功率因数为0.99； ★6.电池配置只数灵活可调，32~40节偶数可调，便于电池故障维修、利旧； 7.具有电池均浮充自动控制、充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能； 8.满载时系统效率：95％； 9.逆变器过载能力： 125%额定电流10min； 10.具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，可并联数量4台，多机并联或扩容时无需增加并机柜或集中旁路等设备； 11.UPS安装方式需灵活，可支持靠墙摆放及列间摆放两种安装方式； 12.为了确保投标产品的安全可靠性，投标产品通过泰尔认证中心产品认证及CE认证； 13.由于该产品为机房基础设备中的核心产品，为保证产品质量及安全稳定运行，投标产品要求原厂研发生产，不接受OEM或ODM产品。 | 196234.368 |
| 748 | 蓄电池 | 128节 | 科士达、汤浅、理士 | 1.单节容量：12V200AH； ◆2.工作环境：蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下应能正常工作； ◆3.阻燃性能：蓄电池壳、盖应符合GB／T 2408-1996中的第8．3．2FH-l（水平级）和第9．3．2FV-0（垂直级）的要求； 气密性：蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 4.大电流放电：蓄电池以30 I10放电3min，极柱及其内部汇流排不应熔断，其外观不出现异常； 5.密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于97%； ◆6.安全阀要求：蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是10 kPa～35 kPa，闭阀压应是3 kPa～15 kPa； 7.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆、引燃； 8.维护简捷：阀控密封铅酸蓄电池具有优良的氧循环再化合能力，使用寿命期间不需补充水；只需要保持蓄电池连接紧固，蓄电池表面清洁和通风散热即可，维护十分简捷。 ★9. 为了确保蓄电池的安全可靠性，不接受OEM贴牌产品。 | 180535.04 |
| 749 | 电池开关盒 | 4个 | 科士达、维谛、思屋、国控 | 1. 每台UPS配置一个160A/3P*2、250A/3P*1开关盒 | 15814.64 |
| 750 | 电池架 | 4个 | 科士达、金丰创、万正 | 1.每个电池架可安装32-40节12V200AH蓄电池 2.含电池内部连接组件，含底座、含蓄电池至UPS主机连接电缆。 | 15611.96 |
| 751 | 市电配电柜 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①400A/4P ATS切换开关1个，输出：①200A/3P断路器4个，②125A/3P断路器2个,③32A/1P断路器6个，④16A/1P断路器6个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ◆5.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上； 6.投标设备符合IEC、GB标准； | 31985.2 |
| 752 | 动力配电柜 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①125A/3P断路器1个，输出：①63A/3P断路器4个，②32A/3P断路器6个,③32A/1P断路器6个，④16A/1P断路器6个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ◆5.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上； 6.投标设备符合IEC、GB标准； | 29852.2 |
| 753 | UPS输出配电柜 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①200A/3P断路器2个，输出：①63A/3P断路器4个，②32A/3P断路器4个,③25A/1P断路器18个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； ◆5.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.9%以上； 6.投标设备符合IEC、GB标准； | 29852.2 |
| 754 | 照明插座配电箱 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； ◆2.63A及以上电流等级采用塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.投标设备符合IEC、GB标准； | 2052.2 |
| 线管 |  |
| 755 | 镀锌线槽 | 60.00m |  | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 6197.4 |
| 756 | 线管 | 200.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 2036 |
| 插座及连接器 |  |
| 757 | 工业连接器 | 24套 | 德力西、曼奈柯斯、突破 | 1.配置C32系列； 2.配置3P，32A/220V； 3.防护等级IP65。 | 3954.24 |
| 758 | 普通插座（二三插） | 30个 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.五孔安装插座,含86底盒； 2.250V/10A。 | 876 |
| 759 | LED灯具 | 39盏 | 欧普、佛山照明、雷士 | 1200*600LED平板灯，220V，96W | 11608.35 |
| 760 | 灯具翘板开关 | 5个 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.三位开关面板，含86#底盒； 2.250V/10A。 | 127.05 |
| 配电线缆 |  |
| 761 | 电力电缆 | 100.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-4*50+1*25mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 11788 |
| 762 | 电力电缆 | 60.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-5*16mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 3390 |
| 763 | 电力电缆 | 300.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-5*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 8181 |
| 764 | 电力电缆 | 520.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-YJV-3*4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 7363.2 |
| 765 | 电力电缆 | 900.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 7083 |
| 766 | 电力电缆 | 600.00m | 桂林国标、南宁银杉、广西阳工 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 4140 |
| 767 | 消防信号联动线 | 100.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 426 |
| 接地与防雷系统 |  |
| 768 | 接地铜带 | 50.00m |  | 1.镀锡紫铜带，30*3mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 4709.5 |
| 769 | 接地铜箔 | 120.00m |  | 100*0.5mm | 2167.2 |
| 770 | 等电位端子箱 | 4个 |  | 1.局部等电位接地箱； 2.含所需对应大楼接地使用35㎡铜鼻子等铺材。 | 2475.04 |
| 771 | 局等电位接地线缆 | 50.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-25mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 1010 |
| 772 | 静电泄放接地线 | 100.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-6mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 674 |
| 空气调节系统 |  |
| 773 | 窗式新风机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.新风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能新风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 5388.86 |
| 774 | 窗式排风机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.排风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能排风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 5388.86 |
| 775 | 柜式新排风机一体机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.立柜式安装方式，新风/排风量不小于2500立方米/小时； 2.标配外墙防雨百叶风口；内墙封闭法兰盘；L型风阀组件： 3.含与新排风机分别联动的双电动风阀，及汇总为一个风口的静压箱； 4.RS485通讯接口的网络型控制器；过滤器堵塞报警；高效电子净化单元 | 23854.86 |
| 776 | 精密空调 | 2台 | 科士达、依米康、维谛 | 1.机房精密空调制冷量29KW，下送风，上回风； 2.设备能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，具备快速除湿阀； ◆3.控制温度范围：18℃-28℃，控制精度：±1℃；控制湿度范围：40-60%，控制精度：±5%； ★4.室内主风机须为节能高效下沉EC风机，大面积V型或倒V型设计蒸发器，易清洗远红外加湿器； 5.每台机组都具有独立的控制系统，控制器可以实现主备切换，自动轮巡，群组控制等； 6.控制器能记录350条历史报警信息的能力，以便故障查询； 7.须采用可靠节能的高效涡旋压缩机，环保R410A制冷剂； 8.通信管理：配有标准RS232/ RS485通信管理接口； 9.为了确保投标产品的安全可靠性，投标产品须通过泰尔认证中心的产品认证； 10.提供原厂安装调试，安装辅材包含室内机支架、铜管、保温棉、延长组件、冷媒、管路支架等。 ★11.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 313395.12 |
| 777 | 精密空调 | 2台 | 科士达、依米康、维谛 | 1.制冷量：12.5KW，电加热功率4KW； 2.风机采用高效低噪的EBM后倾式离心风机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量：3000m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音； 3.送风方式：上出风，下侧回风； 4.机组具备先进的智能化控制技术，全中文大屏幕LCD背光显示，易操作的人性化界面，精确的微电脑控制系统；多级密码保护，防止误操作； 5.考虑到空调竞争运行问题，为了节省空调日常运行耗电量，多套空调可实现多台群控功能，避免设备竞争运行而引起的高耗电； 6.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果； 7.机组可实现快速加湿； 8.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果； 9.产品要求为原厂研发生产产品，不接受OEM贴牌产品； 10.提供原厂安装调试，安装辅材包含室内机支架、铜管、保温棉、延长组件、冷媒、管路支架等。 ★11.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 313395.12 |
| 778 | 吸顶空调 | 4台 | 大金、格力、美的 | 1、5P冷暖型：新冷媒R410A，制冷量12000W，制冷功率3896W，制冷面积57-88平方米，制热功率4KW，制热量12000W，电源380V，扫风方式：上下扫风。 ★2.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 30878.52 |
| 779 | 给排水敷设 | 50.00m |  | 1.定制：配套含水阀、前置过滤器和PPR水管等，符合设计要求。 | 5129 |
| 消防系统 |  |
| 780 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2台 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 2.泄压装置动作压力7.2MPa； 3.最大充装密度950(kg/m3)。 | 12341.46 |
| 781 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2台 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 2.泄压装置动作压力7.2MPa； 3.最大充装密度950(kg/m3)。 | 12341.46 |
| 782 | 七氟丙烷灭火药剂 | 260.00kg |  | ◆1.纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2 | 32760 |
| 783 | 手持灭火器 | 8瓶 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 3KG，MF/ABC5 干粉（磷酸铵盐） | 472.4 |
| 784 | 防护区标识牌 | 2块 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.定制 2.防水不干胶贴纸，10*80CM。 | 130 |
| 785 | 四区气体灭火控制器 | 1台 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.可带4个区的气体灭火设备； ◆2.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 3.壁挂式/带打印； 4.2个总线制回路，每个回路255个编码点。 | 8120.7 |
| 786 | 感温探测器 | 4个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V； ◆2.动作温度：56℃～66℃； 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP33； 5.执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度：≤2000m。 | 410.56 |
| 787 | 感烟探测器 | 4个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V； 2.编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP23； 5.执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度：≤2000m。 | 515.6 |
| 788 | 声光报警器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、工作电压：12VDC ； 2、压电警号，防火ABS阻燃外壳； ◆3、声压(VDC)：110±3 。 | 220.8 |
| 789 | 紧急启动按钮 | 3个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：< 95%RH(不凝露) ； ◆3.工作电压：DC16～32V。 | 703.83 |
| 790 | 喷洒指示灯 | 3个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：＜95%RH(不凝露) ； ◆3.工作电压：DC22～28V； ◆4.工作电流：＜280mA。 | 651.21 |
| 791 | 呼吸器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | ◆1.过滤精度(um):0.22-100； ◆2.过滤容量(t/h):0.2，滤芯长度(m/m):5英寸，工作压力(Mpa):0.1-0.6MPa； ◆3.温度范围(℃):1-60，滤芯材质为:聚丙烯滤芯。 | 441.84 |
| 792 | 自动感应泄压口 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、有效泄压面积：不小于0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 2941.06 |
| 793 | 泄压口防护区百叶罩 | 2个 |  | 铝合金定制 | 407.16 |
| 794 | 应急灯 | 2盏 |  | 1.防护等级：IP30； 2.规格：悬挂式； 3.光源功率：5W； 4.光源类型：LED。 | 227.86 |
| 795 | 安全出口指示灯 | 2盏 |  | 1.电压：220V； 2.防护等级：IP65； 3.光源功率：3W。 | 202.94 |
| 796 | 消防信号联动线 | 200.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电 缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 852 |
| 797 | 应急灯电线 | 90.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV。 | 356.4 |
| 798 | 线管 | 30.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 305.4 |
| 门禁管理 |  |
| 799 | 网络门禁控制箱 | 2套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 2.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门； 3.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； ★4. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏； 5.应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能； 6.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能； 7.具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储； 8.支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全； 9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存； 10. 具有丰富的接口：支持≥8台读卡器，开门按钮信号输入≥4个，门磁信号输入≥4个，报警输入信号输入≥8个，防拆报警信号输入≥1个，锁舌信号输入≥4个，电锁信号输入≥4个，警报输出≥8个； 11.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 12.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆13、具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃。 | 6123.286 |
| 800 | 开关电源 | 2个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.机箱参考尺寸237*285*85mm。 ◆2.输入电压：100-240VAC。 3.输出电压：12VDC。 4.输出电流：4.17A。 5.支持后备电池接入，输出功率≤50W。 ◆6.工作湿度：＜95%，工作温度：-10℃～+50℃。 | 1680.536 |
| 801 | 二合一生物识别读卡器 | 5个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持壁挂安装，采用光学式CMOS指纹辨识模块。 ◆2.读卡感应距离范围不小于为3-6CM。 3. 支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹四种身份识别模式 4.支持≥5000枚指纹容量的存储。 5.支持防拆报警 ，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 6.指纹数据存储采用组乱码加密，确保数据安全。 7. 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议刷卡比对或指纹比对时间≤1秒，指纹辨识错误拒绝率≤0.01%，指纹辨识错误接受率≤0.001%。 8.支持防水设计，防水等级≥IP54。 | 6202.495 |
| 802 | 双门电磁锁 | 5把 |  | 1.≥280kgx2静态直线拉力。 ◆2.内置反向电流防护装置、开锁通电时应能自动控制，且不大于2s。 3.防残磁设计，选用防磨损材料。 4.在额定的电源电压的85%～115%变化范围内，电控锁应能正常启动。 5.支持门磁输出。 6.上锁时NO输出，开锁时NC输出。 7. 支持门磁输出，输入电压：DC12V或DC24V。 | 2100.41 |
| 803 | 锁具门夹 | 5套 | 海康威视、大华、依图 | 1.通电上锁，无残磁，无机械磨损、带支架； ◆2.锁状态信号NO/NC输出、LED指示，抗拉力：280KG(AL-280)； 3.适用于90度开的任何有框门。 | 312 |
| 804 | 开门按钮 | 5个 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 ◆3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 346.515 |
| 805 | 读卡器电缆 | 400.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1696 |
| 806 | 开门按钮电缆 | 400.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2740 |
| 807 | 电磁锁电缆 | 200.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV4*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 1380 |
| 808 | 六类非屏蔽线缆 | 240.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 904.8 |
| 809 | 消防信号联动线 | 90.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 382.5 |
| 810 | 线管 | 120.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1221.6 |
| 视频监控 |  |
| 811 | 网络POE半球摄像机 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1、采用≥300万像素高清分辨率，支持≥2048*1536@30fps，运动图像更流畅。 2、信噪比≥55dB，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、支持三码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，第三码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、 网络自适应，丢包环境下提供有效监控。 5、先进的H.265编码算法，压缩效率更高。 6、支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境。 7、设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能，码率节约不小于1/2。 8、具备区域入侵检测、越界入侵检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等功能。 9、支持字符显示，字体颜色可设置； 10、具备≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个内置MIC。 11、防尘防水等级≥IP67，红外监控距离≥50米。 | 10027.92 |
| 812 | NVR网络硬盘录像机 | 1台 | 海康威视、华为、大华 | 1. 支持最大16路网络视频接入，网络性能接入≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps； 2. 具备 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI 异源输出； 3.支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； ★4. 可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 5.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动； 6. 支持接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出； 7.具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能； 8.可通过客户端与设备端进行实时双向对讲； ◆9. 支持接入人脸检测报警及比对功能的IPC，可对人脸比对IPC进行人脸库的配置、U盘导入人脸库图片。支持对人脸比对进行相似度设置（1-100），布防后按设定相似度范围进行比对，相似度联动报警；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、微笑、口罩、种族、眼睛、嘴巴、胡子属性；人脸比对结果预览展示包括，时间，通道，人脸库，人脸图，相似度，人脸库名称，支持按时间，通道，性别，年龄，眼镜，胡子，口罩，相似度对结果进行查询回放，以及下载，打标签，备份； 10.支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测等智能行为分析； 11. 支持在录像回放中设置时间轴范围，在回放录像的时间轴上可通过鼠标控制回放时间的范围，24小时/2小时/1小时/30分钟可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 12.支持8个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份, | 6124.86 |
| 813 | 硬盘 | 4块 | 海康威视、华为、大华 | 1.监控级硬盘； 2.容量≥3T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA。 | 3462.48 |
| 814 | 六类非屏蔽线缆 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1131 |
| 815 | 线管 | 120.00m |  | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1221.6 |
| 机房动环监控 |  |
| 816 | 温湿度模块 | 4个 | 计通、龙控、金盾 | ◆1.供电电源：12VDC、电流：<10mA 2.显示：数码显示测量值 ◆3.测湿范围：0～100％RH ◆4.精度：±3%RH（25℃时） ◆5.测温范围：-20～60℃ ◆6.精度：±0.5℃（全量程内） 7.串行输出：RS485 | 5270.4 |
| 817 | 漏水检测模块 | 2套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入：10～30VDC 2.探测灵敏度：50KΩ | 6081.2 |
| 818 | 重要回路模块 | 2个 | 计通、龙控、金盾 | 1.强电转开关量模块； 2.输入回路数：8路； ◆3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 1961.2 |
| 819 | 避雷器模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； ◆4.响应时间：≤25ns。 | 1800.6 |
| 820 | 消防监测模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.通道数：8路； 2.输入类型：灌电流，源电流； 3.接口：RS-485； ◆4.波特率：1200-115200bps。 | 1434.6 |
| 821 | 新排风监控模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 1.新排风信号采集模块； 2.输入回路数：8路； ◆3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 1434.6 |
| 822 | 电池组监测 | 128节 | 计通、龙控、金盾 | 1.可实现单节蓄电池检测， 实现对蓄电池单体电压、单体内阻、单体负极温度以及蓄电池组电压、充放电电流等监测，并可通过曲线、图形等方式体现； 2.支持通讯接口 ：RJ10.RJ485； ◆3.电气隔离电压：大于5000V。 | 33228.8 |
| 823 | 串口服务器 | 1台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； ◆3.支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 4.支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 5.支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 6.支持过网关，跨路由通信； 7.支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 8.支持Windows串口驱动程序模式； 9.支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 10.提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具 11.支持WEB和串口等多种配置形式； 12.低功耗设计； 13.IP30等级防护，金属外壳，机架式安装方式。 | 4156.51 |
| 824 | 工控主机 | 1台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； ◆3.支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 4.支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 5.支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 6.支持过网关，跨路由通信； 7.支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 8.支持Windows串口驱动程序模式； 9.支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 10.支持WEB和串口等多种配置形式； 11.IP30等级防护，金属外壳，机架式安装方式； | 12118.66 |
| 825 | 信息流监控平台软件 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.基于工控式标准的中文B/S架构集中监控管理，能实时检测市电、UPS、蓄电池、空调、漏水、温湿度、防盗、消防、门禁、视频等设备的工作状态和各运行参数； 2.支持Web远程管理功能，支持二次开发，软件提供开放接口；支持灵活的组网方式，所有环境监控信息能在计算机网络内共享。 | 60278.25 |
| 826 | 短信模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 用户提供短信卡并充值 | 2820.6 |
| 827 | 远程WEB模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 远程WEB模块 | 2820.6 |
| 828 | 传感器电源 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 12V200W | 180.82 |
| 829 | 六类非屏蔽线缆 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 1131 |
| 830 | 线管 | 120.00m |  | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1221.6 |
| 机柜及布线系统 |  |
| 831 | 机柜42U | 12套 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 36361.32 |
| 832 | 12芯万兆室内多模光纤 | 200.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 2238 |
| 833 | 24口光纤配线架 | 20个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； ◆4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 14995.4 |
| 834 | 光纤熔接 | 480芯 |  | ◆光纤熔接，熔接损耗≤0.20dB/km | 24273.6 |
| 835 | 多模光纤跳线 | 80对 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米多模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 7800.8 |
| 836 | 六类非屏蔽线缆 | 2400.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 9048 |
| 837 | 六类非屏蔽配线架 | 21套 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | ◆1000兆数据传输；安装于19″标准机架；磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有标示符，用于区分端口用途; | 29190 |
| 838 | 网络理线架 | 21个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准1U19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 3913.14 |
| 839 | 网络面板 | 10个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便。含六类非屏蔽模块及底盒 | 2450.6 |
| 840 | 钢网线槽 | 30.00m | 卡博菲、纬诚、罗格朗 | 1.300*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； ◆3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上； 4.外形尺寸：300*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 1952.4 |
| 841 | 镀锌线槽 | 40.00m |  | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 4131.6 |
| 842 | 线管 | 100.00m |  | 材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1018 |
| 视频监控系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 前端部分 |  |
| 843 | 室内红外广角高清半球防爆摄像机 | 266台 | 海康威视、华为、大华 | 1、采用≥300万CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰，灰度等级≥11级。 2、最低照度彩色：≤0.008 lx，黑白: ≤0.001lx。 3、同一场景相同图像质量下设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2。 4、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 5、红外补光不小于30米，具有抗丢包≥10%的处理能力。 6、支持H.265、H.264视频编码格式，支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 7、水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于120°，具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设。 8、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 9、具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能。 10、具有拌线入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入区域、离开区域、逆行、攀高、平躺起身、离岗等智能分析功能。 11、可通过客户端或IE浏览器开启/关闭远端放大功能，远端放大功能有3个等级选项。 12、支持电子防抖、背光补偿、强光抑制等功能，支持场景变更侦测功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息。 ★13、可通过客户端或IE浏览器开启/关闭畸变矫正功能，矫正强度等级0-80连续可调。 ◆14、防尘防水等级≥IP67，设备能在额定电源电压DC12V 的-10%～+10%范围内工作。 | 619328.864 |
| 844 | 室内红外高清枪式摄像机 | 48台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2560*1440，支持≥2560*1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、内置≥4颗白光补光灯，内置≥1颗GPU芯片。 3、具备三码流技术，主码流≥2560*1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 ★6、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数。 7、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP67，设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 ◆10、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ◆11、电源供应支持PoE(802.3af)，功耗:9.5W Max，补光照射距离≥30米。 | 96365.376 |
| 845 | 室内红外高清半球摄像机（IP） | 266台 | 海康威视、华为、大华 | 1. 采用≥300万CMOS图像传感器，最大可输出400万(2592×1520)@20fps； 2. 最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性； ◆3. 镜头焦距2.7~13.5mm； 4. 最低照度 彩色模式：≤0.002Lux;黑白模式：≤0.0002Lux;； 5.视频压缩标准H.264/H.265; 6. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7．支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测 8. 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 9. 支持IP67，IK10防护等级 | 583416.736 |
| 846 | 室外红外高清枪式摄像机（IP） | 48台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2560*1440，支持≥2560*1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、内置≥4颗白光补光灯，内置≥1颗GPU芯片。 3、具备三码流技术，主码流≥2560*1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 ★6、支持人脸识别抓拍优先功能，该功能能够以识别结果为优先条件进行抓拍；支持通过客户端软件对画面中25个人脸进行检测和抓拍。 7、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP67，设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 ★10、支持内置存储卡，可存储10万张人脸图片，支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1。 ◆11、电源供应支持PoE(802.3af)，功耗:9.5W Max，补光照射距离≥30米。 | 104161.344 |
| 847 | 室外红外高清高速球摄像机（IP） | 12台 | 海康威视、华为、大华 | 1、支持≥300万像素，≥30倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持≥2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL。 4、宽动态≥106dB，支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 ◆5、信噪比≥61dB，网络延时不大于95ms，支持H.265编码，实现超低码流传输。 6、支持≥300个预置位，支持≥35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持区域屏蔽功能，最多可设置10个区域，该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析。 ◆9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 ★10、支持移动侦测功能，即在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP、发送邮件及联动录像，并可通过IE浏览器设置300块移动侦测区域。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 ★13、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 ★14、支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设。 15、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥650米，具备较好防护性能，支持≥IP67、≥6KV防浪涌。 ◆19、支持独立供电电源，功耗:40W max，工作温度和湿度:-30℃～65℃，湿度小于90%。 ★20、电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作 | 93632.112 |
| 848 | 制高点网络高清智能球机 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1.支持≥400万像素，靶面尺寸≥1/1.8英寸，采用CMOS高性能图像传感器，视频输出图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2.支持最低照度可达彩色≤0.0005Lx；黑白≤0.0001Lx。 3.信噪比≥60dB，支持H.265编码，实现超低码流传输。 ★4. 支持目标跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，可对球机自动调节变倍，可对目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 6.支持预置位冻结、预置位联动抓拍和模式路径联动录像功能。 7.采样率可设置为4～96kHz，具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在IE浏览器下，具有回声消除设置选项。 8.可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持两个SD卡，每个支持≥512GB，分辨率设置≥1920×1200，帧率设置为≥25fps，开启smart265功能，码率为≥512kbps情况下，可正常显示监控画面。 9.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为≥30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 ★10. 支持在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离，且支持区域屏蔽功能，可设置8个区域，在该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析。 11.垂直手控旋转速度不小于400°/s，与客户端之间用≥300m五类非屏蔽线直接连接，使用丢包测试软件发送≥2800个数据包，重复测试三次，无丢包，支持在黑白名单中可添加≥1024个跨网段IP地址、≥1024个mac地址。 12. 可在设置的监测区域对单个行人、可对单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 13.在IE浏览器下，具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 14.支持车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为。 15.具备≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和≥1路输出接口。 ◆16. 防护等级支持≥IP67，机械碰撞防护等级≥IK10，电压在AC24V±55%或DC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作。 | 43862.68 |
| 849 | AR全景摄像机 | 1台 | 海康威视、华为、大华 | 1. 一体化设计，≥1600万像素，≥8个镜头拼接，支持≥40倍光学变倍，不仅实现智能分析、人脸抓拍和跟踪功能，且也能实现大场景星光级监控。 2. 全景采用超星光超低照度8个200万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器；内置球机采用超星光超低照度400万像素1/1.8靶面CMOS图像传感器。 3.可识别距设备≥20m处的人脸轮廓，支持宽动态、数字降噪、强光抑制、透雾功能。 4.支持采用H.264.MJPEG、H.265视频编码格式。 5.摄像机与客户端之间用≥250m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送≥3500个数据包，重复测试3次，无丢包。 ◆6. 可将任意连续的4-8个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示。 7.最低照度支持彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux。 8.具备SD卡槽，支持SD卡热插拔，SD卡支持≥256GB，支持≥300个预置点，具有存预置位和调预置位功能。 9.具备定位联动功能。可手动标定辅视频图像及主视频图像，在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。 10.可监控环绕设备约360°范围视场角，垂直方向上可监视约84°范围视场角。 11. 支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 12. 具有≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口、≥2个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个复位按钮、≥1个SD卡槽、≥1个DC12V输出接口。 ◆13.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 | 42093.135 |
| 850 | 枪球联动一体机 | 6台 | 海康威视、华为、大华 | 1、枪球一体联动系统，由全景摄像机和细节智能球型摄像机组成，采用高性能CMOS传感器，内置GPU芯片实现全景监控及细节精准抓拍多样化监控需求。 2、全景细节摄像机都采用≥800万像素，180度监控范围，1/1.8英寸CMOS传感器，细节相机采用≥800万像素1/1.8英寸CMOS传感器，支持≥4光学变倍，16倍数字变倍。 3、支持最低照度可达彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x，照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB。 4、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，实现智能分析、联动防控功能。 5、支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 ★7、可看清35米处人体体貌特征，并进行抓拍生成小图，可看清100米处人休轮廓，并进行抓拍生成人体小图。 ◆8、在网络摄像机中，可通过客户端软件或IE浏览器设置≥4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为，可对像素为≥3×3的移动目标（人或车）进行检测并框出该目标，可对相距≥100米处，速度为≥85km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆。 9、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 ★10、监控画面中点击或框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间应小于0.3秒。 11、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 12、可通过同1个RJ45网络接口可以同时访问网络摄像机和智能球型摄像机，可在网络摄像机监控画面中显示检测到的移动目标（人或车）的运动方向（上、下、左、右、左上、左下、右上、右下）。 13、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 14、可自动或手动标定网络摄像机及智能球型摄像机视频图像。 15、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径。 ◆16、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃～70℃，设备可正常工作。 ◆17、支持独立供电电源，功耗：80W Max，防护等级≥IP66。 ★18.电源电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作 | 111289.794 |
| 851 | 电梯轿厢飞碟式高清摄像机 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1、设备采用≥200万CMOS传感器，支持分辨率≥1920*1080。 ◆2、支持信噪比≥62dB，水平调整角度范围不低于-25°～30°，垂直范围不低于0°～70°。 3、具备ICR红外滤片式自动切换功能，支持最低照度不低于0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR。 4、设备输出视频图像画面清晰，具备自动增益调节功能、背光补偿以及宽动态等功能。 ◆5、具备RS485功能,可根据楼层传感器，可显示所在楼层范围不低于-7楼～95楼。 6、设备支持防暴等级不低于IK07。 7、含安装配套配件及线缆。 | 6883.2 |
| 852 | 解码器 | 4台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1、支持≥1路视频，1路音频输入。 2、支持H.265或H.264的编码格式。 3、支持200W实时编码； 4、1个 10M/100M自适应RJ45以太网口。 5、支持GB28181、ONVIF 接入到平台或NVR或存储设备。 6、支持1个mini SD卡扩展卡槽，最大容量支持128G。 7、 1路报警输入，1路报警输出。 | 25028.08 |
| 853 | 拾音器 | 310个 | 海康威视、华为、大华 | 1、拾音范围不小于65平方米. 2、音频传输距离≥2500米. 3、灵敏度-38dB。 4、信噪比≥70dB. 5、降噪能力不小于10dB。 6、拾音器能够在-20～70摄氏度环境下稳定工作. 7、支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 245833.1 |
| 854 | 枪型摄像机支架 | 81个 | 海康威视、华为、大华 | 壁装支架。 | 7242.21 |
| 855 | 2合1网络防雷器 | 71个 | 海康威视、华为、大华 | 一、网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器（60个）： （1）≥1000M网络。 （2）最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：15V/30V DC。 （3）试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA。 （4）电压保护水平Up：网络：30V/电源：23V。 （5）传输速率：≥1000Mbps。 （6）插入损耗: ≤0.5dB。 （7）响应时间：1ns。 （8）接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子。 二、网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器（11个）： （1）最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：30V DC 。 （2）试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA。 （3）电压保护水平Up：网络：30V/电源：50V 。 （4）传输速率：1000Mbps。 （5）插入损耗: ≤0.5dB。 （6）响应时间：1ns。 （7）接口型式：网络：RJ45 /电源： 接线端子 。 | 29319.45 |
| 平台存储部分 |  |
| 856 | 视频综合管理平台 | 1套 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、支持视频、对讲、报警主机设备的添加展示，支持不同地图的底图同时打开，可支持≥5张底图。 2、支持针对监控点添加标签。 3、支持报警确认消除报警状态及报警图标动态效果，支持地图上直接框选进行多画面预览回放，支持设备报警、在离线等状态查看。 4、支持对资源点进行左对齐、右对齐、下对齐、上对齐以及资源点图标尺寸、角度的修改操作，并且同一张图内资源大小可快速复制至其它点位。 5、支持报警接收并联动客户端视频预览、图墙抓拍、报警详情、语音提示、地图位置信息以及查看录像信息。 6、支持系统自动获取编码设备的视频通道。 7、支持自定义编辑报警时间模板，可以在配置报警时快速复用。 8、支持剧烈运动检测、起身检测、起身检测、攀高检测、离岗检测、超时检测等功能检测。 9、、支持在系统中添加监所行为分析服务，支持配置监控点关联到行为分析通道，支持删除、修改、查询行为分析设备；支持删除、查询关联监控点。 10、支持对报警进行备注，并进行确认或判定为误报操作，支持对某一报警进行临时撤防操作以及全部布防操作。 11、支持对监控点配置进行清除选定配置、清除异常配置或清除所有配置。 12、平台支持针对录像计划片段类型，通过拖动时间条设置录像计划模板片段，支持展示所有的录像计划模板，点击模板名称可查看具体的录像计划模板信息。 13、支持设置是否开启根节点名称修改、是否同步通道名称以及是否同步设备名称。 14、支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。 15、平台可提供高低点视频预览，云台控制、多画面轮巡，标签同步回放，标签管理、标签分层、数据可视化展示等基础功能。 | 140369.66 |
| 857 | 中心管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 配置不低于：E5-2603v3(1.6GHz/6c)/6.4GT/15ML3；16G RDIMM DDR4 内存；1TB SATA（企业级）*2；4个千兆网卡；标配导轨；标准DVDRW | 50647.056 |
| 858 | 流媒体服务器 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1、提供流媒体的集群管理及负载均衡服务，可将视频分发任务动态均衡到各个流媒体上，故障流媒体的分发任务将自动分配到其他流媒体。 2、提供干线管理服务，可设置干线数量，通过权限规则或者IP规则，对指定的用户进行会话剔除，权限抢占。 3、提供智能化视频流转、分发管理功能，不受前端编码格式限制。 4、支持多级视频流转分发功能，支持集群部署，支持多网卡绑定策略。 5、提供数据的关联、查询、修改和删除，支持数据定期备份，支持基于数据库备份的数据异常恢复功能。 6、单台≥600M转发，支持转发≥100路6M，≥150路4M,≥300路2M。 7、硬件性能参数不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)/2U； 插槽：16DIMM。 | 108494.112 |
| 859 | 存储阵列 | 3台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，支持≥48块硬盘； 2、支持双系统，标配≥4个千兆网口，≥1个USB接口，≥2个SAS接口，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB； 3、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 4、支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 5、应能接入并存储总码流≥2400Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，同时转发总码流≥2400Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，同时回放总码流≥600Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像，当RAID处于降级或重构状态下不影响性能，可通过IE浏览器分别查询设备及每个通道的最早录像时间点； ★6、最多可支持同时损坏6块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；可对硬盘进行加密和解密操作。； 7、在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、设置用户权限设置选项，可通过IE浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； ★8、支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；设备支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询； 9、能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 10、在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 11、支持全局热备和局部热备，支持逻辑卷的动态在线扩展； 12、支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 13、同时支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设； 14、支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 15、可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储； 16、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 | 200968.74 |
| 860 | 企业级硬盘 | 144块 | 海康威视、华为、大华 | 1.企业级硬盘； 2.容量≥6T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA； 4.容量按存储30天录像要求定制，单硬盘6TB。 | 322560 |
| 3监控显示部分 |  |
| 861 | 液晶拼接屏 | 24块 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、背光类型：LED 2、分辨：1920×1080 ★3、亮度：≥700cd/m2 ★4、静态对比度：≥1400:1 5、双边拼缝：1.8mm 6、控制方式：RS232串口控制，红外遥控 ◆7、工作温度：0℃~50℃ ◆8、环境湿度：20%~90% 9、信号输入：VGA(D-Sub)≥1、CVBS(BNC)≥2、DVI-D≥1、HDMI≥1、RS232(RJ45) ≥1、USB多媒体≥1 10、信号输出：CVBS(BNC) ≥2、 RS232(RJ45) ≥1 11、屏幕尺寸：55英寸 | 441600 |
| 862 | 视频显示矩阵 | 1台 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、≥6槽位机箱，支持配合视频图像信息综合应用平台，支持模拟、网络、数字视频信号的接入和切换输出。 2、支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道支持≥30个窗口叠加显示，单个输出板卡支持≥128个漫游窗口叠加。 3、支持输入信号融合功能，可将多个输入源融合成≥1 个信号源上墙功能，支持不同输出口的信号源同步功能，不应该出现图像错位、不同步，单个解码卡可设备不低于60路1920×1080视频解码功能。 4、具备≥24个DVI视频输出接口，≥8个DVI视频输入接口，具备≥1路音频输入和≥1路音频输出接口。 5、支持客户端和设备对讲功能；支持多个音视频输入源的音频信号从一个音频口输出，实现混音功能。。 6、支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于125个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏。 7、支持BMP、JPEG等格式的地图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，支持窗口图像置顶、置底操作。 8、支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能，支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 ★9、支持电视墙画面加框功能，支持1/4/6/8/9/16/25/32等分割显示；支持无缝切换，视频断开后可保留最后一帧图像，画面切换无黑屏。 10、支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 11、支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行不低于15画面分割解码1080P图像。 12、单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能。 13、支持虚拟云台控制功能，具有虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向；支持多用户抢占、云台控制锁定功能。 14、平板操作支持预监和回显功能，并支持场景切换、视频切换、窗口漫游、缩放等操作。 | 182772.03 |
| 863 | 大屏电视墙 | 1套 | infree、AVCIT、海康威视 | 定制,4*6拼接屏框架 | 165051.03 |
| 864 | 液晶拼接屏 | 12块 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、背光类型：LED 2、分辨：1920×1080 ★3、亮度：≥700cd/m2 ★4、静态对比度：≥1400:1 5、双边拼缝：1.8mm 6、控制方式：RS232串口控制，红外遥控 ◆7、工作温度：0℃~50℃ ◆8、环境湿度：20%~90% 9、信号输入：VGA(D-Sub)≥1、CVBS(BNC)≥2、DVI-D≥1、HDMI≥1、RS232(RJ45) ≥1、USB多媒体≥1 10、信号输出：CVBS(BNC) ≥2、 RS232(RJ45) ≥1 11、屏幕尺寸：55英寸 | 220800 |
| 865 | 大屏电视墙 | 2套 | infree、AVCIT、海康威视 | 定制,2*3拼接屏框架 | 143694.06 |
| 866 | 解码器 | 2台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1、 支持≥1路视频，1路音频输入。 2、 支持H.265或H.264的编码格式。 3、 支持200W实时编码； 4、 1个 10M/100M自适应RJ45以太网口。 5、 支持GB28181、ONVIF 接入到平台或NVR或存储设备。 6、 支持1个mini SD卡扩展卡槽，最大容量支持128G。 7、 1路报警输入，1路报警输出。 | 28156.59 |
| 867 | 管理电脑 | 8台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 | 42624 |
| 868 | 操作台 | 1台 |  | 1.定制：4联操作台，钢制定制 | 3569 |
| 869 | 操作台 | 2台 |  | 1.定制：2联操作台，钢制定制 | 7138 |
| 布线及铺材 |  |
| 870 | 电源总线 | 2400.00m |  | SFTP cat5e 电梯视频线 | 8664 |
| 871 | 电梯视频随行电缆 | 250.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.名称：2芯多股护套电缆； 2.规格：2*1.5mm2； 3.中文名：铜芯护套线； 4.并行铜芯数：2芯多股； 5.铜芯横截面积：1.0mm2； 6.额定电压：300V/500VAC | 2412.5 |
| 应急警报系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 应急报警 |  |
| 872 | 报警按钮 | 77只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、工作电压DC12V，工作电流1.25A。 2、开关耐压：250VAC。 3、开光方式：常开/常闭，钥匙复位。 4、使用标准86底盒安装。 | 3171.63 |
| 873 | 单防区接入模块 | 10只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持与兼容的多路复用扩展模块配合使用。 2.可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区。 3.电流：0.8mA。 ◆4.工作温度范围：-10℃～+55℃。 | 1245 |
| 874 | 4路触发器输出模块 | 3只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持强电联动，≥4路继电器输出模块。 2.支持≥4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 3.支持自定义联动原则。 4.可通过MBUS总线与报警主机连接。 ◆5.工作温度范围：-10℃～+55℃。 6.继电器：AC 220V/10A。 | 2176.5 |
| 875 | 门灯 | 133只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 红色报警灯 | 11129.44 |
| 876 | 声光报警器 | 3只 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、工作电压：12VDC ； 2、压电警号，防火ABS阻燃外壳； ◆3、声压(VDC)：110±3 。 | 331.2 |
| 877 | 总线式网络报警主机 | 3台 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 2、支持两条总线，每条可达≥2400M（RVV2*1.5mm²），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性。 3、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 4、支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 5、支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 6、支持定时布撤防，每天8个时段，支持触发器时控输出。 7、支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 8、支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 9、支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 11、支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 配套继电器，性能要求如下： 1、可以与总线式网络报警主机配合使用，连接报警主机、扩展模块或者其他中继器，将信号进行滤波、整形、重建并放大，提高通信质量，延长通信距离。 2、电压：DC 12V。 3、电流：1.5A。 4、传输距离≥2400米，横截面积约1.5mm²。 | 7217.58 |
| 878 | LCD液晶键盘 | 3套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 2.卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片。 3.支持在线编程，支持防区状态实时显示。 4.支持连接遥控器进行远程布撤防。 5.可针对单防区进行布撤防，通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 6.支持LCD显示自定义防区名称，支持上下翻页查看事件信息。 7.键盘所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 8.支持背壳双面防拆，支持刷卡布撤防。 | 1424.1 |
| 布线及铺材 |  |
| 879 | 信号总线 | 900.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | RVVP2*1.0mm2 | 3636 |
| 880 | 电源总线 | 900.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.名称：2芯多股护套电缆； 2.规格：2*1.5mm2； 3.中文名：铜芯护套线； 4.并行铜芯数：2芯多股； 5.铜芯横截面积：1.0mm2； 6.额定电压：300V/500VAC | 3249 |
| 门禁系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 门禁前端 |  |
| 881 | 人脸识别门禁 | 104台 | 海康威视、万里虹、依图 | ◆1.采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，分辨率≥1024×600，屏幕流明度≥350cd/m2，面部识别距离0.3m-1m。 2.支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式。 3.支持活体检测（视频防假）功能。 4.支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 5.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉。 6.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。 7. 采用不小于200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动调节，支持白光补光、红外补光及宽动态。 8.支持人脸、刷卡、指纹、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 9.支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。 ◆10. 最大支持5000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片，人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，误识率＜0.1%，识别速度快，准确率高，适应侧脸，遮挡，模糊，表情，明暗变化等实际环境。 11.支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12.支持平台或客户端中心远程视频对讲功能，支持对门开启当时，卡的各种使用权限进行组合设备，实现不同场景的权限管理。 ★13. 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能。 14.支持RS485≥1个、wiegand26/34 ≥1个(支持双向)、USB≥1个、门磁≥1个、报警输入≥2个、防拆≥1个、开门按钮≥1个，电锁≥1个，报警输出≥1个。 | 556919.896 |
| 882 | 指纹识别门禁 | 14台 | 海康威视、万里虹、依图 | ◆1.具有光学式指纹模块功能，指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥4500枚指纹，指纹识别速度≤1S，误认率≤0.001%，拒认率≤0.01%。 2.设备接口支持≥1个门铃、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个门磁、≥1个报警输入 3.具有≥2.8英寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 4.支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 5.应具备自检功能，支持≥8万张卡片管理，支持≥15万条事件存储。 6.具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关，读卡 7.主持认证方式功能，支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码，反潜回功能，多重卡认证开门，多重卡+中心远程认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，超级权限开门。 8.具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示。 9.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时，系统应报警。 10.支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 11.具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 12.支持≥2路入侵探测接口，能联动报警输出，工作电压支持DC 12V。 | 22789.312 |
| 883 | 双门控制器 | 101台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 3. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11. 支持≥4台读卡器，开门按钮信号输入≥2个，门磁信号输入≥2个，报警输入信号输入≥4个，电锁控制输入≥2个，警报输出≥4个。 | 214423.404 |
| 884 | 四门控制器 | 3台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1、支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 2、具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 3、支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 4、应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 ★5、所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 6、应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能。 7、支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8、具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储. 9、支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 10、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 11、具有丰富的接口：支持≥8台读卡器，开门按钮信号输入≥4个，门磁信号输入≥4个，报警输入信号输入≥8个，防拆报警信号输入≥1个，锁舌信号输入≥4个，电锁信号输入≥4个，警报输出≥8个。 12、具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 ◆13、具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃。 | 8276.229 |
| 885 | 开门按钮 | 15只 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 ◆3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 654.81 |
| 886 | 电控锁 | 72个 |  | 1、支持≥50万次通电上锁耐用度，延时设置支持0/3/6/9秒可调。 2、在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏。 3、锁舌采用304不锈钢实芯棒材，经CNC车床精工而成，可承受≥2000KG冲击。 ◆4、开锁通电时应能自动控制，且不大于2s。 ◆5、在额定的电源电压的85%～115%变化范围内，电控锁应能正常启动。 6、连动部件全部采用金属结构，在-20℃～60℃情况下可正常使用。 7、电压支持12VDC，功率≤2.4W。 | 33034.248 |
| 门禁控制后端 |  |
| 887 | 门禁管理软件 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1、支持门禁设备接入、管理和控制。 2、支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点。 3、支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 4、支持门禁权限配置和下发。 5、支持门禁事件订阅、查询和联动。 6、支持门禁远程控制，开门、关门、联动客户端查看视频实时画面。 7、支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 8、支持特殊卡（如残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用。 9、支持多门互锁，可设定同一控制器下的多门互锁，保证互锁的门中，同时最多只能打开一扇门。 10、支持按周计划设置门常开常闭状态，支持配置多重认证的间隔时长，多重认证时相邻两次认证时间超过设置的间隔时长，则需重新认证。 11、支持配置可抓拍的一体机抓拍次数，支持配置抓拍的图片存储位置。 12、支持启用门禁权限自动下载，可按每天固定时间或每天固定次数自动下载卡片权限，可按每天固定次数下载指纹、人脸权限。 | 121481.16 |
| 888 | 门禁对接定制功能 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 结合项目具体的情况进行配置或定制。 | 31814.16 |
| 889 | 门禁管理终端 | 3台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版； 2.主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T； 4.含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 5.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 6.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 | 14893.2 |
| 890 | 指纹采集仪 | 3台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用光学式指纹，图像分辨率≥508ppi。 2.支持≥1个USB2.0接口，即插即用。 3.采取指纹尺寸≥256*288(像素)。 4.工作电压支持DC5V，200mA。 | 4356.48 |
| 891 | 人脸采集仪 | 3台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用CMOS高性能传感器，支持分辨率≥1920×1080，镜头约6mm。 2.支持最低照度≤0.1Lux，信噪比≥62dB。 3.视频帧率支持≥1080p@25fps，1080p@30fps 4.内置MIC，支持蜂鸣功能，支持红色闪烁+蜂鸣，有视频通话请求状态。 ◆5.支持调整角度:水平为0°，垂直为-10°～30°，旋转为0°。 | 1956.48 |
| 892 | 报警主机 | 3台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1、支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 2、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 3、支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 4、支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 5、支持定时布撤防，每天8个时段，支持触发器时控输出。 6、支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 7、支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 8、支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 9、支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 | 32886.81 |
| 893 | 服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 硬件性能应不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)； | 36247.056 |
| 人行AB门管控 |  |
| 894 | 双门网络门禁控制器 | 2台 | 海康威视、美电贝尔、宝登 | 1.大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 3. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11. 支持≥4台读卡器，开门按钮信号输入≥2个，门磁信号输入≥2个，报警输入信号输入≥4个，电锁控制输入≥2个，警报输出≥4个。 | 4636.008 |
| 895 | 电插锁 | 2个 |  | 1、支持≥50万次通电上锁耐用度，延时设置支持0/3/6/9秒可调。 2、在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏。 3、锁舌采用304不锈钢实芯棒材，经CNC车床精工而成，可承受≥2000KG冲击。 ◆4、开锁通电时应能自动控制，且不大于2s。 ◆5、在额定的电源电压的85%～115%变化范围内，电控锁应能正常启动。 6、连动部件全部采用金属结构，在-20℃～60℃情况下可正常使用。 7、电压支持12VDC，功率≤2.4W。 | 1115.218 |
| 896 | 人脸识别+指纹门禁 | 4个 | 海康威视、万里虹、依图 | ◆1.采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，分辨率≥1024×600，屏幕流明度≥350cd/m2，面部识别距离0.3m-1m。 2.支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式 ★3.支持活体检测（视频防假）功能 4.支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 5.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉。 6.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。 7. 采用不小于200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动调节，支持白光补光、红外补光及宽动态。 8.支持人脸、刷卡、指纹、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 9.支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。 ◆10. 最大支持5000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片，人脸验证准确率＞99%，1：N比对时间≤0.5S/人，误识率＜0.1%，识别速度快，准确率高，适应侧脸，遮挡，模糊，表情，明暗变化等实际环境。 12.支持平台或客户端中心远程视频对讲功能，支持对门开启当时，卡的各种使用权限进行组合设备，实现不同场景的权限管理。 ★13. 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能。 14.支持RS485≥1个、wiegand26/34 ≥1个(支持双向)、USB≥1个、门磁≥1个、报警输入≥2个、防拆≥1个、开门按钮≥1个，电锁≥1个，报警输出≥1个。 | 19859.996 |
| 897 | 管理软件 | 1套 | 海康威视、美电贝尔、宝登 | 1、可实现AB门禁管理，支持按组织、按人员分组、按人员配置权限，支持权限配置综合查询功能，可按姓名、门禁点、权限、指纹、人脸等查询人员已配置权限。 2、支持指纹、人脸生物特征识别配置功能，用户除卡片外还可以刷指纹、人脸进出门禁。 3、支持对门禁点分组，便于批量配置权限。 4、支持对相同权限的人员分组，便于批量配置权限，可按组织添加、按规则添加人员分组。 5、支持设定计划模板、假日组，使门禁权限按预先设定的计划、假日组生效。 6、支持权限配置结果查询，可按姓名、工号、所属组织、门禁点、控制器、所在区域、下载状态、配置时间、下载事件查询。 7、支持特殊卡设置，包括残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡等，可按控制器、卡号、姓名、状态进行特殊卡查询。 8、支持多重认证，人员按多重认证规则进行认证才可以开多重认证的门。 9、支持多门互锁，可设定同一控制器下的多门互锁，保证互锁的门中，同时最多只能打开一扇门。 10、支持按周计划设置门常开常闭状态，支持配置多重认证的间隔时长，多重认证时相邻两次认证时间超过设置的间隔时长，则需重新认证。 11、支持配置可抓拍的一体机抓拍次数，支持配置抓拍的图片存储位置。 12、支持启用门禁权限自动下载，可按每天固定时间或每天固定次数自动下载卡片权限，可按每天固定次数下载指纹、人脸权限。 13、支持查询人员出入事件，可按姓名、工号、所属组织、门禁点、控制器、门禁点区域、事件时间、事件类型、抓拍图片进行查询。 14、支持门禁设备的在线检测功能，可主动获取设备型号和能力集信息并更新保存设备信息，可对门禁设备编辑设置门磁、按钮、开门时间、残疾人卡开门时间、门开超时报警、胁迫码、超级密码等配置。 15、支持查询已添加的门禁点，可按门禁点名称、所属控制器、位置说明、描述查询。 | 9058.62 |
| 898 | 桌面式人证比对终端 | 1台 | 海康威视、美电贝尔、宝登 | 1.采用不小于7英寸LCD16:9触摸显示屏，分辨率支持1280*800，显示操作提示以及人脸识别框； ◆2.采用不小于500万广角摄像头，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片防假，支持强光环境； ◆3.人脸比对时间≤0.6S/人，人脸验证准确率≥99%，容错率≤0.5%； 4. 前置摄像头角度0~45°可调节，方便根据被验人员调整识别高度； ★5.内置双摄像头，500w像素，分别支持人脸采集及证件照片采集； 6.设备支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能； 7.置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片，与前置摄像头检测抓拍的人脸照片或与下置摄像头读取带人脸照片的证件图片进行1:1比对； 8.支持数据上传功能，可将前端比对结果及抓拍的照片实时上传给后台平台保存； 9.门禁终端支持于AB门客户端进行实时可视对讲功能，无需另外安装对讲分机； 10.支持本地登录后管理、查询、设置设备参数、人脸数据导入、事件记录导出功能； 11.支持验证时候人脸抓拍并上传到AB门系统软件； 12.支持门未关妥、门被外力开启等报警功能； 13.内置软硬件看门狗保护机制，保障设备的稳定运行。 | 11061.43 |
| 899 | 管理工作站 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows7旗舰版主频≥3.4GHz； 2.缓存6M； 3.内存≥4GDDR4； 4.硬盘≥1T； 5.1G独立显卡； 6.配置4口USB3.0； 7.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 8.电源250W电源适配器。 ★9.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 2664.4 |
| 车行AB门管控 |  |
| 900 | 双门网络门禁控制器 | 2台 | 海康威视、美电贝尔、宝登 | 1.大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 3. 所有连接端口均具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11. 支持≥4台读卡器，开门按钮信号输入≥2个，门磁信号输入≥2个，报警输入信号输入≥4个，电锁控制输入≥2个，警报输出≥4个。 | 4636.008 |
| 901 | 管理工作站 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows7旗舰版主频≥3.4GHz； 2.缓存6M； 3.内存≥4GDDR4； 4.硬盘≥1T； 5.1G独立显卡； 6.配置4口USB3.0； 7.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 8.电源250W电源适配器。 ★9.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 2664.4 |
| 902 | 车牌抓拍机 | 2套 | 海康威视、美电贝尔、宝登 | 1.采用1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.002Lux低照度监控效果； ◆2.采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 3.采用一体化设计，集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体； 4.可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出； 5.能够识别民用车牌、新能源车牌、警用车牌、2012式新军用车牌，2012式武警车牌； 6.支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； ◆7.支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上，车牌识别率＞95％； 8.防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题。 | 9693.08 |
| 违禁物品检测 |  |
| 903 | 安检门 | 1台 | 海康威视、威视、大华 | 1. 可检测类型：最小可检测一个回形针 2. 准确定位：六个相互重叠的网状探测区域划分，双侧发射，双侧接收，能精确定位被探测物，门柱带有两排LED灯，可直观显示报警区域 3. 多区报警：可同时定位多个金属位置 4. 复合电路设计：散射红外线装置，快速感应，电脑自动识别，可降低误报和漏报，自动统计报警次数、通过人数 ◆5. 灵敏度可调：每个区位有1000个灵敏度级别（0~999），可根据探测要求把区位调节到适合的灵敏度（设置灵敏度数值越大，灵敏度越高），整体灵敏度是对12个区同时调节 6. 磁场发射技术：符合当前所采用的国标安全标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害 ◆7. 遥控：配遥控器，最大遥控范围：2m ◆8. 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，常温下100 MΩ；经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48小时的受潮预处理后，设备绝缘电阻2MΩ。 ◆9. 泄漏电流：设备工作时的泄漏电流符合电子设备安全要求，小于0.5mA 10. 符合标准：GB15210-2003 | 3200 |
| 904 | 手持金属探测器 | 3个 | 海康威视、威视、大华 | 1.支持两种报警模式，LED声光报警或振动报警，可外侧调节灵敏度，操作方便，以适应不同检测要求； 2.具有电压指示灯/充电指示灯及时提醒，功率小于等于270mW； 3.重量轻、检测探头面积大，探测速度快； ◆4.工作频率约22kHz，使用温度:-20℃～+55℃。 | 2392.35 |
| 905 | 电脑 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 | 5328 |
| 控制设备 |  |
| 906 | 数字道闸 | 2台 | 海康威视、宝登、宏林 | ◆1.道闸杆长≥3米，起落杆速度在0.9～1.8秒可调，遥控距离≥30米； 2.全向道闸方向，直杆道闸类型，具备≥2个遥控器，≥1个防砸雷达； 3.支持左右向学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位； 4.支持左右向学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位； 5.道闸上电后，会自动进行自检，寻找开到位和关到位，支持脱杆功能； 6.支持当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； ◆7.整机运行平稳，无异响，噪音＜65dB； 8.支持遥控器、控制主机、地感等对道闸的开或者关发送相关指令； 9.具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备； ◆10.输入电压：220VAC+10%，电机功率≤300W，温度支持+70～-25； 11.防护等级≥IP54，具有遥控器对码学习功能，一台道闸可以学习48个以上遥控器； | 5920.16 |
| 907 | 数字式车辆检测器 | 4台 | 海康、捷顺、富士 | 1、具有485接口、≥2路继电器开关量输出接口。 ◆2、支持接入≥2路线圈，线圈工作频率：28KHz～120KHz。 ◆3、工作电压：AC220V，工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%。 ◆4、最快响应时间≤3.5ms，支持在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态。 5、车辆行驶经过线圈区域时自动检测，支持接入≥2路线圈。 ◆6、线圈故障恢复时间≤100ms，线圈故障检测时间＜10ms。 7、支持灵敏度设置，支持通过拨码设置高、中高、中低、低四挡灵敏度，支持通过拨码设置延时输出、达到线圈1抓拍、到达线圈2抓拍、无逻辑四种触发逻辑。 | 3995.32 |
| 908 | 入口控制机 | 1台 | 捷顺、富士、海康 | 1、TCP/IP网络技术，实时嵌入式操作系统； ◆2、读卡时间 ≤0.1s； 3、脱机记录数≥500,000,ID卡白名单容量≥20,000,ID卡黑名单容量：无限制,IC卡白名单容量：无限制； 4、通信速率：10M/100M自适应。 | 10207.44 |
| 909 | 出口控制机 | 1台 | 海康威视、捷顺、富士 | 1、TCP/IP网络技术，实时嵌入式操作系统； ◆2、读卡时间 ≤0.1s； 3、脱机记录数≥500,000,ID卡白名单容量≥20,000,ID卡黑名单容量：无限制,IC卡白名单容量：无限制； 4、通信速率：10M/100M自适应。 | 10207.44 |
| 910 | 入口显示屏 | 1㎡ | 捷顺、富士、海康 | P5室外LED单色显示屏，以中文形式实时显示时间、车牌信息、剩余车位等等，同时可根据用户需要自行更改，可发布多种通知信息，采用全进口集成块、LED发光管和单片机，确保编程可靠，修改方便；全中文滚动显示，内容丰富，可全天候工作。 | 3232.06 |
| 911 | 一体化高清车牌自动识别机 | 2套 | 海康、捷顺、富士 | 1.采用1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.002Lux低照度监控效果； ◆2.采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 3.采用一体化设计，集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体； 4.可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出； 5.能够识别民用车牌、新能源车牌、警用车牌、2012式新军用车牌，2012式武警车牌； 6.支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； ◆7.支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上，车牌识别率＞95％； 8.防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题。 | 40783.98 |
| 912 | 远距离读卡器 | 2套 | 海康、捷顺、富士 | 1.负责对IC卡片的读写工作，进行无线数字式信息传输，工作频率：13.56MHz； 2.数据通信符合ISO9798-4的要求； 3.IC卡接口标准：ISO7816； ◆4.读写IC卡类型：逻辑加密卡；读写距离：1~5m。 | 2387.92 |
| 913 | 室外防水补光灯 | 2个 | 海康、丁威特、今可视 | 1.色温6000-6500K（正白）光源2W灯芯； 2.光通量≥960m； 3.防水等级1P66； 4.安装支架通用U型支架照射角度30-90度； ◆5.照射距离1m-30m； ◆6.工作温度-25度至＋60度关闭延时标配20秒； 7.工作电压DC12/AC24供电通用开启照度≤37LUX。 | 656.62 |
| 岗亭管理 |  |
| 914 | 网络交换机 | 1台 | 华为、锐捷、华三 | 16口网络交换机，10/100/1000M自适应，带光口。 | 693.19 |
| 915 | 管理电脑 | 1套 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 | 5328 |
| 916 | 配电箱 | 1套 | 德力西、正泰、罗格朗 | 1.配置智能电表； 2.检测主路配电参数，功能满足使用要求； 3.箱体固定挂墙式明装，前操作前维护，电缆端接。 | 1792.2 |
| 917 | 开闸按钮 | 1个 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 ◆3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 435.58 |
| 918 | 设备机柜 | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：≥1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 3023.11 |
| 管理中心 |  |
| 919 | 停车场管理软件 | 1套 | 海康、捷顺、富士 | 1、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式，支持新能源车牌识别。 2、支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式。 3、支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式，支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行，支持收费为0自动放行。 4、支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 5、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 6、支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 7、支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒 8、支持数据保存时间自定义设置 9、支持嵌套停车场场景下的车辆进出和收费管理。 10、支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”，支持一户多车车主查询。 11、支持车位类型管理，支持岗亭缴费客户端手动控制道闸，可自定义快捷键。 12、支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动。 13、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期。 14、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费。 15、支持按次预约和按时段预约功能。 16、支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行。 17、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒。 18、支持对场内异常车辆的记录进行清理，支持现金对账统计、临时车缴费统计、车流量统计。 | 3878.25 |
| 920 | 车牌识别校验软件加密狗 | 1个 | 海康威视、捷顺、富士 | 车牌识别校验软件加密狗。 | 1783 |
| 921 | 存储服务器 | 1套 | 浪潮、华为、曙光 | 1. 支持1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T容量企业级SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5、3.5英寸硬盘， 2. 支持不小于400Mbps接入存储+50路2Mbps转发； 支持不小于150路500K图片直存，支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD； 3. 支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 4. 支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整； 5. 支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； 6. 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放； 7. 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失； 8. 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 9. 多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠； 10. 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命； 11. 支持视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本； 12. 支持标准iSCSI协议存储； 13. 支持NAS服务，提供大容量快速存储的功能； 14. 支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定； 15. 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 16. 支持图片直存，可配合智能前端设备使用； 17. 支持智能风扇调速； 18. 支持SAS多级级联，保障了系统存储容量的易扩展性； 19. 提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 20. 支持Onvif、GB28181等标准协议 21. 支持≥24个4T硬盘；≥1个管理口，≥4个千兆口； | 34687.056 |
| 线缆及管材 |  |
| 922 | 电源线 | 200m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV3*1.5mm² 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 834 |
| 923 | 控制信号线 | 100.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | RVVP 6*0.5mm²。 | 353 |
| 924 | 数据线 | 200.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | RVVP 2*1mm²。 | 744 |
| 925 | 地感线 | 100.00m | 海康威视、宝登、宏林 | 1捆线圈50米 | 186 |
| 926 | 六类非屏蔽双绞线 | 300.00m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜； 4.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，YD/T926； 5.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1131 |
| 927 | 减速带 | 20m |  | 橡胶减速带。 | 960 |
| 928 | 镀锌钢管 | 200.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3.国产 | 1624 |
| 929 | 镀锌钢管 | 200.00m |  | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 3.国产 | 1818 |
| 周界控制系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 电子围栏周界控制系统 |  |
| 930 | 4线双防区主机 | 3套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、采用约4英寸真彩屏设计，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 2、支持电压值可无级调控、显示每个防区的工作电流值、防区报警显示。 3、支持脉冲频率可调控、报警响应时间调控、继电器报警输出时间可调控。 4、前端探测围栏发生短路、断路时，主机能立即发出报警信号。 ◆5、脉冲间隔时间≤1S，脉冲持续时间≤0.1S，每次脉冲输出能量≤5.0J。 6、支持故障报警、防拆报警，支持静电放电抗干扰、电快速瞬变脉冲抗干扰。 ◆7、工作温度-25℃-+55℃，±2℃，供电电源AC90-240V，±10%，50HZ。 | 14654.01 |
| 931 | 4¦6线通用中间杆 | 106根 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.采用软性玻璃纤维。 2.口径约10mm，杆长约850mm。 | 6098.18 |
| 932 | 4线中间杆附件 | 106套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.含中间杆帽子≥1个； 2.中间杆绝缘子≥4个； 3.中间杆底座（热镀锌）≥1个。 | 5780.18 |
| 933 | 4线承力杆经济型杆附件包 | 114套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.配置≥4个终端杆绝缘子； 2.配置≥1个终端杆帽子； 3.配置≥1个承力杆底座（热镀锌）。 | 6786.42 |
| 934 | 4线终端杆经济型杆附件 | 25套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 含≥4个终端杆绝缘子，≥1个终端杆帽子，≥1个承力杆底座（热镀锌） | 2663.25 |
| 935 | 4线经济型通用杆 | 110套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.4线终端杆； 2.直径约32mm,约2.0mm厚； 3.长度850mm。 | 9738.3 |
| 936 | 20#合金线,400米/盘 | 6盘 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股； 2.每100米一欧姆阻值，400m一盘。 | 2760 |
| 937 | 20#合金线,100米/盘 | 1盘 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股； 2.每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 97 |
| 938 | 高压绝缘导线100m/盘 | 1盘 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.合金线为内芯； ◆2.高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/100米/盘。 | 410 |
| 939 | 警示牌 | 55块 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.尺寸约100*200MM。 2.采用稀土发光材料制造。 3.在阴雨天气同样可吸光。 4.双面印刷/夜光显示。 | 715 |
| 940 | 接地桩 | 6根 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度约2mm，长约1.5米 | 1611.24 |
| 941 | 声闪一体机 | 6个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.防火ABS阻燃外壳。 2.压电警号。 ◆3.声压(VDC)：110±2。 4.工作电压：12VDC。 | 761.4 |
| 942 | 电子围栏控制键盘 | 1个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式。 2.支持≥8个独立子系统1个公共子系统。 3.支持软件可视化编程，配置数据导入导出。 4.支持≥40个485方式防区输入。 5.支持短信布撤防、定时任务（时控输出、定时撤布防）、遥控器撤布防。 | 1096.65 |
| 943 | 电子围栏软件 | 1套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 电子围栏软件 | 23278.25 |
| 944 | 接地线 | 100.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 6mm²的专用接地线 | 519 |
| 945 | 485信号线 | 700.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | RVVP2*1.0mm2 | 2604 |
| 946 | 电源线 | 700.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 2016 |
| 947 | PVC管 | 700.00m |  | PVC25管 | 5796 |
| 被监管人员报告系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 被监管人员报告系统 |  |
| 948 | 可视对讲终端 | 51台 | 海康威视、来邦、宝登 | 1.≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥5米，≥1路音频输入/输出接线端子。 2.支持 G.711U、G.726音频压缩标准。 3.支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示。 ◆4.设备可在不小于-10℃-＋55℃温度范围内，保持正常工作。 5.防暴等级≥IK08，功耗 ≤14w，支持智能噪声抑制和回声消除处理。 6.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 | 82295.13 |
| 949 | 可视对讲分机 | 5台 | 海康威视、来邦、宝登 | （一）、系统参数： 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统。 2、≥130W像素，支持H.264视频压缩标准。 3、具备紧急按键功能，通过按下报警按键应能呼叫报警中心，灯光指示当前处于通话状态。 4、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离≥10米，语音清晰。 5、设备应能将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 6、支持可视功能，通话过程中，在中心管理机应可看到设备处实时视频，图像应清晰。 7、支持对讲通话功能，内置高灵敏度麦克风，在距离设备拾音范围内都应能与管理机实现双向语音对讲，语音清晰，且不出现振鸣现象。 8、内置全指向麦克风，内置扬声器。 9、系统主要操作时间响应时间应小于2s，前端设备报警响应时间应不大于1s。 10、管理前端路数≥256路。 ◆11、能够在不小于-10℃～50℃范围内变化且湿度小于93%环境下稳定工作。 （二）、显示器技术参数： 1、显示屏采用≥7英寸彩色TFT LCD。 2、分辨率约1024*600。 3、操作方式:电容式触摸屏、触摸按键、机械按键。 4、操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气操作简便。 | 23230.35 |
| 950 | 可视对讲主机 | 1台 | 海康威视、来邦、宝登 | （一）、系统参数： 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统。 2、≥130W像素，支持H.264视频压缩标准。 3、具备紧急按键功能，通过按下报警按键应能呼叫报警中心，灯光指示为当前处于通话状态。 4、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离≥10米，语音清晰。 5、设备应能将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 6、支持可视功能，通话过程中，在中心管理机应可看到设备处实时视频，图像应清晰。 7、支持对讲通话功能，内置高灵敏度麦克风，在距离设备拾音范围内都应能与管理机实现双向语音对讲，语音清晰，且不出现振鸣现象。 8、内置全指向麦克风，内置扬声器。 9、系统主要操作时间响应时间应小于2s，前端设备报警响应时间应不大于1s。 10、管理前端路数≥256路。 ◆11、能够在不小于-10℃～50℃范围内变化且湿度小于93%环境下稳定工作。 （二）、显示器技术参数： 1、显示屏采用≥7英寸彩色TFT LCD。 2、分辨率约1024*600。 3、操作方式:电容式触摸屏、触摸按键、机械按键。 4、操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气操作简便。 | 4659.12 |
| 951 | 控制中心管理主机 | 1台 | 海康威视、来邦、宝登 | （一）、系统参数： 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式Linux操作系统。 2、≥130W像素，支持H.264视频压缩标准。 3、具备紧急按键功能，通过按下报警按键应能呼叫报警中心，灯光指示为当前处于通话状态。 4、内部含高灵敏度麦克风，拾音距离≥10米，语音清晰。 5、设备应能将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 6、支持可视功能，通话过程中，在中心管理机应可看到设备处实时视频，图像应清晰。 7、支持对讲通话功能，内置高灵敏度麦克风，在距离设备拾音范围内都应能与管理机实现双向语音对讲，语音清晰，且不出现振鸣现象。 8、内置全指向麦克风，内置扬声器。 9、系统主要操作时间响应时间应小于2s，前端设备报警响应时间应不大于1s。 10、管理前端路数≥256路。 ◆11、能够在不小于-10℃～50℃范围内变化且湿度小于93%环境下稳定工作。 （二）、显示器技术参数： 1、显示屏采用≥7英寸彩色TFT LCD。 2、分辨率约1024*600。 3、操作方式:电容式触摸屏、触摸按键、机械按键。 4、操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气操作简便。 | 5064.4 |
| 952 | 服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、支持多方通话功能，在中心平台操控下，选择参与通话方: 管理机、紧急求助面板后，任意一参与方应能讲话并能被其他方听到。 2、支持分组广播功能，管理机选择紧急求助面板一个或多个，即分组，再选择广播功能键后，应能向组内的紧急求助面板进行单向讲话。 3、支持防拆报警功能，当打开紧急求助面板的上盖时应能产生本地报警声。 4、采用手柄方式通话时，手柄端的侧音掩蔽评定值应≥5dB。 5、支持对讲通话功能，紧急求助面板呼叫管理机，管理机取机应答，应能实现全双工模式的双向语音通话，语音清晰，不应出现振鸣现象。 6、支持可视功能，紧急求助面板与管理机双向语音对讲时，在管理机的显示器上应能显示由可视紧急面板摄取的图像。 7、支持监视功能，管理机可选择可视紧急面板，在管理机的显示器上应能显示由可视紧急面板摄取的图像。 8、支持呼叫功能，按下紧急求助面板上的呼叫键应能呼叫管理机，管理机振铃发出提示音。 硬件性能应不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)； 插槽：16DIMM。 | 36247.056 |
| 执法记录系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 执法记录系统 |  |
| 953 | 执法记录仪 | 30台 | 海康威视、警圣、大华 | 1.支持视频文件大小检查，设备分辨率为1080P，码率为2Mbps，连续录像1小时，录像文件≤1GB；设备分辨率720p，码率为1Mbps，连续录像1小时，录像文件≤500MB； 2.照片分辨力≥1000线，采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，存储的信息未丢失； 3.采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.1s；可通过口令等方式对访问执法记录仪的操作进行鉴权，可划分不同的访问授权等级； ★4.支持卫星定位功能，执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块； 5.执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据； 6.执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式； 7.支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式，支持设置编码格式为H.265； ◆8.在开启夜视功能后，具有红外补光功能的设备，红外补光范围≥3m处应覆盖摄录画面70%以上面积； ◆9.具有实体触摸按键，支持数码变倍功能，支持1倍~16倍放大； 10.开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，设备自动开始记录视音频信息； 11.设备具有连拍功能，可设置为开启或不开启，连拍张数支持5.10.15.20.25.30可选； ◆12.执法记录仪可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器，充电器接口的执法记录仪泄露电流≤0.02mA； ◆13.温度范围：-10℃～55℃，持续时间4h，期间执法记录仪处于工作状态，过程中不应发生状态改变。 | 105000 |
| 954 | 采集站 | 3台 | 海康威视、警圣、大华 | 1.同时可接入≥20台执法记录仪，并同时并行自动采集数据； 2.系统盘采用≥64G固态硬盘，可接入≥5块4TB硬盘存储器，内存≥4G； 3.显示屏分辨率≥1280×1024，对角线尺寸约19英寸，配备红外触摸屏，键盘、鼠标； 4.支持将已采集的视音频数据进行格式转换，减少数据文件体积； 5.支持对已接入的执法记录仪进行校时，对开机/关机状态下的执法记录仪进行充电； 6.支持将已采集的数据索引通过网络上传至管理服务器，可通过管理软件对数据进行查询和管理； 7.支持通过管理平台软件设置用户操作权限，添加、编辑、修改执法记录仪使用人信息，可通过管理平台软件对采集设备进行添加、编辑、删除、设置等操作； 8.可显示接入执法记录仪的警员编号、设备信息及上传状态，可自动识别、采集已接入的执法记录仪内的数据； 9.可通过管理平台软件对上传至管理服务器的视频总时长、创建用户总数等进行统计。 | 37852.8 |
| 955 | 执法管理系统 | 1套 | 海康威视、警圣、大华 | 1、支持对视频进行实时查看和录像查询，web并发登录数≥240。 2、实现监控点位模糊搜索、收藏、预案管理。 ◆3、支持地图应用，支持对地图的添加、编辑、删除操作电子地图加载平均响应时间≤3秒。 4、系统同时在线用户数量≥8000，支持监控点在线状态重巡。 ◆5、地图页面组织树检索监控点平均响应时间≤1秒。 ◆6、地图框选检索监控点平均响应时间≤1秒。 7、支持新增、删除、批量导入组织，视频巡查组织树加载用户并发数≥240。 8、地图应用可以展示用户配置的监控点、报警等的状态和事件发生时在地图资源点报警角标、报警闪烁以及对报警点的确认，支持地图链接，查看预览回放和当天历史记录等功能。 9、支持自定义监控点图标，支持设置预案点位资源关联预置点，支持调整点位顺序。 10、支持查看历史记录中预案记录，进行预案轮巡操作。 ◆11、点位搜索时间平均响应时间≤1秒，支持对选定区域树下的区域进行模糊搜索。 12、硬件性能应不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32G DDR4； 硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 电源：550W(1+1)； 插槽：16DIMM。 | 46481.16 |
| 出所防脱逃系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 出所防逃脱系统 |  |
| 956 | 出所防脱逃箱 | 5套 | 海康威视、科达、大华 | 1、防逃脱脚铐，可承受不低于1000N拉力，防剪断设计。 2、精度约50cm，支持超距告警。 3、采用GPS+北斗定位，数据通信 GPRS，电池供电，充电时间2小时，正常工作时间≥7天。 4、配套单兵及肩章摄像机。 | 226464.45 |
| 957 | 运营商专网4G卡 | 5张 | 移动、联通、电信 | 便携摄像机搭配使用，用于出所视频回传；含外出押解定位服务 | 5415 |
| 智能宣教系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 电化教育系统 |  |
| 958 | 电教终端 | 138个 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.配置系统：Andriod 4.0以上； 2.CPU采用4核； 3.内存：1G； 4.存储：8G； 5.支持 HDMI, AV 输出，2个USB，SD卡槽，1个10/100Mbps接口，1个摇控器，终端软件包括电视直播、视频点播、信息发布、使用说明、设置六大功能模块； | 155403.18 |
| 959 | 电视机及挂架 | 138台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.尺寸≥50英寸，辨率：1920*1080，亮度：200nit，内置2.0声道数字音响系统； 2.屏幕对角线尺寸≥109CM，含防悬挂外罩支架及预留背景广播壁挂喇叭安装位置。 | 270394.44 |
| 960 | 有线电视机顶盒 | 20台 | 海康威视、ITC、宝登 | 当地有线电视（广电送机顶盒）； | 3206 |
| 961 | 标/高清编码器 | 20台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.配置单路标/高清编码器； 2.支持单路路标/高清直播信号输入（HDMI及CVBS双接口输入）。 | 66219.8 |
| 962 | DVD机 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | DVD机 | 414.36 |
| 963 | 调音台 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.10通道调音台 2.最多4个话筒/10个线路输入(4个单声道+3个立体声) 3.1立体声母线 4.1AUX(包括FX) 5.+48V幻象供电 6.XLR平衡输出 7.金属机身 8.技术参数: 9.总失真:0.02%； ◆10.频响:20Hz～20kHz； 11.等效输入噪声:-128dBu； 12.串音:-74dB； | 3524.99 |
| 964 | 专用鹅颈话筒 | 1个 | 美高、铁三角、ITC | 可实现1.5V电池供电或48V幻像供电自动切换，可直接应用于有幻像供电或无幻像供电的调音台设备 1.拾音头类别:ф9.7背极电容式 2.频率响应:（80-12000）Hz 3.指向特性:超心型指向 ◆4.信噪比:≥66dB（1KHZat1pa） 5.灵敏度:-34.7dB(18.4mV)at1V/pa ◆6.最大承受声压:110dB 7.动态范围（典型）:100dB(1KHZatMAXdBSPL) 8.输出阻抗:200Ω平衡式 9.输出接口:内置三针公卡龙头 10.供电方式:AA1.5V*2/48V幻像供电 ◆11.最佳拾音距离:（20-50）cm | 614.49 |
| 965 | 监所智能电教管理平台 | 1套 | 海康威视、ITC、宝登 | 1. 权限管理：角色设定权限，创建管理员； 2. 系统管理：服务器管理，日志管理，数据库备份； 3. 直播管理：直播频道名称，地址，排序管理； 4. 点播管理：栏目管理，视频续播； 5. 录播管理：支持直播节目视频录播； 6. 文件管理：支持文件上传下载、文件排序、文件使用统计； 7. 终端管理：终端版本管理，终端软件升级管理； 8. 终端管理：UI设置（LOGO、二维码、背景图片）、终端截图，播放记录查询； 9. 计划管理：支持直播、视频、图片等类型，支持自定义插播时间，可按照不同监区不同监室进行个性化通知； 10. 滚动字幕：滚动字幕可按监室号码定向推送；支持全屏字幕； 11. 监室管理：监区创建，监室管理； 12、流媒体模块：直播视频流媒体分发功能；支持多路直播视频同时分发。 13、硬件性能应不低于： （1）CPU：4114(10核2.2GHz)×1； （2）内存：32G DDR4； （3）硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； （4）网卡：1GbE×2； （5）操作系统：Win Svr 2016 简中标版； （6）电源：550W(1+1)； （7）插槽：16DIMM。 | 11481.16 |
| 966 | 投影机 | 1台 | 爱普生、松下、NEC | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（非叠加方式，符合IDMS标准） ；标准分辨率：1920×1080(依据ISO21118标准)；比例：16：10，对比度 ≥15000：1 （符合ISO21118标准）。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直：±30度，水平：±30度；变焦比：1.6倍。 3、支持2路HDMI高清信号输入端子,其中1路支持MHL。1路RGB输出/RS-232C（9针微型DIN）/1路RJ-45/1路USB A型/1路USB B型。 4、高效低功耗及长寿命（小时）灯泡≤300W（UHE）,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 5、整机功率≥405W,内置扬声器≥16W，机身重量≥4.7Kg。 6、一键图像自动校正：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。数字聚焦功能：可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。 7、投影机内置手势识别功能：通过内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 8、标配内置无线网卡：用户将智能设备中图像文件在接信号线的情况下实现无线传输。 | 12532.42 |
| 967 | 投影幕 | 1副 | 红叶、极米、美视 | 1. 幕布材质：玻璃纤维白塑幕 2. 尺寸：120" 3. 比例：16:9 4. 增益：1.0倍 视角：≥160度 5. 四层玻纤幕布，幕布伸缩率≤1%，阻燃，可擦洗、防潮。 6. 幕布视角≥160,增益1.0 7. 带智能控制232接口 8. 静音型管状电机，功率175W，超静音设计，定位准确，转速：28rpm，管状电子定位器，定位0.5mm； | 1728.91 |
| 背景广播系统 |  |
| 968 | IP网络LH控制主机 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统； 2支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行； 3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口； 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G； 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示； 6.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径 | 20064.4 |
| 969 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1套 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.可以通过电脑操作主控系统设备，实现配置、控制、编程、检测等功能 2.电脑显示全部分区及其状态 3.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.具有网络化主机现场操作的相同权限。 5.可远程传输节目文件。 6.可远程操作网络化主机软件的内容 7.具有登录密码保护功能。 | 7058.62 |
| 970 | 调谐器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.微电脑控制，数字调谐系统。 2.AM/FM 各40个电台存储功能。 3.具有自动搜索电台并自动存储功能。 6.具有音频信号电平指示。 7.具有断电记忆功能。 8.性能规格： ◆9.接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz 10.灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ 11.信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB 12.调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz 13.中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz 14.输出电平 0dBV 15.保护 AC保险丝 16.电源 AC220V/50Hz | 1388.33 |
| 971 | 话筒 | 1只 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； ◆4.话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） ◆5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.频率范围100Hz-15kHz ◆7.失真度MIC：≤1% | 292.49 |
| 972 | 前置放大器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.100V, 650W定压输出和4Ωhms定阻输出（平衡，不接地）； 2. LED显示器，作状态显示； 3.RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 4.输出短路保护并示警； | 1122.16 |
| 973 | IP音频采集器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 2.音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 3.可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 4.采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 5.动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化，网络占用带宽小. | 2422.82 |
| 974 | 寻呼话筒 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能； 2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 5564.8 |
| 975 | 采集器 | 1台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | 4682.82 |
| 976 | IP网络音箱 | 1对 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； ◆5.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； | 61.59 |
| 977 | 时序电源 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让系统管理更简单； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组系统开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的系统提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台系统级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制系统控制； 8.可实现远程集中控制，每台系统自带系统编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 2657.03 |
| 978 | 机柜42U | 1个 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;IEC297-2;GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； 2.六角网孔平板单开前后门； 3.前后门单点锁具，快开侧门，方便安装和维修； 4.其他配置：螺丝钉和螺母/风扇/2个层板/八位国标排插 5.承载:静载负荷不小于800Kg 6.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 7.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：立柱2.0mm，框架1.5mm，其它1.2mm。 10.防护等级:IP20 11、参考规格600*800*2000mm | 1854.97 |
| 979 | 壁挂喇叭 | 150个 | 海康威视、ITC、宝登 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度≥88dB； ◆4．频率响应：130-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP×5防尘。 | 58372.5 |
| 980 | IP网络适配器（300W） | 15台 | 海康威视、ITC、宝登 | 1.支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口； 5.集成模拟功放，功率≥300W； ◆7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 | 53478 |
| 981 | 广播线（室内） | 2400.00m |  | RVVP-2*1.0mm² | 9720 |
| 警务公开系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 前端显示 |  |
| 982 | 信息显示终端 | 6台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥21.5英寸，视频输出≥1920×1080@60Hz。 2.亮度≥250cd/㎡，支持Android 6.0.1操作系统。 3.CPU≥：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz。 4.内存≥2G，内置存储≥8G，支持有线、无线WIFI、3G/4G可选。 5.应具备以下接口：LAN≥1个，USB 2.0≥2个, TF Card≥1个，AUDIO OUT≥1个。 ◆6.电源：100～240VAC 50/60±3Hz。 7.支持设备状态实时检测功能。 8.具备信号备份功能，当第一套信号系统出现故障时，会自动切换到备份信号系统，当系统信号系统恢复后，显示单元会自动换回。 9.具备日志管理功能。支持功能：日志搜索，导出日志。 10.可设置本地时间，自定义时间，终端时间可记忆。 12.支持重启，恢复出厂，恢复默认参数，升级，参数配置，素材下载保存路径修改。 | 15293.88 |
| 983 | 排队取号机 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.尺寸：≥22英寸; 2.屏幕分辨率1920*1080; 3.屏幕比例16:9; 4.触摸功能:支持多点红外触摸； 5.机柜：钢制柜体，外表面进口汽车金属烤漆，防磁、防静电； 6.CPU:不低于酷睿i3； 7.主频：≥1.7GHz，双核四线程； 8.内存：≥4G DDR3； 9.存储：≥120G 固态硬盘； 10.有线网卡1000Mbps以太网卡； 11.数据接口3×USB2.0； 12.集成监所专用指纹采集仪及条码扫描仪； | 12892.89 |
| 984 | 触摸查询一体机 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.≥ 32英寸触摸屏； 2.分辨率1920x1080； 3.结构牢固，防拆卸； 4.四核CPU，内存为≥DDR3 2G； 5.主机自带存储8G，支持T-flash存储卡,U盘扩展功能； 6.支持4k级视频播放； 7.集成身份证阅读器，符合公安部关于二代身份证读取器的相关安全技术规定； 8.交流220v供电；≥500万摄像头，最大拍摄像素2952*1944； | 12650.37 |
| 985 | 警务公开主机 | 1个 | 海康威视、大华、科达 | 1.设备应为软硬件一体化，采用≥baytrail J1900 2.4GHz芯片。 2.设备内存≥4G DDR3L，内置硬盘≥3T。 3.应具备以下接口：RJ45接口≥2个，RS232接口≥1个，USB3.0接口≥1个，USB2.0接口≥2个，SATA接口≥4个。 4.支持接入安卓系统信息发布屏和安卓信息发布盒子，单台接入≥500台终端，支持紧急文本信息的插播。 5.支持终端状态查看、远程定时开关机管理。 6.支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式。 7.支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布。 8.支持远程获取和配置参数、远程导出和导入参数、远程获取系统运行状态、系统日志等。 | 24684.82 |
| 986 | 双基色LED条屏 | 7.80㎡ | 海康威视、洲明、利亚德 | ◆1.全彩，点阵间距不大于2mm， ◆2.水平视角不低于170度，垂直视角不低于140度， ◆3.最大亮度不低于1000cd/M²，刷新率不低于60Hz。 | 27476.51 |
| 987 | 屏体框架 | 1套 |  | 国标235A钢材，镀锌管40*40mm,80*40mm,20*20mm | 10651.62 |
| 988 | 大屏配电箱 | 1套 |  | 1.10KW标准配电柜，与大屏配套； 2.具有过压、过流等保护功能，具有远程控制及定时自动开关功能，具有多路输出及延时上电功能 | 5102.09 |
| 989 | 视频处理器 | 1套 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥3槽位机箱，支持配合视频图像信息综合应用平台，支持图形化展示功能，可显示监控点建设规模、点位建设密度、运维装填、平台应用情况等信息。 2.支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道支持≥30个窗口叠加显示，单个输出板卡支持≥128个漫游窗口叠加。 3. 支持输入信号融合功能，可将多个输入源融合成≥1 个信号源上墙功能，支持不同输出口的信号源同步功能，不应该出现图像错位、不同步，单个解码卡可设备不低于60路1920×1080视频解码功能。 4.具备≥8个DVI视频输出接口，≥4个DVI视频输入接口，具备≥1路音频输入和≥1路音频输出接口。 5. 支持客户端和设备对讲功能；支持多个音视频输入源的音频信号从一个音频口输出，实现混音功能。。 6.支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于125个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏。 7.支持BMP、JPEG等格式的地图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，支持窗口图像置顶、置底操作。 8.支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能，支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 9. 支持电视墙画面加框功能，支持1/4/6/8/9/16/25/32等分割显示；支持无缝切换，视频断开后可保留最后一帧图像，画面切换无黑屏。 10.支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 11.支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行不低于15画面分割解码1080P图像。 12.单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能。 13. 支持虚拟云台控制功能，具有虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向；支持多用户抢占、云台控制锁定功能。 14.平板操作支持预监和回显功能，并支持场景切换、视频切换、窗口漫游、缩放等操作。 | 30083.66 |
| 后端设备 |  |
| 990 | 信息发布系统软件 | 1套 | 海康、宝登、华为 | 1、警务公开：看守所介绍、法律法规查询、民警介绍等。 2、在押人员消费情况查询。` 3、家属会见 4、律师推荐等 | 25558.62 |
| 991 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 配置不低于：2609V4/1*16GB/1*240GSSD+2*1TBSAS/3008卡/DVD/2ps 导轨，高度：2U服务器 | 54247.056 |
| 线管及辅材 |  |
| 992 | 电源线 | 600.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV3*2.5mm² 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 4242 |
| 993 | 镀锌钢管 | 200.00m |  | 1、材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 2.国产 | 2470 |
| 数字伙房系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 数字伙房系统 |  |
| 994 | 刷卡消费终端机 | 6套 | 海康威视、宝登、宏森 | 1.支持≥5万条消费数据； 2.支持黑白名单管理数量≥10万条； ◆3.工作电压为DC12V，消耗功率＜5W； ◆4.可识别约13.56Mhz的Mifare卡，读卡时间小于0.5s； 5.支持TCP/IP通讯方式，支持在线式消费，桌面式安装； | 11058.66 |
| 995 | 一卡通综合管理平台 | 1套 | 海康威视、宝登、宏森 | 1.可限制消费金额，保护持卡人的利益； 2.实现用户和消费机管理、充值、补贴、统计等操作； 3.可进行智能设置和价格定制，设定单项最高消费额（单日和单次）； 4.综合管理平台能够对消费行为进行有效记录和管理； 5.可进行智能设置和价格定制，设定单项最高消费额（单日和单次）；可以通过多种通讯接口与公司的其他信息平台进行通讯和交互，如人员信息获取、财务对账等； 6.支持与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，免费提供对应SDK或API开发包； | 51181.16 |
| 996 | 显示屏 | 1台 | 海康威视、创维、小米 | 1.42英寸落地触控一体机,红外触控屏; 2.分辨率：1920*1080; 3.主板：intel工控板J1900; 4.CPU:板载双核2.0G处理器 2MB三级缓存; 5.内存：DDR3 1600/1333 4G; 6.硬盘:64G固态硬盘; | 1648.21 |
| 997 | 管理电脑 | 1套 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 | 5328 |
| 998 | 发卡器 | 1台 | 海康威视、科达、宏森 | 1.非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ； 4.接口：USB2.0。 | 1174.8 |
| 999 | 智能卡 | 600张 | 海康威视、宝登、宏森 | 1.卡片容量≥1K； 2.工作频率约13.56MHz； | 2958 |
| 1000 | 一卡通管理系统调试 | 1项 |  | 1）对照系统接线图和各设备接线图，认真检测所有设备的接线情况，确保系统每条线接线准确无误、无松动、短路、断路等现象，各接插件接插正确，并测试各设备是否有漏电、串电等现象； 2）将消费控制器主机上电； 3）智能消费系统调试，刷卡消费功能，发行一张开发消费权限的卡，充入一定数额资金后，在消费机上刷卡，如果成功，会滴一声，屏幕显示余额为XX ，扣除 XX 。如果为无效卡，会显示卡片无效或者卡片过期。 4）卡片挂失，黑名单，在管理中心挂失一张样卡， 然后在设备上刷下卡， 挂失成功， 用挂失了的卡刷卡，读头嘀嘀三声提示，显示屏提示无效卡或卡片过期。 | 2914.16 |
| 访客管理系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 访客管理系统 |  |
| 1001 | 访客主机 | 1台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.支持≥200W像素高清摄像，摄像角度可调，支持1：1人证比对功能； ◆2.设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s； 3.支持双屏显示，主屏（显示屏）约15英寸，分辨率≥1024*768，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）约10英寸，分辨率≥1024*600； 4.设备具有双网口设计，支持访客黑名单管理功能； 5.设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 6.输入电压支持AC220V，工作功率：≤59W； 7.设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能； 8.设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离； 9.设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； | 13166.49 |
| 1002 | 人脸识别组件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.采用约10英寸触摸屏，具有≥200万广角宽动态摄像头； 2.支持补光灯亮度手动调节，可扫描二维码实现二维码+人脸的1:1比对方式； ◆3.面部识别距离不小于0.3m~1m； 4.支持照片视频防假； ◆5.支持≥10000人脸库，1：1人证比对时间≤1S/人，1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%； 6.支持双网口，支持通过RS232或RS485串口接入门禁设备实现权限管理； 7.工作电压支持DC12V/3A； ◆8.防护等级不低于IP55，设备工作温度为-20~65℃； | 5939.23 |
| 1003 | 身份证序列号读卡器套件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.支持485.Wiegand协议； 2.支持身份证卡序号和Mifare卡； 3.读卡频率约为13.56MHz； 4.适用于闸机内安装； | 529.56 |
| 1004 | 人脸采集相机 | 1台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.采用CMOS高性能传感器，支持分辨率≥1920×1080，镜头约6mm； 2.支持最低照度≤0.1Lux，信噪比≥62dB； 3.视频帧率支持≥1080p@25fps，1080p@30fps 4.内置MIC，支持蜂鸣功能，支持红色闪烁+蜂鸣，有视频通话请求状态； ◆5.支持调整角度:水平为0°，垂直为-10°～30°，旋转为0°； | 670.16 |
| 1005 | 发卡器 | 1台 | 海康威视、科达、宏森 | 1.非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ； 4.接口：USB2.0。 | 1174.8 |
| 会见管理系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 会见管理系统 |  |
| 1006 | 探视管理主机 | 1台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置≥15英寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装。 | 3581.98 |
| 1007 | 家属分机 | 12台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置≥15英寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装。 | 42983.76 |
| 1008 | 探视分机 | 12台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.采用≥15英寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装，可供犯人可视对讲时使用。 4.可视全双工对讲。 | 42983.76 |
| 1009 | 通话分机 | 24台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置通话使用。 2.壁挂式安装在会见窗口的玻璃上或放置在桌面上，供探访对讲时使用。 | 18371.28 |
| 1010 | 服务器型地址盒软件 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置1U机架式服务器组成。 2.保存所有会见登记数据。 3.含狱政信息交互功能。 4.可用于IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等，预装WIN7/WIN10操作系统、数据库及软件等。 | 8156.51 |
| 1011 | 电脑 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 5328 |
| 1012 | 32路录音监听卡 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.由一块32路录音卡和一套探访录音监听软件组成，安装于电脑(电脑自备)； 2.32个通道，可接16对通话分机(可选)； 3.对32路通话的分机录音；支持扩展128个通道。 | 3462.83 |
| 1013 | 预约会见管理软件 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.探访须知，用户登录管理； 2.预约登记，我的预约； 3.消息通知，统计看板； 4.预约单管理，访客名单列表； 5.黑白名单管理，公告通知； 6.用户权限，运维监控； 7.系统设置，服务接口，支撑服务。 | 5481.16 |
| 1014 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.硬件性能不低于： 2.CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 3.内存：32G DDR4； 4.硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 5.网卡：1GbE×2； 6.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 7.电源：550W(1+1)； 8.插槽：16DIMM。 | 36247.056 |
| 1015 | 语音箱 | 1台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置24V6.3A开关电源，配合系统主机使用。 2.局域网传输，嵌入式操作系统，可语音播报探访的犯人、家属信息。内置语音模块，可根据显示内容播报任意汉字、英文。 3.内置数字功放，可接外功放，驱动吸顶式喇叭、音箱。 4.有音量旋钮，可调节吸顶式喇叭、音箱音量大小。 5.有电源开关按钮，可手动开关本主控箱电源。 6.配备1*RJ45网络接口，用网线与交换机LAN端任一端口相连。 | 3381.59 |
| 1016 | 吸顶喇叭 | 2个 | 海康威视、来邦、安网谷 | 吸顶式喇叭400mm | 632.3 |
| 1017 | 线材 | 400.00m | 桂林国标、广西阳工、南宁银杉 | RVV2*1.0mm2 | 1364 |
| 智能交互系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 智能交互系统 |  |
| 1018 | 监室信息交互终端 | 133台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.CPU：≥ 六核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内存：2G 4.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储 5.屏幕尺寸：不小于10英寸LVDS高清液晶屏 6.分辨率：≥1280x800 7.触摸屏:多点电容触摸屏； 8.摄像头：低照度CMOS 300万高清摄像头； 9.视频输出：HDMI高清接口 10.通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 11.网络接口：1个10/100M自适应接口； 12.内置指纹模块、和刷卡模块 13.能实现实时温度采集，并应能设定温度阀值，控制风扇工作状态； ◆14.网络对讲:频率响应：80-3400Hz； 15.网络接口：标准RJ45接口 16.内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W 17.MIC输入灵敏度：10mV 18.输入电压：DC12V； 19.设备功耗：≤8W； ◆20.工作温度：-10℃～70℃； ◆21.工作湿度：10% ～ 90%； | 786443.63 |
| 1019 | 监室信息交互终端软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.可视对讲模块：系统应支持被收容人员与民警的可视对讲功能 2.电子点名模块：系统应支持在设定的点名时间，自动语音提示，按照语音提示，被收容人员有序通过监室交互终端按捺指纹，并在后台形成点名报表。通过被收容人员按捺的指纹比对获取真实人员信息，生成电子点名结果。 3.信息公开模块：在监室交互终端上，显示信息内容应包括：三固定排班信息、被收容人员考核信息、违规记录等各类公示信息。 4.法律法规模块：应支持在智能交互终端中放置各种法律法规、监所监规等文本信息，便于被收容人员学习各项文档。 5.信息发布模块：应支持查看实战平台发送的通知通告等内容。 6.视频教育模块：应支持观看实战平台发布的特定教育视频，供被拘人员学习。 | 100558.62 |
| 1020 | 监室智能管理终端 | 138台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.CPU：≥六核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内存：2G； 4.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 5.通讯方式：TCP/IP可跨网段； 6.网络接口：1个10/100M自适应接口； 7.电源：DC12V,5A； ◆8.工作温度：-20℃—+65℃； 9.显示器：插值分辨率：≥1280*1024，19英寸标准屏； 10.内置触摸屏：不小于19英寸多点触摸屏； 11.触摸屏接口：USB/RS232； ◆12.单点触摸寿命：大于5000万次； 13.内置指纹识别模块：分辨率：500dpi； 14.内置人脸识别模块： （1）支持近红外或可见光识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别； （2）人脸识别图像数据交换格式遵循ISO/IEC19794-5标准； （3）支持1:1和1：N识别方式； ◆（4）支持近红外或可见光识别算法，可满足不同光线环境的使用要求，脸部转动在上下左右30度内可精确识别； （5）识别速度最高可达每秒100万次； 15.支持系统自检功能，遇故障自动重启； 16.支持温度采集功能，根据设定的温度控制风扇工作状态； 17.外壳防护等级试验≥IP30。 | 698928.6 |
| 1021 | 监室智能管理终端软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.主协管民警信息显示:显示主管民警姓名、照片，协管民警姓名、照片。 2.被拘人员信息显示:显示被拘人员的照片、姓名、案件类别、入所日期等；点击被拘人员基本信息可查看被拘人员的详细信息。 3.病号信息管理:显示被拘人员的服药情况，并可对病情情况进行浏览。 4.违规信息查询:显示监室中个人的违规记录。 5.当前实时监控查看:显示监室内3个实时监控画面。 6.巡控打卡记录。 7.综合信息：显示监室号、监室类型、管教民警、监室概况、重大风险人员、外出人员、当前值班人员； 8.信息查询：人员信息、违规记录、医疗信息、三固定信息（床位、值日、值班）。 | 55558.62 |
| 1022 | 终端管理平台软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.平台系统基于B/S架构，系统支持主流操作系统、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力； 2.平台基于多层分布式结构，能承载集中调度、管理、协调、相互集成、联动、远程操控等功能模块； 3.可支持视频监控点不少于5000点，可管理监室数量大于300间，支持的控制中心数目大于20个，支持连接数大于10000个； 4.和使用的监管信息平台实现数据读取； 5.包括在押人员的基本情况、身体状况、社会关系、环节变动、判决情况等； | 220558.62 |
| 1023 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.硬件性能不低于： 2609V4/1*16GB/1*240GSSD+2*1TBSAS/3008卡/DVD/2ps 导轨，高度：2U服务器 | 36246.612 |
| 智能谈话系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 智能谈话系统 |  |
| 1024 | 谈话教育存储主机 | 16台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1、支持最大16路网络视频接入，网络性能接入≥160Mbps，储存≥160Mbps，转发≥160Mbps2、具备 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI 异源输出。 3、支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻。 4、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大8TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入。 5、支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动。 ★6、支持接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出。 7、具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能。 8、可通过客户端与设备端进行实时双向对讲。 ◆9、支持接入人脸检测报警及比对功能的IPC，可对人脸比对IPC进行人脸库的配置、U盘导入人脸库图片。支持对人脸比对进行相似度设置（1-100），布防后按设定相似度范围进行比对，相似度联动报警；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、微笑、口罩、种族、眼睛、嘴巴、胡子属性；人脸比对结果预览展示包括，时间，通道，人脸库，人脸图，相似度，人脸库名称，支持按时间，通道，性别，年龄，眼镜，胡子，口罩，相似度对结果进行查询回放，以及下载，打标签，备份。 11、支持在录像回放中设置时间轴范围，在回放录像的时间轴上可通过鼠标控制回放时间的范围，24小时/2小时/1小时/30分钟可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 12、支持≥8个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份。 13、含8块4T硬盘。 | 77552.32 |
| 1025 | 谈话管理主机 | 16台 | 海康威视、宝登、宏林 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标，720P桌面式摄像机。 | 77830.4 |
| 1026 | 智能谈话软件 | 1套 | 海康威视、宝登、宏林 | 1、谈话模板：系统针对不同的谈话类型分别提供对应的谈话模板，用户可选择谈话类型、谈话模板，开启谈话，提供谈话模板编辑、导入功能。 2、谈话过程音视频记录：提供开启/关闭录音录像按钮，对应谈话音视频关联该谈话事件，同时系统对谈话进行计时。 3、谈话内容文字记录：提供谈话内容记录窗口，供民警文字录入谈话内容。 4、谈话评价标签：谈话结束后，可根据预设标签，进行谈话评价，如正常、不稳定、严重不稳定等。 5、被监管人员管控：谈话结束后对存在风险人员进行管控措施登记，并推送至其他相关岗位。（如需半小时观察一次、安排夹控等） 6、谈话记录查询：可根据被监管人员、民警、时间查询谈话记录（内容、音视频、被监管人员、谈话民警、起止时间等）。 7、谈话提醒：对到期未谈话人员进行提醒（根据设定的谈话规则）。 | 50558.62 |
| 1027 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.硬件性能不低于： 2.CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 3.内存：32G DDR4； 4.硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 5.网卡：1GbE×2； 6.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 7.电源：550W(1+1)； 8.插槽：16DIMM。 | 36246.612 |
| 智能运维系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 智能运维系统 |  |
| 1028 | 智能运维系统 | 1项 |  | 智能运维系统采用智能分析、故障检测和工作流引擎等技术，整合了视频质量诊断、录像检查和设备状态检测等功能，通过故障联动报警、故障流转处理、统计报表等贴合用户业务的功能，达到无人值守、规范管理、量化考核的目标，从而最大程度的减少视频监控系统运维的人力成本，提高运行维护水平，保障系统安全可靠运行。同时，智能运维系统可以提供对看守所的所有接入的信息化系统和接入的信息化设备运行状态进行全面监控能力。当任何一个接入设备或系统出现问题时，智能运维系统可以立即获取信息，并可通过软件或短信等通讯手段告知管理员，并记录日志，保障故障能够被及时发现和妥善处理，帮助管理员及时了解庞大的看守所信息化工程哪里有问题，降低由于故障引起的监管风险。并且系统实现与监管支队、监所运维平台联网对接。 (一) 智能运维架构 智能运维系统采用基于SOA开发架构，包含业务集成子系统，IT综合网管子系统，视频诊断子系统、工作流子系统，报表子系统等系统 1.业务集成子系统：为客户提供便捷的可视化操作和展示，将资源管理、监控展示、报警处理、视频诊断、统计报表等功能进行整合处理，可集成第三方子系统。该子系统基于B/S架构，采用SSH框架技术。 2.网管子系统：实现设备接入、业务巡检、报警处理功能，为运维系统提供基础数据。 3.工作流子系统：基于JBPM流程引擎开发的提供规范化、流程化的运维保修处理方案。 4.报表子系统：提供精细化的业务报表，为客户提供分析、决策的基础数据。 5.视频诊断子系统：结合智能算法诊断图像质量，确保系统健康运行。 (二) 综合拓扑监控 对软、硬件进行集中的、实时的状态监测，发现问题即时提醒，由于其集中式的展现形式，可以辅助管理员快速定位问题所在； (三) 网络设备监控 对网络设备的运行状态、流量情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (四) 主机设备监控 对服务器的CPU、内存、磁盘等的使用情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (五) 数据库服务监控 对数据库的连接数、CPU占用、内存占用、磁盘占用等情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (六) 中间件服务监控 对中间件服务的运行状态、CPU占用、堆栈使用等情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (七) 应用软件服务监控 对看守所各应用系统的运行状态、在线用户数、连接数、CPU占用、内存占用等情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (八) 设备监控管理 对包括视频设备、门禁、机房设备等提供综合的监控管理功能，如对视频监控系统，可实现对图像质量的自动检测，及时发现前端摄像机的异常情况，如镜头被遮挡、无图像等情况并提出故障报警。 (九) 设备管理 设备管理主要对看守所安防设施的各类设备进行入网管理、配置管理、关系管理、状态监控、设备控制。 1) 设备入网管理 对系统中各类设备(编码设备、用户终端、调度编码器等)进行入网配置；对系统中各类设备通迅、控制信令进行标准化转换；对系统中各类新上线设备进行入网验证；可以将通过入网验证的结果发送给多媒体调度单元。 2) 设备配置管理 可以对系统中各类设备调整其配置及参数；可配置协议信息、接入类型、编码格式等管理信息和分辨率、码率、帧率画面质量等视频源控制信息； 3) 设备状态监控 可以利用设备接入管理服务单元采集系统中各类设备(编码设备、用户终端、调度编码器等)的状态信息。状态信息主要包括：设备上下线状态、报警状态、使用状态等；可以用拓扑图的方式将各级系统的设备状态送到综合拓扑监控模块进行实时显示。 4) 设备关系管理 可以利用多媒体调度服务单元管理各级用户终端的上下级之间的级联关系；可以利用联网管理服务单元管理各级多媒体调度单元的上下级之间的级联关系；可以通过设置设备级联关系确定音视频转发的路由。 (十) 视频质量诊断功能 支持对系统内视频设备进行轮训，诊断视频质量并输出相关报告。主要包括：对视频信息质量进行检测分析判断，针对视频图像清晰度、颜色、噪声、对比度、亮度等进行量化分析，对出现的视频模糊、偏色、低对比度、低亮度、高亮度、高噪声等异常现象进行检测分析，并通过对视频内容的智能分析，对出现的视频丢失、视频抖动、视频被移动遮挡、条纹干扰等异常现象进行检测分析。 (十一) 运行维护 运行维护系统，根据系统内的设备归档信息、实时采集的设备运行数据，进行业务流程化处理，并结合电子地图，提供分区块、定点定量、责任到人的综合维护管理。主要的功能系统有：排障报修、运维考核、设备资产管理、设备信息归档等。 (十二) 排障报修功能 1）故障设备管理 系统在收集到设备故障报警信息后，将其记录到中心数据库中，并对其进行统计分析、报表管理等，利于信息归档、分析、维护； 2）设备报修业务流程 当设备故障出现频繁，或直接失效等情况时，可发起报修流程，并对报修单进行流转跟踪，报修结果反馈等。可通过保修单编号、所属单位、上报人、上报状态、开始时间和结束时间查询保修单；同时添加保修单时，必须填写所属单位，上报人，联系电话，故障描述，否则不可以保存。 通过运行维护系统，进行衍生业务操作，如进行运维考核等，大大提高系统的维护积极性。系统还可以将设备的建设信息、施工单位信息、维护人员信息、报修记录等信息数据进行资产管理和信息归档，实现业务数据的统一管理，从而实现立体式的运维管理。 (十三)硬件配置含运维管理服务器一台，参数不低于： 1.CPU≥4114(10核2.2GHz)×1； 2.内存≥32G DDR4； 3.硬盘≥1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA； 4.网卡：1GbE×2； 5.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 6.电源：550W(1+1)/2U。 | 400919.34 |
| 1029 | 服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 配置不低于 1.CPU≥4114(10核2.2GHz)×1； 2.内存≥32G DDR4； 3.硬盘≥1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA； 4.网卡：1GbE×2； 5.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 6.电源：550W(1+1)/2U； | 36246.612 |
| 服务办案系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 服务办案系统 |  |
| 1030 | 全景摄像机 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥300万像素CMOS传感器，红外补光不小于30米； 2.最低照度彩色满足≤0.008lx，黑白≤0.001lx； 3.支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps； 4.支持H.265.H.264视频编码格式； ★5. 具有拌线入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入区域、离开区域、逆行、攀高、平躺起身、离岗等智能分析功能； 6.设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能，码率节约不小于1/2； 7.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 8.支持本地SD卡存储，支持≥256GB； 9.具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能； ◆10.摄像机能够在-20～60℃，湿度小于93%环境下稳定工作，防暴等级≥IK10，防护等级≥IP67； | 13881.855 |
| 1031 | 特写摄像机 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持≥200万像素，采用高性能CMOS图像传感器尺寸≥1/2.8＂； 2.具有≥1个RJ45网口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出； 3.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 4.≥23倍光学，超宽动态≥120dB； 5.支持透雾、强光抑制、电子防抖等功能； ◆6.支持水平旋转360°，垂直旋转范围不小于0°～90°； 7.最低照度满足彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux； 8.内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； 9.最大功耗≤18W； ◆10.防护等级≥IP66，工作温度范围-20℃-65℃； | 14659.58 |
| 1032 | 签字摄像机 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持≥4倍光学变倍； 2.最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，支持自动聚焦功能； 3.支持三码流技术，主码流≥1920x1080@60fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@30fps； 4.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； ◆5.信噪比不小于56dB，在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms； 6.支持区域遮盖功能，支持≥24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 7.在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面预览； ◆9.支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1° 10. 支持对人脸、车牌、智能分析行为分析的感兴趣区域设置，当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象； ◆11.支持≥IP66，具备较好的环境适应性，工作温度范围-20℃-70℃； | 18338.58 |
| 1033 | 指挥摄像机 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持≥4倍光学变倍； 2.最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，支持自动聚焦功能； 3.支持三码流技术，主码流≥1920x1080@60fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@30fps； 4.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； ◆5.信噪比不小于56dB，在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms； 6.支持区域遮盖功能，支持≥24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 7.在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面预览； ◆9.支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1° 10. 支持对人脸、车牌、智能分析行为分析的感兴趣区域设置，当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象； ◆11.支持≥IP66，具备较好的环境适应性，工作温度范围-20℃-70℃； | 18338.58 |
| 1034 | 温湿度显示屏 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1.外观尺寸约580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高)； ◆2.显示湿度范围不小于0％ ～98％； ◆3.测量精度 ＜±1℃， 湿度＜ ±3%RH； ◆4.供电电压范围不小于AC 100V～250V； ◆5.显示温度范围不小于-9℃ ～90℃； | 8574.9 |
| 1035 | 拾音器 | 5个 | 海康威视、华为、大华 | 1、拾音范围不小于65平方米. 2、音频传输距离≥2500米. 3、灵敏度-38dB。 4、信噪比≥70dB. 5、降噪能力不小于10dB。 6、拾音器能够在-20～70摄氏度环境下稳定工作. 7、支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 3325.3 |
| 1036 | 示证显示屏 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1、面板尺寸：42"； 2、背光类型：侧入式LED背光源； 3、屏幕比例：16:9； 4、亮度：700cd/m2； 5、对比度：1000:1； 6、分辨率：1920×1080； ◆7、可视角度(水平/垂直)：178°/178°； 8、安装方式；底座、壁挂 | 12394.9 |
| 1037 | 审讯主机 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1.自带约7英寸触摸屏，单数字网路模式下，可接入≥4路数字网络视频信号（1920x1080）； 2.具有≥2个蓝光光驱，支持≥4个SATA接口，设备接入带宽≥128Mbps； 3.音频压缩标准采用AAC，音频采样率≥48kHz，具备视频入侵检测功能； 4.支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能； ★5. 支持在视频图像中叠加环境温度、湿度和时间等信息； 6.支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据； ★7. 刻录时如需更换新光盘，可记录上张光盘的停止时间点，在放入下一张光盘后继续刻录，并确保前后两张光盘刻录录像时间连续； 8.支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间； 9.可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等； 10. 具有≥2个VGA、≥2个HDMI、≥4个BNC（HD-CVI/TVI/AHD/CVBS）、≥4个以太网口（支持POE）； ★11.支持5路1080P和7路4K同步录像； 12.智能检测可触发联动，支持弹出报警画面、声音告警、上传中心、触发报警输出； 13.支持远程客户端对审讯光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。 | 78487.55 |
| 1038 | 硬盘 | 10个 | 海康威视、华为、大华 | 1.企业级硬盘； 2.容量≥6T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA； 4.容量按存储30天录像要求定制，单硬盘6TB。 | 11906.2 |
| 1039 | 讯问管理软件 | 1套 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持提供一键开启讯问过程同步录音录像功能，用户一旦进入快速讯问界面，即自动开启同步录音录像功能； 2. 支持询问过程中对平台的录像进行重点信息标记功能，并可在回放时快速定位重点标记处； 3.支持对讯问信息进行提示，用户一旦登录讯问监控管理平台，即可在平台首页查看正在进行讯问的案件信息和已经结束的讯问信息 4.支持实时查看讯问过程现场画面、光盘刻录进度显示、声音波形显示、讯问状态显示、讯问过程重点信息标记等常用讯问过程管理功能； 5.支持领导远程观看讯问过程，并可对讯问方式和讯问策略进行指导等操作； 6.支持讯问过程重点信息标记，光盘刻录情况显示，声音波形检测，讯问笔录模板头自动生成，笔录信息可导出、打印； 7. 支持询问过程现场视频的实时预览、光盘刻录进度实时显示、声音波形显示等常用询问过程管理功能； 8.支持在地图上选择人员，查看关联的实时视频，支持在地图上选择人员，查看该人员从登记到当前时间点内的轨迹及录像； 9.支持多间审讯室讯问过程实时同步观看，支持多种预览窗口组合方式，支持审讯室周边环境实时监控，实时查看讯问实时视频、电子笔录等重要信息； 10.支持笔录问答信息常用模板设置和案件信息自动加载，可根据不同的案件类型设置相应的常用问答； 11. 支持轨迹抽取至视图库成功后，连续播涉案人员在办案区所有的轨迹录像； 12.支持对审讯过程进行全程同步录音录像，可自主选择审讯房间，房间状态信息显示； 13.支持在安全检查界面录入人身检查记录，具体包括自述症状、检查情况，支持通过文字输入、画框画圈等进行人体伤痕标注； 14.支持对询问主机进行光盘检测、检测是否有光盘、是否有足够的光盘空间等； 15.支持与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，免费提供对应SDK或API开发包。 16.配备4114(10核2.2GHz)×2/128G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM。 | 50558.62 |
| 1040 | 防爆可视对讲分机 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1.≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥5米，≥1路音频输入/输出接线端子； 2.支持 G.711U、G.726音频压缩标准； 3.支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示； ◆4.设备可在不小于-10℃-＋55℃温度范围内，保持正常工作； 5.防暴等级≥IK08，功耗 ≤14w，支持智能噪声抑制和回声消除处理； 6.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥2个IO输入，≥2个IO输出，可外接≥1路警号。 | 5395.35 |
| 1041 | 笔录电脑 | 5台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；配置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 26640 |
| 1042 | 交换机 | 5台 | 华为、H3C、锐捷 | 1.8口10/100/1000M自适应电口； 2.2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源。 | 2990.95 |
| 1043 | 打印机 | 5台 |  | 1.A4激光黑白打印机 ★2.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供相应证明文件。 | 3009.85 |
| 1044 | 蓝牙耳机 | 5个 | 海康威视、大华、科达 | 定制 | 502.35 |
| 1045 | 声光报警器 | 5个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、工作电压：12VDC ； 2、压电警号，防火ABS阻燃外壳； ◆3、声压(VDC)：110±3 。 | 404.5 |
| 1046 | 管理软件 | 1套 | 海康威视、大华、科达 | 1.所内民警根据办理单位申请的提讯（提询）会见业务类型，制作不同的业务类型的管理卡； 2.办理单位凭卡进入提审（会见）室，办案单位插卡后启动相关设备（如监控、公安网、网络打印机等），律师插卡后关闭监控设备及相关公安网设备，打开录音录像设备已关闭提示灯； 3.前台接待民警系统软件可实时显示每个房间空闲情况； 4.具有拔卡延时关闭相关设备（如审讯主机，确保数据打包或光盘安全退出）功能，退卡后审讯室状态恢复空闲； | 9058.62 |
| 1047 | 插卡取电控制器 | 5台 | 海康威视、大华、科达 | 1、所内民警根据办理单位申请的提讯（提询）会见业务类型，制作不同的业务类型的管理卡。 2、办理单位凭卡进入提审（会见）室，办案单位插卡后启动相关设备（如监控、公安网、网络打印机等），律师插卡后关闭监控设备及相关公安网设备，打开录音录像设备已关闭提示灯。 3、前台接待民警系统软件可实时显示每个房间空闲情况。 4、具有拔卡延时关闭相关设备（如审讯主机，确保数据打包或光盘安全退出）功能，退卡后审讯室状态恢复空闲。 | 15767.35 |
| 1048 | 插卡取电读卡器 | 5只 | 海康威视、大华、科达 | 1.配置插槽式； 2.与控制器连接,供电电压 DC 12V，50mA。 | 2172.8 |
| 1049 | 卡片 | 50张 | 海康威视、大华、科达 | IC；ABS外壳封装，工作频率:13.5MHz。 | 250 |
| 1050 | 液晶指示屏 | 1个 | 海康威视、大华、科达 | 1.“讯问室，会见室”液晶指示屏；铝合金面板，预埋底壳； 2.≥9英寸高清屏，可发送文字、图片、屏保； 3.具有网络通讯接口。 | 1351.98 |
| 1051 | 桌面式UPS | 1台 | 科士达、易事特、维谛 | 1.配置1KAVUPS； 2.满足半小时后备时间。 | 1372.184 |
| 智能电源管控系统 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 智能电源管控系统 |  |
| 1052 | 智能电源管控管理软件 | 1项 | 海康、宝登、广州毅德、 | 1.对用电设备在管理中心进行集中管理； 2.可对设备电源采用分步上电，分步关电，同时也可以对某一路电源进行控制； 3.具有短路自动保护，数据掉电记忆功能； 4.可以显示系统的运行状态,可以设置时间计划运行模式,使设备根据预设计划时间自动运行. 5、硬件性能参数不低于： CPU：≥4114(10核2.2GHz)×1。 内存：≥32G DDR4。 硬盘：≥600G SAS×2/SAS_HBA。 网卡：≥1GbE×2/10GbEx2。 操作系统：Win Svr 2016 简中标版。 电源：550W(1+1)。 插槽：2U/16DIMM。 | 12919.34 |
| 1053 | 智能开关控制模块（网络电源控制器） | 18个 | 海康、宝登、广州毅德、 | 1.1路输入，8路交流输出（5A阻性负载）； 2.数据掉电记忆功能；TCP/IP网络设置及控制； 3.分步上电，分步关电，可对任意一路电源进行控制； 4.供电电压：DC12V；（可选POE供电） 5.功耗：最小1.52W 最大4.5W（输出继电器全部吸合）； 6.输出触点容量：5A@220V，COS>0.8； 7.输出触点电阻：0.2Ω@0.5A； 8.含配电箱体 | 56015.1 |
| 1054 | 总线通讯线 | 100.00m |  | 1.WDZN-RVVP-4*1.0 | 667 |
| 1055 | 电力电缆 | 360.00m | 桂林国标、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV3*2.5mm² 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； ◆3.额定电压等级450~750V | 518.4 |
| 智慧监所实战平台 |  |
| 分部分项工程 |  |
| 智慧监所实战平台 |  |
| ▲1056 | 安防管理平台 | 1套 | 华为、大华、海康 | 一、整体要求 1、通过服务对接，实现与技防设备对接联动。本平台为安防管理前置机，实现本监所内安防联动，同时通过与统一接口平台对接，实现与智慧监所实战平台、智慧监管管理平台互联互通，实现数据交换。 二、功能要求 1、智慧物联 1）列表展示所内各技防设备信息，包括安装位置、运行状态及设备IP等详细信息，支持用户添加、删除相关设备信息。支持用户条件检索对应技防设备信息。 2）列表展示所内技防设备的维护记录和故障设备记录；设备维护记录的添加、删减及修改。支持用户按维护时间、设备名称等多条件检索相关设备维护记录。 2、视频整合 1）显示所内平面图并展示每个对接的摄像头位置。可点击摄像头查看视频。 2）展示所内现有监控视频，可以进行自定义视频分组。 3）展示所内历史监控视频。 3、警情联动 1）可进行警情信息登记，登记的警情可推送给所内相关人员。 2）所内连接平台的设备如有损坏或者发现问题，均会在此进行报警。 3）展示消失已处理警情和一周未处理警情占比，每月警情用折线图展示每月警情，特别是重大警情的数量。今日警情会展现当天警情的数量和警情登记的比例。 4、系统对接 1）与视频监控系统对接，接入视频监控信息，实现视频预览、视频回放等功能 2）与门禁系统对接，接入获取门禁状态和预警信息 3）与应急报警系统对接，接入获取报警 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒 | 700919.34 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内； ★二、质保期：三年（自交货并验收合格之日起计；分项有特别要求的按照分项的要求）。 ★三、交货时间：自合同签订之日起20个工作日内全部交货完毕，自合同签订之日起120日历天内完成全部设备的安装调试、初步验收、试运行及最终验收，正式交付使用。其中，B区（拘留所）信息化及智能安防工程要求自合同签订之日起60日历天内完成全部设备调试及初步验收合格，交付业主使用。 四、交货地点：南宁市及采购人指定的其他地点。 五、货物验收要求： 1、所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，交货时所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质的要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收。交货时，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。 2、供应商将提供的货物备齐到南宁市后通知采购人对货物进行清点、核实；所有货物须具有原厂合格证及保修凭证，供应商在接到采购人通知后开始交货。 3、所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、供应商配合，按照招标文件、投标文件、合同等文件资料对项目进行验收。 4、验收条件及标准： （1）供应商在签订合同后，供货前需进行产品测试，所发生费用由中标供应商承担，检测合格的，采购人通知中标人开始交货，如不能按要求供货则按违约处理。为确保采购人系统项目顺利运行，并且完全符合采购人的标准和要求，供应商须配合采购人进行测试，采购人将对所提供产品参数的真实性和应用的实际效果进行验证，在测试过程中如因质量等问题导致的不兼容，或发现有虚假应答行为的，采购人将拒绝验收。 （2）组织采购人及专家对核心硬件设备进行出厂验收，以确保产品符合合同要求。 （3）货物验收以合同、供应商的投标文件、所提供货物的技术说明书、变更文件等为依据。 （4）中标供应商按要求提供完整合格产品，并完成设备的安装、调试和系统集成工作。 （5）产品验收时需要提供厂家供货证明函、售后服务承诺书，证明产品为全新原装产品。 （6）验收方法及方案：第三方测评及组织有关专家现场测试验收。 （7）中标供应商应提供系统的全部有关产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明、原厂安装手册、技术文件、软件开发技术文档及安装、测试、验收报告等文档。 六、项目采购及售后技术服务要求： 1、投标人对本项目实施须配备有专门的“项目经理”进行项目管理，配备的“项目经理”持有国家软考的“信息系统项目管理师”证书（提供相关证明复印件，原件备查），并提供在投标人公司近期连续3个月或最近一个季度缴纳社保的证明，经核查若中标人配备的项目经理不是正式在岗人员，经通知限期整改后正式员工仍未能到岗履职的，采购人有权申请采购监管部门追究中标人违约责任. 2、投标人在投标文件中指定的“项目经理”与今后具体项目现场实施时的“项目经理”必须为同一个人，在整个项目建设过程中，“项目经理”必须提供驻场服务； 3、项目实施人员在实施期间必须提供驻场服务（由业主核实登记应标文件及人员身份），要求固定的驻场人员每天不少于3人（不含 “项目经理”和4名软件开发人员）；驻场地点是南宁市拘留所，提供7天×12小时本地化技术服务支持； 4、维修响应要求：接电话后30分钟内技术人员做出回应，并电话指导，2小时内到现场响应，8小时内维护完成，超过24小时无法修复必须提供备件替换服务。 5、质保期后，中标方应明确承诺继续优惠提供维护服务： （1）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务； （2）对于产品安全问题应及时免费提供补丁； （3）质保期后，应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，以便质保期后，采购方自行联系咨询技术人员； （4）免费质保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次有第三方参与的免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应出具正式报告，并负责排除，保证设备正常运行； （5）质保期结束后，供应商仍应对设备提供终身维修服务，并保证不低于三年的零配件供应，中标人有责任自行维护或指定有能力的代理人对设备在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。 ★6、备品备件及耗材等要求： （1）投标人须承诺中标后在南宁市设有专门本地化的维护服务团队或机构，常年备有易损配件，以保证设备出现故障时能及时处理、更换损坏的部件； （2）质保期内要求提供本次项目的备品备件免费替换服务（备品备件必须为全新的原厂货物，性能与投标产品一致或优于原设备）。备品可放于中标供应商南宁市区范围内确保1小时能送达的备件仓库中。中标供应商针对本项目提供质保期内正常运行所需的备品备件和消耗品，并在本地化售后服务机构储备有核心关键设备零备件、关键部件和易耗品，提供备用。上述备件应提供详细清单供采购人备案。 7、项目机房内的气体灭火系统交货时提供与采购需求产品型号相符的国家强制性产品认证证书（CCC），供应商可委托具备相关消防资质的企业进行安装，中标人具备相关资质也可自行安装，安装完毕必须提供具有《广西壮族自治区建筑消防设施检测资格证书》和《广西壮族自治区建筑电气防火安全检测资格证书》的第三方检测机构出具的消防检测报告。 8、设有技术服务热线，提供永久的电话咨询技术支持服务。并设有专门的用户反馈系统，方便用户问题咨询与投诉。 9、项目实施中涉及有资质要求的项目，必须由有资质的机构实施。 七、质量保障要求： 1、在设备进场过程中，应避免对设备、建筑内、外墙、绿化景观等造成破坏，实施中损坏的需按原样恢复，中标人承担恢复的所有费用。 2、本项目不强制投标人进行现场勘察，投标人如需现场勘察，自行联系采购人进行现场踏勘，踏勘产生的一切费用各投标人自行承担。（投标人代表持个人有效身份证原件前往。）鉴于监管场所的特殊性，每个潜在投标人只允许安排1名人员到场勘察，不允许携带手机、相机、录音笔等任何电子设备入场。 3、严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织项目实施（以现行最高标准、最新规范为准)，并保证承包范围内的项目质量达到上述标准及规范规定的质量合格标准。 4、中标供应商职责包括但不限于： （1）编制技术方案，确定设备安装及调试措施； （2）提供和组织足够的技术人员，检查和控制项目实施质量； （3）控制项目所用的材料和设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准； （4）负责实施中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作； （5）参加项目的所有验收工作； （6）承担质量保修期的项目保修责任； （7）其他项目质量责任。 5、因货物质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的质量检测机构进行鉴定，质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 八、培训要求： 1、在系统实施完成后，根据采购人要求，免费提供不同设备或系统相关的业务培训，投标时提供详细的人员培训计划。 2、免费对采购方的管理人员、应用使用人员进行集中培训，确保采购人技术人员能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。 ★3、培训方式：要求提供本地化培训，培训时间不少于5天，培训人数不少于20人，在此之外须提供多次项目现场不限人数的培训。 九、系统竣工验收要求： 1、验收标准：按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。竣工验收的规范依据。智能化设计和安装须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准，验收依据包括但不限于以下内容： GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》 GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》 GB 51151-2016《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》 GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB/T 22239-2019《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50464-2008《视频显示系统工程技术规范》 GB/T 50525-2010《视频显示系统工程测量规范》 GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》 GB 50949-2013《扩声系统工程施工规范》 GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》 GB 50526-2010《公共广播系统工程技术规范》 GB 50635-2010《会议电视会场系统工程设计规范》 GB 50793-2012《会议电视会场系统工程施工及验收规范》 GB 50799-2012《电子会议系统工程设计规范》 GB 51043-2014《电子会议系统工程施工与质量验收规范》 GB 50524-2010《红外线同声传译系统工程技术规范》 GB/T 50622-2010《用户电话交换系统工程设计规范》 GB/T 50623-2010《用户电话交换系统工程验收规范》 GB 50200-2018《有线电视系统工程技术规范》 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》； GB50300-2013《筑工程施工质量验收统一标准》 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》 GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》 GB 51151-2016《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》 GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB/T 22239-2019《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50464-2008《视频显示系统工程技术规范》 GB/T 50525-2010《视频显示系统工程测量规范》 GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》 GB 50949-2013《扩声系统工程施工规范》 GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》 GB 50526-2010《公共广播系统工程技术规范》 GB 50635-2010《会议电视会场系统工程设计规范》 GB 50793-2012《会议电视会场系统工程施工及验收规范》 GB 50799-2012《电子会议系统工程设计规范》 GB 51043-2014《电子会议系统工程施工与质量验收规范》 GB 50524-2010《红外线同声传译系统工程技术规范》 GB/T 50622-2010《用户电话交换系统工程设计规范》 GB/T 50623-2010《用户电话交换系统工程验收规范》 GB 50200-2018《有线电视系统工程技术规范》 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》。 2、实施过程验收方法：严格遵循相关监理规范及监理方要求，并由采购及监理方进行现场验收。 3、项目验收：项目验收工作分为三阶段，第一阶段为主要设备到货验收，第二阶段为项目初验，第三阶段为竣工验收。初步验收由中标人提请申请，经采购人依据《项目合同书》、《项目招投标文件》和有关的补充协议对主要设备进行核对、清点，确认后，由采购人出具《项目初验报告》。初验结束，进行项目试运行，为期至少一个月，经试运行通过，才可申请竣工验收。 （1）验收内容：本项目全部内容，包括信息化基础设施、智慧防控体系、智慧管理和服务体系、智慧监所实战平台共四大部分。（2）验收合格标准 在正式竣工验收过程中，各单位检查人员应严格按照以下标准完成对智能化系统质量的进行评定，满足以下所有要求整个智能化系统验收结果才能评定为合格： 1）设备、材料的数量、规格、型号及生产商满足实施单位投标技术方案的约定，如投标技术方案中未说明，应满足招标技术要求的规定，差异部分应提交设计变更资料； 2）技术资料的核查结果合格； 3）安装质量及观感检查结果合格； 4）系统控制功能检查结果合格； 5）全部子系统工程均达到合格标准； 6）安装质量及观感检查 包括信息化基础设施、智慧防控体系、智慧管理和服务体系、智慧监所实战平台共四大部分7）系统功能检查 实施单位的自检应包括每个分项系统的所有内容，，正式验收时按全部设备数量的30%进行抽查，且每类设备型号不少于5个，检查结果填写《子系统检测记录表》 4、验收资料要求: 供应商应将项目的全部系统有关的产品说明书、设备使用手册、已在原厂家购买的三年保修服务证明、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付南宁市公安局，缺一不予验收。 （1）项目资料要求：技术资料的整理要符合有关规定及规范的要求，必须做到准确、齐全，能够满足建设工程进行维修、改造、扩建时的需要，其主要内容有： 1）项目开工报告； 2）项目竣工报告； 3）图纸会审和设计交底记录； 4）设计变更通知单； 5）技术变更核定单； 6）质量事故发生后调查和处理资料； 7）、材料、设备的质量合格证明资料（3C，检测报告） 8）实施单位自检及试运行报告； 9）隐蔽工程验收记录及实施日志； 10）竣工图纸，包括系统结构图；各子系统控制原理图；设备布置与布线平面图；集中供电电气原理图；控制中心设备布置图；监控设备安装图；监控设备电气端子接线图；设备清单等； 11)质量验收评定资料； 12)项目竣工验收资料； 13)设备用户手册、光盘等 14)其他应提交的资料。 15）项目完工后需提供完整的四套竣工资料，并符合档案管规定提交内容； （2）供应商还应向业主提供不少于以下列明的中文技术资料。其费用应包括在报价内。 1)产品技术说明书； 2)安装手册； 3)操作手册； 4)维修手册； 5)出厂明细表（装箱单）； 6)产品技术标准（含验收标准）和试验方法； 7)出厂检验报告和合格证书； 8)所有实施照片、线路图、标签对应图等各种图纸； 9)设备清洁保养方案。 十、其他要求： ★1、投标报价包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）其他费用（包括运输、装卸、软件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、检测、更新升级等费用）； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用（包括各类硬件、软件等的安装、集成、试运行、测试、检测等费用）； （5）培训费用（包括场地费、教材、考试费用等）； （6）与各类相关系统对接的费用； （7）包括项目整体验收各项费用；包含项目通过最终验收产生的费用，以及项目质保期的维保费用、服务期的技术服务费用； （8）消防灭火系统、防雷设备调试、检测、验收费用； （9）设备出厂验收所有费用； （10）包含整个项目所有需要的设备的采购、运输、安装、调试，系统布线、运行环境布置，所有外设、线缆、管材及埋管，电缆沟开挖填埋、管路敷设埋地处理及回填、水泥路面开凿恢复、等电位防雷接地处理等，并完成所有系统和服务，以及实施时对装饰面、其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明实施、安全实施、风险费、责任等费用。 （11）必要的设备安全设施（包含辅助设施）及措施费； （12）实施期间业主有管理系统软件需求方面的变更，变更范围在工作量30%以内的费用包含在本项目招标费用中，超出工作量30%的按原投标报价50%计取增加费用。 （13）配合费1%（扣除主要设备及软件费用后计取） 备注：配合费以指定专业工程的合同价为计费基础，配合费率按以下比例执行:a.幕墙及屋面工程: 1.5% b.精装修: 0.8%c.消防工程: 2%e.电梯安装工程: 2% (不含设备费) f.高压电气安装工程: 2% (不含设备费) g.弱电工程 (智能建筑及有线电视)工程: 1% h.手术室工程: 0.8% i.其他工程(不含设备费) : 1.5%配合费包括的主要内容(但不限于) : 1)提供工地内垂直运输设备(如塔吊、施工电梯、井架) 2) 通道与场地，负责安排作业面及作业时间。3)承包人须在现场设置工程会议室1间，应满足承包人自己工程会议的需要，并配备配套会议桌椅及空调设备等,该费用含在相关报价内;为指定专业承包人提供现场临时办公室、仓储地点、卸货点等。4)承包人负责向招标人指定承包人及时提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口;从配电箱引出的分电箱由指定承包人自行解决,指定承包人的施工及生活用水、用电，及其调试所水电费用由指定承包人自行负责。 ★2、付款方式：本项目无预付款，分阶段支付合同款。第一阶段： 供应商货物交货并验货合格后，由采购人按实际到货量进行支付，本阶段总支付比例不超出合同款的20%金额；第二阶段：供应商安装调试完成并确保系统能正常使用后，由采购人支付合同款的30%金额；第三阶段：项目初验合格，由采购人支付合同款的20%金额；第四阶段：系统正常试运行满1个月，项目最终验收合格并正式交付使用、出具项目质保保函后，由采购人支付合同款的30%。 ★3、对合同条款的调整: （1）在履行合同期间使用了不符合合同标准的材料、设备或实施行为不当的，采购人可以发出整改通知书，供应商接到整改通知书后48小时内未予整改的，采购人可以按照合同款的1‰金额扣除。 （2）采购人组织进行最多两次验收后（两次验收时间间隔不能超过30天），若项目仍然达不到建设标准，无法通过验收的。采购人有权申请采购主管部门追究中标人违约责任。 （3）在本项目招投标过程中，所有参与招投标单位对有关本项目的相关信息和技术资料，必须严格履行保密责任并提交保密承诺书。 （4）安全生产要求：供应商必须严格按照安全生产要求进行实施作业，若在实施过程中因自身责任造成安全生产事故，或发生违反采购人有关安全文明管理规定的行为，采购人将按国家、行业有关法律法规或上级单位以及采购人有关安全生产管理规定作出相应的处罚。此外，采购人保留向供应商依法追究其法律责任以及因事故造成的经济损失的权利。 （5）为保证本项目的整体性和完整性，属于本项目必须配备但在采购需求中未详尽列出的相关设备、设施和系统（如接口设备、缆线、软件等）在合同金额范围内，均必须由中标人免费提供或免费完善相关系统平台。 7、投标产品如属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 8.本项目需进行设计方案实施图深化设计，中标人在中标后需对原设计图内容结合系统安装进行二次深化设计，费用含在本次招标金额中；设计方案实施图深化设计要求符合但不限于《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》。 9.本项目质量要求达到合格。项目质量管理措施具体要求如下： 1）严格遵守工艺规程，不得以任何理由简化工序，质量监控方在工序活动中应认真检查。对相关专业国家颁布执行的实施及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的实施相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。对每一道工序质量都必须进行严格检查，当上一道工序质量不符合要求时，绝不允许进入下一道工序实施。 2）根据工序质量特性值对整个项目质量的影响程度设置质量控制点，实施重点控制。 3）中标人的实施资料必须与项目进度同步，严禁后补资料，每一种材料进场、工序、分项验收前，必须提前将验收资料报至监理单位，监理单位对验收结果做出合格或不合格的判定后，应及时在资料上签字，采购人定期和不定期的检查实施单位和监理单位的项目资料，并完善管理过程各项检查记录、检测资料及验收资料，作为工程质量验收的依据，并为项目质量分析提供可追溯的依据。按标准填写检查记录，并经采购人、中标人和监理工程师三方签认存查。 10.本项目实施安全需符合JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》，施工安全措施具体要求如下： 1）中标人应建立安全风险、环境影响因素识别和控制的管理制度，明确规定安全风险和环境影响因素识别时机、责任和方法。 2) 在项目实施准备阶段，应将安全保证能力和安全文明生产情况表现作为重要评价依据，据此选择项目管理人员和实施作业人员。 3) 中标人和监理单位应当对项目实施过程中存在的安全风险和环境因素进行识别和分析，明确项目实施过程中安全管理和环境保护的重点对象，提出相应的控制措施和要求，并形成安全文明生产控制措施表。 4) 安全文明生产控制措施表应列明主要的安全风险、环境影响因素，控制的责任、措施方法，以及三方的检查要求。 5) 各项安全、环境因素的控制措施必须具有针对性，能直接指导实施作业和监督检查。 6) 中标人或监理单位提交的安全文明生产控制措施表必须经该单位安全负责人和项目负责人共同签署，项目建设单位方可接受，并进行审查。 7) 安全文明生产控制措施表的审查与中标人提交的实施组织设计的审查应同时进行，并将其作为实施单位实施组织设计的必备附件。 |

# 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分50分；技术分33分；商务分17分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档、打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………………………50分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                                      ×　50分

某投标人评标价金额

2．技术分……………………………………………………………………33分

（1）基本分（6分）

技术基本分得6分，除主要技术参数外的技术参数及性能配置不符合招标文件的，每有1项扣0.5分，最高可扣6分。

（2）技术参数及性能配置分（5分）

主要技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每有一项加0.5分，满分5分。

（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）

（3）总体技术方案（本项满分6分）

总体技术方案应符合“智慧监管”的技术要求，包括项目背景、现状、目标、需求、建设内容、主要的技术路线、技术架构图、系统功能、系统架构等。

一档（2分）：技术方案内容完整。简要阐述清楚项目背景、现状、目标、需求、建设内容、主要的技术路线、技术架构图、系统功能、系统架构等。

二档（4分）:方案较为完整详尽。能说明清楚“智慧监管”要求和建设，项目背景、现状、目标、需求、建设内容描述清晰、完整；能将“智慧监管”要求和本方案建设内容和技术要求融合，方案符合“智慧监管”要求；能说明各系统模块（主要包括：防控体系、管理服务体系、监所实战平台、监管管理平台）功能、技术路线、作用以及各系统模块与总体建设内容的关系；能结合本项目要求，画出总体技术架构图、平台架构图、功能架构图、网络拓扑图；能分析描述项目建设集成的难点和重点，并提出解决的思路和技术路线和技术实现；

三档（6分）:方案完整详尽。能充分理解，阐述清楚“智慧监管”的技术要求和建设内容； 项目背景、现状、目标、需求、建设内容描述详尽，现状和目标清晰明确，需求分析详尽正确，建设内容完整全面，能将“智慧监管”要求和本方案建设内容和技术要求有效融合，方案完全满足“智慧监管”要求；能清晰正确说明各系统模块（主要包括：防控体系、管理服务体系、监所实战平台、监管管理平台）功能、技术路线、作用以及各系统模块与总体建设内容的关系；能表述清楚并画出总体技术架构图、平台架构图、功能架构图、网络拓扑图，并符合项目的实际要求，科学合理；能充分理解描述项目建设集成的难点和重点，正确分析难点和重点的原因，提出解决的思路和技术路线，技术实现正确、合理、可行；

（4）系统及平台软件技术功能分（4分）

系统及平台技术方案应包含监所实战平台、监管管理平台和统一接口平台主要的互联关系，业务数据流转方式、集成总体功能、各系统之间的对接关系等。

1）以人脸数据流为例，阐述监室信息交互终端和智慧监所实战平台、智慧监管管理平台的互联关系。投标人提供的阐述材料中，完全满足招标文件，提供互联关系的整体架构图（须清晰体现包含指令协议等在内的必要数据的流转方向），提供人脸业务数据时序图，逻辑关系清晰明确，且评标时被评标委员会认可的，评委根据功能阐述情况酌情打分（1分），阐述完整的得1分，有部分阐述的得0.5分，无相关阐述的不得分。

2）以人员出所管理业务为例，须符合公安部相关业务规范要求，根据不同类型的管理业务要求，通过清晰直观的业务流程图，提供基于设备到平台侧的完整流程设计，并展示具体出所业务软件功能。投标人提供的阐述材料中，完全满足招标文件要求，数据流程图及功能展示简单明了，思路清晰，逻辑明确，且评标时被评标委员会认可的，评委根据功能阐述情况酌情打分（1分），阐述完整、正确的得1分，有部分阐述的得0.5分，无相关阐述的不得分。

3）阐述单点登录、统一鉴权的集成软件功能。统一鉴权功能的目标是实现可控制“什么单位的什么人员，什么时间，在哪类设备上，具有哪些系统的具体业务功能” 权限。投标人提供的阐述材料中，完全满足招标文件要求，能够提供单点登录及统一鉴权集成设计模型，能够基于细颗粒度来实现不同岗位人员及不同平台功能的权限分配，通过简明扼要的逻辑图表将上述关系清晰展示，且评标时被评标委员会认可的，评委根据功能阐述情况酌情打分（1分），阐述完整、正确的得1分，有部分阐述的得0.5分，无相关阐述的不得分。

4）平台与各个子系统对接方案阐述，如何适配各个子系统不同协议（从可行性、性能、可靠性、可扩展性等方面阐述）。投标人提供的阐述材料中，须分别从可行性、性能、可靠性、可扩展性方面分别展开阐述，同时清晰列明各子系统与统一接口平台适配的完整协议，完全满足招标文件要求，能够简明扼要的通过逻辑图表或其他形式的对此项要求清晰阐述，且评标时被评标委员会认可的，评委根据方案阐述情况酌情打分（1分），阐述完整、正确的得1分，有部分阐述的得0.5分，无相关阐述的不得分。

（5）集成方案（本项满分为8分）

一档（2分）：集成方案内容基本齐全，描述简单。没有能结合项目实际情况对质量管理进行分析，且质量管理措施简单。

二档（4分）：集成方案（包含人员管理、质量管理、计划管理、组织管理、材料管理、协调管理、安全管理、突发事件的应急处理预案和相关保证措施等）内容较为全面。至少能提供前端设备点位定点图（CAD格式）。对主要风险点和难点能提出合理化建议及解决方案或应对措施。能够清晰直观体现投标人丰富的集成经验。

三档（6分）：集成方案（包含人员管理、质量管理、计划管理、组织管理、材料管理、协调管理、安全管理、突发事件的应急处理预案和相关保证措施等；）内容全面，描述较为完整详尽，能结合项目实际情况进行简单分析说明。至少能提供前端设备点位定点图（CAD格式），能提供整体的新建网络传输及安全技术实施规划，包括提供网络拓扑图（CAD格式）、网络汇聚图（CAD格式），能提供详细的机房及指挥中心设计实施规划，包括设备布局图（CAD格式）、装修效果图（tif格式）。对主要风险点和难点进行分析，提出合理化建议及解决方案或应对措施，能够清晰直观体现投标人丰富的集成经验。结合公安机关关押场所建设的规范和工艺要求，分析提出质量管理的明确要求和保证措施。

四档（8分）：集成方案（包含人员管理、质量管理、计划管理、组织管理、材料管理、协调管理、安全管理、突发事件的应急处理预案和相关保证措施等）内容全面，完整详尽，能结合项目实际情况进行分析说明。至少能提供各信息化子系统的系统图（CAD格式）、前端设备点位定点图（CAD格式），能提供整体的新建网络传输及安全技术集成规划，包括提供网络拓扑图（CAD格式）、网络汇聚图（CAD格式），能提供详细的机房及指挥中心设计集成规划，包括设备布局图（CAD格式）、装修效果图（tif格式）。对主要风险点和难点进行分析，提出合理化建议及切实可行、具有针对性和具体的解决方案或应对措施，能够清晰直观体现投标人丰富的集成经验。结合公安机关关押场所建设的规范和设备安装要求，分析提出质量管理的明确要求和保证措施。

（7）实施进度控制方案（满分4分）

本项目时间紧、任务重，需投标人从货物采购、货物运输、货物供给、交付进度保障、安装调试等方面，结合拘留所特点需求，提供详细采购进度控制方案。

一档（2分）：对项目实施进度把控一般，相关进度控制涉及到的环节、因素考虑合理，具备一定可操作性和实施性，能提供采购管理甘特图（mpp格式）、交付时间保证措施，可保障项目顺利如期交付；

二档（4分）：对项目实施进度把控合理，相关进度控制涉及到的环节、因素考虑周全、合理，可操作性、可实施性强，对项目关键节点描述清晰，能提供详细可行、清晰明了的实施管理甘特图（mpp格式）、交付时间保证措施、采购应急计划，可承诺保证项目顺利如期交付。

3．商务分……………………………………………………………………17分

（1）投标人或核心产品生产厂商具有ISO27001信息安全管理体系资质证书、ISO9001质量管理体系资质、ISO20000 IT服务管理体系资质、ISO14001环境管理体系资质的，每个得0.5分，具有 CMMI5软件开发企业认证证书，得1分，满分3分。（提交证书复印件，原件备查）

（2）投标人提供2016年来的同类项目业绩案例（以中标通知书或合同复印件为准），每个项目得1分，满分5分。

注：以上证明材料须提供合同复印件，合同复印件包括合同首页合同部分清单和总金额页，模糊不清视为无效，以上有一项不符合，则该合同无效。

（3）项目人员（本项满分为3分）

1）拟派项目经理同时具有：高级信息系统项目管理师、注册电气工程师、一级建造师、正高职高级工程师（电子、信息、通信相近专业类）证书的得2分；

2）参与项目的其他技术人员（除项目经理外），具备高级工程师、高级信息系统项目管理师，每有一类证书得0.5分，满分1分；

注：以上人员所具有的证书均需提供复印件，并提供可证明其在投标人处最近一个季度或近期连续三个月经社保部门盖章确认的社保缴纳证明材料复印件。参与本项目所有人员持有的相关证书，一人多证取其一计分。

（4）售后服务（本项满分为5分）

1）投标人或核心产品生产厂商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性二级及以上证书及符合国家标准《商品售后服务评价体系》服务能力认证证书（五星级）的，每个得1分，全部提供得2分。（投标文件中提供证书复印件）；

2）售后服务方案分（本项满分3分，

一档（1分）：方案描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、应急预案、故障解决、培训计划等方面内容，方案总体描述一般，可操作性、先进性、完整性一般，基本能够满足招标书要求；

二档（2分）：方案描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、应急预案、用户回访、保密承诺、故障解决等内容，表述较详细，可操作性、先进性、完整性较强；能针对项目属地情况提供较为清晰、合理的本地化服务及驻点维保开发方案，且服务保障措施较强；培训计划或方案能够满足对已建平台技术的基本维护；

三档（3分）：提供优于招标文件的技术服务人员，方案详细描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、应急预案、用户回访、保密承诺、故障解决等内容，表述清晰详细，方案可操作性、先进性、完整性强；能针对项目属地情况提供清晰、合理、详细、完整的本地化服务及驻点维保开发方案，且服务保障措施强；培训计划或方案能够结合已建平台以及当前先进技术，培训内容详实。

（5）投标产品有国家节能产品认证证书或国家环境标志产品认证证书的，每项得0.2分，满分1分。

4.诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3＋4

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。

# 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市工程咨询规划事务所 地址： 南宁市鲤湾路8-2号 联系人：侯工 电话：0771-2857213 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼 联系人：赵东川 联系电话：0771-5501136 传真电话：0771-5532986 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市工程咨询规划事务所南宁市拘留所（收容教育所）工程配套信息化和智能安防项目货物采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2019-10388A |
| 1.5 | 采购预算 | 3002.1376万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。 售价：招标文件不收取费用。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和电话 | 质疑材料提交到南宁市政府集中采购中心。（地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110南宁市政府集中采购中心监督科，质疑咨询电话：0771-5595777） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。 |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 |  |

## 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)、南宁市政府集中采购中心网站（http://zfcg.nanning.gov.cn）。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。4.2  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3  询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑2个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，自收到质疑材料之日起即为受理，自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4 投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、

交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和商务技术符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.3项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2 投标人未在本章第14.4项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.5项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.5  中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

## 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

# 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201 ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[201 ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   （￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：   按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在5个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：                           （采购人、采购代理机构2选1）

二、质疑环节：                  （采购需求、资格审查、中标或者成交结果、采购执行程序4选 1）

三、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

2.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）

3.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）

七、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.根据质疑环节填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）、采购过程中的资格审查，以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

3.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）