梧 州 市 政 府 采 购

招标文件

(公开招标)

项目名称：藤县中医医院新院区门诊楼混合式空调采购及安装（重）

项目编号：TXZC2020-G1-03531-001-CGZX（重）

采购单位：藤县中医医院

采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2020年10月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  货物需求一览表	4

第三章  投标人须知	18

第四章  评标原则及评分标准	31

第五章  合同主要条款格式	36

第六章  投标文件格式	42

# 招标公告

项目概况 藤县中医医院新院区门诊楼混合式空调采购及安装（重）招标项目的潜在投标人应凭单位授权委托书到本中心（梧州市三龙大道红岭大厦8楼3号窗口）直接报名获取招标文件，【联系人：黄小姐，联系电话：0774-3825288】，并于 2020年11月3日9时45分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TXZC2020-G1-03531-001-CGZX（重）

项目名称：藤县中医医院新院区门诊楼混合式空调采购及安装（重）

预算金额：599.469018万

最高限价（如有）：与预算金额一样

采购需求：藤县中医医院门诊综合大楼空调采购与安装。本项目地上8层，1~5为门诊医技功能区，6层为中药库，7~8为办公室及会议场所,1层和8层设计为多联式空调系统，空调区域计算总冷负荷631Kw，计算总热负荷66KW，共设置4台多联式空调室外机及4台高静压天井式新风机，多联机配置率为93~100%。制冷剂种类均为R410A。 2~7层空调采用分体空调，室内机采用天花式或者风管式，详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备机电工程施工总承包叁级（含以上级）或建筑机电安装工程专业承包叁级（含以上级）资质的供应商。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：强制性节能产品、鼓励性节能政策；鼓励性环保政策；扶持中小企业政策；扶持少数民族地区政策：招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

3.本项目的特定资格要求：见公告。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2020年10月12日至2020年10月19日。

地点：梧州市三龙大道红岭大厦8楼3号窗口。

方式：凭单位授权委托书到本中心（梧州市三龙大道红岭大厦8楼3号窗口）直接报名获取招标文件，【联系人：黄小姐，联系电话：0774-3825288】

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月3日9点45分（北京时间）

地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼开标室（具体开标室看现场风量ED屏指引）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

对在“信用中国”网站（www.creditchi功率a.gov.c功率）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.c功率）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：藤县中医医院　　地址：　梧州市藤县藤城镇杉木冲开发区

联系方式：吴先生，联系电话：0774-7286869

2.采购代理机构信息

名 称： 梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地　址：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）10楼

联系方式：0774-3828966

3.项目联系方式

项目联系人：蒋小姐、余先生

电　话：0774-3828966/2830801

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2020年10月12日

# 第二章  货物需求一览表

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.c功率；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书）。

本项目采购的核心产品：多联式空调室外机。

# 项目概况

1.本次采购项目为藤县中医医院门诊综合大楼空调采购与安装，用户单位为藤县中医医院。本项目为一个整体，投标人须对本项目进行整体报价，不得分拆报价，且要提供完整的技术资料。

项目采购预算：本项目采购预算为人民币伍佰玖拾玖万肆仟陆佰玖拾元壹角捌分（￥5,994,690.18元），其中设备部分预算为人民币肆佰叁拾肆万捌仟伍佰伍拾陆元贰角叁分（￥4,348,556.23），安装部分预算为人民币壹佰陆拾肆万陆仟壹佰叁拾叁元玖角伍分（￥1,646,133.95）。超出采购预算的投标将被拒绝。

2.项目地点：广西壮族自治区梧州市藤县。

3.项目概况说明：

藤县中医医院门诊综合大楼空调采购与安装。本项目地上8层，1~5为门诊医技功能区，6层为中药库，7~8为办公室及会议场所。

本项目1层和8层设计为多联式空调系统，空调区域计算总冷负荷631Kw，计算总热负荷66KW，共设置4台多联式空调室外机及4台高静压天井式新风机，多联机配置率为93~100%。制冷剂种类均为R410A。

1层和8层空调室内机均采用薄型风管天井式空调室内机；

1层和8层新风系统采用高静压天井式新风机，新风机可与空调室内机连接在同一套室外机上，其余新风机配置独立室外机。

2~7层空调采用分体空调，室内机采用天花式或者风管式。

二、投标人资格要求

2.1具备机电工程施工总承包叁级（含以上级）或建筑机电安装工程专业承包叁级（含以上级）资质的供应商。其中，投标人拟派项目经理须具备机电专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B类）。

2.2投标人具备有效的《安全生产许可证》；

# 三、招标范围

1． 招标内容

本项目为藤县中医医院门诊综合大楼空调采购与安装。

- 多联式空调机组及分体式空调机组设备采购；

- 安装空调设备、敷设铜管、排水管；

C）空调设备连外机，管线做好密封处理。

2．施工范围

A、设备安装调试

空调室内机就位——根据办公室位置进行安装吊杆--安装设备--铜管、排水管与设备连接——电气系统连接——系统调试验收。

空调室外机就位——根据现场安装位置提前搭设吊机设备--吊装设备--铜管设备连接——电气系统连接——系统调试验收。

注意事项：

1）根据施工图纸施工；

2）施工资源的落实，如人员、机械的安排；

3）设备、材料采购供货计划，必须与现场施工进度配合；

4）现场安全文明措施落实到位；

# 设备清单参数及系统技术要求

说明：

- 本货物需求一览表中所列的品牌、规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、规格型号替代， 但替代的品牌、规格型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、规格型号，否则投标无效。

- 采购需求中标记“★”符号的为必须满足的技术参数和要求，投标时必须满足或优于，否则，作投标无效处理。标注“▲”号的技术参数和要求，作为重要评分项。

### 1、主要产品技术指标

| 序号 | 项目名称及说明 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、空调设备部分 |  |  |  |
| 1 | 多联式空调室外机 | ▲1、制冷量≥241.5KW ▲2、制热量≥269KW 3、额定功率≤64.07KW 4、风量≥74000m3/h 5、重量≤1335kg 6、噪音≤64dB, 7、尺寸：1730x1830x825*3 | 台 | 1 |
| 2 | 多联式空调室外机 | ▲1、制冷量≥175KW ▲2、制热量≥195KW 功率≤47.78KW 风量≥48000m3/h 重量：950kg 噪音：64dB 尺寸： 1730x1830x825*2 | 台 | 1 |
| 3 | 多联式空调室外机 | ▲1、制冷量≥163.5KW ▲2、制热量≥182.5KW 3、功率≤43.34KW 4、风量≥49000m3/h 5、重量≤905kg 6、噪音≤64dB 7、尺寸： 1730x1830x825*2 | 台 | 1 |
| 4 | 多联式空调室外机 | ▲1、制冷量≥140KW ▲2、制热量≥156.5KW 功率≤38.33KW 风量≥41000m3/h 重量≤778kg 噪音≤63dB 尺寸：1340x1635x790+1730x1830x825 | 台 | 1 |
| 5 | 多联式空调室外机 | ▲1、制冷量≥45KW, ▲2、制热量≥50KW, 功率≤12.09KW, 4、风量≥13000m3/h, 重量≤273kg, 噪音≤60dB, 尺寸：1340x1635x825 | 台 | 1 |
| 6 | 多联式空调室外机 | ▲1、制冷量≥28KW, ▲2、制热量≥31.5KW, 功率≤6.82KW, 风量≥10500m3/h, 重量≤227kg, 噪音≤57dB, 尺寸：990x1635x790 | 台 | 2 |
| 7 | 多联式空调室外机 | ▲1、制冷量≥22.4KW, ▲2、制热量≥25KW, 功率≤6.3KW, 风量≥9000m3/h, 重量≤143kg, 噪音≤59dB, 尺寸：1120x1558x528 | 台 | 1 |
| 8 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥12.5KW, ▲2、制热量≥14KW, 功率≤0.355KW, 风量≥1800m3/h, 噪音：45/40/35dB, 电压/频率：220V-50HZ, 7、尺寸：1200x800x300 | 台 | 6 |
| 9 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥10KW, ▲2、制热量≥11.2KW 功率≤0.262KW, 风量≥1450m3/h, 噪音：44/39/35dB, 电压/频率：220V-51HZ, 尺寸：1140x710x270 | 台 | 10 |
| 10 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥8.0KW, ▲2、制热量≥9.0KW 功率≤0.231KW, 风量≥1390m3/h, 噪音：42/38/34dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：1140x710x270 | 台 | 2 |
| 11 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥7.1KW, ▲2、制热量≥8.0KW, 功率≤0.105KW, 风量≥1000m3/h, 噪音：37/32/29dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：1140x450x210 | 台 | 3 |
| 12 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥6.3KW, ▲2、制热量≥7.1KW， 功率≤0.105KW, 风量≥1000m3/h, 噪音：37/32/28dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：1140x450x210 | 台 | 3 |
| 13 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥5.6KW, ▲2、制热量≥6.3KW, 功率≤0.08KW, 风量≥800m3/h, 噪音：36/31/28dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：920x450x210 | 台 | 10 |
| 14 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥5.0KW, ▲2、制热量≥5.6KW, 功率≤0.08KW, 风量≥800m3/h, 噪音：36/31/28dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：920x450x210 | 台 | 16 |
| 15 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥4.5KW, ▲2、制热量≥5.0KW, 功率≤0.08KW, 风量≥800m3/h, 噪音：36/31/28dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：920x450x210 | 台 | 27 |
| 16 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥4.0KW, ▲2、制热量≥4.5KW, 功率≤0.072KW, 风量≥540m3/h, 噪音：33/30/27dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：700x450x210 | 台 | 8 |
| 17 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥3.2KW, ▲2、制热量≥3.6KW, 功率≤0.07KW, 风量≥510m3/h, 噪音：32/28/24dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：700x450x210 | 台 | 1 |
| 18 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥2.5KW, ▲2、制热量≥2.8KW, 功率≤0.068KW, 风量≥485m3/h, 噪音：32/28/24dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：700x450x210 | 台 | 5 |
| 19 | 薄型风管式内机 | ▲1、制冷量≥2.2KW, ▲2、制热量≥2.6KW, 功率≤0.068KW, 风量≥485m3/h, 噪音：32/28/24dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：700x450x210 | 套 | 10 |
| 20 | 高静压风管式内机 | ▲1、制冷量≥54KW, ▲2、制热量≥61KW, 功率≤2.272KW, 风量≥7400m3/h, 噪音：59/56/51dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：2010x905x680 | 套 | 2 |
| 21 | 高静压新风室内机 | ▲1、制冷量≥45KW, ▲2、制热量≥27.8KW, 功率≤1.58KW, 风量≥4000m3/h, 噪音：59/57/54dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：1989x902x668 | 套 | 1 |
| 22 | 高静压新风室内机 | ▲1、制冷量≥28KW, ▲2、制热量≥18KW, 功率≤0.9KW, 风量≥2800m3/h, 噪音：57/55/52dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：1444x840x470 | 套 | 2 |
| 23 | 高静压新风室内机 | ▲1、制冷量≥22KW, ▲2、制热量≥13.7KW, 功率≤0.89KW, 风量≥2000m3/h, 噪音：45/39/37dB, 电压/频率：220V-52HZ, 7、尺寸：1444x840x470 | 套 | 1 |
| 24 | 高静压新风室内机 | ▲1、制冷量≥14KW, ▲2、制热量≥10KW, 功率≤0.5KW, 风量≥1200m3/h, 噪音：49/45/43dB, 电压/频率：220V-52HZ， 7、尺寸：1300x691x420 | 套 | 2 |
| 25 | 液晶线控器 | 1、兼具遥控接收功能，对准线控即可接收遥控功能； 2、具有多种运行模式设定功能（自动、制冷、制热、除湿、多档送风）； 3、具备时钟、定时摇摆送风、过滤网清洗提示、节能运行等功能； 4、背光显示，夜间操作也一目了然； | 台 | 109 |
| 26 | 2P壁挂机 | ▲1、制冷量≥5KW, ▲2、制热量≥7.1KW, 功率≤1.37KW, 噪音：24/40/43dB 内机尺寸：1000x220x320, 主机尺寸：857x328x555 ▲7、投标产品具有关机后室外机风扇自动反转除尘技术，保持室外机清洁干燥，。 ▲8、投标产品室外机控制器制冷降温采用创新冷媒环技术实现高温制冷。 ▲9、投标产品具备制冷、制热低频运行技术。 高压保护功能。 低压保护功能。 过热保护功能。 断电记忆功能。 整机质保六年。 | 台 | 2 |
| 27 | 1P冷暖风管机 | ▲1、制冷量≥2.6KW, ▲2、制热量≥3.4KW, 功率≤0.85KW, 风量≥480m3/h, 噪音值：33/27/23dB, 电压/频率：220V-50HZ, 内机尺寸：700x210x450, 室外机尺寸：722x555x260 | 台 | 55 |
| 28 | 1.5P冷暖风管机 | ▲1、制冷量≥3.5KW, ▲2、制热量≥4.15KW, 功率≤1.16KW, 风量≥550m3/h, 噪音值：33/27/23dB, 电压/频率：220V-50HZ, 内机尺寸：700x210x450, 室外机尺寸：795x555x287 | 台 | 19 |
| 29 | 2P冷暖天花机 | ▲1、制冷量≥5.1KW, ▲2、制热量≥6.35KW, 功率≤1.36KW, 风量≥1100m3/h, 噪音值：30/40/42dB, 电压/频率：220V/50Hz, 内机尺寸：830x830x204, 室外机尺寸：857x555x328 ★投标产品具有关机后室外机风扇自动反转除尘技术，保持室外机清洁干燥。 ★投标产品室外机控制器制冷降温采用创新冷媒环技术实现高温制冷。 ★投标产品具备制冷、制热低频运行技术。 高压保护功能。 低压保护功能。 过热保护功能。 断电记忆功能。 整机质保六年。 | 台 | 257 |
| 30 | 3P冷暖天花机 | ▲1、制冷量≥7.2KW, ▲2、制热量≥8.8KW, 功率≤2.3KW, 风量≥1300m3/h, 噪音值：31/43/45dB, 电压/频率：220V/50Hz, 内机尺寸：830x830x204, 室外机尺寸：940x673x342 ★投标产品具有关机后室外机风扇自动反转除尘技术，保持室外机清洁干燥。 ★投标产品室外机控制器制冷降温采用创新冷媒环技术实现高温制冷。 ★投标产品具备制冷、制热低频运行技术。 高压保护功能。 低压保护功能。 过热保护功能。 断电记忆功能。 整机质保六年。 | 台 | 20 |
| 31 | 遥控器 | 具有多种运行模式设定功能（自动、制冷、制热、除湿、多档送风）；具有时钟、定时、摇摆送风等功能； 背光显示，夜间操作也一目了然； 可通过遥控器自动设定室内机地址，安装调试快捷方便。 | 台 | 74 |

### 2、安装工程部分

详见工程量清单。（附件）

### 3、产品主要技术要求

A.基本要求

1)投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的空调设备技术性能应符合或优于采购人需求中所列的有关技术性能指标。

2)如果本招标文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家(包括部颁行业)的标准和规范。

3)投标人应确保提供的货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的具应属于空调系统配带的部件、配件、投标人有责任给予补充。

★4）《货物需求一览表》表中序号1-31的产品必须为同一品牌。

B.多联式空调室外机技术要求

1、供应商提供的所有设备，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系。

2、供应商所提供的所有设备应是根据国家或行业标准和规范进行设计和制造，并应是该制造商经检验合格、拥有知识产权的最新成熟产品。

3、供应商所提供的所有设备应为制造商的标配产品且是未经使用的新品。

4、投标设备应具有结构合理、性能可靠、操作维护保养简便、运转平稳安全等特点。

5、供应商提供的产品在国内有完善的技术支持和售后服务体系，

6、供应商应标时应提供详细的设备清单。

▲7、冷媒选用必须符合国家现行环保要求的规定，采用环保型R410A。

▲8、直流变频多联机主机出风静压≥120Pa，确保机组良好散热效果。

▲9、空调室外机与室内机最大允许配管长度不小于180米，室内机与室外机之间的最大允许水平落差不低于90米，室内机之间最大允许落差不小于30米。（提供制造商样册，并加盖公章）

10、空调系统可靠性高，要求所投产品室外机内所有压缩机全部采用变频压缩机（不接受定加变组合），标配喷气增焓技术。（提供制造商样册，并加盖公章）

▲11、压缩机设计有油平衡管，内部油量过多，会通过管路自动把富余的油排出，给其他压缩机和系统使用。（提供制造商样册，并加盖公章）

12、多联机室外机组具有两种以上的智能节能模式，从而起到自动节能以及提升机组的全季节运行综合能效。（提供制造商样册，并加盖公章）

▲13、机组具有多种回油控制技术，精确的回油技术：不少于六级回油控制，以保障压缩机的寿命。（提供制造商样册，并加盖公章）

▲14、多联式空调室外机组应提供国家认可的第三方出具的各模块产品检测合格报告，提供节能产品认证试验报告复印件及节能产品认证证书。

15、所投多联机室外机具备高效智除霜功能、底部防结霜功能、智能化霜功能。多联式空调系统根据制热运行主要参数和负荷变化，精准判断除霜时机，做到有霜除霜，无霜正常制热，从而避免不必要的除霜制热损失。当环境湿度大时，系统将适当提前化霜时间，更好保证室内舒适度；当室外进行化霜时，系统将关闭室内机，防止冷风吹出，让舒适温度持久。

▲16、所投多联机产品具有冷媒液侧旁通技术，遇到高温高压情况，可以通过打开液侧旁通，避免频繁限频和降频对能力的损失。（提供制造商样册，并加盖公章）

▲17、多联式空调主机具有冷媒自动判断，自动充注和智能回收功能。

▲18、多联式空调主机具备“黑匣子”数据保存装置，“黑匣子”数据保存装置能够自动存储故障发生时运行时间，自动存储室外机、室内机和控制系统停机数据和故障原因。

▲19、所投多联室外机采用多流道冷媒冷却技术，保证主机电路板、变频主板散热性能良好，进一步提升机组可靠稳定运行，耐老化、延长运行寿命。（提供制造商样册，并加盖公章）

▲20、多联式空调主机具备特有的双后备运转技术和轮换设置优先开启的模块设计，提高机组的可靠性和使用寿命。独立式主机有轮换和后备技术，并联式主机有双轮换和双后备技术。

▲21、多联式空调主机具有电源线防错技术，有效保护系统元器件，安全性更高。

▲22、电脑主控板具备SMT贴片封固技术，提高抗杂波干扰性能，保护电脑主控板不受风沙及高湿天气的影响，使电脑主控板更加稳定，寿命更加长久。

▲23、多联式空调主机具备宽频压缩机和强大的变频控制主板，压缩机0-480Hz，宽频运转，能力充足，更好应对各种复杂恶劣的极限工况，拓展产品适用范围。压缩机无极变频的宽频调节，可根据室内外负荷精准调节冷媒输出，给用户带来舒适节能的使用效果。

▲24、多联式空调主机具有多电子膨胀阀控制技术,单个电子膨胀阀即可实现2000级以上冷媒流量调节，精确调节冷媒循环量，精准对应室内机实际需求，确保控温精确。

25、风管式内机能独立控制，并标配控制器，屏幕液晶中文显示面板能显示运行模式、温度、风速等内容。

▲26、风管式内机凝水提升水泵扬程最大≥1200mm方便排水管的安装和布置。

27、高静压新风室内机能独立控制，并机标配控制器，屏幕液晶中文显示面板能显示运行模式、温度、风速等内容。具备直流变速R410A先进技术，更加节能环保。

# 交付使用要求

- 交付使用期：签订合同后90日历天内。

- 交付地点：梧州市藤县中医医院门诊综合楼。

# 安装调试及验收

- 安装调试

- 中标人负责设备安装及调试。

- 中标人应承诺编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经采购人确认后严格执行。

- 中标人应具有建筑机电安装工程专业承包资质证书，安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。

- 安装的全过程，中标人的项目负责人须常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。

- 中标人在设备调试完毕后进行免费的现场培训，对最终用户技术人员（至少3人）给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、零件拆装、排除一般故障的能力。

- 以上说明如与国标规范不同之处以国标为准。其它未尽事宜请遵守《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002；《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ174-2010）。

- 验收

- 在合同的全部设备安装竣工后5个工作日内，由中标人按采购人要求和相关质量标准完成调试。调试完成后在一周内，由中标人填写设备安装调试报告并提交给采购人，提请采购人组织竣工验收。

- 验收由采购人和中标人参加，对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

- 对在验收中发现的质量缺陷问题，中标人应限期进行整改完善。

- 验收通过后，由采购人签发验收合格证书。

# 售后服务

- 中标人所供设备按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”。

- 中标人提供完整的技术资料。

- 中标人负责免费送货、上门安装、调试及其他售后服务，对本项目的售后服务作出承诺，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，具有经过厂家培训及得到认可的维修工程师和售后维修人员。所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- ★质保期：一年，从验收合格之日起计算，分项货物有要求按分项要求。设备部分如厂家有超过一年的质保期，按照厂家的规定执行。

- 在质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内对采购人人为原因造成的损坏，中标人仍应负“三包”责任，但只可收配件费，不能收人工费等其它费用。

- 在质保期内，中标人在接到故障电话后4小时内到场，并在24小时内修复。

- 质保期结束前，中标人和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由中标人或其设备制造商负责修理。

# 投标价和付款方式

- 该项目投标最高控制价为599.469018万元。

- 无预付款，合同签订并中标人进场开始施工后，采购人3个月内支付投标价的20%。

- 空调设备到场，采购人3个月内支付投标价的30%。

- 室内机安装完成后，采购人6个月内支付投标价的20%。

- 设备安装完毕，采购人6个月内支付投标价的10%。

- 项目验收合格并经甲乙双方签订验收确认表后，甲方向乙方支付至验收确认表核定结算价的97%。；

- 剩余3%作为质保金，质保到期后3个月内一次性支付。

- 因甲方使用的是财政资金，甲方在请款规定的支付时间为向财务支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

# 其他要求

该项目为藤县中医医院门诊综合大楼空调安装工程，工程量清单、设计施工图和实际需求是不可分割的整体，工程量清单和设计施工图互为补充，投标人中标后提供设计施工深化图纸，由招标人确认后进行施工，项目实施过程中若出现工程量清单和设计施工图中没体现的设备及材料，而实际需求中又不可或缺的，中标人须按实际情况补充完整需求。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：藤县中医医院新院区门诊楼混合式空调采购及安装（重） 项目编号：TXZC2020-G1-03531-001-CGZX（重） |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价 ；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金应按以下规定交纳。项目评审时，评标委员会根据梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）财务加盖收讫章的《投标保证金声明》查验投标保证金缴纳情况。 1.投标保证金金额（人民币）：￥50000。 2.投标保证金以转帐、电汇等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金），于投标截止时间前到达指定账户（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号）。 开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心） 开户银行：建行新兴三路支行 银行账号： 450 501 648 655 000 003 74-0002 |
| 4 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 现场演示：见评标办法 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求：开标一览表1 份，必须密封并单独提交（单独用信封封装）；投标文件（资格部分、商务及技术部分、报价部分）合并装订成一册,正本 1 份，副本4份 装入投标文件袋内。 要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件，在每一封贴处密封并加盖单位公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年11月3日上午9:45时整（在截标前15分钟开始接收投标文件） 投标文件递交地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼开标室（具体开标室看现场风量ED屏指引） |
| 10 | 开标时间：2020年11月3日上午9:45时 开标地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼开标室（具体开标室看现场风量ED屏指引） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员由采购人代表、技术和经济等方面的专家不少于5人组成。其中，专家评委不少于成员总数的三分之二。 |
| 12 | 公告发布媒体： 中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西公共资源交易服务平台、梧州市公共资源交易中心 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：提供小微企业函的中标人不用缴纳履约保证金，中标后投标保证金自动退回 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后6个工作日内。 |
| 16 | 代理服务费：免收中标服务费。 |
| 17 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 18 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

# 投标人须知

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于藤县中医医院新院区门诊楼混合式空调采购及安装（重）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人或采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款（实质性响应要求的技术参数）。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

## （八）特别说明

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★5.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★6.本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

## （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向蒙山县政府采购监督管理部门（0774-6298599）投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 货物需求一览表；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

4. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

# 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术、投标报价部分组成。

1. 资格部分：

★（1）有效的营业执照副本复印件

★（2）法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件）；

★（3）法定代表人（负责人）授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证提供正反面复印件）；

★（4）2020年1-6月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★（5）2020年1-6月(如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明)投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）；

★（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchi功率a.gov.c功率)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.c功率/cr/风量ist)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人2020年1-6月财务报表（至少包括利润损益表和资产负债表,成立不到一个月的公司提供本月的财务报表）；

★（9）投标人资质证书复印件

★（10）投标人拟派项目经理具备的机电专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B类）复印件

★（11）投标人有效的《安全生产许可证》；

★（12）投标保证金声明(格式见第六章)

★注：上述（1）-（12）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术、报价部分

2.1商务部分

★（1）投标声明书(格式见第六章)；

★（2）商务响应表(格式见第六章)；

（3）招标文件列明的必须提供的属于投标人或产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料；

（4）投标人或产品制造商体系等方面的认证证书或文件（如质量管理、环境认证等）；

（5）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它资质证书或材料；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(格式见第六章)；

（9）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)。

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

2.2技术部分

★（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

★（2）技术响应表(格式见第六章)；

（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）售后维修服务人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

★（4）招标采购需求中要求的必须提供的材料（含技术方案、实施方案）

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告，按照货物需求的要求提供）及行业证书等货物需求表中要求提供的证明文件的复印件 。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术培训的内容和措施；

（9）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明。

★（12）招标项目货物需求中要求必须提供的材料。

2.3报价部分：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价汇总表（格式见第六章）；

①空调设备报价明细表（格式见第六章）；

②工程量清单报价（按照工程量清单填写）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（单独用小信封密封，格式见第六章）；

★3.特别备注：招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖投标人公章。

# （二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

★4.投标人必须就货物需求一览表中全部货物和服务内容作完整唯一的报价。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）财务加盖收讫章的《投标保证金声明》查验投标保证金缴纳情况。投标保证金以到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时，应充分考虑保证金到达梧州市政府中心账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。于投标截止时间前到达指定账户（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号）。

开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

开户银行：建行新兴三路支行

银行账号： 450 501 648 655 000 003 74-0002

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

# （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

# 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

由采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购代理机构账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金由梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 八、其它事项

特别说明：本招标文件凡标注“原件审查”的，在开标时必须现场递交，否则该文件视为无效；凡标注“原件备查”的，评标委员会在评审过程中认为需要对原件进行核对，投标人应按要求递交。

# 第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

1.价格分…………………………………………………………………………………30分

(1)以进入评标的最低的投标报价为30分。

投标人最低评标报价（金额）

（2）某投标人价格得分=                               ×30分

某投标人评标报价（金额）

（3）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。[投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除，中标人声明为小型或微型企业的，采购代理机构将在中标结果公告中予以标注。]

监狱企业、残疾人企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当将省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件装订在声明函后。

残疾人企业参加政府采购活动的，应该提供规定的残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标产品提供企业按《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
   ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；
   ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；
   ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
   ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
   ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

2.技术分………………………………………………………………………………………………52分

（1）投标产品技术性能分（满分8分）

1）所投多联机空调设备制造商获第三方权威检测机构颁发“中央空调系统节能工程在役检查合格证”的，提供满21份（含）的得4分，每增加一份证书得1分，满分6分。低于21份的得0分。（注：此证书必须为多联机组产品证书）。

2）所投多联机室外机具备高效智除霜功能、底部防结霜功能、智能化霜功能，取得中国电器产品功能评价证书（提供证书复印件）的，得1分。

3）所投产品室外机标配喷气增焓技术，在寒冷低温工况下的制热能力提升25%(含)以上的，得1分。（提供制造商样册，并加盖制造商公章）

（2）技术参数及技术要求（制冷制热量、功率）综合响应情况：（满分6分）

所投产品技术参数全部满足主要产品技术指标中带▲号的重要技术参数，得6分；

所投产品技术参数不满足主要产品技术指标中带▲号的重要技术参数的，一项扣1分，最高扣6分

注：投标人须提供所投产品彩页或第三方检测报告等证明材料作为佐证，否则不予计分。

（3）项目实施方案（20分）

按照本项目的采购需求制定施工方案。

评定项目及标准：1、提供施工人员的工作安排；2、施工时间的安排；3、施工进度安排；4、如何在不影响采购单位正常工作的情况下进行施工；5、如何在施工中保持施工环境的整洁；6、施工材料进出采购单位门口如何保障采购单位的道路整洁；7、如何在施工现场堆放原料；8、如何堆放原料不堵塞采购单位的消防通道或者行人、行车通道；9、如何在不影响采购单位正常工作的情况下进行水、电管线的施工；10、如何在如需要吊装材料时保障行人安全，采购单位的外墙、玻璃不受损坏。

一档（6分）：有项目实施方案，方案基本满足招标要求；

二档（12分）：项目实施方案详细、具体，针对性强，方案完全满足招标要求，方案较全面，整体优于一档；

三档（20分）：方案更详细、真实准确、有建设性、实用性、针对性强，方案满足招标要求，并能提出更好的方案满足采购方要求，项目实施方案在二档基础上。

（4）售后服务分（18分）

1）投标人提供的多联式空调机组质保期超过12个月的，每增加3个月得0.5分（不足3个月不得分），最高得3分。

2）售后服务方案分（5分）

在基本满足招标文件的基础上，从产品质量三包时间、正常工作时间内处理故障时间、售后服务所采取巡检方式和内容等方面是否有优于招标文件的，由评委进行档次综合评定，并在各档次内独立打分。

一档：1分，服务方案不完整，可行性不强。

二档：2分；服务方案相对完整，可操作性相对可操作。

三档：5分；服务承诺完整，内容详细，可操作性强，。

3）服务技术实力分（10分）

配备售后维修服务人员应持有专业维修操作资格证书（制冷工、制冷维修工、电工等），并在社保名单内，提供复印件，原件备查。

①高级技能技术人员，每员得1分，满分7分。

②中级技能技术人员，每员得0.5分，满分3分。

3.信誉分……………………………………………………………………………………12分

1)投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证，三证齐全且在有效期内得3分，缺一项不得分，满分3分。（提供证书复印件）

2) 投标设备厂家具有中国合格评定国家认可委员会授权的C功率AS实验室，能对所投产品进行全工况性能检测，得1分。（提供证书及附页复印件）

3）投标产品多联式空调机组和薄型风管式内机均具有CRAA产品认证证书且在有效期内的得2分，缺一项不得分。（提供证书复印件，原件备查。）

4)投标人具有较好的企业信用等级，具有企业信用等级AAA级及以上的得3分，具有企业信用等级AA级的得 2 分，具有企业信用等级A级的得1分。（提供加盖投标人公章的企业信用等级证书复印件，不提供的不得分。（满分3分）

5）投标人获得高新技术企业证书并在有效期内，得1分（须提供有效证明文件复印件，原件备查）。

6）投标人取得安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化证书的，得2分。（须提供有效证明文件复印件，原件备查。）

4.业绩分…………………………………………………………………………………4分

投标人2017年1月1日以来投标人完成中央空调（多联式空调机组）同类项目成功案例的，每有一项得1分，满分4分（提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不予计分）。

5.政策功能分……………………………………………………………………………2分

（1）投标产品列入财政部、生态环境部制定和公布《环境标志产品政府采购品目清单》的得1分（以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件计分）；

（2）广西工业产品分：投标产品使用广西工业产品80%以上的，得1分（以生产企业的工商营业执照注册地为准）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人或采购代理机构应将该情况报市本级政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报市本级政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包含但不限于人力资源成本、公司利润分析等材料）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同主要条款格式

合 同 编 号：

采购人（甲方）：                                         采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签  订  地  点：广西梧州藤县                        签 订 时 间：2020年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：藤县中医医院。

3.3 交货方式：现场交货（严格按照甲方指定的位置进行安装）。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方投标保证金，中标后本中心自动退回。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期       年（自交货验收合格之日起计），乙方承诺延长质量保证期    年。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥             ）。

5.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方持质量保证金退付意见书到甲方财务室办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

5.4如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，质量保证期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），接到甲方报障电话后8小时内派工程技术人员上门免费维修解决问题；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得甲方书面同意；若甲方发现产品存在制造上的缺陷，乙方应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。

5.5 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，并负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助甲方修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.9 其他售后服务要求：

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项，按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：按照项目需求填写

6.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向甲方申请支付。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，在不改变合同其他条款的前提下甲乙双方与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，蒙山县政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1乙方所供投产品必须是符合国家有关质量标准及该行业标准制造并满足本项目需求的产品。按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。

10.2乙方于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。产品到货安装前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

10.3货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由乙方承担。投标人组织安装施工期间应做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

10.4甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之三十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  合同争议解决

13.1因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向蒙山县仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州藤县。

13.3诉讼期间，本合同继续履行。

14.  合同的变更、终止与转让

14.1除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

14.2乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

15.  合同生效及其它

15.1 合同经三方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

15.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

15.5 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份，采购代理机构执一份。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

1.供应商承诺具体事项：

详见乙方投标文件相关内容

2.售后服务具体事项：

详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容

3.质保期责任：

详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容

4.其他具体事项：

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件格式

# 一、投标文件外文件袋封面及投标文件封面格式

# 1.1 投标文件的外文件袋封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

# 1.2投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月   日

# 2.2 资格部分目录

详见投标文件组成

2.2.1法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.2.2参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

2.2.3信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchi功率a.gov.c功率）和“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.c功率）自行查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

2.2.4投标保证金声明格式

投标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）    元整（￥       元），请贵方在退付投标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

投标人单位名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除投标文件装订外，投标人应另单独准备一份，在开标前到本机构财务处确认投标保证金到账  。

# 3.2商务部分目录

详见投标文件组成

3.2.1投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年    月    日

3.2.2商务响应表格式：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.2.3投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件见格式自拟）

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 备注 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年    月   日

3.2.4中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.2.5广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

3.2.6残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

# 3.3技术部分目录

详见投标文件组成

3.3.1投标产品配置清单格式：

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家、品牌型号 | 详细项目内容或技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：               日  期：

3.3.2技术响应表格式：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件采购需求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.3售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                           日  期：

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签名：

投标人公章：                               　            年    月　 日

3.3.4招标采购需求中要求的必须提供的材料（含技术方案、实施方案）（格式自拟）；

3.3.5投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）；

3.3.6产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告，按照货物需求的要求提供）及行业证书等货物需求表中要求提供的证明文件的复印件 。

3.3.7投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

3.3.8技术培训的内容和措施（格式自拟）；

3.3.9优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.10投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.3.11投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

# 3.4. 报价部分目录

详见投标文件组成

3.4.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表    （全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起           日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人（负责人）姓名：                            法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

授权代表签字：                                                （公章）

年     月     日

3.4.2 投标报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 | 大写：人民币 小写：（￥ ） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 其中 | 空调设备部分 |  |  |
|  | 安装工程部分 |  |  |
| 服务交付时间： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 以上总报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、安装和调试、人员培训、税金、利润等至验收合格所发生的各种费用及其他服务等所有费用的总和。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

空调设备报价明细表格式：

空调设备报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3.4.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

3.4.4 开标一览表小信封封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

开标一览表格式:

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 | 服务交付时间 |
| --- | --- |
| 大写：人民币 小写：（￥ ） |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 以上总报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、安装和调试、人员培训、税金、利润等至验收合格所发生的各种费用及其他服务等所有费用的总和。

3.以上报价应与“投标报价分项汇总表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

五、其他文书、文件格式

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 中标货物或项目： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，根据合同内容，该项目的履约保证金限期于 年 月 日已满，现申请将履约保证金（大写）人民币 （ ￥ ）退付到以上账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 |
| 采购单位意见 | 验收意见：是否同意退付履约保证金 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

注：该表在供应商交货验收合格后申请退付履约保证金时使用