| 八、南木镇三鼎村至古楞村大岭屯抽水站工程设备采购 |
| --- |
| （一）电气设备 |
| 1 | ISG200-400ⅡA离心泵 | 套 | 1 | ISG200-400ⅡA离心泵(Q≧280m³/h，H≧44m，W≧55kw，r1450r/min) |
| 2 | 40QDX8-18-0.75潜水泵 | 台 | 1 | 40QDX8-18-0.75潜水泵（流量≧8m³/h，扬程≧18m，功率≧0.75kW） |
| 3 | 配电箱 | 面 | 1 | 配电箱（不锈钢箱 600mm*500mm*250mm，300A/3极塑壳空气开关1个，32A/3极塑壳空气开关2个，C32/2极塑壳空气开关2个） |
| 4 | QC36-20TA电磁启动器 | 只 | 1 | QC36-20TA电磁启动器 |
| 5 | 75kW在线软启动柜 | 面 | 1 | 75kW在线软启动柜（执行标准GB/T7251.12-2013） |
| 6 | BVV-ZR 37mm²×3铜芯橡皮绝缘电缆 | m | 150 | BVV-ZR 37mm²×3铜芯橡皮绝缘电缆 |
| 7 | BVV-ZR 10mm²×3铜芯橡皮绝缘电缆 | m | 150 | BVV-ZR 10mm²×3铜芯橡皮绝缘电缆 |
| 8 | 2.5mm²×3铜芯软电缆 | m | 15 | 2.5mm²×3铜芯软电缆 |
| 9 | 电气接线配件 | 项 | 1 | 电气接线配件（DN50 PVC 塑料管 30m，弯头 12 个，25mm²铜线耳 12 个，16mm²铜线耳 12 个，75mm²铝线耳 6 个，电工胶布 10 卷等，以上材料包括损耗） |
| 10 | 生活用电及照明线路 | 项 | 1 | 生活用电及照明线路（管线、灯具、开关插座等，包安装） |
| 11 | 维修工具箱 | 套 | 1 | 维修工具箱（配置10～30梅花扳手8把、10～30呆头扳手各8把，10寸活扳1把，一字4mm、6mm螺丝刀各1把，十字4mm、6mm螺丝刀各1把，4磅八角锤1只，8寸老虎钳1把，电工刀1把，测电笔1支） |
| （二）电力设备 |
| 1、变压器 |
| (1) | 12米电杆直埋挖土方 | 基 | 3 | 12米电杆直埋挖土方 |
| (2) | 12米电杆组立 | 基 | 3 | 12米电杆组立(190杆头) |
| (3) | 单回转角耐张杆组装 | 套 | 1 | 单回转角耐张杆组装(190杆头) |
| (4) | 10kV以下横担安装 | 组 | 8 | 10kV以下横担安装 铁横担 双根 |
| (5) | 绝缘钢芯铝绞线架设 | 1㎞/单线 | 0.255 | 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线(截面m㎡以下)70 |
| (6) | 杆上变配电设备安装 | 台 | 1 | 杆上变配电设备安装 变压器容量(kV·A以下)100 |
| (7) | 配电(电源)屏 | 台 | 1 | 配电(电源)屏 低压开关柜 GGD 进线柜 |
| (8) | 配电(电源)屏 | 台 | 1 | 配电(电源)屏 低压开关柜 GGD 出线柜 |
| (9) | 配电(电源)屏 | 台 | 1 | 配电(电源)屏 低压开关柜 GGD 无功补偿柜 |
| (10) | 杆上变配电设备安装 | 组 | 1 | 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器 |
| (11) | 杆上变配电设备安装 | 组 | 1 | 杆上变配电设备安装 避雷器 |
| (12) | 杆上变配电设备安装 | 组 | 1 | 杆上变配电设备安装 隔离开关 |
| (13) | 杆上变配电设备安装 | 套 | 2 | 杆上变配电设备安装 接地挂环 |
| (14) | 接地装置-台架接地 | 组 | 1 | 接地装置-台架接地 |
| (15) | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器 | 系统 | 1 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量560KV.A以下） |
| (16) | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 | 系统 | 2 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 |
| (17) | 母线、避雷器、电容器调试 | 组 | 2 | 母线、避雷器、电容器调试 避雷器 10 KV以下 |
| (18) | 接地装置调试 | 系统 | 1 | 接地装置调试 |
| (19) | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 悬式绝缘子 | 10个测试件 | 2 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 悬式绝缘子 |
| (20) | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 支持绝缘子 | 10个测试件 | 1 | 绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 支持绝缘子 |
| 2、其他 |
| 1 | 设计费（电力设备部分） | % | 4 | 高压配电电力勘察设计费 |
| （三）抽水站金属构件 |
| 1 | DN250镀锌钢管，电弧焊连接 | m | 40 | DN250镀锌钢管，电弧焊连接（壁厚不小于 6mm） |
| 2 | DN250PE塑料管 0.8MPa | m | 47 | DN250PE塑料管 0.8MPa(热熔连接) |
| 3 | DN250花篮 | 个 | 1 | DN250花篮（底阀改装） |
| 4 | DN200钢法兰 | 个 | 4 | DN200钢法兰（板厚不小于 24mm） |
| 5 | DN250钢法兰 | 个 | 10 | DN250钢法兰（板厚不小于 26mm） |
| 6 | DN200胶垫 | 个 | 2 | DN200胶垫（橡胶垫） |
| 7 | DN250胶垫 | 个 | 7 | DN250胶垫（橡胶垫） |
| 8 | M18*120螺栓 | 套 | 80 | M18*120螺栓 |
| 9 | DN250弯管90° | 个 | 1 | DN250弯管90°（钢制，壁厚不小于 6mm） |
| 10 | DN250闸阀 | 个 | 1 | DN250闸阀 |
| 11 | DN250止回阀 | 个 | 1 | DN250止回阀 |
| 12 | DN250伸缩节 | 个 | 1 | DN250伸缩节（钢制，双法兰） |
| 13 | DN250三叉管 | 只 | 5 | DN250三叉管（钢制，壁厚不小于 5mm，叉管角度现场制作） |
| 14 | DN250盲板 | 只 | 5 | DN250盲板（钢制，板厚不小于 24mm） |
| 15 | DN50PE塑料管（1.25MPa） | m | 150 | DN50PE塑料管（1.25MPa）热熔连接 |
| （四）主管及配件 |
| 1、管道安装 |
| (1) | de315PE100 0.8MPa塑料管安装 | m | 2518 | de315PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接) |
| (2) | DN300镀锌钢管，电弧焊连接 | m | 11 | DN300镀锌钢管，电弧焊连接（壁厚不小于 8mm） |
| (3) | de315PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接) | m | 36 | de315PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)--排泥阀排水管 |
| 2 | 管材配件 |  |  | 管材配件 |
| (1) | 闸阀(法兰，DN300) | 个 | 1 | 闸阀(法兰，DN300)【包含整套螺丝】 |
| (2) | 注塑法兰(DN300) | 个 | 4 | 注塑法兰(DN300)【包含钢法兰片，胶垫】 |
| (3) | DN80自动进排气阀 | 个 | 4 | DN80自动进排气阀（包含软密封闸阀、注塑法兰(DN300)【包含钢法兰片，胶垫】（配套自动进排气阀、软密封闸阀） |
| (4) | DN300排泥阀 | 个 | 2 | DN300排泥阀【包含整套螺丝】 |
| (5) | 等径三通φ315/315 | 个 | 2 | 等径三通φ315/315（PE 对接三通） |
| (6) | 异径三通φ315/80 | 个 | 4 | 异径三通φ315/80（PE 对接三通） |
| (7) | φ315弯头45° | 个 | 56 | φ315弯头45°（45°，PE 对接弯头） |
| (8) | φ315弯头90° | 个 | 15 | φ315弯头90°（90°，PE 对接弯头） |
| (9) | φ315弯头45° | 个 | 20 | 输水管0+100~0+960段对原有输水管修复）（45°，PE 对接弯头 |
| (10) | φ315弯头90° | 个 | 4 | 输水管0+100~0+960段对原有输水管修复）（90°，PE 对接弯头 |
| (11) | 钢管排架 | t | 0.58 | 钢管排架 |
| (12) | 太阳能路灯拆除及重新安装 | 个 | 9 | 太阳能路灯拆除及重新安装 |
| （五）浮船（设备及安装） |
| 1 | 浮船及盖棚 | t | 3.69 | 浮船及盖棚（含安装） |
| 2 | ∅ 8不锈钢钢丝绳 | m | 200 | ∅ 8不锈钢钢丝绳 |
| 3 | ∅ 8不锈钢钢丝绳扎头 | 个 | 12 | ∅ 8不锈钢钢丝绳扎头 |
| 4 | M16不锈钢钢丝绳缷扣 | 个 | 6 | M16不锈钢钢丝绳缷扣 |
| 5 | ∅ 20地锚环 | 个 | 3 | ∅ 20地锚环 |
| 6 | ∅ 320抱箍 | 个 | 15 | ∅ 320抱箍 |
| 7 | 浮筒 | 个 | 8 | 浮筒（聚乙烯材料，直径 500mm*长 800mm，内径 200mm） |