公开招标采购文件

（货物类）

项目名称：国道G322、G359超限超载治理站点项目(信息化建设部分）

项目编号：0722-206FE1361GXF

审批编号：【2020】JCC N61

# 采购人：南宁市江南区交通运输局

# 采购代理机构：中国远东国际招标有限公司

发布日期：2020 年  6  月 18  日

目录

第一章公开招标公告	3

第二章货物需求一览表	5

第三章投标人须知	20

第四章评标方法与评标标准	34

第五章投标文件格式	39

第六章合同条款及格式	50

# 第一章公开招标公告

中国远东国际招标有限公司关于国道G322、G359超限超载治理站点项目(信息化建设部分）公开招标公告

中国远东国际招标有限公司受南宁市江南区交通运输局委托，拟对国道G322、G359超限超载治理站点项目(信息化建设部分）进行国内公开招标，欢迎符合资格要求的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：国道G322、G359超限超载治理站点项目(信息化建设部分）

二、项目编号：0722-206FE1361GXF

三、采购方式：公开招标

四、采购项目的名称、数量、服务内容及要求及采购预算金额（人民币）：

采购预算：581.73万元

资金来源：财政性资金。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重平板主体(宽型) | 4 | 台 | ①准确度等级：满足GB/T 21296-2007《动态公路车辆自动衡器》的要求，车辆总质量的准确度等级：5级，单轴载荷或轴组载荷的准确度等级：F级 ②运行速度范围：在道路限速允许的的情况下，速度范围1-80km/h； ③称量范围：单轴载荷称量范围0.5～40t； ④尺寸规格：单车道按照车道实际宽度定制1台独立承载器，行车方向有效检测区不小于899mm，采用完全轮载力测量方式，提高称重稳定性和精度；满铺检测道路横断面，无检测死角；多车道台面间采用“无缝”拼接技术，消除检测盲区； ⑤结构形式：一体固化焊接成型，无活动构件，强度高；与称重传感器采用分离式结构，配套使用； ...... |

具体内容详见第二章货物需求一览表。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

6.扶持不发达地区和少数民族地区政策。

六、投标人的资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格的供应商；

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5.本项目不接受联合体投标。

七、投标人报名要求：

报名要求：本项目不设置报名环节，投标人在采购项目截标前提交投标文件即可参与投标。

八、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn)的对应采购公告正文下方免费下载采购文件。

3.方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn)的对应采购公告正文下方免费下载采购文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

九、公告发布媒体：

广西壮族自治区政府采购网、南宁市公共资源交易网、南宁政府采购网。

十、投标保证金(人民币)：本项目不收取投标保证金。

十一、投标截止时间和地点:

投标人应于2020年 7月 10 日9时30分前将投标文件密封提交到南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心（市青少年活动中心旁）9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏安排），逾期送达的将予以拒收。

注意事项：供应商的法定代表人凭个人有效身份证明原件（含法定代表人身份证明书及有效的身份证明（居民身份证等有效的身份证明））及营业执照复印件签到后递交投标文件；或委托代理人凭个人有效身份证明原件（含授权委托书及有效身份证明（居民身份证等有效的身份证明））及营业执照复印件签到后递交投标文件。

采购代理机构应在采购项目开标会现场登陆开标系统并输入供应商全称、社会统一信用代码、联系电话等信息，完成投标（投标）签到，供应商自行提前准备准确的信息材料（如：有效的营业执照复印件），如因供应商提供信息不准确导致信息错误的，供应商后果自负。

十二、开标时间及地点:

本次招标将于2020年 7月 10日9时30分，在南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心（市青少年活动中心旁）9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏安排）开标。

十三、联系方式

采购人：南宁市江南区交通运输局

地址：南宁市江南区壮锦大道19号江南区人民政府B栋3楼

联系人：曾工   联系电话：0771-4828003

采购代理机构：中国远东国际招标有限公司

地址：南宁市仙葫大道西335号金质苑12号楼7D

联系人：王敦敦     联系电话：0771-5785591,15578174048

传真电话：0771-5785591，邮箱：294762621@qq.com

政府采购监督管理部门：南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-4802805；联系地址：南宁市江南区壮锦大道19号A座1022室

十四、公告发布期限：自发布招标公告之日起五个工作日。

2020年 6月18 日

# 第二章货物需求一览表

说明：

一、以下货物标注“★”号的参数为实质性条款，必须满足或者优于，否则投标无效。标注“▲”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。

二、本项目的核心产品为：路政执法支队监控指挥管理平台。

三、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

四、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

五、小型、微型企业以及残疾人福利单位产品或服务的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评分标准》的规定为准。

六、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

七、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

八、采购需求中如有属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，必须在投标文件中提供政府强制采购产品的证明，否则其投标将被认定为投标无效。财库〔2019〕19号文将台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等产品列为政府强制采购节能产品（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询下载，清单内标注“★”的品目为强制采购节能产品）。【提供品目清单及经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书】

九、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标服务技术资料表”中将其参数详细列明。

十、采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

十一、货物需求一览表（采购预算：581.73万元，为本次采购总价的最高限价，超过本次采购最高限价，其投标无效。）

| 项号 | 采购货物名称 | 主要性能参数或功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动态称重子系统 |
| 1 | 称重平板主体(宽型) | ①准确度等级：满足GB/T 21296-2007《动态公路车辆自动衡器》的要求，车辆总质量的准确度等级：5级，单轴载荷或轴组载荷的准确度等级：F级； ②运行速度范围：在道路限速允许的的情况下，速度范围1-80km/h； ③称量范围：单轴载荷称量范围0.5～40t； ④尺寸规格：单车道按照车道实际宽度定制1台独立承载器，行车方向有效检测区不小于899mm，采用完全轮载力测量方式，提高称重稳定性和精度；满铺检测道路横断面，无检测死角；多车道台面间采用“无缝”拼接技术，消除检测盲区； ⑤结构形式：一体固化焊接成型，无活动构件，强度高；与称重传感器采用分离式结构，配套使用； ⑥安装方式：直列式布局，无需硬化路面，自适应路面基坑嵌入式安装，不影响车辆通行；3小时初凝强度达到C30；7小时终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车； ⑦使用寿命：不低于5年； ⑧工作环境：温度-34℃～64℃，湿度＜95％； ⑨适用超宽车道； ⑩含称重平板主体基础。 | 台 | 4 |
| 2 | 称重传感器 | ①传感器类型：电阻应变式传感器； ②灵敏度≥1.55mv/v，绝缘等级≥5000MΩ（50 VDC）； ③材质：合金钢外壳材质，防护等级：IP68； ④量程：≥8t，可承受150%过载； ⑤工作温度范围：-34℃～64℃。 | 台 | 64 |
| 3 | 车检线圈 | ①专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点；含施工、线圈槽切割敷设、回补； ②使用温度：-60～+105℃； ③导体：绞合镀锡铜线； ④绝缘：聚氯乙烯（PVC）； ⑤护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆； ⑥每车道4个，电感量100mH~200mH。 | 套 | 16 |
| 4 | 车辆检测处理器 | 1、支持≥8路线圈接入，支持≥2路RS485，一路MINUSB接口。 2、支持灵敏度及线圈频率可调，支持红绿灯信号接入。 3、支持线圈到达、离开抓拍，支持车辆行驶方向(正行、逆行)判断。 4、支持线圈状态检测，捕获率不小于99%。 5、测速范围0～250KM/h，测速精度0～200KM/H时，－4%，200～250KM/H时，－6%。 6、支持单线圈模式、双线圈模式、三线圈模式，支持车辆到达、离开指示，支持交通参数显示。 7、工作温度－30℃～70℃。 | 台 | 2 |
| 5 | 现场工控机 | ①功能特点：全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统； ②全速度段称重满足动态衡器5级标准；自动匹配车辆重量数据和车牌、抓拍数据，检测视频，形成完整检测数据； ③自动检测司机作弊行驶行为，包括各种变速行驶和变道行驶方式； ④包含摄像机、可变情报板、后台数据平台等所有配套系统外部接口和传输控制功能； ⑤包含远程维护模块及远程管理系统（可关闭）； ⑥断网数据缓存不小于30天； ⑦包含称重系统封印装置； ⑧尺寸规格：177（高）×482（宽）×452（深)mm； ⑨处理器：不低于IntelI5；内存：不低于4G；存储：采用双硬盘，配置不低于500G机械硬盘（7200转）+120G固态硬盘；网络：10/100M/1000M自适应网卡×2。 | 台 | 2 |
| 6 | 标准称重数据处理单元 | ①跨道精检型，AD转换，数据采集，轴数识别； ②8路同步采样模拟输入，采样率高达248kS/s； ③24位分辨率，ADC具有114dB动态范围； ④输入信号的范围从±1V至10V时，可设置2种增益设置，高达+20dB； ⑧交流/直流可选； ⑥8路通道提供的通道密度适宜大多数NVH；高可靠性。 | 台 | 4 |
| 7 | 现场控制机柜 | ①机柜规格 1900（高）×600（宽）×700（深)mm； ②包含独立温控系统，防护IP65； ③箱体为冷轧板，厚度不低于2mm，使用寿命≥10年； ④相对湿度：0～94％R.H；工作温度：-34℃～+64℃。 | 台 | 2 |
| 8 | 工业交换机 | 二层全网管机架式交换机，支持24百兆电，≥4千兆光电复用口，支持交直流电源，工作温度范围-40～75℃。 | 台 | 2 |
| 9 | 路政执法支队监控指挥管理平台 | 1、支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页，支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用。 2、支持展示站点标签，站点标签支持站点名称、站点图片、所属辖区、本周内的检测数、超限数和超限率。 3、支持通过缩略图实时展示所有站点的检测数据，信息包括站点名称、时间、车牌号、限重和总重，图片点击可以放大，按超限幅度分6色展示，如不超限为绿色。 ★4、支持固定治超站、不停车检测点、货运源头等视频点位的预览。支持点位收藏和视频预案功能，支持视频历史记录查询，右键历史记录中的点位，进行播放、录像回放等操作。 5、支持视频画面抓图、紧急录像等功能，支持画面电子放大、3D放大。支持视频增强、声音播放、对讲、即时回放等功能。 6、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放。 7、支持进度条缩放，并支持滚轮控制，支持在时间轴上切换画面播放时间，支持控制时间轴收起与展开，支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图。 8、支持固定治超站和不停车检测点的称重检测数据查询，查询条件包括站点类型、检测站点、时间范围、车牌状态、车牌号牌、车辆轴数、超限状态、总重范围、超限率范围，时间范围的默认值为前一天凌晨到当天，车牌号码支持模糊查询。 9、查询结果以列表方式展示，列表字段为车牌号码、超限状态、车辆轴数、总重、限重、超重、超限率、过车时间、检测站点、站点类型、行车方向和车道，点击车牌区域或查看详情均可查看过车详情，支持数据和图片导出。 10、支持接入固定治超站外卡口抓拍机和交警卡口的数据查询，默认展开的查询条件包括时段、路口和车牌号牌，车牌号码支持模糊查询，展开查询条件后支持车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色。 11、查询结果支持列表和缩略图两种展示方式，时间范围一周内时支持查询结果按照车牌分组或按卡口分组，支持对单条过车数据点击查看详情、地图定位和片段视频回放。支持图片和图片导出。 12、支持在区域右侧缩略展示车辆基本信息，包括采集地点、采集时间、车道方向、详细图片、车辆基本属性信息。 13、支持黑名单车辆的报警查询，查询条件默认隐藏，查询结果按列表展示，布控详情支持按列表和按地图展示黑名单车辆轨迹，支持数据结果展示、详情查看。 14、支持对车辆撤控，支持查看撤控列表，并对撤控车辆重新布控。 ★15、具备系统备份和还原功能，支持以组件维度进行备份和还原，支持查看和维护已经备份好的数据文件，并进行还原；同时支持设置自动备份策略，对数据进行自动备份。 16、支持固定治超站、不停车治超站点超限数据报警，支持源头治超站超限数据报警，支持查看抓拍图片、报警设备及报警时间等详细信息。 17、设置了报警接收权限的用户，在登录报警助手后，当报警发生时，报警助手支持显示报警信息。 | 项 | 1 |
| 10 | 外场终端设备 | 1、内置≥1块3.5寸4T硬盘，支持≥12路IPC接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 2、设备具有≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口、≥2路报警输入/输出接口、≥1个音频输入/输出接口、≥1个USB3.0接口。 3、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 4、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 5、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据。 6、支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 7、支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 8、当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 9、可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 10、支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控智能球机 | 1、分辨率≥400万，支持≥35倍光学变倍，内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸。 2、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态范围≥120dB。 3、支持五码流技术，主码流视频分辨率及帧率≥2688*1520@帧/秒，支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。 ▲4、 具有≥2个图像传感器，样机运动结束静止在某个位置，当样机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置。 5、支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。 6、具有不低于三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，滤光片透过率≥95%。 7、支持自动聚焦，并可通过IE 浏览器手动变倍、聚焦，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 ▲8、具备偏移自动校正准确度功能，样机运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向收到外力作用发生偏移时，样机进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05°，支持最大亮度鉴别等级≥11级。 9、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能。 10、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能。 11、可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 12、当设备跟踪行人等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 13、具备接口：≥1个RJ45接口，≥1个光纤接口，≥7路报警输入，≥2路报警输出，支持≥1路音频输入/输出接口，支持≥512GB SD卡。 14、防护等级≥IP67，环境适应性良好，设备在-20℃～60℃温度范围内，可保持正常工作。 | 台 | 1 |
| 12 | GMOS卡口抓拍单元 | 1、分辨率支持≥2064*1544，须是一体化设备，采用高性能传感器，抓拍图像清晰细腻。 2、传感器尺寸≥1/1.8"，低照度支持彩色≤0.00031Lux，黑白≤0.00031Lux。 3、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩编码格式。 4、支持在录像上叠加标签功能，支持不小于4000条用户黑名单，包括IP或MAC。 5、支持对路口左转行驶车辆不礼让直行车辆行为进行检测抓拍。 ▲6、 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍，支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍，支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。 ▲7、 支持对高速跟车过近进行检测抓拍，可对超速判罚中的速度进行判罚范围调整，范围为1～100可设置。 8、可对违章占用专用车道的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%。 9、可对超速违法(根据所设时速）行驶的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%。 10、支持驾驶室人脸抠图功能， 主驾驶人脸抠图概率≥98% ，副驾驶人脸抠图概率≥98% 。 ▲11、 设备可识别蓝、黄、黑、白、绿等≥5种颜色的车牌，可在抓拍的车辆图片上叠加监视点编号、监视点信息、设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型信息。 12、 可通过IE浏览器设置≥4个车道的监视区域，并可分别设置车道的行进方向为上行/下行，支持对补光灯是否正常起效进行检测。 13、支持正向和背向的摩托车/ 非机动车未带头盔检测，支持可识别前车窗是否有年检标志。 14、支持驾驶室内挂坠识别功能，准确率≥95%。 15、支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态。 16、支持根据黄牌，蓝牌，危化品车辆(车牌)分别可以设置限速值。 17、当路口前方发生拥堵时，且该方向是绿灯，对穿越拥堵路口停车线的车辆进行抓拍。 18、当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于50×50 个像素。 19、设备在100VAC~240VAC电压范围内，可正常工作。 | 台 | 1 |
| 13 | 电子眼分析 | 1、采用一体化设计，具有两个图像采集模块，通道1和通道2均具有不小于400万像素 CMOS传感器。 2、宽动态范围≥106dB，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3、信噪比≥60dB，支持本地SD卡存储，SD卡支持≥256GB。 4、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准。 5、可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。 6、可识别≥306种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于98%。 7、可识别≥5277种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%。 8、具备五码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 9、支持自动校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。 10、支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 11、设备的IP地址应可通过客户端软件进行修改，并支持批量修改IP地址。 12、可识别≥11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于96%。 13、支持定时、移动侦测、报警、移动侦测和报警、事件等录像触发方式。 14、与客户端之间用≥250m超五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送≥1000个数据包，重复测试≥3次，每次丢包数不大于1个。 15、支持自动聚焦，并可通过IE浏览器手动变倍、聚焦，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 16、防尘防水≥IP66，电源电压支持在AC24V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 项 | 1 |
| 14 | 打印机 | 热敏微打，与地磅配套使用。 | 台 | 1 |
| 15 | 地磅 | 1、综合指标： 前端配5寸显示屏 秤体：全碳钢结构，低外形台面 基础形式： 浅/无基坑 台面尺寸：3.4m×18m 额定称量：150吨 最大安全过载：150% FS 准确度等级：OIML III 检定分度值：20/50Kg(双量程自动切换） 秤体钢性：优于1/1000 台面钢板厚度：14mm 电源：220VAC（-30%～+65%），50HZ±2% U型钢结构（一次成型，满焊、无接缝，秤体刚性更强，大梁高度390mm；正常使用下至少10年内不变形 焊接：二氧化碳气体保护焊和埋弧焊。 油漆：底漆+面漆 全部构件钢板经除锈预处理。 自动复位传力机构。 环境适应性：防潮、防腐、抗射频干扰。 故障自诊断，称重数据记忆。 多种存储功能：车号、皮重存储，货物分项累计和总累计存储。 多种数据报表输出／自动打印。 具有防二次雷击及防浪涌电压功能。 数字式传感器技术参数: 模块有较分辨率：100000码 数据刷新速率:50HZ 通讯波特率：9600BPS 准确度等级：±0.02%F.S 蠕变（30min）: ±0.02%F.S 温度系数：±0.02%F.S/10℃ 使用温度范围：-10℃~+40℃ 零点输出：±0.1%F.S 安全过载密封等级：IP68 推荐输入电压：9~12VDC 最大输入电压：20DVC 安全过载密封等级：IP68 推荐输入电压：9~12VDC 最大输入电压：20DVC 3、数字式称重显示仪技术参数： 可连接数字传感器 自动/手动角差修正 具有轨道衡修正模式 数字传感器通讯地址修改功能 单个传感器数据查看功能 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差 零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围可分别设置 二档分度值自动切换； 非线性修正功能和标定误差修正功能 定时关机功能 快速填充式过磅单打印功能设置 称重记录贮存/检查/删除/断电保护 配备RS-232C（RS422/RS485选配）通讯口 配备电流环大屏幕通讯口；配备标准并行打印接口 数字传感器接口： 通信方式 RS485 信号传输距离 最长1000米 传输波特率 9600、19200 bps 激励电源 DC12V 数字接口能力 最多16个数字传感器或数字模块 显示：7位白光LED数码管，7个状态指示符。 键盘：数字键 0 ~ 9 功能键 30个（10个与数字键复合） 时钟：可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月； 大屏幕显示接口：传输方式 串行输出方式，电流环和RS232 传输波特率 600bps 串行通讯接口：传输方式 RS232/RS485 波特率 600/1200/2400/4800/9600/19200可选 打印接口：配置标准并行打印接口，可配接ESPON LQ-300K＋Ⅱ、ESPON LQ-1600K（＋）、KX-P1121、DS-300等宽行打印机，D2008FP带热敏微打，D2008FP1带针式微打。 数据贮存：可贮存1500组车号皮重，201组货号和中英文货物名，100组客户号及中英文客户名，100组数字或中英文备注信息，可贮存2400组称重记录，20组过载记录。 使用环境：电源输入 AC110~220V 50~60HZ DC 12V 使用温度 0℃ ~ 40℃ 储运温度 -25℃ ~ 55℃ 相对湿度 ≤85%RH 4、数字式接线盒技术参数 防止雷电，接线孔采用全密封件；防护等级达到IP68。 5、大屏幕技术参数 数字大屏幕显示屏接收称重仪表输出的ASCII码数据，波特率可选1200,2400,4800,9600。 6、称重管理软件技术参数 （1）安装简单，称重功能齐全； （2）界面自设计； （3）运算自定义：如原公式是：[净重]=[毛重]-[皮重]，用户可改成[净重]=([毛重]-[皮重])*[扣杂],最多可自定义5条不同的运算公式，使应用更灵活。 （4）字段自定义，方便用户扩展； （5）报表、单据自设计。多功能查询； （6）密码功能、权限功能； （7）全中文计算机称重管理软件，需满足与公司ERP系统进行数据传输的需求。提供网络通信功能，外部可以通过密码口实时访问机内数据，密码可以修改（管理软件报表实现方式现场定），壹套； （8）各种报告，产量的记录、存储和显示，过磅票据打印输出。 （9）与网络建立数据通讯。 | 项 | 1 |
| 16 | 地磅基础 | C25混凝土，含土方开挖与水泥基础浇筑，预埋地笼基础挖坑尺寸：3.6米宽*1.41米高*28米长。 | 项 | 1 |
| 二、车辆抓拍监控子系统 |
| 1 | GMOS卡口抓拍单元 | 1、分辨率支持≥2064*1544，须是一体化设备，采用高性能传感器，抓拍图像清晰细腻。 2、传感器尺寸≥1/1.8"，低照度支持彩色≤0.00031Lux，黑白≤0.00031Lux。 3、支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩编码格式。 4、支持在录像上叠加标签功能，支持不小于4000条用户黑名单，包括IP或MAC。 5、支持对路口左转行驶车辆不礼让直行车辆行为进行检测抓拍。 ▲6、 开启混合抓拍模式后，设备支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍，支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍，支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。 ▲7、 支持对高速跟车过近进行检测抓拍，可对超速判罚中的速度进行判罚范围调整，范围为1～100可设置。 8、可对违章占用专用车道的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%。 9、可对超速违法(根据所设时速）行驶的车辆进行违法检测抓拍，准确率白天≥99% ，晚上≥98%。 10、支持驾驶室人脸抠图功能， 主驾驶人脸抠图概率≥98% ，副驾驶人脸抠图概率≥98% 。 ▲11、 设备可识别蓝、黄、黑、白、绿等≥5种颜色的车牌，可在抓拍的车辆图片上叠加监视点编号、监视点信息、设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型信息。 12、 可通过IE浏览器设置≥4个车道的监视区域，并可分别设置车道的行进方向为上行/下行，支持对补光灯是否正常起效进行检测。 13、支持正向和背向的摩托车/ 非机动车未带头盔检测，支持可识别前车窗是否有年检标志。 14、支持驾驶室内挂坠识别功能，准确率≥95%。 15、支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态。 16、支持根据黄牌，蓝牌，危化品车辆(车牌)分别可以设置限速值。 17、当路口前方发生拥堵时，且该方向是绿灯，对穿越拥堵路口停车线的车辆进行抓拍。 18、当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于50×50 个像素。 19、设备在100VAC~240VAC电压范围内，可正常工作。 | 台 | 6 |
| 2 | GMOS电警抓拍单元 | 1、分辨率支持≥2064*1544，须是一体化设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，采用高性能传感器，抓拍图像清晰细腻。 2、采用≥1/1.8英寸GMOS图像传感器，低照度支持彩色≤0.00031Lux，黑白≤0.00031Lux。 3、支持识别车头≥6580种车辆子品牌，车尾≥3600种车辆子品牌，支持车辆子品牌白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥96%。 4、视频帧率在1～50fps可调，支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩编码格式。 ▲5、 可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，可对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示，可通过IE浏览器对布防时段进行设置，可设置≥8个布防时段。 6、支持新能源车牌识别功能，可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能。 7、宽动态范围≥107dB，支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别。 8、支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转，支持可识别前车窗是否有年检标志，白天识别准确率≥90%，夜间识别准确率≥90%。 9、支持人脸特征识别功能，可识别主驾驶员男女功能白天准确率≥95% ，晚上准确率≥95%。 ▲10、 支持设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，可通过手机APP对视频画面进行预览，可对监控画面中100个移动目标进行分类并显示，目标类别正确显示个数应≥99个。 ▲11、 开启混合抓拍模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示，支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能。 12、 支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，支持违法抓拍上传，路口红灯时，支持对非机动车越线停车等检测抓拍，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。 13、支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍。 14、设备在100VAC～240VAC电压范围内，可保持正常工作。 | 台 | 4 |
| 3 | GMOS电警抓拍单元 | 1、支持分辨率≥900万，采用不小于1英寸GMOS图像传感器，须是一体化设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2、支持H.265、H.264、MJPEG等多种视频压缩标准。 3、最大图像尺寸≥4096×2160像素，支持最低照度彩色≤0.0003Lux 黑色≤0.0001Lux，视频帧率支持在1～25fps之间调整。 4、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 5、 支持安全接入功能，开启安全接入功能后，只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备，设备护罩支持后端开启方式。 6、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。 7、支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。 8、支持事故检测功能且可上传设备位置信息及事故图片，事故包括两车相撞、多车相撞、人车相撞、非机动车与机动车相撞。 9、 支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0～320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次，支持连续闯红灯事件检测功能，对某一时间段内连续多辆车闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息。 10、支持对机动车、非机动车和行人自动区分，区分准确率≥99.5%。 11、可识别≥12种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、粉、棕、白、黑、灰（银）等，准确率≥98%。 ▲12、 可通过手机APP软件对视频画面进行预览，可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，可通过IE浏览器对布防时段进行设置，可设置≥8个布防时段。 13、支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍，支持非机动车不戴头盔、载人、逆行、闯红灯等检测抓拍。 ▲14、 可对经过设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示, 支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍。 15、支持识别车头≥6580种车辆子品牌，车尾≥3600种车辆子品牌，支持车辆子品牌白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥96%。 16、护罩玻璃透光率≥99%，可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能。 17、支持车牌黑名单设置，可设置≥4200条黑名单，支持本地存储，支持TF 卡存储，容量支持≥128 GB。 18、支持≥2个RJ45网络接口，≥3个RS485接口，≥4路报警输入，≥6路报警输出，≥1个音频输入输出。 ▲19、 支持设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，可对监控画面中≥100个移动目标进行分类并显示，目标类别正确显示个数应≥99个，支持外接电池供电。 20、电源电压在220VAC±20%范围内变化时，设备能正常工作，功耗＜20W。 | 台 | 4 |
| 4 | 气体放电闪光灯 | 1、单车道气体爆闪灯，最小连闪时间≤50ms。 2、光斑覆盖范围可调节，可覆盖1～3条车道。 3、闪光亮度1～20级可调，可通过RS485设置。 4、有效补光距离16m～25m或优于此范围。 5、回电时间应≤50ms，防护等级≥IP66。 6、在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作。 | 支 | 14 |
| 5 | LED频闪灯 | 1、≥16颗大功率白光LED频闪灯，支持不小于16m～25m补光范围。 2、频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节。 3、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式。 4、防护等级≥IP67，频闪亮度调节频闪亮度等级≥35 级可调。 5、设备支持通过特定摄像机远程控制亮度等级以及控制补光灯点亮/熄灭。 6、支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设。 7、补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设。 8、频闪响应时间≤20微秒，可通过RS485对补光灯升级程序。 9、支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭。 10、电源电压在AC80V～260V范围内变化时，能正常工作，工作环境-40℃～80℃。 | 支 | 10 |
| 6 | 监控智能球机 | 1、分辨率≥400万，支持≥35倍光学变倍，内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸。 2、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态范围≥120dB。 3、支持五码流技术，主码流视频分辨率及帧率≥2688*1520@帧/秒，支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。 ▲4、 具有≥2个图像传感器，样机运动结束静止在某个位置，当样机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置。 5、支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。 6、具有不低于三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，滤光片透过率≥95%。 7、支持自动聚焦，并可通过IE 浏览器手动变倍、聚焦，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 ▲8、 具备偏移自动校正准确度功能，样机运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向收到外力作用发生偏移时，样机进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05°，支持最大亮度鉴别等级≥11级。 9、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能。 10、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能。 11、可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 12、当设备跟踪行人等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 13、具备接口：≥1个RJ45接口，≥1个光纤接口，≥7路报警输入，≥2路报警输出，支持≥1路音频输入/输出接口，支持≥512GB SD卡。 14、防护等级≥IP67，环境适应性良好，设备在-20℃～60℃温度范围内，可保持正常工作。 | 台 | 1 |
| 7 | 球机二合一防雷器 | 网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：30V AC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：30V/电源：50V ； 传输速率：100Mbps； 插入损耗: ≤0.5dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子 。 | 个 | 2 |
| 8 | 千兆光纤收发器 | 发送机：光口：1个千兆光口，距离20公里 FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口； 接收机：光口：1个千兆光口，距离20公里 FC口，单模单纤；电口：1个千兆网口。 | 对 | 5 |
| 9 | 全景特写摄像机 | 1、一体化设计，通道1和通道2均具有≥400万像素 CMOS传感器，视频输出图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、动态范围≥120dB，最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，具备≥4个混合补光灯（每个由红外灯、白光灯组成）。 3、通道1和通道2在≥2560*1440@25fps下，清晰度均≥1400TVL。 4、内置≥1 颗GPU芯片、≥2个图像传感器、≥2个镜头、靶面尺寸为≥1/ 1. 7 英寸。 5、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准。 6、在夜晚模式下，可同时开启红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对红外灯及白光灯功率进行调节。 6、具有数字降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭、降噪等级可调。 7、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 8、支持本地SD卡存储，支持≥128G，信噪比≥60dB。 9、支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸，支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 10、可通过1E 浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间，可实时上传报警信息、报警图片、行人、非机动车及机动车的抓拍图片。 ▲11、 内置≥2个镜头均可支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，且变焦过程中不虚焦，可通过IE浏览器开启/关闭人脸建模后删除原始人脸图片功能，当开启人脸建模后删除原始人脸图片功能时，可对选定的原始人脸图片进行人脸库建模，当建模完成后将删除选定的原始人脸图片，原始人脸图片将不能再显示、查看。 12、可设置7ｘ24 小时录像或自定义录像计划，支持背光补偿功能。 13、支持识别人脸性别，支持批量导入人脸库，支持人脸库人脸图片信息更改，支持对历史抓拍人脸图片进行检索与导出。 14、可通过IE 浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限。 ▲15、 白天天气晴朗无遮挡，环境照度不小于10000 lx，在距离设备水平方向≥170米处，行人以≥1m/s的速度做与设备垂直方向的直线运动，此时设备可对行人进行跟踪并识别行人的人体轮廓,可支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲16、 通道1和通道2均可对行人、非机动车进行检测、跟踪、抓拍及进行抓拍图片的存储，均可在监视图像和抓拍图片上叠加目标跟踪框、行进轨迹和行进方向，可通过IE浏览器设置抓拍图片的筛选方式为通过人脸抓拍模式下的抓拍阈值设定，具备目标唯一识别功能，通道1和通道2分别实时显示能够唯一识别行人、机动车及非机动车的ID号。 17、开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像，可通过IE 浏览器设置≥5 个场景模式自动切换定时时间段。 18、支持防护等级≥IP66、≥IK10防暴等级，设备在-30℃～60℃温度范围内变化时,可保持正常工作。 | 台 | 2 |
| 10 | 外场终端设备 | 1、内置≥1块3.5寸4T硬盘，支持≥12路IPC接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 2、设备具有≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口、≥2路报警输入/输出接口、≥1个音频输入/输出接口、≥1个USB3.0接口。 3、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 4、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 5、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据。 6、支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 7、支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 8、当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 9、可通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 10、支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 | 台 | 2 |
| 11 | 室外落地机柜 | 落地柜，尺寸约600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深），防护等级≥IP55。 | 个 | 2 |
| 12 | 落地机柜基础 | 注意防水，防鼠 | 项 | 2 |
| 13 | 交通龙门架及配件 | 高6.5米，龙门架，横跨整个道路，镀锌≥5mm,含地锚、地角螺栓等全套配件，含杆上设备安装所需抱箍。 | 根 | 6 |
| 14 | 立杆基础 | C25混凝土，含土方开挖与水泥基础浇筑，预埋地笼基础挖坑尺寸：1.5米宽*1.5米长*1.9米深。 | 套 | 6 |
| 15 | 防雷接地 | 每根立杆一组低电极接地体，通过16平方毫米铜导线引至挂箱内接地排。 | 处 | 6 |
| 16 | 管井 | 500mm*500mm*600mm管井，含PVC穿管 | 个 | 6 |
| 17 | 路侧管道 | PVC管，直径50mm | 米 | 2300 |
| 18 | 公路底部钻穿线孔 | 3处公路底部走线需要专用公路底部打孔设备打穿线孔 | 项 | 1 |
| 19 | 室外网线 | 国产室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 3000 |
| 20 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3500 |
| 21 | 补光灯控制线 | RVVSP2*1.0 | 米 | 3300 |
| 22 | 单模光缆 | 单模四芯光缆 | 米 | 5800 |
| 23 | 配件、辅材 | 含托盘、抱箍、光纤终端盒、光纤跳线及熔接附件，各种接头、玻璃胶、防水胶带、尼龙扎带、安装固定丝等 | 批 | 6 |
| 24 | 设备取电 | 从治超检测站取电 | 项 | 6 |
| 三、信息发布子系统 |  |  |  |
| 1 | 交通诱导屏 | 1、交通诱导屏，P16，纯点阵屏，通迅接口：网络通讯、3G网络。 2、亮度均匀性≥97%，图形视距≥200m，文字视距≥150m。 3、平整度≤1mm，视角：水平：110°～120° 垂直：55°。 4、平均故障时间≥1 万小时，冷轧钢板,机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合≥IP65防护等级。 | 块 | 4 |
| 2 | 交通诱导屏户外防水系统 | 交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱，远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡。 | 台 | 4 |
| 3 | 百兆光纤收发器 | 发送机：光口：1个百兆光口，距离20公里 FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； 接收机：光口：1个百兆光口，距离20公里 FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 | 对 | 4 |
| 4 | F型立杆及配件 | 高6.5米，F型立杆，路侧安装，镀锌≥5mm,含地锚、地角螺栓等全套配件，含杆上设备安装所需抱箍。 | 套 | 4 |
| 5 | 立杆基础 | C25混凝土，含土方开挖与水泥基础浇筑，预埋地笼基础挖坑尺寸：1.6米宽*1.6米长*2.1米深。 | 套 | 8 |
| 6 | 防雷接地 | 每根立杆一组低电极接地体，通过16平方毫米铜导线引至挂箱内接地排。 | 处 | 4 |
| 7 | 管井 | 500mm*500mm*600mm管井，含PVC穿管 | 个 | 2 |
| 8 | 路侧管道 | PVC管，直径50mm | 米 | 1300 |
| 9 | 室外网线 | 国产室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 1200 |
| 10 | 电源线 | RV10平方，纯铜 | 米 | 4500 |
| 11 | 单模光缆 | 单模四芯光缆 | 米 | 4000 |
| 12 | 配件、辅材 | 含托盘、抱箍、光纤终端盒、光纤跳线及熔接附件，各种接头、玻璃胶、防水胶带、尼龙扎带、安装固定丝等 | 批 | 4 |
| 13 | 设备取电 | 从不停车称重点取电 | 项 | 4 |
| 四、车辆轮廓检测子系统 |
| 1 | 激光检测单元 | 1、激光量程≥30m，扫描角度范围≥270°，扫描频率约50Hz。 2、激光角度分辨率0.25°～0.5°，激光发散角≤6mrad。 3、系统误差范围±50mm，以太网口≥1个。 4、供电电源：DC 24V，整机功耗：DC小于10W。 5、工作温度范围-55℃～ +70℃ 6、防护等级≥IP65。 | 台 | 6 |
| 2 | 激光建模单元 | 1、支持≥3个10/100M自适应, ≥1个RS232接口。 2、支持供电：AC220V, ±20%，50Hz±2Hz。 3、整机最大功耗＜100W。 4、工作环境温度-55℃～+70℃，外壳防护等级≥IP55。 | 台 | 2 |
| 3 | 车辆轮廓处理终端 | 1、约19英寸标准机箱，嵌入式高性能的终端存储管理设备，支持≥12路IPC通行记录存储、高清图片存储、视频实时录像。 2、支持≥4个SATA接口硬盘，支持图片存储和录像存储的空间配额设置，设置方便灵活。 3、具有过车数据实时显示、通行记录和图片存储、混合式硬盘录像、过车轴重数据存储和整车重量数据计算、卡口图片与整车重量数据匹配、超限车辆分析与查询、前端设备管理以及主动上传到后端平台的功能。 4、支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储、过车轴重数据和整车重量数据存储，车辆信息存储容量≥200万辆通行车辆信息，≥100万辆的违法车辆信息。 | 台 | 2 |
| 五、视频监控子系统 |
| 1 | 高清监控筒机 | 1、采用≥400万像素 CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、 内置≥1颗GPU芯片，可对监控画面中出现的行人目标的正面、背面、侧面进行检测、持续框选提示、抓拍图片并存储至指定路径。 4、宽动态能力不小于120dB。 5、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 6、支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 7、 可同时对监控画面中≥110个行人目标进行检测，并框选提示，天气晴朗无遮挡，行人面朝设备镜头指向方向前进，通过监控区域100人次，捕获行人数量应大于等于98人。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 9、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 10、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 11、支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 12、 可对车头、车尾两个方向的车型进行识别并显示，可显示车头方向的≥25种车型，可显示车尾方向的≥4种车型。 13、可识别≥11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于95%。 14、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 15、同时支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 2 |
| 2 | 半球网络摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、 最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 7、 在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m出的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 ▲9、 当报警事件发生时，可联动声音报警及白光闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、防尘防水等级≥IP67，红外补光距离≥50米。 12、支持DC12V/POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 2 |
| 3 | 监控智能球机 | 1、分辨率≥400万，支持≥35倍光学变倍，内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸。 2、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态范围≥120dB。 3、支持五码流技术，主码流视频分辨率及帧率≥2688*1520@帧/秒，支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。 ▲4、 具有≥2个图像传感器，样机运动结束静止在某个位置，当样机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置。 5、支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。 6、具有不低于三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，滤光片透过率≥95%。 7、支持自动聚焦，并可通过IE 浏览器手动变倍、聚焦，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 ▲8、 具备偏移自动校正准确度功能，样机运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向收到外力作用发生偏移时，样机进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05°，支持最大亮度鉴别等级≥11级。 9、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能。 10、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能。 11、可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 12、当设备跟踪行人等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 13、具备接口：≥1个RJ45接口，≥1个光纤接口，≥7路报警输入，≥2路报警输出，支持≥1路音频输入/输出接口，支持≥512GB SD卡。 14、防护等级≥IP67，环境适应性良好，设备在-20℃～60℃温度范围内，可保持正常工作。 | 台 | 6 |
| 4 | L型立杆及配件 | 高6.5米，L型立杆，路侧安装，镀锌≥3mm,含地锚、地角螺栓等全套配件，含杆上设备安装所需抱箍。 | 项 | 2 |
| 5 | 立杆基础 | C25混凝土，含土方开挖与水泥基础浇筑，预埋地笼基础挖坑尺寸：0.8米宽*0,8米长*1米深。 | 套 | 2 |
| 6 | L型立杆及配件 | 高5米，L型立杆，落地安装，镀锌≥3mm,含地锚、地角螺栓等全套配件，含杆上设备安装所需抱箍。 | 项 | 6 |
| 7 | 立杆基础 | C25混凝土，含土方开挖与水泥基础浇筑，预埋地笼基础挖坑尺寸：0.7米宽*0,7米宽长*0.8米深；含取电。 | 套 | 6 |
| 8 | 防雷接地 | 每根立杆一组低电极接地体，通过16平方毫米铜导线引至挂箱内接地排。 | 处 | 8 |
| 9 | 球机支架 | 定制 | 个 | 6 |
| 10 | 球机二合一防雷器 | 网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：30V AC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：30V/电源：50V ； 传输速率：100Mbps； 插入损耗: ≤0.5dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子 。 | 个 | 6 |
| 11 | 抱杆机箱 | 复合控制单元抱杆空机柜，含强电模板，防护等级≥IP55。 | 个 | 2 |
| 12 | 百兆光纤收发器 | 发送机：光口：1个百兆光口，距离20公里 FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； 接收机：光口：1个百兆光口，距离20公里 FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式。 | 对 | 4 |
| 13 | 管井 | 500mm*500mm*600mm管井，含PVC穿管 | 个 | 2 |
| 14 | 路侧管道 | PVC管，直径50mm | 米 | 500 |
| 15 | 室外网线 | 国产室外超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 500 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 17 | 单模光缆 | 单模四芯光缆 | 米 | 1000 |
| 18 | 配件、辅材 | 含托盘、抱箍、光纤终端盒、光纤跳线及熔接附件，各种接头、玻璃胶、防水胶带、尼龙扎带、安装固定丝等 | 批 | 2 |
| 19 | 设备取电 | 从不停车称重点取电 | 项 | 2 |
| 六、治超站设备 |
| 1 | 汇聚网络交换机 | 1、可用千兆电口数≥12,千兆光口数≥12。 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mbps。 3、支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发。 4、支持存储转发，支持线-地防浪涌等级≥2KV。 5、工作温度范围：-5～50˚C。 | 台 | 1 |
| 2 | 千兆单模光模块 | 千兆10公里单模双纤模块，不分收发，TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，LC，10km 0～70℃，SFP。 | 个 | 4 |
| 3 | NVR录像机 | 1、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。 2、支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。 3、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 4、支持同时正放或倒放≥32路H.265编码的视频图像，解码总资源≥16个1920×1080格式的视频图像，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 5、支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像。 ▲6、 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零，支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储。 7、支持时间轴缩放，录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、8小时、12小时、24小时、4天、1周、4周等。 8、支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容。 ▲9、 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。 10、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 11、支持录像老化，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限。 12、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码不低于一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 13、支持录制报警停止后5～500秒的视频录像。 14、支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 ▲15、 配合具有高温点检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s。 16、具备丰富的接口：≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个USB2.0接口、、≥1个USB3.0接口、≥1个eSATA接口、≥1路音频输入/输出、≥16路报警输入、≥8路报警输出，可内置≥8块SATA接口硬盘。 | 台 | 1 |
| 4 | 监控级硬盘 | 4TB IntelliPower 64M SATA3。 | 块 | 8 |
| 5 | 车载取证系统 | 1、支持同时接入≥4路模拟视频信号+≥4路网络视频信号,图像可支持≥1080p，具备≥1路CVBS视音频输出。 2、设备应有不低于8路报警输入、1路脉冲输入、1路button输入，2路报警输出。 3、当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≥3600s的视(音)频。 4、预览延时应≤150ms，支持H.264/H.265编码格式。 5、支持左右镜像功能，可按上下、左右、中心翻转。 | 套 | 1 |
| 6 | 设备机柜 | 24U | 台 | 1 |
| 7 | 管理电脑 | I5-9500/4G/1T/DVDRW/W10/15L+显21.5寸 | 台 | 3 |
| 8 | 辅材 | 各种小五金、网线、插排、水晶头、扎带等 | 项 | 1 |
| 七、交通局中心平台及配套 |
| 1 | 服务器 | 1、支持搜索交通数据信息，实现对车辆数据、卡口数据、事件数据等全文搜索。 2、支持对车辆的添加、查看、修改和删除操作，并可更改其所属的组织关系，并对变动关系进行记录。 3、支持接入大量的交通数据，应用功能丰富，可实现统一协调指挥管理。 4、支持系统内所有资源信息、组织信息、关系信息、运维信息进行数据备份，提供数据的关联、查询。 5、支持交通数据进行分析预警研判，并可将结果数据以饼状图、条形图、柱状图等形式展示。 6、硬件参数性能不低于：4114(10核2.2GHz)×2/128G DDR4/480G SSD×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM。 | 台 | 1 |
| 2 | 存储设备 | 1、高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，约4U精细化机箱，含≥24块4T硬盘。 2、支持≥2个千兆网口，≥4个USB接口，≥2个SAS接口，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128 GB。 3、能接入并存储总码流≥2400Mbps的≥1000路1280×720格式的视频图像，回放总码流≥600Mbps的≥100路1280×720格式的视频图像。 4、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出。 5、设备可批量添加，修改前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤。 ▲6、 在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项，提供多设备同步升级功能，可通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 7、支持MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像。 8、支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率。 9、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 10、 可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常，根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 11、自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间。 ▲12、 同时支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设。 13、支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、视频丢失等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 14、设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 15、 可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，设置隐藏的录像文件应无法被查询到，解除隐藏后可查询，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 16、支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入/离开区域、车牌检测、人脸检测、音频异常等报警录像。 17、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 | 台 | 1 |
| 3 | 中心网络交换机 | 1、全网管三层交换机，约1U高度，19英寸宽，机架式，≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口。 2、≥1个业务扩展槽，≥2个电源模块槽位，≥2个风扇模块槽位，交换容量≥598Gbps，包转发率≥252Mpps。 3、工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗约88W。 4、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 4 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 | 台 | 1 |
| 5 | 管理电脑 | I5-9500/4G/1T/DVDRW/W10/15L+显21.5寸 | 台 | 1 |
| 6 | 辅材 | 各种小五金、网线、插排、水晶头、扎带等 | 项 | 1 |
| 八、线路租用 |
| 1 | 专线网络租赁 | 租用一条专线（不小于100M），治超站与交通局机房之间 | 月 | 4 |
| 九、系统集成施工安装调试费 |
| 1 | 系统集成施工安装调试费 | 满足本项目系统集成施工安装调试要求 | 项 | 1 |

十二、商务条款

（一）、售后技术服务要求：

★(1)质量保证期叁年（自交货并验收合格之日起计，除货物需求表中特别注明外）。质保期内免费维修、更换损坏的设备及配件，定期保养，终身维护。

(2)故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 30分钟内响应，12小时内到达现场处理，一般故障24小时内解决问题，重大故障48小时内解决问题。若故障仍无法排除，中标供应商应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。产品维修或更换后其保修期相应顺延。

(3)投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，并按生产厂家或国家有关规定实行“三包。”

(4)中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责全套设备的安装、调试及项目整体测试、联调和开通；调试过程中须进行详细记录，系统调试结束后，由中标人签字提交采购人验收。

(5)中标人须免费负责售后服务培训，免费提供系统软件升级，免费提供完整的产品使用手册、操作培训手册、维护手册，并免费派专业技术人员对采购单位技术人员进行操作、维修、保养等技术指导及5×10小时技术支持服务。

(6)技术支持：包括即时回答提出的问题，排除采购人的软、硬件故障，定期回访以及对设备检修，提供终身维护等。

★（二）、货物交付时间：自签订合同之日起60个日历日并能正常运转使用，

货物交付地点：采购人指定地点。

（三）、付款方式：

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：自合同签订之日5个工作日起，采购人根据项目进度支付合同款项的20%，待所有设备全部进场后根据项目进度支付合同款项的50%，交付验收合格后支付剩余的30%合同款项。在每笔款项支付前十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

★（四）、实施要求：

项目实施至竣工验收中标供应商应安排设备安装调试人员驻采购单位。至少须提供2名以上设备安装调试人员团队驻采购方现场进行项目设备安装调试，进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具均由中标供应商自行负责。

（五）、备品备件及耗材等要求：无。

（六）、验收条件及标准：按第六章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

★（七）、验收方法及方案：采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

★（八）、中标人交货后，采购人保留对中标人所建设备送第三方检验机构测试权利，如测试成功，所发生的费用由采购人支付；如测试结果不符合招标文件实质要求的，所产生的测试费用由中标人支付且采购人不予验收。在投标时提供虚假参数骗取中标的情况报政府采购监管部门处理。

★（九）、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费。

★（十）、“路政执法支队监控指挥管理平台”投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（十一）、 投标人在满足项目采购需求的基础上，可根据自身情况自行选择是否前往采购人处进行现场踏勘，以充分了解项目情况，否则导致报价失误或因未勘察导致所投产品及安装调试方案、技术实施方案等不满足要求的，由投标人自行承担。

（十二）、其他要求：

（1）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（2）投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

（3）为落实政府采购政策需满足的要求：具体见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

（4）规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（5）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等：见货物需求一览表中“主要性能参数或功能要求”。

★(6)本项目为服务成果整体交付应用项目，为交钥匙工程，采购人不对项目达到成果水平漏报的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由中标人在合同价内全部提供或解决。

# 第三章投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：南宁市江南区交通运输局 地址：南宁市江南区壮锦大道19号B座3楼 联系人：曾工；联系电话：0771-4828003 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中国远东国际招标有限公司 地址：南宁市仙葫大道西335号金质苑12号楼7D 联系人：王敦敦 联系电话：0771-5785591,15578174048 传真电话：0771-5785591，邮箱：294762621@qq.com |
| 1.3 | 项目名称 | 国道G322、G359超限超载治理站点项目(信息化建设部分） |
| 1.4 | 项目编号 | 0722-206FE1361GXF |
| 1.5 | 采购预算 | 采购预算：581.73万元。资金来源：财政性资金。 |
| 1.7 | 网上浏览及下载招标文件的地点、方式 及招标文件售价、报名要求 | 地点：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn)的对应采购公告正文下方免费下载采购文件。 方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn)的对应采购公告正文下方免费下载采购文件。 售价：招标文件不收取费用。 报名要求：本项目不设置报名环节，投标人在采购项目截标前提交投标文件即可参与投标。 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格的供应商； 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 质疑提交的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 4.3 | 质疑提交地点、电话 | 1、对资格审查的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：南宁市江南区壮锦大道19号B座3楼；联系人：曾工；联系电话：0771-4828003）； 2、对资格审查以外的质疑，由采购代理机构负责受理和答复（质疑提交地点：南宁市青秀区仙葫大道西335号金质苑12栋7D，联系人：王敦敦；联系电话：0771-5785591) |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件正本一份，副本肆份； 资格文件正本一份，副本肆份； 商务技术文件正本一份，副本肆份。 |
| 8.9 | 投标文件的密封 | 投标文件密封在同一个外层投标文件密封袋中。 |
| 11.2 | 投标报价 | 本项目服务的投标报价不能超过采购预算价，否则投标无效。 |
| 11.5 | 采购代理服务费 | 1、乙方根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定，将参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）的附件《招标代理服务收费标准》和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定标准向中标人收取中标服务费（或招标代理费）。）。 2、中标供应商在领取中标通知书前一次性向采购代理机构付清代理服务费，否则视为违约。 缴纳中标服务费账户信息如下： 开户名称：中国远东国际招标有限公司广西分公司 开户行：工商银行南宁市新民中支行 银行账户：2102101409100007578 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020年 7 月 10 日上午9时30分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心（市青少年活动中心旁）9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏安排） |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 18.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 27.1 | 履约保证金金额 | 无 |
| 30.1 | 其他内容 | 1、由下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将视为无效 （1）、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； （2）、不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； （3）、不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人； （4）、不同的投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 2、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效 ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动; ②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。 3、信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定政府条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 4.政府采购信用融资：为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

## 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.4项目编号：见投标人须知前附表。

1.5采购预算：见投标人须知前附表。

1.6资金来源：政府财政性资金，资金已落实。

1.7获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西壮族自治区政府采购网、南宁市公共资源交易网、南宁政府采购网。

2.2本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3.投标人资格要求：

3.1投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.质疑

4.1投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在公开招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。投标人认为采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3供应商质疑时，应当在招标文件规定的时间内提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

4.3.1质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.4事实依据；

4.3.5必要的法律依据；

4.3.6提起质疑的日期。

4.3.7附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项，并提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

4.5.1质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

4.5.2质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

4.5.3在质疑有效期限内提起质疑；

4.5.4属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

4.5.5同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

4.5.6财政部门规定的其他条件。

4.6采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

5.投诉

5.1供应商认为招标文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

5.2.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

5.2.2具体的投诉事项及事实依据；

5.2.3质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

5.2.4提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

5.4.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

5.4.2提起投诉前已依法进行质疑；

5.4.3投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

5.4.4在投诉有效期限内提起投诉；

5.4.5属于南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室管辖；

5.4.6同一投诉事项未经南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室投诉处理；

5.4.7国务院财政部门规定的其他条件。

5.5南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二、公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章公告

第二章服务需求

第三章评标方法

第四章投标人须知

第五章投标文件格式

第六章合同条款及格式

6.2根据本章第7.2项、第7.3项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。澄清的内容可能影响投标文件编制的，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。修改的内容可能影响投标文件编制的，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

## 三、投标文件

8.投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标被拒绝。

8.5第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章，否则投标无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件、资格文件、商务技术文件正本各一份，副本各肆份。

8.9投标文件密封在同一个外层投标文件密封袋中。

9.投标语言文字及计量单位

9.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、商务技术文件，投标人应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。

10.1.1报价文件

10.1.1.1投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写。

10.1.1.2投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写。

10.1.1.3中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

10.1.1.4残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写；

10.1.1.5投标人属于监狱企业的证明文件：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

★报价文件中的第10.1.1.1款，第10.1.1.2款必须提供；第10.1.1.3～10.1.1.5款如有请提供。

10.1.2资格文件

10.1.2.1资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

10.1.2.2企业营业执照副本内页复印件、组织机构代码证副本复印件、企业税务登记证副本复印件（已办理三证（企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证）合一的企业，则不需提供组织机构代码证、税务登记证）或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）。（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

10.1.2.3投标截止前半年期间投标人连续三个月（2020年1月至2020年5月）的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的有效证明（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；(成立不足要求月份的提供成立之后的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的有效证明)

10.1.2.4投标截止前半年期间投标人连续三个月（2020年1月至2020年5月）的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费有效证明》（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，格式自拟，原件备查）；（成立不足要求月份的提供成立之后的依法缴纳社保费的缴费凭证或投标人所在地相关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费有效

★资格文件中的第10.1.2.1～10.1.2.4项必须提供。

10.1.3商务技术文件

10.1.3.1资格声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“诚信声明（格式）”的要求填写。

10.1.3.2法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提供正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符。

10.1.3.3法定代表人授权委托书原件：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写。

10.1.3.4委托代理人身份证复印件，如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符。

10.1.3.5　商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写。

10.1.3.6技术响应表。

10.1.3.7服务方案（格式自拟）。

10.1.3.8投标人认为有必要提供的资料。

★注：所提供的人员证书、业绩、奖项等提供复印件加盖公章。

★商务技术文件中的第10.1.3.1、10.1.3.2、10.1.3.5～10.1.3.7项必须提供，其中（第10.1.3.3、10.1.3.4委托代理时必须提供）；第10.1.3.8项如有请提供。

10.2投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件和商务技术文件分别装订成册。投标人应准备报价文件、资格文件、商务技术文件正本各一份，副本各肆份；否则，投标无效。

10.3投标文件所有正本需逐页盖投标人公章或盖骑缝章，包括目录及封面；否则其投标无效。

11.投标报价

11.1投标人应以人民币为报价单位。

11.2本项目各项服务的投标报价均不能超过采购预算，否则投标无效。

11.3除非合同另有规定，投标人的报价已投标报价为投标人完成按本项目采购需求完成完整服务的价格，包括：食材价格已包含食材、包装、装卸、运输、加工、保质期内服务、发票等全部税费，除非上述费用在合同中另有说明。

11.4投标人应根据市场价格及按自身承受能力自行报价，投标人报价时应慎重考虑。若评标委员会认为投标人的投标报价明显小于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在规定的时间内将书面说明及相关材料提供至评标现场；投标人不能按评标委员会的要求在规定的时间内提供证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5本项目的采购代理服务费按约定的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.6不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

13.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、投标

14.样品的递交

14.1投标人提交样品截止时间：本项目无需提供样品。

14.2投标人递交样品地点：本项目无需提供样品。

15.投标文件的递交

15.1投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3参加开标的投标人法定代表人或授权委托代理人应于招标文件中规定的时间前将投标文件密封递交到规定的地点。

注意事项：供应商的法定代表人凭个人有效身份证明原件（含法定代表人身份证明书及有效的身份证明（居民身份证等有效的身份证明））及营业执照复印件签到后递交投标文件；或委托代理人凭个人有效身份证明原件（含授权委托书及有效身份证明（居民身份证等有效的身份证明））及营业执照复印件签到后递交投标文件。

采购代理机构应在采购项目开标会现场登陆开标系统并输入供应商全称、社会统一信用代码、联系电话等信息，完成投标（投标）签到，供应商自行提前准备准确的信息材料（如：有效的营业执照复印件），如因供应商提供信息不准确导致信息错误的，供应商后果自负。

## 五、开标、资格审查与评标

16.开标

16.1采购代理机构将在本章第15.1、15.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应按本章第15.3项规定携带有效证明材料准时参加并签到。采购代理机构检查投标人代表按本章第15.3项规定携带的有效证明材料，接收投标文件。如未按时签到或携带携带的有效证明材料不齐或不完整或无效，其投标文件无效，其投标文件不予启封。

16.2开标程序：

16.2.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

16.2.2主持人宣布开标现场纪律；

16.2.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

16.2.4宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

16.2.5投标人代表按本章第8.9项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

16.2.6按随机顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、投标报价等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

16.2.7相关人员在开标记录上签字确认；投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

16.2.8宣布评标期间的有关事项；

16.2.9开标结束。

17.资格审查

17.1由采购人依法对投标人的资格进行审查。

17.2资格检查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.评标

18.1评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5个评审专家组成。采购人根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。由评标委员会推选评标组长。

18.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第四章“评标方法与评标标准”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第四章“评标方法与评标标准”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评标方法与评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4评标程序：

18.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，从通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

18.4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3报价评审。若评标委员会认为投标人的投标报价数值明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在规定的时间内将书面说明及相关材料提供至评标现场；投标人不能按评标委员会的要求在规定的时间内提供证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.4.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.4.5有效投标供应商数量的计算方式：

18.4.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

18.4.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后总得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审总得分相同的，由评标委员会以记名投票方式确定得票率最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

18.4.5.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.4.6编写评标报告，并确定中标候选供应商名单。

18.5在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.投标文件的修正

19.1如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

19.1.1开标时，投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

19.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

19.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正,修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

20.拒绝接收

20.1属下列情形之一的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

20.1.1在本章第15.1项规定的投标截止时间之后送达的；

20.1.2未送达至本章第15.2项指定的递交投标文件地点的；

20.1.3投标文件未按本章第8.9项的规定密封的；

21.无效投标

21.1属下列情形之一的，投标人的投标无效：

21.1.1投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

21.1.2投标文件不符合本章第8.6、8.8项的规定的；

21.1.3投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

21.1.4投标文件未按本章第10.2项规定的；

21.1.5投标报价不符合本章第11项规定的或若评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在规定的时间内将书面说明及相关材料提供至评标现场；投标人不能按评标委员会的要求在规定的时间内提供证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.1.6投标人出现本章第19.2项所述情形的；

21.1.7投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

21.1.8投标文件存在严重负偏离或附有采购需求以外的条件使评标委员会不能接受的。

21.1.9投标人在投标过程中提供虚假材料的。

21.1.10投标人相互串通投标的：

21.1.10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.1.10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

21.1.10.3不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人;

21.1.10.4不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

21.1.10.5不同投标人的投标文件相互混装;

21.1.11关联供应商参加同一合同项下政府采购活动的：

21.1.11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

21.1.11.2生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

21.1.12投标文件含有违反国家法律、法规的内容；

21.1.13投标文件内容模糊不清或字迹辨认不清的或含义模糊的或表达不清晰的；

21.1.14投标人的投标人文件正本未按照本章10.3的要求的；

21.1.15投标人出现本章16.1款的情形的。

22.废标

22.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

22.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4因重大变故，采购任务取消的。

22.2废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、合同授予

23.中标供应商的确定

23.1除投标人须知前附表规定采购人授权评标委员会直接确定中标供应商外，评标委员会按第三章“评标方法”的规定推荐中标候选供应商顺序。

23.2除授权评标委员会直接确定中标供应商外，采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

24.中标通知书

24.1中标供应商确定后，中标结果由采购代理机构于两个工作日内在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

24.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.投标文件的退回

25.1采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

26.签订合同

26.1采购人和中标供应商应当在第二章“服务需求”中载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”订立采购合同。

26.2采购合同签订应当采用采购合同文本，协议应内容完整、盖章齐全；采购合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；协议附件齐全；多页协议每页应按顺序标出页码并盖骑缝章。

26.3采购合同（一式陆份）自签订之日起五个工作日内，由采购人送经南宁市江南区财政局备案。

26.4采购人或中标供应商不得单方面向采购合同另一方提出任何招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容没有约定的条件或不合理的要求，作为签订采购合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和采购合同实质性内容的协议。

26.5采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行协议。任何一方当事人在履行协议过程中均不得擅自变更、中止或终止协议。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

26.6采购人或中标供应商在协议履行过程中存在违反采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室。

26.7发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究成交供应商承担相应的法律责任。

26.8发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签采购合同的，给中标供应商造成损失的，应当赔偿损失。

26.9中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人报南宁市江南区财政局政府采购监督管理办公室同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.10采购人在签订采购合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

27.履约保证金：无

## 七、其他事项

29.解释权

29.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

30.需要补充的其他内容

30.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第四章  评标办法及评分标准（综合评分法）

一、评标原则：

（一）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据。

（二）评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（三）评标方式：以不公开方式（密闭方式）进行。

二、评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法：是指完全满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标供应商的评标方法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位） ：

1、投标报价分……………………………………………………………35分

（1）所有投标货物为小型或微型企业提供的（必须符合以下情形，并以投标文件提供的有关证明材料为准），对投标人的投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；否则，评标价=投标价。

参与投标的小型、微型企业提供本企业制造的货物的，必须同时提供以下资料：

a.小型、微型企业声明函；

b.符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的证明材料；或符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定的证明材料；或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》。

参与投标的中小企业（含中型、小型、微型企业）提供其他小型、微型企业制造的货物的，必须同时提供以下资料：

a.投标企业《中型、小型、微型企业声明函》；

b.投标企业符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的证明材料；或符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定的证明材料；或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》；

c.货物制造企业符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的证明材料；或符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定的证明材料；或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

（2）以进入评标的最低的评标价为35分。

投标人最低报价

（3）某投标人价格得分＝                       ×35分

某投标人报价

说明：

本项目根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保证明同月份)》；②2017年度～2019年度经具备第三方审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（银行出具的工资流水证明原件）、技术成本、税收（相关职能部门出具的税收缴纳证明原件）等所有成本及利润]复印件（原件现场核查）；③提供至少3个类似调查业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明复印件、中标公告查询链接、验收证明复印件、报价一览表复印件，原件现场核查），同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）。

2、 技术分…………………………………………………………（满分33分）

（1）设备性能分（ 满分11分）

本采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。

标注“▲”的技术参数投标人均能提供由省部级（含）以上检测中心或省部级（含）认定的（或授权）的第三方出具的检验报告复印件并加盖单位公章（标注“▲”的内容在投标文件中逐点应答出检验报告具体位置），得满分11分；标注“▲”的技术指标、功能项目条款未能提供检验报告或检验报告中无体现的，每存在一项扣0.5分（同一参数有两处及以上的，按一处计算，不累计扣分），直到扣完为止，不计负分。

（2）项目实施方案分（ 满分22分）

由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档：（7分）项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的，进入一档。（不提供实施方案得0分）

二档：（14分）项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，且投标人或投标产品厂商具有安防系统集成商证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档：（22分）项目实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行，投标人或投标人所投的投标产品厂商应符合工业和信息化部组织的信息技术服务标准，能提供信息技术服务运行维护标准壹级证书的有效证明材料复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入三档。

3、售后服务分…………………………………………………（满分21分）

由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案内容的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案等由评委集体讨论确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内独立打分。

一档：（7分）售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，方案一般的，进入一档。

二档：（14分）售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，投标人或投标产品厂商具备较强的合同执行诚信度和执行能力，获得省级（含）及以上信用管理示范企业证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档：（21分）售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划，方案优秀，为了确保该项目有完整的售后服务，所投产品生产厂家在广西区域内设立有分公司或者办事处（提供营业执照副本复印件、办公场地产权或租赁合同复印件），且投标人或投标人所投的投标产品厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书，提供相关证明复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入三档。

4、综合实力分…………………………………………………（满分8分）

（1）为保证投标人或投标人所投产品厂商的生产应符合智能制造标准化，可提供省（或部级）及以上智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件并加盖单位公章的，得2分。

（2）投标人或者投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（3）投标人或投标人所投的投标产品厂商具备较强的技术研发实力，能同时具备国家级科学技术进步奖二等奖（或以上）和国家级技术发明奖二等奖（或以上）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（4）为保障软件产品的支撑和管理服务，投标人或投标人所投的软件产品厂商获得“中国最具影响力软件和信息服务企业证书”，提供相关证书复印件并加盖单位公章，得2分。

5、政策功能分（节能、环保等）……………………………（满分3分）

（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

（3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

（1）评委根据综合得分从高分到低分进行排名，其中综合得分第一名为中标候选人。如出现投标人总分相等时，以技术方案分得分高者为优；以报价分得分高者为优，如报价分得分亦相等，则由评委无记名投票确定中标人。排名在中标人后的投标人为中标候选人。如中标人被取消中标资格或终止合同的，由中标候选人按排名依次递补。

（2）评标委员会认为，某投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应在要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

（3）若中标公示后，有中标人因被其他投标人投诉成立的，或者存在虚假应标的；或者排名第一的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三中标候选人为中标人，其余以此类推或重新招标。

（4）采购人根据需要组织人员对中标候选人进行核实。如果中标候选人投标时所提供的资料与实际情况不符的，按提供虚假材料谋取中标处理，取消其中标候选人资格，并报相关行政监督管理部门依法处理。中标候选人按总得分从高到低的顺序递补。

# 第五章投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格证明文件一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币     元 (¥    元)的投标总报价，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺提交的投标文件有效期为        天内保持有效，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内因违法经营及重大税收违法被通报或者被处罚的违法行为有：

__________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：投标报价表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格、型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |
| 交货期： |

注:

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、本报价表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因供应商未提供明细表或证明材料而导致谈判小组无法评判或无法计分而给供应商造成的损失由供应商自行负责，如因供应商提供虚假材料以谋取成交的责任亦由供应商自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

格式3：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式5：

资格声明函（格式）

致：_（采购代理机构或采购人名称）

我方愿意参加贵方组织的_(项目名称)___（项目编号：_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天（需提供“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果的网上截图，否则投标无效）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构或采购人名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的（项目名称）（项目编号：）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式7：

诚信声明（格式）

本企业法定代表人（身份证号码）郑重声明，本企业参加（项目名称）（项目编号：）所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的。本企业承诺在本项目的整个采购活动过程中严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平原则，依法依规参与竞争，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为，保持廉洁自律。同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受财政部门和行业主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式8：

商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则投标无效。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

分标（有分标时注明）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式9：类似业绩（格式自拟）

格式10：

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（全称）（盖单位章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

格式11：

技术响应表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写,否则投标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 主要技术参数或功能要求 | 货物名称 | 主要技术参数或功能要求 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

第六章合同条款及格式

政府采购

（项目名称）合同

项目编号：

采购人：

中标供应商：

目录

一、政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改

- 投标函、投标报价表

- 技术响应表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

政府采购合同书

合同编号：0722-206FE1361GXF

国道G322、G359超限超载治理站点项目(信息化建设部分）

采购合同

甲方（采购人）：

地址：

电话/传真：

联系人：

乙方（中标人）：

地址：

电话：

联系人：

根据     年    月    日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

甲、乙双方本着平等互利、真诚合作的原则，根据中华人民共和国合同法相关规定，经友好协商，就甲方“国道G322、G359超限超载治理站点项目(信息化建设部分）”项目达成以下约定，以便双方遵守：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额         ，包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：    不限   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本合同交付货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：  乙方投标文件中约定的交货期  、地点：广西南宁市甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定时间、指定地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；乙方投标文件中约定的保修期。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；预算资金。

3、付款方式：按采购文件约定。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为乙方投标文件中约定的保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经南宁市江南区财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改

- 投标函、投标报价表

- 技术响应表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |