公开招标采购文件

项目编号：GXZC2019-G1-27391-CGZX

项目名称：灭火救援物资储备库装备及综合性应急救援机动支队装备采购

采购单位：广西壮族自治区消防救援总队

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2019年10月21日

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………6

第三章 投标人须知 …………………………………………………48

第四章 评标办法及评分标准 ………………………………………61

第五章 政府采购合同主要条款 ……………………………………65

第六章 投标文件格式 ………………………………………………73

第一章  公开招标公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：201908090012、201908120063），现对广西壮族自治区消防救援总队的灭火救援物资储备库装备及综合性应急救援机动支队装备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：灭火救援物资储备库装备及综合性应急救援机动支队装备采购

二、采购项目编号：GXZC2019-G1-27391-CGZX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

A1分标：移动泡沫钩管30个、泡沫枪200把、泡沫液输转泵40个、高倍数泡沫发生器100个；

A2分标：单人洗消帐篷10套、公众洗消站10套、简易洗消喷淋器10套、强酸、碱清洗剂10套、三合一强氧化洗消粉20套、三合二洗消剂20套、有机磷降解酶20套、消毒粉20套；

A3分标：消防员灭火防护装备收纳包200个、抢险救援防护装备收纳包200个、执勤备勤短袖衬衫200件、执勤备勤长袖衬衫200件、执勤备勤T恤200件、执勤备勤夏裤200条、执勤备勤夏鞋200双、执勤备勤夏帽200顶、执勤备勤保暖衣（冬季）200件、执勤备勤冬裤200条、执勤备勤靴200双、执勤冬帽200顶；

A4分标：电动堆高车2台、柴油叉车2台、储物箱500个、全拆装物流手推车10台；

A5分标：便携式气相色谱质谱联用仪1套、区域监测多气体检测仪1套；

A6分标：不明化学物质分析仪1套、手持式红外不明化学物质检定仪1套；

B1分标：起重机1台；

B2分标：自组网通信设备1套；

B3分标：空投箱50个；

B4分标：应急机动用车2辆；

B5分标：物资运输车（重卡厢式载货车）2辆；

B6分标：物资运输车（中卡厢式载货车）2辆；

B7分标：打印机2台、静音发电机4台、便携式发电机8台、多功能电源插板20个、线轴12个、扩音设备2套、移动空调8台；

B8分标：训练运动服240套；

B9分标：全地形越野车10辆、电动手推车10辆；

B10分标：排用炊事单元4套、单兵电泵净水器100台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）： A1分标：71万元、A2分标：70.16万元、A3分标：90万元、A4分标：47.5万元、A5分标：258万元、A6分标：228万元、B1分标：141万元、B2分标：80万元、B3分标：28万元、B4分标：224万元、B5分标：112万元、B6分标：42.4万元、B7分标：28.2592万元、B8分标：13.56万元、B9分标：36万元、B10分标： 17.5万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

1、落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目各分标不接受联合体投标。

3、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

七、招标文件的获取：

自公告发布之日起至2019年10月28日17：00时止，请登录广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）直接在线办理报名登记业务并自行下载招标文件。法人企业报名时须上传法人授权委托书及被授权人身份证、非法人企业报名时须上传负责人授权委托书及被授权人身份证、自然人报名时须上传有效的自然人身份证明。

八、投标保证金（人民币）：A1分标：1.4万元整、A2分标：1.4万元整、A3分标：1.8万元整、A4分标：0.9万元整、A5分标：5.1万元整、A6分标：4.5万元整、B1分标：2.8万元整、B2分标：1.6万元整、B3分标：0.5万元整、B4分标：4.4万元整、B5分标：2.2万元整、B6分标：0.8万元整、B7分标：0.5万元整、B8分标：0.2万元整、B9分标：0.7万元整、B10分标：0.3万元整。 (必须足额交纳)

投标人应于投标截止时间：2019年11月11日10时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式转至本中心账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2019年11月11日10时00分前，将投标文件密封提交到广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室，逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年11月11日10时00分，在广西南宁市朝阳路63号，广西壮族自治区政府采购中心开标室开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西壮族自治区消防救援总队

地址：广西南宁市良庆区那黄大道119号

联系人及电话：谢敏 ，0771-3229063；

2.采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

地 址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

项目联系人：冯朗，联系电话:0771-5313050

3.监督部门: 广西区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331810。

十二、公告期限：

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

广西壮族自治区政府采购中心

2019年10月21日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、带★号参数为实质性内容要求，投标时必须满足。

A1分标预算金额：71万元。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动泡沫钩管 | 30 | 个 | 1、用于产生和喷射空气泡沫，由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。 2、钩管上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上，并向罐内喷射泡沫，下端为空气泡沫产品器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接，输送空气泡沫混合液。 3、标准工作压力（MPa）≥0.5。 4、混合液流量（L/S）≥16；发泡倍数≥5。 5、外围尺寸（mm）≥3800×580×130。 6、材质：304不锈钢。 ★7、每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；规定的主要参数。 |
| 2 | 泡沫枪 | 200 | 把 | 1、产品符合GB 25202相关技术要求。 2、低、中倍数联用泡沫枪。 3、与泡沫液或泡沫液混合液接触的零部件应采用铜、不锈钢等耐腐蚀性材料制造。 4、密封性能要求≥0.8Mpa时，保持5min各连接部位无渗漏现象。 5、耐水压强度性能要求1.20Mpa时，保持5min枪体不应有冒汗、裂纹及永久变形等现象。 6、明确标示各倍数切换的位置，切换应可靠。 7、低倍时发泡倍数5≦N<20，25％析液时间≥2min；中倍时发泡倍数20≦N≦200；25％析液时间≧5min。 8、非金属件性能材料应符合相应国家标准要求。 ★9、每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；规定的主要参数。 |
| 3 | 泡沫液输转泵 | 40 | 个 | (一)发动机 1、发动机方式：四冲程单缸风冷汽油机。 2、额定功率：≥5.5KW。 3、启动方式：电启动/手拉 。 （二）泵 1、自吸深度：≥3米。 2、油箱容积：4±0.5L。 3、流量：≥120L/min。 4、出水压力：≥0.3Mpa。 5、扬程：≥30m。 6、进水口径：40mm，出水口径：40mm。 （三）其他要求 ★1、每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；规定的主要参数。 |
| 4 | 高倍数泡沫发生器 | 100 | 个 | 1、符合GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准。采用铝合金或不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂，适用于各种具有腐蚀性泡沫。 2、采用压力泡沫混合液驱动的微型冲击式水轮机为动力。 3、工作压力： 0.3MPa～0.5MPa。 4、混合液流量：≥5L／s。 5、发泡倍数：≥800。 6、混合比：≥3％。 7、重量：≤30kg。 8、提供相关认证证书或检测报告复印件。 ★9、每件器材应有永久性标签。标签应有如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；规定的主要参数。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、如在合同有效期内消防救援局等主管单位出台相关产品的统型文件，中标人必须提供统型后的产品。投标人在投标文件中必须针对此项要求提供承诺书（格式自拟）。中标人由于价格、生产能力等因素无法提供的，视为未按合同履约，并承担由此产生的所有损失。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有单位的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

A2分标预算金额：70.16万元。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人洗消帐篷 | 10 | 套 | 1、气柱的橡胶布厚度：≥0.60mm。 2、气柱的橡胶布经、纬向拉升强度≥2000N。 3、气柱的橡胶布防弱酸、碱性能。橡胶布在浓度40%硫酸,30%硝酸,15%盐酸和3.1MOL/L氢氧化钠、高度为10mm的液柱下1小时不渗漏。 4、橡胶布耐老化性能：橡胶布经70℃、24h老化试验后的强度≥老化前强度的90%。老化后的尺寸变化率≤20%。 5、气柱的橡胶布耐寒性能：橡胶布在-25℃温度下保持5min，经折叠180°无裂缝。 6、气柱的橡胶布耐汽油性能：在120﹟汽油中浸30s，无裂纹、不发粘。 7、气柱气密要求：在工作压力下持续1h后，压力下降≤工作压力的5%。 8、帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1000N。 9、篷布胶布的厚度：≥0.2mm。 10、篷布胶布经、纬向拉升强度≥900N。 11、篷布胶布耐老化性能：胶布在70℃的温度下24h，经老化后强度≥老化前强度的90%。老化后的尺寸变化率≤2%。 12、洗消帐篷外形尺寸：长*宽*高≥2*2*2.3m。 13、充气帐篷的重量：≤30kg。 14、配置：1个带有一套完整的喷淋洗消装置的帐篷、1个可以替换的衬垫、2个排水口、1扇门、1个热空气进口、1个储水袋、1个修理包、1个携带包。 |
| 2 | 公众洗消站 | 10 | 套 | 1、充气帐篷为拱形充气框架结构，正面宽≥4米（带拉链卷帘门）；纵深长≥5米（两侧带窗，里纱窗外卷帘）；总高度≥2.5米。 2、气囊直径：主气囊≥250mm。气囊材料为加厚≥0.65mm尼龙PVC涂层气密布，可耐高温≥65°低温≤-30，抗拉强度：经向≥3500N/5cm 纬向≥3000N/5cm；撕裂强度：经向≥1500N/5cm 纬向≥1500N/5cm；外面罩PVC复合帐篷布与下面地布连接。 3、折叠包装尺寸：≥100*55*60cm，重量：≤80公斤。帐篷展开面积≥30㎡，配有电动充、排气泵，洗消供水泵，洗消排污泵，洗消加热器，暖风发生器，温控仪，洗消液均混罐，洗消喷枪，密闭式公众洗消帐篷，洗消废水回收袋等设备。 4、器材必须符合国家标准和行业标准要求，提供相关检测报告。 |
| 3 | 简易洗消喷淋器 | 10 | 套 | 1、以密闭式洗消帐篷为主体，对受到污染的人或设备进行喷淋洗消，自带喷淋系统，洗消池自成一体，内挂PVC复合防水帘。 2、充气自动成形，充气框架安有过压保护阀，确保过量充气不遭损害。可以根据需求设计不同大小，隔间。 3、多喷嘴易携带式除污喷淋器。 4、配有不易破损软管支脚，遇压力呈刚性。 5、驱动压力：≥3-7bar；水流量：≥20L/min。 6、重量：≤25kg。 7、器材必须符合国家标准和行业标准要求，提供相关检测报告。 |
| 4 | 强酸、碱清洗剂 | 10 | 套 | 1、适用全身，有效期≥2年，容量≥5升。 2、自然保护：溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触。 3、用完后可再次充装，安装：可固定或装在车里。 4、器材必须符合国家标准和行业标准要求，提供相关检测报告。 |
| 5 | 三合一强氧化洗消粉 | 20 | 套 | 1、消毒时间：30-150min。 2、混合比：一般传染病源消毒（1：500） 重度污染（1：200）。 3、适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。 4、器材必须符合国家标准和行业标准要求。 |
| 6 | 三合二洗消剂 | 20 | 套 | 1、适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。 2、器材必须符合国家标准和行业标准要求，提供相关检测报告。 |
| 7 | 有机磷降解酶 | 20 | 套 | 1、洗消剂本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。 2、器材必须符合国家标准和行业标准要求，提供相关检测报告。 |
| 8 | 消毒粉 | 20 | 套 | 消毒时间：30-60min； 2、一般病源消毒混合比：1：500；重度污染物混合比：1：200；每袋净重：500g。 3、器材必须符合国家标准和行业标准要求。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、如在合同有效期内消防救援局等主管单位出台相关产品的统型文件，中标人必须提供统型后的产品。投标人在投标文件中必须针对此项要求提供承诺书（格式自拟）。中标人由于价格、生产能力等因素无法提供的，视为未按合同履约，并承担由此产生的所有损失。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有单位的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

A3分标预算金额：90万元。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员灭火防护装备收纳包 | 200 | 个 | 1、选用阻燃防水面料，颜色与灭火防护服一致。 2、可收纳灭火防护服、消防头盔、消防手套、安全绳、腰斧、口罩、护目镜等小件个人防护装备。 3、拉杆箱式设计。 |
| 2 | 抢险救援防护装备收纳包 | 200 | 个 | 1、选用阻燃防水面料，颜色与抢险救援服一致。 2、可收纳灭火防护服、消防头盔、消防手套、安全绳、腰斧、口罩、护目镜等小件个人防护装备。 3、拉杆箱式设计。 |
| 3 | 执勤备勤短袖衬衫 | 200 | 件 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 4 | 执勤备勤长袖衬衫 | 200 | 件 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 5 | 执勤备勤T恤 | 200 | 件 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 6 | 执勤备勤夏裤 | 200 | 条 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 7 | 执勤备勤夏鞋 | 200 | 双 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 8 | 执勤备勤夏帽 | 200 | 顶 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 9 | 执勤备勤保暖衣（冬季） | 200 | 件 | 1、国穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 10 | 执勤备勤冬裤 | 200 | 条 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 11 | 执勤备勤靴 | 200 | 双 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 12 | 执勤冬帽 | 200 | 顶 | 1、穿着美观、舒适。 2、根据用户需求，提供多种颜色、款式和型号供用户选择。 3、提供品牌正品证明和承诺函。 4、提供国家规定的售后服务。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、如在合同有效期内消防救援局等主管单位出台相关产品的统型文件，中标人必须提供统型后的产品。投标人在投标文件中必须针对此项要求提供承诺书（格式自拟）。中标人由于价格、生产能力等因素无法提供的，视为未按合同履约，并承担由此产生的所有损失。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有单位的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

A4分标预算金额：47.5万元。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动堆高车 | 2 | 台 | 1、采用锂电池，充满电耗时≦2h。 2、额定荷载2吨。 3、货叉尺寸≥40×100×1000mm，整车高度≧2.1m，整车宽度≧1m，整车长度≧3.2m。 4、自由起升高度95mm，标配门架最大起升高度3000mm，起升最高时门架高度4015mm，护顶高度2080mm。 5、行走速度，满载/空载为10.5/14(km/h)；起升速度满载/空载为0.28/0.42(m/s)；下降速度满载/空载为0.43/0.45(m/s). 6、行车、驻车制动类型均为电磁。 ★7、符合国家相关技术标准并取得权威机构认证证书。 |
| 2 | 柴油叉车 | 2 | 台 | 1、动力型式为柴油，驱动方式为四驱。 2、举升高度≥5m，额定荷载4吨。 3、外形尺寸≥4000×1900×2900mm。 ★4、符合国家相关技术标准并取得权威机构认证证书。 |
| 3 | 储物箱 | 500 | 个 | 1、箱体坚固、耐压、防水、防尘,适合装载各类物品。 2、箱底有轮子，可推拉行走。 3、可堆放存放。 4、产品尺寸长宽高≥1000*400*400，根据用户需求提供不同型号供选择。 |
| 4 | 全拆装物流手推车 | 10 | 台 | 1、尺寸≥1200×700×1000mm. 2、材质选用优质镀锌钢材。 3、自重≤50kg。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、如在合同有效期内消防救援局等主管单位出台相关产品的统型文件，中标人必须提供统型后的产品。投标人在投标文件中必须针对此项要求提供承诺书（格式自拟）。中标人由于价格、生产能力等因素无法提供的，视为未按合同履约，并承担由此产生的所有损失。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有单位的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

A5分标预算金额：258万元。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气相色谱质谱联用仪 | 1 | 套 | 便携式联用仪便于携带，可随时带到事故现场，快速开机检测，也可用于实验室样品快速检测，在事故现场和实验室均有非常好的应用。主要用途：现场和实验室快速定性和定量检测、鉴别有毒的工业化合物、生化武器制剂、环境污染物、危险物等。 1、对大气、水体中的有机污染物的检出限低于10ppb。 2、运输便捷性：结构紧凑、体积小（38.1*39.4*22.9cm）、重量轻（14.5kg），便于携带、整体性能稳定的设备。电池充电一次能持续提供20个样品检测。 3、运输过程稳定性：联用仪具有抗震保护装置，保证抵达现场后正常开机运行。 4、现场调试和运行的快捷性：在应急监测车抵达现场10min内可完成仪器的调试（包括色谱柱温、质谱仪真空度等达到测试样品的要求；完成质谱仪调谐）。 5、真空系统稳定性：联用仪具有内置微型涡轮分子泵和内置微型机械隔膜泵（无使用寿命限制）。 6、重量： 14.5kg（含电池和标配载气瓶） 7、电源：可充电电池电池：充电一次可连续使用3个小时。 8、载气： 99.995﹪超高纯氦气。 9、氦气瓶：98ml不锈钢瓶（2500psi）； 250次以上分析/每气瓶，可持续使用约20个小时/瓶。 10、操作界面：彩色触摸屏及面板按键控制。 11、显示：4.3”彩色触摸显示屏。 12、数据系统：WindowsCE操作系统。 13、最大输出功率：大约60w，最高峰值120w。 14、 仪器工作环境温度：-5℃～45℃。 15、无凝露状态可达100%。 16、连续工作时间：>24h。 17、开机及稳定时间：5min之内。 18、样品分析时间：2-5min/样品。 19、记忆Memory：内置闪存（2GB或4GB）。 20、进样方式：SPME、液体或Needle trap进样，可用于气态，液体和固态样品富集。 21、质谱仪： 1) 检测器：环形离子阱或同等次或更优检测器，无电磁场端效应，为普通离子阱离子容量400倍，在检测过程中大大提高了仪器灵明度。 2)质量数范围：为便于分析半挥发性有机化合物（例如：土壤中的氯化物，磷类农药等），分子质量数最大至500amu。 3)动态范围：＞100 。 4)扫描方式：气相色谱-质谱联用仪为全扫描。 5）质量数扫描范围可调。 22、低热质毛细管气相色谱： 1)基本操作功能：全部色谱参数和操作条件可由仪器功能键显示出来，并可传输到数据处理系统，其色谱参数和操作条件的设定内容可被保存和复制。仪器操作简便，要求配备能够监测VOC、sVOC的色谱柱，同时柱温箱能进行程序升温。 2）低热质毛细管色谱柱：MXT-5, 5m×0.1mm×0.4μm df。 3）低热质进样口：专门为SPME设计的分流、不分流进样口，低体积，减少展宽。不需要衬管（SPME吸附比较干净），进样口被钝化处理过，不易吸附污染。 4）程序升温：40℃～300℃。 5）升温速率：最高2.5℃/s。 6）EPC电子压力控制载气流量。 7)具有内置热解析模块。 23、固相微萃取（SPME）进样方式和Needle Trap气体样品富集进样方式，仪器在野外使用电池的情况下能适用SPME和Needle Trap进样 24、数据处理系统 笔记本电脑： 1）微处理器（CPU）：英特尔酷睿i5 2）二级高速缓存：2MB 3）内存(RAM)：5GB 4）硬盘驱动器：160GB，UtraATA 操作系统Windows10简体中文专业版。 25、应用软件： 1）可对仪器的各项操作进行编程控制。通过数据处理系统设定各种分析条件。 2）具备数据采集与分析、样品测定、实时显示、谱库建立和检索等功能。 3）自动记录和审核样品分析过程中的所有数据。 4）应用软件可检索标准质谱图和用户自己建立的质谱图库。 5）操作人员可设计、改进和储存自己的分析方法。 6）软件可通过仪器面板操作控制，也可以通过笔记本电脑控制。 7）软件可以编辑方法参数、校正仪器、建立目标化合物库、自动识别目标化合物、目标化合物可直接使用NIST谱库和NIOSH谱库检索等。 8）自动去卷积软件，改善低分辨的峰和掩盖的痕量组分的鉴别。 9）结果以表格形式直接显示在LCD屏上，也可以下载下来后分析。 10）兼容其他数据库，比如AMDIS和MASSTransit。 11）具有建立标准曲线的功能，可建立定量检测方法。 26、谱库软件： 提供最新的NIST 2011谱库（不少于100，000种化合物）、EPA和AMDIS谱库（不少于900种化合物）、NIOSH谱库、工厂自建检索谱库以及可根据用户实际需要建立检索谱库。 |
| 2 | 区域监测多气体检测仪 | 1 | 套 | 1、可在个人检测器与区域检测器之间共享气体数值与警报信息。 2、可以利用现成的操作，无需任何现场调研、IT设置、许可证或额外的基础设施。 3、实时分辨不同同伴的警报类型，以便更迅速、更恰当地作出回应。 4、无需控制中心传递相关信息,你便可查看所在群内其他同伴任何检测器的气体数值。 5、通过装置之间的无线互传，能够在1.5公里以外获得数值。 6、个人检测器的应急警报，就应急事件的发生告知所在群的所有同伴。 7、凭借自恢复网状网络，即便个别单元出现故障，系统依然能够始终保持连接状态。 8、包括4部便携式主机和2部便携式有毒气体探测仪，另外包含即插即用的传感器采样泵快插盒。 9、包括0-25部区域式气体探测仪和0-25部便携式有毒气体探测仪（整个系统总仪器数量为25部内任意组合）。 10、所有主机之间无需任何软件或外加硬件设备组网为区域监测报警系统。组网后各主机具备网络丢失提醒并具备自动恢复功能。 11、组网内任意一台主机可随时访问任意一台主机实时界面。 12、整个系统监测气体种类：可燃气、红外甲烷，氰化氢、氧气、氨气、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化氮、氢气、有机气体。主机气体采样方式为扩散或泵吸，自由组合。区域气体检测仪可一次充电工作至少一周。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物已办理进口产品论证手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如中标人的进口产品可以办理相关免税优惠，中标人必须按照免税后的价格供货； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、如在合同有效期内消防救援局等主管单位出台相关产品的统型文件，中标人必须提供统型后的产品。投标人在投标文件中必须针对此项要求提供承诺书（格式自拟）。中标人由于价格、生产能力等因素无法提供的，视为未按合同履约，并承担由此产生的所有损失。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有单位的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

A6分标预算金额：228万元。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不明化学物质分析仪 | 1 | 套 | 一、拉曼模式 1. 激光器波长：≥780nm 2. 光谱范围：250-2875 cm-1 2. 光谱分辨率：7-10.5 cm-1（半峰宽） 3. 激光输出功率：75mW，125mW，250mW三档可调 4.拉曼扫描模式：设备带有光纤，可以采用非接触扫描和小瓶取样两种模式进行分析 二、红外模式 1.光谱范围：4000-650cm-1 2.光谱分辨率：4cm-1 3.光学系统：钻石晶体ATR，扫描压力可调节，电动马达驱动。 4. 红外操作有扫描延迟功能。 三、其他技术参数： 1. 重量：≤2Kg 2. 电池：可充电内置锂电池，电池使用时间为4h。同时设备也可使用干电池，干电池使用时间为5h。 3. 设备坚固耐用，能够在极端温度下使用，防尘防沙，并通过美国军标Mil-std 810F测试 4. 使用温度： -20℃-50℃ 5. 操作界面：中文操作系统，软件可以进行自动混合物分析。软件有扫描延迟功能。 6. 扫描结果：通过颜色区分不同的扫描结果。 7. 拉曼数据库含有大于12000种物质，红外数据库含有大于11000种物质。用户可以自建谱库。数据库定期免费提供升级服务。 8. 软件内置爆炸物，毒品，有毒有害物质，秘密实验室等5个配置文件供用户选择。用户可以自己设置配置文件参数，并且可标记最多50种物质作为优先分析的物质。 9.设备带有自检功能，提供标准自检物质。 10.数据导出：通过SD卡可以导出报告，spc文件，反馈单文件。 11.24小时光谱技术支持，帮助用户解决技术问题。 |
| 2 | 手持式红外不明化学物质检定仪 | 1 | 套 | 1、重量：不超过1.5Kg 2、光谱范围：4000-650cm-1 3、光谱分辨率：4cm-1 4、电池：可充电锂电池，电池使用时间大于3小时。同时设备也可使用干电池。 5、设备需坚固耐用，需通过美国军标Mil-std 810G关于防尘，高温低温，敲击，振动，湿度等测试。 6、操作界面：全中文操作系统。 7、软件可以进行自动混合物分析。 8、扫描结果：扫描结果通过不同颜色区分结果，绿色代表纯物质，蓝色代表混合物，黄色代表相似物质，扫描结果给出物质的CAS编码，化学式，危害等信息。 9、谱库：>11000种物质，谱库包括最危险化学品，EPA美国环保总署大批量产品清单，爆炸物，化学战剂，毒品库，工业化学品，白色粉末，农药，塑料等。用户可以自建谱库。 10、提供数据库定期免费升级服务。 11、设备带有自检功能，用户可以对仪器进行自检。 12、数据导出：通过SD卡可以导出报告，spc文件，反馈单文件。 13、24小时光谱技术支持，帮助用户解决技术问题。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物已办理进口产品论证手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如中标人的进口产品可以办理相关免税优惠，中标人必须按照免税后的价格供货； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、如在合同有效期内消防救援局等主管单位出台相关产品的统型文件，中标人必须提供统型后的产品。投标人在投标文件中必须针对此项要求提供承诺书（格式自拟）。中标人由于价格、生产能力等因素无法提供的，视为未按合同履约，并承担由此产生的所有损失。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有单位的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B1分标：采购预算141万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 1 | 台 | ★1、≥五节伸缩式主臂，最大起重量≥55吨。 2、通过起重吊钩或其它吊具起升、下降并移动重物的吊装设备，广泛应用于建筑、交通 、救援、农业 、油田 、水电、军工等各行业，进行各种物料的装卸和安装作业。 3、系统构成：主要由起重臂、转台、车架、液压系统、电气系统、安全装置、动力系统、起升机构、回转机构、变幅机构、上下车冷暖空调等组成。 4、性能参数： 1） 基本尺寸：长度＜14000 mm，宽度＜2850 mm，高度＜3800mm； 2） 最小离地间隙≥300mm； 3） 行驶状态整机质量约＜44000 KG）； 4） 最高车速≥85 km/h。 5、作业环境温度要求：-20～+40 ℃。 ★6、最长主臂长度≥45m，最大爬坡能力≥36 %。 7、作业高效、精准，性能优越，质量可靠，使用国内外知名品牌发动机，发动机额定功率≥250kW/(r/min)。 ★8、起重臂起变幅时间＜52s，回转速度＞2 r/min，起升空载＞130m/min，支腿横向距离＞7.4m，有实现微动、精准操作功能配置。 9、响应国家节能减排政策（出具相关文件）。 10、产品技术参数有国家权威机构出具的检验报告。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B2分标：采购预算80万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自组网通信设备 | 1 | 套 | 一、PDT自组网便携基站3台: （1）具备中继转发功能，支持与自组网基站之间通过一个收发同频的单频点完成无线链路信号中继。（2）★具备自动组网功能，多单频自组网基站之间无线联网必须自动完成，支持5级4跳转发自动组网,无需人干预设置。（3）一体化数字中继台，为了保证便携性，不允许另外加装链路装置，基站采用一根天线完成收发。（4）★基站具备兼容性，可支持任意标准PDT数字终端入网通信，或者兼容模拟对讲机入网通信。（5）★支持分小组通信功能，指挥机可以对基站下电台实现临时小组呼叫，合并小组呼叫。（6）★外壳防护等级：≥IP67（需出具相关检测报告）（7）工作频率范围：350-370MHz；（8） 信道间隔（KHz）：12.5KHz/25KHz；（9）调制方式：4FSK/FFSK/FM；（10）为了满足便携性，外形尺寸（高×宽×深）：≤180X155X90mm（不含天线及配件），重量（含电池）：≤3kg；（11）内置电池容量：不低于15安时；（12）输出功率：5～20W；（13）4FSK调制频偏误差：≤10.0%；（14）发射杂散：≤-36dBm (9kHz~1GHz)，≤-30dBm (1GHz~12.75GHz)；（15）频率误差：≤2×10-6；（16）邻道功率比 (ACPR)：≤-60dB (12.5KHz)，≤-70dB (25KHz)；（17）瞬态切换邻道功率 (ACTP)：≤-50dB (12.5KHz)，≤-60dB (25KHz)；（18）灵敏度（误码率为5%时）：≤-118dBm；（19）邻道选择性：≥60Db；（20）互调响应抑制：≥70dB；（21）阻塞：≥84dB；（22）共信道抑制：≥-12dB；（23）传导杂散（天线端口，空闲模式）：9kHz~1GHz≤-57dbm，1GHz~12.75GHz≤-47dbm；（24）杂散响应抗干扰：≥70dB；（25）工作温度范围：-20℃至＋55℃； 二、指挥员手持对讲机10台: （1）支持分小组通信功能，指挥机可以对PDT自组网基站下电台实现临时小组呼叫，合并小组呼叫。（2）为了满足消防作战通信特点，指挥员对讲机能够对自组网手持对讲机实现强插通话；（3）频率范围：350-390MHz；（4）信道间隔（KHz）：12.5KHz/25KHz；（5）标配锂电池：额定容量≥2500mAh；（6）电池工作时间：≥16小时；（7）外形尺寸（高×宽×深）：≤125X50X35mm（不含天线及配件）；（8）重量（含电池）：≤310g；（9） 输出功率：4W／1W；（10）频率误差：≤2×10-6；（11）邻道功率比：≤-60 dB(12.5kHz)，≤-70 dB(25kHz)；（12）瞬态切换邻道功率比：≤-50 dB(12.5kHz)，≤-60 dB(25kHz)；（13）4FSK调制频偏误差：≤10.0%；（14）传导发射杂散：9kHz~1GHz≤-36dbm，1GHz~12.75GHz≤-30dBm；（15）灵敏度（误码率为5%时）：-117dBm；（16）阻塞：≥84dB；（17）互调响应抑制：≥65dB；（18）杂散响应抗干扰：≥70dB；（19）共信道抑制：≥-12dB；（20）邻道选择性：≥60dB；（21）传导发射杂散（天线端口）：9kHz~1GHz≤-57dbm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm。（22）工作温度范围：－20℃至＋55℃ 三、自组网手持对讲机60台: （1）支持多种工作模式：自组网、模拟集群、数字集群、模拟常规、数字常规，满足模拟MPT-1327和数字PDT系统对技术指标的要求；（2）支持GPS定位功能：内置GPS／北斗卫星芯片，可实现定位功能，被叫电台即显示主叫电台的距离、方位；（3）频率范围：350-390MHz；（4）信道间隔（KHz）：12.5KHz/25KHz；（5）标配锂电池：额定容量≥2500mAh；（6）电池工作时间：≥16小时；（7）外形尺寸（高×宽×深）：≤125X50X35mm（不含天线及配件）；（8）重量（含电池）：≤310g；（9）输出功率：4W／1W；（10）频率误差：≤2×10-6；（11）邻道功率比：≤-60 dB(12.5kHz)，≤-70 dB(25kHz)；（12）瞬态切换邻道功率比：≤-50 dB(12.5kHz)，≤-60 dB(25kHz)；（13）4FSK调制频偏误差：≤10.0%；（14）传导发射杂散：9kHz~1GHz≤-36dbm，1GHz~12.75GHz≤-30dBm；（15）灵敏度（误码率为5%时）：-117dBm；（16） 阻塞：≥84dB；（17）互调响应抑制：≥65dB；（18）杂散响应抗干扰：≥70dB；（19） 共信道抑制：≥-12dB；（20）邻道选择性：≥60dB；（21）传导发射杂散（天线端口）：9kHz~1GHz≤-57dbm，1GHz~12.75GHz ≤-47dBm；（22）工作温度范围：－20℃至＋55℃。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B3分标：采购预算28万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空投箱 | 50 | 个 | 一、总体要求： 1、箱体选用高品质原材料，坚固、耐压、防水、防尘、防冲击、阻燃，符合航空运输要求。适合装载各类消防器材、破拆工具等，作为消防设备运输箱或者便携式消防设备的仪器。 2、通过CE认证或CCCF认证或其他国际权威认证，投标文件提供认证报告。进口产品交货时提供报关文件。 ★3、箱体通过IP 67防水测试标准，DEF STAN 81-41/MIL-STD-810G防冲击测试认证，及UL 94阻燃认证。投标人应提供该箱体对应的国际公认机构做出的测试报告： 国际防尘防水标准IP 67 / 国际防御标准 DEF STAN 81-41 / 国际测试标准 MIL-STD-810G / 阻燃报告 UL 94 4、特殊箱体及内部空间形状大小，根据用户要求无条件提供。 二、技术要求： 1、材料要求：箱体采用聚丙烯复合树脂材料注塑工艺生产定型；箱盖箱体连接销采用不锈钢材料；气压平衡阀采用ABS材料注塑成型，阀体内透气薄膜采用3微米疏水无纺布材料。 2、箱体规格：箱体内尺寸≥76×60×39.0cm 箱体外尺寸≤85×75×45cm 箱盖深度≥7.0cm 箱体深度≥30cm 4、适用温度要求：≥-40℃—95℃。 5、实箱重量≤20kg，箱盖含波浪状缓冲海绵，箱体含多层已预切割成小方格，可任意手撕成型的缓冲海绵，箱体底部应含整片较薄海绵底衬。 6、箱体可浮于水面，最大浮重≥190kg。 7、箱体含可收缩坚固拉杆：1个，拉杆可收缩在护板内，可承受较大压力，可独立拆卸。箱体底部表面设计多个与拉杆厚度匹配的支撑脚，方便箱体平放时保护拉杆不受拖曳摩擦伤害。 8、滚轮要求：箱体底部一边含有两组4枚不锈钢滚珠轴承的尼龙聚氨酯重载滚轮，方便斜拉，并且每组滚轮应可独立拆卸，方便配件更换。 9、把手要求：箱体两侧配置可双人托举的加宽把手。采用双开锁扣，锁扣承载≥150kg拉力。锁扣周围预留锁孔，适用配备挂锁使用。 10、箱体锁扣：两侧应各含两个，正面长边含三个坚固防沙锁扣，锁扣应有加强筋保护避免拖曳时遭到冲击摩擦而受损。正面长边锁扣附近应含两个加不锈钢保护片的锁孔，方便挂锁使用。 11、自动气压平衡阀：箱体正面应设置自动气压平衡阀，适应高低纬度变化时气压自动平衡，并且隔绝水分。无需手动调节。 12、加强筋处理：箱体表面应设置加强筋，正上方加强筋不得多于两组，确保正上方表面有大面积平整表面可粘贴，喷涂各类标识。箱体角部位置加强筋应延边长位置依次增长，适应箱体角部受冲击时分解正面冲撞。 13、边缘加厚：箱体角部材料应作加厚处理，适应箱体角部受冲撞时具有较大耐受度。" |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物已办理进口产品论证手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如中标人的进口产品可以办理相关免税优惠，中标人必须按照免税后的价格供货； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B4分标：采购预算224万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急机动用车 | 2 | 辆 | ★1、车身结构：非承载式SUV。 2、颜色：白色。车门数：5个，座位数：7个 ★3、长/宽/高(mm)约5095*1980*1930，轴距约2850mm，最小离地间隙≥230mm。 ★4、发动机气缸数：8个，每缸气门数：4个，气缸容积约5663cc，进气方式：自然吸气，最大功率≥270kW，最大功率转速≥5600rpm，最大扭矩≥529Nm。 5、油箱容积≥45L，燃油标号：93号，供油方式：多点电喷，排放标准不低于欧Ⅶ。 6、变速箱：8速手自一体，变速箱类型：AT。 ★7、驱动方式：前置四驱，四驱形式：全时四驱，中央差速器结构：托森差速锁，前悬挂类型：双叉臂式独立悬挂，后悬挂类型：四连杆式非独立悬架，助力类型：电子液压助力。 8、前制动器类型：通风盘式，后制动器类型：通风盘式，驻车制动类型：手刹。 9、轮胎规格：285/60 R18，全尺寸备胎。 10、配置 （1）安全配置 驾驶座安全气囊、副驾驶安全气囊、前排侧气囊、后排侧气囊、排头部气囊(气帘)、后排头部气囊(气帘)、膝部气囊、安全带未系提示、发动机电子防盗、 车内中控锁、遥控钥匙、 无钥匙启动系统、无钥匙进入。 （2）操控配置 ABS防抱死刹车、制动力分配(EBD)、刹车辅助(EBA/BAS等)、牵引力控制系统、 发动机启停技术、车身稳定控制、自动驻车/上坡辅助、 中央差速器锁止功能。 （3）外部配置 天窗、铝合金轮圈、行李架、前雾灯、拖钩 （4）内部配置 真皮方向盘、方向盘上下调节、方向盘前后调节、多功能方向盘、定速巡航系统、倒车影像、行车电脑显示屏、智能卡。 （5）座椅配置 皮质座椅、 座椅高低调节、前排座椅电动调节、第二排座椅靠背调节、 第二排座椅移动、后排座椅按比例放倒、第三排座椅、前座中央扶手、后座中央扶手、后排杯架。 （6）多媒体配置 GPS导航系统、 中控台液晶屏、后排液晶屏、外接音源支持、MP3/WMA支持、单碟CD、≥8喇叭扬声器系统、1080P大屏360度环车影响。 （7）灯光配置 氙气大灯、 LED日间行车灯。 （8）玻璃/后视镜 前电动车窗、后电动车窗、车窗防夹手功能、防紫外线/隔热玻璃、后视镜电动调节、 后视镜电动折叠、遮阳板化妆镜、后雨刷。 （9）空调/冰箱 自动空调、后排出风口、温度分区控制、车载冰箱。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物已办理进口产品论证手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如中标人的进口产品可以办理相关免税优惠，中标人必须按照免税后的价格供货； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B5分标：采购预算112万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物资运输车 （重卡厢式载货车） | 2 | 辆 | 一、牵引车 ★1、驱动形式：6×4，颜色：大红。 2、13升发动机，最大功率405KW，最大扭矩2500牛•米，经济转速950转/每分。 3、12档变速箱。 4、轴距(mm)：3175+1400，车架：(940-850)×300(单8)。 5、油箱：700L，铝材质。 6、轮胎：12.00R20。 7、配置：电控自动恒温空调、电动摇窗机、电动翻转、中控锁（带遥控器）、驾驶室四点空气悬浮、驾驶室带顶侧导流罩、侧工具箱、玻璃钢保险杠、日间行车灯、中间储物盒、三段整体式挡泥板、国产四通道ABS、180Ah免维护蓄电池、电动电加热后视镜、多功能方向盘（带定速巡航）、制动VOSS接头、进口伊顿离合器、轻量化轮辋。 二、13米平板箱式车 ★1、额定载重≥25吨，颜色：大红，与牵引车配合使用。 2、车箱内长12.8M x宽2.40M x高2.47m，3开门(侧面各1个集装箱对开门，后门为集装箱对开门，边板1.5MM厚)。 3、车轴数量：3，轮胎规格：12R22.5-16PR，支腿形式：联动，配ABS。 4、边梁规格：纵梁上翼板厚8MM，纵梁中翼板厚6MM，纵梁下翼板厚10MM，边梁14型钢4MM厚，底板厚2.0MM光面平板，贯穿梁加密。 5、在车辆尾部装配2块矩形反光标识牌，外加水箱(尺寸3000*Ø600mm)和滴水系统。 6、配装卸起降装置。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B6分标：采购预算42.4万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物资运输车 （中卡厢式载货车） | 2 | 辆 | ★1、驱动形式：4X2，总质量：≥8吨，额定载重：≥3吨，准乘人数：3人。 2、最大功率：≥140kw，排量：≥5L，排放标准：国五/欧五，最高车速：110KM/h，扭矩：510N•m，配ABS防抱死。 3、货箱长度：≥7米，货箱宽度：≥2.25米，货箱高度：≥2.2米，轴距：≥5200mm，接近角：≥16，离去角：≥10度。 4、前进挡位：5挡，倒挡数：1个，轮胎规格：235/75R17.5 14PR，轮胎数：6个。 5、配装卸起降装置。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B7分标：采购预算28.2592万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印机 | 2 | 台 | 1、具备传真、复印、打印、扫描功能。 2、接口类型: USB，耗材类型: 分体式墨盒。 ★3、最大幅面: A3及A3以上。 ★4、支持有线/无线网络打印，支持自动双面打印。 |
| 2 | 静音发电机 | 4 | 台 | ★1、功率≥5KW，可电动和手动启动，净重≤76Kg。 2、三相/单相，提供400V与230V电压输出，并配备专用插头。 3、油箱容量22L，耗油量3L/hr，可连续工作时间7小时 4、有电子控制的短路保护装置，有插座自锁、机油报警、过载保护功能。 5、配自动电压调节器，保障电力持续稳定输出。 6、配大型消音器，7米处噪音73dB（A）。 7、具有保护发电机组免受搬动损坏的坚固耐用框架，以及在发动机与框架间增加固定栓，防止在运输过程中损坏防震垫。 |
| 3 | 便携式发电机 | 8 | 台 | 1、长≤510mm，宽≤300mm，高≤460mm，一体化机身，净重≤21.5kg。 ★2、最大功率≥2.2KVA，额定功率≥1.8KVA。 3、额定电压230V，额定频率50Hz，额定直流电压12V，可二台并联运行。 |
| 4 | 多功能电源插板 | 20 | 个 | ★1、接线板插位数:10，线长:3m，线芯横截面积1mm2，公牛或更优品牌。 2、整体采用阻燃PP材料，通过750度灼热丝实验。 3、设75N安全保护门，防止误插。 4、内部插套为无焊点一体铜条，耐插拔不松劝。 5、设超功率保护装置，当负载功率总和超出额定功率时按钮自动弹出，切断电源，待排除过载后，按下保护按钮恢复正常使用。 |
| 5 | 线轴 | 12 | 个 | 1、符合GB/T19637-2017标准。 ★2、孔型：2位10A五孔、1位16A三孔，有防触电保护门；线长50米，有线夹，防止线缆松开。 ★3、完全盘卷最大负载≥1500W，完全退卷最大负载≥3800W，净重≤13.15Kg。 4、具有过热保护和漏电保护功能。 5、采用双盘结构，内置导电滑环，使用便捷；内外塑料部件采用阻燃工程塑料；用用加粗铜线，搭配橡胶电源线外皮。 |
| 6 | 扩音设备 | 2 | 套 | ★一、配置：调音台1台 、二分频音箱1对、功放1台、真分集无线手持话筒1套、电源时序器1台、机柜1个、航空箱2个、音箱电缆50米、输入电缆30米、音箱支架2个、接插件1套、液晶电视1台。 二、调音台 1、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）； 2、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）； 3、输入通道：单声道：8；立体声：6； 4、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1； 5、母线：立体声：1；AUX3（包括FX）； 6、兼容USB音频2.0 ； 7、采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit； 8、电源电压：+48V； 9、内建数字效果：24编程； 10、功耗：30W； 11、操作温度：0-40℃。 三、二分频音箱 1、采用多点吊挂、声压平均、覆盖均等，保证语言清晰度。 2、10" 2分音单元，频响（±3dB)：70Hz-20KHz，灵敏度：96dB，高频指向性（H x V)：90°X 60°，最大SPL值：124dB，阻抗：8 ohm，持续功率：150W，节目功率：300W，峰值功率：600W。 四、功放 1、采用最新3H类功放设计方案，失真小，效率高。 2、应用功率因数（PFC）技术，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 3、具有过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，温控风扇，功放频率同步，PWM和PFC频率同步等功能。 4、输出功率:8Ω 600Wx4 4Ω 1000Wx4，转换数率 50V/us，输入灵敏度 1Vrms，总谐波失真 <0.1%，互调失真 <0.1%，串音 -70dB，阻尼系数 200，信噪比 >102dB，输入电压 AC 100-240V（5/60Hz）。 五、真分集无线手持话筒 1、可调频点:200个发射频点 2、对频方式：红外线自动对频 3、平衡输出：0-400mV 音频输出：0-400mV 4、频率范围：610MHz-870MHz 5、灵敏度：12dBuV（80dB S/N） 6、调节方式：FM 7、最大频偏：±45KHz 8、使用距离150-200米。 六、电源时序器 1、8路电源控制器，可控制保护设备，每通道最大输出电流：10A，时序控制每步时间隔：1Sec，电源：AC220V(±10%) / 50~60Hz。 七、液晶电视1台 1、65英寸，分辨率: 4K， 二级能效，防蓝光，重量约20Kg。 2、28核处理器，2G运行内存，16GB存储容量。 3、接口：HDMI2.0接口2个，USB2.0接口2个，AV输入（三合一），WiFi（内置），RF输入，同轴输出，网络端口，蓝牙。 4、配移动电视架。 |
| 7 | 移动空调 | 8 | 台 | 1、功率:≥ 3匹，定频，尺寸: 460x400x800mm，净重:≤ 39kg。 2、电压：220V，噪音: 53dB，循环风量: 410立方米/小时。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第3项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B8分标：采购预算13.56万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 训练运动服 | 240 | 套 | ★1、国际知名品牌运动服，具有吸湿排汗、防风功能，面料：100%聚酯纤维。 2、上装：立领开衫长袖， 下装：长裤，执行标准：GB/T 22853-2009。投标提供服装品牌，款式图片。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B9分标：采购预算36万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全地形越野车 | 10 | 辆 | 1、外观尺寸（含工作斗）：约2680mm*1320mm*1870mm。 2、轴距约1830mm，轮距约1125mm，最小离地间隙≥220mm，转弯半径约2290mm。 ★3、发动机：单缸、水冷、四冲程，电起动，电喷，功率≥16kW，扭矩≥30N.m。 4、方向盘操纵，乘员两人，轴传动，无级变速，两轮/四轮驱动。 5、减震形式：前/后：悬挂式液压弹簧减震；制动器型式：前双碟刹、后单碟刹，前/后：联动、手操纵。 6、轮辋形式：前/后：整体铝合金/钢圈；轮胎规格：前25×8-12，后25×10-12。 7、燃油箱容积：≥26L。 ★8、整车整备质量约550Kg，额定载质量≥300Kg。 9、通过国家摩托车质量监督检验中心检验，质量管理体系符合ISO9001：2000标准。 |
| 2 | 电动手推车 | 10 | 辆 | 1、车辆展开尺寸：约1750长*720宽*630高（mm），车辆折叠后尺寸：约1160长*720宽*410高 （mm）,两车对叠模块尺寸：约1330长*720宽*440高（mm）。 ★2、采用真空越野轮胎，型号：120/70-10，轮胎允许载重量为≥200kg。 ★3、配500W电机与48V电池，车体允许载重：≥200公斤。 4、有制动装置，带减震功能，车轮可折叠、展开、合并等。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

B10分标：采购预算17.5万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排用炊事单元 | 4 | 套 | 一、压力锅单元 1、不锈钢压力锅（37L），1套 2、压力锅支架，1个 3、折叠围板，1套 4、箍圈，1个 5、压力锅背架1套 6、电/手动两用充气机，1个 7、压力锅泡沫垫，1套 8、压力锅单元箱，1个。 二、副食锅炉具单元 1、铁副食锅（30L，含锅盖），1套。 2、副食锅罩袋（30L），1套 。 3、不锈钢菜盆（37cm），6个 。 4、油罐，1套。 5、燃烧器，2件。 6、胶管组件，2根。 7、备件及备件包，1套。 8、折叠式支架，1套 。 9、折叠式支架袋，1个。 10、切菜板，1块。 11、菜刀及护套，1套。 12、隔热手套，2副。 13、调料袋（6个小袋）1套。 14、切菜（和面）布 ，1套。 15、饭勺，3把。 16、副食锅泡沫垫，1件。 17、菜盆泡沫垫，1件。 18、副食锅炉具单元箱，1套。 三、背架附件单元 1、副食锅背架，1套 。 2、给养携行包背架，1套 。 3、炉具背架，1套 。 4、软体油桶（7.5kg），1套 。 5、送饭/背水袋（20L），3个。 6、锅铲，1套 。 7、炒勺，1套 。 8、应急灯，1盏。 9、背架附件单元箱，1套 。 四、充气帐篷 1、1套，展开面积9 m2； 2、阻燃等级EN71-2，帐篷为独立配件，单独打包。 |
| 2 | 单兵电泵净水器 | 100 | 台 | 1、材料：食品级ABS材料、血液透析膜丝、进口炭纤维，规格尺寸约：16.5*10.7*5.3CM，净重≤400克。 ★2、过滤精度≤0.01微米，三级过滤，净水流量≥0.35-0.7L/min。 3、5号电池驱动，设Micro USB接口可外接电源，电压：3V-5V，送手泵外壳。 4、通过CE认证。 |
| 一、★商务要求表 |
| 交付使用时间及地点： | 交货期：接到采购人通知后30日历日内。 交货地点：广西区内招标人指定地点。 |
| 质量保证期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，最短不得少于两年。 |
| 付款条件 | 甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。 |
| 保证金 | 货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。 |
| 售后技术服务要求 | 质量保证期内中标人负责维修，服务内容如下：（1）中标人负责送货上门，中标人负责安装调试，中标人负责培训操作人员；（2）售后服务保障要求：接故障通知48小时内到场；（3）定期回访以及对货物检修；（4）提供终身维护；（5）质保期自货物安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如原货物无法使用，中标人应更换新货物，一切费用由中标人负责。（6）其余按厂家承诺进行。 |
| 其他要求 | 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理； 3、验收要求：验收时发现产品参数不能达到投标文件要求的，或者出现假冒伪劣产品的，一律无条件更换，并赔偿合同金额的30%，无法更换的，乙方应全额赔偿。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 5、本分标核心产品为第1项产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 6、中标人在供货后，必须在一年之内对其供货的所有各支队的产品进行至少一次的回访调查和维保检修服务，并形成各支队相关回访记录或汇报材料，交由采购人存档记录。 |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：灭火救援物资储备库装备及综合性应急救援机动支队装备采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2019年10月29日前，以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；资格文件正本壹份，副本贰份；投标文件正本壹份，副本肆份；提供投标文件电子版光盘壹份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2019年11月11日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2019年11月11日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于2019年11月11日10时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式转至本中心账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起三十日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 16 | 投标文件有效期： 六十 日。 |
| 17 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

# 1.自投标截止日起六十天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

# 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

# （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3）带“★”技术、性能指标功能项目发生负偏离达  1 项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

# （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

# 5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

# （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

# （2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

# 6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

# （一）开标准备

# 本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# （二）开标程序：

# 1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

# 2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

# 3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

# 4.投标人或其当场推荐的代表，或者采购人或采购代理机构委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

# 5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

# 6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

# 注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

# ②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

# 7.开标会议结束。

五、资格审查

# 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5313050            传    真：0771—5309311

# 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能、产品特性、售后服务、信誉等内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分……………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标人及投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件要求的投标人中最低的评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）× 30分

2、设备性能分……………………………………………………………………47分

（1）基本分                                            （满分2分）

设备技术参数及性能配置符合招标文件带★号参数的得基本分2分。

（2）技术参数及性能配置分                              （满分5分）

主要设备技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，满分5分。

（3）货物综合质量分                               （满分20分）

评标委员会根据投标人所提供的质检报告、合格证、结合投标人提供的符合国家法律法规规定的市场准入资格文件（强制性产品认证证书、产品技术鉴定证书）及国家消防装备质量监督检验中心出具的样品检验报告情况，然后在相应档次内独立打分。

一档（基本分6分）：投标产品基本实现招标文件对产品的技术功能需要，货物综合质量评价一般，得基本分6分。

二档（7～13分）：投标产品完全实现招标文件对产品的技术功能需要，产品各式资格文件齐全，技术成熟，安全可靠，产品技术综合评价良好，货物综合质量较好。

三档（14～20分）：投标产品完全实现并优于招标文件对产品的技术功能需要，产品各式资格文件齐全，技术先进成熟，安全可靠，易于使用和维护，产品技术综合评价优秀，货物综合质量优异。

（4）产品材质备品备件分                              （满分20分）

评标委员会对投标产品选用的面料、零部件（或材料）技术性能、质量情况以及对备品备件、可更换零配件是否齐全和性价比等情况进行综合评估，然后在相应档次内独立打分。

一档（基本分6分）：投标产品选用的面料、零部件（或材料）技术性能、质量情况满足投标文件基本要求，备品备件、可更换零配件满足基本售后保障，性价比一般，得基本分6分。

二档（7～13分）：投标产品选用的面料、零部件（或材料）技术性能、质量情况完全满足投标文件要求，有完善完备的备品备件、可更换零配件的更换保障方案，完全满足售后保障要求，性价比较优。

三档（14～20分）：投标产品选用的面料、零部件（或材料）技术性能、质量情况完全满足并优于投标文件要求，有完善完备的备品备件、可更换零配件的更换保障方案，以及合理的人员对接或服务措施，完全满足售后保障要求，性价比优异并且有额外的优惠措施。

3、产品特性分………………………………………………………………………3分

（1）投标产品为广西区内生产的产品（报价或项号数占三分之一及以上，必须提供产品生产厂家证明复印件，原件备查）  1分

（2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分

（3）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件）得1分

# 4、售后服务方案分…………………………………………………………………………10分

一档（基本分3分）：具有售后服务方案，满足招标文件基本要求的，得基本分3分；

二档（4-6分）：满足一档基础上，能够提供明确的售后服务响应，并针对本项目提供专门的售后服务技术支持、保障措施、故障处理流程及应急预案。

三档（7-10分）：满足二档基础上，全部满足招标文件售后服务要求，能提供合理详细项目售后服务人员方案，有该项目详细的项目管理措施、组织措施及验收方案等。

# 5、信誉及业绩分………………………………………………………………………10分

# 2016年以来有同类项目的成功案例（以合同复印件加盖投标人印章为准，涉及商业机密可遮盖），每个得1分，满分10分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

# 第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

# 第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

# 第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

# 第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   无 。

# 第五条　交付和验收

1、交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托广西区政府采购中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

# 第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方需求要求。

# 第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

# 第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：甲方在货物验收合格正常使用后15个工作日内支付合同金额的90%，剩余10%作为履约保证金，2年后支付。乙方在每次收到款项7个工作日内开具发票给甲方。

# 第九条　履约保证金

货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的10%作为履约保证金，2年后甲方在30个工作日内一次性无息返还给乙方。

# 第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 第十二条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

# 第十三条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证

货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

# 第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

# 第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 第十八条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

# 第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

# 第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标声明书；

4、中标通知书。

# 第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

## 投标文件格式

# 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

# 一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

# 二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

## 年  月  日

## [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

# 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

# 三、投标文件格式

# 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

# （2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

# ①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

# ②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

# “信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

# “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

# 采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

# 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（8）税务登记证复印件（副本）（按要求提供）

（9）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

（11）商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

# 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字（或签章）:___________

投标人盖章:

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人名称（盖章）：

# 日期：    年   月   日