公开招标文件

采购项目编号：青海诚德公招（货物）2021-009

采购项目名称：黄南州公安局技能培训基地大数据中心暨指挥中心建设项目

采   购   人：黄南藏族自治州公安局

采购代理机构：青海诚德工程咨询管理有限公司

2021年02月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	22

26. 招标代理费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

目录（下册）	51

（11）评分对照表	52

（12）开标一览表（报价表）	53

（13）分项报价表	54

（14）技术规格响应表	55

（15）投标产品相关资料	56

（16）投标人的类似业绩证明材料	57

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	58

（17.2）从业人员声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二）项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

项目概况

黄南州公安局技能培训基地大数据中心暨指挥中心建设项目招标项目的潜在投标人应在西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼获取招标文件，并于2021年02月24日下午13点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海诚德公招（货物）2021-009

项目名称：黄南州公安局技能培训基地大数据中心暨指挥中心建设项目

预算金额：1700万元

最高限价（如有）：/

采购需求：显示控制系统、会议音响及中控系统等其他系统

合同履行期限：合同签订后45个工作日

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

1）、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

2）、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

3）、在中华人民共和国境内合法注册的，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

4）、投标人须具有电子与智能化工程专业承包一级资质、安防工程企业设计施工维护一级资质；

5）、投标人必须在报名时间截止前向采购代理机构提交报名资料及标书费（标书费以采购代理机构帐户到账时间为准），报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标。

## 三、获取招标文件

时间：2021年02月04日至2021年02月09日每天上午09:00至12:00，下午02:30至05:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

方式：现场购买或网上购买

售价：500元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让。）

购买招标文件时应提供材料：营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。

标书购买联系人：王女士

电话：0971-6184331转608

电子邮箱：qhcdzbgy@163.com

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年02月24日下午13点00分（北京时间）

地点：黄南州公共资源交易中心1号开标室（黄南州同仁市）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：黄南藏族自治州公安局

地址：黄南州同仁市德合隆北路6号

联系人：王先生

联系方式：0973-8793037

2.采购代理机构信息

名 称：青海诚德工程咨询管理有限公司

地 址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

联系方式：0971-6184771转601

3.项目联系方式

项目联系人：魏女士

电 话：0971-6184771转601

2021年02月03日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金金额：30万元

收款单位：青海诚德工程咨询管理有限公司

开 户 行：青海西宁农村商业银行股份有限公司市民中心支行

银行账号：82010000000417191

交纳时间：投标截止前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件（上册）进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（下册）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件（下册）未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》。 |
| 2 | 技术水平 （52分） | 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；所投产品技术参数每有一项负偏离扣3分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据） 企业实力（5分）：投标人具备ITSS信息技术服务运行维护能力标准符合性一级、信息系统服务交付能力等级一级、软件平台及产品开发体系CMMI5、省级“守合同重信用”企业、高新技术企业，每提供1项得1分，满分5分，不提供不得分。 技术方案（15分）：A.投标人根据本次指挥中心的建设内容和基础环境情况提供整体效果图，从空间规划、装饰装修、各系统布置等多个维度，设计符合建设要求并且优秀的得10分，良好的得5分，一般的得2分，不提供不得分。B.投标人根据建设内容提供科学合理的技术方案，从投标理解、建设内容理解、各系统设计、功能描述等方面描述清晰合理、技术实现符合建设要求，优秀得5分，良好的得3分，一般的得1分，不提供不得分。 节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 (8分) | 类似业绩情况（6分）：提供投标截止日前的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页；投标截止日2021年02月24日，提供的业绩为2018年02月24日至2021年02月24日）。每提供1项得1分,满分6分；不提供不得分。 免费质保期（2分）：投标人在满足本次采购产品免费质保期要求的基础上，每增加1年质保的得1分，最多得2分。 |
| 4 | 售后服务 (10分) | （1）项目管理及实施方案（5分）：设置了项目管理机构，有项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案，优秀的得5分，良好的得3分，一般的得1分，没有不得分。 （2）售后服务（5分）：服务方式、响应时间、故障处理、设备巡检等售后服务方案完善详细，满足用户需求。优秀的得5分，良好的得3分，一般的得1分，没有不得分。 |
| 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳采购合同总金额的5%的履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 招标代理费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收取金额：14.5万元。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHCD-2021-009

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（黄南州公安局技能培训基地大数据中心暨指挥中心建设项目）采购项目（青海诚德公招（货物）2021-009）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、报关费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：              ；交货地点：黄南藏族自治州公安局指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货安装、调试完后25个工作日内进行验收，但验收之前乙方需向甲方提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、培训计划）经甲方审核通过后，方可进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲乙双方签订完合同后甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的30%，所有设备到达甲方指定地点后甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的40%，乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后按合同金额向乙方支付合同总价款的30%。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满一年且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在   日内更换；若逾期更换的，按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质保金中扣除，不足部分另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：乙方提供的设备，必须符合甲方相关技术要求，与甲方现有信息系统无缝对接，所需费用由乙方全部承担，否则将取消中标资格，其中标资格顺延。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向西宁市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式    份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

## （1）投标函

投标函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件“第一部分  投标邀请”各包投标人资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供开户许可证）或2019年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”每包中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”每包中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自     年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

## （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海诚德工程咨询管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

## （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后45个工作日

3.2.交货地点：甲方指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：免费质保时间不少于三年（技术参数中有要求的，按参数要求执行），从合同完工、安装、验收合格后开始计算

（二）项目概况及技术参数

| 一、指挥中心建设部分 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.指挥中心基础环境建设 |
| 1.1基础环境改造 |
| 1 | 拆除及垃圾清运 | 1、根据设计方案，施工过程中对不需要保留的场地设施进行拆除、恢复； 2、施工现场成品保护，建筑垃圾及装修废弃物装袋后搬运离场，并运送至合法地点。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 玻璃护栏 | 1、不锈钢框钢化夹层玻璃护栏，护栏距楼地面总高度1.2米，钢化夹层玻璃公称厚度不小于16mm； 2、栏杆分格使用60*60*4热镀锌钢矩管，立柱底部预埋件采用12圆钢与主体防雷连接； 3、玻璃两侧伸入立柱槽口深度不应小于13毫米，玻璃不得与刚性节点直接接触，间隙采用钢化玻璃夹胶填充。 | ㎡ | 26.4 |  |
| 3 | 电视墙包边 | 1、现场制安装饰隔墙，将电视墙外周与建筑墙体及顶、地面封闭，在电视墙背后形成一个独立的设备间； 2、隔墙采用钢木结构，60*40mm钢方管框架；设备间内墙面为石膏板面层，刮白并涂饰环保内墙乳洨漆；电视墙显示面一侧墙面为14mm厚木工板基层，黑色或深灰色板材饰面。 | ㎡ | 46.52 |  |
| 4 | 检修通道门 | 1、单扇外开木门，门体尺寸不小于0.8米宽*2.0米高； 2、门体外表面应与电视墙包边材质及色调协调。 | 樘 | 2 |  |
| 5 | 机柜架空平台 | 电视墙后设备间内两侧各制安一处钢架平台，用于指挥中心的设备机柜安放。要求： 1、架空平台底部高度不低于2.4米，框架采用镀锌角钢或钢方管焊接制作，地面铺装压花防滑钢板及≥6mm橡胶垫层；平台靠后一侧应预留管道及线缆的上下通道口； 2、平台下方不应有阻挡设备和人员通行的突出构件，平台一侧设置入口，配备检修用伸缩梯架。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 新风换气系统 | 全热交换器，双向流换气，换气量≥150m3/h,内置活性炭及过滤网，可杀菌及去除异味，支持PM2.5过滤及去甲醛；触控式液晶面板，可查看当前工作状态、进行开关机操作及风量调节。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 机房墙板 | 大厅内天井的两侧墙面采用热熔镀锌钢板饰面。 1、材料表面需经静电雾状喷涂技术，涂层均匀、附着力强不易掉落，涂装前进行脱脂、磷化处理；背衬应采用绿色环保材料，满足防火、隔声、保温、防放射性及强度要求； 2、墙板连接采用U形连接边配合H形卡件固定，采用彩色压条按照不同空间、用途进行配色。 | ㎡ | 132 |  |
| 8 | 踢脚线 | 拉丝不锈钢踢脚线，阻燃板基层；施工范围为指挥大厅内部四周。 | 米 | 70 |  |
| 9 | 背景墙 | 电视墙对面的内墙需制安指挥中心形象墙。要求： 1、造型部分材质为木龙骨框架、阻燃板基层，面层为聚酯纤维板，公安蓝色调； 2、侧边带LED泛光效果，配合氛围照明灯具制作暗装灯槽； 3、背景照明线路集中接入智能中控系统进行控制。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 石膏板吊顶 | 大厅内天井顶部进行吊顶处理，要求： 1、轻钢龙骨石膏板造型吊顶,国标38mm卡式主骨、50mm副龙骨，采用主骨+副骨垂直组合成“井”形，造型天花层次分明、立体感强、防火防潮； 2、石膏板面层腻子刮白及嵌缝处理。 | ㎡ | 177.6 |  |
| 11 | 吊顶面饰白色乳胶漆 | 顶面刮白后进行打磨处理，面层涂饰环保乳胶漆；打磨及涂饰环保乳胶漆两遍。 | ㎡ | 177.6 |  |
| 12 | 墙面、立柱造型灯条 | 5cm张拉膜灯条，根据现场环境定制灯光颜色、造型等，包含灯槽，灯带。 | 米 | 300 |  |
| 13 | 吊顶灯条 | 根据现场环境定制宽度为20cm左右的张拉膜灯条，包含灯槽，灯带等 | 米 | 90 |  |
| 14 | 双眼筒灯 | LED光源，光束角≥24°，内置驱动电源，投射角度双轴可调；冷轧钢材材质，一体成型，表面高温烤漆处理，颜色款式可选。 | 个 | 107 |  |
| 15 | 软膜灯 | 软膜天花造型灯，采用T8高效LED光源灯管，灯管间距不大于15CM。 | ㎡ | 19.2 |  |
| 16 | 防静电地毯 | 通用型室内防静电地毯，抗静电，防滑耐磨，防火阻燃，防水防潮，环保抗菌，吸音防噪。 | ㎡ | 549.4 |  |
| 17 | 钛金板 | 不锈钢钛金板，色彩靓丽，光泽好，经久不变，具有高端真空镀色技术和精磨镜面效果，根据现场环境定制颜色和造型 | ㎡ | 88 |  |
| 18 | 钛金装饰条 | 选用品牌优质材料，安全环保，颜色丰富多彩，尺寸量身定制，用于吊顶天花/电视背景墙/转角墙面包边/大理石等美缝 | 米 | 300 |  |
| 19 | 磨砂膜 | 玻璃隔断磨砂装饰贴膜，根据现场环境定制造型. | ㎡ | 80 |  |
| 20 | 钛金板灯条 | 2cm张拉膜灯条，根据现场环境定制灯光颜色、造型等，包含灯槽，灯带等 | 米 | 70 |  |
| 21 | 电动窗帘 | 铝合金百叶自动窗帘，电动遥控升降，支持遥控器或中控操作；采用低噪声优质管状电机，行程控制精确、可靠；尺寸可定制，铝合金叶片宽度及颜色可选。 | 付 | 10 |  |
| 22 | 标志、标牌 | 指挥中心标志、标牌、制度牌、标识、腰线等；根据现场使用需求定制。 | 项 | 1 |  |
| 23 | 管道包柱 | 暖气立管、落水管等包柱处理；木龙骨底框、石膏板面层，涂饰内墙乳胶漆；底部预留检修手孔。 | 处 | 4 |  |
| 1.2 综合布线系统 |
| 1 | 电源墙插 | 86面板式单相五孔多功能墙面电源插座，输出100-250V/10A，USB输出2.1A/5V；面板尺寸86*86mm，颜色适合大厅装修效果；按市电及UPS供电进行配套设置。 | 个 | 16 |  |
| 2 | 电源地插 | 不锈钢防水单相五孔电源地插，隐藏式地板插座，配套单相五孔多功能模块式电源插座；表面材质不锈钢，耐磨耐压；双开顶盖，关闭时防水满足IP44防水等级，开启后可暗藏于插座盒内。 | 个 | 39 |  |
| 3 | 网络墙插 | 86面板式网络信息插座，可按设置部位的连网需求选用双孔、三孔面板；默认配置1个六类非屏蔽模块及2个六类屏蔽模块。 | 个 | 16 |  |
| 4 | 网络地插 | 不锈钢外壳网络地插，配置2个6类屏蔽网络模块及1个6类非屏蔽模块，面板尺寸不大于192*145mm。 | 个 | 52 |  |
| 5 | 光纤地插 | 不锈钢平开式地插，含光纤面板及连接法兰模块；现场可根据设置部位灵活选择安装方式。 | 个 | 14 |  |
| 6 | 数据网线 | 六类4对FTP电缆；芯数4*2，特性阻抗100±15Ω，单根导体最大电阻≤9.5Ω/100m，线对直流电阻不平衡性≤2.5%； 护套材质PVC，颜色根据用途选择 | 箱 | 36 |  |
| 7 | 多模光纤 | 8芯室内多模软光纤，护套材质PVC，纤芯直径50±2.5μm，使用温度-10～60℃；衰减系数：@850nm≤3.50dB/km，@1300≤1.50dB/km。 | 米 | 1520 |  |
| 8 | 数据配线架 | 19"1U网络配线架，含24个6类RJ45屏蔽数据模块，性能符合标准；具有可分组管理的配线架标签 | 付 | 8 |  |
| 9 | 光纤配线架 | 48芯ODF机架式光纤配箱，含双芯光纤法兰及熔接耗材。 | 付 | 2 |  |
| 10 | 理线架 | 1U机柜理线架使用，有效管理前端跳线；金属材质，含固定螺栓等安装附件。 | 付 | 10 |  |
| 11 | 接入交换机 | 1、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4 2、交换容量≥330Gbps，包转发能力≥50Mpps；； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN；支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 4、支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，支持虚拟化设备本地负载分担、单点管理功能；（提供第三方测试报告） 5、支持MAC地址表≥16K，ARP表容量≥1K，IPv4路由表容量≥1K；（提供第三方测试报告） 6、支持端口镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 7、内置免费网管软件，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官网截图（含链接）； 8、支持CPU保护功能，支持IGMP-Snooping、MLD-Snooping功能；（提供第三方测试报告） 9、支持Smartlink、RRPP、ERPS功能，支持STP、RSTP、MSTP、PVST功能；（提供第三方测试报告） 10、支持10kv业务端口防雷能力，降低设备在恶劣环境被雷击的损坏率，提供官网截图（含链接）； 11、配置千兆电口≥24，千兆光接口≥4，千兆单模光模块≥2； 12、提供工信部设备入网许可证； 13、为满足国家低碳的要求，符合国家温室气体排放的规范，产品厂商须通过ISO 14064温室气体核查，要求提供证书复印件； 14、投标产品制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系，通过服务体系完善程度认证，提供证书复印件。 | 台 | 6 |  |
| 12 | 设备机柜 | 42U落地式设备机柜，主体采用SPCC优质冷轧钢板/耐指纹镀铝锌钢板，表面脱脂、清洗、陶化、钝化、静电喷塑处理，尺寸不小于600mm宽*800mm深*2000mm高；通风孔前后门，散热风扇不少于2个；配置PDU数量≥2个，托盘数量≥3付，承重支脚及脚轮4个；配套通用机柜安装螺丝。 | 付 | 2 |  |
| 13 | 综合配电箱 | 壁装式配电箱，含箱体及空开、防雷、显示器件；箱体面板具有外电状态数字显示，区分外电输入、UPS输入输出；外部输入采用三相五线制配电，输入具有防雷保护；具有各负载回路的电源开关及接地保护等，所有插座回路带漏电保护；配置不少于4路可用于中控通断电智能控制，1个检修用轨道式电源插座。 | 付 | 1 |  |
| 14 | 铜芯电力线 | 用于配电箱至设备供电及照明线路，产品需符合国家相关生产标准，具有CCC认证及权威部门检测合格的报告。 | 卷 | 36 |  |
| 15 | 桥架安装 | 钢制槽式电缆桥架，表面静电喷塑；截面尺寸≥300*75mm，板材厚度≥1.2mm，配套接地连接铜带、二通、三通及阴阳角等安装配件。 | 米 | 320 |  |
| 16 | 进电缆线 | 五芯低压电缆，规格：YJV-4*70+1*35；需符合国家及行业生产标准，产品具有CCC认证及权威部门检测报告。 | 米 | 170 |  |
| 1.3 安全防范系统 |
| 1 | 人脸识别门禁 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（以公安部检测报告为准） 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别4.（以公安部检测报告为准） 设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。（以公安部检测报告为准） 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 设备支持IP65防水等级。 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 另外，需配套电源箱、电锁、开门按钮、人脸录入仪等。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 400万像素红外网络高清半球 | 1.视频输出分辨率不低于2560×1440； 2.内置GPU芯片； 3.支持≥23倍光学变倍，16倍数字变倍； 4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux; 5.支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°; 6.水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90° 7.支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能; 8.支持最多同时开启20个视频窗口进行画面预览 9.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 10.支持人数异常检验，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警。 11.支持剧烈运动检验，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中人员剧烈运动时可触发报警，灵敏度可设。（以公安部检验报告为准） 12.支持离岗检测，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设。（以公安部检验报告为准） 13.符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） | 台 | 2 |  |
| 3 | 智能变焦半球网络摄像机球形摄像机 | 1.需具有200万像素 CMOS传感器。 2.内置GPU芯片。 3.内置麦克风和喇叭。 4.最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5.红外补光距离不小于100米。 6.需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 8.需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 9.支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（以公安部检测报告为准） 10.需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。（以公安部检测报告为准） 11.支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（以公安部检测报告为准） | 台 | 8 |  |
| 4 | 网络录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；（本次配置8块4T硬盘） 2.可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示（以公安部检测报告为准）。 3.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）。 4.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |  |
| 1.4 配套办公设施 |
| 1 | 国产办公终端 | 1、商用台式机,国产自主品牌； 2、CPU：性能不低于Intel Core i7 9700处理器（八核，3.0GHz主频 12M缓存）； 3、主板：Intel B300及以上芯片组； 4、内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供2个内存槽位； 5、显卡：≥2G 独立显卡； 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供≥前2后3共5个音频接口）； 7、硬盘：≥256G SSD硬盘 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 9、扩展槽：≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个M.2插槽； 10、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 11、接口：≥10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 12、操作系统：预装Windows 10 64位操作系统， 13、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标提供功能性截屏）；控制中心采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能.支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式；（提供产品界面截图），终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁；（提供产品界面截图） 14、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；15L及以上，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；产品可支持按需定制，以官网及彩页为基准配置 15、认证：3C认证、节能、环境认证、国家信息安全工程类一级认证，ISO 50001认证； 16、服务要求：承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供售后服务承诺书原件。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 席位终端 | 配置不低于I7-6700/8G内存/256G SSD硬盘/2G独立显卡，显示输出支持1920*1080分辨率（不含显示器），具备HDMI接口。 | 台 | 12 |  |
| 3 | 高清显示器 | 24寸曲面液晶高清显示器，支持1080P显示分辨率；具有HDMI及VGA输入，支持壁挂及桌面使用场景。 | 台 | 30 |  |
| 4 | 显示器支架 | 液压或气压升降式显示器支架，支持显示器在上下左右及前后方向调节位置，可与24寸曲面屏显示器配套使用。 | 付 | 18 |  |
| 5 | 工位操作台 | 1、深度范围为1000-1050mm，可提供足够的腿部空间（不小于450mm）；工作台表面到地面距离740-755mm；台面深度约1000mm，高度约740mm，支持带弧度定制造型；支持带弧度定制造型； 2、整体360框架，通过螺栓连接成型，下部采用可调整水平的固定脚支撑,设有进线孔,方便外部线路引入框体,连接其他设备；为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构应采用不小于2.5mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件应采用不小于2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。控制台应通过地震试验测试具有GB/根据T 2424.25-2000标准，达到9级抗震烈度标准，应提供相关证明文件； 3、操作席位控制台后背墙采用成型铝材组装而成，总高≥290mm，加装亚克力灯带，根据模块长度配置标准长度背墙；背墙下部可以过线，通过支脚连接箱体内部；背墙两端部可配带LOGO装饰件，实现整个背墙一体化；背墙可安装亚克力屏风，并添加灯光效果； 4、侧板：每组控制台两端部应配置两块侧板，保证整体美观和协调。材质应为钢制、亚克力和木制结合方式；钢木侧板应可以分成多个部分（如：底板、装饰板、亚克力），侧板亚克力添加灯光效果，可以和控制系统连接，满足装饰特殊效果。 5、材料：面板应使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于26mm，并可配合升降屏做嵌入设备开孔预留；前侧采用鸭嘴边封边条，应与桌面材质无缝拼接，后侧采用T型封边或者PVC封边，保证整体外观协调统一；前后门板应使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度不低于20mm；控制台整体按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“一氧化碳”释放量应低于100ppm，提供证明材料。 6、环保质量要求：控制台整体应采用品牌产品，需符合国际标准绿色卫士黄金级认证，并提供相关证明文件；控制台具有国家家具及室内环境质量监督检验中心根据国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告应包含理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中有害物质限量甲醛释放量需≤0.012mg/m3，耐污染性不低于5级；控制台具有符合GB/T 3768-2017标准的声压检测报告，有关于内部主机等各种运行设备的吸音减噪的合格检测；控制台原厂家售后服务能力应达到商品售后服务标准（GB/T27922-2011）五星级认证标准。 5、配件：键盘托盘2套、八位PDU 1套。 | 席 | 15 |  |
| 6 | 观摩席 | 1、观摩席为无背墙控制台，深度范围为1000-1050mm，可提供足够的腿部空间（不小于450mm）；工作台表面到地面距离740-755mm；台面深度约1000mm，高度约740mm，支持带弧度定制造型；支持带弧度定制造型； 2、整体360框架，通过螺栓连接成型，下部采用可调整水平的固定脚支撑,设有进线孔,方便外部线路引入框体,连接其他设备；为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板，其中主承重结构应采用不小于2.5mm厚冷轧钢板加工，一般受力配件应采用不小于2.0mm厚优质冷轧钢板钣金加工，采用精密钣金工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。控制台应通过地震试验测试具有GB/根据T 2424.25-2000标准，达到9级抗震烈度标准，应提供相关证明文件； 3、观摩席控制台后部采用成型铝材组装而成，总高≥290mm，加装亚克力灯带，根据模块长度配置标准长度；下部可以过线，通过支脚连接箱体内部；两端部可配带LOGO装饰件实现一体化；可安装亚克力屏风，并添加灯光效果； 4、侧板：每组控制台两端部应配置两块侧板，保证整体美观和协调。材质应为钢制、亚克力和木制结合方式；钢木侧板应可以分成多个部分（如：底板、装饰板、亚克力），侧板亚克力添加灯光效果，可以和控制系统连接，满足装饰特殊效果。 5、材料：面板应使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于26mm，并可配合升降屏做嵌入设备开孔预留；前侧采用鸭嘴边封边条，应与桌面材质无缝拼接；后侧采用T型封边或者PVC封边，保证整体外观协调统一；前后门板应使用实木颗粒板双帖防火板加工，整体厚度不低于20mm；控制台整体按 GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，其中“一氧化碳”释放量应低于100ppm，提供证明材料。 6、环保质量要求：控制台整体应采用品牌产品，需符合国际标准绿色卫士黄金级认证，并提供相关证明文件；控制台具有国家家具及室内环境质量监督检验中心根据国标GB/T3325-2017标准出具的控制台检测报告，报告应包含理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中有害物质限量甲醛释放量需≤0.012mg/m3，耐污染性不低于5级；控制台具有符合GB/T 3768-2017标准的声压检测报告，有关于内部主机等各种运行设备的吸音减噪的合格检测；控制台原厂家售后服务能力应达到商品售后服务标准（GB/T27922-2011）五星级认证标准。 5、配件：键盘托盘2套、八位PDU 1套。 | 席 | 11 |  |
| 7 | 工作椅 | 电脑圏椅或电脑转椅，要求符合人体工程学，舒适透气，椅背高度应与具体使用部位的台席相适应。 | 把 | 35 |  |
| 8 | 文件柜 | 双层指纹密码文件柜，产品符合国家保密标准技术要求。 | 付 | 2 |  |
| 9 | 清洁用具 | 包括立式自动鞋套机、吸尘器，拖把及拖把池等清洁工具。 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | UPS配电系统（UPS需求为30KVA，由1楼机房提供） |
| 1 | UPS配电缆线 | 五芯低压电缆，规格：YJV-5*16；需符合国家及行业生产标准，产品具有CCC认证及权威部门检测报告。 | 米 | 170 |  |
| 1.6 环境监测系统 |
| 1 | 动环监测平台 | 物联网中心平台，支持LoRa、GSM、RS485等丰富的物联网传感器接入，最大接入200个传感器，默认含8个传感器授权；支持空间管理、设备管理、智能策略、数据分析等功能；支持包括智慧机房、智慧办公、安全用电、节能减排、安防门禁等，支持API二次开发；包含软件和硬件，支持6个千兆电口，内置128G固态硬盘. | 套 | 1 |  |
| 2 | POE交换机 | POE供电交换机，24个千兆POE电口，4个 1G/2.5G SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W；支持胖瘦一体化，默认胖模式. | 台 | 2 |  |
| 3 | 告警模块 | 4G 版电话报警模块，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信、电话报警，默认配置本地电源供电，支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作 | 套 | 1 |  |
| 4 | 声光报警器 | 声光报警器，支持RS485接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 电量仪 | 三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持RS485通讯接口与上位机实现数据交换，便于用电自动化管理. | 台 | 1 |  |
| 6 | 三相电量仪配件 | 电流互感器，400A/80mA，线长3米，带水晶插头+转接头. | 台 | 3 |  |
| 7 | 市电检测模块 | 6路市电检测模块，用于机房动环监测中检测停电事件；支持RS485/Modbus 输出；搭配的数据采集器或者采集主机也需要接 UPS，以保证市电停后也能正常工作。 | 套 | 1 |  |
| 8 | UPS接入授权 | 物联网平台UPS接入功能授权，支持UPS接入，获取相应数据UPS状态等相应数据 | 个 | 1 |  |
| 9 | 门禁接入授权 | 物联网平台门禁一体机接入功能授权，支持人脸识别门禁及网络门禁主机接入。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 监控接入授权 | 物联网平台视频监控接入功能授权，支持主流视频监控系统产品接入，支持平台视频中心，支持视频录制和回放。 | 个 | 10 |  |
| 11 | 精密空调接入授权 | 物联网平台精密空调接入功能授权，支持精密空调接入，获取精密空调运行数据。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 机房设备接入数量授权 | 物联网平台机房设备接入数量授权，每增加一台UPS、精密空调等设备接入授权。 | 个 | 3 |  |
| 13 | 红外人体感应传感器 | 智能三鉴被动红外人体探测器，采用微波+被动红外+人工智能的智能三鉴探测器，探测灵敏度更高、更精准；采用开关量输出；可检测区域内是否有人出现，并联动灯关、投影仪、幕布等设备自动开启和关闭。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。探测是内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。 | 个 | 8 |  |
| 15 | 温湿度传感器 | 机架式温湿度传感器，产品采用高性能进口元器件，既能保证测量时的高灵敏性，又能增强工作稳定性，抗电磁干扰设计，避免各种外界因素所造成的干扰。可用于机房/设备房的温湿度信息采集，并且可以联动控制空调；支持RS485输出，支持双RJ45设计，支持RJ45供电。 | 个 | 8 |  |
| 16 | 不定位漏水传感器 | 不定位漏水传感器主机（控制器），开关量输出。传感器通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度，以适应不同检测环境和等级要求。控制器输出的继电器触点信号，可与各种监控系统相整合，实现远程控制。 | 个 | 6 |  |
| 17 | 15米不定位漏水检测线缆 | 15米不定位漏水检测线缆，搭配不定位漏水检测主机使用 | 根 | 6 |  |
| 18 | 数据转发器-串口版 | 串口服务器，支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配PoE分离器，通过此配件支持PoE有线方式进行标准化组网。 | 个 | 12 |  |
| 19 | 数据转发器-IO版 | 远程IO控制器，支持8路开关量接口，其中4个干节点，4个湿节点，并支持 12V/1A 对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配 PoE 分离器，通过此配件支持PoE 有线方式进行标准化组网。 | 个 | 16 |  |
| 20 | 基础设备接入数量授权 | 物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 | 个 | 30 |  |
| 21 | 专业设备接入数量授权 | 物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权。 | 个 | 14 |  |
| 2.显示控制系统 |
| 1 | P1.2室内LED全彩屏（核心产品） | 1.产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.LED采用SMD金线封装。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 3.产品最大刷新率≥7680Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 4.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 5.LED支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 6.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 7.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 8.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 9.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 需配置本次指挥中心大屏幕管理软件及硬件设施,具体要求包括但不限于如下所列： 1.支持选择电视墙服务，并支持设定电视墙轮巡最大时间间隔、轮巡最小时间间隔、服务器连接超时时间以及双击窗口效果等。 2.支持多机部署，即不同服务器上分别安装一个电视墙服务，在电视墙客户端上支持用户选择要操作的电视墙服务并且支持选择不同解码器添加到不同服务上。 3.支持画面拼接/取消拼接、开窗/漫游、放大/还原操作，支持层叠电视墙画面间的层级操作，支持电视墙画面置顶与置底操作，支持打开及关闭画面智能规则，主要包括前端热成像、智能规则框（目标、人脸框）、POS 信息。 4.支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景，支持增加、修改及删除电视墙场景，支持查看电视墙场景详情，支持配置电视墙场景切换计划。 5.支持新2016新国标解码设备管理，支持查看国标设备信息（设备型号、软件版本及设备通道数），支持查看国标设备状态（在线状态及解码状态），支持国标设备重启，支持国标设备配置（设备名称、注册过期时间、心跳间隔时间和心跳超时次数），支持检测设备上输出口关联关系与电视墙上是否一致。 为了确保大屏系统的长时间、高可靠稳定运行，设备生产商提供至少5年的免费驻场售后服务（厂商的驻场承诺函加盖厂商鲜章）。 | ㎡ | 100.44 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 3.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 4.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 6.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 个 | 32 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 130.2 |  |
| 4 | 信号线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,≥15m,黑 | 条 | 32 |  |
| 5 | 信号线缆 | VGA电缆,≥15m,黑色 | 条 | 10 |  |
| 6 | 拼控解码设备 | 1.设备需采用框架式结构，机箱不小于16个板卡插槽。 2.支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备。双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 3.支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 4.支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 5.支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。 6.产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 7.产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）。 | 台 | 1 |  |
| 7 | DVI解码输出单板 | ≥8路DVI显示接口输出，支持≥16路800W/≥64路1080P/≥128路720P/≥256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；≥1个DB15转8路音频输出； | 块 | 5 |  |
| 8 | VGA输入编码板 | 视频输入口：≥8路视频输入，VGA接口； 输入分辨率：1024×768@60Hz、、1280×800@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1280×720P@50Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：≥8路音频输入，1个DB15转BNC接口； 编码标准：标准H.264； 编码能力：≥8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 块 | 2 |  |
| 9 | HDMI输入编码板 | 视频输入口：≥8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 输入分辨率：1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 编码标准：标准H.264； 编码能力：≥8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 块 | 1 |  |
| 10 | DVI输入编码板 | 视频输入口：≥8路视频输入，DVI口； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：≥8路音频输入，1个DB15转BNC接口； 编码标准：标准H.264； 编码能力：≥8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 块 | 1 |  |
| 11 | DP输入板 | ≥4个DP输入，≥4个BNC音频输入，支持将12个输入口拼接为一个单画面，单口分辨率≥4096×2160@30Hz | 块 | 2 |  |
| 12 | 超高分显示服务器 | 双路CPU ≥8核≥16线程 ≥3.0GHZ；≥64G DDR4，≥960G 企业级SSD；≥2块专业显卡（单卡4路输出，整机共8路输出）；含超高分软件，包括基础平台、渲染模块等。 1.支持在安装的数据内容的渲染框架，做布局管理以及加载网页容器、应用容器等，并提供首页门户加载，隐含有一个任务管理器和显示桌面，对加载的内容能最大化、最小化、以及打开和关闭等。 2.支持在屏幕下添加渲染机的页面，页面内容可以是内容管理里已经上传的所有静态、动态素材内容。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 柜式空调 | 3匹变频柜式空调，三级能效，制热量(W)≥8300W，制热功率(W) ≥2600，制冷功率(W)≥2890，制冷量(W)≥7200.00W，内机噪音(dB(A) ≦50dB，循环风量(m3/h) ≥900m3/h。 | 台 | 2 |  |
| 14 | 配电柜 | 1) 类型：≥80KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：三相回路，24个单相回路 | 台 | 2 |  |
| 15 | 网络交换机 | 全网管三层交换机，机架式，≥48个千兆电口，≥4个千兆光口，交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗44W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 设备机柜 | 42U落地式设备机柜，主体采用SPCC优质冷轧钢板/耐指纹镀铝锌钢板，表面脱脂、清洗、陶化、钝化、静电喷塑处理，尺寸不小于600mm宽*800mm深*2000mm高；通风孔前后门，散热风扇不少于2个；配置PDU数量≥2个，托盘数量≥3付，承重支脚及脚轮4个；配套通用机柜安装螺丝。 | 付 | 1 |  |
| 3.会议、音响及中控系统 |
| 3.1 | 数字会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | 1.5GHz通信频段，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量；具有1-4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元；最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能；具有1路USB接口，支持插入U盘录音功能及播放背景音乐；具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 6.支持同声传译功能，支持多种话筒管理模式，可连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；具有一键关机所有无线单元功能；支持中英文语言界面切换。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 9.支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出。（提供加盖厂商公章的功能界面截图及第三方检测报告证明） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 7.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 会议主席单元 | 1、桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。(提供厂商加盖公章的第三方检测报告证明) 3、内置双天线以提升WiFi网络传输效率。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 4、具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供自定义表决功能界面截图） 5、具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。(提供厂商加盖公章的第三方检测报告) 6、支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。（提供功能界面截图） 7、主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 5.自主知识产权，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 会议代表单元 | 1、桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 3、内置双天线以提升WiFi网络传输效率。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 4、具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供自定义表决功能界面截图） 5、具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 6、支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 7、代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 台 | 6 |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 5.自主知识产权，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 6 |  |
| 7 | 发射器 | 1.支持802.11ac，支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统中枢传输设备，应用于对全数字会议系统音频传输管理。 2.支持48KHz采样率音频传输能力。 3.实现对无线话筒单元的集中控制及信号的传输。 | 套 | 1 |  |
| 9 | POE交换机 | 8个千兆PoE电口、2个千兆光口；RJ45电口、全双工、MDI/MDI-X自适应；交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps；网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at；单端口PoE功率≥30W，整机最大PoE输出功率≥125W。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 2.支持≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供≥6段LED显示输出电平；每通道具有LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 扩声音响系统 |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：≥350W 4.灵敏度：≥99dB/W/M 5.覆盖角度：≥(H)80°(V)60° | 只 | 2 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：≥300W 4.灵敏度：≥98dB/W/M 5.覆盖角度：≥(H)80°(V)60° | 只 | 4 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）≥240mm*130mm，臂杆长度≥440mm，箱体固定杆长度≥165mm。 | 只 | 6 |  |
| 4 | 专业功放 | 1.两声道功放支持三档输入灵敏度选择，可接纳宽幅度范围信号源输入。 2.采用智能控制强制散热设计，要求风机噪音小，散热效率高； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口；智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频，并能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有≥8dBi的高指向特性增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣前后比≥23dB。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，具有雷电保护。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 调音台 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 4.支持1个≥7英寸IPS触屏，分辨率≥1024×600；具备1个≥100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持≥4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（提供接口截图佐证）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告) 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。（提供接口截图佐证）(提供厂商加盖公章的第三方检测报告证明) 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持6组DCA。(提供厂商加盖公章的第三方检测报告证明 可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换≥8个不同场景；面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时网络音频传输，≥8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能；支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≦1秒，支持远程控制8通道电源时序打开/关闭，支持配置部分通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |  |
| 3.3 | 分布式综合管理及智能中控系统 |
| 1 | 分布式综合管理平台 | 1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个分布式系统。 2.系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 3.服务器CPU配置不低于双核/四线程/3.7GHz主频，内存配置不低于4GB DDR3 1600，存储空间不低于2TB，具备6个硬盘位可扩容空间。 4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。（需提供第三方检验报告复印件并盖生产厂商公章） 5.支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备2个RJ45网口。 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能)。 7.自主知识产权，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书以及检测报告。 8.为确保各系统对接稳定性，要求分布式综合管理平台，无线会议主机，无纸化服务主机，专业音箱为同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.分布式综合管理平台软件运行于嵌入式Linux系统，支持对分布式综合管理平台系统设备进行管理、控制、数据交互；要求系统采用分布式架构，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）。 2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能；支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能。 4.支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登陆管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。支持记住密码和自动登陆功能。 5.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。（提供功能界面截图佐证） 6.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 7.支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，单屏输出支持≥16个信号；支持画面叠加。 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立即显示在大屏上。支持场景轮询，并且轮询时间可调；支持场景锁屏功能。 9.支持系统场景一键恢复功能，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前状态。支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置。 10.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 11.支持分布式中控系统交互式控制架构，实现远程管理会议室的环境设备、集中管理、场景调用，实现多个会议室音视频控制的互联互通互动。 12.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。KVM坐席管理可实现信息实时抓取，坐席人员可以通过一套键盘的快捷键、OSD菜单方式将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息通过图形化方式（非文本）推送至任意显示器或大屏。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 13.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对播放的PPT的翻页操作。 14.支持实现字幕在全屏任意位置任意增加、删除、修改，支持自定义设置字体、字号、颜色等，支持滚动字幕。 15.系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入主流厂商摄像机。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入≥1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能。 16.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换。 17.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 18.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需上传导入需要恢复的数据即可。 19.系统扩展支持与数字会议系统、摄像机等设备联动，可实现按下话筒发言按键时，联动摄像机自动跟踪、联动系统开窗显示画面。 20.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用率、硬盘使用率，对服务器的资源数据预览（提供功能界面截图复印件并加盖原厂公章） 21.自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书及检测报告复印件加盖原厂公章。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 分布式综合管理平台嵌入软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 2.支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3.运行于Linux操作系统环境，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4.支持视频画面的调度、切换功能。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 分布式综合管理平台 | 1.支持通过SIP协议对接视频会议系统，支持视频会议系统码流给平台显示，支持平台音视频给视频会议系统。 2.支持通过SIP协议对接8路信号，在平台系统进行调度显示。 3.扩展支持对接监控平台、门禁系统、4G网络及移动单兵系统（选配）。 4.服务器CPU配置不低于双核/四线程/3.7GHz主频，内存配置不低于4GB DDR3 1600，存储空间不低于2TB，具备6个硬盘位可扩容空间。 5.支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备2个RJ45网口。 | 台 | 1 | （视频会议） |
| 5 | 分布式拼接显示系统网络管理软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 2.支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3.运行于Linux操作系统环境，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4.支持视频画面的调度、切换功能。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 摄像跟踪管理软件 | 1.支持将满足onvif协议的主流厂商IP摄像机接入分布式系统，支持1080P分辨率，支持IP摄像机信号画面上墙功能。 2.支持在同网段时自动搜索、添加IP摄像机信号，并支持手动添加摄像机信号。 3.IP摄像机信号接入分布式系统后，可支持实现画面漫游、拼接、画面放大、画面缩小、拉伸等功能。 4.支持通过存储服务器对接入分布式系统的IP摄像机画面进行存储。 | 套 | 10 |  |
| 7 | 分布式拼接显示系统网络管理软件（平板软件） | 集信息感知、融合、控制于一体的智能控制系统平板软件，采用模块化设计，可将各种视频、桌面信号采集到服务器中，并实现网内视频信号的任意地点、任意屏幕间的显示切换控制；提供统一的全可视化网页操作界面，可以通过平板端，随时随地掌握异地信息，及时有效的做出决策，并通过服务器实现远程调度协同工作。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 分布式拼接显示系统网络管理软件（PC客户端） | 1.客户端软件支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）。 3.支持使用PC客户端软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，客户端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 8.支持操作界面更换皮肤功能，支持3种不同皮肤，可根据喜好自由更换皮肤主题。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 平板电脑 | 1.CPU核数：8核 2.运行内存：≥8G 3.存储容量：≥256G 4.分辨率：≥2560*1600dpi | 台 | 2 |  |
| 10 | 分布式中控主机 | 1.采用嵌入式硬件架构，稳定可靠，支持7×24小时不间断运行。采用内嵌式处理器，处理速度≥528MHz，内存≥256MDDR3RAM，≥128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。（提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告证明） 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。（提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告） 4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率；具备≥8路可编程数字I/0输入输出控制口，带保护电路；具备8路弱电继电器控制接口，可用于电气开关的控制。 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。 6.自主知识产权，提供软件著作权登记证书及产品符合分布式中控系统逻辑处理内嵌软件的测试报告）。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 3 |  |
| 13 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264/H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜10W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。（提供产品一键复位图佐证） 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证） | 台 | 26 |  |
| 14 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | 套 | 26 |  |
| 15 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：≥1080P@30帧、1080P@60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码。 2.低功耗设计，POE供电最大≦7W；静音无风扇散热。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理；支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.状态指示灯：具有运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯。 19.供电方式：支持DC 12V/POE。 | 台 | 26 |  |
| 16 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | 套 | 26 |  |
| 3.4 | 无纸化会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.采用独创的数字处理和传输技术，48K采样率，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，信噪比>80 dB(A)，动态范围>80 dB，总谐波失真<0.05%。 3.系统可支持不少于300台无线会议单元，最大支持同时开6个话筒，遵循规范IEC60914。 4.具有WIFI网络接口（带POE功能），可以直接连接无线AP，也可以通过连接网络交换机扩充无线 AP数量。具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 5.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 6.四种话筒管理模式: FIFO/ NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。 7.具有背景音频输入输出接口，方便音频扩展。 8.支持PC软件统一管理系统和故障分析，采用TCP/IP 网络协议，确保系统可靠性和稳定性，同时支持系统脱离 PC软件可以独立工作。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 7.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 条 | 2 |  |
| 4 | 插座 | 铝合金材料，一进三出；采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 只 | 1 |  |
| 5 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) | 台 | 1 |  |
| 6 | 无纸化服务主机 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.采用CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考的配置不低于I7-4790） 3.采用内存配置不低于8G DDR3 1600 4.采用硬盘容量不低于1TB 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有视频输出接口：1×HDMI、1×DVI；音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口；1×串口、4×USB接口（提供接口截图佐证） 7.为了无纸化系统的稳定性，所投无纸化服务器内置智能无纸化会议管理服务器软件的功能，智能无纸化会议管理服务器软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。 3.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4.支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。 5.支持上传临时文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 6.支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。 7.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 8.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。 9.支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。 10.支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。 11.支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。 12.个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） | 套 | 1 |  |
| 8 | 无纸化流媒体主机 | 1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。（提供接口截图佐证） 7.硬件CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz，内存配置不低于4G DDR3 1600，64GB固态硬盘。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 7.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。（提供功能界面截图佐证） 8.支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。（提供功能界面截图佐证） 9.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。（提供功能界面截图佐证） 10.支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。（提供功能界面截图佐证） 11.支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。（提供功能界面截图佐证） | 套 | 1 |  |
| 10 | 无纸化一体式升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P。 6.副屏显示尺寸≥11.6英寸，显示分辨率达1366*768，用于显示参会人员信息等电子铭牌信息。 7.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 8.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 9.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 10.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 11.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证，并盖生产厂商公章） 12.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 13.升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。 | 台 | 6 |  |
| 11 | 无纸化会议终端客户端软件 | 1.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。 2.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。 3.支持单机使用，也可以实现集中控制。 4.升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 5.触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 | 套 | 6 |  |
| 12 | 无纸化会议终端 | 多媒体会议终端，配置不低于四核/CPU主频3.0GHz，内存配置≥8GB，硬盘容量≥128GB SSD，千兆网络接口（RJ45），.具有4×USB、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口。 | 台 | 6 |  |
| 13 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。 2.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 4.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。 5.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。 6.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 7.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 8.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 9.主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。 10.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 | 套 | 6 |  |
| 15 | 网络交换机 | 1、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 2、交换容量≥3T，包转发能力≥120Mpps； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN； 4、MAC地址表容量≥16K、ARP容量≥1K；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具有统一的管理、统一的转发表项，支持跨设备的链路聚合，提供第三方测试报告； 5、支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 6、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证； 7、支持端口镜像，支持远程镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 8、支持CPU保护功能，支持组播功能，提供第三方测试报告； 9、配置为主机1台，千兆电口≥24，千兆光接口≥4，千兆单模光模块≥2； 10、自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，提供信产部入网证和检验报告；生产厂商需符合ISO 27001信息安全管理体系证书；通过CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证4级以上。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 设备机柜 | 42U落地式设备机柜，主体采用SPCC优质冷轧钢板/耐指纹镀铝锌钢板，表面脱脂、清洗、陶化、钝化、静电喷塑处理，尺寸不小于600mm宽*800mm深*2000mm高；通风孔前后门，散热风扇不少于2个；配置PDU数量≥2个，托盘数量≥3付，承重支脚及脚轮4个；配套通用机柜安装螺丝。 | 付 | 1 |  |
| 4.决策室会议、音响系统建设 |
| 4.1 无纸化会议 |
| 158 | 会议系统主机 | 1.5GHz通信频段，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量；具有1-4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元；最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能；具有1路USB接口，支持插入U盘录音功能及播放背景音乐；具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 6.支持同声传译功能，支持多种话筒管理模式，可连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；具有一键关机所有无线单元功能；支持中英文语言界面切换。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 9.支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出。（提供加盖厂商公章的功能界面截图及第三方检测报告证明） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 台 | 1 |  |
| 159 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 7.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |  |
| 160 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 条 | 1 |  |
| 161 | 插座 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮 3.信息模块接口采用标准模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.弹起式桌面插座，支持45°仰角，符合工程学原理角度。 6.配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，数据USB，HDMI，VGA | 只 | 1 |  |
| 162 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 2.支持≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供≥6段LED显示输出电平；每通道具有LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) | 台 | 1 |  |
| 163 | 无纸化服务主机 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.采用CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考的配置不低于I7-4790） 3.采用内存配置不低于8G DDR3 1600 4.采用硬盘容量不低于1TB 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有视频输出接口：1×HDMI、1×DVI；音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口；1×串口、4×USB接口（提供接口截图佐证） 为了无纸化系统的稳定性，所投无纸化服务器内置智能无纸化会议管理服务器软件的功能，智能无纸化会议管理服务器软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 | 台 | 1 |  |
| 164 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | .无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。 3.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 4.支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。 5.支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。 6.支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。 7.支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位可根据议题人员进行筛选排位。支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 8.支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。 9.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 10.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。 11.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持100项评分。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 12.支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。 13.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 14.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。 15.支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。 16.支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。 17.支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。 18.个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） | 套 | 1 |  |
| 165 | 无纸化流媒体主机 | 1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。（提供接口截图佐证） 7.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。 | 台 | 1 |  |
| 166 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 7.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。（提供功能界面截图佐证） 8.支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。（提供功能界面截图佐证） 9.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。（提供功能界面截图佐证） 10.支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。（提供功能界面截图佐证） 11.支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。（提供功能界面截图佐证） | 套 | 1 |  |
| 167 | 无纸化一体式升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。 3.为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。 4.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。 5.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P。 6.副屏显示尺寸≥11.6英寸，显示分辨率达1366*768，用于显示参会人员信息等电子铭牌信息。 7.升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。 8.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 9.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 10.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 11.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证，并盖生产厂商公章） 12.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 13.升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。 | 台 | 18 |  |
| 168 | 无纸化会议终端客户端软件 | 1.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。 2.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。 3.支持单机使用，也可以实现集中控制。 4.升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 5.触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 | 套 | 18 |  |
| 169 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。 2.采用CPU配置不低于Intel酷睿I5（四核/CPU主频3.0GHz） 3.采用内存配置不低于DDR4 2133 8GB 4.采用硬盘容量不低于128GB SSD 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有4×USB、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口 | 台 | 18 |  |
| 170 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。支持查看参会名单和会议人员座位图。 2.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。 3.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 4.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 6.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。 7.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。 8.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。 9.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 10.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 12.主持人可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到等方式。主持人可控制会议投票启用、结束，查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投票签名确认。 13.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认。主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。 14.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 15.支持原生手写输入法，自由切换手写/键盘输入模式。支持免密码、账号密码等多种方式入会。 | 套 | 18 |  |
| 171 | 网络交换机 | 1、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 2、交换容量≥3T，包转发能力≥120Mpps； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN； 4、MAC地址表容量≥16K、ARP容量≥1K；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具有统一的管理、统一的转发表项，支持跨设备的链路聚合，提供第三方测试报告； 5、支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 6、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证； 7、支持端口镜像，支持远程镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 8、支持CPU保护功能，支持组播功能，提供第三方测试报告； 9、配置为主机1台，千兆电口≥24，千兆光接口≥4，千兆单模光模块≥2； 10、自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，提供信产部入网证和检验报告；生产厂商需符合ISO 27001信息安全管理体系证书；通过CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证4级以上。 | 台 | 1 |  |
| 172 | 智能交互会议平板 | 会议平板产品需具备中国强制性产品认证CCC、中国节能产品CQC认证、环境I型认证证书 整机符合电磁兼容特性，产品需通过CB、CE-LVD和CE-EMC、FCC认证证书 产品应能长期稳定运行，其中MTBF不低于14万小时，MTTR控制在10min以内（须提供第三方机构出具的检测报告） 会议平板采用3840 × 2160 @60 Hz分辨率显示屏，采用ELED侧入式背光设计，屏幕具有蓝光护眼模式，降低超过90%超短波蓝光对人眼的伤害。需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告。 系统需支持20点触控，10笔书写，触控精度≤1mm, 触控高度≤2mm; 采用防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃, 玻璃厚度不小于4mm,表面硬度物力钢化莫式7级 内置1颗800W分辨率摄像头，视场角对角线不小于100°，水平角度不小于90°，垂直角度不小于66°； 内置8阵列麦，拾音距离不小于8m，支持回声消除、智能降噪，支持语音识别功能, 对准设备麦克风发布命令，需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告 3G内存，32G存储，支持H.265/H.264解码能力，采用安卓8.0操作系统； 内置双WiFi模块，支持双发双收，收发均支持2.4G（2432MHz）和5.8G（ 5180 MHz，简称5G频段）双频段，连接外网WiFi的同时可发热点；内置蓝牙模块，支持蓝牙5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备。 音箱：15 W*2，支持双声道，支持音量自定义调节 接口：视频输入接口：HDMI2.0 IN （4K@60Hz）*≥2路；VGA IN *≥1路； 视频输出接口：HDMI OUT（4K@60Hz）*≥1路；音频输入接口：AUDIO IN*≥1路，LINE in*≥1路；音频输出接口：SPDIF OUT*≥1路，LINE OUT *≥1路；其他：前置USB*≥2，后置USB*≥2；TOUCH-USB*≥1；RJ45*≥1，RS232*≥1。 内置播放器，支持支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度；需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告 输入法支持手写输入、语音输入、支持键盘大小自定义调节；需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告 内置搜索引擎，搜索结果可截图插入白板页面；支持单页分屏浏览，支持一个长网页的分屏浏览；支持双页面浏览：支持分屏浏览两个网页；支持随页批注：支持长网页批注时，手势上下滑动网页，单点直接批注手写；需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告 白板软件支持粉笔、毛笔、铅笔三种笔形可选，红外触控下单点和多点均支持实现笔锋书写，可写出毛笔字效果，笔粗可线性调节支持30级以上，从1像素开始增加粗细；支持单点书写/多点书写模式任意切换；支持不少于5种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除等）；支持漫游、单指书写、多指拖拽/漫游、双指缩放、单手擦除等手势操作、支持更换背景、图形识别、50页以上书写版面、菜单左右调整等功能 支持文件快传功能 支持自有格式、图片、PDF格式保存白板记录内容，支持调出已保存的书写内容进行二次编辑，支持对已经保存内容的历史记录列表显示；支持白板内容保存在本地或U盘保存，支持局域网、公网扫码分享，支持邮件分享 支持表格插入、流程图插入功能；在任意通道下可一键快速进入批注； 支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择，批注时，支持手笔分离、同时书写 无线投屏，支持手机、PAD、电脑（安卓/IOS/Windows/mac）混合投屏，支持会议平板画面镜像传输到安卓终端设备上显示，支持在安卓移动终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；无线投屏支持屏幕群组功能；支持PC电脑无线投屏至会议平板，支持通过投屏列表反向选择投屏设备是否投屏，解决只能通过投屏器控制投屏与结束投屏的不便，同时可反向控制电脑；支持以扩展模式进行投屏。 | 台 | 1 |  |
| 173 | 平板移动支架 | 移动支架，升降高度：1040mm~1670mm；材质：SPCC冷轧板 | 个 | 1 |  |
| 174 | OPS | 会议平板OPS CPU: I5或同等规格 ≥3.0GHz、内存≥4G、≥128G固态硬盘、 声卡：集成High Definition Audio Stereo 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption Wi-Fi模块:IEEE 802.11 ac(2.4G/5G) 接口：USB 3.0*≥6,网口(RJ45)*≥1,天线接口*≥ 1,HDMI*≥1 (支持4K、2K分辨率),DP*≥1 (支持4K、2K分辨率) 散热系统：双铜管 & 双风扇 电源类型： 内置式电源 输入电压： 12V-19 | 个 | 1 |  |
| 175 | 智能笔 | 笔头：红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头 数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 接口：Micro USB 电源 ：内置150mAh锂电池 接收灵敏度：5~-40dBm 工作温度 ：-30~55℃ 通讯距离 ：室内有效距离：≥15m | 个 | 1 |  |
| 176 | 无线投屏器 | 接口：USB接口即插即用 支持系统： Windows7/8/10 , macOS 10以上 分辨率：≥1080P 30fps 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G | 个 | 2 |  |
| 177 | 桌面插座 | 弹起式桌面插座，实现音频、视频、计算机视频、网络、高清、电话、电源及VGA信号线等与电脑的连接。 | 个 | 2 |  |
| 178 | 会议桌 | 烤漆会议桌，尺寸不小于6.0米长*1.8米宽*0.8米高；基材为模压高密度板，产品成型后采用人工打磨及自动电喷工艺，底层油漆均匀不起泡，面层整体烤漆；甲醛释放量符合国家环保E1级标准；优质五金配件，可定制嵌入不大于17寸液晶屏升降器的开孔；具有2个开启式插座箱，可配套安装标准86面板的电源插座、网络插座、音视频信号插座。 | 付 | 1 |  |
| 179 | 会议椅 | 钢木复合框架，环保皮面座椅；风格样式及色调与会议桌适应。 | 把 | 18 |  |
| 4.2 音响系统 |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：≥200W 4.灵敏度：≥96dB/W/M 5.覆盖角度：≥(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 2 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）≥ 140mm*65mm，箱体固定面板尺寸（长*宽）≥ 128mm*70mm | 只 | 4 |  |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放支持三档输入灵敏度选择，可接纳宽幅度范围信号源输入。 2.采用智能控制强制散热设计，要求风机噪音小，散热效率高； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口；智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(提供满足该参数的第三方权威机构检测报告) 2.配套1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备较长行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% ；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道负载功率≥2200W，通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |  |
| 4.3 分布式管理系统 |
| 1 | 分布式中控主机 | 1.采用嵌入式硬件架构，支持7×24小时不间断运行。采用内嵌式处理器，处理速度≥528MHz，内存≥256MDDR3RAM，≥128MNANDFlash。 2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。（提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件）。 3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件并加盖厂家公章。 4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率；具备≥8路可编程数字I/0输入输出控制口，带保护电路；具备8路弱电继电器控制接口，可用于电气开关的控制。 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于分布式中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。（提供设备接口图佐证） 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。（提供产品一键复位图佐证） 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IR IN、≥1×IR OUT；支持自定义配置。（提供设备接口图佐证） | 台 | 8 |  |
| 5 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | 台 | 8 |  |
| 6 | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 2.采用超低低功耗设计，POE供电最大仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品一键复位图佐证） 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IR IN、1×IR OUT，I/O口：2×I/O口（提供设备接口图佐证） 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC 12V/POE | 台 | 5 |  |
| 7 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 | 台 | 5 |  |
| 8 | 网络交换机 | 1、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 2、交换容量≥3T，包转发能力≥120Mpps； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN； 4、MAC地址表容量≥16K、ARP容量≥1K；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具有统一的管理、统一的转发表项，支持跨设备的链路聚合，提供第三方测试报告； 5、支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 6、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证； 7、支持端口镜像，支持远程镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 8、支持CPU保护功能，支持组播功能，提供第三方测试报告； 9、配置为主机1台，千兆电口≥24，千兆光接口≥4，千兆单模光模块≥2； 10、自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，提供信产部入网证和检验报告；生产厂商需符合ISO 27001信息安全管理体系证书；通过CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证4级以上。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 设备机柜 | 42U落地式设备机柜，主体采用SPCC优质冷轧钢板/耐指纹镀铝锌钢板，表面脱脂、清洗、陶化、钝化、静电喷塑处理，尺寸不小于600mm宽*800mm深*2000mm高；通风孔前后门，散热风扇不少于2个；配置PDU数量≥2个，托盘数量≥3付，承重支脚及脚轮4个；配套通用机柜安装螺丝。 | 付 | 1 |  |
| 5.电子沙盘系统 |
| 1 | 沙盘显示系统 | 电子沙盘显示系统，显示面积≥160英寸，显示比例16:9，支持4K高清显示，对比度≥10000:1，亮度≥600cd/㎡，视角≥160°(水平)/ 160°(垂直)；显示接口支持HDMI、DVI、VGA、CVBS 。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 底架支座 | 定制显示屏支架及底座，屏幕俯仰角度支持电动遥控式升降调节。 | 付 | 1 |  |
| 4 | 图形工作站 | 配置不低于2*W-2245/3.9G 8核/32G/512G固态+2T/蓝光光驱/8GB独显 (2 DP) (含1DP转HDMI适配器)/含键鼠/Windows10 64位专业版 | 台 | 1 |  |
| 二、业务部门功能室建设部分 |
| 1 | 九楼大会议室 |
| 1.1 | 室内双色LED条屏 |
| 1 | 室内双基色LED屏 | 1.产品LED像素直径≤3mm，像素点间距≤4mm;LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿LED灯构成 2.产品水平和垂直视角≥140°；亮度均匀性≥97%。 3.产品的显示单元亮度≥600Nits。 4.产品的LED像素失控率≤1/10000。 5.产品控制方式采用异步或与计算机视频同步显示。 6.产品需通过静电放电抗扰度、浪涌抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度和温度适应性检测试验（提供首页具有CANS标识的检测报告复印件）。 7.投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟（提供第三方检测报告复印件）。 | ㎡ | 7.7 |  |
| 2 | LED单双色屏控制器 | 1）单/双基色异步接收卡 2）控制点数：8192*128 4096*256 2048*512 3）区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声。 4）高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列 | 个 | 1 |  |
| 3 | LED屏吊架 | 定制吊架 | ㎡ | 7.7 |  |
| 4 | 配电柜 | 1) 类型：≥10KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向回路 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 高清投影显示系统 |
| 1 | 激光投影机 | 高亮度工程激光投影机。物理分辨率≧1920*1200，标称亮度≧10000，动态对比度≧1000000：1，JBMA均匀度 ；90%光源寿命，投射比1.52-2.92:1，聚焦范围60-300吋，画面尺寸(聚焦清晰) 60-300吋，投影偏移标镜下±45%；梯形调整（四角调整）：垂直/水平方向 +/- 30度，四角矫正画面宽高比16:10，兼容：16:9,4:3；功耗1200W+/-120W；待机功耗0.5W以下；输入接口支持：VGA、DVI、HDMI、HD-BASET、Audio、VGA输出、RS232；提供权威机构出具的产品合格检验报告。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动投影幕 | 200寸电动玻珠投影幕，尺寸比例16:9 | 付 | 1 |  |
| 3 | 电动升降吊架 | 投影机电动升降吊架，行程不小于1.5米 | 付 | 1 |  |
| 1.3 | 数字会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | 1.5GHz通信频段，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量；具有1-4路会议单元输出接口，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元；最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能；具有1路USB接口，支持插入U盘录音功能及播放背景音乐；具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 6.支持同声传译功能，支持多种话筒管理模式，可连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息；具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；具有一键关机所有无线单元功能；支持中英文语言界面切换。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 9.支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出。（提供加盖厂商公章的功能界面截图及第三方检测报告证明） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 7.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 会议主席单元 | 1、桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。(提供厂商加盖公章的第三方检测报告证明) 3、内置双天线以提升WiFi网络传输效率。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 4、具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供自定义表决功能界面截图） 5、具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。(提供厂商加盖公章的第三方检测报告证明 6、支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。（提供功能界面截图） 7、主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 5.自主知识产权，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 会议代表单元 | 1、桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 3、内置双天线以提升WiFi网络传输效率。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 4、具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供自定义表决功能界面截图） 5、具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 6、支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 7、代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 台 | 9 |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 5.自主知识产权，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 9 |  |
| 7 | 发射器 | 1.支持802.11ac，支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统中枢传输设备，应用于对全数字会议系统音频传输管理。 2.支持48KHz采样率音频传输能力。 3.实现对无线话筒单元的集中控制及信号的传输。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络交换机 | 8个千兆PoE电口、2个千兆光口；RJ45电口、全双工、MDI/MDI-X自适应；交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps；网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at；单端口PoE功率≥30W，整机最大PoE输出功率≥125W。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) 2.支持≥144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供≥6段LED显示输出电平；每通道具有LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(提供加盖厂商公章的第三方检验报告证明) | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 扩声音响系统 |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：≥350W 4.灵敏度：≥99dB/W/M 5.覆盖角度：≥(H)80°(V)60° | 只 | 2 |  |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：≥300W 4.灵敏度：≥98dB/W/M 5.覆盖角度：≥(H)80°(V)60° | 只 | 4 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）≥240mm*130mm，臂杆长度≥440mm，箱体固定杆长度≥165mm。 | 只 | 6 |  |
| 4 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 天线分配器 | 1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 技术参数 1.频带范围：640~960MHz 2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗：50Ω 4.频宽：320MHz 5.电源供应：DC 12-18V/3A | 套 | 1 |  |
| 8 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 调音台 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 4.支持1个7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备1个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（提供接口截图佐证）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。（提供接口截图佐证）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持6组DCA。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 八楼视频会议室 |
| 2.1 | 室内全彩LED显示屏 |
| 1 | P1.2室内LED全彩屏（核心产品） | 1.产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.LED采用SMD金线封装。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 3.产品最大刷新率≥7680Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 4.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 5.LED支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 6.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 7.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 8.产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 9.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 10.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 | ㎡ | 12.96 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 3.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 4.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 6.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 个 | 4 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 20 |  |
| 4 | 信号线缆 | DVI-D电缆,单通道,15m | 条 | 4 |  |
| 5 | 信号线缆 | VGA电缆,15m,黑色 | 条 | 4 |  |
| 6 | 拼控解码设备 | 1. 基于FPGA的纯硬件集中式拼控设备，框架式模块结构，具有＞10个业务板插槽，单槽位应支持≥4路高清输入或输出业务板卡 。 2.产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 3.产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 4.产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。 5.产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 6.产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。 7.产品信号源切换时无黑场现象。 8.支持网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。 9.支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | DVI输出板 | DVI输入板，≥4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz，1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 8 | DVI输入板 | VGA输入板，≥4个VGA接口，支持自定义分辨率接入，分辨率： 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366x768@60Hz， 1400x1050@60Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 9 | VGA输入板 | 网络解码板,单板解码≥2路800w低帧率，≥2路600w，≥2路500W，≥8路1080P，≥16路720P或≥32路D1。 | 块 | 1 |  |
| 10 | 网络解码板 | DVI输出板，≥4个DVI接口 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 块 | 1 |  |
| 11 | 管理终端 | 1、商用台式机,国产自主品牌； 2、CPU配置不低于：Intel Core i7 9700处理器（八核，3.0GHz主频 12M缓存）； 3、主板：Intel B300及以上芯片组； 4、内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供2个内存槽位； 5、显卡：≥2G 独立显卡； 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 7、硬盘：≥256G SSD硬盘 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 9、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个M.2插槽； 10、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 11、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 12、电源：110/220V节能电源； 13、操作系统：预装Windows 10 64位操作系统， 14、显示器：≥21.5英寸屏，1920*1080全高清低蓝光； 15、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；控制中心采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能.支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式；（提供产品界面截图），终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁；（提供产品界面截图） 16、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；15L及以上，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；产品可支持按需定制，如官网及彩页为基准配置 17、认证：3C认证、节能、环境认证、国家信息安全工程类一级认证，ISO 50001认证； 18、服务要求：承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供售后服务承诺书原件。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 设备机柜 | 42U落地式设备机柜，主体采用SPCC优质冷轧钢板/耐指纹镀铝锌钢板，表面脱脂、清洗、陶化、钝化、静电喷塑处理，尺寸不小于600mm宽*800mm深*2000mm高；通风孔前后门，散热风扇不少于2个；配置PDU数量≥2个，托盘数量≥3付，承重支脚及脚轮4个；配套通用机柜安装螺丝。 | 付 | 1 |  |
| 13 | UPS配电缆线 | 五芯低压电缆，规格：YJV-5*10；需符合国家及行业生产标准，产品具有CCC认证及权威部门检测报告。 | 米 | 170 |  |
| 14 | 配电柜 | 1) 类型：≥20KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：双三相回路，6个单相回路 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 扩声音响系统 |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 只 | 2 |  |
| 2 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）≥240mm*130mm，臂杆长度≥440mm，箱体固定杆长度≥165mm。 | 只 | 2 |  |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 天线分配器 | 1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 技术参数 1.频带范围：640~960MHz 2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗：50Ω 4.频宽：320MHz 5.电源供应：DC 12-18V/3A | 套 | 1 |  |
| 7 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 调音台 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 4.支持1个7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备1个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（提供接口截图佐证）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。（提供接口截图佐证）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持6组DCA。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，8路发送、8路接收通道，可实现网络音频扩展。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |  |
| 2.3 | 数字会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 所投产品厂家需同时通过：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系，提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 会议主席单元 | 1、桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3、内置双天线以提升WiFi网络传输效率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4、具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供自定义表决功能界面截图） 5、具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6、支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。（提供功能界面截图） 7、主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 产品厂家获得国家版权局颁发的“话筒呼叫控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 1 |  |
| 5 | 会议代表单元 | 1、桌面式话筒采用5GHz的通信频段，48KHz采样率，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2、采用支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；遵循规范：IEC60914。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3、内置双天线以提升WiFi网络传输效率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4、具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供自定义表决功能界面截图） 5、具备USB充电接口，兼容升级程序功能，具有3.5mm立体声耳机插口和内置扬声器，并具备音量调节功能。标配6节大容量锂电池，电池容量≥12900Amh，可持续≥15小时发言或连续≥24小时工作。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6、支持后台5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 7、代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8、采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz～16KHz，信噪比>80dB(A)，动态范围>80dB，THD<0.1%。 | 台 | 9 |  |
| 6 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.遵循规范：IEC60914。 5.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 9 |  |
| 7 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种认证加密标准。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统中枢传输设备，应用于对全数字会议系统音频传输管理。 2.支持48KHz采样率音频传输能力。 3.实现对无线话筒单元的集中控制及信号的传输。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络交换机 | 1、整机固定千兆电口≥24，千兆光接口≥4； 2、交换容量≥3T，包转发能力≥120Mpps； 3、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN； 4、MAC地址表容量≥16K、ARP容量≥1K；支持将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，具有统一的管理、统一的转发表项，支持跨设备的链路聚合，提供第三方测试报告； 5、支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 6、支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证； 7、支持端口镜像，支持远程镜像，支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 8、支持CPU保护功能，支持组播功能，提供第三方测试报告； 9、配置为主机1台，千兆电口≥24，千兆光接口≥4，千兆单模光模块≥2； 10、自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书，提供信产部入网证和检验报告；生产厂商需符合ISO 27001信息安全管理体系证书；通过CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证4级以上。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |  |
| 3 | 法治支队大屏显控及音响系统 |
| 1 | P1.2室内LED全彩屏（核心产品） | 1.产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.LED采用SMD金线封装。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 3.产品最大刷新率≥7680Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 4.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 5.LED支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 6.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能 。 7.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 8.产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 9.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 10.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 | ㎡ | 6.08 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 3.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 4.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 6.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 个 | 4 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 9 |  |
| 4 | 信号线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | 条 | 4 |  |
| 5 | 信号线缆 | VGA电缆,15m,黑色 | 条 | 4 |  |
| 6 | 拼控解码设备 | 1. 基于FPGA的纯硬件集中式拼控设备，框架式模块结构，具有＞10个业务板插槽，单槽位应支持≥4路高清输入或输出业务板卡 。 2.产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 3.产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 4.产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。 5.产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 6.产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。 7.产品信号源切换时无黑场现象。 8.支持网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。 9.支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 网络解码板 | 网络解码板,单板解码≥2路800w低帧率，≥2路600w，≥2路500W，≥8路1080P，≥16路720P或≥32路D1 | 块 | 1 |  |
| 8 | DVI输出板 | DVI输出板，≥4个DVI接口 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 块 | 1 |  |
| 9 | DVI输入板 | DVI输入板，≥4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 10 | VGA输入板 | VGA输入板，≥4个VGA接口，支持自定义分辨率接入，分辨率： 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366x768@60Hz， 1400x1050@60Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 11 | 天花喇叭 | 1．额定功率(100V)：1.87W,3.75W,7.5W,15W 2．额定功率(70V)：0.93W,1.87W,3.75W,7.5W 3．灵敏度≥90dB 4．频率响应(-10dB)：80-20KHz 5．喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 2 |  |
| 12 | 数字合并式功放 | 1.具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器控制。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 4.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示USB当前播放的曲目。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 5.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 6.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口。 7.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 8.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3,MIC4, AUX1, AUX2，MP3。 9.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。 10.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 11.频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.05%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 管理终端 | 1、商用台式机,国产自主品牌； 2、CPU配置不低于：Intel Core i7 9700处理器（八核，3.0GHz主频 12M缓存）； 3、主板：Intel B300及以上芯片组； 4、内存：≥8G DDR4 2400MHz 内存，提供2个内存槽位； 5、显卡：≥2G 独立显卡； 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 7、硬盘：≥256G SSD硬盘 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 9、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个M.2插槽； 10、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 11、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 12、电源：110/220V节能电源； 13、操作系统：预装Windows 10 64位操作系统， 14、显示器：≥21.5英寸屏，1920*1080全高清低蓝光； 15、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）；控制中心采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、统一管控、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能.支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式；（提供产品界面截图），终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁；（提供产品界面截图） 16、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；15L及以上，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；产品可支持按需定制，如官网及彩页为基准配置 17、认证：3C认证、节能、环境认证、国家信息安全工程类一级认证，ISO 50001认证； 18、服务要求：承诺主机三年保修及上门，签订合同时提供售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 设备机柜 | 16U音响设备机柜，标准19"宽度；配置1付多功能PDU插板。 | 付 | 1 |  |
| 17 | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：双三相回路，6个单相回路 | 台 | 1 |  |
| 4 | 监管支队大屏显控及音响系统 |
| 1 | P1.2室内LED全彩屏（核心产品） | 1.产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.LED采用SMD金线封装。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 3.产品最大刷新率≥7680Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 4.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 5.LED支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 6.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 7.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 8.产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 9.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 10.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 | ㎡ | 6.08 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 3.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 4.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 6.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 个 | 4 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 9 |  |
| 4 | 信号线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,≥15m,黑 | 条 | 6 |  |
| 5 | 信号线缆 | VGA电缆,≥15m,黑色 | 条 | 6 |  |
| 6 | 拼控解码设备 | 1. 基于FPGA的纯硬件集中式拼控设备，框架式模块结构，具有＞10个业务板插槽，单槽位应支持≥4路高清输入或输出业务板卡 。 2.产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 3.产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 4.产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。 5.产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 6.产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。 7.产品信号源切换时无黑场现象。 8.支持网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。 9.支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 网络解码板 | 网络解码板,单板解码≥2路800w低帧率，≥2路600w，≥2路500W，≥8路1080P，≥16路720P或≥32路D1。 | 块 | 1 |  |
| 8 | DVI输出板 | DVI输出板，≥4个DVI接口 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 块 | 1 |  |
| 9 | DVI输入板 | DVI输入板，≥4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 10 | VGA输入板 | VGA输入板，≥4个VGA接口，支持自定义分辨率接入，分辨率： 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366x768@60Hz， 1400x1050@60Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 11 | 天花喇叭 | 1．额定功率(100V)：1.87W,3.75W,7.5W,15W 2．额定功率(70V)：0.93W,1.87W,3.75W,7.5W 3．灵敏度≥90dB 4．频率响应(-10dB)：80-20KHz 5．喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 2 |  |
| 12 | 数字合并式功放 | 1.具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器控制。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 4.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示USB当前播放的曲目。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 5.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 6.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口。 7.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 8.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3,MIC4, AUX1, AUX2，MP3。 9.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。 10.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 11.频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.05%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 管理终端 | 配置不低于I7-6700/8G内存/256G SSD硬盘/2G独立显卡/显示器支持1920*1080分辨率，具备HDMI接口；22寸液晶高清显示器。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 设备机柜 | 16U音响设备机柜，标准19"宽度；配置1付多功能PDU插板。 | 付 | 1 |  |
| 5 | 督察支队大屏显控及音响系统 |
| 1 | P1.2室内LED全彩屏（核心产品） | 1.产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.LED采用SMD金线封装。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 3.产品最大刷新率≥7680Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 4.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 5.LED支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 6.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 7.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 8.产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 9.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 10.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 | ㎡ | 5.06 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 3.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 4.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 6.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 个 | 4 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 8 |  |
| 4 | 信号线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | 条 | 10 |  |
| 5 | 信号线缆 | VGA电缆,15m,黑色 | 条 | 4 |  |
| 6 | 拼控解码设备 | 1. 基于FPGA的纯硬件集中式拼控设备，框架式模块结构，具有＞10个业务板插槽，单槽位应支持≥4路高清输入或输出业务板卡 。 2.产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 3.产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 4.产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。 5.产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 6.产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。 7.产品信号源切换时无黑场现象。 8.支持网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏。 9.支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 网络解码板 | 网络解码板,单板解码≥2路800w低帧率，≥2路600w，≥2路500W，≥8路1080P，≥16路720P或≥32路D1 | 块 | 1 |  |
| 8 | DVI输出板 | DVI输出板，≥4个DVI接口 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 块 | 1 |  |
| 9 | DVI输入板 | DVI输入板，≥4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 10 | VGA输入板 | VGA输入板，≥4个VGA接口，支持自定义分辨率接入，分辨率： 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366x768@60Hz， 1400x1050@60Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 块 | 1 |  |
| 11 | 天花喇叭 | 1．额定功率(100V)：1.87W,3.75W,7.5W,15W 2．额定功率(70V)：0.93W,1.87W,3.75W,7.5W 3．灵敏度≥90dB 4．频率响应(-10dB)：80-20KHz 5．喇叭单元：8"×1,1.5"×1 | 只 | 2 |  |
| 12 | 数字合并式功放 | 1.具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器控制。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 4.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示USB当前播放的曲目。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 5.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 6.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口。 7.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 8.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3,MIC4, AUX1, AUX2，MP3。 9.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。 10.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 11.频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.05%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 管理终端 | 配置不低于I7-6700/8G内存/256G SSD硬盘/2G独立显卡/显示器支持1920*1080分辨率，具备HDMI接口；22寸液晶高清显示器。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 设备机柜 | 16U音响设备机柜，标准19"宽度；配置1付多功能PDU插板。 | 付 | 1 |  |
| 6 | 六楼党委会议室LED条屏 |
| 1 | 室内双基色LED屏 | 1.产品LED像素直径≤3mm，像素点间距≤4mm;LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿LED灯构成 2.产品水平和垂直视角≥140°；亮度均匀性≥97%。 3.产品的显示单元亮度≥600Nits。 4.产品的LED像素失控率≤1/10000。 5.产品控制方式采用异步或与计算机视频同步显示。 6.产品需通过静电放电抗扰度、浪涌抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度和温度适应性检测试验（提供首页具有CANS标识的检测报告复印件）。 7.投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟（提供第三方检测报告复印件）。 | ㎡ | 3.67 |  |
| 2 | LED单双色屏控制器 | 1）单/双基色异步接收卡 2）控制点数：8192*128 4096*256 2048*512 3）区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声。 4）高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列 | 个 | 1 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 3.67 |  |
| 4 | 配电箱 | 4KW壁挂配电箱，AC220V，带保护 | 台 | 1 |  |
| 7 | 五楼局务会议室LED条屏 |
| 1 | 室内双基色LED屏 | 1.产品LED像素直径≤3mm，像素点间距≤4mm;LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿LED灯构成 2.产品水平和垂直视角≥140°；亮度均匀性≥97%。 3.产品的显示单元亮度≥600Nits。 4.产品的LED像素失控率≤1/10000。 5.产品控制方式采用异步或与计算机视频同步显示。 6.产品需通过静电放电抗扰度、浪涌抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度和温度适应性检测试验（提供首页具有CANS标识的检测报告复印件）。 7.投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟（提供第三方检测报告复印件）。 | ㎡ | 3.67 |  |
| 2 | LED单双色屏控制器 | 1）单/双基色异步接收卡 2）控制点数：8192*128 4096*256 2048*512 3）区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声。 4）高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列 | 个 | 1 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 3.67 |  |
| 4 | 配电箱 | 4KW壁挂配电箱，AC220V，带保护 | 台 | 1 |  |
| 8 | 一楼门厅显控及其它系统 |
| 8.1 | 楼层导引设施 |
| 1 | 立式触摸屏 | 1.显示类别：TFT--LCD背光 2.屏幕尺寸：≥54.6 inch 3.最大分辨率：≥1920x1080 4.亮度：≥500 cd/m² 5.对比度：≥1200:1 6.响应时间：8 ms 8.可视面积：≥1209 (H)×680 (V) 9.CPU：I5或其它同等规格 10.内存：≥4 GB 11.硬盘：≥128GB SSD； | 台 | 1 |  |
| 2 | 触摸屏一体机 | 屏幕对角线尺寸：≥55” 最大分辨率:≥1920x1080 像素间距(mm) :0.17675×0.53025 显示色彩 :16.7M 亮度 :≥450cd/㎡ 对比度:≥6000:1 响应时间:≥4.5ms 显示模式 :16:9 触摸分辨率 :≥4096*4096 触摸反应速度:15MS 输入方式 :手指，专用触笔或其它不透光的触摸感应介质 ; CPU:Intel双核≥2.8G（标配） 芯片组:主频≥1.8G，前端总线≥800MHz，双核心，四线程 显示核心:Inetl HD 2000/3000 Graphics ; 音频:1*ALC662声卡芯片 (2×8Ω10W) 网卡:1*RTL8111D千兆网卡芯片; 定制楼层指引发布软件。 产品形态：卧式 | 台 | 1 |  |
| 8.2 | LED透明屏 |
| 1 | LED透明屏 | 1.LED透明屏要求像素间距为3.9mm,灯条间距为7.8mm； 2.像素密度≥32768点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝，表贴三合一封装； 3.通透率≥80%； 4.LED像素失控率≤1/50000，盲点率≤0.00001，灰度等级16bit,281万亿色； 5.显示屏亮度≥6000cd/㎡，亮度调节0—6000cd/㎡，支持自动、手动、软件三种调节方式 6.整平平整度≤0.5mm，箱体间缝隙≤0.5mm，提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件 7.最大对比度≥3000:1，刷新率≥1920Hz，峰值功耗≤300W/㎡，典型功耗≤120W/㎡，供电要求110~264V 8.支持DVI输入信号，支持7×24小时连续工作 9.可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能 10.支持单点检测逐点校正功能，可通过箱体自带按键进行自检 11.箱体采用铝型材质，灯条呈刀片结构散热，提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件 12.需支持PFC开关电源，工作噪音满足NR-25以上的实际噪声要求，需支持电源过流、过压、断点保护功能，分布式上电措施，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能，提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件 13.支持单灯条更换维护，支持灯条带电热插拔。 14.箱体之间采用无明线连接方式，箱体背部无接线插口。 | ㎡ | 5.6 |  |
| 2 | 发送卡 | ≥4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； 带载分辨率：≥2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源； 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； | 个 | 1 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 6.3 |  |
| 4 | 信息发布盒 | 1.系统支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示。 2.支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索。 3.支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。（提供第三方权威机构检测报告复印件） 4.支持新建节目,修改节目(名称、分辨率、属性、描述、窗口),删除节目,复制节目(复制节目模板和完全复制两种),节目预览,审核节目(通过、未通过)，支持节目快速发布，节目列表支持视图（可视化窗口）显示和列表显示（提供第三方权威机构检测报告复印件）。 5.支持新建日程,修改日程(名称、播放方式、属性、描述),删除日程，发布日程。支持多种日程的播放方式:按日播放,按周播放,轮播，自定义播放(一年366天自定义播放)，垫片日程。支持多种日程发布方式：支持按终端组和按终端方式发布,支持定时发布和立即发布，支持定时生效和立即生效（提供第三方权威机构检测报告复印件）。 6.支持日程可视化编辑，编辑过程中可实时预览节目。 7.支持向显示终端发布“滚动字幕—跑马灯信息”；支持字体大小、颜色、滚动方向、速度与位置调整支持预览 。 8.CPU：≥4核；内存≥2G，内置TF卡≥32 GB。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 大屏处理器 | 1.基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。 2.具备高处理性能，可以实现4K@60HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。 3. 支持≥2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率， 支持漫游、开窗功能。 4.支持≥4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 5.支持3840 × 2160@60HZ输入。 6.输入接口：≥2个HDMI 2.0，4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz,3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向回路 | 台 | 1 |  |
| 8.3 | 楼门厅人脸识别及人流量检测 |
| 1 | 客流摄像机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3.内置GPU芯片。 4.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 5.红外补光距离不小于60米。 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.可同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能。（提供公安部检验报告证明） 8.支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。（提供公安部检验报告证明） 9.客流统计准确率不小于99%，重复人员计数准确率不小于99%。（提供公安部检验报告证明） 10.需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 垂直客流统计 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.支持双目立体视觉技术。 3.内置GPU芯片。 4.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.支持客流检测和统计功能，可分别统计进入、离开的客流数量，并支持在OSD上实时叠加。（提供公安部检验报告证明） 9.客流统计准确率不小于99%。（提供公安部检验报告证明） 10.支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量。（提供公安部检验报告证明） | 台 | 2 |  |
| 8.4 | 门厅右墙全彩LED显示屏 |
| 1 | P1.2室内LED全彩屏 | 1.产品LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 2.LED采用SMD金线封装。（要求提供管芯封装厂商的项目授权书）中标供货后，业主有权将箱体样品送交管芯封装厂商检测，如有作假，追究责任。 3.产品最大刷新率≥7680Hz ，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。 4.产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 5.LED支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用；每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 6.产品支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 。 7.产品支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 8.产品客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。（提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 9.功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 10.维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 | ㎡ | 6.08 |  |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 1.产品支持≥1个DVI、≥1个HDMI、≥1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 2.产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 3.产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 4.产品支持800*600-4092*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.产品支持屏体各通道逐个延时上电，可通过遥控器进行操作。 6.产品可通过遥控器的便捷式操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.产品具备文稿模式、护眼模式、影院场景、监控场景、常规场景、商用场景、广电场景。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 个 | 4 |  |
| 3 | LED屏支架 | 定制 | ㎡ | 9 |  |
| 4 | 信号线缆 | DVI-D电缆,单通道,15m | 条 | 4 |  |
| 5 | 信号线缆 | VGA电缆,15m,黑色 | 条 | 4 |  |
| 6 | 分布式拼接控制器主机 | 1.处理器：≥4 核，主频≥ 3.2GHz，内存 ≥8GB； 2.网络≥ 8 路 1000M/100M/10M 自适应网口 （控制网口）； 3.产品支持1、4、9、32画面分割，多画面分割中的子窗口可通过双击操作进行全屏和还原切换。（提供公安部委托检验报告复印件） 4.产品需具有场景功能，可通过客户端软件将电视墙上已经打开的窗口、底图等保存为场景，并可一键调用，不同场景切换时不应有无黑场现象，场景数量应≥128。（提供公安部委托检验报告复印件） 5.产品需具备窗口切换功能，视频图像在不同窗口之间切换时应无黑场、无花屏现象。 6.产品图像输出延时≤10ms。 7.产品各个节点设备独立工作，当任一个节点设备出现故障时，其他节点设备可正常工作。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 2路分布式拼接控制器（输出） | ≥2路 DVI-D 输出路数输出、分辨率1920*1200向下兼容；解码类型:H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SVAC；解码性能：≥1 路 2400W，≥2 路 1200W，≥4 路 800W，≥8 路 500W，≥16 路 1080P30fps 或者同等能力的其他码流；画面分割:支持 1/4/9/16 画面分割； | 个 | 2 |  |
| 8 | 2路分布式拼接控制器（输入） | ≥2路VGA输入，≥2路VGA环出 | 个 | 1 |  |
| 9 | 配电柜 | 1) 类型：10KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向回路 | 台 | 1 |  |
| 10 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：15W,30W 2．额定功率（70V）：7.5W,15W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：2.5"×6 6.防护等级：IP66 | 只 | 2 |  |
| 11 | 数字合并式功放 | 1.具备高效节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.支持mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器控制。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 4.具有USB接口和SD卡接口，集成MP3播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示USB当前播放的曲目。（提供加盖厂商公章的第三方检测报告证明） 5.集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 6.集成TUNER模块，具有FM收音机天线端口。 7.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 8.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3,MIC4, AUX1, AUX2，MP3。 9.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥120W。 10.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。 11.频率响应：50Hz～16KHz，失真＜0.05%，低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 管理终端 | 配置不低于I7-6700/8G内存/256G SSD硬盘/2G独立显卡/显示器支持1920*1080分辨率，具备HDMI接口；22寸液晶高清显示器。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 设备机柜 | 16U音响设备机柜，标准19"宽度；配置1付多功能PDU插板。 | 付 | 1 |  |