输尿管肾镜技术参数

1.1、原装进口，适用于泌尿外科输尿管检查及配合钬激光、气压弹道进行碎石手术；

*1.2、输尿管肾镜，直径：6Fr(前端)—7.5Fr（末端）

1.3、工作长度：430mm

1.4、工作通道：可下一个4Fr的器械或者两个2.4Fr的器械。

*1.5、视向角：5°

*1.6、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。

1.7、采用激光焊接技术，密封性强

1.8、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性

1.9、多种导光束接头，适配：史塞克、狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源

1.10、可低温等离子、高温高压消毒：18分钟134°