12立方高压清洗车

| 项目 | 原始参数 |
| --- | --- |
| 底盘型号 | 一线品牌 |
| 发动机型号 | 东风康明斯或玉柴 |
| 排放标准 | 国V或优于 |
| 发动机功率（kw） | ≥132 |
| 外形尺寸（长*宽*高）（mm） | ≥7900≥2480≥2660 |
| 轴距（mm） | ≥4500 |
| 总质量（kg） | ≥15795 |
| 整备质量（kg） | ≥7000 |
| 额定载质量（kg） | ≥8000 |
| 轴荷（kg） | ≥5900/9800 |
| 冲洗宽度（m） | ≥24 |
| 洒水泵流量（m³/h） | ≥50 |
| 后高喷射程（m） | ≥36m |
| 罐体公告有效容积（m³） | ≥12 |
| 外吸水功能 | 车辆必须具备河流、水渠、浅水池区域有抽水到水罐功能 |
| 注明：车辆前部加装电控洒水炮、加装黄色工作灯、箭头指示灯、后喷雾装置、带卷盘、手持喷枪、19米高压水管、车辆作业时自动语音播放、车辆安装GPS、倒车影像、每辆车赠送10桶尿素、在喀什地区克州地区有售后服务站（提供证明材料）环保证明、免征公告、3C证书 |